山西汾西香源煤业有限责任公司

90万t/a矿井兼并重组整合项目

噪声和固体废物污染防治设施

竣工环境保护验收报告

（报批本）

山西汾西香源煤业有限责任公司

二〇一八年十一月

山西汾西香源煤业有限责任公司

90万t/a矿井兼并重组整合项目

噪声和固体废物污染防治设施

竣工环境保护验收报告

项目名称：山西汾西香源煤业有限责任公司90万t/a

矿井兼并重组整合项目

建设单位：山西汾西香源煤业有限责任公司

编    写：

审    核：

负 责 人：

二〇一八年十一月

目  录

第一部分  山西汾西香源煤业有限责任公司90万t/a矿井兼并重组整合项目噪声和固体废物污染防治设施竣工环境保护验收调查报告

第二部分  验收意见

第三部分  其他需要说明的事项

第一部分  山西汾西香源煤业有限责任公司90万t/a矿井兼并重组整合项目噪声和固体废物污染防治设施竣工环境保护验收调查报告

山西汾西香源煤业有限责任公司90万t/a矿井兼并重组整合项目

噪声和固体废物污染防治设施竣工环境保护验收调查报告修改说明

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注明当地风频、建构筑物特征表、各井筒的坐标和环保设施的布置，提供清晰、规范的项目工业场地平面布置图。 | 完善了项目的工业场地平面布置图，注明了当地风频、建构筑物特征表、各井筒的坐标和环保设施的布置。 | P28 |
| 2 | 应说清楚已建的矸石场的建设和使用现状，说明边坡截排洪沟的建设现状，明确能否满足设计的要求。 | 完善介绍了已建的矸石场的建设和使用现状，以及边坡截排洪沟的建设现状，可以满足设计的要求。 | P50-51 |
| 3 | 窑底村距本项目工业场地100米，报告应从工业场地的平面布置和噪声污染源的分布等，认真分析、论述保证窑底村噪声长期稳定满足1类功能区要求。 | 从工业场地的平面布置和噪声污染源的分布等，论证分析了窑底村噪声长期稳定满足1类功能区要求的保证性。 | P45 |

目 录

前言	1

1 总则	4

1.1 编制依据	4

1.2 调查目的及原则	6

1.3 调查方法	7

1.4 调查范围、调查因子和验收标准	8

1.5 环境敏感目标	10

1.6 调查对象及重点	13

2 项目周围环境概况	14

2.1 自然环境概况	14

2.2 社会环境概况	20

3 工程调查	21

3.1 工程建设历程	21

3.2 工程建设概况	22

3.3 工程主要变更情况	27

3.4 验收期间运行工况	27

4 环境影响评价文件及批复文件回顾	27

4.1 环境影响评价文件主要结论	27

4.2 环境影响评价文件的批复文件要点	27

4.3 环境影响评价文件提出的环境保护措施落实情况	27

4.4 环境影响评价文件的批复文件有关要求落实情况	27

5 声环境影响调查	27

5.1 声环境现状调查	27

5.2 施工期声环境影响调查及环境保护措施有效性	27

5.3 运行期声环境影响调查及环境保护措施有效性	27

5.4 声环境影响调查结论及整改建议	27

6 固体废物环境影响调查	27

6.1 固体废物来源及处理措施调查	27

6.2 施工期固体废物影响调查及环境保护措施有效性	27

6.3 运行期固体废物影响调查及环境保护措施有效性	27

6.4 固体废物影响调查结论及整改建议	27

7 公众意见调查	27

7.1 调查目的、对象、范围及调查方法	27

7.2 调查内容	27

7.3 调查结果与分析	27

8 调查结论与建议	27

8.1 工程概况	27

8.2 环境影响调查结果	27

8.3 环境保护措施落实情况及有效性调查结论	27

8.4 存在问题与整改要求	27

8.5 项目竣工环境保护验收调查结论	27

附件：

附件1、企业营业执照；

附件2、采矿许可证；

附件3、山西省环境保护厅晋环函【2015】510号“关于《山西汾西香源煤业有限责任公司90万t/a矿井兼并重组整合项目环境影响报告书》的批复”；

附件4、排污许可证；

附件5、突发环境事件应急预案备案表；

附件6、竣工环境保护验收监测报告及矸石检测报告；

附件7、山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室晋煤重组办发【2010】81号《关于山西汾西正通煤业有限公司等五处矿井增加矿井产能的批复》；

附件8、山西省煤炭工业厅晋煤办基发【2014】1198号《关于山西汾西香源煤业有限责任公司90万t/a矿井兼并重组整合项目初步设计的批复》；

附件9、山西省煤炭工业厅晋煤办基发【2015】900号《关于山西汾西香源煤业有限责任公司90万t/a矿井兼并重组整合项目开工建设的批复》；

附件10、危险废物处置协议及相关资质；

附件11、危险废物转移联单；

附件12、矸石场占地协议；

附件13、公众参与调查表；

附件14、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

# 前言

山西汾西香源煤业有限责任公司位于交城县岭底乡窑底村，地理位置为：东经112°07′37″-112°09′43″，北纬37°36′36″-37°39′40″。

2005年第一次资源整合时，根据山西省煤炭资源整合和有偿使用工作领导组办公室《关于对〈交城县煤炭资源整合和有偿使用方案〉的批复意见》（晋煤整合办审【2005】2号），山西汾西香源煤业有限责任公司由原香源沟煤矿、香源沟煤矿新井和香源沟煤矿二坑整合而成，批准开采2、3、4、8、9号煤层，井田面积为8.8261km2，开采深度由+950m至+650m标高，生产规模45万t/a。

2010年第二次资源整合时，根据山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室晋煤重组办发【2010】81号文件《关于山西汾西正通煤业有限公司等五处矿井增加矿井产能的批复》，山西汾西香源煤业有限责任公司的产能由45万t/a提升到90万t/a。根据山西省国土厅换发的采矿许可证，证号为C1400002012021220123092，有效期2017年2月12日至2019年11月12日，批准开采2、3、4、8、9号煤层，井田面积为8.8261km2，开采深度由+950m至+650m标高。

2014年9月，山西省煤炭规划设计院编制完成了《山西汾西香源煤业有限责任公司90万吨/年矿井兼并重组整合项目初步设计》；2014年10月13日，山西省煤炭工业厅以晋煤办基发【2014】1198号文进行批复。

2015年2月，山西清泽阳光环保科技有限公司编制完成了《山西汾西香源煤业有限责任公司90万t/a矿井兼并重组整合项目环境影响报告书》；2015年5月25日，山西省环境保护厅以晋环函【2015】510号文以批复。

根据开拓布置，投产及达产时布置有4个井筒，即主斜井、副斜井、进风行人斜井和回风斜井。后期开采202采区时需要刷大后期回风斜井，封闭回风斜井。本项目环评不包括后期回风斜井，本次竣工环境保护验收范围与环评一致，不包括后期回风斜井。

2018年6月27日，山西汾西香源煤业有限责任公司申领了排污许可证，证书编号为：14112206100291-1100，有效期限自2018年6月27日起至2021年6月26日止。

2015年10月29日，山西省煤炭工业厅以晋煤办基发【2015】900号批准项目开工建设；2018年8月，地面生产系统、井下生产系统、各附属设施和环境保护工程全部竣工，进入调试阶段。

2018年8月1日各项主体工程及配套的环保设施竣工后，按照竣工环境保护验收的公示要求，建设单位在山西汾西矿业（集团）有限责任公司官方网站上（www.sxjmfxky.com）对项目的竣工日期、调试的起止日期进行了公示。

调试期间本矿井日产原煤平均约2250t，折算年产量为0.74Mt，工况负荷达到设计值的82.2%；实际总投资为48441.33万元，环保投资为1450万元，占实际总投资的2.99%。其中噪声和固体废物污染防治设施投资为560万元，占环保投资的38.62%。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）及《山西省环境保护厅关于做好建设项目环境保护管理相关工作的通知》（晋环许可函【2018】39号）等文件的有关规定，本工程建设完成后，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度的要求，需查清环境影响报告书和工程设计文件所提出的环境保护措施的落实情况，分析已采取的环境保护措施的有效性以及工程在建设和调试期间对环境造成的实际影响和潜在影响。为此，建设单位于2018年7月成立了竣工环境保护验收调查小组，并委托山西博宥环保工程有限公司为本项目的竣工环境保护验收调查提供技术咨询服务。

调查小组成立后，立即开展了工程资料、区域自然、社会背景资料收集和现场调查等工作，对环评报告书及其批复中所提出环境保护措施的落实情况、受工程建设影响的环境敏感点的环境现状、工程的污染源分布及其防治措施等方面进行了现场调查，并详细收集和研阅了工程设计资料及工程竣工验收的有关资料，同时认真听取了地方环保部门和当地群众的意见。2018年8月19日~9月2日，山西汾西香源煤业有限责任公司委托山西蓝源成环境监测有限公司对污染源和主要敏感点环境质量现状进行了监测，在此基础上，编制完成了《山西汾西香源煤业有限责任公司90万t/a矿井兼并重组整合项目噪声和固体废物污染防治设施竣工环境保护验收调查报告》。

# 1 总则

## 1.1 编制依据

### 1.1.1 法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）；

（3）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正）；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日）。

### 1.1.2 行政法规、规章

（1）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年7月16日修订，2017年10月1日施行）；

（2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号，2017年11月20日）；

（3）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办【2015】113号，2015年12月30日）；

（4）《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办【2015】52号，2015年6月4日）；

（5）《煤矸石综合利用管理办法》（2015年3月1日）；

（6）《土壤污染防治行动计划》（国发【2016】31号，2016年5月28日）。

### 1.1.3 地方法规、规章

（1）《山西省环境保护条例（2016年修订）》（2017年3月1日施行）；

（2）《山西省环境保护厅关于做好建设项目环境保护管理相关工作的通知》（山西省环境保护厅，晋环许可函【2018】39号，2018年1月17日）；

（3）《关于加强煤炭开发建设项目环境保护管理工作的通知》（山西省环境保护局、山西省煤炭工业局，晋环发【2006】445号，2006年11月27日）；

（4）《山西省土壤污染防治2018年行动计划》。

### 1.1.4 技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术规范 煤炭采选》（HJ672-2013）；

（2）《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007）。

### 1.1.5 工程设计文件及相关资料

（1）《山西汾西香源煤业有限责任公司90万吨/年矿井兼并重组整合项目初步设计》（山西省煤炭规划设计院，2014年10月）；

（2）《山西汾西香源煤业有限责任公司补充勘探地质报告》（山西省煤炭地质148勘查院，2014年3月）；

（3）《山西汾西香源煤业有限责任公司矸石处置场专项设计》（山西省煤炭规划设计院，2016年6月）。

### 1.1.6 工程执行建设项目环保法律法规的文件资料

（1）《山西汾西香源煤业有限责任公司90万t/a矿井兼并重组整合项目环境影响报告书》（山西清泽阳光环保科技有限公司，2015年2月）；

（2）“关于《山西汾西香源煤业有限责任公司90万t/a矿井兼并重组整合项目环境影响报告书》的批复”（山西省环境保护厅，晋环函【2015】510号，2015年5月25日）。

### 1.1.7 工程核准、建设、投入调试等支持性文件

（1）《关于山西汾西香源煤业有限责任公司90万t/a矿井兼并重组整合项目初步设计的批复》（山西省煤炭工业厅，晋煤办基发【2014】1198号，2014年10月13日）；

（2）《关于山西汾西香源煤业有限责任公司90万吨/年矿井兼并重组整合项目开工建设的批复》（山西省煤炭工业厅，晋煤办基发【2015】900号，2015年10月29日）；

（3）《山西汾西香源煤业有限责任公司90万t/a矿井兼并重组整合项目竣工环境保护验收监测报告》（山西蓝源成环境监测有限公司，2018年9月）。

### 1.1.8 工程施工及调试期有关资料

（1）《山西汾西香源煤业有限责任公司矿井兼并重组整合项目环境监理报告》（山西博众环保科技有限公司，2018年9月）；

（2）《山西汾西香源煤业有限责任公司突发环境事件应急预案》（2018年9月）。

## 1.2 调查目的及原则

### 1.2.1 调查目的

主要调查工程落实环评、设计、批复要求措施情况；调查已采取的噪声和固体废物污染防治措施的有效性，并提出存在的问题和整改意见；了解公众意见；论证是否符合验收条件。具体包括以下五个方面：

（1）调查本工程在施工、调试和管理等方面对初步设计、环境影响报告书所提出的环保措施，以及对各级环保行政主管部门批复要求的落实情况。通过现场核查和竣工文件核实等工作，对噪声和固体废物污染防治措施的落实情况进行总结并分析其有效性。

（2）调查本工程已采取的噪声和固体废物污染防治措施，并通过对工程所在区域环境现状和污染源的监测，分析各项环保措施实施的有效性。针对该工程已产生的实际环境问题及可能存在的潜在环境影响，提出可行的补救措施和应急措施，对已实施的尚不完善的措施提出改进建议和意见。

（3）通过公众意见调查，了解公众对工程建设期及调试期环境保护工作的意见、对项目所在区域居民工作和生活的影响情况，并将公众的合理要求反馈给工程管理部门，同时提出解决意见。

（4）根据调查和分析结果，明确提出需要进一步采取的环境保护补救或补充的完善措施，有针对性地避免或减缓工程建设所造成的实际环境影响。

（5）通过工程环境影响情况的调查，客观、公正地从技术上论证本工程噪声和固体废物污染防治设施是否符合竣工环境保护验收条件。

### 1.2.2 调查原则

（1）科学性原则：注重科学性、合法性与实用性，认真贯彻国家与地方的环境保护法律法规及有关规定。

（2）实事求是原则：如实反映项目实际工程建设及调试情况、环境保护措施落实及运行效果。

（3）全面性原则：对工程前期（包括工程设计、项目批复或核准等前期工作）、施工期、调试期全过程进行调查。

（4）重点性原则：根据煤炭采选建设项目的特点，有重点、有针对性的开展验收调查工作。

（5）公众参与原则：开展公众参与工作，充分考虑社会各方面的利益和主张。

## 1.3 调查方法

由于煤炭开采项目竣工环保验收调查是在该项目建成并投入实际运营后进行，考虑到矿区不同时期的环境影响方式、程度和范围，根据调查目的和内容，确定本次竣工环保验收调查主要采取资料调研、现场勘察、环境监测、公众意见调查相结合的技术手段和方法，完成本次竣工环保验收调查任务。但在实际工作中，对不同调查内容采用的技术手段和方法又有所侧重。

（1）原则上采用“环境影响评价技术导则”和《建设项目竣工环境保护验收技术规范 煤炭采选》（HJ672-2013）中所规定的方法，并参照《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007）中的有关要求；

（2）环境影响调查采用现场勘察、实测和资料调研相结合的方法。施工期环境影响调查以公众调查为主，通过走访受影响的居民和相关部门，了解项目施工期造成的环境影响，并核查有关施工设计和文件，来确定工程施工期的环境影响并分析措施的有效性。调试期环境影响调查以现场勘察和环境监测为主，通过现场调查，核查初步设计、环境影响报告书所提出的环保措施，以及各级环保行政主管部门批复要求的落实情况，并通过对工程所在区域环境现状和工程污染源的监测，分析各项环保措施实施的有效性；针对该工程已产生的实际环境问题及可能的潜在环境影响，提出可行的补救措施和应急措施，对已实施的尚不完善的措施提出改进建议和意见。

（3）应用比较法将本工程环境影响报告书及批复中所提出的环保措施与实际所采取的环保措施进行比较，以评估工程环境保护措施的落实情况，并对落实情况进行总结分析其有效性。

（4）根据调查和分析结果，明确提出需要进一步采取的环境保护补救或补充完善措施，有针对性地避免或减缓工程建设所造成的实际环境影响。

（5）通过工程环境影响情况的调查，客观、公正地从技术上论证本工程是否符合竣工环境保护验收条件。

## 1.4 调查范围、调查因子和验收标准

### 1.4.1 调查范围

根据调查，工程实际建设内容与环评阶段基本一致，因此，本次竣工验收调查原则上依据环境影响报告书的评价范围，根据现场勘察作适当的调整。报告书评价范围和验收调查范围见表1.4-1及图1.5-1。

表1.4-1  竣工验收调查及环评范围对照一览表

| 序 号 | 环境 要素 | 环评范围 | 调查范围 | 重点调查内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声环 境 | 工业场地、风井场地四周200m以内的范围 | 与环评范围一致 | 重点调查高噪设备的防噪措施，工业场地、风井场地厂界外200m范围内的敏感点及厂界噪声的达标情况 |
| 2 | 固体废物 | 以矸石排放场范围和取土场范围为主 | 与环评范围一致 | 重点调查矸石场 |

### 1.4.2 调查因子

本项目竣工环境保护验收调查因子按污染源和环境质量分类，见表1.4-2。

表1.4-2  竣工验收调查因子一览表

| 分类 | 要素 | 调查因子 |
| --- | --- | --- |
| 污染源调查因子 | 噪声 | 厂界噪声 | 工业场地和风井场地厂界昼、夜等效声级Leq |
|  | 固体 废物 | 矸石、生活垃圾、危险废物 | 排放量、处置方式、综合利用情况 |
| 环境质量调查因子 | 声环境 | 敏感点昼、夜等效声级Leq |

### 1.4.3 验收标准

本次验收调查原则上采用《山西汾西香源煤业有限责任公司90万t/a矿井兼并重组整合项目环境影响报告书》中的评价标准，同时对于新发布和已修订并实施的标准，按照新标准执行。

（1）环境质量标准

①声环境：工业场地四周执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，周围村民居住区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，交通噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准。详见表1.4-3。

表1.4-3  声环境质量标准             单位：dB（A）

| 类 别 | 昼 夜 | 夜 间 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55 | 45 | 周围村民居住区 |
| 2 | 60 | 50 | 厂界四周 |
| 4a | 70 | 55 | 交通道路两侧 |

②土壤：本次验收对监测土壤执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中标准，具体见表1.4-4。

表1.4-4   农用地土壤污染风险筛选值         单位：mg/kg

| 污染物项目 | 风险筛选值 |
| --- | --- |
|  | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 镉 | 0.3 | 0.6 |
| 汞 | 2.4 | 3.4 |
| 砷 | 30 | 25 |
| 铅 | 120 | 170 |
| 铬 | 200 | 250 |
| 铜 | 100 | 100 |
| 镍 | 100 | 190 |
| 锌 | 250 | 300 |

（2）污染物排放标准

①噪声：厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，交通道路执行4类标准。详见表1.4-5。

表1.4-5  工业企业厂界环境噪声排放标准       单位：dB（A）

| 类 别 | 昼 夜 | 夜 间 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 | 厂界噪声 |
| 4 | 70 | 55 | 交通道路两侧 |

②固体废物及其它：固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中有关煤矸石堆置场污染物控制和其它管理规定及“关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告”（环境保护部2013年第36号）。

## 1.5 环境敏感目标

本项目区域内环境敏感因素主要为交城山森林公园，2011年9月20日国家林业局以林场许准【2011】956号文“关于准予交城山国家级森林公园改变经营范围的行政许可决定”对森林公园边界范围进行了调整。本项目井田边界距离交城山森林公园1.1km，距离最近的交城山森林公园坐标为X=4164928，Y=19599502；井田边界坐标为X=4164900，Y=19599500。本项目距离最近的水源地为岭底乡乡镇水源地，距离井田西南2km处。

噪声和固体废物环境敏感目标现状情况见表1.5-1，分布情况见图1.5-1和图1.5-2。

表1.5-1  环境敏感目标一览表

| 环境要素 | 影响因素 | 环评阶段环境保护目标 | 保护要求 | 验收调查 环境保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 厂界噪声 | 工业场地、风井场地厂界外1m | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准 | 与环评一致 |
|  | 敏感点 | 窑底村，距工业场地100m； 风井场地200m范围内没有敏感点 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准 | 与环评一致 |
| 固体废物 | 矸石场 | 村庄名称 | 方位 (距工业场地） | 距离（km） | 户数 (户) | 人口 (人) | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） | 与环评一致 |
|  |  | 冯家塔 | 位于矸石场西北 | 0.75 | 10 | 35 |  |  |

图1.5-1  环境保护目标图（一格一公里）

## 1.6 调查对象及重点

调查对象及重点见表1.6-1。

表1.6-1  主要调查对象及重点

| 环境要素 | 调查对象 | 调查重点 |
| --- | --- | --- |
| 声环境 | 厂界 | 高噪声设备治理措施、厂界噪声达标情况 |
|  | 厂界200米范围内敏感目标 | 工业场地和风井场地厂界噪声对敏感目标影响情况 |
| 固体废物 | 矸石 | 矸石产生量、排放量、处置方式及对周围环境的影响 |
|  | 生活垃圾 | 产生量、排放量、处置方式及对周围环境的影响 |
|  | 危险废物 | 产生量、处置方式、临时贮存方式及对周围环境的影响 |

# 2 项目周围环境概况

## 2.1 自然环境概况

### 2.1.1 地理位置

山西汾西香源煤业有限责任公司位于交城县岭底乡申家圪垛村北部，隶属山西汾西矿业集团公司。地理位置为：东经112°07′37″-112°09′43″，北纬37°36′36″-37°39′40″。

山西汾西香源煤业有限责任公司位于交城县县城北约7.5km的岭底乡中部。307国道从交城县城通过，矿区有简易公路与交城县城和307国道相通，距307国道约10km，距太原—汾阳高速公路约12km，交通便利。

矸石场位于工业场地东北方向约800m处。

本项目地理位置图见图2.1-1，项目区卫星影像图见图2.1-2。

### 2.1.2 水源地

距离本项目井田最近的水源地为交城县岭底乡乡镇水源地，距离井田西南边界2km处，该水源地位于黄河流域磁窑河上游。水源地南北两侧为灰绿色中-粗砂岩，厚约6m，补给区，径流区处于在中低山黄土丘陵区，黄土沟壑切割强烈，丘陵区多植被覆盖，生态环境良好，因此不设定二级保护区和准保护区，一级保护区边界范围，以露泉井为中心，半径为50m的圆形区域为边界。

交城县岭底乡乡镇水源地保护区图见图2.1-3。

图2.1-2   项目区卫星影像图

### 2.1.3 交城山国家森林公园

交城山国家森林公园总面积16741.05公顷，于1992年经原国家林业部“林造批字（1992）200号”文件批准建立，位于吕梁山东麓，距省城太原约56km，主要保护对象为自然景观和植被。

交城山森林公园所在区域为林业密集区，根据卫星影像解译资料和实地调查了解，多为灌木林地。经过十多年的开发建设，公园内景区现已形成规模，目前已经开发的主要景区有天宁寺（卦山）和玄中寺2处景点。开发景点位于森林公园西南、火山井田边界外，少部分玄中寺景区位于郑家庄井田边界。

交城山国家森林公园目前已开发的景区，自然景观优美，动植物资源丰富，有珍贵树种侧柏林、特色乔木林、观赏林等。据调查了解，世界珍禽褐马鸡在交城山森林公园内分布较少，活动范围较小。

根据国家林业局关于准予交城山国家级森林公园改变经营范围的行政许可决定（林场许准【2011】956号）：

（1）准予交城山国家级森林公园改变经营范围，经营面积由林造批字【1992】200号确定的15333.33公顷变更为16741.05公顷。

（2）交城山国家级森林公园改变经营范围后的行政区域位置：山西省交城县。

（3）交城山国家级森林公园改变经营范围后的地理坐标为：东经111°51′31′′-112°10′15′′，北纬37°29′42′-37°35′53′′。

交城山国家级森林公园改变经营范围后，本项目与该森林公园边界距离为1.1km。交城山国家级森林公园调整前后的经营范围及与本项目的相对位置图见图2.1-4。

## 2.2 社会环境概况

### 2.2.1 行政区划与人口分布

交城县辖6个镇、4个乡：天宁镇、夏家营镇、西营镇、水峪贯镇、西社镇、庞泉沟镇 、洪相乡、岭底乡、东坡底乡、会立乡。 全县总面积1822.11平方公里，其中平川130平方公里，山区1692.11平方公里，全县辖6镇4乡，142个行政村，254个自然村，总人口22万人，行政隶属于山西省吕梁市。

### 2.2.2 经济状况

2017年全县生产总值722394万元，比上年增长7.8%。其中，第一产业增加值32152万元，增长4.6%，占生产总值的比重为4.4%；第二产业增加值465013万元，增长9.5%，占生产总值的比重为64.3%；第三产业增加值225229万元，增长5.9%，占生产总值的比重为31.3%。第三产业中，金融业增加值35061万元，增长0.4%；交通运输、仓储和邮政业增加值14990万元，增长12.5%；批发和零售业增加值19878万元，增长4.5%。 人均地区生产总值30350元，按2017年平均汇率计算为4495美元。

全年全县公共财政预算收入52006万元，增长26.62%。一般预算支出179634万元，增长26.5%。其中农林水事务支出26171万元，同比增长36.2%，教育支出46804万元，同比增长14.6%，社会保障和就业支出20132万元，同比增长21.69%，医疗卫生支出19206万元，同比下降10.2%，文化体育与传媒支出2663万元，同比下降5.1%，公共安全支出9741万元，同比增长12.5%，节能环保支出2307万元，同比增长24.9%。

### 2.2.3 交通运输

交城县区位独特，资源富集。交城毗邻省城，距太原55公里，属城郊型通衢热线，国家公路主干线307国道与大运、夏汾高速公路以及在建的太中银铁路纵横交汇境内，具有优先接受环渤海湾经济区和沿黄经济圈辐射的区位优势。交城县地处离柳能源基地与太原经济区的结合部，属太原经济圈和城市群基本圈层，其突出的轴心地位，在国家东西部大开发中起着东转西递的中转作用。

# 3 工程调查

## 3.1 工程建设历程

本项目基本建设历程如表3.1-1所示。

表3.1-1  工程建设过程一览表

| 建设程序 | 报告/批准文号 | 编制/审批单位 | 时 间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 兼并重组立项 | 晋煤重组办发【2010】81号文《关于山西汾西正通煤业有限公司等五处矿井增加矿井产能的批复》 | 山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室 | 2010年 11月8日 |
| 地质报告批复 | 山西焦煤地发【2014】272号《关于山西汾西香源煤业有限责任公司补充勘探地质报告》 | 山西焦煤集团 有限责任公司 | 2014年 4月3日 |
| 初步设计批复 | 晋煤办基发【2014】1198号《关于山西汾西香源煤业有限责任公司90万吨/年矿井兼并重组整合项目初步设计的批复》 | 山西省 煤炭工业厅 | 2014年 10月13日 |
| 水土保持方案 | 晋水保函【2014】698号《关于山西汾西香源煤业有限责任公司矿井兼并重组整合项目水土保持方案的批复》 | 山西省水利厅 | 2014年 11月5日 |
| 环评批复 | 晋环函【2015】510号《关于山西汾西香源煤业有限责任公司90万t/a矿井兼并重组整合项目环境影响报告书的批复》 | 山西省 环境保护厅 | 2015年 5月25日 |
| 开工建设 | 晋煤办基发【2015】900号《关于山西汾西香源煤业有限责任公司90万吨/年矿井兼并重组整合项目开工建设的批复》 | 山西省 煤炭工业厅 | 2015年 10月29日 |
| 排污许可证 | 证书编号：14112206100291-1100 | 吕梁市 环境保护局 | 2018年 6月27日 |
| 环境监理报告 | 《山西汾西香源煤业有限责任公司90万t/a矿井兼并重组整合项目环境监理报告》 | 山西博众环保 科技有限公司 | 2018年8月 |
| 环境应急预案 | 《山西汾西香源煤业有限责任公司突发环境事件应急预案》 | 交城县 环境保护局 | 2018年 9月25日 |

## 3.2 工程建设概况

### 3.2.1 基本情况

本工程基本情况见表3.2-1。

表3.2-1  本工程基本情况表

| 内容 | 基本情况 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 山西汾西香源煤业有限责任公司90万t/a矿井兼并重组整合项目 |
| 建设单位 | 山西汾西香源煤业有限责任公司 |
| 建设地点 | 吕梁市交城县岭底乡窑底村 |
| 建设性质 | 改扩建（兼并重组整合） |
| 建设规模 | 90万t/a |
| 服务年限 | 48.5a |
| 开拓方式 | 斜井开拓 |
| 采煤方法 | 2、3、4号煤层采用走向（倾斜）长壁综合机械化采煤方法，一次采全高，8、9号煤层走向（倾斜）长壁综合机械化采煤方法，一次采全高，顶板管理采用全部垮落法 |
| 产品方案及流向 | 产品煤全部经山西汾西中兴煤业有限责任公司400万t/a选煤厂洗选，矸石运至矸石场填埋处置 |
| 环评编制单位 | 山西清泽阳光环保科技有限公司 |
| 环评批复部门 | 山西省环境保护厅，晋环函【2015】510号 |
| 环保设施设计单位 | 山西省煤炭规划设计院 |
| 环保设施施工单位 | 山西汾西工程建设有限责任公司建安公司、山西博宥环保工程有限公司 |
| 环保设施监理单位 | 山西博众环保科技有限公司 |
| 环保设施监测单位 | 山西蓝源成环境监测有限公司 |
| 开工及调试日期 | 2015年10月开工，2018年8月调试 |
| 工程总投资 | 设计投资23041.80万元，实际投资48441.33万元 |
| 环保投资 | 设计投资540万元，实际投资1450万元，其中噪声和固体废物污染防治设施投资560万元 |
| 职工人数 | 设计705人，实际580人 |
| 工作制度 | 330d/a，16h/d，三班生产，一班检修，年运转5280h |

### 3.2.2 资源概况

#### 3.2.2.1 井田境界

根据山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室晋煤重组办发【2010】81号文件《关于山西汾西正通煤业有限公司等五处矿井增加矿井产能的批复》和山西省国土资源厅颁发的《采矿许可证》(C1400002012021220123092)，批准山西汾西香源煤业有限责任公司开采2、3、4、8、9号煤层，井田范围由1～8个拐点坐标连线圈定。

表3.2-2  井田境界拐点坐标

| 坐标系 点号 | 北京54坐标系(6度带) | 西安80坐标系(6度带) |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| 1 | 4170500 | 19600300 | 4170451.75 | 37600230.23 |
| 2 | 4170500 | 19601625 | 4170451.75 | 37601555.23 |
| 3 | 4168000 | 19601740 | 4167951.74 | 37601670.24 |
| 4 | 4166643 | 19602583 | 4166594.74 | 37602513.25 |
| 5 | 4164773 | 19599908 | 4164724.72 | 37599838.25 |
| 6 | 4164900 | 19599500 | 4164851.72 | 37599430.24 |
| 7 | 4166150 | 19599500 | 4166101.72 | 37599430.24 |
| 8 | 4166150 | 19600300 | 4166101.73 | 37600230.24 |

#### 3.2.2.2 储量及服务年限

根据《山西汾西香源煤业有限公司补充勘探地质报告》和初步设计。矿井保有煤炭资源/储量为107.4Mt，2、3、4、8、9号煤层工业资源/储量98.125Mt，设计资源/储量为90.516Mt，设计可采储量61.17Mt，设计服务年限为48.5年。

### 3.2.3 项目组成

本项目利用第一次整合的香源煤业的工业场地、风井场地，利用主井、副井、进风行人井、回风井，以及提升、通风、排水、供水、供电等设施，仅新增筛分、原煤储存等装置，并完善相关环保设施的建设。

工程主要建设内容见表3.2-3。

表3.2-3  实际工程主要建设内容与环评对照一览表

| 类型 | 工程 项目 | 环评要求整合后工程内容 | 利旧关系 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 主斜井 | 井筒净宽3.5m，净断面10.06m2，倾角24.5°，斜长1060m | 利旧 | 井筒净宽3.5m，净断面10.06m2，倾角24.5°，斜长1060m掘至4号煤层底板岩层中，装备大倾角强力带式输送机，担负矿井的提煤任务，安设台阶、扶手，作为矿井的进风井和安全出口 |
|  | 副斜井 | 井筒净宽3.5m，净断面10.06m2，倾角24.5°，斜长1015m掘至3号煤层 | 利旧 | 井筒净宽3.5m，净断面10.06m2，倾角24.5°，斜长1015m掘至3号煤层，装备单钩串车，担负矿井除上下人员外的辅助提升任务，安设台阶扶手，作为矿井的进风井和安全出口 |
|  | 进风行人斜井 | 井筒净宽2.56m，净断面6.16m2，倾角28°，斜长820m | 利旧 | 井筒净宽2.56m，净断面6.16m2，倾角28°，斜长820m至3号煤层,装备架空乘人装置，担负矿井的升降人员任务，安设台阶扶手，作为矿井的进风井和安全出口 |
|  | 回风斜井 | 净宽3.4m，净断面14.74m2，倾角27°，斜长870m至3号煤层 | 利旧 | 净宽3.4m，净断面14.74m2，倾角27°，斜长870m至3号煤层, 安设台阶扶手，担负矿井前期的回风任务，作为矿井的安全出口 |
|  | 提升系统 | 主斜井 | DTⅡ(A)型带式输送机，B=800mm | 利旧 | DSJ100/80/2×160型可伸缩型胶带机，带宽B=1000mm |
|  |  | 副斜井 | JK-3/20X型单滚筒绞车 | 利旧 | JWB55B型无极绳连续牵引车 |
|  | 井下设施 | 设平车场 | 利旧 | 设平车场 |
|  | 输送转运 | 原煤筛分后分为+50mm块煤、-50mm末煤进入φ18.0m，H=45m的混煤筒仓 | 新建 | 振动筛将毛煤分为±50mm两级，筛上物（＞50mm）经手选矸石带式输送机人工拣矸，经过上述处理后的全部0-50mm原煤由原煤上仓带式输送机送入筒仓，混煤筒仓直径18m，高45m |
|  | 筛分系统 | 建设筛分车间，振动筛分为+50mm块煤、-50mm二级，设集气罩+布袋除尘器抑尘 | 新建 | 筛分车间设有两个集气罩和一台布袋除尘器，集气罩分别位于筛分机上方和上仓带式输送机转载点上方 |
| 辅助工程 | 通风系统 | 2台BDK618-8-№25型对旋轴流风机 | 利旧 | 2台BDK618-8-№25型对旋轴流风机，1用1备 |
|  | 排水系统 | 3台MD46—50×10型水泵 | 利旧 | 3台MD46—50×10型水泵 |
|  | 矸石系统 | 工业场地东北800m的一条荒沟内 | 新建 | 矸石场位于工业场地东北800m的一条荒沟内，与环评位置一致 |
|  | 压缩空气系统 | 2台QGD-22/8B型空压机、2台QGFD-42.8/8.5型空压机 | 利旧 | 2台QGD-22/8B型空压机、2台QGFD-42.8/8.5型空压机 |
|  | 坑木加工 | 不设坑木加工 | / | 不设坑木加工设施，所需坑木由本集团的中兴煤矿提供 |
| 公用 工程 | 给水系统 | 交城县自来水 | 利旧 | 取用交城县自来水，经中兴洗煤厂500m3清水池中转，再泵往工业场地800m3生活、消防水池储存备用 |
|  | 供电系统 | 双回路供电 | 利旧 | 双回路供电 |
|  | 供热系统 | 采用山西汾西中兴矿业有限公司峁上工业场地锅炉房，非采暖期洗浴采用电加热的太阳能 | 新建 | 不再依托中兴煤矿峁上工业场地的锅炉房。洗浴采用2台NERS-G10D空气能热泵热水器，目前已建设完成；采暖期供热采用15台GAC-050D（R）超低温空气源热泵机组，井筒保温采用4套防爆电加热机组，目前已签订购货合同 |
| 办公室及生活设施 | 调度楼、联合建筑、办公室、职工公寓等 | 利旧 | 调度楼、联合建筑、办公室、职工公寓等 |

| 主井井口房 | 副井井口房 |
| --- | --- |
| 回风斜井 | 筛分车间 |
| 矸石装车仓 | 混煤筒仓 |
| 联合建筑 | 办公楼 |
| 瓦斯抽放泵站 | 黄泥灌浆站 |

### 3.2.4 项目总平面布置

工业场地根据沟谷走向按东北-西南轴线方向布置，工业场地及辅助场地内建（构）筑物按功能用途划分为三个区：主生产区、辅助生产区、行政办公区。

（1）主生产区

主生产区位于工业场地中部，布置有主井井口房、主井空气加热室、原煤胶带机走廊、原煤缓冲仓、入筛胶带机走廊、筛分车间、转载胶带机走廊、转载点、末煤胶带机走廊、末煤筒仓、汽车磅房等。

（2）辅助生产区

辅助生产区位于辅助场地的北部，布置有副井井口房、副井天轮架、副井绞车房、副井空气加热室、6kV变电所、机运楼、机修车间、器材库、消防材料库、油脂库、岩粉库、库房、矸石翻车机、进风行人井、坑口联合建筑、黄泥灌浆站等。

（3）行政办公区

行政办公区布置在辅助场地的中部，布置有矿办公楼、单身宿舍楼、篮球场、换热站、职工食堂、救护队、停车场等。

（4）风井场地

风井场地位于工业场地南0.40km处，中兴煤矿峁上工业场地内，布置有风机、安全出口、风机值班室、风机配电室、瓦斯抽放泵站等。

图3.2-1   工业场地平面布置图

图3.2-2   风井场地在峁上工业场地内部布置图

### 3.2.5 井田开拓开采

（1）井田开拓方案

根据煤层赋存特征，设二个水平开拓全井田，2、3、4号煤层联合布置一水平，水平标高为+720m，运输下山布置在4号煤层，轨道下山布置在3号煤层，回风下山布置在2号煤层，8、9号煤层联合布置二水平，水平标高为+640m。主斜井井筒落底到4号煤层后，建下扎式井底煤仓，副斜井落底到2号煤层后，设井底车场及硐室，沿井田东西向布置运输下山、轨道下山及回风下山开拓一采区；沿井田东部边界南北向布置南集中运输大巷、南集中轨道大巷，到井田中部后沿东西方向布置二采区运输大巷、轨道大巷、回风大巷，然后沿井田西部边界南北布置运输大巷、轨道大巷、回风大巷开拓二采区。垂直运输大巷(上山)、轨道大巷(上山)、回风大巷(上山)布置回采工作面运输顺槽、回风顺槽。当2、3、4号煤层采完后，在井底车场附近掘轨道暗斜井至8号煤层，在井底煤仓上口至9号煤层布置运输暗斜井，沿井田边界南北向布置运输大巷、轨道大巷及回风大巷开拓一采区和二采区；沿井田南部边界东西向布置运输大巷、轨道大巷、回风大巷开采三采区。

（2）井筒布置

根据开拓布置，投产及达产时布置有4个井筒，即主斜井、副斜井、进风行人斜井和回风斜井。

（3）采区布置

根据煤层赋存特征，设二个水平开拓全井田，一水平水平标高为+720m，联合开采2、3、4煤层；二水平水平标高为+640m，联合开采8、9号煤层。

井田共划分6个采区，即一水平一采区、二采区、三采区，二水平一采区、二采区、三采区。采区接替一水平一采区→二采区→三采区→二水平一采区、二采区、三采区。首采区为一水平一采区，共布置1个综采工作面保证矿井的设计生产能力。

（4）采煤方法

2、3、4号煤层采用走向（倾斜）长壁综合机械化采煤方法，一次采全高；8、9号煤层走向（倾斜）长壁综合机械化采煤方法，一次采全高，顶板管理采用全部垮落法。首采区开采2号煤层，采高平均1.91m。

### 3.2.6 地面生产系统

（1）主井生产系统

井底煤仓下设GLD80/5.5/S型甲带式给料机，将毛煤均匀给入主提升带式输送机提至井口，由毛煤入筛带送入筛分选矸楼人工拣矸。

在选矸楼内，振动筛将毛煤分为±50mm两级，筛下物（0-50mm）由溜槽溜入选矸楼4号混煤转载带式输送机，转载至5号原煤转载带式输送机。筛上物（＞50mm）经手选矸石带式输送机人工拣矸后，进入破碎机破碎入5号原煤转载带式输送机，经过上述处理后的全部0-50mm原煤由6号原煤上仓带式输送机送入筒仓。

人工拣出的矸石进入矸石仓，由汽车运往矸石场，产品煤由原煤转载带、上仓带式输送机运往原煤筒仓储装，仓下定置皮带称计量装汽车，双车道外运。

筒仓：直径φ=18m，1个，容积6000m3，能储煤约8500吨，满足3-7d储煤的要求。

矸石仓：单仓容积200m3，2个。

（2）副井生产系统

副井为斜井，倾角24.5°，采用单钩串车提升，担负提矸、上下材料、设备等任务。

井口设平车场，布置TSY-1型绳式操车系统2套，并配单开道岔、挡车器、阻车器等操车设备，轻轨连通井口车场与矸石线，材料库、机修间。

（3）矸石处置系统

矿井掘进矸石和手选矸石合计产生量约2.7万吨/年。全部由汽车运至本矿工业场地东北0.8km处的矸石场填埋处置，矸石堆放一定厚度后，覆土绿化。

（4）辅助设施

①矿井机电设备修理间

机修间担负本矿机电设备的日常检修维修任务。设有机钳工段、矿车溜子修理工段，电修工段、锻工工段，一些难度较大的大、中修委托汾西矿物局机修厂（距本矿10km）或社会专业修理厂。

综采设备库利用本集团的技术力量，本矿不做重复建设。

②坑木加工房

本矿井下坑木用量非常少，不设坑木加工设施，所需坑木由本集团的中兴煤矿提供。

### 3.2.7 工程环保投资

工程实际总投资为48441.33万元，环保投资为1450万元，占实际总投资的2.99%。其中噪声和固体废物污染防治设施投资为560万元，占环保投资的38.62%。具体环保工程投资见表3.2-4。

表3.2-4  环境保护工程投资一览表

| 序号 | 环境要素 | 污染环节 | 工程实际采取的防治措施 | 工程实际投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固体废物 | 矸石 | 矸石运至矸石场处置，矸石场修建拦矸坝、排水涵洞、消力池、周边截水沟、上游拦水坝等，并对沟底进行了防渗，采用两布一膜进行防渗；矸石分层堆放、推平、压实，及时覆土绿化 | 500 |
|  |  | 生活垃圾 | 统一收集后，送往环卫部门指定地点处置 | 10 |
|  |  | 危险废物 | 废油交由山西鑫海化工有限公司进行处置，废油桶交由山西省太原固体废物处置中心（有限公司）进行处置，工业场地设有一座危废暂存间，暂存间地面和墙面防渗，设有围堰和集油坑 | 20 |
| 2 | 噪声 | 噪声 | 隔声、密闭、基础减振及风机安装消声器等 | 30 |
| 总计 |  | 560 |

## 3.3 工程主要变更情况

依据2015年6月4日环境保护部环办【2015】52号文《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》，本项目变更不属于“煤炭建设项目重大变动清单”中的重大变更，因此不存在重大变更，可以进行竣工环境保护验收。煤炭建设项目重大变更清单见表3.3-1。

表3.3-1  煤炭建设项目重大变更清单表

| 序号 | 类别 | 内容 | 实际建设情况 | 是否属于重大变更 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规模 | 设计生产能力增加30%及以上 | 实际生产能力未发生变化 | 否 |
|  |  | 井（矿）田采煤面积增加10%及以上 | 井田面积未发生变化 | 否 |
|  |  | 增加开采煤层 | 未增加开采煤层 | 否 |
| 2 | 地点 | 新增主（副）井工业场地、风井场地等各类场地（包括排矸场、外排土场），或各类场地位置变化 | 各类场地位置与环评一致，未发生变化 | 否 |
|  |  | 首采区发生变化 | 首采区与环评一致，未发生变化 | 否 |
| 3 | 生产工艺 | 开采方式变化：如井工变露天、露天变井工、单一井工或露天变井工露天联合开采等 | 开采方式未发生变化 | 否 |
|  |  | 采煤方法变化：如由采用充填开采、分层开采、条带开采等保护性开采方法变为采用非保护性开采方法 | 采煤方法未发生变化 | 否 |
| 4 | 环境保护措施 | 生态保护、污染防治或综合利用等措施弱化或降低；特殊敏感目标（自然保护区、饮用水水源保护区等）保护措施变化 | 采用空气源热泵机组和防爆电加热机组，不再依托中兴煤矿峁上工业场地的燃煤锅炉，减少了锅炉负荷和污染物的排放 | 否 |

## 3.4 验收期间运行工况

验收调查期间，本工程主体工程运行稳定，配套的环保设施运行稳定良好，符合生产工况条件。

本矿井设计原煤生产能力为2727t/d，验收调查期间原煤平均每天产量为2250t，累计平均月产量约6.19万t，折合年产原煤0.74Mt，占设计负荷的82.2%。

# 4 环境影响评价文件及批复文件回顾

2015年2月，山西清泽阳光环保科技有限公司编制完成了《山西汾西香源煤业有限责任公司90万t/a矿井兼并重组整合项目环境影响报告书》，2015年5月25日，山西省环境保护厅以晋环函【2015】510号文以批复。

## 4.1 环境影响评价文件主要结论

（1）声环境影响

本项目工业场地和风井场地主要噪声源包括：空气加热室，空压机房，通风机，坑木加工房，机修车间，筛分破碎车间，黄泥制浆站，各类水泵房等。

噪声治理措施：选用低噪声生产装置并使其保持良好工况；各类风机及空压机进排风管安装消声器，各类水泵进出口管道端用柔性接头连接方式，设备安装减振基础；振动筛基础选用减振垫或采用钢弹簧与橡胶复合串联式隔振结构。对空压机房、筛分车间安装双层窗户。通风机安装消声器，建设扩散塔。

根据噪声预测结果，在采取相关降噪措施后，工业场地四周厂界昼间、夜间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声标准》中2类标准要求。

（2）固体废物环境影响

本项目固体废弃物主要为矸石、生活垃圾、生活污水处理站及矿井水处理站污泥、除尘灰等。

项目投产后矸石产量约2.7万t/a。本项目排矸场位于工业场地东约800m的一条荒沟内，周边400m范围内无村庄等敏感目标。

生活垃圾收集后送当地环卫部门统一集中处理。

综上所述，本项目产生的固废全部得到安全妥善处置，对周围影响较小。

## 4.2 环境影响评价文件的批复文件要点

2015年5月25日，山西省环境保护厅以晋环函【2015】510号文对本项目环境影响报告书以批复，涉及噪声和固体废物污染防治的批复要点见表4.4-1。

## 4.3 环境影响评价文件提出的环境保护措施落实情况

### 4.3.1 验收阶段环保措施落实情况

环境影响报告书提出的运营期噪声和固体废物污染防治措施及落实情况见表4.3-1。

表4.3-1  验收阶段环境保护措施落实情况对比分析一览表

| 环保项目 | 环境影响报告书要求的工程内容 | 工程实际建设的工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固废处置 | 矸石 | 矸石场长约260m，宽约30-80m，深约20-40m，占地面积约1.03ha，汇水面积约7.2ha，计算可堆存矸石25万吨矸石，植被以草地为主，上部分布有灌木林，主要植被类型有：荆条酸枣灌丛、杂草类草丛、沙棘，植被覆盖10%左右。 评价要求矸石分层阶梯式堆放，主要防洪设施为截水沟。矸石运至矸石场依据山体地形分段逐层堆放。堆矸方式采用从矸石场最里端开始堆，并采取从下往上，逐层堆放压实的方法。矸石由汽车运至排矸场后，由推土机推平压实，当矸石厚度达3米后，覆以0.5米厚的黄土 | 矸石场位于工业场地东北方向约800m处，位置与环评选定位置一致，由山西省煤炭规划设计院设计。该沟总体呈东—西走向，东高，西低，长约260m，宽约30-80m，深约20-40m，占地面积约1.4hm2，汇水面积约7.2hm2。现已建设完成矸石场沟底防渗、下游拦矸坝及消力池、上游两座拦水坝、纵贯全场的排水涵洞、周边截水沟。沟底防渗采取两布一膜的方式，采用两层300g/m2的土工布和一层2mm厚的HDPE膜。矸石目前全部运至矸石场填埋，由推土机推平压实，分层堆放，当矸石厚度达3米后，覆以0.5米厚的黄土 | 落实 |
|  | 生活垃圾 | 统一收集后，送往环卫部门指定地点处置 | 生活垃圾厂内统一收集后送往环卫部门指定地点处置 | 落实 |
|  | 危险废物（废油、废油桶） | / | 废油交由山西鑫海化工有限公司进行处置，废油桶交由山西省太原固体废物处置中心（有限公司）进行处置，工业场地设有一座危废暂存间，暂存间地面和墙面防渗，设有围堰和集油坑 | 落实 |
| 噪声控制 | 各类水泵房 | 水泵间单独隔开封闭并在室内吊装吸声体；水泵与进出口管道间安装软橡胶接头；泵体基础设橡胶垫或弹簧减振动器 | 水泵间单独隔开封闭；水泵与进出口管道间安装软橡胶接头；泵体采取基础减振 | 落实 |
|  | 隔声措施 | 空压机房、筛分排矸车间 | 空压机房、筛分排矸车间利用厂房进行隔声 | 落实 |
|  | 风井通风机 | 安装扩散器和消声器 | 安装扩散塔和消声器 | 落实 |

### 4.3.2 “以新带老”环保措施落实情况

环境影响报告书提出的“以新代老” 噪声和固体废物污染防治措施及落实情况见表4.3-2。

表4.3-2   “以新代老”环保措施及落实情况

| 产污环节 | 环评要求的“以新带老”措施 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 噪声 | 风机 | 减振、消音 | 安装扩散塔和消声器 |
| 固废 | 矸石 | 新选矸石场覆土、压实 | 矸石运至矸石场处置，矸石场修建拦矸坝、排水涵洞、消力池、周边截水沟、上游拦水坝等，并对沟底进行了防渗，采用两布一膜进行防渗；矸石分层堆放、推平、压实，及时覆土绿化 |

## 4.4 环境影响评价文件的批复文件有关要求落实情况

2015年5月25日，山西省环境保护厅以晋环函【2015】510号文对本项目环境影响报告书给予批复，批复文件中噪声和固体废物污染防治措施的落实情况见表4.4-1。

表4.4-1  环境影响评价文件批复意见及落实情况

| 序号 | 批复意见 | 落实情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 妥善处理固体废物。矸石应综合利用，未能综合利用的要及时运送拟选荒沟填沟；应设拦矸坝、截排水设施，采取防渗措施；严格按《报告书》规定的原则、方式进行矸石堆放作业；生活垃圾应定期清运。 | 矸石运至环评选定的矸石场进行填埋处置，位于工业场地东北方向约800m处，矸石场由山西省煤炭规划设计院设计。现已建设完成矸石场沟底防渗、下游拦矸坝及消力池、上游两座拦水坝、纵贯全场的排水涵洞、周边截水沟。沟底防渗采取两布一膜的方式。矸石由推土机推平压实，分层堆放，当矸石厚度达3米后，覆以0.5米厚的黄土。生活垃圾厂内统一收集后送往环卫部门指定地点处置。 | 落实 |
| （二） | 落实噪声污染防治。高噪声设备尽量安置集中布置，将空压机、振动筛等高噪声设备置于室内；安装基础减震、消声、隔声、吸声等装置；运输车辆应限速、限鸣。 | 高噪声设备置于室内，利用厂房进行隔声，并采取基础减震等措施；通风机安装消音器及扩散塔；运输车辆采取限速、限鸣等措施降低运输沿线的噪声。 | 落实 |

# 5 声环境影响调查

## 5.1 声环境现状调查

### 5.1.1 声环境概况调查

（1）声环境功能区划

工业场地位于农村地区，区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，工业场地环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，交通噪声执行4a类标准。

（2）敏感点调查

工业场地西北100m处为窑底村，风井场地周围200m范围内无村庄等声环境敏感点。项目声环境敏感点为窑底村。

### 5.1.2 噪声监测

（1）监测点位、项目及频次

由于本项目风井场地位于中兴煤矿峁上工业场地内，因此本次风井场地厂界噪声监测布置在峁上工业场地厂界处。

监测布点、项目及频次见表5.1-1。监测布点见图5.1-1~5.1-2。

表5.1-1   厂界噪声及敏感点监测点位、项目及频次表

| 序号 | 监测对象 | 监测项目 | 监测频率 | 监测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业场地厂界噪声（1#-8#） | 厂界外1m，高1.2m处 | Leq | 连续2天，每天昼夜各测1次 | 生产正常，工况稳定；无雨、无雪的天气条件下进行，风速小于5m/s |
| 2 | 风井场地厂界噪声（9#-15#） | 厂界外1m，高1.2m处 |  |  |  |
| 3 | 敏感点 | 窑底村（16#） |  |  |  |

（2）监测结果

噪声监测结果见表5.1-2。

图5.1-1   工业场地噪声监测布点示意图

图5.1-2   风井场地噪声监测布点示意图

表5.1-2   厂界噪声及敏感点监测结果一览表

| 监测 布点 | 2018.8.19 | 2018.8.20 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间（dB(A)） | 夜间（dB(A)） | 昼间（dB(A)） | 夜间（dB(A)） |
|  | Leq | 标准值 | 达标情况 | Leq | 标准值 | 达标情况 | Leq | 标准值 | 达标情况 | Leq | 标准值 | 达标情况 |
| 工业场地 厂界噪声 | 1# | 53.7 | 60 | 达标 | 44.3 | 50 | 达标 | 52.4 | 60 | 达标 | 44.7 | 50 | 达标 |
|  | 2# | 52.3 |  | 达标 | 45.7 |  | 达标 | 53.3 |  | 达标 | 46.4 |  | 达标 |
|  | 3# | 54.8 |  | 达标 | 44.8 |  | 达标 | 50.9 |  | 达标 | 45.1 |  | 达标 |
|  | 4# | 55.9 |  | 达标 | 46.7 |  | 达标 | 56.3 |  | 达标 | 45.7 |  | 达标 |
|  | 5# | 57.4 |  | 达标 | 47.8 |  | 达标 | 57.8 |  | 达标 | 47.3 |  | 达标 |
|  | 6# | 45.6 |  | 达标 | 44.7 |  | 达标 | 45.4 |  | 达标 | 44.3 |  | 达标 |
|  | 7# | 44.5 |  | 达标 | 42.4 |  | 达标 | 44.3 |  | 达标 | 42.8 |  | 达标 |
|  | 8# | 46.1 |  | 达标 | 44.3 |  | 达标 | 46.7 |  | 达标 | 44.7 |  | 达标 |
| 风井场地 厂界噪声 | 9# | 54.3 | 60 | 达标 | 44.3 | 50 | 达标 | 54.9 | 60 | 达标 | 44.2 | 50 | 达标 |
|  | 10# | 57.8 |  | 达标 | 47.0 |  | 达标 | 56.7 |  | 达标 | 46.2 |  | 达标 |
|  | 11# | 59.1 |  | 达标 | 49.1 |  | 达标 | 59.3 |  | 达标 | 48.9 |  | 达标 |
|  | 12# | 57.8 |  | 达标 | 47.3 |  | 达标 | 57.2 |  | 达标 | 47.2 |  | 达标 |
|  | 13# | 56.3 |  | 达标 | 45.7 |  | 达标 | 56.3 |  | 达标 | 45.1 |  | 达标 |
|  | 14# | 58.4 |  | 达标 | 48.4 |  | 达标 | 58.8 |  | 达标 | 48.3 |  | 达标 |
|  | 15# | 55.3 |  | 达标 | 45.1 |  | 达标 | 55.4 |  | 达标 | 45.2 |  | 达标 |
| 窑底村 | 16# | 53.5 | 55 | 达标 | 42.4 | 45 | 达标 | 53.8 | 55 | 达标 | 42.7 | 45 | 达标 |

由监测结果可知：工业场地厂界昼间噪声值在44.3-57.8dB(A)之间；夜间噪声值在42.4-47.8dB(A)之间；风井场地厂界昼间噪声值在54.3-59.1dB(A)之间；夜间噪声值在44.2-49.1dB(A)之间。厂界昼夜噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。

噪声敏感点窑底村昼间噪声值在53.5-53.8dB(A)之间；夜间噪声值在42.4-42.7dB(A)之间；均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值。

## 5.2 施工期声环境影响调查及环境保护措施有效性

施工期相对运行期较短，但在施工过程中采用的机械设备如推土机、挖掘机、搅拌机等会产生施工噪声，对周围环境会产生一定影响，对施工人员，尤其是机械操作人员具有一定的危害。

为了降低施工期产生的噪声，该矿主要采取了以下措施：合理安排施工作业时间，制定施工计划，尽量避免大量高噪声设备同时施工，高噪声设备施工时间安排在昼间，减少夜间施工量，打桩机等禁止在夜间施工；合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量的动力机械设备，避免局部声级过高；严格控制和管理好产生高噪声设备的使用时间，优化作业安排，严禁在夜间和人们休息的午间使用打桩机、混凝土搅拌机、振荡机、挖掘机等强噪声机械；要选择放置施工设备的位置，注意使用自然条件减噪；降低人为噪声，减少碰撞噪声等；对于位置相对固定的机械设备，设置室内操作间，不能入棚的建立单面声障。

经过上述环保措施的实行，该矿在施工期有效降低了声环境污染，未发生因噪声污染影响村民生产、生活的群众上访事件。

## 5.3 运行期声环境影响调查及环境保护措施有效性

### 5.3.1 声环境影响调查

运行期该矿工业场地高噪声设备有：通风机、泵类等。

表5.3-1  工业场地主要产噪设备治理措施

| 环评阶段提出的环境保护措施 | 验收调查 |
| --- | --- |
| 噪声源 | 产噪设备 | 采取措施 |  |
| 主斜井井口房 | 带式输送机 | 机房设置隔音值班室，机房内电机设置减振基础，机房全封闭 | 机房全封闭，设置单独的值班室，设备设置减振基础 |
| 筛分破碎车间 | 原煤分级筛、块煤破碎机 | 对车间内各设备设置减振基础，车间封闭，减少各种溜槽的落差，并在溜槽底部铺设耐磨、降噪衬板，以降低物料在运输过程中的噪声 | 车间全封闭，设备设置减振基础 |
| 各类水泵房 | 水泵 | 水泵间单独隔开封闭，泵体基础设橡胶垫或弹簧减振 | 水泵间采用封闭式设计、隔声门窗，泵体设减振基础 |
| 副井空气加热室 | 空气加热机组，内有离心风机 | 风机配置减振台座，加热室全封闭 | 设置减振基础，加热室全封闭 |
| 主井空气加热室 | 空气加热机组，内有离心风机 | 风机配置减振台座，加热室全封闭 | 设置减振基础，加热室全封闭 |
| 进风斜井空气加热室 | 空气加热机组，内有离心风机 | 风机配置减振台座，加热室全封闭 | 设置减振基础，加热室全封闭 |
| 空压机房 | 压缩机 | 空压机采用隔振机座，进排气口安装消声器，空压机房全封闭 | 机房全封闭，设置减振基础 |
| 黄泥制浆站 | 水泵、泥浆搅拌机 | 水泵间单独隔开封闭，水泵与进出口管道间安装软橡胶接头，泵体基础设橡胶垫或弹簧减振。门窗设置为隔声门窗 | 水泵间采用封闭式设计，泵体设减振基础；灌浆站采用隔声门窗 |
| 通风机 | 对旋轴流风机 | 机体配带消声器，并在排气口设扩散塔，对电机设置减振基础。风井场地四周设置围墙 | 通风机安装消音器及扩散塔，扩散塔排气口朝上，上方设顶棚，对电机设置减振基础，风井场地四周设置围墙 |
| 瓦斯抽放站 | 真空水泵 | 水泵间单独隔开封闭，水泵与进出口管道间安装软橡胶接头，泵体基础设橡胶垫或弹簧减振 | 水泵间采用封闭式设计、隔声门窗，泵体设减振基础 |

### 5.3.2 噪声防治措施

根据验收调查，该矿采取的主要噪声防治措施如下：

（1）选择低噪声设备，同时提高安装精度，从源头上控制噪声产生的级别。

（2）将高噪声设备如风机、泵类等设备置于室内，利用建筑物隔声。

（3）设置消声、减振、隔振措施：通风机安装了消声器和扩散塔，扩散塔排气口朝上，上方设顶棚。对电机、水泵等因震动产生造成的设备，均安装了减振垫或减振基座，并置于室内。筛分破碎设备设置了减振基础，并安装在室内。

（4）重视操作人员的个人防护，为一线操作人员配戴了耳塞、耳罩以及设置单独的操作室，有效避免工作人员长期置身高噪环境中而造成的慢性损害。

（5）加强运煤线路管理，限制鸣笛，减少夜间运输。

（6）在道路两侧等种植树木，利用自然条件减少噪声传播。

| 通风机消音器及扩散塔 | 风机周边围墙 |
| --- | --- |
| 空压机减振基础 | 水泵减振基础 |

### 5.3.3 厂界达标调查

根据监测结果，工业场地厂界昼间噪声值在44.3-57.8dB(A)之间；夜间噪声值在42.4-47.8dB(A)之间；风井场地厂界昼间噪声值在54.3-59.1dB(A)之间；夜间噪声值在44.2-49.1dB(A)之间。厂界昼夜噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。

验收期间与环评期间各监测点位监测值对比情况见表5.3-2。

表5.3-2    验收阶段与环评阶段噪声监测结果对比一览表

| 监测点位 | 2014年8月7日（环评阶段） | 2018年8月19-20日（验收阶段） |
| --- | --- | --- |
|  | 监测值范围（dB(A)） | 达标情况 | 监测值范围（dB(A)） | 达标情况 |
| 工业场地 | 昼间 | 47.1~49.8 | 达标 | 44.3-57.8 | 达标 |
|  | 夜间 | 43.5~45.5 | 达标 | 42.4-47.8 | 达标 |
| 风井场地 | 昼间 | 52.9~54.9 | 达标 | 54.3-59.1 | 达标 |
|  | 夜间 | 49.3~50.7 | 达标 | 44.2-49.1 | 达标 |

由表5.3-2可知，工业场地和风井场地各监测点位监测值与环评期间相比，昼夜噪声值略有升高，但仍可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。

### 5.3.4 敏感点达标调查

根据监测结果，窑底村昼间噪声值在53.5-53.8dB(A)之间；夜间噪声值在42.4-42.7dB(A)之间；均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值。

窑底村位于本项目工业场地西北约100m处，根据本项目工业场地的平面布置，主要产噪设备均位于场地中东部，远离窑底村布置，场地西侧建构筑物为办公楼、联合建筑楼、宿舍、食堂等，煤矿生产噪声经过建筑物隔声和距离衰减后，对窑底村影响较小。因此，窑底村基本可以长期稳定满足1类功能区要求。

## 5.4 声环境影响调查结论及整改建议

### 5.4.1 调查结论

1、本项目对高噪声设备采取了隔声、减振、消声措施，基本落实了环境影响报告书及其批复中提出和要求的噪声治理措施。

2、验收监测结果表明：工业场地、风井场地厂界昼夜噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，对周围环境影响较小。

环境敏感点窑底村昼夜噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值。

### 5.4.2 建议

进一步做好高噪声设备噪声控制措施，加强维护、管理和监控。

# 6 固体废物环境影响调查

## 6.1 固体废物来源及处理措施调查

### 6.1.1 施工期固体废物来源及处置方式调查

施工期固体废物主要为工业场地井巷掘进产生的土石方、建筑垃圾和施工人员产生的少量生活垃圾。

经调查，施工期掘进矸石全部运至矸石场填埋，少量生活垃圾由垃圾箱集中收集后一并送往环卫部门指定地点处置。

### 6.1.2 调试期间固体废物来源及处置方式调查

本项目调试期间固体废物主要为井下矸石、生活垃圾、危险废物（废油、废油桶）。固体废物排放及处理方式见表6.1-1。

表6.1-1  固体废物产生量及处置方式

| 固废名称 | 产生量（t/a） | 排放方式及去向 |
| --- | --- | --- |
| 矸石 | 27000 | 矸石场位于工业场地东北800m的一条荒沟内，与环评位置一致，已建设拦矸坝、排水涵洞、消力池、周边截水沟、上游拦水坝等，并对沟底进行了防渗，采用两布一膜进行防渗。施工期和调试期间产生的矸石全部送至矸石场进行堆存 |
| 生活垃圾 | 85 | 统一收集后，送往环卫部门指定地点处置 |
| 危险废物 | 废液压油 | 0.85 | 废油交由山西鑫海化工有限公司进行处置，废油桶交由山西省太原固体废物处置中心（有限公司）进行处置，工业场地设有一座危废暂存间，暂存间地面和墙面防渗，设有围堰和集油坑 |
|  | 废齿轮油 | 0.95 |  |
|  | 废油桶 | 170个/a |  |

## 6.2 施工期固体废物影响调查及环境保护措施有效性

施工期固体废物主要为废建筑材料、装修阶段的废料及施工人员的生活垃圾。

（1）施工期施工单位通过合理调配土石方，尽可能将弃土弃渣调往同步建设的工程做填方用或运至矸石场作为矸石填埋填土，避免项目出现大量的弃土弃渣和拆迁造成的建筑垃圾；

（2）本项目施工设置统一的施工营地，施工人员生活垃圾统一堆放处理；

（3）结构、装修阶段产生的废油漆、涂料、粘合剂及其包装物按环卫部门要求进行了妥善处理。

由此可见，在严格履行各项措施以后，本项目建设期产生的掘进矸石、建筑垃圾、生活垃圾全部得到妥善处置，没有对周围环境造成不利影响。

## 6.3 运行期固体废物影响调查及环境保护措施有效性

### 6.3.1 煤矸石处置措施

截止到2018年9月底，香源煤矿共产生矸石约2.14万吨，全部运至矸石场堆置处理。

#### 6.3.1.1 矸石浸出试验调查

本次验收于2018年8月委托山西省地质矿产研究院对本项目煤矸石进行了浸出试验，试验结果见表6.3-1。

表6.3-1   矸石淋溶浸出试验结果

| 项目 | 试验结果 mg/L | 分析方法 | 《危险废物鉴别标准-浸出毒性鉴别》GB5085.3-2007 | 《污水综合排放标准》GB8978-1996 一级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 8.40 | 玻璃电极法 GB/T 15555.12-1995 | - | 6～9 |
| 汞及其化合物（以总汞计） | ND 0.0002 | 电感耦合等离子体质谱法 附录B GB5085.3-2007 | 0.1 | 0.05 |
| 铅（以总铅计） | ND 0.0006 | 电感耦合等离子体质谱法 附录B GB5085.3-2007 | 5 | 1.0 |
| 镉（以总镉计） | ND 0.0005 | 电感耦合等离子体质谱法 附录B GB5085.3-2007 | 1 | 0.1 |
| 总铬 | ND 0.0009 | 电感耦合等离子体质谱法 附录B GB5085.3-2007 | 15 | 1.5 |
| 铜及其化合物（以总铜计） | ND 0.0005 | 电感耦合等离子体质谱法 附录B GB5085.3-2007 | 100 | 0.5 |
| 锌及其化合物（以总锌计） | 0.0663 | 电感耦合等离子体质谱法 附录B GB5085.3-2007 | 100 | 2.0 |
| 铍及其化合物（以总铍计） | ND 0.0003 | 电感耦合等离子体质谱法 附录B GB5085.3-2007 | 0.02 | 0.005 |
| 钡及其化合物（以总钡计） | 0.0922 | 电感耦合等离子体质谱法 附录B GB5085.3-2007 | 100 | - |
| 镍及其化合物（以总镍计） | ND 0.0005 | 电感耦合等离子体质谱法 附录B GB5085.3-2007 | 5 | 1.0 |
| 砷及其化合物（以总砷计） | 0.0010 | 原子荧光法 HJ702-2014 | 5 | 0.5 |
| 无机氟化物（不包括氟化钙） | 1.0734 | 离子色谱法 附录B GB5058.3-2007 | 100 | 10 |
| 氰化物 （以CN-计） | ND 0.002 | 离子色谱法 附录B GB5058.3-2007 | 5 | 0.5 |

由表6.3-1可知，矸石浸出液各项指标均远远小于《危险废物鉴别标准—浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中的各项指标，而且矸石不在《国家危险废物名录》中，因此煤矿矸石不属于危险废物，属于一般工业固体废物。

矸石浸出液各项指标均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的最高允许排放浓度，且pH值在6-9范围内，说明煤矿矸石属于第Ⅰ类一般工业固体废物，矸石场可按Ⅰ类贮存场设计。

#### 6.3.1.2 矸石自燃调查

本次验收于2018年8月委托山西省地质矿产研究院对本项目煤矸石进行了成分分析，具体见表6.3-2。

表6.3-2   煤矸石化学成分表                    单位：%

| SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | CaO | Na2O |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64.48 | 21.76 | 0.30 | 0.52 | 0.10 | 0.18 |
| K2O | TiO2 | P2O5 | S | MnO2 | 灼减量 |
| 1.57 | 0.76 | 0.03 | 0.04 | 0 | 9.95 |

由表6.3-2可知，本矿矸石硫分为0.04%（＜1%），含硫量较低，由煤矸石自燃机理分析预测可知，本项目煤矸石一般不会发生自燃。

为防止矸石发生自燃，本项目采取覆土压实的方法。矸石从工业场地通过汽车拉入矸石场，用推土机将矸石推平，并通过推土机往返对矸石进行压实，当矸石厚度达3米后，覆以0.5米厚的黄土，抑制自燃，再用推土机压实，减少矸石之间的空隙，排放第二层矸石。

此外，为进一步防止矸石发生自燃，本项目还设有石灰乳站，石灰乳站设置在矸石场内。主要建筑包括搅拌站、石灰库房，原料生石灰从当地购买，汽车运输，袋装入场。搅拌用水采用水车拉水。若后期矸石含硫量较高时，可采取喷洒石灰乳的方式抑制矸石自燃。

#### 6.3.1.3 矸石场建设情况调查

1、矸石场基本情况

矸石场位于工业场地东北方向约800m处，与环评选定位置一致，距离最近的冯家塔村距离为750米。该沟总体呈东西走向，东高，西低，长约260m，宽约30-80m，深约20-40m，占地面积约1.4hm2，汇水面积约7.2hm2，可堆存矸石11.4万吨，为二叠系石盒子组地层出露，没有断层发现。矸石场沟谷底部及中部植被以灌木为主。

矸石场由山西省煤炭规划设计院设计，现已建设完成矸石场沟底防渗、下游拦矸坝及消力池、上游两座拦水坝、纵贯全场的排水涵洞、周边截水沟。沟底防渗采取两布一膜的方式，采用两层300g/m2的土工布和一层2mm厚的HDPE膜。建设和调试期间产生的矸石目前全部运至矸石场填埋，由推土机推平压实，分层堆放，当矸石厚度达3米后，覆以0.5米厚的黄土。

本项目至今产生矸石量共计约2.14万t，全部送往矸石场进行填埋，则矸石场剩余可堆矸石量约9.26万t，按矸石产生量2.7万t/a计，剩余服务年限约3.43a。

2、矸石场设施建设情况

（1）拦矸坝：在矸石场的下游出口修筑拦矸坝一座。顶宽1.5m，高10.0m，底宽5.5m，基础宽7.3m，埋深3.5m，M7.5浆砌石，M10砂浆压顶，拦矸坝总长40.0m。

（2）沟底防渗：对沟底进行清理平整后，在场区底部及两侧铺设防渗层，防渗层采取两布一膜的方式，采用两层300g/m2的土工布和一层2mm厚的HDPE膜。底部压实土壤厚度为1m，场区边坡压实土壤厚度为75cm。

（3）排水涵洞：处置场沟底设排水涵洞，入口设八字口，涵洞上游延伸至排矸场堆矸库尾，排导处置场上游流域汇水，将洪水引入涵洞，涵洞长200m。采用孔型涵洞，尺寸为高2.0m（其中矩形部分高为1.0m，拱形部分高1.0m），宽度2.0m。

（4）周边截水沟：在矸石场北侧和南侧各建设有一条截水沟，北侧截水沟出口接至排水竖井，南侧截水沟出口接至消力池。截水沟采用砖混结构明渠，渠深0.2m，宽0.3m，目前修建总长度约200m。截水沟随矸石堆放高度及平台建设，目前可以满足边坡排水需求。

（5）消力池：消力池为矩形断面，用M7.5水泥砂浆浆砌块石砌筑。断面尺寸确定为长×宽×深=4.0m×2.5m×2.5m。

（6）上游拦水坝：在矸石处置场地的上游入口修筑拦水坝两座。结构尺寸为：顶宽1.2m，高4.0m，底宽2.8m，基础宽4.2m，埋深2.1m，M7.5浆砌石，M10砂浆压顶，两座拦水坝总长40.0m。

（7）矸石堆放：经调查，矸石从靠近挡矸墙一侧开始堆放。堆放后及时覆土，由推土机推平压实，分层堆放，当矸石厚度达3米后，覆以0.5米厚的黄土，防止煤矸石自燃。

矸石场总平面布置图见图6.3-1，剖面示意图见图6.3-2。

图6.3-1   矸石场平面布置图

图6.3-2   矸石场剖面布置图

| 拦矸坝 | 排水涵洞及消力池 |
| --- | --- |
| 上游拦水坝 | 北侧截水沟 |
| 南侧截水沟 | 南侧截水沟 |
| 矸石场防渗 | 防渗层 |
| 运矸道路 | 石灰乳搅拌站 |

#### 6.3.1.4 环境影响调查及措施有效性调查

目前，本项目矸石全部送至矸石场内堆置，对环境的影响主要表现在对环境空气、水体环境的影响。

（1）矸石扬尘

根据本次对矸石场无组织排放监测结果，矸石场各监测点的颗粒物、SO2无论在有风还是静风状态，其周界外浓度最高点与对照点的差值均小于标准值，达标率100%，矸石场对环境空气的污染较小。

根据矸石成分分析，矸石含硫率为0.04%，含硫量较低，且自2015年开工建设以来，未发生过矸石自燃的情况，因此，煤矸石的堆放不会排放SO2气体。目前，矸石场周围SO2的无组织排放浓度在0.011~0.048mg/m3之间，远小于《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）SO2无组织排放限值。

（2）对水体的影响

①对地下水的影响

本项目矸石场周围地形切割剧烈，冲沟发育。根据钻孔资料揭露，最上面为第四系黄土，厚度大约为2-5m；矸石场周围第四系粘土赋存比较稳定，对地表水起着阻隔作用；煤系地层以上基岩一般由泥岩、砂质泥岩、粉砂岩、细砂岩、中砂岩、粗砂岩形成互层结构组合，形成了煤系地层上部的结构性隔水岩组，对地表水、层间含水层水起着阻隔作用。这些底层构造可以防止矸石场淋溶液下渗。此外，本项目在场区底部及两侧铺设防渗层，防渗层采取两布一膜的方式，采用两层300g/m2的土工布和一层2mm厚的HDPE膜，防止矸石场淋溶液下渗对地下水造成影响。

根据验收监测结果，本矿井矸石无浸出毒性，属I类一般工业废弃物。矸石场下游的村庄为窑底村及工业场地，通过对下游窑底村水井（距离排矸场约1km）进行监测，结果表明其水质中重金属指标监测结果符合地下水水质Ⅲ类标准。

由此可见，本项目投产以来，矸石场堆矸未对所在区域的地下水造成影响。

②对地表水的影响

本项目在矸石场所在沟口设置了浆砌石拦矸坝，防止因暴雨冲刷形成坡面流失，对处于下游的河流产生影响；同时在矸石场周边修筑截水沟，以防止暴雨期坡面来水冲刷排矸场。

矿井所在区域属干旱地区，降雨量小，蒸发量大大雨与暴雨的机会较少，一般不会产生较多的矸石淋溶水；另一方面，矸石表层采用黄土覆盖，堆场排水通畅，积水不易形成，不会造成矸石的长时间浸泡。

经监测，矸石淋溶液中浓度值均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一类标准限值，且矸石淋溶水实际浓度将远小于实验值，淋溶水不会对地表水造成污染。

由此可见，根据排矸场建设的实际情况，本项目矸石场对所在区域的水体影响很小。

（3）对土壤的影响

为了解矸石场周围土壤的环境质量，验收调查期间对矸石场周围的土壤进行了采样监测。

①监测点位

在矸石场上、中、下游布置3个土壤环境监测点，采样深度分表层（0~20cm）、新层（20~60cm）和底层（60~100cm）共三层分别进行采样。

②监测项目

pH、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍。

③监测时间

本次验收于2018年8月委托山西蓝源成环境监测有限公司对本项目矸石场土壤进行了检测。具体结果见表6.3-3。

表6.3-3   矸石场土壤检测结果              单位：mg/kg

| 采样点位 | 采样日期 | 采样深度 | 总砷 | 总汞 | 总镉 | 总铬 | 总铅 | 总铜 | 总锌 | 总镍 | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矸石场上游 | 8.19 | 0-20cm | 2.26 | 0.026 | 0.02 | 62.0 | 33.2 | 17.8 | 59.2 | 5.6 | 7.97 |
|  |  | 20-60cm | 2.02 | 0.038 | 0.01 | 60.6 | 48.9 | 17.6 | 63.8 | ND | 8.09 |
|  |  | 60-100cm | 1.79 | 0.088 | 0.01 | 59.2 | 30.2 | 16.0 | 61.3 | ND | 8.18 |
| 矸石场中部 | 8.19 | 0-20cm | 3.76 | 0.087 | 0.01 | 172 | 7.8 | 40.8 | 37.6 | 7.8 | 7.50 |
|  |  | 20-60cm | 3.71 | 0.031 | 0.02 | 60.8 | 13.0 | 18.1 | 64.1 | 8.8 | 7.66 |
|  |  | 60-100cm | 3.06 | 0.012 | 0.04 | 65.9 | 12.3 | 17.9 | 57.5 | 11.1 | 7.85 |
| 矸石场下游 | 8.19 | 0-20cm | 2.57 | 0.031 | 0.07 | 63.7 | 9.1 | 18.8 | 57.8 | 7.9 | 7.91 |
|  |  | 20-60cm | 2.81 | 0.020 | 0.06 | 69.5 | 9.9 | 16.2 | 62.5 | 7.5 | 8.16 |
|  |  | 60-100cm | 2.85 | 0.018 | 0.01 | 75.5 | 12.7 | 16.4 | 55.8 | 7.8 | 8.11 |
| 标准值 | 25 | 3.4 | 0.6 | 250 | 170 | 100 | 300 | 190 | >7.5 |
|  | 30 | 2.4 | 0.3 | 200 | 120 | 100 | 250 | 100 | 6.5<pH≤7.5 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | - |

由表6.3-3可知，矸石场周围土壤中有害元素的含量均低于农用地土壤污染风险筛选值，且矸石场上下游各采样点的土壤中各种金属含量基本一致，由此可知，本项目矸石堆置未对周围土壤造成影响。

### 6.3.2 危险废物处置情况

本项目产生的危险废物包括废油和废油桶。在工业场地建设有一座危废暂存间，位于工业场地东侧，机运楼旁边。暂存间占地面积约90m2，废油和废油桶分区堆放。其中废油堆放区域约25m2，最大储存量1.8t；废油桶堆放区域约65m2，最大储存量170个。

暂存间地面采用混凝土硬化，水泥砂浆防渗抹面，铺设瓷砖防渗；墙面铺设1.5m高的墙砖防渗；各种危废分区域堆放，并设有围堰、导油槽和集油坑。暂存间外部设有标识标牌，内部悬挂有危废相关各项管理制度和台账记录等。

废油交由山西鑫海化工有限公司进行处置，废油桶交由山西省太原固体废物处置中心（有限公司）进行处置，均已签订了危废处置协议，见附件。

自2018年1月至9月底，本项目共计产生废油1.615t，其中废液压油0.680t，废齿轮油0.935t，废油全部在危废暂存间贮存，尚未转移和处置；产生废油桶共计147个，于2018年8月24日转移给处置单位120个，目前暂存间储存27个，运输单位为太原化兴化工运销股份有限公司，处置单位为山西省太原固体废物处置中心（有限公司），危废转移联单和危废运输单位、处置单位资质见附件。

### 6.3.3 生活垃圾

生活垃圾产生量由垃圾箱集中收集后，然后由垃圾车运往当地生活垃圾填埋场统一处理。

| 危废暂存间 | 废油堆放区域 |
| --- | --- |
| 地面和墙面防渗 | 导油槽和集油坑 |
| 管理制度 | 台账记录 |
| 生活垃圾箱 |

## 6.4 固体废物影响调查结论及整改建议

### 6.4.1 调查结论

1、本项目矸石全部送至矸石场进行堆存，矸石场拦矸坝、排水工程、防渗工程均已建设完成。

2、根据监测结果，矸石场各监测点的颗粒物、SO2 无论在有风还是静风状态，其周界外浓度最高点与对照点的差值都小于标准值，达标率100%，矸石场对环境空气的污染较小。

3、根据矸石的浸出试验数据，本矿矸石属Ⅰ类一般工业固体废物，矸石堆放不会对当地水体产生污染。

4、废油和废油桶等危险废物交由有资质的单位进行处置，工业场地建设有危废暂存间，并采取了防渗、防雨、防流失等措施。

5、生活垃圾运往当地生活垃圾填埋场统一处理。

固体废物均得到妥善处置，处理措施合理有效。

### 6.4.2 建议

1、积极寻找矸石综合利用途径，提高矸石综合利用率；

2、加强矸石场管理，矸石在堆放时采用分区、分块堆放，并及时进行碾压和黄土覆盖。

3、加强危险废物管理，产生的危险废物必须全部进入危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置，规范台账记录，做好危险废物的收储、暂存工作。

# 7 公众意见调查

## 7.1 调查目的、对象、范围及调查方法

### 7.1.1 调查目的

为客观反应工程建设对矿区周边的自然环境和社会环境产生的影响，了解受影响区域公众的意见和要求。使本项目的环境保护工作更民主化和公众化，特别是受本项目直接影响的人群对该项目建设期间和调试期间的环境影响方面的意见，让公众充分发表自己的意见并表明对建设项目的态度，使调查工作更为完善，更好的反映公众的具体要求并反馈到工程环境管理中。

### 7.1.2 调查对象、范围及方法

本项目各项主体工程及配套的环保设施竣工后，按照竣工环境保护验收的公示要求，建设单位在山西汾西矿业（集团）有限责任公司官方网站上（www.sxjmfxky.com）对项目的竣工日期、调试的起止日期进行了公示。

在验收调查报告书编制过程中，于2018年9月5日~9月17日在井田范围内的窑底村、竖石佛村、峁上村村委会信息公开栏张贴了本项目的验收调查公众参与公告，公示期限为10个工作日。公示内容主要为项目概况、建设单位采取的环保措施、验收报告的主要环保结论等。公众可以以信件、电话、邮件等方式向项目建设单位提出自己的意见和建议，也可向当地环保部门反映。

张贴公告后，建设单位在调查范围内的村庄进行了公众参与问卷调查（采取抽样入户访问问卷调查的方式进行调查），共发放调查表50份，收回50份。经过认真核实，全部为有效问卷。

## 7.2 调查内容

1、竣工环境保护验收公示

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】 4号）和《山西省环境保护厅关于做好建设项目环境保护管理相关工作的通知》（晋环许可函【2018】39号）中的相关规定，建设单位在山西汾西矿业（集团）有限责任公司官方网站上（www.sxjmfxky.com）对项目的竣工日期、调试的起止日期进行了公示。公示内容见图7.2-1。

公示期间未收到公众反馈意见。

图7.2-1  竣工及调试日期网站公示截图

2、公众参与调查

本次公众参与调查内容详见表7.2-1。

表7.2-1  公众参与调查表格式及内容

| 山西汾西香源煤业有限责任公司位于交城县岭底乡申家圪垛村北部，行政区划属交城县岭底乡管辖。 根据山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室晋煤重组办发【2010】81号文件《关于山西汾西正通煤业有限公司等五处矿井增加矿井产能的批复》，山西汾西香源煤业有限责任公司的产能由45万t/a提升到90万t/a，批准开采2、3、4、8、9号煤层，井田面积为8.8261km2，开采深度由+950m至+650m标高。 2015年2月，山西清泽阳光环保科技有限公司编制完成了《山西汾西香源煤业有限责任公司90万t/a矿井兼并重组整合项目环境影响报告书》；2015年5月25日，山西省环境保护厅以晋环函【2015】510号文予以批复。 公司在建设过程中严格执行了环境影响报告书及环评批复的相关要求。目前矿井已建成调试，即将进行竣工环境保护验收。 根据国家有关法律法规，公民有权对建设项目的环境保护问题发表自己的见解或意见。现在，针对本矿井建设期间和调试期间对周围环境造成的影响征求您的意见。（请选择、在选项后面的空格内打√），谢谢合作！ |
| --- |
| 姓 名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 民族 |  | 文化程度 |  |
| 居住地 |  | 电话号码 |  |
| 1、您对工程项目的了解程度 | 很了解（ ） 一般（ ） 不了解（ ） |
| 2、施工期和调试期间是否发生过环境污染事件或扰民事件 | 有（ ） 没有（ ） |
| 3、您是否看到煤矿有污废水排放 | 经常（ ） 偶尔（ ） 没有（ ） |
| 4、您是否看到煤矿矸石乱倒乱弃现象 | 经常（ ） 偶尔（ ） 没有（ ） |
| 5、施工和生产噪声对您的生活影响 | 严重（ ） 一般（ ） 无影响（ ） |
| 6、施工和生产扬尘对您的生活影响 | 严重（ ） 一般（ ） 无影响（ ） |
| 7、煤矿开采是否造成地表塌陷 | 有（ ） 没有（ ） |
| 8、煤矿开采是否对您的房屋造成影响 | 严重（ ） 一般（ ） 无影响（ ） |
| 9、煤矿开采是否对您的农田造成影响 | 严重（ ） 一般（ ） 无影响（ ） |
| 10、煤矿开采是否对您的饮用水造成影响 | 严重（ ） 一般（ ） 无影响（ ） |
| 11、如果煤矿对以上影响可以合理补偿，您是否支持本项目建设 | 支持（ ） 无所谓（ ） 不支持（ ） |
| 12、煤矿生产期间对您影响最大的是 | 噪声( ) 废水( ) 废气( ) 固废( ) 生态( ) |
| 13、您对该工程采取的环保措施是否满意 | 满意（ ） 基本满意（ ） 不满意（ ） |
| 您希望进一步采取的环境保护措施建议？ |

## 7.3 调查结果与分析

1、调查结果

本次公众参与调查共发放问卷50份，收回50份，收回率100%。调查统计结果见表7.3-1。

表7.3-1   公众参与调查统计结果

| 调查对象 | 人数 | 文化素质 | 性别 | 年龄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小学 | 初中 | 高中 | 中专 | 大专 | 男 | 女 | 35岁 以下 | 35岁 以上 |
| 窑底村 | 44 | 0 | 19 | 13 | 5 | 7 | 28 | 16 | 17 | 27 |
| 光足村 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 峁上村 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 竖石佛村 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 合计 | 50 | 2 | 20 | 15 | 6 | 7 | 29 | 21 | 20 | 30 |
| 所占比例（%） |  | 4 | 40 | 30 | 12 | 14 | 58 | 42 | 40 | 60 |

2、统计结果

公众参与调查统计结果表见表7.3-2。

表7.3-2   公众参与调查统计结果

| 序号 | 内容 | 数量 | 比例% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工期和调试期间是否发生过环境污染事件或扰民事件 | 有 | 0 | 0 |
|  |  | 没有 | 50 | 100 |
| 2 | 您对工程项目的了解程度 | 很了解 | 50 | 100 |
|  |  | 一般 | 0 | 0 |
|  |  | 不了解 | 0 | 0 |
| 3 | 您是否看到煤矿有污废水排放 | 经常 | 0 | 0 |
|  |  | 偶尔 | 0 | 0 |
|  |  | 没有 | 50 | 100 |
| 4 | 您是否看到煤矿矸石乱倒乱弃现象 | 经常 | 0 | 0 |
|  |  | 偶尔 | 0 | 0 |
|  |  | 没有 | 50 | 100 |
| 5 | 施工和生产噪声对您的生活影响 | 严重 | 0 | 0 |
|  |  | 一般 | 4 | 8 |
|  |  | 无影响 | 46 | 92 |
| 6 | 施工和生产扬尘对您的生活影响 | 严重 | 0 | 0 |
|  |  | 一般 | 1 | 2 |
|  |  | 无影响 | 49 | 98 |
| 7 | 煤矿开采是否造成地表塌陷 | 有 | 0 | 0 |
|  |  | 没有 | 50 | 100 |
| 8 | 煤矿开采是否对您的房屋造成影响 | 严重 | 0 | 0 |
|  |  | 一般 | 0 | 0 |
|  |  | 无影响 | 50 | 100 |
| 9 | 煤矿开采是否对您的农田造成影响 | 严重 | 0 | 0 |
|  |  | 一般 | 0 | 0 |
|  |  | 无影响 | 50 | 100 |
| 10 | 煤矿开采是否对您的饮用水造成影响 | 严重 | 0 | 0 |
|  |  | 一般 | 0 | 0 |
|  |  | 无影响 | 50 | 100 |
| 11 | 如果煤矿对以上影响可以合理补偿，您是否支持本项目建设 | 支持 | 50 | 100 |
|  |  | 无所谓 | 0 | 0 |
|  |  | 不支持 | 0 | 0 |
| 12 | 煤矿生产期间对您影响最大的是 | 噪声 | 9 | 18 |
|  |  | 废水 | 0 | 0 |
|  |  | 废气 | 0 | 0 |
|  |  | 固废 | 2 | 4 |
|  |  | 生态 | 39 | 78 |
| 13 | 您对该工程采取的环保措施是否满意 | 满意 | 49 | 98 |
|  |  | 基本满意 | 1 | 2 |
|  |  | 不满意 | 0 | 0 |

调查结果表明：100%的公众对本项目的环保工作表示满意或基本满意，没有不满意人群。表明矿方环境保护意识较高，在施工期及运行期环境污染方面采取了相应的措施，没有造成环境污染事件或扰民事件。

现场调查，调试期间尚未发现沉陷现象，未对耕地、居民房屋、居民饮水产生影响。

3、公众参与意见的落实

针对公众提出的意见，要求建设单位在项目实施过程中注意以下几个问题：

（1）项目在施工及运营期过程中严格按照环评提出的环境保护措施实施，使本项目建设对周围环境造成的影响降到最低。

（2）对公众比较关注的因项目建设而可能造成的地下水水位下降、地表塌陷等环境问题。矿方承诺对饮用水受到影响的村庄，矿方采取集中供水的方式解决，并保证其供水充足及其水质等；对发生地表塌陷的地方矿方将及时进行土地复垦，使其恢复其土地性质。

综上所述，建设单位只有在生产运行过程中强化环境管理，认真落实工程设计和环评报告书规定的污染防治和生态保护、恢复措施，妥善解决好关系到受工程建设影响公众切身利益的前提下，才能打消公众对项目建设的顾虑和意见，实现企业长远的经济、环境和社会效益。

4、建议

在项目生产过程中，建设单位应经常深入到当地公众中，了解公众意见并及时逐一落实，并通过村委会向提出意见的公众告知公众处理情况。

# 8 调查结论与建议

## 8.1 工程概况

### 8.1.1 工程概况

山西汾西香源煤业有限责任公司位于交城县岭底乡窑底村，地理位置为：东经112°07′37″-112°09′43″，北纬37°36′36″-37°39′40″。

本项目井田面积为8.8261km2，批准开采2、3、4、8、9号煤层，开采深度由+950m至+650m标高，生产规模90万t/a，服务年限48.5a。矿井采用斜井开拓方式，布置主斜井、副斜井、进风行人斜井、回风斜井4个井筒；2、3、4号煤层采用走向（倾斜）长壁综合机械化采煤方法，一次采全高，8、9号煤层走向（倾斜）长壁综合机械化采煤方法，一次采全高，顶板管理采用全部垮落法；全井田设二个水平，共划分为6个采区，首采区为一水平一采区（201采区）。矿井生产原煤全部经山西汾西中兴煤业有限责任公司400万t/a选煤厂洗选。

调试期间本矿井日产原煤平均约2250t，折算年产量为0.74Mt，工况负荷达到设计值的82.2%；实际总投资为48441.33万元，环保投资为1450万元，占实际总投资的2.99%。其中噪声和固体废物污染防治设施投资为560万元，占环保投资的38.62%。

### 8.1.2 主要变更

根据现场调查对照环评报告书及环评批复，本项目的工程性质、规模、主要建设内容等均未发生重大变化。

### 8.1.3 工程建设环境影响评价和“三同时”制度执行情况

2015年2月，山西清泽阳光环保科技有限公司编制完成了《山西汾西香源煤业有限责任公司90万t/a矿井兼并重组整合项目环境影响报告书》，2015年5月25日，山西省环境保护厅以晋环函【2015】510号文以批复。

2015年10月29日，山西省煤炭工业厅以晋煤办基发【2015】900号批准项目开工建设；2018年8月，地面生产系统、井下生产系统、各附属设施和环境保护工程全部竣工，进入调试阶段。

该项目在总体工程设计的同时进行了相关环保工程的设计，在工程建设过程中，需要配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，基本执行了建设项目的“三同时”制度。

## 8.2 环境影响调查结果

### 8.2.1 声环境影响调查

1、本项目对高噪声设备采取了隔声、减振、消声措施，基本落实了环境影响报告书及其批复中提出和要求的噪声治理措施。

2、验收监测结果表明：工业场地、风井场地厂界昼夜噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，对周围环境影响较小。

环境敏感点窑底村昼夜噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准限值。

### 8.2.2 固体废物影响调查

1、本项目矸石全部送至矸石场进行堆存，矸石场拦矸坝、排水工程、防渗工程均已建设完成。

2、根据监测结果，矸石场各监测点的颗粒物、SO2 无论在有风还是静风状态，其周界外浓度最高点与对照点的差值都小于标准值，达标率100%，矸石场对环境空气的污染较小。

3、根据矸石的浸出试验数据，本矿矸石属Ⅰ类一般工业固体废物，矸石堆放不会对当地水体产生污染。

4、废油和废油桶等危险废物交由有资质的单位进行处置，工业场地建设有危废暂存间，并采取了防渗、防雨、防流失等措施。

5、生活垃圾运往当地生活垃圾填埋场统一处理。

固体废物均得到妥善处置，处理措施合理有效。

### 8.2.3 公众意见调查

本项目通过采用问卷调查的方式对工程影响范围内的公众进行了调查，调查表明有100%的公众对该项目的环境保护和环境管理持满意和基本满意态度，表明矿方环境保护意识较高，在施工期及运行期环境污染方面采取了相应的措施，没有造成环境污染事件或扰民事件。

## 8.3 环境保护措施落实情况及有效性调查结论

项目在建设施工过程中较好的执行了环境影响评价和“三同时”制度，基本落实了环境影响报告及其批复文件提出的各项环境保护措施。公司进行环保规范化管理，制定并完善了环境管理制度、监测制度及应急预案，并将环保管理纳入企业生产管理和经济考核体系。经走访，建设期产生的环境空气污染未对村民的生活产生影响，产生的施工废水未造成地表水环境污染，也没有发生噪声扰民事件。

调查表明，各项环境保护措施运行基本有效。

## 8.4 存在问题与整改要求

根据调查结果，矿方在建设阶段基本落实了各项环保措施，完善了各项环保管理制度，加强了环境保护管理工作，本项目基本落实了环评及其批复的各项环保要求。

根据本项目目前存在的一些问题和不足，同时，为了更好的提高企业管理水平，提出以下建议和要求：

1、进一步做好高噪声设备噪声控制措施，加强维护、管理和监控；

2、积极寻找矸石综合利用途径，提高矸石综合利用率；

3、加强矸石场管理，矸石在堆放时采用分区、分块堆放，并及时进行碾压和黄土覆盖。

4、加强危险废物管理，产生的危险废物必须全部进入危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置，规范台账记录，做好危险废物的收储、暂存工作。

## 8.5 项目竣工环境保护验收调查结论

综上所述，本项目不存在重大变更，在建设过程中，认真执行了国家建设项目“环评”和“三同时”等环保管理制度的要求，环境影响报告书及批复文件要求的噪声和固体废物污染防治措施基本得到了落实，采取的污染防治措施效果良好，满足达标排放的要求。按照生态环境部关于建设项目竣工环境保护验收的有关规定，该项目噪声和固体废物污染防治设施已经具备竣工环境保护验收条件。

第二部分  验收意见

第三部分  其他需要说明的事项

山西汾西香源煤业有限责任公司

90万t/a矿井兼并重组整合项目

竣工环境保护验收其他需要说明的事项

根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）及《山西省环境保护厅关于做好建设项目环境保护管理相关工作的通知》（晋环许可函【2018】39号）的要求，现将山西汾西香源煤业有限责任公司90万t/a矿井兼并重组整合项目环境保护设施设计、施工和验收过程简况、环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的实施情况，以及整改工作情况等其他需要说明的事项说明如下：

一、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1、设计简况

2014年9月，山西省煤炭规划设计院编制完成了《山西汾西香源煤业有限责任公司90万吨/年矿井兼并重组整合项目初步设计》，在初步设计中编制了“环境保护与水土保持”章节，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，落实了防止污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。2014年10月13日，山西省煤炭工业厅以晋煤办基发【2014】1198号文批复了初步设计。

2015年6月，山西文龙煤矿工程设计有限公司编制完成了《山西汾西香源煤业有限责任公司90万吨/年矿井兼并重组整合项目初步设计环境保护专篇》，在专篇中进一步落实了防止污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。2015年7月30日，山西省煤炭工业厅以晋煤环发【2015】673号文批复了环境保护专篇。

1.2 施工简况

本项目将环境保护设施纳入了施工合同，于2016年3月与山西汾西工程建设有限责任公司建安公司签订了环保设施施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证。

在项目建设过程中，组织实施了环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施，委托山西博众环保科技有限公司进行了环境监理，在环境监理过程中，监理单位进驻煤矿，指导环境保护工作，收集相关资料，对发现的问题及时提出整改意见并督促完成整改，保证了工程的进度和施工连续性，真实反应了工程建设过程中的环保环保工作。

1.3 验收简况

2015年10月29日，本项目经山西省煤炭工业厅以晋煤办基发【2015】900号文《关于山西汾西香源煤业有限责任公司90万吨/年矿井兼并重组整合项目开工建设的批复》批准，正式开始开工建设，于2018年8月基本建设完成，总工期约33个月。

建设完成后，我公司于2018年7月成立了竣工环境保护验收调查小组，并委托山西博宥环保工程有限公司为本项目的竣工环境保护验收调查提供技术咨询服务。2018年9月编制完成《山西汾西香源煤业有限责任公司90万t/a矿井兼并重组整合项目竣工环境保护验收调查报告》。2018年10月14日，山西汾西香源煤业有限责任公司在交城县组织有关单位和专家召开了本项目竣工环境保护验收会议，形成了验收意见，验收意见的结论为本项目满足竣工环境保护验收条件，环境保护设施验收合格。

二、其他环境保护措施的实施情况

1、环保组织机构及规章制度

山西汾西香源煤业有限责任公司在建设、调试阶段对环境保护工作比较重视，按照环保要求成立了专门的环境管理机构，负责组织、落实、监督本矿井的环境保护工作，配备了专职环境保护管理人员，并制定了环境保护管理制度。

山西汾西香源煤业有限责任公司环境管理机构由矿长担任组长，总体负责企业的环境保护工作；基建副矿长主要负责协同工作；下设环保科，环保科设科长一名，专职人员三名，环保科科长具体负责对本公司区域内的环境保护工作实施统一监督管理，对公司各部门环境保护工作的管理；科员负责具体的环境保护工作。环保科在环境管理委员会指导下开展工作，对全矿环境保护工作进行监督管理，其他相关科室配合做好相关环保工作。

山西汾西香源煤业有限责任公司制定了一系列的环境管理制度，用于指导煤矿生产运营期间的环境保护管理工作。这些制度主要包括工作职责、岗位责任制度、安全责任制度、设施运行制度、操作规程、环保培训教育制度、污染物排放统计工作制度、岗位考核制度等，此外还制定了地下水巡视及地表沉陷观测制度，用于规范煤矿日常环境保护和管理工作。环保科具体负责环保档案和资料的管理工作，存档资料主要包括环境管理制度档案、环境保护相关政策及环保主管部门下达的文件、环境保护“三同时”制度执行情况、环保设施设计、施工资料、环保设施运行及检测记录、污染物排放监测记录、相关人员教育培训资料及环保法规宣传资料等。

2、环境风险防范措施

为了建立健全环境突发应急机制，提高本矿突发环境污染事件应急处理的能力，预防和减少突发环境事件及其造成的危害，保障职工群众的生命财产安全，结合公司实际，公司编制了《山西汾西香源煤业有限责任公司突发环境事件应急预案》，并于2018年9月17日在交城县环境保护局进行了备案（备案编号为142323-2018-007-L）。

同时，公司按照应急预案要求，设立了应急组织机构——应急指挥部、并下设应急指挥部办公室，由矿长担任总指挥，各副矿长等领导各尽其责，承担本项目应急指挥管理。

本项目注重日常环境保护管理工作，注重突发环境事件防范，自建立应急响应预案以来，目前，未发生环境事故和突发环境事件。

3、环境监测计划

本项目按照环评要求制订了生产运行阶段监测计划。本项目制定的环境监测计划监测内容如下：

（1）废气监测

①筛分车间废气监测

监测项目：颗粒物。

监测时间：每年进行一次监测。

②工业场地无组织监测

监测项目：颗粒物。

监测时间：每年进行一次监测。

③矸石场无组织监测

监测项目：颗粒物、二氧化硫。

监测时间：每年进行一次监测。

（2）地下水监测

监测项目：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数共21项，并记录井深、水位、水温。

监测布点：冯家塔、窑底、峁上水井。

监测时间：每年测一次。

（3）噪声监测

监测项目：工业场地、风井场地厂界噪声，窑底村噪声。

监测时间：每季度一次，每次昼、夜各一次。

本次竣工环保验收对环境质量和污染源进行了监测，监测结果表明：污染物实现了达标排放，并满足山西省环境保护厅和吕梁市环境保护局核定的总量控制指标要求。

三、整改工作情况

吕梁市环境保护局于2018年10月14日组织交城县环境保护局和环保专家对山西汾西香源煤业有限责任公司90万t/a矿井兼并重组整合项目噪声和固体废物污染防治设施进行了竣工环境保护验收现场检查，并对企业提出了整改要求。

1、提出的整改要求和建议

（1）进一步完善矸石填埋场边坡底部截排水沟的建设，保证矸石场两侧边坡和堆矸平台的降雨雨水及时收集、外排。

（2）建立健全环保设施运行记录和环保档案；加强环保设施的运行管理，保证污染物长期稳定达标排放。

2、整改落实情况

针对环保局领导和专家提出的以上意见，我公司进行了积极整改，整改情况如下：

（1）完善了矸石填埋场边坡底部截排水沟的建设，北侧截水沟引至排水竖井，南侧截水沟引至消力池，对矸石场两侧边坡和堆矸平台的降雨雨水及时收集、外排。

（2）完善了环保设施运行记录和环保档案，建立健全了危险废物的台账记录和管理制度。

山西汾西香源煤业有限责任公司

2018年10月15日

# Text boxes

冯家塔

矸石沟

运矸路线

取土场

窑底

工业场地

输水管线

中兴煤矿洗煤场地及风井场地

图2.1-1 地理位置及交通图    1:25万

本项目井田位置

风井场地和中兴煤矿峁上工业场地

工业场地

窑底村

图2.1-3  岭底乡水源地保护区范围图

距本项目井田边界2km

图2.1-4  交城山国家森林公园与本项目的位置关系图

香源煤矿

风机及值班室

瓦斯抽放泵站

峁上工业场地

矸石场北侧截水沟

矸石场北侧截水沟

矸石场南侧截水沟

矸石场北侧截水沟