吕环行审〔2019〕10号

关于交城县吉昌信塑料助剂有限公司

500吨/年TMY系列聚乙烯专用成核剂

生产线项目环境影响报告书的批复

交城县吉昌信塑料助剂有限公司：

你公司报送的《交城县吉昌信塑料助剂有限公司500吨/年TMY系列聚乙烯专用成核剂生产线项目环境影响报告书》及该项目报批申请、《报告书》专家技术审查意见、交城县环保局的初审意见均已收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》有关规定，现批复如下：

一、该项目由交城县经济和信息化局以交经信（审）字[2018]59号文予以备案。项目总投资1709万元。其中环保投资81.1万元。主要建设内容：生产车间（内设TMY-2和TMY-4生产线各一条，并设置副产品硫酸钠回收设施等）、办公区、原料和产品储库等，并配套储运、公用、环保等工程。根据《报告书》结论意见和交城县环保局的初审意见，项目污染物排放总量满足当地环保部门下达的总量控制指标要求，在严格落实《报告书》提出的生态保护措施和落实各项污染防治措施，落实环境风险对策措施，落实“环评批复”意见，污染物做到达标排放的前提下，原则同意你公司“500吨/年TMY系列聚乙烯专用成核剂生产线项目”在交城经济开发区（覃村北）建设。

二、你公司在项目建设和运营管理中，应重点做好以下几方面工作：

1、按照环评要求，认真落实项目施工期的生态保护措施，落实扬尘污染防治措施和噪声污染防治措施,待施工结束后，要对项目区裸露地表进行生态恢复，确保项目建设不影响周边环境。

2、落实大气污染防治措施。要严格按《报告书》的要求，规范设计建设各废气污染防治设施，确保处理后的各项污染物稳定达标排放。甲苯、甲醇溶剂回收系统产生的废不凝气经冷冻冷凝回收+UV光解+活性炭吸附处理；干燥工序、出料口和包装工序等产尘工段分别配套集气罩+布袋除尘器处理；各废气经处理后由不低于15米高的排气筒排放。燃气锅炉燃用精脱硫后的焦炉煤气，燃烧废气由8米高排放筒排放。加强无组织废气排放管理，对无组织废气排放采取在车间设置机械通风措施，以减小无组织排放对周边环境的影响。

3、落实水污染防治措施。厂区要严格做到“清污分流、雨污分流、分质处理”，合理规划和建设雨水、污水管网。该项目产生的废水要严格按照《报告书》的要求进行处理。生产废水经芬顿氧化预处理后与生活废水排入厂区污水处理站进一处理，达到工业园区污水处理厂接纳标准后由管道送入污水处理厂，全厂废水不得外排。厂区内建设不小于40m3的初期雨水收集池，并设置切换阀门。

4、落实噪声防治措施。本项目运营期间要严格按环评要求落实降噪和减振措施，减少噪声和振动，确保厂界噪声达标排放，周边居民生存环境不受影响。

5、对项目产生的固体废物要按照《报告书》的要求进行治理，不得对周围环境造成污染。其中列入《国家危险废物名录》属于危险废物的，必须严格按照国家和省危险废物管理的有关规定，送有资质的单位处理处置，并执行危险废物转移联单制度。厂区内的危险废物和一般工业固体废物临时性贮存设施应符合国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB1859９-2001）的规定。

6、清洁生产要求。选择先进的节能工艺和设备，采用清洁生产技术，提高水资源和物料利用率，节能降耗，减少污染物生产量和排放量。禁止采用落后的、属淘汰类的生产设备及生产工艺。

7、加强地下水污染防治。为防止项目物料及废水渗漏对土壤和地下水造成污染，应按照《报告书》的要求，对各类车间及废水收集处理设施等场所采取防腐、防渗措施，防止泄露时对地下水的影响。选用优质设备和管件，加强日常环境管理，管网维护、日常巡查，对易腐蚀的管网及附属设施等采取防腐蚀措施，污水管网要求架空铺设，不得设有暗管，严格控制设备和管道的跑、冒、滴、漏现象。

8、本项目建成完成后，确保各类污染物年排放总量控制指标达市局核定的总量控制指标。

9、你公司要建立有效的环境风险防范与应急预案管理体系并不断完善，最大限度地减少因生产安全事故引发突发环境事件造成的危害，按照国家和省有关突发环境事件应急预案管理的规定，编制突发环境事件应急预案，并在试生产前完成在环保部门的备案。

10、项目开工建设之前须委托具有环境保护监理资质的监理单位进行环境保护监理。

11、强化环境信息公开与公众参与机制。严格按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》、《企业事业单位环境信息公开办法》等相关要求，公开环境信息；在工程施工和运营过程中，加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

三、其他环保要求

（一）厂界周边规划控制要求

项目在卫生防护距离范围内不得新建居民点等环境敏感项目。

（二）项目变更要求

本批复自下达之日起，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、使用的原辅材料或防治污染措施发生重大变动，必须重新报有行政许可权限的部门进行审批。

（三）项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护 “三同时”制度。项目建成后，要按规定申请竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。本项目环评批复文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应报原审批部门重新审核。

（四）吕梁市环境监察支队、文水县环保局负责本项目“三同时”监督检查和日常工作。你公司在接到本批复之日起，15个工作日内将批准的《报告书》送达到交城县环保局，并接受各级环保部门的监督检查。

吕梁市环境保护局

2019年3月12日

抄送：吕梁市环境监察支队  局建管科  交城县环保局

吕梁市环境保护局                2019年3月12日印发