吕环行审【2019】14号

关于山西岚县昌恒煤焦有限公司

矸石填沟造地项目环境影响报告书的批复

山西岚县昌恒煤焦有限公司：

你公司报送的《关于<山西岚县昌恒煤焦有限公司矸石填沟造地项目环境影响报告书>报批本》、岚县环保局的初审意见已收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》有关规定，经研究，现批复如下：

该项目位于吕梁市岚县梁家庄乡南崔山村西南约520m处荒沟内。主要建设内容包括：沟前新建拦矸坝，排洪涵洞、拦洪坝、截水沟消力池及覆土绿化。项目总投257.18万元。其中环保投资89.90万元，占总投资的34.96%。在认真落实《报告书》提出的各项污染防治措施，事故预防与应急措施的前提下，我局同意该项目按照《报告书》中所列建设项目性质、规模、地点和环境保护对策措施进行建设。

二、项目建设的污染防治措施及要求

项目在工程设计、建设和环境管理中，必须认真落实做好以下各项工作：

（1）做好施工期污染防治工作。施工场地围挡作业，采取遮盖、洒水抑尘措施，有效减少堆场二次扬尘污染。

（2）落实大气污染防治措施根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规范设计及施工。

（3）落实废水环境保护措施，严格按环评要求，采用防渗及其它技术措施，对渗滤液进行处理。

（4）落实噪声防治措施。选用低噪声设备，定期维修、养护等；禁止夜间运矸车辆运输、鸣笛等。

（5）落实生态保护措施。采取有效的水土保持措施，加强堆场周边、岸彼植被建设，施工结束后及时进行植被恢复、增加绿地面积等，以达到补偿生态系统功能及景观效果。

（6）你公司要建立有效的环境风险防范与应急预案管理体系并不断完善，进行环境保护监理，严禁将其它有害有毒废弃物送至处置场填埋，最大限度地减少因生产安全事故引发突发环境事件造成的危害，按照国家和省有关突发环境事件应急预案管理的规定，编制突发环境事件应急预案，并在投运前完成在环保部门的备案。

（7）项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，要按规定进行环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。

三、吕梁市环境监察支队、岚县环保局负责本项目“三同时”监督检查和日常工作。你公司在接到本批复之日起，15个工作日内将批准的《报告书》送达到岚县环境保护局，并接受各级环保部门的监督检查。

2019年4月22日

抄送：市环境监察支队、  建管科、   岚县环境局

吕梁市生态环境局                2019年4月22日印