山西胜友科技建材有限公司

新建6万t/a硅酸钠产品建设项目

环境影响报告书

（公示本）

二○一八年十二月

目  录

第一章  概述	1

1.1 项目提出的背景及特点	1

1.2 环境影响评价的工作过程	1

1.3 分析判定相关情况	2

1.4 关注的主要环境问题及环境影响	2

1.5 “三线一单”分析内容	4

1.6 环境影响评价主要结论	6

第二章  总则	7

2.1 编制依据	7

2.2 评价因子的识别与筛选	9

2.3 评价标准	10

2.4 评价工作等级及评价范围	12

2.5 环境功能区划	16

2.6 主要环境保护目标	16

第三章 建设项目概况及工程分析	20

3.1 本项目工程概况	20

3.2 工程分析	28

3.3 施工期产污环节分析	33

3.4 运营期产污环节分析	40

3.5 其他污染防治措施	46

3.6 污染物排放清单	47

第四章 环境现状调查及评价	49

4.1 自然环境现状调查及评价	49

4.2 环境保护目标调查	62

4.3 环境质量现状调查与评价	74

第五章 环境影响预测与评价	96

5.1 运营期大气污染物环境影响预测与评价	96

5.1.1 评价区常规气象资料分析	96

5.2 环境空气影响预测	103

5.3 地下水环境影响预测与评价	109

5.4 声环境影响预测与评价	140

5.5 固废环境影响预测与评价	141

5.6 运营期生态环境影响预测与评价	142

5.7 环境风险预测与评价	144

第六章  环境保护措施及技术可行性论证	145

6.1 废气污染治理措施及技术论证	145

6.2 废水污染治理措施	149

6.3 固废污染治理措施	153

6.4 噪声污染治理措施	153

6.5 厂区绿化措施	154

6.6 环境保护措施汇总及环保投资估算	154

第七章 环境经济损益分析	156

7.1 项目经济指标概述	156

7.2 环保投资估算	156

7.3 环境经济损益分析	157

7.4 环境经济损益分析综合评述	161

第八章  环境管理与监测计划	162

8.1 环境管理	162

8.2 环境监测计划	166

8.3 环境管理与监测经费预算	167

8.4 环境保护措施汇总	168

第九章  环境影响评价结论	170

9.1 项目基本概况	170

9.2 评价区环境质量现状及评价	170

9.3 污染物排放情况分析	172

9.4 环境影响分析	173

9.5 公众参与	175

9.6 环境保护措施	175

9.7 环境损益分析	175

9.8 环境管理与监测计划	176

9.9 总结论	176

# 第一章  概述

## 1.1 项目提出的背景及特点

硅酸钠（Na2SiO3）南方多称水玻璃，北方多称泡花碱，是无色、青绿色或棕色的固体或粘稠液体。硅酸钠是由硅石（石英砂）、纯碱（或土碱）在熔化窑炉中共熔并冷却后制得。硅酸钠的用途非常广泛，几乎遍及国民经济的各个部门。在化工系统被用来制造硅胶、白炭黑、沸石分子筛、五水偏硅酸钠、硅溶胶、层硅及速溶粉状硅酸钠、硅酸钾钠等各种硅酸盐类产品，是硅化合物的基本原料。在经济发达国家，以硅酸钠为原料的深加工系列产品已发展到50余种，有些已应用于高、精、尖科技领域；在轻工业中是洗衣粉、肥皂等洗涤剂中不可缺少的原料，也是水质软化剂、助沉剂；在纺织工业中用于助染、漂白和浆纱；在机械行业中广泛用于铸造、砂轮制造和金属防腐剂等；在建筑行业中用于制造快干水泥、耐酸水泥防水油、土壤固化剂、耐火材料等；在农业方面可制造硅素肥料；另外用作石油催化裂化的硅铝催化剂、肥皂的填料、瓦楞纸的胶粘剂、金属防腐剂、水软化剂、洗涤剂助剂、耐火材料和陶瓷原料、纺织品的漂、染和浆料、矿山选矿、防水、堵漏、木材防火、食品防腐以及制胶粘剂等。

山西省有大量的水泥和耐火材料生产厂家，制造快干水泥、耐酸水泥防水油、耐火材料需要大量的硅酸钠，因此，山西胜友科技建材有限公司决定在山西省吕梁市交城县覃村北侧0.7km处建设年产6万吨硅酸钠产品建设项目，采用纯碱和石英砂为原料使用干法工艺生产固体硅酸钠。

交城县发展局于2018年11月12日以交发改备案[2018] 165号文对“山西胜友科技建材有限公司新建6万t/a硅酸钠产品建设项目”进行了备案。

## 1.2 环境影响评价的工作过程

针对本项目主要环境影响因素，环境影响评价工作进行中首先在做好工程分析及环境质量现状调查的基础上，在大气环境影响分析、水环境影响分析、声环境影响分析、生态环境影响分析等部分结合项目工程和运营特点进行了较充分的分析及论述，并就影响分析结果提出切实可行及具体的环境影响减缓措施。

## 1.3 分析判定相关情况

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》的有关要求，山西胜友科技建材有限公司新建6万t/a硅酸钠产品建设项目应进行环境影响评价；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的有关规定，本项目规定为编制环境影响报告书。据此，山西胜友科技建材有限公司于2018年11月20日正式委托我公司承担本项目的环境影响评价工作。

接受建设单位委托后，我公司立即组织持证参评人员赴现场进行实地踏勘，对工程所在区域的自然物理（质）环境、自然生物（态）环境、周围污染源、拟建厂址周围的敏感因素以及拟建项目的工程内容、废气、废水排放走向等进行了全面调查，收集了有关的环境资料。在编制过程中，我单位就工程问题与建设单位、初设编制单位进行了多次探讨，并对类似的企业进行了类比调查。同时收集了评价区周围的环境质量现状监测资料。评价工作严格按照环保有关法律法规、环评技术规范及环保管理部门要求进行，在此基础上完成了《山西胜友科技建材有限公司新建6万t/a硅酸钠产品建设项目环境影响报告书》的编制工作并顺利通过了专家技术审查，现将修改后的报告书提交建设单位，呈报环境管理部门组织报批。

## 1.4 关注的主要环境问题及环境影响

根据该项目所处区域的环境状况和对建设项目的工程分析，本次评价工作重点确定为：以建设项目工程与敏感目标分析为基础，以大气环境影响、地下水环境评价为重点，对其他专题做相应的影响分析。在认真进行工程分析的基础上，提出全面、可行的环境和生态保护措施。同时结合规划与实际情况分析符合性。

图1-1  建设项目环境影响评价工作程序示意图

## 1.5 “三线一单”分析内容

### 1.5.1 生态保护红线

本项目在山西交城经济开发区内进行建设，厂址位于开发区内的玻璃建材工业区，因此本项目的建设不违背山西交城经济开发区发展规划的要求。评价区内有夏家营集中供水水源地，除夏家营集中供水水源地外，评价区内不涉及其他集中式饮用水水源保护区、准保护区，也没有其他其除集中式饮用水水源以外的国家和地方政府设定的与地下水环相关的其他保护区。评价区不涉及其他集中式饮用水水源的补给径流区；特殊地下水资源保护区以外的分布区等其他环境敏感区；项目拟选厂址所在区域不涉及自然生态红线，另外本项目的建设不违背交城县生态功能区划及生态经济区划的要求。

### 1.5.2 环境质量底线

①评价收集了交城县环境监测站2017年的例行监测数据全年统计资料：评价区内PM10全年浓度值为125μg/Nm3，出现超标现象（标准值为70μg/Nm3）；评价区内PM2.5全年浓度值为67μg/Nm3，出现超标现象（标准值为35μg/Nm3）；评价区内SO2全年浓度值为122μg/Nm3，出现超标现象（标准值为60μg/Nm3）；评价区内NO2全年浓度值为46μg/Nm3，出现超标现象（标准值为40μg/Nm3）；评价区内CO全年浓度平均值为4.2μg/Nm3；评价区内O3全年浓度平均值为140μg/Nm3。

根据环办[2014]30号文“关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知”：“排放二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机污染物的项目，必须落实相关污染物总量减排方案，上一年度环境空气质量相关污染物年平均浓度不达标的城市，应进行倍量削减替代”。根据例行监测数据可知，交城县例行监测数据中的PM10、PM2.5、SO2、NOx年均值均出现超标现象，本项目外排废气中的污染物可通过当地政府通过淘汰落后产能或环保提标改造进行倍量削减。

②本次评价引用了《交城县金铭恒业环保科技有限公司工业固废再生利用项目环境影响报告书》中的地表水环境质量现状监测资料分析该地区的地表水环境质量现状，监测点位分别位于交城县金铭恒业环保科技有限公司厂址位置磁窑河上游500m、磁窑河下游500m处、磁窑河下游1500m处，监测时间为2017年10月21日及2018年10月23日，根据监测结果可知：

三个监测断面所监测的16项污染物中，除去COD、BOD、氨氮部分监测数据出现超标外，其余监测因子监测数据均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质要求。

超标原因分析：①山西交城经济开发区及周边密集分布有焦化、煤化工、水泥、铁合金等多个工业企业，磁窑河为区域内主要纳污水体，沿途接纳了大量工业污水，是造成水体严重超标的原因之一；②此区域内分布的村庄大部分没有建设集中的污水处理设施，大量未经处理的生活污水排入磁窑河也会造成水体中污染物的超标。

③本次评价引用了《交城县金铭恒业环保科技有限公司工业固废再生利用项目环境影响报告书》中的地下水环境质量现状监测资料分析该地区地下水环境质量现状，监测时间为2017年5月26日及2017年10月23日，根据能监测结果可知：

11个监测井所监测的24项污染物中，除1#、2#监测点位总硬度、6#监测点位总硬度、硫酸盐超标外，其余监测因子监测数据均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类水标准的要求。

超标原因：总硬度、硫酸盐超标原因：一是评价区清交断裂带西北部基岩山区为晋祠泉域二级保护区（II4-2），本区属晋祠泉域的西南岩溶水滞流区，岩溶水化学类型为SO4·HCO3-Ca·Mg型，水质较差，基岩山区岩溶水由西北向东南侧向补给山前倾斜平原区及冲积平原区孔隙含水层，造成该区地下水中的总硬度、硫酸盐背景值偏高甚至超标；二是评价区分布一些煤焦化、煤厂等企业，基岩山区三角沟沿沟堆放着大量的煤块、煤泥，这些企业排污或煤块、煤泥淋滤污水下渗是评价区地下水总硬度、硫酸盐超标的又一因素。

④为了准确描述和评价该项目厂界噪声现状，建设单位委托山西英锐泽检测科技有限公司对评价区声环境质量现状进行了监测，监测时间为2018年12月5日，监测时项目未进行生产活动。

本项目厂界四周噪声现状监测结果如下：

1#-4#监测点位昼间等效声级值范围在53.2-55.6dB（A）之间，各测点等效声级值均未超过《声环境质量标准》（GB12348-2008）中的2类昼间标准：60dB（A）。

1#-4#监测点位夜间等效声级范围在45.3-47.9dB（A）之间，各测点等效声级值均未超过《声环境质量标准》（GB12348-2008）中的2类夜间标准：50dB（A）。

### 1.5.3 资源利用上线

本项目用水、用电、用气等均为新增，其新增量在区域可承受范围内，原料为外购的碳酸钠和石英砂，不涉及资源利用上线。

### 1.5.4 环境准入负面清单

本项目属于硅酸钠生产建设项目，运营期产生的大气污染物可达标排放，且运营期无废水外排，不违背交城县生态功能区划及生态经济区划的发展方向。因此本项目不属于负面清单中禁止发展的二类、三类工业项目，因此本项目的建设符合环境准入负面清单的要求。

## 1.6 环境影响评价主要结论

根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修正版）中的有关规定，该项目不属于限制类和淘汰类项目，交城县发展局于2018年11月12日以交发改备案[2018] 165号文对“山西胜友科技建材有限公司新建6万t/a硅酸钠产品建设项目”进行了备案，因此本项目的建设符合产业政策的要求。

评价认为山西胜友科技建材有限公司新建6万t/a硅酸钠产品建设项目符合国家产业政策要求，项目建设符合《山西交城经济开发区总体规划》的要求、项目的建设不违背交城县城市总体发展规划的要求、厂址选择可行，落实各环境要素污染源可满足达标排放和总量控制的要求，严格落实各项环保措施后不会恶化当地环境空气、水环境、声环境和生态环境质量，固废可得到综合利用或妥善处置。严格落实环评报告规定的各项污染防治措施后，本项目在拟定工艺、产品、规模和所选厂址的建设条件下具有环境可行性。从环保角度出发，山西胜友科技建材有限公司新建6万t/a硅酸钠产品建设项目的建设是可行的。

# 第二章  总则

## 2.1 编制依据

### 2.1.1 任务依据

1、山西胜友科技建材有限公司新建6万t/a硅酸钠产品建设项目环境影响评价委托书，2018年11月20日；

2、交城县发展和改革局关于本项目备案的通知，交发改备案 [2018]165号，2018年11月12日。

### 2.1.2 法律、法规依据

1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

2、《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年9月1 日；

3、《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日；

4、《中华人民共和国水污染防治法》，2008年2月28日；

5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015年4月24日；

6、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日；

7、《中华人民共和国节约能源法》，2007年10月28日；

8、《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的规定》，国务院国法[2005]39号文，2005年12月14日；

9、《建设项目环境保护管理条例》（2016年修订版），2016年4月；

10、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（修改单），生态环境部1号部令，2018年6月15日；

11、国家发改委第21号令《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正），2013年2月16日；

12、国务院关于印发《大气污染防治行动计划的通知》，国发[2013]37号，2013年9月10日；

13、国务院关于印发《水污染行动防治计划的通知》，国发[2015]17号，2015年2月；

14、国务院关于印发《土壤污染防治行动计划的通知》，国发[2016]31号，2016年5月28 日；

15、晋政办发[2018]52号关于印发《山西省大气污染防治2018年行动计划的通知》，山西省人民政府办公厅，2018年6月21日；

16、晋政办发[2018]55号关于印发《山西省水污染防治2018年行动计划的通知》，山西省人民政府办公厅，2018年6月21日；

17、晋政办发[2018]53号关于印发《山西省土壤污染防治2018年行动计划的通知》，山西省人民政府办公厅，2017年6月21日；

18、国发[2018]22号关于印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，国务院，2018年6月27日；

19、晋政发[2018]30号关于印发《山西省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，山西省人民政府办公厅，2018年7月29日；

20、山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅审批环境影响评价文件的建设项目目录》（2015年本）的通知，晋环发[2015]64号文，2015年5月15日；

21、《山西省环境保护条例》，山西省人民代表大会常务委员会，2017年3月1日；

22、山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》，晋环发[2015]25号文，2015年3月19 日；

23、晋环发[2013]100号“山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅环境影响评价文件审查审批程序》（试行）的通知”，2013年12月3日。

### 2.1.3 技术依据

1、《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

2、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

3、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

4、《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

5、《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

6、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

7、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）。

### 2.1.4 参考资料

1、环境影响评价技术原则与方法（北京大学出版社）；

2、建设项目环境影响评价（史宝忠，中国环境科学出版社）；

3、交城县有关自然状况统计及调查资料。

## 2.2 评价因子的识别与筛选

### 2.2.1 环境影响评价因子的识别

本项目的施工和运行将会对周围自然环境和人群生活质量产生一定的影响，只是不同时段影响程度和性质不同。经分析其生产及排污特征可看出，生产运营期对环境的影响最为严重。

本项目的污染物排放情况见表2-1。

表2-1  项目主要污染物排放汇总一览表

| 类别 | 污染源 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 原料及产品堆存 | 粉尘 |
|  | 人工上料、料仓上料 | 粉尘 |
|  | 输送、人工转运 | 粉尘 |
|  | 炉窑产生的废气 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 |
|  | 运输扬尘 | 粉尘 |
| 废水 | 生产废水 | pH、SS等 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮 |
| 噪声 | 搅拌机、皮带机、炉窑、除尘风机、运输车辆等 | 85-90dB（A） |
| 固体废物 | 除尘灰 | 除尘灰 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 |
|  | 原料包装 | 废包装材料 |

### 2.2.2 环境影响评价因子的筛选

根据本项目对环境的影响特征，经筛选确定出主要现状评价因子、预测因子如下：

1、环境空气

现状评价因子：TSP、PMl0、PM2.5、SO2、NO2；

预测因子：PM10、SO2、NOx。

2、地表水

现状评价因子：pH、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、挥发酚、硫化物、氰化物、氟化物、石油类、砷、汞、铬(六价)、铅、镉、铁、锌共16项。

预测因子：本次评价仅对厂区废水不外排的保证性进行分析。

3、地下水

现状评价因子：pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、挥发酚、氰化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、硫酸盐、氟化物、氯化物、汞、砷、镉、铅、六价铬、铁、锰、细菌总数和总大肠菌群。

预测因子：氨氮。

4、噪声

现状和预测因子为：厂界噪声的等效声压级。

5、固体废物

重点是废包装材料、除尘器除尘灰及生活垃圾等的处置及危害的分析。

6、生态环境

重点是生产过程排污对土壤、植物、动物、人群的影响分析，并对施工期对地表植被、水土流失的影响进行分析。

## 2.3 评价标准

### 2.3.1 环境质量标准

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的规定：城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区为二类功能区，因此本项目属于环境空气质量功能区划中规定的二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体标准值见表2-2。

表2-2   本项目环境空气评价标准一览表   单位：μg/Nm3

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 |
| --- | --- | --- |
| TSP | 年平均 | 200 |
|  | 24小时平均 | 300 |
| SO2 | 年平均 | 60 |
|  | 24小时平均 | 150 |
|  | 1小时平均 | 500 |
| PM10 | 年平均 | 70 |
|  | 24小时平均 | 150 |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |
|  | 24小时平均 | 75 |
| NO2 | 年平均 | 40 |
|  | 24小时平均 | 80 |
|  | 1小时平均 | 200 |

（2）地表水：本项目涉及地表水体为磁窑河（坡底-入汾河）。根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），磁窑河在坡底-入汾河水环境功能为农业用水保护，水质指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类水质要求，具体取值见表2-3。

表2-3  《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类  单位：mg/L，pH无量纲

| 污染物 | pH | COD | BOD5 | NH3-N | 石油类 | 硫化物 | 氟化物 | 氰化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6-9 | 40 | 10 | 2 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.2 |
| 污染物 | 镉 | 锌 | 铁 | 铬 | 砷 | 汞 | 铅 | 挥发酚 |
| 标准值 | 0.01 | 2.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 0.1 |

（3）地下水：本区域居民饮用水为地下水，地下水保护目标以人体健康基准值为依据，地下水主要执行《地下水质量标准》（GB14848-2017）中III类标准，具体标准值详见表2-4。

表2-4  《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准  单位：mg/L，pH无量纲

| pH | 总硬度 | 氨氮 | 溶解性 总固体 | 硝酸 盐氮 | 亚硝酸盐氮 | 氰化物 | 氟化物 | 砷 | 汞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5-8.5 | 450 | 0.5 | 1000 | 20 | 1.0 | 0.05 | 1.0 | 0.01 | 0.001 |
| 镉 | 六价铬 | 铁 | 铅 | 锰 | 挥发酚 | 硫酸盐 | 氯化物 | 氰化物 | 菌落 总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（CFU/100mL） |
| 0.005 | 0.05 | 0.3 | 0.01 | 0.1 | 0.002 | 250 | 250 | 0.05 | 100 | 3.0 |

（4）环境噪声：本项目区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，具体标准值见表2-5。

表2-5  《声环境质量标准》（GB12348-2008）  单位：dB（A）

| 声环境功能区类别 | 标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼 间 | 夜 间 |  |
| 2类 | 60 | 50 | 厂界四周 |

（5）土壤环境：执行《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中的相关标准，标准限值见表2-6。

表2-6  《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）单位：mg/kg

| 项目 级别 | 镉 | 汞 | 砷 | 铜 | 铅 | 铬 | 锌 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5＜pH≤6.5 | 0.3 | 1.8 | 40 | 50 | 90 | 150 | 200 | 70 |
| 6.5＜pH≤7.5 | 0.3 | 2.4 | 30 | 100 | 120 | 200 | 250 | 100 |
| pH＞7.5 | 0.6 | 1.0 | 240 | 100 | 1000 | 1300 | 300 | 190 |

### 2.3.2 污染物排放标准

（1）废气：本项目生产过程中排放的粉尘及新型蓄热式马蹄焰炉废气中的污染物执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表4中的大气污染物特别排放限值的要求，具体数值详见表2-7。

表2-7   《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表4标准  单位：mg/m3

| 污染物 | 最高允许排放浓度 |
| --- | --- |
| 颗粒物 | 10 |
| 二氧化硫 | 100 |
| 氮氧化物 | 100 |

（2）废水：本项目产生的生活污水由于水质较简单，直接排入厂区内旱厕，厂内旱厕定期进行清掏；生产废水循环使用，不外排。

（3）噪声：本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）噪声排放限值，详见表2-8；本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值详见表2-9。

表2-8   《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）  单位：dB（A）

| 时段 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 噪声限值 | 70 | 55 |

表2-9   《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A）

| 类 别 | 昼 夜 | 夜 间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 | 厂区四周 |

（4）固体废物

固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及标准修改单（[2013]第36号）中的有关规定。

## 2.4 评价工作等级及评价范围

### 2.4.1 评价工作等级

2.4.1.1 环境空气

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中大气环境影响评价等级划分原则的规定，计算污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

Pi=Ci/C0i×100%

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

评价工作等级判定情况详见表2-10。

计算公式如下：

估算模式参数表详见表2-11。根据评价导则中评价工作等级划分规定，分别对生产过程中排放污染物计算的最大地面浓度，确定本项目环境空气评价等级为二级。

表2-10　 HJ2.2-2018评价工作等级判定一览表

| 环境因素 | 评价分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

表2-11   估算模型参数一览表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | --- |
| 最高环境温度 | 38.6℃ |
| 最低环境温度 | -17.9℃ |
| 土地利用类型 | 工业用地 |
| 区域湿度条件 | 干 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是☑ 否□ |
|  | 地形数据分辨率/m | 100 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是□ 否☑ |
|  | 岸线距离/km | --- |
|  | 岸线方向/° | --- |

表2-12  估算模式计算结果及环境空气评价等级判定一览表

| 污染源 | 污染物 | 下风向最大浓度μg/m3 | 最大浓度点距源中心的距离m | 评价标准 μg/m3 | 最大地面浓度占标率% | 推荐评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新型蓄热式 马蹄焰炉 | 烟尘 | 2.42 | 388.0 | 900.00 | 0.25 | III |
|  | SO2 | 1.25 | 388.0 | 500.00 | 0.24 | III |
|  | NOx | 20.76 | 388.0 | 250.00 | 8.75 | II |
| 上料工序 | 粉尘 | 1.40 | 2889.0 | 450.00 | 0.31 | III |

根据表2-12可知，本项目最大污染物占标率 1%<Pmax=8.75%<10%，根据表2-10大气环境评价工作等级分级判据，确定本次大气评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

2.4.1.2 地表水

根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93），地面水环境影响评价工作级别的划分的依据，本项目区域地表水域规模为小，地表水水质要求为Ⅴ类，本次评价仅对厂区内各类废水不外排的保证性进行分析。

2.4.1.3 地下水

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，确定本项目行业属于无机化工行业，属于I类建设项目。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目为Ⅰ类建设项目，项目周围分布有分散式饮用水源井且评价范围内分布有夏家营集中供水水源地，环境敏感程度为敏感，由此确定本项目地下水的评价工作等级为一级。

表2-13  地下水评价工作等级划分一览表

| 指标 | 判据 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- |
| 建设项目类别 | 化工类项目 | I类 | 一级 |
| 环境敏感程度 | 评价区内分布有夏家营镇集中供水水源地，除夏家营镇集中供水水源地外，不涉及其他城市集中式饮用水水源准保护区，也没有除集中式饮用水水源以外的国家和地方政府设定的与地下水环相关的其他保护区。评价区不涉及集中式饮用水水源准保护区以外的补给径流区；评价区也未划定准保护区的集中式饮用水源及其保护区以外的补给径流区；评价区内分布有分散式饮用水源井。 | 敏感 |  |

2.4.1.4 生态环境

本项目占地面积为0.005km2，小于2km2，且本项目所处区域为一般区域。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），确定本项目生态影响评价等级为三级。

2.4.1.5 声环境

根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ/T2.4-2009) 中噪声环境影响评价工作等级划分基本原则规定，本项目厂址所在区域属于2类功能区，噪声评价等级确定为三级。

2.4.1.6 环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），本项目所在地占地类型为工业用地，属于非环境敏感地区，本项目无重大风险源。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中的判断依据，详见表2-14。

表2-14  环境风险评价等级确定一览表

| 项 目 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性 危险物质 | 可燃、 易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |
| 危险源别 | 无重大危险源 |
| 危险特征别 | 无易燃物质和爆炸性物质 |
| 周界环境敏感性 | 不属于敏感地区 |

### 2.4.2 评价工作范围

2.4.2.1 环境空气评价范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对不同评价级别的工作深度要求，结合本次工程大气污染排放特征，该地区主导风向、厂址周围关心点分布以及该地区地形地貌，确定本次环境空气影响评价范围以厂区为中心，向南北各延伸2.5km，南北长5km；向东西各延伸约2.5km，东西宽25km，评价区共25km2。

2.4.2.2 地下水环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），结合本项目周边的区域地质条件、水文地质条件、地形地貌特征和地下水保护目标等，本次项目调查评价范围采用自定义法：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），结合本项目周边的区域地质条件、水文地质条件、地形地貌特征和地下水保护目标等，确定本项目地下水评价范围为：北部以清交大断裂为界、南部以白石南河为界、东部以方山河为界、西部以磁窑河为界，面积约25km2。

2.4.2.3 声环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中有关声环境评价范围的规定，一级评价一般以建设项目边界向外200m为评价范围；二级、三级评价范围可根据建设项目所在区域和相邻区域的声环境功能区类别及敏感目标等实际情况适当缩小。

本项目声环境评价等级为三级，因此确定声环境评价范围为工业场地边界向外扩展200m。

2.4.2.4 生态环境

原则上以项目用地范围为界。根据土壤可能受影响的途径，环境现状评价范围为厂界外500m范围内，影响评价范围为厂界外四周500m的范围。

## 2.5 环境功能区划

### 2.5.1 环境空气

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中有关环境空气质量功能分类规定：“城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区为二类功能区”，结合本项目的具体情况，本项目厂址所在地位于山西交城经济开发区内，属于环境空气质量功能区中的二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

### 2.5.2 地表水环境

本项目区域相关地表水体为磁窑河（坡底-入汾河）。根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），磁窑河在坡底-入汾河水环境功能为农业用水保护，水质指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类水质要求。

### 2.5.3 地下水环境

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中地下水质量分类的有关要求，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水的地下水为Ⅲ类水质，所以本项目区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类水质标准。

### 2.5.4 声环境

根据声环境质量功能区划，本项目所在区域属于2类区，故执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

## 2.6 主要环境保护目标

本项目评价区内无名胜古迹、自然保护区等敏感保护目标，结合评价区环境特征和工程污染特征，确定本评价主要保护目标为该区域内的村庄、地下水、农田与地表植被等。评价区评价区内的保护对象见表2-15。

表2-15  本项目环境保护目标一览表

| 序号 | 涉及环 境要素 | 环境保 护目标 | 相对厂址位置 | 保护对象与项目的关系 | 保护目标功能区划情况 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 方位 | 距离（km） |  |  |  |
| 1 | 环境 空气 | 前火山 | N | 0.52 | 距离厂 址较近 | 二类功能区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1和表2中二级浓度限值 |
|  |  | 三角村 | W | 0.72 |  |  |  |
|  |  | 奈林村 | SW | 1.95 |  |  |  |
|  |  | 覃村 | S | 0.70 |  |  |  |
|  |  | 夏家营 | SE | 1.90 |  |  |  |
|  |  | 王村 | SE | 0.90 |  |  |  |
|  |  | 武家坡 | NE | 0.85 |  |  |  |
|  |  | 口儿上 | NE | 1.20 |  |  |  |
|  |  | 马家坡 | NE | 1.55 |  |  |  |
|  |  | 万山村 | NE | 2.00 |  |  |  |
| 2 | 声环境 | 区域环境 | --- | --- | --- | 混杂区 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008） 表1中2类标准 |
| 3 | 地表水 环境 | 磁窑河 | SW | 3.5 | 距离厂 址较近 | Ⅴ类 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） 表1中Ⅴ类标准 |
| 4 | 土壤 环境 | 农田 | 厂区四周外侧500m范围内的农田 | 《土壤环境质量标准》 （GB15618-2018） |
| 5 | 生态 环境 | 评价区范围耕地与动植物 | 评价区范围内 | 项目运营导致的污染物排放会对其产生影响 | 未有明确的环境功能区划 | 在严格控制项目生态影响的前提下，加强绿化，促进区域生态环境的改善 |

表2-15（续）  本项目地下水环境保护对象一览表

| 序号 | 位置 | 井深（m） | 水位埋深 | 取水 地层 | 与项目场地关系 | 用途 | 环境保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 义望村1#浅井 | 20 | 4.5 | Q4 | 场地侧下游 | 未使用 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 |
| Q2 | 义望村2#浅井 | 24 | 4 | Q4 | 场地侧下游 | 未使用 |  |
| Q3 | 义望村3#浅井 | 60 | 5.5 | Q3 | 场地侧下游 | 废弃 |  |
| Q4 | 覃村南1#浅井 | 50 | 15 | Q3 | 场地下游 | 废弃 |  |
| Q5 | 覃村东南2#浅井 | 65 | 21 | Q3 | 场地下游 | 未使用 |  |
| S1 | 磁窑村水井 | 150 | 90 | Q1+2 | 场地侧下游 | 废弃 |  |
| S2 | 奈林村西1#水井 | 300 | 88 | Q1+2 | 场地侧下游 | 饮用 |  |
| S3 | 阳渠村水井 | 240 | 60 | Q1+2 | 场地侧下游 | 灌溉 |  |
| S4 | 义望村水井 | 120 | 90 | Q1+2 | 场地侧下游 | 灌溉 |  |
| S5 | 奈林村东南2#水井 | 150 | 80 | Q1+2 | 场地侧下游 | 饮用 |  |
| S6 | 奈林村东3#水井 | 180 | 75 | Q1+2 | 场地侧下游 | 饮用 |  |
| S7 | 三角村水井 | 420 | 79 | Q1+2 | 场地侧下游 | 饮用 |  |
| S8 | 覃村西南水井 | 150 | 75 | Q1+2 | 场地侧下游 | 饮用 |  |
| S9 | 夏家营村水井 | 300 | 87 | Q1+2 | 场地侧下游 | 灌溉 |  |
| S10 | 夏家营水源地1#井 | 300 | 80 | Q1+2 | 场地侧上游 | 饮用 | 执行《饮用水水源保护区污染防治管理规定》的相关规定 |
| S11 | 夏家营水源地2#井 | 300 | 79 | Q1+2 | 场地侧上游 | 饮用 |  |
| S12 | 夏家营水源地3#井 | 300 | 80 | Q1+2 | 场地侧上游 | 饮用 |  |
| S13 | 夏家营水源地4#井 | 300 | 81 | Q1+2 | 场地侧上游 | 饮用 |  |

# 第三章 建设项目概况及工程分析

## 3.1 本项目工程概况

本项目为山西胜友科技建材有限公司新建6万t/a硅酸钠产品建设项目，交城县发展局于2018年11月12日以交发改备案[2018] 165号文对“山西胜友科技建材有限公司新建6万t/a硅酸钠产品建设项目”进行了备案。本项目建设地点位于山西交城经济开发区内（覃村北侧0.7km处），建设内容为新建两座硅酸钠生产车间、原料库1000m2，成品库1000m2，购置安装新型蓄热式马蹄焰窑炉2座及环保设施等其他辅助设备。

本项目建成后将年产6万吨固体硅酸钠（3.3模数，中性水玻璃），产品质量标准执行《工业硅酸钠》（GB/T4209-2008）。

表3-1  本项目产品硅酸钠质量指标一览表

| 型号级别 指标项目 | 固-1 | 固-2 | 固-3 | 固-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 | 一等品 | 合格品 |
| 可溶固体总含，% ≥ | 97.0 | 95.0 | 97.0 | 95.0 | 97.0 | 95.0 | 97.0 | 95.0 |
| 铁（Fe）含量，%≤ | 0.12 | --- | 0.12 | --- | 0.12 | --- | 0.10 | --- |

### 3.1.1 地理位置

本项目建设地点位于山西交城经济开发区内（覃村北侧0.7km处），厂区东南侧2.5km处为G307，交通条件十分便利。

### 3.1.2 项目基本情况

本项目基本情况见表3-2。

表3-2  本项目基本情况一览表

| 序号 | 项 目 | 基 本 情 况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 山西胜友科技建材有限公司新建6万t/a硅酸钠产品建设项目 |
| 2 | 建设性质 | 新建 |
| 3 | 生产规模 | 年产6万吨硅酸钠 |
| 4 | 占地面积 | 6334m2，工业用地 |
| 5 | 产品方案 | 固体硅酸钠 |
| 6 | 运输方式 | 公路运输 |
| 7 | 投资总额 | 总投资额为1600万元 |
| 8 | 建设工期 | 6个月 |
| 9 | 工作制度 | 职工年工作300d，每天生产24h |
| 10 | 劳动定员 | 26人 |

### 3.1.3 工程主要内容

本项目主要建设内容详见表3-3。

表3-3  本项目主要建设内容一览表

| 序号 | 建设内容 |
| --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 两座框架结构、四周彩钢板围挡、顶部设有防雨棚的生产车间，每座车间建筑尺寸为L×B×H=45m×25m×6.5m。每座车间内分别设置一台熔化部底面积为60m2的蓄热式马蹄焰炉及其他配套进料设备。 |
| 2 | 辅助工程 | 办公室 | 一层砖混结构，建筑面积为100m2。 |
|  |  | 职工休息室 | 一层砖混结构，建筑面积为100m2。 |
|  |  | 焦炉煤气输送管线 | 钢结构，管线长度为0.1km。 |
| 3 | 公用工程 | 供水 | 由厂区内自备水井供给，井深70m。 |
|  |  | 排水 | 生活污水排入厂区内旱厕，旱厕定期进行清掏；生产废水冷却后循环使用，不外排。 |
|  |  | 供气 | 焦炉煤气由山西晋阳焦化厂供给。 |
|  |  | 供热 | 生产车间内冬季采暖使用设备余热； 办公休息区冬季采暖采用分体式空调。 |
| 4 | 储运工程 | 原料储存库 | 一座，全封闭钢结构、留有进出口，建筑面积为500m2，场地内进行地面硬化及防渗处理。 |
|  |  | 成品储存库 | 一座，全封闭钢结构、留有进出口，建筑面积为500m2，场地内地面硬化及防渗处理。 |
| 5 | 环保工程 | 废气 | 物料堆存 | 采用封闭结构的物料储存库进行储存，储存库留有进出口；地面防渗及硬化处理，抑尘效率为95%。 |
|  |  |  | 人工上料、 料仓上料 | 对每座车间人工上料废气和料仓上料过程中产生的废气采用安装“集气罩+布袋除尘器”的方式进行处理（该工序共设四个集气罩+一台布袋除尘器），集尘罩集气效率为90%，布袋除尘器除尘效率为99.9%，排气筒设一根，高度为15m。 |
|  |  |  | 输送转运 | 物料输送采用封闭结构的皮带输送机，抑尘效率为95%。 |
|  |  |  | 窑炉废气 | 采用清洁的山西晋阳焦化厂净化后的焦炉煤气作为燃料，废气通过两套SNCR装置脱硝+一台布袋除尘器除尘后由一根40m高的排气筒达标排放，SNCR装置的脱硝效率为60%、布袋除尘器除尘效率为80%。 |
|  |  | 废水 | 生活污水 | 生活污水排入厂内旱厕，旱厕定期进行清掏。 |
|  |  |  | 生产废水 | 冷却后循环使用，定期补充即可，不外排。 |
|  |  |  | 初期雨水 | 厂区东南角设一座容积为70m3的防渗雨水收集池。 |
|  |  | 固废 | 废包装材料 | 外售其他物资回收部门进行综合利用。 |
|  |  |  | 除尘灰 | 原料系统除尘器收集的除尘灰收集后作为原料回用于生产；蓄热式马蹄焰窑废气除尘器收集的除尘灰作为产品进行外售。 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 统一收集后交环卫部门统一处理。 |
|  |  | 噪声 | 马蹄焰炉、皮带机器、搅拌机等 | 采用低噪声设备、室内安装、基础减振、隔声吸声、绿化降噪等降噪措施。 |
|  |  | 绿化硬化 | 厂区内绿化面积为633m2，绿化率达到10%；对厂区内的原料储存间、生产车间、产品库房等进行防渗硬化处理。 |

### .1.4 总平面布置

1）总平面布置原则

根据当地自然条件，总平面布置本着流程合理，布置紧凑，节省用地，充分利用地形，减少土方工程量，缩短运输距离，满足防火、卫生、防爆等要求，使之有利生产、方便管理，同时关注全厂总平面布置的整体性，使建筑群体达到统一协调。

2）总平面布置

本项目总占地面积为6334m2，项目占地为交城县五丰玻璃厂现有闲置的工业用地（五丰玻璃厂生产厂区位于覃村南侧，不在本项目占地范围内），不占用农田耕地，目前该场地为空地，场地上未建设任何建筑物。

厂区总体布局为：办公休息区设置在厂区东北侧，办公区西侧设置原料储存库、厂区东南设置成品储存库，两座硅酸钠生产车间设置在厂区中间。

### 3.1.5 职工人数和工作制度

本项目建成后总劳动定员26人，包括生产人员24人，管理及技术人员2人。

本项目建成后生产岗位工作制度为24h/d，300d/a。

### 3.1.6 投资及资金来源

本项目总投资为1600万元，全部由建设单位自筹解决。

### 3.1.7 原辅材料消耗及理化性质

本项目生产用原材料为碳酸钠和石英砂，评价要求建设单位不得使用不纯或品位低的工业废碳酸钠、石英砂及不得使用硫代硫酸钠作为生产原料；生产所需燃料主要为焦炉煤气。

本项目原辅材料消耗情况详见表3-4。

表3-4  本项目原辅材料消耗情况一览表

| 序号 | 原辅材料名称 | 用量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石英砂 | 2.46万t/a | 本地购买，原料库内储存。 |
| 2 | 纯碱 | 4.56万t/a | 本地购买，原料库内储存。 |
| 3 | 焦炉煤气 | 1920万m3 | 山西晋阳焦化厂提供。 |
| 4 | 水 | 3923m3/a | 厂区内自备水井水井提供。 |
| 5 | 电 | 30万度 | 交城县夏家营变电站提供。 |

1、碳酸钠

无水碳酸钠俗称纯碱。为白色粉未或细粒，密度2.532kg/cm3，熔点：851℃。易溶于水，水溶液呈强碱性；不溶于乙醇。吸湿性很强，能吸湿而结成硬块，并能在潮湿空气中逐渐吸收二氧化碳生成碳酸氢钠。项目生产用碳酸钠质量指标执行《工业碳酸钠》（GB/T4209-2008）。根据《危险化学品目录》（2015版），2015年5月1日起实施，纯碱（Na2CO3）不在该名录中。

2、石英砂

石英砂主要是由晶体二氧化硅组成，优良的石英砂含SiO2在99%以上，硅酸钠生产中，所用的石英砂含SiO2≥98%。石英砂根据颗粒的大小划分：颗粒大于0.5mm为粗沙；小于0.5mm为细沙；0.1mm左右的称为粉状沙。

石英砂的颜色，随杂质氧化物的含量而改变。氧化物含量小于0.05%的石英砂呈白色。随含铁量的增加，则由白色逐渐向浅红色过渡。若将石英砂加热到800-1000℃，可使砂中的淡色氧化物变为深色。有些石英砂，在煅烧后还会变为棕色。石英砂的含水量一般在5%以下，含水量以2-3%为宜。

本项目生产用石英砂质量标准为0.1mm（150目）左右的粉状沙，Fe2O3含量小于0.2%-0.4%，含水量为3%。

表3-5  本项目原料碳酸钠质量指标技术要求一览表

| 指标项目 | Ⅰ | Ⅱ |
| --- | --- | --- |
|  | 优等品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| 总碱量（以干基的Na2CO3的质量分数计）/%≥ 总碱量（以湿基的Na2CO3的质量分数计）a/%≥ | 99.16 98.1 | 99.2 97.9 | 98.8 97.5 | 98.0 96.7 |
| 氯化钠（以干基的NaCl的质量分数计）/%≤ | 0.30 | 0.70 | 0.90 | 1.20 |
| 铁（Fe）的质量分数（干基计）/%≤ | 0.003 | 0.0035 | 0.006 | 0.01 |
| 硫酸盐（以干基SO4的质量分数计）/%≤ | 0.03 | 0.03b | --- | --- |
| 水不溶物的质量分数/% | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.15 |
| 堆积密度c/（g/ml）≥ | 0.85 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| 粒度，筛选物/% | 180μm≥ | 75.0 | 70.0 | 65.0 | 60.0 |
|  | 1.18mm≤ | 2.0 | --- | --- | --- |
| a 为包装时含量，交货时产品中总碱含量乘以交货产品的质量再除以交货清单上产品的质量之值不得低于此数值。 b为氨碱产品控制指标 c为重质碳酸钠控制指标 |

表3-6  本项目原料石英砂质量指标技术要求一览表

| 指标项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 二氧化硅溶出率μg/L | ＜20 |
| 二氧化硅含量% | ＞99.0 |
| 磨损率% | ＜1.0 |
| 含泥量% | ＜0.5 |
| 密度g/cm3 | ≥2.55 |
| 密度＜2.0g/cm3物质含量 | ＜0.2% |
| 灼烧减量 | ＜0.5% |
| 应不含可见泥土、云母和可见杂质，水浸出液应不含有毒物质。 |

表3-7  本项目原料石英砂主要成分一览表  单位：%

| SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | K2O | CaO | TiO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99.2 | 0.115 | 0.324 | 0.102 | 0.075 | 0.183 | 微量 |

3、焦炉煤气

本项目生产过程中炉窑所需燃料焦炉煤气由山西晋阳焦化厂供给，根据建设单位提供的生产经验数据，本项目焦炉煤气用量为2667m3/h（硅酸钠项目煤气用量一般为300-360m3/t，本次计算取320m3/t）。山西晋阳焦化厂供给已将焦炉煤气煤气管道敷设至交城县五丰玻璃厂占地范围内的煤气调压站，该煤气输送管道距离本项目厂区长度为100m，该段煤气管道由山西晋阳焦化厂负责敷设；另外本项目厂区内不再设置煤气储罐及煤气调压设施。

根据建设单位提供的煤气成分化验单，本项目焦炉煤气主要成分详见表3-8。

表3-8  本项目焦炉煤气化学成分一览表

| 序号 | 名称 | 符号 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢气 | H2 | % | 58.4 |
| 2 | 氧气 | O2 | % | 0.40 |
| 3 | 甲烷 | CH4 | % | 24.0 |
| 4 | 一氧化碳 | CO | % | 9.0 |
| 5 | 二氧化碳 | CO2 | % | 3.0 |
| 6 | 氮气 | N2 | % | 3.6 |
| 7 | 不饱和烃 | CmHn | % | 1.6 |
| 8 | 低位发热量 | Qnetar | kJ/Nm3 | 17362.53 |
| 9 | 硫化氢 | H2S | mg/Nm3 | 18.40 |
| 10 | 氨 | NH3 | mg/Nm3 | 41.60 |

### 3.1.8 物料平衡分析

本项目年产3.3模数6万t固体硅酸钠，各生产工序的损失为配料工序损失、熔融工序因操作因素损失、成型过程损失、除尘器收尘、排气筒排尘等，总计0.17%。本项目物料衡算情况详见表3-9。

表3-9  本项目物料平衡核算一览表

| 物料进入 | 物料输出 |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量（t） | 占比（%） | 名称 | 数量（t） | 占比（%） |
| 1 | 纯碱 | 24608.17 | 35.10% | 硅酸钠 | 60000.00 | 85.58% |
| 2 | 石英砂 | 45500.58 | 64.90% | 二氧化碳 | 9993.82 | 14.25% |
| 3 | --- | --- | --- | 物料损失 | 114.93 | 0.17% |
| 4 | 合计 | 70108.75 | 100.00% | 合计 | 70108.75 | 100% |
| 主要反应： Na2CO3+3.3SiO2→Na2O·3.3SiO2+CO2↑ 相对分子量：106 198 260 44 |

## 3.2 工程分析

### 3.2.1 生产工艺分析

工艺流程简述：

本项目采用干法生产工艺，以纯碱和石英砂为原材料，通过高温熔融反应，干法出料得到固体产品硅酸钠。主要设备窑炉使用结构合理、热能综合利用好的蓄热室马蹄焰窑炉。

利用石英砂能与熔融的碱类起反应这个原理，把混合均匀的纯碱和石英砂通过皮带输送机徐徐推入熔炉，逐渐升高温度使纯碱和石英砂发生单一化学反应，当纯碱呈熔化状态时，反应特别迅速。

反应熔炉的温度越高，反应越完全；反应温度过低，熔料中会带来未熔化的石英砂粒，影响产品质量，因此熔炉温度应保持在1400℃左右，炉窑温度不超过1500℃。熔窑所需燃料为脱硫净化后的焦炉煤气。

本项目生产工序主要有配料工段、熔融工段、成型工段，其生产工艺流程如下：

1、配料

市场上采购的合格原料石英砂、纯碱根据3.3模数的料方（本项目原料石英砂、纯碱比例一般为2:1），通过搅拌机受料口人工计量上料，将定量的原料通过上料口加入搅拌机中进行搅拌，当物料通过投料口加入搅拌机后，将搅拌机封闭（搅拌速度12转/min）进行搅拌，搅拌均匀后的物料通过封闭式皮带输送机分别送入两座车间内的中转料仓进行备料（两座车间各设一座料仓）。

2、熔融

每座车间内料仓中的物料通过封闭的皮带输送机，直接进入马蹄焰窑炉内链板机内加热，经过焦炉煤气燃烧产生的高温（本项目焦炉煤气燃烧废气与物料直接接触），在1400℃经过反应，形成1100-1200℃的高温液体物料，炉窑温度不超过1500℃。

3、成型

熔制好的玻璃状熔融体（温度约1100℃-1200℃），从窑池的出口端流出，熔融状的物料先经过溜水槽与新鲜水直接接触，使物料表面进行凝固，以防止物料粘接在链板出料机上。表面经过凝固的物料由于内部仍然为熔融状态，因此物料需要经干式链板出料机（长18m）进行全面冷却（本项目物料采用风冷对物料进行全面冷却，每台窑炉配置一台风机）为固体玻璃状硅酸钠成品，链板机上物料冷却后通过干式刮板机将固体玻璃状硅酸钠成品取出。

反应原理：

SiO2+NaCO3→Na2O·SiO2+CO2 ↑

根据石英砂能与熔融的碱类起反应这个原理，把混合均匀的纯碱和石英砂用加料机徐徐推入熔炉，逐渐升高温度使纯碱和石英砂发生反应，当纯碱呈熔化状态时，反应特别迅速。

（2）新型蓄热式马蹄焰窑炉其工艺流程如下：

本项目采用优质耐火材料，结构合理、热能综合利用好的四蓄热室马蹄焰窑炉。

马蹄焰窑炉窑前端设小炉，火焰呈平面马蹄形流动，火焰行程长，燃烧完全。同时余热对助燃空气进行加热，以利于提高和稳定火焰温度。该窑型能耗低、窑池温度高、产品质量好，是目前比较先进的炉窑形式。

蓄热式马蹄焰窑炉由熔池、四蓄热室、燃烧换向装置、烟囱组成。蓄热室分北焦炉煤气蓄热室、北空气蓄热室、南焦炉煤气蓄热室、南空气蓄热室。焦炉煤气从北焦炉煤气蓄热室进入熔池燃烧时，助燃空气从北空气蓄热室进入，烟气从南煤气蓄热室、南焦炉煤气蓄热室通过，烟气的温度为1400-1450℃，将蓄热室格子体加热，在这一过程中，格子砖的温度逐渐升高。存储在格子体内的热量在火焰转向后，将流经此格子砖的焦炉煤气或空气加热，从而保证火焰有足够高的温度，以满足硅酸钠熔制的需要，在这一过程中，格子砖的温度逐步降低，如此循环。蓄热室的作用就是将废气中所含的热量通过格子砖的吸收、蓄热作用，然后传给空气和煤气，将其加热到一定的温度（可将焦炉煤气及空气预热到800-1000℃），以达到节约燃料、降低成本的目的。

燃烧换向装置自动控制，由煤气换向部分、回收转向部分、单向控制阀部分、焦炉煤气抽取部分、自动控制系统五部分组成。燃烧换向的自动控制能够实现南北燃烧定时控制及连锁保护功能；在换向时系统将锁定所有调节回路或改变其调节状态，在换向结束后再恢复原有调节自动控制。换向控制分手动与自动，自动时由DCS自动完成，可由监控计算机自由设定换向间隔时间；手动时可由面板操作按钮人工操作完成。

### 3.2.2 主要生产设备

本项目主要生产设备见表3-10。

表3- 10  本项目主要生产设备一览表

| 编号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加料机 | 1350×800×900mm | 套 | 2 | 新增 |
| 2 | 圆筒搅拌机 | YT800型 | 台 | 2 | 新增 |
| 3 | 蓄热式马蹄焰炉 | 底面积60m2，产量100t/d.台 | 座 | 2 | 新增 |
| 4 | 料仓 | Φ8×6m | 座 | 2 | 新增 |
| 5 | 溜水槽 | L=0.8m | 条 | 2 | 新增 |
| 6 | 干式击料刮板机 | GB6500 | 套 | 2 | 新增 |
| 7 | 链板机 | L=18m | 台 | 2 | 新增 |
| 8 | 皮带机 | L=14m | 台 | 4 | 新增 |
| 9 | 高压风机 | 3kw | 台 | 2 | 新增 |
| 10 | 轴流式高速风机 | 2.2kw | 台 | 2 | 新增 |
| 11 | 引风机 | 18kw | 台 | 2 | 新增 |

根据建设单位提供的资料，本项目单台马蹄焰窑炉产量约为80-120t/d（与熔化部底面积及操作温度条件有关），本次评价取100t/d，本项目年生产300d，则本项目2台马蹄焰窑炉生产能力为100t/d×2×300d=60000t，可以满足本项目年生产60000t硅酸钠的要求。

### 3.2.3 公用工程

1）给排水

（1）给水

本项目用水水源为厂区内自备水井，井深70m，可以满足本项目用水需求。本项目生产过程用水环节主要是溜水槽用水，其他用水环节主要为职工日常生活用水、道路洒水及绿化用水。

①溜水槽用水：本项目熔融状的物料需要经过溜水槽与新鲜水直接接触，使物料表面进行凝固，在此过程中会有部分新鲜书损耗，需要定期进行补充，本项目拟建设一座容积为300m3的循环水池。根据建设单位提供的资料，该工序循环水量约为30m3/d，新鲜水补水量按循环水量的30%计，则该环节新鲜水补水量为9m3/d。

②职工生活用水：本项目职工均为当附件的村民，且厂区内不设职工食堂及浴室，厕所采用旱厕，因此本项目生活用水主要为职工的洗漱用水。本次参照山西省质量技术监督局关于印发《山西省用水定额》（DB14/T 1049.3-2015）中的第3部分城镇生活用水定额，职工生活用水用水量按60L/p·d计，本项目职工总定员26人，则本项目职工生活用水量为1.56m3/d。

③绿化用水：本项目建成后厂区内绿化面积为633m2，本次参照山西省质量技术监督局关于印发《山西省用水定额》（DB14/T 1049.2-2015）中的第2部分工业企业用水定额，其绿化用水量按0.5m3/m2·a计算（250d/a），则绿化用水量为1.27m3/d；

④道路洒水：本项目厂内道路及硬化地面面积约2000m2，本次参照山西省质量技术监督局关于印发《山西省用水定额》（DB14/T 1049.2-2015）中的第2部分工业企业用水定额，其道路洒水用水量按0.5L/m2·次计（一天两次），则道路洒水用水量为2m3/d。

本项目用排水情况详见表3-11。

表3-11  本项目用排水平衡一览表

| 序号 | 用水单元 | 用水标准 | 数量 | 用水量m3/d | 排水量m3/d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产用水 | 30m3/d | 循环量的30% | 9 | 0 |
| 2 | 生活用水 | 60L/p·d | 26人 | 1.56 | 1.25 |
| 3 | 绿化用水 | 0.5m3/m2·a | 250d/a，633m² | 1.27 | --- |
| 4 | 道路洒水 | 0.5L/m2·次计 | 一天两次，2000m² | 2.0 | --- |
| 合计（非采暖期） | --- | --- | 13.83 | 1.25 |
| 合计（采暖期） | --- | --- | 10.56 | 1.25 |

（2）排水

本项目运营期生产废水循环使用，不外排；其他产生的废水主要为职工日常生活过程中产生的生活污水，本项目厂区内不设食堂及浴室，厕所为旱厕，因此本项目产生的生活污水主要是职工的洗手洗脸水，由于水质较简单，排入厂区内旱厕，厂区内旱厕定期进行清掏。

（3）供电

本项目用电由交城县夏家营变电所接入，厂区设1台600KVA变压器，可满足本项目用电需求。

（4）供暖及制冷

本项目生产车间内冬季采暖使用设备余热；办公生活区冬季采暖及夏季制冷均使用分体式空调。

（5）供气

本项目生产使用焦炉煤气由山西晋阳焦化厂供给，该段天然气管线由山西晋阳焦化厂负责敷设。

山西晋阳焦化厂现焦炭生产能力100万t/a，富余焦炉煤气量约2000万m3/a，目前该公司焦炉煤气经除尘后并进行两次脱硫：采用Na2CO3为碱源＋PDS催化剂的湿法脱硫工艺，之后进入精脱硫，采用高效氧化铁为脱硫剂，空气再生脱硫工艺。

本项目生产过程中炉窑所需燃料焦炉煤气由山西晋阳焦化厂供给，根据建设单位提供的生产经验数据，本项目焦炉煤气用量为2667m3/h（硅酸钠项目煤气用量一般为300-360m3/t，本次计算取320m3/t）。山西晋阳焦化厂供给已将焦炉煤气煤气管道敷设至交城县五丰玻璃厂占地范围内的煤气调压站，该煤气输送管道距离本项目厂区长度为100m，该段煤气管道由山西晋阳焦化厂负责敷设；另外本项目厂区内不再设置煤气储罐及煤气调压设施。

## 3.3 施工期产污环节分析

### 3.3.1 施工期污染排放情况分析

本工程施工影响范围主要为场址及邻近区域，施工活动的影响主要为废气、废水、固体废物、噪声排放以及生产、生活设施建设对厂址区域自然、生态环境及周围居民生活的影响。

本项目施工期的污染源和污染因子识别见表3-12。

表3-12	本项目建设污染源分析一览表

| 污染源分类 | 污染源 | 污染因子 |
| --- | --- | --- |
| 施工期污染源 | 大气污染源 | 运输车辆 | 扬尘、NO2、CnHm等 |
|  |  | 建筑材料堆场 | 扬尘 |
|  |  | 管道铺设 |  |
|  | 水污染源 | 生活污水 | SS、COD、BOD5等 |
|  | 固体废物 | 建筑施工 | 建筑垃圾 |
|  |  | 生 活 | 生活垃圾 |
|  | 噪声污染源 | 施工机械设备 | 噪声 |
|  |  | 运输车辆 |  |

### 3.3.2 施工期空气环境影响因素分析及防治措施

3.3.2.1 施工期空气环境影响因素分析

施工期主要大气环境影响为扬尘对周围大气环境的影响，扬尘主要为施工扬尘和道路运输扬尘。由于项目施工期土石方工程量很少，可忽略不计，则施工扬尘主要来自于施工现场物料装卸、堆放等过程；道路运输扬尘来自于施工机械和车辆的往来过程。扬尘排放方式为间歇不定量排放，其影响范围为施工现场附近和运输道路沿途。

（1）施工期扬尘产生环节

a.堆放易产尘的建筑材料，如无围挡，随意堆放，会产生二次扬尘；

b.建筑材料的运输，如不采取有效的遮盖措施，会产生扬尘；

c.施工垃圾的清理会产生扬尘；

d.施工及装卸车辆造成的扬尘。

（2）露天堆场及裸露场地风力扬尘环境影响分析

由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表3-13。由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。

表3-13  不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径，μm | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度，m/s | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径，μm | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度，m/s | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径，μm | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度，m/s | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

（3）汽车运输扬尘环境影响分析

据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。表3-14为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

表3-14  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘

| P 车速 | 0.1 (kg/m2) | 0.2 (kg/m2) | 0.3 (kg/m2) | 0.4 (kg/m2) | 0.5 (kg/m2) | 1 (kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(km/hr) | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10(km/hr) | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15(km/hr) | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25(km/hr) | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

总之，施工活动将造成局部地区环境空气中的TSP浓度增高，尤其是在久旱无雨的季节，当风力较大时，施工现场表层的浮土可能扬起，经类比调查，其影响范围可超过施工现场边缘以外50m远。

3.3.2.2 施工期空气环境污染防治措施

针对本项目施工期产生的扬尘，本次评价提出以下防治措施：

（1）施工扬尘防治措施

a.应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话等；

b.施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、辅装材料等容易产生扬尘的建筑材料，应采取设置专门的堆蓬，并使用防尘布对原料进行遮盖；

c.施工过程产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。有砂石、灰土、灰浆所有易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内；防尘布和遮蔽装置的完好率必须大于100%；小批量或八小时之内使用的物料可除外；

d.施工期间，对于工地内裸露地面，应进行洒水，晴朗天气时每日洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；对于施工工地道路积尘，可采用水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫；每一块独立裸露地面80%以上面积必须采取覆盖措施；覆盖措施的完好率须在100%以上；覆盖措施可采用防尘网、化学抑尘剂等；

e.施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，可从建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛散；

f.施工期间需使用混凝土、沥青时，必须使用预拌商品混凝土和沥青，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰、拌石灰土、沥青等。本项目不设沥青、混凝土搅拌站。

（2）运输扬尘措施

a.施工场地内道路清扫时必须采取洒水措施；

b.施工期间应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10m，并应及时清扫冲洗；

c.进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输；

d.运输车辆驶出工地前，应对车身、车槽、轮胎等部位进行清理或清洗以保证清洁上路；洗车喷嘴静水压不得低于0.5MPa；洗车废水经处理后重复使用，回用率不低于90%，回用水水质良好，悬浮物浓度不应大于150mg/L。

在采取以上防治措施以后，施工期产生的大气污染物对周围环境产生的影响很小。

### 3.3.3 施工期声环境影响因素分析及防治措施

3.3.3.1 施工期声环境影响因素分析

（1）施工期噪声源强分析

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。由于本项目土石方阶段较短，因此主要噪声源为施工作业噪声和施工车辆噪声。

施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。根据类比，运输车辆噪声一般在90dB（A）左右。本项目建设过程中各个阶段的主要噪声源都不一样，因此其噪声值也不一样，本次评价重点对结构阶段进行阐述。

结构施工阶段是建筑施工中周期最长的阶段，主要声源有各种运输设备、结构工程设备及一些辅助设备，主要噪声特征值见表3-15。

表3-15  结构施工阶段主要设备噪声级

| 设备名称 | 声级，dB（A） | 距离，m |
| --- | --- | --- |
| 吊车 | 70-80 | 15 |
| 振捣棒 | 80 | 2 |
| 电锯 | 103 | 1 |

（2）声环境影响分析

声源传播过程中，受传播距离、阻挡物反射、空气吸收和物体屏蔽影响会产生的各种衰减，采用模式预测法对项目运营后的厂界噪声进行预测，本次评价采用受声点声压级的预测模式为：

L（r）=L(r0)-(△L1+△L2+△L3+△L4)

式中：L（r）—距声源r处受声点声压级，dB(A)；

L（r0）—参考点r0处的声压级，dB(A) ；

L1—传播距离引起的衰减量，dB(A)；

L2—声屏障引起的衰减量，dB(A)；

L3—空气吸收引起的衰减量，dB(A)；

L4—附加衰减量，dB(A)。

（1）距离衰减量△L1

对于点源

式中：r—预测点距声源的距离，m；

r0—参考点距声源的距离，m。

（2）声屏障衰减量△L2

声屏障的存在使声波不能直达预测点，从而引起声能量较大的衰减

式中：N—菲涅耳数；

λ—声波波长，m；

δ—声程差，m。

（3）空气吸收引起的衰减量△L3

空气吸收声波而引起的衰减量可由下列公式计算：

式中：α—每100m空气吸声系数。

根据类比调查，本评价取α=0.6。

根据交城县多年气象资料统计，年平均气温为10.4℃，声源噪声为100-2000HZ范围内，从而空气吸声系数为0.2-1.0之间，本评价取α=0.6。

（4）附加衰减量△L4

（5）各噪声源对预测点共同作用的等效声级（总声压级）△Lp

式中：Li——i声源在预测点的声压级，dB(A)。

（6）声压级预测值L预测

考虑到背景噪声的影响，受声点声压级预测值L预测为：

式中：L背——受声点背景噪声的声压级，dB(A)；

施工场地噪声预测结果见表3-16。

从表中可看出，昼间噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的情况出现在距声源40m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在150m范围内。施工噪声特别是夜间的施工噪声对环境的影响是较大的。

表3-16  距声源不同距离处的噪声值  单位：dB（A）

| 设备名称 | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 振捣棒 | 80 | 74 | 68 | 62 | 60 | 54 | 50 | 48 | 44 |

3.3.3.2 施工期声环境污染防治措施

（1）设立专职环保工程监理员、提高施工人员的环保意识

本工程在建设期间应设立专职环保工程监理员，实行环保监理员制度，负责施工现场的环境管理和扬尘污染的控制工作，同时应组织施工人员学习国家有关环保法律、法规，增强环保意识，在施工中自觉遵守，采取一切措施，尽力将噪声减到最低限度。

（2）限制作业时间

本项目建设地点距离村庄较远，原则上不要求限制作业时间。

（3）施工场地合理布局

施工布局同防止环境噪声污染密切相关。对施工现场进行合理布局，尽可能避免高噪设备同时同地施工。

（4）降低施工设备噪声

要定期对机械设备进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；采取安装排气筒消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械、设备加强定期检修、养护。

（5）降低施工交通运输噪声

车辆进入声敏感区附近的道路应限速，减少或杜绝鸣笛，在施工工作面铺设草袋等，以减少车辆与路面摩擦产生的噪声。

### 3.3.4 施工期水环境影响因素分析及防治措施

施工期产生的废水主要为设备冲洗水和施工人员生活污水。

（1）施工废水

施工期设备冲洗水只含有少量泥沙，不含其它杂质，排放量较小，经集水沉淀池收集，沉淀后用于施工现场洒水抑尘，不外排，对周围环境产生的影响很小。

（2）施工人员的生活污水

本项目施工期间不设施工营地，依托项目周围的村庄。

### 3.3.5 施工期固体废物影响因素分析及防治措施

本项目占地范围内无建筑物，不涉及拆迁。在工程施工过程中，产生的固体废物主要是施工开挖产生的弃土以及施工人员的生活垃圾。

（1）土方平衡

本项目在京山耐火材料厂闲置的区域内进行建设，施工过程中不产生废气土石方；施工中的建筑垃圾主要是碎植物渣、灰浆、废材料等，应由各施工队妥善处理，及时清运到指定的地方处置。生活垃圾可用垃圾桶收集后由环卫工人运送到指定垃圾场处理。

这些施工过程中产生的污染都是暂时的，随着施工过程的结束，污染也将消失。

（2）施工人员的生活垃圾

施工期施工人员产生的生活垃圾最高日约0.5t/d，施工单位应在施工区设置生活垃圾收集桶，将生活垃圾集中收集后，委托环卫部门及时清运。

## 3.4 运营期产污环节分析

### 3.4.1 运营期环境空气影响分析

（1）物料堆存过程中产生的粉尘

本项目原料碳酸钠、石英砂及成品硅酸钠在厂区内储存过程中会产生无组织粉尘，根据类比分析，该工序粉尘的产生量约为6t/a。

本项目原料及成品均在封闭结构、留有进出口的原料及成品储存库内分别进行储存，采取此措施后，抑尘效率为95%，采取以上措施后该工序无组织粉尘的排放量为0.3t/a。

（2）人工向搅拌机上料口上料过程中产生的粉尘

本项目原料碳酸钠及石英砂由人工计量配料后送入封闭的搅拌机进行混合配料，人工向搅拌机上料口上料过程会产生一定量的粉尘。

（3）物料向两座料仓上料过程中产生的粉尘

本项目搅拌后的物料向两座料仓上料过程中料仓顶部会产生粉尘。

评价要求建设单位将人工上料工序和料仓上料工序均设置在生产车间内进行操作，同时对人工上料废气和料仓上料过程中产生的废气采用安装“集气罩+布袋除尘器”的方式进行处理，即在每个生产车间搅拌机的人工上料口安装一个集尘罩（2座生产车间各设1个，共设2个）、同时在每座生产车间料仓的侧部分别设置一个集气罩（2座车间各设1个、共设2个，投影面积为1m2），两座车间内人工上料过程中排放的废气最后与料仓上料废气共用一台布袋除尘器进行除尘（两座车间共用1台布袋除尘器），集尘罩集气效率为90%，布袋除尘器除尘效率为99.9%，系统风量为8000m3/h，设备年运行4800h，经类比同行业监测数据，该工序粉尘的产生浓度约10000mg/m3。则本项目两座生产车间内人工上料工序和料仓上料工序粉尘的产生量共计384t/a；经采取“集尘罩+布袋除尘器”的措施处理后，该工序有组织粉尘的排放量为0.35t/a、排放浓度为10mg/m3，废气通过1根15m高的排气筒进行排放，废气中污染物有组织粉尘的排放浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4中的大气污染物特别排放限值（颗粒物10mg/m3）的要求，可实现达标排放。

（4）物料通过皮带机转运过程中产生的粉尘

本项目转运包括人工转运和皮带输送转运。

本项目生产物料通过人工转运过程中无组织粉尘的产生量约为2t/a，该工序在封闭的生产厂房内进行操作，抑尘效率为70%，则该工序无组织粉尘的排放量为0.6t/a。

本项目生产物料从搅拌机向料仓加料过程中采用皮带输送机进行输送，经类比分析，该工序粉尘的产生量约为1.6t/a，本项目皮带机为封闭式的皮带输送机且该工序在封闭的厂房内进行操作，采取此措施后抑尘效率为95%，则该工序无组织粉尘的排放量为0.08t/a。

（5）蓄热式马蹄焰炉窑烟气

蓄热式马蹄焰炉的燃料为山西晋阳焦化厂供给的焦炉煤气，本项目年运行300d，年产6万t硅酸钠，全年煤气耗量共1920万m3。煤气热值为17362.53kj/m3。

（一）蓄热式马蹄焰窑燃烧焦炉煤气产生的废气

根据《开发建设环境管理》（候正伟著），本项目蓄热式马蹄焰窑烟气量的计算：

（1）理论烟气量V0：

V0=0.26×QLy/1000-0.25=0.26×17362.53/1000-0.25=4.264（Nm3/ m3）

（2）实际烟气量Vg：

Vg=1.14×QLy/4187-0.25+1.0161(α-1)V0=7.51（Nm3/m3）

备注：（α为1.3-1.7，本次计算取1.7）

所以，2座蓄热式马蹄焰窑烟气量共为1920×104×7.51=1.44×108Nm3/a（本项目窑解废气与工艺废气合并通过排气筒进行排放）。

①烟尘

焦炉煤气中的烟尘含量很小，本项目蓄热式马蹄焰窑烟气中煤气燃烧烟尘的产生浓度按10mg/m3计算，则2座蓄热式马蹄焰窑燃烧焦炉煤气产生废气中烟尘的产生量共10×1.44×108×10-9t/a =1.44t/a。

根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（第五分册）无机盐制造业部分，硅酸钠（泡花碱）干法生产烟尘产生系数为0.08kg/t产品。

则本项目2座蓄热式马蹄焰窑废气中烟尘产生量共为=60000t/a×0.08kg/t产品+1.44t/a=6.24t/a。

建设单位拟对该部分废气采用安装布袋除尘器的方式进行处理，布袋除尘器的除尘效率为80%，则本项目2座蓄热式马蹄焰窑燃烧焦炉煤气废气中烟尘的排放量共计1.25t/a，排放浓度为9mg/m3。

②二氧化硫

煤气通入蓄热式马蹄焰窑中，煤气中的S会转化为二氧化硫，焦炉煤气燃烧会产生二氧化硫浓度（包括无机硫与有机硫），本项目蓄热式马蹄焰窑燃烧焦炉废气中SO2的产生浓度按40mg/m3计，则本项目蓄热式马蹄焰窑中二氧化硫产生量为1.44×108Nm3/a×40mg/m3×10-3=5.76t/a。

③氮氧化物

周法海等《关于固体硅酸钠生产过程中使用臭氧法脱除烟气排放中的氮氧化物探讨》中指出马蹄焰窑的氮氧化物产生浓度在150-385mg/m3之间，参照上述文献，本项目蓄热式马蹄焰窑废气中氮氧化物产生浓度按250mg/m3计，则本项目两座蓄热式马蹄焰窑废气中NOx的产生量共36t/a。

建设单位拟对本项目两座生产车间内的炉窑废气安装2套SNCR脱硝装置进行脱硝处理，脱硝装置的脱硝效率为60%，则本项目蓄热式马蹄炉窑废气经脱硝处理后NOx的排放量共计14.4t/a，排放浓度为100mg/m3。

本项目两座车间蓄热式马蹄焰窑废气经两套SNCR脱硝+一套布袋除尘器除尘后通过1根40m高的排气筒进行排放，废气中污染物的排放浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表4中的大气污染物特别排放限值（颗粒物10mg/m3、SO2100mg/m3、NOx100mg/m3）的要求，可实现达标排放。

（6）运输扬尘

本项目运输扬尘主要是原料及产品在运输过程排污对环境的影响。本项目从厂区至公路之间约为60m的土路，这段路为本项目可以控制的路段，起尘采用下述经验公式进行计算：

式中：

——道路扬尘量	 （kg/km·辆）

——总扬尘量			（kg/a）

V——车辆速度			（km/h）

M——车辆载重			（t/辆）

P——路面灰尘覆盖量	（kg/m2）

L——运距				（km）

Q——运输量				（t/a）

运输过程各路段起尘量估算见表3-17。

表3-17  运输过程各路段起尘量估算

| 路段 | 物料 | P(kg/m2) | V(km/h) | M(t/辆) | Q(万t/a) | L(m) | Q´p(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进场公路 | 原料、成品 | 0.6 | 20 | 5 | 12.0 | 60 | 2.25 |

环评要求对进场道路进行硬化，且要对路面经常洒水，保持路面相对湿度，对运输车辆采用厢车运输，同时限制车速，低速行驶。这样可减少运输扬尘量的80%以上。运输扬尘排放量为0.45t/a。

经以上环境空气影响分析，采用环评提出的环保措施后，可见各污染源均可做到达标排放，对环境影响较小。

### 3.4.2 运营期水环境影响分析

（1）设备循环冷却废水

本项目运营期产生的生产废水经1座容积为300m3的循环冷却水池冷却后循环使用，不外排。

（2）生活污水

本项目运营期产生的其他废水主要为职工日常生活过程中产生的生活污水，生活污水产生量为1.25m3/d。本项目厂区内不设食堂及浴室，厕所为旱厕，因此本项目产生的生活污水主要是职工的洗手洗脸水，由于水质较简单，排入厂区内旱厕，厂区内旱厕定期进行清掏。

表3-18  本项目运营期废水污染物排放情况一览表

| 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/L | t/a | mg/L | t/a |
| 生活废水 （375m3/a） | COD | 350 | 0.131 | 350 | 0.131 |
|  | SS | 150 | 0.056 | 150 | 0.056 |
|  | 氨氮 | 40 | 0.015 | 40 | 0.015 |

（3）初期雨水

本工程厂区内降雨初期会产生初期雨水，对于雨水流量Q（L/s），评价按以下公式计算：

其中：—径流系数，取0.6；

q—设计暴雨强度（L/s·公顷）；

F—汇水面积（5701m2）

暴雨强度q按照暴雨强度公式计算，公式如下：

q=880（1+0.861g P）/(t+4.6)0.65（L/s·公顷）

式中： P—设计重现期，取2年；

t—降雨历时（取10min）。

经计算，前10min初期雨水量为62.11m3。

评价要求建设单位在本项目厂区内地势最低处（厂区东南角）建设一座容积为70m3的防渗结构事故水池，该收集池可满足本项目收集雨水的要求。

### 3.4.3 运营期环境噪声影响分析

本项目运营期噪声主要为各类设备产生的噪声，如皮带机、搅拌机、除尘风机、链板机等产生的噪声。

（1）设备噪声

主要高噪声设备噪声级见表3-19。

表3-19  本项目主要高噪声设备噪声情况

| 序号 | 噪声源 | 声压级 | 消减措施 | 排放状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵 | 85-95 | 室内安装、基础减震 | -75 |
| 2 | 鼓风机 | 90-100 | 室内安装、基础减震、安装消声器 | -80 |
| 3 | 引风机 | 90-100 | 室内安装、基础减震、消声器 | -80 |
| 4 | 搅拌机 | 80-90 | 室内安装、基础减震 | -70 |
| 5 | 链板机 | 95-105 | 室内安装、基础减震 | -85 |

为降低噪声对周围环境的影响，防止噪声影响职工及周围居民正常的生产、生活。针对本工程生产的特点，本次评价提出本工程噪声的防治措施包括以下几方面：

①对于本工程的生产装置，设计时应尽可能选择声压级较小、振动小的低噪声设备，从源头上控制噪声产生的级别；

②对各种产生气流噪声的设备，应在气体进出口部位安装适当的消声器，消声器的选择应注意噪声源的频率特性、设备的工艺要求和使用环境，对具有中、高频特性的风机，应采用阻性消声器，而对于具有低、中频特性的空压机噪声，则宜安装抗性消声器。设备应采用橡胶材料等软性连接，避免用钢性接头；

③本项目各类产噪设备均设置于厂房内，并对设备厂房、墙壁进行吸声处理，并建设便于观察和控制生产过程的隔声间；

④除采取以上防治措施外，工程还应充分重视操作人员的劳动保护，为其发放耳塞、耳罩，并设置操作人员值班室，避免操作人员长期处于高噪声环境中，从噪声受体保护方面减轻噪声对操作人员的直接影响；

⑤重视绿化工作也是噪声防治的一项积极措施。绿化不仅可以美化环境、调节气候，而且还可阻滞噪声传播、吸收尘等污染物，减轻污染。工程应根据当地的气候特点，选取适宜当地生产的树种，种植于高噪声源及厂界四周。

由于声源噪声分贝值不太高，加上厂房车间隔音，距离衰减，绿化植物对噪声的屏障，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。

### 3.4.4 运营期固体废物环境影响分析

S1：包装过程中产生的废包装材料

本项目在包装工序会产生少量废包装材料，产生量约为0.1t/a，外售其他物资回收部门综合利用。

S2：除尘器收集的除尘灰

本项目原料系统除尘器收集的除尘灰量约为345.3t/a，主要成分为原料纯碱及石英砂及成品硅酸钠，收集后作为原料回用于生产；蓄热式马蹄焰窑废气除尘器收集的除尘灰量约为5.0t/a，主要成分为成品硅酸钠，收集后作为产品进行外售。

S3：职工日常生活过程中产生的生活垃圾

本项目职工日常办公、生活会产生生活垃圾，根据我国生活污染源产排污系数，生活垃圾产生量人均按0.5kg/d.人计，本项目职工共有26人，预计生活垃圾总产生量为3.9t/a。厂内设封闭式分类垃圾收集箱若干，将生活垃圾集中分类收集后运送至环卫部门指定的地点进行统一处置，严禁生活垃圾在厂区内长期堆存，随意丢弃。

### 3.4.5 运营期生态环境影响分析

为保护环境，建设单位应加强厂区绿化工作，充分利用绿色植物在交换空气、改善环境、保持生态平衡等方面的重要作用。

（1）绿化植物种类选择

为确保植物良好生长以达到改善环境的目的，选择绿化植物至关重要应选择抗性强，具有一定净化能力、萌生能力强的绿化植物，如松柏、冬青等，做到常绿和落叶相结合、乔木和灌木相结合。据调查，此类作物适宜在当地生长。

（2）绿化植物的布置实施

该厂应结合厂区平面布局，从减少工厂本身地环境的污染和对空气净化的要求等方面出发，进行布置，在厂区周围及办公区栽种吸尘能力强和抗性强的高大乔木，并配以小乔木和灌木，减少烟粉尘的污染。

（3）绿化系数及效果

企事业应积极实施厂区绿化，同时应加强管理，保证植物的成活率，要求绿化面积达到633m2，绿化率达到10%。

## 3.5 其他污染防治措施

依据项目区域水文地质情况及项目特点，提出如下污染防治措施及防渗要求。

本项目厂区防渗区应划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，防渗区则应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。

本项目设计采取的各项防渗措施具体见表3-20。

表3-20  本项目采取的防渗处理措施一览表

| 序号 | 场地 | 防渗分区 | 防渗技术要求 | 采取的防渗处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料储存间 成品储存间 生产车间 初期雨水收集池 | 重点 防渗区 | 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s | 钢筋混凝土池体，池底及池壁为抗渗混凝土，强度等级为C30，抗渗等级为P8，内掺8%防渗抗裂剂，底部铺设土工防渗膜，池体内表面刷防腐防渗涂料。垫层为强度等级为 C15 的素混凝土。基础土分层夯实，压实系数不小于0.95。 |
| 2 | 旱厕 循环水池 | 一般 防渗区 | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s | 钢筋混凝土池体，池底及池壁为混凝土，强度等级为C30，抗渗等级为P6，池体内表面刷防腐防渗涂料。垫层为强度等级为C10的素混凝土，基础土分层夯实。 |
| 3 | 办公区 | 简单 防渗区 | 一般地面硬化 | C30混凝土硬化；基础土分层夯实，压实系数不小于0.95。 |

防渗设计及施工应严格按照有关技术规范中的要求实施。对其它不敏感部位，应进行相应的硬化或绿化，保证工程建成后，全厂无裸露地坪。

## 3.6 污染物排放清单

本项目污染物排放清单汇总情况详见表3-21。

表3-21  本项目污染物排放清单汇总情况一览表

| 污染源序号 | 污染源 | 污染物 | 废气量 （Nm3/h） | 运行时间 （h） | 产生情况 | 治理措施 | 排放情况 | 排放标准 | 排放参数 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产生浓度 （mg/m3mg/L） | 产生量 （t/a） | 措施 | 效率 （%） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量 （t/a） | 浓度（mg/m3） | 高度 （m） | 尺寸 （Φ） | 温度 （℃） |  |
| G1 | 原料储存间 | 粉尘 | --- | 7200 | --- | 3.0 | 本项目生产原料及成品均在封闭结构、留有进出口的原料储存库及成品储存库内进行储存，原料储存库及成品储存库建筑面积均为500m2。 | 95 | --- | 0.15 | --- | --- | --- | --- | 达标 |
|  | 成品储存间 | 粉尘 | --- | 7200 | --- | 3.0 |  | 95 | --- | 0.15 | --- | --- | --- | --- | 达标 |
| G2 | 1#生产车间人工上料、料仓上料工序 | 粉尘 | 8000 | 4800 | 10000 | 384 | 采取在两座生产车间的人工上料口上方及料仓的侧部分别安装一个集尘罩（该工序共设4个集气罩）+共用一台布袋除尘器”的措施进行处理。 | 99.91 | 10 | 0.35 | 10 | 15 | 0.3 | 20 | 达标 |
|  | 2#生产车间人工上料、料仓上料工序 | 粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |
| G3 | 皮带机转运 | 粉尘 | --- | --- | -- | 1.6 | 本项目皮带机为封闭式的皮带输送机且该工序在封闭的厂房内进行操作。 | 95 | --- | 0.08 | --- | --- | --- | --- | 达标 |
|  | 人工转运 | 粉尘 | --- | --- | -- | 2.0 | 该工序在封闭的生产厂房内进行操作。 | 70 | --- | 0.6 | --- | --- | --- | --- | 达标 |
| G4 | 生产车间蓄热式马蹄火焰炉窑 | 烟尘 | 20000 | 7200 | 43 | 6.24 | 采用清洁的两次脱硫后的焦炉煤气作为燃料，两座蓄热式马蹄焰炉燃烧废气通过两套SNCR装置脱硝+一台布袋除尘器处理后进行达标排放。 | 80 | 9 | 1.25 | 10 | 40 | 0.6 | 110 | 达标 |
|  |  | SO2 |  |  | 40 | 5.76 |  | --- | 40 | 5.76 | 100 |  |  |  | 达标 |
|  |  | NOx |  |  | 250 | 36 |  | 60 | 100 | 14.4 | 100 |  |  |  | 达标 |
| G5 | 物料运输 | 粉尘 | --- | 7200 | --- | 2.25 | 对进厂道路进行硬化，且要对路面经常洒水，保持路面相对湿度，对运输车辆采用厢车运输，同时限制车速。 | 80 | --- | 0.45 | --- | --- | --- | --- | 达标 |
| W1 | 设备冷却 | 盐类 | ---- | --- | --- | --- | 冷却后循环使用，不外排。 | ---- | --- | ---- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W2 | 职工生活 | COD | 375m3/a | --- | 350mg/L | 0.131 | 生活污水主要是职工的洗手洗脸水，由于水质较简单，排入厂区内旱厕，厂区内旱厕定期进行清掏。 | ---- | --- | ---- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SS |  |  | 150mg/L | 0.056 |  | ---- | --- | ---- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氨氮 |  |  | 40mg/L | 0.015 |  | ---- | --- | ---- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 包装工序 | 废包装材料 | --- | --- | --- | 0.1t/a | 外售物资回收部门综合利用。 | ---- | --- | ---- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S2 | 除尘器 | 除尘灰 | --- | --- | --- | 350.3t/a | 作为原料回用于生产或作为产品进行外售。 | ---- | --- | ---- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S3 | 职工生活 | 生活垃圾 | --- | --- | --- | 3.9t/a | 集中收集后清运至环卫部门指定的地点进行统一处理 | ---- | --- | ---- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 第四章 环境现状调查及评价

## 4.1 自然环境现状调查及评价

### 4.1.1 厂址地理位置

交城县位于山西省中部，吕梁山的东侧、晋中盆地中部的西侧。地理坐标介于东经111°24′-112°17′、北纬37°28′-37°54′之间。隶属于吕梁市，东邻清徐县，南接文水县，西连吕梁市、方山县、文水县，北与娄烦县、古交市毗邻。全县总面积1822.11km2，西北至东南直线长83.65km，东北至西南直线宽34.65km。

本项目建设地点位于山西省交城县覃村北侧0.7km处，厂址中心地理坐标为：N37.591803，E112.198369。

### 4.1.2 地形地貌

4.1.2.1 地形

交城县地处吕梁山中段东麓，境内总体地形西北高东南低。最高山峰为县境西北与娄烦县界处的关帝山主峰南阳山（孝文山），海拔2830.7m；最低处位于东南平川西石侯一带，海拔748m。相对高差2082.7m。

4.1.2.2 地貌

交城县地处吕梁山中段东麓，境内总体地形西北高东南低。最高山峰为县境西北与娄烦县界处的关帝山主峰南阳山（孝文山），海拔2830.7m；最低处位于东南平川西石侯一带，海拔748m。相对高差2082.7m。

根据地貌形态、成因并参照地表组成物质，境内地貌分四个大类九个类型：

（1）高中山区

①岩浆岩剥露的穹窿高中山：主要分布在西冶川以西、四道川以北，除横尖地区中西川东部及西葫芦川北部西侧以外的广大地区；

③上覆石灰岩穹窿高中山：分布于四道川以南、中西川截岔到会立段以西地区；

④岩浆岩剥露的穹窿中山：主要分布于马鞍山地带。

（2）土石山沟坡区

本县主要为砂页岩剥蚀中山类。分布于马鞍前山地区及县境东北山区。本区由二迭、三迭和侏罗系砂页岩组成，山体低矮，一般不足2000m，具宽梁状山脊和宽浅沟，沟谷中多见急流、跌水，地面由残积黄土覆盖。

（3）山间黄土丘陵区

主要分布于中西川中庄地区沿川一带，四周山地环绕，松散堆积物较厚，文峪河从中穿过，发育有一二级台地。

（4）山前洪积缓坡区

①洪积倾斜平原：分布于天宁镇、洪相乡平川地区及夏家营镇有黄土类物质。南缘带以黄土类物质为主，夹有亚粘土、亚砂土。本区地形较为平坦，河沟及冲沟较发育，但切割一般较浅。边山河沟出口处普遍发育规模不等的洪积扇；

②冲击平原：分布于平川西营镇及夏家营镇南境。本区由第四系松散沉积物组成，沉积物质达千米以上，区内地势平坦，为晋中盆地组成部分；

③山间基岩谷地：分布于本县文峪河穿行之基岩地区。区内坡陡谷深，时宽时窄，宽阔处堆积着松散的沙砾石及黄土状物质，大部分地段草灌丛生。局部地区辟为农田。

本项目拟选厂址地形属于山前洪积缓坡区中的冲击平原区。

### 4.1.3 地质构造

4.1.3.1 地层

交城县境内出露的地层齐全。主要包括：太古界的古老混合杂岩的界河口群和吕梁山群等老变质岩；古生界的寒武系、奥陶系中上统、石炭系中下统、二迭系；中生界三迭系及新生界第四系地层等。

（1）太古界的古老混合杂岩带（Ar）：是一套境内最古老的岩石。主要分布在境内中西部野沙庄-中庄-王家庄-会立一带，以及北部车道沟-钟家沟-王家沟一带，出露面积约500余km2。岩性主要是古老混合杂岩，包括混合麻岩及混合花岗岩等。

（2）太古界界河河口群（Arjh）：分布范围主要集中在境内中南部陈台山-野则河-西榆坪一带。地表出露面积约85km2，平均厚度一般在7500m以上。以云母片岩、云母变粒岩为主，夹各种粗晶大理岩及透辉石英岩，角闪岩等。其变质程度较深矿化较发育。

（3）太古界吕梁山群（AL）：主要展布于西北角横尖村以东、以北地区，地表出露面积约100km2，岩性主要为浅粒岩、变粒岩、片岩、片麻岩、磁铁石英岩等。

有石棉、铜等矿化现象。

（4）古生界寒武系：主要分布在中部横岭-柏树沟一带及西部与文水县交界处，在西南部M2地层中也有零星寒武系出露。本区寒武系地层为一套浅海相沉积岩层。主要有石英砂岩、页岩、泥灰岩、白云岩等组成。局部白云岩、灰岩已发生后生重结晶作用。

（5）古生界奥陶系（O）：主要分布在境内中部寨立-东社一带。寒武系地层的外侧呈条带状南北向展布。和华北地区一样，境内的奥陶系地层缺失上统，只发育了中下统。主要有页岩、白云岩、砂岩、泥灰岩、灰岩组成。为一套海相碳酸盐沉积地层。地层总厚度一般为400-500m，局部地层中含有动物化石（阿门角石Armenoceras）。

（6）古生界石炭系（C）：本系地层在境内出露面积不大，主要集中在古洞道-大坪头一带的岩体周围及东部前火山煤矿南部地区。在境内的石炭系发育有中统本溪组、上统太原组、缺失系统。与奥陶系中统呈假整合接触。本系地层为一套海陆交互相的含煤沉积建造，地层总厚度为100m左右，岩性主要包括砂岩、灰岩、页岩、铝土岩等。在上统太原组里含有可采煤层及煤线。动植物化石在本系地层中普遍发育。

（7）古生界二迭系（P）：分布在中部古洞道-水峪贯-西社一带及东部王山岭村周围地区。地表出露面积约为200km2。岩性为由砂岩、砂质页岩、页岩、泥岩及煤层组成的陆相煤系地层。其中含大量的植物化石。地层总厚度约700m。

（8）中生界三迭系（T）：主要分布在境内中东部水峪贯镇-岭底乡一带。地表出露面积约160km2。本系下中上三统在交城县发育较全，只是由于后期分化剥蚀才缺失了上统中的一部分。境内的三迭系地层是一套典型的陆相碎屑岩层。其岩性简单（均为各种砂岩，少见有砂质页岩或粉砂岩），厚度巨大（约1500m左右），植物化石及各种层理、印痕较发育。

（9）新生界第四系（Q）：主要分布在汾河地堑及山区洼地或冲沟中，均为未固结的松散沉积物、包括冲、洪积物、风成黄土，坡积物等。厚度不等、薄则不足1m，厚达数十米到几百米。

4.1.4.2 地质构造

交城县境内地质构造较为复杂，从太古代到中生代经历了多次地壳运动，在长期不同地应力场作用下，形成了一系列褶皱、断裂。本县大地构造位置处于祁吕贺山字型构造体系的东翼中部。主要构造简述如下：

（1）褶皱构造

本区规模较大的褶皱构造主要包括：东部寨上-西岭大向斜，王文-古洞道向斜，鲁沿向斜，北塔一双龙向斜，长树山倾转向斜等。这些向斜构造一般均为近南北向展布，反映了东西向挤压的应力场作用。

（2）断裂构造

区内断裂构造主要发育有北西向、北东向、近南北向等三组断裂。一般来说北西向断裂规模较大，南北向断裂规模中常，北东向断裂规模较上述两组为小。

①北西向断裂

在西孟、水峪贯、钟家沟-东社等断裂，其延伸一般在30km以上，断裂带宽大，在地表断续出露，多为性质不明或压扭性断裂。

②北东向断裂

是境内发育最多分别最广的一组断裂。包括交城大断层（正断层）、岭底逆断层、圪垛正断层、南沟逆断层、横岭正断层等。其特点是，规模小，一般在几公里至十几公里之间，短的仅几百米。唯交城大断层规模大，北东至晋祠，南西至汾阳。

③近南北向断裂

主要集中在中都，规模有大有小，延伸长的20余公里，短的几公里，主要有陈台山前大断裂（正断层）和寨立-北塔正断层，北塔西断裂，这几条断裂的次一级构造较发育，地表露头较好。

本项目厂址所在地无断层等不良地质。

### 4.1.4 地表水

交城县属于黄河流域汾河水系，境内河流众多，其中流域面积50km2以上河流9条，总长319.90km，境内最大的河流为文峪河，流域范围分布于县域中西部广大山区，县域东部水系属磁窑河流域。根据《山西省吕梁市第二次水资源评价报告》，全县多年平均水资源总量为17985万m3，其中河川径流量为15059万m3。

汾河：山西省境内最大的河流，是黄河主要支流之一。本县东部平川开渠引汾灌溉。汾河在本县境内共有东、西两条干渠。

文峪河：源于县境西北孝文山一带27条河沟。沿途有葫芦河，西谷水，二道川，三道川水，西治川河归合，至西社镇南堡村东即入文水县境。

葫芦河：因流经地区形似葫芦而名，为文峪河支流，分东、西葫芦河两条支流，分别源于后岭底和前云山，河长分别为27.5km和26km。两河在东坡底南合流，行5km于岔口注入文峪河。

西冶川河：为文峪河支流，源于松树岩，全长37km，南流于西社注入文峪河。流域面积为271.4km2，为季节河。

磁窑河：本县境内河长约32.5km，属汾河支流，为季节性河流，流合12条河沟之水，经寨上、岭底、城关、西营四个乡镇西南至石侯村合瓦窑水入文水境。磁窑河上游无覆盖，红砂页岩、土石山占50%，黄土丘陵20.5%，灌木区15.2%，成林面积占2.1%，村庄河床占6.2%。

瓦窑河：瓦窑河流域石山区40.04km2，土石山区1.90km2，丘陵区12.83km2。河道长度山区22km，平川11km。年径流总量505万m3。

本项目区域地表水体为磁窑河（坡底-入汾河段），磁窑河位于本项目西南侧约3.5km处。本项目运营期无相关废水外排，因此本项目的建设不会对磁窑河产生影响。

### 4.1.5 地下水

根据水文地质资料，交城县含水岩组主要有：

1）碳酸盐岩岩溶裂隙水含水岩组

分布于西部山区，西冶川一带以及山前断裂武家坡附近有零星出露。可分为寒武系与奥陶系两个含水岩层。寒武系含水岩组以中寒武系灰岩鲕状灰岩及上寒武系白云岩为主要含水层。奥陶系含水岩组，以中奥陶系峰峰组与上、下马家沟组溶隙最发育，富水性由上而下随岩溶发育程度的减弱而降低。

2）碎屑岩裂隙水含水岩组

包括二叠系、三叠系砂页岩裂隙水含水岩组及石炭系砂页岩夹碳酸岩含水岩组，分布于交城北部山区及西冶川流域。山区泉水露头甚多，多为下降泉，流量较小。

3）松散岩类孔隙水含水岩组

主要分布于平原区，山区孔隙水仅在山间河谷全新世冲洪积砂砾石中赋存。按时代与成因又分为新近系上新统含水组、第四系下更新统含水组、中上更新统含水组、全新统含水组。

交城县地下水的补给来源主要依靠大气降水的渗入补给。平川区除接受降水补给外，尚有山区的侧向径流、地表径流、灌溉回渗的补给。在天然状态下，山区地下水的排泄大部分转化为地下径流与地表径流。而平原区地下径流以向下游排泄为主，其次多为人工开采排泄。山前断裂带为岩溶水侧向补给平原区孔隙水的通道，边山部分岩溶水井为人工开采排泄之一。

本项目拟建厂址所在地的地下水类型为松散岩类孔隙水。

1、城市集中饮用水水源

交城县城市集中供水水源地共有2处，一处为瓦窑水源地，一处为大营水源地。

瓦窑水源地位于瓦窑村东，有3眼水井（1#、2#、3#），井深300-400m，开采孔隙-裂隙承压水，水源地只划定一级保护区，未划定二级保护区和准保护区，一级保护区划定结果为：以各水源井为中心，半径为100m围成的范围，总面积为0.137km2，

大营水源地位于大营村北，有3眼水井（1#、2#、3#），，井深300-400m，开采第四系孔隙承压水，水源地只划定一级保护区，未划定二级保护区和准保护区，一级保护区划定结果为：以各水源井为中心，半径为100m围成的范围，总面积为0.155km2，

2、夏家营镇集中供水水源地

夏家营镇水源地供水井位置在王村，该水源地位于磁窑河上游，共有4眼供水井，每眼井的基本参数基本都一样，地面标高781-794m。根据夏家营镇供水井钻井柱状图可知，井深300m，0-27m砂卵石夹泥，27-62m上部位沙砾，下部夹土，62-300m为粗砂含砾与粘性土互层，为含水层。一级保护区面积=4×3.14×（0.091）2=0.104km2。

本项目位于夏家营集中式饮用水源地西侧方向1.2km处，本项目运营期无废水外排，因此本项目的建设对夏家营集中式饮用水源地无影响。

### 4.1.6 气象特征

本地区属暖温带大陆性半干旱气候区，气温昼夜变化悬殊，四季分明，冬春季多西、西北偏西风，夏秋季多东北、东南风，年平均风速2.2m/s，最大11.2m/s，气候干旱，冬季寒冷，夏季温热，年平均气温为10.4℃，年最高气温为38.6℃，年最低气温为-17.9℃。降水多集中在6-9月，年最小降水量为321.3mm，最大降水量为877.2mm，平均为580.1mm。年蒸发量最低为1438.1mm，最高为1903mm，平均为1660.8mm，蒸发量大于降水量。年最小相对湿度为6，年平均相对湿度为59%，初霜期一般在10月上旬，终霜期在翌年3月下旬，无霜期一般189-250天，初雪期为 11月中、下旬，终雪期为翌年3月中、下旬。冻土期在11月至来年3月，最大冻土深度为113cm。平均日照时数（小时）为2616.5h。

### 4.1.7 矿产资源

交城县境内蕴藏的金属矿藏和非金属矿藏资源都十分丰富，矿种繁多、分布广泛。黑色金属矿藏有铁矿、铁锰矿、辉钼矿等；有色金属矿藏有铅锌矿、铜矿等；轻金属有铝土矿；贵金属有金矿、银矿等。非金属矿藏中以煤炭资源最为丰富，境内煤炭总储量约为4.33亿吨，储煤层5.03m-7.62m；其它工业矿藏还有石英、石膏、石棉、大理石、石灰石、方解石等。

### 4.1.8 地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2001）中划分，根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），项目所在地区抗震烈度设防为Ⅶ度，设计基本地震加速度值为0.10g，第三组。

### 4.1.9 自然植被

交城县是全国重点生态保护地区，境内立体气候明显，植被覆盖率占全县面积的46%以上，拥有11.6万公顷宝贵的绿色资产和优越的自然生态环境，是山西省第二林业大县。全县珍稀物种荟萃，野生动植物资源丰富，寒性与温性草林齐全，落叶松、云杉集中，素以“华北落叶松之乡”而著称，生长有松、柏、杨、桦、槐、柳、枣、核桃等树种；党参、黄芪、猪苓、伏苓等野生药材200余种；灵芝、银盘、黑木耳、羊肚菌等野生菌类10余种；沙棘、山桃、山杏等野生果类20余种生长其中。评价区内由于自然植被稀少，土质结构疏松，夏季多暴雨，冬、春季多大风，水土流失严重，生态环境十分脆弱。

经现场勘察，本项目厂址所在地主要以人工植物为主。

### 4.1.10 土壤

交城县土壤总面积为2420395.4亩，占土地总面积的88.64%。按照土壤母质及构成的不同可分为4个土类、12个亚类、44个土属、97个土种。褐土类为县境主要土类，总面积为1834076.7亩，占总土地面积的75.776%；其次，山地棕壤类为447863.2亩，占总土地面积的18.5%；草甸土类为132686.8亩，占总土地面积的5.48%；山地草甸土最少，仅为5768.7亩，占总土地面积的0.24%。

褐土土壤共划为5个亚类27个土属36个土种，广泛分布于海拔760m-1850m的地带。其中，淋溶褐土亚类有5个土属6个土种，主要分布在横尖一带、东葫芦川上段、西葫芦川东西界处、古洞道西部北部海拔阴坡1400m-1800m、阳坡1600m-1850m的山地上，总面积417420.4亩；山地褐土亚类有11个土属17个土种，面积1004186.2亩，主要分布在海拔1300m-1600m的山区；粗骨性褐土亚类有4个土属4个土种，面积371366.8亩；褐土性土亚类有6个土属8个土种，面积39308.2亩；淡褐土亚类有1属1个土种，为耕种洪积淡褐土属轻壤耕种洪积淡褐土种。面积为1795.1亩。

本项目所在区土壤类型以褐土为主。

### 4.1.11 野生动物

交城县西部山区庞泉沟一带是全国八大鸟类保护区之一，是世界珍禽、山西省省鸟褐马鸡及国家一二级保护动物黑颧、兔狲、金雕、猞猁、林麝、弥猴、金钱豹等数十种稀有动物繁衍栖息地。

本项目厂址及周边区域只有一些常见的麻雀、喜鹊、野兔、山鸡、鼠类等，未见大型哺乳动物分布。

### 4.1.12 厂区周围自然生态环境

本项目拟选厂址位于山西省吕梁市交城县覃村北侧0.7km处，厂界周边主要为其他企业及工业用地、荒地，周边林木以道路、地端、路旁的人工林为主。经调查，评价范围内未见需特殊保护的野生动物、濒危或珍稀物种及水生生物等分布。

### 4.1.13 山西交城经济开发区规划

山西交城经济开发区位于吕梁市交城县东部平川区，西起开发区工业西路、东至火山河美锦路、北至边山区、南至307国道交郑线，面积12.61km2，涉及天宁镇和夏家营镇两镇。

开发区距太原市不足50km，往返大原有太祁高速公路相连，307国道，夏汾（夏家营-汾阳）、大运（大同-运城）、青银（青岛-银川）高速公路在区内形成交汇枢纽，规划中的太中（山西太原-宁夏中卫）铁路从开发区南部穿过，交通便利。

根据中华人民共和国国家发展与改革委员会公告（2006年第66号），山西交城经济开发区列入“第八批通过审核公告的省级开发区名单”中，被确定为山西省省级开发区，批准时间为2006年9月，主要产业为煤焦、煤化工、机械铸造和新材料。开发区近期主要建设煤焦化工业园和铸造产业园。经过近几年的快速发展，开发区循环产业链建设和循环型企业发展初见成效，形成了以煤焦、化工、冶炼、机械铸造、建材为特色的工业集聚区，被列为山西省10个循环经济试点工业园区之一。

根据开发区发展重点，区域划分为以下6个区：

①以金桃园焦化和华鑫焦化为中心的煤焦化工业区；

②以宏特煤化工为中心的煤化工工业区；

③开发区覃村北以水泥、耐火、玻璃为重点的建材工业区；

④以聚鑫机械为中心的机械加工工业区；

⑤以兴龙铸造为中心的冶炼铸造区；

⑥以亚太焦化为中心的煤焦化电冶循环经济区。

本项目位于山西交城经济开发区规划范围内，属于覃村北以水泥、耐火、玻璃为重点的建材工业区，本项目产品为固体水玻璃，因此本项目的建设不违背开发区规划定位的要求。

开发区基础设施建设现状

开发区累计基础设施建设投入完成6000多万元，约占总投入的0.8%，主要对开发区的道路、供排水、信息畅通、电力、煤气供应扥配套设施进行了一定程度的建设，但由于开发区企业发展迅速，基础设施建设投入不足，基础设施建设远不能满足开发区企业发展的需求。

1）道路和交通网络

307国道交城段横穿开发区，是开发区对外连接的主要通道；开发区内道路已完成工业西路、工业东路、银通大道、白石南河大桥和美锦路工程，通车里程达17km。

2）供排水

开发区企业年用水量约为800万m3，开发区内水资源主要以地下水为主，现有深井246眼，对地下水处于超采状态。

3）开发区西北有储量300万m3的磁窑河水库，可供工业及农业用水；2003年4月，县政府同汾河水利管理局达成了引汾供水协议，以建设白石南河水库为主要内容的供水工程2004年6月份动工，该工程完工后，每年可供水2000万m3。

4）开发区排水现状设施简陋，开发区307国道以北充分利用开发区内火山河河道（火山河）作为主排水渠，该渠呈西北-东南向开发区中部穿越，可接纳北区主要的污水，在开发区东南部流入白石南河；开发区307国道以南，污水直接进入白石南河。

5）电力供应

开发区内现有奈林、银通两座110kv变电站，为企业提供电力服务，城西110kv变电站亦可提供使用。经过两次技改，新增变电能力11.5万kw，总变电能力达到17.5万kw两台110kv变电站正在建设，可完全满足企业发展的需要。

6）煤气及天然气供应

开发区机焦生产能力可外供煤气月10亿m3/a，主要供给开发区外企业生产使用。企业间煤气管网铺设工程已基本完成，金桃园作为城市气源向城市输配煤气的管网尚未建成。

7）污水收集处理及排放系统

开发区现状排水大户主要以焦化、化工行业为主，主要有宏特煤化工、华鑫焦化、晋阳焦化等大型企业。根据项目“三同时”要求均应建有废水处理设施，目前这些规模化企业已建或在建废水处理设施，但是这些设施运行效率较低，小规模的企业水处理设施更不健全。现状企业排水主要通过排水渠进入火山河或者直接进入火山河，最后在中天耐火材料南侧汇入白石南河。

为从根本上解决开发区排水超标并污染水环境的问题，开发区应建立以企业自行治理达标和区域污水集中处理相结合的废水处理模式，在实现达标排放的前提下，在企业内部和开发区两个层次上尽可能提高水资源复用率和污水回用率。

应根据以下原则逐步完善开发区废水处理与资源化措施：

★日排水量在300m3/d以上的企业或排水特征污染物中有一类污染物时，必须建设企业自己的生产废水处理设施，并要求处理达到相应的二级标准。

★ 建设厂内废水处理设施的企业应尽可能增设废水深度处理回佣设施，提高水重复率和废水回用率。

★开发区废水集中处理设施选址原则上应靠近白石南水库的上游，便于全区废水全部被收集处理，深度处理回用率达到70%以上。

★开发区集中废水处理厂处理原则工艺确定为“二级生物处理+深度处理”，保证出水水质达到《城镇污水处理厂污染物控制标准》GB18918的一级A标准。

### 4.1.14 交城县城市发展规划（2012-2020）

根据《山西省交城县城总体规划》（2012-2020），县城规划控制区包括天宁镇、夏家营镇、西营镇、洪相乡的大部分地区，总用地面积120km2，城市规划用地11.18km2。

（1）规划范围与年限

规划范围：城市规划区包括天宁镇、夏家营镇、西营镇和洪相乡大部分地区。总用地面积为120km2。

城市规划建设用地总计约为11.18km2。其用地北至卦山山脚，南至杜家庄、东达磁窑河，西至瓦窑河。其中现状建设用地约为5.62km2；近期建设用地约为8.19km2；远期建设用地约为11.18km2。

用地发展方向：在现状建设的基础上适当向南、向西、向北发展。

规划年限：近期 2004-2010年，远期 2011-2020年。

（2）经济区划

全县主要发展西北山区林牧经济区、东部山区工矿经济区和平川综合经济区三大经济区。

西北山区林牧经济区：包括庞泉沟镇、会立乡、东坡底乡，以畜牧业和林业为主，积极开发旅游资源，发展自然生态旅游和休闲度假旅游。

东部山区工矿经济区：包括水峪贯镇、西社镇和岭底乡，以铁、煤等资源的采掘、加工以及建材工业为主。

平川综合经济区：包括洪相乡、西营镇、天宁镇、夏家营，以城镇工商业、城郊都市型农业及旅游业为主。人口、产业布局重点向307国道沿线的平川区集中，在这一区域内大力扶持发展特色农副产品加工，培植发展机械制造业，稳步发展优势冶炼业，改善发展建材工业，开拓发展化学工业，以生态产业园区的方式组织产业布局。

（3）城镇职能规划：

天宁镇：以商贸服务也为主，具有旅游服务功能的综合性城镇；

夏家营镇：以煤化工、冶金、建材为主的工业型城镇；

西社镇：以建材工业和商贸业为主的工业型城镇；

西营镇：以农副产品加工为主的城镇；

庞泉沟镇：以生态观光为主的城镇。

本项目建设地点位于山西交城经济开发区内，厂址位于磁窑河以东，即城市规划用地范围东北，故占地属于《山西省交城县城总体规划》（2012-2020）规划的工业，因此本项目的建设符合《山西省交城县城总体规划》（2012-2020）的要求。

## 4.2 环境保护目标调查

### 4.2.1 区域环境功能区划调查

4.2.1.1 环境空气

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的规定：城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区为二类功能区，结合本项目的具体情况，本项目厂址所在地位于山西省吕梁市交城县覃村北侧0.7km处，属于环境空气质量功能区中的二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

4.2.1.2 地表水环境

本项目区域相关地表水体为磁窑河（坡底-入汾河）。根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），磁窑河在坡底-入汾河水环境功能为农业用水保护，水质指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类水质要求。

4.2.1.3 地下水环境

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中地下水质量分类的有关要求，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水的地下水为Ⅲ类水质，所以本项目区域地下水执行Ⅲ类水质标准。

4.2.1.4 声环境

根据声环境质量功能区划，本项目所在区域属于2类区，故执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

### 4.2.2 区域环境敏感区调查

4.2.2.1 夏家营水源地

夏家营镇水源地供水井位置在王村，该水源地位于磁窑河上游，共有4眼供水井，每眼井的基本参数基本都一样，地面标高781-794m。根据夏家营镇供水井钻井柱状图可知，井深300m，0-27m砂卵石夹泥，27-62m上部位沙砾，下部夹土，62-300m为粗砂含砾与粘性土互层，为含水层。一级保护区面积=4×3.14×（0.091）2=0.104km2。

本项目位于夏家营集中式饮用水源地西侧方向1.2km处，本项目运营期无废水外排，因此本项目的建设对夏家营集中式饮用水源地无影响。

4.2.2.2 生态功能区划

根据《交城县生态功能区划》，本项目位于III1，夏家营工业园区与水土保持生态功能小区。

该区生态系统的保护措施与发展方向是：“三废”达标排放，加强环境污染综合治理；调整产业结构，发展循环经济、绿色经济；调整农业产业结构，提高土地利用率，发展生态农业，加速生态畜牧经济区建设；坚持生态优先的原则，加速水土保持治理，营造防风固沙林、“三北”防护林工程和农田防护林，提高植被覆盖率，保护并不断改善区内生态系统结构和功能，恢复和营造良好的山地生态系统。

本项目的建设提高了生产的清洁水平，降低了能耗，进一步加强了污染治理措施要求，运营期无生产废水外排，“三废”均可做到达标排放，加大了绿化措施要求，项目的建设符合交城县生态功能区划的规定。

4.2.2.3 生态经济区划

根据《交城县生态经济区划》，本项目位于IIIC天宁镇综合经济开发区生态经济区。

该区的保护措施及发展方向：转变经济发展方式，推动产业结构优化升级；围绕资源优势和产业优势调整产业结构，发展产业群和产业链；重视环境保护工作，从严控制“三废”的排放，减少对大气、水和土壤的污染。

本项目拟建地点位于山西省吕梁市交城县天宁镇蒲渠河村西北0.7km处，且环评对其规定了相应的绿化等生态保护措施，对生态环境的影响较小，不会对区域农林业产生影响，工程的建设符合交城县生态经济区划的规定。

表4-1    本项目与规划环评的符合性分析一览表

| 序号 | 规划环评审查意见要求 | 本项目建设情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开发区应结合交城县东部城镇化、工业化进程的总体思路和工业经济发展现状，从调整产业结构、构建循环经济产业链，优化区内物料、能量流向，结合区域环境容量和 环境承载力，制定符合区域经济社会要求的开发区总体发展规划，以保证开发区经济健康持续发展。 | 本项目属于硅酸钠生产类项目，企业实现了公司内部循环经济，同时对污染物采取严格的环保措施，最大程度上减少了污染物的排放量，对区域环境质量有一定的促进作用。项目建设符合国家及我省有关的产业政策，满足清洁生产要求，可促进企业内部资源的有效利用。 | 符合 |
| 2 | 合理确定开发区重点产业发展规模。按照省内相关行业发展规划要求，结合报告书的有关评价结论，从污染物排放总量控制要求和环境、资源承载力出发，严格控制焦化、 洗煤、煤化工等行业的产能，合理规划和利用开发区现有的焦炉煤气，煤泥、炉渣等工业固体废物等资源，进一步优化和延伸循环经济产业链，最大限度降低能耗、物耗，减少污染物排放。 | 本项目为硅酸钠生产建设项目，本项目不属于焦化、 洗煤、煤化工行业，另外本项目利用园区内现有的焦炉煤气为生产燃料，进一步优化和延伸循环经济产业链，最大限度降低能耗、物耗。 | 符合 |
| 3 | 严格控制污染物排放，提高污染治理能力。按照节能减排、清洁生产等要求，淘汰落后的和不符合开发区产业生态链的企业，对开发区现有污染源采取规范管理、强化污 染治理措施，确保污染物总量控制目标的实现。 | 本项目运营期经采取环评规定的措施后，污染物均可做到达标排放，另外本项目的建设不属于园区内规定的不符合开发区产业生态链的企业。 | 符合 |
| 4 | 加快开发区引水工程建设，逐步压缩对当地地下水的开采量，鼓励开发区中水集中资源化利用，保证开发区未来发展对水资源的需求。 | 本工程充分依托园区现有供水管网，本项目运营期生产废水循环使用，不外排。 | 符合 |
| 5 | 按照减量化、资源化和无害化的方针对开发区内工业固体废物进行综合利用，危险废物应按照国家相关要求进厅处置。通过完善开发区大宗工业固废调剂交流中心，统筹 考虑开发区内炉渣、粉煤灰、矸石、煤泥的合理利用，尽快制定集中利用方案，并付诸实施，尽量减少资源浪费，实现固体废物最大程度的综合利用；同时还应配套建设一座符合一类填埋场建设标准的工业固废填埋场。 | 本工程产生的固体废物将按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固废进行合理处置，企业应健全危险废物统计档案，按照国家有关政策要求进行安全处置，将本项目生活垃圾送交城县环卫部门统一管理处置；其余固废回用于生产或作为产品外售。 | 符合 |
| 6 | 建议交城县环保局对该开发区所在区域进行声环境功能区划分，开发区应严格按照声环境功能区划要求，对企业噪声源采取严格的降噪措施，确保达到噪声功能区划的要 求。 | 本工程通过优化总图布置、加强对噪声源的治理，可实现厂界达标。项目四周设置绿化防护带，同时对项目物流运输车辆要求低速行驶、禁止鸣笛等措施，以有效控制噪声污染。 | 符合 |
| 7 | 加强开发区内现有风险源排查，重点对焦化和煤化 工等企业进行排查，补充和完善开发区环境风险防范措施和 环境风险应急预案，降低区域环境风险。 | 本工程不涉毒涉害物质，运营期加强了管理，严控了物质泄漏，废水实施三级防控措施，同时项目应制定环境风险应急预案，并配置应急管理机构和应急机制等。 | 符合 |
| 8 | 按照《报告书》提出的生态保护措施，结合县城总体规划的绿化系统建设规划，协调开发区及周边的生态环境建设。要求开发区合理布局入区项目，严格保护开发区周边 的农业生态环境，重视项目施工过程中的生态保护措施，搞好区内的生态恢复和重建工作。同时，加快开发区内道路绿化带、沿白石南河绿化带、企业自身绿化组成的绿化系统建设，在开发区与县城之间，建设磁窑河沿线城市生态绿化缓冲带，降低大气污染物及噪声对周边环境及区内居民区的影响。 | 本项目环评规定建设单位运营期加强厂区四周及内部的绿化工作，最大程度上降低大气污染物及噪声对周边环境及区内居民区的影响。 | 符合 |
| 9 | 尽快落实交城县政府承诺的奈林村和三角村的搬迁工作，合理选择居民安置点，完善居民搬迁规划，集中建设移民新村，配套建设公共服务设施及城市基础设施，改善拆 迁居民生活环境及生活质量。 | 目前奈林村已经搬迁，三角村的搬迁工作正在进行。 |  |
| 10 | 开发区应设置专门的环保机构，明确职责，配备必 要的监测仪器设备，贯彻国家和山西省环境保护方针、政策和法律法规，依法监管开发区企业环境保护工作，配合上级环保部门做好对辖区内的环保执法检查工作。 | 本项目环境管理机构由公司统一设置，与园区管理机构形成响应联动机制。 |  |

## 4.3 环境质量现状调查与评价

### 4.3.1 环境空气质量现状调查与评价

4.3.1.1 评价范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），结合本项目废气排放特征、项目选址周围环境特点，本次环境空气现状评价范围为以项目厂址中心点为中心，东西南北各延伸2.5km范围内，评价面积为25km2。

4.3.1.2 评价因子

根据本项目废气污染物产生情况，确定本次环境空气质量现状监测因子为TSP、PM10、PM2.5、SO2、NOx五项。

4.3.1.3 评价标准

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的规定：城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区为二类功能区，因此本项目属于环境空气质量功能区划中规定的二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体标准值见表4-2。

表4-2   《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准   单位：μg/Nm3

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 |
| --- | --- | --- |
| TSP | 年平均 | 200 |
|  | 24小时平均 | 300 |
| SO2 | 年平均 | 60 |
|  | 24小时平均 | 150 |
|  | 1小时平均 | 500 |
| PM10 | 年平均 | 70 |
|  | 24小时平均 | 150 |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |
|  | 24小时平均 | 75 |
| NO2 | 年平均 | 40 |
|  | 24小时平均 | 80 |
|  | 1小时平均 | 200 |

4.3.1.4 环境空气质量现状监测

本次评价引用《交城县金铭恒业环保科技有限公司工业固废再生利用项目环境影响报告书》中的环境空气质量现状监测数据对评价区内的环境空气质量进行评价，监测单位为山西英瑞泽检测科技有限公司。

环境空气质量现状监测布点情况详见表4-3。

表4-3    环境空气现状监测点位布设一览表

| 序号 | 监测点 | 方位 | 距离（km） | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 奈林村 | SW | 0.72 | TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2 |
| 2# | 三角村 | W | 1.95 |  |

本次环境空气质量现状的监测时间为监测时间为2017年10月17日-2017年10月23日，连续监测7天。采样时间SO2、NO2、PM10每天不少于20个小时，TSP每天采样时间不少于24个小时。采样时同步记录风向、风速、气温、气压等气象参数。

4.3.1.5 监测结果与分析

① TSP：

表4-4  评价区TSP监测数据统计表

| 序号 | 监测点 | 日均浓度范围（mg/Nm3） | 样本 个数 | 超标 个数 | 超标率（%） | 最大浓度占标率（%） | 标准值（mg/Nm3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 奈林村 | 0.275-0.295 | 7 | 0 | 0 | 98.3 | 0.3 |
| 2# | 三角村 | 0.283-0.298 | 7 | 0 | 0 | 99.3 |  |
| 评价区 | 0.275-0.298 | 14 | 0 | 0 | 99.3 |  |

由表4-4可以看出，在2个监测点7天共取得14个TSP日均浓度值，其浓度值范围在0.275-0.298mg/Nm3之间，超标率为0%，最大浓度占标率为99.3%，说明评价区未受到TSP的污染。

② PM10

表4-5  评价区PM10监测数据统计表

| 序号 | 监测点 | 日均浓度范围（mg/Nm3） | 样本 个数 | 超标 个数 | 超标率（%） | 最大浓度占标率（%） | 标准值（mg/Nm3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 奈林村 | 0.138-0.149 | 7 | 0 | 0 | 99.3 | 0.15 |
| 2# | 三角村 | 0.137-0.149 | 7 | 0 | 0 | 92.0 |  |
| 评价区 | 0.137-0.149 | 14 | 0 | 0 | 99.3 |  |

由表4-5可以看出，在2个监测点7天共取得14个PM10日均浓度值，其浓度值范围在0.137-0.149mg/Nm3之间，超标率为0%，最大浓度占标率99.3%，说明评价区未受到PM10的污染。

③PM2.5

表4-6  评价区PM2.5监测数据统计表

| 序号 | 监测点 | 日均浓度范围（mg/Nm3） | 样本 个数 | 超标 个数 | 超标率（%） | 最大浓度占标率（%） | 标准值（mg/Nm3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 奈林村 | 0.067-0.074 | 7 | 0 | 0 | 98.7 | 0.075 |
| 2# | 三角村 | 0.068-0.075 | 7 | 0 | 0 | 100 |  |
| 评价区 | 0.067-0.075 | 14 | 0 | 0 | 100.0 |  |

由表4-6可以看出，在2个监测点7天共取得14个PM2.5日均浓度值，其浓度值范围在0.067-0.075mg/Nm3之间，超标率为0%，最大浓度占标率100.0%，说明评价区未受到PM2.5的污染。

④SO2

表4-7  评价区SO2日均浓度监测数据统计表

| 序号 | 监测点 | 日均浓度范围（mg/Nm3） | 样本 个数 | 超标 个数 | 超标率（%） | 最大浓度占标率（%） | 标准值（mg/Nm3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 奈林村 | 0.079-0.091 | 7 | 0 | 0 | 60.7 | 0.15 |
| 2# | 三角村 | 0.082-0.095 | 7 | 0 | 0 | 63.3 |  |
| 评价区 | 0.079-0.095 | 14 | 0 | 0 | 63.3 |  |

由表4-7可以看出，在2个监测点7天共取得14个SO2日均浓度值，其浓度值范围在0.079-0.095mg/Nm3之间，超标率为0%，最大浓度占标率63.3%，说明评价区未受到SO2的污染。

⑤NO2

表4-8  评价区NO2监测数据统计表

| 序号 | 监测点 | 日均浓度范围（mg/Nm3） | 样本 个数 | 超标 个数 | 超标率（%） | 最大浓度占标率（%） | 标准值（mg/Nm3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 奈林村 | 0.059-0.061 | 7 | 0 | 0 | 76.3 | 0.08 |
| 2# | 三角村 | 0.043-0.045 | 7 | 0 | 0 | 56.3 |  |
| 评价区 | 0.043-0.061 | 14 | 0 | 0 | 76.3 |  |

由表4-8可以看出，在2个监测点7天共取得14个NO2日均浓度值，其浓度值范围在0.043-0.061mg/Nm3之间，最大浓度占标率76.3%，所有测点均不超标，说明评价区未受到NO2的污染。

4.3.1.6 小结

根据监测数据可知：评价区除TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2均未出现超标现象，最大浓度占标率分别为99.3%、99.3%、100.0%、63.3%、76.3%。评价区内2个监测点位TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2监测浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区的质量要求。

### 4.3.2 地表水环境质量现状调查与评价

本次评价引用《交城县金铭恒业环保科技有限公司工业固废再生利用项目环境影响报告书》中的地表水环境质量现状监测数据对评价区内的地表水环境进行评价，监测单位为山西英瑞泽检测科技有限公司。该次监测共设三个监测断面，分别为磁窑河上游500m、磁窑河下游500m处、磁窑河下游1500m处。连续监测3天，监测时间为2017年10月21日-2017年10月23日。具体监测及评价结果详见表4-9。

监测因子为：pH、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、挥发酚、硫化物、氰化物、氟化物、石油类、砷、汞、铬(六价)、铅、镉、铁、锌共16项，同时记录水温、流速、流量等。

①评价标准

本项目地表水环境现状评价标准采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准，见表4-10。

表4-10  《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类  单位：mg/L，pH无量纲

| 污染物 | pH | COD | BOD5 | NH3-N | 石油类 | 硫化物 | 氟化物 | 氰化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6-9 | 40 | 10 | 2 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.2 |
| 污染物 | 镉 | 锌 | 铁 | 铬 | 砷 | 汞 | 铅 | 挥发酚 |
| 标准值 | 0.01 | 2.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.001 | 0.1 | 0.1 |

②评价方法

（1）单项水质参数评价法

评价方法采用单项水质参数（标准指数）评价法。其公式为：

Sij=Cij/Csi

式中：Sij——i污染物在j点的标准指数

Cij——i污染物在j点的平均实测浓度值

Csi——i污染物的标准值

pH评价的标准指数：

pHj≤7.0

pHj>7.0

式中：SpHj ——指pH的单因子指数；

pHsd ——地表水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu ——地表水水质标准中规定的pH值上限；

pHj ——指pH值的实测平均值。

③评价结果

根据评价结果4-9可以看出，三个监测断面所监测的16项污染物中，除去COD、BOD、氨氮部分监测数据出现超标外，其余监测因子监测数据均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质要求。

超标原因分析：①山西交城经济开发区及周边密集分布有焦化、煤化工、水泥、铁合金等多个工业企业，磁窑河为区域内主要纳污水体，沿途接纳了大量工业污水，是造成水体严重超标的原因之一；②此区域内分布的村庄大部分没有建设集中的污水处理设施，大量未经处理的生活污水排入磁窑河也会造成水体的超标。

本项目运营期产生的生产废水循环使用，不外排；本项目运营期产生的其他废水主要是职工日常生活过程中产生的生活污水，主要是洗手洗脸水，由于水质较简单，排入厂区内旱厕，旱厕定期进行清掏。本次评价仅对本项目废水不外排的保证性进行分析。

### 4.3.3 地下水环境质量现状监测与评价

本次评价引用了《交城县金铭恒业环保科技有限公司工业固废再生利用项目环境影响报告书》于2017年5月26日及2017年10月23 日对评价区内的地下水环境进行的现状监测资料，监测单位为山西英锐泽检测科技有限公司。

1、监测点位布设

评价区山前倾斜平原区上部地下水水位埋藏较深，主要分布深层水井，浅层含水层大部分地段无水，本次调查未发现浅层水井；厂址区所在山前倾斜平原区下部到冲积平原区赋存少量浅层地下水，发现浅层水井，但用于灌溉及工业生产的水井全部为中深层水井。

综合考虑评价区含水层分布情况与水井取水情况，共布置了11个水质监测点。其中浅层孔隙潜水布置水质监测点5个、中深层孔隙水布置水质监测点6个，共布置15个水位监测点。

表4-9  本项目地表水监测及评价结果一览表  单位：mg/L， pH无量纲

| 监测断面 | 监测日期 | pH | CODCr | BOD5 | 氨氮 | 挥发酚 | 硫化物 | 氰化物 | 氟化物 | 石油类 | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#断面：磁窑河上游500m | 10.21 | 8.23 | 53.5 | 16.3 | ND | ND | 0.008 | ND | 0.951 | 0.02 | ---- |
|  | 10.22 | 8.21 | 52.3 | 15.2 | ND | ND | 0.006 | ND | 0.983 | 0.03 | --- |
|  | 10.23 | 8.24 | 51.5 | 14.4 | ND | ND | 0.007 | ND | 0.971 | 0.02 | --- |
|  | 平均值 | 8.23 | 53.4 | 15.3 | ND | ND | 0.007 | ND | 0.968 | 0.02 | --- |
|  | pi | 0.62 | 1.34 | 1.53 | --- | --- | 0.007 | --- | 0.65 | 0.02 | --- |
|  | 达标情况 | 达标 | 超标 | 超标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | --- |
| 2#断面：磁窑河下游500m | 10.21 | 8.35 | 54.6 | 13.2 | ND | ND | 0.005 | ND | 0.899 | 0.01 | --- |
|  | 10.22 | 8.34 | 54.4 | 13.6 | ND | ND | 0.006 | ND | 0.889 | 0.02 | --- |
|  | 10.23 | 8.36 | 49.8 | 14.0 | ND | ND | 0.005 | ND | 0.882 | 0.01 | --- |
|  | 平均值 | 8.35 | 52.9 | 13.6 | ND | ND | 0.005 | ND | 0.890 | 0.01 | --- |
|  | pi | 0.68 | 1.32 | 1.36 | --- | --- | 0.005 | --- | 0.59 | 0.01 | ---- |
|  | 达标情况 | 达标 | 超标 | 超标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | --- |
| 3#断面：磁窑河下游1500m | 10.21 | 8.09 | 53.5 | 13.8 | 4.20 | 0.02 | 0.006 | ND | 0.853 | 0.01 | --- |
|  | 10.22 | 8.13 | 42.8 | 13.7 | 4.09 | 0.03 | 0.005 | ND | 0.856 | 0.02 | --- |
|  | 10.23 | 8.05 | 52.3 | 15.6 | 5.38 | 0.01 | 0.006 | ND | 0.849 | 0.03 | --- |
|  | 平均值 | 8.09 | 49.5 | 14.4 | 4.55 | 0.02 | 0.006 | ND | 0.853 | 0.02 | --- |
|  | pi | 0.55 | 1.24 | 1.44 | 2.28 | 0.20 | 0.006 | ND | 0.57 | 0.02 | --- |
|  | 达标情况 | 达标 | 超标 | 超标 | 超标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | --- |
| 监测断面 | 监测日期 | 铬(六价) | 砷 | 汞 | 铅 | 镉 | 铁 | 锌 | 水温℃ | 流速(m/s) | 流(m3/h) |
| 1#断面：磁窑河上游500m | 10.21 | 0.005 | 0.000483 | ND | ND | ND | 0.06 | ND | 4 | 0.16 | 259 |
|  | 10.22 | 0.004 | 0.000462 | ND | ND | ND | 0.05 | ND | 3 | 0.14 | 227 |
|  | 10.23 | 0.004 | 0.000474 | ND | ND | ND | 0.03 | ND | 3 | 0.17 | 276 |
|  | 平均值 | 0.004 | 0.000473 | ND | ND | ND | 0.05 | ND | --- | ---- | --- |
|  | pi | 0.04 | 0.005 | --- | --- | --- | 0.17 | --- | --- | --- | --- |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | --- | --- | ---- |
| 2#断面：磁窑河下游500m | 10.21 | 0.007 | 0.000507 | ND | ND | ND | 0.06 | ND | 4 | 0.15 | 151 |
|  | 10.22 | 0.006 | 0.000519 | ND | ND | ND | 0.07 | ND | 3 | 0.13 | 152 |
|  | 10.23 | 0.005 | 0.000522 | ND | ND | ND | 0.06 | ND | 3 | 0.16 | 168 |
|  | 平均值 | 0.006 | 0.000516 | ND | ND | ND | 0.06 | ND | --- | ---- | --- |
|  | pi | 0.06 | 0.005 | --- | --- | --- | 0.20 | --- | --- | --- | --- |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | --- | --- | ---- |
| 3#断面：磁窑河下游1500m | 10.21 | 0.016 | 0.000902 | ND | ND | ND | 0.31 | ND | 4 | 0.16 | 122 |
|  | 10.22 | 0.018 | 0.000866 | ND | ND | ND | 0.31 | ND | 3 | 0.15 | 115 |
|  | 10.23 | 0.017 | 0.000881 | ND | ND | ND | 0.28 | ND | 3 | 0.17 | 141 |
|  | 平均值 | 0.017 | 0.000883 | ND | ND | ND | 0.30 | ND | --- | ---- | --- |
|  | pi | 0.17 | 0.009 | --- | --- | --- | 0.10 | --- | --- | --- | --- |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | --- | --- | ---- |

表4-11  地下水质量现状监测点位及布点一览表

| 序号 | 监测点位 | 井深（m） | 水位埋深（m） | 布点原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 义望村1#浅井 | 20 | 4.5 | 场地侧下游 | 监测水质水位 |
| Q2 | 义望村2#浅井 | 24 | 4 | 场地侧下游 | 监测水质水位 |
| Q3 | 义望村3#浅井 | 60 | 5.5 | 场地侧下游 | 监测水质水位 |
| Q4 | 覃村南1#浅井 | 50 | 15 | 场地侧下游 | 监测水质水位 |
| Q5 | 覃村东南2#浅井 | 65 | 21 | 场地侧游 | 监测水质水位 |
| S1 | 磁窑村水井 | 150 | 90 | 场地上游 | 监测水质水位 |
| S2 | 奈林村西1#水井 | 300 | 88 | 场地侧上游 | 监测水质水位 |
| S3 | 阳渠村水井 | 240 | 60 | 场地下游 | 监测水质水位 |
| S4 | 义望村水井 | 120 | 90 | 场地侧下游 | 监测水质水位 |
| S5 | 奈林村东南2#水井 | 150 | 80 | 场地侧下游 | 监测水质水位 |
| S6 | 奈林村东3#水井 | 180 | 75 | 场地侧下游 | 监测水质水位 |
| S7 | 三角村水井 | 420 | 79 | 场地侧上游 | 监测水位 |
| S8 | 覃村西南水井 | 150 | 75 | 场地侧游 | 监测水位 |
| S9 | 夏家营村水井 | 300 | 87 | 场地侧下游 | 监测水位 |
| S10 | 王村北水井 | 300 | 80 | 场地侧上游 | 监测水位 |

2、监测项目

检测分析地下水环境中K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、CL-、SO42-的浓度。

监测项目为：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、锌、镍、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、石油类共24项。与监测同步测量井深、水位、水温等。

3、地下水环境现状评价

①评价标准

本项目地下水环境现状评价标准采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类水质标准，具体详见表4-12。

表4-12  《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准  单位：mg/L，pH无量纲

| pH | 总硬度 | 氨氮 | 溶解性 总固体 | 硝酸 盐氮 | 亚硝酸盐氮 | 氰化物 | 氟化物 | 砷 | 汞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5-8.5 | 450 | 0.5 | 1000 | 20 | 1.0 | 0.05 | 1.0 | 0.01 | 0.001 |
| 镉 | 六价铬 | 铁 | 铅 | 锰 | 挥发酚 | 硫酸盐 | 氯化物 | 氰化物 | 菌落 总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（CFU/100mL） |
| 0.005 | 0.05 | 0.3 | 0.01 | 0.1 | 0.002 | 250 | 250 | 0.05 | 100 | 3.0 |

②评价方法

（1）单项水质参数评价法

评价方法采用单项水质参数（标准指数）评价法。其公式为：

Sij=Cij/Csi

式中：Sij——i污染物在j点的标准指数

Cij——i污染物在j点的平均实测浓度值

Csi——i污染物的标准值

pH评价的标准指数：

pHj≤7.0

pHj>7.0

式中：SpHj ——指pH的单因子指数；

pHsd ——地下水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu ——地下水水质标准中规定的pH值上限；

pHj ——指pH值的实测平均值。

③评价结果

根据监测结果4-13及评价结果表4-14可以看出，11个监测井所监测的24项污染物中，除1#、2#监测点位总硬度、6#监测点位总硬度、硫酸盐超标外，其余监测因子监测数据均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类水标准。

超标原因：总硬度、硫酸盐超标原因：一是评价区清交断裂带西北部基岩山区为晋祠泉域二级保护区（II4-2），本区属晋祠泉域的西南岩溶水滞流区，岩溶水化学类型为SO4·HCO3-Ca·Mg型，水质较差，基岩山区岩溶水由西北向东南侧向补给山前倾斜平原区及冲积平原区孔隙含水层，造成该区地下水中的总硬度、硫酸盐背景值偏高甚至超标；二是评价区分布一些煤焦化、煤厂等企业，基岩山区三角沟沿沟堆放着大量的煤块、煤泥，这些企业排污或煤块、煤泥淋滤污水下渗是评价区地下水总硬度、硫酸盐超标的又一因素。

### 4.3.4 声环境质量现状

为了准确描述和评价该项目厂界噪声现状，山西英瑞泽检测科技有限公司对评价区声环境质量现状进行了监测，监测时项目未进行生产活动。

1、厂界噪声监测布点

本项目厂界四周各布设1个噪声监测点，监测内容包括L10、L50、L90及Leq，如实记录点位，并在图上标明。

2、监测时间与时段

本次噪声监测日期为2018年12月5日，测量一天，昼、夜各测一次，昼间测试选在8:00-12:00时段内，夜间测量在22:00-24:00时段内。

3、测量方法

依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《声环境质量标准》(GB3096-2008)和《环境监测技术规范》（噪声部分）中规定的相关方法进行，各监测点以A声级计数。

4、监测结果

噪声监测声级值汇总表4-15中，表中数据反映了厂界环境噪声现状。表中Leq为等效连续A声级。

表4-15  本项目噪声监测结果一览表

| 测点位置 | 昼间dB（A） | 夜间dB（A） |
| --- | --- | --- |
|  | Leq | L10 | L50 | L90 | Leq | L10 | L50 | L90 |
| 厂区 | 1#厂界东 | 54.2 | 55.6 | 52.1 | 50.9 | 46.5 | 47.8 | 45.2 | 44.8 |
|  | 2#厂界南 | 55.6 | 57.8 | 54.6 | 52.6 | 47.9 | 49.2 | 46.8 | 45.9 |
|  | 3#厂界西 | 54.5 | 55.8 | 53.8 | 52.4 | 46.2 | 48.0 | 45.2 | 43.8 |
|  | 4#厂界北 | 53.2 | 54.7 | 52.6 | 51.9 | 45.3 | 47.3 | 44.6 | 42.9 |

5、声环境现状评价

①评价方法

本次评价以等效声级Leq作为主要评价指标。

②评价标准

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中对区域声环境功能确定原则，本项目厂区周围环境执行2类标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A）。

③声环境现状评价

本项目厂界四周噪声现状监测结果如下：

1#-4#监测点位昼间等效声级值范围在53.2-55.6dB（A）之间，各测点等效声级值均未超过《声环境质量标准》（GB12348-2008）中的2类昼间标准：60dB（A）。

1#-4#监测点位夜间等效声级范围在45.3-47.9dB（A）之间，各测点等效声级值均未超过《声环境质量标准》（GB12348-2008）中的2类夜间标准：50dB（A）。

### 4.3.5 土壤环境质量现状调查与评价

土壤环境现状调查与评价包括土壤类型和土壤侵蚀现状。

①土壤类型

本项目地处交城县覃村北侧，区域土壤类型主要是旱地，这类土壤营养物质含量较低，目前种植有农作物，产量较低。

②土壤侵蚀现状

本项目建设地点位于交城县东北部，区内地势较平坦、生态系统以农田生态系统为主，不具备强烈侵蚀所需的坡度条件，因而土壤侵蚀程度属于微度，土壤侵蚀模数＜1000t/km2.a。

③土壤环境监测

建设单位委托山西英锐泽检测有限公司对厂区周围的土壤环境进行的监测，监测日期为2018年12月5日。

根据《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）的规定以及本工程对土壤环境可能的影响范围，确定布设5个监测采样点：厂界东、厂界南、厂界西、厂界北侧外的区域各布设一个，另外在厂区内布设了一个监测点位。

表4-16  本项目土壤环境监测布点一览表

| 编号 | 监测点位 | 距离(m) | 采样类型 | 采样深度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界外东 | 100 | 表层样 | 0-20cm |
| 2 | 厂界外南 | 100 | 表层样 | 0-20cm |
| 3 | 厂界外西 | 100 | 表层样 | 0-20cm |
| 4 | 厂界外北 | 100 | 表层样 | 0-20cm |
| 5 | 厂区内 | ---- | 表层样 | 0-20cm |

监测项目：根据本工程的污染特征和《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）的要求，确定本次监测项目为：pH、铜、铅、锌、镉、铬、汞、砷。《土壤环境质量标准》中重金属测定均指的是土壤中的重金属全量（除特殊说明）。

分析方法：根据《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）的推荐，采用的分析方法见表4-17。

表4-17  土壤常规监测项目及分析方法一览表

| 监测项目 | 监测仪器 | 监测方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | pH计 | 森林土壤 pH 测定 | GB7859-87 |
| 铜 | 原子吸收分析仪 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T17138-1997 |
| 铅 | 石墨炉原子吸收分析仪 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T17141-1997 |
| 锌 | 原子吸收分析仪 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T17138-1997 |
| 镉 | 石墨炉原子吸收分析仪 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T17141-1997 |
| 铬 | 原子吸收分析仪 | 火焰原子吸收分光光度法 | HJ491-2009 |
| 汞 | 非色散原子荧光光度仪 | 原子荧光光度法 | HJ680-2013 |
| 砷 | 非色散原子荧光光度仪 | 原子荧光光度法 | HJ680-2013 |

土壤环境现状监测结果见表4-18。

表4-18  土壤环境现状监测结果一览表  单位：mg/kg

| 监测点位 监测结果 | 厂界外东 表层土0-20cm | 厂界外南 表层土0-20cm | 厂界外西 表层土0-20cm | 厂界外北 表层土0-20cm | 厂区内 表层土0-20cm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测日期：2018.3.27 |
| pH | 8.34 | 8.26 | 8.40 | 8.23 | 9.66 |
| 铜（mg/kg） | 21.9 | 25.2 | 19.8 | 19.6 | 9.32 |
| 铅（mg/kg） | 3.13 | 10.2 | 6.68 | 6.69 | 1.42 |
| 锌（mg/kg） | 69.6 | 80.6 | 82.1 | 70.9 | 42.1 |
| 砷（mg/kg） | 11.8 | 11.3 | 11.7 | 12.5 | 9.07 |
| 汞（mg/kg） | 0.108 | 0.137 | 0.109 | 0.035 | 0.025 |
| 铬（mg/kg） | 37.8 | 64.4 | 60.6 | 74.9 | 56.3 |
| 镉（mg/kg） | 0.169 | 0.592 | 0.515 | 0.097 | 0.014 |

④土壤环境现状评价

表4-19  《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）单位：mg/kg

| 项目 级别 | 镉 | 汞 | 砷 | 铜 | 铅 | 铬 | 锌 | 镍 | 二噁英 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5＜pH≤6.5 | 0.3 | 1.8 | 40 | 50 | 90 | 150 | 200 | 70 | 工业用地≤10.0ngI-TEQ/kg |
| 6.5＜pH≤7.5 | 0.3 | 2.4 | 30 | 100 | 120 | 200 | 250 | 100 |  |
| pH＞7.5 | 0.6 | 1.0 | 240 | 100 | 1000 | 1300 | 300 | 190 |  |
| 注：二噁英总量标准限值根据《土壤环境质量标准》（修订）（GB15618-2008）（征求意见稿给出） |

土壤环境评价方法采用土壤重金属含量监测值与《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）对比的方法进行评价。

根据表4-18及表4-19对比可知，监测点土壤中铜、铅、锌、镉、铬、汞、砷含量均低于《土壤环境质量标准 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）标准值，说明本区土壤中铜、铅、锌、镉、铬、汞、砷含量均符合农田土壤应用功能要求。

表4-13  本项目地下水环境质量现状监测结果一览表  单位：mg/L，pH无量纲

| 监测点位 | 监测日期 | pH | 氨氮 | 硝酸 盐氮 | 亚硝 酸盐氮 | 挥发酚 | 氰化物 | 六价铬 | 总硬度 | 氟化物 | 溶解性 总固体 | 耗氧量 | 硫酸盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#义望村 1#浅井 | 5月26日 | 7.65 | 0.045 | 0.217 | 0.011 | ND | ND | ND | 536 | 0.779 | 597 | 1.98 | 138 |
|  | 10月23日 | 7.57 | 0.045 | 0.389 | 0.013 | ND | ND | ND | 556 | 0.758 | 679 | 2.20 | 141 |
| 2#义望村 2#浅井 | 5月26日 | 7.70 | 0.071 | 0.222 | ND | ND | ND | ND | 510 | 0.623 | 623 | 1.03 | 236 |
|  | 10月23日 | 7.62 | 0.113 | 0.158 | ND | ND | ND | ND | 524 | 0.629 | 532 | 1.22 | 235 |
| 3#义望村 3#浅井 | 5月26日 | 7.74 | 0.013 | 0.219 | ND | ND | ND | ND | 228 | 0.586 | 617 | 0.95 | 33.5 |
|  | 10月23日 | 7.68 | 0.003 | 0.040 | ND | ND | ND | ND | 240 | 0.615 | 809 | 1.22 | 35.6 |
| 4#覃村南 1#浅井 | 5月26日 | 8.01 | 0.050 | 0.663 | ND | ND | ND | ND | 164 | 0.537 | 443 | 1.58 | 88.1 |
|  | 10月23日 | 7.93 | ND | 1.48 | 0.003 | ND | ND | ND | 158 | 0.562 | 500 | 1.96 | 83.6 |
| 5#覃村东南2#浅井 | 5月26日 | 8.04 | ND | 0.696 | ND | ND | ND | ND | 152 | 0.843 | 440 | 0.63 | 73.1 |
|  | 10月23日 | 7.97 | ND | 1.46 | 0.002 | ND | ND | ND | 162 | 0.833 | 647 | 0.82 | 69.8 |
| 6#磁窑村 水井 | 5月26日 | 7.65 | 0.061 | 11.9 | ND | ND | ND | ND | 542 | 0.588 | 818 | 1.19 | 378 |
|  | 10月23日 | 7.52 | 0.182 | 6.74 | 0.002 | ND | ND | ND | 568 | 0.606 | 751 | 1.39 | 371 |
| 7#奈林村 西1#水井 | 5月26日 | 7.59 | ND | 5.64 | ND | ND | ND | ND | 302 | 0.441 | 404 | 1.35 | 55.6 |
|  | 10月23日 | 7.65 | 0.076 | 5.45 | ND | ND | ND | ND | 298 | 0.454 | 522 | 1.55 | 55.1 |
| 8#阳渠村 水井 | 5月26日 | 7.58 | ND | 0.208 | ND | ND | ND | ND | 224 | 0.531 | 407 | 1.23 | 32.0 |
|  | 10月23日 | 7.52 | 0.097 | 0.214 | ND | ND | ND | ND | 230 | 0.551 | 709 | 1.55 | 41.3 |
| 9#义望村 水井 | 5月26日 | 7.70 | 0.076 | 0.073 | 0.002 | ND | ND | ND | 258 | 0.372 | 248 | 0.95 | 35.2 |
|  | 10月23日 | 7.66 | 0.061 | 0.250 | ND | ND | ND | ND | 254 | 0.374 | 451 | 1.10 | 35.6 |
| 10#奈林村东南2#水井 | 5月26日 | 7.73 | ND | 1.16 | 0.008 | ND | ND | ND | 264 | 0.395 | 395 | 0.95 | 89.7 |
|  | 10月23日 | 7.68 | 0.187 | 3.49 | 0.008 | ND | ND | ND | 276 | 0.390 | 541 | 1.14 | 83.4 |
| 11#奈林村 东3#水井 | 5月26日 | 7.75 | ND | 4.05 | 0.002 | ND | ND | ND | 258 | 0.677 | 396 | 1.11 | 72.7 |
|  | 10月23日 | 7.71 | 0.045 | 3.46 | ND | ND | ND | ND | 270 | 0.659 | 413 | 1.22 | 69.3 |
| “ND”表示未检出 |

表4-13（续）  本项目地下水环境质量现状监测结果一览表  单位：mg/L，pH无量纲

| 监测点位 | 采样日期 | 氯化物 | As (ug/L) | Hg (ug/L) | Fe | Mn | Ni | Zn | Cd (ug/L) | Pb (ug/L) | 细菌 总数 | 总大 肠菌群 | 井深(m) | 水位埋深(m) | 水温(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#义望村 1#浅井 | 5月26日 | 68.6 | ND | ND | 0.10 | 0.07 | ND | ND | ND | ND | 52 | ＜3 | 20 | 5.0 | 13 |
|  | 10月23日 | 78.2 | ND | ND | 0.08 | 0.05 | ND | ND | ND | ND | 36 | ＜3 | 20 | 4.5 | 12 |
| 2#义望村 2#浅井 | 5月26日 | 81.3 | ND | ND | 0.09 | 0.08 | ND | ND | ND | ND | 48 | ＜3 | 24 | 4.6 | 13 |
|  | 10月23日 | 88.1 | ND | ND | 0.07 | 0.06 | ND | ND | ND | ND | 31 | ＜3 | 24 | 4.0 | 12 |
| 3#义望村 3#浅井 | 5月26日 | 20.8 | ND | ND | 0.16 | 0.08 | ND | ND | ND | ND | 61 | ＜3 | 60 | 6.0 | 12 |
|  | 10月23日 | 18.5 | ND | ND | 0.21 | 0.06 | ND | ND | ND | ND | 45 | ＜3 | 60 | 5.5 | 11 |
| 4#覃村南 1#浅井 | 5月26日 | 23.0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 89 | ＜3 | 50 | 18 | 12 |
|  | 10月23日 | 24.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 96 | ＜3 | 50 | 15 | 11 |
| 5#覃村东南2#浅井 | 5月26日 | 19.6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 62 | ＜3 | 65 | 25 | 13 |
|  | 10月23日 | 20.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 70 | ＜3 | 65 | 21 | 12 |
| 6#磁窑村 水井 | 5月26日 | 129 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 69 | ＜3 | 150 | 94 | 11 |
|  | 10月23日 | 149 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 65 | ＜3 | 150 | 90 | 11 |
| 7#奈林村 西1#水井 | 5月26日 | 43.7 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 82 | ＜3 | 300 | 91 | 11 |
|  | 10月23日 | 54.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 91 | ＜3 | 300 | 88 | 11 |
| 8#阳渠村 水井 | 5月26日 | 21.8 | ND | ND | ND | 0.01 | ND | ND | ND | ND | 92 | ＜3 | 240 | 64 | 12 |
|  | 10月23日 | 30.7 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 79 | ＜3 | 240 | 60 | 11 |
| 9#义望村 水井 | 5月26日 | 27.2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 48 | ＜3 | 120 | 95 | 12 |
|  | 10月23日 | 26.9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 65 | ＜3 | 120 | 90 | 12 |
| 10#奈林村东南2#水井 | 5月26日 | 50.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 78 | ＜3 | 150 | 86 | 11 |
|  | 10月23日 | 49.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 82 | ＜3 | 150 | 80 | 11 |
| 11#奈林村 东3#水井 | 5月26日 | 49.4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 87 | ＜3 | 180 | 79 | 11 |
|  | 10月23日 | 47.0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 90 | ＜3 | 180 | 75 | 10 |
| “ND”表示未检出 |

表4-13（续）  本项目地下水监测结果一览表   单位：mg/L

| 监测点位 | 监测时间 | 阳离子 | 阴离子 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ca2+ | Mg2+ | K+ | Na+ | Cl- | SO42- | HCO3- | CO32- |
| 1#义望村 1#浅井 | 2017.05.26 | 108.18 | 58.96 | 5.20 | 98.00 | 67.67 | 138.79 | 585.75 | 0.00 |
| 2#义望村 2#浅井 | 2017.05.26 | 116.86 | 67.67 | 1.10 | 96.00 | 80.12 | 233.87 | 579.52 | 3.00 |
| 3#义望村 3#浅井 | 2017.05.26 | 70.28 | 21.97 | 1.00 | 56.50 | 20.89 | 31.36 | 379.52 | 0.00 |
| 4#覃村南 1#浅井 | 2017.05.26 | 41.36 | 12.54 | 1.70 | 110.50 | 21.56 | 86.74 | 367.65 | 3.00 |
| 5#覃村东南 2#浅井 | 2017.05.26 | 47.57 | 8.78 | 1.70 | 108.00 | 18.34 | 70.74 | 273.88 | 6.00 |
| 6#磁窑村 水井 | 2017.05.26 | 217.15 | 30.11 | 3.70 | 125.00 | 138.56 | 373.54 | 342.72 | 0.00 |
| 7#奈林村西 1#水井 | 2017.05.26 | 106.86 | 10.04 | 1.80 | 53.00 | 41.89 | 53.61 | 279.25 | 0.00 |
| 8#阳渠村 水井 | 2017.05.26 | 86.32 | 20.07 | 1.00 | 76.00 | 25.78 | 40.52 | 442.43 | 0.00 |
| 9#义望村 水井 | 2017.05.26 | 89.98 | 17.80 | 1.70 | 53.50 | 20.89 | 34.48 | 436.79 | 0.00 |
| 10#奈林村 东南2#水井 | 2017.05.26 | 86.86 | 13.80 | 1.80 | 53.00 | 48.34 | 91.53 | 277.30 | 3.00 |
| 11#奈林村东3#水井 | 2017.05.26 | 103.41 | 10.04 | 1.80 | 55.50 | 48.34 | 71.44 | 280.41 | 0.00 |

表4-13（续）  本项目地下水监测结果一览表  单位：mg/L

| 监测点位 | 监测时间 | 阳离子 | 阴离子 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ca2+ | Mg2+ | K+ | Na+ | Cl- | SO42- | HCO3- | CO32- |
| 1#义望村 1#浅井 | 2017.10.23 | 104.44 | 56.45 | 5.60 | 91.50 | 75.73 | 136.31 | 604.10 | 0.00 |
| 2#义望村 2#浅井 | 2017.10.23 | 119.95 | 68.99 | 0.80 | 98.00 | 85.39 | 250.31 | 543.08 | 3.00 |
| 3#义望村 3#浅井 | 2017.10.23 | 66.18 | 20.07 | 0.70 | 51.50 | 12.89 | 32.22 | 390.53 | 0.00 |
| 4#覃村南 1#浅井 | 2017.10.23 | 47.57 | 10.04 | 1.30 | 106.00 | 20.95 | 79.31 | 344.76 | 3.00 |
| 5#覃村东南 2#浅井 | 2017.10.23 | 43.43 | 7.53 | 1.30 | 108.00 | 19.33 | 66.92 | 280.69 | 6.00 |
| 6#磁窑村 水井 | 2017.10.23 | 218.19 | 28.85 | 3.40 | 128.00 | 146.62 | 376.71 | 329.51 | 0.00 |
| 7#奈林村西 1#水井 | 2017.10.23 | 101.34 | 10.66 | 1.50 | 57.00 | 48.34 | 52.05 | 286.79 | 0.00 |
| 8#阳渠村 水井 | 2017.10.23 | 96.17 | 15.05 | 0.80 | 71.00 | 29.00 | 39.65 | 451.55 | 0.00 |
| 9#义望村 水井 | 2017.10.23 | 88.93 | 18.82 | 1.60 | 53.00 | 22.56 | 32.22 | 408.83 | 0.00 |
| 10#奈林村 东南2#水井 | 2017.10.23 | 94.10 | 10.66 | 1.60 | 58.00 | 49.95 | 81.79 | 268.49 | 3.00 |
| 11#奈林村东3#水井 | 2017.10.23 | 92.03 | 13.17 | 1.60 | 58.00 | 45.11 | 69.39 | 286.79 | 0.00 |

表4-13（续）  本项目地下水水位监测结果一览表

| 编号 | 监测点位 | 采样日期 | 井深（m） | 水位埋深（m） | 水温（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 12#三角村 | 5月26日 | 420 | 82 | 11 |
|  |  | 10月23日 | 420 | 79 | 11 |
| 13 | 13#覃村西南 | 5月26日 | 150 | 78 | 12 |
|  |  | 10月23日 | 150 | 75 | 11 |
| 14 | 14#夏家营村 | 5月26日 | 300 | 90 | 11 |
|  |  | 10月23日 | 300 | 87 | 11 |
| 15 | 15#王村北 | 5月26日 | 300 | 84 | 12 |
|  |  | 10月23日 | 300 | 80 | 11 |

表4-14  本项目地下水现状评价结果一览表 （2017年5月26日）

| 点位 | 日期 | pH | 氨氮 | 硝酸 盐氮 | 亚硝 酸盐氮 | 挥发酚 | 氰化物 | 六价铬 | 总硬度 | 氟化物 | 溶解性总固体 | 耗氧量 | 硫酸盐 | 氯化物 | As | Hg | Fe | Mn | Zn | Cd | Pb | 细菌总数 | 总大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 测量值 | 7.65 | 0.045 | 0.217 | 0.011 | ND | ND | ND | 536 | 0.779 | 597 | 1.98 | 138 | 68.6 | ND | ND | 0.10 | 0.07 | ND | ND | ND | 52 | ＜3 |
|  | 测量值Pi | 0.43 | 0.09 | 0.01 | 0.011 | --- | --- | --- | 1.19 | 0.78 | 0.60 | 0.66 | 0.55 | 0.27 | --- | --- | 0.33 | 0.7 | --- | --- | --- | 0.52 | --- |
|  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2# | 测量值 | 7.70 | 0.071 | 0.222 | ND | ND | ND | ND | 510 | 0.623 | 623 | 1.03 | 236 | 81.3 | ND | ND | 0.09 | 0.08 | ND | ND | ND | 48 | ＜3 |
|  | 测量值Pi | 0.47 | 0.14 | 0.01 | --- | --- | --- | --- | 1.13 | 0.62 | 0.62 | 0.34 | 0.94 | 0.32 | --- | --- | 0.32 | 0.8 | --- | --- | --- | 0.48 | --- |
|  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3# | 测量值 | 7.74 | 0.013 | 0.219 | ND | ND | ND | ND | 228 | 0.586 | 617 | 0.95 | 33.5 | 20.8 | ND | ND | 0.16 | 0.08 | ND | ND | ND | 61 | ＜3 |
|  | 测量值Pi | 0.49 | 0.03 | 0.01 | --- | --- | --- | --- | 0.51 | 0.59 | 0.62 | 0.32 | 0.13 | 0.08 | --- | --- | 0.53 | 0.8 | --- | --- | --- | 0.61 | --- |
|  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4# | 测量值 | 8.01 | 0.050 | 0.663 | ND | ND | ND | ND | 164 | 0.537 | 443 | 1.58 | 88.1 | 23.0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 89 | ＜3 |
|  | 测量值Pi | 0.67 | 0.10 | 0.03 | --- | --- | --- | --- | 0.36 | 0.54 | 0.44 | 0.53 | 0.35 | 0.09 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.89 | --- |
|  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5# | 测量值 | 8.04 | ND | 0.696 | ND | ND | ND | ND | 152 | 0.843 | 440 | 0.63 | 73.1 | 19.6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 62 | ＜3 |
|  | 测量值Pi | 0.69 | --- | 0.03 | --- | --- | --- | --- | 0.34 | 0.84 | 0.44 | 0.21 | 0.29 | 0.08 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.62 | --- |
|  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6# | 测量值 | 7.65 | 0.061 | 11.9 | ND | ND | ND | ND | 542 | 0.588 | 818 | 1.19 | 378 | 129 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 69 | ＜3 |
|  | 测量值Pi | 0.43 | 0.12 | 0.60 | --- | --- | --- | --- | 1.20 | 0.59 | 0.82 | 0.40 | 1.51 | 0.52 | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | 0.69 | --- |
|  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.20 | --- | --- | --- | 0.51 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5-8.5 | ≤0.5 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤450 | ≤1.0 | ≤1000 | ≤3.0 | ≤250 | ≤250 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤100 | ≤3.0 |

表4-14（续）  本项目地下水现状评价结果一览表（2017年5月26日）

| 点位 | 日期 | pH | 氨氮 | 硝酸 盐氮 | 亚硝 酸盐氮 | 挥发酚 | 氰化物 | 六价铬 | 总硬度 | 氟化物 | 溶解性总固体 | 耗氧量 | 硫酸盐 | 氯化物 | As | Hg | Fe | Mn | Zn | Cd | Pb | Ni | 细菌总数 | 总大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7# | 测量值 | 7.59 | ND | 5.64 | ND | ND | ND | ND | 302 | 0.441 | 504 | 1.35 | 55.6 | 43.7 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 82 | ＜3 |
|  | 测量值Pi | 0.39 | --- | 0.28 | --- | --- | --- | --- | 0.67 | 0.44 | 0.50 | 0.45 | 0.22 | 0.17 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.82 | --- |
|  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8# | 测量值 | 7.58 | ND | 0.208 | ND | ND | ND | ND | 224 | 0.531 | 409 | 1.23 | 32.0 | 21.8 | ND | ND | ND | 0.01 | ND | ND | ND | ND | 92 | ＜3 |
|  | 测量值Pi | 0.39 | --- | 0.01 | --- | --- | --- | --- | 0.50 | 0.53 | 0.41 | 0.40 | 0.13 | 0.08 | --- | --- | --- | 0.10 | --- | --- | --- | --- | 0. 92 | --- |
|  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9# | 测量值 | 7.74 | 0.013 | 0.219 | ND | ND | ND | ND | 228 | 0.586 | 448 | 0.95 | 33.5 | 27.2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 48 | ＜3 |
|  | 测量值Pi | 0.49 | 0.03 | 0.01 | --- | --- | --- | --- | 0.51 | 0.59 | 0.45 | 0.32 | 0.13 | 0.11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.48 | --- |
|  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10# | 测量值 | 7.73 | ND | 1.16 | 0.008 | ND | ND | ND | 264 | 0.395 | 395 | 0.95 | 89.7 | 50.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 78 | ＜3 |
|  | 测量值Pi | 0.49 | --- | 0.06 | 0.008 | --- | --- | --- | 0.59 | 0.40 | 0.40 | 0.32 | 0.16 | 0.20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.78 | --- |
|  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11# | 测量值 | 7.75 | ND | 4.05 | 0.002 | ND | ND | ND | 258 | 0.677 | 396 | 1.11 | 72.7 | 49.4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 87 | ＜3 |
|  | 测量值Pi | 0.50 | --- | 0.20 | 0.002 | --- | --- | --- | 0.57 | 0.68 | 0.40 | 0.37 | 0.29 | 0.20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.87 | --- |
|  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5-8.5 | ≤0.5 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤450 | ≤1.0 | ≤1000 | ≤3.0 | ≤250 | ≤250 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤100 | ≤3.0 | ≤3.0 |

表4-14（续）  本项目地下水现状评价结果一览表 （2017年10月23日）

| 点位 | 日期 | pH | 氨氮 | 硝酸 盐氮 | 亚硝 酸盐氮 | 挥发酚 | 氰化物 | 六价铬 | 总硬度 | 氟化物 | 溶解性总固体 | 耗氧量 | 硫酸盐 | 氯化物 | As | Hg | Fe | Mn | Zn | Cd | Pb | Ni | 细菌总数 | 总大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 测量值 | 7.57 | 0.045 | 0.389 | 0.013 | ND | ND | ND | 556 | 0.758 | 692 | 2.20 | 141 | 78.2 | ND | ND | 0.08 | 0.05 | ND | ND | ND | ND | 36 | ＜3 |
|  | 测量值Pi | 0.38 | 0.23 | 0.02 | 0.65 | --- | --- | --- | 1.24 | 0.76 | 0.689 | 0.73 | 0.53 | 0.31 | --- | --- | 0.27 | 0.50 | --- | --- | --- | --- | 0.36 | --- |
|  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.24 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2# | 测量值 | 7.62 | 0.113 | 0.158 | ND | ND | ND | ND | 524 | 0.629 | 532 | 1.22 | 235 | 88.1 | ND | ND | 0.07 | 0.06 | ND | ND | ND | ND | 31 | ＜3 |
|  | 测量值Pi | 0.41 | 0.57 | 0.01 | --- | --- | --- | --- | 1.16 | 0.63 | 0.53 | 0.41 | 0.94 | 0.35 | --- | --- | 0.23 | 0.60 | --- | --- | --- | --- | 0.31 | --- |
|  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.16 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3# | 测量值 | 7.68 | 0.003 | 0.040 | ND | ND | ND | ND | 240 | 0.615 | 639 | 1.22 | 35.6 | 18.5 | ND | ND | 0.21 | 0.06 | ND | ND | ND | ND | 45 | ＜3 |
|  | 测量值Pi | 0.45 | 0.15 | 0.002 | --- | --- | --- | --- | 0.53 | 0.62 | 0.64 | 0.41 | 0.14 | 0.07 | --- | --- | 0.70 | 0.60 | --- | --- | --- | --- | 0.45 | --- |
|  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4# | 测量值 | 7.93 | ND | 1.48 | 0.003 | ND | ND | ND | 158 | 0.562 | 500 | 1.96 | 83.6 | 24.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 96 | ＜3 |
|  | 测量值Pi | 0.62 | --- | 0.074 | 0.15 | --- | --- | --- | 0.35 | 0.56 | 0.50 | 0.65 | 0.33 | 0.10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.96 | --- |
|  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5# | 测量值 | 7.97 | ND | 1.46 | 0.002 | ND | ND | ND | 162 | 0.833 | 447 | 0.82 | 69.8 | 20.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 70 | ＜3 |
|  | 测量值Pi | 0.65 | --- | 0.07 | 0.001 | --- | --- | --- | 0.36 | 3 | 0.645 | 0.27 | 0.28 | 0.08 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.70 | --- |
|  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6# | 测量值 | 7.52 | 0.182 | 6.74 | 0.002 | ND | ND | ND | 568 | 0.606 | 851 | 1.39 | 371 | 149 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 65 | ＜3 |
|  | 测量值Pi | 0.35 | 0.91 | 0.34 | 0.001 | --- | --- | --- | 1.26 | 0.61 | 0.85 | 0.46 | 1.48 | 0.60 | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | 0.65 | --- |
|  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.26 | --- | --- | --- | 0.48 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5-8.5 | ≤0.5 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤450 | ≤1.0 | ≤1000 | ≤3.0 | ≤250 | ≤250 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤100 | ≤3.0 | ≤3.0 |

表4-14（续）  本项目地下水现状评价结果一览表（2017年10月23日）

| 点位 | 日期 | pH | 氨氮 | 硝酸 盐氮 | 亚硝 酸盐氮 | 挥发酚 | 氰化物 | 六价铬 | 总硬度 | 氟化物 | 溶解性总固体 | 耗氧量 | 硫酸盐 | 氯化物 | As | Hg | Fe | Mn | Zn | Cd | Pb | Ni | 细菌总数 | 总大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7# | 测量值 | 7.65 | 0.076 | 5.45 | ND | ND | ND | ND | 298 | 0.454 | 522 | 1.55 | 55.1 | 54.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 91 | ＜3 |
|  | 测量值Pi | 0.43 | 0.38 | 0.27 | --- | --- | --- | --- | 0.66 | 0.46 | 0.52 | 0.52 | 0.22 | 0.22 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.91 | --- |
|  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8# | 测量值 | 7.52 | 0.097 | 0.214 | ND | ND | ND | ND | 230 | 0.551 | 409 | 1.55 | 41.3 | 30.7 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 79 | ＜3 |
|  | 测量值Pi | 0.35 | 0.49 | 0.01 | --- | --- | --- | --- | 0.51 | 0.55 | 0.41 | 0.52 | 0.17 | 012 | --- | --- | --- | 0.10 | --- | --- | --- | --- | 0. 79 | --- |
|  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9# | 测量值 | 7.66 | 0.061 | 0.250 | ND | ND | ND | ND | 254 | 0.374 | 451 | 1.10 | 35.6 | 26.9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 65 | ＜3 |
|  | 测量值Pi | 0.44 | 0.31 | 0.01 | --- | --- | --- | --- | 0.56 | 0.37 | 045 | 0.37 | 0.14 | 0.11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.65 | --- |
|  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10# | 测量值 | 7.68 | 0.187 | 3.49 | 0.008 | ND | ND | ND | 276 | 0.390 | 441 | 1.14 | 83.4 | 49.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 82 | ＜3 |
|  | 测量值Pi | 0.45 | 0.94 | 0.17 | 0.40 | --- | --- | --- | 0.61 | 0.39 | 0.44 | 0.38 | 0.33 | 0.20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.82 | --- |
|  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11# | 测量值 | 7.71 | 0.045 | 3.46 | ND | ND | ND | ND | 270 | 0.659 | 413 | 1.22 | 69.3 | 47.0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 90 | ＜3 |
|  | 测量值Pi | 0.47 | 0.23 | 0.17 | --- | --- | --- | --- | 0.60 | 0.66 | 0.41 | 0.41 | 0.28 | 019 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.90 | --- |
|  | 超标倍数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5-8.5 | ≤0.5 | ≤20 | ≤1.0 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤450 | ≤1.0 | ≤1000 | ≤3.0 | ≤250 | ≤250 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤100 | ≤3.0 | ≤3.0 |

# 第五章 环境影响预测与评价

## 5.1 运营期大气污染物环境影响预测与评价

## 5.1.1 评价区常规气象资料分析

①多年气候统计资料

本地区属暖温带大陆性半干旱气候区，气温昼夜变化悬殊，四季分明，冬春季多西、西北偏西风，夏秋季多东北、东南风，年平均风速2.2m/s，最大11.2m/s，气候干旱，冬季寒冷，夏季温热，年平均气温为10.4℃，年最高气温为38.6℃，年最低气温为-17.9℃。降水多集中在6-9月，年最小降水量为321.3mm，最大降水量为877.2mm，平均为580.1mm。年蒸发量最低为1438.1mm，最高为1903mm，平均为1660.8mm，蒸发量大于降水量。年最小相对湿度为6，年平均相对湿度为59%，初霜期一般在10月上旬，终霜期在翌年3月下旬，无霜期一般189-250d，初雪期为 11月中、下旬，终雪期为翌年3月中、下旬。冻土期在11月至来年3月，最大冻土深度为113cm。平均日照时数（小时）为2616.5h。

表5-1  交城县1997年-2016年统计的每月平均风速和平均气温一览表

| 项目 | 年平均风速 | 最大风速 | 年平均气温 | 极端最高气温 | 极端最低气温 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 1.4m/s | 19.7m/s | 11.2℃ | 39.5℃ | -23.5℃ |
| 项目 | 平均相对湿度 | 平均降水量 | 降水量最大值 | 降水量最小值 | 平均日照时数 |
| 数值 | 59.0% | 397.2mm | 590.9mm | 238.0mm | 2327.9h |

表 5-2  交城县1997年-2016年月平均风速统计（1997年-2016年）  单位：m/s

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

表5-3  交城县1997年-2016年月平均气温统计（1997年-2016年）

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度℃ | -4.9 | -0.3 | 6.5 | 13.8 | 19.6 | 23.2 | 24.6 | 22.7 | 17.5 | 11.3 | 3.5 | -3.2 |

表5-4  交城县2017年风向统计结果一览表  单位：%

| 风向 时间 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | 静风 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 2.28 | 2.15 | 4.30 | 6.32 | 2.28 | 3.49 | 4.03 | 3.90 | 5.11 | 9.95 | 6.72 | 3.76 | 5.38 | 4.70 | 8.87 | 3.23 | 23.52 |
| 二月 | 2.68 | 2.08 | 3.57 | 13.54 | 5.95 | 2.98 | 2.68 | 4.46 | 6.10 | 9.67 | 7.44 | 6.55 | 4.91 | 7.74 | 6.85 | 3.42 | 9.38 |
| 三月 | 2.55 | 1.21 | 2.82 | 13.31 | 4.84 | 3.76 | 2.69 | 4.03 | 9.41 | 10.35 | 9.68 | 7.93 | 6.99 | 6.45 | 6.45 | 3.49 | 4.03 |
| 四月 | 5.00 | 1.25 | 2.36 | 14.03 | 2.78 | 3.33 | 2.64 | 3.19 | 6.94 | 10.00 | 7.78 | 6.67 | 8.75 | 8.47 | 9.44 | 4.58 | 2.78 |
| 五月 | 1.88 | 0.81 | 1.75 | 18.55 | 4.84 | 4.70 | 4.17 | 3.90 | 6.85 | 11.56 | 10.35 | 6.99 | 6.18 | 6.05 | 6.99 | 2.02 | 2.42 |
| 六月 | 2.50 | 1.94 | 3.47 | 15.56 | 5.69 | 6.25 | 8.33 | 5.14 | 8.61 | 11.81 | 6.67 | 4.31 | 2.08 | 5.42 | 4.03 | 3.19 | 5.00 |
| 七月 | 2.28 | 3.09 | 3.23 | 12.23 | 5.65 | 4.44 | 6.99 | 7.12 | 7.26 | 8.87 | 8.47 | 5.38 | 5.24 | 7.26 | 5.38 | 3.36 | 3.76 |
| 八月 | 1.34 | 2.28 | 2.96 | 9.68 | 4.84 | 6.32 | 7.93 | 8.20 | 7.93 | 10.35 | 9.41 | 3.23 | 2.82 | 5.65 | 9.81 | 4.44 | 2.82 |
| 九月 | 2.92 | 1.25 | 2.64 | 10.56 | 6.25 | 3.61 | 4.58 | 5.56 | 5.97 | 11.67 | 8.33 | 5.14 | 4.44 | 7.50 | 7.50 | 4.03 | 8.06 |
| 十月 | 2.02 | 1.48 | 2.42 | 6.59 | 6.59 | 5.11 | 5.11 | 3.76 | 5.78 | 9.41 | 6.59 | 4.97 | 3.90 | 8.20 | 10.22 | 3.90 | 13.98 |
| 十一月 | 1.81 | 0.97 | 1.39 | 3.89 | 3.33 | 3.89 | 5.28 | 4.44 | 8.47 | 10.56 | 8.33 | 7.78 | 7.22 | 7.36 | 10.42 | 4.31 | 10.56 |
| 十二月 | 0.94 | 1.48 | 3.09 | 6.72 | 4.70 | 2.82 | 4.03 | 3.23 | 4.97 | 7.53 | 8.06 | 6.05 | 5.11 | 4.57 | 10.08 | 7.12 | 19.49 |
| 全年 | 2.34 | 1.67 | 2.83 | 10.89 | 4.81 | 4.24 | 4.89 | 4.75 | 6.95 | 10.14 | 8.16 | 5.72 | 5.25 | 6.60 | 8.01 | 3.93 | 8.84 |
| 春季 | 3.13 | 1.09 | 2.31 | 15.31 | 4.17 | 3.94 | 3.17 | 3.71 | 7.74 | 10.64 | 9.28 | 7.20 | 7.29 | 6.97 | 7.61 | 3.35 | 3.08 |
| 夏季 | 2.04 | 2.45 | 3.22 | 12.45 | 5.39 | 5.66 | 7.74 | 6.84 | 7.93 | 10.33 | 8.20 | 4.30 | 3.40 | 6.11 | 6.43 | 3.67 | 3.85 |
| 秋季 | 2.24 | 1.24 | 2.15 | 7.01 | 5.40 | 4.21 | 4.99 | 4.58 | 6.73 | 10.53 | 7.74 | 5.95 | 5.17 | 7.69 | 9.39 | 4.08 | 10.90 |
| 冬季 | 1.94 | 1.90 | 3.66 | 8.70 | 4.26 | 3.10 | 3.61 | 3.84 | 5.37 | 9.03 | 7.41 | 5.42 | 5.14 | 5.60 | 8.66 | 4.63 | 17.73 |

②常规地面气象观测资料

本项目地面气象参数采用交城县气象站2017年全年逐日每日24小时的地面观测数据，其中的总云量、低云量为每日四次，经线性插值后成为全年逐时的气象数据。地面气象数据项目包括：风向、风速、总云量、低云量和干球温度。交城县气象站站点编号为53777。

经对2017年地面气象观测数据的统计分析，评价区域内2017年风频最大风向为E，该地区在2017年主导风向为东风。2017年平均风频的月变化和季变化见表5-5和表5-6。

表5-5  交城县2017年均风频的月变化一览表

| 风向 风频(%) | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 5.8 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 9.6 | 5.0 | 3.1 | 4.4 | 10.4 | 6.1 | 5.2 | 8.6 | 9.4 | 5.0 | 7.5 | 4.7 | 2.0 |
| 二月 | 6.5 | 2.7 | 1.7 | 2.2 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 10.3 | 10.8 | 8.5 | 10.5 | 16.4 | 6.3 | 4.7 | 4.5 | 0.9 |
| 三月 | 5.8 | 2.8 | 4.3 | 9.0 | 9.8 | 2.0 | 3.1 | 3.6 | 8.7 | 9.4 | 8.3 | 7.9 | 12.1 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 0.8 |
| 四月 | 5.1 | 2.4 | 2.9 | 8.6 | 6.5 | 4.0 | 3.1 | 5.6 | 7.9 | 8.8 | 8.9 | 11.3 | 14.2 | 4.6 | 2.8 | 2.6 | 0.8 |
| 五月 | 4.4 | 1.3 | 3.6 | 5.4 | 5.1 | 4.6 | 2.8 | 4.4 | 9.7 | 13.3 | 11.6 | 7.9 | 11.6 | 4.3 | 4.8 | 4.0 | 1.1 |
| 六月 | 4.0 | 3.3 | 4.0 | 5.1 | 4.4 | 3.9 | 3.5 | 5.8 | 12.4 | 9.9 | 10.1 | 8.8 | 13.9 | 3.5 | 2.9 | 3.8 | 0.7 |
| 七月 | 4.6 | 3.9 | 6.9 | 9.5 | 14.0 | 6.6 | 4.2 | 4.8 | 6.7 | 7.7 | 5.8 | 5.6 | 8.9 | 4.4 | 2.4 | 3.0 | 1.1 |
| 八月 | 3.4 | 2.7 | 7.4 | 8.2 | 18.1 | 6.6 | 4.7 | 3.9 | 8.1 | 4.6 | 6.3 | 4.0 | 8.6 | 3.6 | 2.7 | 4.0 | 3.1 |
| 九月 | 4.6 | 2.2 | 4.2 | 4.6 | 7.5 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 8.2 | 7.6 | 7.2 | 8.1 | 15.6 | 6.7 | 4.6 | 4.3 | 2.1 |
| 十月 | 4.8 | 3.2 | 8.1 | 9.0 | 7.4 | 3.5 | 3.9 | 3.1 | 7.5 | 11.0 | 6.9 | 7.5 | 11.0 | 4.3 | 3.1 | 2.8 | 2.8 |
| 十一月 | 5.7 | 3.3 | 1.9 | 6.0 | 7.2 | 4.3 | 4.3 | 5.1 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 7.1 | 13.8 | 4.7 | 3.3 | 4.9 | 3.5 |
| 十二月 | 4.2 | 2.0 | 3.5 | 4.6 | 9.8 | 5.1 | 5.1 | 6.0 | 10.9 | 5.6 | 5.8 | 6.7 | 15.1 | 5.2 | 3.2 | 3.6 | 3.5 |

表5-6  交城县2017年均风频的季变化及年均风频一览表

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春 | 5.1 | 2.2 | 3.6 | 7.7 | 7.2 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 8.8 | 10.5 | 9.6 | 9.0 | 12.6 | 4.3 | 3.9 | 3.5 | 0.9 |
| 夏 | 4.0 | 3.3 | 6.1 | 7.7 | 12.3 | 5.7 | 4.1 | 4.8 | 9.0 | 7.3 | 7.4 | 6.1 | 10.4 | 3.8 | 2.7 | 3.6 | 1.6 |
| 秋 | 5.0 | 2.9 | 4.8 | 6.5 | 7.4 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 8.0 | 9.0 | 7.5 | 7.6 | 13.4 | 5.2 | 3.7 | 4.0 | 2.8 |
| 冬 | 5.5 | 3.0 | 3.2 | 3.8 | 7.7 | 4.5 | 4.0 | 4.7 | 10.5 | 7.4 | 6.5 | 8.6 | 13.6 | 5.5 | 5.2 | 4.3 | 2.2 |
| 年平均 | 4.9 | 2.8 | 4.4 | 6.4 | 8.6 | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 9.1 | 8.6 | 7.7 | 7.8 | 12.5 | 4.7 | 3.9 | 3.8 | 1.9 |

表5-7  交城县2017年平均温度的月变化一览表

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度（℃） | -5.4 | -1.0 | 6.7 | 15.3 | 18.4 | 22.0 |
| 月份 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 温度（℃） | 23.7 | 24.0 | 18.4 | 11.7 | 4.1 | -0.8 |

表5-8  交城县2017年平均风速的月变化一览表

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速（m/s） | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.0 |
| 月份 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 风速（m/s） | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.1 |

各季节每天小时平均风速的变化情况见表5-9。

表5-9  交城县2017年各季小时平均风速的日变化一览表

| 小时(h) 风速(m/s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
| 夏季 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
| 秋季 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 2.1 |
| 冬季 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.1 |
| 小时(h) 风速(m/s) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 春季 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.0 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 1.9 |
| 夏季 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.4 |
| 秋季 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 |
| 冬季 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.2 |

由表5-5、表5-6可知，经对2017年地面气象观测数据的统计分析，评价区域内2017年风频最大风向为E，该地区在2017年主导风向为东风。

经对交城县气象站2017年地面气象数据的统计分析，区域内2017年风频最大的风向分别是E风向（风频18.1）、W风向（风频15.1）和SSW风向（风频13.3），连续三个风向角的的风频之和为46.5，区域在2017年内主导风向不明显。

由表5-8可知，交城县2017年平均风速最高月份为5月，为2.4m/s；由表5-9可知，交城县2017年各季平均风速最高时间点为春季16:00，为3.4m/s，各季最高风速分布在14:00-16:00。

## 5.2 环境空气影响预测

### 5.2.1 污染源参数

本工程的点源参数调查清单见表5-10。

由表5-10可见，本工程的主要大气污染源分为有组织排放和无组织排放，有组织排放以原料上料及料仓入料废气，炉窑系统废气为主；无组织排放以物料堆存等为主。

表5-10  本项目点源参数调查清单一览表

| 项目名称 | 点源编号 | 点源 名称 | X 坐标 | Y 坐标 | 底部海拔高度 | 排气筒 高度 | 排气筒 出口内径 | 烟气 出口 速度 | 烟气 出口 温度 | 年排放 小时数 | 排放 工况 | 评价因子源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 烟（粉） 尘 | SO2 | NOx |
| 符号 | Code | Name | Px | Py | H0 | H | D | V | T | Hr | Cond | Q尘 | QSO2 | QNOx |
| 单位 |  |  | m | m | m | m | m | m/s | K | h | --- | g/s | g/s | g/s |
| 数据 | 1 | 炉窑废气 | m | m | 785 | 40 | 1.0 | 7.08 | 383 | 7200 | 连续 | 0.048 | 0.222 | 0.556 |
|  | 3 | 上料工序 | m | m | 785 | 15 | 0.6 | 7.86 | 293 | 4800 | 连续 | 0.020 | --- | --- |

注：出口速度均为工况下的流速。

### 5.2.2 评价标准

环境空气影响预测评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

### 5.2.3 评价等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中大气环境影响评价等级划分原则的规定，计算污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

Pi=Ci/C0i×100%

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

评价工作等级判定情况详见表5-11。

计算公式如下：

估算模式参数表详见表5-12。根据评价导则中评价工作等级划分规定，分别对生产过程中排放污染物计算的最大地面浓度，确定本项目环境空气评价等级为二级。

表5-11　 HJ2.2-2018评价工作等级判定

| 环境因素 | 评价分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

表5-12   估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | --- |
| 最高环境温度 | 38.6℃ |
| 最低环境温度 | -17.9℃ |
| 土地利用类型 | 工业用地 |
| 区域湿度条件 | 干 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是☑ 否□ |
|  | 地形数据分辨率/m | 100 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是□ 否☑ |
|  | 岸线距离/km | --- |
|  | 岸线方向/° | --- |

表5-13  估算模式计算结果及环境空气评价等级判定

| 污染源 | 污染物 | 下风向最大浓度μg/m3 | 最大浓度点距源中心的距离m | 评价标准 μg/m3 | 最大地面浓度占标率% | 推荐评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新型蓄热式 马蹄焰炉 | 烟尘 | 2.42 | 388.0 | 900.00 | 0.25 | III |
|  | SO2 | 1.25 | 388.0 | 500.00 | 0.24 | III |
|  | NOx | 20.76 | 388.0 | 250.00 | 8.75 | II |
| 上料工序 | 粉尘 | 1.40 | 2889.0 | 450.00 | 0.31 | III |

根据表5-13可知，本项目最大污染物占标率 1%<Pmax=8.75%<10%，根据表5-11大气环境评价工作等级分级判据，确定本次大气评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

### 5.2.4 环境空气影响预测

1、评价标准

本次评价对预测结果采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的1小时平均浓度进行评价，没有小时浓度的TSP取日均浓度的三倍值作为评价标准，具体标准值见表5-14。

表5-14  环境空气污染物预测结果评价标准  单位：μg/Nm3

| 污染物 | TSP | PM10 | SO2 | NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1小时平均浓度 | 900 | 450 | 500 | 250 |
| 日均浓度 | 300 | 150 | 150 | 100 |

2、正常生产工况最大浓度及出现距离预测结果

采用估算模式对本项目正常工况下有组织的大气污染源污染物的扩散影响进行预测，计算结果见表5-15。

表5-15  估算模式计算结果一览表

| 计算距离m | 马蹄焰炉烟尘浓度(ug/m3) | 马蹄焰炉烟尘占标率(%) |
| --- | --- | --- |
| 10. | 0.000 | 0.00 |
| 100. | 0.1788E-01 | 0.00 |
| 200. | 1.282 | 0.13 |
| 300. | 2.143 | 0.22 |
| 400 | 2.421 | 0.25 |
| 500 | 2.412 | 0.23 |
| 600 | 2.033 | 0.21 |
| 700 | 2.008 | 0.21 |
| 800 | 2.035 | 0.21 |

表5-15（续）  估算模式计算结果一览表

| 计算距离m | 马蹄焰炉SO2浓度(ug/m3) | 马蹄焰炉SO2 占标率(%) | 马蹄焰炉NOx 浓度(ug/m3) | 马蹄焰炉NOx 占标率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 100. | 0.8967E-02 | 0.00 | 0.1456 | 0.06 |
| 200. | 0.6896 | 0.13 | 10.69 | 4.68 |
| 300. | 1.152 | 0.22 | 18.66 | 7.85 |
| 400. | 1.251 | 0.24 | 20.76 | 8.75 |
| 500. | 1.225 | 0.22 | 22.13 | 8.04 |
| 600. | 1.084 | 0.200 | 18.42 | 7.24 |
| 700. | 1.125 | 0.22 | 19.58 | 7.62 |
| 800 | 1.041 | 0.21 | 18.44 | 7.25 |

表5-15（续）  估算模式计算结果一览表

| 计算距离m | 人工上料、料仓上料粉尘浓度(ug/m3) | 人工上料、料仓上料粉尘浓度占标率(%) |
| --- | --- | --- |
| 10. | 0.8317E-02 | .00 |
| 100. | 0.2145E-01 | .00 |
| 1700. | 1.134 | 0.25 |
| 1800. | 1.189 | 0.26 |
| 1900. | 1.238 | 0.28 |
| 2000. | 1.280 | 0.28 |
| 2100. | 1.308 | 0.29 |
| 2200. | 1.332 | 0.30 |
| 2300. | 1.350 | 0.30 |
| 2400. | 1.366 | 0.30 |
| 2500. | 1.377 | 0.31 |
| 2600. | 1.386 | 0.31 |
| 2700. | 1.391 | 0.31 |
| 2800. | 1.394 | 0.31 |
| 2889. | 1.395 | 0.31 |
| 2900. | 1.395 | 0.31 |

由表5-15可见，各污染源的颗粒物、SO2、NOx的最大落地浓度出现距离在400-2990m之间，占标率最大的是马蹄焰炉NOx的8.75%。

3、大气环境防护距离预测结果

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的大气环境防护距离模式计算各无组织排放源的大气环境防护距离。计算结果见表5-6。

表5-16  本项目无组织排放源的大气环境防护距离计算表

| 项目 | 原料堆存 |
| --- | --- |
|  | PM10 |
| 污染源类型 | 面源 |
| 面源有效高度(m) | 10.0 |
| 面源宽度(m) | 25 |
| 面源长度（m） | 40 |
| 污染物排放速率（g/s.m2） | 0.000001 |
| 小时浓度标准(μg/m3) | 450 |
| 计算结果(距面源中心m) | 无超标点 |

由表5-16可见，本项目无组织排放源无超标点，即无需设置大气环境防护距离。

### 5.2.5 环境空气影响评价结论

经大气环境影响预测可知，本项目运行后，按照评价要求的环保措施实施后，各大气污染源的排放均满足相应排放标准，对区域环境空气质量影响较小。因此，只要加强管理、严格落实环保措施，从环境空气影响评价角度出发，本项目的建设是可行的。

综上所述，经大气环境影响预测可知，本项目运行后，按照评价要求的环保措施实施后，各大气污染源的排放均满足相应排放标准，对区域环境空气质量影响较小。因此，只要加强管理、严格落实环保措施，从环境空气影响评价角度出发，本工程的建设是可行的。

本项目大气环境影响评价自查表见表5-17。

表5-17   本项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级□ | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5-50km□ | 边长=5 km□ |
| 评价因子 | SO2 +NOx排放量 | ≥2000t/a□ | 500 - 2000t/a□ | ＜500t/a□ |
|  | 评价因子 | 基本污染物(PM10、SO2、NOx) | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准□ | 地方标准□ | 附录D □ | 其他标准□ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区□ | 一类区和二类区□ |
|  | 基准年 | （2017）年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ | 主管部门发布的数据□ | 现状监测数据□ |
|  | 现状评价 | 达标区□ | 不达标区□ |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源□ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ | AUSTAL2000 □ | EDMS/AEDT □ | CALPUFF □ | 网格模型□ | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5-50km □ | 边长= 5 km □ |
|  | 预测因子 | 预测因子((PM10、SO2、NOx ) | 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 □ |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | 𝐶本项目最大占标率≤100%□ | 𝐶本项目最大占标率＞100% □ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | 𝐶本项目最大占标率≤10%□ | 𝐶本项目最大标率＞10% □ |
|  |  | 二类区 | 𝐶本项目最大占标率≤30%□ | 𝐶本项目最大标率＞30% □ |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h | 𝐶非正常占标率≤100% □ | 𝐶非正常占标率＞100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | 𝐶叠加达标□ | 𝐶叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤-20% □ | k ＞-20% □ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（TSP、PM10、SO2、NO2） | 有组织废气监测□无组织废气监测□ | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2） | 监测点位数（2） | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受□ 不可以接受□ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（0）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（5.76）t/a | NOx：（14.4）t/a | 颗粒物:（1.60）t/a | VOCs:（0）t/a |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）” 为内容填写项 |

## 5.3 地下水环境影响预测与评价

### 5.3.1 区域地质及水文地质条件

一、区域地质条件

（一）区域地层

交城县地层出露较为齐全，地层由老到新主要包括：寒武系、奥陶系、石炭系、二叠系、三叠系及第三系、第四系地层等，现分述如下：

1、古生界寒武系∈：主要分布在中部横岭--柏树沟一带及西部与文水县交界处，在西南部零星出露，为一套浅海相沉积岩层，主要由石英砂岩、页岩、泥灰岩、白云岩等组成。

2、古生界奥陶系O：主要分布在境内中部寨立--东社一带，主要由页岩、白云岩、砂岩、泥灰岩、灰岩组成，为一套海相碳酸盐沉积地层，地层总厚度一般为400-500m。

3、古生界石炭系C：境内出露面积不大，主要集中在古洞道--大坪头一带，发育有中统本溪组、上统太原组，缺失下统，与奥陶系中统呈假整合接触，为一套海陆交互相的含煤沉积建造，总厚度l00m左右，岩性主要包括砂岩、灰岩、页岩、铝土岩等，在上统太原组里含有可采煤层及煤线，动植物化石在本系地层中普遍发育。

4、古生界二叠系P：分布在中部古洞道--水峪贯--西社一带及东部王山岭村周围地区，岩性为由砂岩、砂质页岩、页岩、泥岩及煤层组成的陆相煤系地层，其中含大量的植物化石，地层总厚度约700m。

5、中生界三叠系T：主要分布在境内中东部水峪贯镇--岭底乡一带，是一套典型的陆相砗屑岩层，岩性简单，均为各种砂岩，少见有砂质页岩或粉砂岩，厚度巨大，植物化石及各种层理、印痕较发育。

6、新近系上新统N2

主要分布于汾河地堑及山区洼地或冲沟中，冲一湖积而成，岩性主要为棕黄色砂、棕紫色粘土、砂质粘上互层，砂夹砾石、薄层粘土等组成，厚达十米至数百米。

7、新生界第四系Q

主要分布在汾河地堑、山前倾斜平原及山区洼地或冲沟中，均为松散岩类沉积物，以冲一湖湘沉积为主，薄则不足1m，厚达十米至一千多米。

（二）区域地质构造

交城县处于吕梁山中段，大地构造位置处于祈吕贺山字型构造体系的东冀中部，地质构造较复杂，其中断裂规模较大，南北向断裂规模中常，北东向断裂规模较上述两组为小。主要有：

1、北东向断裂：主要为清交大断层，该断层规模大，北东至阳曲，南西至汾阳，由多条近于相互平行的阶梯状高角度正断层组成，落差呈南西小而北东大，大于800-2000m。

2、北西向断裂：有西孟、水峪贯、种家沟—东社等断裂，其延伸一般在30公里以上，断裂带宽大，在地表断续出露，多为性质不明或压扭性断裂。

二、区域水文地质条件

（一）含水岩组

根据区域水文地质资料，本区域含水岩组主要有：

1、碳酸盐岩岩溶裂隙水含水岩组

分布于西部山区，西冶川一带以及山前断裂武家坡附近有零星出露。可分为寒武系与奥陶系两个含水岩组。寒武系含水岩组以中寒武系灰岩鲕状灰岩及上寒武系白云岩为主要含水层。奥陶系含水岩组，以中奥陶系峰峰组与上、下马家沟组溶隙最发育，富水。陀由上而下随埋深的增加岩溶发育强度而逐渐降低。

2、碎屑岩裂隙水含水岩组

包括二叠系、三叠系砂页岩裂隙水含水岩组及石炭系砂页岩夹碳酸岩含水岩组，分布于交城北部山区及西冶川流域。山区泉水露头甚多，多为下降泉，流量较小，受降雨影响显著。

3、松散岩类孔隙水含水岩组

主要分布于山前断裂以南的倾斜平原及平原区，为工农业及生活用水的主要供水水源，分为山前冲洪积扇区、磁窑河洪积扇区、瓦窑河洪积扇区磁窑河以东洪积扇区及瓦窑河以西洪积扇区、扇间洼地区、冲积交接洼地区等，按时代与成因又分为新近系上新统含水组、第四系下更新统含水组、中上更新统含水组、全新统含水组。

（二）地下水补、径、排条件

交城县地下水的补给来源主要依靠大气降水的渗入补给。山前倾斜平原区除接受降水补给外，尚有基岩山区的侧向径流、地表径流等补给。在天然状态下，山区地下水的排泄大部分转化为地下径流与地表径流。而山前顺斜平原区地下径流以向下游平原区排泄为主，其次多为人工开采排泄。山前断裂带为岩溶水侧向补给平原区孔隙水的通道，边山部分岩溶水井为人工开采排泄之一。

### 5.3.2 评价区地质与水文地质条件

一、评价区地质条件

（一）地层

评价区及周边地层由老到新主要有奥陶系中统(O)、石炭系(C)、二叠系(P)、新近系(N)及第四系(Q)地层。各地层分述如下：

1、奥陶系中统(O2)

本组地层在评价区西北部基岩山区小面积出露，主要由峰峰组(O2f)和上马家沟组(O2s)、下马家沟组（O2x）组成，岩性主要为灰岩、角砾状石灰岩，部分角砾状罩灰岩中含大量石膏条带及细脉，厚350m-400m。根据收集的钻孔资料，义望铁合金厂生活区水井（井深650m）揭露了峰峰组(O2f)和上马家沟组(O2s)地层，其中，峰峰组(O2f)地层揭露厚约74m，主要由石灰岩夹泥灰岩含石膏结晶体组成，上马家沟组(O2s)只揭露94m（未揭穿），主要由纯石灰岩组成，灰岩岩溶裂隙发育。

2、石炭系(C)

本组地层主要出露清交大断裂西北部边山基岩山区，评价区内无出露，根据收集到的武家坡供水井成果资料和区域资料，本组地层由本溪组(C2b)、太原组(C3t)组成。其中，本溪组(C2b)地层主要由黑色页岩、细砂岩、石灰岩、灰白色铝土质及山西式铁矿组成，厚15-45m，与下伏奥陶系中统(O2)呈平行不整合接触；太原组(C3t)地层主要由灰白色厚层砂岩、灰黑色炭质页岩夹薄板灰岩及煤层等组成，厚85-l00m。

3、二叠系(P)

本组地层主要出露于清交大断裂西北部边山基岩山区，由山西组(P1s)、下石盒子 (P1x)和上石盒子组(P2S)组成。其中，山西组(P1s)覆盖于太原组(C3t)之上，为杂色砂页岩夹煤层；下石盒子组(P1x)为黄绿色砂页岩夹紫红色页岩；上石盒子组(P2S) 主要由暗紫色泥岩、砂质泥岩、粗粒石英砂岩及铝土质页岩组成。二叠系(P)地层总厚度达300m左右。

4、新近系上新统(N2)

本组地层在评价区未出露。山前倾斜平原区覃村水井S12（井深368.89m）、三角水井S8（井深420m）均有揭露本组地层，岩性主要为棕黄色砂、棕紫色或红色粘土、砂质粘土互层，砂夹砾石、薄层粘土等组成，主要由冲-湖积而成，厚度50-200m。

5、第四系(Q)

本组地层在评价区广泛分布。根据三角村水井(S8)、覃村水井(S12)成果资料及华鑫肥业厂区岩土工程地质勘查报告，本组地层主要由第四系全新统(Q4)、上更新统(Q3)、中更新统(Q2)及下更新统(Q1)冲洪积而成，厚度大者达500m。

中、下更新统(Q1+2)地层：主要由粉土、砂土、亚砂土、粘土央砾石砂质粘土等'组成，厚度一百至四百米不等，从山前倾斜平原区到冲积平原区本组地层逐渐变厚。

上更新统(Q3)地层：岩性主要由砂砾石夹粉细砂粘土、粉土央卵石、粉砂、砂质粘土等组成，厚度约50-70m。

全新统(Q4)地层：山前倾斜平原区与冲积平原区均被全新统地层覆盖，地层岩性由山前倾斜平原区至冲积平原区逐渐由粗变细，山前倾斜平原区冲洪积扇裙地层岩性主怛由粉土、砂砾石、亚砂土、粉土粘土等组成，颗粒较粗，厚度8-40m，到冲积平原区岩性逐渐变细，以粉砂、粉土、粉质粘土等为主，厚度10-20m。

（二）地质构造

根据现场踏勘结果及收集资料分析，厂址范围内无构造发育。评价区北部主要构造有清交大断裂。

清交大断裂发育于评价区基岩山区与山前倾斜平原区的交接处，该断裂为横切边山，走向北东50°，倾向南西，倾角70-80°，规模大，北东延展至阳曲，南西至汾阳，属清徐-交城-文水断裂带，由多条近于相互平行的阶梯状高角度正断层组成，其中文水-交城段呈北东向，交城-清徐段呈北东东向，倾向南东，交城段总体为北东向，落差呈南西小而北东大，大于800-2000m。本项目厂区位于清交大断裂上盘的山前倾斜平原区，西北部基岩山区为断层下盘。

二、评价区水文地质条件

（一）含水层

评价区位于山前倾斜平原区，评价区主要含水层为新近系上新统松散岩类孔隙水含水层与第四系松散岩类孔隙水含水层。评价区的含水层自下而上详述如下：

1、新近系上新统松散岩类孔隙水含水层

根据收集的水井资料，山前倾斜平原区新近系上新统(N2)上部有一层粘土层，厚约20-45m，为相对连续的隅水层：其下部含水层主要由粗砂砾石、砂卵石夹粘土等组成，含水层埋深250-400m，厚度几十至百米不等，静水位埋深在80m以上，属孔隙承压水。

2、第四系松散岩类孔隙水含水层

评价区主要含水层为第四系孔隙含水层，根据评价区含水层类型及地形地貌条件，307国道自西北向东南将评价区划分为山前洪积倾斜平原孔隙水区及冲积平原孔隙水区，且发育多层水力性质不同的松散岩类含水层（组）：第四系全新统、上更新统孔隙含水层(Q3+4)与第四系中更新统、下更新统孔隙含水层(Q1+2)。

（1）冲洪积倾斜平原孔隙水区

分布于评价区西北部倾斜平原区。

山前洪积扇裙属强富水孔隙水亚区。洪积扇由第四系砂砾石与粘土堆积，纵向北高南低，山前倾斜平原区上游发育火山沟、三角村沟等山谷形成的冲洪积扇，洪积扇由第四系砂砾石与粘土堆积，纵向北高南低，洪积扇中上部含水层多为卵砾石、砂砾石、粉砂，夹亚砂土、局部间夹粘土相对隔水层：冲洪积倾斜平原区下部及扇间洼地，由于洪积扇顶部向前缘含水层厚度变薄，颗粒变细，多以粉砂、粉土为主，夹粘土、粉质粘土等相对隔水层，含水性及透水性变差。

倾斜平原区孔隙含水层可分为两层：第四系全新统、上更新统孔隙含水层(Q3+4)埋深15-60m，厚度10-20m，该含水层基本上属于透水不含水层，局部夹亚砂土、粘土、粉质粘土等存在上层滞水，无供水意义；第四系中、下更新统孔隙含水层(Q1+2)埋深60-300m，厚度15-90m，静水位埋深60-90m，单井涌水量500-1500m3/d。

（2）冲积平原孔隙水区

分布于评价区西北部冲积平原区，含水层多由粉砂、粉细砂、粉土等组成，间夹粘土等相对隔水层，发育有多层水力性质不同的松散岩类含水层，亦可分为两层：第四系全新统、上更新统孔隙含水层(Q3+4)多由粉土、粉细砂组成，埋深10-60m，厚度5-15m，为孔隙潜水，水量很小：第四系中、下更新统孔隙含水层(Q1+2)主要由粉土、细砂组成，局部有砂砾石层，埋深60-400m，厚度50-150m不等，为孔隙承压水，单井涌水量500-1000m3/d，水位埋深一般在80m以上。

（二）地下水补、径、排条件

1、倾斜平原区孔隙水

评价区倾斜平原区地下水接受西北部基岩山区奥陶系灰岩岩溶水的侧向补给、大气降水入渗补给。其中，倾斜平原区上游洪积扇上部区岩层颗粒较粗，给水度较大，渗透性良好，有利于吸收降水及山区汇来的地表水，在扇体水力坡度较大，第四系全新统、上更新统孔隙含水层(Q3+4)由于无相对完整的隔水层，基本透水而不含水，局部存在上层滞水，无供永意义，该含水层接受降水及山区汇来的地表水，渗入补给第四系中、下更新统孔隙含水层(Q1+2)；第四系中、下更新统孔隙含水层(Q1+2)接受西北部基岩山区岩溶水的侧向补给和大气降水补给，通过人工开采与由西北向东南方向径流等方式排泄：由于新近系上新统松散岩类孔隙水含水层(N2)上部有一层比较完整的粘土层，深埋于第四系地层以下，该含水层与上部第四系孔隙含水层水力联系相对较弱，主要接受基岩山区岩溶水的侧向补给，由西北向东南径流排泄补给平原区孔隙含水层。

2、冲积平原区孔隙水

评价区冲积平原区相比山前倾斜平原区水力坡度变缓、岩层颗粒由粗变细，地下水地下水径流由快变弱并逐渐呈滞流状态。冲积平原区第四系全新统、上更新统孔隙含水层(Q3+4)补给来源有大气降水入渗补给、灌溉入渗补给，主要排泄方式为由西北向东南向下游径流排泄；第四系浅层孔隙水与其下伏第四系中深层孔隙水之间存在相对完整的数层粘土层，无水力联系，第四系中、下更新统孔隙含水层(Q1+2)主要接受倾斜平原区第四系中、下更新统孔隙含水层(Q1+2)与新近系上新统松散岩类孔隙水含水层(N2)侧向补给，通过由西北向东南向下游侧向径流及人工开采等方式进行排泄。

### 5.3.3 厂址周围分散水源井的分布情况

本项目调查的厂区周围水井情况见表5-18。

表5-18  本项目厂址周围水井情况调查表

| 序号 | 位置 | 井深（m） | 水位埋深 | 取水地层 | 与项目场地关系 | 用途 | 环境保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 义望村1#浅井 | 20 | 4.5 | Q4 | 场地侧下游 | 未使用 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 |
| Q2 | 义望村2#浅井 | 24 | 4 | Q4 | 场地侧下游 | 未使用 |  |
| Q3 | 义望村3#浅井 | 60 | 5.5 | Q3 | 场地侧下游 | 废弃 |  |
| Q4 | 覃村南1#浅井 | 50 | 15 | Q3 | 场地下游 | 废弃 |  |
| Q5 | 覃村东南2#浅井 | 65 | 21 | Q3 | 场地下游 | 未使用 |  |
| S1 | 磁窑村 | 150 | 90 | Q1+2 | 场地侧下游 | 废弃 |  |
| S2 | 奈林村西1#井 | 300 | 88 | Q1+2 | 场地侧下游 | 饮用 |  |
| S3 | 阳渠村 | 240 | 60 | Q1+2 | 场地侧下游 | 灌溉 |  |
| S4 | 义望村 | 120 | 90 | Q1+2 | 场地侧下游 | 灌溉 |  |
| S5 | 奈林村东南2#井 | 150 | 80 | Q1+2 | 场地侧下游 | 饮用 |  |
| S6 | 奈林村东3#井 | 180 | 75 | Q1+2 | 场地侧下游 | 饮用 |  |
| S7 | 三角村 | 420 | 79 | Q1+2 | 场地侧下游 | 饮用 |  |
| S8 | 覃村西南 | 150 | 75 | Q1+2 | 场地侧下游 | 饮用 |  |
| S9 | 夏家营村 | 300 | 87 | Q1+2 | 场地侧下游 | 灌溉 |  |
| S10 | 夏家营水源地1#井 | 300 | 80 | Q1+2 | 场地侧上游 | 饮用 | 执行《饮用水水源保护区污染防治管理规定》的相关规定 |
| S11 | 夏家营水源地2#井 | 300 | 79 | Q1+2 | 场地侧上游 | 饮用 |  |
| S12 | 夏家营水源地3#井 | 300 | 80 | Q1+2 | 场地侧上游 | 饮用 |  |
| S13 | 夏家营水源地4#井 | 300 | 81 | Q1+2 | 场地侧上游 | 饮用 |  |

### 5.3.4 区域污染源调查

1、工业污染源

本项目拟建厂址位于山西交城经济开发区内，本区内化工、焦化、冶炼、建材等企业众多，工业污染成为本区主要污染源，根据《山西交城经济开发区区域环境影响报告书》（2008年编制完成），本区内产业结构和布局不合理，环境治理滞后于生产发展，污染物排放量严重超标，区域环境污染十分严重。根据现状调查，评价区内厂区周边重点项目及代表性企业有交城义望铁合金有限责任公司、华鑫煤焦有限公司、山西金桃园煤焦化集团有限公司、山西宏特煤化工有限公司、交城卦山水泥有限责任公司、山西晋阳煤焦（集团）有限公司、交城红星化工公司等。

1、交城义望铁合金有限责任公司

交城义望铁合金有限责任公司现有铁合金一分厂、二分厂和三分厂，空心砖厂，矿棉厂等工程。其中，铁合金厂现有生产规模为13.5万t/年各种铁合金产品；砖厂主要对交城县义望铁合金矸石发电有限责任公司的粉煤灰、炉渣进行综合利用，年产6000万块粉煤灰空心砖，2012年初已停产；矿棉厂利用锰合金液态废渣制取25000t/a矿棉。义望铁合金厂固体废物主要是电炉炉渣和生活垃圾，部分炉渣进行水淬后外运（可作为建筑材料外销），部分炉渣经渣棉厂处理生产矿渣棉，生活垃圾送当地环卫部门指定地点堆存；生产及生活废污水 (主要污染物为COD、氨氮、Mn)均通过地下管网收集后均经处理后复用于水渣池贫渣水淬，不外排。经调查，义望厂区地面大部分进行了硬化处理，水渣池均已采取了防渗措施。

2、华鑫煤焦有限公司

华鑫煤焦有限公司现年产焦炭176万t，产业链条：原煤→焦炉煤气、焦炭→外销、外供。生产及生活废污水（主要污染物为COD、氨氮）经碧水蓝天污水处理厂处理之后全部回收重新利用，无排放；生产过程中产生的固体废弃物回收利用全部掺煤炼焦，各固废贮存场地地面均进行了硬化，半封闭 ，出口加设了围堰；生活垃圾送当地环卫部门指定地点堆存。

3、山西金桃园煤焦化集团有限公司

山西金桃园煤焦化集团有限公司是一个以煤炭开采为主，及工业、矿业、煤炭加工为一体的年产值上亿元的集团化民营企业，年产焦炭130万t，生产及生活废污水（主要污染物为COD、氨氮）经污水处理厂处理之后全部回收后用于熄焦，零排放；固废堆场地面进行了硬化，并设置了围堰；生活垃圾送当地环卫部门指定地点堆存。

4、山西宏特煤化工有限公司

山西宏特煤化工有限责任公司是由上海宏特化工集团投资兴建的煤化工加工企业，是一家集生产、科研于一体的大型民营企业，山西宏特煤化工有限公司煤焦油加工能力为30万t/年，炭黑产品为10万t/年，针状焦为15万t/年，苯酐为4万t/年，主要产品有改质沥青、针状焦、洗油、碳黑、蒽、萘等。山西宏特煤化工有限责任公司生产及生活废污水（主要污染物为COD、氨氮、酚等）经污水厂处理后回用于炭黑、针状焦生产，零排放；山西宏特煤化工有限责任公司厂区南侧设有固体废弃物堆场（面积20m2；堆放量：10t左右），固体废弃物定期外送焚烧，地面采用混凝土防渗且加防雨设施，并加锁、出、进数量登记管理；生活垃圾送当地环卫部门指定地点堆存。

5、交城卦山水泥有限责任公司

交城卦山水泥有限公司始建于20世纪70年代，现状水泥生产能力为80万t/a。水泥厂设用废水沉淀池及处理厂对废污水进行处理之后循环利用，不外排；固废主要是工业炉渣，当作产品辅料全部回收利用，固废堆场地面未采取防渗措施；生活垃圾送当地环卫部门指定地点堆存。

6、山西晋阳煤焦（集团）有限公司

晋阳煤焦（集团）有限公司始建于1990年，是集焦化、镁业等多元化产一体的综合性企业集团，主要产品为焦炭、焦油、金属镁、镁合金等，冶金焦生产能力为90万吨/t，生产及生活废污水（主要污染物为COD、氨氮等）经污水处理厂处理之后回送至熄焦塔熄焦，不外排；工业固废主要为焦油渣、酸焦油、脱硫废液、粗苯残渣，均送至精煤场掺煤炼焦，所有固废存放场所均进行了硬化；生活垃圾送当地环卫部门指定地点堆存。

7、交城县红星化工公司

交城县红星化工公司于1998年初建，生产主要产品为硝酸钾、硝酸钙，硝酸盐，生产及生活废水（主要污染物为COD、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮等）经污水处理厂处理之后全部回收循环利用，不外排；生产过程中产生的固体废弃物部分厂家回收，部分回收利用；生活垃圾送当地环卫部门指定地点堆存。

经调查可知，调查的这些企业基本上废污水不外排，部分企业固体废弃物堆场甚至未进行防渗处理。在非正常情况下，这些企业的污水池发生泄漏、或者其它原因出现渗漏，废污水可能会通过包气带进入浅层地下水；固体废弃物堆场未做防渗或者防渗不良的情况下，在降水淋滤作用下，固体废弃物中的有害物质进入地下水中，亦可能通过包气带进入浅层地下水。这些废污水可能会对厂址及其下游地下水造成污染，会给厂区员工及下游居民生活带来影响。

2、生活污染源

本项目所在区域周围的村庄无固定的垃圾堆放池及污水处理设施，生活污水随地泼洒，居民基本都是使用旱厕，产生的粪便用于堆肥，有通过入渗影响地下水环境的可能。

3、农业污染源

本项目评价范围内的耕地大部分都在使用农药化肥，主要使用的化肥为尿素和磷肥等。有通过农灌或降雨入渗影响地下水环境的可能。

### 5.3.5 水文地质试验

本次试验采用双环法确定厂区包气带岩性、渗透系数和防渗能力，在厂区雨水收集池、化粪池各进行了一组渗水试验，试验点编号分别为S1、S2。试验均在第四系粉土层进行，试验时间为2018年11月21日。

（一）野外观测记录

1、试验仪器

双环（内环直径25cm，外环直径50cm，高度均为30cm）、铁锹、洛阳铲、尺子、两套带有刻度的烧杯。

2、试验方法

本次渗水试验为原位渗水试验，为了消除垂向渗水过程中侧向渗流的不利影响采用双环法，双环的直径分别为50cm和25cm，高30cm。双环法在试坑底部同心压人直径不同的试环，然后在内环及内、外环之间的环形空间同时注水，并保持两处水层在同一高度。这样即可认为，由内外环之间渗人的水主要消耗在侧向扩散上, 从而使由内环所消耗的水则主要消耗在垂向渗透上, 为准垂向一维渗流。

3.技术要求

（1）保证试验期间内环和外环的水层使终保持在10cm高度上。

（2）在渗水试验中，观测时间为间隔1、2、3、5、8、10、15分钟观测，直到渗水量达到稳定后的1小时以上。

（3）渗水速率稳定延续1-2h。

（4）应以水层在10cm的时刻为试验结束的时刻。

4.参数计算方法和结果

渗透系数计算公式为：K=Q/(FI),I=(LW+0.5HC+HS)/ LW

式中：Q为稳定的渗入水量；

F为内环的横截面积，取490.625cm2；

LW为湿润带深度，根据试验后开挖确定；

Lc为毛细压力水头（取经验值500cm）；

HS为内环水层的厚度，本次试验为10cm；

（二）资料成果

根据渗水试验记录表作渗透速度历时曲线图，渗透速度随时间延长而减小，并趋向于常数，此时渗透速度即为所求渗透系数K值。

1、雨水收集池S1渗透系数6.80×10-5cm/s。

2、化粪池池S2渗透系数9.52×10-5 cm/s。

### 5.3.6 地下水污染环境影响预测

一、地下水流数值模型

1、目标含水层及补径排条件

评价区由北部洪积扇区、中部冲洪积交接洼地区与南部冲积平原区组成，

评价区主要分布第四系（Q1+2）中深层孔隙水，仅洪积扇前缘到冲积平原区赋存第四系（Q3+4）浅层孔隙水。本项目场地位于北部洪积扇区中上部，仅存在第四系（Q1+2）中深层孔隙水。因此，本次数值模拟的目标含水层为第四系（Q1+2）中深层孔隙水。

目标含水层岩性为卵砾石、砂砾石、粉砂，夹亚砂土、局部间夹粘土相对隔水层，水位埋深60-90m，主要接受北侧基岩山区的侧向补给、大气降水入渗补给，由西北向东南径流排泄补给平原区孔隙含水层。

目标含水层下部新近系上新统红色粘土、亚粘土互层，中更新统（Q2）地层上部粘土层发育有3-4层，总厚度8-30m，构成与目标含水层之间的隔水层。垂直方向上，上下含水层无水力联系。

2、网格剖分

模拟区域为abcd组成的不规则区域，面积约为29km2。在平面上剖分成50×50m。

3、含水层水力特征

研究区目标含水层地下水流从空间上看是以水平运动为主，地下水系统符合质量守恒定律和能量守恒定律。一般情况下，地下水流速矢量在x，y方向有分量，故概化为二维流；参数随空间变化，体现了系统的非均质性；地下水系统的输入输出随时间、空间变化，地下水流为非稳定流。综上所述，目标含水层系统的结构及水动力学条件可概化为非均质各向同性二维非稳定流。

4、边界条件

A 顶、底部边界

模拟区顶部边界为第四系全新统、上更新统粉土层，局部夹亚砂土等，在该边界上发生大气降水入渗补给，为透水边界；底部边界为新近系粘土层，与下部含水层间无水力联系，可概化为隔水边界。

B 侧向边界

模拟区域ad、bc概化为零通量边界，ab、cd为第二类流量边界。侧向补给及排泄项由下式计算：

Q =K×D×M×I

式中：Q—侧向补给/排泄量（m3/d）；

K—渗透系数（m/d）；

D—剖面宽度（m）；

M—含水层厚度（m），取10m。

I—垂直于剖面的水力坡度（%）。

计算结果见下表5-19。

表5-19  模拟区地下水侧向补给、排泄项一览表   单位m³/d

| 补给项 | 补给量 | 排泄项 | 排泄量 |
| --- | --- | --- | --- |
| ab段侧向补给 | 718.30 | Cd段侧向排泄 | 298.11 |
| 合计 | 718.30 | 合计 | 298.11 |

5、源汇项处理

A、降雨入渗

大气降水入渗补给是目标含水层的主要补给来源之一，其入渗量与降水量、包气带岩性和厚度有关。降水入渗量计算公式为：

Q降=0.1∑αiPiAi

式中：Q降—多年平均降水入渗补给（万m3/年）

P—多年平均降雨量（mm/年）

α—降水入渗系数

A—计算区面积（km2）

MODFLOW水流模型中补给项的赋值单位为mm/年，因此公式可简化为q =1000∑αiPi/A，其中q为单位面积内多年平均降水入渗补给（mm/年）。P采用交城县多年平均降雨量580.1mm。在模型计算大气降水入渗补给量时，采用RECHARGE（补给）模块来处理，将该补给量作用于活动单元。根据模拟区出露地层分布情况，将降雨入渗分两个区，表5-20。

表5-20  本项目评价区大气降水入渗补给系数一览表

| 区号 | 降雨入渗系数 |
| --- | --- |
| 山前洪积扇区Ⅰ | 0.23 |
| 冲洪积交界洼地区Ⅱ | 0.12 |
| 冲积平原区Ⅲ | 0.17 |

B、潜水蒸发排泄

潜水蒸发量是指当潜水水位埋深小于4m时，水分在毛管力的作用下向上运动，最终以地面蒸发的形式损失。模拟区范围内目标含水层水位埋深为60-90m，可忽略不计，故不计潜水蒸发量。

C 地下水开采量

模拟区内目标含水层人工开采主要是工农业生产用水及生活用水，开采量大致为15.33万m3/a。

5、水文地质参数分区

参与地下水均衡计算的水文地质参数主要有含水层的渗透系数K、给水度μ。根据收集模拟区的资料以及已有的水文地质调查报告，将研究区划分为3个不同参数区。

6、模型识别

选择模型识别时段为2018年11月，将水文地质参数、边界条件、水头初始条件作为模型调参的初始值，运行计算模型，将实测水位和计算水位进行拟合分析，如果计算水位与实测水位相差很大，则根据参数变化范围和实际水位差值，重新给定一组参数，再迭代计算，直至二者拟合较好为止。通过调参计算，得水文地质参数见表5-21，实际水位和计算水位等值线的水位拟合小于0.5m的绝对误差占已知水位的82%以上，拟合结果较好，表明所建的数学模型、水文地质条件的概化、边界条件的确定都与模拟区域实际情况吻合较好，因此，校正后的模型可以满足预测地下水溶质迁移的要求。

表5-21  识别后的水文地质参数分区表

| 水文地质参数 | Kx（m/d) | Ky（m/d) | μ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.12 | 3.12 | 0.18 |
| 2 | 0.75 | 0.75 | 0.08 |
| 3 | 1.33 | 1.33 | 0.13 |

二、地下水溶质运移模型

受研究区资料限制，本次在进行地下水溶质运移模拟时，不考虑地下水中污染物的吸附、挥发和生物降解反应，模型中的各项参数均予保守性估计。主要原因为：（1）地下水中有机污染物的运移非常复杂，影响因素不仅包括对流、弥散作用，同时受到物理、化学、微生物降解等作用的影响，这些反应常常会在一定程度上造成污染物浓度的衰减。同时这些衰减作用的参数难以确定；（2）保守性估计，即假定污染质子地下水运移过程中，不与含水层介质发生作用或反应，这样的污染质通常被称为是保守型污染质，计算按保守性污染质即只对运移过程中的对流、弥散作用予以考虑，其它过程可以忽略。此方法可最大限度地估计建设项目在发生特殊工况时对地下水环境的影响；（3）保守考虑符合工程设计的理念。

地下水中溶质运移的数学模型可表示为：

其中：C——地下水中污染物浓度，mg/L；

t——时间，d；

n——含水层孔隙度；

Dij——水动力弥散系数张量，m2/d；

Vi——地下水渗流速度张量，m/d；

Cs——模拟污染质的源汇浓度，mg/L；

W——源汇单位面积上的通量。

地下水水流数学模型和溶质运移数学模型联合求解即可得到污染质时空的运移特征。

三、地下水环境影响预测

（一）正常状况下地下水环境影响评价

本报告中的正常状况指的是按照项目可行性研究报告和设计文件中的有关水环境保护要求，进行防渗设计和施工。

正常状况下，本项目运营期生产过程中主要废水为设备循环冷却水和生活污水。本项目设备冷却水经循环水池冷却降温后循环使用，不外排；生活污水排入厂区内旱厕，厂区旱厕定期进行清掏。

因此，正常状况下，项目建设对区域水环境基本不会造成不利影响。

（二）非正常状况下地下水环境影响评价

1、影响途径

通过对工程建设内容的分析，本工程对地下水环境产生明显影响的主要因素是生活污水的事故泄露。

非正常状况下，防渗失效后，污染物发生渗漏，直接进入包气带，向下渗透进入第四系潜水含水层。

2、预测情景设定

非正常状况下，设置如下预测情景：

化粪池出现裂缝，污染物渗漏对地下水造成影响；

3、预测源强

生活污水收集池出现裂缝：本工程生活污水产生量为1.56m3/d。生活污水水质见表5-22。

表5-22  本项目生活污水水质一览表  单位：mg/L

| 指 标 | SS | NH3-N | CODcr | BOD5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 220 | 30 | 300 | 150 |

经过分析，最终选取氨氮为预测因子。假定由于腐蚀或地质作用，化粪池底板出现大面积的渗漏现象，渗漏面积为总面积的5%，总面积为1m2，包气带垂直渗透系数为0.82m/d。假定污染物在包气带中已达到饱和状态，其渗漏后完全进入潜水含水层。在项目运营期，在化粪池下游设有污染控制监测井，根据《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004），污染控制监测井逢单月采样一次，全年六次。从预测的保守原则出发，化粪池发生最长泄漏时间为60d。则氨氮渗漏进入潜水含水层中各污染物的渗漏量分别为：

4、预测时段

根据导则要求，对本项目运营期进行地下水水质预测， 预测时段选取100d、1000d、5000d。

5、预测结果

本次模拟根据情景设定的主要污染源分布位置，选定优先控制污染物，分别预测在防渗层出现破损情景下，水相污染物在地下水中迁移过程，进一步分析污染物影响范围。

本次模拟红色范围表示地下水污染物超标的浓度范围，标准限值参照《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类地下水质标准，蓝色范围表示存在污染但污染不超标的浓度范围，限值为各检测指标检出限。当预测结果小于检出限值时则视同对地下水环境几乎没有影响。各指标具体情况见表5-23。

表5-23  污染物检出下限和标准限值

| 模拟预测因子 | 检出下限值（mg/L） | 标准限值（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 氨氮 | 0.02 | 0.5 |

模拟区各时段氨氮在潜水含水层中污染范围详见表5-24。

表5-24  非正常状况条件下氨氮渗漏对潜水含水层影响范围

| 预测时间 | 影响范围（m2） | 超标范围（m2） | 最大浓度 （mg/L） | 最大迁移距离（m） | 超标距离 | 影响距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d | 650.10 | 310.28 | 19.105 | 71.85 | 厂区内 | 厂区内 |
| 1000d | 13120.00 | 0 | 0.188 | 290.00 | / | 超出厂区下游180m |
| 5000d | 0 | 0 | 0.017 | 0 | / | / |

6、预测评价结论

根据预测结果，在模拟期内，化粪池内生活污水发生泄漏，氨氮对第四系孔隙水造成了一定的影响。但污染物超标范围控制在厂界范围内，影响范围超出厂区下游180m。

在非正常状况下，鉴于污染物对厂区下游第四系松散孔隙水造成了一定的污染，在生产期间必须做好污废水的防渗措施，防止厂区附近地下水受到污染。

四、对夏家营水源地影响分析

1、水源地概况

夏家营镇水源地供水井位置在王村北，该水源地位于磁窑河上游，共有4眼供水井，每眼井的基本参数基本都一样，地面标高781-794m，井深300m，开采第四系中、下更新统孔隙承压水。该水源地一级保护区以各供水井为中心，半径为91m的圆形区域为边界，总面积0.104km2。该水源地未设二级保护区及准保护区。

2、对水源地影响分析

根据供水井钻井柱状图可知，水源井井深300m，0-27m砂卵石夹泥，27-62上部位砂砾，下部夹土，62-300m为粗砂含砾与粘性土互层，为含水层，0-80m段做永久至水处理，开采第四系中、下更新统孔隙承压水。

水源地位于厂区侧游，厂址不在水源地一级保护区范围内，距水源地供水井最近直线距离约1.2km。

本项目场地位于磁窑河洪积扇中部，水源地则位于方山河洪积扇的边缘地带，洪积扇基本无水力联系。在非正常状况下，本项目厂区污染物渗漏对厂区及下游第四系松散孔隙潜水造成了一定的污染，但不会对厂区侧游水源地造成影响。

综上所述，本工程的建设不会对夏家营镇集中供水水源地造成影响。

五、项目对居民饮用水的影响

评价区分布有第四系孔隙潜水井均已废弃，不作为饮用水源。

评价区王村、义望、夏家营由夏家营镇集中式饮用水水源地输水管网集中供给；磁窑村、阳渠、覃村、奈林村的生活用水均来自各村分散式饮用水水源地，供水水源为第四系中深层孔隙承压水(Q2+1)。

根据数值模拟结果，在模拟期内，生活污水发生泄漏对第四系孔隙水造成了一定的影响。但污染物超标范围控制在厂界范围内，影响范围超出厂区下游180m。而厂区下游唯一的敏感目标为Q4覃村南1#浅井、Q5覃村东南2#浅井水源井，两口水井为未使用或弃用水井，不作为环境保护目标，且该水井也不会受到影响。

综上所述，本工程的建设不会对居民饮用水源造成影响。

### 5.3.7 地下水污染防治措施

根据厂区初期雨水池、化粪池、生产车间等可能产生的主要污染源，制定地下水环境保护施，进行环境管理。如不采取严格的防治措施，废水中的污染物有可能渗入到包气带，进而污染孔隙含水层。本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、渗透、扩散、应急响应进行控制。

一、源头控制措施

1. 项目尽可能选以先进工艺、管道、设备，尽可能从源头上减少可能污染物产生；

2. 严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度；

3. 加强生产运行管理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，制定工艺、设备、污水储存及处理构筑物发生渗漏等突发事故时的应急预案，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。

跑冒滴漏是污染物主要的泄漏方式，如果处理不当或是不及时，就有可能污染地下水。针对污染物的跑冒滴漏，提出如下防治措施：

①要有专职人员每天巡视、检查可能发生泄漏的区域，及时发现跑、冒、滴、漏情况，采取管线修复等措施阻止污染物的进一步泄漏，并立即清除被污染的土壤，阻止污染物进一步下渗。

②在重要的管线上安装专业的防滴漏仪器，从源头控制污染物的泄漏。

二、分区防渗措施

依据项目区域水文地质情况及项目特点，提出如下污染防治措施及防渗要求。

本项目厂区防渗区应划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，防渗区则应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。

本项目设计采取的各项防渗措施具体见表5-25。

表5-25  本项目采取的防渗处理措施一览表

| 序号 | 场地 | 防渗分区 | 防渗技术要求 | 采取的防渗处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料储存间 成品储存间 生产车间 初期雨水收集池 | 重点 防渗区 | 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s | 钢筋混凝土池体，池底及池壁为抗渗混凝土，强度等级为C30，抗渗等级为P8，内掺8%防渗抗裂剂，底部铺设土工防渗膜，池体内表面刷防腐防渗涂料。垫层为强度等级为 C15 的素混凝土。基础土分层夯实，压实系数不小于0.95。 |
| 2 | 旱厕 循环水池 | 一般 防渗区 | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s | 钢筋混凝土池体，池底及池壁为混凝土，强度等级为C30，抗渗等级为P6，池体内表面刷防腐防渗涂料。垫层为强度等级为C10的素混凝土，基础土分层夯实。 |
| 3 | 办公区 | 简单 防渗区 | 一般地面硬化 | C30混凝土硬化；基础土分层夯实，压实系数不小于0.95。 |

防渗设计及施工应严格按照有关技术规范中的要求实施。对其它不敏感部位，应进行相应的硬化或绿化，保证工程建成后，全厂无裸露地坪。

### 5.3.8 地下水跟踪监测与管理

实施地下水跟踪监测可以及时准确掌握厂区及下游地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，尽早发现地下水是否遭受污染，以便及时采取控制和处理措施。本项目拟建立覆盖全区的地下水长期监控系统，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现并及时控制。

本项目地下水环境监测主要参考《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004），结合研究区含水层系统和地下水径流系统特征，考虑潜在污染源、环境保护目标等因素，并结合模型模拟预测的结果来布置地下水监测点。

1、地下水污染控制监测井设置

污染源的分布和污染物在地下水中扩散形式是布设污染控制监测井的首要考虑因素。根据项目所在区域地下水流向、污染源分布状况和污染物在地下水中扩散形式，采取点面结合的方法布设污染监测控制井。这些监测井位于污染物的运移方向上，组成监测网络，以适应于监测面状分布的污染物。

依据地下水监测原则，结合评价区水文地质条件，本项目共布设地下水监测孔4眼。地下水监测孔位置、孔深、监测井结构、监测层位等见表5-26。

表5-26  地下水长期监测井情况表

| 井号 | 位 置 | 井深（米） | 结 构 | 布点理由 | 采样层位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S9 | 夏家营村水井 | 300 | 孔径300mm | 上游对照点 | 第四系潜水 |
| XJ1 | 厂区化粪池下游30m | 井底延伸至第四系潜水含水层（勿打穿含水层底板） | 孔径m147mm | 重点污染源下游 |  |
| XJ2 | 初期雨水收集池下游30m |  |  | 重点污染源下游 |  |
| S8 | 覃村西南水井 | 150 | 孔径300mm | 下游敏感点 |  |

2、监测项目：pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、菌落总数、总大肠菌群共21项，同时监测水位。

3、监测时间和频次

①污染控制监测井逢单月采样1次，全年6次。

②污染控制监测井的某一监测项目如果连续两年均低于控制标准值的1/5，且在监测井附近确实无新增污染源，而现有污染源排污量未增的情况下，本项目可每年在枯水期采样1次进行监测。一旦监测结果大于控制标准值的1/5，或在监测井附近有新的污染源或现有污染源新增排污量时，即恢复正常监测频次。

③遇到特殊的情况或发生污染事故，可能影响地下水水质时，应随时增加采样频次。

④地下水水位监测是测量静水位埋藏深度和高程。水位监测井的起测处（井口固定点）和附近地面必须测定高度。可按SL 58-93《水文普通测量规范》执行，按五等水准测量标准监测。

⑤水位监测每年2次，丰水期、枯水期各1次。

此外，取样器材与现场监测仪器和取样方法要参照相关要求。

上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向厂安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每周监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。

3、应急响应预案

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施补救措施，尽快控制事态的发展，降低事故对区域地下水的污染影响。风险事故应急预案应采取如下措施：

1、一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案，同时上部相关部门：

2、迅速控制厂区事故现场，切断污染源；

3、对渗漏装置中剩余污水或液体妥善处理；

4、对渗漏点下部被污染的土壤进行异位处理；

5、探明地下水污染深度、范围和污染程度；

6、依据探明的地下水污染情况，合理布置截渗井，并进行试抽工作；

7、依据抽水设计方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情况进行调整；

8、将抽出的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析；

当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐渐停止抽水，并进行土壤修复治理工作。

## 5.4 声环境影响预测与评价

### 5.4.1 预测方法

为了较准确地计算新建项目噪声源对厂界环境噪声强度的影响，需要考虑从声源到预测点的传播途径特性，影响传播途径特性的主要因素归结为：距离衰减、建构筑围护结构、遮挡物屏蔽效应、各种介质的吸收与反射等，其中距离衰减和屏蔽物效应可根据理论公式求出，其它则需要以实测值为基础，为了简化计算条件，此次噪声计算根据厂区特点，考虑了噪声随距离的衰减，建构筑围扩结构的隔声和建筑物屏蔽效应，以及空气吸收的衰减，未考虑界面反射作用。

### 5.4.2 预测模式

采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的噪声传播衰减方法进行预测。

### 5.4.3 厂界噪声预测

按预测模式计算出项目投产后的噪声影响贡献，按能量合成法则将现状值叠加投产后的贡献值，即为投产后的噪声预测值。计算工程投产后贡献值时考虑所有噪声设备运行，所有贡献值均为采取了治理措施以后的贡献值。本项目主要噪声源如表5-27所示。

表5-27  本项目主要噪声源一览表

| 序号 | 噪声源 | 声压级 | 消减措施 | 排放状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵 | 85-95 | 基础减震 | -75 |
| 2 | 鼓风机 | 90-100 | 基础减震 | -80 |
| 3 | 引风机 | 90-100 | 基础减震、消声器 | -80 |
| 4 | 搅拌机 | 80-90 | 基础减震 | -70 |

本项目运营期各主要声源对厂界噪声的预测结果见表5-28。

表5-28  本项目厂界噪声昼间噪声预测结果

| 测点位置 | 预测点位置 | 噪声级dB（A） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 背景值 | 项目贡献值 |
| 厂界噪声 | 厂界东 | 54.2 | 43.32 |
|  | 厂界南 | 55.6 | 45.59 |
|  | 厂界西 | 54.5 | 39.91 |
|  | 厂界北 | 53.2 | 40.92 |

### 5.4.4 厂界噪声预测结果分析

由表5-28可以看出：厂界噪声等效声级贡献值范围在39.91-45.59dB（A）之间，各测点等效声级值差别不大，均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准的要求。

## 5.5 固废环境影响预测与评价

本项目产生的的固体废物主要包括废包装材料及生活垃圾等。

### 5.5.1 包装过程中产生的废包装材料

本项目在包装工序会产生少量废包装材料，产生量约为0.1t/a，外售其他物资回收部门综合利用。

### 5.5.2 除尘器收集的除尘灰

本项目原料系统除尘器收集的除尘灰量约为345.3t/a，主要成分为原料纯碱及石英砂及成品硅酸钠，收集后作为原料回用于生产；蓄热式马蹄焰窑废气除尘器收集的除尘灰量约为5.0t/a，主要成分为成品硅酸钠，收集后作为产品进行外售。

### 5.5.3 职工日常办公生活中产生的生活垃圾

本项目职工日常办公、生活会产生生活垃圾，根据我国生活污染源产排污系数，生活垃圾产生量人均按0.5kg/d.人计，本项目职工共有26人，预计生活垃圾总产生量为3.9t/a。厂内设封闭式分类垃圾收集箱若干，将生活垃圾集中分类收集后运送至环卫部门指定的地点进行统一处置，严禁生活垃圾在厂区内长期堆存，随意丢弃。

## 5.6 运营期生态环境影响预测与评价

本项目运营期的影响主要表现在排放污染物对植被、水生生态系统、景观生态系统的影响，由于采取合理的环保措施，污染物均能达标排放，对生态环境的影响甚微。

### 5.6.1 对土地利用格局的改变

区域土地类型主要有：工业用地、道路用地、待建地等。本项目用地0.005km2，占地为山西交城经济开发区内工业用地，占地由于影响面积相对较小，且不会导致土地利用格局产生明显的变化，影响较小。

### 5.6.2 对土壤的影响

（1）废气排放对土壤环境的影响途径分析

生产过程中排放的颗粒物进入大气后，随着大气扩散，在一定距离内沉降，在降落的过程中有部分粉尘被植物叶片所截留，这些滞留在叶片上的粉尘能堵塞植物叶片上的气孔，阻碍气孔的传导性和气体交换。若截流在叶片上的粉尘量较多时，还可使波长为400-700nm的太阳辐射光反射量增加，从而降低植物的呼吸作用和光合作用，影响作物的正常生长。若在植物花期亦可影响作物的花粉传播和受粉能力，致使作物产量降低，还能使作物籽粒品质下降。同时，植物表面覆盖的颗粒物对波长750-1350nm的辐射光吸收量大大增加，形成了叶组织内的高温胁迫，增加了植物对干旱的敏感性。据资料记载，燃烧产生的烟粉尘粒径在3-100nm之间。当烟尘计量为20t/km2·月（即0.67g/m2·d）时，一般作物就会受到不同程度的影响。本项目的烟粉尘，排放速率较小，对环境空气影响很小，对植物的作用微弱。

SO2是一种无色的有刺激性的气体。在低浓度下，主要影响动物的呼吸。SO2对植物的危害主要是通过气孔侵入植物体，所以代谢活动旺盛、气孔开度较大的成熟叶片受害较严重，幼小、衰弱的叶片不易受害。 受害最常见的症状为细胞叶绿体破坏，细胞脱水坏死，叶脉间失绿，出现褐色斑点，甚至被漂白。

NOx对植物的危害，一般情况下不太明显，浓度大于3-5mg/Nm3时植物会发生中毒现象。NO2比NO对植物的毒性更大，幼叶受害较重，叶脉间和叶绿出现黄褐色至褐色症状。烟草、芥菜和番茄对NOx较敏感。当由其形成二次污染物PAN（过氧化酰硝酸酯）时，可破坏植物叶子组织、细胞及叶绿素，造成褪色伤斑。此外，还可在大气中转化成硝酸，随降雨一同落下，造成酸雨污染。

（2）固废排放对土壤环境的影响

本项目固废包括除尘灰、废包装材料及生活垃圾等。这些固废或出售综合利用或送环卫部门指定的地点进行妥善处置，因此不会因随意堆放占用土地或产生淋溶水而对土壤造成影响。

（3）废水排放对土壤环境的影响

本项目运营过程中生产废水冷却后循环使用，不外排；生活污水主要是职工的洗手洗脸水，由于水质较简单，排入厂区内旱厕，厂区内旱厕定期进行清掏。

本项目厂区内地面全部硬化防渗处理，生产车间和固废堆放场地等采取硬化防渗措施，因此厂区生产废水不会对厂区范围内的土壤造成影响。

3、对植被的影响分析

本工程排放的污染因子主要有颗粒物、NOx气体，对植被的影响主要表现在：①降低大气透明度，增大了太阳光通过大气时的散射强度，减弱了绿色植物的光合作用；②灰尘对植物有一定的破坏作用，一方面降低了绿色植物吸收CO2的能力。据分析在采取有效的环保治理措施后，本工程排放的污染物均能达标排放，不会对区域植被产生显著影响。

4、对景观的影响

区域内景观单元异质性程度较高，本项目由于涉及面积较小，不足以影响整个区域景观生态。

### 5.6.3 生态环境保护措施

（1）根据厂址地形特征，合理布局各生产车间，在施工建设中，不得大量扰动地表土层而引起水土流失。

（2）搞好厂区厂界的生态恢复。在厂区内要预留有一定的绿地面积，进行科学合理的生态景观设计，重点为生产车间和道路两侧，应以乔木绿化为主，乔、灌、草合理配置。在厂周界营造防护林，用以防止扬尘和烟尘对周边生态环境的影响。

（3）加强对职工的素质教育，加强生产过程管理，节能降耗，从源头治理开始，把污染降低到最低程度。

（4）预防人为因素引起的环境生态破坏，降低环境风险，及时消除潜在的环境隐患。让职工享有环境知情权，调动职工关心健康、预防污染、保护环境的自觉性，通过他们的生产操作消除环境隐患的威胁。

（5）绿化方案

为进一步降低工程建设的影响，厂内应特别重视绿化工作。在厂区内，利用办公区及各生产车间道路布置，采用绿化带隔断，利用绿色植物作为治理工业污染的一种经济长效手段，发挥它们在吸收有害气体、净化空气、改善环境等方面的重要作用，在控制气相污染物对环境污染影响的同时，还可降低噪声。

（6）通过对本项目在运营期的生态环境影响分析可知：工程施工不可避免的会对厂址周围的生态环境造成影响。工程运行期间，建设单位通过采取较为完善的环保措施，相对先进的生产工艺，加强企业内部的环境管理水平，将会减少污染物的排放量，使项目对当地生态环境的影响控制在可承受的范围内。因此，从生态环境影响的角度出发，本工程是可行的。

## 5.7 环境风险预测与评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）规定，涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等的新建、改建、扩建和技术改造项目（不包括核建设项目），应进行环境风险评价。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）规定，凡生产、加工、运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大危险源。

本项目生产的产品及原料均未列入该导则附录A.1中的有毒、易燃、爆炸性物质范围，《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中也未涉及，不存在重大危险源。本次评价不再涉及风险评价的内容。

# 第六章  环境保护措施及技术可行性论证

## 6.1 废气污染治理措施及技术论证

### 6.1.1 废气污染治理措施

（1）物料堆存过程中产生的粉尘

本项目原料碳酸钠、石英砂及成品硅酸钠在厂区内储存过程中会产生无组织粉尘，根据类比分析，该工序粉尘的产生量约为6t/a。

本项目原料及成品均在封闭结构、留有进出口的原料及成品储存库内分别进行储存，采取此措施后抑尘效率为95%，采取以上措施后该工序无组织粉尘的排放量为0.3t/a。

（2）人工向搅拌机上料口上料过程中产生的粉尘

本项目原料碳酸钠及石英砂由人工计量配料后送入封闭的搅拌机进行混合配料，人工向搅拌机上料口上料过程会产生一定量的粉尘。

（3）物料向两座料仓上料过程中产生的粉尘

本项目搅拌后的物料向两座料仓上料过程中料仓顶部会产生粉尘。

评价要求建设单位将人工上料工序和料仓上料工序均设置在生产车间内进行操作，同时对人工上料废气和料仓上料过程中产生的废气采用安装“集气罩+布袋除尘器”的方式进行处理，即在每个生产车间搅拌机的人工上料口安装一个集尘罩（2座生产车间各设1个，共设2个）、同时在每座车间料仓的侧部分别设置一个集气罩（2座车间各设1个、共设2个），两座车间内人工上料过程中排放的废气最后与料仓上料废气共用一台布袋除尘器进行除尘（两座车间共用1台布袋除尘器），集尘罩集气效率为90%，布袋除尘器除尘效率为99.9%，系统风量为8000m3/h，设备年运行4800h，经类比同行业监测数据，该工序粉尘的产生浓度约10000mg/m3。则本项目两座生产车间内人工上料工序和料仓上料工序粉尘的产生量共计384t/a；经采取“集尘罩+布袋除尘器”的措施处理后，该工序有组织粉尘的排放量为0.35t/a、排放浓度为10mg/m3，废气通过1根15m高的排气筒进行排放，废气中污染物有组织粉尘的排放浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表4中的大气污染物特别排放限值（颗粒物10mg/m3）的要求，可实现达标排放。

（4）物料通过皮带机转运过程中产生的粉尘

本项目转运包括人工转运和皮带输送转运。

本项目生产物料通过人工转运过程中无组织粉尘的产生量约为2t/a，该工序在封闭的生产厂房内进行操作，抑尘效率为70%，则该工序无组织粉尘的排放量为0.6t/a。

本项目生产物料从搅拌机向料仓加料过程中采用皮带输送机进行输送，经类比分析，该工序粉尘的产生量约为1.6t/a，本项目皮带机为封闭式的皮带输送机且该工序在封闭的厂房内进行操作，采取此措施后抑尘效率为95%，则该工序无组织粉尘的排放量为0.08t/a。

（5）蓄热式马蹄焰炉窑烟气

蓄热式马蹄焰炉的燃料为山西晋阳焦化厂供给的净化后的焦炉煤气，本项目年运行300d，年产6万t硅酸钠，全年煤气耗量共1920万m3。煤气热值为17362.53kj/m3。

（一）蓄热式马蹄焰窑燃烧焦炉煤气产生的废气

根据《开发建设环境管理》（候正伟著），本项目蓄热式马蹄焰窑烟气量的计算：

（1）理论烟气量V0：

V0=0.26×QLy/1000-0.25=0.26×17362.53/1000-0.25=4.264（Nm3/ m3）

（2）实际烟气量Vg：

Vg=1.14×QLy/4187-0.25+1.0161(α-1)V0=7.51（Nm3/m3）

备注：（α为1.3-1.7，本次计算取1.7）

所以，2座蓄热式马蹄焰窑烟气量共为1920×104×7.51=1.44×108Nm3/a。

①烟尘

焦炉煤气中的烟尘含量很小，本项目蓄热式马蹄焰窑烟气中煤气燃烧烟尘的产生浓度按10mg/m3计算，则2座蓄热式马蹄焰窑燃烧焦炉煤气废气中烟尘的产生量共为10×1.44×108×10-9t/a =1.44t/a。

根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（第五分册）无机盐制造业部分，硅酸钠（泡花碱）干法生产烟尘产生系数为0.08kg/t产品。

则本项目2座蓄热式马蹄焰窑废气中烟尘产生量共为=60000t/a×0.08kg/t产品+1.44t/a=6.24t/a。

建设单位拟对该部分烟气采用安装布袋除尘器的方式进行处理，布袋除尘器的除尘效率为80%，则本项目2座蓄热式马蹄焰窑废气中烟尘的排放量共计1.25t/a，排放浓度为9mg/m3。

②二氧化硫

煤气通入蓄热式马蹄焰窑中，煤气中的S会转化为二氧化硫，焦炉煤气燃烧会产生二氧化硫浓度（包括无机硫与有机硫），本项目蓄热式马蹄焰窑燃烧焦炉废气中SO2的产生浓度按40mg/m3计，则本项目蓄热式马蹄焰窑中二氧化硫产生量为1.44×108Nm3/a×40mg/m3×10-3=5.76t/a。

③氮氧化物

周法海等《关于固体硅酸钠生产过程中使用臭氧法脱除烟气排放中的氮氧化物探讨》中指出马蹄焰窑的氮氧化物产生浓度在150-385mg/m3之间，参照上述文献，本项目蓄热式马蹄焰窑废气中氮氧化物产生浓度按250mg/m3计，则蓄热式马蹄焰窑废气中NOx的产生量共36t/a。

建设单位拟对本项目两座生产车间内的炉窑废气安装2套SNCR脱硝装置进行脱硝处理，脱硝装置的脱硝效率为60%，则本项目蓄热式马蹄炉窑废气经脱硝处理后NOx的排放量共计14.4t/a，排放浓度为100mg/m3。

本项目两座车间蓄热式马蹄焰窑废气经两套SNCR脱硝+一套布袋除尘器除尘后通过1根40m高的排气筒进行排放，废气中污染物的排放浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表4中的大气污染物特别排放限值（颗粒物10mg/m3、SO2100mg/m3、NOx100mg/m3）的要求，可实现达标排放。

（6）运输扬尘

本项目运输扬尘主要是原料及产品在运输过程排污对环境的影响。本项目从厂区至公路之间约为60m的土路，这段路为本项目可以控制的路段环评要求对进场道路进行硬化，且要对路面经常洒水，保持路面相对湿度，对运输车辆采用厢车运输，同时限制车速，低速行驶。这样可减少运输扬尘量的80%以上。运输扬尘排放量为0.45t/a。

经以上环境空气影响分析，采用环评提出的环保措施后，可见各污染源均可做到达标排放，对环境影响较小。

### 6.1.2 废气污染治理措施技术论证

1、蓄热式马蹄焰窑废气治理措施

本项目新建2台新型蓄热式马蹄焰炉，产量为100t/d.台，能耗水平为耗天然气1333m3/hd.台，燃用山西晋阳焦化厂供给的净化后的焦炉煤气，燃料属于清洁能源。

山西晋阳焦化厂焦炉煤气进行两次脱硫：以Na2CO3为碱源＋PDS催化剂的湿法脱硫工艺，之后进入精脱硫，采用高效氧化铁为脱硫剂，空气再生脱硫工艺。

新型蓄热式马蹄焰炉其工艺流程如下：

该装置由烟气进口、主筒体、芯塔、旋流板、除雾板、喷嘴、进水管、水封池等组成。除喷嘴和进水管外，其余全部由耐酸、耐碱、耐磨、耐腐蚀的花岗岩砌筑而成。

2、人工上料及料仓上料系统废气治理措施

本项目人工上料及料仓上料系统处理风量为8000m3/h，收尘器设计过滤风速0.8m/min，收尘器滤袋数量为150个，滤袋过滤面积167m2，阻力损失为1000Pa，布袋材料为涤纶针刺毡。

3、蓄熱式马蹄焰炉废气中污染物治理措施

蓄熱式马蹄焰炉布袋除尘器处理风量为20000m3/h，每台脉冲袋式收尘器6个收尘室，1个用于离线反吹清灰。脉冲袋式收尘器设计过滤风速0.6m/min，每台脉冲袋式收尘器设施滤袋428个，过滤面积555m2，布袋材料为涤纶针刺毡。

本项目马蹄焰炉窑废气采用炉内SNCR脱硝原理，采用40%尿素溶液作为还原剂，在一定温度下还原废气中的NOx，将其转化为非污染元素分子氮（N2），反应如下：

NH2CONH2+H2O=2NH3+CO2

4NO+4NH3+O2=3N2+6H2O

6NO+4NH3=5N2+6H2O

本项目外购固体尿素，将尿素溶解为40%尿素溶液暂存在厂区4m3储罐中，经加压泵加压后通过管道输送到喷枪的喷头内，经过喷枪雾化后通过加料口直接喷入马蹄焰炉窑内，根据炉窑的实际情况，在炉窑内温度为850-1000℃范围段处且气流喷腾剧烈的地方安装喷枪，因此可预防氨逃逸。烟气温度低于800℃，脱硝效率低，低于1200℃，还原剂反被氧化成NOx。炉内喷腾剧烈，有利于还原剂与NOx混合均匀，同时为了保证还原剂的还原效果，喷头的还原温度和喷入量可进行自动和手动调节。

## 6.2 废水污染治理措施

1、生产废水

本项目蓄热式马蹄焰炉设备冷却水循环水量共30m3/d。该系统水质在使用过程中仅温度升高，未受其它污染，不含有毒、有害物质，经一座容积为300m3的循环水池冷却水池降温后循环使用，不外排。

2、生活废水

本项目运营期产生的其他废水主要为职工日常生活过程中产生的生活污水，生活污水产生量为1.56m3/d。本项目厂区内不设食堂及浴室，厕所为旱厕，因此本项目产生的生活污水主要是职工的洗手洗脸水，由于水质较简单，排入厂区内旱厕，厂区内旱厕定期进行清掏。

3、初期雨水

本工程厂区内降雨初期会产生初期雨水，对于雨水流量Q（L/s），评价按以下公式计算：

其中：—径流系数，取0.6；

q—设计暴雨强度（L/s·公顷）；

F—汇水面积（5701m2）

暴雨强度q按照暴雨强度公式计算，公式如下：

q=880（1+0.861g P）/(t+4.6)0.65（L/s·公顷）

式中： P—设计重现期，取2年；

t—降雨历时（取10min）。

经计算，前10min初期雨水量为62.11m3。

评价要求建设单位在本项目厂区内地势最低处（厂区东南角）建设一座容积为70m3的防渗结构事故水池，该收集池可满足本项目收集雨水的要求。

4、厂区硬化及防渗措施

依据项目区域水文地质情况及项目特点，提出如下污染防治措施及防渗要求。

本项目厂区防渗区应划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，防渗区则应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。

本项目设计采取的各项防渗措施具体见表6-1。

表6-1  本项目采取的防渗处理措施一览表

| 序号 | 场地 | 防渗分区 | 防渗技术要求 | 采取的防渗处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料储存间 成品储存间 生产车间 初期雨水收集池 | 重点 防渗区 | 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s | 钢筋混凝土池体，池底及池壁为抗渗混凝土，强度等级为C30，抗渗等级为P8，内掺8%防渗抗裂剂，底部铺设土工防渗膜，池体内表面刷防腐防渗涂料。垫层为强度等级为 C15 的素混凝土。基础土分层夯实，压实系数不小于0.95。 |
| 2 | 旱厕 循环水池 | 一般 防渗区 | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s | 钢筋混凝土池体，池底及池壁为混凝土，强度等级为C30，抗渗等级为P6，池体内表面刷防腐防渗涂料。垫层为强度等级为C10的素混凝土，基础土分层夯实。 |
| 3 | 办公区 | 简单 防渗区 | 一般地面硬化 | C30混凝土硬化；基础土分层夯实，压实系数不小于0.95。 |

防渗设计及施工应严格按照有关技术规范中的要求实施。对其它不敏感部位，应进行相应的硬化或绿化，保证工程建成后，全厂无裸露地坪。

## 6.3 固废污染治理措施

（1）包装过程中产生的废包装材料

本项目在包装工序会产生少量废包装材料，产生量约为0.1t/a，外售其他物资回收部门综合利用。

（2）除尘器收集的除尘灰

本项目原料系统除尘器收集的除尘灰量约为345.3t/a，主要成分为原料纯碱及石英砂及成品硅酸钠，收集后作为原料回用于生产；蓄热式马蹄焰窑废气除尘器收集的除尘灰量约为5.0t/a，主要成分为成品硅酸钠，收集后作为产品进行外售。

（3）职工日常生活过程中产生的生活垃圾

本项目职工日常办公、生活会产生生活垃圾，根据我国生活污染源产排污系数，生活垃圾产生量人均按0.5kg/d.人计，本项目职工共有26人，预计生活垃圾总产生量为3.9t/a。厂内设封闭式分类垃圾收集箱若干，将生活垃圾集中分类收集后运送至环卫部门指定的地点进行统一处置，严禁生活垃圾在厂区内长期堆存，随意丢弃。

## 6.4 噪声污染治理措施

为降低噪声对周围环境的影响，防止噪声影响职工及周围居民正常的生产、生活。针对本工程生产的特点，本次评价提出本工程噪声的防治措施包括以下几方面：

①对于本工程的生产装置，设计时应尽可能选择辐射较小、振动小的低噪声设备，从源头上控制噪声产生的级别；

②本工程生产装置中含有泵类、风机等产噪设备，对各种产生气流噪声的设备，应在气体进出口部位安装适当的消声器，消声器的选择应注意噪声源的频率特性、设备的工艺要求和使用环境，对具有中、高频特性的风机，应采用阻性消声器，而对于具有低、中频特性的空压机噪声，则宜安装抗性消声器。对水泵要采用柔性接头和基础减振等措施，安装减振基座、弹簧减振器等。设备应采用橡胶材料等软性连接，避免用钢性接头；

③除采取以上防治措施外，工程还应充分重视操作人员的劳动保护，为其发放耳塞、耳罩，并设置操作人员值班室，避免操作人员长期处于高噪声环境中，从噪声受体保护方面减轻噪声对操作人员的直接影响；

④重视绿化工作也是噪声防治的一项积极措施。绿化不仅可以美化环境、调节气候，而且还可阻滞噪声传播、吸收尘等污染物，减轻污染。工程应根据当地的气候特点，选取适宜当地生产的树种，种植于高噪声源及厂界四周。

## 6.5 厂区绿化措施

结合本项目实际，对厂区绿化提出如下措施建议：

1、在厂区平面布置时要留有足够的绿化带位置，使今后的绿化工作得以顺利开展。主要集中在原料库房和生产区域周围。

2、绿化布局要综合考虑，全面规划，按照不同的功能区选择不同的绿化树种。

3、厂区主要干道宜选择易于管理且耐旱的树种，如梧桐、柳树、刺槐和杨树等，并注重乔冠结合、常绿树与落叶树搭配种植。

总之，应加强对绿化工作重要性认识，配备专职人员对绿化工作负责管理，还要逐年增加绿化投资，保证绿化工作科学长期开展下去。因此，企业对厂区绿化要切实做好规划。

## 6.6 环境保护措施汇总及环保投资估算

本工程应采取的污染防治措施汇总 、预期治理效果和环保投资汇总于表6-2中。

表6-2  本项目环境保护措施及环保投资汇总一览表

| 污染源 | 污染物 | 环保措施、治理效率 | 投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 名称 |  |  |  |
| 废气 | 物料堆存 | 粉尘 | 本项目原料碳酸钠为粉状袋装、石英砂为散装，且都在封闭结构的原料库内进行堆存，采取此措施后，抑尘效率为95%。 | 40.0 |
|  | 人工上料 料仓上料 | 粉尘 | 将人工上料工序和料仓上料工序均设置在封闭的生产车间内进行操作，同时对人工上料废气和料仓上料过程中产生的废气采用安装“集气罩+布袋除尘器”的方式进行处理，即在每个生产车间的搅拌机人工上料口安装一个集尘罩（2座车间各设一个、共2个）、同时在每座车间料仓的侧部分别设置一个集气罩（2座车间各设一个、共2个），两座车间内人工上料过程中排放的废气最后与料仓上料废气共用一台布袋除尘器进行除尘（该工序共设1台布袋除尘器），集尘罩集气效率为90%，布袋除尘器除尘效率为99.9%，排气筒设1根，高度均为15m。 | 100.0 |
|  | 物料转运 | 粉尘 | 本项目皮带机为封闭式的皮带输送机，且该过程在封闭的厂房内进行操作，采取此措施后抑尘效率为95%。 | 20.0 |
|  | 蓄热式马蹄 焰窑废气 | 烟尘 | 两座生产车间内的蓄热式马蹄焰炉燃烧废气合并通过两套SNCR脱硝装置+一台布袋除尘器处理后经排气筒合并进行达标排放，布袋除尘器的除尘效率为80%，SNCR装置脱硝效率为60%、（该工序共设1台布袋除尘器、2套SNCR脱硝装置），排气筒设1根，高度为40m。 | 120.0 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
|  | 物料运输 | 粉尘 | 环评要求对进场道路进行硬化，且要对路面经常洒水，保持路面相对湿度，对运输车辆采用厢车运输，同时限制车速，低速行驶。这样可减少运输扬尘量的80%。 | 20.0 |
| 废水 | 生产废水 | pH | 设1座容积为300m3的循环水池循环使用，不外排。 | 5.0 |
|  |  | SS |  |  |
|  | 生活废水 | COD | 排入厂区内旱厕，旱厕定期进行清掏。 | 2.0 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  | 初期雨水 | SS等 | 厂区东南角设一座容积为70m3的防渗结构雨水收集池。 | 15.0 |
| 固体废物 | 包装系统 | 废包装材料 | 外售其他物资回收部门进行综合利用。 | --- |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 原料系统除尘器收集的除尘灰收集后作为原料回用于生产；蓄热式马蹄焰窑废气除尘器收集的除尘灰作为产品进行外售。 | --- |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后运至环卫部门指定的地点进行统一处理。 | 3.0 |
| 噪声 | 各种噪声设备 | 声压级 | 厂房隔声、隔声罩隔声、消声、减震基础。 | 25.0 |
| 厂区绿化及防渗 | --- | 加强厂区内的绿化，绿化面积为633m2；对厂内相关物料储存间及生产车间等进行防渗硬化处理。 | 50.0 |
| 环保总投资 | 400 |

# 第七章 环境经济损益分析

## 7.1 项目经济指标概述

本项目总投资为1600万元，其中：固定资产投资1400万元，铺底流动资金200万元。

## 7.2 环保投资估算

本工程总投资为1600万元，其中环保工程投资为400万元，占总投资的25%，环保投资项目及估算见表7-1。

表7-1  本项目环保投资项目及估算一览表

| 污染源 | 污染物 | 环保措施、治理效率 | 投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 名称 |  |  |  |
| 废气 | 物料堆存 | 粉尘 | 本项目原料碳酸钠为粉状袋装、石英砂为散装，且都在封闭结构的原料库内进行堆存，采取此措施后，抑尘效率为95%。 | 40.0 |
|  | 人工上料 料仓上料 | 粉尘 | 将人工上料工序和料仓上料工序均设置在封闭的生产车间内进行操作，同时对人工上料废气和料仓上料过程中产生的废气采用安装“集气罩+布袋除尘器”的方式进行处理，即在每个生产车间的搅拌机人工上料口安装一个集尘罩（2座车间各设一个、共2个）、同时在每座车间料仓的侧部分别设置一个集气罩（2座车间各设一个、共2个），两座车间内人工上料过程中排放的废气最后与料仓上料废气共用一台布袋除尘器进行除尘（该工序共设1台布袋除尘器），集尘罩集气效率为90%，布袋除尘器除尘效率为99.9%，排气筒设1根，高度均为15m。 | 100.0 |
|  | 物料转运 | 粉尘 | 本项目皮带机为封闭式的皮带输送机，且该过程在封闭的厂房内进行操作，采取此措施后抑尘效率为95%。 | 20.0 |
|  | 蓄热式马蹄 焰窑废气 | 烟尘 | 两座生产车间内的蓄热式马蹄焰炉燃烧废气合并通过两套SNCR脱硝装置+一台布袋除尘器处理后经排气筒合并进行达标排放，布袋除尘器的除尘效率为80%，SNCR装置脱硝效率为60%、（该工序共设1台布袋除尘器、2套SNCR脱硝装置），排气筒设1根，高度为40m。 | 120.0 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
|  | 物料运输 | 粉尘 | 环评要求对进场道路进行硬化，且要对路面经常洒水，保持路面相对湿度，对运输车辆采用厢车运输，同时限制车速，低速行驶。这样可减少运输扬尘量的80%。 | 20.0 |
| 废水 | 生产废水 | pH | 设1座容积为300m3的循环水池循环使用，不外排。 | 5.0 |
|  |  | SS |  |  |
|  | 生活废水 | COD | 排入厂区内旱厕，旱厕定期进行清掏。 | 2.0 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  | 初期雨水 | SS等 | 厂区东南角设一座容积为70m3的防渗结构雨水收集池。 | 15.0 |
| 固体废物 | 包装系统 | 废包装材料 | 外售其他物资回收部门进行综合利用。 | --- |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 原料系统除尘器收集的除尘灰收集后作为原料回用于生产；蓄热式马蹄焰窑废气除尘器收集的除尘灰作为产品进行外售。 | --- |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后运至环卫部门指定的地点进行统一处理。 | 3.0 |
| 噪声 | 各种噪声设备 | 声压级 | 厂房隔声、隔声罩隔声、消声、减震基础。 | 25.0 |
| 厂区绿化及防渗 | --- | 加强厂区内的绿化，绿化面积633m2；对厂内相关物料储存间及生产车间等进行防渗硬化处理。 | 50.0 |
| 环保总投资 | 400 |

## 7.3 环境经济损益分析

### 7.3.1 环境保护费用的确定与计算

环境保护的费用从经济学角度可分为外部费用和内部费用。外部费用是指项目排出污染物对环境质量造成损害的费用，即环境损害费用。内部费用指生产过程中为防止污染而付出的费用，即环境控制费用，由基本建设费和运行费两部分组成。环境保护费用由下式表示：

Et=Et(O)+Et(I)

式中：Et——环境保护费用

Et（O）——外部费用

Et（I）——内部费用

1、外部费用计算

外部费用包括：生产排污所引起的农业经济损失、环境及其它资源损害费用等。外部费用可由下式计算：

式中：Et(0)——环境保护外部费用

Ti——包括工业场地建设征地费、“三废”及噪声污染排污费、环境绿化费、环境其它损失费用。

i=外部费用项目个数（I=1、2、3……n）

（1）土地占压费用

本项目土地占用为转让性质，根据转让协议，转让费为每年3万元。

（2）污染物排放损失费

根据发改价格[2014]2008号“关于调整排污费征收标准等有关问题的通知”，2015年6月底前，各省（区、市）价格、财政和环保部门要将废气中的二氧化硫和氮氧化物排污费征收标准调整至不低于每污染当量1.2元，将污水中的化学需氧量、氨氮和五项主要重金属（铅、汞、铬、镉、类金属砷）污染物排污费征收标准调整至不低于每污染当量1.4元。在每一污水排放口，对五项主要重金属污染物均须征收排污费；其他污染物按照污染当量数从多到少排序，对最多不超过3项污染物征收排污费。

企业污染物排放浓度值高于国家或地方规定的污染物排放限值，或者企业污染物排放量高于规定的排放总量指标的，按照各省（区、市）规定的征收标准加一倍征收排污费；同时存在上述两种情况的，加二倍征收排污费。企业生产工艺装备或产品属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）规定的淘汰类的，也要按照各省（区、市）规定的征收标准加一倍征收排污费。企业污染物排放浓度值低于国家或地方规定的污染物排放限值50%以上的，减半征收排污费。

本项目各大气污染物均可做到达标排放，颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排污费征收标准按照每污染当量1.2元计算，其余污染物仍按照每污染当量0.6元计算。本项目不排放废水，固废可综合利用或妥善处置，厂界噪声可达标排放，因此废水、固废、噪声不计算排污费。

根据以上原则计算的本项目有组织排放的大气污染物（二氧化硫、氮氧化物、烟尘、粉尘）的排污费为98000元/年。

（3）绿化费

厂区绿化费用估算为10万元，按照10年摊销，每年1万元。

（4）环境其它损失费

环境其它损失费按上述（1）-（3）项合计的5%计算：

138000×5%=345.30元

本项目年环保外部费用总计为144900元。

2）内部费用的计算

内部费用是指企业为了防治污染而设置和安装防治设备及其运行的投资，内部费用包括基本建设费用和运行费用两部分，由下式计算：

Et(I)=Hc+Hy

Et(I)—环境内部费用

Hc—内部费用中的基本建设费用

Hy—内部费用中的运行费用

（1）内部费用中的基本建设费用

环保内部费用中的基本建设费用是防止或减少环境污染所投入的基本建设投资，包括土建工程费、设备工器具购置费、安装费和其它工程费用等，总计150万元。按照10年折旧计算，每年15万元。

（2）内部费用中的运行费用

环保内部费用中的运行费用是指环保固定资产维护和运行的日常性开支，它既包括列入基本活动的开支，也包括每年的预算拔款和其它来源开支。

①消烟收尘治理费用

消烟收尘的运行费用按其基本建设投资60万元的5%计算，收尘设施的年运行费用为3万元。

②噪声治理费用

控制噪声的运行费用按其基本建设投资30万元的5%计算，年运行费用为1.5万元。

③污水治理费用

生产废水循环使用，生活污水排入厂区内旱厕，因此无污水治理费用。

④固废处置费

固废全部综合利用、合理处置或者送到当地环卫部门指定的地点进行妥善处置，本厂无处置费。

内部费用中的运行费用合计4.5万元。加上其他基本建设费用5万元，内部费用总计为9.5万元。

### 7.3.2 环境工程的经济效益

1、污水治理效益

本项目生产废水循环使用，不外排；生活污水排入厂区内旱厕，因此无污水治理效益。

2、颗粒物、SO2和NOx达标排放效益

本项目大气污染物均采用了治理措施，可以做到达标排放和总量控制，如达不到排放标准或不满足总量控制指标，每个污染当量数的排污费加倍收取，不考虑排污量增加的情况下，达标排放节省的大气污染物排污费为250000元。

3）噪声治理效益

噪声治理后节省噪声排污费按照1000元/年估算。

4）固废治理的效益

按照5元/t的收费标准，本项目固废外送综合利用或妥善处置后每年可节省22元排污费。

经估算，每年可换回经济损失费251022元。

### 7.3.3 环境经济效益的静态分析

1、环境年净效益

环境年净效益是指扣除环境费用和污染损失后的剩余环境效益。

环境年净效益= 环境效益-（环境外部费用+环境内部费用）

=251022-(144900+95000)=11122元

2、环境经济效益系数

环境保护的经济效益可用采取有效的环保措施而换回的经济价值与为了保证这一价值而投入的环境费用之比确定，用下式表示：

式中：JX——环境经济效益系数

Si——每年因采用有效环境保护措施而换回的经济价值

Hh——年环保内部费用

i——换回经济价值的项目数

环境经济效益系数：Jx=11122/95000=0.12

上式表明，投入1元的环境内部费用可获得0.12元的收益，说明每年投入的环境保护费用是有收益的，也可使环境得到有效的保护。

## 7.4 环境经济损益分析综合评述

该公司积极响应我省产业结构调整政策，采用较先进的设备和技术。项目通过采取严格的环境保护措施，节约了能源消耗、减少了污染物排放、降低了生产成本，促进了地方经济的发展，具有良好的社会效益。本项目市场前景良好、具有较好的赢利能力、清偿能力和抗风险能力，因此从经济上本项目是可行的。本项目实施过程中加强了对环保工程设施的投资力度，但是在建设和运行中仍不可避免会对周围群众的生产生活带来一定的影响，因此，企业在施工和运行阶段必须严格落实环评提出的各项环保措施。

综上所述，该项目具有较好的经济效益，对促进相关行业的可持续发展、增加居民收入、提供就业机会、增加地方财政收入等方面都具有重大的作用，该项目的社会效益、经济效益、环境效益三者是协调发展的。此外，应当注意在生产过程中加强设备的管理、职工培训、严格操作规程，保证生产设备和环保设施的正常运行，确保环境保护要求的工程措施得到实施。因此本项目建设能够实现社会、经济和环境三效益的和谐统一，从环境经济损益角度来看是可行的。

# 第八章  环境管理与监测计划

## 8.1 环境管理

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。随着我国环保法规的完善及严格执法，环境污染问题将极大地影响着企业的生存和发展，因此，环境管理应作为企业管理工作中的重要组成部分，企业应积极主动地预防和治理污染，提高全体员工的环境意识，避免管理不善而可能发生的环境风险。

### 8.1.1 建立环境管理体系的重要性

1、使企业的环境业绩得到改善，使企业的形象在金融机构、保险公司、立法者、执法机关及顾客中得到提高；

2、使企业的竞争力增强，法律责任降低，经营成本降低，公共关系提高；

3、提供一个有系统地表达环境信息的框架以供决策；

4、便于适应国际市场对ISO14000环境管理体系认证的要求。

### 8.1.2 企业内部的环境管理体系与职责

1、设置企业内部环境管理体系宗旨

该厂在项目建设的同时应建立环境保护专门机构，其宗旨在于：

①正确处理经济发展和环境保护间的关系，全面执行国家和地方有关环境保护的政策和法规，促进企业稳定、持续和高速发展，确保经济、环境、社会效益的统一。

②及时掌握项目在施工和生产运行中所在区域的环境质量，污染物排放、迁移和转化规律，为区域环境管理和污染防治提供科学依据。

③不断开展对职工进行环境保护的教育和宣传，提高职工环保意识和环境科学知识，使职工自觉地把环境保护落实到实际行动中去，努力把该厂建成一个清洁优美的企业。

2、委任分管环保厂长

分管环保的厂长主要任务是在拟定环境管理计划中担任领导和指挥。同时在环保行动的实施中担任协调、维持、评审和深化的工作。

分管环保的厂长具体职责有以下内容：

①协调和确认各部门的环保方案；

②在全厂内部推广和宣传环保方案，收集员工意见和获得他们的支持；

③监督环保方案的进度；

④通过环保方案的实施取得经营业绩；

⑤负责组织外部联系，分享环保信息和成绩。

3、环境管理机构设置

评价要求建设单位建立以该项目厂长负责、生产副厂长兼管环保工作、各职能部门各负其职的环境管理体系，厂内设置环保管理组，设组长1名、成员1名，共2人共同负责全厂的环境管理、监测及污染治理工作，管理网络见图8-1。

图8-1  本项目厂内环境管理网络图

4、环境管理机构职责和任务

（1）全面贯彻落实环保政策，做好工程项目的环境污染和环境保护工作。

（2）制定本企业环境保护的远、近期发展规划和年度工作计划，制定并检查各项环境保护管理制度及其执行情况。

（3）根据当地政策下达给本企业的环境保护目标和本企业的具体情况，制定本企业的环境保护目标和实施措施，并在年度中予以落实。负责建立企业内部环境保护责任制度和考核制度，促进企业完成围绕环境保护的各项考核指标。

（4）执行国家有关建设项目的环境保护管理规定，做好环保设施管理和维修工作，建立并管理好环保设施档案，保证环保设施按照设计要求运行，杜绝擅自拆除和闲置不用的现象发生。

（5）消除污染、改善环境，加强本企业所在区域的绿化。

### 8.1.3 环境管理计划

1、制定有关的管理制度及管理计划

根据全厂的生产及环保具体情况，制定本企业环境保护近、远期规划和年度工作计划，制定并检查各项环境保护管理制度的执行情况，组织制定全厂有关部门的环境保护管理规章制度，并监督执行。领导和监督本企业环保设施运行情况，推广采用环保先进技术的经验，保证环保设施按设计要求运行。

在健全了环境管理机构的基础上，还必须健全厂环保管理规章制度及规划，才能保证环保工作健康、持续的运转。本厂应健全环保管理制度及规划如下：

（1）环境保护管理规章；

（2）环境保护奖惩办法；

（3）环境保护质量管理规程；

（4）环境管理的经济责任制；

（5）环境保护业务的管理制度；

（6）环境管理岗位的管理制度；

（7）环境技术管理规程；

（8）环境保护的考核制度；

（9）污染防治控制措施及达标排放实施办法；

（10）环境污染事故管理规定；

（11）给排水管理制度；

（12）固废厂内堆置方案及综合利用计划；

2、负责全厂环境保护的宣传教育工作

环保组负责环境保护的宣传教育工作，做好普及环境科学知识，环保法规的宣传，树立环保法制观念。在职工中定期举办环保知识问答。请当地环保部门对全厂管理人员进行环保知识讲座，并进行考核。

3、负责与各级环保部门的联系

接受市、县各级环保部门的检查、监督，按要求上报各项环保报表，并定时向上级主管部门汇报环保工作情况。

4、运营阶段环境管理工作计划

由分管环保的厂长负责环保指标的落实，将环保指标逐级分解到班组、个人，从原料的选择到生产过程及各环节产生的污染物，始终坚持将污染物产生控制到最小的原则，通过具体指标考核，奖励先进的班组、个人。健全企业污染监控系统，建立流动环境监督岗、监察生产和管理活动违背环保法规和制度的行为。

本工程针对不同工作阶段，制定环境管理工作计划，环境管理工作计划见表8-1。

在环境管理大方案下，本工程环境管理工作还应从减少污染物排放，降低对环境影响等方面进行分项控制，具体计划见表8-2。

5、规范排污口

对废气、废渣、噪声排污口进行规范：在厂区各排放点设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定。排放口图形标志见表8-3。

表8-1  环境管理工作计划表

| 企业环境管理 总要求 | 根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续 |
| --- | --- |
|  | （1）可研阶段，委托评价单位进行环境影响评价工作。 （2）开工前，履行“三同时”手续。 （3）生产装置投产后试生产三个月内，自主进行环保设施验收。 （4）生产中，定期请当地环保部门监督、检查，做好环境管理工作，对不达标装置及时整改。 （5）配合当地环境监测站搞好监测工作，及时缴纳排污费。 |
| 试生产阶段 环境管理 | 完善设备、最大限度减少事故发生 |
|  | (1)多方技术论证，完善工艺方案。 (2)严格施工设计监理，保证工程质量。 (3)建立试生产工序管理和生产运转卡。 (4)请环保部门协助试生产阶段环境管理工作，确保试生产时环保设施的同步运行。 |
| 规模生产阶段 环境管理 | 加强环保设备运行检查，力求达产达标，降低超额排污。 |
|  | （1）明确专人负责厂内环保设施的管理。 （2）对收尘装置、固废处理、噪声控制等设施操作、维护，定量考核，建立环保设施档案。 （3）监督各生产环节的规范操作。 （4）定期组织污染源和厂区环境监测。 |
| 信息反馈和 群众监督 | 反馈监督数据，加强群众监督，改进污染治理工作。 |
|  | (1)建立奖惩制度，保证环保设施正常运转。 (2)归纳整理监测数据，技术部门配合进行工艺改进。 (3)聘请附近村民为监督员，收集附近村民意见。 (4)配合环保部门的检查验收。 |

表8-2   本项目主要环境管理方案表

| 环境 问题 | 防治措施 | 经费 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目占 用土地 | 加强绿化工作，规划出厂区绿化带。 | 基建资金 环保经费 | 建设期 生产期 |
| 废气 排放 | 落实各项废气污染治理设施建设，加强烟气等污染源的收尘装置的维护管理。 | 基建资金 环保经费 | 建设期 生产期 |
|  | 定期进行生产知识强化，提高操作人员文化素质及环保意识 | 基建资金 环保经费 | 生产期 |
|  | 选择滞尘、降噪、对生产中排放污染物有较强抵抗和吸收能力的植物进行种值。 | 基建资金 环保经费 | 建设期 生产期 |
| 废水 排放 | 落实生产废水的回用措施。 | 基建资金 环保经费 | 施工期 生产期 |
| 固体 废物 | 落实工业固废和生活垃圾厂内堆放措施。 | 基建资金 环保经费 | 施工期 生产期 |
| 噪声 | 落实各主要产噪设备的减振、消声、隔声措施，加强工人防护。 | 基建资金 环保经费 | 施工期 生产期 |
|  | 施工期建设围墙、运营期加强厂内绿化管理，减少噪声污染。 | 基建资金 环保经费 | 施工期 生产期 |
|  | 加强日常监督管理。 |  | 生产期 |

表8-3  本项目排放口图形标志一览表

| 排放口 | 废气排口 | 噪声源 | 固体废物堆场 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图形符号 |  |  |  |
| 背景颜色 | 绿色 |
| 图形颜色 | 白色 |

## 8.2 环境监测计划

### 8.2.1 环境监测机构及其职责和任务

1、监测机构

本厂环境监测机构设在厂内环保组，负责协调当地环境监测站对本厂的污染源进行日常和例行监测，不另设单独的环境监测机构。

2、职责与任务

（1）制定本企业的环境监测计划，并协调当地环境监测站对本厂的污染源进行日常和例行监测。

（2）对日常监测及例行监测的资料进行认真编号、归类，建立污染监测档案，为环境管理及污染源治理提供依据。

（3）负责本企业范围内的污染事故调查，弄清和掌握污染状况。

### 8.2.2 环境监测计划

根据厂区内污染物排放的实际情况，由厂环保组的人员负责企业污染源和环境质量的监测任务。具体监测时间、频率、点位服从当地环保部门的规定和要求，监测项目针对本企业污染特征确定。

1）环境监测内容

（1）监测范围

对厂内及厂界污染源监测。

（2）环境监测方案

根据厂区内污染物排放的实际情况，由厂环保组的人员负责企业污染源和环境质量的监测任务。具体监测时间、频率、点位服从当地环保部门的规定和要求，监测项目针对本企业污染特征确定。

表8-4  厂区污染源监测计划表

| 污染源 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 | 监测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 蓄热式马蹄焰窑废气 排气筒进、出口 | 烟尘、SO2、NOx | 1次/年 | 委托有资质的环境监测站进行监测 |
|  | 人工上料、料仓上料工序 废气排气筒进、出口 | 粉尘 | 1次/年 |  |
|  | 下风向无组织监控点 | 颗粒物 | 1次/半年 |  |
| 噪声 | 厂界四周 | Leq（A） | 每季一天、昼夜各一次 |  |
| 地下水环境 | 厂区化粪池下游30m 初期雨水收集池下游30m水井、上游夏家营水井、下游覃村西南水井 | pH、总硬度、氨氮、细菌总数、大肠菌群等 | 每年的丰水期、平水期、枯水期各一次，每期1次。 |  |

2）监测结果反馈

环保组负责对监测结果进行统计汇总，上报有关领导，监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决。

## 8.3 环境管理与监测经费预算

环境管理和监测经费预算可分为一次性投资、常规开支等。

### 8.3.1 一次性投资

本项目厂内不设监测机构，委托有资质的环境监测站进行废气和噪声监测工作，因此不需要购置环保设备、仪器和器皿。仅需要购置办公设备和环保档案保存所用的文件柜，投资约1万元，购置设别与经费见表8-5。

表8-5  本项目购置设备及费用一览表

| 序号 | 名 称 | 台（套）数 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑 | 1 | 0.5 |
| 2 | 办公桌椅 | 2 | 0.3 |
| 3 | 文件柜 | 2 | 0.2 |
|  | 合计 |  | 1.0 |

### 8.3.2 常规性开支

常规性开支包括环保组人员进行日常工作，开展宣传教育、报刊订阅、进行监测等工作的费用。预计每年约需5万元。

## 8.4 环境保护措施汇总

本项目环境保护措施汇总、排放标准、达标情况列于表8-6中。

表8-6  本项目环境保护措施汇总一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 评价规定措施 | 排放标准 | 排放标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 原料堆存 | 粉尘 | 本项目原料碳酸钠粉状袋装、石英砂为块状散装，且都在原料库内进行堆存，采取此措施后，抑尘效率为95%。 | --- | --- | 达标 排放 |
|  | 搅拌机混料 料仓上料 | 粉尘 | 将人工上料工序和料仓上料工序均设置在封闭的生产车间内进行操作，同时对人工上料废气和料仓上料过程中产生的废气采用安装“集气罩+布袋除尘器”的方式进行处理，即在每个生产车间的搅拌机人工上料口安装一个集尘罩（2座车间各设一个、共2个）、同时在每座车间料仓的侧部分别设置一个集气罩（2座车间各设一个、共2个），每座车间内人工上料过程中排放的废气最后与料仓上料废气共用一台布袋除尘器进行除尘（该工序共设1台布袋除尘器），集尘罩集气效率为90%，布袋除尘器除尘效率为99.9%，排气筒设1根，高度为15m。 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015） 表4中的大气污染物特别排放限值 | 10mg/m3 |  |
|  | 物料转运 | 粉尘 | 本项目皮带机为封闭式的皮带输送机，且该过程在封闭的厂房内进行操作，采取此措施后抑尘效率为95%。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 | 1.0mg/m3 |  |
|  | 蓄热式马蹄 焰窑废气 | 烟尘 | 两座生产车间内的蓄热式马蹄焰炉燃烧废气通过两套SNCR脱硝装置+一台布袋除尘器处理后分别经排气筒合并进行达标排放，布袋除尘器的除尘效率为80%，SNCR装置脱硝效率为60%、（该工序共设1台布袋除尘器、2套SNCR脱硝装置），排气筒设1根，高度为40m。 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015） 表4中的大气污染物特别排放限值 | 10mg/m3 |  |
|  |  | SO2 |  |  | 100mg/m3 |  |
|  |  | NOx |  |  | 100mg/m3 |  |
|  | 物料运输 原料堆存 | 粉尘 | 环评要求对进场道路进行硬化，且要对路面经常洒水，保持路面相对湿度，对运输车辆采用厢车运输，同时限制车速，低速行驶。这样可减少运输扬尘量的80%。 | --- | --- |  |
| 废水 | 生产废水 | pH | 经一座容积为300m3的循环水池冷却后循环使用。 | --- | 不外排 | --- |
|  |  | SS |  |  |  |  |
|  | 生活废水 | COD | 生活污水排入厂区旱厕，旱厕定期进行清掏。 | --- | --- | --- |
|  |  | SS |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |
|  | 初期雨水 | SS等 | 厂区东南角设一座容积为70m3的防渗雨水收集池 | --- | --- | --- |
| 固废 | 包装系统 | 废包装材料 | 外售其他物质回收部门进行综合利用。 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及标准修改单（[2013]第36号）中的有关规定 | --- | 综合利用 |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 原料系统除尘器收集的除尘灰收集后作为原料回用于生产；蓄热式马蹄焰窑废气除尘器收集的除尘灰作为产品进行外售。 |  |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后环卫部门统一处置。 | --- | --- | 合理处置 |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 厂房隔声、隔声罩隔声、消声、减震基础。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）2类标准 | 昼间60dB（A） 夜间50dB（A） | 厂界噪 声达标 |
| 其他 | 硬化、防渗等 | 硬化防渗 | 对厂内相关物料储存间及生产车间等进行防渗硬化处理 | ---- | ---- | 落实措施 |

# 第九章  环境影响评价结论

## 9.1 项目基本概况

本项目为山西胜友科技建材有限公司新建6万t/a硅酸钠产品建设项目，交城县发展局于2018年11月12日以交发改备案[2018] 165号文对“山西胜友科技建材有限公司新建6万t/a硅酸钠产品建设项目”进行了备案。本项目建设地点位于山西交城经济开发区内（覃村北侧0.7km处），建设内容为新建两座生产车间、原料库1000m2，成品库1000m2，购置安装新型蓄热式马蹄焰窑炉2座及环保设施等其他辅助设备。

本项目建成后将年产6万吨固体硅酸钠（3.3模数，中性水玻璃），产品质量标准执行《工业硅酸钠》（GB/T4209-2008）。

本项目基本情况见表9-1。

表9-1  本项目基本情况一览表

| 序号 | 项 目 | 基本情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 山西胜友科技建材有限公司新建6万t/a硅酸钠产品建设项目 |
| 2 | 建设性质 | 新建 |
| 3 | 生产规模 | 年产6万吨硅酸钠 |
| 4 | 占地面积 | 6334m2，工业用地 |
| 5 | 产品方案 | 固体硅酸钠 |
| 6 | 运输方式 | 公路运输 |
| 7 | 投资总额 | 总投资额为1600万元 |
| 8 | 建设工期 | 6个月 |
| 9 | 工作制度 | 职工年工作300d，每天生产24h |
| 10 | 劳动定员 | 26人 |

## 9.2 评价区环境质量现状及评价

### 9.2.1 环境空气质量现状

评价收集了交城县环境监测站2017年的例行监测数据全年统计资料：评价区内PM10全年浓度值为125μg/Nm3，出现超标现象（标准值为70μg/Nm3）；评价区内PM2.5全年浓度值为67μg/Nm3，出现超标现象（标准值为35μg/Nm3）；评价区内SO2全年浓度值为122μg/Nm3，出现超标现象（标准值为60μg/Nm3）；评价区内NO2全年浓度值为46μg/Nm3，出现超标现象（标准值为40μg/Nm3）；评价区内CO全年浓度平均值为4.2μg/Nm3；评价区内O3全年浓度平均值为140μg/Nm3。

### 9.2.2 地表水环境质量现状

评价收集了《交城县金铭恒业环保科技有限公司工业固废再生利用项目环境影响报告书》中的地表水环境质量现状监测资料，监测点位分别位于交城县金铭恒业环保科技有限公司厂址位置磁窑河上游500m、磁窑河下游500m处、磁窑河下游1500m处。

根据评价结果可以看出，三个监测断面所监测的16项污染物中，除去COD、BOD、氨氮部分监测数据出现超标外，其余监测因子监测数据均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质要求。

超标原因分析：①山西交城经济开发区及周边密集分布有焦化、煤化工、水泥、铁合金等多个工业企业，磁窑河为区域内主要纳污水体，沿途接纳了大量工业污水，是造成水体严重超标的原因之一；②此区域内分布的村庄大部分没有建设集中的污水处理设施，大量未经处理的生活污水排入磁窑河也会造成水体中污染物的超标。

### 9.2.3 地下水环境质量现状

本次评价引用了《交城县金铭恒业环保科技有限公司工业固废再生利用项目环境影响报告书》中的地下水环境质量现状监测数据分析该地区地下水环境质量现状，监测时间为2017年5月26日及2017年10月23日，根据能监测结果可知：

11个监测井所监测的24项污染物中，除1#、2#监测点位总硬度、6#监测点位总硬度、硫酸盐超标外，其余监测因子监测数据均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类水标准的要求。

超标原因：总硬度、硫酸盐超标原因：一是评价区清交断裂带西北部基岩山区为晋祠泉域二级保护区（II4-2），本区属晋祠泉域的西南岩溶水滞流区，岩溶水化学类型为SO4·HCO3-Ca·Mg型，水质较差，基岩山区岩溶水由西北向东南侧向补给山前倾斜平原区及冲积平原区孔隙含水层，造成该区地下水中的总硬度、硫酸盐背景值偏高甚至超标；二是评价区分布一些煤焦化、煤厂等企业，基岩山区三角沟沿沟堆放着大量的煤块、煤泥，这些企业排污或煤块、煤泥淋滤污水下渗是评价区地下水总硬度、硫酸盐超标的又一因素。

### 9.2.4 声环境质量现状

为了准确描述和评价该项目厂界噪声现状，建设单位委托山西英锐泽检测科技有限公司对评价区声环境质量现状进行了监测，监测时间为2018年12月5日，监测时项目未进行生产活动。

本项目厂界四周噪声现状监测结果如下：

1#-4#监测点位昼间等效声级值范围在53.2-55.6dB（A）之间，各测点等效声级值均未超过《声环境质量标准》（GB12348-2008）中的2类昼间标准：60dB（A）。

1#-4#监测点位夜间等效声级范围在45.3-47.9dB（A）之间，各测点等效声级值均未超过《声环境质量标准》（GB12348-2008）中的2类夜间标准：50dB（A）。

## 9.3 污染物排放情况分析

### 9.3.1 达标排放

1、大气污染物达标排放分析

本项目有组织排放的大气污染源其排放的大气污染物达标排放分析见表3-21。可见，各污染源各污染物均可做到达标排放。

2、水污染物达标排放分析

本项目运营期生产废水经冷却后循环使用，不外排；生活污水排入厂区内化粪池，厂区化粪池定期进行清掏。

3、厂界噪声达标分析

根据厂界噪声等效声级预测结果可知，本项目厂界噪声昼间、夜间均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准的要求，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。

### 9.3.2 总量控制

1、区域环境保护要求

本项目采取了较完善的污染防治措施，对周围环境的影响相对较小。根据监测资料可知，评价区环境空气质量总体较好，但项目在生产等过程中达标排放的污染物仍然会在一定程度上增加对区域环境的压力。因此，从区域环境质量改善和环境容量考虑，项目排污应当符合当地环境管理部门的总量控制要求是其建设可行的前提。

2、总量指标

根据晋环发 [2015]25号“关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知”，山西省实施建设项目主要污染物排放总量核定的主要污染物包括：烟尘、工业粉尘、二氧化硫、氮氧化物、COD、氨氮。废气二氧化硫、氮氧化物、烟尘、工业粉尘核定排放量中不包括无组织排放量。因此，本项目涉及的主要污染物为有组织源排放的颗粒物、SO2及NOx。

根据晋环发[2015]25号“关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知”，本项目污染物排放总量指标经过技术审查、当地环保部门审核后，向有关环境保护行政主管部门申请排污总量。

需要通过排污权交易方式取得主要污染物排放总量指标的，建设单位根据环境保护主管部门核定意见，在山西省排污权交易中心或各市排污权交易业务受理窗口办理排污权交易事项。

3、本项目污染物排放状况

根据报告书第三章工程分析可知，环评针对本工程各产污环节规定了相应的治理措施，完全落实的情况下可以做到达标排放。

根据工程分析中对污染物排放量的计算，表9-2给出了本项目建成后达标排放的污染物排放情况。

表9-2  本项目主要污染物排放情况一览表  单位：t/a

| 项目 | 粉尘 | 烟尘 | SO2 | NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本工程污染物排放量 | 0.35 | 1.25 | 5.76 | 14.4 |

4、本项目污染物总量控制分析

建设单位应根据晋环发[2015]25号“关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知”要求及相关文件要求，本项目污染物排放总量应当满足污染物排放总量控制的要求。

表9-3  本项目主要污染物排放情况及批复污染物排放情况一览表  单位：t/a

| 项目 | 粉尘 | 烟尘 | SO2 | NOx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本工程污染物排放量 | 0.35 | 1.25 | 5.76 | 14.4 |
| 建议申请污染物排放量 | 0.35 | 1.25 | 5.76 | 14.4 |

## 9.4 环境影响分析

### 9.4.1 环境空气影响分析

根据大气环境影响评价可知，在采取环评规定的污染治理措施的情况下，本项目各大气污染物排放均可达到相应污染物排放标准要求，工程选址及总图布置合理。评价认为从环境空气角度出发，工程的建设是可行的。

### 9.4.2 生态环境影响分析

本项目的建设与运营将对评价区生态环境产生一定的不利影响。不利影响主要是工程占地使陆生动物的栖息地环境丧失，部分植被地段和植物多样性将受到破坏，但总的植被分布格局不会被打破。本项目建成后将对厂区内外进行绿化，对工业园区内生态环境有一定的改善作用。

### 9.4.3 地表水环境影响分析

本项目运营期生产废水冷却后循环使用，不外排；产生的其他废水主要为职工日常生活过程中产生的生活污水。本项目厂区内不设食堂及浴室，厕所为旱厕，因此本项目产生的生活污水主要是职工的洗手洗脸水，由于水质较简单，排入厂区内旱厕，厂区内旱厕定期进行清掏。因此不会对地表水环境造成影响。

### 9.4.4 对地下水影响分析

本项目运营期生产废水冷却后循环使用，不外排；本项目运营期产生的其他废水主要为职工日常生活过程中产生的生活污水。本项目厂区内不设食堂及浴室，厕所为旱厕，因此本项目产生的生活污水主要是职工的洗手洗脸水，由于水质较简单，排入厂区内旱厕，厂区内旱厕定期进行清掏。因此，本工程运行对附近各分散式水源井及夏家营集中供水水源地基本不产生影响。

### 9.4.5 固体废物环境影响分析

本项目运营期包装工序会产生废包装材料，该部分废物收集后外售其他物资回收部门进行综合利用；原料系统除尘器收集的除尘灰收集后作为原料回用于生产；蓄热式马蹄焰窑废气除尘器收集的除尘灰作为产品进行外售；蓄热式马蹄焰窑废气除尘器收集的除尘灰作为产品进行外售；本项目职工日常办公、生活会产生生活垃圾，厂内设封闭式分类垃圾收集箱若干，将生活垃圾集中分类收集后运送至环卫部门指定的地点进行统一处置，严禁生活垃圾在厂区内长期堆存，随意丢弃。

### 9.4.6 声环境影响评价

昼间1#-4#测点等效声级值范围在53.2-55.6dB（A）之间，均未超过《声环境质量标准》（GB12348-2008）中的2类昼间标准：60dB（A）。

夜间1#-4#测点等效声级范围在45.3-47.9dB（A）之间，各测点等效声级值均未超过《声环境质量标准》（GB12348-2008）中的2类夜间标准：50dB（A）。

根据噪声预测结果可知，本项目厂界噪声等效声级预测范围在39.91-45.59dB（A）之间，各测点等效声级值差别不大，均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准的要求。

## 9.5 公众参与

建设单位按照国家环保总局环发（2006）28 号文《环境影响评价公众参与暂行办法》中的要求作了张贴公示、发放调查表等工作，加强了建设单位和项目所在地周边公众的沟通与交流，调查结果基本反映了项目建设区公众的代表性意见。通过项目的公众参与调查发现，100%的民众支持本项目建设，所有民众对本项目厂址表示同意，同时希望企业招聘工人时能够优先考虑厂址附近的村民，带动周围村民的经济收入不断增加。企业在下一步工程建设实施阶段，将会对当地公众提出的合理化建议及要求认真采纳、落实。

## 9.6 环境保护措施

本工程在严格落实各项环保措施后不会恶化当地环境空气、水环境、声环境和生态环境质量，固废可得到妥善处置。严格落实环评报告规定的各项污染防治措施后，本项目在拟定工艺、产品、规模和所选厂址的建设条件下具有环境可行性。另外本工程总投资为1600万元，其中环保工程投资为400万元，占总投资的25%。

## 9.7 环境损益分析

该公司积极响应我省产业结构调整政策，采用较先进的设备和技术。项目通过采取严格的环境保护措施，节约了能源消耗、减少了污染物排放、降低了生产成本，促进了地方经济的发展，具有良好的社会效益。本项目市场前景良好、具有较好的赢利能力、清偿能力和抗风险能力，因此从经济上本项目是可行的。本项目实施过程中加强了对环保工程设施的投资力度，但是在建设和运行中仍不可避免会对周围群众的生产生活带来一定的影响，因此，企业在施工和运行阶段必须严格落实环评提出的各项环保措施。

综上所述，该项目具有较好的经济效益，对促进相关行业的可持续发展、增加居民收入、提供就业机会、增加地方财政收入等方面都具有重大的作用，该项目的社会效益、经济效益、环境效益三者是协调发展的。此外，应当注意在生产过程中加强设备的管理、职工培训、严格操作规程，保证生产设备和环保设施的正常运行，确保环境保护要求的工程措施得到实施。因此本项目建设能够实现社会、经济和环境三效益的和谐统一，从环境经济损益角度来看是可行的。

## 9.8 环境管理与监测计划

为了保护本项目所在区域环境，确保工程的各种不良环境影响得到有效控制和缓解，必须对本项目的全过程进行严格、科学的跟踪，并进行规范的环境管理与环境监控。本次评价针对项目特点及建设单位的性质，要求建设单位配套相应的环境管理部门，并制定了相应的环境管理要求和计划。

为了监督各项环保措施的落实，为环保措施的实施时间和实施方案提供依据，也为项目的评价提供依据，本次评价根据预测各个时期的主要环境影响及可能超标地段，制定了环境监测计划。

## 9.9 总结论

综合以上几方面的分析，评价认为山西胜友科技建材有限公司新建6万t/a硅酸钠产品建设项目符合国家产业政策要求，项目建设符合交城县经济技术开发区发展规划的要求、厂址选择可行，落实各项治理措施后各环境要素污染源可满足达标排放和总量控制的要求，严格落实各项环保措施后不会恶化当地环境空气、水环境、声环境和生态环境质量，固废可得到综合利用或妥善处置。严格落实环评报告规定的各项污染防治措施后，本项目在拟定工艺、产品、规模和所选厂址的建设条件下具有环境可行性。从环保角度出发，山西胜友科技建材有限公司新建6万t/a硅酸钠产品建设项目的建设是可行的。

# Text boxes

1

厂  长

生产副厂长（同时负责环保）

环保组长

污染治理与监测

（组员）

日常环保管理

（组长）