山西德莱奥化工有限公司

年产1000吨永固紫项目

环境影响报告书

（公示本）

二○一八年十一月

目  录

第一章  概述	1

1.1 项目提出的背景及特点	1

1.2 环境影响评价的工作过程	1

1.3 分析判定相关情况	3

1.4 关注的主要环境问题及环境影响	3

1.5 “三线一单”分析内容	4

1.6 环境影响评价主要结论	6

第二章  总则	7

2.1 编制依据	7

2.2 评价因子的识别与筛选	9

2.3 评价标准	10

2.4 评价工作等级及评价范围	14

2.5 环境功能区划	17

2.6 主要环境保护目标	18

第三章 建设项目概况及工程分析	21

3.1 工程概况	21

3.2 工程分析	33

3.3 工程产污环节分析	47

3.4 施工期污染物防治措施分析	48

3.5 运营期污染物防治措施分析	53

3.6 其他污染防治措施	62

3.7 污染物排放清单	63

第四章 环境现状调查及评价	65

4.1环境现状调查方法	65

4.2 自然环境现状调查及评价	65

4.3 环境保护目标调查	79

4.4 环境质量现状调查与评价	91

第五章 环境影响预测与评价	104

5.1 运营期大气污染物环境影响预测与评价	104

5.2 环境空气影响预测	106

5.3 运营期水环境影响预测与评价	109

5.4 声环境影响预测与评价	137

5.5 固废环境影响预测与评价	140

5.6 运营期生态环境影响预测与评价	142

5.7 环境风险预测与评价	144

第六章  环境保护措施及技术可行性论证	170

6.1 废气污染治理措施及技术论证	170

6.2 废水污染治理措施及技术论证	178

6.3 固废污染治理措施	185

6.4 噪声污染治理措施	189

6.5 厂区绿化措施	190

6.6 其他污染防治措施	190

6.7 环境保护措施汇总及环保投资估算	194

第七章 环境经济损益分析	196

7.1 项目经济指标概述	196

7.2 环保投资估算	196

7.3 环境经济损益分析	198

7.4 环境经济损益分析综合评述	201

第八章  环境管理与监测计划	203

8.1 环境管理	203

8.2 环境监测计划	208

8.3 环境管理与监测经费预算	209

8.4 环保措施汇总	210

第九章  环境影响评价结论	213

9.1 项目基本概况	213

9.2 评价区环境质量现状及评价	213

9.3 污染物排放情况分析	214

9.4 环境影响分析	216

9.5 公众参与	218

9.6 环境保护措施	218

9.7 环境损益分析	218

9.8 环境管理与监测计划	219

9.9 总结论	219

# 第一章  概述

## 1.1 项目提出的背景及特点

有机颜料工业的技术发展与其他工业一样，由于应用领域不断扩大，对有机颜料提出了更新、更高的要求，因此极大地促进了有机颜料技术向纵深发展。对其产品的要求可概括为：产品高性能化、有机颜料的剂型化以及生产流程的环保化。因此，不断增加高性能有机颜料品种，以满足应用领域对高性能产品的要求，将是有机颜料工业未来发展的趋势。

高性能有机颜料主要特征为大分子结构，该类产品合成工艺复杂、技术要求高。统计显示：2005年全球有机颜料总产量为210万t，其中高性能有机颜料产量为18万t，占8%；到 2010 年全球有机颜料总产量为230万t，其中高性能有机颜料产量为35万t，占产量的15.3%。由此可见，近几年世界有机颜料工业总产量没有太大增长，但高性能有机颜料产品产量、品种和规格则大幅度提高，2015年较2010年，高性能有机颜料产量增长超过94%。虽然高性能有机颜料产量占总产量的比例还不是很大，但由于高性能有机颜料生产所含的高技术而带来高性能，进而产生高附加值，因而其产值超过中档有机颜料，与占总产量一半的低档有机颜料产值相当。

永固紫是二恶嗪类的高性能有机颜料。具有突出的着色强度与光亮度及其优异的耐热、耐渗性和良好的耐光牢度，各项性能都很优良的特点，其使用面广泛，是多种涂料、塑料、有机玻璃、橡胶、纺织印花、溶剂量、水性墨、包装印刷等领域深受欢迎的品种，在胶印、凹印、柔版印刷上也都适用。

根据智研咨询发布的《2011-2015年中国永固紫RL市场行情动态与前景预测报告中》，提及永固紫RL用于涂料、油墨、橡胶和塑料的着色以及合成纤维的原液着色。具有很高的着色力，优异的耐热性，耐晒性和耐升华性。

为此背景下，山西德莱奥化工有限公司决定投资1.2亿万元在山西交城经济开发区内建设年产1000吨永固紫建设项目。

## 1.2 环境影响评价的工作过程

针对本项目主要环境影响因素，环境影响评价工作进行中首先在做好工程分析及环境质量现状调查的基础上，在大气环境影响分析、水环境影响分析、声环境影响分析、生态环境影响分析等部分结合项目工程和运营特点进行了较充分的分析及论述，并就影响分析结果提出切实可行及具体的环境影响减缓措施。

图1-1  建设项目环境影响评价工作程序示意图

## 1.3 分析判定相关情况

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求，本项目应进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定中的“十五、化学原料和化学制品制造业中的36、基本化学原料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；水处理剂制造”中的“涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造类”，规定为编制环境影响报告书，故确定本次评价级别为编制环境影响评价报告书。为此建设单位山西德莱奥化工有限公司于2018年5月15日正式委托山西清泽阳光环保科技有限公司承担本工程的环境影响评价。接受委托后，我公司立即组织评价人员赴现场进行实地踏勘，收集有关资料，对拟建工程所在区域的自然物理（质）环境、自然生物（态）环境进行了全面调查，根据工程特点和环境特征，进行了环境影响因素识别和评价因子的筛选，并根据评价技术导则、国家的法律法规要求及进行环境质量现状监测和调查结果开展了环评工作，完成了《山西德莱奥化工有限公司年产1000吨固紫项目环境影响报告书》的编制工作并顺利通过了吕梁市环境保护局组织的专家技术审查，现将修改后的报告书提交建设单位，由建设单位提交环境管理部门组织报批。

## 1.4 关注的主要环境问题及环境影响

山西德莱奥化工有限公司年产1000吨永固紫项目的建设和生产运行将不可避免地对环境，尤其是环境空气和地下水环境产生一定影响。本次评价将要通过详尽的工程分析和对项目所处区域自然环境状况进行详细调查的基础上，预测项目建设对环境产生的影响及其程度，并明确回答项目建设的环境可行性，主要表现在以下方面：

1、该项目建设是否符合国家和地方的产业政策；

2、是否符合当地的总体规划和工业发展的总体布局；

3、分析达标排放和总量控制目标的可实现性；

4、通过影响预测分析是否恶化了当地方环境质量；

5、分析工业场地的选址是否合理。

通过以上各方面分析，给出项目可行与否的结论性意见，为建设单位、设计单位和环境保护管理部门提供决策依据和管理依据。

根据环境影响因子的识别和评价因子的筛选结果，结合本工程主要污染特征为大气污染物的特点，确定本次评价以环境空气、地下水环境影响评价为重点，对声环境、生态环境、地表水环境和固废只做一般评价和分析。

## 1.5 “三线一单”分析内容

### 1.5.1 生态保护红线

本项目建设地点位于山西交城经济开发区内（义望村东北0.8km处），本项目周围无自然保护区、饮用水源地等生态保护目标；本项目不在城市居民区、商业区及其他环境敏感区内，另外本项目不在自然生态红线区。

### 1.5.2 环境质量底线

①本本次评价收集到了山西蓝标检测技术有限公司于2017年4月1日-4月7日连续7天对义望村、王明寨、中高白村三个监测点位的环境空气质量现状监测资料对评价区内的环境空气质量现状进行评价，引用的监测项目为TSP、PM10、SO2、NO2及非甲烷总烃、苯。另外建设单位委托山西蓝标检测技术有限公司对本项目的特征污染因子进行了环境空气质量现状补测，补充监测因子为HCl及氯苯、1，2-二溴乙烷。

根据监测数据可知：评价范围内TSP 日均浓度值范围在0.156-0.227mg/Nm3之间，最大浓度占标率为75.9%；PM10日均浓度值范围在0.090-0.145mg/Nm3之间，最大浓度占标率为96.7%；SO2日均浓度值范围在0.048-0.092mg/Nm3之间，最大浓度占标率为61.3%；NO2日均浓度值范围在0.025-0.073mg/Nm3之间，最大浓度占标率为91.3%；非甲烷总烃小时浓度值范围在0.20-1.07mg/Nm3之间，最大浓度占标率26.8%；HCl、苯、氯苯、1，2-二溴乙烷全部为未检出。

同时评价收集了交城县环境监测站2017年的例行监测数据全年统计资料：交城县PM10全年浓度值为142.6μg/Nm3，出现超标现象（标准值为70μg/Nm3）；PM2.5全年浓度值为76.87μg/Nm3，出现超标现象（标准值为35μg/Nm3）；SO2全年浓度值为123.75μg/Nm3，出现超标现象（标准值为60μg/Nm3）；NO2全年浓度值为34.31μg/Nm3，未出现超标现象。

根据全年例行监测统计数据可知，交城县例行监测数据中的PM10、PM2.5及SO2均出现超标现象。

根据环办[2014]30号文“关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知”：“排放二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机污染物的项目，必须落实相关污染物总量减排方案，上一年度环境空气质量相关污染物年平均浓度不达标的城市，应进行倍量削减替代”。根据例行监测数据可知，交城县例行监测数据中的PM10、PM2.5、SO2年均值均出现超标现象，本项目外排废气中的污染物可通过当地政府通过淘汰落后产能或环保提标改造进行倍量削减。

②本次评价收集到了山西英锐泽检测科技有限公司于2016年6月12日-14日对评价区地表水体（白石河）进行的环境质量现状监测数据。连续监测3天，每天采样1次，该次监测共设三个监测断面，分别为交城县三喜化工有限公司与白石河垂向处上游500m、交城县三喜化工有限公司与白石河垂向处下游500m处、交城县三喜化工有限公司与白石河垂向处下游1500m处。

根据评价结果可以看出，在三个断面的13项监测因子中，除铜、锌、硝酸盐、硫酸盐、石油类、镍监测数据达标外，其它监测因子均有不同程度的超标现象。其超标原因为白石河基本为当地一条纳污渠，接纳的废水有焦化、发电、洗煤企业的生产污水及周围村庄的生活污水，水质较差，导致白石河水质达不到标准要求。

③本次评价引用了《交城县德谦肥业有限公司年产15万吨硝基复合肥生产线项目》环境影响评价期间对1#夏家营、2#阳渠村、3#郭家寨、4#段村、5#王明寨的地下水环境质量现状监测数据，监测单位为太原华环生态环境监测服务有限公司，监测日期为2016年4月8日。引用监测数据可以代表本项目所在区域的地下水环境质量现状。根据监测结果可知： 5个监测井所监测的21项监测因子中，所有监测因子所测数据均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类水质标准的要求。

④建设新单位委托山西蓝标检测技术有限公司于2018年8月24日对本项目拟建厂区四周的厂界噪声进行了环境质量现状监测。

1#-4#测点昼间等效声级值范围在56.6-57.9dB（A）之间，各测点等效声级值均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类昼间标准：60dB（A）。

1#-4#测点夜间等效声级范围在47.9-48.9dB（A）之间，各测点等效声级值均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类夜间标准：50dB（A）。

### 1.5.3 资源利用上线

本项目运营过程中会消耗一定量的电、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，其新增量在区域可承受范围内，因此项目运行过程中资源能源消耗水平较低、污染控制措施有效，降低了能耗、物耗，减少了污染排放，因此本项目的建设符合资源利用上线的要求。

### 1.5.4 环境准入负面清单

本项目建设地点位于山西交城经济开发区内，根据《交城县生态功能区划》，本项目位于III1，夏家营工业园区与水土保持生态功能小区。

该区生态系统的保护措施与发展方向是：“三废”达标排放，加强环境污染综合治理；调整产业结构，发展循环经济、绿色经济；调整农业产业结构，提高土地利用率，发展生态农业，加速生态畜牧经济区建设；坚持生态优先的原则，加速水土保持治理，营造防风固沙林、“三北”防护林工程和农田防护林，提高植被覆盖率，保护并不断改善区内生态系统结构和功能，恢复和营造良好的山地生态系统。

本项目运营期进一步加强了污染治理措施要求，运营期大气污染物可做到达标排放，各类工艺冷凝水排入园区内污水处理厂进行处理，“三废”均可做到达标排放，加大了绿化措施要求，项目的建设符合交城县生态功能区划的规定。因此本项目不在功能区的负面清单内。

## 1.6 环境影响评价主要结论

本项目为化工类建设项目，在《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修正版）本项目属于鼓励类中的“高耐晒牢度、高耐气候牢度有机颜料的开发与生产”类项目，另外本项目于2018年2月11日在交城县发展和改革局以交发改备案[2018]11号文予以备案，本项目建设符合产业政策的要求。

本评价认为山西德莱奥化工有限公司年产1000吨永固紫项目符合国家产业政策要求，项目建设不违背交城县县城总体发展规划的要求、厂址选择可行，落实各环境要素污染源可满足达标排放和总量控制的要求，严格落实各项环保措施后不会恶化当地环境空气、地下水、地表水环境、声环境和生态环境质量，固废可得到妥善处置。严格落实环评报告规定的各项污染防治措施后，本项目在拟定工艺、产品、规模和所选厂址的建设条件下具有环境可行性。从环保角度出发，山西德莱奥化工有限公司年产1000吨永固紫项目的建设是可行的。

# 第二章  总则

## 2.1 编制依据

### 2.1.1 任务依据

1、山西德莱奥化工有限公司年产1000吨永固紫项目环境影响评价委托书，2018年5月15日；

2、交城县发展和改革局企业投资项目备案证备案证，交发改备案[2018]11号，2018年2月11日。

### 2.1.2 法律、法规依据

1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

2、《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年修订；

3、《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日；

4、《中华人民共和国水污染防治法》，2008年2月28日；

5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015年4月24日；

6、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日；

7、《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日；

8、《中华人民共和国节约能源法》，2007年10月28日；

9、《中华人民共和国水土保持法实施条例》国务院令第120号，1993年8月1日；

10、《中华人民共和国土地管理法》，1998年1月1日，2004年8月28日第二次修订；

11、《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的规定》，国务院国法[2005]39号文，2005年12月14日；

12、《关于进一步加强生态保护工作的意见》，环发[2007]37号文；

13、《建设项目环境保护管理条例》（2016年修订版），2016年4月；

14、《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2017年6月29日；

15、国家发改委第21号令《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正），2013年2月16日；

16、环境保护部令部令第32号《突发环境事件调查处理办法》，2014年12月19日；

17、国务院关于印发《大气污染防治行动计划的通知》，国发[2013]37号，2013年9月10日；

18、国务院关于印发《水污染行动防治计划的通知》，国发[2015]17号，2015年2月；

19、国务院关于印发《土壤污染行动防治计划的通知》，国发[2016]31号，2016年5月；

20、《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》环办〔2014〕30号，2014年3月25日；

21、晋政办发[2018]52号关于印发《山西省大气污染防治2018年行动计划的通知》，山西省人民政府办公厅，2018年6月21日；

22、晋政办发[2018]55号关于印发《山西省水污染防治2018年行动计划的通知》，山西省人民政府办公厅，2018年6月21日；

23、晋政办发[2018]53号关于印发《山西省土壤污染防治2018年行动计划的通知》，山西省人民政府办公厅，2017年6月21日；

24、国发[2018]22号关于印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，国务院，2018年6月27日；

25、晋政发[2018]30号关于印发《山西省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，山西省人民政府办公厅，2018年7月29日；

26、山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015年本）》的通知，晋环发[2015]64号文，2015年5月15日；

27、《山西省环境保护条例》，山西省人民代表大会常务委员会，2017年3月1日；

28、《国家危险废物名录》（环境保护部、国家发展和改革委员会令第39号），2016年6月14日发布，2016年8月1日；

29、山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》，晋环发[2015]25号文，2015年3月19日；

30、晋环发[2013]100号“山西省环境保护厅关于印发《山西省环境保护厅环境影响评价文件审查审批程序》（试行）的通知”，2013年12月3日；

31、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号），2012年7月3日；

32、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号），2012年8月7日；

33、《关于印发《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的通知》（环办[2014]34号），2014年4月3日；

34、晋环发[2014]156号“关于进一步下放建设项目环境影响评价文件审批权限的通知”，2014年10月17日。

### 2.1.3 技术依据

1、《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

2、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）；

3、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

4、《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

5、《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

6、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

7、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）。

### 2.1.4 参考资料

1、环境影响评价技术原则与方法（北京大学出版社）；

2、建设项目环境影响评价（史宝忠，中国环境科学出版社）；

## 2.2 评价因子的识别与筛选

### 2.2.1 环境影响评价因子

本次工程的施工和运行将会对周围自然环境和人群生活质量产生一定的影响，只是不同时段影响程度和性质不同。从排污特征可看出，生产运营期对环境的影响最大。

本项目对环境空气、土壤环境、敏感因素的主要影响因子为工艺废气对环境要素所受的影响密切相关；项目对声环境的主要影响因子为各类生产设备、风机、水泵等产生的噪声；项目所有生产环节均是生活质量的影响因子；项目对地下水的影响因子主要是各类生产废水，是一种潜在的影响；本项目正常情况下各类工艺冷凝水排入园区内污水处理厂，对当地地表水影响较小；本项目对社会经济环境几乎没有负面影响。

### 2.2.2 环境影响评价因子的筛选

根据本项目对环境的影响特征，经筛选确定出主要现状评价因子、预测因子如下：

1、环境空气

现状评价因子：TSP、PMl0、SO2、NO2、HCl、苯、氯苯、溴乙烷、非甲烷总烃；

预测因子： TSP、PSO2、NO2、HCl、苯、氯苯、邻二氯苯、溴乙烷。

2、地表水

现状评价因子：pH、CODcr、BOD5、NH3-N、总氮、石油类、铜、锌、氟化物、硝酸盐、硫酸盐、镍、锰共13项。

预测因子：对厂区工艺废水排入园区污水处理厂的保证性进行分析。

3、地下水

现状评价因子：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、铜、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数共21项以及8大离子。

预测因子：COD。

4、噪声

现状和预测因子为厂界噪声的等效声压级。

5、固体废物

重点是副产品（危险废物）、危险废物及生活垃圾等的处置及危害的分析。

6、生态环境

重点是生产过程排污对土壤、植物、动物、人群的影响分析，并对施工期对地表植被、水土流失的影响进行分析。

## 2.3 评价标准

### 2.3.1 环境质量标准

（1）环境空气：根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的规定：城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区为二类功能区，因此本项目属于环境空气质量功能区划中规定的二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体标准值见表2-1；HCl及苯参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）（居住区大气中有害物质最高容许浓度）中的相关标准值，具体详见表2-2；氯苯类参照执行《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》，详见表2-3；溴乙烷引用美国EPA工业环境实验室推荐的AMEG（周围环境目标值）计算公式：

AMEG=0.107×LD50/1000

logMAC短=0.54+1.16logMAC长

式中：LD50—大鼠经口给毒的半数致死剂量，mg/kg ，本项目溴乙烷LD50：1350mg/kg(大鼠经口)；

AMEG—空气环境目标值（相当于日均最高容许浓度），mg/m3。

MAC短—居民区大气中有害物质的一次最高容许浓度，mg/m3。

MAC长的取值此处与AMEG相等，具体标准值详见表2-4。

表2-1   《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准  单位：μg/m3

| 污染物 | 时段 | 二级标准限值 |
| --- | --- | --- |
| TSP | 年平均 | 200 |
|  | 24小时平均 | 300 |
| PM10 | 年平均 | 70 |
|  | 24小时平均 | 150 |
| SO2 | 年平均 | 60 |
|  | 24小时平均 | 150 |
|  | 1小时平均 | 500 |
| NO2 | 年平均 | 40 |
|  | 24小时平均 | 80 |
|  | 1小时平均 | 200 |

表2-2  《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）  单位：mg/m3

| 污染物名称 | 日均值 | 一次值 |
| --- | --- | --- |
| 氯化氢 | 0.015 | 0.05 |
| 苯 | 0.80 | 0.40 |

表2-3  前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度  单位：mg/m3

| 污染物名称 | 日均值 | 一次值 |
| --- | --- | --- |
| 氯苯类 | 0.1 | 0.1 |

表2-4  美国EPA推荐公式（溴乙烷）    单位：mg/m3

| 污染物名称 | 日均值 | 一次值 |
| --- | --- | --- |
| 溴乙烷 | 0.14 | 0.35 |

（2）地表水：本项目涉及地表水体为磁窑河（坡底-入汾河）。根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），磁窑河在坡底-入汾河水环境功能为农业用水保护，水质指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类水质要求，具体取值见表2-5。

表2-5  《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类  单位：mg/L，pH无量纲

| 污染物 | pH | COD | BOD5 | NH3-N | 石油类 | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6-9 | 40 | 10 | 2 | 1.0 | 0.20 |
| 污染物 | 铜 | 锌 | 硫酸盐 | 镍 | 锰 | 氰化物 |
| 标准值 | 1.0 | 2.0 | 250 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |

（3）地下水：本区域居民饮用水为地下水，地下水保护目标以人体健康基准值为依据，地下水执行《地下水质量标准》（GB14848-2017）中III类标准，详见表2-6。

表2-6  《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准  单位：mg/L，pH无量纲

| pH | 总硬度 | 溶解性 总固体 | 氨氮 | 硝酸 盐氮 | 亚硝酸盐氮 | 耗氧量 | 氟化物 | 砷 | 汞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5-8.5 | 450 | 1000 | 0.5 | 20 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.01 | 0.001 |
| 镉 | 六价铬 | 铁 | 铅 | 锰 | 氯化物 | 硫酸盐 | 挥发酚 | 氰化物 | 菌落 总数 | 总大肠菌群 |
| 0.005 | 0.05 | 0.3 | 0.01 | 0.1 | 250 | 250 | 0.002 | 0.05 | 100 | 3.0个/L |

（4）环境噪声：本项目区域环境噪声质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体标准值详见表2-7。

表2-7  《声环境质量标准》（GB3096-2008）  单位：dB（A）

| 类 别 | 昼 夜 | 夜 间 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 | 厂界四周 |

### 2.3.2 污染物排放标准

1、废气：本项目燃气导热油炉燃烧焦炉煤气废气中排放的污染物参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建燃气锅炉标准中的特别排放限值，具体标准值详见表2-8；生产过程中排放的HCl、苯、氯苯类执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，具体取值见表2-9；溴乙烷最高允许排放浓度按美国EPA工业环境实验室推荐的多介质环境目标值中排放环境目标值（DMEG）进行计算，即： D=45LD50/1000

式中：D—最高允许排放浓度。

LD50—大鼠经口给毒的半数致死剂量，mg/kg。溴乙烷LD50：1350mg/kg(大鼠经口)。

允许排放速率根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）进行估算，计算公式如下：

Q=CmRKe

式中：Q—排气筒允许排放速率，kg/h；

Cm—质量标准一次浓度限值；

R—排放系数，取R为6；

Ke—地区性经济系数，取0.85。

本项目废气中排放的溴乙烷执行的排放标准详见表2-10。

表2-8  《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建燃气锅炉标准特别排放限值

| 烟尘（mg/m3） | SO2（mg/m3） | NOX（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 20 | 50 | 150 |

表2-9  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准

| 污染物 | 排放浓度限值（mg/m3） | 排放高度 (m) |
| --- | --- | --- |
|  | 最高允许排放浓度 | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| 氯化氢 | 100 | 0.20 | 15 |
| 苯 | 12 | 0.40 |  |
| 氯苯类 | 60 | 0.40 |  |

表2-10  本项目排放的污染物溴乙烷排放标准一览表（GB/T13201-91及EPA）

| 污染物 | 排放浓度限值（mg/m3） | 排放高度 (m) |
| --- | --- | --- |
|  | 最高允许排放浓度 | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| 溴乙烷 | 61 | 0.35 | 15 |

2、废水：本项目运营期产生的工艺废水经收集后通过污水管网排至园区内污水处理站进行处理；生活污水排入厂区内旱厕，厂区旱厕定期进行清掏。

由于本项目所在园区污水管网尚未建成投运，故过渡期本项目运营期产生的工艺废水由罐车运至园区内污水处理厂进行处理；待园区污水管网建成完善后，本项目处理后的废水通过园区污水管网排入园区污水处理厂。具体标准值详见表2-11。

表2-11  《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）A级标准  单位：mg/L，pH无量纲

| 污染物 | pH | COD | BOD5 | SS | 动植油 | 氨氮 | 硫化物 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5-9.5 | 500 | 350 | 400 | 100 | 45 | 1 | 8 |

3、噪声：本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）噪声排放限值，详见表2-12；本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值详见表2-13。

表2-12  《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）  单位：dB（A）

| 时段 | 昼间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 噪声限值 | 70 | 55 |

表2-13  《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）  单位： dB(A)

| 类 别 | 昼 夜 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 |

4、固废：固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及标准修改单（[2013]第36号）中的有关规定；危险废物分类按照《国家危险废物名录》（环境保护部、国家发展和改革委员会令第39号），2016年8月1日实施；临时储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单（[2013]第36号）中的有关规定。

## 2.4 评价工作等级及评价范围

### 2.4.1 评价工作等级

2.4.1.1 环境空气

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中的规定，环境空气评价等级采用估算模式计算本项目主要大气污染源的烟（粉）尘、SO2、NOx、有机废气、HCl等的最大地面浓度占标率Pi和地面浓度达到标准值10%时所对应的最远距离D10%，并根据计算结果判断评价等级。

计算公式如下：

Pi=Ci/C0i×100%

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，TSP 900μg/m3、SO2500μg/m3、NOx250μg/m3、HCl50μg/m3、苯400μg/m3、氯苯类100μg/m3、溴乙烷350μg/m3。

计算结果和评价等级判断见表2-14。由表2-14可见，根据评价导则中评价工作等级划分规定，分别对烟气排放的颗粒物、SO2及NOx、有机废气等污染源和污染物计算的最大地面浓度，由此确定环境空气评价等级为三级。

表2-14  估算模式计算结果及环境空气评价等级判定一览表

| 污染源 | 污染因子 | 最大落地浓度(ug/m3) | 最大浓度落地点(m) | 评价 标准(ug/m3) | 占标率(%) | D10% (m) | 推荐评价等级 | 推荐评价范围(km2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 缩合闭环反应 | HCl | 2.28 | 281 | 50 | 4.56 | 0.00 | 三 | 5.00×5.00 |
|  | 邻二氯苯 | 5.08 | 205 | 100 | 5.08 | 0.00 | 三 | 5.00×5.00 |
| 放空管废气 | 溴乙烷 | 11.26 | 975.0 | 350.00 | 3.22 | 0.00 | 三 | 5.00×5.00 |
|  | 苯 | 2.69 | 975.0 | 100.00 | 2.69 | 0.00 | 三 | 5.00×5.00 |
|  | 氯苯 | 5.71 | 975.0 | 100.00 | 5.71 | 0.00 | 三 | 5.00×5.00 |
|  | 邻二氯苯 | 8.57 | 975.0 | 100.00 | 8.57 | 0.00 | 三 | 5.00×5.00 |
| 导热油炉烟气 | TSP | 8.00 | 205.0 | 900.00 | 0.89 | 0.00 | 三 | 5.00×5.00 |
|  | SO2 | 4.80 | 205.0 | 500.00 | 0.96 | 0.00 | 三 | 5.00×5.00 |
|  | NO2 | 13.76 | 205.0 | 250.00 | 5.50 | 0.00 | 三 | 5.00×5.00 |
| 所有污染源 | 所有污染物 | 13.76 | 205.0 | --- | 8.57 | 0.00 | 三 | 5.00×5.00 |

2.4.1.2 地表水

根据《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ2.3-93）的规定，对地表水评价等级划分是依据建设项目的污水水质的复杂程度、污水的排放量及收纳水体的实际环境功能特征而划分的。

本项目运营期产生的工艺废水经收集后通过污水管网送至园区内污水处理厂进行处理处理。根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ2.3/T-93）总则中的规定，低于三级的建设项目只需简要说明所排放的污染物类型和数量、给排水状况、排水去向等，并进行简单的环境影响分析即可。

2.4.1.3 地下水

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，确定本项目的环境影响评价等级。建设项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级。地下水环境敏感程度分级及评价分级判定指标及结果见表2-15、表2-16。

表2-15  地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地，特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”系指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

表2-16  地下水评价工作等级划分一览表

| 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

本项目为Ⅰ类建设项目，项目评价范围内分布的分散式饮用水源井目前均已弃用，环境敏感程度为不敏感，根据表2-16，本项目环境影响评价等级为二级。

2.1.1.4 生态环境

本项目占地面积为0.012km2，小于2km2，且本项目所处区域为一般区域。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），确定本项目生态影响评价等级为三级。

2.4.1.5 声环境

根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ/T2.4-2009) 中噪声环境影响评价工作等级划分基本原则规定，本项目厂址所在区域属于2 类功能区，噪声评价等级确定为三级。

2.4.1.6 固废

本评价仅从管理、储存和收集方面进行环境影响分析。

### 2.4.2 评价工作范围

2.4.2.1 环境空气评价范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）对不同评价级别的工作深度要求，结合本次工程大气污染排放特征，该地区主导风向、厂址周围关心点分布以及该地区地形地貌，确定本次环境空气影响评价范围以厂区内熔炼炉排气筒为中心，向南北各延伸2.5km，南北长5km；向东西各延伸约2.5km，东西宽5km，评价区共25km2。

2.4.2.2 地下水评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），结合本项目周边的区域地质条件、水文地质条件、地形地貌特征和地下水保护目标等，确定本项目地下水评价范围为：北至夏家营、南至郭家寨、东至段村、西至阳渠村，调查评价区面积约24km2。

2.4.2.3 声环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中有关声环境评价范围的规定，一级评价一般以建设项目边界向外200m为评价范围；二级、三级评价范围可根据建设项目所在区域和相邻区域的声环境功能区类别及敏感目标等实际情况适当缩小。

本项目声环境评价等级为二级，因此确定声环境评价范围为工业场地边界向外扩展200m。

2.4.2.4 生态环境

原则上以项目用地范围为界。根据土壤可能受影响的途径，环境现状评价范围为厂界外500m范围内，影响评价范围为厂界外四周500m的范围。

## 2.5 环境功能区划

### 2.5.1 环境空气

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中有关环境空气质量功能分类规定：“城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区为二类功能区”，结合本项目的具体情况，本项目厂址所在地位属于环境空气质量功能区中的二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

### 2.5.2 地表水环境

本项目区域相关地表水体为磁窑河（坡底-入汾河）。根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），磁窑河在坡底-入汾河水环境功能为农业用水保护，水质指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类水质要求。

### 2.5.3 地下水环境

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中地下水质量分类“以人体健康基准值为依据”的要求，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水的地下水为Ⅲ类水质，所以本项目区域地下水执行Ⅲ类水质标准。

### 2.5.4 声环境

根据声环境质量功能区划，本项目所在区域属于2类区，故执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

## 2.6 主要环境保护目标

本项目评价区内无名胜古迹、自然保护区等敏感保护目标，结合评价区环境特征和工程污染特征，确定本评价主要保护目标为该区域内的村庄、地下水、农田与地表植被等，评价区内的保护对象见表2-17和图2-1。各保护目标的保护级别与评价标准相一致。

表2-17  本项目环境保护对象一览表

| 序号 | 涉及环 境要素 | 环境保 护目标 | 相对厂址位置 | 保护对象与项目的关系 | 保护目标功能区划情况 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 方位 | 距离（km） |  |  |  |
| 1 | 环境 空气 | 夏家营 | N | 0.70 | 距离厂 址较近 | 二类功能区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1和表2中二级浓度限值 |
|  |  | 西高白 | NE | 1.05 |  |  |  |
|  |  | 中高白 | NE | 2.12 |  |  |  |
|  |  | 王村 | NW | 2.22 |  |  |  |
|  |  | 覃村 | NW | 1.73 |  |  |  |
|  |  | 义望 | SW | 0.80 |  |  |  |
|  |  | 王明寨 | SE | 2.20 |  |  |  |
|  |  | 奈林村 | NW | 1.80 |  |  |  |
|  |  | 阳渠村 | SW | 2.20 |  |  |  |
| 2 | 声环境 | 区域环境 | --- | --- | --- | 混杂区 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008） 表1中2类标准 |
| 3 | 地表水 环境 | 磁窑河 | W | 3.20 | 距离厂 址较近 | Ⅴ类 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） 表1中Ⅴ类标准 |
|  |  | 白石河 | NE | 1.40 |  |  |  |
| 4 | 生态 环境 | 评价区范围耕地与动植物 | 评价区范围内 | 项目运营导致的污染物排放会对其产生影响 | 未有明确的环境功能区划 | 在严格控制项目生态影响的前提下，加强绿化，促进区域生态环境的改善 |

表2-17（续）  本项目地下水环境保护对象一览表

| 位置 | 井深（m） | 水位埋深 | 取水地层 | 与项目场地关系 | 用途 | 环境保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 义望村1#浅井 | 20 | 4.5 | Q4 | 场地侧下游 | 未使用 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） 中Ⅲ类标准 |
| 义望村2#浅井 | 24 | 4 | Q4 | 场地侧下游 | 未使用 |  |
| 义望村3#浅井 | 60 | 5.5 | Q3 | 场地侧下游 | 废弃 |  |
| 覃村南1#浅井 | 50 | 15 | Q3 | 场地侧上游 | 废弃 |  |
| 阳渠村水井 | 240 | 60 | Q1+2 | 场地下游 | 灌溉 |  |
| 义望村水井 | 120 | 90 | Q1+2 | 场地侧下游 | 灌溉 |  |
| 郭家寨村水井 | 150 | 80 | Q1+2 | 场地侧下游 | 废弃 |  |
| 段村水井 | 180 | 75 | Q1+2 | 场地侧下游 | 废弃 |  |
| 王明寨村水井 | 420 | 79 | Q1+2 | 场地侧下游 | 废弃 |  |
| 覃村西南水井 | 150 | 75 | Q1+2 | 场地侧上游 | 废弃 |  |
| 夏家营村水井 | 300 | 87 | Q1+2 | 场地侧上游 | 灌溉 |  |

# 第三章 建设项目概况及工程分析

## 3.1 工程概况

### 3.1.1 项目名称、建设性质与建设地点

1、项目名称：山西德莱奥化工有限公司年产1000吨永固紫项目

2、建设地点：山西交城经济开发区内

3、建设性质：新建

本项目具体地理位置见图3-1，四邻关系图见图3-2。

### 3.1.2 建设项目规模与产品方案

1、建设规模：年产永固紫1000吨（副产品溴化钠416.06t/a、类树脂焦油79.3t/a）。

2、主要产品方案：永固紫是分散性极好的稳定性二恶嗪类高级有机颜料，其色彩鲜艳、着色力高、抗迁移性强，并且耐晒、耐酸、耐碱、耐热性能优异，应用领域极其广泛：能应用于油漆、油墨、塑料、合成及天然橡胶，适用于PE、TPP、PE粘胶纤维的原浆着色，应用于纺织品涂料印花等。

永固紫主要理化特性如下：

染料索引号：C.I.PV-23#（C.I 颜料紫23）

分子式：C34H22Cl2N4O2

分子量：589.28

结构式：

产品质量指标：

本项目产品永固紫质量指标如表3-1所示。

副产品类树脂焦油主要用于生产道路铺设油和防水材料等（企业标准Q/320623 NKE，04-2013)；副产品溴化钠主要用作于有机合成化工行业标准《工业溴化钠》（HG/T3809-2006）。

本项目副产品树脂焦油及溴化钠产品质量指标详见表3-2、表3-3。

表3-1  本项目产品永固紫质量指标一览表

| 指标名称 | 指标 | 指标名称 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 深紫色块状 | 耐晒性（级） | 7-8 |
| 色光与标准品比较 | 近似-微似 | 耐热性（℃ ≥） | 200 |
| 着色率为标准品 | 95%-105% | 耐水性（级） | 5 |
| 吸油量 | 33-43% | 耐油性（级） | 5 |
| 105挥发物（%） | ≤1.5 | 耐酸性（级） | 5 |
| 水溶物（%） | ≤1.5 | 耐碱性（级） | 5 |
| 筛余物 | 80目/时 | 耐溶剂（二甲苯）（级） | 3 |
| pH值 | 6.5-7.5 | 耐乙醇（级） | 4 |

表3-2  本项目副产品工业溴化钠规格指标一览表（HG/T 3809-2006）

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
|  | 优等品 | 一等品 |
| 主含量（以NaBr计）质量分数，% ≥ | 99.0 | 98.5 |
| 水分，% ≤ | 0.3 | 0.5 |
| 氯化物（以Cl计）质量分数，% ≤ | 0.1 | 0.5 |
| 硫酸盐（以SO4计）质量分数，% ≤ | 0.01 | 0.02 |
| 溴酸盐（以BrO3计）质量分数，% ≤ | 0.003 | 0.005 |
| 碘化物（以I计）质量分数，% ≤ | 0.006 | 0.01 |
| 重金属（以Pb计）质量分数，% ≤ | 0.0004 | 0.0005 |
| 铁（Fe）质量分数，% ≤ | 0.0004 | 0.0005 |
| pH值（50g/L溶液） | 5.5-7.5 | 5.0-8.0 |

表3-3  本项目副产类树脂焦油规格指标一览表（Q/320623 NKE，04-2013)）

| 指标名称 | 指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 褐色至黑色油状液体 |
| 液状焦油含量，% ≥ | 75.0 |
| 水分，% ≤ | 10.0 |
| 高沸点物质，% ≤ | 15.0 |

### 3.1.3 建设内容

本项目建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程，主要建设内容见表3-4。

### 3.1.4 总平面布置

本项目主要分为生产区和办公生活区，生产区与办公生活区分开设置。

本项目占地面积12000m2，永固紫生产车间位于厂区最北侧，由北向南依次为永固紫生产车间、原料储存库及办公业务区等。

本项目具体平面布置情况详见图3-3。

### 3.1.5 职工人数和工作制度

本项目建成后劳动定员40人，包括生产人员36人，管理人员及技术人员4人。

生产岗位均设计为三班工作制，每班8h，年工作300d。

### 3.1.6 投资及资金来源

本项目总投资为12000万元，全部由建设单位自筹解决。

### 3.1.7 主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标见表3-5。

表3-5  本项目主要技术经济指标一览表

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主要产品方案及生产规模 |
| 1 | 永固紫 | t/a | 1000 |  |
| 二、主要原辅材料消耗 |
| 2 | 咔唑 | t/a | 680 | 98%，袋装 |
| 3 | 氢氧化钠 | t/a | 170 | 96%，袋装 |
| 4 | 纯苯 | t/a | 5.0 | 桶装 |
| 5 | 硝酸 | t/a | 235.4 | 98%槽车运输 |
| 6 | 氢气 | t/a | 26 | 99.9%，瓶装 |
| 7 | 邻二氯苯 | t/a | 56 | 99.5%，桶装 |
| 8 | 四氯苯醌 | t/a | 409 | 99.5%，袋装 |
| 9 | 苯磺酰氯 | t/a | 293.7 | 99.5%，桶装 |
| 10 | 三乙胺 | t/a | 336.6 | 99%，桶装 |
| 三、工作制度及劳动定员 |
| 11 | 全员人数 | 人 | 40 |  |
| 12 | 其中：生产人数 | 人 | 36 |  |
| 13 | 管理人员 | 人 | 4 |  |
| 四、公用工程消耗 |
| 14 | 电 | 万kwh/a | 200 |  |
| 15 | 水 | 万m3/a | 4.984 |  |
| 16 | 饱和蒸汽 | t/a | 260 |  |
| 17 | 焦炉煤气 | m3/a | 400万 |  |
| 五、财务分析 |
| 18 | 总投资 | 万元 | 12000 |  |
| 19 | 环保投资 | 万元 | 1200 |  |
| 20 | 年销售收入 | 万元/年 | 31000 |  |
| 21 | 年所得税 | 万元/年 | 1500 |  |
| 22 | 年平均利润总额 | 万元/年 | 3453 |  |
| 23 | 投资回收期 | 年 | 4.5 |  |

表3-4  本项目主要建设内容一览表

| 工程类别 | 工程内容 |
| --- | --- |
| 主体 工程 | 永固紫生产车间 | 一层钢结构，建筑面积800m2，该车间内主要布置烷基化反应设备（包括反应釜、计量槽、烷基化冷凝器、回收槽等）、溴化钠回收设备（包括溴化钠回收冷却釜、抽滤桶、中间槽等）、硝化工序设备（包括硝酸配置釜、各类计量槽、硝化反应釜等）、加氢还原工序设备（包括高压釜、氮气装置、中转釜、高位槽、抽滤桶、氯苯槽等）、缩合反应工序设备（包括缩合反应釜、冷凝器、高位槽、接受槽、缓冲罐等设备）及闭环工序设备（闭环反应釜、邻二氯苯接受釜、真空泵、抽滤桶、离心机、烘箱等）。 |
| 辅助 工程 | 办公业务区 | 一层砖混结构，建筑面积共900m2，主要布置会议室、业务室、财务室等。 |
| 储运 系统 | 原料储存间 | 全封闭钢结构，建筑面积250m2，用于存放生产原料袋装咔唑、袋装四氯苯醌、桶装氯苯、桶装苯磺酰氯以及罐装氢氧化钠、硝酸等；该库房内地面进行防渗硬化处理。 |
|  | 成品储存间 | 功能区占地面积200m2，地面防渗硬化处理，用于存放成品永固紫。 |
| 公用 工程 | 供电 | 本项目电源引自当地供电站10KV专线，生产区设置一台1000KVA变压器进行供电。 |
|  | 供水 | 本项目用水由交城经济开发区给水管网供应，目前管网已通。 |
|  | 供气 | 本项目生产上所需焦炉煤气由华鑫覃村煤气供应站提供，目前管网已通。 |
|  | 供汽 | 山西省交城红星化工有限公司供给。 |
|  | 排水 | 本项目生产废水经收集通过污水管网排至交城经济开发区污水处理厂；净排水排入厂区周围的雨水退水渠；生活污水排入厂区内旱厕，厂区内旱厕定期进行清掏。 |
|  | 供热 | 本项目生产工程中所需饱和蒸汽由交城经济开发区内的蒸汽管道提供；生产上闭环工序加热为导热油加热，采用一台YLL-1800（180万大卡）A燃气导热油炉；办公区冬季采暖使用分体式空调。 |
|  | 制冷 | 本项目生产上夹套水等冷却系统由冷冻机组提供，办公区夏季制冷采用分体式空调。 |
| 环保工程 | 导热油炉废气 | 本项目导热油炉采用清洁的除尘脱硫后的焦炉煤气作为燃料，导热油炉废气排气筒高度为15m。 |
|  | 各类放空管废气 | 采用专用的管道引至一套二级吸收塔+二级活性炭吸附装置进行处理，废气中污染物的去除效率为85%，排气筒高度为15m，系统风量40000m3/h。 |
|  | 缩合、闭环反应 工艺废气 | 采用“二级降膜吸收塔+两级填料塔吸收+一级碱液喷淋吸收塔”的措施先吸收氯化氢，处理后的废气再引至一套二级吸收塔+二级活性炭吸附装置进行邻二氯苯吸附处理，处理措施对氯化氢的综合净化效率为99.5%、对邻二氯苯的去除效率为85%，排气筒高度为15m，系统风量5000m3/h。 |
|  | 工艺废水 | 本项目运营期产生的工艺废水经收集通过污水管网排至交城经济开发区污水处理厂。 |
|  | 生活污水 | 生活污水排入厂区内旱厕，厂区内旱厕定期进行清掏。 |
|  | 初期雨水 | 厂区内设置一座560m3的防渗水泥结构事故水池，用于收集厂区内的雨水及事故废水。 |
|  | 副产品 | 在厂区内危险废物暂存间（建筑面积为200m2）暂存后按危险废物由有资质的单位进行收集处置。 |
|  | 除尘灰 | 收集后作为产品永固紫进行外售。 |
|  | 生活垃圾 | 厂内集中收集后运至环卫部门指定的地点进行处理。 |
|  | 危险废物 | 在厂区内危险废物暂存间（建筑面积为200m2）暂存后最后由有资质的单位进行收集处置。 |
|  | 绿化及硬化防渗 | 厂区内绿化面积为1200m2，厂区内按照相关规范进行严格的硬化及防渗处理。 |

| 氢氧化钠 | NaOH | 82001 | 分子量17.03；白色不透明固体，易潮解；熔点318.4℃，沸点1390℃；蒸汽压0.13kPa(739℃)；相对密度(水=1) 2.12；易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 | 不燃 | LD5040mg/kg （小鼠腹腔） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 溴乙烷 | C2H5Br | 61564 | 分子量108.98；无色易挥发液体；熔点-119℃，沸点：38.4℃；蒸汽压53.32kPa/21℃；相对密度(水=1)1.45；相对密度(空气=1)3.67，不溶于水，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。 | 闪点：-23℃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 | 急性毒性：LD501350mg/kg(大鼠经口) |
| 氯苯 | C6H5Cl | 33546 | 分子量112.56；无色透明液体，具有不愉快的苦杏仁味；熔点-45.2℃，沸点：132.2℃；蒸汽压1.33kPa/20℃；相对密度(水=1) 1.10；相对密度(空气=1)3.9，不溶于水，溶于乙醇、乙醚、氯仿、二硫化碳、苯等多数有机溶剂。 | 闪点：28℃，易燃，遇明火、高热或氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。 | 急性毒性：LD502290mg/kg (大鼠经口) |
| 硝酸 | HNO3 | 81002 | 分子量63.01，纯品为无色透明发烟液体，有酸味，蒸汽压4.4kPa(20℃)，熔点：-42℃/无水，沸点：86℃/无水，相对密度(水=1)1.30；相对密度(空气=1) 1.50(无水)；相对密度(空气=1)2.17，与水混溶。 | 不燃 | 毒性：属高毒类。 |
| 邻二氯苯 | C6H4Cl2 | 61657 | 分子量147，无色易挥发的重质液体，有芳香气味，蒸汽压2.40kPa/86℃，熔点：-17.5℃ 沸点：180.4℃，相对密度(水=1)1.30；相对密度(空气=1)5.05，不溶于水，溶于醇、醚等多数有机溶剂。 | 闪点：65℃；遇明火、高热可燃。 | 急性毒性：LD50500mg/kg(大鼠经口) |
| 四氯苯醌 | C6Cl4O2 | - | 分子量245.88，金黄色叶状结晶，熔点：289℃，密度：1.97g/cm3；不溶于水，溶于醚、微溶于醇。 | 闪点：111.7℃；不易燃 | 无资料 |
| 苯磺酰氯 | C6H5ClO2S | 81126 | 分子量176.62，无色透明油状液体，蒸汽压1.33kPa/120℃，熔点：14.5℃，沸点：251℃/分解，相对密度(水=1)1.38，不溶于水，溶于乙醚，易溶于乙醇、苯。 | 闪点：>110℃，遇明火、高热可燃。 | 急性毒性：LD501960mg/kg(大鼠经口) |
| 苯 | C₆H₆ |  | 分子量78.11，有香味的无色液体，蒸汽压1.33kPa/120℃，熔点：5.5℃，沸点：81℃/，相对密度(水=1)0.88，不溶于水。 | 易燃。低毒，有致癌可能性。密度比水小。 | 半数致死量(大鼠，经口) 3800mg/kg。 |

### 3.2.4 生产平衡分析

物料平衡分析

本项目运营期物料平衡表见表3-9，物料平衡图见图3-6。

表3-9  本项目运营期物料平衡一览表

| 物料名称 | 投入 （t/a） | 产出（t/a） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 副产品 | 产品 | 废气 | 废水 | 固废 |
| 98%咔唑 | 680 | 溴化钠416.06 类树脂焦油（焦油状物）79.3 | 永固紫1000 | 溴乙烷：21.3 氯苯：10.8 邻二氯苯：56 氯化氢：60.7 苯：5 氢气：4.8 硝酸气：0.2 水气：136.4 挥发性杂质：4.5 | 工艺蒸馏水 W1：69.9 W2：65 W3：127.4 W4：120 | 蒸馏 残渣757.2 |
| 氢氧化钠 | 170 |  |  |  |  |  |
| 苯 | 5.0 |  |  |  |  |  |
| 98%溴乙烷 | 452 |  |  |  |  |  |
| 98%氯苯 | 10.8 |  |  |  |  |  |
| 98%硝酸 | 235.4 |  |  |  |  |  |
| 99.9%氢气 | 26 |  |  |  |  |  |
| 99.5%邻二氯苯 | 56 |  |  |  |  |  |
| 99.5%四氯苯醌 | 409 |  |  |  |  |  |
| 99.5%苯磺酰氯 | 293.7 |  |  |  |  |  |
| 99%三乙胺 | 336.6 |  |  |  |  |  |
| 水 | 260 |  |  |  |  |  |
| 催化剂 | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 2934.56 | 495.36 | 1000 | 299.7 | 382.3 | 757.2 |
|  |  | 2934.56 |

图3-6  本项目运营期物料平衡图  单位：t/a

## 3.3 工程产污环节分析

### 3.3.1 废气污染物

G1：烷基化反应工序回流过程中回流冷凝器放空管产生的废气，主要污染物为溴乙烷和苯；

G2：烷基化反应工序蒸馏过程接收槽放空管产生的废气，主要污染物为苯和溴乙烷；

G3：硝化反应过程中常压硝化反应釜放空管产生的部分废气，主要污染物为氯苯；

G4：硝化反应工序过滤离心过程中过滤离心机放空管产生的废气，主要污染物为氯苯及微量酸气；

G5：硝化反应工序对有机层蒸馏回收氯苯套用蒸馏过程中氯苯接收槽放空管产生的废气，主要污染物为氯苯；

G6：脱水工序脱水过程中脱水接收槽放空管产生的废气，主要污染物为邻二氯苯；

G7：脱水、缩合闭环反应工序产生的工艺废气，主要污染物为氯化氢和邻二氯苯；

G8：缩合闭环反应后物料过滤离心工序放空管产生的废气，主要污染物为邻二氯苯；

G9：物料过滤离心后的母液蒸馏过程中邻二氯苯接收槽放空管产生的废气，主要污染物为邻二氯苯。

G10：对洗涤后的滤饼送进精制锅进行蒸汽精制过程中冷凝水接收槽放空管产生的废气，主要污染物为邻二氯苯。

G11：燃气导热油炉燃烧焦炉煤气产生的废气，主要污染物为烟尘、SO2及NOx。

### 3.3.2 废水污染物

W1：工艺产生的水，主要污染物为COD、SS、总氮、盐分等；

W2：职工日常办公生活中产生的生活污水，主要污染为SS、COD、氨氮等。

### 3.3.3 噪声

本工程产噪设备包括压滤机、引风机、离心机等，主要为机械振动噪声、空气动力性噪声和物料碰撞噪声。

### 3.3.4 固体废物

S1：烷基化反应后过滤干燥工序产生的副产品溴化钠（按危废处置）；

S2：硝化反应后氯苯蒸馏工序产生的副产品焦油状物（按危废处置）；

S3：邻二氯苯蒸馏工序产生的蒸馏残渣（按危废处置）；

S4：有机废气处理装置处理有机废气产生的废活性炭（按危废处置）；

S5：厂内职工日常生活、办公等产生的生活垃圾。

## 3.4 施工期污染物防治措施分析

本项目在山西交城经济开发区内进行建设，施工期主要是生产厂房的建设及设备等的安装，因此施工期无土方等的施工，因此施工期的环境影响相对较小。

本工程施工影响范围主要为厂区及邻近区域、运输道路沿途，施工活动的影响主要为废气、废水、固体废物、噪声排放以及生产、生活设施建设对厂址区域自然、生态环境及周围居民生活的影响。其中以施工废气、噪声及建筑垃圾等对环境的影响及场地设施建设对区域生态环境的影响比较显著。

本项目施工期的污染源和污染因子识别见表3-10。

表3-10  本项目施工期污染源分析一览表

| 污染源分类 | 污染源 | 污染因子 |
| --- | --- | --- |
| 施工期 | 大气污染源 | 运输车辆 | 扬尘、NO2、CnHm等 |
|  |  | 建筑材料堆场 | 扬尘 |
|  | 水污染源 | 生活污水 | SS、COD、BOD5等 |
|  | 固体废物 | 建筑施工 | 建筑垃圾 |
|  |  | 生 活 | 生活垃圾 |
|  | 噪声污染源 | 施工机械设备 | 噪声 |
|  |  | 运输车辆 |  |

### 3.4.1 施工期空气环境影响因素分析及防治措施

3.4.1.1施工期空气环境影响因素分析

施工期主要空气环境影响为扬尘对周围大气环境的影响，扬尘主要为施工扬尘和道路运输扬尘。施工扬尘主要来自施工现场物料装卸、堆放以及渣土临时堆放等过程；道路运输扬尘来自于施工机械和车辆的往来过程。扬尘排放方式为间歇不定量排放，其影响范围为施工现场附近和运输道路沿途。

（1）施工期扬尘产生环节

a.堆放易产尘的建筑材料，如无围挡，随意堆放，会产生二次扬尘；

b.建筑材料的运输，如不采取有效的遮盖措施，会产生扬尘；

c.施工垃圾的清理会产生扬尘；

d.施工及装卸车辆造成的扬尘。

（2）露天堆场及裸露场地风力扬尘环境影响分析

由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表3-11。由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。

表3-11  不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径，μm | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度，m/s | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径，μm | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度，m/s | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径，μm | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度，m/s | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

（3）汽车运输扬尘环境影响分析

据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。表3-12为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

表3-12  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘

| P 车速 | 0.1 (kg/m2) | 0.2 (kg/m2) | 0.3 (kg/m2) | 0.4 (kg/m2) | 0.5 (kg/m2) | 1 (kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(km/hr) | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10(km/hr) | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15(km/hr) | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25(km/hr) | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

总之，施工活动将造成局部地区环境空气中的TSP浓度增高，尤其是在久旱无雨的季节，当风力较大时，施工现场表层的浮土可能扬起，经类比调查，其影响范围可超过施工现场边缘以外50m远。

3.4.1.2 施工期空气环境污染防治措施

针对本项目施工期产生的扬尘，提出以下防治措施：

（1）施工扬尘防治措施

a.本项目厂区以外的施工场地边界设置1.8m以上高度的围挡，围挡底端需设置防溢座；

b.使用水泥、石灰、沙石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，在工地内堆放时，需采用防尘布苫盖；

c.从高处将带有粉尘逸散性物料、渣土或废弃物输送至地面时，采用容器或者管道方式进行清运，禁止高空抛掷、扬撒；

d.保持出入口通道及道路两侧各50m范围内整洁，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下直接清扫；

e.工地内裸露地面铺设炉渣、细石或其他功能相当的材料，或者采取覆盖防尘网、防尘布等防尘措施。闲置3个月以上的施工工地，建设单位对其裸露泥地进行临时绿化或铺装；

f.开挖、运输和填筑土方等施工中，对干燥、易起尘的土方工程，洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，需停止土方作业，并在作业处覆盖防尘网；

g.及时清运建筑垃圾、工程渣土。在48h内未能清运的，需采取围挡、遮盖等有效防尘措施；

h.施工现场禁止现场进行混凝土搅拌；

i.对工地周围20m范围负责保洁。

（2）运输扬尘措施

a.施工场地内80%以上道路必须硬化，道路清扫时必须采取洒水措施。

b.施工期间应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10m，并应及时清扫冲洗；

c.进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输；

d.运输车辆驶出工地前，应对车身、车槽、轮胎等部位进行清理或清洗以保证清洁上路；洗车喷嘴静水压不得低于0.5MPa；洗车废水经处理后重复使用，回用率不低于90%，回用水水质良好，悬浮物浓度不应大于150mg/L。

在采取以上防治措施以后，施工期产生的大气污染物对周围环境的影响甚微。

### 3.4.2 施工期声环境影响因素分析及防治措施

3.4.2.1 施工期声环境影响因素分析

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。

机械噪声主要由施工机械所造成，如升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。根据类比，运输车辆噪声一般在90dB（A）左右。本项目建设过程中各个阶段的主要噪声源都不一样，因此其噪声值也不一样，下面具体就各个阶段（基础阶段、结构阶段）分别讨论。

①基础施工阶段

基础施工阶段的主要噪声源是打桩机以及一些风镐、空压机等。这些声源基本是固定声源，其中以打桩机为最主要的声源。

表3-13  基础施工阶段主要设备噪声级

| 设备名称 | 声级，dB（A） | 距离，m |
| --- | --- | --- |
| 打桩机 | 85-105 | 15 |
| 吊机 | 70-80 | 15 |
| 平地机 | 86 | 15 |
| 风镐 | 103 | 1 |

②结构施工阶段

结构施工阶段是建筑施工中周期最长的阶段，主要声源有各种运输设备、结构工程设备及一些辅助设备，主要噪声特征值见表3-14。

表3-14   结构施工阶段主要设备噪声级

| 设备名称 | 声级，dB（A） | 距离，m |
| --- | --- | --- |
| 吊车 | 70-80 | 15 |
| 振捣棒 | 80 | 2 |
| 电锯 | 103 | 1 |

3.4.2.2 施工期声环境影响防治措施

（1）从声源上控制

建设单位在与设备安装单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声设备，对产噪设备采取基础减震措施，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

（2）设立专职环保工程监理员、提高施工人员的环保意识

本工程在建设期间应设立专职环保工程监理员，实行环保监理员制度，负责施工现场的环境管理的控制工作，同时应组织施工人员学习国家有关环保法律、法规，增强环保意识，在施工中自觉遵守，采取一切措施，尽力将噪声减到最低限度。

（3）合理安排施工时间。

负责安装设备的单位应严格遵守相关规定，合理安排好施工时间，尽量不在夜间（22:00-6:00）进行产生强噪声污染的安装作业。因施工艺需要等原因确需连续施工的，必须提前7日持有关部门出具的确需连续施工证明向环境保护行政主管部门提出申请，经批准后方可进行；合理安排施工计划和进度。

（4）施工场地合理布局

施工布局同防止环境噪声污染密切相关。对施工现场进行合理布局，尽可能避免高噪设备同时同地施工。

（5）降低施工设备噪声

要定期对设备安装机械进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染；采取安装排气筒消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械、设备加强定期检修、养护。

（6）降低施工交通运输噪声

车辆进入声敏感区附近的道路应限速，减少或杜绝鸣笛，在施工工作面铺设草袋等，以减少车辆与路面摩擦产生的噪声。

### 3.4.3 施工期水环境影响因素分析及防治措施

本项目施工期产生的废水主要为设备冲洗水和施工人员生活污水。

（1）施工废水

本项目施工期设备冲洗水只含有少量泥沙，不含其它杂质，排放量较小，经集水沉淀池收集，沉淀后用于施工现场洒水抑尘，不外排，因此对周围环境产生的影响很小。

（2）施工人员的生活污水

本项目厂区内不设施工营地，依托项目周围的村庄，因此施工人员的生活污水对周围环境产生影响较小。

### 3.4.4 施工期固体废物环境影响因素分析及防治措施

本项目施工过程中，产生的固体废物主要是施工过程中产生的建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。

（1）建筑垃圾

本项目在施工中的建筑垃圾主要是碎砖块、灰浆、废材料等，由各施工队妥善处理，及时清运。

（2）施工人员的生活垃圾

本项目施工期施工人员产生的生活垃圾最高日约0.01t/d，生活垃圾可用垃圾桶收集后由运送到指定的生活垃圾转运站集中处理。

这些施工过程中产生的污染都是暂时的，随着施工过程的结束，污染也将消失。

## 3.5 运营期污染物防治措施分析

### 3.5.1 环境空气影响因素及防治措施分析

3.5.1.1 烷基化反应工序回流过程中回流冷凝器放空管产生的废气，主要污染物为溴乙烷和苯

本项目烷基化反应工序回流过程中回流冷凝器放空管会产生废气，主要污染物为溴乙烷和苯。根据物料平衡可知，该工序溴乙烷的产生量为11.5t/a、苯的产生量为2.8t/a。

3.5.1.2 烷基化反应工序蒸馏过程接收槽放空管产生的废气，主要污染物为苯和溴乙烷

本项目烷基化反应工序蒸馏过程接收槽放空管会产生废气，主要污染物为苯和溴乙烷。根据物料平衡可知，该工序溴乙烷的产生量为9.8t/a、苯的产生量为2.2t/a。

3.5.1.3 烷基化反应工序蒸馏过程接收槽放空管产生的废气，主要污染物为苯和溴乙烷

本项目硝化反应过程中常压硝化反应釜放空管会产生废气，主要污染物为氯苯。根据物料平衡可知，该工序氯苯的产生量为1.5t/a。

3.5.1.4 硝化反应工序过滤离心过程中过滤离心机放空管产生的废气，主要污染物为氯苯及微量酸气

本项目硝化反应工序过滤离心过程中过滤离心机放空管会产生废气，主要污染物为氯苯及微量酸气。根据物料平衡可知，该工序氯苯的产生量为4.4t/a、酸气量为0.2t/a。

3.5.1.5 硝化反应工序对有机层蒸馏回收氯苯套用蒸馏过程中氯苯接收槽放空管产生的废气，主要污染物为氯苯

本项目硝化反应工序对有机层蒸馏回收氯苯套用蒸馏过程中氯苯接收槽放空管会产生废气，主要污染物为氯苯。根据物料平衡可知，该工序氯苯的产生量为4.9t/a。

3.5.1.6 脱水工序脱水过程中脱水接收槽放空管产生的废气，主要污染物为邻二氯苯

本项目脱水、缩合闭环反应工序脱水过程中脱水接收槽放空管会产生废气，主要污染物为邻二氯苯。根据物料平衡可知，该工序邻二氯苯的产生量为6.1t/a。

3.5.1.7 缩合闭环反应后物料过滤离心工序放空管产生的废气，主要污染物为邻二氯苯

本项目缩合闭环反应后物料过滤离心工序放空管会产生废气，主要污染物为邻二氯苯。根据物料平衡可知，该工序邻二氯苯的产生量为11.8t/a。

3.5.1.8 物料过滤离心后的母液蒸馏过程中邻二氯苯接收槽放空管产生的废气，主要污染物为邻二氯苯

本项目物料过滤离心后的母液蒸馏过程中邻二氯苯接收槽放空管会产生废气，主要污染物为邻二氯苯。根据物料平衡可知，该工序邻二氯苯的产生量为18.2t/a。

3.5.1.9 对洗涤后的滤饼送进精制锅进行蒸汽精制过程中冷凝水接收槽放空管产生的废气，主要污染物为邻二氯苯

本项目对洗涤后的滤饼送进精制锅进行蒸汽精制过程中冷凝水接收槽放空管会产生废气，主要污染物为邻二氯苯。根据物料平衡可知，该工序邻二氯苯的产生量为9.4t/a。

综上计算可知，本项目工艺放空管废气中溴乙烷含量为21.3t/a、氯苯的含量为10.8t/a、邻二氯苯的含量为56t/a、苯的含量为5t/a。

本项目拟采用专用的管道将上述工序放空管废气引至一套二级吸收塔（NaOH+水）处理后再经二级活性炭吸附装置进行吸附处理，净化装置对废气中污染物的综合去除效率为85%，净化后的放空管废气最后通过车间顶部的一根15m高的排气筒高进行达标排放，系统风量为40000m3/h，设备年运行6400h。

经计算，废气中溴乙烷的有组织排放量为排放量为3.2t/a、排放浓度为12.5mg/m3，有组织溴乙烷的排放浓度满足GB/T13201-91及EPA中规定的排放浓度限值（61mg/m3）的要求；氯苯的有组织排放量为排放量为1.62t/a、排放浓度为6.3mg/m3；邻二氯苯的有组织排放量为8.4t/a、排放浓度为32.8mg/m3，有组织氯苯类的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准（60mg/m3），可实现达标排放；苯的有组织排放量为排放量为0.75t/a、排放浓度为3mg/m3，有组织苯的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（12mg/m3）的要求，可实现达标排放。

3.5.1.10 脱水、缩合闭环反应工序产生的工艺废气，主要污染物为氯化氢和邻二氯苯

本项目缩合、闭环反应工序废气中的污染物主要是HCl及微量的邻二氯苯，根据物料平衡可知，该工序HCl的产生量为60.7t/a、邻二氯苯10.5t/a。

建设单位拟将缩合、闭环反应工序产生的工艺废气先采用“二级降膜吸收塔+两级填料塔吸收+一级碱液喷淋吸收塔”的措施进行吸收HCl处理，处理措施对HCl的综合净化效率为99.5%，系统风量5000m3/h，设备年运行时间为6400h。

该工序的工艺废气经吸收HCl处理后再引至一套二级吸收塔+二级活性炭吸附装置进行吸附邻二氯苯处理，净化装置对废气中邻二氯苯的综合去除效率为85%，净化后的废气最后通过车间顶部的一根15m高的排气筒高进行达标排放。

经计算，本项目缩合、闭环反应工序产生的废气中的污染物经“二级降膜吸收塔+两级填料塔吸收+一级碱液喷淋吸收塔+二级吸收塔+二级活性炭吸附装置”净化处理后有组织HCl的排放量为0.3t/a，排放浓度为9.4mg/m3，有组织HCl的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准（100mg/m3），可做到达标排放；邻二氯苯的有组织排放量为1.58t/a、排放浓度为49mg/m3，有组织氯苯类的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准（60mg/m3）的要求，可实现达标排放。

3.5.1.11 燃气导热油炉燃烧焦炉煤气产生的废气，主要污染物为烟尘、SO2及NOx

本项目生产上闭环反应工艺用热由1台180万大卡的燃气导热油炉提供，导热油炉每天满负荷运行，导热油炉全年满负荷运行时间为7200h。本项目燃气导热油炉拟使用华鑫覃村煤气供应站提供的净化后的焦炉煤气作为燃料，焦炉煤气热值为17900kJ/m3、导热油炉热效率80%。

1）废气产生量

①计算公式及参数

导热油炉烟气排放的污染物计算采用以下计算公式及参数：

a.导热油炉燃气量计算公式

式中：B——导热油炉的燃料消耗量（Nm3/h）；

D——导热油炉每小时的产汽量（kg/h，本次计算取3000）；

QL——燃料的热值（kj/m3，17900）；

n——导热油炉热效率（%，本次计算取80%）；

i″——导热油炉在某绝对工作压力下的饱和蒸汽热含值（kj/kg，本次计算取2786.3）；

i′——导热油炉给水热含值（kj/kg，本次计算取83.74）；

计算得，本项目导热油炉焦炉煤气耗气量约为566Nm3/h（4.0×106Nm3/a）。

②导热油炉烟气

参考《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）“热力生产与供应行业”中推荐的计算参数，烟气产生量为58943.09m3/万m3煤气，经计算导热油炉烟气总产生量2.36×107Nm3/a。

烟尘：

根据类比同类型燃气导热油炉相关数据，本项目导热油炉烟尘产生浓度按15mg/m3计，则导热油炉废气中烟尘产生量＝15mg/Nm3×2.36×107Nm3/a＝0.35t/a。

SO2：

参考《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）“热力生产与供应行业”中推荐的计算参数，SO2产生量为0.02Skg/万m3煤气（S为燃气收到基硫分含量，单位为mg/m3，本项目煤气经净化后，H2S的含量降至50mg/Nm3以内，则S＝47.06）。则SO2产生量＝400×0.02×47.06÷1000＝0.38t/a。

则导热油炉废气中SO2排放浓度＝0.38t/a×109 ÷2.36÷107Nm3/a＝16mg/Nm3。

NOx：

参考《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）“热力生产与供应行业”中推荐的计算参数，NOx产污系数8.6kg/万m3煤气。则NOx产生量＝8.6kg/万m3×400÷1000＝3.44t/a。

则导热油炉废气中NOx排放浓度=3.44t/a×109 ÷2.36÷107Nm3/a＝146mg/Nm3。

综上所述，本项目导热油炉燃用焦炉煤气废气中的相关污染物排放量较小且浓度低，废气通过一根15m高的排气筒进行排放，废气中的污染物可以达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建燃气锅炉污染物排放浓度限值的要求：烟尘20mg/m3；SO2 50mg/m3，NOx 150mg/m3。

表3-15    本项目运营期大气污染物产生排放情况一览表

| 污染 源名称 | 排气量 Nm3/h | 污染物 名称 | 产生状况 | 治理 措施 | 去除 率（%） | 排放状况 | 执行标准 | 排放源参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/m3 | t/a |  |  | mg/m3 | t/a | 浓度 mg/m3 | 高度 m | 直径 m | 温度 ℃ |
| 导热油炉 废气 | 3778 | SO2 | 16 | 0.38 | --- | --- | 16 | 0.38 | 50 | 15 | 1 | 150 |
|  |  | NOX | 146 | 3.44 |  | --- | 146 | 3.44 | 150 |  |  |  |
|  |  | 烟尘 | 15 | 0.35 |  | --- | 15 | 0.35 | 20 |  |  |  |
| 放空管 废气 | 40000 | 溴乙烷 | 83.2 | 21.3 | 二级吸收塔（NaOH+水）+二级活性炭吸附装置 | 85 | 12.5 | 3.2 | 61 | 15 | 1.0 | 常温 |
|  |  | 苯 | 19.5 | 5.0 |  |  | 3.0 | 0.75 | 12 |  |  |  |
|  |  | 氯苯 | 42.2 | 10.8 |  |  | 6.3 | 1.62 | 60 |  |  |  |
|  |  | 邻二氯苯 | 219 | 56 |  |  | 32.8 | 8.4 | 60 |  |  |  |
| 缩合闭环 反应工序 工艺废气 | 5000 | 氯化氢 | 1897 | 60.7 | 二级降膜吸收塔+两级填料塔吸收+一级碱液喷淋吸收塔+二级吸收塔+二级活性炭吸附装置 | 99.5 | 9.4 | 0.3 | 100 | 15 | 0.4 | 常温 |
|  |  | 邻二氯苯 | 328 | 10.5 |  | 85 | 49 | 1.58 | 60 |  |  |  |

注：导热油炉年运行7200h；相关反应工序年运行6400h。

### 3.5.2 水环境污染防治措施分析

W1：生产过程中的工艺水，产生量为382.3m3/a，主要污染物为COD、SS、总氮、盐分等，通过污水管网排至园区内污水处理站进行处理。

W2：职工日常办公生活产生的生活污水，本项目建成后职工总定员40人，均为附近村民，除少数值班人员外均不在厂内住宿且厂内不设食堂及浴室，厕所为旱厕。本项目生活污水产生量576m3/a。生活污水水质较简单，主要是职工的洗手洗脸水，排入厂区内旱厕。

表3-16  本项目废水污染源强一览表

| 废水 来源 | 废水量m3/a | 污染物名称 | 产生情况 | 处理 措施 | 排放情况 | 排放 标准mg/L | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/L | t/a |  | mg/L | t/a |  |  |
| 工艺废水（W1） | 382.3 | COD | 40 | 0.015 | 排入园区污水处理厂 | COD：500gm/L 0.19t/a SS：400gm/L 0.12t/a 氨氮：35gm/L 0.01t/a 总氮：70mg/L 0.02t/a | COD：500 SS：400 氨氮：35 总氮：70 | 交城经济开发区污水处理厂 |
|  |  | SS | 40 | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  | 总氮 | 80 | 0.030 |  |  |  |  |
|  |  | 盐分 | 10000 | 3.82 |  |  |  |  |
| 生活污水（W8） | 576 | COD | 400 | 0.23 | 排入厂区旱厕 | --- | --- | 旱厕 |
|  |  | SS | 250 | 0.144 |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 | 40 | 0.023 |  |  |  |  |
| 清下水 | 800 | COD | 30 | 0.024 | --- | 30 | 0.024 | --- | 雨水退水渠中 |
|  |  | SS | 40 | 0.032 |  | 40 | 0.032 | --- |  |

### 3.5.3 声环境防治措施分析

本项目产噪设备包括压滤机、引风机、离心机等，主要为机械振动噪声、空气动力性噪声和物料碰撞噪声。主要噪声设备声压级见表3-17。

表3-17  本项目主要设备声压级一览表  单位：dB（A）

| 设备名称 | 运行台数 | 治理前声压级 | 治理措施 | 治理后声压级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 引风机 | 2 | 85 | 消声器、隔声罩、减震基础 | 70 |
| 真空泵 | 6 | 70 | 室内安装、减振基础 | 65 |
| 空压机 | 4 | 85 | 消声器，隔声罩，减振基础 | 70 |
| 离心机 | 4 | 85 | 室内安装、减振基础 | 65 |

为降低噪声对周围环境的影响，防止噪声影响职工及周围居民正常的生产、生活。针对本工程生产的特点，本次评价提出本工程噪声的防治措施包括以下几方面：

①对于本工程的生产装置，设计时应尽可能选择辐射较小、振动小的低噪声设备，从源头上控制噪声产生的级别；

②本工程生产装置中含有泵类、风机等产噪设备，对各种产生气流噪声的设备，应在气体进出口部位安装适当的消声器，消声器的选择应注意噪声源的频率特性、设备的工艺要求和使用环境，对具有中、高频特性的风机，应采用阻性消声器，而对于具有低、中频特性的空压机噪声，则宜安装抗性消声器。对循环水泵要采用柔性接头和基础减振等措施，安装减振基座、弹簧减振器等。设备应采用橡胶材料等软性连接，避免用钢性接头；

③除采取以上防治措施外，工程还应充分重视操作人员的劳动保护，为其发放耳塞、耳罩，并设置操作人员值班室，避免操作人员长期处于高噪声环境中，从噪声受体保护方面减轻噪声对操作人员的直接影响；

④重视绿化工作也是噪声防治的一项积极措施。绿化不仅可以美化环境、调节气候，而且还可阻滞噪声传播、吸收尘等污染物，减轻污染。工程应根据当地的气候特点，选取适宜当地生产的树种，种植于高噪声源及厂界四周。

### 3.5.4 固废防治措施分析

S1：烷基化反应后过滤干燥工序产生的副产品溴化钠

本项目烷基化反应后过滤干燥工序产生的溴化钠量为416.06t/a，为副产品，但考虑到副产品中可能含有微量苯、溴乙烷等，因此评价按危险废物进行处置，即收集后在厂区内危险废物暂存间进行暂存，最后交有资质的单位进行收集处置。

S2：硝化反应后氯苯蒸馏工序产生的副产品焦油状物

本项目闭环反应后蒸馏工序产生的焦油状物量为79.3t/a，为副产品，但考虑到副产品中可能含有微量苯、溴乙烷等，因此评价按危险废物进行处置，即收集后在厂区内危险废物暂存间进行暂存，最后交有资质的单位进行收集处置。

S3：邻二氯苯蒸馏工序产生的蒸馏残渣

本项目蒸馏工序产生蒸馏残渣量为757.2t/a，主要成分为苯亚磺酸、邻二氯苯、有机聚合物、杂质等，根据《固体废物申报登记指南》和《国家危险废物名录》（环境保护部、国家发展和改革委员会令第39号，2016年8月1日执行），本项目蒸馏工序产生的蒸馏残渣属于危险废物，其废物类别为HW11（精（蒸）馏残渣），该部分危险废物采用专用的耐腐蚀性容器收集后在厂区内一间建筑面积为200m2的危险废物暂存库内进行暂存，最后交由有资质的单位进行收集处置。

S4：有机废气处理装置处理有机废气产生的废活性炭

本项目采用活性炭吸附装置吸附有机废气的过程中需要定期更换活性炭，在此过程中会产生废活性炭，主要成分为活性炭、溴乙烷、氯苯类，产生量为30t/a。根据《固体废物申报登记指南》和《国家危险废物名录》（环境保护部、国家发展和改革委员会令第39号，2016年8月1日执行），本项目有机废气治理过程中产生的废活性炭属于危险废物，其废物类别为HW06（含废有机溶剂废物），该部分危险废物采用专用的耐腐蚀性容器收集后在厂区内一间建筑面积为200m2的危险废物暂存库内进行暂存，最后交由有资质的单位进行收集处置。

S5：厂内职工日常生活、办公等产生的生活垃圾

本项目职工日常生活办公产生的生活垃圾约为6t/a，厂内设生活垃圾临时储存设施，定期由送当地环卫部门指定的地点进行统一处置。

本项目各种固废的产生和处置情况见表3-18。

表3-18  本项目运营期固废产生与处置情况一览表  单位：t/a

| 污染源位置 | 名称 | 分类编号 | 主要成分 | 产生量 | 处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干燥工序 | 溴化钠 | --- | 溴化钠 | 416.06 | 出售 |
| 氯苯蒸馏工序 | 类树脂焦油 | --- | 焦油状物 | 79.3 | 出售 |
| 邻二氯苯蒸馏工序 | 蒸馏残渣 | HW11 | 苯亚磺酸、邻二氯苯、有机聚合物、杂质等 | 757.2 | 厂区内一座建筑面积为200平米的危险废物暂存间，暂存后由有资质的单位进行收集处置 |
| 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | HW06 | 活性炭、溴乙烷、氯苯 | 30 |  |
| 办公、生活 | 生活垃圾 | --- | 生活垃圾 | 6 | 委托环卫清运 |

## 3.6 其他污染防治措施

依据项目区域水文地质情况及项目特点，提出如下污染防治措施及防渗要求。

本项目厂区防渗区应划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，防渗区则应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。

本项目设计采取的各项防渗措施具体见表3-19。

防渗设计及施工应严格按照有关技术规范中的要求实施。对其它不敏感部位，应进行相应的硬化或绿化，保证工程建成后，全厂无裸露地坪。

表3-19  本项目采取的防渗处理措施一览表

| 序号 | 场地 | 防渗分区 | 防渗技术要求 | 采取的防渗处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生车车间 原料储存间 危险废物暂存库 污水收集池 事故水池 罐区 | 重点 防渗区 | 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s | 混凝土强度等级不宜小于C30，结构厚度不应小于250mm。混凝土的抗渗等级不应低于P8，且水池的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚脲等防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不应小于1.0mm，喷涂聚脲防水涂料厚度不应小于1.5mm。当混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂时，掺量宜为胶凝材料总量的1%-2%。 |
| 2 | 循环水池 凉水站 | 一般 防渗区 | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s | 从上至下依次采用“沥青砂绝缘层+砂垫层+长丝无纺土工布+1.5mm厚高密度聚乙烯HDPE防渗膜+长丝无纺土工布+罐基础填料层或原土穷实”的防渗方式。膜上、膜下应设置保护层，保护层可采用长丝无纺土工布，膜下保护层也可采用不含尖锐颗粒的砂层，砂层厚度不应小于l00mm。高密度聚乙烯（HDPE）膜铺设应由中心坡向四周，坡度不宜小于1.5%。环墙基础采用抗渗混凝土，抗渗等级不应低于P6。 |
| 3 | 办公区 | 简单 防渗区 | 一般 地面 硬化 | C30混凝土硬化；基础土分层夯实，压实系数不小于0.95。 |

防渗设计及施工应严格按照有关技术规范中的要求实施。对其它不敏感部位，应进行相应的硬化或绿化，保证工程建成后，全厂无裸露地坪。

## 3.7 污染物排放清单

本项目运营期污染物排放清单详见表3-20。

表3-20  本项目污染物排放清单汇总情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 废气量 （Nm3/h） | 运行时间 （h） | 产生情况 | 治理措施 | 排放情况 | 排放标准 | 排放参数 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度 （mg/m3、mg/L） | 产生量 （t/a） | 措施 | 效率 （%） | 排放浓度 （mg/m3、mg/L） | 排放量 （t/a） | 浓度（mg/m3） | 高度 （m） | 尺寸 （Φ） | 温度 （℃） |  |
| 燃气导热油炉 | 烟尘 | 3278 | 7200 | 15 | 0.35 | 采用清洁的华鑫覃村煤气供应站进行两次脱硫后的焦炉煤气作为燃料。 | --- | 15 | 0.35 | 20 | 10 | 0.4 | 150 | 达标 |
|  | SO2 |  |  | 16 | 0.38 |  | --- | 16 | 0.38 | 50 |  |  |  |  |
|  | NOx |  |  | 146 | 3.44 |  | --- | 146 | 3.44 | 150 |  |  |  |  |
| 放空管废气 | 溴乙烷 | 40000 | 6400 | 82.3 | 21.3 | 采用二级吸收塔（NaOH+H2O）+二级活性炭吸附装置进行处理。 | 85 | 12.5 | 3.2 | 61 | 15 | 1.0 | 20 | 达标 |
|  | 苯 |  |  | 19.5 | 5.0 |  |  | 3.0 | 0.75 |  |  |  |  |  |
|  | 氯苯 |  |  | 47.2 | 10.8 |  |  | 6.3 | 1.62 | 60 |  |  |  |  |
|  | 邻二氯苯 |  |  | 219 | 56 |  |  | 32.8 | 8.4 |  |  |  |  |  |
| 缩合、闭环反应工艺废气 | 氯化氢 | 5000 | 6400 | 1897 | 60.7 | 采用二级降膜吸收塔+两级填料塔吸收+一级碱液喷淋吸收塔+二级吸收塔（NaOH+H2O）+二级活性炭吸附装置进行处理。 | 99.5 | 9.4 | 0.3 | 100 | 15 | 0.4 | 20 | 达标 |
|  | 邻二氯苯 |  |  | 328 | 10.5 |  | 85 | 49 | 1.58 | 60 |  |  |  |  |
| 工艺废水 | COD | 382.3m3/a | --- | 40 | 0.015 | 收集后通过污水管网送至园区污水处理厂进行处理。 | --- | 500 | 0.19 | 500 | --- | --- | --- | 达标 |
|  | SS |  | --- | 40 | 0.015 |  | --- | 400 | 0.12 | 400 | --- | --- | --- |  |
|  | 总氮 |  | --- | 80 | 0.030 |  | --- | 70 | 0.02 | 70 | --- | --- | --- |  |
|  | 盐分 |  | --- | 10000 | 3.82 |  | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |  |
| 职工办公生活 | COD | 576m3/a | --- | 400 | 0.23 | 排入厂区旱厕，厂区旱厕定期进行清掏。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  |
|  | SS |  | --- | 250 | 0.144 |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  |
|  | 氨氮 |  | --- | 40 | 0.023 |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  |
| 生产工序 | 溴化钠 | --- | --- | --- | 416.06 | 厂区内一座建筑面积为200m2的危险废物暂存间暂存后由有资质的单位进行收集处置。 | --- | --- | ---- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯苯蒸馏工序 | 类树脂焦油 | --- | --- | --- | 79.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邻二氯苯蒸馏工序 | 蒸馏残渣 | --- | --- | --- | 757.2 |  | --- | --- | ---- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | --- | --- | --- | 30 |  | --- | --- | ---- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职工生活 | 生活垃圾 | --- | --- | --- | 6.0t/a | 集中收集后清运至环卫部门指定的地点进行统一处理 | ---- | --- | 6.0 | --- | --- | --- | --- | --- |

# 第四章 环境现状调查及评价

# 4.1环境现状调查方法

### 4.1.1 环境空气质量现状调查方法

本次评价对评价范围内环境空气敏感点进行了环境质量现状监测，同时利用现有现状监测资料对评价区环境空气质量现状进行分析和评价。

### 4.1.2 地表水环境质量现状调查方法

根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93），“低于第三级地面水环境影响评价条件的建设项目，不必进行地面水环境影响评价，只需按照环境影响报告表的有关规定，简要说明所排放的污染物类型和数量、给排水状况，排水去向等，并进行一些简单的环境影响分析”。

本项目所在区域的地表水体为汾河水系磁窑河，属于Ⅴ类水体。磁窑河位于本项目西侧3.2km处。本项目运营期生产废水通过污水管网排至交城经济开发区污水处理厂进行处理；职工生活污水主要是洗手洗脸水，排入厂区旱厕，厂内旱厕定期进行清掏，因此本项目的建设不会对当地的地表水产生影响。

### 4.1.3 地下水质量现状调查方法

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目为Ⅰ类建设项目，地下水环境敏感程度为不敏感，因此地下水环境影响评价等级为二级。

因此，本次评价根据导则，评价收集了项目周边村庄地下水质量现状监测资料查。

### 4.1.4 声环境质量现状调查方法

本次评价采用现场测量法对评价区声环境质量现状进行分析和评价。

### 4.1.5 生态环境质量现状调查方法

本次评价采用现场监测及借鉴评价区已有生态资料进行生态环境现状调查及评价。

## 4.2 自然环境现状调查及评价

### 4.2.1 厂址地理位置

交城县位于山西省中部，吕梁山的东侧、晋中盆地中部的西侧。地理坐标介于东经111°24′-112°17′、北纬37°28′-37°54′之间。隶属于吕梁市，东邻清徐县，南接文水县，西连吕梁市、方山县、文水县，北与娄烦县、古交市毗邻。全县总面积1822.11km2，西北至东南直线长83.65km，东北至西南直线宽34.65km。

本项目厂址位于山西交城经济技术开发区内，厂址中心地理坐标为：北纬37.565957，东经112.211523。

本项目具体交通位置图见图4-1。

### 4.2.2 地形地貌

4.2.2.1 地形

交城县地处吕梁山中段东麓，境内总体地形西北高东南低。最高山峰为县境西北与娄烦县界处的关帝山主峰南阳山（孝文山），海拔416.060.7m；最低处位于东南平川西石侯一带，海拔748m。相对高差2082.7m。

4.2.2.2 地貌

交城县地处吕梁山中段东麓，境内总体地形西北高东南低。最高山峰为县境西北与娄烦县界处的关帝山主峰南阳山（孝文山），海拔416.060.7m；最低处位于东南平川西石侯一带，海拔748m。相对高差2082.7m。

根据地貌形态、成因并参照地表组成物质，境内地貌分四个大类九个类型：

（1）高中山区

①岩浆岩剥露的穹窿高中山：主要分布在西冶川以西、四道川以北，除横尖地区中西川东部及西葫芦川北部西侧以外的广大地区；

③上覆石灰岩穹窿高中山：分布于四道川以南、中西川截岔到会立段以西地区；

④岩浆岩剥露的穹窿中山：主要分布于马鞍山地带。

（2）土石山沟坡区

本县主要为砂页岩剥蚀中山类。分布于马鞍前山地区及县境东北山区。本区由二迭、三迭和侏罗系砂页岩组成，山体低矮，一般不足2000m，具宽梁状山脊和宽浅沟，沟谷中多见急流、跌水，地面由残积黄土覆盖。

（3）山间黄土丘陵区

主要分布于中西川中庄地区沿川一带，四周山地环绕，松散堆积物较厚，文峪河从

中穿过，发育有一二级台地。

（4）山前洪积缓坡区

①洪积倾斜平原：分布于天宁镇、洪相乡平川地区及夏家营镇有黄土类物质。南缘带以黄土类物质为主，夹有亚粘土、亚砂土。本区地形较为平坦，河沟及冲沟较发育，但切割一般较浅。边山河沟出口处普遍发育规模不等的洪积扇；

②冲击平原：分布于平川西营镇及夏家营镇南境。本区由第四系松散沉积物组成，沉积物质达千米以上，区内地势平坦，为晋中盆地组成部分；

③山间基岩谷地：分布于本县文峪河穿行之基岩地区。区内坡陡谷深，时宽时窄，宽阔处堆积着松散的沙砾石及黄土状物质，大部分地段草灌丛生。局部地区辟为农田。

本项目拟选厂址地形属于山前洪积缓坡区中的冲击平原区。

### 4.2.3 地质构造

4.2.3.1 地层

交城县境内出露的地层齐全。主要包括：太古界的古老混合杂岩的界河口群和吕梁山群等老变质岩；古生界的寒武系、奥陶系中上统、石炭系中下统、二迭系；中生界三迭系及新生界第四系地层等。

（1）太古界的古老混合杂岩带（Ar）：是一套境内最古老的岩石。主要分布在境内中西部野沙庄-中庄-王家庄-会立一带，以及北部车道沟-钟家沟-王家沟一带，出露面积约500余km2。岩性主要是古老混合杂岩，包括混合麻岩及混合花岗岩等。

（2）太古界界河河口群（Arjh）：分布范围主要集中在境内中南部陈台山-野则河-西榆坪一带。地表出露面积约85km2，平均厚度一般在7500m以上。以云母片岩、云母变粒岩为主，夹各种粗晶大理岩及透辉石英岩，角闪岩等。其变质程度较深矿化较发育。

（3）太古界吕梁山群（AL）：主要展布于西北角横尖村以东、以北地区，地表出露面积约100km2，岩性主要为浅粒岩、变粒岩、片岩、片麻岩、磁铁石英岩等。有石棉、铜等矿化现象。

（4）古生界寒武系：主要分布在中部横岭-柏树沟一带及西部与文水县交界处，在西南部M2地层中也有零星寒武系出露。本区寒武系地层为一套浅海相沉积岩层。主要有石英砂岩、页岩、泥灰岩、白云岩等组成。局部白云岩、灰岩已发生后生重结晶作用。

（5）古生界奥陶系（O）：主要分布在境内中部寨立-东社一带。寒武系地层的外侧呈条带状南北向展布。和华北地区一样，境内的奥陶系地层缺失上统，只发育了中下统。主要有页岩、白云岩、砂岩、泥灰岩、灰岩组成。为一套海相碳酸盐沉积地层。地层总厚度一般为400-500m，局部地层中含有动物化石（阿门角石Armenoceras）。

（6）古生界石炭系（C）：本系地层在境内出露面积不大，主要集中在古洞道-大坪头一带的岩体周围及东部前火山煤矿南部地区。在境内的石炭系发育有中统本溪组、上统太原组、缺失系统。与奥陶系中统呈假整合接触。本系地层为一套海陆交互相的含煤沉积建造，地层总厚度为100m左右，岩性主要包括砂岩、灰岩、页岩、铝土岩等。在上统太原组里含有可采煤层及煤线。动植物化石在本系地层中普遍发育。

（7）古生界二迭系（P）：分布在中部古洞道-水峪贯-西社一带及东部王山岭村周围地区。地表出露面积约为200km2。岩性为由砂岩、砂质页岩、页岩、泥岩及煤层组成的陆相煤系地层。其中含大量的植物化石。地层总厚度约700m。

（8）中生界三迭系（T）：主要分布在境内中东部水峪贯镇-岭底乡一带。地表出露面积约160km2。本系下中上三统在交城县发育较全，只是由于后期分化剥蚀才缺失了上统中的一部分。境内的三迭系地层是一套典型的陆相碎屑岩层。其岩性简单（均为各种砂岩，少见有砂质页岩或粉砂岩），厚度巨大（约1500m左右），植物化石及各种层理、印痕较发育。

（9）新生界第四系（Q）：主要分布在汾河地堑及山区洼地或冲沟中，均为未固结的松散沉积物、包括冲、洪积物、风成黄土，坡积物等。厚度不等、薄则不足1m，厚达数十米到几百米。

4.2.3.2 地质构造

交城县境内地质构造较为复杂，从太古代到中生代经历了多次地壳运动，在长期不同地应力场作用下，形成了一系列褶皱、断裂。本县大地构造位置处于祁吕贺山字型构造体系的东翼中部。主要构造简述如下：

（1）褶皱构造

本区规模较大的褶皱构造主要包括：东部寨上-西岭大向斜，王文-古洞道向斜，鲁沿向斜，北塔一双龙向斜，长树山倾转向斜等。这些向斜构造一般均为近南北向展布，反映了东西向挤压的应力场作用。

（2）断裂构造

区内断裂构造主要发育有北西向、北东向、近南北向等三组断裂。一般来说北西向断裂规模较大，南北向断裂规模中常，北东向断裂规模较上述两组为小。

①北西向断裂

在西孟、水峪贯、钟家沟-东社等断裂，其延伸一般在30km以上，断裂带宽大，在地表断续出露，多为性质不明或压扭性断裂。

②北东向断裂

是境内发育最多分别最广的一组断裂。包括交城大断层（正断层）、岭底逆断层、圪垛正断层、南沟逆断层、横岭正断层等。其特点是，规模小，一般在几公里至十几公里之间，短的仅几百米。唯交城大断层规模大，北东至晋祠，南西至汾阳。

③近南北向断裂

主要集中在中都，规模有大有小，延伸长的20余公里，短的几公里，主要有陈台山前大断裂（正断层）和寨立-北塔正断层，北塔西断裂，这几条断裂的次一级构造较发育，地表露头较好。

本项目厂址所在地无断层等不良地质。

### 4.2.4 地表水

交城县属于黄河流域汾河水系，境内河流众多，其中流域面积50km2以上河流9条，总长319.90km，境内最大的河流为文峪河，流域范围分布于县域中西部广大山区，县域东部水系属磁窑河流域。根据《山西省吕梁市第二次水资源评价报告》，全县多年平均水资源总量为17985万m3，其中河川径流量为15059万m3。

汾河：山西省境内最大的河流，是黄河主要支流之一。本县东部平川开渠引汾灌溉。汾河在本县境内共有东、西两条干渠。

文峪河：源于县境西北孝文山一带27条河沟。沿途有葫芦河，西谷水，二道川，三道川水，西治川河归合，至西社镇南堡村东即入文水县境。

葫芦河：因流经地区形似葫芦而名，为文峪河支流，分东、西葫芦河两条支流，分别源于后岭底和前云山，河长分别为27.5km和26km。两河在东坡底南合流，行5km于岔口注入文峪河。

西冶川河：为文峪河支流，源于松树岩，全长37km，南流于西社注入文峪河。流域面积为271.4km2，为季节河。

磁窑河：本县境内河长约32.5km，属汾河支流，为季节性河流，流合12条河沟之水，经寨上、岭底、城关、西营四个乡镇西南至石侯村合瓦窑水入文水境。磁窑河上游无覆盖，红砂页岩、土石山占50%，黄土丘陵20.5%，灌木区15.2%，成林面积占2.1%，村庄河床占6.2%。

瓦窑河：瓦窑河流域石山区40.04km2，土石山区1.90km2，丘陵区12.83km2。河道长度山区22km，平川11km。年径流总量505万m3。

本项目区域地表水体为磁窑河（坡底-入汾河段），磁窑河位于本项目西侧约3.2km处。

交城县地表水系图见附图4-2。

### 4.2.5 地下水

根据水文地质资料，交城县含水岩组主要有：

1）碳酸盐岩岩溶裂隙水含水岩组

分布于西部山区，西冶川一带以及山前断裂武家坡附近有零星出露。可分为寒武系与奥陶系两个含水岩层。寒武系含水岩组以中寒武系灰岩鲕状灰岩及上寒武系白云岩为主要含水层。奥陶系含水岩组，以中奥陶系峰峰组与上、下马家沟组溶隙最发育，富水性由上而下随岩溶发育程度的减弱而降低。

2）碎屑岩裂隙水含水岩组

包括二叠系、三叠系砂页岩裂隙水含水岩组及石炭系砂页岩夹碳酸岩含水岩组，分布于交城北部山区及西冶川流域。山区泉水露头甚多，多为下降泉，流量较小，受降雨影响显著。

3）松散岩类孔隙水含水岩组

主要分布于平原区，山区孔隙水仅在山间河谷全新世冲洪积砂砾石中赋存。按时代与成因又分为新近系上新统含水组、第四系下更新统含水组、中上更新统含水组、全新统含水组。

交城县地下水的补给来源主要依靠大气降水的渗入补给。平川区除接受降水补给外，尚有山区的侧向径流、地表径流、灌溉回渗的补给。在天然状态下，山区地下水的排泄大部分转化为地下径流与地表径流。而平原区地下径流以向下游排泄为主，其次多为人工开采排泄。山前断裂带为岩溶水侧向补给平原区孔隙水的通道，边山部分岩溶水井为人工开采排泄之一。

本项目拟建厂址所在地的地下水类型为松散岩类孔隙水。

1、城市集中饮用水水源

交城县城市集中供水水源地共有2处，一处为瓦窑水源地，一处为大营水源地。

瓦窑水源地位于瓦窑村东，有3眼水井（1#、2#、3#），井深300-400m，开采孔隙-裂隙承压水，水源地只划定一级保护区，未划定二级保护区和准保护区，一级保护区划定结果为：以各水源井为中心，半径为100m围成的范围，总面积为0.137km2，

大营水源地位于大营村北，有3眼水井（1#、2#、3#），，井深300-400m，开采第四系孔隙承压水，水源地只划定一级保护区，未划定二级保护区和准保护区，一级保护区划定结果为：以各水源井为中心，半径为100m围成的范围，总面积为0.155km2，

瓦窑水源地、大营水源地水源井保护区范围见图4-3、图4-4。

2、夏家营镇集中供水水源地

夏家营镇水源地供水井位置在王村，该水源地位于磁窑河上游，共有4眼供水井，每眼井的基本参数基本都一样，地面标高781-794m。根据夏家营镇供水井钻井柱状图可知，井深300m，0-27m砂卵石夹泥，27-62m上部位沙砾，下部夹土，62-300m为粗砂含砾与粘性土互层，为含水层。一级保护区面积=4×3.14×（0.091）2=0.104km2。

本项目位于夏家营集中式饮用水源地南侧2.0km处。交城县乡镇集中式饮用水源地分布图见图4-5，夏家营镇集中供水水源地一级保护区划分结果图见图4-6。

### 4.2.6 气象特征

本地区属暖温带大陆性半干旱气候区，气温昼夜变化悬殊，四季分明，冬春季多西、西北偏西风，夏秋季多东北、东南风，年平均风速2.2m/s，最大11.2m/s，气候干旱，冬季寒冷，夏季温热，年平均气温为10.4℃，年最高气温为38.6℃，年最低气温为-17.9℃。降水多集中在6-9月，年最小降水量为321.3mm，最大降水量为877.2mm，平均为580.1mm。年蒸发量最低为1438.1mm，最高为1903mm，平均为1660.8mm，蒸发量大于降水量。年最小相对湿度为6，年平均相对湿度为59%，初霜期一般在10月上旬，终霜期在翌年3月下旬，无霜期一般189-250天，初雪期为 11月中、下旬，终雪期为翌年3月中、下旬。冻土期在11月至来年3月，最大冻土深度为113cm。平均日照时数（小时）为2616.5h。

### 4.2.7 矿产资源

交城县境内蕴藏的金属矿藏和非金属矿藏资源都十分丰富，矿种繁多、分布广泛。黑色金属矿藏有铁矿、铁锰矿、辉钼矿等；有色金属矿藏有铅锌矿、铜矿等；轻金属有铝土矿；贵金属有金矿、银矿等。非金属矿藏中以煤炭资源最为丰富，境内煤炭总储量约为4.33亿吨，储煤层5.03m-7.62m；其它工业矿藏还有石英、石膏、石棉、大理石、石灰石、方解石等。

### 4.2.8 地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2001）中划分，根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），项目所在地区抗震烈度设防为Ⅶ度，设计基本地震加速度值为0.10g，第三组。

### 4.2.9 自然植被

交城县是全国重点生态保护地区，境内立体气候明显，植被覆盖率占全县面积的46%以上，拥有11.6万公顷宝贵的绿色资产和优越的自然生态环境，是山西省第二林业大县。全县珍稀物种荟萃，野生动植物资源丰富，寒性与温性草林齐全，落叶松、云杉集中，素以“华北落叶松之乡”而著称，生长有松、柏、杨、桦、槐、柳、枣、核桃等树种；党参、黄芪、猪苓、伏苓等野生药材200余种；灵芝、银盘、黑木耳、

羊肚菌等野生菌类10余种；沙棘、山桃、山杏等野生果类20余种生长其中。评价区内由于自然植被稀少，土质结构疏松，夏季多暴雨，冬、春季多大风，水土流失严重，生态环境十分脆弱。

经现场勘察，本项目厂址所在地主要以人工植物为主。

### 4.2.10 土壤

交城县土壤总面积为2420395.4亩，占土地总面积的88.64%。按照土壤母质及构成的不同可分为4个土类、12个亚类、44个土属、97个土种。褐土类为县境主要土类，总面积为1834076.7亩，占总土地面积的75.776%；其次，山地棕壤类为447863.2亩，占总土地面积的18.5%；草甸土类为132686.8亩，占总土地面积的5.48%；山地草甸土最少，仅为5768.7亩，占总土地面积的0.24%。

褐土土壤共划为5个亚类27个土属36个土种，广泛分布于海拔760m-1850m的地带。其中，淋溶褐土亚类有5个土属6个土种，主要分布在横尖一带、东葫芦川上段、西葫芦川东西界处、古洞道西部北部海拔阴坡1400m-1800m、阳坡1600m-1850m的山地上，总面积417420.4亩；山地褐土亚类有11个土属17个土种，面积1004186.2亩，主要分布在海拔1300m-1600m的山区；粗骨性褐土亚类有4个土属4个土种，面积371366.8亩；褐土性土亚类有6个土属8个土种，面积39308.2亩；淡褐土亚类有1属1个土种，为耕种洪积淡褐土属轻壤耕种洪积淡褐土种。面积为1795.1亩。

本项目所在区土壤类型以褐土为主。

### 4.2.11 野生动物

交城县西部山区庞泉沟一带是全国八大鸟类保护区之一，是世界珍禽、山西省省鸟褐马鸡及国家一二级保护动物黑颧、兔狲、金雕、猞猁、林麝、弥猴、金钱豹等数十种稀有动物繁衍栖息地。

本项目厂址及周边区域只有一些常见的麻雀、喜鹊、野兔、山鸡、鼠类等，未见大型哺乳动物分布。

### 4.2.12 厂区周围自然生态环境

本项目拟选厂址位于山西交城经济开发区内，厂界周边主要为其他企业及工业用地、荒地，周边林木以道路、地端、路旁的人工林为主。经调查，评价范围内未见需特殊保护的野生动物、濒危或珍稀物种及水生生物等分布。

### 4.2.13 交城县县城总体规划（2012-2020）

根据《山西省交城县城总体规划》（2012-2020），县城规划控制区包括天宁镇、夏家营镇、西营镇、洪相乡的大部分地区，总用地面积120km2，城市规划用地11.18km2。

（1）规划范围与年限

规划范围：城市规划区包括天宁镇、夏家营镇、西营镇和洪相乡大部分地区。总用地面积为120km2。

城市规划建设用地总计约为11.18km2。其用地北至卦山山脚，南至杜家庄、东达磁窑河，西至瓦窑河。其中现状建设用地约为5.62km2；近期建设用地约为8.19km2；远期建设用地约为11.18km2。

用地发展方向：在现状建设的基础上适当向南、向西、向北发展。

规划年限：近期 2004-2010年，远期 2011-2020年。

（2）经济区划

全县主要发展西北山区林牧经济区、东部山区工矿经济区和平川综合经济区三大经济区。

西北山区林牧经济区：包括庞泉沟镇、会立乡、东坡底乡，以畜牧业和林业为主，积极开发旅游资源，发展自然生态旅游和休闲度假旅游。

东部山区工矿经济区：包括水峪贯镇、西社镇和岭底乡，以铁、煤等资源的采掘、加工以及建材工业为主。

平川综合经济区：包括洪相乡、西营镇、天宁镇、夏家营，以城镇工商业、城郊都市型农业及旅游业为主。人口、产业布局重点向307国道沿线的平川区集中，在这一区域内大力扶持发展特色农副产品加工，培植发展机械制造业，稳步发展优势冶炼业，改善发展建材工业，开拓发展化学工业，以生态产业园区的方式组织产业布局。

（3）城镇职能规划：

天宁镇：以商贸服务也为主，具有旅游服务功能的综合性城镇；

夏家营镇：以煤化工、冶金、建材为主的工业型城镇；

西社镇：以建材工业和商贸业为主的工业型城镇；

西营镇：以农副产品加工为主的城镇；

庞泉沟镇：以生态观光为主的城镇。

本项目建设地点位于山西交城经济开发区内，厂址位于磁窑河以东，即城市规划用地范围东北，故占地属于《山西省交城县城总体规划》（2012-2020）规划的建设用地，因此本项目的建设符合《山西省交城县城总体规划》（2012-2020）的要求。

本项目与交城县县城的位置关系见图4-7。

### 4.2.14 山西交城经济开发区规划

山西交城经济开发区位于吕梁市交城县东部平川区，西起开发区工业西路、东至火山河美锦路、北至边山区、南至307国道交郑线，面积12.61km2，涉及天宁镇和夏家营镇两镇。

开发区距太原市不足50km，往返大原有太祁高速公路相连，307国道，夏汾（夏家营-汾阳）、大运（大同-运城）、青银（青岛-银川）高速公路在区内形成交汇枢纽，规划中的太中（山西太原-宁夏中卫）铁路从开发区南部穿过，交通便利。

根据中华人民共和国国家发展与改革委员会公告（2006年第66号），山西交城经济开发区列入“第八批通过审核公告的省级开发区名单”中，被确定为山西省省级开发区，批准时间为2006年9月，主要产业为煤焦、煤化工、机械铸造和新材料。开发区近期主要建设煤焦化工业园和铸造产业园。经过近几年的快速发展，开发区循环产业链建设和循环型企业发展初见成效，形成了以煤焦、化工、冶炼、机械铸造、建材为特色的工业集聚区，被列为山西省10个循环经济试点工业园区之一。

根据开发区发展重点，区域划分为以下6个区：

①以金桃园焦化和华鑫焦化为中心的煤焦化工业区；

②以宏特煤化工为中心的煤化工工业区；

③开发区覃村北以水泥、耐火、玻璃为重点的建材工业区；

④以聚鑫机械为中心的机械加工工业区；

⑤以兴龙铸造为中心的冶炼铸造区；

⑥以亚太焦化为中心的煤焦化电冶循环经济区。

本项目位于山西交城经济开发区规划范围内，属于以宏特煤化工为中心的煤化工工业区，符合开发区规划定位。

山西交城县经济开发区功能分区图见图4-8。

开发区基础设施建设现状

开发区累计基础设施建设投入完成6000多万元，约占总投入的0.8%，主要对开发区的道路、供排水、信息畅通、电力、煤气供应扥配套设施进行了一定程度的建设，但由于开发区企业发展迅速，基础设施建设投入不足，基础设施建设远不能满足开发区企业发展的需求。

1）道路和交通网络

307国道交城段横穿开发区，是开发区对外连接的主要通道；开发区内道路已完成工业西路、工业东路、银通大道、白石南河大桥和美锦路工程，通车里程达17km。

2）供排水

开发区企业年用水量约为800万m3，开发区内水资源主要以地下水为主，现有深井246眼，对地下水处于超采状态。

3）开发区西北有储量300万m3的磁窑河水库，可供工业及农业用水；2003年4月，县政府同汾河水利管理局达成了引汾供水协议，以建设白石南河水库为主要内容的供水工程2004年6月份动工，该工程完工后，每年可供水2000万m3。

4）开发区排水现状设施简陋，目前污水管网尚未完善。开发区307国道以北充分利用开发区内火山河河道（火山河）作为主排水渠，该渠呈西北-东南向开发区中部穿越，可接纳北区主要的污水，在开发区东南部流入白石南河；开发区307国道以南，污水直接进入白石南河。

5）电力供应

开发区内现有奈林、银通两座110kv变电站，为企业提供电力服务，城西110kv变电站亦可提供使用。经过两次技改，新增变电能力11.5万kw，总变电能力达到17.5万Kw。两台110kv变电站正在建设，可完全满足企业发展的需要。

6）煤气及天然气供应

开发区机焦生产能力可外供煤气月10亿m3/a，主要供给开发区外企业生产使用。企业间煤气管网铺设工程已基本完成，金桃园作为城市气源向城市输配煤气的管网尚未建成。

本项目燃气导热油炉焦炉煤气拟由华鑫覃村煤气供应站提供，可满足本项目导热油炉用气需求。

7）污水收集处理及排放系统

开发区现状排水大户主要以焦化、化工行业为主，主要有宏特煤化工、华鑫焦化、晋阳焦化等大型企业。根据项目“三同时”要求均应建有废水处理设施，目前这些规模化企业已建或在建废水处理设施，但是这些设施运行效率较低，小规模的企业水处理设施更不健全。现状企业排水主要通过排水渠进入火山河或者直接进入火山河，最后在中天耐火材料南侧汇入白石南河。

为从根本上解决开发区排水超标并污染水环境的问题，开发区应建立以企业自行治理达标和区域污水集中处理相结合的废水处理模式，在实现达标排放的前提下，在企业内部和开发区两个层次上尽可能提高水资源复用率和污水回用率。

应根据以下原则逐步完善开发区废水处理与资源化措施：

★日排水量在300m3/d以上的企业或排水特征污染物中有一类污染物时，必须建设企业自己的生产废水处理设施，并要求处理达到相应的二级标准。

★ 建设厂内废水处理设施的企业应尽可能增设废水深度处理回佣设施，提高水重复率和废水回用率。

★开发区废水集中处理设施选址原则上应靠近白石南水库的上游，便于全区废水全部被收集处理，深度处理回用率达到70%以上。

★开发区集中废水处理厂处理原则工艺确定为“二级生物处理+深度处理”，保证出水水质达到《城镇污水处理厂污染物控制标准》GB18918的一级A标准。

本项目依托经济开发区公用工程主要为供水、供电、污水处理及焦炉煤气设施。

山西交城经济开发区规划图详见图4-9。

## 4.3 环境保护目标调查

### 4.3.1 区域环境功能区划调查

4.3.1.1 环境空气

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的规定：城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区为二类功能区，结合本项目的具体情况，本项目厂址所在地位于山西交城经济开发区内，属于环境空气质量功能区中的二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

4.3.1.2 地表水环境

本项目区域相关地表水体为磁窑河（坡底-入汾河）。根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），磁窑河在坡底-入汾河水环境功能为农业用水保护，水质指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类水质要求。

4.3.1.3 地下水环境

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中地下水质量分类“以人体健康基准值为依据”的要求，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水的地下水为Ⅲ类水质，所以本项目区域地下水执行Ⅲ类水质标准。

4.3.1.4 声环境

根据声环境质量功能区划，本项目所在区域属于2类区，故执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

### 4.3.2 区域环境敏感区调查

4.3.2.1 夏家营水源地

夏家营镇水源地供水井位置在王村，该水源地位于磁窑河上游，共有4眼供水井，每眼井的基本参数基本都一样，地面标高781-794m。根据夏家营镇供水井钻井柱状图可知，井深300m，0-27m砂卵石夹泥，27-62m上部位沙砾，下部夹土，62-300m为粗砂含砾与粘性土互层，为含水层。一级保护区面积=4×3.14×（0.091）2=0.104km2。

本项目位于夏家营集中式饮用水源地南侧2.0km处。

4.3.2.2 生态功能区划

根据《交城县生态功能区划》，本项目位于III1，夏家营工业园区与水土保持生态功能小区。

该区生态系统的保护措施与发展方向是：“三废”达标排放，加强环境污染综合治理；调整产业结构，发展循环经济、绿色经济；调整农业产业结构，提高土地利用率，发展生态农业，加速生态畜牧经济区建设；坚持生态优先的原则，加速水土保持治理，营造防风固沙林、“三北”防护林工程和农田防护林，提高植被覆盖率，保护并不断改善区内生态系统结构和功能，恢复和营造良好的山地生态系统。

本项目的建设提高了生产的清洁水平，降低了能耗，进一步加强了污染治理措施要求，运营期无生产废水外排，“三废”均可做到达标排放，加大了绿化措施要求，项目的建设符合交城县生态功能区划的规定。

交城县县生态功能区划图详见图4-10。

4.3.2.3 生态经济区划

根据《交城县生态经济区划》，本项目位于IIIC天宁镇综合经济开发区生态经济区。

该区的保护措施及发展方向：转变经济发展方式，推动产业结构优化升级；围绕资源优势和产业优势调整产业结构，发展产业群和产业链；重视环境保护工作，从严控制“三废”的排放，减少对大气、水和土壤的污染。

本项目拟建地点位于山西交城经济开发区内，且环评对其规定了相应的绿化等生态保护措施，对生态环境的影响较小，不会对区域农林业产生影响，工程的建设符合交城县生态经济区划的规定。

交城县生态经济区划图详见图4-11。

## 4.4 环境质量现状调查与评价

### 4.4.1 环境空气质量现状调查与评价

1、监测布点

本次评价收集到了山西蓝标检测技术有限公司于2017年4月1日-4月7日连续7天对义望村、王明寨、中高白村三个监测点位的环境空气质量现状监测资料对评价区内的环境空气质量现状进行评价，引用的监测项目为TSP、PM10、SO2、NO2及非甲烷总烃、苯。另外建设单位委托山西蓝标检测技术有限公司对本项目的特征污染因子进行了环境空气质量现状补测，补测因子为HCl及氯苯、1，2-二溴乙烷。具体点位详见表4-1和图4-12。

表4-1  环境空气质量现状监测布点一览表

| 序号 | 监测点 | 方位 | 距离（km） | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 义望村 | SW | 0.80 | TSP、PM10、SO2、NO2、非甲烷总烃、HCl、苯、氯苯、1，2-二溴乙烷 |
| 2# | 王明寨 | SE | 2.20 |  |
| 3# | 中高白 | NE | 2.12 |  |

2、监测项目

TSP、PM10、SO2、NO2、非甲烷总烃、HCl、苯、氯苯、1，2-二溴乙烷，采样期间同步记录了风向、风速、气温、气压等气象参数。

3、环境空气质量现状评价

1.评价标准

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的规定：城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区为二类功能区，因此本项目属于环境空气质量功能区划中规定的二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； HCl及苯参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）（居住区大气中有害物质最高容许浓度）中的相关标准值；氯苯类参照执行《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》；溴乙烷引用美国EPA工业环境实验室推荐的AMEG（周围环境目标值）计算公式计算求得。

表4-2   本项目环境空气执行标准一览表  单位：μg/m3

| 污染物名称 | 浓度限值（mg/Nm3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 年平均 | 日平均 | 1小时平均 |  |
| SO2 | 0.06 | 0.15 | 0.50 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） 中的二级标准 |
| NO2 | 0.04 | 0.08 | 0.20 |  |
| TSP | 0.20 | 0.30 | --- |  |
| PM10 | 0.10 | 0.15 | --- |  |
| 氯化氢 | --- | 0.015 | 0.05（1次） | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |
| 苯 |  | 0.80 | 0.40 |  |
| 氯苯类 | --- | 0.1 | 0.1 | 《前苏联居民区大气中 有害物质的最大允许浓度》 |
| 溴乙烷 | --- | 0.14 | 0.35 | 美国EPA推荐公式 |

2.监测结果分析

分析3个监测点的监测结果，统计其平均浓度范围、超标个数及超标率、最大占标率。监测数据统计结果分别见表4-3至表4-8，监测结果分析如下：

① TSP：

表4-3  评价区TSP监测数据统计表

| 序号 | 监测点 | 日均浓度范围（mg/Nm3） | 样本 个数 | 超标 个数 | 超标率（%） | 最大浓度占标率（%） | 标准值（mg/Nm3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 义望村 | 0.191-0.227 | 7 | 0 | 0 | 75.7 | 0.30 |
| 2# | 王明寨 | 0.191-0.227 | 7 | 0 | 0 | 75.7 |  |
| 3# | 中高白 | 0.156-0.190 | 7 | 0 | 0 | 63.3 |  |
| 评价区 | 0.156-0.227 | 21 | 0 | 0 | 75.7 |  |

由表4-3可以看出，在3个监测点7天共取得21个TSP日均浓度值，其浓度值范围在0.156-0.2273之间，最大浓度占标率为75.7测点均不超标。

② PM10：

表4-4  评价区PM10监测数据统计表

| 序号 | 监测点 | 日均浓度范围（mg/Nm3） | 样本 个数 | 超标 个数 | 超标率（%） | 最大浓度占标率（%） | 标准值（mg/Nm3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 义望村 | 0.127-0.145 | 7 | 0 | 0 | 96.7 | 0.15 96.7 |
| 2# | 王明寨 | 0.093-0.120 | 7 | 0 | 0 | 80.0 |  |
| 3# | 中高白 | 0.090-0.130 | 7 | 0 | 0 | 86.7 |  |
| 评价区 | 0.090-0.145 | 21 | 0 | 0 | 96.7 |  |

由表4-4可以看出，在3监测点7天共取得21M10日均浓度值，其浓度值范围在0.090-0.145mg/Nm3之间，最大浓度占标率为96.7%，所有测点均不超标。

③SO2

表4-5  评价区SO2日均浓度监测数据统计表

| 序号 | 监测点 | 日均浓度范围（mg/Nm3） | 样本 个数 | 超标 个数 | 超标率（%） | 最大浓度占标率（%） | 标准值（mg/Nm3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 义望村 | 0.068-0.092 | 7 | 0 | 0 | 61.3 | 0.15 |
| 2# | 王明寨 | 0.051-0.079 | 7 | 0 | 0 | 52.7 |  |
| 3# | 中高白 | 0.048-0.069 | 7 | 0 | 0 | 46.0 |  |
| 评价区 | 0.048-0.092 | 21 | 0 | 0 | 61.3 |  |

由表4-5可以看出，在3个监测点7天共取得21个SO2日均浓度值，其浓度值范围在0.048-0.092mg/Nm3之间，最大浓度占标率61.3%，所有测点均不超标。

④NO2

表4-6  评价区NO2监测数据统计表

| 序号 | 监测点 | 日均浓度范围（mg/Nm3） | 样本 个数 | 超标 个数 | 超标率（%） | 最大浓度占标率（%） | 标准值（mg/Nm3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 义望村 | 0.043-0.073 | 7 | 0 | 0 | 91.3 | 0.08 |
| 2# | 王明寨 | 0.028-0.050 | 7 | 0 | 0 | 62.5 |  |
| 3# | 中高白 | 0.025-0.054 | 7 | 0 | 0 | 67.5 |  |
| 评价区 | 0.025-0.073 | 21 | 0 | 0 | 91.3 |  |

由表4-6可以看出，在3个监测点7天共取得21个NO2日均浓度值，其浓度值范围在0.025-0.073mg/Nm3之间，最大浓度占标率91.3%，所有测点均不超标。

⑤非甲烷总烃

表4-7  评价区非甲烷总烃小时平均浓度监测数据统计表

| 序号 | 监测点 | 小时浓度范围（mg/Nm3） | 样本 个数 | 超标 个数 | 超标率（%） | 最大浓度占标率（%） | 标准值（mg/Nm3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 义望村 | 0.20-1.01 | 28 | 0 | 0 | 25.3 | 4.0 |
| 2# | 王明寨 | 0.20-1.07 | 28 | 0 | 0 | 26.8 |  |
| 3# | 中高白 | 0.22-1.04 | 28 | 0 | 0 | 26.0 |  |
| 评价区 | 0.20-1.07 | 84 | 0 | 0 | 26.8 |  |

由表4-7可以看出，在3个监测点7天共取得84个小时浓度值，其浓度值范围在0.20-1.07mg/Nm3之间，最大浓度占标率为26.8%，所有测点均不超标。

⑥氯苯

表4-8  评价区氯苯日平均浓度监测数据统计表

| 序号 | 监测点 | 日均浓度范围（mg/Nm3） | 样本 个数 | 超标 个数 | 超标率（%） | 最大浓度占标率（%） | 标准值（mg/Nm3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 义望村 | ND | 7 | 0 | 0 | --- | 0.10 |
| 2# | 王明寨 | ND | 7 | 0 | 0 | --- |  |
| 3# | 中高白 | ND | 7 | 0 | 0 | --- |  |
| 评价区 | ND | 21 | 0 | 0 | --- |  |

由表4-8可以看出，在3个监测点7天共取得21个氯苯日平均浓度值，全部为未检出。

⑦HCl

表4-9  评价区HCl小时平均浓度监测数据统计表

| 序号 | 监测点 | 日均浓度范围（μg/Nm3） | 样本 个数 | 超标 个数 | 超标率（%） | 最大浓度占标率（%） | 标准值（mg/Nm3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 义望村 | ND | 28 | 0 | 0 | --- | 0.05 |
| 2# | 王明寨 | ND | 28 | 0 | 0 | --- |  |
| 3# | 中高白 | ND | 28 | 0 | 0 | --- |  |
| 评价区 | ND | 84 | 0 | 0 | --- |  |

由表4-9可以看出，在3个监测点7天共取得84个HCl小时浓度值，全部为未检出，所有测点均不超标。

⑧1，2-二溴乙烷

表4-10  评价区1,2-二溴乙烷日均浓度监测数据统计表

| 序号 | 监测点 | 日均浓度范围（μg/Nm3） | 样本 个数 | 超标 个数 | 超标率（%） | 最大浓度占标率（%） | 标准值（mg/Nm3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 义望村 | ND | 7 | 0 | 0 | --- | 0.14 |
| 2# | 王明寨 | ND | 7 | 0 | 0 | --- |  |
| 3# | 中高白 | ND | 7 | 0 | 0 | --- |  |
| 评价区 | ND | 21 | 0 | 0 | --- |  |

由表4-10可以看出，在3个监测点7天共取得21个1，2-二溴乙烷日均浓度值，全部为未检出，所有测点均不超标。

⑨苯

苯全部为未检出，所有测点均不超标。

3.环境空气质量现状评价

采用统计超标率、最大浓度占标率的方法进行现状评价。

根据监测数据可知：评价范围内TSP 日均浓度值范围在0.156-0.227mg/Nm3之间，最大浓度占标率为75.9%；PM10日均浓度值范围在0.090-0.145mg/Nm3之间，最大浓度占标率为96.7%；SO2日均浓度值范围在0.048-0.092mg/Nm3之间，最大浓度占标率为61.3%；NO2日均浓度值范围在0.025-0.073mg/Nm3之间，最大浓度占标率为91.3%；非甲烷总烃小时浓度值范围在0.20-1.07mg/Nm3之间，最大浓度占标率26.8%；HCl、苯、氯苯、1，2-二溴乙烷全部为未检出。

### 4.4.2 地表水环境质量现状调查与评价

本次评价收集到了山西英锐泽检测科技有限公司于2016年6月12日-14日对评价区地表水体（白石河）进行的现状监测数据。该次监测共设三个监测断面，分别为交城县三喜化工有限公司与白石河垂向处上游500m、交城县三喜化工有限公司与白石河垂向处下游500m处、交城县三喜化工有限公司与白石河垂向处下游1500m处，连续监测3天，每天采样1次。

监测因子为：pH、CODcr、BOD5、NH3-N、总氮、石油类、铜、锌、氟化物、硝酸盐、硫酸盐、镍、锰共13项，同时记录水温、流速、流量等。

①评价标准

本项目地表水环境现状评价标准采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水质标准，见表4-11。

表4-11  《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类  单位：mg/L，pH无量纲

| 污染物 | pH | COD | BOD5 | NH3-N | 石油类 | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6-9 | 40 | 10 | 2 | 1.0 | 0.20 |
| 污染物 | 铜 | 锌 | 硫酸盐 | 镍 | 锰 | 氰化物 |
| 标准值 | 1.0 | 2.0 | 250 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |

②评价方法

评价方法采用标准指数评价法。其公式为：

Sij=Cij/Csi

式中：Sij——i污染物在j点的标准指数

Cij——i污染物在j点的平均实测浓度值

Csi——i污染物的标准值

pH评价的标准指数：

pHj≤7.0

pHj>7.0

式中：SpHj ——指pH的单因子指数；

pHsd ——地表水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu ——地表水水质标准中规定的pH值上限；

pHj ——指pH值的实测平均值。

③评价结果

根据评价结果4-12可以看出，根据评价结果可以看出，在三个断面的13项监测因子中，除铜、锌、硝酸盐、硫酸盐、石油类、镍达标外，其它监测因子均有不同程度的超标现象。其超标原因为白石河基本为当地一条纳污渠，接纳的废水有焦化、发电、洗煤企业的生产污水及周围村庄的生活污水，水质较差，导致白石河水质达不到标准要求。

表4-12  本项目地表水环境质量现状评价结果一览表  单位：mg/L, pH无量纲

| 断面 | 项目 | pH | CODCr | BOD5 | 氨氮 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硝酸盐 | 硫酸盐 | 石油类 | 镍 | 锰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6-9 | 40 | 10 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 10 | 250 | 1.0 | 0.02 | 0.1 |
| 1# | 最大值 | 9.21 | 137 | 44.6 | 1.10 | 5.32 | ND | 0.091 | 7.66 | 4.82 | 203 | 0.321 | ND | 0.105 |
|  | 指标 | 1.105 | 3.43 | 4.46 | 0.55 | 2.66 | -- | 0.046 | 5.11 | 0.482 | 0.812 | 0.321 | --- | 1.05 |
|  | 超标倍数 | 0.105 | 2.43 | 3.46 | --- | 1.66 | -- | --- | 4.11 | --- | --- | --- | --- | 0.05 |
|  | 达标情况 | 超标 | 超标 | 超标 | 达标 | 超标 | 达标 | 达标 | 超标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 |
| 2# | 最大值 | 7.98 | 148 | 59.2 | 3.44 | 8.04 | ND | 0.074 | 2.79 | 5.35 | 235 | 0.114 | ND | 0.483 |
|  | 指标 | 0.49 | 3.7 | 5.92 | 1.72 | 4.02 | --- | 0.037 | 1.86 | 0.54 | 0.94 | 0.114 | --- | 4.83 |
|  | 超标倍数 | --- | 2.7 | 4.92 | 0.72 | 3.02 | --- | --- | 0.86 | --- | --- | --- | --- | 3.83 |
|  | 达标情况 | 达标 | 超标 | 超标 | 达标 | 超标 | 达标 | 达标 | 超标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 |
| 3# | 最大值 | 7.98 | 133 | 49.4 | 6.36 | 8.73 | ND | 0.064 | 2.72 | 6.19 | 190 | 0.086 | ND | 0.457 |
|  | 指标 | 0.49 | 3.325 | 4.94 | 3.18 | 4.36 | --- | 0.032 | 1.81 | 0.62 | 0.76 | 0.086 | --- | 4.57 |
|  | 超标倍数 | --- | 2.325 | 3.94 | 2.18 | 3.36 | --- | --- | 0.81 | --- | --- | --- | --- | 3.57 |
|  | 达标情况 | 达标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 达标 | 达标 | 超标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 超标 |

### 4.4.3 地下水环境质量现状调查与评价

1、监测点位布设

评价区山前倾斜平原区上部地下水水位埋藏较深，主要分布深层水井，浅层含水层大部分地段无水，本次调查未发现浅层水井；厂址区所在山前倾斜平原区下部到冲积平原区赋存少量浅层地下水，发现浅层水井，但用于灌溉及工业生产的水井全部为中深层水井。

本次评价引用了《交城县德谦肥业有限公司年产15万吨硝基复合肥生产线项目》环境影响评价期间对1#夏家营、2#阳渠村、3#郭家寨、4#段村、5#王明寨的地下水环境质量现状监测数据，监测单位为太原华环生态环境监测服务有限公司，监测日期为2016年4月8日。

表4-13  地下水质量现状监测点位及布点一览表

| 序号 | 监测点位 | 井深（m） | 水位埋深（m） | 监测层位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 夏家营水井 | 100 | 70 | 第四系孔隙含水层 | 监测水质水位 |
| 2 | 阳渠村水井 | 110 | 80 | 第四系孔隙含水层 | 监测水质水位 |
| 3 | 郭家寨水井 | 180 | 120 | 第四系孔隙含水层 | 监测水质水位 |
| 4 | 段村水井 | 200 | 120 | 第四系孔隙含水层 | 监测水质水位 |
| 5 | 王明寨村水井 | 210 | 110 | 第四系孔隙含水层 | 监测水质水位 |

2、监测项目

检测分析地下水环境中K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、CL-、SO42-的浓度。

监测项目为：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐、耗氧量、总大肠菌群、菌落总数共21项及八大离子。与监测同步测量井深、水位、水温等。

3、地下水环境现状评价

①评价标准

本项目地下水环境现状评价标准采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类水质标准，见表4-14。

表4-14  《地下水质量标准》（GB/T14848-93）III类标准  单位：mg/L，pH无量纲

| pH | 总硬度 | 溶解性 总固体 | 氨氮 | 硝酸 盐氮 | 亚硝酸盐氮 | 耗氧量 | 氟化物 | 砷 | 汞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5-8.5 | 450 | 1000 | 0.5 | 20 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.01 | 0.001 |
| 镉 | 六价铬 | 铁 | 铅 | 锰 | 氯化物 | 硫酸盐 | 挥发酚 | 氰化物 | 菌落 总数 | 总大肠菌群 |
| 0.005 | 0.05 | 0.3 | 0.01 | 0.1 | 250 | 250 | 0.002 | 0.05 | 100 | 3.0个/L |

②评价方法

评价方法采用标准指数法。其公式为：

Sij=Cij/Csi

式中：Sij——i污染物在j点的标准指数

Cij——i污染物在j点的平均实测浓度值

Csi——i污染物的标准值

pH评价的标准指数：

pHj≤7.0

pHj>7.0

式中：SpHj ——指pH的单因子指数；

pHsd ——地下水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu ——地下水水质标准中规定的pH值上限；

pHj ——指pH值的实测平均值。

③评价结果

根据评价结果4-15可以看出，5个监测井所监测的21项污染物中，监测因子监测数据均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类水标准的要求。

### 4.4.4 声环境质量现状

为了准确描述和评价该项目厂界噪声现状，建设单位委托山西蓝标检测技术有限公司对评价区声环境质量现状进行了监测，监测时项目未进行生产活动。

1、厂界噪声监测布点

本项目厂界四周各布设1个噪声监测点，监测内容包括L10、L50、L90及Leq，如实记录点位，并在图上标明。

2、监测时间与时段

本次噪声监测日期为2018年8月24日，测量一天，昼、夜各测一次，昼间测试选在8:00-12:00时段内，夜间测量在22:00-24:00时段内。

3、测量方法

依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《声环境质量标准》(GB3096-2008)和《环境监测技术规范》（噪声部分）中规定的相关方法进行，各监测点以A声级计数。

4、监测结果

噪声监测声级值汇总表4-16中，表中数据反映了厂界环境噪声现状。表中Leq为等效连续A声级。

表4-16  本项目噪声监测结果一览表

| 测点位置 | 昼间dB（A） | 夜间dB（A） |
| --- | --- | --- |
|  | Leq | L10 | L50 | L90 | Leq | L10 | L50 | L90 |
| 厂区 | 1#厂界东 | 56.6 | 58.8 | 56.3 | 53.1 | 48.8 | 49.6 | 47.7 | 45.7 |
|  | 2#厂界南 | 57.9 | 59.7 | 57.8 | 55.9 | 48.9 | 49.2 | 47.5 | 46.1 |
|  | 3#厂界西 | 57.0 | 59.1 | 56.6 | 54.2 | 47.9 | 49.9 | 47.7 | 45.7 |
|  | 4#厂界北 | 57.0 | 58.8 | 57.0 | 53.4 | 47.9 | 49.2 | 47.5 | 45.8 |

5、声环境现状评价

①评价方法

本次评价以等效声级Leq作为主要评价指标。

②评价标准

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中对区域声环境功能确定原则，本项目厂区周围环境执行2类标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A）。

③声环境现状评价

本项目厂界四周噪声现状监测结果如下：

1#-4#测点昼间等效声级值范围在56.6-57.9dB（A）之间，各测点等效声级值均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类昼间标准：60dB（A）。

1#-4#测点夜间等效声级范围在47.9-48.9dB（A）之间，各测点等效声级值均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类夜间标准：50dB（A）。

表4-15  本项目评价区地下水监测及评价结果一览表

| 采样点编号 | 统计值 | pH | 氨氮 | 总硬度 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 高锰酸盐指数 | 溶解性总固体 | 氟化物 | 氰化物 | 氯化物 | 硫酸盐 | 六价铬 | 挥发酚 | 铅ug/L | 铁 | 镉ug/L | 锰 | 砷ug/L | 汞ug/L | 总大肠菌群(个/L) | 细菌总数(个/L) | 井深 | 水位埋深 | 水温 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5-8.5 | 0.2 | 450 | 20 | 0.02 | 3.0 | 1000 | 1.0 | 0.05 | 250 | 250 | 0.05 | 0.002 | 50 | 0.3 | 10 | 0.1 | 50 | 1 | 3.0 | 100 | --- | --- | --- |
| 1#夏家营水井 | 监测值 | 7.53 | 0.173 | 323 | 3.86 | ND | 0.42 | 372 | 0.483 | 0.002 | 104 | 62.5 | ND | ND | ND | 0.064 | 0.325 | ND | ND | 0.072 | ND | 27 | 100 | 70 | 5.4 |
|  | Pi | 0.35 | 0.87 | 0.72 | 0.19 | --- | 0.14 | 0.37 | 0.48 | 0.04 | 0.42 | 0.25 | --- | --- | --- | 0.21 | 0.033 | --- | --- | 0.072 | --- | 0.27 | --- | --- | --- |
|  | 结果 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | --- | --- | --- |
| 2#阳渠村水井 | 监测值 | 7.92 | 0.164 | 214 | 0.04 | ND | 0.46 | 326 | 0.609 | 0.008 | 54.7 | 67.3 | ND | ND | ND | 0.150 | ND | 0.010 | 0.492 | 0.152 | ND | 30 | 110 | 80 | 5.3 |
|  | Pi | 0.61 | 0.82 | 0.48 | 0.002 | --- | 0.15 | 0.33 | 0.61 | 0.16 | 0.22 | 0.27 | --- | --- | --- | 0.5 | --- | 0.1 | 0.0098 | 0.152 | --- | 0.30 | --- | --- | --- |
|  | 结果 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | --- | --- | --- |
| 3#郭家寨水井 | 监测值 | 8.16 | 0.173 | 204 | 0.68 | ND | 0.44 | 267 | 0.615 | 0.021 | 32 | 47.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.361 | ND | 23 | 180 | 120 | 5.3 |
|  | Pi | 0.77 | 0.87 | 0.45 | 0.034 | --- | 0.15 | 0.27 | 0.62 | 0.42 | 0.13 | 0.19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.361 | --- | 0.23 | --- | --- | --- |
|  | 结果 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | --- | --- | --- |
| 4#段村水井 | 监测值 | 8.16 | 0.178 | 201 | 0.68 | ND | 0.48 | 313 | 0.665 | 0.022 | 33 | 46.8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.125 | ND | 25 | 200 | 120 | 5.3 |
|  | Pi | 0.77 | 0.89 | 0.45 | 0.034 | --- | 0.16 | 0.31 | 0.67 | 0.44 | 0.13 | 0.19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.125 | --- | 0.25 | --- | --- | --- |
|  | 结果 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | --- | --- | --- |
| 5#王明寨村水井 | 监测值 | 8.16 | 0.168 | 208 | 0.68 | ND | 0.46 | 266 | 0.306 | 0.022 | 34 | 46.8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.123 | ND | 31 | 210 | 110 | 5.3 |
|  | Pi | 0.77 | 0.84 | 0.46 | 0.034 | --- | 0.15 | 0.27 | 0.31 | 0.44 | 0.14 | 0.19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.123 | --- | 0.31 | --- | --- | --- |
|  | 结果 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | --- | --- | --- |

表4-15（续）  本项目地下水监测结果一览表  单位：mg/L

| 采样点编号 | Cl- | SO42- | HCO32- | CO32- | Ca2+ | Mg2+ | K+ | Na+ | 水化学类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#夏家营水井 | 77.34 | 151.18 | 414.94 | 0 | 114.78 | 33.24 | 1.2 | 90 | HCO3-Ca·Na |
| 2#阳渠村水井 | 77.34 | 86.74 | 585.79 | 3.0 | 69.28 | 67.11 | 1.0 | 99.0 | HCO3-Ca·Na·Mg |
| 3#郭家寨水井 | 16.11 | 71.87 | 225.77 | 6.0 | 68.25 | 12.54 | 2.1 | 23.5 | HCO3-Ca |
| 4#段村水井 | 33.84 | 42.13 | 329.51 | 3.0 | 44.46 | 1.25 | 1.7 | 106.5 | HCO3-Ca·Na |
| 5#王明寨村水井 | 14.5 | 66.92 | 231.88 | 3.0 | 62.04 | 15.05 | 2.1 | 28.5 | HCO3-Ca |

# 第五章 环境影响预测与评价

## 5.1 运营期大气污染物环境影响预测与评价

### 5.1.1 污染气象特征分析

本地区属暖温带大陆性半干旱气候区，气温昼夜变化悬殊，四季分明，冬春季多西、西北偏西风，夏秋季多东北、东南风，年平均风速2.2m/s，最大11.2m/s，气候干旱，冬季寒冷，夏季温热，年平均气温为10.4℃，年最高气温为38.6℃，年最低气温为-17.9℃。降水多集中在6-9月，年最小降水量为321.3mm，最大降水量为877.2mm，平均为580.1mm。年蒸发量最低为1438.1mm，最高为1903mm，平均为1660.8mm，蒸发量大于降水量。年最小相对湿度为6，年平均相对湿度为59%，初霜期一般在10月上旬，终霜期在翌年3月下旬，无霜期一般189-250天，初雪期为 11月中、下旬，终雪期为翌年3月中、下旬。冻土期在11月至来年3月，最大冻土深度为113cm。平均日照时数（小时）为2616.5h。

交城县多年风向频率玫瑰图见图5-1。

交城县各月及全年平均气温和平均风速见表5-1，全年风向频率见表5-2。

图5-1  交城县多年风向风频玫瑰图

表5-1 交城县近20年（1990-2010）各月平均气温和平均风速统计表

| 项目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均风速（m/s） | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 1.9 |
| 平均气温（℃） | -5.1 | -0.4 | 5.7 | 13.1 | 18.4 | 22.5 | 24.1 |
| 项目 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 平均风速（m/s） | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 2.0 |
| 平均气温（℃） | 22.3 | 17.2 | 10.8 | 2.9 | -3.1 | 10.7 |

表5-2  交城县近20年（1990-2010）风向频率统计表

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率（%） | 8.1 | 5.5 | 5.6 | 2.1 | 2.7 | 1.9 | 4.3 | 3.5 | 8.5 |
| 风向 | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| 频率（%） | 4.6 | 5.2 | 2.3 | 3.3 | 4.2 | 6.1 | 4.7 | 28.0 |

### 5.1.2 预测因子与预测内容

根据工程分析和环境影响识别的结果，以《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）为依据，选取TSP、PM10、SO2、NOx、HCl、非甲烷总烃、苯、氯苯，1,2-二溴乙烷作为环境空气现状评价因子，将TSP、SO2、NOx、HCl及苯、溴乙烷、氯苯、邻二氯苯作为预测因子。

### 5.1.3 污染源参数

本工程的点源参数调查清单见表5-3。

表5-3  本项目点源参数调查清单

| 点源名称 | 海拔高度m | 高度 | 内径 | 烟气量 | 烟气出 口温度 | 年排放 小时数 | 排放工况 | 源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m/s | K | h |  | g/s |
| 烷基化反应、蒸馏工序不凝气 | 756 | 15 | 1.0 | 14.15 | 293 | 6400 | 连续 | 溴乙烷 | 0.138 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 苯 | 0.033 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氯苯 | 0.070 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 邻二氯苯 | 0.365 |
| 缩合、闭环反应工序 | 756 | 15 | 0.4 | 11.06 | 293 | 6400 | 连续 | 氯化氢 | 0.013 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 邻二氯苯 | 0.069 |
| 导热油炉 | 756 | 15 | 0.4 | 8.36 | 423 | 7200 | 间歇 | SO2 | 0.014 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NOX | 0.133 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 烟尘 | 0.015 |

注：出口速度均为工况下的流速。

### 5.1.4 评价标准

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的规定：城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区为二类功能区，因此本项目属于环境空气质量功能区划中规定的二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； HCl参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）（居住区大气中有害物质最高容许浓度）中的相关标准值；氯苯类参照执行《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》；溴乙烷引用美国EPA工业环境实验室推荐的AMEG（周围环境目标值）计算公式计算求得。（没有小时浓度的取日均浓度的三倍值作为评价标准）。

### 5.1.5 评价等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）相关要求及项目初步工程分析结果，环评选择1-3种主要污染物分别计算每一种污染物的最大地面质量浓度占标率Pi(第i个污染物)，及第i个污染物的地面质量浓度达标限值10%时所对应的最远距离D10%。

其中Pi定义为： Pi=(Ci/Coi) ×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面质量浓度，mg/Nm3；

Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/Nm3；

本工程环境空气评价级别计算结果见表2-12，为三级评价。

## 5.2 环境空气影响预测

采用估算模式对本项目正常工况下有组织的大气污染源污染物的扩散影响进行预测，计算结果见表5-4。

表5-4  估算模式计算结果一览表

| 距离 (m) | 放空管溴乙烷浓度 (ug/m3) | 放空管溴乙烷占标率（%） | 放空管苯浓度 (ug/m3) | 空管苯占标率 （%） | 放空管氯苯浓度 (ug/m3) | 放空管氯苯占标率 （%） | 放空管邻二氯苯浓度 (ug/m3) | 放空管邻二氯苯占标率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | 0.1707E-05 | .00 | 0.4082E-06 | 0.00 | 0.8658E-06 | 0.00 | 0.1299E-05 | 0.00 |
| 100. | 5.053 | 1.44 | 1.208 | 1.21 | 2.563 | 2.56 | 3.845 | 3.85 |
| 200. | 7.173 | 2.05 | 1.715 | 1.72 | 3.638 | 3.64 | 5.458 | 5.46 |
| 205. | 7.582 | 2.17 | 1.813 | 1.81 | 3.846 | 3.85 | 5.769 | 5.77 |
| 300. | 7.367 | 2.10 | 1.762 | 1.76 | 3.737 | 3.74 | 5.605 | 5.61 |
| 400. | 6.851 | 1.96 | 1.638 | 1.64 | 3.475 | 3.48 | 5.213 | 5.21 |
| 500. | 8.170 | 2.33 | 1.954 | 1.95 | 4.144 | 4.14 | 6.216 | 6.22 |
| 600. | 9.778 | 2.79 | 2.338 | 2.34 | 4.960 | 4.96 | 7.440 | 7.44 |
| 700. | 10.73 | 3.07 | 2.567 | 2.57 | 5.445 | 5.45 | 8.167 | 8.17 |
| 800. | 11.17 | 3.19 | 2.672 | 2.67 | 5.668 | 5.67 | 8.502 | 8.50 |
| 900. | 11.26 | 3.22 | 2.692 | 2.69 | 5.711 | 5.71 | 8.566 | 8.57 |
| 1000. | 11.25 | 3.21 | 2.690 | 2.69 | 5.707 | 5.71 | 8.560 | 8.56 |

表5-4（续）  估算模式计算结果一览表

| 距离 (m) | 缩合、闭环反应工序HCl浓度 (ug/m3) | 缩合、闭环反应 工序HCl占标率 (%) | 缩合、闭环反应工序邻二氯苯浓度 (ug/m3) | 缩合、闭环反应 工序邻二氯苯占标率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | 0.2316E-15 | 0.00 | 0.5165E-15 | 0.00 |
| 100. | 1.752 | 3.50 | 3.907 | 3.91 |
| 200. | 2.143 | 4.29 | 4.782 | 4.78 |
| 205. | 2.278 | 4.56 | 5.081 | 5.08 |
| 300. | 2.263 | 4.53 | 5.048 | 5.05 |
| 400. | 1.936 | 3.87 | 4.319 | 4.32 |
| 500. | 2.074 | 4.15 | 4.626 | 4.63 |
| 600. | 2.233 | 4.47 | 4.980 | 4.98 |
| 700. | 2.218 | 4.44 | 4.948 | 4.95 |
| 800. | 2.117 | 4.23 | 4.723 | 4.72 |
| 900. | 1.980 | 3.96 | 4.416 | 4.42 |
| 1000. | 1.986 | 3.97 | 4.430 | 4.43 |

表5-4（续）  估算模式计算结果一览表

| 距离 (m) | 导热油炉PM10浓度 (ug/m3) | 导热油炉PM10占标率 (%) | 导热油炉SO2浓度 (ug/m3) | 导热油炉SO2占标率 (%) | 导热油炉NOx浓度 (ug/m3) | 导热油炉NOx占标率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| 100. | 7.024 | 0.78 | 4.214 | 0.84 | 12.08 | 4.83 |
| 200. | 7.990 | 0.89 | 4.794 | 0.96 | 13.74 | 5.50 |
| 205. | 7.998 | 0.89 | 4.799 | 0.96 | 13.76 | 5.50 |
| 300. | 6.718 | 0.75 | 4.031 | 0.81 | 11.55 | 4.62 |
| 400. | 6.861 | 0.76 | 4.117 | 0.82 | 11.80 | 4.72 |
| 500. | 6.095 | 0.68 | 3.657 | 0.73 | 10.48 | 4.19 |
| 600. | 5.209 | 0.58 | 3.125 | 0.63 | 8.959 | 3.58 |
| 700. | 4.420 | 0.49 | 2.652 | 0.53 | 7.602 | 3.04 |
| 800. | 3.764 | 0.42 | 2.259 | 0.45 | 6.475 | 2.59 |
| 900. | 3.231 | 0.36 | 1.939 | 0.39 | 5.558 | 2.22 |
| 1000. | 2.798 | 0.31 | 1.679 | 0.34 | 4.812 | 1.92 |

由表5-4可见，各污染源的最大落地浓度出现距离在205-975m之间，占标率最大的是放空管废气中污染物邻二氯苯的8.57%。

## 5.3 运营期水环境影响预测与评价

### 5.3.1 区域地质及水文地质条件

一、区域地质条件

（一）区域地层

交城县地层出露较为齐全，地层由老到新主要包括：寒武系、奥陶系、石炭系、二叠系、三叠系及第三系、第四系地层等，现分述如下：

1、古生界寒武系∈：主要分布在中部横岭--柏树沟一带及西部与文水县交界处，在西南部零星出露，为一套浅海相沉积岩层，主要由石英砂岩、页岩、泥灰岩、白云岩等组成。

2、古生界奥陶系O：主要分布在境内中部寨立--东社一带，主要由页岩、白云岩、砂岩、泥灰岩、灰岩组成，为一套海相碳酸盐沉积地层，地层总厚度一般为400-500m。

3、古生界石炭系C：境内出露面积不大，主要集中在古洞道--大坪头一带，发育有中统本溪组、上统太原组，缺失下统，与奥陶系中统呈假整合接触，为一套海陆交互相的含煤沉积建造，总厚度l00m左右，岩性主要包括砂岩、灰岩、页岩、铝土岩等，在上统太原组里含有可采煤层及煤线，动植物化石在本系地层中普遍发育。

4、古生界二叠系P：分布在中部古洞道--水峪贯--西社一带及东部王山岭村周围地区，岩性为由砂岩、砂质页岩、页岩、泥岩及煤层组成的陆相煤系地层，其中含大量的植物化石，地层总厚度约700m。

5、中生界三叠系T：主要分布在境内中东部水峪贯镇--岭底乡一带，是一套典型的陆相砗屑岩层，岩性简单，均为各种砂岩，少见有砂质页岩或粉砂岩，厚度巨大，植物化石及各种层理、印痕较发育。

6、新近系上新统N2

主要分布于汾河地堑及山区洼地或冲沟中，冲一湖积而成，岩性主要为棕黄色砂、棕紫色粘土、砂质粘上互层，砂夹砾石、薄层粘土等组成，厚达十米至数百米。

7、新生界第四系Q

主要分布在汾河地堑、山前倾斜平原及山区洼地或冲沟中，均为松散岩类沉积物，以冲一湖湘沉积为主，薄则不足1m，厚达十米至一千多米。

（二）区域地质构造

交城县处于吕梁山中段，大地构造位置处于祈吕贺山字型构造体系的东冀中部，地质构造较复杂，其中断裂规模较大，南北向断裂规模中常，北东向断裂规模较上述两组为小。主要有：

1、北东向断裂：主要为清交大断层，该断层规模大，北东至阳曲，南西至汾阳，由多条近于相互平行的阶梯状高角度正断层组成，落差呈南西小而北东大，大于800-2000m。

2、北西向断裂：有西孟、水峪贯、种家沟—东社等断裂，其延伸一般在30公里以上，断裂带宽大，在地表断续出露，多为性质不明或压扭性断裂。

本项目区域地质平面见图5-4。

二、区域水文地质条件

（一）含水岩组

根据区域水文地质资料，本区域含水岩组主要有：

1、碳酸盐岩岩溶裂隙水含水岩组

分布于西部山区，西冶川一带以及山前断裂武家坡附近有零星出露。可分为寒武系与奥陶系两个含水岩组。寒武系含水岩组以中寒武系灰岩鲕状灰岩及上寒武系白云岩为主要含水层。奥陶系含水岩组，以中奥陶系峰峰组与上、下马家沟组溶隙最发育，富水。陀由上而下随埋深的增加岩溶发育强度而逐渐降低。

2、碎屑岩裂隙水含水岩组

包括二叠系、三叠系砂页岩裂隙水含水岩组及石炭系砂页岩夹碳酸岩含水岩组，分布于交城北部山区及西冶川流域。山区泉水露头甚多，多为下降泉，流量较小，受降雨影响显著。

3、松散岩类孔隙水含水岩组

主要分布于山前断裂以南的倾斜平原及平原区，为工农业及生活用水的主要供水水源，分为山前冲洪积扇区、磁窑河洪积扇区、瓦窑河洪积扇区磁窑河以东洪积扇区及瓦窑河以西洪积扇区、扇间洼地区、冲积交接洼地区等，按时代与成因又分为新近系上新统含水组、第四系下更新统含水组、中上更新统含水组、全新统含水组。

（二）地下水补、径、排条件

交城县地下水的补给来源主要依靠大气降水的渗入补给。山前倾斜平原区除接受降水补给外，尚有基岩山区的侧向径流、地表径流等补给。在天然状态下，山区地下水的排泄大部分转化为地下径流与地表径流。而山前顺斜平原区地下径流以向下游平原区排泄为主，其次多为人工开采排泄。山前断裂带为岩溶水侧向补给平原区孔隙水的通道，边山部分岩溶水井为人工开采排泄之一。

### 5.3.2 评价区地质与水文地质条件

一、评价区地质条件

（一）地层

评价区及周边地层由老到新主要有奥陶系中统(O)、石炭系(C)、二叠系(P)、新近系(N)及第四系(Q)地层。各地层分述如下：

1、奥陶系中统(O2)

本组地层在评价区西北部基岩山区小面积出露，主要由峰峰组(O2f)和上马家沟组(O2s)、下马家沟组（O2x）组成，岩性主要为灰岩、角砾状石灰岩，部分角砾状罩灰岩中含大量石膏条带及细脉，厚350m-400m。根据收集的钻孔资料，义望铁合金厂生活区水井（井深650m）揭露了峰峰组(O2f)和上马家沟组(O2s)地层，其中，峰峰组(O2f)地层揭露厚约74m，主要由石灰岩夹泥灰岩含石膏结晶体组成，上马家沟组(O2s)只揭露94m（未揭穿），主要由纯石灰岩组成，灰岩岩溶裂隙发育。

2、石炭系(C)

本组地层主要出露清交大断裂西北部边山基岩山区，评价区内无出露，根据收集到的武家坡供水井成果资料和区域资料，本组地层由本溪组(C2b)、太原组(C3t)组成。其中，本溪组(C2b)地层主要由黑色页岩、细砂岩、石灰岩、灰白色铝土质及山西式铁矿组成，厚15-45m，与下伏奥陶系中统(O2)呈平行不整合接触；太原组(C3t)地层主要由灰白色厚层砂岩、灰黑色炭质页岩夹薄板灰岩及煤层等组成，厚85-l00m。

3、二叠系(P)

本组地层主要出露于清交大断裂西北部边山基岩山区，由山西组(P1s)、下石盒子 (P1x)和上石盒子组(P2S)组成。其中，山西组(P1s)覆盖于太原组(C3t)之上，为杂色砂页岩夹煤层；下石盒子组(P1x)为黄绿色砂页岩夹紫红色页岩；上石盒子组(P2S) 主要由暗紫色泥岩、砂质泥岩、粗粒石英砂岩及铝土质页岩组成。二叠系(P)地层总厚度达300m左右。

4、新近系上新统(N2)

本组地层在评价区未出露。山前倾斜平原区覃村水井S12（井深368.89m）、三角水井S8（井深420m）均有揭露本组地层，岩性主要为棕黄色砂、棕紫色或红色粘土、砂质粘土互层，砂夹砾石、薄层粘土等组成，主要由冲-湖积而成，厚度50-200m。

5、第四系(Q)

本组地层在评价区广泛分布。根据三角村水井(S8)、覃村水井(S12)成果资料及华鑫肥业厂区岩土工程地质勘查报告，本组地层主要由第四系全新统(Q4)、上更新统(Q3)、中更新统(Q2)及下更新统(Q1)冲洪积而成，厚度大者达500m。

中、下更新统(Q1+2)地层：主要由粉土、砂土、亚砂土、粘土央砾石砂质粘土等'组成，厚度一百至四百米不等，从山前倾斜平原区到冲积平原区本组地层逐渐变厚。

上更新统(Q3)地层：岩性主要由砂砾石夹粉细砂粘土、粉土央卵石、粉砂、砂质粘土等组成，厚度约50-70m。

全新统(Q4)地层：山前倾斜平原区与冲积平原区均被全新统地层覆盖，地层岩性由山前倾斜平原区至冲积平原区逐渐由粗变细，山前倾斜平原区冲洪积扇裙地层岩性主怛由粉土、砂砾石、亚砂土、粉土粘土等组成，颗粒较粗，厚度8-40m，到冲积平原区岩性逐渐变细，以粉砂、粉土、粉质粘土等为主，厚度10-20m。

（二）地质构造

根据现场踏勘结果及收集资料分析，厂址范围内无构造发育。评价区北部主要构造有清交大断裂。

清交大断裂发育于评价区基岩山区与山前倾斜平原区的交接处，该断裂为横切边山，走向北东50°，倾向南西，倾角70-80°，规模大，北东延展至阳曲，南西至汾阳，属清徐-交城-文水断裂带，由多条近于相互平行的阶梯状高角度正断层组成，其中文水-交城段呈北东向，交城-清徐段呈北东东向，倾向南东，交城段总体为北东向，落差呈南西小而北东大，大于800-2000m。本项目厂区位于清交大断裂上盘的山前倾斜平原区，西北部基岩山区为断层下盘。

二、评价区水文地质条件

（一）含水层

评价区位于山前倾斜平原区，评价区主要含水层为新近系上新统松散岩类孔隙水含水层与第四系松散岩类孔隙水含水层。评价区的含水层自下而上详述如下：

1、新近系上新统松散岩类孔隙水含水层

根据收集的水井资料，山前倾斜平原区新近系上新统(N2)上部有一层粘土层，厚约20-45m，为相对连续的隅水层：其下部含水层主要由粗砂砾石、砂卵石夹粘土等组成，含水层埋深250-400m，厚度几十至百米不等，静水位埋深在80m以上，属孔隙承压水。

2、第四系松散岩类孔隙水含水层

评价区主要含水层为第四系孔隙含水层，根据评价区含水层类型及地形地貌条件，307国道自西北向东南将评价区划分为山前洪积倾斜平原孔隙水区及冲积平原孔隙水区，且发育多层水力性质不同的松散岩类含水层（组）：第四系全新统、上更新统孔隙含水层(Q3+4)与第四系中更新统、下更新统孔隙含水层(Q1+2)。

（1）冲洪积倾斜平原孔隙水区

分布于评价区西北部倾斜平原区。

山前洪积扇裙属强富水孔隙水亚区。洪积扇由第四系砂砾石与粘土堆积，纵向北高南低，山前倾斜平原区上游发育火山沟、三角村沟等山谷形成的冲洪积扇，洪积扇由第四系砂砾石与粘土堆积，纵向北高南低，洪积扇中上部含水层多为卵砾石、砂砾石、粉砂，夹亚砂土、局部间夹粘土相对隔水层：冲洪积倾斜平原区下部及扇间洼地，由于洪积扇顶部向前缘含水层厚度变薄，颗粒变细，多以粉砂、粉土为主，夹粘土、粉质粘土等相对隔水层，含水性及透水性变差。

倾斜平原区孔隙含水层可分为两层：第四系全新统、上更新统孔隙含水层(Q3+4)埋深15-60m，厚度10-20m，该含水层基本上属于透水不含水层，局部夹亚砂土、粘土、粉质粘土等存在上层滞水，无供水意义；第四系中、下更新统孔隙含水层(Q1+2)埋深60-300m，厚度15-90m，静水位埋深60-90m，单井涌水量500-1500m3/d。

（2）冲积平原孔隙水区

分布于评价区西北部冲积平原区，含水层多由粉砂、粉细砂、粉土等组成，间夹粘土等相对隔水层，发育有多层水力性质不同的松散岩类含水层，亦可分为两层：第四系全新统、上更新统孔隙含水层(Q3+4)多由粉土、粉细砂组成，埋深10-60m，厚度5-15m，为孔隙潜水，水量很小：第四系中、下更新统孔隙含水层(Q1+2)主要由粉土、细砂组成，局部有砂砾石层，埋深60-400m，厚度50-150m不等，为孔隙承压水，单井涌水量500-1000m3/d，水位埋深一般在80m以上。

（二）地下水补、径、排条件

1、倾斜平原区孔隙水

评价区倾斜平原区地下水接受西北部基岩山区奥陶系灰岩岩溶水的侧向补给、大气降水入渗补给。其中，倾斜平原区上游洪积扇上部区岩层颗粒较粗，给水度较大，渗透性良好，有利于吸收降水及山区汇来的地表水，在扇体水力坡度较大，第四系全新统、上更新统孔隙含水层(Q3+4)由于无相对完整的隔水层，基本透水而不含水，局部存在上层滞水，无供永意义，该含水层接受降水及山区汇来的地表水，渗入补给第四系中、下更新统孔隙含水层(Q1+2)；第四系中、下更新统孔隙含水层(Q1+2)接受西北部基岩山区岩溶水的侧向补给和大气降水补给，通过人工开采与由西北向东南方向径流等方式排泄：由于新近系上新统松散岩类孔隙水含水层(N2)上部有一层比较完整的粘土层，深埋于第四系地层以下，该含水层与上部第四系孔隙含水层水力联系相对较弱，主要接受基岩山区岩溶水的侧向补给，由西北向东南径流排泄补给平原区孔隙含水层。

2、冲积平原区孔隙水

评价区冲积平原区相比山前倾斜平原区水力坡度变缓、岩层颗粒由粗变细，地下水地下水径流由快变弱并逐渐呈滞流状态。冲积平原区第四系全新统、上更新统孔隙含水层(Q3+4)补给来源有大气降水入渗补给、灌溉入渗补给，主要排泄方式为由西北向东南向下游径流排泄；第四系浅层孔隙水与其下伏第四系中深层孔隙水之间存在相对完整的数层粘土层，无水力联系，第四系中、下更新统孔隙含水层(Q1+2)主要接受倾斜平原区第四系中、下更新统孔隙含水层(Q1+2)与新近系上新统松散岩类孔隙水含水层(N2)侧向补给，通过由西北向东南向下游侧向径流及人工开采等方式进行排泄。

### 5.3.3 厂址周围分散水源井的分布情况

本项目调查的厂区周围水井情况见表5-6。

表5-6  本项目厂址周围水井情况调查表

| 位置 | 井深（m） | 水位埋深 | 取水地层 | 与项目场地关系 | 用途 | 环境保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 义望村1#浅井 | 20 | 4.5 | Q4 | 场地侧下游 | 未使用 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） 中Ⅲ类标准 |
| 义望村2#浅井 | 24 | 4 | Q4 | 场地侧下游 | 未使用 |  |
| 义望村3#浅井 | 60 | 5.5 | Q3 | 场地侧下游 | 废弃 |  |
| 覃村南1#浅井 | 50 | 15 | Q3 | 场地侧上游 | 废弃 |  |
| 阳渠村水井 | 240 | 60 | Q1+2 | 场地下游 | 灌溉 |  |
| 义望村水井 | 120 | 90 | Q1+2 | 场地侧下游 | 灌溉 |  |
| 郭家寨村水井 | 150 | 80 | Q1+2 | 场地侧下游 | 废弃 |  |
| 段村水井 | 180 | 75 | Q1+2 | 场地侧下游 | 废弃 |  |
| 王明寨村水井 | 420 | 79 | Q1+2 | 场地侧下游 | 废弃 |  |
| 覃村西南水井 | 150 | 75 | Q1+2 | 场地侧上游 | 废弃 |  |
| 夏家营村水井 | 300 | 87 | Q1+2 | 场地侧上游 | 灌溉 |  |

### 5.3.4 水文地质试验

本次试验采用双环法确定厂区包气带岩性、渗透系数和防渗能力，在厂区废水收集池进行了一组渗水试验，试验点编号为S1。试验均在第四系粉土层进行，试验时间为2017年10月11日。

（一）野外观测记录

1、试验仪器

双环（内环直径25cm，外环直径50cm，高度均为30cm）、铁锹、洛阳铲、尺子、两套带有刻度的烧杯。

2、试验方法

本次渗水试验为原位渗水试验，为了消除垂向渗水过程中侧向渗流的不利影响采用双环法，双环的直径分别为50cm和25cm，高30cm。双环法在试坑底部同心压人直径不同的试环，然后在内环及内、外环之间的环形空间同时注水，并保持两处水层在同一高度。这样即可认为，由内外环之间渗入的水主要消耗在侧向扩散上，从而使由内环所消耗的水则主要消耗在垂向渗透上，为准垂向一维渗流。

3.技术要求

（1）保证试验期间内环和外环的水层使终保持在10cm高度上。

（2）在渗水试验中，观测时间为间隔1、2、3、5、8、10、15分钟观测，直到渗水量达到稳定后的1h以上。

（3）渗水速率稳定延续1-2h。

（4）应以水层在10cm的时刻为试验结束的时刻。

4.参数计算方法和结果

渗透系数计算公式为：K=Q/(FI),I=(LW+0.5HC+HS)/ LW

式中：Q为稳定的渗入水量；

F为内环的横截面积，取490.625cm2；

LW为湿润带深度，根据试验后开挖确定；

Lc为毛细压力水头（取经验值500cm）；

HS为内环水层的厚度，本次试验为10cm；

（二）资料成果

根据渗水试验记录表作渗透速度历时曲线图，渗透速度随时间延长而减小，并趋向于常数，此时渗透速度即为所求渗透系数K值。

废水收集池S1渗透系数6.80×10-5cm/s。

### 5.3.5 地下水污染环境影响预测

一、地下水流数值模型

1、目标含水层及补径排条件

评价区由北部洪积扇区、中部冲洪积交接洼地区与南部冲积平原区组成，

评价区主要分布第四系（Q1+2）中深层孔隙水，仅洪积扇前缘到冲积平原区赋存第四系（Q3+4）浅层孔隙水。本项目场地位于北部洪积扇区中上部，仅存在第四系（Q1+2）中深层孔隙水。因此，本次数值模拟的目标含水层为第四系（Q1+2）中深层孔隙水。

目标含水层岩性为卵砾石、砂砾石、粉砂，夹亚砂土、局部间夹粘土相对隔水层，水位埋深60-90m，主要接受北侧基岩山区的侧向补给、大气降水入渗补给，由西北向东南径流排泄补给平原区孔隙含水层。

目标含水层下部新近系上新统红色粘土、亚粘土互层，中更新统（Q2）地层上部粘土层发育有3-4层，总厚度8-30m，构成与目标含水层之间的隔水层。垂直方向上，上下含水层无水力联系。

2、含水层水力特征

研究区目标含水层地下水流从空间上看是以水平运动为主，地下水系统符合质量守恒定律和能量守恒定律。一般情况下，地下水流速矢量在x，y方向有分量，故概化为二维流；参数随空间变化，体现了系统的非均质性；地下水系统的输入输出随时间、空间变化，地下水流为非稳定流。综上所述，目标含水层系统的结构及水动力学条件可概化为非均质各向同性二维非稳定流。

3、边界条件

A 顶、底部边界

模拟区顶部边界为第四系全新统、上更新统粉土层，局部夹亚砂土等，在该边界上发生大气降水入渗补给，为透水边界；底部边界为新近系粘土层，与下部含水层间无水力联系，可概化为隔水边界。

B 侧向边界

模拟区域ad、bc概化为零通量边界，ab、cd为第二类流量边界。侧向补给及排泄项由下式计算：

Q =K×D×M×I

式中：Q—侧向补给/排泄量（m3/d）；

K—渗透系数（m/d）；

D—剖面宽度（m）；

M—含水层厚度（m），取10m。

I—垂直于剖面的水力坡度（%）。

计算结果见下表5-7。

表5-7  模拟区地下水侧向补给、排泄项一览表   单位m³/d

| 补给项 | 补给量 | 排泄项 | 排泄量 |
| --- | --- | --- | --- |
| ab段侧向补给 | 718.30 | Cd段侧向排泄 | 298.11 |
| 合计 | 718.30 | 合计 | 298.11 |

4、源汇项处理

A 降雨入渗

大气降水入渗补给是目标含水层的主要补给来源之一，其入渗量与降水量、包气带岩性和厚度有关。降水入渗量计算公式为：

Q降=0.1∑αiPiAi

式中：Q降—多年平均降水入渗补给（万m3/年）

P—多年平均降雨量（mm/年）

α—降水入渗系数

A—计算区面积（km2）

MODFLOW水流模型中补给项的赋值单位为mm/年，因此可简化为q =1000∑αiPi/A，其中q为单位面积内多年平均降水入渗补给（mm/年）。P采用交城县多年平均降雨量419.7mm。在模型计算大气降水入渗补给量时，采用RECHARGE（补给）模块来处理，将该补给量作用于活动单元。根据模拟区出露地层分布情况，将降雨入渗分两个区，具体详见表5-8。

表5-8  本项目评价区大气降水入渗补给系数一览表

| 区号 | 降雨入渗系数 |
| --- | --- |
| 山前洪积扇区Ⅰ | 0.23 |
| 冲洪积交界洼地区Ⅱ | 0.12 |
| 冲积平原区Ⅲ | 0.17 |

B 潜水蒸发排泄

潜水蒸发量是指当潜水水位埋深小于4m时，水分在毛管力的作用下向上运动，最终以地面蒸发的形式损失。模拟区范围内目标含水层水位埋深为60-90m，可忽略不计，故不计潜水蒸发量。

C 地下水开采量

模拟区内目标含水层人工开采主要是工农业生产用水及生活用水，开采量大致为15.33万m3/a。

三、地下水环境影响预测

（一）正常状况下地下水环境影响评价

本报告中的正常状况指的是按照项目可行性研究报告和设计文件中的有关水环境保护要求，进行防渗设计和施工。

正常状况下，本项目运营期生产过程中主要废水为各类生产废水和生活污水。本项目各类生产废水排入园区内污水处理厂进行处理；生活污水排入厂区内旱厕，厂区旱厕定期进行清掏。

因此，正常状况下，项目建设对区域水环境基本不会造成不利影响。

（二）非正常状况下地下水环境影响评价

1、影响途径

通过对工程建设内容的分析，本工程对地下水环境产生明显影响的主要因素是工艺废水收集池的事故泄露。

非正常状况下，工艺废水收集池出现泄漏后，污染物发生渗漏，直接进入包气带，向下渗透进入第四系潜水含水层。

2、预测情景设定

非正常状况下，设置如下预测情景：

工艺废水收集池出现裂缝，污染物渗漏对地下水造成影响；

3、预测源强

污水收集池出现裂缝：本工程工艺废水产生量共382.3m3/a。

经过分析，最终选取COD为预测因子，污染物浓度取最大值8000mg/L。假定由于腐蚀或地质作用，污水收集池底板出现大面积的渗漏现象，渗漏面积为总面积的5%，总面积为5m2，包气带垂直渗透系数为0.82m/d。假定污染物在包气带中已达到饱和状态，其渗漏后完全进入潜水含水层。在项目运营期，在收集池下游设有污染控制监测井，根据《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004），污染控制监测井逢单月采样一次，全年六次。从预测的保守原则出发，污水收集池发生最长泄漏时间为60d。则COD渗漏进入潜水含水层中各污染物的渗漏量分别为：32.8g/d

4、预测时段

根据导则要求，对本项目运营期进行地下水水质预测， 预测时段选取100d、1000d、30a。

5、预测方法

地下水环境预测评价等级为二级，水文地质条件为简单类型，采用解析法进行预测。

6、预测公式

池底渗漏较难及时发现，若发现后采取措施时间也较长，故含油废水污染源可概化为点源，注入规律为连续注入，采用一维稳定流二维水动力弥散-平面连续点源公式预测，公式如下：

式中：x、y为计算点处的位置坐标；

t为时间，d；

C(x,y,t)为t时刻点x,y处的示踪剂浓度，mg/L；

M为含水层厚度；

mt为单位时间注入示踪剂的质量，g/d；

u为水流速度，m/d；

n为有效孔隙度，无量纲；

7、预测结果

本次模拟根据情景设定的主要污染源分布位置，选定优先控制污染物，分别预测在防渗层出现破损情景下，水相污染物在地下水中迁移过程，进一步分析污染物影响范围。

本次预测标准限值参照《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类地下水质标准，具体预测结果详见表5-10、5-11、5-12。

表5-10  COD渗漏100d的迁移距离（m）和浓度（mg/L）

| 坐标x（m） 坐标y（m） | -120 | -100 | -70 | -40 | -20 | -10 | 0 | 10 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -40 |  |  |  |  | 0.00016 | 0.00021 | 0.00025 | 0.00030 | 0.00035 | 0.00022 |  |  |  |
| -30 |  |  | 0.00012 | 0.00048 | 0.00094 | 0.00121 | 0.00148 | 0.00174 | 0.00205 | 0.00127 | 0.00135 |  |  |
| -20 |  | 0.00010 | 0.00043 | 0.00169 | 0.00327 | 0.00423 | 0.00519 | 0.00606 | 0.00715 | 0.00442 | 0.00123 | 0.00015 |  |
| -10 |  | 0.00015 | 0.00091 | 0.00358 | 0.00693 | 0.00895 | 0.01099 | 0.01416.06 | 0.01513 | 0.00936 | 0.00260 | 0.00032 |  |
| 0 |  | 0.00019 | 0.00117 | 0.00460 | 0.00890 | 0.01149 | 0.001411 | 0.01647 | 0.01943 | 0.01202 | 0.00334 | 0.00041 |  |
| 10 |  | 0.00015 | 0.00091 | 0.00358 | 0.00693 | 0.00895 | 0.01099 | 0.01416.06 | 0.01513 | 0.00936 | 0.00260 | 0.00032 |  |
| 20 |  | 0.00010 | 0.00043 | 0.00169 | 0.00327 | 0.00423 | 0.00519 | 0.00606 | 0.00715 | 0.00442 | 0.00123 | 0.00015 |  |
| 30 |  |  | 0.00012 | 0.00048 | 0.00094 | 0.00121 | 0.00148 | 0.00174 | 0.00205 | 0.00127 | 0.00135 |  |  |
| 40 |  |  |  |  | 0.00016 | 0.00021 | 0.00025 | 0.00030 | 0.00035 | 0.00022 |  |  |  |

表5-11  COD渗漏1000d的迁移距离（m）和浓度（mg/L）

| 坐标x（m） 坐标y（m） | -20 | -10 | 0 | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -100 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00014 | 0.00015 | 0.00010 |  |  |  |
| -50 |  |  |  |  | 0.00010 | 0.00019 | 0.00055 | 0.00095 | 0.00100 | 0.00063 | 0.00024 |  |  |
| -10 |  |  |  |  | 0.00017 | 0.00035 | 0.00100 | 0.00173 | 0.00182 | 0.00116 | 0.00045 | 0.00010 |  |
| 0 |  |  |  | 0.00010 | 0.00017 | 0.00036 | 0.00102 | 0.00178 | 0.00187 | 0.00119 | 0.00046 | 0.00010 |  |
| 10 |  |  |  |  | 0.00017 | 0.00035 | 0.00100 | 0.00173 | 0.00182 | 0.00116 | 0.00045 | 0.00010 |  |
| 50 |  |  |  |  | 0.00010 | 0.00019 | 0.00055 | 0.00095 | 0.00100 | 0.00063 | 0.00024 |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00014 | 0.00015 | 0.00010 |  |  |  |

表5-12  COD渗漏30a的迁移距离（m）和浓度（mg/L）

| 坐标x（m） 坐标y（m） | -100 | -50 | 0 | 50 | 100 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1400 | 1600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -120 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00010 | 0.00017 |  |  |
| -100 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00014 | 0.00025 |  |  |
| -50 |  |  |  |  |  |  | 0.00010 | 0.00027 | 0.00046 | 0.00022 |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  | 0.00010 | 0.00033 | 0.00057 | 0.00027 | 0.00010 |
| 50 |  |  |  |  |  |  | 0.00010 | 0.00027 | 0.00046 | 0.00022 |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00014 | 0.00025 |  |  |
| 120 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00010 | 0.00017 |  |  |

四、对夏家营水源地影响分析

1、水源地概况

夏家营镇水源地供水井位置在王村北，该水源地位于磁窑河上游，共有4眼供水井，每眼井的基本参数基本都一样，地面标高781-794m，井深300m，开采第四系中、下更新统孔隙承压水。该水源地一级保护区以各供水井为中心，半径为91m的圆形区域为边界，总面积0.104km2。该水源地未设二级保护区及准保护区。

2、对水源地影响分析

根据供水井钻井柱状图可知，水源井井深300m，0-27m砂卵石夹泥，27-62上部位砂砾，下部夹土，62-300m为粗砂含砾与粘性土互层，为含水层，0-80m段做永久至水处理，开采第四系中、下更新统孔隙承压水。

水源地位于厂区侧上游，厂址不在水源地一级保护区范围内，距水源地供水井最近直线距离约2.0km。

本项目场地位于磁窑河洪积扇中部，水源地则位于方山河洪积扇的边缘地带，洪积扇基本无水力联系。在非正常状况下，本项目厂区污染物渗漏对厂区及下游第四系松散孔隙潜水造成了一定的污染，但不会对厂区侧游水源地造成影响。

综上所述，本工程的建设不会对夏家营镇集中供水水源地造成影响。

五、项目对居民饮用水的影响

评价区分布有第四系孔隙潜水井均已废弃，不作为饮用水源。

评价区奈林、义望、夏家营、阳渠、覃村等均由市政自来水输水管网集中供给，评价范围内各村的分散式饮用水水源地目前均已弃用。

根据计算结果，正常情况渗漏100d后，沿地下水流向最大运移距离为160m，COD污染物浓度为0，污染晕面积大约为0.021km2；沿地下水流向运移后，污染物浓度全部达到Ⅲ类水质标准为0.5mg/L，不出现超标区域。运移距离较小，不会对周边水井及地下水环境造成影响；渗漏1000d后，沿地下水流向最大运移距离为700m，COD污染物浓度为0，污染晕面积大约为0.14km2。但是1000d后，COD污染物在运移过程中浓度逐渐降低，范围逐渐扩大，覆盖区域COD浓度均远低于地下水环境质量Ⅲ类水质标准，不出现超标区域。所以污染物对地下水环境不会造成影响。所以污染物对地下水环境不会造成影响。

正常工况下，本项目废污水排入园区内污水处理厂进行处理，且本项目厂区内各工艺区均采取防渗措施，基本不会对敏感目标造成影响。非正常工况下，含类水池的泄漏等原因使部分污水流失到地下，对地下水会产生影响，若不及时采取补救措施，会对周边村庄水井造成水质污染。

因此在生产期间必须做好污、废水的防渗措施，防止场地附近地下水受到影响，保证水源井以及周围村民的用水安全。同时应加强管理，定期进行监测，发现超标现象，及时采取补救措施。

综上所述，本工程的建设不会对居民饮用水源造成影响。

### 5.3.6 地下水污染防治措施

根据厂区废水收集池、初期雨水池、生产车间、原料库房等可能产生的主要污染源，制定地下水环境保护施，进行环境管理。如不采取严格的防治措施，废水中的污染物有可能渗入到包气带，进而污染孔隙含水层。本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、渗透、扩散、应急响应进行控制。

一、源头控制措施

1. 项目尽可能选以先进工艺、管道、设备，尽可能从源头上减少可能污染物产生；

2. 严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度；

3. 加强生产运行管理，防止污染物的跑、冒、滴、漏，制定工艺、设备、污水储存及处理构筑物发生渗漏等突发事故时的应急预案，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。

跑冒滴漏是污染物主要的泄漏方式，如果处理不当或是不及时，就有可能污染地下水。针对污染物的跑冒滴漏，提出如下防治措施：

①要有专职人员每天巡视、检查可能发生泄漏的区域，及时发现跑、冒、滴、漏情况，采取管线修复等措施阻止污染物的进一步泄漏，并立即清除被污染的土壤，阻止污染物进一步下渗。

②在重要的管线上安装专业的防滴漏仪器，从源头控制污染物的泄漏。

二、分区防渗措施

依据项目区域水文地质情况及项目特点，提出如下污染防治措施及防渗要求。

本项目厂区防渗区应划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，防渗区则应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。

本项目设计采取的各项防渗措施具体见表5-13。

表5-13  本项目采取的防渗处理措施一览表

| 序号 | 场地 | 防渗分区 | 防渗技术要求 | 采取的防渗处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生车车间 原料储存间 危险废物暂存库 污水收集池 事故水池 罐区 | 重点 防渗区 | 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s | 混凝土强度等级不宜小于C30，结构厚度不应小于250mm。混凝土的抗渗等级不应低于P8，且水池的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚脲等防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不应小于1.0mm，喷涂聚脲防水涂料厚度不应小于1.5mm。当混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂时，掺量宜为胶凝材料总量的1%-2%。 |
| 2 | 循环水池 凉水站 | 一般 防渗区 | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s | 从上至下依次采用“沥青砂绝缘层+砂垫层+长丝无纺土工布+1.5mm厚高密度聚乙烯HDPE防渗膜+长丝无纺土工布+罐基础填料层或原土穷实”的防渗方式。膜上、膜下应设置保护层，保护层可采用长丝无纺土工布，膜下保护层也可采用不含尖锐颗粒的砂层，砂层厚度不应小于l00mm。高密度聚乙烯（HDPE）膜铺设应由中心坡向四周，坡度不宜小于1.5%。环墙基础采用抗渗混凝土，抗渗等级不应低于P6。 |
| 3 | 办公区 | 简单 防渗区 | 一般 地面 硬化 | C30混凝土硬化；基础土分层夯实，压实系数不小于0.95。 |

防渗设计及施工应严格按照有关技术规范中的要求实施。对其它不敏感部位，应进行相应的硬化或绿化，保证工程建成后，全厂无裸露地坪。

### 5.3.7 地下水跟踪监测与管理

实施地下水跟踪监测可以及时准确掌握厂区及下游地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，尽早发现地下水是否遭受污染，以便及时采取控制和处理措施。本项目拟建立覆盖全区的地下水长期监控系统，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现并及时控制。

本项目地下水环境监测主要参考《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004），结合研究区含水层系统和地下水径流系统特征，考虑潜在污染源、环境保护目标等因素，并结合模型模拟预测的结果来布置地下水监测点。

1、地下水污染控制监测井设置

污染源的分布和污染物在地下水中扩散形式是布设污染控制监测井的首要考虑因素。根据项目所在区域地下水流向、污染源分布状况和污染物在地下水中扩散形式，采取点面结合的方法布设污染监测控制井。这些监测井位于污染物的运移方向上，组成监测网络，以适应于监测面状分布的污染物。

依据地下水监测原则，结合评价区水文地质条件，本项目共布设地下水监测孔4眼。地下水监测孔位置、孔深、监测井结构、监测层位等见表5-14。

表5-14  地下水长期监测井情况表

| 位 置 | 井深（m） | 结 构 | 布点理由 | 采样层位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 夏家营 | 100 | 孔径300mm | 上游对照点 | 第四系潜水 |
| 厂区污水收集池下游30m | 井底延伸至第四系潜水含水层（勿打穿含水层底板） | 孔径m147mm | 重点污染源下游 |  |
| 王明寨 | 210 | 孔径300mm | 下游敏感点 |  |

2、监测项目：pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、镍、溶解总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、COD、细菌总数、大肠菌群共23项，同时监测水位。

3、监测时间和频次

①污染控制监测井逢单月采样1次，全年6次。

②污染控制监测井的某一监测项目如果连续两年均低于控制标准值的1/5，且在监测井附近确实无新增污染源，而现有污染源排污量未增的情况下，本项目可每年在枯水期采样1次进行监测。一旦监测结果大于控制标准值的1/5，或在监测井附近有新的污染源或现有污染源新增排污量时，即恢复正常监测频次。

③遇到特殊的情况或发生污染事故，可能影响地下水水质时，应随时增加采样频次。

④地下水水位监测是测量静水位埋藏深度和高程。水位监测井的起测处（井口固定点）和附近地面必须测定高度。可按SL 58-93《水文普通测量规范》执行，按五等水准测量标准监测。

⑤水位监测每年2次，丰水期、枯水期各1次。

此外，取样器材与现场监测仪器和取样方法要参照相关要求。

上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向厂安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每周监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。

3、应急响应预案

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施补救措施，尽快控制事态的发展，降低事故对区域地下水的污染影响。风险事故应急预案应采取如下措施：

1、一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案，同时上部相关部门：

2、迅速控制厂区事故现场，切断污染源；

3、对渗漏装置中剩余污水或液体妥善处理；

4、对渗漏点下部被污染的土壤进行异位处理；

5、探明地下水污染深度、范围和污染程度；

6、依据探明的地下水污染情况，合理布置截渗井，并进行试抽工作；

7、依据抽水设计方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情况进行调整；

8、将抽出的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析；

当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐渐停止抽水，并进行土壤修复治理工作。

## 5.4 声环境影响预测与评价

### 5.4.1 预测方法

为了较准确地计算新建项目噪声源对厂界环境噪声强度的影响，需要考虑从声源到预测点的传播途径特性，影响传播途径特性的主要因素归结为：距离衰减、建构筑围护结构、遮挡物屏蔽效应、各种介质的吸收与反射等，其中距离衰减和屏蔽物效应可根据理论公式求出，其它则需要以实测值为基础，为了简化计算条件，此次噪声计算根据厂区特点，考虑了噪声随距离的衰减，建构筑围扩结构的隔声和建筑物屏蔽效应，以及空气吸收的衰减，未考虑界面反射作用。

### 5.4.2 预测模式

采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的噪声传播衰减方法进行预测。

Loct(r)=Loctref(ro)-(Aoctdiv+Aoctbar+Aoctarm+Aoctexc)

式中：

Loct(r)—距声源r处的等效声压级；

Loctref(ro)—参考位置（rO）处的等效声压级；

Aoctrdiv—声波几何发散引起的等效声压级衰减量；

Aoctbar—声屏障引起的衰减量；

Aoctatm—空气吸引引起的等效声压级衰减量；

Aoctexc—附加等效声压级衰减量。

各受声点考虑用A声级进行计算，其上述公式可完成：

LA(r)=LAref(r)-(Adiv+Adar+Aatm+Aexc)

Adiv=20Lg(r/ro)………点声源；

Adiv=10g(r/ro)………线声源；

Aoctbar=-10Lg

当声屏障很长，作无限处理时，则Aoctbar=-10Lg

N=2γ/γ

Aatm=

Aexc=5Lg(r/r0)

式中：

N1N2N3—三个传播途径的菲涅尔数；

γ—声程长；

γ—声波波长；

r—预测点距声源的距离（m）。

ro—参考位置距离（m）；

a—每100m空气吸收系数dB。

Aref（ro）—参考益ro处的A声级；

Adiv—声波几何发散引起的A声级衰减量；

Abar—遮挡物引起的A声级衰减量；

Aatm—空气吸收引起的A声级衰减量；

Aexc—附加A声级衰减量。

各测点声压级按下列公式进行叠加：

式中：L总：测点总的A声级dB（A）；

Li：第i个声源到预测点处的声压级dB（A）；

Lb：环境噪声本底值；

n：声源个数。

### 5.4.3 厂界噪声预测

按预测模式计算出项目投产后的噪声影响贡献，按能量合成法则将现状值叠加投产后的贡献值，即为投产后的噪声预测值。计算工程投产后贡献值时考虑所有噪声设备运行，所有贡献值均为采取了治理措施以后的贡献值。本项目主要噪声源如表5-15所示。

表5-15  本项目主要噪声源一览表

| 设备名称 | 运行台数 | 治理前声压级 | 治理措施 | 治理后声压级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 引风机 | 2 | 85 | 消声器、隔声罩、减震基础 | 70 |
| 真空泵 | 6 | 70 | 室内安装、减振基础 | 65 |
| 空压机 | 4 | 85 | 消声器，隔声罩，减振基础 | 70 |
| 离心机 | 4 | 85 | 室内安装、减振基础 | 65 |

本项目运营期各主要声源对厂界噪声的预测结果见表5-16。

表5-16  本项目厂界噪声噪声预测结果一览表

| 测点位置 | 预测点位置 | 昼间噪声级dB（A） | 夜间噪声级dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 背景值 | 项目贡献值 | 背景值 | 项目贡献值 |
| 厂界噪声 | 厂界东 | 56.6 | 44.10 | 48.8 | 44.10 |
|  | 厂界南 | 57.9 | 38.43 | 48.9 | 38.43 |
|  | 厂界西 | 57.0 | 33.20 | 47.9 | 33.20 |
|  | 厂界北 | 57.0 | 40.89 | 47.9 | 40.89 |

### 5.4.4 厂界噪声预测结果分析

由表5-16可以看出：厂界噪声等效声级预测范围在33.20-44.10dB（A）之间，各测点等效声级值差别不大，均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类昼间标准，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。

## 5.5 固废环境影响预测与评价

本项目产生的的废渣主要包括副产品、蒸馏残渣、除尘灰、污泥、废活性炭和生活垃圾等。

### 5.5.1 烷基化反应后过滤干燥工序产生的副产品溴化钠

本项目烷基化反应后过滤干燥工序产生的溴化钠量为416.06t/a，为副产品，但考虑到副产品中可能含有微量苯、溴乙烷等，因此评价按危险废物进行处置，即收集后在厂区内危险废物暂存间进行暂存，最后交有资质的单位进行收集处置。

5.5.2 硝化反应后氯苯蒸馏工序产生的副产品焦油状物

根据《固体废物申报登记指南》和《国家危险废物名录》（环境保护部、国家发展和改革委员会令第39号，2016年8月1日执行），本项目本项目闭环反应后蒸馏工序产生的焦油状物量为79.3t/a，该废物属于危险废物，其废物类别为HW49（其他废物），该部分危险废物采用专用的耐腐蚀性容器收集后在厂区内一间建筑面积为200m2的危险废物暂存库内进行暂存，最后交由有资质的单位进行收集处置。

### 5.5.3 邻二氯苯蒸馏工序产生的蒸馏残渣

本项目蒸馏工序产生蒸馏残渣量为757.2t/a，主要成分为苯亚磺酸、邻二氯苯、有机聚合物、杂质等，根据《固体废物申报登记指南》和《国家危险废物名录》（环境保护部、国家发展和改革委员会令第39号，2016年8月1日执行），本项目蒸馏工序产生的蒸馏残渣属于危险废物，其废物类别为HW11（精（蒸）馏残渣），该部分危险废物采用专用的耐腐蚀性容器收集后在厂区内一间建筑面积为200m2的危险废物暂存库内进行暂存，最后交由有资质的单位进行收集处置。

危险废物的暂存方案：建设单位拟收集运营期产生的危险废物后，暂存放置在厂内的危险废物暂存间内，同时作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

建设单位应强化危险废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好危险废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置。建立完善的规章制度，以降低危险固体废物散落对周围环境的影响。因此，本项目产生的危险废物经有效处理和处置后对环境影响较小。

### 5.5.4 有机废气处理装置处理有机废气产生的废活性炭

本项目采用活性炭吸附装置吸附有机废气的过程中需要定期更换活性炭，在此过程中会产生废活性炭，主要成分为活性炭、溴乙烷、氯苯，产生量为30t/a。根据《固体废物申报登记指南》和《国家危险废物名录》（环境保护部、国家发展和改革委员会令第39号，2016年8月1日执行），本项目有机废气治理过程中产生的废活性炭属于危险废物，其废物类别为HW06（含废有机溶剂废物），该部分危险废物采用专用的耐腐蚀性容器收集后在厂区内一间建筑面积为200m2的危险废物暂存库内进行暂存，最后交由有资质的单位进行收集处置。

### 5.5.5 厂内职工日常生活、办公等产生的生活垃圾

本项目职工日常生活办公产生的生活垃圾约为6t/a，厂内设生活垃圾临时储存设施，定期由送当地环卫部门指定的地点进行统一处置。

## 5.6 运营期生态环境影响预测与评价

本项目运营期的影响主要表现在排放污染物对植被、水生生态系统、景观生态系统的影响，由于采取合理的环保措施，污染物均能达标排放，对生态环境的影响甚微。

### 5.6.1 对土地利用格局的改变

区域土地类型主要有：工业用地、道路用地、待建地等。本项目建设用地0.012km2，占地为租用交城县经济开发区内义望金海源养殖场现有闲置空对，无需新征占地。占地由于影响面积相对较小，所以不会导致土地利用格局的变化，影响较小。

### 5.6.2 对土壤的影响

（1）废气排放对土壤环境的影响途径分析

生产过程中排放的烟尘进入大气后，随着大气扩散，在一定距离内沉降，在降落的过程中有部分粉尘被植物叶片所截留，这些滞留在叶片上的粉尘能堵塞植物叶片上的气孔，阻碍气孔的传导性和气体交换。若截流在叶片上的粉尘量较多时，还可使波长为400-700nm的太阳辐射光反射量增加，从而降低植物的呼吸作用和光合作用，影响作物的正常生长。若在植物花期亦可影响作物的花粉传播和受粉能力，致使作物产量降低，还能使作物籽粒品质下降。同时，植物表面覆盖的颗粒物对波长750-1350nm的辐射光吸收量大大增加，形成了叶组织内的高温胁迫，增加了植物对干旱的敏感性。据资料记载，燃烧产生的烟粉尘粒径在3-100nm之间。当烟尘计量为20t/km2·月（即0.67g/m2·d）时，一般作物就会受到不同程度的影响。本项目的烟粉尘，排放速率较小，对环境空气影响很小，对植物的作用微弱。

HCl雾是由大量悬浮于近地面空气中的微小水滴或冰晶，其酸性成分会灼伤植物叶茎，抑制植物的光合作用。使植物也表面产生伤斑，或者直接使叶枯萎脱落。HCl浓度超过植物的忍耐限度，会使植物的细胞和组织器官受到伤害，生理功能和生长发育受阻，最后导致死亡。

本项目产生的大气污染因子主要是HCl、溴乙烷及氯苯。在采取合理的治理措施后，其排放了不大，满足达标排放的要求，结合大气环境质量影响预测结果，项目废气对生态系统的影响不明显。

（2）固废排放对土壤环境的影响

本项目固废包括副产品、蒸馏残渣、除尘灰、污泥、废活性炭和生活垃圾等。。这些固废或出售或回用或由有资质的单位进行 处置，因此不会因随意堆放占用土地或产生淋溶水而对土壤造成影响。

（3）废水排放对土壤环境的影响

本项目厂区内地面全部硬化防渗处理，生产车间和物料堆放场地等采取严格的硬化防渗措施，厂区生产废水不会对厂区范围内的土壤造成影响。

3、对植被的影响分析

由于项目所选厂区占地为建设用地，因此不会使评价区植物群落的种类组成发生变化，也不会造成某一物种的消失。本项目建成投产后，由于厂区及周边地区环境的绿化，将使区域内产生新的生态系统，植被盖度增大，就区域环境植被变化来讲，从而可改善当地的生态环境。

4、对动物资源的影响

评价区野生动物种类较贫乏，无大型野生哺乳动物，现有的野生动物多为一些常见的鸟类、啮齿类及昆虫等，没有国家和地方保护的珍稀、濒危野生动物。本项目的建设不会使评价区野生动物物种数发生变化，其种群数量也不会发生明显变化。

5、非正常生产对生态环境的影响

与正常生产相比，本项目非正常生产工况时各种污染物排放较正常状态均有增加，对周围生态的影响也相对严重。在发生事故时，可将各种废水收集在事故水池，保证废水不外排。尽管如此，本项目仍要加强管理，采取防范措施，对非正常事故予以高度的重视，而且要制定相应的应急措施，以确保能及时进行救治，把对环境的影响控制到最小。

### 5.6.3 生态环境保护措施

（1）根据厂址地形特征，合理布局各生产车间，在施工建设中，不得大量扰动地表土层而引起水土流失。

（2）搞好厂区厂界的生态恢复。在厂区内要预留有一定的绿地面积，进行科学合理的生态景观设计，重点为生产车间和道路两侧，应以乔木绿化为主，乔、灌、草合理配置。在厂周界营造防护林，用以防止扬尘和烟尘对周边生态环境的影响。

（3）加强对职工的素质教育，加强生产过程管理，节能降耗，从源头治理开始，把污染降低到最低程度。

（4）预防人为因素引起的环境生态破坏，降低环境风险，及时消除潜在的环境隐患。让职工享有环境知情权，调动职工关心健康、预防污染、保护环境的自觉性，通过他们的生产操作消除环境隐患的威胁。

（5）绿化方案

为进一步降低工程建设的影响，厂内应特别重视绿化工作，必须保证厂内绿化率达10%，在厂区内，利用办公区及各生产车间道路布置，采用绿化带隔断，利用绿色植物作为治理工业污染的一种经济长效手段，发挥它们在吸收有害气体、净化空气、改善环境等方面的重要作用，在控制气相污染物对环境污染影响的同时，还可降低噪声。

（6）通过对本项目在运营期的生态环境影响分析可知：工程施工不可避免的会对厂址周围的生态环境造成影响。工程运行期间，建设单位通过采取较为完善的环保措施，相对先进的生产工艺，加强企业内部的环境管理水平，将会减少污染物的排放量，使项目对当地生态环境的影响控制在可承受的范围内。因此，从生态环境影响的角度出发，本工程是可行的。

## 5.7 环境风险预测与评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）规定，涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等的新建、改建、扩建和技术改造项目（不包括核建设项目），应进行环境风险评价。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）规定，凡生产、加工、运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大危险源。

本项目属于化工类建设项目，使用的部分原料及产品属易燃易爆或有毒有害物质，一旦发生事故将对建设项目周围人群及环境产生一定的影响。

### 5.7.1 评价的目的和评价重点

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本次环境风险评价利用安全评价数据把事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。

### 5.7.2 风险评价的标准

表5-17  本项目大气环境风险标准一览表  单位：mg/m3

| 序号* | 名称 | 最高容许浓度MAC（mg/m3） | 时间加权平均容许浓度PC-TWA (mg/m3) | 短时间接触容 许浓度PC-STEL(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 183 | 氯化氢 | 7.5 | --- | --- |
| 153 | 邻二氯苯 | --- | 50 | 100 |

注*：为《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2007）中序号。

对照《危险化学品重大危险辨识》（GB18218-2009），本项目建成后，全厂涉及的危险化学品临界量具体见表5-18、物质危险性标准具体见表5-19。

表5-18   危险物质名称及临界量

| 序号 | 物质名称 | 项目最大储存量（t） | 临界量（t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯化氢 | 10 | 20 |
| 2 | 氢气 | 0.1 | 5 |
| 3 | 硝酸 | 20 | 100 |
| 4 | 溴乙烷 | 10 | 1000 |

表5-19  物质危险性标准

| 物质类别 | 等级 | LD50 (大鼠经口) mg/kg | LD50 （大鼠经皮）mg/kg | LC50（小鼠吸入，4h）mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | <5 | <1 | <0.01 |
|  | 2 | 5<LD50<25 | 10<LD50<50 | 0.1<LC50<0.5 |
|  | 3 | 25<LD50<200 | 50<LD50<400 | 0.5<LC50<2 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体－在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 |
|  | 2 | 易燃液体－闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |
|  | 3 | 可燃液体－闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质 |
| 爆炸性物质 | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |

注：[1]有毒物质判定标准序号为1、2的物质，属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物。

[2]凡符合表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。

### 5.7.3 环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A对物质危险性进行界定，本项目建成后，全厂涉及储存危险物质构成重大危险源，项目位于交城经济开发区内，不属于环境敏感区，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）判定本项目风险评价等级为一级。具体见表5-20。

表5-20  本项目环境风险评价工作级别判定表

| 指标 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

### 5.7.4 环境风险评价范围

以厂址为中心，半径3.0km范围。

### 5.7.5 环境风险识别

5.7.5.1 风险识别范围

风险识别范围包括全厂生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。

（1）生产设施风险识别范围包括：全厂主要生产装置、储运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等；

（2）物质风险识别范围包括：全厂主要原材料及辅助材料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

5.7.5.2 风险类型

根据有毒有害物质放散起因，分为火灾、爆炸和泄漏三种类型。

本项目生产过程和储存中这三种风险类型均会出现，因此考虑由此造成的污染物事故排放，不考虑自然灾害如地震、洪水、台风等引起的事故风险。

5.7.5.3 风险识别内容

①物质危险性识别

（1）物质危险性判定

燃烧爆炸危险度H计算为：

H= （R-L）/L

式中： H—危险度

R—燃烧（爆炸）上限

L—燃烧（爆炸）下限

危险度H值越大，表示其危险性越大。

表5-21  火灾爆炸危险性标准

| 序号 | 物料名称 | R（%） | L（%） | H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢气 | 74.5 | 4 | 17.6 |
| 2 | 溴乙烷 | 11 | 6.8 | 0.6 |

全厂涉及危险物质危险性判定结果见表5-22。

表5-22  全厂物质危险性判定表

| 序号 | 物料名称 | LD50（mg/kg） | 毒性 | 闪点（℃） | 易燃易爆性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯化氢 | 900mg/kg(兔经口) | --- | --- | --- |
| 2 | 溴乙烷 | 1350mg/kg(大鼠经口) | --- | -23 | 2 |
| 3 | 氯苯 | 2290mg/kg (大鼠经口) | --- | 28 | 3 |
| 4 | 邻二氯苯 | 500mg/kg(大鼠经口) | --- | 65 | --- |
| 5 | 氢气 | 无资料 | --- | --- | 1 |
| 6 | 硝酸 | 无资料 | --- | --- | --- |

（2）主要危险有害物质的危险性等级划分

综上所述，本项目全厂危险性物质主要根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），根据火灾爆炸危险指数和最大储存量，确定火灾爆炸因子为氢气；易燃易爆物质为溴乙烷；属于毒性物质的有：硝酸、溴乙烷。

因此确定本项目全厂风险评价因子为：氢气、硝酸、溴乙烷。

5.7.5.4 生产装置及生产过程潜在危险性识别

（1）反应：在操作过程中若物料滴加速度过快、反应釜内温度过高，一旦能量失控等，有发生火灾、爆炸、冲料、灼伤、腐蚀、中毒等危害。

（2）反应釜回流工序，主要的危险是火灾、爆炸。如冷凝器中冷却水中断或循环冷却效果不好，溶剂蒸汽外逸，遇着火灾（明火、电器火花、静电火花、工具火花、雷电等）可能引起爆炸、火灾爆炸事故。

5.7.5.5 贮运过程潜在危险性识别

（1）物料贮存过程因容器破裂，腐蚀性物料泄漏造成的大量废气对作业人员和环境污染事故。运输过程中会因车辆故障、交通事故、路况差等发生泄漏事故，导致环境污染、腐蚀地面。

（2）易燃液体在管道输送过程中，流速过快易发生静电危害，若管道未采取静电接地或接地不牢，有静电累积产生爆炸危险。

5.7.5.6 公用工程潜在危险性识别

公用过程有冷凝系统、冷却循环系统、消防系统及电气系统。

（1）冷却循环系统。冷却循环系统由冷却塔、冷却水泵组成，生产中主要危害因素有：冷却塔风机、水泵运行过程产生的噪声危害。

（2）消防系统。消防系统有高压水泵、稳压水泵组成的水消防系统和低倍泡沫灭火系统。产生的主要危害因素有水泵运行时产生的噪声、转动部件引起的机械伤害及漏电引起的触电事故等。

（3）电气系统。主要危险有害因素有：生产车间属于爆炸危险性区域，若电气设备未采用防爆型或设备防爆性能下降，设备运转时产生电气火花，引起火灾爆炸事故；易燃液体设备、管道静电接地不可靠，静电累积后在合适条件下放电，引起火灾爆炸事故。

5.7.5.7 环保设施潜在危险性识别

废气处理装置。本项目“二级吸收塔+活性炭吸附装置、碱液喷淋装置”存在风险隐患， 若导致废气的事故性排放，将会对周围环境产生较大的影响。

5.7.5.8 生产装置及生产过程潜在危险性识别

（1）反应：在操作过程中若物料滴加速度过快、反应釜内温度过高，一旦能量失控等，有发生火灾、爆炸、冲料、灼伤、腐蚀、中毒等危害。聚合过程火灾爆炸危险性分析如下：

①高活性的单体易发生氧化、自聚、热聚反应

原料单体基本上为由碳氢构成的不饱和烃，性质活泼，在高温下容易发生氧化、自聚和热聚反应。自聚物则能在设备中迅速积累增加，致使设备或管道胀裂，大量物料流出，引起燃烧和爆炸。

②密封设备和管道内物料易泄漏，形成爆炸性混合物

反应过程是在较高温度的密闭设备和管道中进行的，其原料包括溶剂及其他助剂，绝大部分属于易燃易爆物质，数量大、爆炸极限宽、闪点低和易挥发。生产过程中，可燃物料泄漏常有发生。易燃气体或液体蒸气一般比空气重，泄漏出来后往往沉积于地表、沟渠及厂房死角，并且长期积聚不散，与空气易形成爆炸性混合气体，碰到火源便会发生燃烧甚至爆炸。

③聚合反应若温度控制不当，易发生暴聚

反应均为放热和热动力不稳定过程，当热量来不及导出时会出现“暴聚”现象，反应失去控制而引发爆炸事故。

- 原料含杂质引发危险

原料中的某些杂质，对聚合有催化作用或能引起不良副反应，其结果会使反应过程变得无法控制。

④反应产物具有潜在的危险性

反应产物粘性大，设备和管道常有被其粘堵的可能性。采用管式聚合器的最大问题是反应后的聚合产物粘挂管壁发生堵塞，引起管内压力和温度变化，甚至因局部过热引起物料裂解，成为爆炸事故的原因。此外，从生产装置中清理出来的自聚物、热聚物遇空气容易自燃。

- 反应后处理过程中，在设备内可能形成爆炸性混合物

反应反应完毕后，反应器内除反应体外，还有未反应完的单体、溶剂等易燃易爆物，若后处理不当，会引发危害。

（2）反应釜回流工序，主要的危险是火灾、爆炸。如冷凝器中冷却水中断或循环冷却效果不好，溶剂蒸汽外逸，遇着火灾（明火、电器火花、静电火花、工具火花、雷电等）可能引起爆炸、火灾爆炸事故。

5.7.5.9 重大危险源识别

（1）功能单元确定

本次评价将全厂作为1个功能单元。

（2）重大危险源识别

凡生产、加工、运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大危险源。重大危险源的辨识指标有两种情况：

单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

单元存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。

q1/Q1+ q2/Q2+ q3/Q3+ ······+ qn/Qn≥1

式中q1，q2，q3······，qn——每种危险物质实际存在量，t；

Q1，Q2，Q3······，Qn——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。

建设单位厂区较小，且生产单元较集中，因此本项目全厂生产单元和储存单元作为一个单元进行分析，重大危险源识别见表5-23。

表5-23  本项目全厂重大危险源识别表

| 序号 | 车间名称 | 原料名称 | 使用或储存量（t） | 临界量（t） | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产单元 及储存区 | 氯化氢 | 10 | 20 | 0.5 |
| 2 |  | 氢气 | 0.1 | 5 | 0.02 |
| 3 |  | 硝酸 | 20 | 100 | 0.20 |
| 4 |  | 溴乙烷 | 10 | 1000 | 0.01 |
| qn/Qn | 0.73 |

由上表可知，全厂未构成重大危险源。

5.3.5.10 向环境转移途径

空气、水体和土壤等环境要素是危险性物质向环境转移的最基本的途径，同时这三种要素之间又随时发生着物质和能量的传递，污染物进入环境后，随着空气和水体环境发生推流迁移、分散稀释和降解转化运动。本项目主要化学物料常温常压储存，若物质发生泄漏而形成液池，即通过质量蒸发进入空气，若泄漏液体被引燃，燃烧主要产生CO2和水，部分泄漏液体随消防液进入水体。

5.7.5.11 次生/伴生污染

在生产装置泄漏时，容器内可燃液体泄出后而引起火灾，同时容器中液体或气体向外环境溢出或散发出。其可能产生的次生污染为火灾消防液、消防土及燃烧废气。

在贮存区火灾爆炸时，容器内可燃液体泄出后而引起火灾，同时容器中大量液体或气体向外环境溢出或散发出。其可能产生的次生污染为火灾消防液、消防土及燃烧废气。

在贮存区发生火灾爆炸时，有可能引燃周围易燃物质，产生的伴生事故为其它易燃物质的火灾爆炸，产生的伴生污染为燃烧产物，参考物质化学组分，燃烧产物主要为一氧化碳、二氧化碳和水蒸汽。

当项目的储存区某一储罐或者生产装置中一个反应釜发生火灾、爆炸事故，可能引发邻近储桶或者反应釜、临近的贮罐区发生火灾、爆炸连锁事故。

### 5.7.6 最大可信事故与源项分析

风险事故的特征及其对环境的影响包括火灾、爆炸、液（气）体化学品泄漏等几个方面，根据对生产过程中各个工序的分析，针对已识别出的危险因素和风险类型，确定最大可信事故及其概率。

5.7.6.1 最大可信事故概率分析

根据《化工装备事故分析与预防》一化学工业出版社(1994)中统计1949年-1988年的全国化工行业事故发生情况的相关资料，储存区发生事故的概率为1.2×10-6。

1950-1990年间，我国石化行业发生的事故经济损失在10万元以上的有204起，其中经济损失超过100万元的有7起。所公布的这204起事故原因分析见表5-24。在石化行业发生的事故中属于违章用火、用火不当、操作失误等明显人为因素造成的占65%左右。全国石化储运系统中事故起因和后果分布状况统计见表5-25。

表5-24   事故原因分析一览表

| 事故原因 | 违章用火、用火不当 | 失误操作 | 雷击、静电及电器 | 仪表失灵 | 设备损坏、腐蚀 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比例（%） | 40 | 25 | 15 | 10 | 10 |

表5-25  全国石化储运系统中事故起因和后果分布状况

| 后果 | 分析 | 火灾爆炸 | 人身伤亡 | 设备损坏 | 跑冒 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 比例（%） | 30.8 |  | 9.8 | 59.4 |  |
| 原因 | 分析 | 明火 | 电器设备 | 静电 | 雷击 | 其他 |
|  | 比例（%） | 49.2 | 34.6 | 10.6 | 3.4 | 2.2 |

根据表5-24可知储罐区发生火灾事故的几率为1.2×10-6×0.308＝3.7×10-7。

在本次评价工作中，选取火灾几率为3.7×10-7次/年。

5.7.6.2 最大可信事故的确定

按照《建设项目环境风险评价技术导则》中的定义，最大可信事故指：在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。

通过对本公司生产和储运工程的详细分析，确定本公司最大可信事故包括：氢气瓶火灾爆炸、仓库内溴乙烷泄漏发生的火灾爆炸事故、储罐区盐酸、硝酸以及仓库内物料泄露引起有毒气体排放事故。

5.7.6.3 最大可信事故源项分析

事故发生环境状况及时间：

储罐区安排专人定期巡检。在日常维护妥善，设备工作正常的情况下，危险物质的泄漏也可以较快的发现并采取相应措施，考虑事故泄漏时间为10min。

泄出物质状态：

储罐区盐酸、硝酸以及仓库内溴乙烷为液态，当发生泄漏时物料以液体形式泄漏到地面形成液池，少量挥发到大气中；氢气瓶泄漏时直接以气体排放。

泄出物向环境转移方式、途径：

全厂所涉及的大多数化学品用水灭火无效，而需使用泡沫、干粉、砂土等作为灭火材料。消防用水仅为雾化后对燃烧的容器或燃烧区域附近的物质容器做表面降温处理，绝大部分受热蒸发，故污染物基本不会进入水体。少量的消防水经厂内废水收集管网进入事故池暂存，待后续处理或处置。

由上述可知，全厂泄出物质向环境转移的方式和途径主要为：泄漏物料和燃烧废气向大气转移和泄漏物料随消防液向水体转移。

### 5.7.7 源项分析

泄出液体的泄漏速度可用流体力学的伯努利方程计算，其泄漏速度为：

式中：Q0-液体泄漏速度，kg/s;

Cd—液体泄漏系数，取0.65；

A—裂口面积，m2，取储罐φ10mm孔，即7.85×10-5m2；

ρ—泄漏液体密度，kg/m3;

P—容器内介质压力，Pa；

P0—环境压力，Pa；

g—重力加速度，9.8m/s2;

h—裂口之上液位高度，m，本项目取1m。液体泄漏情况见表5-26。

表5-26   液体泄漏量计算参数

| 符号 | 含义 | 单位 | 盐酸 | 硝酸 | 溴乙烷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cd | 液体泄漏系数 | 无量纲 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| A | 裂口面积 | m2 | 7.85×10-5 | 7.85×10-5 | 7.85×10-5 |
| ρ | 泄漏液体密度 | kg/m3 | 1190 | 1300 | 1450 |
| P | 容器内介质压力 | Pa | 5320080 | 101325 | 101325 |
| P0 | 环境压力 | Pa | 101325 | 101325 | 101325 |
| G | 重力加速度 | m/s2 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| h | 裂口之上液位高度 | m | 3.2 | 3.2 | 9.8 |
| Q | 液体泄漏速度 | kg/s | 5.71 | 0.525 | 0.42 |
|  | 泄漏时间 | s | 600 | 600 | 600 |
|  | 泄漏量 | kg | 3426 | 315 | 250 |

液体泄漏后立即扩散到地面，一直流到低洼处或人工边界，如防护堤、岸墙等，形成液池。液体泄漏出来不断蒸发，当液体蒸发速度等于泄漏速度时，液池中的液体将维持不变。如果泄漏的液体是低挥发性的，则从液池中蒸发量较少，不易形成气团，对场外人员危险性较小；如果泄漏的是挥发性液体，泄漏后液体蒸发量大，在液池上面会形成蒸气云，容易扩散到场外，对场外人员的危险性较大。

质量蒸发速度Q3按下式计算：

Q3=a×p×M/(R×T0) ×μ（2-n）/（2+n）×r（4+n）/(2+n)

式中：Q3——质量蒸发速度，kg/s；

a,n——大气稳定度系数；

p——液体表面蒸气压，Pa；

M——摩尔质量，kg/mol；

R——气体常数；J/mol·k；

T0——环境温度，k；

u——风速，m/s；

r——液池半径，m。

表5-27  液池蒸发模式参数

| 稳定度条件 | n | α |
| --- | --- | --- |
| 不稳定(A,B) | 0.2 | 3.846×10-3 |
| 中性(D) | 0.25 | 4.685×10-3 |
| 稳定(E,F) | 0.3 | 5.285×10-3 |

液池最大直径取决于泄漏点附近的地域构型、泄漏的连续性或瞬时性。建设单位储罐区、仓库外围有1.1m高隔堤，内部各储罐间有0.8m高隔堤形成围堰，以围堰最大等效半径为液池半径。

表5-28  物料蒸发速率

| 物料 | --- | 盐酸 |
| --- | --- | --- |
| a,n | --- | --- | --- | 不稳定 | 中性 | 稳定 |
| P（Pa） | --- | 30660 |
| M（kg/mol） | --- | 0.037 |
| R（J/mol·k） | --- | 8.314 |
| T0（K） | --- | 298 |
| 液池面积（m2） | --- | 120 |
| U（m/s） | --- | 3.0 |
| Q3（kg/s） | --- | --- | --- | 0.140 | 0.157 | 0.164 |
| 物料 | 硝酸 | 溴乙烷 |
| a,n | 不稳定 | 中性 | 稳定 | 不稳定 | 中性 | 稳定 |
| P（Pa） | 4400 | 53320 |
| M（kg/mol） | 0.063 | 0.109 |
| R（J/mol·k） | 8.314 | 8.314 |
| T0（K） | 298 | 298 |
| 液池面积（m2） | 40 | 62.5 |
| U（m/s） | 3.0 | 3.0 |
| Q3（kg/s） | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.38 | 0.43 | 0.46 |

### 5.7.8 后果计算

5.7.8.1 爆炸事故

可燃物质由于过热，容器内压增大，使容器爆炸，内容物释放并被点燃，发生剧烈燃烧，产生强大的火球，形成强烈的热辐射。假设储罐区及氢气瓶库发生爆炸，其中急剧燃烧危险物质、储量及其燃烧热见表5-29。

表5-29  危险物质储量及其燃烧热

| 序号 | 名称 | 泄漏量（kg） | 燃烧热（J/kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢气 | 100 | 119900497 |
| 2 | 溴乙烷 | 250 | 13061000 |

a. TNT当量计算

WTNT=1.8×0.04×W×Qf/4520

式中：1.8为地面爆炸系数

0.04为蒸气云当量系数

Qf为计算对象的燃烧热

4520为TNT爆热kJ/kg

b.死亡半径R1

R1=13.6×（WTNT/1000）0.37

c.重伤半径R2

44000/P0=0.1372﹝R2/（E/ P0）1/3﹞-3＋0.119﹝R2/（E/ P0）1/3﹞-2＋0.269﹝R2/（E/ P0）1/3﹞-1－0.019

式中：P0为环境大气压,取101.3kPa

E为爆炸能量,Kj

R2为重伤半径，m。

d.轻伤半径R3

17000/P0=0.1372﹝R3/（E/ P0）1/3﹞-3＋0.119﹝R3/（E/ P0）1/3﹞-2＋0.269﹝R3/（E/ P0）1/3﹞-1－0.019

e.财产损失半径R财

R财=KWTNT1/3/﹝1＋（3175/WTNT）2﹞1/6

式中K为破坏系数取K=5.6

蒸汽云爆炸后果评价结果见表5-30。

表5-30  爆炸灾害损坏估算结果表

| 序号 | 损伤半径 | 单位 | 氢气 | 溴乙烷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TNT当量 | kg | 143.24 | 39.0 |
| 2 | 死亡半径 | m | 6.6 | 4.1 |
| 3 | 重伤半径 | m | 20.7 | 13.4 |
| 4 | 轻伤半径 | m | 37.1 | 24 |
| 5 | 财产损失半径 | m | 8.6 | 3.6 |

氢气瓶库爆炸时，在半径6.6m范围内有死亡的危险，在半径8.6m范围内的建筑物将受到损坏；溴乙烷爆炸时，在半径4.1m范围内有死亡的危险，在半径3.6m范围内的建筑物将受到损坏；死亡半径范围内为本项目储罐区及四周厂区道路，对此范围内的人群有死亡威胁。

5.7.8.2 泄漏气体事故影响分析

建设单位主要考虑储存单元盐酸、硝酸、溴乙烷的泄漏事故，泄漏持续时间计为10min。

①预测模式：

采用多烟团模式，计算公式：

式中：C（x,y,o）——下风向地面（x,y）坐标处的空气中污染物浓度，mg/m3；

xo,yo,zo——烟团中心坐标；

Q——事故期间烟团的排放量；

σx,σy,σz——为x、y、z方向的扩散参数，m。常取σX＝σy。

对于瞬时或短时间事故，可采用下述变天条件下多烟团模式：

式中：——第i个烟团在时刻（即第w时段）在点(x,y,o)产生的地面浓度；

Q’——烟团排放量（mg），为释放率,mg/s;为时段长度,s；

,,——烟团在w时段沿x、y和z方向的等效扩散参数（m），可由下式估算：

式中：

和——第w时段结束时第i烟团质心的x和y坐标，由下述两式计算：

各个烟团对某个关心点t小时的浓度贡献，按下式计算：

式中n为需要跟踪的烟团数，可由下式确定：

式中，f为小于1的系数，可根据计算要求确定。

- 预测结果

主要选有风（3.3m/s）、静风（0.5m/s）条件下，预测储罐区盐酸、硝酸以及仓库内泄漏事故时，下风向地面浓度，并分析对下风向厂区及周边地区的影响。

盐酸泄漏事故预测分析见表5-31。

表5-31  盐酸泄漏事故分析

| 项目 | 大气稳定度类型 |
| --- | --- |
|  | 有风 | 静风 |
|  | A-B | C-D | E-F | A-B | C-D | E-F |
| 地面空气中最大浓度（mg/m3） | 914.7 | 3271.6 | 14883.5 | 255 | 7163.5 | 18471.7 |
| 最大浓度影响距离（m） | 18.6 | 16.3 | 14.8 | 3.9 | 3.1 | 2.7 |
| 达到半致死浓度的影响范围（m） | --- | --- | 17.7 | --- | 7.1 | 10.0 |
| 达到短时间接触允许浓度影响范围（m） | 270.4 | 512.8 | 908.2 | 56.2 | 163.1 | 228.5 |

经预测，氯化氢在平均风速条件下，E-F稳定度条件下落地浓度最大，半致死浓度（大鼠吸入LC504600mg/m3）范围17.7m，不会造成厂内外人员死亡；超过短时间接触浓度（氯化氢7.5mg/m3）限值，最大影响范围为908.2m，对厂区外环境有一定影响，但不会造成厂外人员死亡。

氯化氢在小风风速条件下，E-F稳定度条件下落地浓度最大，半致死浓度范围10m，不会对厂外人员有死亡威胁；超过短时间接触浓度限值，最大影响范围为228.5m，对厂区外环境有一定影响，但不会造成厂外人员死亡。

硝酸泄漏事故预测分析见表5-32。

表5-32 硝酸泄漏事故分析

| 项目 | 大气稳定度类型 |
| --- | --- |
|  | 有风 | 静风 |
|  | A-B | C-D | E-F | A-B | C-D | E-F |
| 地面空气中最大浓度（mg/m3） | 42.09 | 111.17 | 782.73 | 24.84 | 254.59 | 106.23 |
| 最大浓度影响距离（m） | 24.1 | 23.5 | 23.2 | 4.5 | 4.2 | 11.6 |
| 达到半致死浓度的影响范围（m） | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 达到短时间接触允许浓度影响范围（m） | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

经预测，硝酸在平均风速条件下，E-F稳定度条件下落地浓度最大，最大影响范围为24.1m，对厂区外环境有一定影响，但不会造成厂外人员死亡。

硝酸在小风风速条件下，C-D稳定度条件下落地浓度最大，最大影响范围为11.6m，对厂区外环境有一定影响，但不会造成厂外人员死亡。

溴乙烷泄漏事故预测分析见表5-33。

表5-33  溴乙烷泄漏事故分析

| 项目 | 大气稳定度类型 |
| --- | --- |
|  | 有风 | 静风 |
|  | A-B | C-D | E-F | A-B | C-D | E-F |
| 地面空气中最大浓度（mg/m3） | 1411.06 | 3765.38 | 27820.20 | 816.45 | 8369.96 | 3490.42 |
| 最大浓度影响距离（m） | 24.0 | 23.5 | 23.2 | 4.5 | 4.2 | 11.6 |
| 达到半致死浓度的影响范围（m） | 26.0 | 32.3 | 99.9 | --- | 22.8 | 40.9 |
| 达到短时间接触允许浓度影响范围（m） | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

经预测，溴乙烷在平均风速条件下，E-F稳定度条件下落地浓度最大，达到半致死浓度影响范围（大鼠吸入LC501350mg/m3）99.9m，不会造成厂内外人员死亡；最大影响范围为99.9m，对厂区外环境有一定影响，但不会造成厂外人员死亡。

溴乙烷在小风风速条件下，C-D稳定度条件下落地浓度最大，达到半致死浓度影响范围22.8m，不会造成厂内外人员死亡；最大影响范围为40.9m，对厂区外环境有一定影响，但不会造成厂外人员死亡。

### 5.7.9 环境风险防范措施

5.7.9.1 总图布置和建筑安全防范措施

（1）总图布置

本项目所选厂址在厂区总平面布置方面，应严格执行相关规范要求，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距；并且按功能划分厂区，包括仓储区、生产区等。

厂区道路实行人、货流分开（划分人行区域和车辆行驶区域、不重叠），划出专用车辆行驶路线、限速标志等并严格执行；在厂区总平面布置中配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散避难所等防护设施。按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。

（2）建筑安全防范

根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》》(GB50016-2006)要求。

消防及火灾报警系统及消防废水处置

（1）根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。

（2）消防水采用独立的稳高压消防水管网，消防水管道沿本项目周围布置，在管道上按照规范要求配置消火栓。

（3）在风险事故救援过程中，将会产生大量的消防废水，应立即调整项目与雨水管网之间设置的切换阀，保证各单元发生事故时，消防废水能迅速、安全地进入项目的污水管网，进入厂区内事故池，并进行必要的处理。

（4）火灾报警系统：全厂采用电话报警，报警至消防局。根据需要于新增生产车间内设置报警装置。火灾报警信号报至中心控制室，再由中心控制室报至消防局。

5.7.9.2 生产工艺过程风险防范措施及建议

该建设项目生产过程须根据相关要求，装备自动控制系统，选用安全可靠的自动控制仪表、联锁保护系统，配备必要的有毒有害、易燃易爆气体泄漏检测报警系统和火灾报警系统。

5.7.9.3 物料储存、装卸风险防范对策措施

1）仓库安全对策措施

危险化学品的包装应按《危险货物包装标志》(GB190-1990)的要求；危险货物包装运输应按《危险货物包装通用技术条件》(GBl2463-1990)执行；应按《化学危险品标签编写导则》（GB/T15258-1994）编写危险化学品标签；应按《常用危险化学品贮存通则》 （GBl7916-1999）贮存加强管理；应按《危险化学品安全技术说明书编写规定》（GBl6483-1996）编写危险化学品安全技术说明书；根据国务院344号令《危险化学品安全管理条例》，危险化学品必须储存在专用储存设施内，并由专人管理，危险化学品出入库必须进行检查登记，库存危险化学品应当定期检查；危险化学品专用储存设备和安全设施应当定期检测，符合国家标准对安全消防的要求；危险化学品应委托有危险品运输资质单位运送；应从有销售资质单位采购危险化学品。

（1）仓库应保持阴凉、干燥、通风有良好，应远离火种、热源；库区应设置醒目的“严禁烟火”的标志牌；车辆出入库要戴防火帽，排气管不得直对库房门；搬运时应轻装轻卸、防止包装损坏、摩擦和撞击。不同性质的危险化学品物料应分区存放。互为禁忌物料应分开存放。

（2）仓库的保管人应经过岗前培训和定期培训，应持证上岗，做到一日两检，并做好检查记录及做到帐、货、卡相符；开箱、开桶、验收和质量检查等需在库外进行。

（3）仓库内应当按照国家有关消防技术规范，设置、配备消防设施和器材。

（4）消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。

（5）仓库的消防设施、器材，应当由专人管理，负责检查、维修、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。

（6）在物料存放处应设置物料标牌及相应的化学品技术说明。

（7）易燃物料禁止露天存放。装卸甲、乙类物品时，操作人员不得穿戴易产生静电的工作服、帽和使用易产生火花的工具，严防震动、撞击、重压、摩擦和倒置。对易产生静电的装卸设备要采取消除静电的措施。储存场应根据危险品性质设计相应的防火、防爆、防腐、泄压、通风、调节温度、防潮等设施。

2）储罐区安全对策措施

（1）室外易燃液体储罐应设有防日晒的固定式冷却水喷淋系统或其他保温设施。

（2）易燃罐区内、泵房处应设置可燃气体报警仪；泵附近应设置淋洗器和洗眼器且服务半径不超过15m；若设置槽车装卸，应设静电接地装置。

（3）储罐使用过程中，基础有可能继续下沉，其进出口管道应采用金属软管连接或其他柔性连接。

（4）车辆进行卸料作业前，槽车应先静止一段时间，进行静电接地后方可进行装卸作业。装卸速度不应过快，装卸人员应穿戴防静电衣服，不应使用产生火花的工具。车辆应戴阻火器。

（5）罐区宜采用移动式泡沫灭火系统，按规范配置相适应的灭火器材。

5.7.9.4 废水事故风险防范措施

（1）事故原因分析

事故排放是指污染防治措施不能正常运行时导致污染物达不到预期治理效果或没有经过污水处理就直接排放出去。

本项目运营期产生的废水经污水管网排入园区污水处理厂集中处理，本项目仅考虑生产废水收集设施各构筑物发生泄漏事故。发生事故的原因主要有以下几种：

①废水处理系统失控或废水处理设施出现故障造成废水处理未能达标；

②厂内突然停电，废水处理系统不能正常工作，致使废水不能及时得到处理而造成事故排放；

③管理操作人员的疏忽、失职等。

④由于长时间的水流冲刷及构筑物的腐蚀，地面下沉等原因是导致污水处理设施内废水发生泄漏的主要原因。

（2）事故风险防范措施

为杜绝事故性废水排放，本项目拟采用以下措施来确保废水达标排放：

①设双路电源和配置应急电源，以备停电时废水处理系统能够正常工作；

②废水处理装置各构筑物发生泄漏，废水中夹带高浓度污染物直接进入地下水或周围水体，对周围水体有一定的影响；因此，建议对废水处理设施的各构筑物进行防渗、防漏措施，并定期对以上构筑单元进行检查，确保不发生泄漏后而引起的水体污染情况。

5.7.9.5 固废事故风险防范措施

本项目固废、废液应分类收集，盛放，废活性炭暂存于现有危险废物堆场，不被雨淋、风吹、专车运送，所有固废都得到合适的处置或综合利用，危险固废委托有资质的单位处置，生活垃圾由环卫部门统一收集处理，固废实现“零排放”是有保证的，不会对环境产生二次污染。

为避免危废对环境的危害，建议采用以下措施：

（1）在收集过程中要根据各种危险废物的性质进行分类、分别收集和临时贮存。

（2）避免在露天堆放中产生的泄漏、渗透、蒸发、雨水淋溶以及大风吹扬等产生二次污染；各种危险废物要有单独的贮存室、贮存罐，并贴上标签；装载液体、半固体危险废物的容器顶与液面间需要保留100mm以上的空间，容器及容器的材质要满足相应强度要求，并必须完整无损；尽量缩短危险废物在厂区内的储存时间。

（3）运输过程中要注意不同的危险废物要单独运输，固废的包装容器要注意密闭，以免在运输途中发生危险废物的泄漏，从而产生二次污染。

### 5.7.10 事故风险应急预案

（1）公司应建立一个由公司总经理、副总经理牵头，由安环、生产技术部及机动车间相关部门负责人参加的高效率的应急事故处理机构，一旦事故发生，该机构能够根据事故的严重程度及危害迅速作出评估，按照拟定的事故应急方案指挥，协调事故的处理，对事故发展进行跟踪。

（2）建设单位应针对可能发生的环境风险事故制定具体的应急处理方案，使各部门在事故发生后都能有步骤、有次序的采取各项应急措施。

（3）公司建立一支装备先进、训练有素的抢险队伍，并定期组织演练，一旦发生事故，能以最快的速度投入应急抢险工作。

（4）公司应配备足够的应急所需的处理设备和材料，如各种消防防化服，报警装置，个人防护用品以及堵漏器材等。

5.7.10.1 组织机构及职责

1）应急救援组织机构设置

公司应成立突发环境事件应急救援指挥部：由公司常务副总经理以及生产车间和有关职能部门负责人组成，下设五个职能组:通信联络组、抢险救援组、医疗救护组、现场抢修组、物资供应组。

2）突发环境事件应急救援指挥部职责

（1）贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定；

（2）组织制定突发环境事件应急预案；

（3）组建突发环境事件应急救援队伍；

（4）负责应急防范设施的建设；以及应急救援物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的化学品物资的储备；

（5）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏；

（6）负责组织预案的审批与更新；

（7）负责组织外部评审；

（8）批准本预案的启动与终止；

（9）确定现场指挥人员；

（10）协调事件现场有关工作；

（11）负责应急队伍的调动和资源配置；

（12）突发环境事件信息的上报及可能受影响区域的通报工作；

（13）负责应急状态下请求外部救援力量的决策；

（14）接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结；

（15）负责保护事件现场及相关数据；

（16）有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训，根据应急预案进行演练，向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、救援知识等宣传材料。

3）突发环境事件应急救援各职能组职责

（1）通信联络组职责：

由综合管理部负责人任组长，协助总指挥、副总指挥做好通信联络工作，保证在第一时间内向有关部门报告事件内容和下达各项指令。

（2）抢险救援组职责：

由安全环保部负责人任组长，协助总指挥、副总指挥在第一时间内组织力量根据不同性质物料的燃烧，采取果断措施进行灭火，火势严重时应迅速向公安消防部门报警电；转移、隔离有关物品；负责事件现场及扩散区域内环境及监测工作的指挥。

（3）现场抢修组职责：

由技术部负责人任组长，协助总指挥、副总指挥在第一时间内采取强有力的措施组织力量根据不同性质的环境事件，对事件现场划定禁区并加强警戒，避免有毒物和腐蚀物外泄伤及周围环境和群众。

（4）医疗救护组职责：

由生产部负责人任组长，协助总指挥、副总指挥做好指挥疏散人员，抢救伤员及其它后勤保障等工作。

（5）物资供应组职责：

由设备科负责人任组长，迅速通知有关部门和人员组织抢修，组织有关专业人士迅速查明事件部位和原因，并立即采取堵漏、隔离、转移或抢修措施，情况严重时分别向上级有关部门和镇政府报告，当事件扩大无法控制时，应请求支援。

4）公司全体员工都负有突发环境事件应急处置救援的责任，各救援专业队伍是突发环境事件应急救援的骨干力量，其任务主要是担负本企业突发环境事件的救援及处置。

5.7.10.2 预防与预警

1） 事件预防：

①操作人员培训合格后上岗，定期组织训练。

②操作人员必须严格遵守安全操作规程，按时按点进行检查。

③生产场所严禁烟火。

④定期进行安全检查与环境监测，发现问题立即整改。

⑤参加救援人员，必须熟悉应急救援的知识，组织演练，在做好防护的前提下参与救援。

⑥定期委托疾控中心进行危害因素的检测与评价。

2）公司在生产场所、储存场所设置了可燃气体报警系统，在气体浓度超标的情况下，该系统能自动发出报警，以便于对环境事件的控制。

火警：119     公安局报警电话：110     医疗急救中心电话：120  信息报告与通报

事件发生后，当事人或其他知情人应立即通知公司领导，事件无法控制时，立即报110指挥中心和119消防指挥中心。

报告事件应控制在事件发生后的10min内，报告内容至少应包括事件发生的时间、地点、类型和排放污染物的种类、数量、直接经济损失、已采取的应急措施，已污染的范围，潜在的危害程度，转化方式及趋向，可能受影响区域及采取的措施建议等。

5.7.10.3 应急响应与措施

1）公司生产贮存过程中有可能发生危险化学品因泄漏或其它诱发因素发生人员急性职业中毒、灼烫伤，火灾爆炸造成环境污染事件时应采取以下抢救措施：

（1）最早发现者应立即向公司领导或其他有关领导报告。

（2）公司接到报警后，立即启动应急救援处置程序，迅速通知有关部门和人员组织抢修，组织有关专业人士迅速查明泄漏部位和原因，并立即采取堵漏、隔离、转移或抢修措施，情况严重时分别向化工园区领导报告，当事件扩大无法控制时，应请求支援。

（3）组织应急救援队伍进行救援，有人员受伤或急性职业中毒时，应立即抢救伤员，中毒者应尽快移离事件现场，并进行紧急处理或急救。受伤和中毒严重时应及时送医院抢救。同时组织治安力量，对事件现场划定禁区并加强警戒，避免有毒物和腐蚀物外泄。对泄漏在地面上的危险化学品要及时清除，防止污染环境和伤及人员，酸类腐蚀性化学品可采取干燥石灰、电石渣或沙土混合覆盖，有毒化学品清理收集后不得随意处置。

（4）事件发生后，公司负责生产人员应视事件严重程度和事件蔓延等情况做出局部或全部停产的决定，同时及时转移、隔离有关物品，防止事件进一步扩大。

（5） 事件发生后，产生的有毒气体，应急救援指挥部应根据当时风向、风速情况、判断其扩散程度和区域，采取强有力的措施避免伤及周围环境和群众。

2）公司内重点防火防爆岗位如乙酸、乙酸乙酯贮罐等，部分化工助剂自燃和反应瞬时操作失误等有发生火灾、爆炸事件危险的可能，主要发生事件大致有以下几种情况：

易燃易爆气体泄漏，混合后达到爆炸极限而遇明火或在其它诱发因素下发生的化学爆炸。

化工反应在遇突然停水停电、超温超压的情况下，反应压力超过其设计承受能力而发生的化学爆炸。

两种或两种以上化学物质在反应时，发生剧烈放热反应发生的化学性爆炸。

一般可燃性物质发生的火灾。一旦发生以上列举的火灾爆炸事件应采取以下应急救援措施：

（1）最早发现者应立即向公司领导报告，并积极参与抢救工作。

（2）发生火灾的部门在报警的同时，应组织力量根据不同性质物料的燃烧，采取果断措施进行灭火，火势严重时应急救援指挥部应迅速向公安消防部门报警，火灾造成危险化学品泄漏按应急救援方案处置。

（3）公司主管生产人员到达火灾现场后，应就火灾严重情况迅速做出局部或全部停车的准备。

（4）公司主管生产人员到达现场后，应按照职责分工积极开展事件救援工作，有人员受伤或中毒时，应立即抢救伤员并及时送医院抢救。同时在事件现场外围设立警戒线，疏散无关人员，疏导交通车辆，引导外援消防车进入事件现场。

（5）当事件得到控制后，在总指挥或副总指挥的领导下，立即成立专门小组，调查事件原因，研究落实抢修方案，组织抢修，并按照事件处理“四不放过原则”，落实好防范措施，尽快恢复生产。

（6）夜间发生事件，公司值班干部在及时通知公司领导的同时，积极组织事件抢救处理。

3）事件类别及处置措施

突发环境事件主要有泄漏、火灾（爆炸）两大类。其中，泄漏分为液体泄漏和气体泄漏，火灾分为固体火灾、液体火灾和气体火灾。主要原因又分为人为操作失误、设备缺陷和自然灾害等不可抗拒因素。针对事件不同类型，采取不同的处置措施。其中主要措施包括：控制、灭火、隔绝、堵漏、拦截、稀释、中和、覆盖、泄压、转移、收集等。

5.7.10.4 危险化学品泄漏事件处置措施

1）泄漏现场处理

（1）进入泄漏现场进行处理时，应注意安全防护进入现场救援人员必须配备必要的个人防护器具。

（2）如果泄漏物是易燃易爆的，事件中心区应严禁火种、切断电源、禁止车辆进入、立即在边界设置警戒线根据事件情况和事件发展，确定事件波及区人员的撤离。

（3）如果泄漏物是有毒的，应使用专用防护服、隔绝式空气面具。为了在现场上能正确使用和适应，平时应进行严格的适应性训练。立即在事件中心区边界设置警戒线。

（4）根据事件情况和事件发展，确定事件波及区人员的撤离。

（5）应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪掩护。

（6）对厂区内的事件车间或部位作合理分析，将事件部位的雨水沟和污水管路作详细分析，只留流向事件应急池的雨水管路，其它的用口袋堵塞雨水井和关闭阀门，防止污染扩大。

2）泄漏源控制

（1）关闭阀门、停止作业或改变工艺流程、物料走副线、局部停车、打循环、减负荷运行堵漏等。

（2）采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处。

3）泄漏物处理

（1）围堤堵截：筑堤堵截泄漏液体或者引流到安全地点。贮罐区发生液体泄漏时，要及时关闭雨水阀，防止物料沿明沟外流。

（2）稀释与覆盖：向有害物蒸汽云喷射雾状水，加速气体向高空扩散。对于可燃物，也可以在现场施放大量水

（3）破坏燃烧条件：对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。

（4）收容（集）：对于大型泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内，严禁用普通潜水泵抽吸以免产生着火事件；当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和。

（5）废弃物处置：一旦发生事件，污水站员工应在与抢修组联系后开启应急手动阀，让事件产生的污水、消防水流入，最大限度地不使污染物扩散。对少量的泄漏物，不挥发物经砂土吸取后作固废处置。对水溶性和甲苯、酯类物料用消防水冲洗，冲洗水排入污水池，不能排入污水池的必须排入事件应急池。

4）危险化学品火灾事件处置措施

（1）先控制，后消灭

针对危险化学品火灾的火势发展蔓延快和燃烧面积大的特点，积极采取统一指挥、以快制快；堵截火势、防止蔓延；重点突破、排除险情；分割包围、速战速决的灭火战术。

（2）扑救人员应占领上风或侧风阵地

进行火情侦察、火灾扑救、火场疏散人员应有针对性地采取自我防护措施。如佩戴防护面具，穿戴专用防护服等。

应迅速查明燃烧范围、燃烧物品及其周围物品的品名和主要危险特性、火势蔓延的主要途径，燃烧的危险化学品及燃烧产物是否有毒。

（3）正确选择最适合的灭火剂和灭火方法

火势较大时，应先堵截火势蔓延，控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势。

对有可能发生爆炸、爆裂、喷溅等特别危险需紧急撤退的情况，应按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤退。（撤退信号应格外醒目，能使现场所有人员都看到或听到，并应经常演练）

（4）消灭余火

火灾扑灭后，仍然要派人监护现场，消灭余火。起火单位应当保护现场，接受事件调查，协助公安消防监督部门和上级安全生产监督管理部门调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾责任，未经公安监督部门和上级安全生产监督管理部门的同意，不得擅自清理火灾现场。

5）在不同危化事件区域采取的应对措施

（1）事件中心区域（0-500M）

事件中心区的救援人员需要全身防护，并佩戴隔绝式面具。救援工作包括切断事件源、抢救伤员、保护和转移其它危险化学品、清除渗漏液态毒物、进行局部的空间洗消及封闭现场等。非抢险人员撤离到中心区域以外后应清点人数，并进行登记。事件中心区域边界应有明显警戒标志。

（2）事件波及区域（500-1000M）

该区域的救援工作主要是指导防护、监测污染情况，控制交通，组织排除滞留的危险化学品气体。视事件实际情况组织人员疏散转移。事件波及区域人员撤离到该区域以外后应清点人数，并进行登记。事件波及区域边界应有明显警戒标志。

（3）受影响区域。

该区救援工作重点放在及时指导群众进行防护，对群众进行有关知识的宣传，稳定群众的思想情绪，做基本应急准备。

后期处理

当事件发生后，公司妥善安置受灾人员，并赔偿其损失，同时组织专家对突发环境事件中长期环境影响进行评估，并提出环境恢复的合理化建议。公司对在职人员办理了工伤保险，意外伤害保险及医疗保险等。

5.7.10.6 应急培训和演练

1）为能在事件发生后，迅速准确，有条不紊地处理事件，最大限度地减少事件造成的损失，平时必须做好应急救援的准备工作，落实岗位责任制和各项安全生产，环境保护规章制度。具体措施：落实应急救援组织，并根据人员变化，不定期进行调整，确保救援组织落实。

2）落实好救援物资器材准备，并购足必要的通信、消防、抢修及个人防护等器材。上述材料应指定专人负责，并定期保养，使其经常处于良好的备用状态。

3）每季度组织1次救援训练或演习，并对演练结果进行总结评价，进一步对演练方案进行完善。

4）对职工进行经常性突发环境事件救援常识教育。

5）建立和健全各项制度：

(1) 公司安全生产值班制度

(2) 应急预案演习和检查制度

(3) 安全例会制度

(4) 奖惩和总评制度

# 第六章  环境保护措施及技术可行性论证

## 6.1 废气污染治理措施及技术论证

### 6.1.1 废气污染物产生及排放情况

6.1.1.1 烷基化反应工序回流过程中回流冷凝器放空管产生的废气，主要污染物为溴乙烷和苯

本项目烷基化反应工序回流过程中回流冷凝器放空管会产生废气，主要污染物为溴乙烷和苯。根据物料平衡可知，该工序溴乙烷的产生量为11.5t/a、苯的产生量为2.8t/a。

6.1.1.2 烷基化反应工序蒸馏过程接收槽放空管产生的废气，主要污染物为苯和溴乙烷

本项目烷基化反应工序蒸馏过程接收槽放空管会产生废气，主要污染物为苯和溴乙烷。根据物料平衡可知，该工序溴乙烷的产生量为9.8t/a、苯的产生量为2.2t/a。

6.1.1.3 烷基化反应工序蒸馏过程接收槽放空管产生的废气，主要污染物为苯和溴乙烷

本项目硝化反应过程中常压硝化反应釜放空管会产生废气，主要污染物为氯苯。根据物料平衡可知，该工序氯苯的产生量为1.5t/a。

6.1.1.4 硝化反应工序过滤离心过程中过滤离心机放空管产生的废气，主要污染物为氯苯及微量酸气

本项目硝化反应工序过滤离心过程中过滤离心机放空管会产生废气，主要污染物为氯苯及微量酸气。根据物料平衡可知，该工序氯苯的产生量为4.4t/a、酸气量为0.2t/a。

6.1.1.5 硝化反应工序对有机层蒸馏回收氯苯套用蒸馏过程中氯苯接收槽放空管产生的废气，主要污染物为氯苯

本项目硝化反应工序对有机层蒸馏回收氯苯套用蒸馏过程中氯苯接收槽放空管会产生废气，主要污染物为氯苯。根据物料平衡可知，该工序氯苯的产生量为4.9t/a。

6.1.1.6 脱水工序脱水过程中脱水接收槽放空管产生的废气，主要污染物为邻二氯苯

本项目脱水工序脱水过程中脱水接收槽放空管会产生废气，主要污染物为邻二氯苯。根据物料平衡可知，该工序邻二氯苯的产生量为6.1t/a。

6.1.1.7 缩合闭环反应后物料过滤离心工序放空管产生的废气，主要污染物为邻二氯苯

本项目缩合闭环反应后物料过滤离心工序放空管会产生废气，主要污染物为邻二氯苯。根据物料平衡可知，该工序邻二氯苯的产生量为11.8t/a。

6.1.1.8 物料过滤离心后的母液蒸馏过程中邻二氯苯接收槽放空管产生的废气，主要污染物为邻二氯苯

本项目物料过滤离心后的母液蒸馏过程中邻二氯苯接收槽放空管会产生废气，主要污染物为邻二氯苯。根据物料平衡可知，该工序邻二氯苯的产生量为18.2t/a。

6.1.1.9 对洗涤后的滤饼送进精制锅进行蒸汽精制过程中冷凝水接收槽放空管产生的废气，主要污染物为邻二氯苯

本项目对洗涤后的滤饼送进精制锅进行蒸汽精制过程中冷凝水接收槽放空管会产生废气，主要污染物为邻二氯苯。根据物料平衡可知，该工序邻二氯苯的产生量为9.4t/a。

综上计算可知，本项目工艺放空管废气中溴乙烷含量为21.3t/a、氯苯的含量为10.8t/a、邻二氯苯的含量为56t/a、苯的含量为5t/a。

本项目拟采用专用的管道将上述工序放空管废气引至一套二级吸收塔（NaOH+水）处理后再经二级活性炭吸附装置进行吸附处理，净化装置对废气中污染物的综合去除效率为85%，净化后的放空管废气最后通过车间顶部的一根15m高的排气筒高进行达标排放，系统风量为40000m3/h，设备年运行6400h。

经计算，放空管废气中溴乙烷的有组织排放量为排放量为3.2t/a、排放浓度为12.5mg/m3，有组织溴乙烷的排放浓度满足GB/T13201-91及EPA中规定的排放浓度限值（61mg/m3）的要求；氯苯的有组织排放量为排放量为1.62t/a、排放浓度为6.3mg/m3；邻二氯苯的有组织排放量为8.4t/a、排放浓度为32.8mg/m3，有组织氯苯类的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准（60mg/m3），可实现达标排放；苯的有组织排放量为排放量为0.75t/a、排放浓度为3mg/m3，有组织苯的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（12mg/m3）的要求，可实现达标排放。

6.1.1.10 脱水、缩合闭环反应工序产生的工艺废气，主要污染物为氯化氢和邻二氯苯

本项目缩合、闭环反应工序废气中的污染物主要是HCl及微量的邻二氯苯，根据物料平衡可知，该工序HCl的产生量为60.7t/a、邻二氯苯10.5t/a。

建设单位拟将缩合、闭环反应工序产生的工艺废气先采用“二级降膜吸收塔+两级填料塔吸收+一级碱液喷淋吸收塔”的措施进行吸收HCl处理，处理措施对HCl的综合净化效率为99.5%，系统风量5000m3/h，设备年运行时间为6400h。

该工序的工艺废气经吸收HCl处理后再引至一套二级吸收塔+二级活性炭吸附装置进行吸附邻二氯苯处理，净化装置对废气中邻二氯苯的综合去除效率为85%，净化后的废气最后通过车间顶部的一根15m高的排气筒高进行达标排放。

经计算，本项目缩合、闭环反应工序产生的废气中的污染物经“二级降膜吸收塔+两级填料塔吸收+一级碱液喷淋吸收塔+二级吸收塔+二级活性炭吸附装置”净化处理后有组织HCl的排放量为0.3t/a，排放浓度为9.4mg/m3，有组织HCl的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准（100mg/m3），可做到达标排放；邻二氯苯的有组织排放量为1.58t/a、排放浓度为49mg/m3，有组织氯苯类的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准（60mg/m3）的要求，可实现达标排放。

6.1.1.11 燃气导热油炉燃烧焦炉煤气产生的废气，主要污染物为烟尘、SO2及NOx

本项目生产上闭环反应工艺用热由1台180万大卡的燃气导热油炉提供，导热油炉每天满负荷运行，导热油炉全年满负荷运行时间为7200h。本项目燃气导热油炉拟使用华鑫覃村煤气供应站提供的净化后的焦炉煤气作为燃料，焦炉煤气热值为17900kJ/m3、导热油炉热效率80%。

1）废气产生量

①计算公式及参数

导热油炉烟气排放的污染物计算采用以下计算公式及参数：

a.导热油炉燃气量计算公式

式中：B——导热油炉的燃料消耗量（Nm3/h）；

D——导热油炉每小时的产汽量（kg/h，本次计算取3000）；

QL——燃料的热值（kj/m3，17900）；

n——导热油炉热效率（%，本次计算取80%）；

i″——导热油炉在某绝对工作压力下的饱和蒸汽热含值（kj/kg，本次计算取2786.3）；

i′——导热油炉给水热含值（kj/kg，本次计算取83.74）；

计算得，本项目导热油炉焦炉煤气耗气量约为566Nm3/h（4.0×106Nm3/a）。

②导热油炉烟气

参考《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）“热力生产与供应行业”中推荐的计算参数，烟气产生量为58943.09m3/万m3煤气，经计算导热油炉烟气总产生量2.36×107Nm3/a。

烟尘：

根据类比同类型燃气导热油炉相关数据，本项目导热油炉烟尘产生浓度按15mg/m3计，则导热油炉废气中烟尘产生量＝15mg/Nm3×2.36×107Nm3/a＝0.35t/a。

SO2：

参考《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）“热力生产与供应行业”中推荐的计算参数，SO2产生量为0.02Skg/万m3煤气（S为燃气收到基硫分含量，单位为mg/m3，本项目煤气经净化后，H2S的含量降至50mg/Nm3以内，则S＝47.06）。则SO2产生量＝400×0.02×47.06÷1000＝0.38t/a。

则导热油炉废气中SO2排放浓度＝0.38t/a×109 ÷2.36÷107Nm3/a＝16mg/Nm3。

NOx：

参考《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）“热力生产与供应行业”中推荐的计算参数，NOx产污系数8.6kg/万m3煤气。则NOx产生量＝8.6kg/万m3×400÷1000＝3.44t/a。

则导热油炉废气中NOx排放浓度=3.44t/a×109 ÷2.36÷107Nm3/a＝146mg/Nm3。

综上所述，本项目导热油炉燃用焦炉煤气废气中的相关污染物排放量较小且浓度低，废气通过一根15m高的排气筒进行排放，废气中的污染物可以达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建燃气锅炉污染物排放浓度限值的要求：烟尘20mg/m3；SO2 50mg/m3，NOx 150mg/m3。

### 6.1.2 废气污染物治理措施论证

6.1.2.1 有机废气

本项目运营期主要工艺废气为各类放空管废气中产生有机废气，主要污染物有溴乙烷、苯、氯苯类等。

有机废气处理一般可采用的方法有：吸附处理、催化燃烧法、直接燃烧法，比选如下：

（1）吸附处理

活性炭有机废气吸附塔是通过利用高性能活性炭吸附剂固体本身的表面作用力，将有机废气分子吸引附着在吸附剂表面，对苯、醇、酮、酯、汽油类等有机溶剂具有良好的吸附去除效果。

（2）催化燃烧

催化燃烧法是利用催化剂使废气中的有机溶剂蒸气发生激烈氧化燃烧，生成水和二氧化碳，从而达到除去废气中有害物的方法。

废气经过预热，使温度上升至燃烧温度后（约150-200℃）进入催化床层，进行催化燃烧。起燃温度随废气的成分、浓度、催化剂的特性和空速等因素而改变，其最佳值由试验得出，催化燃烧后温度值可以通过热力学计算来确定。为了提高催化剂的使用寿命，其操作温度不宜超过500℃。

（3）直接燃烧

直接燃烧法是将废气引入燃烧室，直接与火焰接触燃烧，把废气中的可燃成分燃烧分解的一种方法。本法又分为不加辅助燃料和加辅助燃料两种燃烧类型。前者的废气中可燃污染物浓度高、热值大，仅靠燃烧废气即可维持燃烧温度(高于800℃)；后者是废气中可燃污染物浓度低、热值小，必须加辅助燃料才能维持燃烧温度(600-800℃)。直接燃烧法均可烧掉可燃污染物和悬浮的碳粒及烟雾状有机物。直接燃烧法的烟道气温很高，可以采用废热锅炉利用余热。直接燃烧法管理容易，维护简单，可靠性高。但需要的处理温度高，耗费燃料多。对于热源为天然气、煤气或油的烘干室，直接通至炉内燃烧最适宜。

以上三种处理工艺特点见表6-1。

表6-1  有机废气处理方案比选一览表

| 项目 | 吸附处理 | 催化燃烧 | 直接燃烧 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原理 | 采用吸附填料 分离有机气体 | 采用催化燃烧技术氧化去除污染物 | 直接与O2发生燃烧反应去除污染物 |
| 适宜对象 | 低浓度有机废气 | 低浓度有机废气 | 高浓度有机废气 |
| 操作 | 操作简便 | 操作复杂 | 操作简便 |
| 产生废料 | 废活性碳 | 废催化剂 | 无 |
| 弊端 | 高温气体不适用， 解吸处理费用高 | 工艺流程复杂，设备多，操作复杂 | 高温燃烧产生NOX废气 |
| 投资 | 低 | 高 | 高 |
| 去除效果 | 较高 | 较高 | 高 |

通过综合比选分析，本项目选择吸附处理法进行处理，本项目生产车间各有机废气产生点经专用的管路汇入二级吸收塔（NaOH+水）+二级活性炭吸附装置进行处理。

吸附法主要利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂，藉由物理性吸附（可逆反应）或化学性键结（不可逆反应）作用，将有机气体分子自废气中分离，以达成净化废气的目的。由于一般多采用物理性吸附，随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，此时则须进行脱附再生或吸附剂更换工作。

吸附剂再生可利用热空气或热蒸汽进行，经脱附产生的含有机气体或废液，须进一步处理，以免形成二次污染问题。设计良好的二级吸附处理系统效率可达85%以上，近年来为进一步提高活性炭的吸附回收作用，已成功开发活性炭纤维吸附剂，透过更均一、更多的微孔面积，迅速有效的吸附有机溶剂废气，达到溶剂回收的目的。

活性炭吸附装置示意见图6-1。

活性炭吸附装置主要技术规格见表6-2。

表6-2  本项目活性炭吸附装置主要技术规格一览表

| 比表面积（m2/g） | 滤层（g/cm2） | 设备阻力（Pa） | 主要尺寸 | 过滤筒 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | H | Φ | Φ1 |  |
| 1000-1500 | 33-330 | 600-1000 | 1538 | 560 | 1800 | 450 | 400 | 3 |

本项目采用的二级活性炭吸附装置，为两个一级活性炭吸附装置的串联组合，有机废气前后通过两个一级活性炭吸附装置实现两级净化，活性炭采用蜂窝状活性炭，吸附装置对有机废气的去除率均可达85%以上。每级活性炭吸附装置主要技术参数如表6-3。

表6-3  活性炭吸附装置主要技术参数

| 序号 | 指标 | 1#活性炭吸附装置 | 2#活性炭吸附装置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比表面积（m2/g） | 979 | 979 |
| 2 | 堆积密度（g/l） | ≤500 | ≤500 |
| 3 | 孔体积（m3/g） | 0.63 | 0.63 |
| 4 | 吸苯率（mg/g） | 300 | 300 |
| 5 | 填充量（t） | 0.2 | 0.2 |
| 6 | 最大处理风量（m3/h） | 1000 | 10000 |
| 7 | 净化效率（%） | ≥70 | ≥70 |
| 8 | 更换周期 | 三个月 | 三个月 |

随着活性炭的吸附过程，设备阻力随之缓慢增加，当活性炭饱和时，设备阻力达到最大值，此后的设备净化效率基本失去。为此，系统在设备进出风口处设置一套差压测量系统，对该装置进出口的废气压力差进行检测并显示，当压差值为1100Pa，以告知业主需对该设备的活性炭进行更换，更换期间厂区不进行生产。目前工程实践中均采用压差值控制活性炭更换，该方法观测方便、比较直观，如苏州锦羽裳金属制品有限公司采用此方法控制活性炭更换频次，运行两年来未发生环境污染事故。因此采用压差值控制活性炭更换完全可行。更换时两级活性炭装置一起更换。

本项目放空管废气中溴乙烷的有组织排放量为排放量为3.2t/a、排放浓度为12.5mg/m3，有组织溴乙烷的排放浓度满足GB/T13201-91及EPA中规定的排放浓度限值（61mg/m3）的要求；氯苯的有组织排放量为排放量为1.62t/a、排放浓度为6.3mg/m3；邻二氯苯的有组织排放量为8.4t/a、排放浓度为32.8mg/m3，有组织氯苯类的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准（60mg/m3），可实现达标排放；苯的有组织排放量为排放量为0.75t/a、排放浓度为3mg/m3，有组织苯的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（12mg/m3）的要求，可实现达标排放。

6.1.2.2 氯化氢

本项目缩合闭环反应过程产生氯化氢，建设单位拟对各反应釜产气点设吸风支管汇入干管后排入““二级降膜吸收塔+两级填料塔吸收+一级碱液喷淋吸收塔”处理，通过降膜吸收塔回收氯化氢得到盐酸，尾气通过碱液喷淋塔进一步吸收处理。

1）降膜吸收塔+两级填料塔吸收工作原理

缩合闭环工段废气为氯化氢，氯化氢易溶于水的气体，对浓度较高的废气，经管道引至废气稳压箱后（管道安装有止回阀和野风阀），进行调压处理，经水喷射泵引至二级降膜吸收装置处置工艺。降膜吸收是一种垂直安装的列管式或园块孔式换热器。换热器的列管（或块体上的纵向孔道）相当于许多并列的水冷湿壁塔。在其上方设置有分配吸收液的溢流管，下方是气液分离器，吸收器在吸收过程中，不断的将溶解热移走，其传热传质效率好，先采取两级降膜吸收装置吸收后回收稀盐酸，一级降膜吸收HCl吸收效率在85%以上，二级降膜处理效率95%以上，降膜吸收后的尾气进入两级填料塔吸收装置进行填料碱吸收，以进一步吸收废气中的HCl，吸附后的废气进入碱液喷淋吸收塔进一步处理。

图6-2  “降膜吸收+填料（NaOH）吸收”装置示意图

2）碱液喷淋塔工作原理

废气气流在净化塔内由下而上，经第一级碱液在成雾状的情况下喷淋，这时中和掉一部分的酸雾，未经中和的酸雾，经填料分散冷凝向上，再经第二级雾状碱液喷淋和经第二层填料的分散冷凝向上，剩余酸雾再经第三级碱液喷淋中和，尾气经挡风除雾装置而排空。碱液循环使用，酸雾和碱性液体发生中和反应达到酸雾治理的目的。净化反应方程式如下：

HCl+NaOH=NaCl+H2O

碱液喷淋塔对氯化氢的去除率可达98%，本项目处理二级降膜吸收塔+填料吸收尾气氯化氢，设计去除效率按90%保守考虑，则本项目“二级降膜吸收塔++两级填料塔吸收+一级碱液喷淋塔”处理装置的综合处理效率可达99.5%，经计算，本项目缩合、闭环反应工序产生的废气中的污染物HCl经“二级降膜吸收塔+两级填料塔吸收+一级碱液喷淋吸收塔”净化处理后有组织的排放量为0.623t/a，排放浓度为42mg/m3，有组织HCl的排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准（100mg/m3），可做到达标排放。

降膜吸收及碱液喷淋废气处理装置为常规的废气处理装置，在国内同行业普遍使用，从这些企业长期运行结果可见，本装置对废气的处置效率较好，可实现稳定达标，技术可行。

6.1.2.3 导热油炉燃烧废气

本项目导热油炉燃用净化后的焦炉煤气作为燃料，废气中的相关污染物排放量较小且浓度低，废气通过一根15m高的排气筒进行排放，废气中的污染物烟尘、SO2、NOx的排放浓度分别为15mg/m3、16mg/m3、146mg/m3可以达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建燃气锅炉污染物排放浓度限值的要求（烟尘20mg/m3；SO2 50mg/m3，NOx 150mg/m3），可做到达标排放。

6.1.2.4 无组织废气防治措施

本项目无组织排放废气主要为生产车间工艺废气，主要为生产区中间罐时的挥发和外泄、全厂区储罐区的无组织排放。

建设单位拟采取如下措施，以减少生产区的无组织挥发量：

（1）严格按照投料配比进行生产，采用密闭工艺，密封加料，减少生产过程中的易挥发物质的无组织排放；

（2）加强设备的维护，定期储罐进行检查检验，减少装置的跑、冒、滴、漏；

（3）对输送管道定期检修，加强管道接口处的密封；

（4）加强人员培训，增强事故防范意识。

## 6.2 废水污染治理措施及技术论证

### 6.2.1 废水污染物产生及排放情况

①W1：生产过程中的工艺水，产生量为382.3m3/a，主要污染物为COD、SS、总氮、盐分等，通过污水管网排至园区内污水处理厂进行处理。

② W2：职工日常办公生活产生的生活污水，本项目建成后职工总定员40人，均为附近村民，除少数值班人员外均不在厂内住宿且厂内不设食堂及浴室，厕所为旱厕。本项目生活污水产生量576m3/a。生活污水水质较简单，主要是职工的洗手洗脸水，排入厂区内旱厕。

### 6.2.2 交城县经济开发区污水处理厂接纳本项目废水可行性分析

交城县经济开发区污水处理厂是交城县贯彻落实中央环保督察组反馈意见，集中整治水环境的一项民生工程，也是交城工业园区“三化三制”改革的重要成果。该污水处理厂运营将有效解决经济开发区内的工业污水处理问题，促进区域可持续发展。

交城县经济开发区污水处理厂占地约150亩，项目分两期建设，设计规模为日处理废水5万m3，总投资约4.8亿元。目前投入运营的为一期项目，投资1.4亿元，可日处理废水1.5万m3；二期项目投资3.4亿元，可日处理废水3.5万m3，全部达到中水回用标准。其中，深度处理采用“芬顿+臭氧+曝气生物滤池+超滤+反渗透”的处理工艺，达到了国家一级A排放标准。污水处理厂的运行最大程度地降低了污水对地表及地下水的污染，改善了区域整体环境，对水资源形成了切实有效的保护，尤其是将对整个园区的招商引资、产业布局、企业发展、环境治理起到积极的推动作用。

目前交城经济开发区内配套的污水管网尚未全部完善，本项目运营期产生的工艺废水量为382.2m3/a，前期由罐车运至交城经济开发区污水处理厂做进一步处理，后期通过配套建成的园区内污水管网排入经济开发区内污水处理厂进一步处理。

### 6.2.3厂区内应急事故池设施

本项目设备检修或开停车、储罐泄露等事故情况下一旦物料及其消防水外泄，将很容易渗入地下，造成地下水体污染，进而也可能对地表水水质产生影响；因此应对储罐区地面进行硬化，并对其设置围堰及导流系统等措施，以防止事故情况下排污、排水造成的泄漏，从而通过地表下渗至地下，对地下水造成污染。

建设单位应新建一定容量的事故池，以接纳本项目事故情况下排放的污水，保证事故情况下不向外环境排放污水。在事故结束之后，将事故池中的污水在保证不会导致污水站负荷过载的情况下将污水逐步排入污水处理站进行处理。

根据《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009），应急事故水池应考虑多种因素确定。

应急事故废水最大量的确定采用公式法计算，具体算法如下：

V总＝（V1＋V2＋V3）max-V4-V5

注：计算应急事故废水量时，装置区或贮罐区事故不作同时发生考虑，取其中的最大值。

V1——最大一个容量的设备或贮罐。全厂储罐区储罐容积均为30m3。

V2——在装置区或贮罐区一旦发生火灾、爆炸时的消防用水量，包括扑灭火灾所需用水量和保护临近设备或贮罐（最少三个）的喷淋水量。

发生事故时的消防水量，m3；

Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；（事故消防废水用量按60L/s计）

t消——消防设施对应的设计消防历时，h；（本项目事故持续时间假定为4h），所以，一次事故收集的消防废水量为V2=410m3。

V3——当地的最大降雨量。据调查，如交城年平均降雨量按580.1mm计，年降雨天数90d，事故发生时必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积为10000m2，雨水收集时间以10d计算，则本项目必须收集的雨水为320m3。

V4——装置或罐区围堤内净空容量。本项目单个罐区的有效净空容积：罐区围堰高度为1m，围堰区面积200m2，则一台储罐发生事故时罐区防火堤内可容纳200m3。

V5——事故废水管道容量。本项目不考虑管道容量，V5=0。

通过以上基础数据可计算得本项目的事故池容积约为：

V总＝（V1＋V2＋V3）max-V4-V5＝（30+410+320）-200-0＝560m3

根据上述计算结果，本储罐应急事故废水最大量为560m3，建设单位拟在厂区西北设置一座容积为560m3的防渗结构事故水池，事故池应采取安全措施，且事故池在平时不得占用，以保证可以随时容纳可能发生的事故废水。

## 6.3 固废污染治理措施

### 6.3.1 固体废物产生及排放情况

S1：烷基化反应后过滤干燥工序产生的副产品溴化钠

本项目烷基化反应后过滤干燥工序产生的溴化钠量为416.06t/a，为副产品，但考虑到副产品中可能含有微量苯、溴乙烷等，因此评价按危险废物进行处置，即收集后在厂区内危险废物暂存间进行暂存，最后交有资质的单位进行收集处置。

S2：硝化反应后氯苯蒸馏工序产生的副产品焦油状物

本项目闭环反应后蒸馏工序产生的焦油状物量为79.3t/a，为副产品，但考虑到副产品中可能含有微量苯、溴乙烷等，因此评价按危险废物进行处置，即收集后在厂区内危险废物暂存间进行暂存，最后交有资质的单位进行收集处置。

S3：邻二氯苯蒸馏工序产生的蒸馏残渣

本项目蒸馏工序产生蒸馏残渣量为757.2t/a，主要成分为苯亚磺酸、邻二氯苯、有机聚合物、杂质等，根据《固体废物申报登记指南》和《国家危险废物名录》（环境保护部、国家发展和改革委员会令第39号，2016年8月1日执行），本项目蒸馏工序产生的蒸馏残渣属于危险废物，其废物类别为HW11（精（蒸）馏残渣），该部分危险废物采用专用的耐腐蚀性容器收集后在厂区内一间建筑面积为200m2的危险废物暂存库内进行暂存，最后交由有资质的单位进行收集处置。

S4：有机废气处理装置处理有机废气产生的废活性炭

本项目采用活性炭吸附装置吸附有机废气的过程中需要定期更换活性炭，在此过程中会产生废活性炭，主要成分为活性炭、溴乙烷、氯苯，产生量为30t/a。根据《固体废物申报登记指南》和《国家危险废物名录》（环境保护部、国家发展和改革委员会令第39号，2016年8月1日执行），本项目有机废气治理过程中产生的废活性炭属于危险废物，其废物类别为HW06（含废有机溶剂废物），该部分危险废物采用专用的耐腐蚀性容器收集后在厂区内一间建筑面积为200m2的危险废物暂存库内进行暂存，最后交由有资质的单位进行收集处置。

### 6.3.2 固体废物治理措施论证

（1）副产品回收措施分析

本项目干燥工序产生副产品溴化钠，外售主要用作于有机合成（企业标准Q/320623 NKE 03-2013），蒸馏工序产生类树脂焦油（焦油状物）外售主要用于生产道路铺设油和防水材料等（企业标准Q/320623 NKE 04-2013）。通过副产品的开发利用，实现固废资源化，可缓减地方固废处置负荷的同时为企业带来经济效益和环境效益。

考虑到副产品中可能含有微量苯、溴乙烷等，因此评价按危险废物进行处置，即收集后在厂区内危险废物暂存间进行暂存，最后交有资质的单位进行收集处置。

（2）生活垃圾处置措施分析

本项目运营期职工办公生活产生的生活垃圾在厂区内集中收集后运至环卫部门制定的地点进行统一处置。

（3）危险固废处置措施分析

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单（[2013]第36号）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令 第5号）中的的规定，环评对本工程中危险废物的收集、运输、转移及储存等提出以下要求：

1、基本要求

本项目运营期产生的各类危险废物在厂区内危险废物暂存间（建筑面积为200m2）暂存后最后由有资质的单位进行收集处置，因此本项目产生的危险废物做到了合理处置。

2、危险废物贮存场所（设施）环境影响分析

1）根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单，危险废物集中贮存设施的选址应满足以下条件：

①地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内。

②设施底部必须高于地下水最高水位。

③应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。”

④应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。

⑤应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。

⑥应位于居民中心区常年最大风频的下风向。

⑦基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

根据本项目的工序特点，本项目设1座建筑面积为200m2危废暂存库，用于暂存厂内产生的各类危险废物，室内设围堰并进行防渗硬化处理且危险废物暂存库的选址均满足上述选址要求。

2）根据危险废物产生量为314.2t/a、平均每半月产生量为15.7t，危险废物收集处置单位每半个月将对本项目产生的危险废物收集一次，因此本项目危险废物暂存库的贮存期限、能力等满足要求。

3）本项目危险废物暂存间为封闭式的库房，库房内仅是危险废物的暂存，不进行长期存放，因此暂存过程中不会产生明显的恶臭气体，另外库房内的相关液体废物均为密闭的容器储存或专用的密闭容器储存且四周设围堰、地面进行了严格的硬化及防渗处理，因此本项目危险废物暂存过程中对不会对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标造成不良影响。

3、运输过程的环境影响分析

厂内由专人负责将危险废物分类收集后，由专人负责运送，每天按时间（上午10:00-11:00，下午4:00-5:00）和路线（生产车间-危废暂存库)用专用工具密闭运送至危废暂存库。应防止危险废物在暂时贮存库房中腐败散发恶臭，应尽量做到日产日清。

盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签；

④危险废物贮存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物；

⑤必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年；

⑥必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；

在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，建设单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门；

建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。

另外危险废物收集处置单位在运输危险废物过程中运输路线应尽量远离环境敏感点的。

4、委托利用或者处置的环境影响分析

建设单位拟将运营期产生的各类危险废物由山西中材桃园环保科技有限公司进行收集处置。

山西中材桃园环保科技有限公司对危险固体废物的处理方式主要为贮存、收集及处置，持有危险废物经营许可证的专业化危险废物处置单位，具备年处理废弃物50000t的规模和能力，该公司年处置危险固体废物约16400吨，处理能力余量约33600吨。

该公司核准经营范围为焚烧处置医药废物（HW02）、废药物、药品（HW03）、农药废物（HW04）、木材防腐剂废物（HW05）、有机溶剂废物（HW06）、废矿物油（HW08）、废乳化液（HW09）、精（蒸）镏残渣（HW11）、染料涂料废物（HW12）、有机树脂废物（HW13）、曝光材料废物（HW16）、表面处理废物（HW17）、焚烧处置残渣（HW18）、含铬废物（HW20）等危险废物。

山西中材桃园环保科技有限公司具有收集处置本项目运营期产生的危险废物的能力并持有相应处置类别的经营许可证，可满足本项目危险废物委托处置的要求。

## 6.4 噪声污染治理措施

为降低噪声对周围环境的影响，防止噪声影响职工及周围居民正常的生产、生活。针对本工程生产的特点，本次评价提出本工程噪声的防治措施包括以下几方面：

①对于本工程的生产装置，设计时应尽可能选择辐射较小、振动小的低噪声设备，从源头上控制噪声产生的级别；

②本工程生产装置中含有泵类、风机等产噪设备，对各种产生气流噪声的设备，应在气体进出口部位安装适当的消声器，消声器的选择应注意噪声源的频率特性、设备的工艺要求和使用环境，对具有中、高频特性的风机，应采用阻性消声器，而对于具有低、中频特性的空压机噪声，则宜安装抗性消声器。对循环水泵要采用柔性接头和基础减振等措施，安装减振基座、弹簧减振器等。设备应采用橡胶材料等软性连接，避免用钢性接头；

③除采取以上防治措施外，工程还应充分重视操作人员的劳动保护，为其发放耳塞、耳罩，并设置操作人员值班室，避免操作人员长期处于高噪声环境中，从噪声受体保护方面减轻噪声对操作人员的直接影响；

④重视绿化工作也是噪声防治的一项积极措施。绿化不仅可以美化环境、调节气候，而且还可阻滞噪声传播、吸收尘等污染物，减轻污染。工程应根据当地的气候特点，选取适宜当地生产的树种，种植于高噪声源及厂界四周。

## 6.5 厂区绿化措施

本项目建成后厂区内总绿化面积1200m2。结合本项目实际，对厂区绿化提出如下措施建议：

1、在厂区平面布置时要留有足够的绿化带位置，使今后的绿化工作得以顺利开展。主要集中在原料库房和生产区域周围。

2、绿化布局要综合考虑，全面规划，按照不同的功能区选择不同的绿化树种。

3、厂区主要干道宜选择易于管理且耐旱的树种，如梧桐、柳树、刺槐和杨树等，并注重乔冠结合、常绿树与落叶树搭配种植。

总之，应加强对绿化工作重要性认识，配备专职人员对绿化工作负责管理，还要逐年增加绿化投资，保证绿化工作科学长期开展下去。因此，企业对厂区绿化要切实做好规划。

## 6.6 其他污染防治措施

依据项目区域水文地质情况及项目特点，提出如下污染防治措施及防渗要求。

本项目厂区防渗区应划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，防渗区则应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。

本项目设计采取的各项防渗措施具体见表6-6。

表6-6  本项目采取的防渗处理措施一览表

| 序号 | 场地 | 防渗分区 | 防渗技术要求 | 采取的防渗处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生车车间 原料储存间 危险废物暂存库 污水收集池 事故水池 罐区 | 重点 防渗区 | 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s | 混凝土强度等级不宜小于C30，结构厚度不应小于250mm。混凝土的抗渗等级不应低于P8，且水池的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚脲等防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不应小于1.0mm，喷涂聚脲防水涂料厚度不应小于1.5mm。当混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂时，掺量宜为胶凝材料总量的1%-2%。 |
| 2 | 循环水池 凉水站 | 一般 防渗区 | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s | 从上至下依次采用“沥青砂绝缘层+砂垫层+长丝无纺土工布+1.5mm厚高密度聚乙烯HDPE防渗膜+长丝无纺土工布+罐基础填料层或原土穷实”的防渗方式。膜上、膜下应设置保护层，保护层可采用长丝无纺土工布，膜下保护层也可采用不含尖锐颗粒的砂层，砂层厚度不应小于l00mm。高密度聚乙烯（HDPE）膜铺设应由中心坡向四周，坡度不宜小于1.5%。环墙基础采用抗渗混凝土。 |
| 3 | 办公区 | 简单 防渗区 | 一般 地面硬化 | C30混凝土硬化；基础土分层夯实，压实系数不小于0.95。 |

1）重点污染防治区

①各污水水池防渗

混凝土强度等级不宜小于C30，结构厚度不应小于250mm。混凝土的抗渗等级不应低于P8，且水池的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚脲等防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不应小于1.0mm，喷涂聚脲防水涂料厚度不应小于1.5mm。当混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂时，掺量宜为胶凝材料总量的1%-2%。

水池的所有缝均应设止水带，止水带宜采用橡胶止水带或塑料止水带，施工缝可采用镀锌钢板止水带。橡胶止水带宜选用氯丁橡胶和三元乙丙橡胶止水带；塑料止水带宜选用软质聚氯乙烯塑料止水带。

图6-4  本项目各类池体防渗结构示意图

②地下管道的防渗

地下一级地管、二级地管宜采用钢制管道，三级地管应采用钢制管道。

当一级地管、二级地管宜采用非钢制管道时，宜采用高密度聚乙烯（HDPE）膜防渗层（见图6-6）。高密度聚乙烯（IIDPE）膜厚度不宜小于1.50mm，膜两侧应设置保护层，保护层宜采用长丝无纺土工布。

图6-5  本项目地下管道高密度聚乙烯（HDPE）膜防渗层示意图

当地下管道防渗采用高密度聚乙烯（HDPE）膜时，宜设置渗漏液检查井，渗漏液检查升间隔不宜大于l00m。渗漏液检查井宜位于污水检查井、水封井的上游，并宜与污水检查井、水封井靠近布置。渗漏液检查井的平面尺寸宜为1000mm×1000mm，顶面高出地面不应小于100mrn．井底应低于渗漏液收集管300mm。

2）一般污染防治区

通过在抗渗混凝土面层（包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土）中掺水泥及渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。对于混凝土中间的伸缩缝和实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗目的。

本项目循环水站、凉水站抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P6，其厚度不宜小于100mm。确保防渗性能应与1.5米厚的粘土层等效（粘土渗透系数不大于1.0×10-7cm/s）。

图6-6  本项目一般污染区防渗结构示意图

池体基础的防渗，需从上至下依次采用“沥青砂绝缘层+砂垫层+长丝无纺土工布+1.5mm厚高密度聚乙烯HDPE防渗膜+长丝无纺土工布+罐基础填料层或原土穷实”的防渗方式。膜上、膜下应设置保护层，保护层可采用长丝无纺土工布，膜下保护层也可采用不含尖锐颗粒的砂层，砂层厚度不应小于l00mm。高密度聚乙烯（HDPE）膜铺设应由中心坡向四周，坡度不宜小于1.5%。环墙基础采用抗渗混凝土，抗渗等级不应低于P6。

池体基础环墙周边泄漏管宜采用高密度聚乙烯（HDPE）管，泄漏管的设置应符合现行国家标准《钢制储罐地基甚础设计规范》GB 50473的有关规定。

当泄漏管低于地面标高时，泄漏管对应位置处应设置检漏井，检漏井顶部应设置活动防雨钢盖板。检漏井的平面尺寸宜为500mm×500mm，高出地面200mm，井底应低于泄漏管300mm。检漏片应采用抗渗钢筋混凝土，强度等级不宜低于C30，抗渗等级不宜低于P8。检漏井壁和底板厚度不宜小于l00mm。

混凝土的强度等级不应低于C25，抗渗等级不应低于P6。厚度不应小于l00mm。

3）简单污染防治区

除上述地区以外的其它建筑区，只需对基础以下采取原土夯实，C30混凝土硬化；基础土分层夯实，压实系数不小于0.95。

## 6.7 环境保护措施汇总及环保投资估算

本工程应采取的污染防治措施、预期治理效果和环保投资汇总于表6-7中。

表6-7  本项目环境保护措施及环保投资汇总表

| 污染源 | 污染物 | 环保措施、治理效率 | 投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 名称 |  |  |  |
| 废气 | 放空管废气 | 溴乙烷 | 采用二级吸收塔（NaOH+H2O）+二级活性炭吸附装置进行吸附处理，废气中污染物的去除效率为85%。 | 200.0 |
|  |  | 苯 |  |  |
|  |  | 氯苯 |  |  |
|  |  | 邻二氯苯 |  |  |
|  | 缩合、闭环反应 | 氯化氢 | 采用“二级降膜吸收塔+两级填料塔吸收+一级碱液喷淋吸收塔”的措施去除氯化氢；采用二级吸收塔（NaOH+H2O）+二级活性炭吸附装置吸附处理邻二氯苯，处理措施对氯化氢的综合净化效率为99.5%、对邻二氯苯的综合净化效率为85%，排气筒高度为15m。 | 500.0 |
|  |  | 邻二氯苯 |  |  |
|  | 导热油炉废气 | 烟尘 | 采用清洁的净化后的焦炉煤气作为燃料，导热油炉燃烧焦炉煤气废气通过一根15m高的排气筒进行达标排放。 | 100.0 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
|  | 工艺废水 | COD | 通过污水管网排至交城经济开发区污水处理厂进行处理。 | 100.0 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  |
|  |  | 盐分 |  |  |
|  | 生活污水 | SS | 排入厂区旱厕，厂区旱厕定期进行清掏。 |  |
|  |  | COD |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  | 初期雨水 | 雨水 | 厂区内设置一座560m3的防渗水泥结构事故水池，用于收集厂区内的雨水及事故废水。 | 50.0 |
| 固体废物 | 除尘器 | 除尘灰 | 收集后作为产品永固紫进行外售。 | --- |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后运至环卫部门指定的地点进行处理。 | --- |
|  | 生产过程 | 副产品（危废） | 在厂区内危险废物暂存间（建筑面积为200m2）暂存后最后由有资质的单位进行收集处置。 | --- |
|  | 邻二氯苯蒸馏器 | 蒸馏残渣 |  | 50.0 |
|  | 有机废气治理 | 废活性炭 |  |  |
| 噪声 | 各种噪声设备 | 声压级 | 采用低噪声设备、室内安装、厂房隔声、 隔声罩隔声、消声、减震基础。 | 150.0 |
| 厂区绿化及防渗 | --- | 厂区内绿化面积1200m2；对厂内相关物料储存间、生产工艺区及事故水池等进行防渗硬化处理。 | 50.0 |
| 环保总投资 | 1200.0 |

# 第七章 环境经济损益分析

## 7.1 项目经济指标概述

本项目总投资为12000万元，其中：固定资产投资10000万元，铺底流动资2000万元。主要技术经济指标见表7-1。

表7-1  本项目主要技术经济指标一览表

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主要产品方案及生产规模 |
| 1 | 永固紫 | t/a | 1000 |  |
| 二、主要原辅材料消耗 |
| 2 | 咔唑 | t/a | 680 | 98%，袋装 |
| 3 | 氢氧化钠 | t/a | 170 | 96%，袋装 |
| 4 | 纯苯 | t/a | 5.0 | 桶装 |
| 5 | 硝酸 | t/a | 235.4 | 98%槽车运输 |
| 6 | 氢气 | t/a | 26 | 99.9%，瓶装 |
| 7 | 邻二氯苯 | t/a | 56 | 99.5%，桶装 |
| 8 | 四氯苯醌 | t/a | 409 | 99.5%，袋装 |
| 9 | 苯磺酰氯 | t/a | 293.7 | 99.5%，桶装 |
| 10 | 三乙胺 | t/a | 336.6 | 99%，桶装 |
| 三、工作制度及劳动定员 |
| 11 | 全员人数 | 人 | 40 |  |
| 12 | 其中：生产人数 | 人 | 36 |  |
| 13 | 管理人员 | 人 | 4 |  |
| 四、公用工程消耗 |
| 14 | 电 | 万kwh/a | 200 |  |
| 15 | 水 | 万m3/a | 4.984 |  |
| 16 | 饱和蒸汽 | t/a | 260 |  |
| 17 | 焦炉煤气 | m3/a | 400万 |  |
| 五、财务分析 |
| 18 | 总投资 | 万元 | 12000 |  |
| 19 | 环保投资 | 万元 | 1200 |  |
| 20 | 年销售收入 | 万元/年 | 31000 |  |
| 21 | 年所得税 | 万元/年 | 1500 |  |
| 22 | 年平均利润总额 | 万元/年 | 3453 |  |
| 23 | 投资回收期 | 年 | 4.5 |  |

## 7.2 环保投资估算

本工程总投资为12000万元，其中环保工程投资为1200万元，占总投资的10%，环保投资项目及估算见表7-2。

表7-2  本项目环保投资项目及估算一览表

| 污染源 | 污染物 | 环保措施、治理效率 | 投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 名称 |  |  |  |
| 废气 | 放空管废气 | 溴乙烷 | 采用二级吸收塔（NaOH+H2O）+二级活性炭吸附装置进行吸附处理，废气中污染物的去除效率为85%。 | 200.0 |
|  |  | 苯 |  |  |
|  |  | 氯苯 |  |  |
|  |  | 邻二氯苯 |  |  |
|  | 缩合、闭环反应 | 氯化氢 | 采用“二级降膜吸收塔+两级填料塔吸收+一级碱液喷淋吸收塔”的措施去除氯化氢；采用二级吸收塔（NaOH+H2O）+二级活性炭吸附装置吸附处理邻二氯苯，处理措施对氯化氢的综合净化效率为99.5%、对邻二氯苯的综合净化效率为85%，排气筒高度为15m。 | 500.0 |
|  |  | 邻二氯苯 |  |  |
|  | 导热油炉废气 | 烟尘 | 采用清洁的净化后的焦炉煤气作为燃料，导热油炉燃烧焦炉煤气废气通过一根15m高的排气筒进行达标排放。 | 100.0 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
|  | 工艺废水 | COD | 通过污水管网排至交城经济开发区污水处理厂进行处理。 | 100.0 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  |
|  |  | 盐分 |  |  |
|  | 生活污水 | SS | 排入厂区旱厕，厂区旱厕定期进行清掏。 |  |
|  |  | COD |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  | 初期雨水 | 雨水 | 厂区内设置一座560m3的防渗水泥结构事故水池，用于收集厂区内的雨水及事故废水。 | 50.0 |
| 固体废物 | 除尘器 | 除尘灰 | 收集后作为产品永固紫进行外售。 | --- |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后运至环卫部门指定的地点进行处理。 | --- |
|  | 生产过程 | 副产品（危废） | 在厂区内危险废物暂存间（建筑面积为200m2）暂存后最后由有资质的单位进行收集处置。 | --- |
|  | 邻二氯苯蒸馏器 | 蒸馏残渣 |  | 50.0 |
|  | 有机废气治理 | 废活性炭 |  |  |
| 噪声 | 各种噪声设备 | 声压级 | 采用低噪声设备、室内安装、厂房隔声、 隔声罩隔声、消声、减震基础。 | 150.0 |
| 厂区绿化及防渗 | --- | 厂区内绿化面积1200m2；对厂内相关物料储存间、生产工艺区及事故水池等进行防渗硬化处理。 | 50.0 |
| 环保总投资 | 1200.0 |

## 7.3 环境经济损益分析

### 7.3.1 环境保护费用的确定与计算

环境保护的费用从经济学角度可分为外部费用和内部费用。外部费用是指项目排出污染物对环境质量造成损害的费用，即环境损害费用。内部费用指生产过程中为防止污染而付出的费用，即环境控制费用，由基本建设费和运行费两部分组成。环境保护费用由下式表示：

Et=Et(O)+Et(I)

式中：Et——环境保护费用

Et（O）——外部费用

Et（I）——内部费用

1、外部费用计算

外部费用包括：生产排污所引起的农业经济损失、环境及其它资源损害费用等。外部费用可由下式计算：

式中：Et(0)——环境保护外部费用

Ti——包括工业场地建设征地费、“三废”及噪声污染排污费、环境绿化费、环境其它损失费用。

i=外部费用项目个数（I=1、2、3……n）

（1）土地占压费用

本项目土地占用为转让性质，根据转让协议，转让费为每年3万元。

（2）污染物排放损失费

根据发改价格[2014]2008号“关于调整排污费征收标准等有关问题的通知”，2015年6月底前，各省（区、市）价格、财政和环保部门要将废气中的二氧化硫和氮氧化物排污费征收标准调整至不低于每污染当量1.2元，将污水中的化学需氧量、氨氮和五项主要重金属（铅、汞、铬、镉、砷）污染物排污费征收标准调整至不低于每污染当量1.4元。在每一污水排放口，对五项主要重金属污染物均须征收排污费；其他污染物按照污染当量数从多到少排序，对最多不超过3项污染物征收排污费。

企业污染物排放浓度值高于国家或地方规定的污染物排放限值，或者企业污染物排放量高于规定的排放总量指标的，按照各省（区、市）规定的征收标准加一倍征收排污费；同时存在上述两种情况的，加二倍征收排污费。企业生产工艺装备或产品属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）规定的淘汰类的，也要按照各省（区、市）规定的征收标准加一倍征收排污费。企业污染物排放浓度值低于国家或地方规定的污染物排放限值50%以上的，减半征收排污费。

本项目各大气污染物均可做到达标排放，二氧化硫和氮氧化物排污费征收标准按照每污染当量1.2元计算，其余污染物仍按照每污染当量0.6元计算。本项目废水经处理后排入园区内污水处理厂进行处理，固废可综合利用或妥善处置，厂界噪声可达标排放，因此废水、固废、噪声不计算排污费。

根据以上原则计算的本项目有组织排放的大气污染物（二氧化硫、氮氧化物、烟尘、粉尘、重金属）的排污费为179572元/年。

（3）绿化费

厂区绿化费用估算为20万元，按照20年摊销，每年1万元。

（4）环境其它损失费

环境其它损失费按上述（1）-（3）项合计的5%计算：

179585×5%=8979元

本项目年环保外部费用总计为188564元。

2）内部费用的计算

内部费用是指企业为了防治污染而设置和安装防治设备及其运行的投资，内部费用包括基本建设费用和运行费用两部分，由下式计算：

Et(I)=Hc+Hy

Et(I)—环境内部费用

Hc—内部费用中的基本建设费用

Hy—内部费用中的运行费用

（1）内部费用中的基本建设费用

环保内部费用中的基本建设费用是防止或减少环境污染所投入的基本建设投资，包括土建工程费、设备工器具购置费、安装费和其它工程费用等，总计150万元。按照10年折旧计算，每年15万元。

（2）内部费用中的运行费用

环保内部费用中的运行费用是指环保固定资产维护和运行的日常性开支，它既包括列入基本活动的开支，也包括每年的预算拔款和其它来源开支。

①消烟废气治理费用

消烟废气的运行费用按其基本建设投资60万元的5%计算，废气设施的年运行费用为3万元。

②噪声治理费用

控制噪声的运行费用按其基本建设投资30万元的5%计算，年运行费用为1.5万元。

③污水治理费用

工艺废水通过污水管网排入园区内污水处理厂。

④固废处置费

固废全部综合利用、合理处置或者送到当地环卫部门指定的地点进行妥善处置，本厂无处置费。

内部费用中的运行费用合计4.5万元。加上其他基本建设费用20万元，内部费用总计为24.5万元。

### 7.3.2 环境工程的经济效益

1、污水治理效益

工艺废水通过污水管网排入园区内污水处理厂，因此无污水治理效益。

2、废气达标排放效益

本项目大气污染物均采用了治理措施，可以做到达标排放和总量控制，如达不到排放标准或不满足总量控制指标，每个污染当量数的排污费加倍收取，不考虑排污量增加的情况下，达标排放节省的大气污染物排污费为254476元。

3）噪声治理效益

噪声治理后节省噪声排污费按照1000元/年估算。

4）固废治理的效益

固废按照5元/t的收费标准，外送综合利用或妥善处置后每年可节省340300元排污费。

经估算，每年可换回经济损失费622244元。

### 7.3.3 环境经济效益的静态分析

1、环境年净效益

环境年净效益是指扣除环境费用和污染损失后的剩余环境效益。

环境年净效益= 环境效益-（环境外部费用+环境内部费用）

=622244-(188564+245000)=188680元

2、环境经济效益系数

环境保护的经济效益可用采取有效的环保措施而换回的经济价值与为了保证这一价值而投入的环境费用之比确定，用下式表示：

式中：JX——环境经济效益系数

Si——每年因采用有效环境保护措施而换回的经济价值

Hh——年环保内部费用

i——换回经济价值的项目数

环境经济效益系数：Jx=188680/245000=0.77

上式表明，投入1元的环境内部费用可获得0.77元的收益，说明每年投入的环境保护费用是有收益的，也可使环境得到有效的保护。

## 7.4 环境经济损益分析综合评述

该公司积极响应我省产业结构调整政策，采用较先进的设备和技术。项目通过采取严格的环境保护措施，节约了能源消耗、减少了污染物排放、降低了生产成本，促进了地方经济的发展，具有良好的社会效益。本项目市场前景良好、具有较好的赢利能力、清偿能力和抗风险能力，因此从经济上本项目是可行的。本项目实施过程中加强了对环保工程设施的投资力度，但是在建设和运行中仍不可避免会对周围群众的生产生活带来一定的影响，因此，企业在施工和运行阶段必须严格落实环评提出的各项环保措施。

综上所述，该项目具有较好的经济效益，对促进相关行业的可持续发展、增加居民收入、提供就业机会、增加地方财政收入等方面都具有重大的作用，该项目的社会效益、经济效益、环境效益三者是协调发展的。此外，应当注意在生产过程中加强设备的管理、职工培训、严格操作规程，保证生产设备和环保设施的正常运行，确保环境保护要求的工程措施得到实施。因此本项目建设能够实现社会、经济和环境三效益的和谐统一，从环境经济损益角度来看是可行的。

# 第八章  环境管理与监测计划

## 8.1 环境管理

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。随着我国环保法规的完善及严格执法，环境污染问题将极大地影响着企业的生存和发展，因此，环境管理应作为企业管理工作中的重要组成部分，企业应积极主动地预防和治理污染，提高全体员工的环境意识，避免管理不善而可能发生的环境风险。

### 8.1.1 建立环境管理体系的重要性

1、使企业的环境业绩得到改善，使企业的形象在金融机构、保险公司、立法者、执法机关及顾客中得到提高；

2、使企业的竞争力增强，法律责任降低，经营成本降低，公共关系提高；

3、提供一个有系统地表达环境信息的框架以供决策；

4、便于适应国际市场对ISO14000环境管理体系认证的要求。

### 8.1.2 企业内部的环境管理体系与职责

1、设置企业内部环境管理体系宗旨

该厂在项目建设的同时应建立环境保护专门机构，其宗旨在于：

①正确处理经济发展和环境保护间的关系，全面执行国家和地方有关环境保护的政策和法规，促进企业稳定、持续和高速发展，确保经济、环境、社会效益的统一。

②及时掌握项目在施工和生产运行中所在区域的环境质量，污染物排放、迁移和转化规律，为区域环境管理和污染防治提供科学依据。

③不断开展对职工进行环境保护的教育和宣传，提高职工环保意识和环境科学知识，使职工自觉地把环境保护落实到实际行动中去，努力把该厂建成一个清洁优美的企业。

2、委任分管环保厂长

分管环保的厂长主要任务是在拟定环境管理计划中担任领导和指挥。同时在环保行动的实施中担任协调、维持、评审和深化的工作。

分管环保的厂长具体职责有以下内容：

①协调和确认各部门的环保方案；

②在全厂内部推广和宣传环保方案，收集员工意见和获得他们的支持；

③监督环保方案的进度；

④通过环保方案的实施取得经营业绩；

⑤负责组织外部联系，分享环保信息和成绩。

3、环境管理机构设置

本项目为新建工程，评价要求建立以该项目厂长负责、生产副厂长兼管环保工作、各职能部门各负其职的环境管理体系，厂内设置环保管理组，设组长1名、成员1名，共2人共同负责全厂的环境管理、监测及污染治理工作，管理网络见图8-1。

图8-1  本项目厂内环境管理网络图

4、环境管理机构职责和任务

（1）全面贯彻落实环保政策，做好工程项目的环境污染和环境保护工作。

（2）制定本企业环境保护的远、近期发展规划和年度工作计划，制定并检查各项环境保护管理制度及其执行情况。

（3）根据当地政策下达给本企业的环境保护目标和本企业的具体情况，制定本企业的环境保护目标和实施措施，并在年度中予以落实。负责建立企业内部环境保护责任制度和考核制度，促进企业完成围绕环境保护的各项考核指标。

（4）执行国家有关建设项目的环境保护管理规定，做好环保设施管理和维修工作，建立并管理好环保设施档案，保证环保设施按照设计要求运行，杜绝擅自拆除和闲置不用的现象发生。

（5）消除污染、改善环境，加强本企业所在区域的绿化。

### 8.1.3 环境管理计划

1、制定有关的管理制度及管理计划

根据全厂的生产及环保具体情况，制定本企业环境保护近、远期规划和年度工作计划，制定并检查各项环境保护管理制度的执行情况，组织制定全厂有关部门的环境保护管理规章制度，并监督执行。领导和监督本企业环保设施运行情况，推广采用环保先进技术的经验，保证环保设施按设计要求运行。

在健全了环境管理机构的基础上，还必须健全厂环保管理规章制度及规划，才能保证环保工作健康、持续的运转。本厂应健全环保管理制度及规划如下：

（1）环境保护管理规章；

（2）环境保护奖惩办法；

（3）环境保护质量管理规程；

（4）环境管理的经济责任制；

（5）环境保护业务的管理制度；

（6）环境管理岗位的管理制度；

（7）环境技术管理规程；

（8）环境保护的考核制度；

（9）污染防治控制措施及达标排放实施办法；

（10）环境污染事故管理规定；

（11）清洁生产审计制度；

（12）给排水管理制度；

（13）固废厂内堆置方案及综合利用计划；

2、负责全厂环境保护的宣传教育工作

环保组负责环境保护的宣传教育工作，做好普及环境科学知识，环保法规的宣传，树立环保法制观念。在职工中定期举办环保知识问答。请当地环保部门对全厂管理人员进行环保知识讲座，并进行考核。

3、负责与各级环保部门的联系

接受市、县各级环保部门的检查、监督，按要求上报各项环保报表，并定时向上级主管部门汇报环保工作情况。

4、运营阶段环境管理工作计划

由分管环保的厂长负责环保指标的落实，将环保指标逐级分解到班组、个人，从原料的选择到生产过程及各环节产生的污染物，始终坚持将污染物产生控制到最小的原则，通过具体指标考核，奖励先进的班组、个人。健全企业污染监控系统，建立流动环境监督岗、监察生产和管理活动违背环保法规和制度的行为。

本工程针对不同工作阶段，制定环境管理工作计划，环境管理工作计划见表8-1。

在环境管理大方案下，本工程环境管理工作还应从减少污染物排放，降低对环境影响等方面进行分项控制，具体计划见表8-2。

5、规范排污口

废水严禁排放，不设废水排口。对废气、废渣、噪声排污口进行规范：在厂区各排放点设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定。排放口图形标志见表8-3。

表8-1  环境管理工作计划表

| 企业环境管理 总要求 | 根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续 |
| --- | --- |
|  | （1）编制各类有关环境监测的报表负责呈报； （2）负责本企业范围内的污染事故调查，弄清和掌握污染状况； （3）定期开展自行环境监测，保证污染物达标排放； （4）制定本企业的环境监测计划，并主动完成各项监测任务； （5）参加当地的环境监测网，按统一计划和要求进行环境监测工作。 |
| 试生产阶段 环境管理 | 完善设备、最大限度减少事故发生 |
|  | (1)多方技术论证，完善工艺方案。 (2)严格施工设计监理，保证工程质量。 (3)建立试生产工序管理和生产运转卡。 (4)请环保部门协助试生产阶段环境管理工作，确保试生产时环保设施的同步运行。 |
| 规模生产阶段 环境 管理 | 加强环保设备运行检查，力求达产达标，降低超额排污。 |
|  | （1）明确专人负责厂内环保设施的管理。 （2）对收尘装置、固废处理、生活污水及生产废水循环利用、噪声控制等设施操作、维护，定量考核，建立环保设施档案。 （3）监督各生产环节的规范操作。 （4）定期组织污染源和厂区环境监测。 |
| 信息反馈和群众监督 | 反馈监督数据，加强群众监督，改进污染治理工作。 |
|  | (1)建立奖惩制度，保证环保设施正常运转。 (2)归纳整理监测数据，技术部门配合进行工艺改进。 (3)聘请附近村民为监督员，收集附近村民意见。 (4)配合环保部门的环保检查。 |

表8-2   本项目主要环境管理方案表

| 环境 问题 | 防治措施 | 经费 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目占 用土地 | 加强绿化工作，规划出厂区绿化带；定期监测土壤中重金属监测本底值。 | 基建资金 环保经费 | 建设期 生产期 |
| 废气 排放 | 落实各项废气污染治理设施建设，加强熔炼炉烟气等污染源的收尘装置的维护管理。 | 基建资金 环保经费 | 建设期 生产期 |
|  | 定期进行性生产知识强化，提高操作人员文化素质及环保意识 | 基建资金 环保经费 | 生产期 |
|  | 选择滞尘、降噪、对生产中排放污染物有较强抵抗和吸收能力的植物进行种值。 | 基建资金 环保经费 | 建设期 生产期 |
| 废水 排放 | 落实生产废水的闭路循环和生活污水的回用措施，加强废水闭路循环和回用管理，严禁排放废水，禁设废水排口。 | 基建资金 环保经费 | 施工期 生产期 |
| 固体 废物 | 落实工业固废和生活垃圾厂内堆放措施，定期外运处置或销售，做好厂内固废堆放场地的防渗。 | 基建资金 环保经费 | 施工期 生产期 |
| 噪声 | 落实各主要产噪设备的减振、消声、隔声措施，加强工人防护。 | 基建资金 环保经费 | 施工期 生产期 |
|  | 施工期建设围墙、运营期加强厂内绿化管理，减少噪声污染。 | 基建资金 环保经费 | 施工期 生产期 |
|  | 加强日常监督管理。 |  | 生产期 |

表8-3  本项目排放口图形标志一览表

| 排放口 | 废气排口 | 噪声源 | 固体废物堆场 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图形符号 |  |  |  |
| 背景颜色 | 绿色 |
| 图形颜色 | 白色 |

## 8.2 环境监测计划

### 8.2.1 环境监测机构及其职责和任务

1、监测机构

本厂环境监测机构设在公司环保组，负责协调当地环境监测站对本厂的污染源进行日常和例行监测，不另设单独的环境监测机构。

2、职责与任务

（1）制定本企业的环境监测计划，并协调当地环境监测站对本厂的污染源进行日常和例行监测。

（2）对日常监测及例行监测的资料进行认真编号、归类，建立污染监测档案，为环境管理及污染源治理提供依据。

（3）负责本企业范围内的污染事故调查，弄清和掌握污染状况。

（4）宣传环境保护方针政策，增加职工的环境保护意识和责任感。

### 8.2.2 环境监测计划

根据厂区内污染物排放的实际情况，由厂环保组的人员负责企业污染源和环境质量的监测任务。具体监测时间、频率、点位服从当地环保部门的规定和要求，监测项目针对本企业污染特征确定。

1）环境监测内容

（1）监测范围

对厂内及厂界污染源监测。

（2）污染源监测

①环境空气污染源

A、放空管废气

监测项目：溴乙烷、苯、氯苯、邻二氯苯

监测点位：废气净化装置进、排气口

监测频率：每年监测1次。

B、缩合、闭环反应工艺废气

监测项目：氯化氢、邻二氯苯

监测点位：工艺废气处理装置废气进排气口

监测频率：每年监测1次。

C、导热油炉废气

监测项目：烟尘、SO2、NOx

监测点位：导热油炉废气排气口

监测频率：每年至少监测1次。

②厂界噪声

监测项目：等效声级Leq；

监测点位：厂界外1m，东西厂界各1个点，南北厂界各1个点；

监测频率：每年至少1次。

2）监测结果反馈

环保组负责对监测结果进行统计汇总，上报有关领导，监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决。

## 8.3 环境管理与监测经费预算

环境管理和监测经费预算可分为一次性投资、常规开支等。

### 8.3.1 一次性投资

本项目厂内不设监测机构，委托当地的有资质的环境监测站进行废气、废水和噪声监测工作，因此不需要购置环保设备、仪器和器皿。仅需要购置办公设备和环保档案保存所用的文件柜，投资约1万元，购置设别与经费见表8-4。

表8-4  本项目购置设备及费用一览表

| 序号 | 名 称 | 台（套）数 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑 | 1 | 0.5 |
| 2 | 办公桌椅 | 2 | 0.3 |
| 3 | 文件柜 | 2 | 0.2 |
| 4 | 合计 |  | 1.0 |

### 8.3.2 常规性开支

常规性开支包括环保组人员进行日常工作，开展宣传教育、报刊订阅、进行监测等工作的费用。预计每年约需5万元。

## 8.4 环保措施汇总

本项目建成后环保措施汇总情况详见表8-5中。

表8-5  本项目环保措施汇总一览表

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 治理效率及排气筒参数 | 排放标准 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放空管废气 | 溴乙烷 | 采用二级吸收塔（NaOH+H2O）+二级活性炭吸附装置进行吸附处理。 | 综合净化效率为85% 排气筒高度为15m。 | GB/T13201-91及EPA | 61mg/m3 |
|  |  | 苯 |  |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 | 12mg/m3 |
|  |  | 氯苯 |  |  |  | 60mg/m3 |
|  |  | 邻二氯苯 |  |  |  | 60mg/m3 |
| 2 | 缩合、闭环 反应工艺废气 | 氯化氢 | 采用安装“二级降膜吸收塔+两级填料塔吸收+一级碱液喷淋吸收塔”的措施净化氯化氢；采用二级吸收塔（NaOH+H2O）+二级活性炭吸附装置进行净化处理邻二氯苯。 | HCl净化效率99.5%， 邻二氯苯净化效率85； 排气筒高度为15m。 |  | 100mg/m3 |
|  |  | 邻二氯苯 |  |  |  | 60mg/m3 |
| 3 | 导热油炉 | 烟尘 | 采用清洁的净化后的焦炉煤气作为燃料。 | 排气筒高度为15m。 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建燃气锅炉标准中的特别排放限值 | 20mg/m3 |
|  |  | SO2 |  |  |  | 50mg/m3 |
|  |  | NOx |  |  |  | 150mg/m3 |
| 4 | 工艺冷凝水 | COD | 收集后通过污水管网排至交城经济开发区污水处理厂进行处理。 | --- | 《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）A级标准 | 500 |
|  |  | SS |  | --- |  | 400 |
|  |  | 总氮 |  | --- |  | 70 |
|  |  | 盐分 |  | --- |  | --- |
| 5 | 生活污水 | SS | 集中收集后排入厂区内污水处理站进行处理。 | --- | --- | --- |
|  |  | COD |  | --- | --- | --- |
|  |  | 氨氮 |  | --- | --- | --- |
| 6 | 事故废水 | SS等 | 厂区内设置一座560m3的防渗水泥结构事故水池，用于收集厂区内的雨水及事故废水。 | --- | --- | --- |
| 7 | 职工生活 | 生活垃圾 | 厂内集中收集后运至环卫部门指定的地点进行处理。 | --- | --- | 合理处置 |
| 8 | 生产过程 | 副产品 （危险废物） | 在厂区内危险废物暂存间（建筑面积为200m2）暂存后最后由有资质的单位进行收集处置。 | --- | 《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）及其标准修改单中的有关规定 | 综合利用 |
| 9 | 蒸馏器 | 蒸馏残渣 |  | --- | 《国家危险废物名录》（环境保护部、国家发展和改革委员会令第39号），2016年8月1日实施；临时储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单（[2013]第36号）中的有关规定。 | 合理处置 |
| 10 | 有机废气治理 | 废活性炭 |  |  |  |  |
| 11 | 各类生产设备 | 噪声 | 采用低噪声设备、室内安装、厂房隔声、 隔声罩隔声、消声、减震基础。 | --- | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2009） 中2类标准 | 昼间60dB(A) |
|  |  |  |  |  |  | 夜间50dB(A) |
| 12 | 硬化、防渗等 | 硬化防渗 | 加强厂区内的绿化；对厂内相关车间、废水收集池、物料储存间及污水处理站、危险废物暂存库等进行防渗硬化处理，厂区内绿化面积为1200m2，绿化率达到10%。 | --- | 落实措施 | --- |

# 第九章  环境影响评价结论

## 9.1 项目基本概况

山西德莱奥化工有限公司年产1000吨永固紫项目建设地点位于山西交城经济开发区内，本项目占地面积为12000m2，项目总投资1.2亿元，其中环保投资1200万元，占总投资的10%。本项目为化工类建设项目，在《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修正版）本项目属于鼓励类中的“高耐晒牢度、高耐气候牢度有机颜料的开发与生产”类项目，另外本项目于2018年2月11日在交城县发展和改革局以交发改备案[2018]11号文予以备案，本项目建设符合产业政策的要求。

## 9.2 评价区环境质量现状及评价

### 9.2.1 环境空气质量现状

本次评价收集到了山西蓝标检测技术有限公司于2017年4月1日-4月7日连续7天对义望村、王明寨、中高白村三个监测点位的环境空气质量现状监测资料对评价区内的环境空气质量现状进行评价，引用的监测项目为TSP、PM10、SO2、NO2及非甲烷总烃、苯。另外建设单位委托山西蓝标检测技术有限公司对本项目的特征污染因子进行了环境空气质量现状补测，补测因子为HCl及氯苯、1，2-二溴乙烷。

根据监测数据可知：评价范围内TSP 日均浓度值范围在0.156-0.227mg/Nm3之间，最大浓度占标率为75.9%；PM10日均浓度值范围在0.090-0.145mg/Nm3之间，最大浓度占标率为96.7%；SO2日均浓度值范围在0.048-0.092mg/Nm3之间，最大浓度占标率为61.3%；NO2日均浓度值范围在0.025-0.073mg/Nm3之间，最大浓度占标率为91.3%；非甲烷总烃小时浓度值范围在0.20-1.07mg/Nm3之间，最大浓度占标率26.8%；HCl、苯、氯苯、1，2-二溴乙烷全部为未检出。

### 9.2.2 地表水环境质量现状

本次评价收集到了山西英锐泽检测科技有限公司于2016年6月12日-14日对评价区地表水体（白石河）进行的现状监测数据。连续监测3天，每天采样1次，该次监测共设三个监测断面，分别为交城县三喜化工有限公司与白石河垂向处上游500m、交城县三喜化工有限公司与白石河垂向处下游500m处、交城县三喜化工有限公司与白石河垂向处下游1500m处。

根据评价结果可以看出，在三个断面的13项监测因子中，除铜、锌、硝酸盐、硫酸盐、石油类、镍监测数据达标外，其它监测因子均有不同程度的超标现象。其超标原因为白石河基本为当地一条纳污渠，接纳的废水有焦化、发电、洗煤企业的生产污水及周围村庄的生活污水，水质较差，导致白石河水质达不到标准要求。

### 9.2.3 地下水质量现状

本次评价引用了《交城县德谦肥业有限公司年产15万吨硝基复合肥生产线项目》环境影响评价期间对1#夏家营、2#阳渠村、3#郭家寨、4#段村、5#王明寨的地下水环境质量现状监测数据，监测单位为太原华环生态环境监测服务有限公司，监测日期为2016年4月8日，八大离子监测日期为2017年10月23日。引用监测数据可以代表本项目所在区域的地下水环境质量现状。根据监测结果可知： 5个监测井所监测的21项监测因子中，所有监测因子所测数据均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类水质标准的要求。

### 9.2.4 声环境质量现状

建设新单位委托山西蓝标检测技术有限公司于2018年8月24日对本项目拟建厂区四周的厂界噪声进行了环境质量现状监测。

1#-4#测点昼间等效声级值范围在56.6-57.9dB（A）之间，均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类昼间标准：60dB（A）。

1#-4#测点夜间等效声级范围在47.9-48.9dB（A）之间，各测点等效声级值均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类夜间标准：50dB（A）。

## 9.3 污染物排放情况分析

### 9.3.1 达标排放

1、大气污染物达标排放分析

本项目有组织排放的大气污染源其排放的大气污染物达标排放分析见表3-20。可见，各污染源各污染物均可做到达标排放。

2、水污染物达标排放分析

本项目运营期产生的工艺废水经收集后通过污水管网排至园区内污水处理厂进行处理；生活污水排入厂区内旱厕，厂区旱厕定期进行清掏。

由于本项目所在园区污水管网尚未建成投运，故过渡期本项目运营期各类工艺废水由罐车运至园区内污水处理厂做进一步处理；待园区污水管网建成完善后，本项目处理后的废水通过园区污水管网排入园区污水处理厂。

3、厂界噪声达标分析

根据厂界噪声等效声级预测结果可知，本项目厂界噪声昼间、夜间均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类昼间标准的要求，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。

### 9.3.2 总量控制

1、区域环境保护要求

本项目采取了较完善的污染防治措施，对周围环境的影响相对较小。根据监测资料可知，评价区环境空气质量总体较好，但项目在生产等过程中达标排放的污染物仍然会在一定程度上增加对区域环境的压力。因此，从区域环境质量改善和环境容量考虑，项目排污符合当地环境管理部门的总量控制要求是其建设可行的前提。

2、总量指标

根据晋环发 [2015]25号“关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知”，山西省实施建设项目主要污染物排放总量核定的主要污染物包括：烟尘、工业粉尘、二氧化硫、氮氧化物、COD、氨氮。废气二氧化硫、氮氧化物、烟尘、工业粉尘核定排放量中不包括无组织排放量。因此，本项目涉及的主要污染物为有组织源排放的烟（粉）尘及二氧化硫、氮氧化物。

根据晋环发[2015]25号“关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知”，本项目污染物排放总量指标经过技术审查、当地环保部门审核后，向有关环境保护行政主管部门申请排污总量。

需要通过排污权交易方式取得主要污染物排放总量指标的，建设单位根据环境保护主管部门核定意见，在山西省排污权交易中心或各市排污权交易业务受理窗口办理排污权交易事项。

3、本项目污染物排放状况

根据报告书第三章工程分析可知，环评针对本工程各产污环节规定了相应的治理措施，完全落实的情况下可以做到达标排放。

根据工程分析中对污染物排放量的计算，表9-1给出了本项目建成后达标排放的污染物排放情况。

表9-1  本项目主要污染物排放情况一览表  单位：t/a

| 项目 | 烟尘 | SO2 | NOx |
| --- | --- | --- | --- |
| 本工程污染物排放量 | 0.35 | 0.38 | 3.44 |

4、本项目污染物总量控制分析

建设单位应根据晋环发[2015]25号“关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知”要求及相关文件要求及山西省交城县环境保护局文件交环总量[2018]93号文关于本项目污染物排放总量的初审意见，本项目污染物排放总量满足污染物排放总量控制的要求。

表9-2  本项目主要污染物排放情况一览表  单位：t/a

| 项目 | 烟尘 | SO2 | NOx |
| --- | --- | --- | --- |
| 本工程污染物排放量 | 0.35 | 0.38 | 3.44 |
| 批复的污染物排放量 | 0.35 | 0.38 | 3.44 |

## 9.4 环境影响分析

### 9.4.1 环境空气影响分析

1、最大落地浓度及出现距离与项目选址可行性

根据环境空气预测，各污染源的最大落地浓度出现距离在205-975m之间，占标率最大的是放空管废气中污染物邻二氯苯的8.57%；而且面源的扩散没有超标点，无需设置大气环境防护距离。厂区距离最近的夏家营村为0.7km，因此本工程大气污染物的排放对该村庄的居民影响不大。从大气污染物浓度预测角度来讲，工业场地厂址选择可行。

2、大气环境防护距离

根据大气环境防护距离计算结果，无组织排放源周围无浓度超标点，厂界外周围无需设置大气环境防护区域。

### 9.4.2 生态环境影响分析

本项目不在自然保护区、风景名胜区等重点生态敏感区范围内，区域生态环境敏感程度一般，选址不违背《交城县生态功能区划》和《交城县生态经济区划》。本项目的建设对所在区域的土壤、植物和农作物会产生一定的影响，环评针对其影响，规定了相应的生态环境保护措施，可以有效缓解对生态环境的影响，措施实施后项目对区域生态环境的影响较小，在可接受的范围之内。

### 9.4.3 地表水环境影响分析

本项目运营期产生的工艺废水经收集后通过污水管网排至园区内污水处理厂进行处理；生活污水排入厂区内旱厕，厂区旱厕定期进行清掏。

因此，正常生产情况下，本项目废水可以得到合理处置，不会对当地地表水环境造成影响。环评要求建设单位要制定科学、严格的规章制度，加强管理，必须保证污水的正常收集和处理，项目产生的废水对周围水环境影响甚微。

### 9.4.4 对地下水影响分析

地下水污染分析结果表明，建设项目运营阶段，在正常情况下，对地下水环境没有明显的影响。在非正常情况或者事故状态下，污染因子在泄漏点附近会发生污染物渗漏，在采取防渗措施、定期监测、应急响应、地下水治理等环保措施后，可以有效防治污染物下渗对地下水的污染。因此，本项目的建设对区域地下水影响较小。

### 9.4.5 固体废物环境影响分析

本项目运营期会产生副产品，但考虑到副产品中可能含有微量苯、溴乙烷等，因此评价按危险废物进行处置，即收集后在厂区内危险废物暂存间进行暂存，最后交有资质的单位进行收集处置。

运营期产生的各类危险废物在厂区内一间建筑面积为200m2的危险废物暂存库暂存后由有资质的单位进行收集处置，符合《国家危险废物名录》（环境保护部、国家发展和改革委员会令第39号）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单（[2013]第36号）中的有关规定，对环境影响较小。

本项目职工日常生活办公产生的生活垃圾采用厂内设生活垃圾临时储存设施，定期由送当地环卫部门指定的地点进行统一处置的措施进行处理。

### 9.4.6 声环境影响评价

本项目厂区厂界四周1#-4#点昼间等效声级范围为56.6-57.9dB（A）之间，夜间等效声级范围在47.9-48.9dB（A）之间。根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）限值要求：2类标准昼间60dB（A），夜间50dB（A）。

由噪声监测结果分析表明：本工程厂址周围声环境较好。

根据噪声预测结果可知，本项目厂界噪声等效声级预测范围在33.20-44.10dB（A）之间，各测点等效声级值差别不大，均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类昼间标准，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。

## 9.5 公众参与

根据建设单位对本项目进行的公众参与调查统计结果可知：本次调查共发放调查表50份，收回50份，调查表全部有效。调查人群中86%的人支持本项目的建设，6% 的人有条件支持（条件是优先使用当地村民作为厂内职工），无人提反对意见，总体上反映当地群众支持本项目。

## 9.6 环境保护措施

本工程在严格落实各项环保措施后不会恶化当地环境空气、土壤环境、地下水、地表水环境、声环境和生态环境质量，固废可得到综合利用或妥善处置。严格落实环评报告规定的各项污染防治措施后，本项目在拟定工艺、产品、规模和所选厂址的建设条件下具有环境可行性。另外本工程总投资为12000万元，其中环保工程投资为1200万元，占总投资的10.0%。

## 9.7 环境损益分析

该公司积极响应我省产业结构调整政策，采用较先进的设备和技术。项目通过采取严格的环境保护措施，节约了能源消耗、减少了污染物排放、降低了生产成本，促进了地方经济的发展，具有良好的社会效益。本项目市场前景良好、具有较好的赢利能力、清偿能力和抗风险能力，因此从经济上本项目是可行的。本项目实施过程中加强了对环保工程设施的投资力度，但是在建设和运行中仍不可避免会对周围群众的生产生活带来一定的影响，因此，企业在施工和运行阶段必须严格落实环评提出的各项环保措施。

综上所述，该项目具有较好的经济效益，对促进相关行业的可持续发展、增加居民收入、提供就业机会、增加地方财政收入等方面都具有重大的作用，该项目的社会效益、经济效益、环境效益三者是协调发展的。此外，应当注意在生产过程中加强设备的管理、职工培训、严格操作规程，保证生产设备和环保设施的正常运行，确保环境保护要求的工程措施得到实施。因此本项目建设能够实现社会、经济和环境三效益的和谐统一，从环境经济损益角度来看是可行的。

## 9.8 环境管理与监测计划

为了保护本项目所在区域环境，确保工程的各种不良环境影响得到有效控制和缓解，必须对本项目的全过程进行严格、科学的跟踪，并进行规范的环境管理与环境监控。本次评价针对项目特点及建设单位的性质，要求建设单位配套相应的环境管理部门，并制定了相应的环境管理要求和计划。

为了监督各项环保措施的落实，为环保措施的实施时间和实施方案提供依据，也为项目的评价提供依据，本次评价根据预测各个时期的主要环境影响及可能超标地段，制定了环境监测计划。

## 9.9 总结论

综合以上几方面的分析，本评价认为山西德莱奥化工有限公司年产1000吨永固紫项目符合国家产业政策要求，项目建设不违背交城县县城总体发展规划的要求、厂址选择可行，各环境要素污染源可满足达标排放和总量控制的要求，严格落实各项环保措施后不会恶化当地环境空气、土壤环境、地下水、地表水环境、声环境和生态环境质量，固废可得到妥善处置。严格落实环评报告规定的各项污染防治措施后，本项目在拟定工艺、产品、规模和所选厂址的建设条件下具有环境可行性。从环保角度出发，山西德莱奥化工有限公司年产1000吨永固紫项目的建设是可行的。

# Text boxes

G4：放空管废气

（氯苯4.4、水1.2、酸0.2）

硝化物854.7

氯苯9.3

焦油状物79.3

杂质10.1

水70.4

酸11.2

过滤离心甩干

分层

硝化物854.7杂质10.1

蒸馏

补加浓硝酸

氯苯（套用）

S2：焦油状物79.3

合并滤液

氯苯4.9

焦油状物79.3水69.2

酸11.0

加氢还原

邻二氯苯56

氢气26

87

G5：放空管（氯苯4.9、水4.2）

4.8

氢气排空4.8

配酸

酸11.0

套用

工艺水W2：65

分层

烷基化

1307.06

乙基物763.3

溴化钠402.4

杂质27.2

残留NaOH6.8

催化剂0.06

咔唑6.6

工艺水W1：69.9

咔唑680（咔唑659.6、杂质20.4）、NaOH170（NaOH163.2、杂质6.8）、苯5、溴乙烷452（溴乙烷447.5、挥发性杂质4.5）、催化剂0.06

冷却结晶过滤

乙基物763.3

杂质20.4

咔唑6.6

无机层

硝化

氯苯10.8

硝酸235.4

分层

回收碱套用

溴化钠402.4

杂质6.8；NaOH6.8

催化剂0.06

S1：副产品溴化钠416.06

蒸发回收苯和溴乙烷和水

回流反应

G1：放空管废气（苯2.8和溴乙烷11.5，挥发性杂质1.9）

G2：放空管废气（苯2.2和溴乙烷9.8；挥发性杂质2.6）

G3：放空管废气（氯苯1.5）

有机层套用

有机层

有

机

层

1206.36

粗品980

杂质10

邻二氯苯9.4

永固紫980

杂质10

邻二氯苯39.4

苯亚磺酸261.4

聚合物27.8

三乙胺盐酸盐458

还原产物744

邻二氯苯49.9

杂质14.6

还原产物744

邻二氯苯56 ； 水127.4

杂质14.6

邻二氯苯（每批套用）

G9：放空管废气

（邻二氯苯18.2）

水蒸汽90

90

干燥

成品永固紫1000

粗品980

杂质10

水100

G10：放空管废气

（邻二氯苯9.4、水40）

蒸汽260

S3：蒸馏残渣757.2

G8：放空管废气

（邻二氯苯11.8）

G7：工艺废气（HCl：60.7、邻二氯苯：10.5）

1039.3

工艺水W4：120

冷凝分层

蒸汽精制

合并滤液

71.2

四氯苯醌409三乙胺336.6

苯磺酰氯293.7

滤液蒸馏

过滤离心甩干

缩合、闭环

808.5

G6：放空管（邻二氯苯6.1、水1.4）

工艺水W3：127.4

127.4

脱水

图例：

1：箱体

2：出口

3：排风机电机

4：保养门

5：活性炭填充层

6：预过器

7：入口

图6-1  本项目活性炭处理装置示意图

厂  长

生产副厂长（同时负责环保）

环保组长

污染治理与监测

（组员）

日常环保管理

（组长）