山西交城县岭底乡泽鑫煤业有限公司

90万吨/年矿井兼并重组整合项目

# 环境影响报告书

山西清泽阳光环保科技有限公司

国环评证乙字第1335号

二O一八年九月

目  录

第一章  概述	1

1.1项目背景及特点	1

1.2环境影响评价的工作过程	1

1.3 分析判定相关情况	3

1.4关注的主要环境问题及环境影响	3

1.5“三线一单”符合性分析	4

1.6环境影响评价主要结论	5

第二章  总 论	6

2.1 编制依据	6

2.2 评价目的	9

2.3环境影响因子的识别与评价因子筛选	9

2.4相关规划及环境功能区划	12

2.4.1交城县城市规划	12

2.4.2生态功能区划和经济区划	12

2.5 评价等级	14

2.6 评价重点	16

2.7 评价范围	16

2.8 评价时段	16

2.9 评价标准	16

第三章   工程分析	20

3.1现有工程	20

3.2 兼并重组工程概况	25

3.3工程生产工艺分析	32

3.4 公用工程	43

3.5主要污染源及污染物排放情况分析	48

3.6 兼并重组前后污染物变化情况对比分析	58

第四章  环境现状调查与评价	59

4.1环境现状调查方法	59

4.2自然环境现状调查与评价	60

第五章  环境影响预测与评价	65

5.1建设期环境影响分析	65

5.2运营期期环境影响预测与评价	71

第六章  环境保护措施及可行性论证	110

6.1建设期环境保护措施	110

6.2运营期环境保护措施及可行性论证	113

6.3环保措施汇总表	123

第七章  环境影响经济损益分析	124

7.1社会效益分析	124

7.2经济效益分析	124

7.3环境影响损益分析	124

7.4小结	127

第八章  环境管理与监测计划	128

8.1环境管理	128

8.2环境监测	134

8.3环境管理与监测经费预算	135

第九章  结论与建议	136

9.1产业政策	136

9.2城镇发展规划	136

9.3达标排放与总量控制	136

9.4区域环境质量	137

9.5环境风险影响评价	137

9.6生态环境影响	137

# 第一章  概述

## 1.1项目背景及特点

山西交城县岭底乡泽鑫煤业有限公司井田位于交城县城北的岭底乡东北侧，距交城县城约10km，行政区划隶属于交城县岭底乡。井田地理坐标为：东经112°09′06″～112°10′43″；北纬37°37′55″～37°39′37″。

根据山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室《关于吕梁市交城五七煤业有限公司等两处煤矿企业兼并重组整合方案的批复》(晋煤重组办发[2009]123号），同意以山西交城五七煤业有限公司为主体重组原交城县岭底乡泽鑫煤矿有限公司和山西交城鑫河煤矿有限公司（部分），整合后暂定名为山西交城县岭底乡泽鑫煤业有限公司。

2009年山西省工商行政管理局以（晋）名称预核[2009]第008474号文对该矿名称进行了核准，核准后名称为山西交城县岭底乡泽鑫煤业有限公司。

2011年山西省国土资源厅为该矿颁发采矿许可证证书（证号：C1400002010011220053105），有效期为一年（自2012年1月7日-2013年1月7日）2014年山西省国土资源厅又该矿换发颁发新的采矿许可证（有效期为2014年1月6日至2020年1月6日）。采矿权人为山西交城县岭底乡泽鑫煤业有限公司，井田面积6.2289km2，开采深度为969.99-549.99m，开采矿种为2#-9#煤，开采方式为地下开采，生产规模为90万吨/年。

根据《山西交城县岭底乡泽鑫煤业有限公司矿井兼并重组整合项目初步设计说明书》及其批复，利用原泽鑫煤矿的工业场地作为整合后的工业场地，新建风井场地。矿井利用原泽鑫煤矿的主斜井刷扩、延深后作为整合后的主斜井，利用原泽鑫煤矿的副斜井刷扩后作为整合后副斜井，新掘回风立井，共三个井筒开拓井田内2#、4#、5#、6#、8上#、8#和9#煤层。

## 1.2环境影响评价的工作过程

针对本项目主要环境影响因素，环评工作进行中首先在做好工程分析及环境质量现状调查的基础上，在大气环境影响分析、声环境影响分析、生态环境影响分析等部分结合项目工程和运营特点进行了较充分的分析及论述，并就影响分析结果提出切实可行及具体的环境影响减缓措施。

图1-1  环境影响评价工作程序

## 1.3 分析判定相关情况

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规要求，本次兼并重组工程需进行环境影响评价工作。山西交城县岭底乡泽鑫煤业有限公司于2018年5月委托山西清泽阳光环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作。

接受委托后，我公司立即组织持证参评人员赴现场进行实地踏勘，对该公司现有煤矿的工程概况、污染排放情况、污染治理设施情况等进行了实地调查；对工程所在区域的自然物理（质）环境、自然生物（态）环境、社会经济环境、生活质量、周围污染源、存在的敏感因素以及目前实际建设情况等进行了全面调查，收集了有关的环境资料。

在编制过程中，评价单位就工程问题与建设单位、初设编制单位进行了多次探讨，并收集了初步设计、地质报告等资料。评价工作严格按照环保有关法律法规、环评技术规范及环保管理部门要求进行。在此基础上，我公司编制完成了《山西交城县岭底乡泽鑫煤业有限公司90万吨/年矿井兼并重组整合项目环境影响报告书》。

## 1.4关注的主要环境问题及环境影响

结合项目建设特点和周边环境特征，本项目应重点关注的主要环境问题为：

（1）对于煤炭开采项目，生态环境是重点关注的问题。根据生态导则的相关要求，评价将分类选择具体的生态评价指标体系，从区域存在的生态敏感因素方面综合考虑工程建设及运行需要明确的生态环境保护与防治对策，特别要针对工程可能造成的地表塌陷、地下含水层破坏、地表水下渗、植被破坏等影响进行分析论证。

（2）评价应充分利用地质资料，分析含水层分布、断层的位置，断层与煤层、含水层的关系。通过评价分析采煤会对含水层的破坏情况，特别是能否通过断层、导通影响到主要的含水层，从而对区域地下水的补给和安全生产造成影响。这是本工程需重点回答的环境问题。

（3）本煤矿工业场地生活污水全部综合利用不外排；矿井水经处理后综合利用，不能综合利用经进一步超滤处理后达到《地表水质量标准》（GB3838-2002）III类标准后外排。本评价将分析本次工程生活废水综合利用不外排的可行性，矿井水外排对周围地表水环境的影响；并针对工程特点，制定相应的废水治理措施和综合利用措施。

（4）本煤矿开采将产生一定量的矸石，矸石的处置是环境保护需要关注的重点。本工程拟将产生的矸石送矸石场处置，矸石场依托山西交城鑫河煤业有限公司拟选矸石场，评价将对依托矸石场的可行性进行分析评价；同时，为进一步减小矸石运输及堆存排污影响，评价将从有利于资源再利用和保护环境的角度对矸石的排放、运输等方式和要求进行重点分析。

（5）通过现状监测资料和实地调查，搞清本项目所处地区环境特征、环境现状以及污染源分布状况和特征。通过对工程建设期和运营期的工程分析，了解掌握工程建设前后污染物的排放情况及运营后排污环节对环境影响方式，以及对环境的影响程度，通过清洁生产分析，制定针对性的环境污染防治对策措施，保证污染物“达标排放”和满足“总量控制”要求。

（6）结合井田范围内生态环境状况，分析工程对生态环境的影响情况和程度，如地表塌陷等，并提出建设期、运营期和服务期满后各阶段切实可行的生态影响控制方案、绿化方案以及生态环境恢复、土地复垦、水土保持措施。

（7）通过环境空气、水体、声学环境、生态环境等的影响预测或分析，从环保角度，明确回答本工程的环境可行性，为决策部门、工程设计和清洁生产提供科学依据。

（8）通过从城乡发展规划、环境敏感目标、污染物输送方位、区域环境承载力、土地利用政策等方面的分析，明确回答煤矿工业场地选址在环境方面的可行性。

## 1.5“三线一单”符合性分析

1.5.1 生态保护红线

山西交城县岭底乡泽鑫煤业有限公司井田位于交城县城北的岭底乡东北侧，距交城县城约10km。本项目井田范围内没有水源地、自然保护区、风景名胜区等特殊保护目标；交城山国家森林公园位于本项目井田边界西南4.5km处，项目建设后不会对其造成影响。本项目位于I3 交城中部矿产开发与生态保护生态功能小区和ⅡC交城中东部半山区农林业发展生态经济区，项目的建设不违背交城县县生态功能区划和生态经济区划的要求。

1.5.2 环境质量底线

根据项目所在地及周边环境现状监测结果，显示各项指标均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域环境空气质量较好。地下水环境质量现状监测结果显示，除个别监测点位出现铁耗氧量、铁离子和菌落总数超标，其余均能达标，且项目建设采取了严格的保护措施，建成后不会恶化当地地下水水质。因此，本项目建设后不会突破本区环境质量底线，满足《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）文件中“环境质量底线”的要求。

1.5.3 资源利用上线

项目运营后，生活污水处理后全部回用，矿井水经处理后优先综合利用，不能利用时经超滤处理后达到地表水质量标准》（GB3838-2002）III类标准外排，大大减少了新水的消耗量；固体废物方面，矸石优先利用，有效的利用了项目产生的固废，不违背资源利用上线要求。

1.5.4 环境准入负面清单

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》 ，本项目不属于淘汰、限制类项目，属于允许类项目；本项目兼并重组整合矿井，持有山西省国土资源厅为该矿颁发采矿许可证证书（生产规模为90万吨/年），不属于新增产能项目；不违背国家及山西省产业政策要求，本项目未列入环境准入负面清单。项目不违背环境准入负面清单要求。

## 1.6环境影响评价主要结论

山西交城县岭底乡泽鑫煤业有限公司90万吨/年矿井兼并重组整合项目的建设符合产业政策要求和城镇发展规划；实现了清洁生产的要求，且充分利用了资源；厂址符合环境可行性和区域规划要求；污染物做到了达标排放。因此，评价认为本工程在严格执行环评报告所提出的各项污染物防治和生态保护措施的前提下，工程对周围环境的影响较小，可为环境所接受，本工程的建设从环保角度考虑是可行的。

# 第二章  总 论

## 2.1 编制依据

### 2.1.1任务依据

（1）环境影响评价委托书；

（2）山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室《关于吕梁市交城五七煤业有限公司等两处煤矿企业兼并重组整合方案的批复》(晋煤重组办发[2009]123号）。

### 2.1.2法规依据

(1) 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）

(2) 《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）

(3) 《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日）

(4) 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日）

(5) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996年10月29日）

(6) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年5月19日）

(7) 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日）

(8) 《中华人民共和国水土保持法（2010年修订）》（2011年3月1日）

(9) 《中华人民共和国煤炭法（2013年修订）》（2013年6月29日）

(10) 《中华人民共和国矿产资源法》（2009年8月）

(11) 《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月）

(12) 《中华人民共和国节约能源法》（2007年10月）

(13) 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日）

(14) 《基本农田保护条例》（国务院，国发[1998]257号，1988年12月）

(15) 《全国生态环境保护纲要》（国务院，国发[2000]38号，2000年11月）

(16) 《土地复垦条例》（国务院令第592号，2011年11月）

(17) 《关于开展生态补偿试点工作的指导意见》（国家环境保护总局，环发[2007]130号，2007年8月24日）

(18) 《关于加强煤炭矿区总体规划和煤炭建设项目环境影响评价工作的通知》（国家环境保护总局办公厅，环办[2006]129号）

(19) 《环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部，环发[2012]77号）；

（20）《环境保护部审批环境影响评价文件的建设项目目录(2015年本)》(环境保护部，2015年3月16日)；

（21）《大气污染防治行动计划》国发〔2013〕37号（2013年9月10日）

（22）《水污染防治行动计划》（2015年4月2日）

（23）《土壤污染防治行动计划》（2016年5月28日）

（24）《山西省泉域水资源保护条例》（山西省第十一届人民代表大会常务委员会第二十次会议修订，2010年11月26日）

（25）《山西省泉域边界范围及重点保护区》（山西省水资源管理委员会办公室，1998年）

（26）《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014）（2014年1月20日）

（27）《关于加强煤炭开发建设项目环境保护管理工作的通知》（山西省环境保护局、山西省煤炭工业局，晋环发[2006]445号，2006年）

（28）晋环发[2015]25号文“《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》”；

（29）山西省环境保护厅晋环发【2015】64号“关于印发《山西省环境保护厅审批环境影响评价文件的建设项目目录(2015)年本》的通知

（30）关于进一步推进建设项目环境监理试点工作的通知》（环办[2012]5号）；

（31）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号文）；

（32）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部，环发[2012]77号）

（33）山西省环境保护厅晋环环评函【2016】77号《山西省环境保护厅关于加强煤炭行业环评管理促进煤炭供给侧改革的实施方案》；

（34）山西省环境保护厅晋环环评函【2017】102号关于“印发煤场扬尘污染防治技术规范的通知”，2017年2月27日

（35）山西省人民政府办公厅晋政办发[2018]52号文关于“印发山西省大气污染防治2018年行动计划的通知”，2018年5月25日；

（36）山西省人民政府办公厅晋政办发[2018]55号文关于“印发山西省水污染防治2018年行动计划的通知”，2018年6月21日；

（37）吕梁市人民政府办公厅吕政办发[2018]40号文“关于印发2018年吕梁市环保攻坚行动计划的通知” ，2018年4月13日；

（38）山西省环境保护厅晋环环评函[2018]334号文“关于认真落实《建设项目环境影响评价分类管理名录》有关规定的通知”，2018年6月15日；

### 2.1.3技术依据

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

（4）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

（5）《环境影响评价技术导则（地面水环境）》（HJ/T2.3-93）；

（6）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（7）《环境影响评价技术导则  煤炭采选工程》（HJ619-2011）；

（8）《煤炭工业矿井设计规范》（GB50215-2015）；

（9）《清洁生产标准  煤炭采选业》（HJ 446-2008）；

（10）《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》，国家安全生产监督管理总局，安监总煤装【2017】66号。

### 2.1.4参考资料

（1）《山西交城县岭底乡泽鑫煤业有限公司矿井兼并重组整合项目初步设计》，山西安煤矿业设计工程有限公司，2012年11月；

（2）《山西交城县岭底乡泽鑫煤业有限公司兼并重组整合矿井地质报告》，山西地宝能源有限公司，2011年8月；

（3）山西省煤炭工业厅晋煤办基发[2012]1717号文“关于山西交城县岭底乡泽鑫煤业有限公司矿井兼并重组整合项目初步设计的批复”，2012年12月；

（4）山西省煤炭工程项目咨询评审中心晋煤咨评设字[2012]68号文“关于《山西交城县岭底乡泽鑫煤业有限公司矿井兼并重组整合项目初步设计》的联合会审意见书”，2012年12月；

（5）山西省煤炭工业厅晋煤规发[2012]25号文“关于山西交城县岭底乡泽鑫煤业有限公司兼并重组整合矿井地质报告的批复”，2012年1月；

（6）大气环境标准工作手册（国家环保局编）；

（7）大气环境影响评价（童志权，中国环境科学出版社）；

（8）环境影响评价技术原则与方法（北京大学出版社）；

（9）建设项目环境影响评价（史宝忠，中国环境科学出版社）；

（10）侯正伟，《开发建设环境管理》（中国环境科学出版社）；

（11）杜锐、董克等，《山西地下水环境特征与保护研究》。

## 2.2 评价目的

（1）对于煤炭开采项目，生态环境是重点关注的问题。根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2011）的相关要求，本次环评主要分析煤炭开采后，地表沉陷对生态产生的影响以及制定相应的生态恢复措施。

（2）评价按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，着重分析工业场地对地下水环境的影响，提出切实可行的地下水防治措施。

（3）本煤矿开采将产生一定量的矸石，矸石的处置是环境保护需要关注的的重点。本工程分析依托鑫河煤矿矸石场的可行性以及矸石场综合利用分析。

（4）通过现状监测资料和实地调查，搞清所处地区环境特征、环境现状以及污染源分布状况和特征。通过对工程建设期和运营期的工程分析，了解掌握工程建设前后污染物的排放情况和变化情况及运营后排污环节对环境影响方式，以及对环境的影响程度，通过清洁生产分析，制定针对性的环境污染防治对策措施，保证污染物“达标排放”和满足“总量控制”要求。

（5）结合井田范围内生态环境状况，分析工程对生态环境的影响情况和程度，如地表塌陷等，并提出建设期、运营期和服务期满后各阶段切实可行的生态影响控制方案、绿化方案以及生态环境恢复、土地复垦、水土保持措施。

（6）通过环境空气、水体、声学环境、生态环境等的影响预测或分析，从环保角度，明确回答本工程的环境可行性，为决策部门、工程设计和清洁生产提供科学依据。

## 2.3环境影响因子的识别与评价因子筛选

### 2.3.1环境影响因子的识别

本次工程的运行将会对周围自然环境、社会环境和人群生活质量产生一定的影响，只是不同时段影响程度和性质不同。工程排污对环境空气和水环境的影响及影响程度分析见表2-1。

表2-1  本工程环境影响因素

| 环境因素 生产环节 | 环境 空气 | 地表 水质 | 地下水 | 声学 环境 | 生态 环境 | 景观 | 公众 健康 | 社会 经济 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿井采掘 | 〇 | 〇 | ● | ◎ | ◎ |  | 〇 | ◎ |
| 生产、生活污水 |  | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | ◎ |  |
| 锅炉、筛分、输送转载、筒仓 | ● | 〇 |  | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 |  |
| 矸石、垃圾 | ◎ | 〇 |  |  | ● | 〇 | ◎ |  |
| 运输汽车 | ● |  |  | ● | 〇 |  | ◎ | ◎ |
| 备 注 | ●为显著影响；◎为中等影响；〇为轻微影响 |

结合工程分析结果和表2-1的分析结论可以看出，各生产环节产生的主要污染物或环境影响因素分别为：

环境空气主要污染因子为烟（粉）尘、SO2、NOx；

地下水环境主要污染因子为pH、总硬度、氟化物、氨氮、砷、高锰酸盐指数、六价铬、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、溶解性总固体、挥发酚、汞、铁、锰、铅、氰化物、氯化物、镉、细菌总数、总大肠菌群共计21项及K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO4-；

固体废物主要污染因子为矸石、生活垃圾；

声环境主要污染因子为设备及运输噪声。

生态环境则包括地表塌陷、含水层破坏、地表水下渗及植被破坏等。

### 2.3.2评价因子筛选

本次评价主要是根据以上对工程和周围环境之间相互影响的综合分析结果，结合本工程具体的排污种类、强度及周围环境影响程度的大小，给出评价因子的筛选矩阵，详见表2-2所示。

从表2-2中可以看出，根据煤炭开采行业对环境的影响特征，经筛选确定出主要现状评价因子、预测因子如下：

表2-2  评价因子筛选矩阵表

| 项目 评价因子 | 井下 采煤 | 提 升 | 筛 分 | 储 煤 | 运输 | 锅炉 系统 | 通风 系统 | 排矸 系统 | 排水 系统 | 现状评价因子筛选 | 预测评价因子筛选 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环 境 空 气 | TSP |  | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 |  |  |  | √ | √ |
|  | PM10 |  | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 |  |  |  | √ |  |
|  | SO2 |  | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 |  |  |  |  |  |
|  | NO2 |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  | √ |  |
| 地 表 水 | PH |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  | -1 |  |
|  | SS |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  | -1 |  |
|  | COD |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  | -1 |  |
|  | BOD |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  | -1 |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 |  |
|  | 硫化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 |  |
|  | Fe |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 |  |
|  | Mn |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 |  |
| 地 下 水 | PH |  |  |  |  |  | -1 |  |  | -1 | √ |  |
|  | 总硬度 |  |  |  |  |  | -1 |  |  | -1 | √ |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 | √ |  |
|  | 氟化物 |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 | √ |  |
|  | Fe |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 | √ |  |
|  | Hg |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 | √ |  |
|  | Mn |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 | √ |  |
|  | 细菌总数 |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 | √ |  |
|  | 大肠菌群 |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 | √ |  |
|  | 砷 |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 | √ |  |
|  | NO3-N |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 | √ |  |
|  | NO2-N |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 | √ |  |
|  | 硫酸盐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
|  | 溶解性总固体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
|  | 挥发酚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
|  | Pb |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
|  | 镉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
|  | 高锰酸钾指数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
|  | Cr6-+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
|  | 氯化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |  |
| 噪声 | Leq |  |  |  |  | -1 | -2 | -3 |  |  | √ | √ |
| 固 废 | 矸石 | -1 |  |  |  |  |  |  | -2 |  | √ | √ |
|  | 生活垃圾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |
| 生 态 | 森林植被 | -2 |  |  |  |  | -1 |  |  |  | √ | √ |
|  | 灌草植被 | -2 |  |  |  |  | -1 |  | -1 |  | √ | √ |
|  | 人工植被 | -2 |  |  |  |  | -1 |  |  |  | √ | √ |
|  | 动物种群 | -1 |  |  |  |  |  | -1 |  |  | √ |  |
|  | 珍稀动物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地 | -1 |  |  |  | -1 |  |  | -2 |  | √ | √ |
|  | 地面村庄 住房 | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | √ |
|  | 水土流失 | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |
|  | 地表塌陷 | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ |

（1）生态环境

采动引起的地表沉陷影响土地、地面村庄及建构筑物、农田、植被、水土流失及地下水、地表水。选定土地利用、农业生产力、水土流失等因子。

（2）固体废物

矸石、生活垃圾，重点是矸石的处置，矸石自燃的可能性及危害的分析。

（3）环境空气

现状评价因子：TSP、SO2、PMl0、PM2.5、NO2；

（4）地下水

现状评价因子为pH、总硬度、氟化物、氨氮、砷、高锰酸盐指数、六价铬、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、溶解性总固体、挥发酚、汞、铁、锰、铅、氰化物、氯化物、镉、细菌总数、总大肠菌群共计21项及K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO4-。

（5）噪声

主要高噪设备等效声级、厂界、关心点、交通噪声。

## 2.4相关规划及环境功能区划

## 2.4.1交城县城市规划

山西交城县岭底乡泽鑫煤业有限公司井田位于交城县城北的岭底乡东北侧，，行政区划隶属于交城县岭底乡。该矿距交城县城约10km，不在交城县城市规划范围内。本工程建设不违背交城县城市规划的要求。

## 2.4.2生态功能区划和经济区划

（1）生态功能区划

根据《交城县生态功能区划》，项目区生态功能区划属于I3 交城中部矿产开发与生态保护生态功能小区，该区保护措施及发展方向：①首先着手解决植被稀疏、水土流失问题，即通过建设基本农田、植树造林、栽种牧草等措路，恢复植被，保持水土， 改善生态条件；②加快矿产企业改革重组步伐。加强大型矿产基地建设，鼓励大型矿产企业集团兼并、重组改造中小矿产企业，实施资源整合，按照可持续发展要求，培育大型矿产企业集团，依法关闭破坏资源、污染环境和不符合安全生产条件的矿点，淘汰落后生产能力的小矿产，制止乱采滥挖、无证开采行为。提高产业 集中度，鼓励综合利用和节约资源，发展循环经济，提高矿产资源综合利用与附加值，实现矿产开采与生态环境协调发展; ③减轻环境污染和加强采空区生态恢复及治理开发，减轻重工业发展对生态系统的压力。加强对废弃矿井的管理与监测，防止重大地质灾害发生;④大力整治工矿业引起的环境破坏问题，即严格审批矿业开发企业，严禁无证开矿、越权开矿，杜绝对矿产资源的破坏与浪费。加强矿区覆土造田工作，按土地复垦条例，加快复垦进度，保证复垦质量。积极推广露天矿产覆 土造田经验，在覆土之后大量栽种经济林果，建立果品生产基地;⑤加强地方、乡 镇矿产的开采管理，控制采矿对地下水的影响，搞好采空区支护，防治地面沉降;⑥ 重视环境保护工作，"三废"达标排放，减少采矿业对大气、水和土壤的污染j  特别 要解决好废渣尾矿弃土的堆放、处置问题，改善矿区环境质量;⑦大量种植人工牧草，改良天然草地，尤其要利用返耕坡地。

本项目为兼并重组项目，①本矿将严格按照环评要求对现有植被进行保护的同时，依据水保方案、环评报告加大矿区绿化、道路绿化；②按照“①”要求可进一步提高区域植被覆盖率；③本项目原煤采用筒仓储存，筛分粉尘采用布袋除尘器处理，运输转载采用全封闭输煤走廊并设洒水设施抑尘；矸石送往矸石场合理堆存，并设洒水车进行洒水抑尘，控制了面源的污染。④将按照开发利用方案对矿区内的矿产进行合理有序开发，并依据水保方案、土地复垦方案和环评报告提出的生态治理措施做好矿区的生态治理及恢复工作。因此符合生态功能区划要求。

（2）生态经济区划

根据《交城县生态经济区划》，项目区生态经济区划属于ⅡC交城中东部半山区农林业发展生态经济区，该区保护措施与发展方向：①加大植树造林力度，防止水土流失加剧，大量种植生态公益林，促进林业可持续发展；②加大生态公益林建设力度，提高当地森林的保水保土能力，并合理利用林牧业资源，发展生产，深化产业链，达到规模化，形成林牧业生产基地；③积极发展经济作物种植，提高农门收入水平；④综合利用水资源，建设经济林果园为重点，加快干鲜果的发展，把坡改梯的整地方式推广到经济林建设工程上，使蓄水保持与林果生产技术同步；⑤在山区丘陵地带，重点发展果品、中药材和农副产品加工业，推广旱作农业技术；在坡度在25度以上的耕地全部退耕还草，把水源涵养林、水土保持林建设与经济林建设结合起来。靠近县城的边上旅游区一带和河滩地发展特色休闲农业；⑥持续发展以红枣、蔬菜种植为特色的农副产业，推进综合农业示范园、无公害蔬菜种植园、精品枣园等产业园的建设，采取“公司+农户”、“订单农业”的方式，规范种植模式、强化质量管理、统一销售渠道、走统一标准、分散生产、规模销售、小产业、大集群的发展道路；⑦牧草丰富的山区乡镇重点发展家庭牧场，引进优良禽畜品种，防止散养牛犊和羊羔，建立商品架子牛、羊输出基地。同时，发展畜牧业精深加工，提高畜牧业产品的档次和价格，提高畜牧业产品的附加值，形成具有交城特色的畜牧业经济体系；⑧在坡地和丘陵地带，种植灌木和经济草，在河滩地带，通过治沙垫地，发展种植业、养殖业，在大的河滩地发展特色农业；⑨把农业、林业建设与旅游业结合起来，重点开发适宜的观光农业、林果业和生态旅游业，充分发掘自然资源优势，发展红枣产业园和农业结合示范园，与旅游区建设相结合发展生态观光旅游。

本项目为兼并重组项目，①本矿将严格按照环评要求对现有植被进行保护的同时，依据水保方案、环评报告加大矿区绿化、道路绿化；②按照“①”要求可进一步提高区域植被覆盖率；③本项目原煤采用筒仓储存，筛分粉尘采用布袋除尘器处理，运输转载采用全封闭输煤走廊并设洒水设施抑尘；矸石送往矸石场合理堆存，并设洒水车进行洒水抑尘，控制了面源的污染。④将按照开发利用方案对矿区内的矿产进行合理有序开发，并依据水保方案、土地复垦方案和环评报告提出的生态治理措施做好矿区的生态治理及恢复工作。因此符合生态经济区划要求。

## 2.5 评价等级

（1）环境空气

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）评价工作分级方法的规定，选择本项目的主要污染物，分别计算其最大地面质量浓度占标率Pi及地面质量浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面质量浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m3。

评价工作分级判据见表2-3。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的估算模式计算出的Pi和D10%。评价等级见表2-4。

表2-3   环境空气评价等级判定

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax＜10%或D10%＜污染源距厂界最近距离 |

表2-4   本项目采用估算模式计算的评价等级表

| 污染源 名称 | 污染物 名称 | 下风向 最大浓度 （ug/m3） | 最大浓度处距源中心点的距离（m） | 评价 标准 （ug/m3） | 最大地面浓度占标率（%） | 地面浓度达标准限值10%时对应的最远距离（m） | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉 | 烟尘 | 2.31 | 360.0 | 450.00 | .51 | 0.00 | 三级 |
|  | 二氧化硫 | 4.35 | 360.0 | 500.00 | .87 | 0.00 | 三级 |
|  | 氮氧化物 | 22.56 | 360.0 | 250.00 | 9.02 | 0.00 | 三级 |
| 筛分 | 粉尘 | 10.58 | 700.0 | 450.00 | 2.35 | 0.00 | 三级 |
| 所有污染源 | 所有 污染物 | 22.56 | 360.0 | 250.00 | 9.02 | 0.00 | 三级 |

由表2-4的计算结果可以看出，本项目各污染源的污染物的最大地面浓度占标率Pmax=9.02%＜10%。因此，根据评价等级判断标准，确定本工程的大气环境影响评价等级为三级。

（2）地表水：根据《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T2.3-93）规定，对地表水评价等级的划分是依据污水水质的复杂程度、污水的排放量及受纳水体的实际环境功能特征而划分的。本项目地表水评价为三级。

（3）声环境：评价主要以厂界噪声、敏感点为评价对象，根据《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ2.4-2009) 声环境影响评价工作级别划分主要依据是：本项目所处的声环境功能区位于GB3096规定的1类、2类地区，项目运营后的噪声级增加量在3dB（A）以内，因此声环境评价级别为二级。

（4）生态环境：根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2011），分级方法中关于生态环境影响评价等级的规定，工业场地占地面积为11.02hm2，煤矿附近无生态敏感目标，所以确定本次生态环境影响评价等级确定为三级。

表2-5  生态环境影响评价等级划分

| 划分依据 | 评价等级 |
| --- | --- |
| 工程占地范围（km2） | 敏感地区 | 其它 | 三级 |
| 0.01102＜2 | 工程影响区域属于一般区域 | 矿山开采未导致矿区土地利用类型明显改变 |  |

（5）地下水

按照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）要求，根据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定，地下水评价等级分级见表2-6、2-7。

表2-6  分级判定指标表

| 划分依据 | 项目情况 | 分级情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目类别 | 本项目为报告书，不设煤矸石场，工业场地为III类。 | III类项目 |
| 环境敏感程度 | 工业场地地下水影响范围内有分散式居民饮用水井。 | 较敏感 |

表2-7 评价工作等级分级依据

| 工程类型 | 项目类型 | 环境敏感程度 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | III类 | 较敏感 | 三级 |

根据表2-7评价工作等级划分表，确定本项目的地下水评价等级为“三级”。

## 2.6 评价重点

根据该项目所处区域的环境状况和对建设项目的工程分析，本次评价工作重点确定为：以建设项目工程与敏感目标分析为基础，以生态环境、固体废物、地下水环境影响评价为重点，对其他专题做相应的影响分析。同时在认真进行工程分析的基础上，提出全面、可行的环境和生态保护措施。

## 2.7 评价范围

### 2.7.1环境空气评价范围

本次工程大气污染排放特征、该地区主导风向、场址周围关心点分布以及该地区及矿区的地形地貌，确定本次评价空气环境影响评价范围以锅炉烟囱为中心，边长5.0km，共25km2的矩形范围内进行。

### 2.7.2地表水环境影响评价范围

本工程生活污水经处理后全部综合利用，不外排；矿井水经处理后全部回用。本项目评价范围无常年性河流，仅有季节性沟谷，雨季时有短暂洪水泄流，平时干枯污水。本次环评只对地表水影响进行分析。

### 2.7.2地下水评价范围

本项目地下评价范围为工业场地上游2.0km，下游约3.0km范围内，东西两侧包含井田范围内的区域，合计面积为11.8km2。具体评价范围见图2-1。

### 2.7.3环境声学评价范围

本次评价声环境影响评价范围确定为工业场地和周围敏感村庄200m范围。

### 2.7.4固体废物

以矸石排放场范围为主。

### 2.7.5生态环境

以井田范围为中心，边界外扩500m，为评价范围，生态环境的影响范围12.2665km2。

## 2.8 评价时段

本工程建设总工期为12个月，矿井服务年限38.4a。本次评价时段重点为运营期。但根据煤矿建设项目的建设特征，建设期本评价也将给予一定的关注。

## 2.9 评价标准

### 2.9.1环境质量标准

（1）环境空气

环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，见表2-8。

（2）水环境

地表水：根据 《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2014），评价区地表水属于磁窑河源头到坡底，水环境功能为水源保护，水质要求为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类，本次评价应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。详见表2-9。

地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，详见表2-10。

（3）声环境

工业场地声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，村庄执行1类标准，工业场地执行2类标准，道路执行4a类标准。见表2-11。

表2-8  环境空气质量评价标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 二级标准浓度限值 | 浓度单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 60 150 500 | μg/m3 |
| TSP | 年平均 24小时平均 | 200 300 |  |
| PM10 | 年平均 24小时平均 | 70 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 24小时平均 | 35 75 |  |
| NO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 40 80 200 |  |

表2-9 地表水环境质量标准   单位mg/L

| 项目 | PH | CODcr | BOD5 | 石油类 | NH3-N | 硫化物 | Fe | Mn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水III类标准 | 6～9 | 20 | 4 | 0.05 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |

表2-10  地下水质量标准(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准   单位mg/L

| 项目 | PH | NH3-N | NO3-N | NO2-N | 挥发酚 | 氰化物 | 总砷 | 铁 | 锰 | 镉 | 铅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 6.5～8.5 | 0.5 | 20 | 1.0 | 0.002 | 0.05 | 0.01 | 0.3 | 0.1 | 0.005 | 0.01 |
| 项目 | 汞 | Cr6+ | 氯化物 | 总硬度 | 氟化物 | 溶解性总固体 | 高锰酸盐指数 | 硫酸盐 | 菌落总数 (个/mL) | 大肠菌群(个/L) |  |
| 标准 | 0.001 | 0.05 | 250 | ≤450 | 1.0 | 1000 | 3.0 | 250 | 100 | 3.0 |  |

表2-11  《声环境质量标准》（GB3096-2008）   单位：dB（A）

| 类 别 | 昼 夜 | 夜 间 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55 | 45 | 乡村居住环境 |
| 2 | 60 | 50 | 工业场地 |

### 2.9.2污染物排放标准

（1）颗粒物、SO2和NOx：锅炉烟气中颗粒物、SO2和NOx执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉特别排放限值的要求。详见表2-12。

排气筒中颗粒物排放限值执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表4规定的煤炭工业大气污染物排放限值；颗粒物、SO2的无组织排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中规定的煤炭工业作业场所无组织排放限值要求。详见表2-13。

瓦斯排放：执行《煤层气（煤矿瓦斯气）排放标准》（GB21522-2008）中表1煤矿瓦斯抽放系统的标准值；

（2）污水：由于矿井水处理后部分回用于井下洒水，pH、SS、大肠菌群参照执行《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2006），外排的矿井水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类；生活污水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准。

（3）噪声：厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，道路执行4类标准。

（4）固体废物

固体废物处置应执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中有关煤矸石堆置场污染物控制和其它管理规定。

表2-12  《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

| 类别 | 污染物 | 排放限值（ mg/Nm3） |
| --- | --- | --- |
| 锅炉烟囱 | 颗粒物 | 20 |
|  | SO2 | 50 |
|  | NOx | 150 |

表2-13  煤炭工业污染物排放标准(GB20426-2006)

| 类别 | 污染物 | 原煤筛分、破碎、转载点等除尘设备 |
| --- | --- | --- |
| 排气筒 | 颗粒物 | 80mg/Nm3或设备去除效率＞98% |
| 作业场所 | 监控点 | 煤炭工业所属装卸场所 | 煤炭储存场所、煤矸石 堆置场 |
|  |  | 无组织排放限值（mg/Nm3）（监控点与参考点浓度差值） | 无组织排放限值（mg/Nm3）（监控点与参考点浓度差值） |
|  | 颗粒物 | 周界外浓度最高点 | 1.0 | 1.0 |
|  | SO2 |  | — | 0.4 |

表2-14  煤层气（煤矿瓦斯）排放限值

| 受控设施 | 控制项目 | 排放限值 |
| --- | --- | --- |
| 煤层气地面开发系统 | 煤层气 | 禁止排放 |
| 煤矿瓦斯抽放系统 | 高浓度瓦斯 （甲烷浓度≥30%） | 禁止排放 |
|  | 低浓度瓦斯 （甲烷浓度小于30%） | —— |
| 煤矿回风井 | 风井瓦斯 | —— |

表2-15  矿井水排放执行标准

| 《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2006） | pH值 | 总悬浮物 | 总大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6~9 | 30 | ≤3 |
| 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 | PH | CODcr | BOD5 | 石油类 | NH3-N | 硫化物 | Fe | Mn |
|  | 6～9 | 20 | 4 | 0.05 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |

表2-16 城市污水再生利用城市杂用水水质标准     单位：mg/L，PH除外

| 项目 | pH | BOD5 | 阴离子表面活性剂 | 氨氮 | 溶解性总固体 | 总大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6-9 | ≤15 | ≤1.0 | ≤10 | ≤1500 | ≤3个/L |

表2-17  工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）   dB（A）

| 类 别 | 昼 夜 | 夜 间 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 | 厂 界 |
| 4 | 70 | 55 | 道路 |

### 2.9.3其他标准

（1）施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）要求。

表2-18 《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）标准（dB（A））

| 噪声限值 |
| --- |
| 昼间 | 夜间 |
| 75 | 55 |

（2）固体废物处置应执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及国家环保部（2013）36号公告关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》等3项国家污染物控制标准修改单的公告：和《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中有关煤矸石堆置场污染物控制和其它管理规定。地表塌陷执行煤炭部编制的《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》。

# 第三章   工程分析

山西交城县岭底乡泽鑫煤业有限公司井田位于交城县城北的岭底乡东北侧，距交城县城约10km，行政区划隶属于交城县岭底乡。井田地理坐标为：东经112°09′06″～112°10′43″；北纬37°37′55″～37°39′37″。

根据山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室《关于吕梁市交城五七煤业有限公司等两处煤矿企业兼并重组整合方案的批复》(晋煤重组办发[2009]123号），同意以山西交城五七煤业有限公司为主体重组原交城县岭底乡泽鑫煤矿有限公司和山西交城鑫河煤矿有限公司（部分），整合后暂定名为山西交城县岭底乡泽鑫煤业有限公司。

2009年山西省工商行政管理局以（晋）名称预核[2009]第008474号文对该矿名称进行了核准，核准后名称为山西交城县岭底乡泽鑫煤业有限公司。

2011年山西省国土资源厅为该矿颁发采矿许可证证书（证号：C1400002010011220053105），有效期为一年（自2012年1月7日-2013年1月7日）。2014年山西省国土资源厅又该矿换发颁发新的采矿许可证（有效期为2014年1月6日至2020年1月6日）。采矿权人为山西交城县岭底乡泽鑫煤业有限公司，井田面积6.2289km2，开采深度为969.99-549.99m，开采矿种为2#-9#煤，开采方式为地下开采，生产规模为90万吨/年。

目前90万吨/年矿井兼并重组工程未进行开工建设。

## 3.1现有工程

根据山西省煤矿企业兼并重组工作领导组办公室晋煤重组办发[2009]123号文，山西交城县岭底乡泽鑫煤业有限公司原由交城县岭底乡泽鑫煤矿、山西交城鑫河煤矿部分井田及部分空白资源整合而成，整合关系图见右图。本次兼并重组仅整合鑫河煤矿部分井田范围内资源，不整合山西交城鑫河煤矿田范围内的生产和建筑设施。本次现有工程以交城县岭底乡泽鑫煤矿现有工程内容进行介绍。

### 3.1.1现有工程概况

（1）基本情况

交城县岭底乡泽鑫煤矿现有工程生产规模为45万吨/年，采用斜井开拓，井下巷道全部采用金属网锚喷支护，掘进面采用人工打眼放 炮落煤，刮板运输机运煤。矿井采用中央分列式通风。矿井瓦瓦斯相对涌出量7.87m3/t，绝对涌出量0.81m3/min；属高瓦斯矿井。矿井涌水量较小，矿井正常涌水量48m3/d，最大涌水量60m3/d。

（2）工程内容

交城县岭底乡泽鑫煤矿全井田共设三个井筒，分别为主斜井、副斜井和回风斜井，开采井田内2#煤层。井筒具体情况见表3-1。

表3-1  原泽鑫煤矿井筒特征表

| 井名 | 坐 标 | 井口标高 （m） | 井筒方位 | 井筒倾角 | 斜长 （m） | 净断面 （m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| 主斜井 | 4167409.151 | 19603029.190 | 1090.036 | 0° | 26° | 650 | 8.50 | 重组后 利用 |
| 副斜井 | 4167400.750 | 19603063.376 | 1094.391 | 0° | 23° | 650 | 8.00 | 重组后 利用 |
| 回风 斜井 | 4167402.659 | 19603077.900 | 1094.967 | 332° | 28° | 500 | 6.50 | 重组后 关闭 |

兼并重组整合前，山西交城县岭底乡泽鑫煤矿有一个工业场地，占地面积6.0hm2，场地内布置有主斜井、副斜井、回风斜井、储矿场、绞车房、风机房、机修间、库房、锅炉房、办公楼、宿舍楼等。

据矿方工作人员介绍，自2009年兼并重组以来，该矿一直处于停产状态。

### 3.1.2 现有工程环境影响因素分析

3.1.2.1  环境空气影响因素

1）原煤堆场

原泽鑫煤矿为露天堆存，储煤场面积为2000m2，原煤堆场存在煤堆起尘和原煤装载点起尘。

2）锅炉

山西交城县岭底乡泽鑫煤矿工业场地热风炉房内设有一台2.8MW的热风炉，办公区生活区设有2台0.5t/h热水锅炉和一台0.1t/h茶炉。

现有锅炉和热风炉均未配套脱硫除尘设施，均燃用2号原煤。2号原煤灰分25.52%，硫分0.74%。其主要污染物为烟尘、SO2和NOx。

现有工程污染物排放情况见表3-2。

表3-2  现有工程大气污染物排放情况

| 煤矿 名称 | 污染源项 | 排放特征 | 排放浓度(mg/m3)、排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 耗煤量 （t/a） | 运行时间 | 烟（粉）尘 | SO2 | NOx |
|  |  |  |  | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 |
| 泽鑫 煤矿 | 1台2.8MW热风炉 | 1440 | 16h/d×150d/a | 1800 | 32.27 | 951 | 17.05 | 235 | 4.21 |
|  | 1台0.5t/h热水锅炉 | 219 | 8h/d×365d/a | 300 | 0.82 | 951 | 2.59 | 235 | 0.64 |
|  | 1台0.5t/h热水锅炉 | 219 | 8h/d×365d/a | 300 | 0.82 | 951 | 2.59 | 235 | 0.64 |
|  | 1台0.1t/h茶炉 | 43.8 | 8h/d×365d/a | 300 | 0.16 | 951 | 0.52 | 235 | 0.13 |
|  | 储煤场(2000m2) |  | 35 |  |
| 总 计（t/a） | 烟尘：34.07，粉尘35，SO2：22.75，NOx：5.62。 |

3.1.2.2  水环境影响因素

山西交城县岭底乡泽鑫煤矿矿井下涌水量为48-60m3/d，矿井水经简单沉淀后全部回用于井下洒水，不外排。

现有工程产生的生活污水均未经处理直接排放，排放量分别约为15m3/d。生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS等。废水污染物排放量见表3-3。

表3-3  现有工程废水主要污染物排放量

| 煤矿名称 | 污染源 | 排放 水量 (m3/d) | 污染物排放浓度(mg/L) 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SS | COD | BOD5 |
|  |  |  | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 | 浓度 | 排放量 |
| 泽鑫煤矿 | 矿井涌水 | 48-60 | 经简单沉淀后全部回用井下洒水，不外排。 |
|  | 生活污水 | 8 | 150 | 0.44 | 160 | 0.47 | 80 | 0.24 |
| 总 计 | SS：0.99，COD：1.05，BOD5：0.53 |

3.1.2.3  固体废物环境影响因素

山西交城泽鑫煤矿固体废物主要为煤矸石、生活垃圾和锅炉渣。该矿未设矸石堆放场，矸石部分掺入原煤一同出售，部分用于铺垫场地。锅炉渣用于场地平整和当地村民铺路，生活垃圾送至当地环卫部门指定场所处置。现有工程固废排放情况见表3-4。

表3-4 现有工程固废排放情况

| 煤矿名称 | 固废名称 | 产生量(t/a) | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 泽鑫煤矿 | 煤矸石 | 27000 | 部分与原煤一同出售，部分用于工业场地、运输道路平整 |
|  | 锅炉渣 | 510.8 | 用于场地平整和当地村民铺路。 |
|  | 生活垃圾 | 52 | 送当地环卫部门指定场所妥善处置 |

3.1.2.4  声环境影响因素

山西交城泽鑫煤矿主要噪声源为通风机房的风机、空压机房的空气压缩机、水泵房及煤炭转载运输中各种设备产生的噪声污染，影响范围为工业场地，而运煤汽车的噪声对沿途村庄也产生一定的影响。

3.1.2.5  地表塌陷

山西交城泽鑫煤矿煤矿虽已运行多年，由于井田范围内开采煤层埋藏较深，根据现场踏勘，咨询矿方等，井田范围内未发现塌陷、裂缝等现象。

### 3.1.3现有工程存在的主要环境问题

综上所述，山西交城泽鑫煤矿经多年开采，存在一定的环境问题。现有工程主要环境问题如下：

1）煤堆场为露天储煤，没有任何环保措施，不符合有关环保要求；

2）原煤装车均采用铲车，扬尘现象较为严重；

3）原煤输送皮带未进行封闭，转载跌落点未设喷水降尘，扬尘污染严重；

4）锅炉和热风炉均未配套脱硫除尘措施，不能达标排放；

5）生活污水未经处理直接外排；矿井水仅采用沉淀处理，不符合环保要求；

6）矸石、炉渣未设置固定处置场，不符合环保要求；

7）坑木加工、机修车间为露天布置，噪声影响较大；

8）工业场地地面裸露，场地绿化率较低，水土流失严重。

### 3.1.4现有工程存在的主要环保欠账及整改措施

现有工程存在的主要环保欠账及整改措施情况见表3-5。

表3-5  现有工程存在的主要环保欠账和整改措施

| 类别 | 产污 环节 | 现有工程存在的环保欠账 | 整改（“以新带老”）措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 原煤堆放粉尘 | 露天储煤场，原煤装运采用铲车 | 原煤储存采用 |
|  | 原煤输送转运 | 输送皮带未封闭 | 原煤输送采用全封闭输送走廊，并在转载点设抑尘洒水措施。 |
|  | 筛分粉尘 | 未设筛分 | 筛分设备上方设集气罩+布袋除尘器处理后排放 |
|  | 道路 扬尘 | 运输道路为混凝土路面，运输汽车加盖篷布。 | 设专用洒水车，在运输道路定期洒水降尘，保持路面清洁和相对湿度；对外运输汽车加盖篷布，限制超载。 |
| 废水 | 矿井 涌水 | 矿井水经简单沉淀后直接回用 | 在工业场地内建设矿井水处理站，矿井涌水采用混凝、沉淀、过滤、消毒处理工艺处理后部分回用，剩余经活性炭过滤+超滤处理达到《地表水质量标准》（GB3838-2002）III类标准后外排。 |
|  | 生活 污水 | 矿区工作人员生活污水没有集中收集，未经处理直接排放 | 在工业场地建设建一座生活污水处理站，生活污水经处理后全部回用。 |
| 固体 废物 | 矸石场 | 现有工程一直处于停产状态，矸石产生量较少。部分用于工业场地、运输道路平整，部分掺入原煤后销售。 | 运营期产生的矸石全部送往矸石场进行处置。 |
|  | 生活垃圾 | 场地内或附近随地丢弃，处置方式不符合环保要求 | 全部送交城县环卫部门指定的排放地点 |
| 噪声 | 提升机 | 厂房封闭，减震措施 | 厂房封闭，减震措施 |
|  | 通风机 | 安装有扩散塔 | 密闭、减振、扩散塔 |
|  | 空压机 | 厂房封闭，减震措施 | 厂房封闭，减震措施 |
|  | 机修车间、坑木加工 | 露天 | 厂房封闭，减震措施 |
| 生态 | 工业 场地 | 现有场地未建设任何生态保护措施，致使场地地面裸露、植被稀少，场地绿化率较低，水土流失严重 | 对现有工业场地内建筑拆除，混凝土地面剥离，地表清理，对建场地进行规划，使工业场地绿化面积达20%。 |
|  | 井筒 | 主斜井、副斜井和回风斜井 | 主斜井、副斜井利用，回风斜井关闭。 |

评价要求上述各项整改措施在本次工程投产前必须完成，与兼并重组           工程同步进行，并纳入竣工环保验收内容中。

## 3.2 兼并重组工程概况

### 3.2.1地理位置

山西交城县岭底乡泽鑫煤业有限公司井田位于交城县城北的岭底乡东北侧，行政区划隶属于交城县岭底乡。井田地理坐标为：东经112°09′06″～112°10′43″；北纬37°37′55″～37°39′37″。

井田西南距交城县城10km处，东南距307国道10km，其间有简易公路相通，交通较为方便。兼并重组后该井田东南与山西阳煤集团南岭煤业有限公司交界，南与山西交城鑫河煤业有限公司相连，西与山西汾西香源煤业有限责任公司相接。

### 3.2.2项目基本情况

兼并重组后的名称、生产规模、产品方案、投资总额、采掘方法及运输方式等基本情况见表3-6。

表3-6   兼并重组项目基本情况列表

| 序号 | 项 目 | 基本情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目名称 | 山西交城县岭底乡泽鑫煤业有限公司 90万吨/年矿井兼并重组整合项目 |
| 2 | 建设性质 | 改扩建（兼并重组） |
| 3 | 生产规模 | 矿井生产能力90万t/a |
| 4 | 井田面积 | 6.2289km2 |
| 5 | 占地面积 | 工业场地总面积约8.37ha，风井场地占地1.33ha |
| 6 | 批采煤层 | 2、4、5、6、8上、8、9号煤层 |
| 7 | 开拓方式 | 主斜井、副斜井、回风立井开拓 |
| 8 | 采煤方法 | 采用长壁综采，一次采全高，全部跨落法管理顶板。 |
| 9 | 运输方式 | 主井提升采用宽1.0m的固定带式输送机；辅助运输选用2JK-3×1.5/31.5型双滚筒缠绕式提升机 |
| 10 | 投资总额 | 70134.17万元 |
| 11 | 建设工期 | 12个月 |
| 12 | 服务年限 | 38.4a，其中上组煤（2、4、5号煤）服务年限为11.3a；下组煤（6、8上、8、9号煤）服务年限为27.1a。 |
| 13 | 工作制度 | 年工作日330天，每日四班作业，三班生产，一班检修 |

### 3.2.3工程主要内容

兼并重组前后工程主要工程内容见表3-7。

表3-7  兼并重组工程主要内容与现有工程衔接关系一览表

| 工程类别 | 现有（45万吨/年）工程概况 | 兼并重组（45万吨/年）工程概况 | 与现有工程的关系 | 目前工程进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 体 工 程 | 井筒 | 主斜井 | 斜井，倾角26°，斜长650m，净断面8.50m2。 | 主斜井，扩刷并延深原泽鑫煤矿主斜井，前期落底于6号煤层底板下+760m标高。井筒断面为半圆拱形，净宽5.0m、净断面积16.8m2，倾角26°，斜长758m。开采下组煤时延深至9号煤层，延深斜长约40m。 | 对现有主斜井扩刷后利用 | 未施工 |
|  |  | 副斜井 | 斜井，倾角23°，斜长650m，净断面8.0m2。 | 副斜井，扩刷原泽鑫煤矿副斜井，落底于2号煤层+813m水平。设计断面为半圆拱形，净宽5.0m、墙高1.5m、净断面积16.8m2，倾角23°，斜长约710m。井筒内装备双轨，设台阶及扶手。担负矿井辅助运输及下大件等任务。同时为一个进风井，兼矿井一安全出口。 | 对现有副斜井扩刷后利用 | 未施工 |
|  |  | 风井 | 斜井，倾角332°，斜长500m，净断面6.5m2。 | 回风立井，断面为圆形，净直径5.5m，净断面积23.76m2，垂深约695m，落底于4号煤层。开采下组煤时不作井筒延深，与设在下组8上号煤中的集中回风巷通过倾角23°的回风暗斜井来联系。装备梯子间，兼矿井一安全出口。 | 新建 | 未施工 |
|  | 提升 系统 | 主斜井 | 胶带输送机，B=500mm | 带式输送机，B=1000mm | 新建 | 未施工 |
|  |  | 副斜井 | JK-3/20X型单滚筒绞车 | 2JK-3×1.5/31.5型双滚筒缠绕式提升机 | 新建 | 未工 |
|  | 井下设施 | 设平车场 | 设平车场 | 新建 | 未施工 |
|  | 输送转运 | 原煤经皮带提升后，由皮带通廊转载经人工捡矸后进储煤场 | 原煤筛分后分为+50mm块煤、-50mm末煤由配仓带式输送机卸入两个φ18m，容量为4500T的筒仓； | 新建 | 未施工 |
|  | 筛分系统 | 无筛分 | 建设筛分车间，振动筛分为+50mm块煤、-50mm二级，振动分级上房设集气罩+布袋除尘器抑尘。 | 新建 | 未施工 |
| 辅助工程 | 通风系统 | 2台BDK618-8-№25型旋轴流风机 | 两台FBCDZ-8-№25（n=740r/min）型旋轴流式通风机 | 新建 | 未施工 |
|  | 排水系统 | 3台MD46—50×10型水泵 | 3台MD155-67×5型水泵 |  | 未施工 |
|  | 矸石系统 | 未设置专门堆放矸石的矸石场地，部分用于工业场地、运输道路平整，部分掺入原煤后销售。 | 送往矸石场进行处置。 | 新建 | 未施工 |
|  | 压缩空气系统 | 3台空气压缩机 | 用LG-220型螺杆式空气压缩机3台 | 新建 | 未施工 |
|  | 坑木加工 | 露天坑木加工 | 设坑木加工房，占地面积216m2。 | 新建 | 未施工 |
|  | 办公室及生活 | 调度楼、办公室、职工宿舍 | 调度楼、联合建筑、办公室、职工公寓等 | 拆除现有设施，全部新建 | 未施工 |
| 公用工程 | 给水系统 | 引自交城县自来水。 | 引自交城县自来水。从交城县城市自来水管网引入，管线长度7.5km。 | 利用现有 | // |
|  | 供电系统 | 双回路供电线路 | 本工程在工业场地新建35kV变电站，该变电站一回电源引自奈林110kV变电站35kV母线段，另一回引自前火山110kV变电站35kV母线段。 | 新建 | 未施工 |
|  | 供热系统 | 工业场地内设有1台2.8MW热风炉、1台0.5t/h热水锅炉和1台0.1t/h茶炉 | 工业场地内新建一座锅炉房，内设3台6t/h的燃气蒸汽燃煤锅炉和1台2t的燃气蒸汽锅炉，分别为WNS 6-1.25- Q型和WNS 2-1.25- Q。其中，非采暖季运行1台2t的燃气锅炉，供浴室洗澡用，运行时间8h/d，215d。采暖季三台6t的燃气锅炉同时运行，供整个矿井采暖、井口防冻及浴室用，运行时间16h/d，150d。锅炉燃料为山西华鑫焦化实业有限公司生产的煤气。 | 新建 | 未施工 |
|  | 供气管线 | // | 煤气山西华鑫焦化实业有限公司东侧引出至泽鑫煤矿工业场地内，全长7.5km。 | 新建 | 未施工 |
| 环保工程 | 大气 | 锅炉 | 锅炉、热风炉烟气直排，无任何处理措施 | 锅炉燃料为山西华鑫焦化实业有限公司生产的煤气，烟气集中烟囱排放。 | 新建 | 未施工 |
|  |  | 原煤输送转运 | 原煤经皮带提升后，人工捡矸后由皮带输送机直接送入露天储煤场 | 皮带通廊密闭，煤流落差处设喷雾除尘 | 新建 | 未施工 |
|  |  | 筛分间 | 未设筛分 | 新建筛分车间，振动分级筛上方设集气罩+布袋除尘器抑尘 | 新建 | 未施工 |
|  |  | 原煤储存 | 露天储煤场堆存 | 工业场地内设2座Ф18.0m原煤筒仓，可存原煤2×4500t，即可满足本矿原煤3.3d的储量；同时评价要求筒仓上方安装机械排风及瓦斯监控装置。 | 新建 | 未施工 |
|  |  | 矸石运输道路 | 无 | 新建运矸道路，并采取道路洒水、清扫保洁措施 | 新建 | 未施工 |
|  | 废水 | 矿井水 | 经地面沉淀池沉淀后，全部回用于井下洒水 | 本矿在工业场地内建设矿井水处理站，处理站总规模为160m3/h(两套80m3/h矿井水处理设施)，处理工艺采用调节+混凝+沉淀+过滤+消毒，处理后的矿井水回用于井下洒水、黄泥灌浆；剩余矿井水经后续活性炭过滤+超滤工艺处理，后续工艺处理规模为85 m3/h，保证矿井外排出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 | 新建 | 未施工 |
|  |  | 生活污水 | 直接排放。 | 在矿井工业场地建设地理式污水处理设备WSZ－15一套，处理能力为15m3/h，生活污水处理采用地埋式污水处理设施进行二级生化处理，采用“调节→二级接触氧化（A/O法）→沉淀→过滤→消毒处理”工艺；处理后的废水全部回用。 | 新建 | 未施工 |
|  |  | 锅炉软化、排污水 | 回用于地面洒水 | 用于场地降尘洒水，不外排。 | -- | 未施工 |
|  | 固 废 | 矸石 | 未设置专门堆放矸石的矸石场地，部分用于工业场地、运输道路平整，部分掺入原煤后销售。 | 送往矸石场进行处置。 | 新建 | 未施工 |
|  |  | 炉渣 | 填埋场地或用于铺路 | 燃用华鑫焦化厂煤气，无炉渣产生。 | 新建 | 未施工 |
|  |  | 生活垃圾 | 送往当地环卫部门指定地点。 | 集中收集，送环卫部门指定地点处置 | 新建 | 未施工 |
|  | 生态 | 绿化 | 工业场地内无绿化。 | 工业场地内绿化系数达20%。 | 新建 | 未施工 |
| 依托工程 | 矸石场处置 | // | 本矿不设矸石场，依托山西交城鑫河煤矿矸石场。该矸石场位于工业场地西北约1.3km处，该矸石场为一荒沟，沟长约400m，平均宽80m，平均深10m，有效容积约为32万m3。矸石场的处置、运行及管理由山西鑫河煤业有限公司负责。 | // | // |

### 3.2.4工业场地平面布置

3.2.4.1矿井工业场地

兼并重组后共设两个场地，分别为工业场地和风井场地。工业场地利用泽鑫煤矿现有场地，并新增部分场地，占地性质为工业用地和荒草地；风井场地为新建场地，占地性质为荒草地。

3.2.4.2 平面布置

（1）工业场地

根据工艺布置等条件以及各建（构）筑物的功能、关系，将工业场地划分为三个区：主生产区、辅助生产区、行政办公区。

①主生产区

主生产区位于工业场地的中部，根据生产需要，布置有主井井口房、主井空气加热室、主井至筛分车间胶带机走廊、筛分车间、筛分至筒石仓胶带走廊、筒仓等建构筑物。

②辅助生产区

辅助生产区位于工业场地的南侧。设计在副斜井场地内新建副井井口房、副井空气加热室、岩粉库、消防材料库、油脂库、器材库、棚，机修车间及综采设备库，坑木加工房等；副井场地北侧的山坡上布置有35kV变电站；副井西侧布置空压机房，东北侧布置有井下水处理站。在工业场地南部靠近大门处的最低点分别布置有锅炉房和生活污水处理站。

③行政办公区

行政福利区位于工业场地的东南部，布置有办公楼、食堂、门卫等建构筑物。在主井西侧新建灯房浴室任务交代联合建筑。以满足办公和职工生活需要；工人上下班由班车接送。

（2）风井场地

风井场地为工业场地北侧1.6km处，场地内布置有风机、安全出口、风机值班室、风机配电室、瓦斯抽放泵站、黄泥灌浆站等。

3.4.2.3竖向布置

（1）工业场地

工业场地依据现有场地的条件确定竖向布置和排水方式，采用台阶式布置。生产区、辅助生产区及矿井水处理站工业场地布置在+1092.00m台阶。35kV变电站场地布置在+1115.00m高台上，行政福利设施布置在1095.00台阶。高低台阶之间设浆砌片石挡土墙或护坡，

（2）风井场地

风井场地位于该沟谷的半山坡上，场地标高为+1446.00，不会受到洪水威胁。

### 3.2.5资源条件

3.2.5.1井田境界

根据2014年山西省国土资源厅为该矿颁发的采矿许可证书（证号C1400002010011220053105，有效期为2014年1月6日至2020年1月6日），井田面积6.2289km2，东西宽2.37km，南北长3.12km，批采2-9号煤层，批采标高+969.99m至+549.99m。井田范围由以下7个拐点坐标连线圈定。

3.2.5.2矿井储量

经本次估算，共获得保有资源/储量（111b+122b+333）7642万t，包括探明的经济基础储量（111b）6104万t，占总资源/储量79.9%，；控制的经济基础储量（122b）1228万t，（111b+122b）占总资源/储量95.9%；推断的资源量（333）310万t，见表2-1-3；其中包括2、4、5、6、8上、8、9号煤层批采标高外资源/储量248万t。

3.2.5.3可采煤层

井田可采煤层为2、4、5、6、8上、8、9号煤层，均为井田内批准开采煤层，现分述如下：

1）2号煤层

位于山西组中部，下距4号煤层约5.65～31.50m，平均12.53m，煤厚0-1.70m，平均1.02m，煤层结构简单，不含夹矸，为井田内稳定大部可采煤层，顶板为泥岩、砂质泥岩、粉砂岩、细砂岩，局部为中砂岩；底板为泥岩、砂质泥岩、粉砂岩，局部为炭质泥岩。

2）4号煤层

位于山西组中下部，上距2号煤层底5.65～31.50m，平均12.53m，煤厚0～1.75m，平均0.94m，含夹矸0～1层，夹矸岩性多为泥岩、炭质泥岩，结构简单，为井田内较稳定大部可采煤层。顶板为泥岩、砂质泥岩；底板为泥岩、炭质泥岩。

3）5号煤层

位于山西组下部，上距4号煤层1.00～11.75m，平均4.06m，煤厚0.75～1.86m，平均1.30m，为井田内稳定全区可采煤层。偶含1层夹矸，夹矸岩性多为泥岩、炭质泥岩，结构简单。该煤层顶板为泥岩、砂质泥岩、细砂岩，底板为泥岩、砂质泥岩、粉砂岩、细砂岩、中砂岩。

4）6号煤层

位于太原组上部，上距5号煤层约31.15m，下距L4灰岩顶1.65～2.90m，平均2.18m。煤层厚约0.40～1.30m，平均1.09m，结构简单，普遍含0～1层夹矸，井田内为稳定大部可采煤层。顶板为泥岩、砂质泥岩；底板为泥岩、炭质泥岩、砂质泥岩。

5）8上号煤层

位于太原组中部，上距6号煤层约18.23m。煤层厚约0.40～0.90m，平均0.60m，结构简单，不含夹矸，井田内为不稳定局部可采煤层。顶板为泥岩、砂质泥岩；底板为泥岩、砂质泥岩、粉砂岩，局部为细砂岩。

6）8号煤层

位于太原组下部，上距8上煤层约2.17m。煤层厚度1.20～3.35m，平均2.62m，为稳定全区可采煤层。该煤层结构简单，偶含1层夹矸，夹矸岩性多为泥岩、炭质泥岩。煤层顶板为泥岩，局部为砂质泥岩，底板为泥岩、砂质泥岩，局部为粉砂岩。

7）9号煤层

位于太原组下部，上距8号煤层3.15～7.40m，平均5.74m.煤层厚度1.20～3.30m，平均2.29m，为全区稳定可采煤层。偶含夹矸1层，夹矸岩性多为泥岩、炭质泥岩，煤层结构简单。该煤层直接顶板为泥岩，底板为泥岩、砂质泥岩，局部为炭质泥岩。

3.2.5.4煤质

根据已批复的《山西交城县岭底乡泽鑫煤业有限公司兼并重组整合矿井地质报告》，该矿的煤质化验结果如下。

1）2号煤层

水分（Mad）原煤0.13%～0.60%，平均0.28%；浮煤0.16%～0.58%，平均0.41%。灰分（Ad）原煤8.46%～43.36%，平均21.78%；浮煤5.69%～11.46%，平均7.90%。挥发分（Vdaf）原煤14.84%～22.71%，平均18.30%；浮煤13.89%～20.29% ，平均16.12%。全 硫（St，d）原煤0.37%～2.28%，平均0.88%；浮煤0.42%～0.98%，平均0.65%。发热量（Qgr，d）原煤31.38～33.38MJ/kg，平均28.96MJ/kg；浮煤32.27～34.42MJ/kg，平均24.39MJ/kg；胶质层最大厚度（Y）：3-13mm，平均8mm。粘结指数（GR.I）：44～79，平均66。按《煤炭质量分级》（GB/T15224—2010）标准，2号煤层属特低灰-高灰、特低硫-中高硫、特高发热量的焦煤、瘦煤。

2）4号煤层

水分（Mad）原煤0.14%～0.76%，平均0.27%；浮煤0.18%～0.61%，平均0.40%。灰分（Ad）原煤16.33%～35.22%，平均25.40%；浮煤7.25%～9.88%，平均9.03%。挥发分（Vdaf）原煤16.46%～21.12%，平均18.59%；浮煤15.01%～17.81% ，平均15.93%。全硫（St，d）原煤0.13%～1.20%，平均0.77%；浮煤0.29%～1.03%，平均0.64%。发热量（Qgr，d）原煤21.80～30.91MJ/kg，平均26.39MJ/kg；浮煤31.07～34.12MJ/kg，平均32.71MJ/kg；胶质层最大厚度（Y）：4-8mm，平均6mm。粘结指数（GR.I）：22～61，平均45。按《煤炭质量分级》（GB/T15224—2010）标准，4号煤层属低灰-中高灰、特低硫-中硫、中发热量-特高发热量的瘦煤。

3）5号煤层

水分（Mad）原煤0.09%～0.76%，平均0.28%；浮煤0.11%～0.61%，平均0.40%。灰分（Ad）原煤5.80%～38.27%，平均21.92%；浮煤3.78%～31.91%，平均10.03%。挥发分（Vdaf）原煤14.25%～24.25%，平均18.29%；浮煤13.24%～19.93% ，平均15.64%。

全硫（St，d）原煤0.30%～3.54%，平均1.13%；浮煤0.58%～1.17%，平均0.75%。发热量（Qgr，d）  原煤23.14～33.05MJ/kg，平均27.62MJ/kg；浮煤31.59～34.76MJ/kg，平均33.46MJ/kg；胶质层最大厚度（Y）：0～11 mm，平均4mm。粘结指数（GR.I）：6～72，平均30。5号煤层属特低灰-中高灰、特低硫-高硫、中发热量-特高发热量的焦煤、瘦煤、贫瘦煤。

4）6号煤层

水分（Mad）原煤0.10%～0.44%，平均0.26%；浮煤0.30%～0.69%，平均0.46%。灰分（Ad）原煤5.80%～26.14%，平均16.96%；浮煤3.78%～9.73%，平均6.78%。挥发分（Vdaf）原煤14.14%～18.62%，平均16.24%；浮煤13.81%～15.63% ，平均14.39%。全 硫（St，d）原煤0.78%～5.82%，平均1.98%；浮煤0.62%～2.51%，平均1.22%。发热量（Qgr，d）  原煤25.60～33.05MJ/kg，平均29.40MJ/kg；浮煤33.70～34.52MJ/kg，平均34.06MJ/kg；胶质层最大厚度（Y）：0～7.5 mm，平均2mm。粘结指数（GR.I）：8～19，平均12。6号煤层属特低- 中灰、低硫-高硫、中高发热量-特高发热量的贫瘦煤。

5）8上号煤层

水分（Mad）原煤0.22%～0.34%，平均0.28%；浮煤0.40%～0.42%，平均0.41%。灰分（Ad）原煤18.66%～35.27%，平均26.97%；浮煤4.40%～27.05%，平均15.73%。挥发分（Vdaf）原煤16.82%～22.00%，平均19.42%；浮煤14.74%～19.91% ，平均17.33%。全硫（St，d）原煤0.84%～5.03%，平均2.94%；浮煤0.38%～0.71%，平均0.55%。发热量（Qgr，d）原煤28.5MJ/kg；浮煤34.4MJ/kg。胶质层最大厚度（Y）：未测。粘结指数（GR.I）：8-16，平均12。8上号煤层属低灰-中高灰、低硫-高硫、高发热量的贫瘦煤。

6）8号煤层

水分（Mad）原煤0.07%～0.46%，平均0.28%；浮煤0.12%～0.66%，平均0.44%。灰分（Ad）原煤9.48%～44.99%，平均18.32%；浮煤4.86%～11.19%，平均7.16%。挥发分（Vdaf）原煤12.18%～23.20%，平均15.29%；浮煤11.66%～17.87%，平均13.85%。全硫（St，d）原煤0.37%～3.41%，平均1.83%；浮煤0.23%～1.62%，平均1.05%。发热量（Qgr，d）  原煤17.97～31.30MJ/kg，平均30.78MJ/kg；浮煤30.77～34.65MJ/kg，平均33.35MJ/kg；胶质层最大厚度（Y）：0-3mm。粘结指数（GR.I）：0-11，平均4。8号煤层属特低灰-高灰、特低硫-高硫、中低发热量-特高发热量的贫瘦煤、贫煤。

7）9号煤层

水分（Mad）原煤0.13%～0.64%，平均0.31%；浮煤0.22%～0.92%，平均0.50%。灰分（Ad）原煤14.04%～40.88%，平均22.16%；浮煤5.61%～11.47%，平均7.76%。挥发分（Vdaf）原煤13.38%～20.02%，平均15.82%；浮煤11.27%～16.94%，平均13.14%。全硫（St，d）原煤0.51%～2.54%，平均1.10%；浮煤0.48%～1.30%，平均0.70%。发热量（Qgr，d）  原煤19.09～30.55MJ/kg，平均27.17MJ/kg；浮煤30.82～34.32MJ/kg，平均33.19MJ/kg；胶质层最大厚度（Y）：0mm。粘结指数（GR.I）：0～1。9号煤层属特低灰-高灰、低硫-中高硫、中低发热量-特高发热量的贫煤。

3.2.5.5其它技术条件

（1）瓦斯

根据《关于山西交城县岭底乡泽鑫煤业有限公司2#、4#、5#煤层瓦斯涌出量预测的批复》（晋煤瓦发【2012】202号）文件及初步设计的批复，矿井产量达到0.9mt/a时预测，矿井绝对瓦斯涌出量分别为45.76m3/min、47.39m3/min、48.20m3/min，均大于25m3/min，预测为高瓦斯矿井。

（2）煤尘爆炸性

山西地宝能源有限公司及忻州煤田地质队在本次施工的602、603、701、705、901钻孔中对2、4、5、6、8上、8、9号煤层进行采样，并报送山西省煤炭工业局综合测试中心进行煤尘爆炸危险性测试，井田内2、4、5、6、8上、8、9号煤层均具有爆炸性。

（3）煤层自燃性

山西地宝能源有限公司及忻州煤田地质队在本次施工的602、701、705、901钻孔中对2、4、5、6、8上、8、9号煤层进行采样，并报送山西省煤炭工业局综合测试中心进行煤的自燃倾向性测试，井田内2、4、9号煤层自燃倾向性为不易自燃，；5、6、8号煤层自燃倾向性应为自燃-不易自燃。8上号煤层应属自燃煤层。据原煤挥发分及全硫2号煤层和9号煤层有很小范围煤层自燃倾向性为自燃。

（4）地温、地压

本区煤矿在开采过程中，地温一般为16℃-17℃，区内地温梯度小于3℃/100m，无地热异常，属地温正常区。

本矿及相邻矿井在生产过程中未发生过冲击地压危害。属地压正常区。

## 3.3工程生产工艺分析

### 3.3.1 矿井开拓方案

根据初步设计，扩刷并延深现有主斜井作整合后的主斜井，扩刷现有副斜井作整合后的副斜井，在井田中部新选风井场地，新建回风立井，以三个井筒开拓全井田。

根据上述井筒布置方案，对井下巷道布置方案如下：

（1）上组煤井下巷道布置方案

上组煤开拓巷道布置充分考虑2号煤层及4号煤层的可采区域。4号、5号煤层采用大联合布置，即在4号煤层布置集中轨道巷及回风巷、在5号煤层布置胶带巷，集中胶带巷通过上组煤井底煤仓（下放式）与主斜井联系。

在主、副斜井井底，沿井田中部布置一组、三条南北向集中大巷至至井田北中部，然后开掘一组、三条东西向采区巷；在主、副斜井井底，向南至井田南部边界布置一组、三条南北向采区巷。以上三组开拓及准备巷道构成井田内上组煤4、5号煤层的开拓巷道。联合布置的开拓及准备巷道基本为一“T”字形。

由于2号煤层已形成大面积采空区，原开拓巷道为双巷布置，受采空区影响已无法在本煤层新增巷道，无法满足联合布置时设采区专用回风巷的要求。2号与4、5号煤层采用小联合布置，即改造并利用原有的2号煤层采区双巷，其中一条为采区专用回风巷、一条为采区轨道巷，在2号煤层增补采区胶带巷，设在5号煤的上组煤集中胶带巷，沿主斜井井底向西新开掘的一条采区下胶带巷，并通过溜煤眼和进风行人斜巷联系。以上巷道形成上组2号煤层的开拓系统。

（2）下组煤井下巷道布置方案

下组煤采用联合布置，大巷布置同上组，水平投影重叠布置。6号、8上号、8号、9号采用大联合布置，下组煤集中胶带巷、采区胶带巷沿9号煤层底板布置；下组煤集中轨道巷、采区轨道巷沿8号煤层底板布置；下组煤集中回风巷、采区回风巷沿6号煤层底板布置，形成下组煤的开拓、准备系统。

### 3.3.2井筒

本项目采用主斜井、副斜井、回风立井共三个井筒开拓。主斜井、副斜井利用现有鑫泽煤矿主、副斜井进行改造，回风立井为新建。各个井筒特征表详见表3-17。

主斜井（改造）：扩刷并延深原泽鑫煤矿主斜井，前期落底于6号煤层底板下+760m标高。设计断面为半圆拱形，净宽5.0m、墙高1.5m、净断面积16.8m2，倾角26°，斜长758m。开采下组煤时延深至9号煤层，延深斜长约40m。设计装备1000mm带宽大倾角强力胶带，另一侧布置架空乘人装置，设台阶及扶手。担负矿井原煤提升、运送人员等任务。同时为一个进风井，兼矿井一安全出口。井筒内敷设两趟入井主电缆、一趟通信电缆、两趟主排水管、两趟强排水管、一趟洒水管、一趟压风管。

副斜井（改造）：扩刷原泽鑫煤矿副斜井，落底于2号煤层+813m水平。设计断面为半圆拱形，净宽5.0m、墙高1.5m、净断面积16.8m2，倾角23°，斜长约710m。设计装备双轨，设台阶及扶手，担负矿井辅助运输及下大件等任务。同时为一个进风井，兼矿井一安全出口。井筒内敷设一趟洒水管、一趟通信电缆。

回风立井（新建）：断面为圆形，净直径5.5m，净断面积23.76m2，垂深约695m，落底于4号煤层。开采下组煤时不作井筒延深，与设在下组8上号煤中的集中回风巷通过倾角23°的回风暗斜井来联系。装备梯子间，兼矿井一安全出口。敷设两趟瓦斯抽放管路及一趟灌浆管。

### 3.3.3水平划分及大巷布置

3.3.3.1水平划分及标高确定

根据井田各可采煤层的赋存条件，全井田划分为两个水平，上组2号、4号、5号煤层联合布置，划分为第一水平，水平设在+813m。下组6号、8上号、8号、9号煤层划分为第二水平，水平设在+768m。

3.3.3.2大巷布置

（1）第一水平（上组煤）主要巷道布置如下：

4号、5号煤层间采用大联合布置。在主、副斜井井底，沿井田中部布置一组、三条南北向集中大巷，向北至井田北中部后开掘一组、三条东西向采区巷；在主、副斜井井底，向南至井田南部边界布置一组、三条南北向采区巷。以上三组开拓及准备巷道构成上组煤4、5号煤层的开拓巷道。上组煤集中轨道巷、采区轨道巷沿4号煤层顶板布置；上组煤集中回风巷、采区回风巷沿4号煤层底板布置；上组煤集中胶带巷、采区巷沿5号煤层底板布置。集中胶带巷通过上组煤井底煤仓（下放式）与主斜井联系；集中轨道巷通过井底车场与副斜井来联系；回风立井与采区回风巷、集中回风巷直接连接。

2号与4、5号煤层采用小联合布置，即改造并利用原有的2号煤层采区双巷，其中一条为采区专用回风巷、一条为采区轨道巷，在2号煤层增补采区胶带巷，3条采区巷均沿2号煤层底板布置。通过设在5号煤层的两条胶带巷至上组煤井底煤仓。这两条胶带巷其中一条为沿5号煤底板布置的上组煤集中胶带巷，另一条为自主斜井井底煤仓上口沿5号煤底板向西新开掘的采区下胶带巷。上组煤集中胶带巷、201采区下胶带巷与各采区胶带巷通过溜煤眼和进风行人斜巷联系。以上巷道形成上组2号煤层的开拓系统。

（2）第二水平（下组煤）主要巷道布置如下：

下组煤采用联合布置，大巷布置同上组，水平投影重叠布置。6号、8上号、8号、9号采用大联合布置，下组煤集中胶带巷、采区胶带巷沿9号煤层底板布置；下组煤集中轨道巷、采区轨道巷沿8号煤层底板布置；下组煤集中回风巷、采区回风巷沿6号煤层底板布置，形成下组煤的开拓、准备系统。

### 3.3.4井底车场及硐室

（1）井底车场型式

主斜井提升采用上运胶带输送机，采区出煤经采区胶带巷、集中胶带巷进入上组煤井底煤仓后，通过煤仓下口K-4型往复式给煤机直接上主提升胶带运出井口；副斜井采用双钩串车提升，井上下车场形式均为平车场。

（2）井底车场硐室名称及位置

在主斜井井底设有全下放式井底煤仓，煤仓上口装载水平+804m，直立煤仓垂高33m，净直径6m，容量约700t，煤仓上口设300×300mm的铁箅子。井底洒煤人工装入矿车，经清理撒煤斜巷转运至副斜井井底车场，由副斜井运出。

在主、副斜井井底东侧设井底主变电所及主水泵房，主、副水仓容量为1200m3，其中主水仓容量为660m3，副水仓容量为540m3。在副斜井井底车场附近设加宽式消防材料库，出入口设栅栏门。

开采下组煤时自+813m水平井底平车场延深暗斜井，在暗斜井下部+768m水平设下组煤井底平车场及下组煤井底中央变电所及水泵房。延深主斜井，并在9号煤层上部设上抬式井底煤仓，井底煤仓垂深33m，净直径6m，有效容量约700t。

### 3.3.5采区划分

（1）采区划分

第一水平划分为7个采区，其中2号煤层单独划分为3个采区：201采区、202采区、203采区；4、5号煤层划分为4个采区：上一采区、上二采区、上三采区、上四采区；第二水平划分为8个采区，其中6号煤层单独划分为4个采区: 601采区、602采区、603采区、604采区；8上、8、9号煤层划分为4个采区：下一采区、下二采区、下三采区、下四采区。

（2）开采顺序及接续

开采水平之间采用下行式接替，即先开采第一水平（2、4、5号煤层），然后开采第二水平（6、8上、8、9号煤层）。

采区接替顺序为：201采区→202采区→203采区→上一采区→上二采区→上三采区→上四采区→601采区→602采区→603采区→604采区→下一采区→下二采区→下三采区→下四采区。

在采区内（上一采区、上二采区、上三采区、上四采区、下一采区、下二采区、下三采区、下四采区）煤层间采用下行式开采顺序，即在采区内先采上层，后采下层。

### 3.3.6采煤方法

9+10号煤采用走向长壁采煤法，综采一次采全高回采工艺，全部跨落法管理顶板。

3.3.6.1采区及回采工作面回采率

据《煤炭工业矿井设计规范》， 2、4、6、8上号煤层均属薄煤层，采区回采率取85%；5、8、9号煤层均属中厚煤层，采区回采率取80%；工作面回采率97%。

3.3.6.2采煤工作面采高

首采区为2号煤，井田内2号煤层厚度煤厚0-1.70m，平均1.02m。依据煤层厚度和选定的液压支架架型，确定首采区采煤机割煤高度为1.02m。

3.3.6.3回采工作面年推进度

设计井下采用“四·六”制、“三采一准”的作业形式，采煤工作面长度确定为190m，平均采高1.4m，循环进尺0.8m，每班4个循环，日12个循环，日循环进尺9.6m。循环系数0.80，年进度为2530m。达产时井下共布置一个回采工作面，在采区内顺序接替。

### 3.3.7巷道掘进、支护与井巷工程量

（1）巷道断面和支护形式

上组煤集中轨道巷、集中胶带巷、集中回风巷和采区回风巷采用半圆拱形，顺槽巷道采用矩形断面。支护采用锚网梁联合支护，顶部加设小直径预应力锚索。

（2）掘进工作面个数

全矿井正常生产时布置一个回采工作面，三个掘进面，采掘比为1：3。

（3）矿井投产及达产时的井巷工程总量

达产时新增井巷总进尺11121.7m，掘进总体积179559.5m3。矿井万吨掘进率为124m。

### 3.3.8井下运输

3.2.8.1井下煤炭运输

矿井目前井下原煤运输方式采用带式输送机连续运输方式，根据开拓布置，采用带式输送机连续运输方式。

设计选用带式输送机，其主要参数如下：

输送机斜长L=540m；

带宽B=1000mm；

输送量Q=700t/h；

倾角δ=0°；

提升高度H=0m；

采用尾部液压拉紧装置。

3.2.8.2井下辅助运输

井下辅助运输方式采用一部SQ-80型无极绳连续牵引矿车。

### 3.3.9矿井通风

根据井田开拓布置，矿井通风系统为中央分列式，矿井通风方法为机械抽出式。矿井采用主斜井、副斜井进风，回风立井回风，三个井筒服务于全井田。

### 3.3.10矿井主要设备

（1）主井提升设备

主斜井斜长761m，安设一部双滚筒带式输送机，带宽1000mm，带速2.0m/s，输送带型号ST/S1600，运输能力200t/h，配备2台200kW防爆电动机，2台H3SH14+F型减速器，2台KPZ-1400/2×80型制动器，担负矿井提煤。

（2）副井提升设备

副斜井斜长710m，倾角23°，副斜井井口安设2JK-3×1.5/31.5双滚筒矿用提升机，卷筒直径3000mm，卷筒宽度1500mm，最大静张力135kN，最大提升速度V＝3.63m/s。担负矿井矸石提升、设备材料及重大件下放等辅助提升任务。

（3）运送人员设备

主斜井安装RJY45-30/670型固定式抱索器架空乘人装置（猴车）的方式，担负全矿井的人员运送。

（3）通风设备

回风立井安装两台FBCDZ-8-№25型矿用防爆对旋轴流式通风机两台，，一台工作，一台备用，风量范围80～180m3/s，风压范围3690～980Pa。配套两台YBF型通风机专用矿用隔爆型电动机。

（4）排水设备

采用三台MD155－67×5型水泵，单台额定流量为155m3/h，额定扬程为335m。配YB2系列防爆电动机。排水管选用Φ219×8mm无缝钢管两趟，吸水管选用Φ273×8mm型无缝钢管。来满足矿井正常及最大涌水期间排水的需要。

正常及最大涌水期间，三台水泵均为一台工作，一台备用，一台检修，两趟排水管一趟工作，一趟备用。

（5）井下压气设备

选择LG-220型螺杆式空压机（风冷）3台，2台工作，1台备用，可以满足全矿井用压缩空气的需求。

### 3.3.11地面生产系统

（1）主井生产系统

原煤经胶带给煤机给入101主斜井带式输送机，原煤出井后经102转载带式输送机直接进入筛分车间，经YKS1845型单层圆振动筛，筛分后＋50mm级原煤经104手选带式输送机B=1200mm,Q=30t/h人工选矸后，与筛下物－50mm原煤混合由106带式输送机运至筒仓上可逆配仓带式输送机，由配仓带式输送机卸入两个直径为φ18m，容量为2×4500t的筒仓里，可满足矿井3.3天的生产储量。

由于本矿6号、8上、8号煤层硫分均大于1.5%，建设单位拟将原煤送往泽鑫煤矿隶属的集团公司配套洗煤厂。目前该洗煤厂还未建设，根据建设单位开工计划，该洗煤厂预计建成投产时间2020年9月；本项目首采煤层为2号煤层，开采顺序为先开采上组煤（2号、4号和5号煤层），再开采下组煤（6号、8上、8号、9号煤层），预计开采6号、8上、8号煤层时间为2031年，因此从建设投产时序上，本矿6号、8上、8号送往洗煤厂进行洗选有保障；集团公司配套洗煤厂设计年入选原煤300万吨，采用重介+浮选工艺，该公司配套洗煤厂洗选规模为300万吨/年>90万吨/年，因此，可以保证本矿原煤全部洗选。

（2）副井生产系统

副斜井担负全矿井材料、设备、矸石等全部辅助提升任务，采用600mm轨距1t矿车单钩串车提升方式，一次提升5辆矿车。

副斜井井口设顺向平车场，车场内设一股重车线，一股空车线。上井线设有挡车器；下井线设有阻车器。井筒内设置ZDC30-3型轨道斜巷防跑车装置。

（3）辅助设施

①矿井机修车间

矿井机修车间仅承担矿井机电设备的检修任务，同时负责一些简易，低值易耗设备的修理，大中修依靠社会力量，机修车间总面积15×48=720 m2，高H=6.5m。设置机钳工段、电修工段、锻铆工段、矿车修理工段。配备有主要金属切削设备4台，锻压设备2台，矿车修理设备4台套。

②坑木加工房

该车间负责坑木改制任务，配备有MJ316型木工带锯机一台，MJ109型手动进料木工圆锯机一台，M3L2-950型三相工频电链锯一台。万刃磨机一台，坑木加工房主要用于加工井下所需坑木。

③煤样化验室

本次设计不考虑设置煤样室和化验室，煤样及化验工作可委托当地相关部门承担。

④综采设备库

综采设备库面积450m2。综采设备库配备桥式起重机一台和机修间共用一台起重机。

（4）黄泥灌浆系统

地面灌浆站原则上应与矿井工作制度一致，全年工作日数一般为330d，每天灌浆时间按12h考虑，洒浆尽量在检修班完成。

①灌浆所需土量

a.按日灌浆所需土量计算

按采空区覆盖土面积计算（采空区底板形成5cm厚的泥浆）每日所需土量：

Qt1＝mLHn

式中：Qt1——日灌浆所需土量，m3/d；

m——灌浆所需形成的泥浆厚度，m；

L——日推进度，m/d；

H——工作面倾向长度，m；

n——回采工作面个数，个。

Qt1＝0.05×9.6×190×1＝91.2m3/d

Qt1=91.2m3/d

b.日灌浆所需实际开采土量

Qt2＝αQt1

式中：Qt2——日灌浆所需实际开采土量，m3/d；

α——取土系数(考虑土壤含一定杂质和开采、运输过程中的损失)，取1.1

Qt2＝1.1×91.2＝100.32m3/d

②每日制泥浆用水量

根据我国部分高产高效工作面灌浆经验，结合本矿区的实际情况，本次设计灌浆泥水比暂按1：5考虑（生产过程中可根据实际情况合理调整）。

a.每日制泥浆用水量：

Qs1＝Qt·δ

式中：Qs1——制备泥浆用水量，m3/d；

δ——泥水比的倒数，取5；

Qs1＝100.32×5=501.6m3/d

b.每日灌浆用水量

Qs2＝Ks·Qt·δ＝Ks·Qs1

式中：Qs2——灌浆用水量，m3/d；

Ks——用于冲洗管路防止堵塞的水量备用系数，取1.15；

Qs2＝1.15×501.6＝576.84m3/d

③灌浆量计算

a、每日灌浆量

Qj1＝（Qs1＋Qt1）·M

式中：Qj1——日灌浆量，m3/d；

M——泥浆制成率，取0.93；

Qj1＝（501.6＋91.2）×0.93

＝551.30m3/d

b、每小时灌浆量计算

Qj2＝Qj1/（n×t）

式中：Qj2——每小时灌浆量，m3/h；

n——每日灌浆班数，取3班/d；

t——每班纯灌浆时间，取4h/班；

Qj2＝Qj1/（n×t）

＝551.30÷（3×4）

＝45.94m3/h

经上述计算可知，矿井每天灌浆所需实际开采土量为91.2 m3，用水量501.6m3，每天灌浆量为551.30m3。全矿井年灌浆所需水量16.55万m3，年灌浆所需土量3.01万m3，小时灌浆量为45.94m3。

（5）矸石系统

本项目不设矸石场，矸石场依托山西交城鑫河煤业有限公司矸石场。2012山西煤炭管理干部学院已编制完成了《山西交城鑫河煤业有限公司90万吨/年矿井兼并重组整合项目环境影响报告书》（后面简称已批复的环境影响报告书），并取得了山西省环境保护厅的批复（晋环函[2012]652号文）。根据已批复的环境影响报告书，该矸石场位于工业场地西北约1.3km处，该矸石场为一荒沟，沟长约400m，平均宽80m，平均深10m，占地面积约为3.2ha，有效容积约为32万m3，可容纳51万吨矸石，可满足两个矿井约3处置矸石的需要。该矸石场的处置、运行及管理由山西鑫河煤业有限公司负责。

### 3.3.12矿井瓦斯抽放

3.3.12.1瓦斯抽放的必要性及瓦斯涌出量

矿井开采上组煤层时，设计生产能力0.9Mt/a，各煤层均以一个回采工作面达到矿井设计生产能力，矿井绝对瓦斯涌出量分别为45.76m3/min、47.39m3/min、48.20m3/min，均大于25m3/min，建立瓦斯抽采系统。

3.3.12.2瓦斯抽放方法

本项目采用回采工作面本煤层抽采、邻近层卸压抽采和采空区抽采相结合的方式进行抽采。

3.3.12.3瓦斯抽放量

鑫泽煤矿预测开采2号、4号和5号煤层时矿井瓦斯总涌出量为45.76 m3/min、47.39 m3/min、48.20m3/min，矿井瓦斯抽采量分别为29.3m3/min、28.24m3/min、28.65m3/min，矿井瓦斯抽采率为61.71％、59.50%、59.40%。

（1）矿井瓦斯抽采率

η2号＝29.3/45.76×100%=61.71%

η4号＝29.3/58.87×100%=59.50%

η5号＝29.3/58.87×100%=59.40%

符合《煤矿瓦斯抽采基本指标》（AQ1026-2006）及《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》（安监总煤装[2011]163号）规定抽采率不低于40%的规定。

（2）工作面瓦斯抽采率

工作面瓦斯抽采量（qmc）为工作面预抽瓦斯量与工作面现采空区瓦斯抽采量之和。2号煤回采工作面瓦斯抽采率为：19.82/27.68=71.60%，4号煤回采工作面瓦斯抽采率为：20.19/28.53=70.76%，5号煤回采工作面瓦斯抽采率为：18.87/27.41=68.84%。

由上可知，矿井及工作面瓦斯抽采率符合《煤矿瓦斯抽采基本指标》（AQ1026-2006）及《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》（安监总煤装[2011]163号）规定抽采率不低于40%的规定。

3.3.12.4瓦斯抽放工艺参数

2号煤层：钻孔间距：3m；钻孔直径：φ150mm；钻孔角度：与煤层倾角相同；钻孔长度：110m。4号煤层：钻孔间距：5.0m；钻孔直径：φ150mm；钻孔角度：与煤层倾角相同；钻孔长度：110m。5号煤层：钻孔间距：6.0m；钻孔直径：φ150mm；钻孔角度：与煤层倾角相同；钻孔长度：110m。

3.3.12.5瓦斯抽放泵站

（1）瓦斯抽放系统

按照管路选择原则，鑫泽煤矿抽采瓦斯泵站选择在风井工业广场处。抽采管路由回风立井进入井下。

鑫泽煤矿瓦斯抽采瓦斯管网敷设路线为：

①高负压抽采系统

上组煤各煤层回采工作面进、回风顺槽→一水平回风大巷→回风立井→地面瓦斯抽采泵站。

②低负压抽采系统

各煤层相邻工作面的顺槽、采（老）空区闭墙→一水平回风大巷→回风立井→地面瓦斯抽采泵站。

⑵瓦斯抽放泵站位置

抽采瓦斯泵房位于风井场地的南部，地面管路安装采用沿山坡地表敷设方式，每隔6m设置一个支撑架，并在支撑架上设有半圆形管卡固定管路，防止管路下滑。

⑶抽放设备

2台2BEC67型水环真空泵服务于高负压抽采系统。2台2BEC72型水环真空泵服务于低负压抽采系统。高、低负压抽采系统均为一台工作，一台备用。

3.3.12.6瓦斯利用

该矿属于高瓦斯矿井，瓦斯气体应进行综合利用，鑫泽煤矿应尽快落实瓦斯气体综合利用途径和方案，并另行评价。同时本次评价建议矿方待瓦斯气体稳定后，锅炉燃料优先利用瓦斯气体，避免造成资源能源浪费。

## 3.4 公用工程

### 3.4.1供电

本工程在工业场地新建35kV变电站，该变电站一回电源引自奈林110kV变电站35kV母线段，另一回引自前火山110kV变电站35kV母线段。

### 3.4.2供热

3.4.2.1采暖方式

生产系统、工业厂房及行政福利建筑，凡有操作人员或设备要求防冻的建筑物均设置采暖。生产系统及工业厂房各建筑物采暖热媒均为0.2MPa的饱和蒸汽，散热器选用光管散热器；行政福利建筑采暖热媒均为95～70℃的热水；散热器选用辐射对流型散热器，管道全部采用焊接钢管。

3.4.2.2通风

对产生大量余湿、余热及有害气体的建筑物：如浴室、灯房、食堂、变电所等建筑物应设置轴流风机进行机械通风，其它如机修车间等一般厂房利用天窗、侧窗或筒型风帽进行自然通风换气。

3.4.2.3浴室供热及设备

浴室内采用淋浴器和浴池，淋浴和浴池用热水由锅炉房内的汽-水换热器供给。

3.4.2.4食堂供热及制冷

①食堂用热水由锅炉房内的汽-水换热器供给。

②在食堂储藏室内设有2台ZLK-2L双温组合式冰柜。

3.4.2.5洗衣房

内设4台XGQ－25F型全自动洗涤脱水二用机，全自动干衣机HG-25型4台，工业缝纫机4台。洗衣机、烘干机的用热采用0.3MPa饱和蒸汽。

3.4.2.6建筑物耗热量

各建筑物采暖耗热量见下表3-8。

工业场地建筑物取暖热负荷为2551.8Kw，浴室耗热为880Kw，考虑1.25的管网热损失系数及1.1的锅炉热力除氧附加系数，场地热负荷为4.72MW。

3.4.2.7井筒防冻

（1）设计依据

主斜井进风量：             50m3/s

副斜井进风量：            60m3/s

井口处空气混合温度：       2℃

室外极端最低温度平均值：   -24.5℃

加热热媒：                 饱和蒸汽

（2）矿井通风耗热量计算：

主斜井：Q1＝1110×50×(24.5＋2)×1.1×1.163=1881530.47W

副斜井：Q2＝1110×60×(24.5＋2)×1.1×1.163=2257836.57W

考虑1.25的管网热损失系数及1.1的锅炉热力除氧附加系数，主井场地井筒保温热负荷为（Q1+ Q2）×1.25×1.1=5.70MW。

（3）空气加热方式

工业场地设锅炉房，以集中供热的方式向工业场地提供采暖和井筒保温等热源。

表3-8   地面建筑耗热量计算表 (tw=-11℃)

| 序号 | 建筑物名称 | 室内采暖计算温度℃ | 采暖建筑物体积m3 | 采暖热指标W/m3K | 室内外温度差℃ | 耗热量104W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 采暖 | 通风 | 供热 | 合计 |
| 一、工业生产建筑 |
| 1 | 主井井口房 | 15 | 2340 | 1.4 | 26 | 8.52 |  |  | 8.52 |
| 2 | 主井井口房至筛分间栈桥 | 5 | 1145.6 | 1.7 | 16 | 3.12 |  |  | 3.12 |
| 3 | 主井井口房至筛分车间 带式输送机栈桥 | 5 | 396 | 2.5 | 16 | 1.58 |  |  | 1.58 |
| 4 | 筒仓 | 15 | 19440.1 | 0.8 | 26 | 40.44 |  |  | 40.44 |
| 5 | 主井井口房10kv户内站 | 15 | 810 | 2.1 | 26 | 4.42 |  |  | 4.42 |
| 6 | 筛分车间 | 15 | 3588 | 1.4 | 26 | 13.06 |  |  | 13.06 |
| 7 | 副井井口房 | 15 | 1219.2 | 1.7 | 26 | 5.39 |  |  | 5.39 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 76.53 |
| 二、工业生产辅助建筑 |
| 1 | 副井提升机房 | 15 | 2340 | 1.4 | 26 | 8.52 | 1.70 |  | 10.22 |
| 2 | 变电所配电室 | 15 | 1134 | 1.4 | 26 | 4.13 | 0.83 |  | 4.95 |
| 3 | 机修车间 | 15 | 6912 | 0.8 | 26 | 14.38 | 2.88 |  | 17.25 |
| 4 | 综采设备库 | 15 | 4320 | 0.8 | 26 | 8.99 |  |  | 8.99 |
| 5 | 瓦斯抽放泵房 | 10 | 3402 | 1.4 | 21 | 10.00 | 0.57 |  | 10.57 |
| 6 | 器材棚 | 10 | 1440 | 1.4 | 21 | 4.23 |  |  | 4.23 |
| 7 | 器材库 | 10 | 2160 | 1.4 | 21 | 6.35 |  |  | 6.35 |
| 8 | 消防材料库 | 5 | 240 | 2.1 | 16 | 0.81 |  |  | 0.81 |
| 9 | 岩粉库 | 10 | 194.4 | 2.1 | 21 | 0.86 |  |  | 0.86 |
| 10 | 油脂库 | 10 | 302.4 | 2.1 | 21 | 1.33 |  |  | 1.33 |
| 11 | 加压泵房 | 10 | 300 | 2.1 | 21 | 1.32 | 0.26 |  | 1.59 |
| 12 | 水泵房 | 10 | 90 | 2.9 | 21 | 0.55 |  |  | 0.55 |
| 13 | 压风机房 | 10 | 1134 | 1.4 | 21 | 3.33 |  |  | 3.33 |
| 14 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 71.03 |
| 三、行政福利建筑 |
| 1 | 办公楼 | 18 | 14079.7 | 0.7 | 29 | 28.58 |  |  | 28.58 |
| 3 | 门卫 | 18 | 162 | 2.5 | 29 | 1.17 |  |  | 1.17 |
| 4 | 灯房、浴室、任务交待室 | 23 | 12733.2 | 0.7 | 34 | 30.31 |  |  | 30.31 |
| 5 | 职工食堂 | 16 | 7290 | 0.8 | 27 | 15.75 | 3.15 |  | 18.90 |
| 6 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 78.96 |
| 四、环保工程设施 |
| 1 | 矿井水处理站 | 15 | 2750 | 2.9 | 26 | 20.74 |  |  | 20.74 |
| 2 | 生活污水处理站 | 15 | 1050 | 2.9 | 26 | 7.92 |  |  | 7.92 |
| 3 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 28.66 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 255.18 |

3.4.2.8锅炉房设备

（1）总热负荷

4.72+5.70=10.42MW。

（2）热媒性质、锅炉选型及台数

①供热方式

矿井采用集中供热方式，生产系统及工业厂房各建筑物采暖热媒均为0.2MPa的饱和蒸汽，散热器选用光管散热器；行政福利建筑采暖热媒均为95～70℃的热水。

井筒保温在主副井口各设空气加热室一座。

②锅炉容量

采暖期：14.89t/h

非采暖期：1.73t/h

③锅炉选型

本项目新建一座锅炉房，内设3台6t/h的燃气蒸汽燃煤锅炉和1台2t的燃气蒸汽锅炉，型号分别为WNS 6-1.25- Q型和WNS 2-1.25- Q。建成后锅炉房总蒸发量20t/h（3台WNS 6-1.25- Q型蒸汽锅炉和1台WNS 2-1.25- Q型蒸汽锅炉），其中，非采暖季运行1台2t/h的蒸汽锅炉，供浴室洗澡用，运行时间8h/d，215d。采暖季三台6t/h的蒸汽锅炉同时运行，供整个矿井采暖、井口防冻及浴室用，运行时间16h/d，150d。

⑶锅炉的燃料

本矿锅炉燃料为山西华鑫焦化实业有限公司生产的焦炉煤气。华鑫焦化厂煤气调压站位于集团公司配套洗煤厂拟建场地南侧，本项目煤气从该调压站接入至工业场地，煤气管道长度约7.50km，具体路线见第二章图2-3-b。目前山西交城县岭底乡泽鑫煤业有限公司与山西华鑫焦化实业有限公司签订煤气供气协议，本项目锅炉煤气工应具有保障。山西交城县岭底乡泽鑫煤矿属于高瓦斯矿井，由于该矿瓦斯气体初期不稳定，后期瓦斯气稳定后，建议矿方优先利用本矿瓦斯气体作为锅炉燃料。

### 3.4.3给排水

（1）供水：

①供水水源

根据初步设计，本项目开采2、4、5号煤层时，预计矿井正常涌水量为1440m3/d，最大涌水量为1880m3/d。开采6、8上、8、9号煤层时，预计矿井正常涌水量分别为2650 m3/d、2840m3/d、2890 m3/d、2950m3/d。

矿井涌水经处理后可用于井下洒水、黄泥灌浆用水等。

生活用水取用交城县市政供水管网，经泵送往工业场地800m3生活、消防水池储存备用。两水源水质、水量有保证，可作为本矿井生产、生活永久、可靠的供水水源。

②用水量

根据初设批复，煤矿全矿劳动定员773人。矿井生产、生活用水量详见表3-9。

表3-9 用水量表

| 序号 | 名称 | 规模 | 用水标准 | 用水量（m3/d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 非采暖季 | 采暖季 |  |
| 1 | 办公生活 用水 | 773人 | 40L/人d | 30.92 | 30.92 | 每天上班共773人 |
| 2 | 单身宿舍 用水 | 420人 | 150L/人 | 63 | 63 | 宿舍住宿320人 |
| 3 | 食堂用水 | 773人 | 25L/人.餐 | 38.65 | 38.65 | 每人每天两餐计，每天出勤773人 |
| 4 | 浴室用水 | 20个淋浴器 | 540L/个小时 | 43.2 | 43.2 | 4小时/d |
|  |  | 20m2浴池 | 0.7×F | 56 | 56 | 每天换4次水 |
| 5 | 洗衣用水 | 320×1.5kg干衣服 | 80 L/kg干衣 | 38.4 | 38.4 | 每天320人下井 |
| 6 | 锅炉补充水 | 1台2t/h蒸汽锅炉 | 蒸发量30% | 4.8 | // | 非采暖季运行 |
|  |  | 3台6 t/h蒸汽锅炉 | 蒸发量30% | // | 86.4 | 采暖季运行 |
| 7 | 其他 |  | 总用水量15% | 40.53 | 40.53 |  |
| 8 | 黄泥灌浆用水 |  |  | 576.84 | 576.84 | 使用处理后排水 |
| 9 | 井下洒水 |  |  | 685.91 | 685.91 |  |
| 10 | 工业场地抑尘洒水 |  |  | 20 | 10 | 使用处理后排水 |
| 11 | 洗车平台用水 |  |  | 3 | 3 | 使用处理后排水 |
| 12 | 道路 | 道路面积2.0 hm2 | 1.0L/m2 | 20 | 10 | 使用处理后排水 |
| 13 | 绿化洒水 | 绿化面积1.67hm2 | 1.0L/m2 | 16.7 | // | 使用处理后排水 |
| 合计 |  |  |  | 1599.15 | 1664.05 |  |

（2）排水

①井下排水

根据初步设计及批复，开采2、4、5号煤层时，预计矿井正常涌水量为1440m3/d，最大涌水量为1880m3/d。开采6、8上、8、9号煤层时，预计矿井涌水量分别为2650 m3/d、2840m3/d、2890 m3/d、2950m3/d。

兼并重组后，本矿在工业场地内建设矿井水处理站，处理站总规模为160m3/h，处理工艺采用调节+混凝+沉淀+过滤+消毒，处理后的矿井水回用于井下洒水、黄泥灌浆；并在后续工艺增加活性炭过滤+超滤工艺，后续深度处理工艺规模为85 m3/h，保证矿井外排出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

②生活污水

根据上述水平衡图可知，本项目生活污水排放量为267.28 m3/d，主要为浴室、食堂、办公设施等产生的废水。现有工程未设生活污水处理设施，本次评价要求在矿井工业场地建设地理式污水处理设备WSZ－15一套，处理能力为15m3/h（360 m3/d），生活污水处理采用地埋式污水处理设施进行二级生化处理，采用“调节→二级接触氧化→沉淀→过滤→消毒处理”工艺；处理后的废水全部回用。

## 3.5主要污染源及污染物排放情况分析

山西交城县岭底乡泽鑫煤业有限公司90万吨/年矿井兼并重组整合项目矿井排污情况按建设期、生产期和服务期满后三个时段进行分析。

### 3.5.1建设期污染排放情况分析

工程建设期为12个月，施工活动主要包括地面建筑改造、车间厂房、辅助设施、设备安装、修筑道路等。施工范围主要在现有工业场地内。

工程施工影响范围主要为场址及邻近区域、工业广场到公路的道路，施工活动的影响主要为废气、废水、固体废物、噪声排放以及矿井生产、生活设施建设对厂址区域自然、生态环境及周围居民生活的影响。其中以施工噪声、废气及井筒掘进产生的矸石对环境的影响及场地设施建设对区域生态环境的影响比较显著。

（1）施工噪声

施工过程一般分土石方阶段、基础阶段、结构阶段和装修阶段。各阶段主要噪声源及其噪声级见表3-10。

表3-10  施工过程主要噪声源及噪声级

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 噪声级[dB(A)] |
| --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 凿井临时风机、推土机、挖掘机等 | 100~110 |
| 基础阶段 | 打桩机等 | 120 |
| 结构阶段 | 混凝土搅拌机、振捣捧等 | 95~110 |
| 装修阶段 | 无长时间操作的主要噪声源 | 85~90 |

（2）废气

施工活动大气污染源主要为施工扬尘。施工扬尘的主要来源有：现场道路扬尘、搅拌混凝土扬尘、细颗粒材料露天堆放扬尘、土方、渣石扬尘等，其中最主要的是道路扬尘和搅拌混凝土扬尘。类比北京市环境科学研究所等单位在施工现场扬尘监测统计资料，施工现场内TSP浓度平均超过环境空气质量标准二级标准（日均值）2倍以上，管理差的工地则超标3.6倍以上。此外，施工队将搭建临时食堂炉灶及工棚采暖炉等产生的烟（粉）尘影响，主要污染物为TSP、SO2。施工期大气污染物排放情况估算见表3-11。

表3-11  施工期大气污染物排放状况估算

| 污染源 | 污染源 类型 | 排放量（t/a） | 排放 方式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 烟尘 | SO2 |  |
| 施工扬尘 | 面源 | 60 |  |  |

（3）废水

施工过程废水影响主要包括：配料、冲洗及施工人员少量的生活污水以及施工后期井下排放的井下废水。生活污水相对较少，一般就地泼洒。

（4）固体废物

施工期道路、井筒开拓产生弃土、弃石，其中以井筒掘进矸石产生量最大。此外，还包括施工过程废弃的建筑材料及施工人员少量的生活垃圾。有关矸石处置方案必须严格按照规范进行。

（5）生态环境

这次工程生态影响主要是场地开挖、井筒开拓对土地的扰动作用；占用场地造成短期少量植被破坏、占用土地以及矸石堆存等造成的短期水土流失加剧，对局部生态环境有不利影响，其中以水土流失最为严重。随着矿井施工结束，场地的硬化和绿化，可使水土流失得到有效控制。

### 3.5.2 运行期污染排放情况分析

3.5.2.1废气排污分析

矿井运营期主要的污染源包括：物料运输过程排污、锅炉房排污、原煤筛分排尘、储煤场面源排污及其它输送转运环节无组织排放。产生的主要污染物为烟尘、粉尘、SO2、NOx和扬尘等。

a. 运输过程排污：工程运输过程排污主要为原煤外运产生的污染影响，本矿距外部运输公路约2.2km。物料公路运输采用20吨柴油车，汽车物料运输过程中将产生道路扬尘。

工程交通运输起尘采用下述经验公式进行计算：

式中：Qp——交通运输起尘量，kg/km辆；

——运输途中起尘量，kg/a；

V——车辆行驶速度，km/h；

M——车辆载重，t/辆；

P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2；

L——运输距离，km；

Q——运输量，t/a。

运输过程各路段起尘量估算见表3－12。

表3-12  运输过程各路段起尘量估算

| 路 段 | 货物 | P （kg/m2） | V （km/h） | M （t/辆） | Q （万t/a） | L （km） | （kg/a） | 合 计（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业场地—公路 | 原煤 | 0.05 | 40 | 20 | 90 | 2×2.2 | 91060 | 91.06 |

b. 锅炉排污：

兼并重组后工业场地锅炉房内设3台型号WNS6-1.25-Q和1台型号WNS2-1.25-Q型燃气锅炉各一台。采暖季3台型号为WNS6-1.25-Q锅炉同时运行，供场地采暖、井口防冻及浴室用，运行时间16h/d，150d；非采暖季运行一台WNS2-1.25-Q型锅炉，供浴室洗澡用，运行时间8h/d，215d。本项目3台型号WNS6-1.25-Q和1台型号WNS2-1.25-Q型燃气锅炉均采用低氮燃烧技术。

本项目锅炉燃料为山西华鑫焦化实业有限公司生产的焦炉煤气，煤质H2S含量为20mg/Nm3，发热量为17900kj/m³。根据企业提供的锅炉及相关资料，据此估算本项目6t/h 燃气锅炉煤气用量960m3/h，2t/h 燃气锅炉煤气用量320m3/h，则本项目锅炉煤气消耗量为746.24万m3/a。

本次环评收集到山西美锦煤焦化有限公司燃气锅炉实测数据。根据“山西美锦煤焦化有限公司实测数据”：燃气锅炉有组织颗粒物排放浓度为11.3mg/m³、二氧化硫排放浓度为21mg/m³，氮氧化物浓度为110 mg/m³。本次环评引用上述监测数据。计算结果如下：

根据《工业企业产排污系数手册（2010修订）》，煤气锅炉废气量产生系数为58943.09m3/万m3。则本项目6t/h 燃气锅炉废气量为5658.5m3/h，则三台6t/h 燃气锅炉废气量为4074.12万m3/a；2t/h 燃气锅炉废气量为1885.2m3/h，则一台2t/h 燃气锅炉废气量为324.25万m3/a。

三台6t/h 燃气锅炉烟尘排放量为0.46t/a，烟尘排放浓度11.3mg/m³；二氧化硫排放量为0.86t/a，二氧化硫浓度为21mg/m³；氮氧化物排放量为4.48t/a，氮氧化物排放浓度为110mg/m³。

一台2t/h 燃气锅炉烟尘排放量为0.04t/a，烟尘排放浓度11.3mg/m³；二氧化硫排放量为0.07t/a，二氧化硫浓度为21mg/m³；氮氧化物排放量为0.36t/a，氮氧化物排放浓度为110mg/m³。

项目燃烧煤气产生的废气通过引风机经8m高排气筒排放，烟尘、SO2、NOx排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准要求。

c、原煤储存：

原煤储存过程中会产生一定无组织粉尘。

由于本矿所采6号、8上、8号煤平均硫分均大于1.5%，不能直接外售。评价要求原煤转载进入筛分车间筛分后，块煤、末煤混合后进入筒仓储存。

本项目设2座Ф18.0m原煤筒仓，可存原煤2×4500t，即可满足本矿原煤3.3d的储量，为防止瓦斯积聚，评价要求安装机械排风及瓦斯监控装置。

d、其它输送转运环节无组织面源排污：在原煤输送转运等过程中均有无组织煤尘排放，其中主要为输送转运的转载点排放的煤尘，据分析，产尘点主要有：

① 原煤入筛分间处跌落点；

② 原煤出筛分间入转载胶带机处跌落点；

③ 原煤入原煤堆场处跌落点；

e、筛分排尘：原煤出井后要进行振动筛筛分分级，在筛分过程中将会产生一定量的粉尘。原煤入筛分间车间进行筛分，粉尘产生浓度约4000mg/m3，粉尘年产生量为158.4t/a，评价要求在此处设集尘罩和UF-STD型布袋除尘器，集气效率不得小于90%，除尘效率为99%，排气量为7500m3/h，排气筒高度15m。采取以上措施后，粉尘有组织排放量为1.43t/a，排放浓度为40mg/m3，能够满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426—2006）中筛分等除尘80mg/m3有关要求。无组织排放量为15.8t/a。

f. 固废堆场扬尘：矸石出井后，通过汽车输送到主井工业广场西北侧1.3km的矸石沟，矸石堆场也会产生少量扬尘。

运行期大气污染物排放情况估算见表3-13。

表3-13  运行期大气污染物排放情况

| 污染源 | 特征 | 烟气量 (m3/h) | 产生量（t/a） | 产生浓度 （mg/m3） | 治理方式 | 排放量（t/a） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放方式（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 烟(粉)尘 | SO2 | NOx | 烟粉尘 | SO2 | NOx |  | 烟(粉)尘 | SO2 | NOx | 烟粉尘 | SO2 | NOx | 烟囱 |  |
| 工业场地 锅炉房 | 点源 | 16975.5 | 0.46 | 0.86 | 4.48 | 11.3 | 21 | 110 | 燃料为山西华鑫焦化实业有限公司焦化煤气 | 0.46 | 0.86 | 4.48 | 11.3 | 21 | 145.8 | 18×0.7 | 采暖季 |
|  |  | 1885.2 | 0.04 | 0.07 | 0.36 | 11.3 | 21 | 110 |  | 0.04 | 0.07 | 0.36 | 11.3 | 21 | 145.0 | 18×0.3 | 非采暖季 |
| 原煤储存 | 面源 |  | 忽略 不计 |  |  |  |  |  | 设2座Ф18.0m原煤筒仓，安装机械排风及瓦斯监控装置 | 忽略 不计 |  |  |  |  |  | // | / |
| 筛分 | 有组织 | 7500 | 158.4 |  |  | 4000 |  |  | 集尘罩、布袋除尘器，集气率90%，除尘率99% | 1.43 |  |  | 40 |  |  | 15×0.5 | 收集后 点源 |
|  | 无组织 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 输送转载 | 面源 |  | 36 |  |  |  |  |  | 封闭皮带走廊，转载点设喷雾降尘措施，抑尘90% | 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废储存 | 无组织 面源 |  | 2.0 |  |  |  |  |  | 临时堆场封闭，矸石场及时覆土压实，抑尘50% | 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输道路扬尘 | 无组织线源 |  | 91.06 |  |  |  |  |  | 箱式货车或加盖篷布，道路清扫，洒水抑尘，抑尘70% | 27.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 | 有组织 |  | 0.50 (0.00) | 0.93 | 4.84 |  |  |  |  | 0.50 (1.43) | 0.93 | 4.84 |  |  |  |  |  |
|  | 无组织 |  | 0.00 (287.46) |  |  |  |  |  |  | 0.00 (47.72) |  |  |  |  |  |  |  |

3.5.2.2废水

由水平衡可知，本项目的废水有三种，一种是井下排水，其主要污染物为SS；第二种为生活废水，包括浴室、食堂、办公设施等产生的生活废水，其主要污染物为COD、BOD5、SS等；另外还有锅炉排水，主要污染物为无机盐类、SS等。

a、井下排水

根据初步设计及地质报告，开采2、4、5号煤层时，预计矿井正常涌水量为1440m3/d，最大涌水量为1880m3/d。开采6、8上、8、9号煤层时，预计矿井涌水量分别为2650 m3/d、2840m3/d、2890 m3/d、2950m3/d。

兼并重组后，本矿在工业场地内建设矿井水处理站，处理站总规模为160m3/h（两套80m3/h矿井水处理装置），处理工艺采用调节+混凝+沉淀+过滤+消毒，处理后的矿井水回用于井下洒水、黄泥灌浆；剩余矿井水经后续活性炭过滤+超滤工艺处理，后续工艺处理规模为85 m3/h，保证矿井外排出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

b、生活污水

根据上述水平衡图可知，本项目生活污水排放量为267.28 m3/d，主要为浴室、食堂、办公设施等产生的废水。现有工程未设生活污水处理设施，本次评价要求在矿井工业场地建设地理式污水处理设备WSZ－15一套，处理能力为15m3/h，生活污水处理采用地埋式污水处理设施进行二级生化处理，采用“调节→二级接触氧化→沉淀→过滤→消毒处理”工艺；处理后的废水全部回用。

c、初期雨水

本工程工业场地生产区汇水面积约20000m2，按最大降雨量一次15分钟计算，径流系数按0.6考虑，初期雨水量约175m3。评价要求在工业场地的南侧地势最低处，建设不小于200m3的初期雨水收集池，并在初期雨水收集池底部设底部提升泵，将初期雨水泵至矿井水处理站调节池，经处理后可以用于绿化及降尘洒水。

计算公式如下：q＝1045.4（1+0.8lgT）（吕梁市）

（t+7.64）0.7

式中：q为暴雨强度，单位：L/S.ha；

T为重现期，单位：年，本次计算取T＝2；

t为降雨历时，单位：min，本次计算取t＝15min。

本项目废水产生情况见表3-14。

表3-14  废水排放情况一览表

| 废水 | 水量 （m3/d） | COD | BOD5 | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/L | t/a | mg/L | t/a | mg/L | t/a |
| 生活 污水 | 全年 | 治理前 | 267.28 | 200 | 17.64 | 100 | 8.82 | 150 | 13.23 |
|  |  | 治理后 | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 |
| 矿井 水 | 全年 （开采2、 4、5号煤） | 治理前 | 1440 | 100 | 52.56 | 40 | 21.02 | 200 | 105.12 |
|  |  | 治理后 | 502.65/580.96 | 20 | -- | 4 | -- | 10 | -- |
| 锅炉水 | 采暖季 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 非采暖季 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 治理前 | 1707.28 | -- | 70.4 | -- | 29.84 | -- | 118.35 |
|  | 治理后 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | -- | 0 |

3.5.2.3固体废物

煤矿开采项目固体废物主要有：煤炭开采过程中产生的煤矸石、生活垃圾及机修车间产生的废机油。

表3-15  固体废物排放情况

| 固废名称 | 产生量t/a | 处置方式 |
| --- | --- | --- |
| 矸石 | 45000 | 优先用于井下采空区充填或作为砖厂、矸石发电等原材料进行综合利用，综合利用不畅时送拟选矸石场堆放。 |
| 生活垃圾 | 141 | 送环卫部门统一处理 |
| 废矿物油 | 0.5 | 危险固废，编号HW09，暂存于危废暂存库内，委托有资质单位进行处置。 |
| 合计 | 45141.5 |  |

3.5.2.4噪声污染源分析

矿井工业场地高噪设备有：风机房的轴流风机、压风机房的压风机、坑木加工的电锯、矿井水处理站和生活污水处理站的泵类等。风井场地的高噪设备主要为风机房。主要高声压级设备声压级见表3-16。

表3-16 工业场地主要设备声压级dB（A）

| 序 号 | 噪声源位置 | 产噪设备 | 治理前噪声值 dB(A) | 治理措施 | 治理后噪声值 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿井 工业 场地 | 筛分楼 | 振动筛 | 90 | 减震、密闭隔声 | 75 |
| 2 |  | 空压机房 | 空压机 | 110 | 减振、密闭隔声 | 80 |
| 3 |  | 泵房 | 水 泵 | 80 | 减振、密闭隔声 | 65 |
| 4 |  | 矿井水处理站 | 水 泵 | 80 | 减振、密闭隔声 | 65 |
| 5 |  | 生活污水处理站 | 水 泵 | 80 | 减振、密闭隔声 | 65 |
| 6 |  | 锅炉房 | 鼓、引风机 | 85 | 减震、密闭隔声 | 70 |
| 7 |  | 空气加热室 | 空气加热机组 | 100 | 减震、密闭隔声 | 75 |
| 8 | 风井场地 | 风机房 | 风机 | 110 | 密闭、减振、扩散塔 | 80 |
| 9 |  | 瓦斯抽放站 | 瓦斯抽采泵 | 80 | 减振、隔声 | 70 |

3.5.2.5地表塌陷与生态影响

评价区生态环境一般，植被覆盖率较低，对生态环境的保护是本工程建设重点关心的问题。煤炭开采最显著的特征是地表塌陷及其对生态的影响。主要表现在对地表形态、土地资源及农田、地面建筑、地下水、地表水、水土流失、滑坡及井田内的植被破坏等方面的影响。主要以下几个方面：

a. 矸石等固体废物排放占地及其形成的二次污染均会对区域生态环境产生影响；

b. 井下采动影响随着开采范围扩大和采厚的加大，将对生态环境产生较大的影响，特别是地表塌陷等表现，是煤矿对区域生态产生影响的主要方面之一；

c. 矿井开采可能造成煤层上覆含水层疏干及雨季地表水下渗，而对生态环境产生影响。本区域地下水较丰富，减少对地下水的疏干，保护地下水资源，避免沟道雨季流水下渗，是矿井建设及运行过程中生态影响的关心问题；

d. 煤矿废气、废水等排污将对生态环境产生一定的影响；

e. 建设行为对地表的扰动；

f. 污染物排放所产生的生态影响效应。

煤矿的建设应尽量避免对生态环境的影响，防治地塌陷对生态环境的影响最有效的办法是留设保安煤柱，另外还有其它一些辅助措施，设计中针对井田内的工业场地、井田边界、村庄及高压线路塔杆等保护目标留设保安煤柱，发现问题及时解决；对农田视破坏程度，据有关法规进行土地复垦。

对工业场地进行绿化，使厂区有一个良好的生态环境，选择抗尘树种，在办公楼、联合建筑周围种植高大遮阴树和灌木丛，并配植少量的花卉、草皮等植物，在路旁种植小乔木、灌木和绿篱。工业场地绿化系数20％。

3.5.3  服务期满后污染排放情况分析

矿井服务期满后，主要是生产设施的拆除、地表生态恢复、矿井的后续处理等工作，环境空气、水体、噪声、固体废物等生产、生活性污染影响将停止，不再对环境产生影响，井下采动影响由衰减至逐渐消失。相对来讲，其主要影响为有利影响。

## 3.6 兼并重组污染物排放情况

### 3.6.1建设项目污染物排放量汇总

建设项目污染物排放量汇总见表3-17。

表3-17   主要污染物排放量一览表          单位：t/a

| 项目 | 废气 | 废水 | 固废 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 烟尘 | 粉尘 | SO2 | NOx | COD | NH3-N | 矸石 | 生活垃圾 |
| 本项目 | 0.50 | 1.43 | 0.93 | 4.84 | 0 | 0 | 45000 | 141 |

### 3.6.2总量控制

（1）废气污染物总量控制指标

本工程项目运营期大气污染源主要为：锅炉烟气、筛分产生的粉尘。根据《山西省“十二五”建设项目主要污染物排放总量核定办法》的规定，山西省在“十二五”期间对6种污染物实行总量控制：大气污染物中的烟尘、二氧化硫、工业粉尘和氮氧化物，废水污染物中的化学耗氧量和氨氮。因此本项目总量控制指标为：烟尘0.50t/a，工业粉尘1.43t/a，二氧化硫0.93 t/a，氮氧化物4.84t/a。

（2）废水污染物总量控制指标

本工程废水主要为生活污水和矿井涌水。生活污水经生活污水处理站处理后回用于厂内绿化、降尘洒水和黄泥灌浆用水。矿井水经矿井水处理站处理后回用于井下洒水、黄泥灌浆，剩余废水经活性炭过滤+超滤工艺处理后，出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准后外排。

根据《山西省“十二五”建设项目主要污染物排放总量核定办法》中“……工业污水及污水化学需氧量、氨氮污染物核定量指全年经过建设项目所有排放口排到厂区外部环境的污水及污染物量……不包括清污分流的间接冷却水和达地表水环境质量三类及以上水质标准的矿井地下水。

因此本项目不需申请化学需氧量和氨氮污染物总量。

# 第四章  环境现状调查与评价

## 4.1环境现状调查方法

### 4.1.1环境空气质量现状调查方法

山西英锐泽检测科技有限公司于2018年6月26日—2018年7月2日对本区域大气环境质量现状进行了监测，大气监测点位为1#羊圈村、2#后火山村、3#峁上村。

### 4.1.2地表水环境现状调查方法

本项目所在区域地表水系属于汾河水系。本项目评价范围无常年性河流，仅有季节性沟谷，雨季时有短暂洪水泄流，平时干枯污水，故本次未对地表水环境进行现状监测。

### 4.1.3地下水环境现状调查方法

山西英锐泽检测科技有限公司于2018年6月27日对本区域地下水环境质量现状进行了监测，监测点位分别为：1#南岭村水井、2#后火山村水井、3#花塔村水井、4#冯家塔村水井、5#窑底村水井、6#峁上村水井、7#竖石佛村水井。

### 4.1.4声环境质量现状调查方法

山西英锐泽检测科技有限公司于2018年6月26日在工业场地、风井场地四周四周共布置8个监测点。

### 4.1.5生态环境现状调查方法

采取以实地调查为主，结合专家咨询，走访当地政府管理部门和居民，了解评价范围内自然生态环境现状和近几年评价土地利用、水土流失、生态环境建设的规划等。在卫星影像图的基础上，结合实地调查，取得地形地貌、土地利用现状、植被分布和土壤侵蚀等资料。

图件采用GPS、RS和GIS相结合的地理信息技术，进行地面类型的数字化判读，完成数字化的植被图和土地利用类型图，进行定性和定量评价。解译使用的信息源主要为SPOT-5法国资源卫星影像数据。数据获取时间为2017年8月，选取这一时间遥感数据，主要考虑到这一时期的地表类型差异在一年中最为明显，该时间段具有植被发育好、地表信息丰富等特点，有利于对各生态环境因子的研判。解译主要采用5、4、3三个波段，解析精度：空间精度为15m，地面精度为15m。

## 4.2自然环境现状调查与评价

### 4.2.1地理位置

交城县位于山西省中部，吕梁山的东侧，晋中盆地中部的西侧。地理坐标介于东经111°24′～112°17′，北纬37°28′～37°54′之间。隶属于吕梁市，东邻清徐县，南接文水县，西连吕梁市、方山县、文水县，北与娄烦县、古交市毗邻。全县总面积1822.11km2，西北至东南直线长83.65km，东北至西南直线宽34.65km。

清徐县位于山西省晋中盆地太原市南端，吕梁山北尾东南麓，是太原市的一个市郊县。县境北与太原市南郊区接壤，东与榆次市、太谷县毗邻，南与祁县、文水县为邻，西靠古交市和交城县，县城距太原市区41km。地理坐标东经112°28′-112°42′，北纬37°28′-37°47′。

山西交城县岭底乡泽鑫煤业有限公司井田位于交城县和清徐县境内，井田地理坐标为：东经112°09′06″～112°10′43″；北纬37°37′55″～37°39′37。本项目工业场地、风井场地、取土场均位于交城县岭底乡后火山北侧，距交城县城约10km，行政区划隶属于交城县岭底乡管辖。项目位于交城县城东北10km处，东南距307国道10km，其间有简易公路相通，交通较为方便。

本项目交通地理位置见图4-1。

### 4.2.2 自然物理（质）环境概况

（1）地形地貌

交城县地处吕梁山中段东麓，境内总体地形西北高东南低。最高山峰为县境西北与娄烦县界处的关帝山主峰南阳山（孝文山），海拔2830.7m；最低处位于东南平川西石侯一带，海拔748m。相对高差2082.7m。

根据地貌形态、成因并参照地表组成物质，境内地貌分四个大类九个类型：

（1）高中山区

①岩浆岩剥露的穹窿高中山：主要分布在西冶川以西、四道川以北，除横尖地区中西川东部及西葫芦川北部西侧以外的广大地区。

②变质岩浆的穹窿高中山：分布于县境西北横尖地区中西川东部及西葫芦川北部西侧南阳山、赫岩山、前云山、长树山等海拔2000米以上的地带。

③上覆石灰岩穹窿高中山：分布于四道川以南、中西川截岔到会立段以西地区。

④岩浆岩剥露的穹窿中山：主要分布于马鞍山地带。

图4-1   项目地理位置图（比例：1:25000）

（2）土石山沟坡区

本县主要为砂页岩剥蚀中山类。分布于马鞍前山地区及县境东北山区。本区由二迭、三迭和侏罗系砂页岩组成，山体低矮，一般不足2000米，具宽梁状山脊和宽浅沟，沟谷中多见急流、跌水，地面由残积黄土覆盖。

（3）山间黄土丘陵区

主要分布于中西川中庄地区沿川一带，四周山地环绕，松散堆积物较厚，文峪河从中穿过，发育有一二级台地。

（4）山前洪积缓坡区

①洪积倾斜平原：分布于天宁镇、洪相乡平川地区及夏家营镇有黄土类物质。南缘带以黄土类物质为主，夹有亚粘土、亚砂土。本区地形较为平坦，河沟及冲沟较发育，但切割一般较浅。边山河沟出口处普遍发育规模不等的洪积扇。

②冲击平原：分布于平川西营镇及夏家营镇南境。本区由第四系松散沉积物组成，沉积物质达千米以上，区内地势平坦，为晋中盆地组成部分。

③山间基岩谷地：分布于本县文峪河穿行之基岩地区。区内坡陡谷深，时宽时窄，宽阔处堆积着松散的沙砾石及黄土状物质，大部分地段草灌丛生。局部地区辟为农田。

井田地处山西省中部，吕梁山脉中段东翼，太原西山煤田清交矿区清徐详查勘探区的西南部。井田属中低山区，呈西北高东南低的地形趋势，最高点位于井田西北部的山梁上，标高为1507.00m，最低点位于井田东南部沟口，标高为1083.00m，最大相对高差为424.00m。

（2）地表水

本区的地表水系属于黄河流域的汾河水系。交城县境内有汾河支流文峪河、磁窑河（季节性河流）、瓦窑河、南白石河。

磁窑河：属汾河支流，为季节性河流。流经沟口磁窑村西，故称磁窑河。本县境内长约32.5km，汇合12条河沟之水。

南白石河：源于清徐县白石山，经仁义村出山分流向西南，故名南白石河，河流至本县王明寨村北合境内方山河，经郭家寨西、大辛、贾家寨中，至石侯村南汇入磁窑河。南白石河全长22km，本县境内13.387km。全部流域面积为378.1 km2。

文峪河古名文谷水，又称浑古水，简称文水。属清水河系，发源于交城县关帝山，流经交城入文水县境，从北峪口出山后，经开栅、宋家庄等，从王家社，流入汾阳古贤庄境内。近年来除汛期外，一般河水几乎断流。

本井田大面积为基岩裸露，出露地层为二叠系上统上石盒子组，局部为黄土覆盖，沟谷发育，井田较大沟谷呈西北～东南方向展布，沟谷无常年性流水，仅在雨季较大沟谷有雨水汇集向东南流出，并很快排干，属黄河流域汾河水系。

（3）气象、气候

交城县气候属于暖温带大陆性半干旱气候。境内地形西北高、东南低，气候垂直变化显著。大气属北温带大陆性气候。冬季寒冷，夏季炎热，四季分明。根据山西气象局所属汾阳气候站1959-1995年资料。最冷月为1月份，最低气温-22°C，平均气温-6°C。最高气温为7月份，最高气温34.4°C。年平均气温13.0°C。雨季主要集中在7、8月份，两个月降水量222.8毫米， 1月份降水量最小，平均为3.9毫米。多年平均降水量460毫米。5月份蒸发量最大，平均为290毫米，年平均蒸发量1870毫米。冻结期为10月份至翌年4月份，最大冻结深度63毫米（1959年2月）。夏季多东南风，冬季多西风和西北风，风速多4级，最大可达8级。

（4）矿产资源

交城县境内蕴藏的金属矿藏和非金属矿藏资源都十分丰富，矿种繁多、分布广泛。黑色金属矿藏有铁矿、铁锰矿、辉钼矿等；有色金属矿藏有铅锌矿、铜矿等；轻金属有铝土矿；贵金属有金矿、银矿等。非金属矿藏中以煤炭资源最为丰富，境内煤炭总储量约为4.33亿吨，储煤层5.03m～7.62m；其它工业矿藏还有石英、石膏、石棉、大理石、石灰石、方解石等。

（5）地震烈度

区域内地震属构造地震，根据《中国地震烈度区划图》，交城县地震烈度Ⅶ度。

### 4.2.3自然生态环境

（1）土壤

交城县土壤总面积为2420395.4亩，占土地总面积的88.64﹪。按照土壤母质及构成的不同可分为4个土类、12个亚类、44个土属、97个土种。褐土类为县境主要土类，总面积为1834076.7亩，占总土地面积的75.776﹪；其次，山地棕壤类为447863.2亩，占总土地面积的18.5﹪；草甸土类为132686.8亩，占总土地面积的5.48﹪；山地草甸土最少，仅为5768.7亩，占总土地面积的0.24﹪。

（2）动植物

根据山西植被区划，项目区所在地交城县属于暖温带落叶阔叶林地带。地带性植被是落叶阔叶林。其中乔木主要有辽东栎、刺槐、侧柏，灌丛主要优势和建群种有荆条、酸枣、沙棘、黄刺玫、三裂绣线菊等，草种层分布主要有白羊草及艾蒿等。

交城县主要野生植物约为99科、426种。全县森林面积为140万亩，以油松为最，牧草资源总面积84.8万亩。属于山西省珍稀植物种类交城县分布有黄芪、忍冬、贝母、大叶三七、漆树等数种。

交城县现存主要脊索动物包括鸟类、哺乳类、两栖爬行类。一类保护动物有褐马鸡、黑鹳，二类保护动物有兔狲、金钱豹、原麝、林麝金雕、猞猁、鸳鸯，三类保护动物有石貂、大鸨。

评价区域未发现有国家珍惜保护动植物。经现场调查，评价区域内植被主要以农作物和草本植物、灌丛为主，未发现有国家及省级保护的植物分布。项目所在区域内无国家保护动物。

# 第五章  环境影响预测与评价

## 5.1建设期环境影响分析

由于本项目要拆除部分现有建筑，平整场地，地面生产设施要进行新建，建设工程量较大、施工周期较长。施工期井筒开拓、土方开挖、建筑材料运输、施工人员和机械集中、进场道路、煤气管道建设等，必然会使所建地区原有地貌受到改变和扰动，施工及运输产生的扬尘和尾气、施工废水、噪声、固体废物等将使建设地及附近地区环境要素质量受到影响。

### 5.1.1 施工计划与工程量

5.1.1.1 建设内容

山西交城县岭底乡泽鑫煤业有限公司90万吨/年矿井兼并重组整合项目建设内容主要包括矿井采掘系统、地面生产设施、公用、辅助设施、场内道路等。具体见表5.1-1。

表5.1-1  工程主要建设内容表

| 序号 | 系统名称 | 主要建设内容、建设规模 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 矿井采掘系统 | 刷并延深主斜井、扩刷副斜井，新建回风立井 |
| 2 | 地面生产设施 | 原煤输送转运系统、筛分楼；2座Ф18.0m原煤筒仓。 |
| 3 | 公用、辅助设施 | 供水、供电、锅炉房、综采设备库、机修车间、联合建筑、黄泥灌浆系统、行政办公楼、单身宿舍楼等 |
| 4 | 矸石运输道路 | 改造现有道路，采用三级矿山道路标准，混凝土路面。 |
| 5 | 煤气管道 | 从山西华鑫焦化厂调压站引出后，沿乡村道路向北然后向东敷设至武家坡村附近，该段管道长1.5km，采用无缝钢管，直径DN150，采用直埋地下敷设，填埋管道后要及时回填修复道路表面；从武家坡村附近乡村公路一直向北敷设至工业场地锅炉房，该段的管道长6.0km,采用无缝钢管，直径DN150，采用架空敷设。所经路段为道路，架空在运输道路两侧边坡岩石上。 |
| 5 | 环保工程 | 筛分布袋除尘器、初期雨水收集池、场地绿化等。 |

5.1.1.2施工量及施工阶段安排

工程建设期，动用土石方总量4.73万m3，其中：挖方总量为2.69万m3，填方总量为2.04万m3，弃方总量为0.63万m3，全部弃入排矸场。

建设期土石方平衡计算详见表5.1-2。

表5.1-2 工程建设期土石方平衡计算表

| 功能区 | 开挖 | 回填 | 调入 | 调出 | 废弃 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数据 | 备注 |
| 工业场地 | 1.56 | 1.42 |  |  |  |  | 0.12 | 排矸场 |
| 风井场地 | 0.23 | 0.16 |  |  |  |  | 0.07 | 排矸场 |
| 井巷工程 | 0.42 |  |  |  |  |  | 0.42 | 排矸场 |
| 矸石运输道路 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  | 0.00 | 排矸场 |
| 供气管线 | 0.12 | 0.1 |  |  |  |  | 0.02 | 排矸场 |
| 输电线路 | 只对导线进行更换，无土石方工程 |
| 合计 | 2.69 | 2.04 |  |  |  |  | 0.63 | 排矸场 |

施工过程大致分为工程准备、井巷工程、土建工程（土石方阶段、基础阶段、结构阶段及装修阶段）、机电设备安装工程等四个阶段，施工建设期16个月。

施工期施工人员食、住安排在施工工地内，高峰期施工人员总数可达80~180人。

5.1.1.3 工程原材料来源及运输

施工过程所需原材料钢材、木材、水泥、土石材料等均外购（本地购买），运输方式以公路运输为主，混凝土计划现场搅拌。

### 5.1.2建设施工期环境敏感目标

根据建设场区位置及施工内容的对应分析，表5.1-3给出工程建设施工期的环境敏感目标。

表5.1-3  建设施工期环境敏感目标

| 保护对象 | 方位 | 距离（km） | 对应关系 | 建设期环境保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 后火山村 | 西侧 | 0.15 | 供气管线附近的村庄 | 确保声环境、环境空气质量达标 |
| 前火山村 | 西侧 | 0.28 |  |  |
| 武家坡村 | 东侧 | 0.20 |  |  |
| 覃村 | 东侧 | 0.20 |  |  |
| 工业场地、风井场地、矸石运输道路、供气管道建占用土地及地面植被 | 项目建设导致的固废堆存、环境污染、水土流失等均会对其产生影响 | 在严格控制项目建设对生态环境破坏的前提下，要加强区域生态建设，促进区域生态环境的改善 |

### 5.1.3建设施工期环境影响分析

5.1.3.1项目建设施工期大气污染影响分析

（1）项目建设施工期大气污染源强特征

工程施工期大气污染主要来自施工产生的扬尘、燃油机械设备及运输车辆产生的废气及建筑材料和施工垃圾堆存产生的扬尘。

拟建工程的施工重点在土地平整、井筒开拓、土方挖掘和工程结构主体建设，道路拓宽改造，按照煤矿兼并重组施工综合进度表计划，工程重点建设内容（井下及地面主要生产设施建设）主要集中在工程开始建设的第3个月至第10个月的8个月的时间里。

①对应分析其工程建设特征，施工扬尘的产生主要为以下过程：

a. 现有建筑拆除过程造成的扬尘；

b. 井筒、土方的挖掘、堆放、回填和清运过程造成的扬尘；

c. 建筑材料（水泥、白灰、砂子）等装卸、堆放过程造成的扬尘；

d. 各种施工车辆行驶往来造成的扬尘；

e. 施工垃圾的堆放和清运过程造成的扬尘；

f. 混凝土现场搅拌造成的扬尘；

g. 运矸道路改造扬尘。

根据北京市环境科学研究所等单位在市政施工现场实测资料指出，在一般气象条件下，平均风速2.5m/s的情况下，建筑工地内TSP浓度为上风向对照点的2.0~2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150米，被影响的地区TSP浓度平均值为490μg/m3左右，相当于环境空气质量以及标准规定值的4.0倍。

现有建筑拆除、土地平整及土方挖掘期间，施工区地面裸露，几乎到处都是扬尘源。施工中将有大量机械在地面上行驶，如挖土机、抓斗机、碾压机、运输载重车等，这些机械行驶时，造成尘土飞扬，尤其有风天气将会随着风力增大而影响到施工区外。

此外，堆场等扬尘的产生跟风力的大小及气候等有较大的关系，北方地区空气干燥，降雨量少，而拟建场址区域周围几乎无高大的乔木，这在一定程度上会助长扬尘的影响范围，扬尘最不利影响时段主要发生在刮风最为厉害的3~4月份。

②施工废气的主要来源包括：各种燃油机械的废气排放、运输车辆的尾气以及施工队伍取暖、临时食堂炉灶的废气排放。

燃油机械和汽车尾气中的污染物主要有二氧化硫、一氧化碳、碳氢化合物及氮氧化物等。据有关单位在市政施工现场的测试结果表明：氮氧化物的浓度可达到150μg/m3，其影响范围在下风向200米以内的范围。此外在施工期间，施工人员日常生活的取暖供热、食堂炉灶将会产生一定量的废气排放（烟尘、二氧化硫等）。

混凝土现场搅拌也是施工工地主要扬尘源之一。

现场搅拌扬尘主要来自袋装水泥的搬运和拆装倾倒。水泥颗粒很细且干燥，所以很容易扬到空中。除水泥外，混凝土需要大量的沙石料，沙石料中多少含有细粉尘，在储存和搬运过程中也会产生扬尘。

（2）项目建设施工期大气污染影响分析

本项目工业场地位于山谷中，距离周边村庄较远；煤气管线施工现场大多距离居民区较远。且矿方在施工时应严格按照环评提出的污染防治措施进行施工，将施工扬尘对周边环境的影响控制到最小。此外，运输车辆经进场公路进入场地，产尘形成的污染带属暂时、局部的影响，范围不大，不会形成严重的污染影响。

但扬尘对施工人员的身体健康会造成一定的危害，当风力很大时，若对场内产尘来源未实施任何处置，扬尘的影响范围和影响程度还会扩大。

5.1.3.2 项目建设施工期废水污染影响分析

（1）施工期水污染源

根据地质报告，煤层直接充水含水层含水性较弱，水文地质条件属简单类型，仅在有隐伏断层时，才可能造成水文地质条件的复杂化。因此，施工期不会产生大量的井下排水。

施工过程废水影响主要包括：配料、冲洗及施工人员少量的生活污水以及施工后期井下排放的井下废水。生活污水相对较少，一般就地泼洒。施工人员的生活设施均在施工生活区内，施工人员用水量平均为40L/人·日，高峰期工人数达180人，根据其生活设施及废水汇集排放情况估算，施工期生活污水最大排放量为5t/d。少量的井下排水可全部用于施工用水，多余时排放，主要污染物为SS。

（2）施工期水污染影响分析

工业场地建设施工期由于车辆清洗、管道敖设、混凝土搅拌等产生的废水，主要污染物为SS（3000~5000mg/L）、pH值（9~12）、油类（10~15mg/L）；井筒开拓时产生的废水其主要污染物为：COD（10~15mg/l）、BOD5（2~3mg/l）、SS（100~150mg/L）；施工人员生活污水中主要污染物为BOD5（120~150mg/L）、COD（200~300mg/L）、SS（100~150mg/L）。煤气管线施工产生的废水，施工铺管结束后清洗管道和打压试验产生的废水，清洗管道的废水主要含有铁锈和一些尘土等，主要污染物为SS。

5.1.3.3 项目建设施工期噪声污染影响分析

（1）施工期噪声污染源

施工期噪声主要是施工现场的各类机械设备噪声和物料运输造成的交通噪声：

①施工场地噪声

施工场地噪声主要是施工机械设备噪声、物料装卸碰撞噪声及施工人员活动噪声，各施工阶段（按照拆除阶段、土石方阶段、基础阶段、结构阶段、安装阶段划分）主要声源及声级类比情况见表5.1-4。因为施工阶段一般为露天作业，无隔声与降噪措施，故传播较远，影响范围较大。

表5.1-4  各施工阶段主要噪声源源强

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 噪声级[dB（A）] |
| --- | --- | --- |
| 拆除阶段 | 推土机、挖掘机等 | 100~110 |
| 土石方阶段 | 凿井临时风机、推土机、挖掘机等 | 100~110 |
| 基础阶段 | 打桩机等 | 120 |
| 结构阶段 | 混凝土搅拌机、振捣梆等 | 95~110 |
| 安装阶段 | 无长时间操作的主要噪声源 | 85~90 |

②物料运输的交通噪声

主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声，各阶段的车辆类型及声级见表5-5。

表5.1-5   交通运输车辆声级

| 施工阶段 | 运输内容 | 车辆类型 | 声级[dB（A）] |
| --- | --- | --- | --- |
| 拆除阶段 | 垃圾清运 | 载重车 | 80~85 |
| 土石方阶段 | 土方、井筒开拓矸石运输 | 大型载重车 | 90 |
| 基础阶段 | 基础材料运输 | 载重车 | 80~85 |
| 结构阶段 | 钢筋、商品混凝土 | 混凝土罐车、载重车 | 80~85 |
| 安装阶段 | 各种装修材料及必要的设备 | 轻型载重卡车 | 75 |

（2）施工期噪声影响分析

①施工场界噪声

施工期噪声影响不可忽视，为了减轻对周围村庄的影响，环评要求所有高产噪设备的施工时间应尽量安排在日间；避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；对动力机械设备进行定期的维修、养护，因设备常因松动部件的震动或消声器破坏而加大其工作时的声级；在模板、支架的拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪声；尽量少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声；对位置相对固定的机械设备，能设在棚内操作的应尽量进入操作间，不能入棚的也应适当建立单面声障。

②交通噪声

运输车辆途经村庄时产生的流动噪声可能引起扰民现象，本工程在物料运输时不经过村庄，交通噪声属暂时性噪声源，其对环境的影响不大。但运输噪声则可能在夜间产生较大的影响，因此，应禁止夜间运输物料。

5.1.3.4 建设施工期固废污染影响分析

施工期间固体废物为井筒开拓矸石、废弃土方、废建筑材料、装修阶段的废料及施工人员的生活垃圾。

本工程场地平整及运输道路建设需要大量的土石方，但挖方量可能不能全部填充，另外废渣土、废建筑材料也可填充，回收利用。因此排放的固体废弃物主要为矸石、生活垃圾。

本项目进场道路利用现有，运矸道路对现有道路进行改造，主要工程成道路平整、铺整路面，运矸道路施工期间无弃方产生。

本项目敷设煤气管线长度为7.5km，则土方产生量约为5344m3，填埋所需量4562m3，施工管线开挖剩余土方量约782m3，剩余土方就地摊平回填。在工程施工单位严格按照评价要求实施防护措施的情况下，工程剩余土方的处置可满足环境保护的要求。

5.1.3.5 建设施工期生态影响分析

（1）煤矿场地施工景观影响分析

场址区属于山区，区内较空旷，属于较单一的农村环境。本工程开工建设后，随着施工机械、施工人员的进驻，搭建临时建筑物，车辆流动、土方开挖等，将在一定程度上改变局部地区的原有景观，施工造成的尘土飞扬等会形成不利影响。但长期考虑，这种影响属于短期影响，随着施工期的结束，其影响会逐渐消失，并被煤矿景观所取代。

（2）煤矿场地施工水土流失影响分析

评价区属于典型的黄土丘陵残塬区，以黄土残塬、长梁为主，局部有少量土石山地，地形破碎，千沟万壑。地表植被以矮草、灌木为主，覆盖率较低，水土流失相对严重，呈剧烈侵蚀，生态环境较差。区域内以有林地和旱地为主，农业生产力水平较差。

工厂建设施工过程需进行土地平整，据工程量估算，土地平整时间约3个月，土地平整期间，将对现有土层进行翻挖、削高、填低，使土层结构更为疏松，如果此时恰逢暴雨期，则将使厂区局部区域水土流失量加大，但由于土地平整过程基本不改变原有整体的地形坡度，且施工后将在场区范围进行硬化等工作，预计施工期场区水土流失量不会有显著增加。

工程填方主要利用井下排方回填，固体废物堆存场地按评价要求需进行必要的处理和整治，加之绿化措施的实施，可大大降低工程雨水漫流造成的土壤侵蚀。

（3）管线建设生态环境影响分析

本工程煤气管线共长7.5km，本项目煤气管道从山西华鑫焦化厂调压站引出后，沿乡村道路向北然后向东敷设至武家坡村附近，该段管道长1.5km，采用直埋地下敷设；煤气管道从武家坡村附近乡村公路一直向北敷设至工业场地锅炉房，该段的管道长6.0km，采用架空敷设。煤气管线占地为道路用地和工业用地，不占用农田、耕地及林地；建设完成后直接进行路面恢复，不会对周边环境造成影响。

（3）运矸道路建设生态影响分析

本矿运矸道路利用现有进行改造，路面采用混凝土路面。运输道路建设期主要的生态环境影响为土石方工程、路面平整的环境影响为扬尘及道路开挖时产生的水土流失。本项目道路占地类型为交通用地，不占林地和农田，对生态环境影响较小。建设完成，对周边环境影响随着施工结束消失。

5.1.3.6  施工期监理要求及现阶段施工期存在的环境问题及整改措施

评价要求矿方在施工过程中需由环境监理单位现场监督，环境监理单位必须在施工现场对污染防治和生态保护的情况进行跟踪监督和检查，督促各项环保措施落到实处。对未按有关环境保护要求施工的，应责令建设单位限期改正，造成生态破坏的，应采取补救措施或予以恢复，必要时采取责令停工、限期整改或上报有关环保部门处理。确保实现工程建设项目环保目标，落实环境保护措施，防止环境污染和生态破坏，满足工程竣工环境保护验收要求。若工程必须夜间施工时，建设单位应事先向相关部门申报许可后方可施工。

## 5.2运营期期环境影响预测与评价

### 5.2.1运营期大气环境影响预测与评价

5.2.1.1工程大气污染物源强

通过分析本项目运营期各排污环节，列出了本项目各面源污染物排放参数。本工程污染源的排放参数见表5.2-1。

表5.2-1  本项目污染源参数调查清单

|  | 点源编号 | 点源名称 | 排气筒底部海拔高度 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 烟气出口速度 | 烟气出口温度 | 年排放小时数 | 排放工况 | 源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 烟粉尘 | SO2 | NOx |
| 符号 | Code | Name | H0 | H | D | V | T | Hr | Cond | Q烟尘 | Qso2 | Qnox |
| 单位 | —— | —— | m | m | m | m/s | K | h |  | g/s | g/s | g/s |
|  | 1 | 锅炉 | 1091 | 8 | 0.7 | 12.25 | 358 | 2400 | 正常 | 0.053 | 0.100 | 0.688 |
|  | 2 | 筛分 | 1080 | 15 | 0.5 | 10.61 | 293 | 5280 | 正常 | 0.075 |  |  |

5.2.1.2环境影响预测

（1）估算模式预测

采用估算模式预测的原矿堆场粉尘污染物浓度扩散结果见表5.2-2。

表5.2-2估算模式预测的原矿堆场粉尘污染物浓度扩散结果

| 距离 （m） | 锅炉烟尘 | 锅炉二氧化硫 | 锅炉氮氧化物 | 筛分粉尘 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度(µg/m3) | 占标率(%) | 浓度(µg/m3) | 占标率(%) | 浓度(µg/m3) | 占标率(%) | 浓度(µg/m3) | 占标率(%) |
| 10. | 0.000 | .00 | 0.000 | .00 | 0.000 | .00 | 0.1129E-11 | .00 |
| 100. | 1.153 | .26 | 2.176 | .44 | 11.27 | 4.51 | 7.015 | 1.56 |
| 200. | 2.251 | .50 | 4.247 | .85 | 22.00 | 8.80 | 8.527 | 1.89 |
| 300. | 2.237 | .50 | 4.221 | .84 | 21.86 | 8.74 | 8.995 | 2.00 |
| 400. | 2.308 | .51 | 4.354 | .87 | 22.56 | 9.02 | 8.805 | 1.96 |
| 500. | 2.302 | .51 | 4.343 | .87 | 22.50 | 9.00 | 8.877 | 1.97 |
| 600. | 2.209 | .49 | 4.169 | .83 | 21.59 | 8.64 | 10.18 | 2.26 |
| 700. | 2.074 | .46 | 3.913 | .78 | 20.27 | 8.11 | 10.58 | 2.35 |
| 713. | 1.937 | .43 | 3.655 | .73 | 18.94 | 7.58 | 10.58 | 2.35 |
| 800. | 1.881 | .42 | 3.549 | .71 | 18.38 | 7.35 | 10.43 | 2.32 |
| 900. | 1.820 | .40 | 3.433 | .69 | 17.78 | 7.11 | 9.989 | 2.22 |
| 1000. | 1.773 | .39 | 3.345 | .67 | 17.33 | 6.93 | 9.417 | 2.09 |
| 1100. | 1.702 | .38 | 3.212 | .64 | 16.64 | 6.66 | 9.326 | 2.07 |
| 1200. | 1.624 | .36 | 3.065 | .61 | 15.88 | 6.35 | 9.320 | 2.07 |
| 1300. | 1.544 | .34 | 2.913 | .58 | 15.09 | 6.04 | 9.206 | 2.05 |
| 1400. | 1.464 | .33 | 2.763 | .55 | 14.31 | 5.72 | 9.021 | 2.00 |
| 1500. | 1.421 | .32 | 2.680 | .54 | 13.88 | 5.55 | 8.787 | 1.95 |
| 1600. | 1.382 | .31 | 2.608 | .52 | 13.51 | 5.40 | 8.525 | 1.89 |
| 1700. | 1.341 | .30 | 2.530 | .51 | 13.10 | 5.24 | 8.247 | 1.83 |
| 1800. | 1.298 | .29 | 2.449 | .49 | 12.68 | 5.07 | 7.961 | 1.77 |
| 1900. | 1.254 | .28 | 2.367 | .47 | 12.26 | 4.90 | 7.675 | 1.71 |
| 2000. | 1.211 | .27 | 2.285 | .46 | 11.84 | 4.74 | 7.393 | 1.64 |
| 2100. | 1.169 | .26 | 2.205 | .44 | 11.42 | 4.57 | 7.113 | 1.58 |
| 2200. | 1.127 | .25 | 2.127 | .43 | 11.02 | 4.41 | 6.845 | 1.52 |
| 2300. | 1.092 | .24 | 2.061 | .41 | 10.68 | 4.27 | 6.590 | 1.46 |
| 2400. | 1.079 | .24 | 2.036 | .41 | 10.55 | 4.22 | 6.347 | 1.41 |
| 2500. | 1.065 | .24 | 2.009 | .40 | 10.41 | 4.16 | 6.117 | 1.36 |
| 2600. | 1.049 | .23 | 1.980 | .40 | 10.26 | 4.10 | 5.898 | 1.31 |
| 2700. | 1.051 | .23 | 1.983 | .40 | 10.27 | 4.11 | 5.691 | 1.26 |
| 2800. | 1.058 | .24 | 1.996 | .40 | 10.34 | 4.14 | 5.494 | 1.22 |
| 2900. | 1.063 | .24 | 2.006 | .40 | 10.39 | 4.16 | 5.308 | 1.18 |
| 3000. | 1.066 | .24 | 2.012 | .40 | 10.42 | 4.17 | 5.130 | 1.14 |
| 3500. | 1.042 | .23 | 1.966 | .39 | 10.18 | 4.07 | 4.385 | .97 |
| 4000. | 1.004 | .22 | 1.895 | .38 | 9.815 | 3.93 | 3.806 | .85 |
| 4500. | 0.9603 | .21 | 1.812 | .36 | 9.386 | 3.75 | 3.347 | .74 |
| 5000. | 0.9145 | .20 | 1.725 | .35 | 8.938 | 3.58 | 2.975 | .66 |

由上表可知，本项目锅炉下风向烟尘浓度最大为2.308µg/m3，最大占标率为0.51%，锅炉下风向二氧化硫浓度为4.354µg/m3，最大占标率为0.87%，锅炉下风向氮氧化物浓度为22.56µg/m3，最大占标率为9.02%；筛分下风向粉尘浓度最大为10.58µg/m3，最大占标率为2.35%，因此本项目对评价区环境空气的影响较小。

（2）大气环境防护距离

本次评价根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中的有关无组织排放源的大气环境防护距离计算，利用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室关于大气环境防护距离计算软件，以无组织粉尘为标的计算了该项目的大气环境防护距离。

由计算结果可以看出，以无组织粉尘为标的计算，无超标点。本项目无大气环境防护距离，面源污染对周围村庄没有影响。

5.2.1.3大气环境影响评价结论

（1）项目选址及总图布置的合理性和可行性

本项目位于交城县城北的岭底乡东北侧，行政区划隶属于交城县岭底乡管辖。工程通过采取严格的环保措施后，排放的大气污染物可满足《锅炉大气污染物排放标准》和《煤炭工业污染物排放标准》相应的标准要求。根据大气环境影响估算结果表明，项目排放的污染物对周围居民影响甚微，可见本项目选址是合理和可行的。

（2）污染源的排放强度与排放方式

根据工程分析，本工程污染物源强主要是锅炉房、筛分间，根据预测结果，工程在采取有效的环保治理措施后，对评价区的大气质量影响甚微。本项目在严格按照环评要求采取环保措施治理后，排放方式合理，排放强度较小，对环境影响很小。

（3）大气污染控制措施

本项目废气通过相应的处理措施后排放满足《锅炉大气污染物排放标准》、《煤炭工业污染物排放标准》相应的要求，因此环评提出的环保措施是可行的。并且本项目制定了环境监测计划，大气污染控制措施切实可行。

（4）大气环境防护距离的设置

采用导则推荐的大气环境防护距离模式，以无组织粉尘为标的计算，无超标点。本项目无大气环境防护距离，面源污染对周围村庄没有影响。

（5）污染物排放总量控制指标的落实情况

本项目大气污染物排放情况：烟尘0.50t/a，SO20.93/a，氮氧化物4.84t/a，有组织粉尘1.43t/a，满足批复（吕环函[2011]356号文）的烟尘8.42t/a， SO215.85t/a，粉尘1.75t/a，NOx 18.77 t/a总量指标要求。

综上所述，从大气环境影响的角度来说，本项目从选址、总平面布置较为合理，在山西交城县岭底乡泽鑫煤业有限公司积极采取一一对应、可行的大气污染物治理措施后，项目运行期产生的各项污染物对区域大气环境质量影响较小，大气环境影响在可接受范围内。

总之，在做好本项目的三同时及污染物排放管理的基础上，做好区域污染整治的条件下，评价认为从环境空气角度出发，本项目的建设是可行的。

### 5.2.2运营期地表水环境影响分析

5.2.2.1本项目废水污染源

（1）矿井水

根据初步设计及地质报告，开采2、4、5号煤层时，预计矿井正常涌水量为1440m3/d，最大涌水量为1880m3/d。开采6、8上、8、9号煤层时，预计矿井涌水量分别为2650 m3/d、2840m3/d、2890 m3/d、2950m3/d。

兼并重组后，本矿在工业场地内建设矿井水处理站，处理站总规模为160m3/h（两套80m3/h矿井水处理装置），处理工艺采用调节+混凝+沉淀+过滤+消毒，处理后的矿井水回用于井下洒水、黄泥灌浆；剩余矿井水经后续活性炭过滤+超滤工艺处理，后续工艺处理规模为85m3/h，保证矿井外排出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

（2）生活污水

根据上述水平衡图可知，本项目生活污水排放量为267.28 m3/d，主要为浴室、食堂、办公设施等产生的废水。现有工程未设生活污水处理设施，本次评价要求在矿井工业场地建设地理式污水处理设备WSZ－15一套，处理能力为15m3/h，生活污水处理采用地埋式污水处理设施进行二级生化处理，采用“调节→二级接触氧化→沉淀→过滤→消毒处理”工艺；处理后的废水全部回用。

（3）初期雨水

本工程工业场地生产区汇水面积约20000m2，按最大降雨量一次15分钟计算，径流系数按0.6考虑，初期雨水量约175m3。评价要求在工业场地的南侧地势最低处，建设不小于200m3的初期雨水收集池，并在初期雨水收集池底部设底部提升泵，将初期雨水泵至矿井水处理站调节池，经处理后可以用于绿化及降尘洒水。

计算公式如下：q＝1045.4（1+0.8lgT）（吕梁市）

（t+7.64）0.7

式中：q为暴雨强度，单位：L/S.ha；

T为重现期，单位：年，本次计算取T＝2；

t为降雨历时，单位：min，本次计算取t＝15min。

5.2.2.2废水排放对地表水环境的影响分析

本项目矿区范围内没有河流，仅有季节性沟谷。根据工程分析，本工程采取了完善的水处理和回用方案；正常情况下，本矿活污水经处理达标后全部综合利用，不外排；非正常情况下，生活污水将在污水处理系统的调节池中缓冲，待处理设施正常运转后，再全部处理回用。矿井水经处理后达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质后排放工业场地下游沟谷，沟谷向南汇入千里渠，千里渠向东南汇入白石南河，白石南向西南最终进入磁窑河。白石南河和磁窑河河段水功能规划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水体，本项目外排的矿井涌水水质远远优于当地水体功能区划的水质要求，因此本项目建设后废水排放对周围地表水体会有改善作用，不会造成不利的影响。

5.2.2.3煤炭开采对地表水的影响分析

煤炭开采过程中，不可避免地将对地质环境造成一定的影响。地质环境的变化可分为I带—冒落带、II带—裂隙带和III带—整体移动带。其中具有重要影响的是冒落带和裂隙带。当地层内煤炭开采后，其上部岩层移动破坏时，一方面如果产生的裂隙带达到地表，将引起地表水的渗漏；另一个方面，煤层顶板以上的含水层遭到破坏、疏干，地下水位的下降可能影响泉流的排泄，使其流量减少甚至断流。

当开采2号煤层时，导水裂隙带最大影响高度为30.2m，冒落带最大高度为6.49m；开采4号、5号煤层时，导水裂隙带最大影响高度为39.93m，冒落带最大高度为9.78m；开采6号煤层时，导水裂隙带最大影响高度为30.88m，冒落带最大高度为6.72m；当开采8上、8号、9号煤层导水裂隙带最大影响高度为59.56m，冒落带最大高度为15.03m；预计两带高度最高将影响道太原组地层，不会到达地表。故一般情况下，不会导通地表水体而对其造成影响。本项目井田内无常年性地表水体，仅有季节性沟谷，平时干枯无水，雨季时有洪水泄入。因此，本矿煤炭开采不会对地表水造成影响。

但井下开采可能导致局部区域地表下沉，造成地表出现沉陷或裂缝，评价提出矿方加强开采区域地表巡查，及时发现可能出现的裂缝和塌陷，并及时治理，防止地表水下渗对地表水造成影响。

### 5.2.3运营期地下水环境影响评价

5.2.3.1区域地质与水文地质条件

（1）区域地质条件

1）地层

区域内地层出露良好，自东南至西北依次出露奥陶系中统，石炭系中、上统，二叠系及三叠系地层，新生界上第三系、第四系零星分布在沟谷及山坡上。区域地质详见表5.2-3。

表5.2-3  区域地层简表

| 地 层 单 位 | 厚度 | 岩性描述 |
| --- | --- | --- |
| 界 | 系 | 统 | 组 | 段 | 最小—最大 一般 |  |
| 新生界KZ | 第 四 系 Q | 全新统 Q4 |  |  | 0-20 | 为近代冲积、积层,杂色、灰黄色砾石、卵石、砂粒、砂土、砂质粘土及泥质碎屑，多分布于河床及其两侧。不整合于各地层之上，常为良好的含水层。 |
|  |  | 上更新统 Q3 | 马兰组 Q3m |  | 0-100 | 浅黄色粉砂土，疏松，具大孔隙，垂直节理发育，中部有时含1—2层砂层或砂砾层，底部有时含豆状、卵状钙质结核，多分布于丘陵及梁垣、峁之上。 |
|  |  | 中更新统 Q2 | 离石组 Q2l |  | 0-20 | 红色、浅红色砂质粘土，夹多层埋藏土，含钙质结核。底部常含2—3层半胶结的砾石层或钙质结核层，多分布于西北部。 |
|  | 上第三系N | 上新统 | 保德组 N2b |  | 0-60 | 暗红色、深红色粘土及砂质粘土，夹钙质结核层，含三趾马动物化石，下部常形成1—3层胶结斗结的砾石层。 |
| 中生界MZ | 三 叠 系 T | 中统 T2 | 二马营组T2er |  | ＞325 | 灰色、灰绿色厚层—中厚层状中细粒、中粗粒长石石英砂岩夹薄层紫红、砖红或灰绿色砂质泥岩。下部常为巨厚层状砂岩带。 |
|  |  | 下统 T1 | 和尚沟组T1h |  | 55-120 138 | 砖红色、紫红色中细粒、粗粒长石英砂岩与深红、土红色砂质泥岩、泥岩互层，中下部砂岩呈块状。 |
|  |  |  | 刘家沟组T1l |  | 432-500 466 | 灰紫、浅紫色、紫红色或砖红色、薄板状中—细粒长石石英砂岩为主，偶夹薄层紫红色砂质泥岩、粉砂岩，砂岩具大型交错层理，波痕发育。底部K9砂岩含铁质常呈褐色。 |
| 古 石 炭 系 | 二 叠 系 P | 上统 P2 | 石千峰组P2sh |  | 103-166 134 | 紫红、深红色砂质泥岩与中—粗粒石英长石砂岩互层。中、上部紫红色砂质泥岩与泥岩中夹淡水灰岩3—5层，风化呈串珠条带状。底部K8砂岩为紫色中粗粒含砾石英，长石砂岩。 |
|  |  |  | 上石盒子组P2s | 上段P2s2 | 217-243 221 | 以暗紫色团块状泥岩、砂质泥岩为主，夹黄绿、灰黄色中、细粒砂岩，常发育兰灰色泥岩。中部夹一层含砾粗砂岩。底部K7为一层黄绿、灰绿色厚层中粗粒、含砾长石、石英砂岩。 |
|  |  |  |  | 下段P2s1 | 175-198 184 | 黄色、黄绿色、黄灰及杏黄色砂质泥岩和黄灰、灰绿色砂岩互层。底部为黄绿、灰白色厚层状中—粗粒K6砂岩或为砂砾岩。常见植物化石。 |
|  |  | 下统 P1 | 下石盒子组P1x | 上段P1x2 | 26-67 60 | 黄绿—灰绿色中—粗粒厚层状砂岩与黄绿、灰绿色砂质泥岩、砂岩互层，常夹多层浅灰—灰绿色粘土岩。砂岩斜交层理发育。K5底砂岩不发育，含植物化石。 |
|  |  |  |  | 下段P1x1 | 20-84 50 | 上部为浅灰色砂质泥岩，夹灰白色中、细粒砂岩，中部有1—2层中—粗粒砂岩，含植物化石、下部为深灰色泥岩、砂质泥岩，夹1—2层煤线。底部为骆驼脖子(K4) |

| 古 石 炭 系 | 二 叠 系 P | 下统 P1 | 山西组P1s |  | 19.87-69 42.12 | 以灰白色厚层北岔沟砂岩(K3)为基底,连续沉积于太原组之上。主要由灰黑色泥岩、砂质泥岩、灰黄色粉砂岩、灰色细砂岩及煤层组成。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 古生界 PZ | 寒武系∈ | 上统∈3 | 凤山组∈3f |  | 40-60 50 | 上部为灰深灰色厚层—巨厚层竹叶状白云质灰岩、白云岩，下部为薄层状泥灰岩夹泥岩。 |
|  |  |  | 长山组∈3c |  | 5-10 7 | 为竹叶状灰岩夹泥质白云岩，顶部微呈红色。 |
|  |  |  | 固山组∈3g |  | 6-26 16 | 上部为深灰色薄层状含白云质、泥质灰岩夹竹叶状灰岩，下部为钙质泥岩与薄层白云质灰岩互层，夹竹叶状灰岩。 |
|  |  | 中统∈2 | 张夏组∈2z |  | 56-140 98 | 以厚层状鲕状灰岩夹薄层状灰岩为特征，下部为钙质泥质与白云质灰岩互层，含三叶虫化石。 |
|  |  |  | 徐庄组∈2x |  | 20-54 37 | 为灰—浅灰色鲕状白云质灰岩、泥岩，下部为紫红色泥岩、砂质泥岩与细砂岩互层，底部有20cm的底砾岩。 |
| 元古界Pt | 震旦亚界Pt3 | 长城系ZC |  |  | 20-40 30 | 为肉红、粉红、浅紫红色细粒厚层石英岩状砂岩，夹不稳定含砾石英岩状砂岩，胶结物多为硅质，底部多为底砾岩。 |
| 太古界Ar | 上太古界Ar3 | 吕梁山群Ar3ll |  |  | 20340 | 为深变质的斜长角闪片麻岩，黑云母闪片麻岩，灰绿色千枚岩，变质辉绿岩，石英千枚岩等。 |
|  | 中太古界Ar2 | 界河口群Ar2jh |  |  | 9837 | 为变质程度较高、普遍混合岩化的片岩、片麻岩等，以夹粗晶大理石、石英岩为其特征。 |
| 古生界Pz | 石 炭 系 C | 上统C3 | 太原组C3t |  | 70-128.64 108.70 | 为主要含煤地层，属海陆交互相沉积，由灰—灰白色中细粒砂岩，深灰色砂质泥岩、泥岩，4—7层灰岩，8—12层煤组成。 |
|  |  | 中统C2 | 本溪组C2b |  | 13.77-51.50 33.90 | 本组由黑色、黑灰色砂岩、砂质泥岩，泥岩、1—3层极不稳定的灰岩即半沟灰岩及1—3层煤线组成。泥岩中含有菱铁矿透镜体。底部以“山西式”铁矿、铁铝岩为基底，其上为G层铝土。铝土矿呈团块状，有时与“山西式”铁矿共生。上部泥岩中含植物化石。灰岩中含动物化石。 |

| 古生界 Pz | 奥 陶 系 O | 中统Q2 | 峰峰组O2f | 上段O2f2 | 16-70 43 | 上部为灰色\深灰色厚层状石灰岩，致密坚硬，Cao成分一般在50%以上。有时夹泥灰岩和白云质灰岩。中下部多为角砾状石灰岩，白云质灰岩。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 下段O2f1 | 57-92 75 | 主要为灰色、浅灰色泥灰岩、角砾状灰岩、角砾状泥灰岩，夹1—2层石膏带或于层理与裂隙中充填次生石膏，通称第一泥灰岩石膏带。是本区奥灰岩层重要标志层之一。 |
|  |  |  | 上马家沟组O2s | 上段O2s3 | 53-85 69 | 主要为深灰色致密、质纯薄层状石灰岩、白云质灰岩夹白云岩、泥灰岩和石膏。 |
|  |  |  |  | 中段O2s2 | 99-170 135 | 上部为灰色、灰黑色，厚层一巨厚层豹皮状或称蠕虫状灰岩，致密，坚硬。下部多为角砾状石灰岩夹泥灰岩，有时夹石膏。底部有薄层白云质灰岩。 |
|  |  |  |  | 下段O2s1 | 47-85 66 | 为灰色、浅灰色厚层—中厚层角状灰岩，泥灰岩，下部与顶部有时为豹皮状灰岩、白云质灰岩。煤田西北部常含2—3层角砾状泥灰岩夹原生石膏。通称第二泥灰岩石膏带。 |
|  |  |  | 下马家沟组O2x | 上段O2x3 | 32-68 55 | 灰、深灰色，中厚层状石灰岩、角砾状白云质灰岩，夹泥灰岩，中下部夹薄层石膏。底部有时为角砾状石灰岩。 |
|  |  |  |  | 中段O2x2 | 37-75 56 | 灰、深灰色厚层—巨厚豹皮状或称里蠕虫状灰岩，夹泥质条带灰岩及白云质结晶灰岩。底部夹薄层石膏。 |
|  |  |  |  | 下段O2x1 | 53-69 60 | 上部为灰—深灰色厚层状石灰岩、角砾状白云质灰岩、白云岩。下部为灰色、灰黑色石灰岩、白云质灰岩，夹泥灰岩，有时夹薄层石膏。 |
|  |  | 下统O1 | 亮甲山组O1l |  | 27-132 79 | 上部为深灰、灰白色厚层—巨厚层状细—粗粒白云岩及白云质灰岩，顶部发育串珠状燧石。下部多为薄层状硅质灰岩夹白云岩。 |
|  |  |  | 冶里组O1y |  | 15-102 58 | 为浅灰、灰白色薄层状白云岩、白云质灰岩、泥灰岩，中部夹竹叶状灰岩、硅质灰岩。 |

2）构造

太原西山煤田位于祁吕贺山字型东翼及新华夏系的复合部位。本区位于西山煤田的南部，与汾渭地堑相联，构造较为复杂。总体上看，为一近似走向北东，向北西倾斜的单斜构造，在此背景上又发育着一系列的断层和褶曲。南部断层较多，褶曲较为紧密，北部断层较少，褶曲较开阔，断层以扭性正断层为主，褶曲轴向多呈“S”型及反“S”型，有的为几条斜列式短轴褶曲联结而成。所以地层产状在纵横方和上均有较大变化。地层倾角北部5°～10°，南部一般10°左右，局部可达25°～30°。其它如节理、陷落柱、滑坡等均很发育。

（2）区域水文地质条件

本井田位于晋祠泉域的南部边界以外，属西冶泉域，根据《山西省岩溶泉域水资源保护》一书对晋祠泉域边界的划分，晋祠泉域北边界与兰村泉域的南部边界为共同边界，此边界为可变边界，即位于多子村、岔上村、黄岭村一线；西北部及北界为变质岩系，为固定的隔水边界；西边界位于狐堰山、寨儿坡、岭底村至山前大断裂，该线与岭底向斜轴吻合，奥陶系顶面标高为 204～321m，具有滞流阻水作用；东部与南部以大断层为界，亦为排泄边界。泉水出露标高803.7～806.53m（目前已断流）。

1）含水层

根据该区水文地质资料，基本可划分为如下五个含水层：

①奥陶系中统石灰岩含水层组

该含水层组主要在本区东北缘沿山边晋祠一带以及南部的交城覃村有小面积出露，厚度447～554m，划分为下马家沟组（O2x），上马家沟组 （O2s）和峰峰组（O2f）。上马家沟组厚250m左右，以石灰岩为主，次为泥灰岩，角砾状泥灰岩及白云质灰岩，间夹石膏层。峰峰组厚120m左右，上部为厚层状石灰岩，中、下部夹泥灰岩、角砾状泥灰岩及石膏层。本含水层组含水性好，距边山断裂带6km的碾底村J6号孔，峰峰组与上马家沟组混合水位标高922.66m，单位涌水量0.0022L/s.m，渗透系数0.0027m/d。距边山断裂带3km的大旺村村旁615孔，峰峰组上马家沟组混合水位标高919.24m。沿边山断裂带分布有晋祠泉，泉口标高803.7～806.5m（现已断流），往西南为清徐平泉自流井群，水位标高797.07～801.26m，初始总流量曾达1.037m3/s，再往西南为交城覃村井群，水位标高784m左右，单井日出水量可达3000m3以上，富水带和岩溶发育带为边山断裂带和东北部浅埋藏区。

据1972年太原地热水普查资料，清徐上固驿～东马岭一带，峰峰组水温20.5～25℃，属温水，覃村17.19～19.5℃，属冷水区域。

②石炭系上统太原组石灰岩含水层组

本含水层组由L1、L2、K3、L6四层石灰岩组成，含灰岩层段厚30～40m，灰岩中以L2最厚，一般3～5m，质较纯，是本含水层组的最主要含水层，L1多为泥灰岩，一般厚1～2m，L4厚2～3m，L5为泥灰岩，厚2m左右，同奥陶系一样，本含水层组的岩溶发育带和强富水带，也是沿边山断裂带展布，其范围基本与奥陶系相同。位于边山断裂带的钻孔，自东向西南如404孔、357孔、627孔岩溶发育，单位涌水量1.3～11.18L/s.m，渗透系数18.15～86.57m/d。而离断裂带500m的541孔，单位涌水量明显减少，为0.0492L/s.m，渗透系数0.71m/d。再离断裂带远一些的钻孔，单位涌水量为0.00029～0.0248L/s.m，渗透系数0.0023～0.208m/d。本含水层组在平泉至西梁泉岭一带形成自流，地下水流向在边山强富水带中基本是自东北向西南，标高798.60～789.40m，坡度平缓。

③二叠系下统山西组砂岩含水层组

本含水层组砂岩岩性一般为含砾中、粗砂岩，据544钻孔资料，单位涌水量0.0051L/s.m，渗透系数0.04m/d，矿化度为0.576g/l，硬度17.55，属重碳酸盐硫酸钠钙型。

④二叠系下统下石盒子组含水层组

本含水层组有多层砂岩，出露面积较大，但绝大部分处于当地侵蚀基准面以上，故只形成透水层。在风化壳裂隙带，钻孔冲洗液经此层大量漏失。埋藏于侵蚀基准面以下的部分，在浅部可形成风化带潜水，在深部为承压水，其富水性取决于构造条件和补给条件，一般本组富水性弱，仅在边山断裂带有所增强，在白石沟边由大断层下盘的下石盒子组底部出露，流量30L/s左右。另外，西梁泉附近分布有十余条垂直于山边的坎儿井，开采断裂带内的本含水层组的水，每条出水量10～20L/s，远离边山断裂带富水性变弱。下石盒子组单位涌水量约0.000245～0.00178L/s.m，渗透系数0.00793m/d。

⑤第四系砂砾含水层组

区内分布零散，可作为含水层的为大沟中的窄条带冲积物及边山洪积扇群，岩性为砂、卵、砾石及表层覆盖土层，厚度变化大，一般在靠近边山断裂带附近为10～30m，而河谷冲积层一般小于10m，含有潜水。位于磁窑沟口的SK6孔，单位涌水量0.677L/s.m，渗透系数3.62m/d，分布于边山洪积扇群的浅井,日出水量一般500～1000m3。

本含水层组水质良好，矿化度0.244g/l，硬度8.27度，属重碳酸盐钙镁型。

2）区域水的补给、径流和排泄条件

本区位于吕梁山东坡，即太原盆地西分水岭东侧，区内为剥蚀构造成因的中低山地势，大的沟谷呈西北～东南向与盆缘垂直，属黄河流域汾河水系。

奥陶系地层在西山地区呈零星的小面积出露，距该井田最近的且出露面积较大的是太原晋祠一带，但这些露头仅能接受少量大气降水的补给，而边山奥陶系岩溶地下水的补给区主要在汾河的兰村～罗家曲段以北及西山煤田西围的大面积露头区。其范围北以云中山为界，西至吕梁前寒武系，东界可能包括太原东山的系舟山一带。补给方式主要是大气降水的入渗，其次为汾河占绝对优势的河川径流渗漏。地下水沿西北缘及北缘的灰岩浅埋区向东运移，途径大致为镇城底到玄泉寺泉西的汾河两岸。其间河口以东由于浅埋区扩大，有一部分走捷径向东南运移至边山断裂带，一部分继续东流补给兰村泉并排泄。兰村泉位于太原盆地最北部，为出自奥陶系中统上马家沟的下 降泉，泉口标高814.69m，流量每秒4.5m3，该泉往南35km为位于边山断裂带的晋祠泉，晋祠泉为出自奥陶系中统峰峰组的上升泉，泉口标高803.7～806.53m（目前断流），沿边山断裂带再向西南约12.5km处的清徐平泉自流井群，水位标高797.07～801.26m，平泉再向西南沿边山断裂带14km至交城覃村，有开采奥陶系水的覃村井群，水位标高为784m左右，水力坡度变化为：兰村至晋祠为0.2‰，晋祠至平泉为0.4‰，平泉至覃村为1.0‰，径流条件好，多呈泉水形式排泄或运移至边山断裂带排泄，而且在边山断裂带、石炭～二叠系含水层由于裂隙发育，局部还可接受奥陶系水的补给而形成强富水带。

第四系砂砾含水层位于地层最上部，以大气降水为主，而且与地表水联系较为密切，互为补给关系，除蒸发作用及部分沿裂隙向下运移补给深部各含水层外，多在山前及沟谷低洼处呈泉水排泄或孔隙渗漏排泄。

5.2.3.2评价区地质与水文地质条件

1）评价区地层

本井田内大面积出露二叠系上统石千峰组、上石盒子组，局部被第四系覆盖。据勘探资料井田发育地层由老至新有：奥陶系中统峰峰组；石炭系中统本溪组、上统太原组；二叠系下统山西组、下石盒子组；二叠系上统上石盒子组、石千峰组；第四系中上更新统。现将各地层分述如下：

①奥陶系中统峰峰组（O2f）

为厚层状深灰色石灰岩，偶为白云质灰岩，裂隙发育，为方解石脉充填，本组厚度大于100m，据本次勘探902号钻孔单孔揭露厚度为143.80m。

②石炭系中统本溪组（C2b）

本溪组上部以灰色、深灰色的泥岩、砂质泥岩为主，夹1层细砂岩、灰岩，下部为铁铝岩、粘土岩，局部有黄铁矿层和铝土矿层。井田内仅902号孔见本溪组底，单孔厚度27.71m，与下伏地层呈平行不整合接触。

③石炭系上统太原组（C3t）

为本区主要含煤地层，由砂岩、泥岩、粘土岩、石灰岩及煤层组成，厚度比较稳定,该组共发育有K2、L4、L 5三层灰岩，为地层对比的主要标志层，发育有6上、6、7、8上、8、9号共6层煤，其中6、8上、8、9号为要可采煤层，其余为不稳定不可采煤层。本组厚度为70.75～91.00m，平均80.88m，底部以K1中粗粒砂岩为界与下伏本溪组呈整合接触。

④二叠系下统山西组（P1s）

该组为本区主要含煤地层之一，主要由砂岩、砂质泥岩、泥岩及煤层组成，共发育有03、2、3、4、5号等五层煤，其中4号煤层为较稳定大部可采煤层，2号煤层为稳定大部可采煤层、5号煤层为稳定全区可采煤层，其余为不稳定不可采煤层。本组地层厚度为44.35～68.70m，平均为56.67m，底部以L5灰岩顶为界与下伏太原组呈整合接触关系。

⑤二叠系下统下石盒子组（P1x）

岩性为灰绿色、黄绿色砂岩、泥岩、砂质泥岩，下部夹有炭质泥岩及煤线，厚度为89.80～131.05m，平均112.46m，底部以K4砂岩为界与下伏山西组呈整合接触。

⑥二叠系上统上石盒子组（P2s）

本组下部为黄绿色砂岩，与紫色、黄绿色砂质泥岩、泥岩互层，上部为深紫色泥岩、砂质泥岩及薄层砂岩互层为主，厚405.20～436.20m，平均423.48m，底部以K6砂岩为界与下伏下石盒子组呈整合接触。

⑦二叠系上统石千峰组（P2sh）紫红、深红色砂质泥岩与中—粗粒石英长石砂岩互层。中、上部紫红色砂质泥岩与泥岩中夹淡水灰岩3—5层，风化呈串珠条带状。底部K8砂岩为紫色中粗粒含砾石英，长石砂岩。本井田该组赋存不全，最大残留厚度约148.45m。

⑧第四系中上更新统（Q2+3）

为浅黄色黄土、棕黄色粉砂土，垂直节理发育，直立性好。根据区域资料，厚度0.00～20.00m，平均为10m。与下伏地层呈角度不整合接触。

2）评价区地质构造

井田总体呈现为一个走向近南北的单斜构造，总体倾向西，发育有一个背斜和一个向斜，地层倾角变化较大为3°～22°。

①褶曲

S1背斜

位于井田中部，轴向N45°W，延伸长度2700m，属短轴背斜。背斜两翼倾角变化不大，地层倾角3°～8°。背斜轴为钻孔控制。

S2向斜

位于井田中部，轴向N 45°W，延伸长度2500m，属短轴向斜。向斜两翼不对称，地层倾角8°～22°左右。向斜轴为钻孔控制。

②断层

井田内在以往勘探及采掘过程中未发现断层，但今后在采掘生产过程中仍应加强隐伏断层的探测。

③陷落柱

井田内在以往勘探及采掘过程中未发现陷落柱，但今后在采掘生产过程中仍应加强陷落柱的探测。

④岩浆岩

井田内无岩浆岩侵入。

总之，井田内地层产状变化不大，断层及陷落柱不发育，无岩浆岩侵入，井田地质构造为简单类型。

（2）评价区水文地质条件

1）地表水系

井田内沟谷发育，较大沟谷为西北～南东方向展布，沟谷内均无常年性地表水体或水流，仅在雨季较大沟谷有雨水汇集向东南流出，并很快排干，属黄河流域汾河水系。

2）含水层

依据地质报告内容，将井田含水层自上而下叙述如下：

①第四系松散岩类孔隙含水层组

井田内第四系分布零散，可视作含水层的为大沟谷中条带状冲积物以及山前洪积扇。山区沟谷中冲积层厚度一般小于10m，含潜水，水量较小。山前洪积扇厚度较大，富水性较强，浅井出水量一般500～1000m3/ d。本含水层组水为主要民用水源。

②二叠系上统石千峰组、上石盒子组含水层组

本含水层组有多层砂岩，井田内出露面积较大，但绝大部分处于当地侵蚀基准面以上，故只形成透水层，在风化壳裂隙带，钻孔冲洗液经此层大量漏失，埋藏于侵蚀基准面以下的部分，在浅部可形成风化带潜水，在深部为承压水，其富水性取决于构造条件和补给条件。

③二叠系下统下石盒子组、山西组砂岩裂隙含水层

据勘探区资料，山西组与下石盒子组混合抽水单位涌水量q=0.0255L/s.m，渗透系数K=0.04m/d，富水性弱。忻州煤田地质队在902号对山西组与下石盒子组混合抽水，单位涌水量q=0.00915L/s.m，渗透系数K=0.0143m/d，富水性弱。含水层多为中、粗粒砂岩，由于埋藏较深，补给条件差，富水性弱。

④石炭系上统太原组石灰岩岩溶裂隙含水层组

为井田内主要含水层组之一。由L1、K2、L4、L5四层灰岩组成。据忻州煤田地质队在本井田施工的902号水文钻孔石炭系上统太原组石灰岩含水层组段抽水试验资料，太原组石灰岩含水层组水位标高为897.77m，单位涌水量q=0.07155L/s.m，渗透系数k=0.3731m/d，该含水层属弱富水性含水层。

⑤奥陶系中统石灰岩岩溶裂隙含水岩组

为井田内主要含水层组之一， 据山西地宝能源有限公司在相邻井田施工102号水文钻孔（位于井田东南方向，距本井田约3km,）奥陶系中统石灰岩岩溶裂隙含水岩组段抽水试验资料，石灰岩岩溶裂隙含水岩组水位标高为789.54m，单位涌水量q=0.00055L/s.m，渗透系数k=0.00042m/d，该含水层属弱富水性含水层。

据忻州煤田地质队在本井田施工的902号水文钻孔奥陶系中统峰峰组、上马家沟组石灰岩岩溶裂隙含水岩组段抽水试验资料，902号钻孔处奥陶系中统石灰岩岩溶裂隙含水岩组段水位标高为845.80m，单位涌水量q=0.14794L/s.m，渗透系数k=0.0753m/d，该含水层属中等富水性含水层。依据上述资料，两个钻孔所处地域分属靠近边山断裂的中等富水区与弱富水区，水力联系不大。因而，仅根据井田内902号钻孔处奥陶系中统石灰岩岩溶裂隙含水岩组段水位标高845.80m，及奥灰水区域流向，以水力坡度6‰，推测本井田奥灰水位标高为837-853m。

3）含水层补、径、排条件

奥陶系和石炭系岩溶裂隙含水层组在本井田均无出露，其补给、径流、排泄基本同于区域水文情况。二叠系碎屑岩类含水层组的上部在井田内大面积出露，直接接受大气降水的补给，沿地层倾向径流，在浅部与松散含水层发生水力联系，二者互为补给关系，主要以泉水形式排泄。

4）井田主要隔水层

①山西组隔水层

山西组发育有较稳定连续的泥岩、炭质泥岩地层，这些地层隔水性较好，可将该类泥岩地层视作山西组煤层与太原组灰岩含水层及上部含水层间较好的隔水层。

②本溪组隔水层

本溪组是一套以泥岩、铝质泥岩、砂质泥岩为主，夹有灰岩和砂岩的地层，区域上连续稳定，是太原组石灰岩岩溶裂隙含水层与奥陶系灰岩含水层之间良好的隔水层。

5.2.3.4煤炭开采地下水环境影响评价

1）煤炭开采对上覆含水层的影响分析

①导水裂隙带高度的计算

根据《三下采煤规程》导水裂隙带公式计算2号、4号、5号、6号、8上号、8号、9号煤层开采所产生的导水裂隙带高度（导水裂隙带高度取5.2-1、5.2-2较大值）：

（5.2-1）

（5.2-2）

冒落带最大高度：

（5.2-3）

式中: Hm——冒落带高度（m）；

Hli——导水裂隙带高度（m）；

M——累计采厚（m）。

各煤层计算结果为： 2号煤层平均厚度1.02m，一次采全高，计算后导水裂隙带为13.90～30.2m，冒落带高度2.09～6.49m；5号煤层冒落带高度发育大于4号与5号煤层之间的距离，将4号、5号煤层合并为一层计算，导水裂隙带高度为25.58～39.93m，，冒落带高度5.38～9.78m ；6号煤层平均厚度1.09m，一次采全高，计算后导水裂隙带为14.80～30.88m，冒落带高度2.32～6.72m；8上、8号、9号煤层冒落带高度发育大于煤层之间的距离，将8上、8号、9号煤层合并为一层计算，导水裂隙带高度为42.14～59.56m，冒落带高度10.63～15.03m。

根据根据上述计算分析，井田内2号煤层顶板上距地表最小距离约651.8m，平均715.46m，导水裂隙带高度小于煤层距地表间距，最大可达到二叠系下石盒子组砂岩裂隙含水层中上部；开采4号、5号煤层形成的导水裂隙带高度大于4号煤层距2号煤层间距。由此可知，本项目前期开采2号、4号、5号煤层后，导水裂缝带将会导通二叠系下统下石盒子组砂岩裂隙含水层。

后期开采6号煤层时，导水裂隙带高度会导通山西组砂岩裂隙含水层，而开采8上、8号、9号煤层时，导水裂隙带高度大于8上号煤层与6号煤层的距离，因此本项目后期开采6号、8上、8号、9号煤层后，导水裂缝带将会导通二叠系下石盒子组和二叠系下统山西组砂岩裂隙含水层。

②对上覆含水层的影响分析

由第三章井田地质及水文地质条件可知第四系松散岩类孔隙水含水层在井田内发育在较大沟谷中窄条带冲积地带，大气降水为其主要补给来源，水位埋深在10m以下，第三系上新统孔隙含水层以深红、砖红黄土类亚粘土为主，其中赋存不稳定的细～粗粒砂及砾石层，涌水量较小。从前述各煤层开采产生的导水裂缝带最大高度上看，煤炭开采基本不会对孔隙水造成直接影响。井田煤矿开采后，将在沉陷区出现宽窄不等、长短不等的沉陷裂缝，这些裂缝主要为表层的拉张裂缝，由于地表裂缝(主要为张口性裂缝)的存在，考虑采煤产生的导水裂缝带最大高度和本区风化裂隙带的发育情况，结合倒水裂隙带发育高度示意图来看，尤其在井田南部的磁窑河河谷地段，导水裂隙带高度最高可达到二叠系下石盒子组顶部，有可能破坏上部含水层的基底，会造成局部地区浅部含水层的结构造成一定的破坏，进而对浅部地下水赋存条件造成影响，使得浅部地下水出露和运移发生改变，可能会导致区域地下水水位下降、水量减小，煤矿开采对松散岩类孔隙水含水层影响有一定程度的影响。

由本章导水裂缝带计算结果和导水裂隙带高度发育示意图可知，煤炭开采后，导水裂缝带均将会导通二叠系下石盒子组砂岩裂隙含水层和二叠系下统山西组砂岩裂隙含水层，这些含水层岩性主要为砂砾岩、细～粗砂岩层，接受降水补给，属富水性弱含水层，由于隔水层导通，使煤系地层上覆含水层与下伏含水层发生水力联系，进而对其造成影响，煤炭开采过程中，含水层中的地下水会通过导水裂缝带进入井下，由原天然顺地层倾向流动转变为天然流向和人工开采排泄，随采煤时间延长，影响程度会不断增大。

为了能更直观地分析井田煤炭开采所形成的导水裂隙带对区内含水层的影响，在对井田内的钻孔进行了导水裂隙带的计算同时，选取了地质勘探中的1-1剖面2-2剖面作为典型剖面并绘制出各煤层开采后各线上导水裂隙带发育高度示意图，各典型剖面线导水裂隙带发育高度情况见图5.2-4至图5.2-5。

2）煤层开采对下伏奥灰含水层的影响分析

井田内奥灰水水位标高为837-853m，井田内2、4、5、6、8上、8、9号煤层均为带压开采煤层，其中8上号煤层为全部带压开采煤层，2、4、5、6、8、9号煤层大为局部带压开采煤层。现利用突水系数公式来计算各煤层最大突水系数。

据突水系数公式Ts=P/M

式中：Ts－突水系数(MPa/m)

P－隔水层底板承受的水头压力(MPa)

M－底板隔水层厚度(m)

表5.2-4  各煤层最大突水系数表

| 煤层号 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8上 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最低底板标高 | 620 | 590 | 590 | 550 | 530 | 525 | 510 |
| 隔水层厚度m | 132.38 | 119.85 | 115.79 | 84.64 | 66.41 | 64.24 | 58.50 |
| 突水系数MPa/m | 0.027 | 0.031 | 0.032 | 0.045 | 0.057 | 0.060 | 0.067 |

井田内2、4、5、6、8上、8号煤层最大突水系数小于或等于具有构造破坏地段临界突水系数0.06 MPa/m，故奥灰岩溶水对井田内2、4、5、6、8上、8号煤层开采影响较小。井田内9号煤层最大突水系数大于具有构造破坏地段临界突水系数0.06 MPa/m，小于隔水层完整无断裂构造破坏地段临界突水系数0.10 MPa/m，井田内目前未发现断层及陷落柱等导水构造，属“隔水层完整无断裂构造破坏地段”。故9号煤层在完整无断裂构造破坏地段，奥灰岩溶水对煤层开采影响较小。

但在煤矿开采过程中加强勘探，在遇到断层时应严格遵守煤矿相应防治水规范。

5.2.3.5煤炭开采对居民饮用水的影响分析

据现场调查，井田周边共有10处村庄，分别为南岭、羊圈、后花塔、冯家塔、窑底、峁上、竖石佛 、窑则头、后火山、花塔村。各村庄饮水情况见表5.2-5。

表5.2-5  各村庄供水情况

| 村庄 | 供水水源 | 井深m | 个数 | 取水层位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南岭村 | 山间控山水 | / | / | 地表水及二叠系下石盒子砂岩裂隙水 |
| 羊圈村 |  |  |  |  |
| 后花塔村 | 泉水 | / | / | 二叠系下石盒子砂岩裂隙水 |
| 冯家塔 | 泉水 | / | / | 二叠系下石盒子砂岩裂隙水 |
| 窑底村 | 浅水井 | 17/30 | 2 | 第四系松散岩孔隙含水层 |
| 峁上村 | 浅水井 | 25 | 1 | 第四系松散岩孔隙含水层 |
| 竖石佛村 | 泉水 | / | 1 | 二叠系下石盒子砂岩裂隙水 |
|  | 浅水井 | 4.9 | 1 | 第四系松散岩孔隙含水层 |
| 窑则头 | 泉水 | / | 1 | 二叠系下石盒子砂岩裂隙水 |
| 后火山村 | 泉水 | / | 1 | 二叠系下石盒子砂岩裂隙水 |
| 花塔村 | 泉水 | / | 1 | 二叠系下石盒子砂岩裂隙水 |

据本次调查，泽鑫煤业矿井田内及其周边大部分村庄居民饮用浅层含水层泉水及浅水井，泉水为二叠系下石盒子砂岩裂隙水下降泉，浅水井为第四系松散岩孔隙含水层。

煤矿开采形成的地表移动变形会对第四系中更系统孔隙含水层和二叠系下石盒子组砂岩裂隙含水层造成一定的影响。花塔村、冯家塔、窑底、峁上、竖石佛 、窑则头位于山西汾西香源井田范围内，根据《山西汾西香源煤业有限责任公司90万t/a矿井兼并重组整合项目环境影响报告书》，汾西香源煤业有限责任公司负责解决后花塔村、冯家塔、窑底、峁上、竖石佛 、窑则头居民吃水问题；羊圈村、南岭村、花塔村位于山西阳煤集团南岭煤业井田范围内，根据《山西阳煤集团南岭煤业有限公司90万t/a矿井兼并重组整合项目环境影响报告书》，南岭煤矿负责解决羊圈村、南岭村、花塔村的居民供水；后火山村位于山西交城鑫河煤业有限公司井田内，根据《山西交城鑫河煤业有限公司90万t/a矿井兼并重组整合项目环境影响报告书》，鑫河煤矿负责解决后火山村庄居民供水。由上可知，井田周边居民饮水问题都已得到解决，本矿不需再提出供水预案。因此，本矿建成后对周边居民饮用水造成的影响较小。

5.2.3.6工业场地对地下水水质的影响分析

运营期工业场地对地下水质的影响主要为工业场地生活污水和矿井水。

生产过程中对地下水的影响主要是生产过程中废水储存、输送过程没有做好防渗从而污染地下水；物料储存场没有硬化通过淋溶水污染地下水以及事故情况下外排废水进入地表水体下渗污染地下水。

根据地质报告，开采2、4、5号煤层时，预计矿井正常涌水量为1440m3/d，最大涌水量为1880m3/d。开采6、8上、8、9号煤层时，预计矿井正常涌水量分别为2650 m3/d、2840m3/d、2890 m3/d、2950m3/d。本矿在工业场地内建设矿井水处理站，处理站总规模为160m3/h，处理工艺采用调节+混凝+沉淀+过滤+消毒，处理后的矿井水回用于井下洒水、黄泥灌浆；剩余矿井水经后续活性炭过滤+超滤工艺处理，后续工艺处理规模为85 m3/h，保证矿井外排出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

本项目生活污水排放量为267.28 m3/d，主要为浴室、食堂、办公设施等产生的废水。现有工程未设生活污水处理设施，本次评价要求在矿井工业场地建设地理式污水处理设备WSZ－15一套，处理能力为15m3/h，生活污水处理采用地埋式污水处理设施进行二级生化处理，采用“调节→二级接触氧化→沉淀→过滤→消毒处理”工艺；处理后的废水全部回用。

本次评价要求矿方对收集系统，污水处理设施、输送收集均采用混凝土防渗处理，杜绝了废水渗漏对地下水的影响。生产废水、生活污水采取了成熟可靠的治理技术。即使在事故状态下，矿井水和工业场地的生活污水将在各自污水处理系统的调节池中缓冲，待处理设施正常运转后，再全部处理回用或达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准后排放，不会影响到地下水。

另外，评价要求矿方完善矿井水收集系统，并做到及时收集、及时排除、有水就排，禁止矿井水在井下长时间储存而出现下渗现象。采取上述措施后，工业场地产生的矿井水对地下水基本不会产生影响。

因此，正常情况下，对区域水环境不会造成不利影响。

5.2.3.7建议

1）在生产过程中新发现的断距大于20m的断裂或陷落柱，必须按煤矿矿井开采规程留设防水煤柱，对新发现的陷落柱和小断层，也应及时采取加固采掘巷道等措施防止突水事故发生。

2）加强综合利用 ，减少废水外排。为防止生产废水外排对当地水环境产生影响，企业应从设计、施工到投产全过程加强生产废水的综合利用以及处理措施。

3）加强生产管理，防止生产过程中跑、冒、滴、漏、废水四处蔓延渗漏地下，对企业污水处理站应加强监管及相应的维护设施，严防事故性废水外排。

4）加强水资源的管理，采取严格的计量办法，对企业生产、生活用水进行必要的控制，减少用水量，节约水资源。

5）在开采各煤层时，应严格执行“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的原则，尤其在断层附近，防止采煤过程中对奥灰水产生影响，既可以保护水资源，又可以保证煤矿安全生产。

### 5.2.4运营期固废环境影响评价

5.2.4.1运营期固体废物情况

（1）固体废物种类

工程固体废物主要是矸石和生活垃圾，其产生及排放情况见表5.2-6。

表5.2-6 工程固体废物排放量统计

| 固废名称 | 产生量t/a | 处置方式 |
| --- | --- | --- |
| 矸石 | 45000 | 优先用于井下采空区充填或作为砖厂、矸石发电等原材料进行综合利用，综合利用不畅时送拟选矸石场堆放。 |
| 生活垃圾 | 141 | 送环卫部门统一处理 |
| 废矿物油 | 0.5 | 危险固废，编号HW09，暂存于危废暂存库内，委托有资质单位进行处置。 |
| 合计 | 45141.5 |  |

（2）固体废物成分分析

A.矸石成分分析

煤矸石中除含有大量的碳、硅、铝、铁、钙等微量元素外，还含有各种痕量的重金属元素，它们经过长期风化淋溶，有的可能转移到水系污染水体，有的可能随自燃挥发污染大气。

本工程为分析矿井煤矸石对环境的影响，评价引用山西省煤炭工业厅综合测试中心对山西美锦集团锦辉煤业有限公司煤矿2#、3#、8#煤矸石成分做了检测，其检验结果见表5.2-7。

表5.2-7  2#、3#、8#煤矸石成分分析汇总表

| 样品名称 | 基 本 成 分 （%） |
| --- | --- |
|  | S | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | TiO2 | P2O5 | K2O | Na2O | MnO2 | 烧失量 |
| 2# | 4.59 | 44.3 | 17.1 | 5.7 | 1.02 | 0.16 | 0.58 | 0.06 | 1.84 | 0.66 | 0.036 | 26.47 |
| 3# | 0.26 | 30.72 | 21.88 | 0.74 | 0.92 | 0.59 | 0.78 | 0.05 | 1.98 | 0.86 | 0.029 | 40.91 |
| 8# | 1.14 | 53.8 | 23.61 | 2.66 | 0.61 | 0.19 | 0.54 | 0.06 | 1.68 | 1.48 | 0.006 | 13.08 |

B.生活垃圾

生活垃圾可分为有机垃圾和无机垃圾。据类比，其成分大致如表5.2-8。

表5.2-8  生活垃圾主要成分

| 分类 | 无 机 类 | 有 机 类 |
| --- | --- | --- |
| 成分 | 金属类 | 玻璃类 | 沙土类 | 其它类 | 纸类 | 塑料类 | 厨房类 | 其它类 |
|  | 0.6 | 0.45 | 24.56 | 33.44 | 3.19 | 0.24 | 36.72 | 0.82 |

（3）矸石浸溶试验分析

本工程为分析矿井煤矸石淋溶对环境的影响，评价引用山西省煤炭工业厅综合测试中心对山西美锦集团锦辉煤业有限公司煤矿2#、3#、8#煤矸石做了矸石淋溶试验，实验结果如下表5.2-9。

表5.2-9  煤矸石浸溶试验结果

| 浓度值 类别 | pH | F— | As | Cr6+ | Cd | Pb | Zn | Cu | Ba | Ni | Be | Hg | CN- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矸石试验结果 | 2 | 7.87 | 0.1 | ＜0. 001 | ＜0.01 | ＜0.003 | ＜0.05 | 0.156 | 0.485 | 0.099 | 0.202 | ＜0.005 | ＜0.0001 | ＜0.25 |
|  | 3 | 7.06 | 0.05 | ＜0. 001 | ＜0.01 | ＜0.003 | ＜0.05 | 0.062 | ＜0.01 | 0.061 | ＜0.01 | ＜0.005 | ＜0.0001 | ＜0.25 |
|  | 8 | 8.15 | 0.07 | ＜0. 001 | ＜0.01 | ＜0.003 | ＜0.05 | ＜0.006 | ＜0.01 | 0.536 | 0.041 | ＜0.005 | ＜0.0001 | ＜0.25 |
| 浸出允许最高浓度 | -- | 100 | 5 | 15 | 1 | 5 | 100 | 100 | 100 | 5 | 0.02 | 0.1 | 5.0 |
| 《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准 | 6-9 | 1.0 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | 0.05 | 1.0 | 1.0 | - | -- | -- | 0.0001 | -- |

由上表可见，矸石浸出液检出项目浓度值均远低于《危险废物鉴别标准——浸出毒性类别》（GB5085.3-1996）中的浓度值，表明矸石是无浸出毒性的固体废物，属于一般工业固体废物。根据《一般工业固废堆存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，矸石浸出液检出项目浓度值均未超过《地表述环境质量标准》（GB3838-2002）表4中三级标准值，且pH值在6-9之间，说明该矿矸石属于I类一般工业固体废物。

5.2.4.2矸石排放方案

本项目矸石年产生量为4.5万吨/年，矸石优先用于井下采空区充填或作为砖厂、矸石发电原材料等进行综合利用，综合利用不畅时送往依托矸石场进行处置。泽鑫煤矿不设矸石场，矸石场依托山西交城鑫河煤业有限公司矸石场。2012山西煤炭管理干部学院已编制完成了《山西交城鑫河煤业有限公司90万吨/年矿井兼并重组整合项目环境影响报告书》（后面简称已批复的环境影响报告书），并取得了山西省环境保护厅的批复（晋环函[2012]652号文）。根据已批复的环境影响报告书，该矸石场位于工业场地西北约1.3km处，该矸石场为一荒沟，沟长约400m，平均宽80m，平均深10m，占地面积约为3.2ha，有效容积约为32万m3，可容纳51万吨矸石，可满足两个矿井约3处置矸石的需要。本矿与山西交城鑫河煤业有限公司签订了矸石场共用协议，该矸石场的处置、运行及管理由山西鑫河煤业有限公司负责（具体见附件）。本项目矸石处置依托山西交城鑫河煤矿矸石场可行。

5.2.4.3生活垃圾处置方法

本项目生活垃圾产生量141t/a（按照当地生活水平，生活垃圾产生量以每人每天0.5kg计）。环评要求在各场地设置封闭式垃圾箱，集中收集后送往当地环卫部门指定地点。

5.2.4.4废矿物油处置方法

类比同类矿山，本矿机修车间产生废矿物油约0.1t/a，属于《国家危险废物名录》(2016)中HW09油/水、烃/水混合物或乳化液（非特定行业，编号900-005-09），评价要求建设单位在机修车间内建设危废暂存间，收集定时交给有相应资质的单位进行处置。

5.2.4.5固体废物环境影响分析

（1）矸石排放对景观及土地利用的影响

矸石排放对景观及土地利用的影响主要表现在矸石占用农田耕地、沟地，影响区域景观，改变土地原有功能等方面。

①本项目建设属于低山区，全区多为黄土覆盖。本矿井的矸石排放至荒地，该场地远离居民区，景观价值较低。对当地景观影响较小。

②据评价现场踏勘，矿井所选矸石场属荒沟，植被分布主要为野草、灌木丛等为主，就此情况来讲，选择作为矸石堆存场地不会对其土地功能产生明显的恶化性影响。

（2）矸石自燃对环境的影响分析

1）矸石自燃倾向分析

固体废物对环境空气的影响主要表现在两个方面：矸石自燃释放有害气体和运输、堆放、场地扬尘。

①煤矸石自燃机理

引起煤矸石自燃的因素很多，目前的研究结果表明，煤矸石的自燃主要取决于两个因素。一是煤矸石中存在着可燃物--硫铁矿，它是引起自燃的决定因素；二是有供氧条件，如果煤矸石在堆放过程中形成孔隙，这就为煤矸石自燃提供了供氧条件。

a煤矸石自燃的内因是矸石中有硫元素存在。

煤层中全硫含量，是由硫铁矿硫、有机硫和硫酸盐硫所组成，其中硫铁矿硫和有机硫是可燃硫，尤其是硫铁矿硫是缺氧还原环境中生成的，以结晶赋存于煤层及煤系地层之中，开采前处于地下隔绝空气状态。开采后由井下矸石排放至矸石处理场后，矸石经过大面积接触空气而氧化，同时放出大量的热，硫铁矿的燃点也较低，为290℃，所以易引起自燃，从而引起其它可燃物的燃烧。

煤矸石能否自燃还取决于煤矸石硫含量的高低。根据国内外的统计，在不采取任何措施采用倾倒式堆放的情况下，硫含量在1%以下一般不会发生煤矸石自燃现象；硫含量在2%以上煤矸石一定发生自燃；硫含量在1~2%之间煤矸石自燃有一定偶然性。

b煤矸石自燃的外因是有氧的存在。

煤矸石自燃的内因是矸石中有硫元素以硫铁矿和有机硫的形式存在，而外因则是有氧的存在。氧是煤矸石自燃不可缺少的条件，只有供氧才能产生自燃，供氧量的多少，直接影响燃烧程度的大小，如果硫铁矿始终保持在缺氧状态下，就不会发生自燃。由上述反应可以看出，硫铁矿在氧化过程中耗氧量较少，每公斤硫铁矿燃烧时需氧量为997.8g，仅为煤燃烧时需氧量的53.2%。

c水也是加速矸石自燃的一个重要条件，能够促进硫铁矿氧化反应的条件，由于水的存在，硫铁矿才能产生硫酸溶液，并产生大量的热，从而促进自燃。

d矸石场其它可燃物如煤、木材等是使燃烧扩大、蔓延的必要条件。

从以上分析可知，防止矸石自燃有如下条件：

降低矸石中硫铁矿含量；使矸石中的硫铁矿与空气隔绝；减小进入矸石场的水分；杜绝其它可燃物进入矸石处理场。

（3）矸石风蚀起尘对环境空气的影响分析

根据有关资料显示，矸石风蚀起尘量与矸石易风蚀成分、起尘风速、矸石场地形及矸石堆存防尘措施有着直接的关系。

根据安太堡露天煤矿环境影响评价中有关矸石堆扬尘的风洞模拟试验资料，矸石山的起尘风速为4.8m/s，据当地气象站多年常规气象资料统计，本区各季及全年风速主要集中在0.9-3.6m/s，加之本煤矿矸石堆存于沟谷内，防风自然条件较好。由此可预测，矸石山能够发生扬尘的机会较少。

由上述情况来看，其矸石排放对环境空气的影响不大。当然，在具备起尘风速条件时，矸石场会对周围局部地区形成影响，根据其它矿井评价中类似条件矸石场的扬尘影响预测，其影响范围在矸石场下风向约0.8km以内。为减小其发生率，应尽量依据矸石场地形多种植防护林，以减小此种情况下可能产生的污染影响。

（4）矸石淋溶对水环境等的影响

矸石中有毒有害元素，经降雨淋溶后，元素的可溶解部分随雨水进入土壤，对土壤、植被、水体将产生影响。

由表5.2-9可见，矸石浸出液检出项目浓度值均远低于《危险废物鉴别标准——浸出毒性类别》（GB5085.3-1996）中的浓度值，表明矸石是无浸出毒性的固体废物，属于一般工业固体废物。根据《一般工业固废堆存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，矸石浸出液检出项目浓度值均未超过《地表述环境质量标准》（GB3838-2002）表4中三级标准值，且pH值在6-9之间，说明该矿矸石属于I类一般工业固体废物。

在矸石淋溶浸泡的试验中，矸石淋溶浸泡液的水质情况是矸石自然淋溶的极限状态，而从交城县的气象资料来看，本区年平均降水量为460mm，蒸发量为1870mm，蒸发量约为降水量的4倍，则矸石的自然淋溶量是很小的，加之评价规定的污染防治措施的实施，由此可确定矸石淋溶水对水环境的影响很小。

由上表可以看出，矸石淋溶水各项污染物浓度极小，即使下渗，在下渗过程还要经过暴气带的吸附、降解，因此对地下水的影响较小。

综上所述，山西交城县岭底乡泽鑫煤业有限公司排放的矸石属Ⅰ类一般工业固体废物，由矸石堆放对环境空气的影响分析及矸石浸出液对水环境的影响分析，本工程矸石处置对土壤、水体、大气等环境造的影响较小。生活垃圾集中收集后送往当地环卫部门指定地点。所以本工程固体废物排放对周围环境影响较小。

### 5.2.5运营期声环境影响评价

5.2.5.1运营期主要噪声源

根据工程分析，本工程噪声源主要为各类机械设备比如通风机，空压机和各类水泵等。运营期主要噪声源噪声级见表5.2-10。

表5.2-10  运营期工程主要噪声源噪声级

| 序 号 | 噪声源位置 | 产噪设备 | 治理前噪声值 dB(A) | 治理措施 | 治理后噪声值 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿井 工业 场地 | 副井提升机房 | 提升机 | 90 | 减震、密闭 | 75 |
| 2 |  | 筛分楼 | 振动筛 | 90 | 减震、密闭 | 75 |
| 3 |  | 空压机房 | 空压机 | 110 | 减振、消音 | 80 |
| 4 |  | 泵房 | 水 泵 | 80 | 减振、隔声 | 65 |
| 5 |  | 矿井水处理站 | 水 泵 | 80 | 减振、隔声 | 65 |
| 6 |  | 生活污水处理站 | 水 泵 | 80 | 减振、隔声 | 65 |
| 7 |  | 锅炉房 | 鼓、引风机 | 85 | 减震、密闭 | 70 |
| 8 |  | 空气加热室 | 空气加热机组 | 100 | 密闭、隔声 | 75 |
| 9 | 风井场地 | 风机房 | 风机 | 110 | 密闭、减振、吸声材料 | 80 |
| 10 |  | 瓦斯抽放站 | 瓦斯抽采泵 | 80 | 减振、隔声 | 70 |

（2）噪声预测模式

影响声波从声源到受声点传播的因素有很多，它们主要包括传播发散、气温、平均速度、遮挡物状况、植被状况、风向、风速等，其中对声波的传播影响最大的是与声源到受声点的距离有关的传播发散，即声波随距离的衰减。

厂界噪声预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的公式：

Lp（r）=Lp（r0）—（Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc）

本次噪声预测计算将从偏保守角度出发，仅考虑声波随距离的衰减Adiv

对单个点声源的几何衰减用以下公式计算：

Lp（r）= Lp（r0）-20lg(r/r0)

两个以上的多个噪声源同时存在时，总声级计算公式为：

现状监测值与预测贡献值叠加的预测总声级计算公式为：

以上式中：

r ：预测点到声源的距离；

Adiv：距离衰减，dB；

Aatm ：空气吸收衰减，dB；

Abar ：遮挡物衰减，dB；

Agr：地面效应，dB；

Amisc ：其他多方面效应，dB；

L（r）：声源衰减至r处的声压级，dB；

Lp（r0）：声源在参考距离r0处的声压级；

r0：预测参考距离，m；

L0：预测点的噪声现状值，dB。

本次噪声预测计算从偏保守出发，只考虑声波随距离的衰减Adiv，以保证实际效果优于预测结果。

（3）噪声预测结果与评价

本次评价利用预测模式对各场地进行预测。先计算出各设备噪声影响值，本项目为改扩建项目，根据能量合成法叠加各设备噪声对各预测点声环境造成的影响值即为预测值。各工业场地厂界噪声预测结果见表5.2-11。

表5.2-11 厂界噪声预测结果

| 序号 | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) |
| --- | --- | --- |
|  | 监测值 | 预测值 | 监测值 | 预测值 |
| 工业场地 | 1# | 42.4 | 42.59 | 41.5 | 41.73 |
|  | 2# | 42.7 | 43.01 | 40.8 | 41.27 |
|  | 3# | 43.5 | 43.87 | 41.7 | 42.25 |
|  | 4# | 41 | 41.06 | 40.3 | 40.37 |
| 风井场地 | 5# | 42.8 | 44.79 | 40.1 | 43.29 |
|  | 6# | 43.2 | 43.49 | 39.9 | 40.5 |
|  | 7# | 42.6 | 49.67 | 40 | 49.26 |
|  | 8# | 43.1 | 43.48 | 40.6 | 41.25 |

表5.2-11中噪声预测结果显示，各场地厂界四周噪声昼间预测值为44.06—49.67LAeq(dB)，各场地厂界四周噪声夜间预测值为40.37—49.26LAeq(dB)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。综上，本项目声环境质量影响较小。

### 5.2.6地表沉陷预测与评价

5.2.6.1 矿井概况

山西交城县岭底乡泽鑫煤业有限公司采用斜井开拓，本次开采2#、4#、5#、6#、8上#、8 #、9#煤层，采用长壁综采，一次采全高，全部跨落法管理顶板。矿采用斜立井混合开拓方式，设有井筒3个，即主斜井、副立井和回立井。全井田共划分两个水平，先开采第一水平（2、4、5号煤层），然后开采第二水平（6、8上、8、9号煤层）。第一水平共划分7个采区（其中2号煤层单独划分为3个采区：201采区、202采区、203采区；4、5号煤层划分为4个采区：上一采区、上二采区、上三采区、上四采区；），首采区为201采区。

5.2.6.2地表移动变形预测方法、模式及基本参数确定

（1）地表移动变形预测方法、模式

依据《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》(以下简称《开采规程》)中所列预计方法，本次评价采用概率积分法进行地表变形预测。

概率积分法预测模式如下：

a.对主剖面地表移动变形，充分采动时按下面公式计算：

沿走向：

下沉：

倾斜：

曲率：

水平移动：

水平变形：

b. 非充分采动时按下面公式计算：

下沉：

倾斜：

曲率：

水平移动：

水平变形：

c. 在计算倾向主剖面时，公式同上，仅需以y代x，以rl（或r2）代r即可。

d. 计算充分采动时，地表移动变形最大值用下列公式计算：

最大下沉值：Wcm=m·q·cosα（mm）

最大倾斜值：icm=    （mm/m）

最大曲率值：Kcm=±1.52   （10-3/m）

最大水平移动值：Ucm=b·Wcm（mm）

最大水平变形值：εcm=±1.52·b   （mm/m）

对上述模式，编成电算程序上机运算。

（2）地表移动变形基本参数的选取

开采规程主要的地表移动基本参数见表5.2-12。

表5.2-12    开采规范地表移动变形基本参数

| 单向抗压强度 | 覆岩 类型 | 下沉系数q | 主要影响 角正切tgβ | 水平移动 系数b | 拐点偏距 S/H | 开采影响传播角θ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＞60 | 坚硬 | 0.27～0.54 | 1.2～1.91 | 0.2～0.3 | 0.31～0.43 | 900-（0.7～0.8）α |
| 30～60 | 中硬 | 0.55～0.84 | 1.92～2.40 | 0.2～0.3 | 0.08～0.30 | 900-（0.6～0.7）α |
| ＜30 | 软弱 | 0.85～1.0 | 2.41～3.54 | 0.2～0.3 | 0～0.07 | 900-（0.5～0.6）α |

本评价结合《开采规程》的基本参数，确定拟建煤矿的地表移动基本参数，复采下沉系数根据该规程及类比周边矿区其他矿井沉陷情况调查结果并结合本矿井地层性质选取。根据本矿提供的详细地质资料和覆岩岩层的岩性测试资料，本矿井煤层覆岩按坚硬岩层考虑，由此确定的地表移动变形基本参数见表5.2-13。

表5.2-13   各煤层顶板岩性及抗压强度表

| 煤层 | 覆岩 类型 | 平均采厚(m) | 倾角 | 水平移动系数b | 拐点偏距S（m） | 开采影响传播角θ | 平均采深（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2号 | 中硬 | 1.02 | 6° | 0.25 | 84.28 | 85.2 | 720.38 |
| 4号 | 中硬 | 0.94 | 6° | 0.25 | 85.91 | 85.2 | 734.25 |
| 5号 | 中硬 | 1.3 | 5° | 0.24 | 86.49 | 86 | 739.25 |
| 6号 | 中硬 | 1.09 | 5° | 0.24 | 88.13 | 86 | 753.24 |
| 8上号 | 中硬 | 0.6 | 5° | 0.24 | 90.39 | 86 | 772.56 |
| 8号 | 中硬 | 2.62 | 4° | 0.23 | 90.78 | 86.8 | 775.86 |
| 9号 | 中硬 | 2.29 | 4° | 0.23 | 91.75 | 86.8 | 784.22 |

5.2.6.3地表下沉、移动与变形预测结果

（1）首采区地表移动变形预计

本工程首采区布置201采区，首采区煤层采完后，对地表移动变形最大值进行了预计。具体见表5.2-14。

表5.2-14    首采区开采后地表下沉、移动与变形的最大预测值

| 采区 | 下沉Wcm (mm) | 倾斜icm (mm/m) | 曲率Kcm (10-3/m) | 水平移动Ucm(mm) | 水平变形εcm (mm/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201采区 | 662.09 | 7.38 | 0.13 | 198.63 | 3.37 |

首采区开采完后的地表沉陷等值线图见图5.2-8所示。

根据预测可知，本项目首采区煤层开采后的最大下沉值Wcm为662.09mm，最大倾斜值icm为7.38（mm/m），最大曲率值Kcm为0.13（10-3/m），最大水平引动198.63mm，最大水平变形值εcm为3.37mm/m。

（2）全井田的地表移动变形

按充分采动、一次采全高开采等条件，对本次工程全部开采的煤层地表移动变形最大值进行了预计。见表5.2-15。

表5.2-15    全井田开采后地表下沉、移动与变形的最大预测值

| 开采 煤层 | 下沉Wcm (mm) | 倾斜icm (mm/m) | 曲率Kcm (10-3/m) | 水平移动Ucm(mm) | 水平变形εcm (mm/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2号 | 662.09 | 7.38 | 0.13 | 198.63 | 3.37 |
| 4号 | 671.18 | 7.48 | 0.13 | 201.35 | 3.41 |
| 5号 | 928.62 | 10.35 | 0.18 | 278.58 | 4.72 |
| 6号 | 778.61 | 8.68 | 0.15 | 233.58 | 3.96 |
| 8上号 | 428.59 | 4.78 | 0.08 | 128.58 | 2.18 |
| 8号 | 1872.16 | 20.88 | 0.35 | 561.65 | 9.52 |
| 9号 | 1636.35 | 18.25 | 0.31 | 490.91 | 8.32 |
| 叠加后 | 6977.60 | 78.56 | 1.33 | 2113.68 | 35.83 |

煤层全部开采完后的地表沉陷等值线图见图5.2-9所示。

根据预测可知，整个工程采后地表下沉情况，即：Wcm为6977.6mm，最大倾斜值icm为78.56（mm/m），最大曲率值Kcm为1.33（10-3/m），最大水平引动2113.68mm，最大水平变形值εcm为35.83mm/m。

本项目投产后，矿方应积极开展地表移动变形观测，总结井田开采技术条件下的地表移动变形规律，科学的指导井下开采后对地表的影响，为科学地留设各种保护煤柱、制定生态恢复措施、水土保持措施和土地复垦措施提供依据。

5.2.6.4冒落带、裂隙带高度预测

煤层开采后，由于存在矿山压力，煤层上覆岩层形成冒落带、裂隙带和缓慢下沉带“三带”。通过对冒落带、裂隙带最大高度预计，可以预测井下采煤对地下含水层、地表水体等产生的影响。

冒落带、裂隙带高度预测选用《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》中推荐的模式。

冒落带最大高度计算公式：

Hm=100ΣM/(4.7ΣM+19)+2.2(m)。（中硬）

裂隙带最大高度计算公式：

公式1：                                  （中硬）

公式2：                                  （中硬）

公式3

式中，M－煤层开采厚度。

M1—上层煤开采厚度

M2—下层煤开采厚度

h1-2—上、下层煤之间的法线距离

y2—下层煤的冒高与采厚之比

按上面计算公式计算的煤层开采后，最大导水裂隙带高度和冒落带高度如表5.2-16所示。

表5.2-16  煤层开采后冒落带和裂隙带高度预测结果

| 煤层 | 最大开采厚度(m) | 煤层间距 | 冒落带高度(m) | 导水裂隙带高度(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 公式1 | 公式2 |
| 2 | 1.70 | 5.65-31.50 12.53 | 6.49 | 25.1 | 30.2 |
| 4+5 | 3.61 |  | 9.78 | 36.78 | 39.93 |
|  |  | 26.61-35.90 31.15 |  |  |  |
| 6 | 1.30 |  | 6.72 | 26.0 | 30.88 |
|  |  | 12.01-22.35 18.23 |  |  |  |
| 8上+8+9 | 7.55 |  | 15.03 | 53.34 | 59.56 |

5.2.6.6地表塌陷对环境的影响分析

（1）地表沉陷影响受体情况

①地形地貌

本区位于山西省中部，吕梁山脉中段东翼。井田属中低山地形，呈西北高东南低的地形趋势，最高点位于井田西北部的山梁上，标高为1507.00m，最低点位于井田东南部沟口，标高为1083.00m，最大相对高差为424.00m。

②井田内地表水

井田范围内沟谷发育，无常年性水流，仅在雨季有洪水流出，并很快排干，季节性水流向南汇入千里渠，最终向东南白石南河，白石南河向南西最终汇入磁窑河。

③地面建筑物情况

井田范围内及周边无村庄。煤矿在工业场地留设保安煤柱；工业场地在煤矿开采后不会产生严重影响。在煤矿开采结束后，要注意井田范围内的生态恢复。

④交通道路

井田范围内的道路主要为煤矿运输道路。

⑤地表植被

井田内主要为农作物、灌木、草地为主，水土流失为轻度-中度侵蚀为主。

（2）地表沉陷对环境影响评价

①地表沉陷对地表形态影响分析

由地表沉陷预测可知，地表下沉值较大，井下开采对地表形态和地形标高会产生一定影响，但由于整个井田区域都会相继下沉，加上井田内地形复杂，因此不会改变区域总体地貌类型。

②地表沉陷对地面建(构)筑物影响分析

我国《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》中制定了砖混（石）结构的建筑物破坏（保护）等级标准，见表5.2-17、5.2-18。

表5.2-17 井田内建筑物和构筑物保护等级

| 保护等级 | 主要建筑物和构筑物 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 国务院明令保护的文物和纪念性建筑；在同一跨度内有两台重型桥式吊车并三班生产的大型厂房，大型选煤厂主厂房等特别敏感的，采动后可能导致发生重大生产、伤亡事故的建筑物、构筑物；大、中型矿井主扇机房、瓦期抽放站 |
| Ⅱ | 22万伏以上超高压输电铁塔，矿区总变电所，立交桥，高频通讯干线电缆，设有桥式吊车的工业厂房，铁路煤仓、总机修厂等，办公楼，医院、剧院、学校百货大楼、二级火车站，三层以上住宅楼，输水管干线和铸铁瓦斯管道支线。 |
| Ⅲ | 无吊车设备的砖木业厂房，三、四级火车站，砖木结构平房或变形缝区段小于20m的两层楼房、村庄民房，高压输电铁塔，钢瓦斯管道等。 |
| Ⅳ | 农村木结构承重房屋、简易仓库，临时性建筑物、构筑物。 |

表5.2-18  砖混（石）结构建筑物损坏等级

| 损坏 等级 | 建筑物损坏程度 | 地表变形值 | 损坏 分类 | 结构 处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水平变形e | 曲率K | 倾斜i |  |  |
|  |  | (mm/m) | (10-3/m) | (mm/m) |  |  |
| I | 自然间砖墙上出现宽度1～2mm的裂缝 | ≤2.0 | ≤0.2 | ≤3.0 | 极轻微 损坏 | 不修 |
|  | 自然间砖墙上出现宽度小于4mm的裂缝；多条裂缝总宽度小于10mm |  |  |  | 轻微 损坏 | 简单 维修 |
| II | 自然间砖墙上出现宽度小于15mm的裂缝，多条裂缝总宽度小于30mm；钢筋混凝土梁、柱上裂缝长度小于1/3截面高度；梁端抽出小于20mm；砖柱上出现水平裂缝，缝长大于1/2截面边长；门窗略有歪斜 | ≤4.0 | ≤0.4 | ≤6.0 | 轻度 损坏 | 小修 |
| III | 自然间砖墙上出现宽度小于30mm的裂缝，多条裂缝总宽度小于50mm；钢筋混凝土梁、柱上裂缝长度小于1/2截面高度；梁端抽出小于50mm；砖柱上出现小于5mm的水平错动；门窗严重变形 | ≤6.0 | ≤0.6 | ≤10.0 | 中度 损坏 | 中修 |
| IV | 自然间砖墙上出现宽度大于30mm的裂缝，多条裂缝总宽度大于50mm；梁端抽出小于60mm；砖柱出现小于25mm的水平错动 | ＞6.0 | ＞0.6 | ＞10.0 | 严重 损坏 | 大修 |
|  | 自然间砖墙上出现严重交叉裂缝、上下贯通裂缝，以及墙1体严重外鼓、歪斜；钢筋混凝土梁、柱裂缝沿截面贯通；梁端抽出大于60mm；砖柱出现大于25mm的水平错动；有倒塌危险 |  |  |  | 极度严重损坏 | 拆建 |

为避免采煤对井田内地面建构筑物的破坏，对井田内的建构筑物按《开采规程》留设保护煤柱，保护井田范围内的煤矿工业场地等地面建构筑物，确保不对建构筑物造成破坏性影响。工业场地、井筒、已有的建（构）筑物地面范围按其实际占用范围并考虑其保护等级的维护带宽度而圈定，井下各可采煤层的保护煤柱范围计算方法为：松散层地层移动角取45°，基岩地层移动角取72°。

根据初步设计及矿方提供资料，本项目井田范围内无村庄。工业场地内各种建筑物为Ⅰ级保护。工业广场边界留20m维护带，然后上面松散层按45度投影留设，下面岩层按72度投影留设煤柱。井田边界留20m煤柱。

③沉陷对居民用水影响评价

本项目开采区内煤层全部开采后，煤层采空后形成塌陷，可能发育裂缝并影响到地表，开采煤层以上的含水层有可能被贯通，并以矿坑排水方式将开采煤层以上含水层中的地下水基本疏干，因此第四系松散岩孔隙含水层、二叠系下石盒子组砂岩裂隙含水层的饮用水源可能受到采煤影响遭到破坏，造成较大的影响。根据地下水影响评价5.2.3居民饮用水影响分析，本项目周边村民饮用水问题均能得到解决，因此本项目建设对居民用水不会造成影响。

④沉陷对河流的影响评价

本项目井田内河流均为季节性河谷，旱季干涸，雨季有少量流水，遇暴雨常发洪水，但雨后很快水退，本项开采区域内开采煤层产生的裂隙带一般情况下不会导通井田地表。

⑤沉陷对公路的影响评价

本井田范围内的村间公路，多依地形修建。受采动裂缝和塌陷影响，将造成路面纵向和坡度变大，路面开裂和凹凸不平，影响正常行车安全，严重造成道路中断，妨碍人员往来和货物运输，影响乡村居民外出等。据调查，目前井田内村间公路未受到煤矿开采的影响。但矿方需加强对公路的观测，并及时修复，以保障村间小路正常畅通。

⑥地表沉陷对生态环境和农作物的影响评价

对生态环境的影响主要表现在对农田、地表植被的影响。由于井田内的农田均为旱田，因此对农田的影响主要表现在：使土地产生裂缝，土壤结构变松，涵水抗蚀性降低，增加土壤侵蚀程度，降低土地生产能力。对地表植被的影响主要表现在滑坡、地表裂缝造成的压埋、涵水抗蚀性降低等造成的植被覆盖率降低。

煤层开采后，在沉陷盆地的边缘地带，可能会由于土地含水性降低等因素而导致植被覆盖率进一步下降。同时也会影响农作物的生长。

⑦地质灾害影响分析

本井田区域内的地质灾害主要表现在滑坡、陡坡坍塌等。在推进的工作面前方地表和永久煤柱附近，产生边坡失稳、陡坡重心偏移等多种不测因素造成的滑坡、陡坡坍塌等地质灾害的可能性较大，应建立地表变形观测站或委托由资质的单位进行观测，严密监控可能的滑坡对各地面目标造成的危害。

⑧井田开采对水土保持的影响分析

由于井下采煤造成的地面沉陷和地表变形、浅层地下水疏干而直接或间接地影响到地面植被、微地形、土壤、土地生产力等因子的变化，从而引起加速侵蚀、植被退化、土地退化等荒漠化危害，对生态环境和社会经济可持续发展产生一定影响。

### 5.2.7运营期生态环境影响评价

本项目属于兼并重组整合项目，项目建设将在一定程度上影响井田内的景观格局，使原来的自然景观类型变成容纳工业场地、道路、矸石场等人工景观；采动作业造成的地表变形或塌陷，将使井田范围内部分地区地表的完整性与平整性发生变化，沉陷严重地区会对原有的景观进行分隔，造成空间上的不连续性，部分地区由于保护措施不到位，可能出现一些人为劣质景观，造成与周围自然环境的不协调。

5.2.7.1土地利用功能影响分析

（1）工程占地情况

项目建成后共设两个场地，分别为工业场地和风井场地。本工程占地见表5.2-19。

表5.2-19  工程占地情况一览表

| 项目 | 占地面积（hm2） | 新增占地面积（hm2） | 占地性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业场地 | 8.37 | 2.37 | 现有工业用地、荒草地 |
| 风井场地 | 1.33 | 1.33 | 荒草地 |
| 矸石运输道路 | 1.32 | 0.0 | 现有交通用地 |
| 合计 | 11.02 | 3.70 |  |

由上表可知，本项目新增占地面积为3.70hm2，新增占地全部为荒草地，不占农田、林地，因此工程占地对区域土地利用影响较小。

（2）地表沉陷对土地利用的影响

煤矿开采后，地表沉陷对土地利用方式的影响主要表现在地表形成大小不等呈条带状分布的地表裂缝，裂缝导致土壤结构变松，浅层地下水损失，从而使周围的土地资源利用受到影响。根据地表沉陷、坡度与裂缝分布情况，可将沉陷对土地破坏程度分为轻度、中度、重度三级。

①轻度影响区：倾斜程度低，集中在塌陷中央地带，破坏影响较轻微。地表有轻微的变形，不影响耕作和植被生长。

②中度影响区：塌陷盆地边缘地带，呈带状分布在采区边缘，倾斜程度较高，密度较大。地表出现明显裂缝、坎坡，影响耕种。

首采地表沉陷对土地资源的影响见表5.2-20，全采地表沉陷对土地资源的影响见表5.2-21。

表5.2-20  首采后井田沉陷对土地利用的影响预测结果  hm2

| 地类 | 合计 | 百分比 | 损毁程度 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级类 | 二级类 |  |  |  |  |
| 耕地 | 旱地 | 0.43 | 0.82 | 轻度 | 0.12 |
|  |  |  |  | 中度 | 0.31 |
| 林地 | 乔木林地 | 1.62 | 3.10 | 轻度 | 0.84 |
|  |  |  |  | 中度 | 0.78 |
|  | 灌木林地 | 7.83 | 15.02 | 轻度 | 2.56 |
|  |  |  |  | 中度 | 5.27 |
| 草地 | 灌草丛 | 23.58 | 45.23 | 轻度 | 7.62 |
|  |  |  |  | 中度 | 15.96 |
|  | 草丛 | 18.67 | 35.81 | 轻度 | 5.61 |
|  |  |  |  | 中度 | 1306 |
| 合计 | 52.13 | 100 |  |  |

表5.2-21  全采后井田沉陷对土地利用的影响预测结果  hm2

| 地类 | 合计 | 百分比 | 损毁程度 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级类 | 二级类 |  |  |  |  |
| 耕地 | 旱地 | 0.61 | 0.1 | 轻度 | 0.23 |
|  |  |  |  | 中度 | 0.38 |
| 林地 | 乔木林地 | 76.31 | 12.77 | 轻度 | 23.21 |
|  |  |  |  | 中度 | 53.1 |
|  | 灌木林地 | 166.23 | 27.82 | 轻度 | 49.87 |
|  |  |  |  | 中度 | 116.36 |
|  | 其它林地 | 150.74 | 25.23 | 轻度 | 45.22 |
|  |  |  |  | 中度 | 105.52 |
| 草地 | 灌草丛 | 172.46 | 28.86 | 轻度 | 56.91 |
|  |  |  |  | 中度 | 115.55 |
|  | 草丛 | 51.15 | 5.22 | 轻度 | 16.88 |
|  |  |  |  | 中度 | 34.27 |
| 合计 | 597.50 | 100 |  |  |

首采区开采后，沉陷影响耕地总面积为0.43hm2，其中轻度影响面积0.12hm2，中度影响面积0.31hm2。沉陷影响草地面积42.25hm2，占沉陷总土地面积的81.05 %，沉陷影响林地面积9.45hm2，占沉陷总土地面积的18.13%。

全井田开采后，沉陷影响耕地总面积为0.61hm2，其中轻度影响面积0.23hm2，中度影响面积0.38 hm2。沉陷影响草地面积223.61hm2，占沉陷总土地面积的37.42%，沉陷影响林地面积393.28hm2，占沉陷总土地面积的65.8212.53%。

采煤沉陷的影响主要体现在土地资源利用价值降低，企业将及时进行生态恢复，对其影响轻微；对于受轻度影响的耕地，由于地表仅有轻微变形，不影响农田耕种、林地、植被生长，农作物产量基本不影受响。受中度影响的区域一般不会对土地利用结构产生较大影响，经过必要的人工整治可以恢复其耕种能力。受重度影响的区域初期可能引起农作物减产，由于沉陷过程较为缓慢，大部分经过整治可以恢复耕种能力。

因此，在井工矿开采过程中，要对沉陷问题进行长期观测和预警，做到及时发现，及时整治。待沉陷稳定后，通过复垦及时恢复原有使用功能。同时，矿区工业场地和道路建成后要及时进行绿化，及时恢复植被，逐渐恢复原有土地利用功能。

5.2.7.2植被影响分析

①工程占地对植被的影响

本项目新增占地面积为3.70hm2，新增占地全部为荒草地，不占农田、林地。因此本项目工程占地对植被的影响较小。

② 地表沉陷对植被的影响

评价区植被类型较单一，主要类型为灌草丛等草地以及农业植被，农作物以玉米、小麦为主，农业生产力低下，耕作制度为一年一熟。地表沉陷对评价区植被影响分析如下：

A）农业植被

采煤地表变形移动对农业植被的影响主要表现在地表裂缝导致土壤保水能力下降，从而造成农业植被生产力下降。根据矿井开拓方案及采煤地表变形移动预测，沉陷影响耕地总面积为0.61hm2，其中轻度影响面积0.23hm2，中度影响面积0.38m2。受轻度影响的耕地不影响农田耕种，基本不会造成粮食减产，轻度影响区的耕地主要裂缝充填、平整措施，沉陷裂缝的处理主要有简易裂缝处理措施和机械治理措施。对于受到中度影响和重度影响的耕地应及时开展沉陷区治理与土地复垦。

B）非农业植被

地表沉陷对植被的影响主要由裂缝、塌方或小滑坡引起的，①地表裂缝造成部分植被直接毁坏；②引起土壤理化性质变化，使得土壤结构变松，涵水抗蚀性降低，从而影响土地的生产能力，增加土壤侵蚀和旱化的可能性。

井工矿开采不会导致地表植被大面积损失，但由于塌陷及裂缝缘故，会导致生物量不同程度降低， 受地表沉陷影响，评价区内的生产能力有所降低，但沉陷引起的植被生产力并非不可恢复，大部分区域通过土地复垦措施仍可以逐渐恢复其原来的生产能力。

5.2.7.3野生动物影响分析

通过查阅国家和地方动物志等资料，评价区内无珍稀动物栖息地，也无国家、省重点保护的野生动物。评价区内人为经济活动活跃，土地多被开垦为耕地，林地多为人工治沙林，区内的野生动物多为常见种。本项目工程占地面积小，建设持续时间短；运行期项目对地面的影响主要变现为采煤地表沉陷，不会对林地、灌草地造成大面积破坏。因此，煤矿建设运营不会对野生动物造成明显变化。

5.2.7.4土壤侵蚀影响分析

本项目建设期水土流失主要受地表开挖、临时堆土和临时机械的堆放、施工人员践踏等影响，造成植被破坏，影响植被的覆盖保护作用和根系固化作用。

运行期受煤炭开采引起的地表沉陷增加土壤风力侵蚀，在雨季增加水蚀的可能。因此，项目运营中必须派专人进行地表沉陷的排查，对局部区域的裂隙、塌陷及时进行充填、地面平整、种植植被，从而控制侵蚀土壤的远距离搬运，减缓土壤侵蚀。

从本工程的总体布局情况来看，施工期水土流失、项目占地、运营期矸石堆存是相对敏感的生态问题。在工程建设过程中，受挖填土方等工程行为的影响，部分植被地段和植物多样性将受到破坏，但总的植被分布不会被打乱。工程建设及运营会给当地生态环境带来一定的影响。

### 5.2.8环境风险评价

5.2.8.1评价的目的和评价重点

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

环境风险评价应把事故引起环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。

5.2.8.2评价等级

山西交城县岭底乡泽鑫煤业有限公司的产品为煤炭，产品物理化学性质稳定，为无毒无害产品，生产过程中不产生任何有毒物质，并且矿址周围没有环境敏感地区。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中的划分依据和原则，本项目环境风险评价工作级别应划分为二级。

5.2.8.3环境风险识别

关于矿井井下瓦斯、煤尘爆炸、火灾危害、冒顶和透水事故等危及煤矿安全生产的事故主要是煤矿安全生产所要解决的内容，这些内容在项目的安全预评价报告和安全专篇设计中将进行全面的评价和设计，环评不涉及此类问题。本环境影响报告书环境风险分析主要针对地面环境风险事故的环境影响进行。

通过对本项目生产工艺环节的分析并类比同类型项目的风险分析，本项目煤气输送管道中焊缝、阀门、法兰盘等位置可能会发生泄漏。泄漏煤气一旦遇到火源，就会发生火灾和爆炸。

5.2.8.4风险预测

本工程的环境风险因素主要有以下几个方面：一是可能发生使煤气泄漏或释放的危险事故；二是煤气泄漏或释放可能导致的燃烧、爆炸、窒息等，对人员、财产以及周边环境造成损害。

5.2.8.5 事故发生后主要环境影响

（1）事故对大气环境的影响

①泄漏情况分析：煤气泄漏时局部大气中总烃浓度可比正常情况高出数倍甚至数十倍，由于比重比空气轻，会很快散发，只会对近距离的大气环境造成短时间的影响。

②燃烧情况分析：煤气泄漏时若遇到明火，引发的火灾事故可在短时间内产生大量的烟气。由于主要成分是甲烷和一氧化碳，燃烧反应生成物主要为水和 CO2，对大气环境影响较小。

③爆炸情况分析：煤气管线采用无缝钢管输送，建设单位委托专业人员定期对煤气管线进行检查，爆炸的几率很小。爆炸的瞬间，由于冲击波的冲击，土层被掀起，产生一定量的粉尘，对近距离的大气环境造成短时间的影响。发生火灾爆炸后，地表植被遭到破坏，产生大量燃烧废物。

（2） 事故对水环境的影响

因工程涉及的物料为煤气，其泄漏不会影响周围的水体。但是一旦发生火灾爆炸，会产生大量消防废水，同时会产生大量燃烧废物，若不及时清理，有毒有害物质易随雨水进入河道，对地表水体造成污染。

（3）事故后对声环境的影响

发生泄漏、火灾爆炸后，消防车辆会产生交通噪声，现场指挥、对周围村庄预警等会产生社会噪声。

（4）事故后产生的固废的影响

发生火灾爆炸后，会有生产设备、房屋的破坏等，产生一定量的建筑垃圾和废弃设备，对环境造成一定的影响。

（5）事故后对生态环境的影响

发生火灾爆炸后，管线附近地表植被遭到烧毁或踩踏，会对生态环境产生的一定影响。

（6）事故对其它环境的影响

由于煤气比重比空气小，所以一旦泄露，会很快散发，只会对附近的大气产生短时间的影响，其燃烧的热辐射范围有限，对泄漏口周围人群和动植物影响不大；但在泄漏量较大，燃烧产生的热辐射影响范围较大，并有可能导致站区附近来不及撤离的人员发生伤亡事故，造成动植物的死亡。

5.2.8.6风险事故防范措施

（1）建立健全各种规章制度，如防火责任制、安全操作规程、定期检修制度等；

（2）配备足够数量的消防设施、防护器材和应急处理的工具、通讯、报警装置装备；

（3）加强对场内设施巡检，及时维护，尽量减少煤气泄漏可能性；

（4）定期进行管道壁厚测量，对严重管壁减薄的管段及时维修更换，避免爆管事故发生；

（5）工业场地锅炉房外墙和入口处应有明显的“严禁烟火”警示牌；

5.2.8.7 环境风险应急措施

（1）对大气环境突发环境事件的应急措施

大气污染主要表现在煤气大量泄漏和火灾引发的大气环境污染。

① 发生泄漏时，会在近距离内产生大量的煤气，煤气其成份主要是甲烷和一氧化碳，密度较小，极易扩散。随着气源的切断，泄露的煤气对周围环境的影响随之消失；

②发生泄漏时，严禁明火，以免发生爆炸，产生更多的废气；

③发生火灾爆炸后，会产生大量的燃烧废气， 其主要成份为 CO2 和水，对周围环境产生的影响较小。

（2）对水环境突发环境事件的应急措施

水环境污染主要来源于消防废水和堆体随雨水产生的污染。

① 发生火灾爆炸后，产生大量消防废水，主要为清净下水，可作为绿化用水；

② 发生火灾爆炸后，产生大量燃烧废物要及时清理，若不能及时清理的，在堆体四周设围堰，并于堆体上方设防雨布。

（3）对声环境突发环境事件的应急措施

发生事故后，消防车辆、指挥等产生的噪声，短时间内会对附近村民产生一定的影响，随着事故的解决，影响也随之消失。

（4）对突发环境事件产生的固废的应急措施

发生事故后，建筑垃圾及时运至环卫部门指定地点倾倒，废气设备及时运至废品回收站回收处置。若不能及时清理的应集中收集，并在堆体四周设围堰，并于堆体上方设防雨布。

（5）对生态环境突发环境事件的应急措施

发生火灾爆炸后，烧毁的地表植被，应及时进行生态恢复；植被恢复时树种最好选择当地树种，防止发生外来生物入侵事件；烧毁的农作物进行青苗补偿，烧毁的灌木进行灌木补偿。

（5）对其它环境突发环境事件的应急措施

当发生火灾爆炸后及时恢复植被，燃烧产生的热辐射对周边环境影响较小。

5.2.8. 8环境风险评价结论

综上所述，本项目的环境风险事故主要是煤气管道发生泄漏、火灾和爆炸等事故对周围环境的影响，项目存在一定的环境风险，一旦发生事故，要认真贯彻执行环境风险应急措施。在认真落实环境影响相应的措施后，本项目的环境风险是可以接受的。

# 第六章  环境保护措施及可行性论证

## 6.1建设期环境保护措施

### 6.1.1建设期环境空气保护措施

根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》、《山西省环境保护厅关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》，针对本项目施工期产生的扬尘，本报告提出以下防治措施：

（1）施工扬尘防治措施

A、施工单位应设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话等；

B、施工现场入口处设置围挡，围挡必须由硬质材料制作，任意两块围挡以及围挡与防溢座间间距不能有大于0.5cm的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞；煤气管线施工过程中，在距离居民区较近的地方其边界按照实际情况应设1.5米以上的封闭式或半封闭式路栏。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌。

C、遇到干燥易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级及四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘；

D、施工过程中使用水泥、石灰、砂石等容易产生扬尘的建筑材料，应采取设置专门的堆蓬，并使用防尘布对原料进行遮盖；

E、施工过程产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。有砂石、灰土、灰浆所有易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内；

F、施工期间，对于工地内裸露地面，应进行洒水，晴朗天气时每日洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；对于施工工地道路积尘，可采用水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫；每一块独立裸露地面必须采取覆盖措施；覆盖措施可采用防尘网、化学抑尘剂等。

G、实施建筑施工全过程控制：确保建筑施工扬尘达到“6个100%”，即工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。

（2）运输扬尘措施

A、施工场地内道路使用炉渣铺设，道路清扫时必须采取洒水措施。

B、进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。

C、运输车辆驶出工地前，应对车身、车槽、轮胎等部位进行清理或清洗以保证清洁上路；洗车喷嘴静水压不得低于0.5MPa；洗车废水经处理后重复使用，回用率不低于90%，回用水悬浮物浓度不应大于150mg/l。

另根据本项目的施工特点，除设有符合规定的装置外，禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草、以及其他会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

在采取以上措施以后，施工期产生的大气污染物对周围环境产生的影响很小。

### 6.1.2建设期水污染防治措施

建设期的废水主要有井筒排出的少量矿井涌水、施工区的冲洗与设备清洗废水以、施工队伍排放的生活污水及管道施工清洗废水。环评提出的水污染防治措施：

（1）建设期井筒排出的矿井涌水水量很小，井下水处理站尚未建设，根据其水质情况及地面工程用水水质要求，矿井水经临时沉淀池沉淀后，可满足地面工程拌料、施工机械清洗等用水要求，也可用于施工场地和道路降尘洒水，不会对环境产生不良影响。

（2）工程建设期应设置生活污水临时集中收集池，经过除油、沉淀等简易处理后用于场地洒水抑尘，不得随地泼洒。施工人员集中居住地应设防渗旱厕，并经常喷洒灭蝇药剂。

（3）管线施工产生的少量管道清洗、打压试验废水，可根据其水质情况及可收集的水量，分段设置一些小型的施工废水收集设施，经沉淀后，用于施工拌料、撒水灭尘等，减小废水排放对环境的影响；

（4）此外，施工单位要对露天堆放的施工材料、土堆、沙堆等要用棚布覆盖，避免在下雨天物料随雨水流失，产生不必要的污染。

（5）根据建设施工废水处置的实际情况，有效处理和利用的问题不大，但存在着施工单位施工随意性强，操作管理不规范的情况，使部分不应排放的废水流失，而造成一定的环境污染。对此，评价要求本工程建设中应重点加强监督管理，且应在业主单位、工程监理单位、当地环境保护主管单位的配合下进行。

### 6.1.3建设期固体废物防治措施

施工过程中产生的固体废物主要包括：施工期间固体废物为井筒开拓矸石、废弃土方、废建筑材料、装修阶段的废料及施工人员的生活垃圾。

环评规定加强施工排污管理，井筒开拓的矸石、废弃土方应优先用于场地及矸石运输道路建设期填方和地面平整，剩余送至矸石场进行处置施工期产生的可回收废料，如钢筋头、废木板等，应责定施工单位回收；施工队伍生活垃圾应运往当地环卫部门指定地点处置。

### 6.1.4建设期噪声污染防治措施

建设期噪声主要是施工现场的各类施工机械产生的噪声（包括改造井筒的凿井设备噪声和地面建构筑物的施工噪声）以及建筑物料运输造成的交通噪声。评价要求施工单位采取以下噪声防治措施：

（1）合理安排施工时间：制定施工计划时，应尽可能避免高噪声设备同时施工；高噪声的作业应尽量安排在白天进行，减少夜间施工量，避免对周围村庄居民生活产生不良影响。

（2）合理布局施工现场：避免同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。

（3）降低设备噪声级：设备选型上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等；对动力机械设备要定期进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染。闲置不用的设备应立即关闭。

（4）运输要采用车况良好的车辆，并应注意定期维修和养护；在乡村路段要限制鸣笛；一般情况应禁止夜间运输。

### 6.1.5建设期生态环境保护措施

建设期对当地生态环境的破坏主要表现在场地挖填、地面建构筑物及道路建设时对土地扰动作用，造成地貌的改变、植被的破坏、短期内使水土流失加剧，对局部生态环境有不利影响。

环评提出的防治措施：

（1）土壤与植被的保护与恢复措施

①施工时应采取尽量少占地、少破坏植被的原则，各施工活动应严格控制在施工区域内进行，以免造成周围植被、土壤的大面积破坏和干扰动物的栖息环境。对于植被生长较好的地段，尽量不要在这些地段设置临时工棚，料场等。

②对于临时占地及新开辟的临时便道等破坏区，项目建设结束后应进行植被恢复。凡受到施工车辆、机械破坏的地方均要进行土地平整、耕翻疏松(要求深翻表土30～40cm)，并在适当季节进行植树、种草工作，保持地表原有的稳定状态。

③应加强对施工人员生态环境保护意识的教育，严禁在规定的施工范围外随意砍伐树木。对于施工过程中破坏的乔木和灌丛，要制定补偿措施，损失多少必须补偿多少，进行原地补充或异地补充。

④煤气管线施工中应严格划定施工区范围，考虑管线必要的占地及土方占地，必要时设置隔离设施，禁止随意占地行为。

⑤工程管线施工应选择沿线植被树木分布较少的道路边缘路段实施。管线开挖部分涉及的树木，因多为景观小树，可采取整体移植的方法，选择就近树木稀疏地段种植，禁止破坏。

（2）土壤侵蚀的防治对策措施

①在地面施工过程中，应避免在大风季节以及暴雨时节作业。对施工破坏区，施工完毕，要及时平整土地，并种植适宜的植物，以防止发生新的土壤侵蚀。

②施工期应先建设各种排水设施，将雨水及时排走，避免在场地形成水漫流，导致水土流失增加。

③对于施工过程中产生的矸石，要合理堆入矸石场，不得将其任意裸露弃置，以免遇降雨引起严重的水土流失。

④煤气管线施工完成后，应由建设单位负责路路面的恢复工作。

## 6.2运营期环境保护措施及可行性论证

### 6.2.1环境空气保护措施及可行性论证

（1）锅炉烟气治理

工业场地锅炉房内设3台型号WNS6-1.25-Q和1台型号WNS2-1.25-Q型燃气锅炉各一台。采暖季3台型号为WNS6-1.25-Q锅炉同时运行，供场地采暖、井口防冻及浴室用，运行时间16h/d，150d；非采暖季运行一台WNS2-1.25-Q型锅炉，供浴室洗澡用，运行时间8h/d，215d。

本项目锅炉燃料为山西华鑫焦化实业有限公司生产的焦炉煤气。本次评价引用 “山西美锦煤焦化有限公司燃气锅炉实测数据”；锅炉有组织颗粒物排放浓度为11.3mg/m³、二氧化硫排放浓度为21mg/m³，氮氧化物浓度为110 mg/m³。燃气锅炉污染物排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2 燃气锅炉标准限值的要求。

（2）粉尘治理

（1）输送、转载

原煤在转载及运输过程中易产生煤尘的地方尽量采取密闭防尘措施。在输送机转载点设置喷雾除尘，并辅助机械通风，以此降低煤尘浓度，减轻环境污染。处理后原煤转载、运输系统排放粉尘浓度满足80mg/Nm3的标准要求。

（2）筛分排尘

原煤出井后要进行振动筛筛分分级，在筛分过程中将会产生一定量的粉尘。原煤入筛分间车间进行筛分，粉尘产生浓度约4000mg/m3，粉尘年产生量为158.4t/a，评价要求在此处设集尘罩和UF-STD型布袋除尘器，集气效率不得小于90%，除尘效率为99%，排气量为7500m3/h，排气筒高度15m。采取以上措施后，粉尘有组织排放量为1.43t/a，排放浓度为40mg/m3，能够满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426—2006）中筛分等除尘80mg/m3有关要求。无组织排放量为15.8t/a。

（3）储煤

本项目原煤全部送往坑口洗煤厂进行洗选，原煤进入2座原煤筒仓进暂存。本项目设2座Ф18.0m原煤筒仓，可存原煤2×4500t，即可满足本矿原煤3.3d的储量，为防止瓦斯积聚，评价要求安装机械排风及瓦斯监控装置。

（4）运输扬尘

汽车运输主要为超载抛洒煤炭，引起二次扬尘。本工程外送洗选原煤主要采用公路运输，路面为混凝土路面。原环评要求运煤汽车为厢式汽车，本次环评要求矿方建设汽车轮胎清洗设施，汽车进出工业场地时，对轮胎经过清洗，清洗后的废水进入收集沉淀池循环利用；并配备洒水车定期洒水清扫，减少道路表面的粉尘，可抑尘效率70%。

该项目经采取以上措施后，污染物排放量有效减少，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉标准限值和《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中排放限值要求，污染防治措施可行。

### 6.2.2水环境保护措施及可行性论证

6.2.2.1矿井涌水

根据初步设计及地质报告，开采2、4、5号煤层时，预计矿井正常涌水量为1440m3/d，最大涌水量为1880m3/d。开采6、8上、8、9号煤层时，预计矿井正常涌水量分别为2650 m3/d、2840m3/d、2890 m3/d、2950m3/d。

兼并重组后，本矿在工业场地内建设矿井水处理站，处理站总规模为160m3/h（两套80m3/h矿井水处理装置），处理工艺采用调节+混凝+沉淀+过滤+消毒，处理后的矿井水回用于井下洒水、黄泥灌浆；剩余矿井水经后续活性炭过滤+超滤工艺处理，后续工艺处理规模为85 m3/h，矿井外排出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

超滤是采用中空纤维过滤，配合三级预处理过滤清除自来水中杂质；超滤微孔小于0.01微米，能彻底滤除水中的细菌、铁锈、胶体等有害物质，保留水中原有的微量元素和矿物质。

煤矿矿井水水质CODGr浓度为100mg/l，BOD5浓度为40 mg/l，SS浓度为200mg/l。采用调节+混凝+沉淀+过滤+消毒工艺处理后，出水中CODGr浓度为40mg/l，BOD5浓度为20 mg/l，SS浓度为20mg/l。经上述工艺处理后的废水再经活性炭过滤+超滤处理后，出水CODGr水浓度可低于20mg/l，BOD5浓度可低于4 mg/l，SS浓度可低于0.2mg/l。因此，煤矿矿井水经过上述工艺出后，矿井外排出水水质可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准的要求。

6.2.2.1生活污水

（2）生活污水

根据上述水平衡图可知，本项目生活污水排放量为267.28 m3/d，主要为浴室、食堂、办公设施等产生的废水。现有工程未设生活污水处理设施，本次评价要求在矿井工业场地建设地理式污水处理设备WSZ－15一套，处理能力为15m3/h。生活污水处理采用地埋式污水处理设施进行二级生化处理，采用“调节→二级接触氧化→沉淀→过滤→消毒处理”工艺；污染物去除率COD：>85%；BOD5：>90%；SS：>85%；处理后的废水全部回用。

综上所述，该项目产生的矿井涌水经处理后能够满足回用标准后回用，剩余达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准外排，生活污水经处理后能够满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T18920-2002中的道路清扫、绿化等标准限值，并全部回用抑尘洒水；因此本项目废水在采取上述相应的治理措施后，能够保证废水尽可能综合利用，不能综合利用时达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准外排，治理措施可行。

### 6.2.3固体废物环境保护措施及可行性论证

6.2.3.1矸石

（1）矸石排放方案

本项目矸石年产生量为4.5万吨/年，矸石优先用于井下采空区充填或作为砖厂、矸石发电原材料等进行综合利用，综合利用不畅时送往依托矸石场进行处置。泽鑫煤矿不设矸石场，矸石场依托山西交城鑫河煤业有限公司矸石场。2012山西煤炭管理干部学院已编制完成了《山西交城鑫河煤业有限公司90万吨/年矿井兼并重组整合项目环境影响报告书》（后面简称已批复的环境影响报告书），并取得了山西省环境保护厅的批复（晋环函[2012]652号文）。根据已批复的环境影响报告书，该矸石场位于工业场地西北约1.3km处，该矸石场为一荒沟，沟长约400m，平均宽80m，平均深10m，占地面积约为3.2ha，有效容积约为32万m3，可容纳51万吨矸石，可满足两个矿井约3处置矸石的需要。本矿与山西交城鑫河煤业有限公司签订了矸石场共用协议，该矸石场的处置、运行及管理由山西鑫河煤业有限公司负责（具体见附件）。本项目矸石处置依托山西交城鑫河煤矿矸石场可行。

（2）矸石运输方式

为进一步减小矸石运输可能带来的环境污染问题，评价提出以下措施：

A．矸石运输道路路面进行硬化，采用混凝土路面，运输道路两侧种植绿化带，道路路面要经常清扫、洒水，保持路面清洁和相对湿度。

B．工程全部投产后，企业需指定专业部门根据实际生产情况统计矸石产生量，并确定矸石运输频率以制定出相应的管理制度，以避免产生的矸石在工业场地内临时堆存产污。

6.2.3.2生活垃圾

本项目生活垃圾产生量141t/a（按照当地生活水平，生活垃圾产生量以每人每天0.5kg计）。环评要求在各场地设置封闭式垃圾箱，集中收集后送往当地环卫部门指定地点。

6.2.3.3废矿物油

类比同类矿山，本矿机修车间产生废油约0.1t/a，，属于《国家危险废物名录》(2016)中HW09油/水、烃/水混合物或乳化液（非特定行业，编号900-005-09）。

（1）处置措施

评价要求废矿物油送有资质单位处理，在送往处置单位前按照规定在场内暂存。

（2）危废暂存库设置

在工业场地内设专门危废暂存库房，面积40m2。

（3）危废暂存库的建设要求

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单中的要求，本工程建设危险废物暂存间。危废暂存间的设计和使用应当严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单中的要求：

①危险废物应当按照其性质的不同而分类贮存，并设有隔离间隔断；

②液态危废采用专用的密闭容器（200L 塑料桶）进行收集，固体危废采用专业密闭塑料袋（尼龙塑料袋）；

③危废贮存库地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5；

④暂存间底座应当做基础防渗，防渗层为至少1m 厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm 厚高密度聚乙烯，或至少2mm 厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；

⑤危险废物贮存设施应按GB15562.2 的规定设置警示标志；周围应设置围墙或

其它防护栅栏；

⑥危险废物要防扬散、防雨、防流失；

⑦危险废物暂存间要防风、防雨、防晒；

⑧本标准的其它相关设计、使用、管理要求。

（4）危险废物暂存、运输和联单管理的环保要求

评价要求在实际生产过程中，危险固体废物的储存企业要严格按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求执行。

a、收集：危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集。本工程产生的废机油采用专门的密闭容器进行分类收集，不同的危险废物要采用不同的容器收集，不能混合。

b、暂存：危险废物暂存地要设立危险废物标志。企业设立专门的危险废物暂存库房。

c、运输：本项目危险废物采用专门的运输车辆定期运输，运输车辆需要有特殊标志。

d、联单管理：本项目危险废物的转移要严格执行《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局令第5号）中的相关要求。

综上所述，该项目产生的固废全部进行了处理、处置，固废处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单和《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及其修改单的要求，因此，本项目采取的固废处置措施可行。

### 6.2.4噪声环境保护措施及可行性论证

为进一步防止高噪声设备对职工及周围村庄的影响，针对本工程噪声源噪声强度大，连续生产等特点，本工程噪声的防治措施包括以下几方面：

⑴总平面布置尽量将生产高噪声的设备集中布置，生产区与生活办公区分开布设，两区有辅助建筑相隔，利用地形、辅助厂房、树木等阻挡噪声的传播；

⑵从设备降噪考虑，设计将高噪声设备如空压机、电锯、泵类、振动筛、鼓引风机等设备置于室内，利用建筑物隔声。

⑶尽量选用低噪声型号及对环境影响小的产品，使本工程运行噪声对环境的影响达到规定标准。

⑷水泵、风机基础选用高隔振系数材料，设计选用钢弹簧与橡胶复合串联式隔振基础，减少向楼板等支承结构传振。

⑸空气加热器将鼓引风机及水泵等设于专门的房间内，在鼓引风机管道上安装消声器，水泵进出口管道端用柔性接头取代钢性接头等。

⑹环评要求通风机房在风机四周建设高强复合水泥隔声围墙，同时加盖隔声顶棚，在隔声墙内壁设置吸声材料，回风井的主扇机出风口铅直于地面向上空排放，排放口离地高度不低于6m，风机选用消音效果良好的消音器，加强绿化，通过植物隔声减噪。

⑺在厂界四周、高噪声车间周围、场区道路两侧种植灌木、乔木和林带绿化，起到阻止噪声传播的作用。在场地内空地及生活区布置花坛、种植草坪美化环境。

⑻水泵房各种水泵进出口连接管设计采用柔性连接方式，防止振动传播造成危害。

经采取上述有效降噪措施、并经厂房隔声和距离衰减后，根据场界噪声预测结果，场界噪声符合《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，治理措施可行。

### 6.2.5生态保护措施及可行性论证

6.2.5.1工业场地生态治理

根据工业场地不同作业区的工作性质和生态需求，遵循以人为本，绿化美化作业区和种树防护的原则进行生态恢复工程的布置。副井工业场地以美化环境为主要目标，采取乔木、灌木、草花混植的原则，布置一些花坛，并配置一些庭院观赏花木；主工业场地周围受扬尘影响，场地的绿化以环境防护为主，除种植杨、柳等高大树种外，搭配种植一些灌木，在挡墙上植攀援类植物；本矿工业场地整体绿化系数按照20%考虑。

6.2.5.2运输道路生态治理

本项目运输道路邻坡一侧采用建设排水沟，另一侧采用绿化方式；绿化采用乔木和灌木结合的方式，在起到生态防护作用的同时，又能美化交通环境。

6.2.5.3沉陷区土地复垦及生态环境整治

1）沉陷区治理措施

矿井沉陷区土地整治要与当地土地利用规划结合起来，对于沉陷或裂缝，首先分析原因，并根据地表沉陷破坏的不同程度，选择人工治理或机械治理方式；对破坏程度较轻的土地，采用人工就近挖取土石直接充填裂缝、梯田挖高填低平整塌陷；对破坏程度严重的土地，采用机械治理，一般用推土机和铲运机，推土平整后进行植被复垦。同时，加强排水，综合采用排、阻、截等措施，防止水渗漏。之后，重点加强监测。

（1）对沉陷裂缝的治理

根据裂缝宽度大小，对较小裂缝经平整恢复原状；对较大的裂缝采取充填、平整的措施恢复原状，减少雨水侵蚀，减轻水土流失。其中，轻微、中等裂缝可直接用土填充，直接将裂缝两侧的土填入裂缝；严重裂缝区域需先填入煤矸石，再将裂缝两侧表土填入。

采动影响结束后，对塌方体或滑坡体进行护坡工程，主要以植物护坡和工程护坡响结合的综合治理措施，以减小塌方体或滑坡体水土流失。

对于农田因沉陷和裂缝造成弃耕的，在地表变形稳定后，结合农田基本建设，进行土地复垦，重新修造农田。

（2）林地治理工程

林地治理的主要目的是修复受损的林地，控制可能发生的水土流失。治理以人工恢复为主，自然恢复为辅，对原有树木进行维护，有条件的地方洒水，2-3年内新的生态系统趋于稳定。采取的治理措施主要有补种树木和管护，对于山上及坡地的灌木区，主要选择柠条进行扦插；对于平缓地区，选择补种毛白杨、柳树等高大乔木进行穴植。

（3）其它草地治理工程

其它草地治理的主要目的是保证受沉陷影响的区域植被不下降，并控制可能发生的水土流失，采取的治理措施主要为撒播补种草籽和管护。先回填裂缝和沉陷区，再采用人力补播的方法，在雨季来临后到入秋前，草种以草木樨、紫花苜蓿等为主。

2）农田复垦方案的选择

（1）简单的复垦措施及工艺

由于多煤层开采，初期的沉陷类型为不稳定沉陷，为了减小损失，只能采取简单的复垦方法，待沉陷稳定后，采用机械回填复垦工艺。

（2）机械治理措施及工艺复垦工艺

机械治理方法一般使用推土机和装运机械，一般土方工程量较大，一般与区域生态综合整治工程相结合。除填充裂缝，恢复土地使用功能，还有很多配套工程，如修筑公路、田坎边坡防护、排灌蓄水和绿化工程。

3）沉陷耕地的复垦措施

（1）沉陷裂缝的复垦

裂缝位置一般发生采区边缘。且分布极不规则。针对不同地层构造和土层厚度，裂缝处理方案如下：

①对土层较厚、裂缝未贯穿土层的土地，采用黄土填堵方法。将裂缝挖开，填土夯实。

②对裂缝透穿土层的土地，按反滤层的原理去填堵裂缝、孔洞。首先用粗砾石填堵孔隙，其次用次粗砾，最后用砂、细砂、土填堵。当沉陷稳定，用反滤层填堵后，可防止水土流失，使生态环境逐渐恢复。

③对少量水道及排水部位出现的裂缝，依据破坏程度和裂缝是否影响矿井生产区别对待。破坏程度轻微，不影响矿井生产，对其它各个方面也没有多大损害，则按一般处理方法处理；中度以上的要进行土地平整治理。

（2）＜25°旱(坡)地的复垦

耕地的复垦，利用推土机、装载机等大型机械用具，挖掘、平整土地恢复地表原始形态。覆土厚度为自然沉实土0.5m。覆土层内不含障碍层，0.5m土体内砾石含量＞5%，平整后地面坡度不超过6°填平时要分层充填，分层碾压。当年农作物产量恢复到原耕地作物产量的80%，三年内达到原有作物产量水平。具体步骤如下：

①本地区多有厚层黄土覆盖，土壤侵蚀中度和轻度为主，为保证耕地数量不会极具减少，应对沉陷区内＜15°的旱（坡）地进行复垦，复垦完仍为耕地。

②首先将表层30cm的表土剥离，堆放在平整地之外，然后按设计要求，用人工或机械填堵裂缝和沉陷坑。土地平整完工后，再将所剥离表土覆盖在所平整土地表面。此外，建议采用生表土混堆法适地复垦，深施农家肥和化肥，选用适宜于当地种植的作物和优良品种，使用先进的旱作农业技术，三年达沉陷前的产量。

③对轻度、中度破坏的裂缝，应将全部裂缝、按裂深分段挖开，再分段分层回填夯实。耕作层以下裂缝回填夯实，要求容重达1.40t/m3以上。

④坡田修整后，耕作土层的土体松紧程度不一。机械来往操作使表层土壤被压实，必须将整个田面进行深翻，达到耕种和蓄水保堤要求。

（3）＞25°旱(坡)地的复垦

①按照上面对沉陷裂缝的复垦措施进行人工黄土填堵。

②在复垦地块周围边界地段种植2~3排油松、杨树，起防护田坎作用。

③退耕还林、还草，本地区可种植的主要灌木为沙棘、黄刺玫，主要草类为白羊草和披碱草。

6.2.5.4取土场生态保护措施

环评要求采取“边取土，边治理”措施：

①取土方式：剥离台阶采用水平分层，挖掘机端工作面挖掘。台阶高度3m，共设3个台阶，坡面角为25°。

②取土前在取土范围之外设置截水沟，截水沟采用矩形断面，深0.4m，宽0.3m，以防止坡上汇水对取土坡面形成冲蚀，防止水土流失。

6.2.5.5服务期满后生态恢复措施

矿井服务期满后，煤矿生产已停止，对环境造成污染影响也将停止，随着生产设备和人员的撤离，最终消除对环境的影响。井下采动引起的地表移动、变形具有延迟性，工业场地、风井场地对生态环境及当地景观将造成明显的影响，如不采取有效恢复措施，对生态环境的影响将是长期的。因此，服务期满后的生态恢复及场地废弃治理必须引起高度重视。

### 6.2.7环境管理措施

6.2.7.1建设期环境管理措施

（1）严格施工管理，设专人负责施工时各项环保措施的落实，并由当地环保局定期检查，发现问题及时处理，使施工期的环境影响降到最低程度。

（2）分阶段检查各种环保设备的到位率和完好率；检查设备质量及安装质量，严把质量关，切实保证所有环保设备能与工程同期投入运营。

（3）切实落实水土保持、生态恢复的各项措施。

6.2.7.2运营期环境管理措施

（1）建立企业内部的环境保护机构、环境监测机构，健全环境保护制度和环境管理制度。

（2）加强环保工程设计和管理，确保环保管理措施的落实和环保工程质量。

（3）生产运行期加强环保设施的维护和管理，确保环保设施长期稳定运行。

（4）加强职工培训，减少误操作，预防环境污染事故的发生。

（5）对采空区要定期巡察，检查和观测地表塌陷的发生，以便及时采取措施，提高保护效果。

（6）制定事故防范措施和应急计划，出现事故时做到及时、正确处理发生的事故，尽量减轻危害的后果。

## 6.3环保措施汇总表

本矿环保措施汇总一览表见6-1。

表6-1 本项目采用的环境保护措施汇总情况

| 类别 | 污染源 | 环保措施 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 原煤储存 | 设2座Ф18.0m原煤筒仓，可存原煤2×4500t，即可满足本矿原煤3.3d的储量，为防止瓦斯积聚，评价要求安装机械排风及瓦斯监控装置 |
|  | 锅炉烟气 | 本项目锅炉燃用山西华鑫焦化实业有限公司生产的焦炉煤气，锅炉采用低氮燃烧技术，锅炉烟气经8m高烟囱排放。 |
|  | 筛分粉尘 | 筛分设备上方设集尘罩和UF-STD型布袋除尘器，集气效率不得小于90%，除尘效率为99%，废气经15m排气筒排放。 |
|  | 运输转载粉尘 | 全封闭输送皮带走廊，转载点设洒水抑尘。 |
|  | 运输道路扬尘 | 对运输道路进行硬化，设专用洒水车，在运输道路定期洒水降尘，保持路面清洁和相对湿度；对外运输汽车加盖篷布，限制超载。 |
| 废水 | 矿井水 | 本矿在工业场地内建设矿井水处理站，处理站总规模为160m3/h(两套80m3/h矿井水处理设施)，处理工艺采用调节+混凝+沉淀+过滤+消毒，处理后的矿井水回用于井下洒水、黄泥灌浆；剩余矿井水经后续活性炭过滤+超滤工艺处理，后续工艺处理规模为85 m3/h，保证矿井外排出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 |
|  | 生活污水 | 矿井工业场地建设地理式污水处理设备WSZ－15一套，处理能力为15m3/h。生活污水处理采用地埋式污水处理设施进行二级生化处理，采用“调节→二级接触氧化→沉淀→过滤→消毒处理”工艺；污染物去除率COD：>85%；BOD5：>90%；SS：>85%；处理后的废水全部回用。 |
|  | 初期雨水 | 在工业场地地势较低处（工业场地南侧空地）建设200m3初期雨水收集池。 |
|  | 洗车平台 | 洗车平台废水全部送至处理站进行处理后回用。 |
| 固体废物 | 矸石 | 本项目未设矸石场，矸石场利用山西交城鑫河煤业有限公司拟选矸石场。矸石场的处置、运行及管理由山西鑫河煤业有限公司负责。 |
|  | 生活垃圾 | 集中收集后送往当地环卫部门指定地点。 |
| 噪声 | 提升机 | 基础减振，厂房单独封闭隔声。 |
|  | 空压机 | 基础减振、空压机房单独封闭隔声。 |
|  | 风机 | 合理布局、基础减振、安装扩散器。 |
|  | 分级筛 | 基础减振，厂房单独封闭隔声。 |
|  | 引、鼓风机 | 基础减振，厂房单独封闭隔声。 |
|  | 水泵 | 室内布置，水泵与进出口管道间安装软橡胶接头，泵体基础设橡胶垫或弹簧减振器。 |
|  | 运输车辆 | 限制车速，限制鸣笛。 |
| 生态 | 排污影响 | 按照环评要求落实大气、水、固废、噪声环境保护措施，加强废水综合利用，减少污染物排放量，从而减轻工程排污对生态环境的影响。 |
|  | 绿化 | 工业场地绿化占地总面积为1.67公顷，绿化系数为20%。 |
|  | 运输道路沿线 | 运输道路洒水抑尘，清扫保洁。道路邻坡一侧修建排水沟，另一侧绿化。 |
|  | 地表沉陷 | 裂缝充填，覆土后生态恢复、复垦。 |

# 第七章  环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是综合分析建设项目环境、经济和社会效益的一项重要工作内容，是衡量环保投入所能收到环境效果的一个重要指标。本评价采用指标法进行计算，即在费用指标和效益指标计算的基础上，进行环境效益静态分析，说明环境经济效益的可行性。

## 7.1社会效益分析

山西交城县岭底乡泽鑫煤业有限公司90万吨/年矿井兼并重组整合项目建成投产后，可年产煤炭90万吨。本工程的建设，可为区域经济发展和环境保护发挥积极的作用。项目建成后将带来以下社会效益：

（1）本项目的实施在促进企业经济效益增加的同时，可为当地创造出更多的就业机会，解决周围部分村庄剩余劳动力的就业，提高当地居民的经济收入，起到促进地方的经济繁荣作用。

（2）项目的建设加快地区经济发展，形成带动经济和社会发展的新的增长点，可以带动煤炭相关产业的发展。经济的发展必将促进社会稳定。

## 7.2经济效益分析

工程建设总投资70134.17万元，项目正常年份的年利润总额为23908.68万元。

## 7.3环境影响损益分析

### 7.3.1环境代价

环境代价指工程污染和破坏造成的环境损失折算成经济价值。本工程投产后产生的污染对环境的经济代价按下式估算：

环境代价=A+B+C

式中：A 为资源和能源流失代价；

B 为对环境生产和生活资料造成的损失代价；

C 为对人群、动植物造成的损失代价。

（1）资源和能源流失代价（A）

式中：Qi——某种排放物年累计量；

Pi——排放物作为资源、能源的价格。

结合项目特点，本部分主要分析估算外排的污染物中资源价值较高的污染物流失的损失代价。

本项目补充用新鲜水为11.432万m3/a，按每吨水3.5元计算，估算年损失40.01万元/年。

即：A=40.01万元/年。

（2）生产生活资料损失代价（B）

这一部分损失主要是排污费，本工程排放的主要污染物为无组织粉尘，不计入总量，所以这一部分的损失为0。

（3）人群、动植物损失（C）

按照本报告书规定的环保措施和各环境要素的影响评价结论，结合当地自然、社会环境现状，工程在采取相应的环境保护措施后对人群和动植物影响较小，故此项忽略，有关的补偿费用计入工程建设的环保投资。

综上所述，本工程环境代价为：40.01万元/年。

### 7.3.2 建设项目环境成本分析

建设项目环境成本主要包括两部分：工程环境保护措施投资和环保设施运行及管理费用（两部分费用不具有可加性）。

（1）环保工程建设投资

本工程投资70134.17万元，环保总投资估算为1060万元，保投资占工程总投资的1.51%。

（2）环保工程运行管理费用

①设备折旧

环保设备折旧率按环保设备费5%计算，费用为53.0万元/年。

②设备大修基金

设备大修基金按环保设备费的3%计算，费用为31.8万元/年。

③能源、材料消耗

本项目环保工程能源、材料消耗费用约为55万元/年。

④环保工作人员成本

按目前的福利水平，企业职工平均工资、福利为3万元/人·年，本项目环保工作人员10名，总费用平均约为30万元/年。

⑤管理费用

主要包括环保系统日常行政开支费用，约15万元/年。

本项目环境工程运行管理费用约为184.8万元/年。

### 7.3.3环境经济效益

环境经济收益是指采取环保综合治理措施获取的直接经济效益，结合本工程特点，主要为减少污染物排放取得的经济效益。

废水：本工程对矿井水、生活污水进行处理后42.85万m3/a全部综合利用。按照3.5元/m3计算，则本工程废水回用后可节约149.98万元/年。

总计，本项目的环境效益为149.98万元。

### 7.3.4 建设项目环境经济效益分析

（1）环境成本比率

环境成本比率是指工程单位经济效益所需的环保运行管理费用（工程总经济效益按税后利润计）：

=环保运行管理费/工程总经济效益

=184.8/23908.68

=0.77%

（2）环境系数

环境系数指工程单位产值所需的环保运行管理费用：

=环保运行管理费/总产值

=184.8/35000

=0.53%

（3）环境代价比率

环境代价比率指工程单位经济效益所需的环境代价：

=环境代价/工程总经济效益

=40.01/23908.68

=0.17%

（4）环境投资效益

环境投资效益是指环境经济效益与环境成本的比值，它反映环境投资的经济效益的高低：

=环境经济效益/环保运行管理费用

=149.98/184.48

=81.30%

## 7.4小结

山西交城县岭底乡泽鑫煤业有限公司通过采取严格的环境保护措施，节约了能源消耗、减少了污染物排放、降低了生产成本，促进了地方经济的发展，具有良好的社会效益。本项目市场前景良好、具有较好的赢利能力，因此从经济上本项目是可行的。本项目实施过程中加强了对环保工程设施的投资力度，但是在建设和运行中仍不可避免会对周围群众的生产生活带来一定的影响，因此，企业在施工和运行阶段必须严格落实环评提出的各项环保措施。

本项目从环境影响损益角度看，环境代价比率为0.17%，说明本项目采取了相应的环保治理措施后，所有的资源、能源均得到了很好的利用。虽然本项目工程的环境成本比率、环境系数较低，环境投资效益却为81.30%，说明本项目建成后，在减轻环境污染的同时还可取得经济效益。这完全符合我国环境保护管理工作一贯坚持的经济效益、社会效益和环境效益三统一的原则，同时也符合经济与环境协调持续发展的基本原则。本工程在经济效益、社会效益和环境效益三个方面是可行的。

# 第八章  环境管理与监测计划

## 8.1环境管理

### 8.1.1管理计划制定的依据

环境管理是协调经济、社会、环境有序发展的重要手段，它以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段去约束人类的社会经济活动，既不超过环境容量的极限，又能满足人类日益增长的物质文化生活需要，并使经济发展与生态环境维持在相互可以接受的水平。环境管理计划可供各级环保部门对本工程进行环境管理时参考，并为企业内部完善环境管理机构、制定环境管理制度和环境监测计划提供依据。

本工程环境管理计划依据如下：

（1）国家及我省有关的环境管理规定。

（2）本工程建设、生产过程中污染类型、配套的环保设施及所能实现的污染控制效果分析。

（3）满足环保要求所需制定的监督保证措施。

### 8.1.2企业内部环境管理机构及职责

（1）企业内部环境管理机构设置及人员分工

本项目要求建立环保科，设科长2名，科员4~8名，共同负责全矿的环境管理、监测及污染治理工作，并配备一定的监测仪器和设备。矿山应建立如下的企业环境管理网络，见图8-1。

图8-1  企业环境管理组织网络图

（2）环境管理部门的主要任务及职责

①确定环境影响因素

本工程存在的环境问题主要是生态破坏问题、气、水、固废及噪声等不同污染问题，环境管理部门的管理人员应通过不断学习国家和地方政府制定的有关环境保护的法律法规及相关知识，提高自身素质，具备判断和分析环境影响因素的能力，针对工程的环境特征，确定出影响产品质量和环境的主要因素。

②确定企业阶段性环境目标指标

环境管理部门根据同类型企业生产及排污特点，在结合本企业实际情况的基础上，制定出投产初期可以达到的环境目标和指标，如吨产品物耗指标、吨产品污染排放指标等。随着操作水平的不断提高和生产经验的积累，不断提高和完善上述环境目标指标。

③确定环境管理方案并贯彻落实

a.确定环境管理方案

环境管理部门应根据所确定的环境因素及环境目标指标，规定企业内部各生产环节及该环节的职工职责，以及完成这些目标的时间和方法。

对矿山开采引起的地表裂缝及矸石堆放引起的泥石流和其他对生态环境的影响要派专人巡回检查，发现问题及时解决，对农田视破坏程度须根据有关法规进行土地复垦。

b.管理方案的贯彻实施

为方便有效管理，环境管理部门应及时将制定的阶段目标传达至各生产环节或个人，并派具体人员负责对其进行定时监测与检查，及时准确地统计矿内污染物排放情况，监督管理矿内各项环保设施的运行。

同时，企业应在当地各级环保部门的指导下，将环境保护纳入企业管理和生产计划，制定合理的污染控制指标，保证污染物达标排放和满足总量控制要求。另外，本工程还应加强清洁生产及信息交流，定时派专人学习国内先进经验，将其尽可能在企业内部消化吸收，提高企业污染控制水平。

④应急和响应

对可能出现的潜在事故或紧急情况，环境管理部门应制定专门的预防措施，并规定一旦事故发生，各生产环节应做出的反应，以使事故影响降至最低。

⑤及时汇总，及时完善

环境管理部门应组织职工及时总结各岗位的操作经验及操作困难，分析达不到要求的因素及原因，寻求合理适宜的解决方法，并作为规章制度予以肯定。对目标指标完成较好者，予以奖励，并制定新的目标，以不断完善和提高操作和技术水平。

⑥建立健全环保设施档案管理

本工程在施工期即应由专人负责建立环保设施的安装记录清单，包括设备名称、型号规格、供货单位、安装单位、安装位置、设计是否有变更等内容。运行期间则应建立环保设施运行档案，从开工时的环保设施配套情况到正常运行后的运转率、事故出现及维修情况、污染控制效果或监测结果等均应列入档案管理范围。

### 8.1.3环境管理制度

环境管理水平的高低与企业污染控制水平直接相关，而完善的环境管理制度、严格的制度执行体系是环境管理得以顺利实施的重要保证。建立健全必要的环境管理规章制度，将环境管理的任务、内容和准则罗列其中，使环境管理的特点和要求逐项渗透到企业的各项生产管理工作中。

最基本的环境管理制度有以下几方面：

（1）环境保护管理条例

（2）环境质量管理规程

（3）环境管理的经济责任制

（4）环境管理岗位责任制

（5）环境技术管理规程

（6）环境保护的考核制度

（7）环保设施管理制度

为保证各项环保设施的正常运行，保证矿内各项污染物按照国家监测技术规范要求进行监测，矿内应根据具体情况，分别制定：

（1）环保总制度：《企业环境保护条例》、《环境管理机构设立及工作任务》。

（2）环保设施运行管理制度：《环保设施运行和管理规定》、《环保设施管理制度》、《环保设施故障停运制度》。

（3）环境监测及奖惩制度：《矿内排污管理和监测规定》、《环保工作奖惩方案》、《企业环保工作考核标准》。

（4）档案管理制度：《环保资料归档制度》

（5）环保员管理制度《环境管理部经理责任制》、《环保人员工作手册》。

通过各项环境管理制度的建立和实施，可形成目标管理和监测反馈信息系统，使企业内部污染防治有章可循，更具科学性。

### 8.1.4环境管理手段

（1）经济手段

企业应根据生产中主要排污环节的排污状况，结合企业制定的《企业环保工作考核标准》，进行“职责计奖，超额加奖”，使岗位责任制与经济责任制紧密结合起来，将环境保护与经济效益统一考虑。

（2）技术手段

工程前期进行上岗培训和环保培训，并不定期派技术人员向国内外同类型环保先进企业进行学习，熟悉操作规程、掌握操作要点、提高职工预先发现问题和及时解决问题的意识和能力，使企业在搞好生产的同时保护好环境。

（3）教育手段

通过新技术、新工艺、环境知识、环保法规的定期学习和宣传，不断提高职工的生产技能和环保意识，以人为主体保证生产质量、减少污染排放。

（4）行政手段

以行政手段监督、检查环境管理制度的执行，对执行效果给予鉴定、奖惩，对环境保护工作的顺利进行起到积极促进作用。

### 8.1.5环境管理工作计划

环境管理计划要从前期准备、设计、施工、生产各阶段，在企业内部管理、监测、信息反馈及群众监督等各方面形成网络，使环境管理工作能贯穿于整个生产过程，落实到企业的每个职工。环境管理计划的制定要充分了解企业生产特点，掌握本企业建设、生产过程的环境特殊性，抓住环境管理中的薄弱环节。

根据本工程特点设置施工期环境监理计划，见表8-1。

本工程环境管理工作计划见表8-2。

表8-1   施工期环境监理计划

| 名称 | 点位 | 项目 | 措施 | 时间、频率 | 实施计划 | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 依法 申报 | 工程建设单位应按照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，向当地环境保护行政主管部门提供施工扬尘防治实施方案，并提请排污申报。施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。 |
| 大气 | 土方工程防尘；建筑材料的防尘；进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘；施工工地道路防尘；施工工地内部裸地防尘 | 扬尘 | 环评规定的相关措施要求进行监理 | 施工期常规巡视检查，接到举报后现场检查纠正 | 环保监 察部门 | 项目管理部门、地方环保局 |
| 噪声 | 施工现场周围居民 | 噪声 |  |  |  |  |
| 水 | 施工单位居住较集中地区，生活污水排放 | BOD、COD、 SS、氨氮 |  |  |  |  |

表8-2   工程不同建设阶段环境管理工作计划表

| 阶段 | 环 境 管 理 工 作 计 划 |
| --- | --- |
| 企业环境管理总要求 | 根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求，对本企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。 |
|  | （1）委托评价单位进行项目的环境影响评价工作。 （2）开工前，履行“三同时”手续。 （3）生产装置投入运营后试生产三个月内，进行环保设施竣工验收。 （4）生产中，定期请当地环保部门监督、检查，协助主管部门做好环境管理工作，对不达标装置及时整改。 （5）配合当地环境监测站搞好监测工作，及时缴纳排污费。 |
| 设计阶段 | 对设计单位提出下述要求并监督其实施： （1）本项目的总图布置，在满足主体工程需要的前提条件下，宜将污染较大的设施布置在远离非污染设施的地段，然后合理确定其余设施的相应位置，避免互相影响和污染。 （2）与居民区保留必要的卫生防护距离，并采取绿化隔声等防护措施。 （3）完善工艺方案。设计应尽量采用新技术工艺、新设备，采用节约资源、能源的生产工艺和设备，选用低噪声设备，使生产工程中污染物的产生减少到最低限度。 |
| 施工阶段 | ①督促施工单位按审查批准的设计文件要求落实环保工程的施工计划与进度，保证工程质量，以确保建设项目的环保工程与主体工程同时投产或使用； ②与施工单位签定有关环保合同。监督施工单位的施工活动是否按有关要求进行，防止其对环境造成污染和破坏； ③施工活动总平面布置要合理，严格按有关规定执行，不得干扰周围群众的正常生活； ④对施工造成的地表破坏、土地、植被毁坏应在施工结束后及时恢复。 |
| 竣工 验收 阶段 | 自检 准备 阶段 | ①检查施工项目是否按设计规定全部完工；②向环保部门申请试运转； ③组织检查试车前的各项准备工作；④检查操作技术文件和管理制度是否健全；⑤整理技术文件资料档案；⑥建立环保档案。 |
| 竣工 验收 阶段 | 预 验收 阶段 | ①检查污染治理效果和各污染源污染物排放情况； ②对检查出来的问题，要提出解决或补救措施，落实投资，确保完成期限； ③邀请环境监测站按环评选定的监测点或断面，有重点地考核生产设施、环保设施运行情况，污染物产生、治理和排污情况以及环境污染水平，并提交《建设项目环境保护竣工验收监测报告》，回答环保工程是否满足竣工验收要求和具备验收条件。 |
|  | 正式 验收 阶段 | ①建设单位向主持验收的环保部门提交《建设项目环境保护设施竣工验收申请报告》并附《环境保护工程竣工验收监测报告》，申请正式竣工验收； ②建设单位向环保管理部门重新申请办理《排污许可证》，转入日常环境保护监督管理。 |
| 生产 运行 阶段 | ①把污染防治和环境管理纳入企业日常经营管理活动，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算都要有控制污染的内容和指标，并且要落实到车间、班组和岗位； ②企业主要领导负责实行环保责任制，指标逐级分解，做到奖罚分明； ③建立健全企业的污染监测系统，为企业环境管理提供依据； ④建立环境保护信息反馈和群众监督制度，监察企业生产和管理活动违背环保法规和制度的行为； ⑤建立健全各项环保设施的运行操作规则，并有效监督实施，严防跑、冒、滴、漏； ⑥定期向环保部门汇报情况配合环保部门的监督、检查。 |

### 8.1.6 项目环境管理重点

本次工程建设与运行过程中环境管理的重点部位和内容有：

（1）建设过程相应的环境管理：

①矸石的处理与堆存；

②建设施工过程的污染治理与施工管理；

③环境保护设施的建设。

（2）生产运行过程相应的环境管理，包括：

①地表水、地下水的污染防治；

②污水处理装置日常管理与维护工作；

③各工段污染控制设施（气、水、声、固）的管理与维护；

④矸石等固体废物的堆存管理；

⑤厂区内外绿化管理；

⑥运输道路和运输车辆的管理；

⑦地表裂缝的管理与治理。

此外，本工程的环境管理工作还应从减少污染物排放，降低对生态环境影响等方面进行分项控制，具体计划见表8-3。

表8-3 主要环境管理方案表

| 环境问题 | 防治措施 | 经 费 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目占用土地 | 加强绿化工作，规划出厂区绿化带， 尽可能绿化可绿化面积。 | 列入环保经费中 | 总图设计阶段 |
| 废气排放 | 设专用洒水车，在运输道路定期洒水降尘，保持路面清洁和相对湿度；对外运输汽车加盖篷布，限制超载。 | 列入环保经费中 | 建设期、生产期 |
|  | 定期进行生产知识及环保知识强化， 提高操作人员文化素质及环保意识。 | 常规性开支 | 生产期 |
|  | 筛分设备设集气罩+布袋除尘器处理后排放 | 列入环保经费中 | 施工期、生产期 |
|  | 制定合理的绿化方案，选择滞尘、降噪、 对生产中排放污染物有较强抵抗和吸收 能力的树种进行种植。 | 列入环保经费中 | 建设期 |
|  | 加强事故风险的预防和控制。 | 基建资金 | 施工期、生产期 |
| 废水 | 矿井排水采用混凝、沉淀、过滤、超滤、消毒 处理后综合利用，不能综合利用经超滤处理后达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准后外排。 | 列入环保经费中 | 生产期 |
|  | 生活废水采用A/O法+消毒处理工艺处理后综合利用，不外排 | 列入环保经费中 | 生产期 |
|  | 加强水处理设备的运行管理，保证水处理 装置的正常运行，保证达标排放。 | 列入环保资金 | 施工期、生产期 |
|  | 加强事故风险的预防和控制。 | 基建资金 | 施工期、生产期 |
| 固体废物 | 生活垃圾设封闭式垃圾箱，及时处置。 矸石送矸石场合理处置。 | 列入环保资金 | 施工期、生产期 |
| 噪声影响 | 对各主要产噪点实施对应的减振、降噪措施 | 基建资金 | 施工期、生产期 |
|  | 施工期建设围墙，运营期加强场内绿化， 对运输道路建设绿化带。 | 基建资金 | 施工期、生产期 |
|  | 加强日常监督管理。 |  | 生产期 |
| 地表沉陷 | 加强对矿区沉陷范围的监管，及时采取 生态恢复措施，对已造成的影响进行补偿。 | 列入环保资金 | 生产期 |
| 地下水流失 | 实施详细的工程勘察，严格按照《规程》 生产运行。 | 列入环保资金 | 生产期 |

### 8.1.7规范排污口

根据《环境保护图形标志排放口（源）》(GB15562.1-1995)及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定，在矿区“三废”及噪声排放点设置明显标志。排放口图形标志图见表8-4。

表8-4    排放口图形标志

| 排放口 | 废水排放口 | 废气排放口 | 噪声源 | 固体废物 堆场 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 图形符号 |  |  |  |  |
| 背景颜色 | 绿色 |
| 图形颜色 | 白色 |

## 8.2环境监测

### 8.2.1环境监测计划

环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定防治对策和规划。

### 8.2.2环境监测站的设置

根据本矿生产工艺技术路线和实际情况，本矿环境监测机构由矿环保科兼职，不另设单独的环境监测站，配备一些简单的仪器进行日常监测，由矿长领导，负责企业内部污染源定期监测和配合上级主管环保部门的检查监测。同时，环保科应及时整理监测数据，形成信息反馈系统。

监测工作内容主要包括附近环境质量和矿内污染源的监测。

### 8.2.3环境监测内容

（1）监测范围

环境质量监测委托有监测资质的单位进行监测。本矿重点监测地下水环境、矿内各污染源及生态与水土流失。

（2）监测点位、监测项目和监测频率

环境监测计划内容主要包括地下水环境、废水、噪声，具体监测点位、监测项目、监测频率见表8-5，且监测时必须保证所有装置稳定运行。

（3）监测结果统计及反馈

对监测结果应进行统计汇总，上报矿内有关领导和上级主管部门。对有异常的监测结果，应及时反馈给生产管理部门，查找原因，及时予以解决。

表8-5   环境监测内容

| 监测 类型 | 污染源 类型 | 污染源 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量监测 | 地下水 | -// | 后火山泉水、冯家塔浅水井、窑底村浅水井、峁上村浅水井 | pH、总硬度、耗氧量、NH3-N、NO3-N、NO2-N、硫酸盐、氟化物、砷、Hg、Fe、Mn、菌落数、总大肠菌群、水位 | 水质监测每年一次 水位监测每季一次 如发现水位下降， 则加密观测 |
| 污染源监测 | 废水 | 矿井水 | 矿井水处理站 进、出水口 | 流量、pH、COD、SS、石油类、铁、锰 | 每月一次 |
|  |  | 生活 污水 | 生活污水处理站 进出水口 | 流量、pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、油脂 |  |
|  | 噪声 | 工业场地 | 工业场地厂界四周 | 声压级 | 厂界噪声每年进行一次监测，每次昼夜各监测一次 |

## 8.3环境管理与监测经费预算

企业应根据情况计划出特定的款项，用于环境污染专项设施、专项治理、事故性污染物的处理等。本项目环境监测委托当地环境监测站进行，环境管理费用预算主要为日常开支。

常规开支包括开展宣传教育、订阅报刊杂志、维修设备仪器、日常监测以及对外工作的交通等费用，预计每年约需5万元。

第九章  结论与建议

## 9.1产业政策

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》 ，本项目不属于淘汰、限制类项目，属于允许类项目。

根据《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发〔2016〕7号文件），本项目为晋煤重组办发[2009]123号文核定的兼并重组整合矿井，持有山西省国土资源厅颁发的采矿许可证书（证号：C1400002010011220053105），不属于新建煤矿项目、新增产能的技术改造项目和产能核增项目；不违背国家的产业政策要求。

因此，本项目符合国家、山西省相关产业政策要求。

## 9.2城镇发展规划

山西交城县岭底乡泽鑫煤业有限公司井田位于交城县城北的岭底乡东北侧，，行政区划隶属于交城县岭底乡。该矿距交城县城约10km，不在交城县城市规划范围内。本工程建设不违背交城县城市规划的要求。

根据《交城县生态功能区划》、《交城县生态经济区划》，本矿区属于I3 交城中部矿产开发与生态保护生态功能小区和ⅡC交城中东部半山区农林业发展生态经济区。建成后本矿加强矿区及周边的生态治理工作，与当地基本生态功能区要求相符，符合生态功能区划的要求；本矿不属于该区禁止类、限制类企业，基本符合生态经济区划的要求。

## 9.3达标排放与总量控制

经环评工程分析和环境保护措施分析，采取环评规定的环保措施后，工程水、气、声污染源可做到达标排放，固体废物可得到妥善处置。

本工程矿井水处理后部分综合利用，剩余达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准后外排；生活污水经处理处理后全部回用。据山西省环境保护厅晋环发[2015]25号文的要求，本项目废水不需进行总量控制；本工程大气污染物排放情况：烟尘0.50t/a，SO20.93/a，氮氧化物4.84t/a，有组织粉尘1.43t/a；满足批复（吕环函[2011]356号文）的烟尘8.42t/a， SO215.85t/a，粉尘1.75t/a，NOx 18.77 t/a总量指标要求。

## 9.4区域环境质量

区域环境现状评价表明，评价区TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2均未超过环境空气质量二级标准，说明当地环境空气质量现状较好。环评规定了严格的环境保护措施，本项目建设对区域大气环境的影响较小。工程矿井水处理后综合利用，剩余达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准后外排；生活污水全部综合利用，不外排，对地表水环境影响较小。采取环评规定的降噪措施后，工业场地昼、夜间噪声预测值均可达标，工程对周围声环境影响较小。本工程采用了先进的技术，只要本项目的建设严格按照设计和环评提出的污染控制措施进行实施后。本项目的建设不会恶化当地环境质量。通过本区域生态环境治理，可保护现有生态环境状况。

## 9.5环境风险影响评价

本项目的环境风险事故主要是煤气管道发生泄漏、火灾和爆炸等事故对周围环境的影响，项目存在一定的环境风险，一旦发生事故，要认真贯彻执行环境风险应急措施。在认真落实环境影响相应的措施后，本项目的环境风险是可以接受的。

## 9.6生态环境影响

本矿开采后，严格按照土地复垦规定进行土地复垦，恢复植被，严格执行水土保持的情况下，工程对评价区的生态影响可以降低到最低程度。工程建设及运营期带来的影响是区域自然体系可以承受的。

综上所述，山西交城县岭底乡泽鑫煤业有限公司90万吨/年矿井兼并重组整合项目的建设符合产业政策要求和城镇发展规划；实现了清洁生产的要求，且充分利用了资源；污染物做到了达标排放。因此，评价认为本工程在严格执行环评报告所提出的各项污染物防治和生态保护措施的前提下，工程对周围环境的影响较小，可为环境所接受，本工程的建设从环保角度考虑是可行的。

# Text boxes

兼并重组整合关系图

工程污染源及排污环节示意图

建筑施工

扬尘

噪声

水土流失

固废

废水

井筒刷扩、开拓

掘进矸石、废水

填沟、筑潞、平整场地

堆存占地

工程运行期

井下开采

地表塌陷

水土流失

空气源热泵

噪声

废水处理

机修车间

坑木加工

压风机

生产、生活废水

办公、洗浴等

工程建设期

排放

噪声

防火灌浆

道路降尘、绿化

生态破坏

地下水破坏

废水

回用于井下洒水、防火灌浆，剩余地表水III类标准外排。

厂区洒水

井下开采

主斜井

煤

矸

石

筛分选矸

送矸石场

汽车输送

皮带走廊

尘

噪声

煤

副斜井

风井风机

尘

噪声

噪声

尘

矿井水

地面调节池

井下水处理

清水池

矸石

噪声

汽车输送

尘

噪声

送矸石场

筒 仓

尘

山西交城县岭底县泽鑫煤业有限公司

矿长

生产副矿长、主管环保副矿长

环保科科长

环保化验员两名

日常环保工作（环保科科长兼职）

环境管理人员两名