山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿北风井建设项目

环境影响报告书

# （报批本）

评价单位：河北德源环保科技有限公司

二O一八年一月

目  录

（报审本）	- 1 -

第一章 概 述	- 1 -

1.1 项目提出的背景及特点	- 1 -

1.2 环境影响评价的工作过程	- 2 -

1.3 分析判定相关情况	- 4 -

1.4 关注的主要环境问题及环境影响	- 4 -

1.5 环境影响评价主要结论	- 5 -

第二章 总 则	- 6 -

2.1  编制依据	- 6 -

2.2 环境影响因素识别及评价因子筛选	- 8 -

2.3 评价标准	- 9 -

2.4 评价等级及评价范围	- 10 -

2.5 环境保护目标	- 12 -

第三章 工程分析	- 17 -

3.1 赤峪煤矿概况	- 17 -

3.2 北风井项目	- 24 -

3.3 环境影响因素分析	- 35 -

3.4 拟采取的污染治理措施及污染物排放情况分析	- 36 -

第四章  环境现状调查与评价	41

4.1自然环境现状调查与评价	41

4.2环境空气质量现状监测与评价	- 59 -

4.3地表水质量现状监测与评价	- 64 -

4.4地下水质量现状监测与评价	- 64 -

4.5声环境质量现状监测与评价	- 69 -

第五章 环境影响预测与评价	71

5.1 施工期环境影响分析	71

5.2 营运期环境影响预测与评价	75

第六章  污染防治措施分析	- 95 -

6.1施工期污染防治措施	- 95 -

6.2营运期污染防治措施	- 97 -

第七章  环境影响经济损益分析	- 100 -

7.1 环保投资估算	- 100 -

7.2 环境影响损益分析	- 100 -

7.3 小结	- 101 -

第八章  环境管理和监测计划	102

8.1 环境管理	102

17.2环境管理工作	105

17.3 环境监测	106

8.2 环境监测计划	- 108 -

8.3 项目污染物排放清单	- 109 -

第九章 环境风险评价	- 111 -

9.1环境风险评价内容	- 111 -

9.2风险识别	- 112 -

9.3事故防范措施	- 113 -

9.4事故应急预案	- 114 -

第十章  结论和建议	- 118 -

10.1  建设项目简介	- 118 -

10.2  评价区环境质量现状及评价	- 118 -

10.3 环境风险评价	- 120 -

10.4 环境经济损益分析	- 120 -

10.5 环境管理与监测计划	- 120 -

10.6“三线一单”符合性分析	- 121 -

10.7 总结论	- 121 -

10.7建议	- 123 -

附件：

- 委托书；

- 备案文件；

- 总量批复文件；

- 赤峪煤矿环评批复；

- 环境质量监测报告；

- 水源地说明；

7、专家意见。

附表：建设项目环评审批基础信息表

# 第一章 概 述

## 1.1 项目提出的背景及特点

山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿位于山西省吕梁市文水县境内，行政区划属文水县马西乡及凤城镇。赤峪煤矿井田地理坐标为东经111°55′30″～112°03′00″，北纬37°24′00″～37°30′15″，南北长约11.6km，东西宽1.5～5.15km，面积41.6km2。该井田位于我国规划的13个大型煤炭基地晋中基地西山矿区内。赤峪煤矿工业场地位于文水县土堂村以北800m处，西距文水县城约2.0km。

赤峪煤矿项目2007年8月由中非地质工程勘察院编制完成了《山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿300万吨/年矿井（含选煤厂）项目环境影响报告书》。2008年2月，取得国家环保总局出具的“关于山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿300万吨/年矿井（含选煤厂）项目环境影响报告书的批复（环审[2008] 86号）”。根据赤峪煤矿环评报告书和环评批复，赤峪煤矿地面场地包括工业场地、风井场地和临时排矸场场地，建设井筒包括主井、副井、中央回风井。现赤峪煤矿工业场地、洗煤厂、井筒和采煤巷道等均已建成。

该矿在环评后进一步勘探过程中，发现矿井北部开采区域若利用中央风井回风，距离中央风井较远，单靠中央回风井，回风沿程阻力大，开采北部区域时风井风机负荷较大，综上考虑，故在开采北部区域时需新建北回风井和北进风井，建设北风井场地。

北风井场地位于沟口村北约450m，赤峪煤矿主井工业场地东北侧约2.6km。赤峪煤矿风井场地主要建设内容有：北进风井、北回风井、提升机房、压风机房、变电所、配电室、燃气热风炉及配套设施，不设办公生活区。

建设单位于2014年7月开工建设北风井场地，现场勘查时，赤峪煤矿北风井场地井筒、提升机房、风机房和变电站等均已建成，热风炉房和气化站等均未进行建设。项目在未取得相关环保手续的情况下已开工建设，违反了相关环保法律法规，应立即停产，接受环保部门的处罚。

## 1.2 环境影响评价的工作过程

针对本项目主要环境影响因素，环境影响评价工作进行中首先在做好工程分析及环境质量现状调查的基础上，在大气环境影响分析、水环境影响分析、声环境影响分析、生态环境影响分析等部分结合项目工程和运营特点进行了较充分的分析及论述，并就影响分析结果提出切实可行及具体的环境影响减缓措施。

图1-1  建设项目环境影响评价工作程序示意图

## 1.3 分析判定相关情况

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求，本项目应进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，本项目规定为编制环境影响报告书。

为此，建设单位山西金地煤焦有限公司于2017年5月14日正式委托河北德源环保科技有限公司承担本工程的环境影响评价。接受委托后，我公司立即组织评价人员赴现场进行实地踏勘，收集有关资料，对拟建工程所在区域的自然物理（质）环境、自然生物（态）环境进行了全面调查，根据工程特点和环境特征，进行了环境影响因素识别和评价因子的筛选，并根据评价技术导则、国家的法律法规要求及环境质量监测资料开展了环评工作，编制完成了《山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿新建北风井场地项目环境影响报告书》（报批本），现将报告书提交建设单位，建设单位上报环境保护管理部门审批。

## 1.4“三线一单”符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），要求强化“三线一单”约束作用，建立“三挂钩”机制，“三管齐下”切实维护群众的环境权益。“三线一单”，即落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束。

（1）生态保护红线：

项目不涉及生态保护区、自然保护区、风景旅游区、文化遗产保护区等敏感目标；根据文水县生态功能区划和生态经济区划，项目建设不违背当地生态功能定位和经济发展区划。

项目位于沟口村水源地二级保护区范围内，沟口村水源井由于建井时间久远，现无法满足抽采需求，2017年9月文水县人民政府决定取消沟口村水源井。

（2）环境质量底线：

由监测结果可知，评价区2个监测点SO2、NO2均满足大气环境二类区的质量要求，TSP、PM10和PM2.5污染物出现不同程度超标现象。地下水监测结果均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）中的III类标准，声环境质量监测结果可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。

经分析，污染物TSP、PM10和PM2.5监测值的超标原因是主要是因为场地所属区域干旱少雨，以及风沙天气为污染物超标的主要原因。

本项目建成后，污染物排放量较小，不会对区域环境质量造成明显恶化。

（3）资源利用上限：

本项目为煤矿配套风井建设，不属于资源利用类项目，满足资源利用上限。

（4）环境准入负面清单：

本项目属于300万吨矿井的配套风井建设项目，不属于限制类和淘汰类产业，不违背国家产业政策。文水县发展和改革局于2017年10月30日对山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿北风井场地建设项目进行了备案（文发改备发【2017】133号）。

## 1.5 关注的主要环境问题及环境影响

本工程的建设和生产运行将不可避免地对环境，尤其是环境空气产生一定影响。本次评价将要通过详尽的工程分析和对项目所处区域自然环境状况进行详细调查的基础上，预测项目建设对环境产生的影响及其程度，并明确回答项目建设的环境可行性，主要表现在以下方面：

1、该项目建设是否符合国家和地方的产业政策；

2、分析达标排放的可实现性；

3、通过影响预测分析是否恶化了当地方环境质量。

通过以上各方面分析，给出项目可行与否的结论性意见，为建设单位、设计单位和环境保护管理部门提供决策依据和管理依据。

根据环境影响因子的识别和评价因子的筛选结果，结合本工程主要污染特征为大气污染物和水污染物的特点，确定本次评价以环境空气评价为重点，对声环境、地下水环境、生态环境和固废只做一般评价和分析。

## 1.6 环境影响评价主要结论

根据《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》(国家发展改革委令2013第21号)，本项目不属于限制类和淘汰类项目，不违背国家和地方产业政策。文水县发展和改革局2017年10月30日对赤峪煤矿北风井建设项目进行了备案（文发改备发【2017】133号）。

北风井场地建设地点位于文水县沟口村北约0.5km处，位于赤峪煤矿井田范围内，项目的建设不违背文水县城市发展规划的要求，项目占地符合土地利用政策的要求，周围无环境敏感因素，工程运行期对环境影响较小，因此从环境保护的角度出发，项目选址是可行的。

项目运行后，各污染源对区域环境质量影响较小。大气污染源在采取环评规定的治理措施后，污染物均可达标排放。生活污水处理后综合利用。厂界噪声贡献值达标排放，不会对周围声环境敏感点造成明显影响。固体废物得到综合利用或妥善处置。项目建设对区域的环境影响较小。根据建设单位开展的公众参与调查工作统计结果可知，100%公众支持该项目建设，无人反对。

项目位于文水县沟口水源地二级保护区，根据文水县政府文件（文政函【2017】48号），沟口水源地水源井已取消，正在完成相关申报手续。评价要求赤峪北风井场地建设项目在山西省人民政府同意取消沟口水源地前，禁止投产运营。

因此，本评价认为山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿新建北风井场地项目符合国家产业政策要求，项目建设不违背文水县城市总体发展规划的要求，落实各环境要素污染源可满足达标排放的要求，在满足总量达标控制的情况下，严格落实各项环保措施后不会恶化当地环境空气、地下水、地表水环境、声环境和生态环境质量，固废可得到综合利用或妥善处置。严格落实环评报告规定的各项污染防治措施后，本项目在拟定工艺、规模和所选厂址的建设条件下具有环境可行性。

从环保角度出发，在山西省人民政府同意取消文水县沟口水源地后，山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿新建北风井场地项目的建设是可行的。

# 第二章 总 则

## 2.1  编制依据

### 2.1.1  任务依据

（1）项目环境影响评价委托书，2017年5月14日；

（2）文水县发展和改革局关于山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿北风井场地建设项目的备案（文发改备发【2017】133号），2017年10月30日。

### 2.1.2  法律及法规依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日。

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日修订。

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订。

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2013年6月29日修订。

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日。

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》2016年7月2日修订。

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日。

（8）《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日。

（9）国务院国发（2005）39号《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》2005年12月3日。

（10）国家环境保护局环发（2005）152号“关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知”。

（11）环境保护部令第33号《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2017年9月1日起实施。

（12）《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》，环境保护部公告[2013]59号，2013年9月13日。

（13）中华人民共和国国家发展和改革委员会2011年第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修改）》，2013年5月1日。

（14）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（晋环发[2012]77号），2012年7月3日；

（15）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（晋环发[2012]98号），2012年8月8日；

（16）山西省环境保护厅晋环发[2015] 25号“山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法”，2015年2月28日；

（17）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发【2013】37号文）；

（18）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，（国发〔2015〕17号）2015年4月2日；

（19）中华人民共和国环境保护部文件环环评[2016]150号“关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知”，2016年10月26日；

（20）《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》（环大气〔2017〕29号），2017年2月17日；

（21）山西省环境保护厅晋环发【2015】64号“关于印发《山西省环境保护厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015年本）》的通知”，2015年5月15日；

（22）《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014）（2014年01月20日）；

（23）吕梁市人民政府关于下达各县（市、区）水污染防治目标责任书的通知，2016年3月；

（24）《山西省大气污染防治2017年行动计划》；

（25）《山西省水污染防治工作方案》（晋政发〔2015〕59号）。

### 2.1.3  技术依据

（1）《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T 2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）。

### 2.1.4参考资料

1、《山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿北风井场地建设方案说明书》，中煤邯郸设计工程有限责任公司；

2、《山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿300万吨/年矿井（含选煤厂）项目环境影响报告书》，中非地质工程勘查研究院；

3、《山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿初步设计说明书》，中煤邯郸设计工程有限责任公司。

## 2.2 环境影响因素识别及评价因子筛选

### 2.2.1 环境影响因素识别

根据本工程特点和主要环境问题识别结果，采用矩阵法对可能受本工程影响的环境要素进行识别和筛选，其结果见表2-1。

表2-1    环境影响识别一览表

| 阶段 | 污染源 | 环境要素 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 大气 | 地表水 | 地下水 | 声 | 生态 | 居民生活 |
| 施工期 | 建筑施工及井巷开挖 | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ |
| 营运期 | 辅助生产设施 | ○ | ○ | ○ | ▲ | △ | ○ |
|  | 热风炉系统 | ▲ | △ | ○ | ▲ | △ | ○ |
|  | 生活系统 | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ |
| ▲有影响，△有轻微影响，○没有影响。 |

### 2.2.2 评价因子筛选

根据工程各类特征污染物产生情况，结合周围区域环境，确定本项目的评价因子见表2-2。

表2-2    本项目环境评价因子

| 项目 | 现状评价因子 | 预测因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5 | SO2、NO2、PM10 |
| 地下水环境 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数； K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO3-、HCO3- | // |
| 固体废物 | / | 生活垃圾 |
| 声环境 | 等效连续A声级（Lep） | 等效连续A声级（Lep） |

## 2.3 评价标准

### 2.3.1 环境质量标准

环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；

地表水环境：根据《吕梁市人民政府关于下达各县（市、区）水污染防治目标责任书的通知》，项目所在地附近河段属黄河流域汾河水系文峪河“文峪河水库-入汾河”段，水环境功能为农业用水保护，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类水质标准；

地下水环境：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ 类标准；

声环境质量：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

各环境要素执行标准主要指标的标准值见下表。

表2-3    环境空气质量标准（GB3095-2012）二级标准  单位： ug/m3

| 项目 | TSP | PM10 | PM2.5 | SO2 | NO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年平均 | 200 | 70 | 35 | 60 | 40 |
| 24小时平均 | 300 | 150 | 75 | 150 | 80 |
| 1小时平均 | —— | —— |  | 500 | 200 |

表2-4 地表水环境质量标准（GB3838—2002）Ⅴ类标准    单位：mg/L

| 项目 | PH | CODcr | BOD5 | 石油类 | NH3-N | 总磷 | 总氮 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 6～9 | ≤40 | ≤10 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.4 | ≤2.0 | ≤40000 |

表2-5    地下水环境质量标准（GB/T14848-93）Ⅲ类标准

| 项目 | pH | 氨氮 | 硝酸盐氮 | 亚硝酸盐氮 | 挥发酚 | 氰化物 | 砷 | 铁 | 锰 | 镉 | 铅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 6.5-8.5 | ≤0.2 | ≤20 | ≤0.02 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤0.05 |
| 项目 | 汞 | 六价铬 | 高锰酸盐指数 | 溶解性总固体 | 氟化物 | 氯化物 | 总硬度 | 硫酸盐 | 细菌总数 | 总大肠菌群 |  |
| 标准 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤3.0 | ≤1000 | ≤1.0 | ≤250 | ≤450 | ≤250 | ≤100 | ≤3 |  |

表2-6   声环境质量标准(GB3096-2008)   单位：dB（A）

| 类 别 | 昼 夜 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 |

### 2.3.2 污染物排放标准

（1）废气：

热风炉烟气排放污染物参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中排放浓度限值，见下表2-7：

表2-7      热风炉大气污染物排放标准

| 序号 | 项目名称 | 标准 | 排气筒高度（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 20mg/m3 | 排气筒高度不低于8m，污染物排放监控位置为烟囱或烟道 |
| 2 | 二氧化硫 | 50mg/m3 |  |
| 3 | 氮氧化物 | 200mg/m3 |  |

（2）废水：本项目废水主要为生活污水，用于农田施肥，不外排。

（3）噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的2级标准。

表2-8  建筑施工场界环境噪声排放标准    单位：dB（A）

| 时段 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 噪声限值 | 70 | 55 |

表2-9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)

| 类 别 | 昼 夜 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 60dB(A) | 50dB(A) |

（4）固废：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及（2013修改单）。

## 2.4 评价等级及评价范围

### 2.4.1 环境空气

根据《环境影响评价评技术导则》HJ/T2.2-2008，按照估算模式计算，本项目的大气评价等级见表2-10。

表2-10  本项目采用估算模式计算的评价等级表

| 污染源 | 污染因子 | 最大落地浓度 (ug/m^3) | 最大浓度落地点 (m) | 评价标准 (ug/m^3) | 占标率 (%) | D10% (m) | 推荐评价等级 | 推荐评价范围 (km^2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热风炉 | 烟尘 | 1.41 | 261.0 | 450.00 | 0.31 | 0.00 | 三 | 5.00 X 5.00 |
|  | SO2 | 0.34 | 261.0 | 450.00 | 0.08 | 0.00 | 三 | 5.00 X 5.00 |
|  | NO2 | 16.54 | 261.0 | 200.00 | 8.27 | 0.00 | 三 | 5.00 X 5.00 |

由表2-10可见， Pmax(NO2)=8.27%，且所有污染物的最大落地浓度均未达到其二级小时标准值的10%。故本次项目大气环境影响评价等级为三级。

### 2.4.2 地表水

项目废水主要为生活污水，全部进入化粪池，用于附近农田施肥。

本次评价主要分析项目废水不外排的保证性。

### 2.4.3 地下水

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，确定本项目行业类别属于“D-煤炭-26煤炭开采”，不涉及煤矸石转运场，为III类项目。

表2-11 地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分布式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

项目东南侧共涉及3个县城水源地，分别为：章多水源地、南徐水源地和沟口水源地。现文水县政府已取消沟口水源地水源井，距离最近的水源地为南徐水源地，约550m。

项目地下水环境敏感程度为“敏感”。

表2-12  地下水环境评价工作等级分级表

| 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

由上表可知，项目地下水环境评价等级为二级。

评价范围：结合本工程所在水文地质单元及当地地下水流向，确定地下水调查评价范围为7km2。

### 2.4.4 噪声

本项目区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类功能区。根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009），声环境影响评价等级为二级。

北风井场地周围200m范围内无敏感目标，因此项目声环境评价范围为项目场地四周。

### 2.4.5 生态

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》中关于生态环境影响评价等级的规定，结合评价范围，重点为厂址的生态环境现状，本项目工程占地范围约为2.1hm2（风井场地占地1.5 hm2，连接道路占地0.6 hm2），小于2km2的一般区域，确定本次生态环境影响评价等级为三级评价。

评价范围：风井场地范围及道路连接线。

## 2.5 环境保护目标

本项目位于吕梁市文水县沟口村北，评价区内无文物保护、旅游资源等特殊环境敏感因素，结合工程特点，确定本次评价主要保护目标为该地区的环境空气质量、水环境、村庄居民及生态环境。

本项目周围环境保护目标见表2-13，项目地理位置图见图1-1，四邻关系图见图1-2。

表2-13    环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护对象 | 方位 | 距离（km） | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 沟口村 | S | 0.45 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类 |
|  | 南徐村 | E | 0.72 |  |
|  | 章多村 | S | 1.50 |  |
|  | 龙泉村 | SE | 1.20 |  |
|  | 中舍村 | NE | 1.20 |  |
|  | 北徐村 | NE | 1.40 |  |
| 地表水环境 | 文峪河 | E | 2.80 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类 |
| 地下水环境 | 南徐水源地 | 1#井 | E | 0.55 | 《地下水质量标准》 （GB/T14848-93）Ⅲ类标准 |
|  |  | 2#井 | E | 1.70 |  |
|  |  | 3#井 | SE | 0.67 |  |
|  | 沟口村水井 | 1# | SE | 0.65 |  |
|  |  | 2# | SE | 0.75 |  |
|  | 章多水源地 | SW | 2.30 |  |
|  | 区域潜层地下水 |  |
| 噪声 | 四周场界 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 |
| 生态环境 | 地表植被 | —— |
| 其他 | 高速公路 |  | 0.05 | — |

# 第三章 工程分析

## 3.1 赤峪煤矿概况

### 3.1.1 基本情况

赤峪井田位于山西省吕梁市文水县境内，行政区划隶属于文水县管辖。煤矿工业场地位于文水县土堂村以北800m处，西距文水县城约2.0km。

赤峪煤矿地处革命老区文水县，是晋中煤炭基地西山矿区规划建设的大型煤矿之一，也是金地公司借助该地区优质煤炭资源开发“煤、焦、电、化、建产业链”项目、促进当地经济发展的龙头工程。

赤峪煤矿项目2007年8月由中非地质工程勘察院完成《山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿300万吨/年矿井（含选煤厂）项目环境影响报告书》。其中赤峪煤矿地面场地包括工业场地、风井场地和临时排矸场场地。

2008年2月，取得国家环保总局出具的“关于山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿300万吨/年矿井（含选煤厂）项目环境影响报告书的批复（环审[2008] 86号）”。

2013年5月23日中华人民共和国环境保护部下发了《关于山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿300万吨/年矿井配套的选煤厂竣工环境保护验收意见的函》（环验【2013】110号）。山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿300万吨/年矿井项目正在进行基建工程，未验收。

### 3.1.2 工程概况

1）建设规模

根据国家发展和改革委员会“发改能源〔2011〕2658号”《关于山西西山矿区赤峪煤矿项目核准的批复》和矿井采矿证（证号：1000002013121110132409），赤峪煤矿生产能力为3.0Mt/a。

2）矿井储量及服务年限

a井田范围

井田东部以清交断层为界，西北部以东社向斜轴与靛头井田为邻，西南以王家庄煤矿东部边界及其延长线(F2断层破碎带）为界，南部以清交断层和军事禁区保护煤柱为界，北部以文峪河及其水库煤柱与苗家沟井田为邻。全井田由25个拐点坐标组成，面积为31.6941km2，开采深度+320m～-300m。

b资源/储量

赤峪煤矿井田主要开采2、3、4、6、8上、8、8+9号煤层，地质资源量451.79Mt。探明的经济基础储量（111b）198.55Mt、控制的经济基础储量（122b）88.91Mt、推断的内蕴经济资源量（333）164.33Mt。经计算，矿井可采储量171.41Mt，考虑带压开采危险区预计可采储量后可达到245.31 Mt。

c服务年限

矿井服务年限42.3a，其中上煤组服务年限24.9a，下煤组服务年限17.4a。

考虑带压开采危险区预计服务年限18.2a后，全矿井服务年限为60.6 a。

表3-1  赤峪煤矿建设项目内容一览表

| 工程类别 | 单项工程 | 工程内容目前建设进展 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿井主体工程 | 主立井 | 现主立井已建成，装备一对20t多绳立井箕斗，担负全矿井煤炭提升任务，兼做进风井。 | 与原环评情况一致 |
|  | 副立井 | 现副立井已建成，装备一对1.0t矿车双层四车多绳罐笼（一宽一窄）和梯子间，担负矿井矸石、材料、设备、人员等所有辅助提升任务，兼做进风井和安全出口。下井管线电缆均沿该井筒敷设。 |  |
|  | 回风立井 | 现回风立井已建成，装备梯子间，担负矿井回风任务，兼做安全出口。 |  |
|  | 井巷工程 | 现正在进行井巷工程施工。 |  |
|  | 井底车场 | 现已建成＋150m水平井底立式车场。 |  |
|  | 通风机房 | 现已建成通风机放，内设矿用轴流通风机2台，1用1备。 |  |
|  | 原煤筛分破碎车间 | 现筛分车间已建成，生产设备已安装。 |  |
|  | 原煤筒仓 | 现已建成3个直径21m的筒仓。 |  |
|  | 矸石筒仓 | 现已建成1个直径12m的矸石仓。 |  |
| 选煤厂主体工程（位于开发区） | 主厂房 | 主厂房已建成投产，并通过环保验收 | 已验收 |
|  | 筛分破碎间 | 筛分破碎间已建成投产，并通过环保验收 |  |
|  | 浓缩车间 | 3台Φ30m尾煤浓缩机，正常使用2台，1台作为事故浓缩机。现已建成投产，并通过环保验收 |  |
|  | 原煤筒仓 | 4个筒仓。现已建成投产，并通过环保验收 |  |
|  | 精煤筒仓 | 4个筒仓。现已建成投产，并通过环保验收 |  |
|  | 中煤、矸石仓 | 1个中煤仓， 1个矸石仓。现已建成投产，并通过环保验收 |  |
|  | 储煤场 | 3座全封闭式储煤场。现已建成投产，并通过环保验收 |  |
| 储装运系统 | 输煤系统 | 密闭输煤栈桥。现已建成投产，并通过环保验收 | 与原环评情况一致 |
|  | 输矸系统 | 煤矿矸石由汽车运至临时排矸场。 洗选矸石由皮带廊运至煤矸石热电厂。现已建成投产，并通过环保验收 |  |
|  | 矿井工业场地对外联络道路 | 现矿井工业场地对外联络道路已建成，进场公路全长0.9km |  |
| 辅助生产系统 | 矿井辅助设施 | 现已建成修理车间、器材库、材料棚、坑木加工房、泵房、办公楼、单身宿舍等。 |  |
|  | 选煤厂辅助设施 | 机修车间、浮选药剂库、汽车库、综合办公楼、食堂、泵房等。现已建成投产，并通过环保验收 | 已验收 |
| 公用工程 | 行政福利设施 | 现已建成办公楼、浴室、灯房、食堂等。 | 与原环评情况一致 |
|  | 供水 | 正常生活用水管道已建成。矿井涌水经处理后复用于矿井井下洒水和选煤厂生产。 |  |
|  | 排水 | 现已建成雨污分流管道和沟渠，矿井涌水经处理后复用于矿井井下洒水和选煤厂生产。 |  |
|  | 供热 | 现供热系统依托循环经济产业链项目的煤矸石热电厂，洗浴热水采用太阳能热水器 | 原环评内容为燃煤锅炉 |
|  | 供电 | 现建成一座35kV变电站，矿井两回电源线路采用架空线路。 | 与原环评情况一致 |
| 环保工程 | 地面生产、生活污水处理 | 现已建成一座煤矿生活污水处理站，规模为30m3/h（720m3/d），采用生物接触氧化＋过滤工艺，处理后经管道输送至煤矸石热电厂。 |  |
|  | 矿井水处理 | 现已建成一座矿井水处理站，规模为100m3/h（2400m3/d），采用混凝、沉淀、过滤、消毒工艺 |  |
|  | 原煤筛分、破碎车间及转载点抑尘 | 分级筛、破碎机未安装除尘器 | —— |
|  | 临时排矸场及道路 | 现临时排矸场排放有部分掘井矸石，已经进行覆土处理，排矸场上游设有截洪沟，两边设有雨水排水沟，下游设有挡渣坝 | 与原环评情况一致 |
|  | 输煤栈桥 | 现建有密闭输煤栈桥，并设有洒水装置 |  |
|  | 风井风机房 | 风机房进行了封闭，安装有隔声门窗，风机底座设有基础减振、出气口安装有消声器 |  |
|  | 空压机房 | 空压机出气口安装有消声器 |  |
|  | 生活垃圾 | 现场地内设有若干垃圾桶，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理。 |  |

### 3.1.3 环境遗留问题

赤峪煤矿洗煤厂于2013年已验收投产，现场勘察时洗煤厂处于停产状态。

由于赤峪煤矿矿井正在基建期，未投产运营，现未进行环保验收工作。

根据现场调查，依据煤矿环评要求，现煤矿原煤筛分破碎车间除尘器未安装，初期雨水收集池正在建设，建设单位应根据环评要求进行规范建设，建设完成后进行环保验收工作。

## 3.2 北风井项目

### 3.2.1 工程概况

赤峪煤矿矿井投产时在中央一采区和北一采区各布置一个2号煤回采工作面，生产能力均为1.5Mt/a左右，以两个回采工作面保证矿井产量。赤峪矿井井田面积大，工作面产量高，需风量大，生产集中，采用的是分区式通风系统。

赤峪煤矿在沟口村北约450m处新建北风井场地工程，设一对进、回风立井，主要担负赤峪煤矿北采区的通风、回风任务。

北风井建成后，煤矿北风井与中央风井分别构成赤峪煤矿北一采区和中央一采区通风系统，构成了通风阻力较小、安全条件较好的分区通风系统。

中煤邯郸设计工程有限责任公司于2017年6月编制了《山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿北风井场地建设方案说明书》，2017年10月30日，文水县发展和改革局以文发改备发【2017】133号文对赤峪煤矿北风井建设项目进行了备案。

1）建设项目名称：山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿北风井场地建设项目

2）建设项目性质：新建。

3）建设规模：建设一进一回2个立井及其配套设施。

4）建设地点：文水县沟口村北450m处。

5）总投资：估算总投资14232.32万元。其中：井巷工程费：4742.98万元；地面建筑工程费：2943.76万元；设备购置费：1807.12万元；安装工程费：2203.89万元；工程建设其他费用：1477.79万元；基本预备费527.02万元；建设期利息：529.76万元。

6）劳动定员及劳动生产率

劳动定员总数为9人，年工作日330d，每天3班作业，其中2班生产，1班检修。

7）项目组成

赤峪煤矿北风井项目主要包括：新建进风立井、回风立井、变电站、通风机房、压缩空气泵站、热风炉房等配套设施，具体项目组成见表3-3。

表3-3     北风井场地工程项目组成一览表

| 工程类别 | 单项工程 | 主要工程内容 | 建设进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 进风立井 | 井筒直径为5.5m，井筒深度725m。布置一对单层罐笼用于紧急情况下人员提升，同时布置一趟压缩空气管道和一条信号电缆。 | 已建成 |
|  | 回风立井 | 井筒直径为6.0m，井筒深度710m。其内装备玻璃钢梯子间，担负北翼采区回风任务，并兼作安全出口。 | 已建成 |
|  | 矿井通风 | 采用分区式通风系统，抽出式通风方式。投产时，回风立井风量Q=185m3/s，风压h= 1214Pa。 | 已建成 |
| 辅助工程 | 压缩空气站 | 选用MLGF-20/8-110G型、MLGF-20/8-132G型风冷型螺杆式空气压缩机各一台，单台排气量20m3/min，排气压力0.8Mpa。 | 已建成 |
|  | 提升机房 | 占地400m2，内安装一台2JK-3.5×1.7Z型单绳双卷筒缠绕式提升机 | 已建成 |
|  | 监控系统 | 北风井场地相关系统通过传输线直接接入赤峪煤矿工业场地相应系统 | 已建成 |
| 公用工程 | 门房 | 建筑面积15m2，高度为3.5m。 | 已建成 |
|  | 供水 | 水源利用沟口村已建自来水供水系统，其供水系统可满足北风井场地用水需求；消防水池容积400m3，为地下式；泵房面积47m2，为半地下式 | 已建成 |
|  | 采暖供热 | 热风炉房面积720m2，内设3台ZRL2.8/W燃气热风炉（2用1备），烟气通过各自25m高，出口直径为0.5m的钢制烟囱排放 | 未建 |
|  | 供气 | 供气方案为槽车运输移动式储罐供气。气化站占地面积525m2。气化站设有50m3的移动式储罐和2台空温式气化器（1用1备）。燃气公司提供并定期更换移动式储气罐储存 | 未建 |
|  | 供电 | 矿井35kV变电站以10kV架空线路向北风井场地供电，北风井场地变电所采用单母线分段方式，向通风机房配电室、施工临时提升机、压缩空气站等负荷供电。变电所占地面积135m2。 | 已建成 |
| 环保工程 | 废气 | 燃气热风炉采用低氮燃烧，烟气经不低于8m排气筒排放 | 未实施 |
|  | 废水 | 生活污水排入化粪池，用于周围农田施肥 | 已实施 |
|  | 设备噪声 | 优先选用低噪声设备，各噪声源采取基础减振、隔声、消声、厂房封闭等措施 | 已实施 |
|  | 固体废物 | 掘进矸石 | 对施工期井筒以及相关巷道挖掘产生的矸石运至赤峪煤矿矸石场地，依托赤峪煤矿矸石场地处理 | 已实施 |
|  |  | 生活垃圾 | 集中收集之后定期送环卫部门指定地点处置 |  |
|  | 生态环境 | 场区绿化 | 工业场地场区内、周围及道路两侧绿化，面积为0.77hm2，绿化率15%。 | 未实施 |

8）项目总平面布置

结合地形、地貌等特点，根据现场实际情况等，确定平面布置方案如下：

场地主要布置有：北回风井及通风机、压风机房、消防水池及泵房、变电所、配电室及值班室、公厕、北进风井及井口房、提升机房及配电室、热风炉及配电室。另外在场地南侧布置有LNG罐车停车位(仅限停靠50m3以下容量的LNG罐车一辆)、气化器等设施，周围以围墙相围合。

风井场地地面设一对进、回风立井和相应的建构筑物。进风立井井口中心：X=4149444.494，Y=37590542.010，Z=828.00；回风立井井口中心：X=4149440.349，Y=37590492.595，Z=828.00。

北风井场地平面布置图见图3-1。

9）项目经济技术指标

技术经济指标见表3-4。

表3-4  主要技术经济指标表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地总用地面积 | hm2 | 2.1 |  |
| 2 | 围墙内用地面积 | hm2 | 1.5 |  |
|  | 其中：风井场地用地面积 | hm2 | 0.7 |  |
|  | LNG场地用地面积 | hm2 | 0.4 |  |
|  | 其他设施用地面积 | hm2 | 0.4 |  |
| 3 | 道路用地 | hm2 | 0.6 |  |
| 4 | 建筑系数 | ％ | 35.0 |  |
| 5 | 场地利用系数 | ％ | 75.2 |  |
| 6 | 绿化系数 | ％ | 20.0 |  |

赤峪煤矿北风井场地总平面布置见图3-3。

9）拟建北风井工程与赤峪煤矿的依托及衔接关系

根据山西省发展和改革委员会晋发改设计发【2014】1572号文，赤峪煤矿采用立井、单水平、分煤组集中下山开拓方式，初期建设五个立井井筒，即主井、副井、中央回风井和北进风井、北回风井。

本次建设内容即为赤峪煤矿北进风井和北回风井，主要服务于赤峪煤矿北采区，担负北采区通风、回风任务，北风井兼做安全出口。

### 3.2.2工程分析

本次项目建设北进风井和北回风井，北进风井担负北翼采区进风任务，北回风井担负北翼采区回风任务，并兼作安全出口。

#### 3.2.2.1井筒工程

1）井筒装备及布置

北风井场地布置2个立井，即进风立井和回风立井。

北进风井井筒直径为5.5m，布置一对单层罐笼用于紧急情况下人员提升，同时布置一趟压缩空气管道和一条信号电缆。井筒深度725m。

北回风井井筒直径为6.0m，其内装备玻璃钢梯子间，担负北翼采区回风任务，并兼作安全出口。井筒深度710m。

表3-5  各井筒特征表

| 序号 | 井筒特征 | 井筒名称 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 北进风井 | 北回风井 |
| 1 | 54坐标系3度带坐标（m） | 纬距（X） | 4149444.494 | 4149440.349 |
|  |  | 经距（Y） | 37590542.010 | 37590492.595 |
|  | 80坐标系3度带坐标（m） | 纬距（X） | 4149396.079 | 4149391.934 |
|  |  | 经距（Y） | 37590472.345 | 37590422.930 |
| 2 | 方位角（°） | 25 | 25 |
| 3 | 井筒倾角（°） | 90 | 90 |
| 4 | 井口标高（m） | +828 | +828 |
| 5 | 井筒深度（m） | 725 | 710 |
| 6 | 井筒直径（m2） | 净 | 5.5 | 6.0 |
|  |  | 掘进（表土∕基岩） | 6.7∕6.4 | 7.2∕6.9 |
| 7 | 井筒断面（m2） | 净 | 23.8 | 28.3 |
|  |  | 掘进（表土∕基岩） | 35.3∕33.2 | 40.7∕37.3 |
| 8 | 井筒支护 | 厚度（mm） | 600∕450 | 600∕400 |
|  |  | 形式（表土∕基岩） | 钢筋混凝土/混凝土 | 钢筋混凝土/混凝土 |
| 9 | 井筒装备 | 一对单层单绳罐笼 | 梯子间 |

2）井筒施工及井壁结构

风井表土及风化基岩段采用钢筋混凝土井壁，基岩段采用素混凝土。

3）井筒服务范围及年限

北进风井位于北风井场地内，负责矿井北翼进风，服务范围为北一、北二、北三、北四采区，服务年限与北翼开采年限一致。

北回风井位于北风井场地内，服务范围为北一、北二、北三采区，服务年限约为25年。

4）井底车场

北风井井底车场不承担货物运输和周转任务，只作为紧急情况下少量人员进入井筒罐笼的通道，因此无传统意义上的井底车场。为减小工程量，北进风井井下马头门直接与北翼进风大巷相连，即可形成完善的行人通道；井底涌水可以通过北翼1号进风大巷自流至井下排水系统。故北进风井不再设井底车场。

5）井底主要硐室

北风井井底附近的主要硐室主要有北风井马头门、北回风井马头门。

a、北进风井马头门

北进风井井下马头门由临时箕斗装载硐室改造而成。硐室为单侧进、出罐形式，硐室长14m，净宽4.8m，高19.4m；采用500mm厚钢筋混凝土支护。其内设钢结构平台连接罐笼与北翼进风大巷，以便人员进、出罐笼。

b、北回风井马头门

根据通风需要，北回风井马头门长24m，净宽4.8m，高4~.5m，采用500mm厚钢筋混凝土支护。

6）井筒联络通道

进回风井之间有两个联络通道，具体为：

进回风井1号联络通道：北进风井→北翼采区1号进风大巷→北风井和北翼辅运石门联络斜巷→北回风井井底车场。

进回风井2号联络通道：北进风井→北翼采区总进风巷→北回风井井底车场（通过北回风井与北进风井联络巷）。

#### 3.2.2.2巷道掘进

北风井井巷工程总长度1568m，其中井筒1435m，掘进体积50636.8m3，其中岩巷49882.4 m3。

#### 3.2.2.3通风

根据赤峪煤矿确定的开拓方式，设计矿井通风方法采用抽出式。矿井采用分区式通风方式。

矿井首采区为中央采区和北部采区，利用已建中央风井和北风井回风，主立井、副立井和北进风井进风，待开采南部采区时，再新掘南风井。

表3-6  矿井达产时通风量

| 回风 | 风量（m3/s） | 进风 | 风量（m3/s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 中央回风井 | 190 | 主立井 | 80 |
| 北回风井（本项目） | 185 | 副立井 | 140 |
|  |  | 北进风井（本项目） | 155 |

#### 3.2.2.4供电

在矿井工业场地内已建设35kV变电站一座，该站两回电源分别引自北峪口110kV变电站和后周110kV变电站，35kV变电站站内主变压器为2×25MVA。

矿井35kV变电站以10kV架空线路向北风井场地供电。

在北风井场地设北风井场地变电所，双回10kV进线电源引自矿井35kV变电站10kV配电室不同母线段，高压线路采用LGJ- 95架空导线架设。北风井场地变电所采用单母线分段方式，向通风机房配电室、施工临时提升机、压缩空气站等负荷供电。当一回电源回路故障时，另一回可保证该变电所全部二级以上负荷供电。

#### 3.2.2.5给排水

1）水源及供水系统

北风井场地生活及消防用水由附近村庄供水管网供给，接一根DN50的管道至场地。

2）供水系统

1、生活给水系统

生活给水管道采用内外涂塑钢塑复合管。

2、消防给水系统

北风井场地消防采用临时高压制，场地内设一座400m3消防水池及消防泵房，泵房内设一套消防气压给水设备（Q=35L/s，H=70m，N=47.2kW）。

3）用水量

北风井场地不设食堂、浴室。项目用水包括地面生产、生活用水。根据《煤炭工业给水排水设计规范》（GB50810-2012）核定本项目用排水指标，详见表3-7。

表3-7    北风井场地用水量表

| 序号 | 用水项目 | 数量 | 用水标准 | 用水量(m3/d) | 排水量(m3/d) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生活用水 |
| 1 | 生活用水 | 9人 | 40L/人 | 0.36 | 0.32 |  |
| 2 | 其他用水 | - | 15% | 0.05 | 0.04 | - |
|  | 小计 | - | - | 0.41 | 0.36 | - |
| 二 | 生产用水 |
| 1 | 绿化洒水 | 3000m2 | 2.0L/m2·次 | 6.0 | —— | 非采暖期每天一次 |
| 2 | 道路洒水 | 13000m2 | 1.0L/m2·次 | 13.0 | —— | 每天一次 |
|  | 小计 | 采暖期 | - | 13.41 | 0.36 | - |
|  |  | 非采暖期 | - | 19.41 | 0.36 | - |

4）排水

本项目的污废水主要有生活污水。

生活污水进入化粪池，用于附近农田施肥。

全矿采暖期水平衡见图3-4，非采暖期水平衡见图3-5。

图3-4  采暖期水平衡图

图3-5  非采暖期水平衡图

#### 3.2.2.6井筒防冻

本项目所在地供暖室外计算温度为-12℃，为防止冬季井筒及提升设备结冰，保证矿井安全生产，对北进风井采取防冻措施。

北进风井进风量为155 m3/s，在北风井场地内设置燃气热风炉房，通过室外保温型玻璃钢风道（外包混凝土风道）和室内钢板风道将热风引至井筒内2~3米。采用有风机冷、热风在井筒内混合的方式。

北风井场地室外极端最低温度平均值为-21.8℃，加热后空气温度为70℃，冷热风混合温度为2℃。

1、井筒防冻计算参数的确定

室外计算温度采用冬季极端最低温度的平均温度：-21.8℃；

热风与冷风混合后的温度：2℃；

井筒防冻耗热量计算公式：Q=a·G·γ·Cp·(2-tw)

式中：Q—入井风耗热量，kW；

a—富裕系数，取1.1；

G—入井风量；m3/s；

γ—空气容重，1.243kg/m3；

Cp—空气比热容，1.009kJ/kg·℃；

tw—空气加热前的室外计算温度,取-21.8℃。

2、井筒防冻耗热量及风量的确定

北进风井进风量：155m3/s；

热风出风温度：70℃；

混合后空气温度：2℃；

井筒防冻耗热量：Q=1.1×155×1.243×1.009×（2-（-21.8））=5089.4kW

需要加热的风量：L=155×3600×（2-（-21.8）/（70-（-21.8））=144720m3/h（40.2m3/s）

3、加热设备的选择

为了确保井筒内的温度满足生产要求，在北风井场地设置燃气热风炉房。依据《煤炭工业供热通风与空气调节设计规范》6.0.16条规定“热风炉不得少于2台，当其中1台出现故障时，其余热风炉能满足井筒防冻需要”。因此本次设计选用3台ZRL2.8/W热风炉，两用一备，每台热风炉供热量2.8MW。

#### 3.2.2.7采暖、供热

本次设计供暖范围为北风井场地工业建筑供暖供热。因北风井场地附近无热源，除北进风井的井筒防冻采用自备热风炉房供热外，其余工业建筑供暖均采用电供暖。北风井场地各建筑物供暖通风计算耗热量为5530382W。详见北风井场地各建筑耗热量表3-8。

表3-8   北风井场地各建筑耗热量表　室外计算温度－12.6℃

| 顺序 | 建筑名称 | 室内计算温度 （℃） | 供暖建筑体积 （m3） | 单位体积供暖热指标 （W/ m3·℃） | 室内外温度差 （℃） | 耗热量（W） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 供暖 | 通风 | 供热 | 合计 |
| 1 | 北进风井井口房 | 15 | 3890 | 1.4 | 27.6 | 150310 |  | 5089365 | 5239675 |
| 2 | 北进风井提升机房 | 18 | 3680 | 1.4 | 30.6 | 157651 |  |  | 157651 |
| 3 | 热风炉房 | 5 | 5400 | 1.4 | 17.6 | 133056 |  |  | 133056 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 441017 |  |  | 5530382 |

#### 3.2.2.8燃气供应及输配

项目矿井所产瓦斯全部用于瓦斯电厂发电，且瓦斯抽采站位于主井场地，距离北风井场地较远，且由于地形所限，施工困难，因此经综合考虑后，建设单位决定不采用矿井瓦斯作为北风井热风炉热源，而采用外购液化天然气。

1、燃气供应

为了保证燃气热风炉的正常运转，在北风井场地内新建一座LNG气化站。将液态天然气气化后输送至热风炉房。

1）工艺流程说明

LNG由燃气公司提供，采用槽车运输移动式储气罐的方式供气，并根据需要定期更换储气罐。燃气公司供气点位于文水县，为一家大型的供气单位，气源充足，距离本项目距离较近，可满足项目供气需求。

LNG移动式储罐进入气化站后，利用压差进入空温式气化器气化，当储罐压力较低时，开启储罐增压器增压；气化后的天然气经调压、计量后接入燃气输配管道，供燃气热风炉使用。

2）天然气耗量

项目选用3台ZRL2.8/W热风炉，两用一备，单台热风炉天然气用量为325.6Nm3/h。液化天然气主要成分指标见下表：

表3-9   天然气主要成分指标表

| 名称 | 检验项目 | 检验结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 组分含量%（V/V） | N2 | 0.277 |
|  |  | CH4 | 99.703 |
|  |  | C2H6+C2H4 | 0.012 |
| 2 | 热值 | 高位热值 MJ/m3 | 39.74 |
|  |  | 低位热值 MJ/m3 | 35.98 |
| 3 | 密度kg/m3 | 426.09 |

3）LNG储罐的选择

根据矿方与燃气公司达成的协议，由燃气公司提供移动式燃气罐，储罐容量为50m3。

2、燃气输配

本设计天然气管道工作压力为0.4MPa,根据北风井场地地形情况和输送介质特点，室外燃气管道采用聚乙烯燃气管道；为减少初投资及美化风井场地环境，燃气管道敷设主要采用地下直埋敷设方式，局部采用架空敷设。

## 3.3 环境影响因素分析

### 3.3.1 建设期环境影响因素分析

本项目2014年7月开始建设，现井筒、通风机、压风机房、提升机房、配电室等设施均已建成，热风炉房、LNG气化站、值班室等工程均未建设。现场勘查时存在的主要环境问题有：进场道路未硬化，运输扬尘较大；场地内堆放有部分建筑垃圾未及时清运。

#### 3.3.1.1对环境空气的影响

建设期对环境空气的短期影响主要为施工单位的材料运输装卸、机械运转等，也会产生扬尘、汽车运输存在尾气排放，造成局部地区环境空气的污染。

#### 3.3.1.2对水环境的影响

施工废水主要有：①地面建筑施工过程中砖石清洗、砂浆搅拌等产生的废水，污染物为SS；②矿井井筒施工穿越地下含水层而造成的含水层疏干水，水质除SS增高外，其余与含水层水水质基本没有大的变化；③井筒淋水，水质与含水层水质相同。生活污水量很少，主要污染物为SS、BOD5、COD等。

#### 3.3.1.3对生态环境的影响

随着建设项目的开展，本区的生态环境结构和功能将发生变化，主要是场地开挖，回填对土地的扰动，对植被的破坏，短期的水土流失，但由于本区原生态系统较简单，地面系统扰动有限，所以对生态环境的影响不明显。

#### 3.3.1.4对声环境的影响

建设期噪声主要为施工设备噪声如搅拌机、推土机等。所产噪声对施工现场的声环境产生一定的干扰，这些施工噪声多为突发性的噪声，施工期为短期效应。

#### 3.3.1.5固体废物对环境影响

主要是少量施工废料和施工人员的生活垃圾。

根据风井场地布置情况布置施工营地，施工营地工程组成主要包括生活区、机修区等。

### 3.3.2 运营期环境影响因素分析

#### 3.3.2.1环境空气影响因素分析

环境空气污染源主要为热风炉房产生的烟尘、SO2和NOx。

#### 3.3.2.2水环境影响因素分析

水污染源主要为生活污水。

#### 3.3.2.3噪声影响因素分析

高噪设备有：风机房风机、空气压缩机、热风炉房鼓、引风机及各种泵类。

#### 3.3.2.4固废影响因素分析

固体废物产生源主要有：日常生活产生的生活垃圾。

### 3.3.3 服务期满后环境影响因素分析

服务期满后，大气、水、噪声、固废等污染源停止排污，对环境不再产生污染。

## 3.4 拟采取的污染治理措施及污染物排放情况分析

### 3.4.1 建设期污染防治措施

项目现场勘查时进场道路未硬化，运输扬尘较大；场地内堆放有部分建筑垃圾未及时清运。评价要求及时硬化入场道路，场地内建筑垃圾及时清运至文水县建筑垃圾填埋场，禁止在场地内长期堆放。

#### 3.4.1.1废气

1）施工前首先在施工工地设置围墙（＞2m），可起到明显的挡尘、隔声作用，项目建成后可作为围墙继续使用。

2）施工过程中需要大量的建筑材料，水泥、砂石、石灰及土方等在长期露天堆存过程中极易产生扬尘。对此，评价要求设置施工基本原材料临时堆棚，用量较大的砂石等原材料要用棚布覆盖，散落物料要经常清理。

3）工程物料运输车辆存在裸露运输及运输抛洒问题，评价要求工程建设单位应严格要求运输车辆覆盖篷布或利用箱车，且物料不得超载，尽量减少运输过程中的抛撒；车辆出厂前，应将车辆轮胎进行冲洗，避免轮胎带泥行驶。

4）遇有四级以上的大风天气时应停止土方施工。

5）施工场地应配置洒水车辆，对场地及运输道路定时进行洒水，并及时清扫，以减少施工扬尘的扩散范围。

6）合理安排施工计划，根据平面布置，对场地局部提前进行绿化、硬化工作。

#### 3.4.1.2废水

1）生活污水：主要为施工人员的生活废水，应设临时收集池，经过除油、沉淀等简易处理后用于场地洒水抑尘，不得随地泼洒。施工人员集中居住地应设防渗旱厕，并经常喷洒灭蝇药剂。

2）施工废水：施工废水主要由设备冲洗及生产中的跑、冒、滴、漏、溢流产生，仅含有少量混砂，不含其它杂质。这类废水一般在施工现场以地面渗流为主，排放量较小，不会排入河道等地表水体，因此所造成的不利影响也较小。

3）井下废水：设沉淀池，处理后的井下排水用于施工用水和场地洒水等。

#### 3.4.1.3噪声

1）合理安排施工时间：制定施工计划时，应尽可能避免高噪声设备同时施工；施工期间应设置临时墙，阻断施工噪声的传播；高噪声的作业应尽量安排在白天进行，减少夜间施工量，避免对周围村庄居民生活产生不良影响。

2）降低设备噪声级：要定期对机械设备进行维护和保养，使其一直保持良好的状态，减轻因设备运行状态不佳而造成的噪声污染。

3）合理布局施工现场：避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。

#### 3.4.1.4固废

主要包括施工排矸和少量建筑垃圾，其主要成分为SiO2和Al2O3等，不含有毒有害成份，属于一般固体废物。

建井期，岩土总量约为50636.8m3（合91146.24t），其中表土754.4m3，全部回填场地；矸石49882.4m3，全部送至赤峪矿井现有临时排矸场（煤矿环评已评价）进行处置。

土石方平衡见图3-6。

图3-6  土石方平衡图     单位：m3

金地赤峪煤矿临时排矸场位于矿井工业场地北600m，位于章多沟，设计服务年限15年，占地面积6hm2，设计有效容积134万m3。项目施工期矸石排矸量约49882.4m3，现已全部送至临时排矸场处置。

根据赤峪煤矿环评要求：建设单位需根据《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426－2006）及《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）中的规定，临时矸石场上游设截洪沟，两边设雨水排水沟，下游设挡渣坝，并设淋溶液导出装置。矸石场应设置喷淋洒水装置，防止扬尘，同时起到防止矸石自燃的作用，矸石每堆高1～2m应在矸石表面覆盖一层土，隔绝空气，避免矸石场自燃的发生；为加强监督管理，临时排矸场应按《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2－1995）设置环境保护图形标志。

建设单位已根据煤矿环评要求在矸石场上游设置有截洪沟，两边设雨水排水沟，下游设挡渣坝，并设淋溶液导出装置。矸石表面已覆土，避免矸石场自燃的发生。建设单位需根据要求设置环境保护图形标志。

建筑垃圾首先进行分类，尽可能进行回用，对无法利用的要及时收集、清运。为防止矸石和建筑垃圾随意倾倒或堆放引起的二次扬尘和水土流失，施工中合理安排工期，及时回填，减少临时弃土、弃渣的堆放时间。

### 3.4.2 运营期污染防治措施及污染物放情况分析

#### 3.4.2.1废气

1）热风炉烟气Q1

项目新设3台ZRL2.8/W的燃气热风炉，两用一备，运行制度为24h/d，134d/a。热风炉房现未建设。

单台ZRL2.8/W燃气热风炉供热量为240万大卡，天然气热值为31850kj/Nm3，锅炉热效率按90%计，本项目单台燃气热风炉天然气用量为245.2Nm3/h，年工作时间为24h×134d，用气量为78.86万Nm3/a。

根据《工业企业产排污系数手册（2010修订）》，各污染物产生系数如下：

表10   燃气热风炉污染物产生系数

| 类别 | 废气量 （Nm3/万m3-原料） | 二氧化硫 （kg/万m3-原料） | 氮氧化物 （kg/万m3-原料） |
| --- | --- | --- | --- |
| 产污系数 | 139854.28 | 0.02S※ | 18.71 |

※S代表燃气收到基硫分含量，按20mg/m3计。

单台燃气热风炉各污染物计算如下：

小时烟气量：245.2 m3/h×139854.28m3/万m3=3429.53m3/h

NOx：产生量： 18.71kg/万m3×78.86万m3/a =1.48t/a

产生浓度：1.48t/a÷（3429.53m3/h×24h/d×134d/a）=134 mg/m3

SO2： 产生量：（0.02×20）kg/万m3×78.86万m3/a =0.03t/a

产生浓度：0.03t/a÷（3429.53m3/h×24h/d×134d/a）=2.72mg/m3

烟尘：烟尘产生系数按1.6kg/万m3计，

产生量：  1.6kg/万m3×78.86万m3/a =0.13t/a

产生浓度：0.13t/a÷（3429.53m3/h×24h/d×134d/a）=11.79mg/m3

项目共设3台燃气热风炉，两用一备，因此项目营运期用于井筒保温的燃气热风炉大气污染物排放量为：NOx 2.96 t/a、SO2 0.06 t/a、烟尘0.26 t/a。

本次项目燃气热风炉烟气经各自高25m、出口直径500mm的钢烟囱排放，对区域环境影响轻微。

热风炉烟气中污染物排放浓度可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求。

#### 3.4.2.2废水

本项目生活废水主要为值班室等产生的废水，其产生量约0.41m3/d。现生活污水排入化粪池，定期清掏，用于周围农田施肥。

评价认为北风井场地工作人员较少，现有废水处置方式可行。

#### 3.4.2.3声环境

1）通风机房噪声

本矿井通风方式为机械抽出式，进风立井进风，回风立井回风。现通风机、电机设置有减震基础，排气口设有消声器、扩散塔。

2）热风炉房

评价要求热风炉房鼓、引风机布置在单独隔间内，引风机设减振器。

3）空压机

现空压机房设置于建筑物内，并安装有消声器，同时给室内操作人员设隔声值班室。

4）各类泵噪声

采用室内布置，水泵与进出口管道间安装橡胶接头，泵体基础设橡胶垫或弹簧减振。

另外，评价要求为减少工人与噪声接触时间与强度，应采用集中控制和隔离操作，并发放耳塞等劳保用品，减少噪声对工作人员的伤害，应加强场地分区绿化，设置边界的绿化隔离带，在改善局地生态状况的同时，可削减噪声传播，减少噪声对环境的影响。

矿井主要噪声源及噪声排放情况见表3-11。

表3-11  矿井主要噪声源及噪声排放状况

| 序号 | 噪声 源位置 | 产噪 设备 | 数量(台) | 噪声值dB(A) | 采取的防噪措施 | 措施后噪 声值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热风炉房 | 鼓、引 风机 | 6 | 85～95 | 环评要求布置在单独隔间内，引风机设减振器 | 80 |
| 2 | 风机房 | 通风机 | 2 | 95～110 | 现置于室内，电机设置减振基础，排气口设消声器、扩散塔，措施合理 | 90 |
| 3 | 空压机房 | 空气 压缩机 | 2 | 95～100 | 现置于室内，安装消声器，并给室内操作人员设隔声值班室，措施合理 | 90 |
| 4 | 生活供水泵房 | 水泵 | 1 | 75～85 | 采用室内布置，水泵与进出口管道间安装软橡胶接头，泵体基础设橡胶垫或弹簧减振器，措施合理 | 70 |

#### 3.4.2.4固体废物

北风井工程运营期不出煤和矸石，固体废物只有职工生活产生的生活垃圾。

1）生活垃圾

本项目生产定员9人，生活垃圾产生量约1.5t/a，评价要求设置足够数量的封闭式垃圾箱，由当地环卫部门集中处理。

固废排放状况见表3-12。

表3-12  固体废物排放状况表

| 固废名称 | 产生量（t/a） | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 生活垃圾 | 1.5 | 厂内收集，由当地环卫部门统一处理 |

#### 3.4.2.5生态环境

绿化是环境保护、水土保持和恢复生态环境的重要措施之一。绿化对于美化环境、净化空气、消减噪声、防风、保持水土和调节小气候有一定的作用。应充分利用建筑物四周及道路两侧空地种草植树，进行绿化。场地绿化系数为20%。风井场地出建构筑物和绿化用地，剩余全部硬化。

### 3.4.3 服务期满后恢复措施

矿井服务期满后，矿方应做好矿井的后续处理工作，主要是生产设施的拆除、井口封堵等，避免安全隐患。对工业场地应进行平整，按当地管理部门的要求，恢复土地利用功能。

# 第四章  环境现状调查与评价

## 4.1自然环境现状调查与评价

### 4.1.1地理位置

文水县位于山西省中部，太原盆地西部边缘，吕梁山东麓。地理坐标为东经111°30′17″～112°18′45″，北纬37°15′46″～37°35′10″之间。东隔汾河与祁县、平遥县相望，西依吕梁山与离石县交界，南与汾阳县接壤，北与交城县、清徐县毗邻，地势自西北向东南倾斜，东西长72km，南北宽30km，海拔最高2169m，最低739m，高低差1430m。

县城位于县境中部，东距祁县城31km，东南距平遥县城38km，北距清徐县城  40km、交城县城20km，南距汾阳县城31km，东北距省会太原86km，西距吕梁地区行政公署驻地113km，距首都北京644km，距最近的祁县火车站32km。

赤峪煤矿北风井选址位于文水县沟口村北450m处，厂址地理位置见图2.5-1。

### 4.1.2自然物理（质）环境

4.1.2.1地形地貌

文水县地貌轮廓呈东西长、南北窄的狭长条状带，境内地势西高东低；最高点在苍儿会乡境内的大西沟岭上，海拔2169m左右；最低点在西槽头乡王家社村西南，海拔739m左右，最大相对高差为1430m。以开栅镇至马西乡神堂村一线为界，西部为起伏连绵的吕梁山区，东部为平缓的倾斜平原和冲积平原、太原盆地。

工程拟选厂址属倾斜平原区，海拔高度820m。

4.1.2.2地质构造

文水县在大地构造上位于华北陆台中部，属山西地台的一部分。太古代、下元古代时期，地壳运动强烈是一个相对活动的地区。下元古代未发生吕梁运动隆起之后成一个相对稳定的地区。中古代时期，地壳运动再度强烈，发生了以断裂活动为特点的燕山运动，奠定了该县的构造骨架和地貌基础。新第三纪末发生子断裂升降，以断层陷落为主的喜马拉雅运动，东部陷落为盆地，西部上升为山脉。

境内地层出露齐全，主要有：古生代前寒武系变质岩、古生代寒武系，古生代奥陶系，晚古生代石炭系，晚生代二迭系一三迭系，中生代第三系和新生代第四系。

工程所在地为新生代第四系地层覆盖。

4.1.2.3水文地质

1、地表水

文水县境内主要河流有汾河和其支流文峪河、磁窑河等。

（1） 汾河

汾河发源于宁武县，南流至清徐县韩武村入文水县，经阎家堡、西社、杨乐堡、高车、贯家堡、邢家堡、云周村、南胡家堡、王家堡、水寨、上段、炮家堡、新堡、门世、北齐、南齐、石家堡、徐家镇之东南，入平遥县南良家庄界，流经县境18村，流程37.6km，流域面积293.3km2。境内河宽700m左右，平时流量200-400m3/s，水深4m左右，流速2-3m/s，汛期最大洪水流量2900 m3/s （1959年记载），结冰期1-2月份，冰厚10-30cm。近年来由于上游汾河水库控制及工业用水增多，除汛期外，一般河水几乎断流。

（2）文峪河

古名文谷水，又称浑谷水，亦简称文水。属清水河系，发源于交城县关帝山，流经交城入文水县境，从北峪口出山后，经开栅、宋家庄等，从王家社流入汾阳古贤庄境，流经文水县四村，流程29.1km，流域面积288.6 km2，最终流入汾河。

（3）磁窑河

磁窑河源于交城县马鞍山南，流经交城西石侯村入文水县杭城村，流经18个村后入汾阳县城子乡界，文水县境内流程27km，流域面积122.6 km2。磁窑河上游泉水流量不大，多为雨水汇聚而成，平时干涸。文水县东半部汾河西灌区各支流灌溉余水和西半部文峪河灌区、分洪渠之余水进入磁窑河，成为汾河和文峪河调剂退水的联系河。

本工程相关地表水体为项目东约3km的文峪河。

2、地下水

文水县地下水动储量为8303万m3。西部山区由于地势高，水位较深，一般不宜开采，东部平川及黄土丘陵区，储量较为丰富，易于开采利用。

境内地下水含水层属山前第四系冲洪积层。由于第四系沉积环境的复杂多变，决定了含水层分布和富水程度的不同，在本县可划为3个含水岩系。

碳酸盐岩裂隙岩溶含水岩系分布于西部山区之二道川、三道川及西社（交城县）至神堂斯层两侧，含水层由寒武系、奥陶系灰岩、白云岩及弱透水薄层泥质白云岩、角砾状泥灰岩组成岩层厚度500m左右。由于裂隙岩溶普遍发育，相与穿插贯通，形成地下水良好的通道及储存场所，因此，地下水位以上为透水而不含水层，而地下水位以下则水量较丰富，出水水位较深，一般不宜开采，故该地区显得干旱缺水。

碎屑岩夹碳酸盐岩层间岩溶裂隙潜水承压水含水岩系，分布于峪口、大南峪一带，含水层为寒武统底部石英砂岩，石炭系—一三叠系层间灰岩及砂岩，隔水层为页岩、泥岩及古老变质岩，总厚1000-1500m。

松散孔隙潜水承压水含水岩分布于本县东部平原，为本县主要含水岩层。

黄土丘陵区砂砾石孔隙潜水承压水岩组，分布于马西、穆家寨一带。本岩组为头道川古洪积扇，纵向延6km至孝义镇、上贤村一带，横向下游宽5km。主要含水层为Q-N2卵砾石、砂砾石及粗砂。钻孔200m深度内，含水层总厚度达60m，机井单位涌水量2.7-10.5t/h。黄土丘陵孔隙水，水量丰富，水质优良，矿化度小。

上述3个含水岩系是本县地下水储存的空间骨架，而可供开采利用的地下水，主要是地下水的补给量，即地下水动储量。本县地下水补给主要来源于：基岩山区裂隙水的侧向补给；降水入渗；文峪河、磁窑河、汾河的河道渗漏；汾河西干渠、文峪河东西干渠及支斗渠渗漏；农田灌溉回归入渗；邻县平原区地下水的侧向补给及浅层潜水的越量补给。

图4-2   兰村-晋祠岩溶水系统关系图

3、文水县县城饮用水源地

根据山西省人民政府晋政函【2009】49号文和《文水县县城饮用水水源地保护区划分技术报告》，文水县共设有3个水源地：章多水源地、沟口水源地和南徐水源地。

章多水源地位于章多村西侧，共1眼水源井，井深200m，设有一级保护区，保护区半径70m。南徐水源地位于南徐村东侧和西侧，共3眼水源井，井深均为300m，设有一级保护区，保护区半径70m。沟口水源地位于南徐村东侧和西侧，共3眼水源井，井深均为300m，设有一级保护区，保护区半径70m。

项目风井场地位于章多水源地保护区东北侧，距离章多集中供水水源保护区边界最近为2.30km，章多县城水源保护区见图4-3。项目风井场地位于南徐水源地保护区北侧，距离南徐集中供水水源保护区边界最近为0.55km，南徐县城水源保护区见图4-4。

文水县水源地保护区分布情况见表4-1。

根据文水县政府文件（文政函【2017】48号），沟口水源地水源井已取消，并于2018年底未完成相关申报手续。因此，评价要求赤峪北风井场地建设项目在2018年底完成沟口水源地相关申报手续前，禁止投产运营。

表4-1  文水县县城水源地保护区划分结果表

| 水源地名称 | 水源井编号 | 井深（m） | 含水层类型 | 井口标高（m） | 静水位埋深（m） | 降深（m） | 水源井位置 | 一级保护区 | 二级保护区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 东经 | 北纬 | 半径（m） | 面积（m2） | 周长（m） | 半径（m） | 面积（m2） | 周长（m） |
| 章多 | 1 | 200 | 裂隙孔隙水 | 812.9 | 150 | 45 | 112°01′33″ | 37°45′19″ | 70 | 46182 | 1320 | / | / | / |
| 南徐 | 1 | 300 | 裂隙孔隙水 | 782.8 | 86 | 45 | 112°03′00″ | 37°47′46″ | 70 | 46182 | 1320 | / | / | / |
|  | 2 | 300 |  | 759.9 | 78 | 50 | 112°04′44″ | 37°47′20″ |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 300 |  | 778 | 82 | 70 | 112°03′14″ | 37°47′04″ |  |  |  |  |  |  |
| 沟口 | 1 | 240 | 裂隙孔隙水 | 804.7 | 70 | 90 | 112°02′19″ | 37°46′71″ | 84 | 22167 | 528 | 840 | 2194541 | 5278 |

4.1.2.4气象特征

文水县地处中纬度地带，东、西部以大陵山为境内气候区域的天然分界。西部山区属温凉高山型湿润气候区；东部低山丘陵区及平原区属温带大陆性半干旱气候区。

东部低山丘陵和平原区一年四季分明，年平均气温10.3℃，极端最高气温为38.2℃，极端最低气温为-25.3℃，年平均降水量460mm，年平均蒸发量1659mm，年平均相对湿度63%，年平均气压929.2mb，年日照数2539.6h，最大冻土深度60cm。

文水县主导风向为南风，其次为西南风和东北风，据历年观测资料，年平均风速  2.5m/s。大风日数年平均为8次，最多年15次，最大风速为24m/s。

4.1.2.5矿产资源

文水县矿藏资源比较贫乏，发现的有煤、石灰岩、铅、银、铁、石膏等，开发利用的有煤、铅、银、石灰岩三种。

煤炭：含煤面积60km2，属太原统西山煤田、地质总储量5.2亿t。

石灰岩：石灰岩储量丰富约70亿t，可用于发展水泥生产和烧制石灰。

铅、银：埋藏于苍儿会乡陷家沟村东银洞沟一带。

4.1.2.6地震烈度

据《中国地震烈度区划图》划分，文水县地震基本烈度为Ⅶ度。

### 4.1.3自然生态环境

4.1.3.1土壤

1、土壤类型

文水县土地总面积160.17万亩，其中耕地61.05万亩，占总面积的38%，林地59.87万亩，占总面积的37.4%。

根据土壤普查统计，全县有山地棕壤、褐土、草甸土3个土类，12个亚类，32个土属，91个土种。全县土壤面积138.41万亩，占总土地面积的86.4%。其中自然土壤面积66.29万亩，占土壤面积的47.9%，可耕作土壤面积72.12万亩，占土壤面积的52.1%。在土壤面积中，山地棕壤面积8.38万亩，占土壤面积的6.1%，褐土面积70.34万亩，占土壤面积的50.8%，草甸土面积59.69万亩，占土壤面积的43.1%。

在3个土类中以褐土肥力最高，有机质含量为7.40-8.47%，含N量0.288-0.385%，山地棕壤有机质含量7.66%，含N量0.291%；草甸土有机质含N量1.41-1.475%，含N量0.089-0.110%。

2、土壤分布

（1）山地棕壤

山地棕壤是在温寒湿凉气候和针叶、针阔混交林及相应草灌植被条件下发育的土壤，在文水县分布于海拔1800～1850m以上的石质和土石山区，面积83762亩，占全县总土壤面积的6.1%。这一地区夏季温和多雨，冬季寒冷湿润，林木茂盛，树种繁多，主要有云杉、油松、落叶松、杨、栎、桦等。林下灌草植被有野刺玫、沙棘、白羊草、沙草、苔草类等。本县山地棕壤划分为山地棕壤、山地生草棕壤2个亚类，之下又分石灰岩质山地棕壤与石灰岩质山地生草棕壤。黄土质山地生草棕壤3个土属，以土壤厚度及质地不同，又分为中层轻壤石灰岩质山地棕壤、薄层轻壤石灰岩质山地生草棕壤和厚层轻壤黄土质山地生草棕壤3个土种。前2个土种主要分布在二、三道川两侧的山地上，后者黄土覆盖层较厚，植被以草本为主，分布于二、三道川西部黄土覆盖的山地上。

（2）褐土

褐土是本县海拔760-1850m地区的主要土壤类型，分布极为广泛，面积为  703407.9亩，占全县总土壤面积的50.8%。本县境内褐土的特点是：盐基不易淋溶，土壤富含碳酸盐，呈石灰反应。在成土过程中，又由于受气候、地形变化以及人类活动的影响，形成多种多样的褐土，在本县划分为淋溶褐土、山地褐土、粗骨性褐土、褐土性褐土、淡褐土、碳酸盐褐土6个亚类，以淋溶褐土、山地褐土分布最广，约占褐土面积的80%左右。

（3）淋溶褐土

分布在海拔大致1400-1850m的山地上，常与棕壤土混存，而呈复域分布，适宜树木和灌草植被生长，覆盖率可达70-80%。表层有2-6cm枯枝落叶层，之下为10cm左右腐殖质层，有机质含量大致在2.5%以上，高者可达8%以上。土层厚度在30-80cm之间，呈中性至微酸性反应，主要分布在二、三道川两侧山地上。

（4）山地褐土

分布在本县二、三道川及丘陵区，海拔约1000～1800m的山地上，常与淋溶褐土混存，呈复域分布，宜于灌草生长。

（5）草甸土

广泛分布于本县东部平川地区，包括汾河一级阶地、河漫滩、扇间洼地、洪积扇与一级阶地的交接洼地及河间自然堤外洼地与洪积扇下部。此外诸川谷中河流的漫滩、河狭窄阶地上也有分布，面积为596957.1亩，占全县总土壤面积的43.1%。

根据草甸土有无盐化和土类之间的过渡类型及附加的成土过程，本县划分为褐土化浅色草甸土、浅色草甸土、盐化浅色草甸土、沼泽化浅色草甸土4个亚类、11个土属、64个土种。其中以浅色草甸土、盐化浅色草甸土分布最广，两类面积占到草甸土面积的97.4%。

（6）浅色草甸土

广泛分布于汾河以及阶地，包括文峪河、磁窑河两侧的冲积平原和山区诸川谷河流阶地及潜在地下水位较高的地区。有的洪积扇中、下部也有分布，是草甸土中颜色较浅而又无盐化的一种土壤，所以地形部位相对较高，地下水流动通畅，未形成表土积盐，肥力较高，水分供应条件良好，是本县主要的农业土壤。

（7）盐化浅色草甸土

与浅色草甸土相伴而生，但多分布于地势较低、排水不畅的地带。由于地下水位高，地下水溶解的大量可溶性盐在强烈蒸发下向地表积累形成盐渍化。文峪河流域和边山地带的盐化土壤，重碳酸根含量仅次于硫酸根。20世纪80年代以来，采取挖排水沟、发展井灌、增施有机肥料、合理用水等措施，盐化土已大为减轻。

（8）褐土化浅色草甸土

分布于诸洪积扇下部，往往与草甸土、褐土穿插分布。

（9）沼泽化浅色草甸土

分布于扇间洼地、洪积扇与一级阶地的交接洼地以及河间和堤外局部洼地。

本项目所处区域域土壤主要为浅色草甸土。

4.1.3.2耕地

境内耕地总面积为28.276亩，其中旱地面积占到93%。主要农作物为高粱、玉米、谷子，其他有大豆、土豆等。三川河中的东川、北川和南川交汇形成的盆地，面积约60 km2，有“米粮川”之称，是主要的产粮区。

厂址区为黄土丘陵区，沟谷纵横，农田多以梯田为主，主要靠天吃饭，产量不高。拟选厂址占地不属于基本农田。

4.1.3.3植被

本县除农耕田外，大面积的山地及丘陵地生长着混生植物群落，由于地形复杂、气候差异悬殊，故植物种类和植物群落繁多，植被类型随海拔高度变化而不同。

海拔1800m以上中山：主要有油松、落叶松、云杉等树种及马蔺、山羊草等草灌。

海拔1000-1800m的低山：主要有油松、白桦、栎树、柞树等树种及杜梨、山榆等。

海拔800-1800m的丘陵区：植被较少，主要有一些耐旱植物，如酸枣、荆条等。

海拔750-800m的洪积倾斜平原区生长有草菅草、刺蓟、狗尾草等。

海拔750以下的平原区有芦苇、苦菜等喜温耐湿植被。

评价区内植被主要以人工植被为主，植被分布较少。

4.1.3.4动物

据调查全县有野生动物200多种，主要动物有70余种，其中属走兽类19种，飞禽类32种，爬行类17种。

工程厂址区多年来受到人为活动影响，在区域内没有发现珍稀野生动物。

### 4.1.4文水县县城总体规划

文水县县城总体规划是由山西省城乡规划设计研究院于2003年12月编制完成的。该规划由2010年由山西省人民政府以“晋政函[2010]30号”文件予以批复。

① 规划期限

近期为：2002～2005年，远期为：2006～2020年。

② 规划目标

规划目标为：建立城镇协调有序的市域城镇格局，创造与城市性质和功能相协调的城市空间形态，形成现代化交通运输体系、高品位公共设施中心及具良好生态的城市环境，城市发展目标确定为——生态良好的、富有文化特色的现代化小城市。

③ 规划范围

根据《文水县县城总体规划（2002~2020）》，文水县县城规划区范围：南至乐村，桥头村北，东至里洪村、麻家寨，北到中舍村、樊家庄村，西至夏汾高速公路，面积约为50km2。

文水县县城总体规划图见图4-5。有图可知，本项目不在文水县城市规划范围内。

### 4.1.5文水县生态规划

1、生态功能区划

文水县生态功能区划分区功能如下：I关帝山喀斯特侵蚀中山水源涵养与生物多样性保护生态功能亚区，I1开栅镇水源涵养与生物性保护生态功能小区，I2文峪河水文调蓄与水源地保护生态功能小区，II吕梁汾西中山台地农业发展与生态环境保护生态功能亚区，II1马西乡农业发展与生物多样性保护生态功能小区，III吕梁东部冲积平原农业功能亚区，III1文水东部平川农业与人文景观保护生态功能小区。

本项目位于I2文峪河水文调蓄与水源地保护生态功能小区，该区生态系统的保护措施与发展方向是：1、加强水源保护，对沿线污染进行有效控制，严格监督制度，使污水排水水质符合标准；2、调整农林牧用地结构。加速陡坡地退耕还林、还草工作；以林牧为主，发展畜牧业，抓好以羊为主的牧业生产，加速生态畜牧经济区建设；3、建设好基本农田，改变广种薄收的旧习，精耕细作，力求少种高产。4、依托本地特色农业优势，建立文水县优质杂粮基地；5减少农业用水，节约水资源；5、搞好无公害农产品生产基地环境监测和规模化畜禽养殖污染防治工作，加强对农村饮用水源的保护。

本项目位于赤峪煤矿井田范围内，建成后不外排废水，不会对区域水源地水质产生影响。

2、生态经济区划

文水县生态经济区划分区功能如下：I禁止开发区，IA文峪河水库水源地一级保护区，II限制开发区，IIA西部水源涵养林牧业生态经济区，IIB三道川流域农产品开发生态经济区，IIC三道川北生态旅游型生态经济区，IID苍尔会生态旅游型生态经济区，IIE马西、凤城西部农牧型生态经济区，III优化开发区，IIIA中部平川农贸型生态经济区，IIIB凤城工贸型生态经济区，IV重点开发区，IVA东北平川林果加工集贸生态经济区，IVB东南肉牛加工工贸型生态经济区。

本项目位于IIIB凤城工贸型生态经济区。该区发展方向主要为：1、推进产业布局由分散型向集中型转变；2、结合实际情况，大力发展生态林、经济林，促进城市生态建设的可持续发展；3、调整城市产业结构，限值低技术、高污染企业的发展；4、调整农业产业结构，提高土地利用率，发展生态农业；5、充分发挥旅游资源优势，同时建立特色农产品基地。

项目属于煤矿配套风井建设项目，不属于高污染企业，建成后将提高煤矿的安全生产能力，同时项目建成后加强了对场地绿化。

## 4.2环境空气质量现状监测与评价

### 4.2.1评价范围

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008），结合本项目废气排放特征、项目选址周围环境特点，本次环境空气现状评价范围为以项目区域为中心，东西南北各延伸2.5km范围内，评价面积为25km2。

### 4.2.2评价因子

根据本项目废气污染物产生情况，确定本次环境空气质量现状监测因子为TSP、SO2、NO2、PM10和PM2.5五项。

### 4.2.3评价标准

本次环境空气质量现状评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体情况见表4-2。

表4-2  环境空气质量标准（GB3095-2012）（二级）  单位：µg/Nm3

| 取值时间 标准值项目 | 年平均 | 24小时平均 | 1小时平均 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 200 | 300 | —— | 环境空气质量标准（GB3095-2012）二级标准。 |
| PM10 | 70 | 150 | —— |  |
| SO2 | 60 | 150 | 500 |  |
| NO2 | 40 | 80 | 200 |  |
| PM2.5 | 35 | 75 | —— |  |

### 4.2.4环境空气质量现状监测

建设单位委托环境监测站对本项目区域大气环境质量进行了监测。

4.2.4.1监测布点

环境空气质量现状引用监测布点情况详见表4-3，监测布点图见图4-8。

表4-3    环境空气现状监测点位布设一览表

| 序号 | 点位 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 沟口村 | TSP、SO2、PM10、NO2、PM2.5 |
| 2 | 南徐村 |  |

4.2.4.2监测时间和频率

建设单位委托环境监测站对项目区域大气环境质量进行了监测，监测时间为2017年8月29日~9月4日，共监测7天，采样时同步记录风向、风速、气温、气压等气象参数。

TSP日均浓度每天应有24小时的采样时间；PM10、PM2.5、SO2、NO2日均浓度每天至少有20小时采样时间。

4.2.4.3监测分析方法

监测分析方法按国家环保总局发布的《空气和废气监测分析方法》和《环境监测技术规范》（大气部分）要求进行，分析方法见表4-4。

表4-4    环境空气质量监测分析方法

| 类别 | 监测项目 | 采样 方法依据 | 分析方法 | 分析方法来源 | 检出限或最低检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | TSP | 环境空气 质量手工 监测技术 规范HJ/T 194-2005 | 重量法 | GB/T15432-1995 | 0.001mg/m3 |
|  | PM10 |  | 重量法 | HJ618-2011 | 0.010mg/m3 |
|  | PM2.5 |  | 重量法 | HJ618-2011 | 0.010mg/m3 |
|  | SO2（日均值） |  | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺 分光光度法 | HJ482-2009 | 0.004mg/m3 |
|  | NO2（日均值） |  | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ479-2009 | 0.003mg/m3 |

### 4.2.5监测结果与分析

本评价环境空气质量监测统计结果列于下表。

表4-5  TSP日均浓度监测数据统计表

| 序号 | 监测点 | 日均浓度范围（mg/Nm3） | 样本 个数 | 超标 个数 | 超标率（%） | 最大浓度占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 沟口村 | 0.245~0.352 | 7 | 3 | 42.86 | 117 |
| 2# | 南徐村 | 0.248~0.418 | 7 | 5 | 71.42 | 139 |
| 评价区 | 0.245~0.418 | 14 | 8 | 57.14 | 139 |

由上表可知，监测点连续监测7天，共得到日均值14个，评价区浓度范围在0.245~0.418mg/Nm3之间，监测值部分超过环境空气质量二级标准值（300μg/m3），最大浓度占标率为139.0%，超标率为57.14%。由此可见，评价区已受到TSP污染。

表4-6   PM10日均浓度监测数据统计表

| 序号 | 监测点 | 日均浓度范围（mg/Nm3） | 样本 个数 | 超标 个数 | 超标率（%） | 最大浓度占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 沟口村 | 0.141~0.264 | 7 | 3 | 42.86 | 176 |
| 2# | 南徐村 | 0.120~0.222 | 7 | 3 | 42.86 | 148 |
| 评价区 | 0.120~0.264 | 14 | 6 | 42.86 | 176 |

由上表可知，监测点连续监测7天，共得到日均值14个，评价区浓度范围在0.120~0.264mg/Nm3之间，监测值部分超过环境空气质量二级标准值（150μg/m3），最大浓度占标率为176%，超标率为42.86%。由此可见，评价区已受到PM10污染。

表4-7   PM2.5日均浓度监测数据统计表

| 序号 | 监测点 | 日均浓度范围（mg/Nm3） | 样本 个数 | 超标 个数 | 超标率（%） | 最大浓度占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 沟口村 | 0.051~0.104 | 7 | 3 | 42.86 | 139 |
| 2# | 南徐村 | 0.060~0.112 | 7 | 2 | 28.57 | 149 |
| 评价区 | 0.051~0.112 | 14 | 5 | 35.71 | 149 |

由上表可知，监测点连续监测7天，共得到日均值14个，评价区浓度范围在0.051~0.112mg/Nm3之间，监测值部分超过环境空气质量二级标准值（75μg/m3），最大浓度占标率为149%，超标率为35.71%。由此可见，评价区已受到PM2.5污染。

表4-8   SO2日均浓度监测数据统计表

| 序号 | 监测点 | 日均浓度范围（mg/Nm3） | 样本 个数 | 超标 个数 | 超标率（%） | 最大浓度占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 沟口村 | 0.015~0.017 | 7 | 0 | 0 | 11.33 |
| 2# | 南徐村 | 0.036~0.038 | 7 | 0 | 0 | 25.33 |
| 评价区 | 0.015~0.038 | 14 | 0 | 0 | 25.33 |

由上表可知，监测点连续监测7天，共得到日均值14个，其浓度范围在0.015~0.038mg/Nm3之间，均未超过环境空气质量二级标准（150μg/m3），最大浓度占标率为25.33%。由此可见，本区未受到SO2污染。

表4-9  NO2日均浓度监测数据统计表

| 序号 | 监测点 | 日均浓度范围（mg/Nm3） | 样本 个数 | 超标 个数 | 超标率（%） | 最大浓度占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 沟口村 | 0.037~0.040 | 7 | 0 | 0 | 50.00 |
| 2# | 南徐村 | 0.045~0.049 | 7 | 0 | 0 | 61.25 |
| 评价区 | 0.037~0.049 | 14 | 0 | 0 | 61.25 |

由上表可知，监测点连续监测7天，共得到日均值14个，其浓度范围在0.037~0.049mg/Nm3之间，均未超过环境空气质量二级标准（80μg/m3），最大浓度占标率为61.25％。由此可见，本区未受到NO2的污染。

### 4.2.6小结

由以上分析可知，评价区2个监测点SO2、NO2均满足大气环境二类区的质量要求，TSP、PM10和PM2.5污染物出现不同程度超标现象。

经分析，污染物TSP、PM10和PM2.5监测值的超标原因是主要是因为场地所属区域干旱少雨，以及风沙天气为污染物超标的主要原因。

## 4.3地表水质量现状监测与评价

项目为赤峪煤矿北风井场地建设项目，不涉及煤矿矿坑排水，场内废水不外排，且距离最近的文峪河约3km，本次评价未针对地表水环境质量进行现状监测。

## 4.4地下水质量现状监测与评价

### 4.4.1评价等级

项目为煤炭开采配套风井建设项目，不涉及煤矸石转运场，根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），属于Ⅲ类建设项目，不涉及水源地等保护目标，下游分布有村庄分散式饮用水源地，项目地下水环境敏感程度为“较敏感”。

表4-10  地下水环境评价工作等级分级表

| 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

由上表可知，项目地下水环境评价等级为三级。

### 4.4.2监测范围

结合本工程排水走向及当地地下水流向，采用查表法将本项目地下水评价范围确定为：风井场地区域地下水上游1km，下游2.5km，两侧各0.85km范围，地下水环境调查评价范围面积6km2。

### 4.4.3监测点位

建设单位委托监测站针对项目区域进行了地下水质量现状监测。地下水监测布点情况见表4-11和图4-8。

表4-11   地下水现状监测点位布设一览表

| 序号 | 监测点名称 | 监测项目 | 井深（m） | 水位（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南徐水源井 | 水质、水位 | 200 | 90 |
| 2 | 沟口水井1# | 水质、水位 | 140 | 70 |
| 3 | 沟口水井2# | 水质、水位 | 240 | 150 |

### 4.4.4监测项目

监测因子：PH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚类、氰化物、As、Hg、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、细菌总数、总大肠菌群共21项。

离子监测：Cl-、SO42-、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-。

### 4.4.5监测时间与频率

监测时间为2017年8月29日，采样频次为一天，每天一次。

### 4.4.6监测分析方法

表4-12    地表水监测分析方法

| 类别 | 监测项目 | 采样 方法依据 | 分析方法 | 分析方法来源 | 检出限或最低检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 下 水 | pH | 地下水 环境监 测技术 规范HJ/T 164-2004 | 玻璃电极法 | GB/T5750.4-2006 | — |
|  | 氨氮 |  | 纳氏试剂分光光度法 | GB/T5750.5-2006 | 0.02mg/L |
|  | 硝酸盐氮 |  | 紫外分光光度法 | GB/T5750.5-2006 | 0.2mg/L |
|  | 亚硝酸盐氮 |  | 重氮偶合分光光度法 | GB/T5750.5-2006 | 0.001mg/L |
|  | 挥发酚 |  | 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 | GB/T5750.4-2006 | 0.002mg/L |
|  | 氰化物 |  | 异烟酸—吡唑啉酮分光光度法 | GB/T5750.5-2006 | 0.002mg/L |
|  | 六价铬 |  | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T5750.6-2006 | 0.004mg/L |
|  | 总硬度 |  | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | GB/T5750.4-2006 | 1.0mg/L |
|  | 氟化物 |  | 离子选择电极法 | GB/T5750.5-2006 | 0.2mg/L |
|  | 溶解性总固体 |  | 称量法 | GB/T5750.4-2006 | 0.1mg/L |
|  | 高锰酸盐指数 |  | 酸性高锰酸钾滴定法 | GB/T5750.7-2006 | 0.05mg/L |
|  | 硫酸盐 |  | 铬酸钡分光光度法（热法） | GB/T5750.5-2006 | 5.0mg/L |
|  | 氯化物 |  | 硝酸银容量法 | GB/T5750.5-2006 | 1.0mg/L |
|  | 砷 |  | 氢化物原子荧光法 | GB/T5750.6-2006 | 1.0µg/L |
|  | 汞 |  | 原子荧光光度法 | GB/T5750.6-2006 | 0.1µg/L |
|  | 铁 |  | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006 | 0.03mg/L |
|  | 锰 |  | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006 | 0.01mg/L |
|  | 铅 |  | 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006 | 2.5µg/L |
|  | 镉 |  | 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006 | 0.5µg/L |
|  | 总大肠菌群 |  | 滤膜法 | GB/T5750.12-2006 | 3个/L |
|  | 细菌总数 |  | 平皿计数法 | GB/T5750.12-2006 | — |

### 4.4.7评价标准

本次地下水现状评价按《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准执行，详见表4-13。

表4-13    地下水环境质量现状评价标准（mg/L）（pH值除外）

| 项目 | pH | 氨氮 | 硝酸盐氮 | 亚硝酸盐氮 | 挥发酚 | 氰化物 | 砷 | 铁 | 锰 | 镉 | 铅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 6.5-8.5 | ≤0.2 | ≤20 | ≤0.02 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤0.05 |
| 项目 | 汞 | 六价铬 | 高锰酸盐指数 | 溶解性总固体 | 氟化物 | 氯化物 | 总硬度 | 硫酸盐 | 细菌总数 | 总大肠菌群 |  |
| 标准 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤3.0 | ≤1000 | ≤1.0 | ≤250 | ≤450 | ≤250 | ≤100 | ≤3 |  |

### 4.4.8评价方法

采用标准指数法对各评价因子进行单项水质参数评价，计算方法如下：

Pi=Ci/Csi

式中：Pi——第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci——第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi——第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

对于评价标准为区间值的水质因子（ 如pH值），其标准指数计算公式为：

PpH, =(7.0-pH)/7.0-pHsd     (pH≤7.0时)

PpH,=(pH-7.0)/pHsu-7.0     (pH＞7.0时)

式中：PpH,j——pH的标准指数，无量纲；

pH——pH监测值；

pHsu——标准中pH的上限值；

pHsd——标准中pH的下限值。

### 4.4.9监测统计及评价结果

监测数据统计及评价结果见表4-14。

表4-14（a）  地下水监测统计结果一览表  （单位：pH为无量纲；其他为mg/l）

| 项目 | pH | 总硬度 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 溶解性 总固体 | 挥发性 酚类 | 高锰酸盐 指数 | 硝酸盐 | 亚硝 酸盐 | 氨氮 | 氟化物 | 氰化物 | 汞 | 砷 | 镉 | 铬 | 铅 | 总大肠 菌群 | 细菌 总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 6.5~8.5 | 450 | 250 | 250 | 0.3 | 0.1 | 1000 | 0.002 | 3 | 20 | 0.02 | 0.2 | 1 | 0.05 | 0.001 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 3 | 100 |
| 南徐水源井1# | 监测值 | 7.77 | 316 | 114 | 19.9 | ND | ND | 700 | ND | 1.55 | 3.61 | 0.003 | ND | 0.507 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ＜3 | 98 |
|  | 污染指数 | 0.385 | 0.70 | 0.46 | 0.08 | — | — | 0.70 | — | 0.52 | 0.18 | 0.15 | — | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | 0.98 |
|  | 超标倍数 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 沟口水井1# | 监测值 | 7.7 | 406 | 242 | 30.6 | ND | ND | 844 | ND | 1.76 | 7 | ND | ND | 0.29 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ＜3 | 70 |
|  | 污染指数 | 0.35 | 0.90 | 0.97 | 0.12 | — | — | 0.84 | — | 0.59 | 0.35 | — | — | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | 0.7 |
|  | 超标倍数 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 沟口水井2# | 监测值 | 7.68 | 416 | 272 | 32.8 | ND | ND | 848 | ND | 1.39 | 6.89 | ND | ND | 0.352 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ＜3 | 83 |
|  | 污染指数 | 0.34 | 0.92 | 1.09 | 0.13 | — | — | 0.85 | — | 0.46 | 0.34 | — | — | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | 0.83 |
|  | 超标倍数 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 南徐水源井3# | 监测值 | 7.84 | 204 | 111 | 23.4 | ND | ND | 435 | ND | 1.09 | 3.15 | 0.002 | 0.067 | 0.387 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ＜3 | 97 |
|  | 污染指数 | 0.33 | 0.45 | 0.44 | 0.09 | — | — | 0.44 | — | 0.36 | 0.16 | 0.10 | 0.34 | 0.39 | — | — | — | — | — | — | — | 0.97 |
|  | 超标倍数 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 南徐水源井2# | 监测值 | 8.44 | 188 | 80.4 | 23.4 | ND | ND | 250 | ND | 1.38 | 0.58 | ND | 0.051 | 0.465 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ＜3 | 88 |
|  | 污染指数 | 0.03 | 0.42 | 0.32 | 0.09 | — | — | 0.25 | — | 0.46 | 0.03 | — | 0.26 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0.88 |
|  | 超标倍数 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

表4-14（b）    地下水离子监测结果表  单位：mg/L

| 监测点位 | Cl- | SO42- | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | CO32 | HCO3- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南徐水源井 | 19.33 | 111.84 | 1.90 | 33.50 | 98.63 | 22.51 | 6.00 | 299.00 |
| 沟口水井1# | 29.00 | 238.92 | 2.30 | 37.50 | 127.26 | 24.44 | 0.00 | 262.39 |
| 沟口水井2# | 32.22 | 256.72 | 2.70 | 38.00 | 117.72 | 34.74 | 0.00 | 268.49 |
| 南徐东水井 | 20.95 | 109.05 | 2.10 | 35.50 | 103.41 | 18.82 | 0.00 | 330.26 |
| 龙泉村东水井 | 22.56 | 76.83 | 1.10 | 71.00 | 33.09 | 21.32 | 6.13 | 252.37 |

由表4-15的监测结果可知，5个监测点位水井水质监测值均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）中的III类标准。说明区域地下水环境质量良好。

## 4.5声环境质量现状监测与评价

### 4.5.1监测布点、频率及时间

建设单位委托环境监测站于2017年9月2日对厂址周围声环境质量现状进行了监测。根据厂址周围环境特点及敏感点分布情况，本次评价共设4个声环境监测点，布点位置见表4-15。

表4-15    声环境现状监测情况

| 序号 | 监测点 | 监测点位置 | 功 能 | 监测因子 | 监测频率 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北厂界 | 场界外 1m处 | 场界噪声值 | 等效声级 | 连续监测一天，昼夜各1次 | 按GB12348- 2008执行 |
| 2 | 东厂界 |  |  |  |  |  |
| 3 | 南厂界 |  |  |  |  |  |
| 4 | 西厂界 |  |  |  |  |  |

### 4.5.2评价标准

本次声环境质量现状评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体见表4-16。

表4-16    声环境质量现状评价标准    （dB(A)）

| 项 目 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类标准限值 | 60 | 50 |

### 4.5.3监测结果

监测结果见表4-17。

表4-17    声环境现状监测结果统计表    （dB(A)）

| 测点 | 位置 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Leq | L10 | L50 | L90 | Leq | L10 | L50 | L90 |
| 1# | 北侧 | 56.3 | 58.7 | 54.4 | 52.2 | 47.2 | 49.1 | 46.5 | 44.9 |
| 2# | 东侧 | 64.8 | 66.3 | 63.4 | 62.3 | 53.8 | 55.2 | 52.3 | 50.6 |
| 3# | 南侧 | 55.3 | 57.6 | 54.0 | 52.2 | 47.4 | 49.4 | 46.2 | 45.5 |
| 4# | 西侧 | 53.6 | 55.3 | 51.2 | 50.3 | 45.5 | 46.5 | 43.8 | 42.0 |

监测工况：项目部分工程已建设完成，风井风机房处于正常运行状况，设备剩余工程包括热风炉房、气化站等均未开始建设。

由上表的监测结果可知，厂址四周场界昼、夜噪声监测值均可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。

图4-9    声环境质量监测布点图

# 第五章 环境影响预测与评价

5.1 施工期环境影响分析

本项目的建设从地基处理、土建工程、设备需约15个月左右的时间。施工期间的主要环境问题产生于施工过程中修通道路、平整场地、掘井期间的挖掘填埋、土建施工、建筑材料的运输、堆存、设备安装调试及试生产等过程中，产生的污染物主要有施工扬尘、噪声、施工废水、生活废水和固体废物。项目场地距离最近的村庄为文水县沟口村，约450m。

### 5.1.1施工期大气环境影响分析

本项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘，在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、开挖、回填、道路浇筑、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。

施工扬尘按起尘的原因可分为动力起尘和风力起尘。

①动力起尘：由于外力而产生的尘粒悬浮而造成，其中施工装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，施工期间的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，约占总扬尘量的60%。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/hr；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表5-1    在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘  （kg/辆·km）

| 粉尘量 车速 | 0.1kg/m2 | 0.2kg/m2 | 0.3kg/m2 | 0.4kg/m2 | 0.5kg/m2 | 1kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(km/hr) | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10(km/hr) | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15(km/hr) | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25(km/hr) | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

表5-1为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可知在同样的路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。

如果在施工期间对车辆行驶的路面施行洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，表5-2为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘将其污染距离缩小到20~50m范围内。

表5-2    施工场地洒水抑尘试验结果

| 距离（m） | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP平均浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

因此，限速行驶及保持路面的清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效措施。

②风力扬尘：施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘，其扬尘量可参考煤堆场起尘的计算公示：

Q=2.1k（V – V0）3e-1.023W

式中：Q ——起尘量，kg/t·a；

k ——经验系数，是煤含水量的函数；

V——煤场平均风速，m/s；

V0 ——起尘风速，m/s；

W ——尘粒含水率，%。

由此可见，风力扬尘产生量与风速和尘粒含水率有关。因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率等措施是抑制这类扬尘的有效手段。此外，尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关外，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。因此施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

本项目场址周围400m范围内无居民区、商业区等环境敏感点，因此项目在施工期间注意保持场区道路路面清洁、进出场区车辆控制车速、施工现场定时洒水、不在大风天气开挖、回填以及易产生粉尘的建筑材料尽量不漏天堆放等措施后，施工扬尘对周围环境影响不大。

### 5.1.2 施工期噪声环境影响分析

5.1.2.1 施工期噪声种类及源强

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机、推土机、振捣棒等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对周围声环境影响最大的是机械噪声。主要施工机械的噪声源强见表5-3。

表5-3    主要施工机械设备的噪声声级

| 序 号 | 施 工 机 械 | 测量声级dB(A) | 测量距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖土机 | 76 | 10 |
| 2 | 推土机 | 78 | 10 |
| 3 | 装卸机 | 82 | 10 |
| 4 | 混凝土振捣棒 | 72 | 10 |
| 5 | 切割机 | 90 | 5 |

根据类比监测资料，距主要施工机械不同距离的噪声值见表5-4。

表5-4    距声源不同距离处的噪声值    （dB(A)）

| 设备名称 | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推土机 | 86 | 78 | 71 | 63 | 61 | 53 | 49 | 45 | 41 |
| 装载机 | 90 | 82 | 75 | 67 | 65 | 55 | 53 | 49 | 45 |
| 挖掘机 | 84 | 76 | 69 | 61 | 59 | 51 | 47 | 43 | 39 |
| 振捣棒 | 80 | 72 | 65 | 57 | 55 | 47 | 43 | 39 | 35 |
| 切割机 | 90 | 82 | 75 | 67 | 65 | 55 | 53 | 49 | 45 |

5.1.2.2施工期声环境影响分析

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表5-5。从表5-4中可看出，土石方施工阶段推土机、装载机、挖掘机、混凝土振捣棒、切割机昼间噪声超标的情况出现在距声源5m~20m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在100m范围内。

表5-5    建筑施工场界环境噪声排放限值    （dB(A)）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

由表5-4可知，各施工机械噪声在经过距离衰减后150m外的噪声值均能达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类：昼间和夜间标准限值。因此项目施工期噪声对周围敏感点影响较小。距离本项目200m范围内无村庄和敏感点，因此施工机械产生的噪声对本项目影响不大。

评价建议施工单位在施工作业期间内采取合理的施工方式，优先选用低噪声的施工设备，合理安排施工设备的位置。

随着施工期的结束，项目施工过程中产生的机械噪声随之结束，因此施工过程中对区域声环境的影响是暂时的，对周围环境敏感点的影响很小。

### 5.1.3 施工期废水环境影响分析

施工期废水主要为施工人员生活污水和少量建筑废水。生活污水主要包括粪便污水及洗漱污水等，建筑废水和洗漱污水等产生量小，用于地面洒水除尘，粪便污水排入厂区旱厕，定期由吸粪车进行清掏，不外排，对环境影响不大。

### 5.1.4 施工期固体废物环境影响分析

施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾、生活垃圾等。针对在施工中存在的问题，环评要求建设单位在施工阶段采取以下防治措施：施工中的建筑垃圾主要是废材料等，应由各施工队妥善处理，及时清运；生活垃圾可用垃圾桶收集后由环卫工人运送，到指定垃圾场处理。这些施工过程中产生的污染都是暂时的，随着施工过程的结束，该污染也将消失。

### 5.1.5 施工期生态环境影响分析

该项目位于交城县，厂区地形平坦，植被较单一，地面有裸露。项目建设对生态环境的影响主要表现为水土流失：

①开挖地表，使原有地表植被、土壤结构遭到破坏，造成地表裸露，表层土抗蚀能力减弱，加剧水土流失；

②土石方因受地形和运输条件限制，不能及时运走时在场地内堆放，由于结构疏松，空隙度增大，易产生水土流失；

为有效防止水土流失，环评建议采取以下防治措施：

①根据需要增设必要的临时雨水排水沟道，夯实裸露地面，尽量减缓雨水对泥土的冲刷。

②弃土和施工废料及时清运。

③施工完成后及时进行路面硬化和绿化，搞好植被的恢复、再造，做到边坡稳定，岩石、表土不裸露。

④控制施工作业时间，尽量避免在暴雨季节进行大规模的土石方开挖工作。

一般来说，施工期间对环境的影响是暂时的，加强施工管理，采取环评提出的措施后，施工结束后受影响的环境要素大多可得到恢复。

5.2 营运期环境影响预测与评价

### 5.2.1 环境空气影响预测与评价

#### 5.2.1.1评价区常规气象资料分析

拟建项目所在区域地处中纬度地带。西部山区属温凉高山型湿润气候区；东部低山丘陵和平原区属暖温带大陆性半干燥气候区。

东部低山丘陵和平原区一年四季分明，年平均气温10.3℃，极端最高气温为38.2℃，极端最低气温为-25.3℃，年平均降水量460mm，年平均蒸发量1659mm，年平均相对湿度63%，年平均气压929.2mb，年日照数2539.6h，最大冻土深度60cm。

文水县主导风向为南风，其次为西南风和东北风，据历年观测数据，年平均风速2.5m/s。大风日数年平均为8次，最多年15次，最大风速为24m/s。

文水县气象站1996-2015年的主要气象要素见表5.2-3，文水县年风向、风频玫瑰图见图5-1。

图5-1    文水县各季及全年风向玫瑰图

表5-6    文水县气象站近20年累年各月各要数统计表

| 项目/月份 | 单位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均本站气压 | Pa | 9356 | 9338 | 9310 | 9268 | 9244 | 9211 | 9198 | 9232 | 9291 | 9334 | 9357 | 9366 | 9292 |
| 平均气温 | ℃ | -5.6 | -1.8 | 4.6 | 12.5 | 17.8 | 21.8 | 24.0 | 22.1 | 16.7 | 10.6 | 2.7 | -3.7 | 10.1 |
| 极端最高气温 | ℃ | 13.5 | 21.6 | 27.4 | 34.3 | 36.5 | 38.2 | 38.9 | 35.6 | 36.8 | 30.5 | 24.2 | 18.4 | 38.9 |
| 极端最低气温 | ℃ | -26.5 | -24.2 | -14.0 | -6.8 | -2.0 | 3.7 | 10.5 | 8.5 | -1.9 | -8.1 | -24.3 | -25.3 | -26.5 |
| 平均相对湿度 |  | 57 | 53 | 55 | 51 | 57 | 63 | 71 | 77 | 75 | 68 | 65 | 62 | 63 |
| 降雨量 | 0.1mm | 3.1 | 4.7 | 14.3 | 22.2 | 33.4 | 57.7 | 106.8 | 110.6 | 56.9 | 33.1 | 10.9 | 3.3 | 457.0 |
| 蒸发量 | 0.1mm | 38.5 | 61.4 | 123.4 | 208.6 | 242.9 | 237.1 | 213.1 | 168.6 | 130.4 | 107.8 | 60.9 | 36.5 | 1629.2 |
| 平均风速 | m/s | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 2.0 |
| 最大风速 | m/s | 15.0 | 16.3 | 22.0 | 20.7 | 17.3 | 14.7 | 17.0 | 15.0 | 12.7 | 13.0 | 13.0 | 13.7 | 22.0 |
| 最多风向 |  | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S |
| 频率 | % | 8.35 | 8.26 | 9.20 | 10.16 | 9.16 | 9.17 | 10.20 | 10.23 | 9.30 | 10.34 | 9.36 | 7.40 | 9.26 |
| 大风日数 |  | 3 | 4 | 9 | 22 | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 76 |
| 最大日降雨量 | 0.1mm | 7.5 | 6.8 | 23.6 | 34.1 | 68.0 | 52.7 | 89.3 | 75.0 | 71.5 | 62.3 | 25.2 | 10.3 | 89.3 |

#### 5.2.1.2本项目污染物排放源强

本项目污染物排放源强见表5-7。

表5-7  估算模式所选参数一览表

| 序号 | 污染 源名称 | X坐标 | y坐标 | 排气筒高度 （m） | 排气筒内径 (m) | 出 口温度 (℃) | 烟气量 (Nm3/h) | 年排放小时数 | 烟尘（g/s） | SO2（g/s） | NO2 （g/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气热风炉 | —— | —— | 25 | 0.5 | 293 | 9110 | 3216 | 0.022 | 0.005 | 0.26 |

#### 5.2.1.3 预测因子、评价标准

（1）预测因子

根据工程分析和环境影响识别的结果，以《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）为依据，选取NO2作为预测因子。

（2）评价标准

本评价区环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，详见表5-8。

表5-8  环境空气质量标准（GB3095-2012）（二级）  单位：µg/Nm3

| 取值时间 标准值项目 | 年平均 | 24小时平均 | 1小时平均 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 200 | 300 | —— | 环境空气质量标准（GB3095-2012）二级标准。 |
| PM10 | 70 | 150 | —— |  |
| SO2 | 60 | 150 | 500 |  |
| NO2 | 40 | 80 | 200 |  |

#### 5.2.1.4 预测范围、预测方案

（1）预测范围

以本项目场址为原点，向E、S、W、N各延伸2.5km，评价区总面积25km2

（2）预测方案

本项目环境空气评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008) ，不进行进一步预测，只根据估算模式计算结果进行影响分析。

估算模式(Screen3) 是一种单源预测模式，可计算点源、面源和体源等污染源最大地面浓度，建筑物下洗和熏烟等特殊条件下最大地面浓度。

模式中相关参数按《环境空气影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2008) 中推荐值选取。

#### 5.2.1.5环境空气影响预测

（1）预测内容

本次评价利用估算模式计算了项目主要污染物在不同距离处所引起的浓度，说明工程排放的各污染物对环境空气影响程度。

（2）污染源参数

本次评价选取的计算参数见表5-7。

（3）估算结果

本次评价采用估算模型对各污染源排放的污染物浓度进行估算，估算结果见表5-9。

根据预测可见，项目NO2的最大浓度占标率分别为8.27%，对区域环境影响较小率。

距离本项目最近的村庄为沟口村，约450m，该处烟尘、二氧化硫和二氧化氮浓度分别为0.1.327µg/m3、0.32µg/m3和15.56µg/m3，可见本项目运营期项目大气污染物对周围环境影响较小。

表5-9  项目大气污染物扩散结果一览表

| 序号 | 距离 (m) | 燃气热风炉烟尘浓度(ug/m^3) | 燃气热风炉烟尘占标率(%) | 燃气热风炉SO2浓度(ug/m^3) | 燃气热风炉SO2占标率(%) | 燃气热风炉NO2浓度(ug/m^3) | 燃气热风炉NO2占标率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10. | 0.000 | .00 | 0.000 | .00 | 0.000 | .00 |
| 2 | 100. | 0.3992 | .09 | 0.9636E-01 | .02 | 4.680 | 2.34 |
| 3 | 200. | 1.305 | .29 | 0.3149 | .07 | 15.29 | 7.65 |
| 4 | 261. | 1.410 | .31 | 0.3404 | .08 | 16.54 | 8.27 |
| 5 | 300. | 1.350 | .30 | 0.3258 | .07 | 15.82 | 7.91 |
| 6 | 400. | 1.327 | .29 | 0.3203 | .07 | 15.56 | 7.78 |
| 7 | 500. | 1.322 | .29 | 0.3192 | .07 | 15.50 | 7.75 |
| 8 | 600. | 1.341 | .30 | 0.3238 | .07 | 15.73 | 7.87 |
| 9 | 700. | 1.263 | .28 | 0.3048 | .07 | 14.81 | 7.41 |
| 10 | 800. | 1.149 | .26 | 0.2774 | .06 | 13.47 | 6.74 |
| 11 | 900. | 1.051 | .23 | 0.2536 | .06 | 12.32 | 6.16 |
| 12 | 1000. | 1.062 | .24 | 0.2562 | .06 | 12.45 | 6.23 |
| 13 | 1100. | 1.050 | .23 | 0.2534 | .06 | 12.31 | 6.16 |
| 14 | 1200. | 1.026 | .23 | 0.2478 | .06 | 12.03 | 6.02 |
| 15 | 1300. | 0.9956 | .22 | 0.2403 | .05 | 11.67 | 5.84 |
| 16 | 1400. | 0.9605 | .21 | 0.2318 | .05 | 11.26 | 5.63 |
| 17 | 1500. | 0.9233 | .21 | 0.2229 | .05 | 10.83 | 5.42 |
| 18 | 1600. | 0.8855 | .20 | 0.2137 | .05 | 10.38 | 5.19 |
| 19 | 1700. | 0.8480 | .19 | 0.2047 | .05 | 9.942 | 4.97 |
| 20 | 1800. | 0.8114 | .18 | 0.1959 | .04 | 9.513 | 4.76 |
| 21 | 1900. | 0.7761 | .17 | 0.1873 | .04 | 9.100 | 4.55 |
| 22 | 2000. | 0.7424 | .16 | 0.1792 | .04 | 8.703 | 4.35 |
| 23 | 2100. | 0.7102 | .16 | 0.1714 | .04 | 8.326 | 4.16 |
| 24 | 2200. | 0.6796 | .15 | 0.1641 | .04 | 7.968 | 3.98 |
| 25 | 2300. | 0.6507 | .14 | 0.1571 | .03 | 7.629 | 3.81 |
| 26 | 2400. | 0.6234 | .14 | 0.1505 | .03 | 7.309 | 3.65 |
| 27 | 2500. | 0.5977 | .13 | 0.1443 | .03 | 7.007 | 3.50 |

图5-2  热风炉烟气浓度分布图

图5-3  热风炉烟气浓度占标率图

#### 5.2.1.6环境空气影响小结

1）本项目选址及总图布置的合理性和可行性

项目场地距离最近的村庄为文水县沟口村，沟口村位于项目场地上风向，场地内不设办公生活设施。经预测可知，本项目在正常工况下大气污染物最大落地浓度的占标率均小于10%，对周围环境空气质量影响较小。所以项目选址和总图布置合理可行。

2）污染源的排放强度与排放方式

本项目排放的大气污染物为热风炉排放的有组织烟气，污染物为NO2等，污染物排放量较小，预测结果可满足环境空气质量标准要求，污染物对周围环境影响较小，所以本项目污染源的排放强度和排放方式可行可做到达标排放。

3）大气污染控制措施

本项目井筒保温采用3台热风炉，2用1备，热风炉禁止燃煤，燃用清洁能源—天然气，燃气热风炉产生的污染物排放量较小。

经预测可知，本项目在正常工况下大气污染物最大落地浓度的占标率均小于10%，对周围环境空气质量影响较小。因此，本项目采用的污染控制措施合理。

4）大气环境防护距离

本项目不涉及无组织排放源，不设置大气防护距离。

5）大气环境影响评价结论

大气环境影响预测可知，本项目运行后，按照评价要求的环保措施实施后，大气污染源的排放均满足相应排放标准，对区域环境空气质量影响甚微。因此，只要加强管理、严格落实环保措施，从环境空气影响评价角度出发，本项目的建设是可行的。

### 5.2.3 地下水环境影响分析

#### 5.2.3.1评价工作等级及评价范围

评价等级：

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，确定本项目行业类别属于“D-煤炭-26煤炭开采”，不涉及煤矸石转运场，为III类项目。

表5-10  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

调查评价范围的确定：

根据公式：L=α×K×I×T/ne

式中：L-下游迁移距离，m；

α-变化系数，取2；

K-渗透系数，m/d，根据煤矿地质资料0.0569；

I-水力坡度，无量纲，取14‰；

T-质点迁移天数，取值5000d；

Ne-有效孔隙度，无量纲，黏土为0.03-0.12，本次取最小，即0.03。

计算得出下游L=265m，上游和两侧为L/2=132m。

（3）环境保护目标

①集中式水源地

根据《文水县县城饮用水水源地保护区划分技术报告》，距离项目最近的为南徐集中供水水源地，南徐集中供水水源共有3个水井，其中1#水井，井深300m，井口标高782.9m，静水位86m，降深45m，设有一级保护区，保护区半径70m；2#水井，井深300m，井口标高759.9m，静水位78m，降深50m，设有一级保护区，保护区半径70m；3#水井，井深300m，井口标高778m，静水位82m，降深70m，设有一级保护区，保护区半径70m。南徐集中水源地保护区面积共0.046182km2。

②区域饮用水井情况调查

根据本项目污染源特点和评价区环境水文地质条件、地下水环境功能，确定评价区潜水含水层为地下水环境影响评价的关注含水层。根据调查结果，场地下游距离最近的为沟口村水井，沟口村（供水人口小于1000人）饮用水由村内深水井供给，井深250m。根据地下水导则（HJ610-2016），沟口村水井为分散式饮用水源。

③厂区附近水源井较敏感范围确定

根据地下水导则（HJ610-2016）培训资料，南徐集中水源地只划定有一级保护区，需按照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T 338），一级保护区以外按溶质质点迁移1000d的距离为半径所圈定的范围为二级保护区。地下水较敏感范围为以二级保护区的边界为起点，外扩4000d质点迁移距离范围作为较敏感区。

沟口村水井为分散式饮用水水源，单井以井口为中心，半径50m为界，外扩2000d的质点迁移距离最为较敏感区。

根据公式：L=α×K×I×T/ne

式中：L-下游迁移距离，m；

α-变化系数，取2；

K-渗透系数，m/d，参考水源地划分技术报告为0.41；

I-水力坡度，无量纲，参考水源地划分技术报告取8.2‰；

T-质点迁移天数；

Ne-有效孔隙度，无量纲，参考水源地划分技术报告取0.05。

计算可得南徐集中水源地敏感区L为221m，较敏感区L为810m；沟口村分散式饮用水水源较敏感区L为810m。

有以上分析可知，风井场地质点最大迁移距离已进入南徐水源地敏感区，因此项目地下水评价环境敏感程度为“敏感”。

表5-11  地下水环境评价工作等级分级表

| 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

由上表可知，项目地下水环境评价等级为二级。

调查评价范围：根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本次评价采用查表法确定调查评价范围为厂址周围区域7km2范围。

#### 5.2.3.2水文地质条件

1、区域水文地质条件

文水县地下水动储量为8303万m3。西部山区由于地势高，水位较深，一般不宜开采，东部平川及黄土丘陵区，储量较为丰富，易于开采利用。

境内地下水含水层属山前第四系冲洪积层。由于第四系沉积环境的复杂多变，决定了含水层分布和富水程度的不同。在文水县可划分为3个含水岩系。

碳酸盐岩裂隙岩溶含水岩系分布于西部山区之二道川、三道川及西社(交城县)至神堂断层两侧，含水层由寒武系、奥陶系灰岩、白云岩及弱透水薄层泥质白云岩、角砾状泥灰岩组成，岩层厚度500m左右。由于裂隙岩溶普遍发育，相互穿插贯通，形成地下水良好的通道及储存场所，因此地下水位以上为透水而不含水层，而地下水位以下则水量较丰富，由于水位较深，一般不易开采，故该区显得干旱缺水。

碎屑岩夹碳酸盐岩层间岩溶裂隙潜水承压水含水岩系，分布于峪口、大南峪一带，含水层为寒武统底部石英砂岩，石炭系——三叠系层间灰岩及砂岩，隔水层为页岩、泥岩及古老变质岩，总厚1000～1500m。

松散孔隙潜水承压水含水岩分布于文水县东部平原，为本县主要含水岩层。

黄土丘陵区砂砾石孔隙潜水承压水岩组，分布于马西、穆家寨一带。本岩组为头道川古洪积扇，纵向延6km至孝义镇、上贤村一带，横向下游宽5km。主要含水层为Q－N2卵砾石、砂砾石及粗砂。钻孔200m深度内，含水层总厚度达60m，机井单位涌水量2.7～10.5t/h。黄土丘陵孔隙水，水量丰富，水质优良，矿化度小。

上述3个含水岩系是本县地下水储存的空间骨架，而可提供开采利用的地下水，主要是地下水的补给量，即地下水动储量。本县地下水补给主要来源于：基岩山区裂隙水的侧向补给；降水入渗；文峪河、磁窑河、汾河的河道渗漏；汾河西干渠、文峪河东西干渠及支斗渠渗漏；农田灌溉回归入渗；临县平原区地下水的侧向补给及浅层潜水的越量补给。

2、井田水文地质条件

项目场地位于赤峪煤矿井田范围的东北侧，引用煤矿井田地质资料。

含水层：

井田内含水层自下而上为奥陶系中统石灰岩裂隙岩溶含水岩组、石炭系上统太原组石灰岩夹砂岩岩溶裂隙含水岩组、二叠系下统山西组、下石盒子组砂岩裂隙含水岩组，二叠系上统及三叠系砂岩裂隙含水岩组，第四系砂、砾孔隙含水层，兹分述如下。

（1）奥陶系中统石灰岩裂隙岩溶含水岩组

该含水层主要为下马家沟组上段（O2x2）、上马家沟组上段（O2s2）和峰峰组上段（O2f2）。在本区西界外围有出露，区内埋藏较深，岩性为石灰岩。经抽水试验，单位渗水量为0.0126l/s·m，渗透系数为0.0383m/昼夜，水位标高850.95m。水化学类型为SO4-Ca·Mg型。经O2f、O2s混合抽水试验，单位涌水量为0.0101l/s·m，渗透系数为0.0213m/昼夜，水位标高762.12m。水化学类型SO4-Na·Ca型。在区外北部水峪贯村北有泉水出露，流量为1.5l/s。区外西南神堂村钻孔资料单位涌水量为0.0183~0. 863l/s·m，渗透系数为0.4m/昼夜，水位标高795.0~745.0m。 水化学类型HCO3- Ca·Mg型。

（2）太原组石灰岩夹砂岩岩溶裂隙含水岩组

该含水岩组为3~4层石灰岩，夹2~3层中、粗砂岩，单层厚度石灰岩3~4m，砂岩2~5m。在本区西界外围裸露地表，区内埋深大于600m。

据704孔揭露本组厚79.70m，其中含水岩层厚31.84m。即3层厚14.20m石灰岩，经抽水试验单位涌水量为0.0061l/s·m，渗透系数为0.0178m/昼夜，水位标高766.15m。水化学类型CO3 ·SO4- Na型。

（3）山西组、砂岩裂隙含水岩组

本组岩性以粉砂岩、砂质泥岩为主，据3-103孔揭露全层厚36.35m，其中含水岩层7.8m。经抽水试验单位涌水量为0.00289l/s·m，渗透系数为0.0383m/昼夜，水位标高846.24m。水化学类型SO4·HCO3 - Na·Ca型。

据704孔揭露全层厚52.55m，其中含水岩层7.76m。经抽水试验单位涌水量为0.0043l/s·m，渗透系数为0.0569m/昼夜，水位标高769.53m。

（4）下石盒子组、上石盒子组、石千峰组、刘家沟组、二马营组砂岩裂隙含水岩组

该含水岩组有数层厚层状中、细粒砂岩，其中以K4、K5、K6、K7、K7上、K8等各岩组的分界砂岩为主，就单层来讲，均呈透镜体展布，最大厚度可达10余米。其中K6、K7、K7上、K8等砂岩在本区西界外围有出露，区内埋深大于400m；刘家沟组、和尚沟组和二马营组分界砂岩在区内广泛出露，并有泉水溢出，流量均很小。

（5）第四系砂、砾孔隙含水层

该含水层以砂、砾和砾石层为主，厚度薄，分布零星，富水性较弱。在山前倾斜平原区该砂、砾层较厚，分布也比较稳定，富水性中等。如靛头沟沟口南峪口村水井，井深373.0m，345.0m见基岩石千峰组（P2sh），井口标高845.0m，在井深166.00~345m为砂砾层夹粘土，砂砾层14层单层厚1.2~5.60m，共厚46.00m，占该层段的25.7%。

经抽水试验，静止水位深171.67m，水位标高为673.33m，水位降深30.20m，涌水量为10.267l/s，单位涌水量为0.34l/s·m，渗透系数为0.0085m/d。

隔水层：

（1）本溪组和太原组底部隔水层

岩性主要为泥岩、铝质泥岩、砂质泥岩，其间夹不稳定的薄层石灰岩和细、中砂岩，厚50m左右。构成奥陶系中统岩溶含水层与太原组石灰岩岩溶裂隙含水层及8+9号煤层间的良好隔水层。

（2）二叠、三叠系砂岩裂隙含水层间的隔水层

由泥岩、含铝质泥岩、砂质泥岩和煤层组成，厚度由数米至数十米。分布于各砂岩含水层之间，构成平行复合结构，起层间隔水作用。它们也是可采煤层与砂岩裂隙含水层之间的隔水层。

地下水的补给、径流及排泄条件：

本区地表水不甚发育，仅有长年有水的一条河流—文峪河，地表水主要靠大气降水补给，常年干旱少雨，补给地表水水量有限，只在7、8、9月雨季河流流量有所增大，平时流量甚小。

本区界外围奥陶系石灰岩裂隙岩溶含水层，石炭系太原组石灰岩夹砂岩岩溶裂隙含水层，二叠系山西组、下石盒子组砂岩裂隙含水层等大面积裸露，裸露区受大气降水补给形成潜水，区内都埋藏于上覆岩层之下。二叠系上石盒子组、石千峰组砂岩含水层在本区西部边缘有出露，区内也大部埋藏在上覆岩之下。三叠系刘家沟组、二马营组砂岩裂隙含水层在区内大面积裸露。埋藏区为径流区，形成承压水。

本区西边界一带由于岩层陡立，断层较发育，地形切割显剧，太原组及其以上含水层裸露面积小，且位于侵蚀基准面以上，雨季接受降水补给后，很快以泉水的形式溢出，因本区降水量少，且多集中在雨季易成暴雨，加之地形坡度陡，大气降水很快以地表径流泄出，渗入到含水层的水量很小，很难聚集于地下呈承压状态。所以区内地下水补给来源有限。

本区煤层下伏奥陶系中统灰岩岩溶裂隙水含层组基岩裸露面积小，地形坡度大，降水排泄快，降水渗入系数小，岩溶裂隙不甚发育。岩溶水的富水性弱，而且埋藏深度大于1000m，靠近排泄区地下水的活动不甚活跃。

图5-5    项目场地地质柱状图

#### 5.2.3.3地下水环境保护目标

1、主要含水层

调查评价区主要含水层自下而上为奥陶系中统石灰岩裂隙岩溶含水岩组、石炭系上统太原组石灰岩夹砂岩岩溶裂隙含水岩组、二叠系下统山西组、下石盒子组砂岩裂隙含水岩组，二叠系上统及三叠系砂岩裂隙含水岩组，第四系砂、砾孔隙含水层。

2、分散式饮用水源

本次评价工作针对调查范围内附近村庄的饮用水源、取水层位等进行了调查统计。

表5-12    分散式水源分布情况表

| 序号 | 名称 | 井深（m） | 取水层位 | 与项目场地相对位置 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 方位 | 距离 |  |
| 1 | 沟口村1#水井 | 240 | 裂隙孔隙水 | S | 390m | 饮用 |
| 2 | 沟口村2#水井 | 3000 | 裂隙孔隙水 | SE | 650m | 饮用 |

3、集中式饮用水源地

表5-13   项目地下水环境保护目标

| 名称 | 水源井编号 | 井深（m） | 含水层类型 | 与项目场地相对位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 方位 | 距离 |  |
| 南徐水源地 | 1 | 300 | 裂隙孔隙水 | E | 0.55km | 一级保护区半径70m |
|  | 2 | 300 |  | E | 1.70km |  |
|  | 3 | 300 |  | SE | 0.67km |  |

#### 5.2.3.4地下水水质预测

根据《导则》调查与评价原则、结合本项目的工程特征与涉及的环境敏感目标，本次评价重点预测项目厂址对评价范围内的潜水含水层、集中乡镇水源地、分布式水源地的影响。

1、包气带性质

项目占地区域地下水类型为第四系孔隙潜水，主要由大气降水和侧向径流补给。

2、污染源选取

预测因子选取原则：可能造成地下水污染的装置和设施（位置、规模、材质等）及建设项目在建设期、运营期、服务期满后可能的地下水污染途径；建设项目可能导致地下水污染的特征因子。特征因子应根据建设项目污废水成分（可参照HJ/T 2.3）、液体物料成分、固废浸出液成分等确定。

本次项目不涉及重金属和持久性污染因子，主要废水污染源为化粪池，收集生活污水对地下水的影响。化粪池容积10m3。

本次评价重点是预测事故状态下，化粪池渗漏对地下水水质的影响。评价因子选取氨氮。

氨氮初始浓度取50mg/L。收集池体积为3（长）×2.2（宽）×1.5（高）m。在防渗完好情况下渗漏量为13.2L/d。非正常状况下渗漏源强为0.0132kg/d。

根据水文地质条件，并参照经验系数，地下水流速取0.1m/d，水力坡度0.58‰，有效孔隙度取0.03，横向弥散系数取1m2/d，纵向弥散系数取2m2/d。

（1）预测方法

地下水环境预测评价等级为二级，水文地质条件为简单类型，采用解析法进行预测。

（2）预测公式

排污池和调节池渗漏较难及时发现，若发现后采取措施时间也较长，故污水污染源可概化为点源，注入规律为连续注入，采用一维稳定流二维水动力弥散‑平面连续点源公式预测，公式如下：

式中：x、y为计算点处的位置坐标；

t为时间，d；

C(x,y,t)为t时刻点x,y处的示踪剂浓度，mg/L；

M为含水层厚度；

mt为单位时间注入示踪剂的质量，g/d；

u为水流速度，m/d；

n为有效孔隙度，无量纲；

DL为纵向弥散系数，m2/d；

DT为横向y方向的弥散系数，m2/d；

π为圆周率；

k0(β)为第二类零阶修正贝塞尔函数；

W（）为第一类越流系统井函数。

（3）预测时段

根据导则要求，对本项目运营期和服役期满后进行地下水水质预测，预测时段选取100天、1000天和10年三个时间段。

（4）预测结果

按照以上方法和参数预测，预测结果见表5.2-17~表5.2-19。

渗漏100天后，沿地下水流向最大运移距离为70m，氨氮污染物最大浓度为0.0438 mg/L，污染晕面积大约为0.0036km2；沿地下水流向运移后，污染物浓度全部达到Ⅲ类水质标准为1.0mg/L，厂界外不出现超标区域。运移距离较小，不会对周边水井及地下水环境造成影响。

渗漏1000天后，沿地下水流向最大运移距离为250m，氨氮污染物浓度为0.005mg/L，污染晕面积大约为0.054km2。但是1000天后，氨氮污染物在运移过程中浓度逐渐降低，范围逐渐扩大，覆盖区域氨氮浓度均远低于地下水环境质量Ⅲ类水质标准1.0mg/L，所以污染物对地下水环境不会造成影响。

渗漏10年后，沿地下水流向最大运移距离为500m，氨氮污染物浓度为0.0137，污染晕面积大约为0.25km2。但是10年后，氨氮污染物在运移过程中浓度逐渐降低，范围逐渐扩大，覆盖区域氨氮浓度均远远低于地下水环境质量Ⅲ类水质标准1.0mg/L，所以污染物对地下水环境不会造成影响。

预测结果显示，污染物运移范围内（地下水水流向500m，两侧250m内）没有地下水环境保护目标，故对地下水环境无较大影响。

表5-14   氨氮渗漏100天的迁移距离（m）和浓度（mg/l）

| x y | -50 | -30 | -10 | 0 | 10 | 30 | 50 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -15 | 0.0003 | 0.0038 | 0.0171 | 0.0249 | 0.0283 | 0.0171 | 0.0038 | 0.0003 |
| -10 | 0.0004 | 0.0052 | 0.0234 | 0.0341 | 0.0386 | 0.0234 | 0.0052 | 0.0004 |
| -5 | 0.0005 | 0.0063 | 0.0283 | 0.0411 | 0.0466 | 0.0283 | 0.0063 | 0.0005 |
| 0 | 0.0006 | 0.0067 | 0.0301 | 0.0438 | 0.0496 | 0.0301 | 0.0067 | 0.0006 |
| 5 | 0.0005 | 0.0063 | 0.0283 | 0.0411 | 0.0466 | 0.0283 | 0.0063 | 0.0005 |
| 10 | 0.0004 | 0.0052 | 0.0234 | 0.0341 | 0.0386 | 0.0234 | 0.0052 | 0.0004 |
| 15 | 0.0003 | 0.0038 | 0.0171 | 0.0249 | 0.0283 | 0.0171 | 0.0038 | 0.0003 |

表5-15    氨氮渗漏1000天的迁移距离（m）和浓度（mg/l）

| x y | -50 | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -90 |  | 0.0002 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0002 |  |
| -60 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0015 | 0.0006 | 0.0001 |
| -30 | 0.0002 | 0.0011 | 0.0029 | 0.0040 | 0.0029 | 0.0011 | 0.0002 |
| 0 | 0.0003 | 0.0014 | 0.0036 | 0.0050 | 0.0036 | 0.0014 | 0.0003 |
| 30 | 0.0002 | 0.0011 | 0.0029 | 0.0040 | 0.0029 | 0.0011 | 0.0002 |
| 60 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0015 | 0.0006 | 0.0001 |
| 90 |  | 0.0002 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0002 |  |

表5-16    氨氮渗漏10年的迁移距离（m）和浓度（mg/l）

| x y | 0 | 50 | 150 | 250 | 350 | 450 | 480 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -250 |  |  |  |  | 0.0002 |  |  |  |
| -150 |  |  | 0.0006 | 0.0019 | 0.0029 | 0.0022 | 0.0008 | 0.0002 |
| -50 |  | 0.0004 | 0.0025 | 0.0076 | 0.0115 | 0.0087 | 0.0033 | 0.0006 |
| 0 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0030 | 0.0090 | 0.0137 | 0.0104 | 0.0039 | 0.0007 |
| 50 |  | 0.0004 | 0.0025 | 0.0076 | 0.0115 | 0.0087 | 0.0033 | 0.0006 |
| 150 |  |  | 0.0006 | 0.0019 | 0.0029 | 0.0022 | 0.0008 | 0.0002 |
| 250 |  |  |  |  | 0.0002 |  |  |  |

#### 5.2.3.4地下水环境保护措施

按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，重点突出饮用水水质安全的原则。

1、源头控制

源头控制措施主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

2、分区防控

本工程应根据污水产生排放特点划分污染防治区，提出不同区域的地面防渗方案。本工程需进行防渗处理的区域包括化粪池、消防水池等。

防渗设计及施工应严格按照《地下工程防水技术规范》（GB50108-2001）中有关规定实施。根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，提出以下防渗技术要求。

场地道路进行简单硬化防渗即可，化粪池进行一般防渗。

#### 5.2.3.5地下水环境监控与管理

为了及时准确的掌握所在区域地下水环境质量状况，本项目拟建立地下水长期监控系统，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现并及时控制。

根据《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）等相关要求，结合项目所在区域含水层系统和地下水径流系统特征、潜在污染源、环境保护目标等因素，布置地下水监测点。

（1）地下水监测原则

地下水监测将遵循以下原则：

A重点污染防治区加密监测原则；

B以潜水-微承压含水层地下水监测为主的原则；

C充分利用现有监测井；

D水质监测项目参照《地下水质量标准》相关要求和污染源特征污染因子确定，各监测井可依据监测目的不同适当增加和减少监测项目。

（2）监测井布置

①监测项目：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数共21项，同时记录井深、水位和水温。

②监测布点：

工业场地下游进行水质监测布点，沟口村水井1#、南徐水源地1#井和南徐水源地3#井。

③采样频率：水质监测点每年监测一次。委托有资质单位进行水样采集与化验分析。

（3）地下水监测数据管理

上述监测结果应按相关规定及时建立档案，并定期向所在地环境保护行政主管部门汇报。公开常规监测数据。如发现异常或发生事故，应加密监测频次，并分析污染原因，及时采取相应措施。

#### 5.2.3.6应急响应

为了及时准确地掌握场地周围地下水环境污染状况，建议建立地下水监控体系，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。加强厂区地下水水质的长期动态监测工作，做好应急预案，若发生泄漏事故，要及时对可能受到污染的水源地和村庄水井进行水质监测。

通过地下水监测井监测数据及反馈启动应急处置方案，及时发现地下水污染事故及其影响范围和程度，为启动地下水应急措施提供信息保障。

#### 5.2.3.7地下水评价结论

1）环境水文地质现状

项目区域地下水含水层为松散岩类孔隙水含水岩组，主要接受降水和山区的侧向补给，地下水流向为由西北向东南运动，平原区地下径流以向下游排泄为主，其次多为人工开采排泄。根据现状监测，地下水调查范围内监测点水质满足地下水质量Ⅲ类标准。

2）地下水环境影响

根据地下水环境影响评价，项目厂区废水不外排，水池均做防渗处置，项目不会对厂区周围地下水环境饮用水源产生直接影响。

3）地下水环境污染防控措施

根据地下水环境影响评价结论，要求建设单位对厂区地下水进行分区防渗，避免厂内固废堆场和水池下渗等对地下水环境造成影响。

4）地下水环境影响评价结论

通过环境水文地质条件、地下水环境影响、地下水环境污染防控措施、建设项目总平面布置的合理性等方面进行综合评价，项目对地下水的影响较小，可接受。

### 5.2.4 声环境影响分析与评价

（1）预测范围及噪声预测点

由于本项目200m范围内无声环境敏感点，因此，本次评价声环境影响预测范围确定为各厂界。

（2）噪声源强及声源分布

本项目噪声主要为设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其源强为75～90dB(A)。本项目噪声源强见表5-17。

表5-17     本项目噪声设备采取降噪措施后的噪声值一览表   单位：dB(A)

| 序号 | 噪声 源位置 | 产噪 设备 | 数量(台) | 噪声值dB(A) | 采取的防噪措施 | 措施后噪 声值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热风炉房 | 鼓、引 风机 | 6 | 85～95 | 环评要求布置在单独隔间内，引风机设减振器 | 80 |
| 2 | 风机房 | 通风机 | 2 | 95～110 | 现置于室内，电机设置减振基础，排气口设消声器、扩散塔，措施合理 | 90 |
| 3 | 空压机房 | 空气 压缩机 | 2 | 95～100 | 现置于室内，安装消声器，并给室内操作人员设隔声值班室，措施合理 | 90 |
| 4 | 生活供水泵房 | 水泵 | 1 | 75～85 | 采用室内布置，水泵与进出口管道间安装软橡胶接头，泵体基础设橡胶垫或弹簧减振器，措施合理 | 70 |

由于项目风机、空压机和水泵等设施均已建成投产，风井风机为项目主要产噪设备。剩余工程主要噪声源为热风炉风机，评价要求风机置于室内，采取基础减振等措施。

（3）评价标准

本次声环境影响预测评价标准厂界标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，评价标准详见表5-18。

表5-18     厂界噪声排放标准     （单位：dB（A））

|  | 评价标准 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 2类 | 60 | 50 |

（4）预测结果

现场内主要产噪设备已安装运行，噪声现状监测值可作为预测结果。

表5-19    本项目厂界噪声贡献值    dB(A)

| 预测点 | 噪声预测值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 北厂界 | 56.3 | 47.2 | 达标 | 达标 |
| 东厂界 | 64.8 | 53.8 | 达标 | 达标 |
| 南厂界 | 55.3 | 47.4 | 达标 | 达标 |
| 西厂界 | 53.6 | 45.5 | 达标 | 达标 |

项目主要噪声设备经采取厂房隔声、基础减振等降噪措施，各场界噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

### 5.2.5 固体废物对环境的影响分析

本项目营运期固体废物产生情况及处置措施见下表。

表5-20 本项目固体废物产生情况及处置措施    （单位：t/a）

| 序号 | 种类 | 产生位置 | 单位 | 产生量 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公生活 | 生活垃圾 | t/a | 1.5 | 由当地环卫部门统一处理 |

本项目固体废物主要为生活垃圾，进行合理的处置后，对周围环境影响较小。

### 5.2.6 项目生态环境影响分析

在项目建设过程中，评价区的植被将受到不同程度的占压或毁坏。在施工过程中，开挖处或者清理的植被均遭到永久性毁坏，对生物生境造成破坏，影响动物的正常生长。同时，项目建成后，由于永久占地的影响，使得项目占地范围内的土地用途发生改变，场区内原有植被破坏，原有野生动物生境发生改变。经分析，项目生态破坏主要表现在以下几个方面：

（1）土地功能变化

根据现状调查，本项目原为未利用地，项目建成后土地性质变为建设用地，改变了土地利用状况。

（2）对植被的影响

项目建设过程中场地开挖和清理及建成后各建筑物的占用，对项目区内及附近的植被将造成不同程度的占压和毁坏，致使区内原有的植被生态系统不复存在，造成永久性的毁坏。项目建成后，将对场区内进行绿化，能在一定程度上补偿对原有生态的影响，并能使项目与周围环境更加协调，起到美化环境的效果。

（3）对动物的影响

项目的建设，引起项目区及周边人员活动增加，交通噪声、废气、废水等污染物的排放增加，必然使原有野生动物生境发生改变，对区域原有的动物产生严重的影响，同时，项目永久占地促使当地原有对环境比不敏感的野生动物将进行迁移，远离该区域，但一些适应能力较强的野生动物则会增加，对当地的野生生态系统产生一定程度的影响，并改变区域生态系统结构，但由于项目场区所占面积相对区域面积而言，比例很小，因此对动物生态系统影响有限。

综上所述，经落实评价提出的污染防治措施后，项目营运期对区域生态环境影响较小。

# 第六章  污染防治措施分析

6.1施工期污染防治措施

评价针对工程施工期可能对环境造成的影响，以保护项目区的环境、最大限度地减少工程建设对环境造成的不利影响为目的，对施工期环境影响因素进行简要分析并提出具体的防范措施。

### 6.1.1施工期水环境影响及保护措施

工程对水环境的污染主要包括施工期生产废水、施工人员生活污水，评价针对环境特点提出工程施工期水环境保护措施，详见表6-1。

表6-1    施工期水环境保护措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效 益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工排水可能对水环境产生影响，造成水土流失 | 施工用水尽量做到节约用水，重复利用，简单沉淀后用于浇灌施工现场周围树木和绿地，严禁排入地表水体 | 节约用水，减少水土流失，减轻或避免生活污水、粪便对环境污染影响 |
| 2 | 生活污水、粪便随便排放对环境污染影响 | 施工期修建旱厕，施工区生活污水及粪便经旱厕处理后用于浇灌周边绿地 | 保护工地周围的环境卫生 |

### 6.1.2施工期环境空气保护措施分析

施工期对环境空气的污染主要包括扬尘及施工车辆尾气排放，评价针对各种污染物排放特点及性质提出施工期环境空气污染防治措施，详见表6-2。

表6-2    施工期环境空气保护措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效 益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运输汽车运行产生道路扬尘污染 | 运输路线应定期洒水 | 减少道路扬尘对施工场区内人员、施工区周围厂房以及运输道路范围内污染影响 |
| 2 | 运输过程中撒落建筑材料及建筑垃圾，产生二次污染 | 加强运输管理，保证汽车文明、安全、中速行驶，运输建筑材料及建筑垃圾的车辆表面应加以覆盖，避免洒落造成二次污染影响 | 减少二次污染影响 |

### 6.1.3施工期噪声污染防治措施

工程施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，噪声主要来自各种施工机械设备的运转及各种车辆的运行噪声，污染主要是机械噪声，评价根据工程特点提出施工期噪声污染防治措施见表6-3。

表6-3    施工期噪声污染防治措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环 保 措 施 | 效 益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对施工生活区影响 | 合理规划各种施工机械设备布局，采用科学的施工方法，严格控制施工作业范围和作业时间 | 减轻噪声对施工生活区影响 |
| 2 | 对高噪声源设备操作人员影响 | 尽量选用低噪声设备，给高噪声设备安装隔声罩，强噪声源设备的操作人员配戴耳塞，加强身体防护 | 减轻噪声对施工人员身体健康的影响 |

### 6.1.4施工期固废污染防治措施分析

工程施工期固废主要是施工建筑垃圾，评价根据各种污染物排放特点及性质提出污染防治措施见表6-4。

表6-4    施工期固废污染防治措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环 保 措 施 | 效 益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑垃圾遇风、雨、雪等恶劣天气材料流失，对环境产生的影响 | 建筑垃圾集中堆存，堆场加防尘网覆盖，并及时清运 | 避免建筑垃圾流失对环境的影响 |
| 2 | 施工废弃物排放占地 | 施工废弃物及时清除，就近拉至城市垃圾卫生填埋场处置 | 减少废弃物占地对生态环境影响 |

### 6.1.5施工期水土流失防治措施分析

表6-5    施工期水土流失防治措施一览表

| 序号 | 主要环境影响 | 环 保 措 施 | 效 益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目的建设开挖，植被受到破坏，造成水土流失 | 对于土质较好的地段，建议采用深挖、表土回覆的方式；对于砾石土，建议将石土分离，土层覆于地表，易与植被恢复。尽量避开农作物生长季节施工，最大限度减少农作物产量。应避开风季、暴雨季施工，减少水土流失 | 能够有效减轻项目施工造成的水土流水影响 |

### 6.1.6加强施工过程的环境监理工作

为减少建设项目施工期对周围环境产生的影响，建设单位必须加强对施工单位的监督管理，按照环境管理规章制度，聘请具有环境监理资格的人员在工程施工期间进行环境监理，对施工单位进行经常性检查、监督，查看施工单位落实环境保护措施的情况，发现问题及时解决、纠正。

6.2营运期污染防治措施

### 6.2.1 废气污染防治措施

项目主要废气源强为燃气热风炉产生的烟气，主要污染物为烟尘、二氧化硫和氮氧化物。

评价要求建设单位热风炉禁止燃煤，天然气为清洁能源，热风炉烟气排放浓度可满足相应排放标准要求，可直接排放。

供气公司定期将LNG储罐运送至场地内气化站，气化后提供给燃气热风炉。

### 6.2.2 废水污染防治措施

（1）废水产生种类及污染特征

本项目产生的废水主要包括生活污水。

生活污水产生的主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS等，全部进入化粪池，定期清掏，用于周围农田施肥。

（2）废水处理方案的确定

生活污水全部进入化粪池，定期清掏，用于周围农田施肥。

### 6.2.3 地下水污染防治措施

本项目产生的废水主要为生活废水。

生活污水进入化粪池处理，要求化粪池进行防渗处置，避免对地下水产生影响。

综上分析，建设项目场区地下水环境在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

### 6.2.4 噪声污染防治措施分析

（1）在设备选型时，应优选低噪声设备，以降低噪声源声压级。

（2）采用先进的工艺技术，尽可能减少产噪设备的数量。

（3）在总体设计上要布局合理，在总平面布置设计时，应将主要噪声源车间或装置远离办公楼，或将高噪声设备集中以便于控制。

（4）在产噪设备安装连接时，要采用合理的连接方式，为防止管道气流性振动产生噪声，在管道上包扎或涂刷阻尼材料，这样可降低噪声声压等级10dB（A）左右。

（5）对机械传动部件动态不平衡处认真进行平衡调整，可降噪10dB（A）左右。

（6）室内墙壁宜粗糙，在厂房室内表面应尽量覆以吸声系数较大的吸声材料作为装饰物，可以降低噪声对外辐射约5－10dB（A）左右。

（7）对噪声作用对象即岗位操作进行个体防护，最经济的办法是戴防护耳塞、耳器等。

在拟建项目建设的同时对发声设备采取上述治理措施后，主要噪声源的声压级水平平均可降低10—20dB（A）左右。

### 6.2.5 固废污染防治措施

本项目营运期产生的固体废物主要为生活垃圾等。

生活垃圾设若干垃圾桶收集，统一清运至环卫部门指定地点处置。

### 6.2.6 生态环境

1）运营期要加强对职工的环境保护教育，在厂内全面开展清洁生产，从源头治理开始，搞好生产过程的管理，把污染降至最低限度。定期或不定期的进行生态安全检查和监测，及时掌握厂区周围的生态变化，分析变化的成因及其与本厂固废排放的关系，以便及时采取防止对策措施。

2）工程投产后，相应生态环境也会发生变化。为此评价要求加强绿化。

# 第七章  环境影响经济损益分析

## 7.1 环保投资估算

由下表可见，项目采取了严格的污染防治措施，环保投资约70.0万元，占总投资（14232.32万元）比例为0.5%。

表7-1  项目环保投资一览表

| 内容类型 | 排放源 | 污染物 | 防治措施 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 燃气热风炉 | 烟尘 | 燃用天然气，属于清洁能源 | —— |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NO2 |  |  |
| 废水 | 生活污水 | COD | 定期清掏，用于周围农田施肥 | 30.0 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
| 噪声 | 风机、泵等 | 噪声 | 选用低噪声设备，建筑物隔声、减振、消音措施，并在场地内加强绿化 | 20.0 |
| 固废 | 日常生活 | 生活垃圾 | 集中收集后由当地环卫部门统一处理 | 5.0 |
| 防渗 | 道路进行简单硬化防渗，化粪池池体一般防渗 | 5.0 |
| 生态 | 充分利用厂区内的空地进行绿化，绿化率不小于20% | 10.0 |
| 合计 | 70.0 |

## 7.2 环境影响损益分析

### 7.2.1 建设项目环境成本分析

建设项目环境成本主要包括两部分：工程环境保护措施投资和环保设施运行及管理费用（两部分费用不具有叠加性）。

（1）环保工程建设投资

本工程环保投资约为70万元，占建设项目总投资的0.5%。其中环保设施费约为50万元。

（2）环保工程运行管理费用

① 设备折旧

环保设备折旧率按环保设备费5%计算，费用为2.5万元/年。

② 设备大修基金

设备大修基金按环保设备费的3%计算，费用为1.5万元/年。

③ 能源、材料消耗

本项目环保工程能源消耗主要为汽油和电力，其它材料的消耗较少。按照市场价格综合考虑，全部费用约为3.0万元/年。

④ 环保工作人员成本

按目前的福利水平，企业职工平均工资、福利为2.0万元/人·年，按2人考虑，本项目环保工作人员总费用平均约为4.0万元/年。

⑤ 管理费用

主要包括环保系统日常行政开支费用，日常开支按①~④总费用的5%估算，约0.55万元/年。

本项目环境工程运行管理费用约为11.55万元/年。

### 7.2.2 环境经济效益

环境经济效益是指采取环保综合治理措施获取的直接经济效益，应包括提高水复用量的节水经济效益、减少污染物排放的经济效益以及一定时期内改善区域生态环境的经济效益。

本工程生活废水经处理后综合利用。每年可节约排污费2.0万元。

## 7.3 小结

本项目建成投产后，污染治理费用约70.0万元/年，由于环保治理设备的运行，对当地的环境质量起到积极的作用。

综上所述，“三废”治理的经济投入，主要回报是环境效益，并有一定的经济效益。因此，本项目的建成投产，环保投资的投入，是清洁生产的重要组成之一，符合经济与环境协调发展的可持续发展战略。本工程建设能够实现社会、经济和环境三效益的和谐统一，从环境经济角度来看合理可行。

# 第八章  环境管理和监测计划

8.1 环境管理

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育手段对经济、社会发展过程中施加给环境的破坏和污染进行控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。随着我国环保法规的完善及严格执法，环境污染问题将极大地影响着企业的生存与发展，因此环境管理应作为企业管理工作中重要的组成部分，企业应积极并主动地预防和治理污染，提高全体员工的环境意识，避免因管理不善而可能产生的环境风险。

依据评价报告书提出的主要环境问题，环境管理工作主要针对以下三方面的内容进行。

一、环境计划管理：包括企业污染防治计划、企业日常环境管理工作计划、环境保护投资计划等，还包括完成区域环境污染控制所确定的指标计划；

二、环境质量管理：根据上级环境管理部门的具体意见及企业的实际情况，对企业范围内的污染排放进行严格的监督检查，积极组织进行日常的环境监测，保证区域环境质量的建设目标；

三、环境技术管理：确定防止企业污染和破坏的技术路线，积极执行有关的污染控制政策，组织环境保护方面的技术服务，促进企业环境科学技术手段的提升。

### 8.1.1 环境管理体系建立的原则

1）企业环境管理体系的建立要与工程的运行特点相配套，做到与生产管理工作有机地结合；

2）环境管理体系的建立要遵照国家和地方有关的法律、法规和标准；

3）企业的环境管理体系要与地方环保局的有关环境管理体系相衔接，做到信息的及时反馈；

4）环境管理要充分重视宣传教育的功能，使环保法规，环保知识和保护环境的概念深入人心，树立企业在社会中的良好形象；

5）企业的环境管理体系应体现经济杠杆的作用。

### 8.1.2 环境管理体系与职责

1）企业内部的环境管理体系

本工程是煤矿配套工程，不单设环保管理部门，由煤矿现有环保部门统一管理。赤峪煤矿环保工作由煤矿矿长和总工，各职能部门各负其职的环境管理体系，共同负责全厂的环境管理、监测及污染治理工作。企业应建立如下的企业环境管理网络，见图8-1。

2）管理机构设置

为强化环境保护管理工作，依据《煤炭工业环境保护设计规范》, 拟建项目应设置环境管理机构，负责组织、落实、监督煤矿（选煤厂）的环境保护工作，在矿长和总工的领导下实行三级管理：一级为环境保护领导小组；二级为环境保护办公室；三级为各部室、基层工区，管理网络见下图。

组长     	副组长

主管

图8-1  企业环境管理组织网络图

各部门的具体职责如下：

1、环境保护领导小组

（1）负责贯彻国家环境保护法律、法规、方针和政策。

（2）负责建立完整的环保机构，保证人员的落实。

2、环境保护办公室

（1）贯彻执行国家和上级部门及地方政府有关环境保护法律、法规、方针和政策，制定山西金地煤焦有限公司煤矿（含选煤厂）的环境管理制度，落实职能部门、车间的环境保护职责范围，并监督执行。

（2）根据山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿（含选煤厂）环境实际现状及时编制环境保护年度计划和长远规划，将其纳入生产发展规划和计划中，并组织实施。

（3）积极组织治理和控制“三废”及噪声污染，努力使山西金地煤焦有限公司煤矿的环境影响降到最低限度。

（4）定期监督检查环境保护设施正常运转情况及各单位贯彻有关环境保护法律法规执行情况。

（5）负责推广先进的生产工艺，在企业内部推行清洁生产，从而提高区域环境质量。

（6）建立环境保护档案，负责环境统计工作，按照有关规定及时、准确地上报环境报表，积极开展环境保护人员技术培训和信息交流。

（7）积极开展废水、废气、废渣、噪声的环境监测工作，掌握动态的污染源数据，分析掌握山西金地煤焦有限公司煤矿环境污染现状及发展趋势。

3、环境管理室

（1）制定山西金地煤焦有限公司煤矿（含选煤厂）环境保护规划和管理规章制度并监督实施。

（2）组织和协调环境监测工作。

（3）检查和监督环保设施运行情况。

（4）推广和应用环境保护先进技术和经验。

（5）组织开展环保专业技术培训和技术交流等工作。

4、环境监测室

（1）贯彻执行山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿（含选煤厂）和上级环保部门有关的环保制度和规定。

（2）按煤矿管理部门的统一部署，提出山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿（含选煤厂）环保治理项目计划。

（3）负责山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿（含选煤厂）环保设施使用、管理和检查，保证环保设施处于最佳状态。

（4）参加山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿（含选煤厂）环保会议，参与污染事故调查工作，并提交污染事故报告。

（5）负责矿区环境质量日常监测、矿井各环保设施运行状况日常监测和主要污染源的常规监测，并协助当地环境监测部门对污染源的例行监测。

（6）对环境监测技术资料进行统计、整理、上报和存档。

5、环卫办公室

（1）做好生产区、办公室和生活区及其所属道路的绿化、美化工作。

（2）组织做好垃圾的定点堆放和清运工作

（3）保证清洁人员按指定地段每日将道路清扫干净，控制路面扬尘、减少无组织排放。

## 8.2环境管理工作

### 8.2.1建设期环境管理

（1）项目建设施工用地严格限定在工业场地范围内，严禁超范围用地。

（2）拟建项目土方基本平衡，不设取土与弃土场。井下掘进矸石通过副井提升至地面窄轨，运至地面矸石仓，初期排入临时排矸场，开采沉陷区形成后，用于回填塌陷区。

（3）项目建设执行水土保持与环境保护工程招投标制度。主体工程发包标书中应有环境工程与水土保持工程的施工要求，并列入招标合同中，合同中明确施工单位施工过程中的水土保持与环境保护责任。施工单位必须具备相应资质，承包商具有保护环境、防治水土流失的责任，对施工中造成的环境污染、以及新增水土流失，负责临时防护及治理。

（4）项目环境工程与水土保持工程实行施工监理制度，监理人员必须具有相关监理资质。建设期环境监理的具体要求是：

1）监理时段：从项目设计开始至项目竣工验收结束进行全过程的监理，监理可分为设计阶段和施工阶段。

2）监理人员：配置环境监理专业人员1人，专业背景为环境工程。环境工程所需的其他专业监理人员在项目工程监理人员中解决。

3）监理内容：环境监理的内容主要包括两部分，一是建设期环境管理，二是对环保工程进行设计和建设期的监理。

4）建设期环境管理主要是监督施工单位在项目建设过程中严格遵守国家和地方相关环境保护程序、法规和标准，保证施工现场噪声、扬尘、污废水、建筑垃圾等排放能够满足排放标准要求。环保工程设计和施工阶段的监理主要内容是按照环评报告与环境工程竣工验收项目要求开展工作。监督设计单位是否按照已经批复的环境影响报告书确定的环境工程项目内容进行设计，保证环保工程项目设备选型、治理工艺、建设投资等满足批复的环评报告书的要求。施工阶段环境工程监理主要是监督施工单位的施工进度、施工质量以及项目投资是否达到设计要求。

5）监理进度与监理规划要求：环境监理的进度应当同主体工程的监理进度一致，环境监理人员同其他专业监理人员应当同时进场，在编制主体工程监理规划的同时应当同时编制环保工程监理专项监理实施细则，明确环保工程监理的要求。

（5）项目建设必须严格执行“三同时”制度与竣工验收制度。

（6）资金来源及管理

本工程环境保护工程与水土保持工程投资将全部纳入主体工程建设概算，并按照基本建设程序和资金需求安排，进行统一管理和使用，保证 “三同时”要求的实现。

### 8.2.2运行期环境管理

营运期环境管理主要为场地内环保设施的正常运行，排污口的规范管理，污染物排放情况进行定期监测，以满足相应要求。

根据建设项目的具体情况，对拟建项目的环境保护管理计划和主要环境管理方案提出以下建议，详见表8-1。

## 8.3 环境监测

### 8.3.1建设期环境监测

建设期的环境监测任务可委托当地环境监测部门承担，监测任务包括建设期污染源监测和环境质量监测。

### 8.3.2运行期环境监测

根据《煤炭工业环境保护暂行管理办法》及《煤炭工业环境保护设计规范》相关规定，山西金地煤焦有限公司煤矿（含选煤厂）须设立环境监测室。环境监测室应隶属山西金地煤焦有限公司环保科领导，定员3人，负责矿区环境质量日常监测、矿井及选煤厂各环保设施运行状况日常监测和主要污染源的常规监测，污染源例行监测则由当地环境监测部门承担。

表8-1 环境管理工作计划一览表

| 企业环境 管理总要求 | 根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续。 |
| --- | --- |
|  | (1)可研阶段，编制环境工程对策分析报告。 (2)严把环境工程施工质量关，严格按照设计要求和施工验收规范的质量要求执行。 (3)生产运行中，定期进行例行监测工作，协助主管部门做好环境管理工作，对不达标装置及时整改。 (4)督促煤矿环境监测室搞好监测工作。 |
| 试运行阶段 环境管理 | 完善准备、最大限度减少非正常排放的发生。 |
|  | (1)多方技术论证，完善工艺方案。 (2)严格施工设计监理，保证工程质量。 (3)建立试生产工序管理和生产情况记录卡。 (4)请环保部门协助试生产阶段环境管理工作，确保试生产时各项环保设施的同步运行。 (5)监测设备及厂界污染物排放情况。 |
| 运行阶段 环境管理 | 加强环保设备运行检查，确保达产达标、力求降低排污水平。 |
|  | (l)明确专人负责厂内环境保护设施的管理。 (2)对各项环保设施操作、维护定量考核，建立环保设施运行档案。 (3)合理利用能源、资源、节水、节能。 (4)监督原煤等物料的运输和堆存过程中的环境保护工作。 (5)定期组织污染源和厂区环境监测。 |
| 信息反馈 和群众监督 | 反馈监督数据，加强群众监督，改进污染治理工作。 |
|  | (l)建立奖惩制度，保证环保设施正常运转。 (2)归纳整理监督数据，技术部门配合进行工艺改进。 (3)聘请附近居民和职工为监督员，收集附近居民和职工的意见。 (4)配合环保部门的检查验收。 |

8.2 环境监测计划

### 8.2.1 环境监测机构

环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境评价和管理提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。根据本建设项目的隶属、性质、生产规模，生产中污染物排放的实际情况和企业的发展规划，需监测时可委托当地具有环境监测资质的单位监测，由环保局专人负责制定方案及联系监测。

### 8.2.2 环境监测计划

环境监测计划的制定依据工程内容和企业实际情况，制定相应切实可行的方案。

1）根据《排污单位自行监测技术指南 总则》，制定企业污染源自行监测计划。

表8-2  本项目运营期环境监测计划

| 环境要素 | 监测点位 | 监测项目 | 监测时间、频率 | 管理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 燃气热风炉烟囱 | 烟尘、SO2、NOx | 每年一次 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
| 噪声 | 场界四周 | L10、L50、L90和Leq值 | 每季度进行一次监测，每次昼夜各监测一次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 地下水 | 沟口村水井 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数 | 每年一次 | 地下水环境质量标准（GB/T14848-93）Ⅲ类标准 |
|  | 南徐水源地1# |  |  |  |
|  | 南徐水源地3# |  |  |  |

2）监测数据采集与处理、采样分析方法

①环境空气现状监测：按照国家环保局《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》中的规定进行。

②地表水监测：按照《环境监测技术规范》、《环境监测分析方法》进行采样分析。

③地下水监测：水样采集、保存按《环境监测技术规范》进行，分析方法按GB/T5750.4-2006《生活饮用水标准检验法》进行。

④噪声监测：按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)和《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)进行，使用HS-6288多功能噪声分析仪。

3）监测结果反馈

对监测结果进行统计汇总，上报有关领导和上级主管部门，监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决。

8.3 项目污染物排放清单

项目污染物排放清单一览表见表8-3。

表8-3    项目环境保护措施及污染物排放清单一览表

| 内容类型 | 排放源 | 污染物 | 防治措施 | 污染物排放 | 管理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 量（t/a） | 浓度 |  |
| 废气 | 燃气热风炉 | 烟尘 | 燃用天然气，属于清洁能源。LNG运输至场地内气化站，气化后输送至热风炉房 | 0.26 | ≤20mg/m3 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
|  |  | SO2 |  | 0.06 | ≤50mg/m3 |  |
|  |  | NOx |  | 2.96 | ≤200mg/m3 |  |
| 废水 | 生活污水 | COD | 排入化粪池，定期清掏用于周围农田施肥 | —— | 300mg/L | 综合利用，不外排 |
|  |  | BOD5 |  | —— | 80mg/L |  |
|  |  | NH3-N |  | —— | 50mg/L |  |
| 噪声 | 风机、泵等 | 噪声 | 选用低噪声设备，厂房隔声、减振、消音措施；绿化带隔声； |  | 昼间＜60dB(A)，夜间＜50dB(A)。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 固废 | 日常生活 | 生活垃圾 | 集中收集后由当地环卫部门统一处理 |  | —— |  |
| 防渗 | 道路 | 简单硬化防渗 | —— | —— | —— |
|  | 化粪池 | 一般硬化防渗 |  |  |  |
| 生态 | 充分利用场地内的空地进行绿化，绿化率不小于20% |  |  |  |

# 第九章 环境风险评价

## 9.1环境风险评价内容

### 9.1.1环境风险

环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度，用风险值R表征，其定义为事故发生概率P与事故造成的环境（或健康）后果C的乘积，用R表示，即：

R（危害/单位时间）＝P（事故/单位时间）×C（危害/事故）

### 9.1.2环境风险评价

建设项目环境风险评价是指对项目建设和运行期间发生的可预测突发事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施。

### 9.1.3环境风险评价的目的和重点

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。环境风险评价应把事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作的重点。环境风险评价在条件允许的情况下，可利用安全评价数据开展环境风险评价。环境风险评价与安全评价的区别是：环境风险评价关注点是事故对厂（场）界外环境的影响。

### 9.1.4评价工作等级、评价范围的确定

9.1.4.1评价工作等级的确定

表9-1  环境风险评价工作等级划分原则

|  | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2004，依据评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，本项目位于文水县沟口村北450m处，涉及风险物品为液化天然气（密度为426.09kg/m3），属易燃易爆的化学危险品，无毒，气化站设一座50m3的储罐，甲烷储量为21.3t（重大危险源临界量为50T），不属于重大危险源，环境风险评价定为二级评价。

9.1.4.2评价范围的确定

根据主要化学品伤害阈和工业场所有害因素职业接触限值及敏感区位置，确定环境风险评价范围定为以厂址为中心，东西南北各3公里的区域。

## 9.2风险识别

风险识别是风险评价的基础，它是通过定性分析及经验判断，识别评价系统的危险源、危险类型和可能的危险程度及确定其主要危险源。

### 9.2.1主要物料的性质

本装置运营过程中的涉及到的易燃易爆物料性质见表9-2。

表9-2  主要物料燃烧性质与火灾危险性

| 介质名称 | 爆炸极限 | 闪点 | 自燃点℃ | 火灾危险类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲烷 | 5～15 | <－66 | 645 | 甲A |
| 乙烯 | 3.05～28.6 | <－66 | 540 | 甲A |
| 丙烷 | 2.37～9.5 | <－66 | 510 | 甲A |
| 丁烷 | 1.86～8.41 | <－60 | 490 | 甲A |

甲烷（methane,CH4）为无色、无臭、易燃气体。分子量16.04，沸点-161.49℃，蒸气密度0.55g/L，饱和空气浓度100%，爆炸极限4.9%～16%，水中溶解度极小为0.0024g%(20℃)。闪点：-188℃，熔点 -182.5℃，沸点：-161.5℃，溶解性难溶于水，溶于醇、乙醚 ，密度相对密度（水=1）0.42(-164℃)；相对密度(空气=1)0.55，稳定性稳定。

甲烷对人基本无毒，只有在极高浓度时成为单纯性窒息剂。甲烷浓度增加能置换空气而致缺氧。87%的浓度使小鼠窒息，90%使致呼吸停止。80%甲烷和20%氧的混合气体可引起人头痛。当空气中甲烷达25%～30%时，人出现窒息前症状，头晕、呼吸增快、脉速、乏力、注意力不集中、共济失调、精细动作障碍，甚至窒息。煤矿的“瓦斯爆炸”是甲烷的最大危害。有人报告58名甲烷中毒患者均有中毒性脑病，以全身电流计和心电图测定脑循环容量，发现容量减少26.1%。皮肤接触液化气可引起冻伤。

### 9.2.2危险因素及事故预测分析

由于天然气具有易挥发以及易燃易爆性，液化天然气相关设施、管线存在以下危险。

9.2.2.1非火灾危险和对人体的危害

天然气可能使人窒息，在生产过程中，输送泵等机械设备会产生不同程度的噪音；人员长期处于噪音环境，可危及耳膜及人身健康。

9.2.2.2火灾和爆炸危险

气站燃烧应有两个条件，一是气体外泄，二是有火源。气体外泄可能发生的地点很多，阀门、气瓶、储罐等处都有可能发生泄漏，二是防火源。气站产生火源的可能性有电器设备产生火花(含电线接头松动，电机封闭不严)、金属碰撞产生火花、静电产生火花(设备静电如加气枪、天然气管道、工人穿化纤衣服、普通于电简等)、操作失误、加热设备故障等及其他火源。

爆炸或泄漏。气站爆炸主要是设备，当压力超过了设备能够承受的强度时发生。通常由两个方面构成，一是系统压力超过规定压力，最终超过设备及配件的强度极限而爆炸或局部炸裂。二是设备、配件等在运行时由于腐蚀、疲劳损伤等因素，降低了强度和承受能力而发生炸裂。

## 9.3事故防范措施

防范措施的目的是为了保证系统建设和运行的安全性，防止事故的发生；一旦发生事故时，有充分的应付能力，以遏制和控制事故扩大，减少对环境可能带来的影响。防范措施是围绕建设项目本身而采取的。

为确保安全生产，防止灾害和事故的发生和蔓延，在项目建设中，充分设置各种足够的、必须的安全和消防措施。

### 9.3.1安全防范措施

施工单位应选择优质的设备、材料，保证工程质量，确保生产安全、正常。杜绝不正常的泄漏。按照有关标准、规范，在火灾爆炸危险场所内的建构筑物的结构形式、建筑材料及设备符合防火防爆要求。设备、管道、建构筑物之间保持足够的防火距离，并符合有关标准、规范的要求。在具有火灾、爆炸危险的生产设备和管道上设置安全阀、爆破片、水封、阻火器等防爆阻火设施。设置火炬，使排放的可燃气体和液体通过火炬经过燃烧后排放。设置可燃气体监测及火灾报警系统，可及时准确地探测可能发生的气体泄漏及火情。配备计算机检测、控制系统，设置事故连锁、报警和紧急切断措施。便于处理突发事件，保证生产的安全进行。在防爆区内的所有金属设备、管道、储罐等设有静电接地。对可能产生静电危害的工作场所，配置个人防静电防护用品。按介质的组分及泄漏源的实际情况严格划分防爆区域。尽量将电气设备或容易产生火花的其它设备安装在远离防爆区域的地方。必须设在防爆区域内的电气设备，严格按规范规定选用相应等级的防爆电气设备，并采取相应的防爆措施。根据工作环境特点配备各种必需的防护用具和用品。包括洗眼器、淋浴器、面防护用具、眼防护用具、工业安全帽、工作帽、防护手套、防护鞋靴、防毒面具、耳塞及护肤用品。设置工业电视监视系统，便于检测和处理突发事件，保证生产的安全进行。

### 9.3.2消防防范措施

消防用水量按最大一处火灾用水量考虑，所需消防水储量须按照专业安全评价所设计大小设置，消防水池的补充水由新鲜水管供给。消防水池设置液位指示高、低液位报警等控制仪表。消防水泵房内设置电动消防水泵，水泵为一用一备。在消防水总出水管上设置消防水回流管道及超压排流阀，防止泵出水管道超压。高倍数泡沫系统对减少未点燃的泄漏LNG气体、控制LNG流淌火灾比较有效。在装置区重点危险部位设置有小型干粉灭火器，快速扑灭初起火苗。沿装置消防道路敷设环状的消防水管网，管道上设置地上式消火栓，并在LNG装置及装车等重点保护部位设置固定式消防水炮提供消防冷却水。

## 9.4事故应急预案

制定事故应急预案应根据全厂布局、系统关联、岗位工序、污染物对象等要素，结合周边环境及特定条件，对潜在事故发生确定对策措施。因此，应急预案只有在项目设计、施工、运行中不断加以确定和完善，才能做到行之有效。预案在原则上应做到工程应急和社会救援二个方面 。

（1）项目设计、施工、运行必须科学规划、严格规范和标准，制定合理的工作程序和事故应急方案。包括区域消防、环保安全监察、区域报警、组织调查和医疗救护等。

（2）制定事故类型、等级和相应的应急响应程序，确定救援组织、队伍和联络方式。

（3）配备必要的救灾防护器具及防护用品。

（4）对生产系统制定应急状态切断终止或剂量控制以及启动报警联锁保护程序。

（5）岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估。

为了加强对危险化学品特大事故进行有效的控制并预先对危险化学品的性质、可能发生事故的途径、危险程度及可能涉及的范围等因素进行分析，确保减少危险化学品事故的危险程度，根据《中华人民共和国安全生产法》和国务院《危险化学品安全管理条例》的要求，本项目单位应当制定公司事故应急预案，并报当地管理部门备案，现详叙如下：

### 9.4.1应急计划区

本项目厂区内主要危险区域为LNG储罐区，主要环境保护目标包括厂区内所有人员及周围其他人员，这些均作为应急计划的主要保护目标。

### 9.4.2应急管理机构的设置

加强安全管理是预防所有事故的核心内容。公司应建立以主管经理为主任的公司安全生产委员会、公司安全防火委员会、公司劳动保护监督委员会、公司环境保护委员会。厂级安全、环保行政管理部门为安全环保科，作为委员会的长设办事机构。按照原化工部的要求，百人以上的大车间或危险性大的车间需配备懂业务知识的专职安全管理人员，在其它车间、班组则应设置兼职的安全员。安全员的职责是：贯彻国家有关劳动职责保护、安全生产、工业卫生方面的法令、法规；制订安全生产管理制度和安全生产技术规程；定期组织危险物品生产、贮存情况的安全检查；经常性地进行安全生产、事故预防、易燃易爆物质的特性和救护知识的教育；负责全厂劳动卫生和各类生产事故、工伤事故的综合管理等。

应急管理机构为应急指挥部，主管经理为主任，常设机构在安全环保科，由科长担任常务副主任，下设九个组为事件应急救援专业队伍。

事故应急救援专业队伍按其工作职能划分为9个小组：

①危险源控制组：负责在紧急状态下的现场抢险作业，及时控制危险源。一般由事故单位人员组成，并根据危险化学品的性质准备好专用的防护用品、用具及专业工具等。参与危险源的控制一般由专业防护队伍和消防队伍组成。该组人员应具有较高的专业技术水平，并配备专业的防护和急救器材。

②伤员抢救组：负责现场伤员的搜救和紧急处理，并护送伤员到医疗点救治。

③医疗救护组：负责在现场附近的安全区域内设立临时医疗救护点，对受伤人员进行紧急救治并护送重伤人员至医院进一步治疗。由地方急救中心或指定的具有相应能力的医院组成。该医院应根据伤害特点制定抢救预案。

④消防组：负责现场灭火、设备容器的冷却、抢救伤员及事故后对被污染区域的洗消工作。由企业消防人员和当地消防队伍组成。

⑤安全疏散组：负责对现场及周围人员进行防护指导、疏散人员、现场周围物资的转移。一般由事故单位安全保卫人员和当地政府人员组成。

⑥安全警戒组：负责布置安全警戒、禁止无关人员和车辆进入危险区域、在人员疏散区域进行治安巡缉。此工作由公安、交警部门负责。

⑦物资供应组：负责组织抢救物资和工、器具的供应，组织车辆运送抢险物资和人员。由公司和当地政府部门共同负责。

⑧环境监测组：负责对大气、水体、土壤等进行环境即时监测，确定危险区域范围和危险物质的成份及浓度，对事故造成的环境影响做出正确的评估，为指挥人员决策和消除事故污染提供依据。负责对事故现场危险物质的处置。

⑨专家咨询组：负责对事故应急救援提出应急救援方案和安全措施，现场指导教授工作，参与事故的调查分析并制定防范措施。由救援领导小组办公室负责组织各方面的专家。

### 9.4.3事故应急响应程序

危险化学品事故应急救援一般包括报警与接警、应急救援队伍的出动、救援后备队的预备、实施应急救援（紧急疏散、现场急救）、溢出或泄漏救援和火灾控制几个方面。

①事故报警

发生危险化学品特大事故或有可能发展成为特大事故和可能危及周边区域安全的事故时，应及时向特大事故应急救援领导小组办公室报告或向119报警。报告或报警的内容包括：事故发生的时间、地点、企业名称、交通路线、联络电话、联络人姓名、危险化学品的种类、数量、事故类型（火灾、爆炸、天然气物质的大量泄漏等）、周边情况、需要支援的人员、设备、器材等。

②接到报告或报警后，迅速向领导小组成员汇报，指派应急总指挥，调集车辆和各专业队伍、设施迅速赶赴事故现场。

③事故发生单位应指派专人负责引导指挥人员及各专业队伍进入事故救援现场；

④指挥人员到达现场后，立即了解现场情况及事故的性质，确定警戒区域和事故控制具体实施方案，布置各专业救援队伍任务。

⑤专家咨询到达现场后，迅速对事故情况作出判断，提出处置实施办法和防范措施，事故得到控制后，参与事故调查及提出防范措施；

⑥各专业救援队伍到达现场后，服从现场指挥人员的指挥，采取必须的个人防护，按各自的分工展开处置和救援工作；

⑦事故得到控制后，由专家组成员和环保部门指导进行现场洗消工作。

⑧事故得到控制后，由安全生产监督管理部门决定应妥善保护的区域，组织相关机构和人员对事故开展调查和救援工作。

### 9.4.4事故应急措施

一旦发生灾害性化学事故，需迅速控制危险源，抢救受害人员，组织群众撤离扩散，周围无防护设施的人员应立即向上风向安全地带撤离。应急人员应立即采在现场指挥下，立即开展抢救伤员，灭火工作。

# 第十章  结论和建议

## 10.1  建设项目简介

山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿北风井场地建设项目概况见表10-1。

表10-1   工程概况表

| 序号 | 名称 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿北风井场地建设项目 |
| 2 | 建设地点 | 吕梁市文水县沟口村北450m处 |
| 3 | 建设单位 | 山西金地煤焦有限公司 |
| 4 | 建设内容 | 煤矿进风立井和回风立井 |
| 5 | 工程投资 | 总投资14232.32万元 |
| 6 | 职工人数 | 9人 |
| 7 | 工作制度 | 年工作330天，每天3班制 |

## 10.2  评价区环境质量现状及评价

### 10.2.1  评价区环境质量现状调查

10.2.1.1 环境空气质量现状

由环境空气监测结果可知，评价区2个监测点SO2、NO2均满足大气环境二类区的质量要求，TSP、PM10和PM2.5污染物出现不同程度超标现象。

经分析，污染物TSP、PM10和PM2.5监测值的超标原因是主要是因为场地所属区域干旱少雨，以及风沙天气为污染物超标的主要原因。

10.2.1.2地表水环境质量现状

项目为赤峪煤矿北风井场地建设项目，不涉及煤矿矿坑排水，场内废水不外排，且距离最近的文峪河约3km，本次评价未针对地表水环境质量进行现状监测。

10.2.1.3 地下水环境质量现状

由地下水监测结果可知，监测点位水井水质均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）中的III类标准，说明区域地下水质量良好。

10.2.1.4 声环境现状评价

由声环境质量监测结果可知，厂址四周场界昼、夜噪声监测值均可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。

### 10.2.2  环境影响评价结论

#### 10.2.2.1 环境空气影响评价

根据大气环境影响评价可知，本项目运行后，按照评价要求的环保措施实施后，大气污染源的排放均满足相应排放标准，对区域环境空气质量影响甚微。因此，只要加强管理、严格落实环保措施，从环境空气影响评价角度出发，本项目的建设是可行的。

#### 10.2.2.3 地下水环境影响评价

（1）环境水文地质现状

项目区域地下水含水层为松散岩类孔隙水含水岩组，主要接受降水和山区的侧向补给，地下水流向为由西北向东南运动，平原区地下径流以向下游排泄为主，其次多为人工开采排泄。根据现状监测，地下水调查范围内监测点水质满足地下水质量Ⅲ类标准。

（2）地下水环境影响

根据地下水环境影响评价，项目厂区废水不外排，水池均做防渗处置，项目不会对厂区周围地下水环境饮用水源产生直接影响。

（3）地下水环境污染防控措施

根据地下水环境影响评价结论，要求建设单位对厂区地下水进行分区防渗，避免厂内固废堆场和水池下渗等对地下水环境造成影响。

（4）地下水环境影响评价结论

通过环境水文地质条件、地下水环境影响、地下水环境污染防控措施、建设项目总平面布置的合理性等方面进行综合评价，项目对地下水的影响较小，可接受。

#### 10.2.2.4 声环境影响评价

根据声环境影响分析，本工程运营后，厂界噪声贡献值均达标，且区域噪声增加幅度不大。本项目在严格采取环评所规定的环保措施以后，可保证厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求。因此，本项目建成后对区域环境影响较小。

#### 10.2.2.5 固废环境影响评价

本项目固体废物主要为生活垃圾，进行合理的处置后，对周围环境影响较小。

#### 10.2.2.6 生态环境影响分析

本项目所在地符合区域发展规划的要求，且评价区范围内无生态保护区、自然保护区、风景旅游区、文化遗产保护区等敏感目标。根据文水县生态功能区划和生态经济区划，项目建设不违背当地生态功能定位和经济发展区划。本项目的建设与运营将对评价区生态环境产生一定的不利影响。项目占地周围为自然和人工生态系统，项目的建设后加强对场地内的绿化工作，对区域生态系统影响较小。

## 10.3 环境风险评价

项目运行过程中存在着LNG泄漏风险，必须严格按照有关规范标准的要求对贮罐进行监控和管理。在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的风险防范措施以及风险应急预案后，工程的事故风险可控，风险水平是可以接受的。

## 10.4 环境经济损益分析

本工程总投资14232.32万元，环保投资70万元，占总投资的0.5%。“三废”治理的经济投入，主要回报是环境效益，并有一定的经济效益。因此，本项目的建成投产，环保投资的投入，是清洁生产的重要组成之一，符合经济与环境协调发展的可持续发展战略。本工程建设能够实现社会、经济和环境三效益的和谐统一，从环境经济角度来看合理可行。

## 10.5 环境管理与监测计划

项目建成后，建设单位拟设置完善的环境管理体系，明确管理职责，建立健全的环境管理制度和环境管理计划，根据环境监测计划要求定期进行环境监测，及时反映存在环境问题，因此项目建成后建设单位拟完善的环境管理满足环保要求。

## 10.6 总结论

（1）产业政策

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中的相关规定，本项目不属于限制类和淘汰类产业，不违背国家产业政策。

文水县发展和改革局于2017年10月30日对山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿北风井场地建设项目进行了备案（文发改备发【2017】133号）。

（2）城市规划

项目厂址位于吕梁市文水县沟口村北450m处，不在文水县城市规划范围内，不违背城市总体发展规划。

（3）达标排放

项目建成运行后主要废气污染物为烟尘、二氧化硫和氮氧化物，经环保措施处理后，污染物浓度可达标排放；生活污水经化粪池收集处理后用于周围农田施肥。

（4）总量控制

项目废水均不外排。废气主要为热风炉烟气，主要污染物排放量为：烟尘0.26 t/a，二氧化硫0.06 t/a，氮氧化物2.96t/a，满足环保部门批复总量指标。

（5）项目选址

项目选址不违背文水县城市总体规划，土地使用合理，周围环境质量状况对本项目不会产生明显制约因素，项目距离最近的村庄为450m的沟口村，污染物对周围保护目标影响较小。

由于项目距离高速公路较近，约50m，因此建设单位应取得高速公路管理部门的意见，项目方可实施。

项目位于文水县沟口水源地二级保护区，根据文水县政府文件（文政函【2017】48号），沟口水源地水源井已取消，正在完成相关申报手续。评价要求赤峪北风井场地建设项目在山西省人民政府同意取消沟口水源地前，禁止投产运营。

（6）公众参与

本次调查中有100%的公众对工程持赞同意见，无反对意见。

（7）区域环境影响

项目投产营运后，会产生一定量的废气、废水、固废和噪声，采取评价要求的污染防治措施后各污染物均可做到达标排放，因此不会加重区域环境负荷，对该区域环境质量影响不大。

综上所述，山西金地煤焦有限公司赤峪煤矿北风井场地建设项目符合国家产业政策要求，通过认真落实评价所提各项环保治理措施，工程排放的各类污染物对周围环境影响可以接受，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，在山西省人民政府同意取消文水县沟口水源地后，在落实各项协议及承诺的前提下，从环保角度分析，本工程建设是可行的。

## 10.7建议

1、建设方应充分重视周围居民意见，督促施工单位加强施工期的环保管理，并做好施工公告工作，加强与周围居民的沟通和理解。

2、该项目建成后加强厂区绿化，保证厂区的景观生态环境。

# Text boxes

新鲜水

0.36

道路洒水

13.0

化粪池

用于农田施肥

13.0

13.41

生活用水

0.36

0.32

0.04

其它用水

0.05

0.04

0.01

新鲜水

0.36

道路洒水

13.00

13.0

19.41

生活用水

0.36

0.32

0.04

其它用水

0.05

0.04

0.01

绿化洒水

6.00

6.00

化粪池

用于农田施肥

本项目

挖方量

50636.8

回填风井场地

建井期岩土

送至赤峪矿临时排矸场，容积134万m3

49882.4

754.4

赤峪煤矿矸石

项目场地水流汇入下游文峪河

项目厂址

图4-1   文水县地表水系图

风井场地

1#

4#

2#

3#

北

赤峪煤矿北风井场地

高速公路

风井场地

图5-4    区域水文地质图

总工

环境保护领导小组

矿长

科长

环境保护办公室

环卫办公室

环境监测室

环境管理室

北风井

矿井水

处理站

选煤厂

临时

排矸场

生活污水处理站