《吕梁腾祥金属制品有限公司5万吨/年铁丝及系列产品加工项目

环境影响报告书》修改说明

吕梁市环境保护局于2018年12月12日在吕梁市离石区主持召开了《吕梁腾祥金属制品有限公司5万吨/年铁丝及系列产品加工项目环境影响报告书》技术审查会。根据专家组的技术审查意见（意见附后），我单位进行了认真的补充修改，具体修改内容见报告书。

修改说明清单见下表。

报告书修改说明清单

| 专家意见 | 修改说明 |
| --- | --- |
| 1、结合项目的性质，重点从环境保护方面，完善项目建设与《电镀行业规范条件》相符性分析内容。结合项目所在区域饮用水水源地、吕梁市城市总体规划和离石区生态功能区划的保护要求，进一步分析选址的环境可行性。 | 结合项目的性质，重点从环境保护方面，完善了项目建设与《电镀行业规范条件》相符性分析内容。见P1-4~1-6 |
|  | 结合项目所在区域饮用水水源地、吕梁市城市总体规划和离石区生态功能区划的保护要求，进一步分析了选址的环境可行性。见P1-7~1-8。 |
| 2、落实项目建设进展情况，查找环境问题，提出整改要求，对应完善工程建设内容组成表。核实主要设备和主要技术参数以及运行制度，核准生产规模，应与备案文件相符。规范厂区平面布置图，补充生产车间平面布置图，应包括所有工程和主要环保工程。完善产品方案和相应指标，对应完善原辅料用量和物料平衡，应体现不同产品的原辅料用量和全厂物料平衡。明确供热方案。 | 落实了项目建设进展情况，查找了环境问题，提出了整改要求，对应完善了工程建设内容组成表。见P3-1~3-3 |
|  | 核实了主要设备和主要技术参数以及运行制度，核准了生产规模，与备案文件相符。见P3-1、3-3、3-5 |
|  | 规范了厂区平面布置图，补充了生产车间平面布置图，包括所有工程和主要环保工程。见图3.1-1 |
|  | 完善了产品方案和相应指标，对应完善了原辅料用量和物料平衡，体现了不同产品的原辅料用量和全厂物料平衡。见P3-3~3-7 |
|  | 明确了供热方案。见P3-20 |
| 3、按照不同产品方案，核实工艺流程介绍，明确主要运行参数，进一步分析产排污环节，核准污染源和污染物，核实污染治理措施，给出运行参数，明确并核实集气效率和治理效率，完善污染源源强估算依据和所选参数，核实废气量、污染物产生和排放强度，分析达标排放的可靠性。 | 按照不同产品方案，核实了工艺流程介绍，明确了主要运行参数，进一步分析了产排污环节，核准了污染源和污染物，核实了污染治理措施，给出了运行参数，明确并核实了集气效率和治理效率，完善了污染源源强估算依据和所选参数，核实了废气量、污染物产生和排放强度，分析了达标排放的可靠性。见P3-7~3-14、P3-25~3-27、P8-3~8-7 |
| 4、核实并规范用排水情况及水平衡，明确产生的废水性质、成分和数量。细化电镀废水处理工艺介绍，给出主要技术参数，分析处理工艺和规模的合理性，落实吕梁市第二污水处理厂的基本情况，分析接纳本项目污水的可行性以及污水输送方式的合理性。 | 核实并规范了用排水情况及水平衡，明确了产生的废水性质、成分和数量。见P3-15~3-19、P3-28~3-29 |
|  | 细化了电镀废水处理工艺介绍，给出了主要技术参数，分析了处理工艺和规模的合理性，落实了吕梁市第二污水处理厂的基本情况，分析了接纳本项目污水的可行性以及污水输送方式的合理性。见P8-8~8-11 |
| 5、规范大气现状评价内容。按照最终确定的废气污染源源强参数，核准所选参数，核实大气评价等级和评价范围，规范环境保护目标，对应调整大气预测内容，核实大气污染物排放量核算表和大气环境影响评价自查表。 | 规范了大气现状评价内容。见P4-17~4-19 |
|  | 按照最终确定的废气污染源源强参数，核准了所选参数，核实了大气评价等级和评价范围，规范了环境保护目标，对应调整了大气预测内容，核实了大气污染物排放量核算表和大气环境影响评价自查表，见P5-8~5-14、表5.2-20。 |
| 6、明确地下水调查评价范围，规范并明确地下水环境保护目标。规范地下水监测布点图和表，分析布点的合理性，给出分析方法和检出限，核实八大离子监测结果，规范水位监测结果，进一步分析总硬度超标的原因。完善调查评价区和项目区的水文地质条件及相关图件，明确目的含水层和地下水流场，完善地下水预测评价内容，落实防渗措施和地下水监控计划以及相关图件。 | 明确了地下水调查评价范围，规范并明确了地下水环境保护目标，见P2-12、P2-16。 |
|  | 规范了地下水监测布点图和表，分析了布点的合理性，给出了分析方法和检出限，核实了八大离子监测结果，规范了水位监测结果，进一步分析了总硬度超标的原因，见P4-24~4-30、图4.1-1 |
|  | 完善了调查评价区和项目区的水文地质条件及相关图件，明确了目的含水层和地下水流场，见P5-18~P5-24、图5.2-2；完善了地下水预测评价内容，见P5-25~P5-29；落实了防渗措施和地下水监控计划以及相关图件，见P5-29~P5-32、图5.2-3、图5.2-4。 |
| 7、核实固体废物产生情况，明确危险废物的种类和数量，完善危险废物暂存间的建设和防渗要求。结合项目的环境风险特征，完善环境风险评价内容。落实土壤采样点位置和土地类型，核准评价标准，完善土壤现状评价内容。 | 核实了固体废物产生情况，明确了危险废物的种类和数量，完善了危险废物暂存间的建设和防渗要求。见P3-31~P3-35 |
|  | 结合项目的环境风险特征，完善了环境风险评价内容，见P5-40~P5-50。 |
|  | 落实了土壤采样点位置和土地类型，核准了评价标准，完善了土壤现状评价内容。见P4-31~P4-34 |
| 8、落实项目所在区域声环境功能类型和评价标准，完善声环境预测模式，规范声环境预测内容。 | 落实了项目所在区域声环境功能类型和评价标准，完善了声环境预测模式，规范了声环境预测内容，见P2-7、P5-33~P5-35。 |
| 9、结合项目的特点和文件的时效性，调整评价依据、评价标准和环境监测计划。 | 结合项目的特点和文件的时效性，调整了评价依据、评价标准和环境监测计划。见P2-1~2-4、P2-6~2-10、 P7-6。 |

山西华瑞鑫环保科技有限公司

二○一八年十二月

# 目   录

1 概述	1-1

1.1 项目建设背景	1-1

1.2 环境影响评价过程	1-1

1.3 分析判定相关情况	1-2

1.4关注的主要环境问题及环境影响	1-10

1.5 主要结论	1-10

2  总则	2-1

2.1 编制依据	2-1

2.2 评价因子和评价标准	2-5

2.3 评价工作等级和评价范围	2-10

2.4相关规划及环境功能区划	2-13

2.5 环境保护目标	2-15

3  工程分析	3-1

3.1工程概况	3-1

3.2工艺流程简述	3-5

3.3公用工程	3-13

3.4主要产污环节分析	3-18

3.5环境影响因素分析	3-19

3.6污染物达标排放分析	3-34

3.7总量控制	3-35

4  环境现状调查与评价	4-1

4.1  自然环境现状调查与评价	4-1

4.2  环境保护目标调查	4-16

4.3  环境质量现状调查与评价	4-16

4.4  区域污染源调查	4-36

5 环境影响预测与评价	5-1

5.1 施工期环境影响分析	5-1

5.2 运营期环境影响预测与评价	5-6

6 环境经济损益分析	6-1

6.1 社会效益分析	6-1

6.2经济效益分析	6-1

6.3 环境效益分析	6-2

7 环境管理与监测计划	7-1

7.1 环境管理计划	7-1

7.2 环境监测计划	7-5

7.3 环境工程监理	7-7

7.4 环保设施竣工验收	7-8

8 环境保护措施及其可行性论证	8-1

8.1 建设期污染防治措施	8-1

8.2 运营期环境保护措施	8-3

8.3 环保投资估算	8-17

9 环境影响评价结论	9-1

9.1 项目概况	9-1

9.2 评价区环境质量现状	9-1

9.3 污染物排放情况	9-2

9.4 工程环境影响评价	9-3

9.5 环境保护措施	9-4

9.6 环境经济损益分析	9-5

9.7环境管理与监测计划	9-6

9.8公众参与	9-6

9.9总结论	9-6

附件：

附件一：环境影响评价委托书；

附件二：项目备案；

附件三：土地租赁协议；

附件四：废水委托处置协议；

附件五：危废处置协议；

附件六：监测报告；

附件七：专家意见；

附   表：建设项目环评审批基础信息表。

# 1 概述

## 1.1项目建设背景

经过近十年的摸索发展，我国逐渐成为世界金属制品生产和消费大国，金属制品需求量稳步增长。随着全省经济建设发展，有力地刺激了镀锌铁丝市场的需求，对优质镀锌铁丝的需求也在不断增大。

吕梁腾祥金属制品有限公司成立于2017年11月，注册资本500万元，是一家从事金属及金属制品加工销售的民营企业，依托市场充足的低碳钢资源，进行深加工生产铁丝及系列产品。

吕梁腾祥金属制品有限公司积极调研市场，拟建设5万吨/年铁丝及系列产品加工项目。吕梁市离石区发展和改革局于2018年1月5日以“离发改审字【2018】1号”对本项目进行了备案。

目前，该工程已开工建设，进行了车间钢架基础施工，应立即停工，接受环保部门的监督检查。

## 1.2环境影响评价过程

（1）准备阶段

根据生态环境部第1号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018修改）的规定，本项目属于“67金属制品加工制造”类别，项目涉及电镀工艺，因此项目评价级别确定为报告书。

2018年4月25日吕梁腾祥金属制品有限公司委托山西华瑞鑫环保科技有限公司编制《吕梁腾祥金属制品有限公司5万吨/年铁丝及系列产品加工项目环境影响报告书》。在认真研究了《吕梁腾祥金属制品有限公司5万吨/年铁丝及系列产品加工项目可行性研究报告》及相关文件后，评价单位成立了评价小组对现场进行了踏勘，并对评价区域进行了调查分析，搜集了基础资料。在了解项目周边环境概况的基础上，走访了当地有关单位，调查了项目所在区域污染源、生态敏感区等规划情况及相关进展，收集了与项目有关的资料文件。

（2）分析论证和环境影响预测分析评价阶段

根据现场调查情况，结合项目组所收集到的相关文件、资料，在进行污染源分析的基础上，对工程施工和运行过程中对各环境要素所产生的环境影响进行分析、预测和评价，论证环保设施的可行性。通过与建设单位进行了多次的研究、沟通及交流，形成报告书的主要结论。

（3）编制完成环境影响报告书、送审、报批

对各环境要素的预测成果进行整理，对报告书中的重点内容，如大气环境影响预测、地下水环境影响预测等内容进行重点研究论证，编制完成了环境影响报告书。现将《吕梁腾祥金属制品有限公司5万吨/年铁丝及系列产品加工项目环境影响报告书》（报审本）提交建设单位，报请吕梁市环境保护局组织审查。

吕梁市环境保护局于2018年12月12日在吕梁市离石区主持召开了《吕梁腾祥金属制品有限公司5万吨/年铁丝及系列产品加工项目环境影响报告书》技术审查会，根据专家组技术审查意见，在充分消化和理解以及建设单位密切配合的基础上，对报告书进行了补充、完善，完成了《吕梁腾祥金属制品有限公司5万吨/年铁丝及系列产品加工项目环境影响报告书》（报批本），提交建设单位，报请吕梁市环境保护局审批。

## 1.3分析判定相关情况

1、产业政策符合性分析

根据国家发改委第9号令《产业结构调整目录（2011年本）》（2013修正），本项目为铁丝的电镀加工，镀种为锌，不涉及含氰电镀工艺，不属于国家限制、淘汰类行业，属于允许类，因此本项目建设符合国家产业政策。

2、规划符合性

本项目厂址位于吕梁市离石区交口街道办王家塔村北1.05km的一处荒沟内，根据《吕梁市城市总体规划（2013~2030）》，本项目厂址选址不在吕梁市城市规划范围内，项目建设不违背吕梁市城市总体规划。

3、电镀行业规范条件

电镀项目的相关行业及环保技术规范主要有《电镀行业规范条件》，本项目含电镀环节，本项目拟建情况与规范要求的相符性分析见表1.3-1，由表分析可知，本项目的建设符合《电镀行业规范条件》的相关要求。

表1.3-1    本项目与《电镀行业规范条件》的符合性分析结果一览表

| 序号 | 规范条件 | 本项目具体情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | 条件 |  |  |
| 1 | 产业 布局 | 根据资源、能源状况和市场需求，科学规划行业发展。新、改、扩建项目必须符合国家产业政策，项目选址应符合产业规划、环境保护规划、土地利用规划、环境功能区划以及其它相关规划要求。 | 本项目为铁丝的电镀加工，镀种为锌，不涉及含氰电镀工艺，符合《产业结构调整目录（2011年本）》（2013修正）等国家产业政策；本项目产品是镀锌铁丝，主要应用于制作煤矿井下所用金属网、菱形网，也可用于建筑物加固等，属于国家政策支持产业；项目厂址不在吕梁市城市规划范围内；项目厂址位于城区生态城市建设与水土保持生态功能小区，项目的建设不违背离石区生态功能区划要求；项目厂址位于北川河西部煤炭产业优化发展与生态保育生态经济区，项目退火采用电能加热，不设锅炉，减少了废气的排放，生产工艺环保，项目建设符合离石区生态经济区划要求。 | 符合 |
|  |  | 在国务院、国务院有关部门和省、自治区、直辖市人民政府规定的自然保护区、生态功能保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等重点保护区域不得新建、扩建相关项目。已在上述区域内运营的生产企业应根据区域规划和保护生态环境的需要，依法逐步退出。 | 本项目厂址不在国务院、国务院有关部门和省、自治区、直辖市人民政府规定的自然保护区、生态功能保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等重点保护区域。 | 符合 |
|  |  | 新（扩）建项目应取得主要污染物总量指标，依法通过建设项目环境影响评价，建设项目环境影响评价文件未经审批不得开工建设，环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，经竣工环保验收合格后方可正式投入生产使用。在已有电镀集中区的地市，新建专业电镀企业原则上应全部进入电镀集中区。 | 项目正在进行环境影响评价，审批通过后方可进行建设。离石区及吕梁市均未设置电镀集中区。 | 符合 |
| 2 | 规模 | 1.电镀生产环节包括清洗槽在内的槽液总量不少于30000升。 | 电镀环节槽液总量93990L。 | 符合 |
|  |  | 2.电镀生产年产值在2000万元以上。 | 本项目电镀生产年产值为2400万元。 | 符合 |
|  |  | 3.单位作业面积产值不低于1.5万元/平方米。 | 本项目单位作业面积产值为2.4万元/平方米（电镀生产线占地面积1000平方米）。 | - |
|  | 工艺 | 企业选用低污染、低排放、低能耗、低水耗、经济高效的清洁生产工艺，推广使用《国家重点行业清洁生产技术导向目录》的成熟技术。无《产业结构调整指导目录》淘汰类的生产工艺和本规范条件规定的淘汰落后工艺、装备和产品。 | 本项目选用同行业的清洁生产工艺，清洗采用两道式负吸溢流式漂洗，设有清洗水循环装置，镀锌线废水和酸雾净化塔排水排入污水处理站处理达标后部分回用，剩余部分送至吕梁市城区污水处理厂处理。电镀区作为重点防渗区进行了防渗。无《产业结构调整指导目录》淘汰类的生产工艺和本规范条件规定的淘汰落后工艺、装备和产品。 | 符合 |
|  | 装备 | 品种单一、连续性生产的电镀企业要求自动生产线、半自动生产线达到70%以上。 | 本项目品种单一，连续性生产，生产线为自动生产线。 | 符合 |
|  |  | 生产区域地面防腐、防渗、防积液，生产线有槽间收集遗洒镀液和清洗液装置。 | 本项目生产区域设计地面防腐、防渗、防积液，生产线有槽间收集遗洒镀液和清洗液装置。 | 符合 |
|  |  | 新（扩）建项目生产线配有多级逆流漂洗、喷淋等节水装置及槽液回收装置，槽、罐、管线按“可视、可控”原则布置，并设有相应的防破损、防腐蚀等防护措施。 | 本项目生产线配有两级逆流漂洗节水装置及槽液回收装置，槽、罐、管线按“可视、可控”原则布置，并设有相应的防破损、防腐蚀等防护措施。 | 符合 |
|  |  | 新（扩）建电镀项目根据加工零部件的品种、数量等优先选用高效低耗连续式处理设备，并达到电镀行业清洁生产标准中Ⅱ级指标以上水平。 | 本项目选用高效低耗连续式处理设备，并达到电镀行业清洁生产标准中Ⅱ级指标水平。 | 符合 |
| 3 | 资源消耗 | 镀铜、镀镍、镀硬铬以及镀贵金属等生产线配备工艺技术成熟的带出液回收槽等回收设施。 | 本项目电镀生产线为镀锌生产线，不属于铜、镍、硬铬以及贵金属，不需配置带出液回收槽等回收设施。 | 符合 |
|  |  | 电镀企业单位产品每次清洗取水量不超过0.04吨/平方米，水的重复利用率在30%以上。 | 本项目单位产品每次清洗取水量为0.001吨/平方米，水的重复利用率为39.88%。 | 符合 |
| 4 | 环境保护 | 企业符合环保法律法规要求，依法获得排污许可证，并按照排污许可证的要求排放污染物；定期开展清洁生产审核并通过评估验收。 | 企业符合环保法律法规要求，拟依法获得排污许可证，并按照排污许可证的要求排放污染物；拟定期开展清洁生产审核并通过评估验收。 | 符合 |
|  |  | 企业有废气净化装置，废气排放符合国家或地方大气污染物排放标准。 | 本项目评价要求在每座酸洗槽和镀锌槽上方及槽边侧设置玻璃钢材质的集气罩，由引风机引至1座酸雾中和塔内处理，尾气经15m高排气筒排放至大气，集气效率约95%，处理效率为90%，处理后硫酸雾排放浓度符合《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中30mg/Nm3的浓度限值；在浸塑设备上设置集气罩、固化设备设置抽风管，由引风机引至1套“光催化氧化+活性炭吸附”装置处理，尾气经15m高排气筒排放至大气，集气效率约90%，处理效率为80%，处理后非甲烷总烃排放浓度可以满足《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案的通知》（晋气防办[2017]32号）中工业涂装排放限值60mg/Nm3的浓度限值。 | 符合 |
|  |  | 企业有合格废水处理设施，电镀企业和拥有电镀设施企业经处理后的废水符合国家《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）有关水污染物排放限值要求或地方水污染物排放标准，排放的废水接受公众监督；其余纳入本规范条件的企业符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）或地方水污染物排放限值要求。 | 本项目配套建设污水处理设施一套，采用“调节+加药反应+沉淀+砂滤+活性炭过滤+污泥压滤”的处理工艺，处理能力为3m3/h，处理出水水质符合《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中的排放限值，然后罐车送入吕梁市城区污水处理厂。 | 符合 |
|  |  | 企业产生的危险废物按照《国家危险废物名录》和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)，设置规范的分类收集容器进行分类收集，并按照《危险废物转移联单管理办法》要求，交由有处置相关危险废物资质的机构处置，鼓励企业或危险废物处理机构进行资源再生或再利用。 | 环评要求企业将镀槽产生的沉淀物、废活性炭、废滤芯、滤渣等危险废物按照《国家危险废物名录》和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)，设置规范的分类收集容器进行分类收集，储存在2个10m2危废暂存间内，严格进行防渗处理，并按照《危险废物转移联单管理办法》要求，定期委托有处置相关危险废物资质的机构处置。 | 符合 |
|  |  | 厂界噪声应符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）要求。 | 经预测，厂界噪声应符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 | 符合 |

3、区域敏感性分析

根据调查项目不在自然保护区、风景名胜区范围内，周围无森林公园、文物古迹、地质遗迹保护区等；周围无特殊保护的野生动物、珍稀植物。本项目选址位于七里滩水源地西南9.2km处，枣林乡集中供水水源地北5.32km。

4、“三线一单”分析

①生态保护红线

项目占地不涉及自然保护区、风景名胜区、水源地等敏感目标，不违背《离石区生态功能区划》和《离石区生态经济区划》要求，不涉及离石区生态保护红线划定方案（征求意见稿）中划定的红线范围。随着项目的建设，对场地进行硬化和绿化，不会对生态环境产生明显不利影响。

②环境质量底线

根据离石区2017年大气环境质量现状例行监测结果，离石区PM10、PM2.5、SO2年均浓度监测值均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；根据区域环境现状监测可知，项目所在地环境空气良好。本项目的实施无新增受控废气污染物产生，主要废气为硫酸雾、非甲烷总烃，产生量较小，镀锌线废水和酸雾净化塔排水排入污水处理站处理达标后部分回用，剩余部分送至吕梁市城区污水处理厂处理，对区域环境影响较小，不会恶化区域环境质量现状。

③资源利用上线

本项目消耗和占用的主要资源为水资源和土地资源，消耗量较大的为水资源。本项目水源为王家塔村水井，能够满足本项目用水需求。本项目电镀生产线为镀锌生产线，配备了工艺技术成熟的带出液回收槽等回收设施；生产线配有两级逆流漂洗节水装置及槽液回收装置，槽、罐、管线按“可视、可控”原则布置，并设有相应的防破损、防腐蚀等防护措施；项目单位产品每次清洗取水量为0.001吨/平方米，水的重复利用率为39.88%。本项目建设符合《电镀行业规范条件》中的资源利用要求。

④环境准入负面清单

项目属于《产业结构指导目录（2011年本）》（2013年修正）中的允许类，且不属于高耗能项目，本项目运营后产生的主要废气硫酸雾、非甲烷总烃达标排放，镀锌线废水和酸雾净化塔排水排入污水处理站处理达标后部分回用，剩余部分送至吕梁市城区污水处理厂处理，项目未纳入环境准入负面清单。

综上所述，本项目建设符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正版）》、符合《电镀行业规范条件》相关要求、不违背《吕梁市城市总体规划（2013~2030）》、符合环境质量利用底线、资源利用上线及生态保护的要求，不在环境准入负面清单范围内，不违背相关规划要求，项目选址可行。

## 1.4评价关注的主要环境问题

（1）本项目为铁丝及系列产品加工项目，涉及镀锌工艺，厂址区周边现状以农村环境为主，项目运营后，排放的硫酸雾、非甲烷总烃等大气污染物对周边环境会产生较大影响。

（2）本项目厂址南1.70km为三川河，三川河为离石区主要地表水体，且下游为柳林泉域二级级保护区，厂址距离柳林泉域二级保护区1.60km，因此，要求本项目制定严格的地表水和地下水污染防治措施。

（3）本项目涉及镀锌工艺，运营后产生废矿物油、镀槽沉淀物、污水处理站压滤渣、废活性炭等危险废物，因此，要求本项目应严格制定危险废物暂存、处置的防治措施和要求。

## 1.5主要结论

吕梁腾祥金属制品有限公司5万吨/年铁丝及系列产品加工项目符合国家产业政策，不在吕梁市城市总体规划范围内，项目建设不违背吕梁市城市总体规划。

在切实落实本报告书中提出的各项环保措施和管理措施的前提条件下，符合达标排放的要求，且对区域环境质量影响较小，且项目的运营有利于促进地方经济的发展，公众对项目的建设持支持态度。从环境保护角度讲，本项目的建设是可行的。

# 2  总  则

## 2.1编制依据

2.1.1任务依据

1、吕梁腾祥金属制品有限公司5万吨/年铁丝及系列产品加工项目环境影响评价委托书，2018年4月25日；

2、吕梁市离石区发展和改革局关于吕梁腾祥金属制品有限公司5万吨/年铁丝及系列产品加工项目备案的通知，离发改审字【2018】1号，2018年1月5日。

2.1.2法律、政策依据

1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

2、《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日；

3、《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日；

4、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015年4月24日；

5、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订；

6、《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订；

7、《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日；

8、《建设项目环境保护管理条例》（2017版）；

9、《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国务院国发[2005] 39号），2005年12月3日；

10、《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》（国家环境保护局环发[2005] 152号）；

11、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号），2018年4月28日；

12、《环境空气细颗粒物污染综合防治技术政策》（环境保护部公告[2013]59号），2013年9月13日；

13、《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修改）》，中华人民共和国国家发展和改革委员会2011年第9号令，2013年5月1日；

14、《关于加强节水工作的意见》（国经贸资源[2000]1015号）；

15、《山西省大气污染防治条例》， 2019年1月1日；

16、《关于贯彻全国生态环境保护纲要的实施意见》（山西省人民政府晋政发［2001］45号），2001年12月27日。

17、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（晋环发[2012]77号），2012年7月3日；

18、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（晋环发[2012]98号），2012年8月8日；

19、山西省环境保护厅《关于印发<山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法>的通知》（晋环发[2015]25号），2015年02月28日；

20、关于印发《山西省环境保护厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015年本）》的通知（山西省环境保护厅晋环发[2015] 64号），2015年5月15日；

21、《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（中华人民共和国环境保护部文件环环评[2016]150号），2016年10月26日；

22、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第2号），1999年6月22日；

23、《国家危险废物名录》（中华人民共和国环境保护部令第39号），2016年8月1日；

24、《危险废物污染防治技术政策》（国家环境保护局环发[2001]199号）；

25、《关于发布建设项目危险废物环境影响评价指南的公告》（环保部公告2017年第43号），2017年10月1日；

26、《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号），2013年9月12日；

27、《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号），2015年4月16日；

28、《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号），2016年5月28日；

29、《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》，2015年4月25日；

30、《关于加强重金属污染防治工作指导意见的通知》（国办发[2009]61号）；

31、山西省人民政府办公厅《关于印发山西省2013-2020年大气污染治理措施的通知》（晋政办发〔2013〕19号），2013年2月；

32、山西省人民政府《关于印发<山西省主体功能区划>的通知》（晋政发[2014]9号），2014年04月10日；

33、山西省环保厅《关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》（晋环发[2010]136号），2010年04月06日；

34、山西省环境保护厅《关于加强扬尘污染治理工作的通知》（晋环发[2012]272号），2012年11月27日；

35、《山西省地表水水功能区划》（DB14/67—2014），2014年1月20日；

36、《山西省用水定额》（DB14/T 1049.3-2015），2015年07月01日；

37、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省大气污染防治2018年行动计划的通知》（晋政办发[2018]52号），2018年05月25日；

38、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省水污染防治2018年行动计划的通知》（晋政办发[2018]55号），2018年06月1日；

39、《山西省人民政府办公厅关于印发山西省土壤污染防治2018年行动计划的通知》（晋政办发[2018]56号），2018年06月1日；

40、《吕梁市人民政府办公厅关于印发2018年吕梁市环保攻坚行动计划的通知》（吕政办发〔2018〕19号），2018年04月13日；

41、《吕梁市人民政府办公厅关于印发吕梁市大气、水、土壤污染防治2018年行动计划的通知》（吕政办发〔2018〕57号），2018年8月8日；

42、《吕梁市柳林泉域水资源保护条例》，2017年3月1日；

43、《山西省大气污染防治工作领导组办公室关于印发山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》的通知，晋气防办[2017]32号，2017年5月11日。

2.1.3技术依据

1、《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

2、《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

3、《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T 2.3-93）；

4、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）

5、《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

6、《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

7、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

8、《电镀废水治理工程技术规范》（GB2002-2010）；

9、《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)；

10、《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)；

11、《危险废物鉴别标准》（GB5085.1~7-2007）；

12、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）；

13、《电镀行业规范条件》（中华人民共和国工业和信息化部公告2015年第64号），2015年11月1日；

14、《清洁生产标准 电镀行业》及（2008修改单）（HJ/T314-2006）；

15、《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》（HJ855-2017），2017年9月12日。

2.1.4参考资料

1、环境影响评价技术原则与方法（北京大学出版社）；

2、建设项目环境影响评价（史宝忠，中国环境科学出版社）；

3、侯正伟，《开发建设环境管理》（中国环境科学出版社）；

4、《吕梁腾祥金属制品有限公司5万吨/年铁丝及系列产品加工项目可行性研究报告》，山西佳泰工程咨询有限责任公司，2017年12月；

5、企业提供的其他资料。

## 2.2评价因子和评价标准

2.2.1环境影响因素识别与评价因子筛选

2.2.1.1环境影响因素识别

根据本工程特点和主要环境问题识别结果，采用矩阵法对可能受本工程影响的环境要素进行识别和筛选，其结果见表2.2-1。

表2.2-1 环境影响识别一览表

| 阶段 | 污染工段 | 环境要素 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 大气 | 地表水 | 地下水 | 声 | 生态 | 居民生活 |
| 施工 期 | 施工噪声 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
|  | 施工扬尘 | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
|  | 施工废水 | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ |
|  | 车辆运输 | ▲ | ○ | ○ | ▲ | △ | ○ |
| 营运 期 | 拉丝车间 | ○ | ○ | ○ | ▲ | △ | △ |
|  | 电镀车间 | ● | △ | △ | ▲ | △ | △ |
| ● 有影响，▲有轻微影响，△可能有影响，○ 没有影响。 |

2.2.1.2评价因子筛选

根据工程各类特征污染物产生情况，结合周围区域环境，确定本项目的评价因子见表2.2-2。

表2.2-2 本项目环境评价因子

| 项目 | 现状评价因子 | 预测因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | SO2、NO2、TSP、PM2.5、PM10、非甲烷总烃、硫酸雾 | 硫酸雾、非甲烷总烃 |
| 地表水环境 | pH、溶解氧、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、石油类、高锰酸盐指数、硫化物、硫酸盐、铁、锌 | / |
| 地下水环境 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锌、锰、溶解性总固体、高锰酸指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO3-、HCO3-、CL-、SO42- | 锌 |
| 声环境 | 等效连续A声级（Lep） | 等效连续A声级（Lep） |
| 土壤环境 | pH、阳离子交换量、有机质、镉、总汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍 | / |

2.2.2评价标准

根据本项目的建设和运营特点，结合项目所在区域环境功能，采用以下标准进行本项目环境影响评价。

2.2.2.1环境质量标准

1、环境空气

环境空气：TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，硫酸雾执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，非甲烷总烃执行《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）限值要求。

表2.2-3   环境空气质量评价标准

| 污染物 | 取值时间 | 浓度限值（二级） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）， 浓度单位：μg/m3 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| TSP | 年平均 | 200 |  |
|  | 24小时平均 | 300 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |
| CO | 24小时平均 | 4 mg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 10 mg/m3 |  |
| 硫酸雾 | 24小时平均 | 100 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，浓度单位：μg/m3 |
|  | 1小时平均 | 300 |  |
| 非甲烷总烃 | 小时平均 | 2.0 | 《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012），浓度单位mg/m3 |

2、水环境

（1）地表水

根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），本项目属于汾河水系三川河（马坊村—薛村）段，水环境功能为工业用水保护，水质要求为Ⅳ类，地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，其中硫酸盐和铁执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表2集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值。详见表2.2-4。

表2.2-4  地表水环境质量评价标准         单位：mg/L

| 项目 | PH | NH3-N | COD | BOD5 | 总磷 | 总氮 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 6～9 | ≤1.5 | ≤30 | ≤6 | ≤0.3 | ≤1.5 | ≤0.5 |
| 项目 | 高锰酸盐指数 | 硫酸盐 | 铁 | 锌 | 硫化物 | 溶解氧 |  |
| 标准 | ≤10 | ≤250 | ≤0.3 | ≤2.0 | ≤0.5 | ≥3 |  |

（2）地下水

地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）Ⅲ类标准，详见表2.2-5。

表2.2-5  地下水质量标准                 单位：mg/L

| 项目 | pH | 总硬度 | 氟化物 | 氨氮 | 硝酸盐氮 | 亚硝酸盐氮 | 硫酸盐 | 砷 | 汞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 6.5-8.5 | ≤450 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤20 | ≤1.0 | ≤250 | ≤0.01 | ≤0.001 |
| 项目 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 碘化物 | 铬（六价） | 溶解性总固体 |
| 标准 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1 | ≤1 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.08 | ≤0.05 | ≤1000 |
| 项目 | 铝 | 氯化物 | 氰化物 | 耗氧量 | 挥发酚 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 硫化物 | 阴离子表面活性剂 |
| 标准 | ≤0.2 | ≤250 | ≤0.05 | ≤3 | ≤0.002 | ≤100（CPU/mL） | ≤3.0（CPU/100mL） | ≤0.02 | ≤0.3 |

3、环境噪声

本项目评价区声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，详见表2.2-6。

表2.2-6 声环境质量标准           单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

4、土壤环境

土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中第二类用地筛选值，见表2.2-7。

表2.2-7       建设用地土壤污染风险筛选值             单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 筛选值（第二类用地） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 60 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 65 |
| 3 | 铜 | 7440-50-8 | 18000 |
| 4 | 铅 | 7439-92-1 | 800 |
| 5 | 汞 | 7439-97-6 | 38 |
| 6 | 镍 | 7440-02-0 | 900 |

2.2.2.2污染物排放标准

1、废气排放标准：酸洗过程中排放的硫酸雾执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5中标准限值，无组织硫酸雾排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值，非甲烷总烃执行山西省大气污染防治工作领导组办公室关于印发《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案的通知》（晋气防办[2017]32号）中工业涂装排放限值。详见表2.2-8。

表2.2-8  本项目大气污染物排放标准

| 排放源 | 污染物名称 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电镀、酸洗工序 | H2SO4 | 30 | — | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5 |
| 电镀、酸洗工序 | H2SO4无组织 | 1.2 mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
| 浸塑及固化工序 | 非甲烷总烃 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最低去除效率（%） | 《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案的通知》（晋气防办[2017]32号）中工业涂装排放限值 |
|  |  | 60 | 70 |  |

2、废水排放标准：本项目废水排入污水处理站处理达标后定期送至吕梁市城区污水处理厂处理，污水处理站出水执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2中的标准，同时执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A级标准。

本项目废水排放标准详见表2.2-9。

表2.2-9  本项目废水排放标准  单位：mg/L

| 项目 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）标准值 | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A级标准 | 达标位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | 6.5~9.5 | 企业废水总排放口 |
| SS（mg/L） | 50 | 400 | 企业废水总排放口 |
| CODCr（mg/L） | 80 | 500 | 企业废水总排放口 |
| 氟化物 | 10 | 20 | 企业废水总排放口 |
| 氨氮（mg/L） | 15 | 45 | 企业废水总排放口 |
| 石油类（mg/L） | 3.0 | 15 | 企业废水总排放口 |
| 总锌（mg/L） | 1.5 | 5 | 企业废水总排放口 |
| 总铁（mg/L） | 3.0 | 5 | 企业废水总排放口 |
| 总氮 | 20 | 70 | 企业废水总排放口 |
| 总磷 | 1 | 8 | 企业废水总排放口 |
| 单位产品基准排水量（L/m2）镀件镀层 | 单层镀 | 500 | / | 排水量计量位置与污染物监控位置一致 |

3、噪声

（1）施工期

本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见表2.2-10。

表2.2-10 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

（2）运营期

本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，详见表2.2-11。

表2.2-11 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 | 厂界 |

4、固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及环境保护部2013年第36号公告中《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》修改单；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环境保护部2013年第36号公告中《危险废物贮存污染控制标准》修改单。

## 2.3评价工作等级和评价范围

2.3.1评价工作等级

1、大气环境影响评价工作等级

（1）等级划分判据

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），评价工作等级按照表2.3-1的分级判据进行划分，主要指标有最大地面浓度占标率Pi 和其对应的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。

表2.3-1 评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判别 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

其中Pi 定义为：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：

Pi——第i 个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i 个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi——第i 个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

（2）评价等级确定

本项目退火采用电能，不设置锅炉，大气污染物为镀锌车间排放的硫酸雾和浸塑及固化工序排放的非甲烷总烃。按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定的评价等级确定依据，进行大气环境影响评价等级确定。结果见表2.3-2。

表2.3-2 评价等级汇总分析表

| 项目 | 判据 |
| --- | --- |
| 评价结果 | 点源 | 硫酸雾：Pmax=8.91%，Pmax＜10%，二级评价； 非甲烷总烃：Pmax=4.02%，Pmax＜10%，二级评价。 |
|  | 面源 | 硫酸雾：Pmax=5.18%，Pmax＜10%，二级评价； 非甲烷总烃：Pmax=1.41%，Pmax＜10%，二级评价。 |
| 综合判定 | 环境空气定为二级评价 |

根据表2.3-2得知，本项目大气环境影响评价等级确定为二级。

2、地表水环境影响评价等级

项目生产废水排入污水处理站处理达标后定期送至吕梁市城区污水处理厂处理，生活污水经收集后全部用于地面洒水，不外排。根据《环境影响评价技术导则·地面水环境》（HJ/T2.3-93），地面水环境影响评价工作级别的划分的依据，本项目地面水环境影响评价等级低于三级，进行简单分析。

3、地下水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目行业类别属于“I金属制品—53金属制品加工制造 有电镀或喷漆工艺的”，为III类项目，项目评价区内水井为分散式饮用水源井，且本项目位于柳林泉域内，因此地下水环境敏感程度分级属于“较敏感”。 项目地下水环境评价等级为三级。

表2.3-3 地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分布式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

表2.3-4  地下水环境评价工作等级分级表

| 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

4、声环境影响评价等级

本项目所处的声环境功能区位于GB3096规定的2类区，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）规定，本次声环境影响评价等级为二级。

5、生态环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》中关于生态环境影响评价等级的规定，结合评价范围，重点为厂址的生态环境现状，本项目工程占地范围约为3333.5m2的一般区域，确定本次生态环境影响评价等级为三级评价。

6、环境风险评价等级

本项目生产过程中涉及H2SO4（20%）及镀槽废渣、污水处理站压滤渣等危险物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A.1和 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中的有关规定，依据评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，将本项目环境风险评价工作确定为二级。

2.3.2评价范围

1、环境空气评价范围

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）要求，结合本次工程大气污染排放特征、该地区主导风向、厂址周围关心点分布以及该地区地形地貌，初步确定本次环境空气影响评价范围以厂址为中心，南北5.0km，东西5.0km，共25km2的矩形范围内进行。

2、地下水环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）本项目为三级评价，地下水环境影响评价范围为：项目厂址上游1km，两侧1km，下游至三川河的范围，面积为5.62km2。

3、声环境评价范围本次评价声环境影响评价范围确定为项目厂界四周200m。

4、生态环境影响评价范围

综合考虑本项目施工期和运营期影响，确定本项目生态环境影响评价范围为厂界范围。

5、环境风险评价范围

本次评价环境风险评价范围为以风险源为中心，半径为3km的圆形范围。

## 2.4相关规划及环境功能区划

2.4.1相关规划

1、吕梁市城市总体规划符合性分析

本项目厂址位于吕梁市离石区交口街道办王家塔村北1.05km的一处荒沟内，根据《吕梁市城市总体规划（2013~2030）》，本项目选址不在吕梁市城市规划范围内，项目建设不违背吕梁市城市总体规划。本项目厂址与吕梁市城市总体规划相对位置见图2.4-1。

2.4.2环境功能区划

2.4.2.1离石区生态功能区划

根据《离石区生态功能区划》，本项目位于生态功能区划属于ⅤB-1-2-3城区生态城市建设与水土保持生态功能小区，具体见图2.4-2。

该区位于离石区南部，主要包括凤山街道办、滨河街道办、莲花池街道办、交口街道办，总面积70.19km2。

该区的主要环境问题为：经济密集区，开发程度相对较高，以人工生态系统为主，并且由于周边集中了一些工况企业，污染比较严重；建成区周边地区植被稀疏，水土保持能力差。

该区主要生态功能：中部部分地区土壤保持极重要，东西两侧部分地区中等重要；营养物质保持比较重要。

该生态系统的发展方向为：合理规划城镇用地布局，优化产业结构，严格控

制工业污染和生活污染；完善基础设施，加大环保投资力度，改善生态环境，建设宜居环境。

该区保护措施为：1、从节约能源、减少排污入手，加快城市燃气、集中供热进程，巩固和扩大烟尘控制区，并加强对建材行业的大气污染管理，强化汽车尾气的排放管理；2、改造和完善城区污水排放系统，污水集中到污水处理厂处理；3、严格控制交通噪声，抓紧治理扰民严重的固定噪声源，控制工业噪声源，加强对娱乐业、商业广播喇叭等社会噪声的管理；4、采取切实有效措施，加快主城区污染企业搬迁调整，在符合土地利用总体规划前提下，实现土地功能置换，挖掘城市现有用地潜力，优化用地结构；对污染较为严重、能量消耗高并严重依赖自然资源的煤焦工业，要采取远离城区的布局方式，控制城区范围内重化工企业的兴建，并将原有煤焦工业从建成区范围内逐步迁出；5、在远离城区范围的小城镇可以集中发展煤焦化、煤电建材等不同形式的循环经济工业园区，加强技术改造、提高技术水平、延伸企业链条、降低废物排放、提高资源使用效率。

本项目为铁丝加工建设项目，车间不采暖，办公房采用电采暖；生产废水处置后回用，减少了工业污染，根据该小区保护措施及发展方向，本项目不违背生态功能区划要求。

2.4.2.2离石区生态经济区划

根据《离石区生态经济区划》，本项目生态经济区划属于中ⅢA北川河西部煤炭产业优化发展与生态保育生态经济区，具体见图2.4-3。

1、ⅢA北川河西部煤炭产业优化发展与生态保育生态经济区

该区位于离石区七个街道办事处的西部，总面积5.0km2。

该区的主要生态功能为水土保持及营养物质保持。

该区的保护要求为：（1）该区内的环境污染相对比较严重，人们的生活环境呈下降趋势，应依法治理区内企业的不达标排放，各企业要做到节能减排，提高资源利用率；（2）大力植树种草，加强区内环境污染承载能力与净化能力；（3）区内各煤矿要认真落实煤炭生态修复治理工程，严格执行国家有关法律法规，改

善矿区生产条件。

该区发展方向为：禁止（1）毁林毁草开荒的行为；（2）在建设和生产过程中，禁止“只焦不化”的初级生产模式；限制：区内煤炭开采及其相关的加工行业为主，要引入先进技术，减轻对环境的污染与危害；鼓励（1）加快园区基础设施建设，引导企业入住园区，形成高标准、高服务的新型工业园区，带动地方经济发展；（2）提升区内产业结构，大力发展清洁生产与循环经济产业，逐步调整产业结构。

2、符合性分析

本项目为铁丝加工建设项目，退火罐采用电能加热，不设锅炉，减少了废气的排放，生产工艺环保，符合离石区生态经济区划要求。

2.4.2.3其他

1、根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的环境空气质量功能区分类的规定之一，“二类区为居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区”。因此，本项目所在区属于二类环境空气质量功能区。

2、根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），本项目属于汾河水系三川河（马坊村—薛村）段，水环境功能为工业用水保护，水质要求为Ⅳ类，地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。

按照地下水质量分类及质量指标，以人体健康基准为依据，地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）中Ⅲ类标准。

3、根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）各类标准适用区域规定，厂界周围执行2类标准。

## 2.5环境保护目标

经调查，本项目所在区域未发现国家和省级重点保护及珍稀、濒危动植物，无重要的景观资源、自然保护区、风景名胜区、文物古迹等，因此本项目的环境保护目标主要为厂址周围居民区、三川河和柳林泉域。

详见表2.5-1和表2.5-2，环境保护目标图见2.5-1。

表2.5-1 环境空气保护目标一览表

| 环境要素 | 序号 | 名称 | 坐标/m | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区划 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | x | y |  |  |  |  |  |
| 环境空气 | 1 | 芦则峁 | 4154969.66 | 506655.18 | 芦则峁 | 居民区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类 | N | 2020 |
|  | 2 | 杜家山 | 4153476.18 | 505029.46 | 杜家山 | 居民区 |  | NW | 1490 |
|  | 3 | 王家山 | 4152817.02 | 504430.83 | 王家山 | 居民区 |  | W | 1670 |
|  | 4 | 梁家会村 | 4151341.62 | 505301.62 | 梁家会村 | 居民区 |  | SW | 1670 |
|  | 5 | 贺家塔 | 4151889.00 | 506536.42 | 贺家塔 | 居民区 |  | S | 1090 |
|  | 6 | 王家塔 | 4151966.81 | 506960.53 | 王家塔 | 居民区 |  | S | 1050 |
|  | 7 | 乔家塔 | 4152318.45 | 507380.51 | 乔家塔 | 居民区 |  | SE | 1420 |
|  | 8 | 枣架 | 4152403.36 | 507868.96 | 枣架 | 居民区 |  | E | 1880 |
|  | 9 | 白龙塔 | 4153686.88 | 507696.06 | 白龙塔 | 居民区 |  | NE | 1660 |
|  | 10 | 葫芦把 | 4155512.45 | 506455.52 | 葫芦把 | 居民区 |  | N | 2410 |
|  | 11 | 梁家墕 | 4155344.42 | 506316.26 | 梁家墕 | 居民区 |  | N | 2290 |
|  | 12 | 贺家山 | 4160019.22 | 507968.47 | 贺家山 | 居民区 |  | NE | 2280 |
|  | 13 | 渠家山 | 4154494.33 | 507472.64 | 渠家山 | 居民区 |  | NE | 2120 |
|  | 14 | 石盘 | 4152705.23 | 508425.54 | 石盘 | 居民区 |  | E | 2300 |

表2.5-2    环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护对象 | 方位 | 距离（m） | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 三川河 | S | 1700 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 |
| 地下水 | 芦则峁饮用水井 | N | 1500 | 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
|  | 王家塔饮用水井 | E | 1120 |  |
|  | 贺家塔饮用水井 | SE | 1080 |  |
|  | 柳林泉域 |  |
| 噪声 | 厂界四周 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 |
| 生态环境 | 厂址周围耕地及地表植被 | -- |
| 土壤 | 周边土壤 | 《土壤环境质量 建设用地污染风险管控》（试行）（GB36600-2018）中第二类用地筛选值 |

# 3  建设项目概况及工程分析

## 3.1工程概况

3.1.1 项目名称、建设地点及建设性质

项目名称：吕梁腾祥金属制品有限公司5万吨/年铁丝及系列产品加工项目。

建设地点：吕梁市离石区交口街道办王家塔村北侧1.05km处的一条荒沟。

建设性质：新建

3.1.2 建设规模

本项目建成后生产能力为5万吨/a，其中铁钉10000吨，钢筋网片7000吨，浸塑铁丝5000吨，铁丝28000吨（普通铁丝8000吨、镀锌铁丝20000吨）。

3.1.3 主要建设内容

本项目建设位于王家塔村北侧，租赁王家塔村北侧1.05km处的一条荒沟，现状为空地，该空地由王家塔村村民杜向红与村委会签订租赁协议，筹办企业，但实际未开发，一直为空地，吕梁腾祥金属制品有限公司与王家塔村村民杜向红签订租赁协议，用于本项目的建设，占地面积约3333.5m2，新建生产车间1820m2，主要为拔丝、退火、制钉、镀锌和浸塑工序，并配套建设办公室、库房等设施。

（1）本项目目前进展情况及存在的环境问题

根据现场勘查，该工程已开工建设，进行了车间钢架基础施工，目前已停止建设。

施工现场存在的主要环境问题有：

①施工现场未设置围挡；

②施工场地内物料堆放基本未采取任何措施，现场起尘量较大；

③施工现场未设置地下沉砂池，未对施工废水进行收集利用；

④施工现场便道未全部硬化，大风天气容易起尘。

根据目前施工存在的环境问题，环评提出以下整改要求。

①施工现场设1.5m以上的封闭式或半封闭式围挡，围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙；

②施工场地内设洒水、喷淋、苫盖措施；

③施工现场设置一临时沉砂池，对施工废水进行收集利用；

④施工现场便道全部硬化，并洒水抑尘。

（2）建设内容

本工程建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。具体情况见表3.1-1。

表3.1-1  本工程主要建设内容

| 工序名称 | 主要建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 拔丝车间 | 占地面积约820m2，单层轻钢结构，划分原料区、产品区、制钉区、拉丝区、退火区等生产区。 | 在建 |
|  | 电镀车间 | 占地面积1000m2，单层轻钢结构，布置有镀锌和浸塑工序，镀锌配置有生产线3条，电镀区地面进行重点防渗；浸塑配置有浸塑生产线1条 |  |
| 辅助 工程 | 办公室 | 占地面积180m2，单层砖混结构 | 新建 |
|  | 库房 | 占地面积300m2，单层轻钢结构 | 新建 |
| 公用 工程 | 给水 | 供水由王家塔村水井提供，厂内设200m3清水池 | 新建 |
|  | 排水 | 电镀车间生产废水排入污水处理站，处理达标后由罐车定期送入吕梁市城区污水处理厂，项目无食堂、洗浴等，少量生活污水直接用于厂区地面洒水 | 新建 |
|  | 供热 | 车间不采暖，办公房采用电采暖 | 新建 |
|  | 供电 | 项目用电引自交口街道办供电所 | 新建 |
| 环保 工程 | 废气 | 酸洗槽、电镀槽硫酸雾 | 槽上设置玻璃钢材质集气罩，由引风机引至酸雾中和塔内，处理后的气体经15m高排气筒排放至大气，集气效率约95%，处理效率为90%。 | 新建 |
|  |  | 浸塑、固化废气 | 在浸塑设备上设置集气罩、固化设备设置抽风管，由引风机引至光氧+活性炭吸附装置，处理后的气体经15m高排气筒排放至大气，集气效率约90%，处理效率为80%。 | 新建 |
|  | 废水 | 生活区办公废水 | 项目无食堂、洗浴，职工洗漱水经收集后用于厂区地面洒水；大小便入旱厕，定期由附近农户进行清掏 | 新建 |
|  |  | 拉丝冷却水系统 | 清净下水，直接排入雨水管网 | 新建 |
|  |  | 酸洗槽、水洗槽及镀锌槽排水 | 配套建设污水处理设施一套，采用“调节+加药反应+沉淀+砂滤+活性炭过滤+污泥压滤”的处理工艺，处理能力为3.5m3/h，处理出水水质达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中的排放限值，部分回用，剩余部分罐车送入吕梁市城区污水处理厂 | 新建 |
|  |  | 事故水池 | 配套建设30m3事故水池 | 新建 |
|  | 噪声 | 设备噪声 | 低噪声设备、室内安装、基础减振 | 新建 |
|  | 固体废物 | 生活垃圾 | 垃圾收集箱，交由当地环卫部门合理处置 | 新建 |
|  |  | 废边角料 | 收集后由当地的废品回收站回收，不外排 | 新建 |
|  |  | 废矿物油、镀槽内的沉淀物、污水处理站滤渣、废活性炭、废包装桶 | 危废暂存间2座，各10m2，位于厂区中部，污水处理站西侧，分类收集后由有资质单位合理处置 | 新建 |

3.1.4 主要生产设备

本工程主要生产设备见表3.1-2。

表3.1-2 主要生产工艺设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 拔丝线 |  |  |  |
| 1 | 滑轮拔丝机 | 600型四连罐 | 2台 | 拔丝车间 |
| 2 | 水箱拉丝机 | 600型三连罐 | 5套 |  |
| 3 | 退火炉 | 自动温控双炉胆 | 5套 |  |
| 4 | 收放线机组 | 900型 | 5台 |  |
| 二 | 制钉设备 |  |  |  |
| 1 | 制钉机 | 711-713型 | 4台 |  |
| 三 | 网片设备 |  |  |  |
| 1 | 织网机 |  | 6台 |  |
| 2 | 电焊机 | THK2-3 | 3台 |  |
| 四 | 镀锌设备 |  | 3套 | 电镀车间 |
| 1 | 酸洗槽 | 1.2m×1.3m×1.0m | 6个 |  |
| 2 | 清水洗槽 | 0.85m×1.3m×1.0m | 6个 |  |
|  | 热水洗槽 | 1.2m×1.3m×1.0m | 3个 |  |
| 3 | 镀锌槽 | 4.7m×1.3m×1.0m | 12个 |  |
| 4 | 烘干槽 | 4.0m×1.12m×1.2m | 3个 |  |
| 5 | 收放线机组 | 900型 | 3台 |  |
| 五 | 浸塑设备 |  |  |  |
| 1 | 浸塑线 | 自行组装 | 1套 |  |
| 2 | 固化设备 | 电加热 | 1台 |  |

### 生产规模符合性分析：本项目工作制度为每天工作8小时，一年工作300天，拉丝机和酸洗槽工作均8小时，据建设单位提供，1台600型四连罐滑轮拔丝机工作能力为11t/h，经核算，拔丝机产能为5.28万吨/年，每条生产线酸洗槽和电镀槽每小时可酸洗、电镀3吨铁丝，经核算一年电镀量约为21600吨，设备可满足生产需求。

3.1.5产品方案及原辅材料消耗

3.1.5.1产品方案

本项目年生产5万吨铁丝及系列产品，本工程产品方案详见表3.1-3。

表3.1-3  产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 年产量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁钉 | 直径1.8-4.0mm 长度20-50mm | 10000 |  |
| 2 | 钢筋网片 | 直径1.8-4.0mm | 7000 |  |
| 3 | 浸塑铁丝 | 8#-14# 直径1.8-4.0mm | 5000 | 生产线长度110m，用于制作煤矿井下所用金属网、菱形网，也可用于建筑物加固等 |
| 4 | 普通铁丝 | 8#-14# 直径1.8-4.0mm | 8000 |  |
| 5 | 镀锌铁丝 | 8#-14# 直径1.8-4.0mm | 20000 | Q195材质，上锌量≤25g/m2，生产线长度110m，用于制作煤矿井下所用金属网、菱形网，也可用于建筑物加固等 |
| 合计 | 50000 |  |

3.1.5.2原辅材料消耗及物料平衡

（1）原辅材料消耗

本工程主要原辅材料消耗见表3.1-4、3.1-5，原辅材料特性见表3.1-6，厂内暂存情况见表3.1-7。

表3.1-4 工程主要原辅材料消耗

| 类别 | 原料名称 | 单位 | 年耗用量 | 主要成分 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φ6.5低碳钢盘条Q195 | t/a | 51000 | 低碳钢盘条 | 原料铁丝 |
| 2 | 浓硫酸 | t/a | 55 | H2SO4含量98%的浓硫酸溶液 | 酸洗液 |
| 3 | 镀锌铁丝用锌锭 | t/a | 100 | 锌含量90%以上 | 锌的主要来源 |
| 4 | 氯化锌 | t/a | 2 | 氯化锌 | 导电盐 |
| 5 | 硫酸锌粉 | t/a | 20 | 一水硫酸锌 | 导电盐 |
| 6 | 硼酸 | t/a | 8 | H3BO3含量大于99.8% | 调节镀液pH，防止锌水解 |
| 7 | 光亮剂 | t/a | 30 | 节叉丙酮；邻氯苯甲醛；苯甲酸钠、烟酸等 | 给镀液提供优良的分布力 |
| 8 | 拉丝粉2# | t/a | 5.0 | 石油类 | 润滑 |
| 9 | 拉丝模具 | 个 | 1270 | 一次性投资，不消耗 | 模型 |
| 10 | PE塑粉 | t/a | 50 | 聚乙烯 | 喷塑 |
| 11 | 肥皂 | 吨 | 5 | // | 润滑 |
| 12 | 氢氧化钠 | 吨 | 3.2 | 氢氧化钠 | 喷淋塔加药用 |

表3.1-5 工程不同产品主要原辅材料消耗

| 产品 | 原料名称 | 单位 | 年耗用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铁丝50000t | Φ6.5低碳钢盘条Q195 | t/a | 51000 |
|  | 拉丝粉2# | t/a | 5.0 |
|  | 拉丝模具 | 个 | 1270 |
|  | 肥皂 | 吨 | 5 |
| 铁钉 10000t | 铁丝 | t/a | 10100 |
| 钢筋网片 7000t | 铁丝 | t/a | 7000 |
| 浸塑铁丝 5000t | 铁丝 | t/a | 5000 |
|  | PE塑粉 | t/a | 50 |
| 镀锌铁丝 20000t | 铁丝 | t/a | 19900 |
|  | 浓硫酸 | t/a | 55 |
|  | 镀锌铁丝用锌锭 | t/a | 100 |
|  | 氯化锌 | t/a | 2 |
|  | 硫酸锌粉 | t/a | 20 |
|  | 硼酸 | t/a | 8 |
|  | 光亮剂 | t/a | 30 |

表3.1-6  原辅材料特性表

| 序号 | 名称 | 成分 | 理化特性 | 毒理特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光亮剂 | 邻氯苯甲醛 | 分子量140.56；无色或浅黄色透明液体；蒸汽密度4.84（空气）；密度：1.248 g/mL (液态25°C)；蒸气压27 mm Hg ( 50°C)；折射率n20/D 1.566(液态)；闪点：190°F；熔点: 8-12 ℃；沸点:211.9 ℃ | 有毒物质，中毒；热分解排出有毒氯化物烟雾。 |
|  |  | 苯甲酸钠 | 分子量: 122.12；鳞片状或针状结晶，具有苯或甲醛的气味，易燃；相对密度1.2659；熔点122.4℃，沸点249℃，折射率1.504；蒸气易挥发。 | 无毒，但可以与维生素C反应生成具有致癌性的苯。 |
|  |  | 烟酸 | 分子量123.11；密度1.473；无色针状结晶。熔点236℃，1克该品溶于60ml水，易溶于沸水和沸醇，不溶于丙二醇、氯仿和碱溶液，不溶于醚及脂类溶剂。能升华，无气味，微有酸味。 | 无毒 |
| 2 | 锌锭 | 锌含量90%以上的锌块 | 锌：分子量65.38（原子量）；固态；熔点419.53℃；沸点907℃。 | 无毒 |
| 3 | 硼酸 | H₃BO₃ | 分子量61.83；密度1.43；熔点169℃；沸点300℃；白色粉末状结晶或三斜轴面鳞片状光泽结晶，有滑腻手感，无臭味。 | 有毒，空气中最高容许浓度10mg/m3。 |
| 4 | 浓硫酸 | H2SO4含量98%的硫酸溶液 | 常温下无色无味透明液体，密度比水大。 | 中等毒性。 |
| 5 | PE塑粉 | 聚乙烯 | 是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，手感似蜡，具有优良的耐低温性能，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良 | 无毒 |

表3.1-7 工程主要化学品厂内暂存一览表

| 序号 | 名称 | 厂区最大储存量 | 储存方式 | 储存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浓硫酸 | 3t | 25kg塑料桶 | 库房 |
| 2 | 锌锭 | 3t | 50kg袋装 | 库房 |
| 3 | 硫酸锌粉 | 2t | 40kg袋装 | 库房 |
| 4 | 氯化锌 | 1t | 50kg袋装 | 库房 |
| 5 | 硼酸 | 2t | 25kg袋装 | 库房 |
| 6 | 光亮剂 | 2t | 25kg塑料桶 | 库房 |
| 7 | 氢氧化钠 | 0.5t | 25kg袋装 | 库房 |

（2）物料平衡

本项目建成后物料平衡见表3.1-8。

表3.1-8 物料平衡一览表

| 投入（t/a） | 产出（t/a） |
| --- | --- |
| 名称 | 用量 | 合计 | 名称 | 产量 | 合计 |
| Φ6.5低碳钢盘条Q195 | 51000 | 51275 | 铁钉 | 10000 | 51275 |
| 浓硫酸 | 55 |  | 钢筋网片 | 7000 |  |
| 镀锌铁丝用锌锭 | 100 |  | 浸塑铁丝 | 5000 |  |
| 氯化锌 | 2 |  | 普通铁丝 | 8000 |  |
| 硫酸锌粉 | 20 |  | 镀锌铁丝 | 20000 |  |
| 硼酸 | 8 |  | 边角料 | 500 |  |
| 光亮剂 | 30 |  | 渡槽渣、废水、污泥、废气等 | 775 |  |
| 拉丝粉2# | 5.0 |  |  |  |  |
| PE塑粉 | 50 |  |  |  |  |
| 肥皂 | 5 |  |  |  |  |

3.1.6厂区总平面布置

本项目位于王家塔村北侧，占地面积约3333.5m2，厂区北侧布置办公区和库房，南侧为生产区，中部为污水处理站、危废暂存间等。平面布置图见图3.1-1。

3.1.7工厂组织及劳动定员

全厂的工作制度为：年工作日300天，工作1班制，每班8小时。

根据生产及管理需要，全厂定员20人，其中管理人员2人，生产人员18人。

3.1.8工程总投资及资金来源

本工程总投资230.31万元，全部由企业自筹。

3.1.9主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标见表3.1-9。

表3.1-9   主要技术经济指标

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产规模 | t/a | 50000 |  |
| 1 | 铁钉 | t/a | 10000 |  |
| 2 | 钢筋网片 | t/a | 7000 |  |
| 3 | 浸塑铁丝 | t/a | 5000 |  |
| 4 | 普通铁丝 | t/a | 8000 |  |
| 5 | 镀锌铁丝 | t/a | 20000 |  |
| 二 | 原辅材料 |  |  |  |
| 1 | Φ6.5低碳钢盘条Q195 | t/a | 51000 |  |
| 2 | 浓硫酸 | t/a | 55 |  |
| 3 | 镀锌铁丝用锌锭 | t/a | 100 |  |
| 4 | 氯化锌 | t/a | 2 |  |
| 5 | 硫酸锌粉 | t/a | 20 |  |
| 6 | 硼酸 | t/a | 8 |  |
| 7 | 光亮剂 | t/a | 30 |  |
| 8 | 拉丝粉2# | t/a | 5.0 |  |
| 9 | 拉丝模具 | 个 | 1270 |  |
| 10 | PE塑粉 | t/a | 50 |  |
| 11 | 肥皂 | 吨 | 5 |  |
| 三 | 动力消耗 |  |  |  |
| 1 | 新鲜水 | 万m3/a | 0.44 |  |
| 2 | 电 | 万Kwh/a | 4.6 |  |
| 四 | 职工人数 | 人 | 20 |  |
| 五 | 工作制度 | 天/年 | 300 |  |
| 六 | 占地面积 | m2 | 3333.5 |  |
| 七 | 工程总投资 | 万元 | 230.31 |  |
| 八 | 年销售收入 | 万元 | 2400 |  |
| 九 | 年利润总额 | 万元 | 233.05 |  |
| 十 | 财务评价指标 |  |  |  |
| 1 | 投资利润率 | ％ | 31.98% |  |
| 2 | 投资利税率 | ％ | 42.92% |  |
| 3 | 投资回收期 | 年 | 1.23 |  |

## 3.2工艺流程简述

本项目产品主要为普通铁丝、电镀铁丝、铁钉、浸塑铁丝和钢筋网片。

## 3.2.1铁丝生产工艺

本项目铁丝生产为50000t/a。

（1）原料准备

盘元的材质为1~3号钢材，为普通碳素钢热轧盘元。选购含碳量低的盘元，否则难以获得光亮、均匀的镀锌层。盘元的直径为6.5+0.3mm或6.5-0.05mm，且不严重失圆。其外观无严重的锈蚀现象。在运输过程中，不应被雨、雪淋湿。铁丝存放处地面不应积水。

经与建设单位核实，本项目所用原料无需进行剥壳处理。

（2）拉丝

拉丝机按所需产品的规格由6-12个单机并联组成，在拉丝过程中，随着线材拉细拔长，后面的卷筒转速应相应地依次递增。盘元在该机上从进线至半成品，拉拔工序能一次完成，生产效率较高，且操作管理方便。拉丝的过程中，需要对拉丝机进行水冷。冷却水由泵打入循环水池，自然冷却后循环使用，少量定期外排水为清净下水，直接外排。

当盘元拉丝时，需要许多拉丝模组合起来，才能从粗丝拉成细丝，故需要按一定规律进行配模。模具为外购，一次性投资。

拉丝的过程中，需要使用拉丝粉进行润滑。本项目拉丝粉为直接外购。其主要成分为：石灰块、肥皂、动物油。

（3）拔丝

铁丝穿过水箱拉丝机，对铁丝进行冷拔，得到最终产品，水箱拉丝机由多个拉拔头组成的连续生产设备，通过逐级拉拔，并将拉拔头至于水箱中，最后将铁丝拉到所需的规格。拉丝机水箱中的水起到冷却作用，经厂区的循环水池，自然冷却后循环使用。

拔丝的过程中，需要使用润滑液。润滑液可以自行配制，也可以外购。本项目使用自制肥皂水作为润滑液，循环使用，定期添加。

（4）退火

铁丝经过冷拉拔后，表面结晶被扭曲，使金属的强度、硬度、塑性和韧性等发生一系列的物理变化。经过退火后，使表面扭曲结晶再结晶，韧性恢复。

本项目选用5台自动温控双炉胆退火炉，该退火炉采用自动控制，以电为热源，退火炉温度在900℃左右，铁丝加热时间约9h，断电保温约10h。电炉分多区控制，进一步提高炉温均匀性；炉膛内带不锈钢导风桶；炉盖启闭采用行车起吊，且带有导向柱，保证炉盖启闭平稳。

（5）收线

本项目收线由5台直径900型工字轮收线机进行。所有收线必须满足成品收线质量要求，如垂直托起成圈的成品涨缩圈不大于0-40mm，翘起距不大30mm，表面顺滑无缺陷等要求。

（6）包装入库、待售

每捆铁丝内衬采用不影响产品质量的防潮纸或塑料薄膜，外用棉、麻布或塑编布缠绕包装入库代售。

图3.2-1铁丝生产工艺及产污环节图

3.2.2铁钉生产工艺

本项目铁钉生产能力为10000t/a，将制得的普通铁丝通过制钉机，在制钉机内部力的作用下对铁丝进行切尖、打帽即制成成品。

图3.2-2铁钉生产工艺及产污环节图

3.2.3钢筋网片

本项目钢筋网片生产能力为7000t/a，将制得的普通铁丝通过织网机排列成网状，然后送入电焊机，电焊机采用强电流定点焊接，不使用焊接材料，焊接后即制得钢筋网片，入库待售。

图3.2-3钢筋网片生产工艺及产污环节图

3.2.4浸塑铁丝

本项目浸塑铁丝生产能力为5000t/a。

（1）预加热

为提高浸塑效果，现将铁丝通过加热箱进行预加热，加热温度约为300℃，此过程为电加热。

（2）浸塑

将加热后的铁丝浸没在塑粉中，塑粉吸附在铁丝的表面，形成一层保护层，防止铁丝生锈，延长使用寿命。

（3）固化

将浸塑完的铁丝通过烘箱进行烘干固化，让塑粉更牢固的附在铁丝表面，采用电加热。

图3.2-4浸塑铁丝生产工艺及产污环节图

3.2.5镀锌铁丝生产工艺

本项目镀锌铁丝生产能力为20000t/a。

（1）酸洗

本项目共设3条镀锌生产线，项目在每条生产线设置2个酸洗槽，目的是为了除油、除锈。酸洗液为建设单位自行配置的硫酸含量为20%的稀硫酸，其主要成分是由无机酸加表面活性剂混合配置而成。铁丝表面上的锈蚀氧化层溶于浸蚀剂中，而油污则借助于表面活性剂的乳化作用而被除去，保证镀层和基体的结合强度。本项目使用的酸洗剂主要成分为硫酸（20%）。

项目采用一体化PPH材料酸洗槽，单槽槽体为1200×1300×1000mm，铁丝在清洗过程直线运行，酸洗槽采用溢流方式，槽体水帘配备2台耐蚀泵，酸洗槽配备3台耐酸泵做酸液溢流动力，槽体钢丝进、出口两侧采用沟槽密封形式，防止酸雾外溢。为保证快速清洗掉钢丝表面氧化物，采用耐蚀电加热器（自动控温）给酸液进行加热到华氏30度。工艺槽液体采用耐酸泵往复清洗，使钢丝在硫酸冲刷下达到镀前表面清洁要求。为降低酸耗、避免酸液带入下道工序酸洗槽出口配备橡胶刷抹拭截流钢丝表面残留酸液。槽体设计微负压吸收塔，以及自动添加酸洗液功能。

（2）水洗

每条生产线酸洗槽后设置1座两道式负吸溢流式水清洗槽，槽体采用加强PPH材料焊接制作，槽体为850×1300×1000mm，为快速高效清洗掉钢丝表面残留的酸液，槽体采用两道阶梯式溢流清洗，单独循环，逆向进水排水方式，在溢流清洗过程清洗盘进水采用喷流形式，清洗水可循环利用。

（3）镀锌

水洗槽后每条生产线设置4个镀锌槽，常温电镀，使用槽体为4700×1300×1000mm的电镀槽。本项目自行配置镀锌液，镀锌液主要成分为锌锭、硫酸锌、硼酸及光亮剂。首先由硫酸锌粉末与水以1：3的比例进行溶解；并加入硼酸作为缓冲剂，调节酸洗液pH，防止锌水解；同时加入锌锭，补充镀液内锌的主要来源；光亮剂主要用于提高镀锌层的光亮度，增加镀锌层的耐腐蚀，提高表面硬度，使镀锌层光亮美观。

电镀锌槽体采用PPH材料制作，为保证钢丝电镀锌时间、锌层厚度及表面质量，电镀槽分为4个，总长度为18.8m。槽体为架空式。镀锌溶液通过镀锌泵输送并进行循环。镀锌工序由PLC系统控制镀锌电流。电镀锌溶液pH值由PLC控制，并做到自动调整添加镀锌液，保证锌层质量。最后一节出槽体处加装一道毛刷和回吹装置，用于抹拭铁丝上的残液，防止镀液带入下道工序。

镀液配制：

①硫酸锌

硫酸锌是主盐也是导电盐，是锌的主要来源。硫酸锌在镀液中的含量应尽可能高一些，含量高可以加大电流密度、提高沉积速度、保证线材镀层厚度。当然含量也不可过高，含量过高一方面镀层结晶粗，分散能力差；另一方面可能出现光亮剂盐析，镀层变得粗糙无光。含量过低,，镀层易烧焦，导电性差。

②硼酸

硼酸作为缓冲剂，维持镀液pH值平衡，防止锌的水解。硼酸含量低，pH值不稳定，镀层结晶粗。

③光亮剂

光亮剂是硫酸盐镀锌工艺中非常关键的成分,一般由主光亮剂、载体光亮剂和辅助光亮剂组成。硫酸盐溶液由于盐类浓度高, 要求光亮剂有较高的耐盐性，必须用浊点高、耐盐性好的高温载体。

主光亮剂可用节叉丙酮, 也可用邻氯苯甲醛，辅助光亮剂常用的有含苯环的脂肪酸，含氮杂环化合物和蔡醛缩合物等，如苯甲酸钠、磺基水杨酸、肉桂酸、烟酸等。

镀液维护：

①硫酸盐镀锌溶液的pH值要经常检测，并及时调整。第一个进线镀槽的pH值不可低于3.5；否则会析出棕色胶状物和沉渣。最后的出线镀槽的pH值不要高于4.8；较高时应用稀硫酸调整至正常范围。也可以把进线镀槽和出线镀槽的镀液经常相互对换一部分，使两个镀槽镀液的pH值都达到工艺范围之内。

②硫酸锌不可直接加入槽中，应在备用槽中加水溶解，锌粉处理经沉淀过滤后，才能把较浓的澄清透明的硫酸锌溶液作为补充液。

③硼酸只有带出损耗，每周每槽应定期适量添加，以保证镀液处于最佳状态。在补加硼酸时，仅只要用生产线上30℃的镀液将其溶解好后再加到镀槽中去即可。

④电镀液损耗时，可按配方的比例较浓地配好备用电镀液，及时补充即可。当镀锌液连续生产一、二个月后，应对镀液进行过滤，清理出槽底沉淀物。配制新镀液时，亮光剂按照最大含量计算，平时根据生产情况本着勤加、少加的原则，当镀层不太亮时，首先要检查镀液阴极电流密度，导电系统是否正常，切不可盲目认为都是亮光剂不好，也不能认为亮光剂加得越多越好。

⑤当镀层不太亮时需要及时补加亮光剂。在补加时，应用3.5倍水稀释后加入，冬季用热水稀释。

（4）水洗

每条生产线镀锌槽后均设置2座水清槽，分别采用清水和热水清洗。槽体采用加强pp材料焊接制作，清水槽体为850×1300×1000mm，热水槽体为1200×1300×1000mm，采用两道阶梯式溢流清洗，逆向进水排水方式；在溢流清洗过程清洗盘进水采用喷流形式。

（5）烘干

钢丝表面经水洗后带有残留水，为防止钢丝存放过程中产生镀层白锈蚀等情况的发生，必须对钢丝进行烘干处理。烘干采用电加热板的形式，通过热风循环管道对铁丝进行加热。烘干槽4000×1120×1200mm，在其尾部安排引风机一台。烘干炉热源使用电加热。

（6）收线

本工段收线由4台直径900型工字轮收线机进行。所有收线必须满足成品收线质量要求，如垂直托起成圈的成品涨缩圈不大于0-40mm，翘起距不大30mm，表面顺滑无缺陷等要求。确保放线顺畅。设有定长计米报警功能，满足生产要求。

（7）包装入库、待售

每捆镀锌铁丝内衬采用不影响产品质量的防潮纸或塑料薄膜，外用棉、麻布或塑编布缠绕包装。包装应严紧，缠绕包装的相压部位不少于3cm，并用软镀锌铁丝扎紧。

图3.2-5镀锌铁丝生产工艺及产污环节图

#### 3.2.6锌元素平衡

本项目原料盘条采用Q195材质，技术参数上锌量≤20g/m2，其密度为7.85g/cm3。根据建设单位统计数据，镀锌丝的平均直径约2.0mm，产量共为2万t/a。可以计算出：

镀锌丝需要电镀面积为：5.096×106m2；上锌量按最大20g/m2计算，则需要锌元素的量为101.92t/a。

本项目镀锌废水产生量约为18.74m3/d，5622m3/a。经厂内污水处理站处理达标后的废水部分回用，剩余部分由罐车定期送至吕梁市第二污水处理厂，经处理后废水中锌离子浓度约为1.0mg/l，则废水中带走锌为0.006t/a。

项目镀锌废水中锌离子初始浓度约为50mg/l，则污泥与槽泥中带走锌为0.281t/a。

类比同类型项目，镀槽内的沉淀物锌含量为0.5t/a。

则本项目需要锌元素总量为102.707t/a。

锌离子平衡图详见图3.2-6。

图3.2-6  本项目锌元素平衡图（单位：t/a）

## 3.3公用工程

3.3.1给排水

1、给水

本项目新鲜水源来自王家塔村水井，厂内设置200m3新鲜水池，本项目新鲜水给水主要为生产和生活用水。

1.1生产用水：

①拔丝、拉丝冷却循环水补水

补水量为循环水量的1%，循环水量为30m3/h，则此部分用水为新鲜水，水量为2.4m3/d，720m3/a；

②镀锌线补水

本项目镀锌线补水主要包括：酸洗槽和酸洗后水洗槽补水、镀槽和镀后水洗槽补水。

a 酸洗槽、酸洗后水洗槽补水

本项目3条生产线共设6个酸洗槽，酸洗槽大小均为1.56m3，总储水量为9.36m3。根据建设单位提供资料，日补水量约为2.81m3，843m3/a。每条生产线酸洗后均设一个水洗槽，大小均为1.1m3，总储水量为3.3m3。参照《电镀环评中水洗水量的理论计算》（电镀与装饰，2014年33卷17期）表3，换水次数取平均值约0.25次/h，则补水量约6.6m3/d，1980m3/a。该部分补充水对水质要求较低，采用污水处理站处理后的中水补充。

b镀槽、镀后水洗槽补水

本项目铁丝硫酸锌镀液年用硫酸锌为20t/a，配比用水量约为1：3，则硫酸锌镀液配制用水量为0.2m3/d，60m3/a；每条生产线镀槽后分别设一个清水槽和热水洗槽，清水槽大小均为1.1m3，总储水量为3.3m3。参照《电镀环评中水洗水量的理论计算》（电镀与装饰，2014年33卷17期）表3，换水次数取平均值约0.25次/h，则补水量约6.6m3/d，1980m3/a。热水洗槽大小均为1.56m3，总储水量为4.68m3。参照《电镀环评中水洗水量的理论计算》（电镀与装饰，2014年33卷17期）表3，换水次数取0.1次/h，则补水量约3.74m3/d，1122m3/a。该部分补充水采用新鲜水。

③酸雾净化塔补充水

项目对酸洗环节产生的酸雾设置了1座净化塔，配10m3的循环水池1座，循环水量约8m3/d，补水量占循环水量的10%，则补充量为0.8m3/d，240m3/a。

④绿化用水

本项目厂区绿化面积为300m2，绿化用水按1.5L/m2·d计，用水量为0.45m3/d。

⑤道路洒水

本项目厂区道路面积为500m2，洒水按1.2L/m2·d计，用水量为0.6m3/d。

1.2职工生活

本项目劳动定员20人，均为附近村庄居民，厂内不设食堂、浴室及员工宿舍，设置旱厕，因此项目生活用水主要为办公生活用水。根据《山西省用水定额》（DB14/T1049.1-2015），职工日常生活用水指标为30L/人·d，则本项目办公生活用水量为0.6m3/d，污水产生量按80%计，则生活污水产生量为0.48m3/d。

2、排水

本工程排水采用雨污分流、清污分流制。雨水、清净下水直接排入雨水管网。

2.1生产废水

本项目镀锌废水、酸雾塔循环水排水排至厂区污水处理站处理达标后，部分回用，剩余部分采用罐车全部送往吕梁市城区污水处理厂。

2.2生活污水

本项目不设食堂、浴室及宿舍，生活污水为办公生活废水，项目生活废水产生量为0.48m3/d，办公生活废水水质简单，直接用于厂区道路洒水抑尘。

本项目用排水量表见表3.3-1，水平衡图见图3.3-1。

表3.3-1     本项目用排水量表

| 序号 | 名称 | 用水指标 | 日用新鲜水量(m3/d） | 日用中水量(m3/d） | 日排水量(m3/d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉丝冷却循环水补水 | 循环水量240m3/d | 2.4 | / | 0.72 | 清净下水，直接排入雨水管网 |
| 2 | 镀锌线补水 | 镀液配置用水 | / | 0.2 | / | 0 | / |
|  |  | 酸洗槽补水 | / | / | 2.81 | 2.53 | 排水系数取90%，排入污水处理站 |
|  |  | 酸性后水洗槽补水 | / | / | 6.6 | 5.94 |  |
|  |  | 电镀后水洗槽补水 | / | 6.6 | / | 5.94 |  |
|  |  | 电镀后热水洗槽补水 | / | 3.74 | / | 3.37 |  |
| 3 | 酸雾塔循环水补水 | 循环水量8m3/d | 0.8 |  | 0.24 | 排水系数取30%，排入污水处理站 |
| 4 | 日常生活 | 30L/d | 0.6 |  | 0.48 | 20人，排水系数平均取80% |
| 5 | 绿化用水 | 1.5L/m2·a | 0.45 |  | 0 | 300m2 |
| 6 | 道路洒水 | 1.2L/m2·d | 0.12 | 0.48 | 0 | 500m2 |
| 7 | 合计 |  | 14.91 （14.46） |  | 18.5 | 污水 |
|  |  |  |  |  | 0.72 | 清净下水 |

备注：括号内为采暖期

图3.3-1 本项目非采暖期水平衡图  （m3/d）

图3.3-1 本项目采暖期水平衡图 （m3/d）

吕梁市城区污水处理厂（吕梁市第二污水处理厂）位于柳林县李家湾乡梁家会村，位于本项目西南侧2.4km处，污水处理厂设计规模为3万t/d，污水处理采用“改良	A2/O+混合反应沉淀池+纤维转盘滤池”工艺，出水采用二氧化氯消毒，2015年9月28日，柳林县环保局以柳环行审[2015]36号对该项目进行了环评批复，目前该污水处理厂已建成投入运行，目前正在进行环保验收，吕梁市城区污水处理厂（吕梁市第二污水处理厂）二期工程设计规模5万t/d，目前正在进行前期的可研、设计，预计2020年建成投入运营。

本项目污水经自建污水处理站处理达标后可满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A级标准，且本项目污水量较小，不会对吕梁市城区污水处理厂水量水质产生冲击，因此本项目污水处理达标后采用罐车送入吕梁市城区污水处理厂，是可行的。本项目已与吕梁市城区污水处理厂签订

3.3.2 供电

供电电源由交口街道办供电所引入，新建配电室一座，为动力设备及照明供

电，新建1000KVA变压器1台及相应低压配电柜等。

3.3.3 采暖和供气

本项目车间冬季不采暖，办公生活区冬季采暖采用电暖器。

## 3.4主要产污环节分析

本项目为新建项目，主要的污染源分为施工建设期污染源以及项目正常运营期污染源。

3.4.1 施工期污染环节分析

施工期间的主要污染环节见表3.4-1。

表3.4-1  施工期工程产污环节分析

| 污染源分类 | 污染源 | 污染因子 |
| --- | --- | --- |
| 施工期污染源 | 大气污染源 | 建筑材料堆场造成的无组织排放粉尘 | 粉尘 |
|  |  | 施工机械产生的机械燃油废气 | CO、NOX、SO2 |
|  |  | 运输车辆产生的汽车尾气 | NOX、CO、THC |
|  |  | 运输扬尘 | 扬尘 |
|  | 水污染源 | 生活污水 | SS、COD、BOD5等 |
|  |  | 施工废水 | SS |
|  | 固体废物 | 建筑施工 | 建筑垃圾 |
|  |  | 生 活 | 生活垃圾 |
|  | 噪声污染源 | 施工机械设备 | 噪声 |
|  |  | 运输车辆 |  |

3.4.2 运营期主要污染环节分析

运营期间的主要污染环节见表3.4-2。

表3.4-2    运营期工程产污环节分析

| 项 目 | 污染源 | 污染物名称 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 酸洗槽 | G1酸洗雾 | 硫酸雾 |
|  | 镀锌槽 | G2镀锌酸雾 | 硼酸雾 |
|  | 浸塑及固化 | G3有机废气 | 非甲烷总烃 |
| 水污染物 | 拉丝机循环水池 | W1冷却系统排水 | // |
|  | 酸洗槽、酸洗后水洗槽 | W2废酸洗液 | pH、COD、SS、Fe |
|  | 镀槽、镀后水洗槽 | W3 废酸洗液 | pH、COD、SS、Fe、Zn |
|  | 酸雾塔 | W4循环水池排水 | SS、盐类、pH |
|  | 生活区 | W5生活废水 | COD、BOD5、氨氮、悬浮物 |
| 固体废弃物 | 拉丝机、制钉机等 | S1废边角料 | 铁屑 |
|  | 设备运行 | S2废矿物油 | 废矿物油 |
|  | 槽体 | S3槽底废渣 | 电镀槽渣 |
|  | 污水处理站 | S4脱水污泥 | 电镀污泥 |
|  |  | S5废活性炭 | 废活性炭 |
|  | 有机废气治理 | S5废活性炭 | 废活性炭 |
|  | 生产运营 | S6废包装桶 | 废包装桶 |
|  | 生活区 | S7生活垃圾 | 生活垃圾 |
| 噪声 | 生产设备 | 机械噪声 | 噪声 |
|  | 运输车辆 | 运输噪声 |  |

## 3.5环境影响因素分析

3.5.1施工期环境影响因素分析

3.5.1.1施工期环境影响分析

本项目位于王家塔村北侧，施工期主要为厂房建设和设备安装，工程施工活动的影响主要为施工扬尘、废水、固体废物、噪声排放等对本项目所属区域自然、生态环境及居民生活的影响。

（1）大气污染

本工程施工期间对环境空气影响最大的是施工扬尘，来源于各种无组织排放源。其中场地清理、土方挖掘填埋、混凝土配制、建筑材料运输等工序的产生量较大，原材料堆存、建筑结构施工、设备安装等工序的产生量较小。由于施工污染源为间歇性源并且扬尘点低，只会在近距离内形成局部污染。施工现场的污染物未经扩散稀释就进入地面呼吸地带，会给现场施工人员的生活和健康带来一定影响。

（2）噪声污染

从噪声污染角度可以把施工期分为土方阶段、基础施工阶段、结构制作阶段及设备安装阶段，各阶段具有其独自的噪声特性。第一阶段的噪声源主要有推土机、挖掘机、装载机及各种车辆等，这些声源大部分属于移动声源，没有明显的指向性；第二阶段的噪声源主要有各种打桩机等，属于脉冲噪声，基本上是固定声源；第三阶段的噪声源主要有振捣器、起重机等，其中包括一些撞击噪声，本项目所用混凝土为商品混凝土，不设搅拌站；第四阶段的噪声源主要有起重机、升降机等。这些噪声源均为间歇性源，施工过程各声源设备源强类比调查结果见表3.5-1。

表3.5-1    施工期间主要机械设备噪声一览表

| 施工阶段 | 施工机械 | 设备的声压级 | 声源性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土方阶段 | 推土机 | 90—100 | 间歇 |
|  | 挖掘机 | 100—120 | 间歇 |
|  | 装载机 | 90—110 | 间歇 |
|  | 各种车辆 | 80—95 | 间歇 |
| 基础施工阶段 | 冲击打夯机 | 105 | 间歇 |
| 结构制作阶段 | 混凝土搅拌机 | 80—90 | 间歇 |
|  | 振捣棒 | 85—100 | 间歇 |
|  | 电锯 | 90—100 | 间歇 |
| 设备安装阶段 | 吊车 | 90—100 | 间歇 |
|  | 升降机 | 90—100 | 间歇 |

在各施工阶段中，第一阶段即土方阶段的挖掘机对声环境的影响最大。由于本项目厂址周围200km无村庄，因此施工期噪声对周围敏感点影响很小。

（3）废水

施工期间的生产用水主要为混凝土搅拌机，砂浆配制过程用水，路面、土方喷淋水及管道清洗废水等，施工期生产废水的排放主要由设备冲洗及生产中的跑、冒、滴、漏、溢流产生，仅含有少量泥砂，不含其它杂质。施工期另一水污染源是施工人员的生活污水。

（4）固体废物

施工期产生的固体废物主要为本项目建设产生的建筑垃圾和施工人员的少量生活垃圾。建筑垃圾主要是废土方、石方、废灰浆、废包装袋等。

（5）生态影响

施工期对生态环境的影响主要是指地基开挖、土建施工等施工活动对地表结构的改变。本项目土地利用类型以荒地和建设用地为主，本工程的建设，将使选址区域的地表植被全部清除，且施工期间的土石方工程会产生一定的水土流失，因此，本项目的建设会对选址区域的生态环境造成一定的影响，但随着施工的结束，地面硬化和绿化的实施，将在一定程度上缓解对生态环境的影响。

3.5.1.2施工期污染防治措施分析

（1）施工期扬尘防治措施

评价要求建设单位严格按照山西省环境保护厅《关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》（晋环发[2010]136号）文件要求、《城市扬尘防治技术规范》、《山西省2018年大气污染防治计划》、《吕梁市2018年大气污染防治计划》等要求，做好以下大气污染防治措施：

①施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。

②施工期间，按照实际情况应设1.5m以上的封闭式或半封闭式围挡，围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌。

③土方工程防尘措施：土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，有时还需进行排水、降水、土壁支撑等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。

④建筑材料的防尘管理措施：施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，粉料、粒料运输应当密闭储存，运输采用密闭车厢、真空罐车；块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，并设洒水、喷淋、苫盖措施。

建筑垃圾的防尘管理措施：施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运；设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带；车辆轮胎进出场都需进行清洗。

⑤强化渣土运输车辆监管：渣土运输车辆安装密闭装置。

⑥实施建筑施工全过程控制：确保建筑施工扬尘达到“6个100%”，即工地围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输。

（2）施工期噪声防治措施

评价要求施工期间应做好以下噪声污染防治措施：

①施工时间应尽量安排在昼间，严格控制夜间施工；

②施工时应尽量避免在同一地点安排大量的动力机械设备，以避免局部声级过高；

③施工设备在选型上尽量采用低噪声设备，如振捣器采用变频振捣器等；

④对于动力机械设备应进行定期维修、养护，避免因设备松动部件的震动或消声器破坏而加大其工作时的声级；

⑤在模板、支架的拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪声；

⑥尽量少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声；

⑦对位置相对固定的机械设备，能设在棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的应适当建立单面声屏障；

（3）施工期废水防治措施

砂浆配制过程浆液溢流物，含固态物较多，随着水分的蒸发，排放不久即凝结成为固状物；环评要求施工场地设一临时沉砂池进行沉淀处理（沉淀池容积大于日排放施工废水量），其上清液次日可用于工程养护和机具清洗，使废水得到综合利用，生活污水收集起来用于洒水抑尘，对外环境影响较小。

（4）施工期固废处置措施

本项目施工过程中产生的建筑垃圾和施工弃方由施工队采用封闭式渣土运输车运送至当地建筑垃圾场填埋处置，不得随意抛弃、转移和扩散，更不得向周围环境转移；生活垃圾定点堆放，由当地环卫部门统一处理。本项目施工期固体废物对环境影响较小。

施工单位应该加强施工场地的管理，施工过程中产生的各类污染都是暂时的，随着施工过程的结束，这些污染也将消失。

（5）施工期水土流失防治措施

考虑到施工期因挖掘填埋等活动，使土层结构更为疏松，若在此过程中遇有大风或暴雨天气，如没有围挡措施，将会造成施工过程中的水土流失，造成局部小面积泥水漫延。环评规定施工单位必须制定施工环境保护规划，加强施工期的环境管理和生态保护，并在施工期结束后对厂区进行及时的绿化与硬化。

施工单位应该加强施工场地的管理，施工过程中产生的各类污染都是暂时的，随着施工过程的结束，这些污染也将消失。

3.5.2运营期环境影响及污染防治措施分析

3.5.2.1大气环境影响分析

本项目不设锅炉，退火罐、浸塑固化采用电加热，因此，运营期主要大气污染物为酸洗及镀锌产生的酸雾、浸塑固化废气。

（1）G1：酸洗产生的酸雾

本项目共3条生产线，每条生产线设置两座酸洗槽，酸洗槽表面积1.2m×1.3，酸洗槽总表面积9.36m2，酸洗温度为20℃。参照《污染源源强核算技术指南  电镀》（HJ984-2018）中硫酸雾产污系数为25.2g/m2·h，酸洗槽运行时间为8h/d，300d/a，则硫酸雾产生量为0.57t/a。

建设单位拟在每座酸洗槽上方及槽边侧设置玻璃钢材质的集气罩，由引风机引至1座酸雾中和塔内处理，尾气经15m高排气筒排放至大气。

本项目酸雾中和塔处理方式为氢氧化钠洗涤中和，设计集气效率约95%，设计处理效率为90%，风机风量为6000m3/h，经处理后的有组织酸雾排放量为0.0542t/a。硫酸雾的初始浓度为37.6mg/Nm3，处理后的排放浓度约为3.76mg/Nm3，可以满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中30mg/Nm3的浓度限值。无组织酸雾排放量为0.0285t/a。

（2）G2：镀锌产生的酸雾

本项目镀液主要有硫酸锌、硼酸、光亮剂组成，由于添加硼酸，因此镀液呈弱酸性，硼酸不易挥发，在工作温度下（20℃），基本不会产生硼酸雾。为减少对环境的影响，评价要求在镀锌槽上设置集气罩，由引风机引至酸洗槽酸雾中和塔内，经处理后的气体经15m高排气筒排放至大气。

（3）浸塑及固化废气

本项目设置一条浸塑固化生产线，浸塑固化过程为塑粉在高温工件上融化并温度附着在工件表面上，该过程产生少量非甲烷总烃废气，本项目塑粉年用量约为50吨，类比同类型项目，在无控制措施时，非甲烷总烃的排放量为原料的1%，经计算本项目浸塑及固化废气产生量为0.5t/a。

建设单位拟在浸塑设备上设置集气罩、固化设备设置抽风管，由引风机引至1套“光催化氧化+活性炭吸附”装置处理，尾气经15m高排气筒排放至大气。

本项目“光催化氧化+活性炭吸附”装置，设计集气效率约90%，设计处理效率为80%，风机风量为2000m3/h，经处理后的有组织非甲烷总烃排放量为0.09t/a。非甲烷总烃的初始浓度为94mg/Nm3，处理后的排放浓度约为18.8mg/Nm3，可以满足《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案的通知》（晋气防办[2017]32号）中工业涂装排放限值60mg/Nm3的浓度限值。无组织非甲烷总烃排放量为0.05t/a。

本项目大气污染物产生及排放情况见表3.5-2。

表3.5-2   大气污染物产生及排放情况汇总表

| 污染源 | 污染物 | 产生情况 | 治理方式 | 排放情况 | 排放标准（mg/Nm3） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染类型 | 产生量（t/a） | 产生浓度 （mg/Nm3） |  | 废气量 （Nm3/h） | 排放浓度 （mg/Nm3） | 排放量（t/a） |  |  |
| 酸洗槽 | 硫酸雾 | 点源 | 0.57 | 37.6 | 酸洗槽上方及侧边设置玻璃钢材质的集气罩，由引风机引至酸雾中和塔内，经处理后的气体经15m高排气筒排放至大气，集气效率约95%，处理效率为90%。 | 6000 | 3.76 | 0.0542 | 30 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 无组织 | 0.0285 |  |  |
| 镀锌槽 | 硼酸雾 | 点源 | 忽略不计 |  | 忽略不计 | // | // |
| 浸塑及固化 | 非甲烷总烃 | 点源 | 0.5 | 94 | “集气罩/抽风管+光催化氧化+活性炭吸附”装置，经处理后的气体经15m高排气筒排放至大气，集气效率约90%，处理效率为80%。 | 2000 | 18.8 | 0.09 | 60 | 达标 |
|  |  |  |  |  |  |  | 无组织 | 0.05 |  |  |

3.5.2.2水环境影响分析

本项目运营期产生废水主要是生产废水、生活污水。

1、生产废水

（1）拉丝冷却水系统排水W1

此部分废水产生量为0.72m3/d，属清净下水，排入雨水管网，直接外排。

（2）镀锌线废水（W2、 W3）

本项目镀锌线废水主要包括酸洗槽、酸洗后水洗槽及镀后水洗槽废水三部分，产生量为18.5m3/d，该废水为酸性废水，含有重金属Zn2+离子，进入厂内自建污水站进行处理。

（3）酸雾净化塔排水W4

此部分废水产生量为0.24m3/d，主要污染物为盐类、SS，进入厂内自建污水站进行处理。

污水处理站污水合计产生量为18.74m3/d，考虑1.2的设计系数，污水站设计处理能力为3m3/h（3*8=24m3/d），参照《电镀废水治理工程技术规范》（GB2002-2010），采用化学沉淀处理技术，工艺为“调节+加药反应+沉淀+砂滤+活性炭过滤+污泥压滤”，处理效率COD≥60%、Fe≥90%、Zn≥98%、SS≥90%，处理达《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）标准后的废水部分（9.41m3/d）回用于酸洗槽、酸洗后水洗槽补水，剩余部分（9.33m3/d）由罐车定期送至吕梁市城区污水处理厂。

2、生活废水

本项目不设食堂、浴室及宿舍，设置旱厕，生活废水主要为办公生活废水，产生量为0.48m3/d。水量较小，水质简单，直接用于厂区道路及硬化部分洒水抑尘，不外排。

采取以上措施后，本项目无废水直接外排，对区域水环境影响较小。本项目废水产生及排放情况一览表见表3.5-3。

3.5.3 本项目污水产生及排放情况汇总表

| 废水名称 | 污水量 （m3/d） | 污染因子 | 产生情况 | 防治措施 | 污水回用量 （m3/d） | 处理后情况 | 执行标准（mg/L） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |  |  | 处理后浓度（mg/L） | 处理后含量（t/a） |  |  |
| 拉丝冷却废水 | 0.72 | - | - | - | 属清净下水，排入雨水管网，直接外排。 | 0.72 | - | - | - | - |
| 酸雾塔循环池排水 | 18.74 | pH | 5.5 | - | 污水处理站采用“调节+加药反应+沉淀+砂滤+活性炭过滤+污泥压滤”，设计能力为3m3/h，COD≥60%、Fe≥90%、Zn≥98%、SS≥90%，处理达标后的废水部分回用，剩余部分由罐车定期送至吕梁市城区污水处理厂。 | 18.74 | 7~9 | - | 6~9 | 达标 |
|  |  | COD | 120 | 0.675 |  |  | 48 | 0.27 | 80 | 达标 |
| 镀锌线废水 |  | Fe | 30 | 0.169 |  |  | 3.0 | 0.017 | 3.0 | 达标 |
|  |  | Zn | 50 | 0.281 |  |  | 1.0 | 0.0056 | 1.0 | 达标 |
|  |  | SS | 300 | 1.687 |  |  | 30 | 0.17 | 50 | 达标 |
| 生活污水 | 0.48 | COD、BOD、 SS | - | - | 办公生活废水水量较小，水质简单，直接用于厂区道路及硬化部分洒水抑尘，不外排。 | 0.48 | - | - | - | - |

3.5.2.3噪声环境影响分析

本项目噪声源主要为拔丝机、拉丝机、退火炉、收线机、烘干机、制钉机、织网机、电焊机、固化机等各种生产设备、风机、水泵等机械动力设备。设备声源强度较大，介于60-80B（A）之间。

表3.5-4   主要噪声源排放源强统计

| 位置 | 主要噪声设备 | 声压等级 dB（A） | 运行 台数 | 声学 特点 | 治理措施 | 措施后声压级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 拔丝机 | 70～80 | 2 | 连续 | 选低噪设备，厂房屏蔽，减振基础，加强绿化 | 40～60 |
|  | 拉丝机 | 70～80 | 5 | 连续 |  |  |
|  | 退火炉 | 60～70 | 5 | 连续 |  |  |
|  | 收放线机组 | 60～70 | 5 | 连续 |  |  |
|  | 制钉机 | 65～75 | 5 | 连续 |  |  |
|  | 织网机 | 60～70 | 6 | 连续 |  |  |
|  | 电焊机 | 60～70 | 3 | 连续 |  |  |
|  | 烘干机 | 60～70 | 1 | 连续 |  |  |
|  | 收放线机组 | 60～70 | 4 | 连续 |  |  |
|  | 固化 | 60～70 | 1 | 连续 |  |  |
|  | 风机 | 75～80 | 2 | 连续 |  |  |
|  | 泵类 | 70～80 | 4 | 连续 |  |  |

为进一步防止高噪声设备对职工及周围环境的影响，针对本工程噪声源特点，补充如下防治措施：

（1）总平面布置尽量将生产高噪声的设备集中布置，生产区与办公区分开布设，并以绿化带隔离.

（2）从设备降噪考虑，设计将高噪声设备如各类设备、泵类、风机等设备置于室内，利用建筑物隔声并设减振底座。

（3）尽量选用低噪声型号及对环境影响小的产品，使本工程运行噪声对环境的影响达到规定标准。

（4）水泵基础选用高隔振系数材料，设计选用钢弹簧与橡胶复合串联式隔振基础，减少向楼板等支承结构传振。

（5）水泵房各种水泵进出口连接管设计采用柔性连接方式，防止振动传播造成危害。

（6）在厂界四周、高噪声车间周围、场区道路两侧种植灌木、乔木和林带绿化，起到阻止噪声传播的作用。

（7）运输车辆经过村庄时要限制车速，夜间要禁止鸣笛。

### 3.5.2.4固体废弃物影响分析

本项目固体废物包括一般固废、危险废物和生活垃圾

1、一般固废S1

本项目一般固废主要为铁丝边角料，按产量的1%计算，预计产生量约为500t/a，收集后外售废品收购站。

2、危险废物

（1）设备运行产生的废矿物油等危险废物S2

设备运行过程中会产生少量废矿物油（液压油、润滑油），擦拭设备时产生的废棉纱等，属于危险废物，其代码为HW08。废矿物油产生量为0.075t/a，废棉纱产生量为0.005t/a，评价要求暂存在厂区危废暂存间内，定期及时由有资质的单位进行转运处置。

（2）镀槽内的沉淀物S3

镀槽内会产生一些沉淀物，定期使用过滤泵捞出，主要成分为含有重金属锌的杂物、光亮剂等。此部分固体废物按危险废物处置，根据《国家危险废物名录》，其代码为HW17。镀槽沉淀物产生量为10t/a，评价要求暂存在厂区危废暂存间内，定期及时由有资质的单位进行转运处置。

（3）污水处理站压滤渣S4

本项目污水处理站使用压滤机对废水进行固液分离，产生的压滤废渣中主要污染物主要为Zn、Fe等金属，属于危险废物。类比同类型企业，本项目污水处理站压滤渣产生量约1.2t/a。评价要求压滤废渣暂存在厂区危废暂存间内，定期及时由有资质的单位进行转运处置。

（4）废活性炭S5

本项目污水处理站活性炭过滤和有机废气净化吸附产生的废活性炭属于危险废物。类比同类型企业，本项目废活性炭产生量约5t/a。评价要求将废活性炭暂存厂区危废暂存间内，定期及时由有资质的单位进行转运处置。

（5）废包装桶S6

本项目生产使用酸洗液、镀锌液、矿物油等原料会产生少量废包装桶，本项目废包装桶产生量约0.5t/a。评价要求暂存于厂区危废暂存间内，定期及时由有资质的单位进行转运处置。

（6）危废暂存间建设要求：

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）的要求，本报告对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求：

a.根据本项目的工序特点，经与建设单位沟通后，拟建2个危险废物专用暂存间，电镀危废和其他危废分别设一个暂存间，位于生产区中部，用于存放本项目产生的所有危废，建筑面积均为10m2。

b.废物必须装入符合标准的容器内；

c.装载废物的容器内必须留足够的空间；

d.盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签，具体如图。

e. 危险废物暂存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物；

f. 必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；

危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

g. 必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；

h. 危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作；

i. 在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。

j. 建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护“行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。

k. 联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。

L．危废暂存库必须做好防渗措施。贮存场所必须防风、防雨、防晒，地面必须要高于厂房的基准地面，确保雨水无法进入，渗漏液也无法外溢进入环境，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，地面采用600mm三七灰土铺底+100mm混凝土垫层+250mm双筋混凝土，然后采用5mm四布五油防腐防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s，地面再加一层100mm混凝土垫层，裙脚采用5mm混凝土+5mm四布五油防腐防渗处理+5mm混凝土。

本项目与山西中材桃园环保科技有限公司签订了危废处置协议（协议见附件），山西中材桃园环保科技有限公司位于中阳县枝河镇南大井村，许可证编号为HW省141290001，能力为50000吨，经营方式为收集贮存处置，经营类别满足本项目需要，因此本项目各类危险废物可得到合理处置，对环境影响很小。

3、生活垃圾S7

职工办公、生活产生生活垃圾，按人均产生量1kg/d计，本项目劳动定员为20人，预计产生量为6t/a。定期送当地环卫部门指定地点统一处置。

表3.5-5  本项目危险废物汇总表

| 危废名称 | 危废 类别 | 危废代码 | 产生量 | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成份 | 有害成份 | 产废 周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废矿物油 | HW08 | 900-249-08 | 0.08t/a | 设备保养 | 液态 | 废矿物油 | 废矿物油 | 随机 | T | 设危废暂存间暂存，并委托有资质单位定期转运处置，危废转运处置单位经营范围需具备本项目各危废类别 |
| 镀槽内的沉淀物 | HW17 | 336-052-17 | 10t/a | 电镀槽 | 固态 | 锌、铁 | 锌 | 每月 | T |  |
| 污泥 | HW17 | 336-052-17 | 1.2t/a | 污水处理站 | 固态 | 锌、铁、有机物 | 锌、有机物 | 每月 | T/In |  |
| 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 5t/a | 污水处理站、有机废气净化 | 固态 | 废活性炭 | 废活性炭、锌 | 每月 | T/In |  |
| 废包装桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.5t/a | 原辅材料 | 固态 | 废矿物油、锌、酸 | 废矿物油、锌、酸 | 每月 | T/In |  |

表3.5-6  本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况

| 贮存场所 （设施） | 危废 | 危废类别 | 危废代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废暂存间 | 废矿物油 | HW08 | 900-249-08 | 生产区中部 | 10m2 | 密闭桶装 | 1t/a | 半年 |
|  | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 密闭袋装 | 10t/a | 半年 |
|  | 废桶 | HW49 | 900-041-49 |  |  | 密闭桶装 | 1t/a | 半年 |
|  | 镀槽内的沉淀物 | HW17 | 336-052-17 |  | 10m2 | 密闭袋装 | 2t/a | 1月 |
|  | 污泥 | HW17 | 336-052-17 |  |  | 密闭袋装 | 2t/a | 1月 |

### 3.5.3非正常工况及事故排放情况下的污染源源强分析

#### 3.5.3.1非正常工况类型及事故污染影响分析

项目生产过程可能产生的非正常工况有：试车、停车检修，废气、废水治理设施发生故障等。在这些非正常工况中，尤以车间废气、废水治理设施发生故障，造成污染物不达标，甚至直接排放的影响最为严重，应作为本项目非正常工况污染事故影响分析的内容。

3.5.3.2废气处理设施发生故障情况下的污染源分析及预防措施

废气处理设施发生故障不能正常工作时，项目产生的硫酸雾、非甲烷总烃不经处理即直接排入空气中。按最不利情况考虑，本项目废气处理设施发生故障时的大气污染源强见表3.5-7。

表3.5-7  非正常情况下废气污染物排放情况表

| 类型 | 污染物 | 排放浓度（mg/L） | 排放量（kg/d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 硫酸雾 | 37.6 | 1.805 |
|  | 非甲烷总烃 | 94 | 1.504 |

#### 对于废气处理设施发生故障的情况，在收到警报同时，立即停止相关生产环节，避免废气不经处理直接排到大气中，对周边环境产生影响，并立即请有关技术人员进行维修。

#### 3.5.3.2废水处理设施发生故障情况下的污染源分析及预防措施

本项目含锌及酸性废水处理设施发生故障时，CODCr、总锌等污染因子则不能达标。按最不利情况考虑，本项目含锌废水处理站发生故障时的水污染源强见表3.5-8。

表3.5-8  非正常情况下含锌废水污染物排放情况表

| 类型 | 污染物 | 排放浓度（mg/L） | 排放量（kg/d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 含锌废水 （18.74m3/d） | CODCr | 120 | 2.25 |
|  | 总锌 | 50 | 0.937 |

对于废水处理设施发生故障的情况，在收到警报同时，必须立即停止产生废水的相关环节的生产，将现有废水通过管路收集至事故水池，并请技术人员检修污水处理设备，污水处理设备正常运行后将事故池中废水处理达标后排放，严禁废水不经处理直接排放。

根据《电镀废水治理工程技术规范》（GB2002-2010），电镀废水处理站应急事故水池的容积应容纳12-24h的废水量，本项目废水处理系统的规模为24m3/d，事故池按最大为30m3设置。可以确保废水在非正常工况下不直接外排地表水体。

3.6污染物达标排放分析

### 3.6.1大气污染物达标排放分析

本工程投产后，各废气污染源达标排放情况列于表3.6-1中。

表3.6-1  废气污染物排放浓度(mg/Nm3)达标分析表

| 污染源 | 污染物 | 污染物排放情况 | 排放标准 | 源高 m | 达标 分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度(mg/m3) | 浓度(mg/m3) |  |  |
| 酸洗槽 | 硫酸雾 | 3.76 | 30 | 15 | 达标 |
| 浸塑及固化 | 非甲烷总烃 | 18.8 | 60 | 15 | 达标 |

由上表可知，本工程实施后，通过加强生产过程本身污染物的控制，可实现各废气污染物达标排放。

### 3.6.2废水污染物达标排放分析

本工程营期产生废水主要是生产废水、生活污水。其中拉丝冷却水系统排水属清净下水，排入雨水管网，直接外排；镀锌线废水和酸雾净化塔排水排入污水处理站处理达标后部分回用，剩余部分送至吕梁市城区污水处理厂处理；本项目不设食堂、浴室及宿舍，设置旱厕，生活废水主要为办公生活废水，水量较小，水质简单，直接用于厂区道路及硬化部分洒水抑尘，不外排。

污水处理装置采用“调节+加药反应+沉淀+砂滤+活性炭过滤+污泥压滤”的处理工艺，设计处理能力为3m3/h,处理效率为COD≥60%、Fe≥90%、Zn≥98%、SS≥90%，其出水水质可满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2中的标准，同时满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A级标准。

表3.6-2  废水污染物排放浓度(mg/L)达标分析表

| 污染源 | 污染物 | 污染物排放情况 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） | 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） | 达标 分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 | 浓度 | 浓度 |  |
| 污水处理站 | pH | 7~9 | 6~9 | 6.5~9.5 | 达标 |
|  | COD | 48 | 80 | 500 | 达标 |
|  | Fe | 3.0 | 3.0 | 5 | 达标 |
|  | Zn | 1.0 | 1.5 | 5 | 达标 |
|  | SS | 30 | 50 | 400 | 达标 |

## 3.7总量控制

污染物排放总量控制是控制区域污染、保证环境质量的重要举措，同时也是保证区域经济可持续发展的重要措施。总量控制的原则是以当地环境容量及污染物达标排放为基础，新建项目增加的污染物排放量应不影响当地环境保护目标的实现，不会对周围地区环境造成有害影响。通过落实污染物总量控制，实现区域环境质量达标和区域可持续发展。

根据《山西省环境保护厅关于推进落实全省排污许可证核发工作的通知》（晋环许可函[2018]191号），本项目属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2017版）》中金属表面处理机热处理加工中有电镀工序的，需实施重点管理，且属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业等3个（B、C、D）门类41个行业，因此，本项目需申请排污许可证。

本项目大气污染物主要为硫酸雾、非甲烷总烃，暂不属于总量控制指标；拉丝冷却水系统排水属清净下水，生活污水水量较小，水质简单，直接用于厂区道路及硬化部分洒水抑尘，不外排，生产废水经处理后部分（9.41m3/d）回用，剩余部分（9.33m3/d）送入吕梁市城区污水处理厂，COD排放量为0.134t/a，Zn排放量为0.0028t/a，Fe排放量为0.0084t/a，

根据山西省环保厅晋环发【2015】643号文《山西省环境保护厅关于加强重金属污染物排放总量控制的通知》，涉及国家重点防控的铅、汞、镉、铬和类金属砷等重金属的新增建设项目，要按照环保部《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）和《山西环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》（晋环发【2015】25号）要求，严格落实重金属污染物排放总量核定和置换。本项目涉及的重金属为锌，不涉及国家重点防控的铅、汞、镉、铬和类金属砷。

综上所述，本项目COD排放量为0.134t/a，纳入吕梁市城区污水处理厂总量指标，因此本项目不需要申请总量。

# 4  环境现状调查与评价

## 4.1自然环境现状调查与评价

4.1.1 地理位置

吕梁市位于山西省西部，属于晋陕蒙能源开发区的东南缘。离石区位于黄河中游，吕梁地区中部，吕梁山脉西侧。市区位于城中南部东川河、南川河、北川河交汇处的河谷地带，北依凤山，西靠虎山，南矗龙山，呈明显的枝状发展态势，地理坐标为东经110°35′~111°55′，北纬37°21′~37°42′之间，市域东西长44公里，南北宽约30公里，总面积约1324km2。东与汾阳、文水两县相邻，西与临县、柳林县接壤，北与方山县相靠，南与中阳县毗邻，市区东距省会太原187公里，西距陕西省吴堡县城100公里，孝柳铁路、307、209国道汇交于市区西部，是秦晋两省交通枢纽集散地。

吕梁腾祥金属制品有限公司场地位于山西省吕梁市交口镇王家塔村北1.05km，占地面积约3333.5m2，行政区划均隶属交口镇管辖。项目位于荒沟内，三面环山,东侧为荒地。

本项目地理位置见图4.1-1，项目四邻关系图见图4.1-2。

4.1.2 地形、地貌

吕梁市离石区属晋西北黄土高原，位于吕梁山西侧。境内的地势由东西向南北倾斜，地形结构为沟壑纵横，梁峁连绵起伏，形成支离破碎的地貌。按地形地貌的特征可划分为低中山区、黄土丘陵区和河谷平原区三大类型，它们分别占全市总面积的76.74%、18.43%和4.83%。东北部为低山区，西南部为黄土丘陵区，中部为河谷平原区。

（1）低山分布在北部和东部，海拔在1400-1600m之间。山坡比较平缓，山谷比较开阔。山质多数为变质岩，少数为沉积岩，上有黄土覆盖，裸露岩层较少。山坡腰线以上是草灌植被，腰线以下土层增厚，梯田层层。

（2）中山分布在北川河东部和西北部，海拔在1600—2831m之间，相对高度在400m以上。由高度不同的峰岭，陡缓不均的坡面和沟陷不等的山谷组成。中山

地区以稳定上升的构造为主，伴之于流水侵蚀，形成山峰突起，山脊尖棱，山坡陡峭，山谷呈“V”形的地貌类型。山体主要是花岗岩侵入体和变质岩，缓坡上覆盖着厚薄不均的黄土。

（3）黄土丘陵区

黄土丘陵区绝对高度在海拔1000-1400m之间，相对高度在100-200m左右。由地表水营力作用下的沟谷，垂直节理发育下分割成的狭长条形梁地和冲刷切割成园丘状的峁地组成。总面积达70.72万亩，占全县总面积的32.9%。丘陵地区整个地表为黄土高原。黄土覆盖深厚，裸露，结构松软，抗蚀力差，受流水的长期侵蚀和切割，使地表形成梁峁交错排列，沟壑纵横密布的独特地貌类型，梁峁之间为陡峭的羽状切割沟壑。深达80-120m，最深者可达150m，局部切割到基岩上。

（4）河谷平原区

北川河河谷两岸分布着河漫滩、一级阶地、二级阶地和洪积扇。河漫滩分布在河谷宽阔地带，随着河曲的发展和河床的改造而形成，土质偏砂，并夹着有砾石和砂滩，宽度在50m以内，山谷狭长，发育不好。一级阶地分布较为普遍，一般高出河床2-6m，阶面较平坦，微向河床倾斜，宽约100-500m，为近代河流洪积一冲积物，一般保存完好，是河谷地貌的主要单元。二级阶地高出河床15-20m，宽度一般小于200m，阶面向河床倾斜，倾斜角大于一级阶地。上部为8-l3m的轻质壤土，下部为砂砾石层。由于后期流水侵蚀，保存不够完整。沿北川河村庄多数坐落在二级阶地上。上游和河谷狭窄处，下切强烈，将一级阶地或二级阶地吊在高处（一般高出河床10m左右），成为高阶地或狭长台地。洪积扇分布在各条大沟的上口处，为倾斜锥状地形。由于流水侵蚀和人为活动，保存很不完整，多数只留一些洪积锥的痕迹，主要扇面被洪水冲走。

本项目地处西南黄土丘陵地区，坡度较缓。

4.1.3地质

吕梁市境内地层发育较为齐全，除缺失奥陶系上统、志留系、泥盆系及侏罗系、 白垩系地层外，其余各种地层均有出露。市内构造线方向主要为东西、北东、北西及 近东西向。构造单元分为东部平原、中部断块山地和西部鄂尔多斯地台三部分。东部平原属新生代断陷，太原盆地的西南端，基底深度为1600～3800 m，上部由新生界地 层覆盖。西部台地由层厚的新老黄土下伏第三系红土、砾岩、和石炭—三迭系岩层构成。其中有燕山期火成岩形成的紫金山等局部隆起，黄土台面自东向西倾斜，已被深 切的沟谷分隔成梁峁状地形。中部山地主要出太古界—古生界地层构成，以高角度断 层与东西两侧陡然相接。显示了新山区构造运动的强烈上升特点。隆起的山区中分布 前山间盆地、褶皱和断裂带。

本工程厂址区范围无断层等地质现象存在，地面地层主要为粉质粘土、粉土、细砂，建筑场地类别为Ⅲ类。

4.1.4 水文地质

4.1.4.1 地表水

离石区境内河流分属黄河流域三川河水系、湫水河水系、汾河水系三道川支系。简述如下：

①三川河水系：是黄河一级支流，是山西西部最大的河流。由北川、东川、南川河在离石区交口一带汇流而成，于柳林县石西乡两河口村汇入黄河，为常年性河流，流域面积4161km2。

北川河：是三川河的一级正源，古称离石水，发源于方山县开府乡赤坚岭村，于方山县后东旺坪流入本区，区内长16km，流域面积213.8km2，区外圪洞水文站以上控制流域面积749km2，平均坡度3.44‰。

东川河：是三川河的一级支流，由大东川河、小东川河在离石区五里铺一带汇流而成，干流河床宽60～80m，清水流量为0.5～1.0m3/s，最大洪水流量738m3/s。

大东川河：为东川河支流，发源于吕梁山西侧神林沟一带，于王家坡村汇入三川河，全长67km，流域面积922.19km2。吴城泉以上为季节性河流，以下常年有水，清水流量为0.2～0.53m3/s。吴城以西4km处建有吴城水库，库容量1700万m3。

小东川河：为东川河支流，发源于骨脊山南侧，于车家湾村与大东川河交汇，长32km，流域面积418.75km2，总库容量83万m3。

南川河：是三川河的一级支流，发源于中阳县上顶山凤尾一带，总河长67.7km，流域面积825km2，该河于离石区交口镇汇入三川河。

②湫水河水系

分布于马头山、王老婆山一线以西地区，区内面积约90.4km2，长1～10km的沟谷有25条，平时干枯无水，大雨过后有短时洪流，最大沟谷位于坪头乡，长10km，流域面积31.2km2。

③三道川支系

位于信义东部的西华镇村、庙底村一带，以大西沟岭为分水岭，向东南流入文水县，属汾河支流三道川支沟，区内面积15km2，较大沟谷有5条，最长的沟谷为庙底沟，境内长6km，平时干枯，雨后有短时溪流。

项目区附近水体为三川河，位于本项目厂址南约1.70km，本项目办公生活废水水质简单，直接用于厂区道路洒水抑尘；生产废水经厂内污水处理站处理达标后定期送至吕梁市城区污水处理厂，不外排。本项目地表水系图见图4.1-3。

4.1.4.2柳林泉域

1、泉域概况

柳林泉出露于柳林县城以东3km的三川河河谷两岸及河床中。东起寨东大桥，西至薛家湾，出露段长2.4km，宽0.8km，面积2km2。呈散泉出露，大小数百个，出露标高794～803m。泉群多年平均流量为3.2m3/s(1974-1989年)，90年代以来泉水流量明显减少，据1990～1996年实测资料，多年平均流量仅为2.32m3/s。出露带位于柳林单斜构造东部奥陶系与石炭系地层接触带，属侵蚀阻溢全排型泉水。

泉域分布于吕梁地区的离石、方山县全部，中阳、柳林县大部，临县东部。属大陆性半干旱气候，具春季多风，夏季炎热，夏秋季雨水集中，冬季干旱寒冷的特点。多年平均降雨量506mm，多年平均气温9.2℃。

泉域属黄河水系，主要有北川河、东川河、南川河，于交口镇汇集后称三川

河，流域面积4161km2，多年平均径流量1.94亿m3/a。湫水河全长l22km，属季节性河流，多年平均流量1.05亿m3/a。

泉域地处吕梁山中段西部，东部为中高山，一般海拔1200～1500m，最高点为关帝山，海拔2832m，大部基岩裸露。西部为中低山黄土丘陵区，海拔800-1200m，黄土广布，冲沟和梁、峁发育，水土流失严重。中部为山间盆地，面积443km2，海拔900～1000m。总的地势东高西低，由北、东、南向中部倾斜。

岩溶水水质由补给区至排泄区有所不同，水质类型由HCO3-Ca·Mg型变成HCO3·SO4-Ca·Mg和Cl-Na型，矿化度由200～300mg/1变成400～500mg/1。在垂直分布上主要离子含量、矿化度、总硬度也有所不同，总的规律是浅层比深层低。

岩溶水水温:补给区12～13℃，而排泄区15～18℃，局部可达20.5℃。

泉域地层出露较全，太古、元古界的变质岩；古生界寒武、奥陶系碳酸盐岩，石炭、二叠系砂页岩、煤系地层；中生界三迭系砂页岩；新生界第三系、第四系、松散岩类地层均有出露。寒武、奥陶系碳酸盐岩为主要含水岩系，地层总厚460～830m，以灰岩、白云岩为主，为裂隙岩溶含水岩组。富水性受构造和岩性控制，在断裂带与褶皱轴部岩溶较发育，钻孔单位涌水量1～30L/(s·m)(3.6～108m3/(h·m))；构造不发育地区钻孔单位涌水量仅0.0036(1.8m3/(h·m))，相差悬殊。

泉域属山西台背斜吕梁山断块隆起的西翼，构造较为复杂。主要有王家会枣林背斜、中阳离石向斜、信义向斜、吴城断层、枝柯断层等。岩溶水的补、迳、排基本受构造的控制。岩溶地下水补给区到排泄区具有统一的水动力场，由北、东、南三个方向向柳林县的寨东薛家湾一带三川河河谷集中，受阻溢流成泉。

2、泉域范围

东界以三川河与汾河流域的地表水分水岭为界，由东北向南方山县神堂沟一离石区黄土湾一后南沟一中阳县三角庄一猪鸣一石板上。

南界以南川河的南部分水岭与郭庄泉域为界，由西向东中阳县刘家庄一凤尾一王山底。

西界临县白文一堡子峪一磺口一柳林县孟门一军渡一前小成一惠家坪一中阳县暖泉一田家山。

北界以岚县普明河、临县漱水河与北川河地表分水岭为界，由西向东临县铁炉沟-杏花沟-方山县下代坡西沟-神堂沟。

柳林泉域保护区包括离石区、方山县全部，中阳县、柳林县大部，临县东部和南部，兴县南部。

3、泉域地质概况

（1）地层

该泉域东和东北部为太古界和元古界变质岩类,北部紫金山分布有燕山期偏碱性岩。东南和南部为寒武奥陶系碳酸盐岩类。西和西南部为石炭二叠碎屑岩类,下部(石炭系)夹有薄层或中厚层石灰岩。西北部和北中部为第四系松散岩(黄土)覆盖。

（2）泉域地质构造控水特征

按《山西板内构造单位区划》柳林泉域位于鄂尔多斯台坳(A1)河东坳缘带(A1)离石柳林鼻状隆起,由离石向斜、王家会背斜和柳林鼻状构造组成。离石向斜和王家背斜轴向南北.平行展布,柳林鼻状构造为向西倾斜的平缓单斜,倾角5°-10°。柳林一带为转折部位,为走向南北向西倾斜的单斜。以北三交区为走向北东,向北西倾斜的单斜；以南为走向北西,向南西倾斜的单斜。

离石大断裂带从离石向斜①和王家会背斜②间穿过。其在泉域内由刘家村一汉高山断层③、峪口断层④、湍水头断层⑤、炭窑沟断层⑥、朱家店断层⑦、青山垣断层③组成，总体呈南北向展布，为阻水构造。它们与王家会背斜一起构成泉域内的岩溶地下水次级分水岭。

柳林鼻状构造北部三交区与柳林区之间发育聚财塔地堑，成为局部的阻水构造,使三交区岩溶地下水绕过该地堑由柳林泉排泄。

据钻探揭露，含煤区内断层不发育，仅个别钻孔遇断层,断距5-15m。

4、泉域主要含水层特征

泉域内主要含水层特征叙述如下：

（1）太古界、元古界变质岩及燕山期岩浆岩裂隙含水层

该地下水赋存于构造裂隙和风化裂隙中，风化带厚约10-30m,含水性弱，沟谷中泉水流量为0.1-0.5L/s。

（2）寒武奥陶系碳酸盐岩岩溶裂隙含水层组

寒武系厚约200-260m，以中统鲕状石灰岩和上统石灰岩、白去岩为主要含水层。据钻孔揭露埋深180m以上岩溶发育。在吴城、车呜峪、关口等出露泉水，流量为50-500L/s。

奥陶系厚500-650m，以中统上马家组二段为主要含水层,峰峰组二段和下马家组二段为次要含水层。上马家组厚约250m，岩溶发育,富水性强，据钻孔揭露，单位涌水量浅埋区为2.7-29.3L/s·m，最大达44L/s·m，中埋区为0.11-0.56L/s·m。柳林泉为该含水层泉水，流量达2.53-33.45m3/s。

（3）石炭系上统太原组石灰岩裂隙岩溶含水层

该为间夹于碎屑岩中的4-5层石灰岩，即Ll、L2、L3、L4、L5在浅埋区和构造破碎带富水性较强,单位涌水量为1-2L/s·m，深部富水性弱，单位涌水量为0.03L/s·m。

（4）二叠系砂岩裂隙含水层组

该为砂岩风化裂隙和构造裂隙水,在沟谷浅部富水性较好,并有泉水出露,流量为0.2 -0.5L/s。

（5）第四系松散岩类含水层组

该为砂砾孔隙水，主要分布在湫水河和北川河、东川河、南川河、三川河河谷以及1-2级河流阶地，厚10m左右。局部富水性强,离石附近泉水流量达20—30L/s。

5、地下水补、径、排关系

（1）泉域补给条件

泉域内岩溶地下水的补给主要有三种形式：

①面状石灰岩裸露区和松散岩类覆盖区直接或间接入渗

柳林泉域岩溶地下水的补给有3个方向：一是北边界黑茶山以西寒武奥陶系石灰岩大部被第四系松散层覆盖，为间接补给。二是东边界太古界和元古界变质岩类裂隙水沿地表裂隙侧向补给。三是南边界除部分太古界变质岩裂隙水侧向补给外,主要为寒武奥陶系石灰岩裸露,直接补给。据调查，以上为泉域内岩溶地下水的主要来源,补给量为3.13m3/s，占泉水总径流量的75%以上。

②条带状地表径流渗漏补给

离石区北川河、东川河和南川河沿途穿过寒武奥陶系石灰岩渗漏补给。它们在离石市交口镇与李家湾之间汇流后合并为三川河，然后穿过王家会背斜,渗漏补给岩溶地下水。据调查,地表河川径流总渗漏量为1.04m3/s,占泉水总径流量的24%以上。

③点渗漏补给含水层组

点渗漏补给主要包括河谷渗漏点，陷落柱、溶洞，以及人工开挖的浅井等。渗漏量一般很少。

（2）径流条件

奥陶系岩溶地下水水位变化在离石、柳林、三交区施工煤田文孔20余个，揭露奥陶系岩溶地下水水位变化明显地有3个方向。

①离石区、离石大武、离石城区、交口、中阳金罗、庞家会一线，奥陶系岩溶地下水水位由815-807m。

②中阳县城南、柳林陈家湾、庄上一线,奥陶系岩溶地下水水位由812-803m。

③三交区、临县湍水头、武家坡、高家山、柳林县西匡家沟、成家庄一线，奥陶系岩溶地下水水位由802-801m。

上述3个方向汇集于柳林泉。柳林穆村煤田水文孔揭露,奥陶系岩溶水水位为794.86m，与柳林泉出露标高(794-803m)一致。由此可见,上述3个方向地下水汇集在柳林泉排泄。

（3）构造、地层控水分析

①寒武奥陶系石灰岩在离石大断裂和王家会背斜西侧呈狭长条带分布，往西进藏与石炭二叠系和三叠系碎屑岩之下。据钻孔揭露,奥陶系石灰岩岩溶水单位涌水量，埋深在450m时,为0.82-0.98L/s·m,在600m时，为0.00036L/s·m。由此认为，三交区奥陶系岩溶地下水阻水边界为埋深600m以下，且水力坡度很小。

②根据奥陶系补给地下水水位分布，离石区(I)和三交区(II)水位差较大，两者没有沟通。表明离石大断裂、王家会背斜,以及湫水河与北川河的地表水岭一致，为阻水边界。表明三交区和离石区为两个相对独立的次级岩溶地下水系统。离石区强径流带从北往南由大武、西属巴、离石城区、中阳金罗，庞家会转向南西,经柳林陈家湾、庄上，由柳林泉排泄。三交区由于聚财塔地堑的阻隔,地下水流向从北往南由湍水头、武家破，高家山转向南东,经柳林西王家沟,成家庄,由柳林泉排泄。

（4）泉水成因及类型

泉域地势由北、东、东南向西南倾斜,地表水和地下水流动方向基本一致。即由北、东、东南向西南汇集。寒武奥陶系岩溶水的储水空间下部为太古界和元古界变质岩类作为隔水底板,上部为石炭二叠系碎屑岩类为阻水边界。在柳林县城东约3km处的薛家湾一带因三川河切割,使中奥陶统石炭岩裸露;在石炭二叠系砂页岩与“奥灰”接触带,“奥灰”接触带，“奥灰”岩溶水因受石炭二叠系砂页岩的阻挡而溢出地表。由于排泄区构造简单,为向西倾斜的单斜，倾角7°-10°。小型波状褶曲及小断层（断距<5m）和裂隙多沿东西、北东、北西3个方向发育,故泉水不能集中排泄,而以散泉的形式出露,大小泉点上百个,出露标高为790-801m。根据泉水出露条件,可将柳林泉定为侵蚀溢流泉。

6、一级保护区

一级保护区为柳林县下自霜至康家沟三川河河谷段，属于重点保护区。

上述区域内，禁止下列行为：

（1）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；

（2）擅自挖泉、截流、引水；

（3）将不同含水层的地下水混合开采；

（4）新开凿用于农村生活饮用水以外的岩溶水井；

（5）矿井直接排放岩溶水；

（6）倾倒、排放工业废渣和城市生活垃圾、污水及其他废弃物；

（7）衬砌封闭河道底板；

（8）在泉水出露带进行采煤、开矿、开山采石和兴建地下工程。

7、二级保护区

二级保护区为下列河谷段渗漏区：

（1）方山县西相王至大武北川河河谷段；

（2）离石区严村至车家湾小东川河河谷段；

（3）离石区上王营庄至田家会东川河河谷段；

（4）中阳县陈家湾水库至县城南川河河谷段；

（5）柳林县李家湾三川河河谷段。

上述区域内，禁止下列行为：

（1）新建、改建、扩建耗水量大或者对水资源有污染的建设项目；

（2）衬砌封闭河道底板；

（3）利用河道、渗坑、渗井、裂隙等排放污水和其他有害废物；

（4）利用透水层储存石油、天然气、放射性物质、有害有毒化工原料、农药；

（5）建设城市垃圾、粪便和易溶、有害有毒废弃物堆放场。

8、一、二级保护区外的其他保护区，应当遵守下列规定：

（1）控制岩溶地下水开采；

（2）合理开发孔隙裂隙地下水；

（3）严格控制兴建耗水量大或对水资源有污染的建设项目；

（4）不得利用渗坑、渗井、溶洞、废弃钻孔等排放工业废水、城市生活污水，倾倒污物、废渣和城市生活垃圾；

（5）禁止不同含水层地下水混合开采;

（6）在地表水工程供水范围内，实施地下水关井压采。

9、本项目与泉域相对位置

本项目与柳林泉域范围相对位置关系见图4.1-4。由图可知本项目位于柳林泉

域范围内，但不在一级、二级保护区范围内，项目距离泉域二级保护区约1.6km。本项目不属于耗水量大的项目，项目建设不开采地下水，生产废水经处理后定期送至吕梁市城区污水处理厂，符合以上相关规定，因此本项目的建设不会对柳林泉域产生影响。

4.1.4.3水文地质条件

根据含水层岩性、地下水的赋存及水力特征等将区内地下水划分为松散岩类孔隙 水、碎屑岩类裂隙水、碎屑岩夹碳酸盐岩类裂隙岩溶水、碳酸盐岩类岩溶水及变质岩 岩浆岩类裂隙水五大类。

A、松散岩类孔隙水

分布于现代河谷及丘陵地带，含水层主要为砂卵砾石及黄土，河水和大气降水的入渗补给是地下水的主要补给来源，同时也接受基岩山区少量的侧向补给，新近系粘 土及中更新统粉质粘土为相对隔水层。上更新统黄土夹砂砾石弱富水或透水而不含水；全新统冲洪积砂卵砾石为主要含水层，厚度 1～40m，一般富水性随厚度增大而增强，单井涌水量 140～604m3/d，水化学性质为 H－C 型，矿化度为 0.19～0.46g/l。 由于矿坑排水疏干，该类地下水水位普遍下降。

B、碎屑岩类裂隙水

分布于坪头、红眼川等地，由二叠系上下石盒子及山西组砂页岩及煤层组成，砂 岩为含水层，页岩为隔水层。该类水主要接受上部松散岩类孔隙水下渗补给,受采煤影 响,该类水处于半疏干状态，富水性普遍较弱。

C、碎屑岩夹碳酸盐岩类裂隙岩溶水

大部分埋藏于坪头、红眼川等地，由石炭系太原组、本溪组砂岩、页岩及 3～4 层石灰岩夹煤层组成。含水层为石灰岩、砂岩，其间泥页岩为相对隔水层，下伏本溪 组铝土页岩等构成区域隔水层。该类地下水主要接受上部碎屑岩类裂隙水及第四系松 散岩类孔隙水的下渗补给。该类地下水富水性极不均一，在构造裂隙及风化裂隙发育 的地方富水性中等且具承压性。

D、碳酸盐岩类岩溶水

在西部坪头、结绳焉，中部车家湾、王营庄、信义及东部吴城一带均有分布。含 水层为灰岩、白云质灰岩、白云岩等，隔水层为泥灰岩及页岩。地下水的补给、运移 受地质构造及排泄基准面控制，裸露区主要接受大气降水入渗补给和侧向径流补给，埋藏区接受上覆地下水的下渗（或越流）补给和侧向径流补给。本区位于柳林泉域的 补给径流区，吴城以东为其子系统吴城泉域，地下水由北而南、由东而西顺层运移，主要以泉的形式排泄。富水性极不均一，补给区贫乏，在构造发育部位或排泄区富水性较强。

E、变质岩、岩浆岩类裂隙水

主要分布于小神头、开山里一带，枣林沟亦有零星分布。该含水岩组由太古界、元古界变质岩及花岗岩组成。地下水主要储存于浅部风化裂隙带中，风化裂隙在水平方向上呈比较均匀的网格状，在垂直方向上随深度的增加而递减，富水性在水平方向上较均一，在垂直方向上随深度的增加而减弱。

4.1.4.4厂区水文地质条件

据厂区调查资料，厂区范围内第四系松散岩类孔隙水地下水在埋深在6-50m深，地下水流向同地形走向一致。

4.1.4.5集中供水水源地情况

1、城镇水源地

离石区城镇水源地包括2个，分别为上安水源地和七里滩水源地。

上安水源地位于城北西属巴上安村东北侧山区，面积约0.32km2。上安水源地处于柳林泉域的径流区，主要含水层为柳林泉岩溶裂隙承压水，其次有松散层水源、石灰系灰岩水源，该水源地现有水井6眼，单井出水量2880-3000m3/d，岩溶水位标高812m，该水源地资源量为20000m3/d，目前日开采量为11506m3，占可采量的57.5%。地下水可采量42683t/d，浅层取用第四纪冲积层潜水，中层、深层分别为石炭系和奥陶系石灰岩裂隙岩溶水，两口浅井深8-1lm，中层井井深分别为120.20m、106.40m，深层管井52lm。

七里滩水源地位于离石市东川河谷城区东部约1km处的东川河阶地上的七里滩村一带，具体范围为：东自苏家村、王家塔，西至高崖湾西，北自山前，南至七里滩，面积约0.5km2。取柳林泉岩溶地下水，规划凿井9眼，已成井4眼，井深500-700m，1992年投产，日可供水量1万m3，根据《离石城市第二水源地供水分析与保护研究》，该水源地可开采量770m3/a，现状开采量150万m3/a，规划建成吕梁市日取水量其1万m3以上离石区生活第二供水岩溶水水源地。一级保护区范围确定为半径R为200m，不设二级保护区和准保护区。

2、乡镇集中供水水源

离石区乡镇集中式饮用水水源地主要包括李家沟集中供水水源地、田家会集中供水水源地、枣林乡集中供水水源地。

距离本项目最近的为北侧5.32km的枣林乡集中供水水源地，位于本项目区上游，集中供水井位于枣林村、学校及驻地机关，地面标高1001m，水文地质单元属于北川河，松散岩类埋藏型岩溶水，属于柳林泉域径流区。根据钻孔柱状图，开采249.19m以下松散岩类埋藏型奥陶系中统上马家沟组二、三段中厚层石灰岩，白云质灰岩、岩溶裂隙水，据钻孔资料，岩溶裂隙溶洞较为发育，富水性较好，0-45.59m为第四系地层，45.59-156.19m为石炭系地层，156.19-249.19m为奥陶系峰峰组地层，因上部水质欠佳，0-249.19m全部采用水泥浆止水封孔，静水位高于奥陶系峰峰组角砾状泥灰岩隔水底板39m，设置有两个水源保护区，一级保护区范围确定均为上游50m，下游20m，宽30m，保护区面积0.002km2，不设二级保护区和准保护区。

3、水源地评价

本项目选址位于七里滩水源地西南9.2km处，枣林乡集中供水水源地北5.32km，且水源地位于项目区上游，生活污水经收集后全部用于地面洒水，生产废水经厂内污水处理站处理达标后定期送至吕梁市城区污水处理厂，不外排。因此，本项目的建设对水源的影响较小。

4.1.5 气候与气象

离石区属暖温带大陆性季风气候，四季分明且冬夏两季较长，春秋季偏短。春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季温和凉爽，冬季较长寒冷。气温年差较大。境内多年平均气温为8.9℃，最高年为9.4℃，最低年为8.0℃，平均气温年差为13.6℃；境内无霜期，东西差异显著，平均介于100天-170天之间；多年平均降水量为450-550mm，最多年降水量达744.8mm，最少年仅237.9mm，年内降水量分配不均匀，雨量主要集中在7-9月份，占全年降水量的62.3%，降水量空间分布表现为自西向东雨量增加；境内年平均蒸发量为1850.8mm，为降水量的3.7倍，年最大蒸发量为2123.9mm，年最小蒸发量为1539.5mm；历年平均气压在900毫帕左右，境内随着海拔升高，气压逐渐下降；县境内多年主导风向为东北偏北风，平均风速为1.8m/s。主要灾害性天气有干旱、洪雹、霜冻、大风等。

离石区风向玫瑰图见下图，根据离石区的风玫瑰图，可知离石区主导风向为东北偏北风，静风频率为4.02%。

4.1.6 地震地质

根据山西省地震局颁布的《山西省地震基本烈度区划图》可知，离石区地震烈度为VI度。

4.1.7土壤

离石区土壤总面积187.37万亩，有亚高山草甸土、棕壤、黄绵土、褐土、草甸土5个土类、13个亚类、44个土属、93个土种。

全区有黄土覆盖的土壤面积约1000km2，占全区总面积的75%，其中严重土壤侵蚀的面积为660km2，约占总面积的50%。全区每年输入黄河的泥沙量达1034.4万吨，侵蚀模数为7815.7t/km2年。该区黄土丘陵沟壑区水土流失非常严重，主要侵蚀有面蚀，面积为187km2，占总面积29.9%，占水土流失面积36.6%；沟蚀面积占总面积的52%；在降雨、入渗水和重力作用下，常发生滑坡、崩塌等重力侵蚀。

项目区土壤类型为淋溶褐土和褐土性土。

4.1.8 植被与动物

离石区植被类型受地形、气候、水文、海拔高度等各种因素的影响，各地貌单元差异很大，植被群落分布较为复杂。东北部植被良好，中西部植被不良。森林植被主要分布于境东北部的基岩山区，森林覆盖率达29.6%，面积266.6km2，占全区总面积的20%，为全区的主要林区及林业基地。灌木草丛植被主要分布区境中西部土石山区的除马头山、神仙山、玉林山、双山、乌严山及东南部的起云山等石质山区。灌丛大部分为荆条、醋柳、胡枝子、达乌里等；草丛为旱生类杂草，有蒿类、芦苇、白羊草、狗尾草等。零星草灌植被主要分布在区内占总面积一半的黄土陵及川谷地带，为全区重点农田耕作区。主要有蒿类、沙蓬、狗尾草、芦苇、白羊草、苋草、苍耳等。

经调查核实，本项目评价区内无国家级、省级重点保护动植物。

4.1.9交通运输

全县交通条件较为便利，太中银铁路和青银高速公路穿境而过，209国道与307国道纵横贯穿离石区。

厂区东侧为王家塔——安国寺公路，为307国道的一部分，交通较为便利。

交通位置图见图4.1-5。

4.1.10文物保护

离石区有四座文物保护单位，分别为国家级文物保护单位—马茂庄汉墓群(古墓葬)、安国寺古建筑、天贞观古建筑，国家级文物保护单位—离石文庙。

根据现场勘查及走访离石区文物保护管理所，项目建设区域尚内未发现文物或文物遗址。

## 4.2环境保护目标调查

4.2.1环境功能区划

4.2.1.1环境空气

根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气质量功能区分类的规定，本项目所在地为环境空气质量二类功能区，执行二级标准。

4.2.1.2 地表水环境

根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），本项目属于汾河水系三川河（马坊村—薛村）段，水环境功能为工业用水保护，水质要求为Ⅳ类，地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。

4.2.1.3 地下水环境

本区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

4.2.1.4声环境

厂界四周执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

4.2.2环境敏感区

按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》中关于环境敏感因素的界定原则，经调查厂址所在区域不属特殊保护地区、社会关注区、生态脆弱区和特殊地貌景观区，本地区无重点保护生态品种及濒危生物物种，也无文物古迹等人文景观，主要环境敏感因素表现在评价区厂址周围村庄、地表水环境和地下水环境。

具体见表2.5-1。保护目标图见图2.5-1。

## 4.3环境质量现状调查与评价

4.3.1区域大气环境质量现状评价

本次评价收集了离石区2017年大气环境质量现状例行监测数据，空气质量现状评价见表4.3-1。

表4.3-1  离石区2017年空气质量现状评价表

| 污染物 | 年平均指标 | 现状浓度 （μg/m3） | 标准值 （μg/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 68 | 60 | 113.33 | 不达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 46 | 40 | 115.00 |  |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 58 | 35 | 165.71 |  |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 117 | 70 | 167.14 |  |
| CO | 日平均质量浓度 | 1500 | 4000 | 37.50 |  |
| O3 | 8h平均质量浓度 | 86 | 160 | 53.75 |  |

由上表分析，2017年离石区CO日平均质量浓度达标，O3 8h平均质量浓度达标，SO2、PM2.5、PM10年平均质量浓度全部超标，由此判定离石区为非达标区。分析原因：区域降水量较小，容易起尘，区域内工业企业排污较严重，另外离石区位于吕梁山西侧，受地形阻隔，产生的污染不易扩散。

4.3.2环境空气

吕梁腾祥金属制品有限公司委托山西华都环境监测有限公司于2018年5月14日—5月21日对项目评价区环境质量进行了监测。

4.3.2.1监测布点

本次评价共布设两个现状监测点，监测点相对于本项目的方位、距离见表4.3-2。监测布点图见图4.1-1。

表4.3-2    环境空气质量现状监测布点情况

| 序号 | 监测点名称 | 监测点坐标/m | 监测因子 | 监测 时段 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |
| 1 | 白龙塔 | 4150525.94 | 505762.44 | 硫酸雾、非甲烷总烃 | 2018年5月14日—21日 | NE | 1.66 |
| 2 | 李家湾 | 4153864.96 | 507507.61 |  |  | SW | 2.05 |

4.3.2.2监测时间与频率

本次环境空气现状监测时间为2018年5月14日至5月20日，连续监测7天，硫酸雾、非甲烷总烃每天监测四次（2:00，8:00，14:00，20:00），每小时至少有45min的有效监测数据；同时记录风速、风向、气温、气压等常规气象要素。

4.3.2.3监测分析方法

本次监测严格按照国家有关标准中的测试方法进行，具体见表4.3-3。

表4.3-3  监测方法一览表

| 监测项目 | 分析方法 | 标准号或来源 |
| --- | --- | --- |
| 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 | HJ 5544-2016 |
| 非甲烷总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ/T 38-1999 |

4.3.2.4环境空气质量现状评价

根据以上两个监测点位的监测结果，统计其大气污染物日平均浓度范围、小时平均浓度范围、超标个数、超标率及最大浓度占标率，统计结果见表4.3-4～表4.3-5，各污染物变化曲线图见图4.3-1～图4.3-2。监测结果分析如下：

（1）硫酸雾：

表4.3-4   硫酸雾小时均浓度监测数据统计表

| 点位名称 | 监测点坐标/m | 平均时间 | 评价标准（mg/Nm3） | 监测浓度范围（mg/Nm3） | 最大浓度占标率（%） | 超标率（%） | 日均值 范围 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 白龙塔 | 4150525.94 | 505762.44 | 1h | 0.30 | 0.013-0.064 | 21.33 | 0 | 0.0175- 0.0615 | 达标 |
| 李家湾 | 4153864.96 | 507507.61 | 1h | 0.30 | 0.022-0.074 | 24.67 | 0 |  |  |

由表4.3-4可知，两个监测点位硫酸雾小时平均浓度范围为0.013-0.074mg/Nm3之间，最大浓度占标率为74.00%，浓度最大值出现在李家湾村，相同时刻两个监测点位的浓度平均值范围为0.0175-0.0615mg/Nm3之间，平均值的最大值达标。

图4.3-1  硫酸雾小时浓度变化曲线图

（2）非甲烷总烃：

表4.3-5  非甲烷总烃小时浓度监测数据统计表

| 点位名称 | 监测点坐标 | 平均时间 | 评价标准（mg/Nm3） | 监测浓度范围（mg/Nm3） | 最大浓度占标率（%） | 超标率（%） | 日均值 范围 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 白龙塔 | 4150525.94 | 505762.44 | 1h | 2.0 | 0.57-1.46 | 73.00 | 0 | 0.76- 1.66 | 达标 |
| 李家湾 | 4153864.96 | 507507.61 | 1h | 2.0 | 0.88-1.86 | 93.00 | 0 |  |  |

由表4.3-5可知，两个监测点位非甲烷总烃小时浓度范围为0.57-1.86mg/Nm3之间，最大浓度占标率为93.00%，最大浓度值出现在李家湾村，相同时刻两个监测点位的浓度平均值范围为0.76-1.66mg/Nm3之间，平均值的最大值达标。

图4.3-2  非甲烷总烃小时浓度变化曲线图

由以上分析可知，项目区硫酸雾、非甲烷总烃监测值均满足相应的标准要求。

4.3.3地表水

本次地表水环境质量现状评价委托山西华都环境监测有限公司于2018年5月16日—5月18日对三川河进行了现状监测。

4.3.3.1监测布点

本次监测在三川河共布设3个取样断面：

1#：本项目附近支流汇入三川河处上游500m处；

2#：本项目附近支流汇入三川河处下游500m处；

3#：本项目附近支流汇入三川河处下游2000m处。

具体监测点位置见图4.1-1。

4.3.3.2监测项目

包括pH、溶解氧、COD、BOD5、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、石油类、高锰酸盐指数、硫化物、硫酸盐、铁、锌等十四项，并同时测定流速、流量及水温。

4.3.3.3监测频次

2018年5月16日—5月18日，连续监测三天，每天一次。

4.3.3.4监测方法

监测方法见表4.3-6。

表4.3-6 地表水监测分析方法

| 监测项目 | 分析方法 | 标准号或来源 |
| --- | --- | --- |
| pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 | GB 6920-1986 |
| 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB11901-1989 |
| COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | GB 11914-1989 |
| BOD5 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 | HJ 505-2009 |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 |
| 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB 11893-1989 |
| 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636-2012 |
| 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法 | HJ506-2009 |
| 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定 酸性法 | GB/T11892-1989 |
| 锌 | 水质 锌、铜、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB7475-1987 |
| 铁 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB11911-1989 |
| 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 | GB/T 16489-1996 |
| 硫酸盐 | 水质 无机阴离子的测定 红外分光光度法 | HJ637-2012 |
| 石油类 | 水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法 | HJ 637-2012 |

4.3.3.5监测结果

监测结果见表4.3-7。

4.3.3.6评价结果

地表水环境质量现状评价结果具体见表4.3-8。

由表4.3-13可知，本项目附近支流汇入三川河处上游500m处除氨氮、COD、BOD5、总磷、总氮超标外，其余指标均达标；本项目附近支流汇入三川河处下游500m处除氨氮、COD、BOD5、总磷、总氮超标外，其余指标均达标；本项目附近支流汇入三川河处下游2000m处除氨氮、BOD5、总磷、总氮超标外，其余指标均达标；说明评价区内三川河水环境质量较差，主要是因为上游工业企业废水和村庄生活污水排入导致三川河上游水质较差。

表4.3-7   监测结果     单位：mg/L

| 编号 | 采样点位 | 采样日期 | 水温（℃） | 流量（m3/h） | pH | 氨氮 | COD | BOD5 | 总磷 | 总氮 | 悬浮物 | 石油类 | 高锰酸盐指数 | 硫酸盐 | 铁 | 锌 | 硫化物 | 溶解氧 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 本项目附近支流汇入三川河处上游500m处 | 5月16日 | 18.6 | 6630 | 8.74 | 4.63 | 32 | 7.1 | 0.61 | 7.84 | 18 | 0.05 | 4.5 | 240 | 0.04 | ND | 0.025 | 5.45 |
|  |  | 5月17日 | 17.9 | 6652 | 8.46 | 4.59 | 30 | 7.1 | 0.55 | 7.82 | 16 | 0.05 | 4.4 | 223 | 0.03 | ND | 0.032 | 5.42 |
|  |  | 5月18日 | 18.3 | 6593 | 8.61 | 4.68 | 30 | 7.0 | 0.64 | 7.88 | 20 | 0.06 | 4.5 | 236 | 0.04 | ND | 0.029 | 5.49 |
| 2# | 本项目附近支流汇入三川河处下游500m处 | 5月16日 | 19.1 | 6820 | 7.98 | 14.3 | 37 | 7.4 | 0.59 | 16.9 | 42 | 0.22 | 13.7 | 165 | 0.11 | ND | 0.127 | 5.37 |
|  |  | 5月17日 | 18.4 | 6719 | 8.02 | 13.9 | 34 | 7.3 | 0.56 | 16.6 | 40 | 0.21 | 13.3 | 157 | 0.13 | ND | 0.116 | 5.33 |
|  |  | 5月18日 | 20.5 | 6764 | 7.86 | 14.8 | 33 | 7.2 | 0.63 | 17.2 | 40 | 0.23 | 13.9 | 170 | 0.10 | ND | 0.122 | 5.40 |
| 3# | 本项目附近支流汇入三川河处下游2000m处 | 5月16日 | 18.2 | 6836 | 8.13 | 8.05 | 29 | 6.8 | 0.35 | 10.1 | 14 | 0.19 | 9.1 | 169 | 0.18 | ND | 0.083 | 5.23 |
|  |  | 5月17日 | 18.4 | 6759 | 8.04 | 8.12 | 28 | 6.7 | 0.42 | 9.96 | 18 | 0.20 | 8.8 | 172 | 0.20 | ND | 0.092 | 5.20 |
|  |  | 5月18日 | 18.6 | 6701 | 8.09 | 8.01 | 29 | 6.9 | 0.39 | 10.4 | 20 | 0.22 | 9.2 | 160 | 0.18 | ND | 0.088 | 5.25 |

备注：ND表示未检出。

表4.3-8    地表水环境质量现状评价结果

| 编号 | 采样点位 | 项目 | 水温（℃） | 流量（m3/h） | pH | 氨氮 | COD | BOD5 | 总磷 | 总氮 | 悬浮物 | 石油类 | 高锰酸盐指数 | 硫酸盐 | 铁 | 锌 | 硫化物 | 溶解氧 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 本项目附近支流汇入三川河处上游500m处 | 均值 | 18.3 | 6625 | 8.60 | 4.63 | 31 | 7.1 | 0.60 | 7.85 | 18 | 0.05 | 4.5 | 233 | 0.04 | ND | 0.029 | 5.45 |
|  |  | Pi | / | / | 0.8 | 3.09 | 1.02 | 1.18 | 2.00 | 5.23 | / | 0.11 | 0.45 | 0.93 | 0.12 | / | 0.06 | 0.62 |
|  |  | 超标率% | / | / | / | 100% | 33.33% | 100% | 100% | 100% | / | / | / | / | / | 0 | / | / |
|  |  | 最大超标倍数 | / | / | / | 2.09 | 0.02 | 0.18 | 1.00 | 4.23 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 评价结果 | / | / | 达标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 2# | 本项目附近支流汇入三川河处下游500m处 | 均值 | 19.3 | 6768 | 7.95 | 14.33 | 35 | 7.3 | 0.59 | 16.90 | 41 | 0.22 | 13.6 | 164 | 0.11 | ND | 0.122 | 5.37 |
|  |  | Pi | / | / | 0.46 | 9.56 | 1.16 | 1.22 | 1.98 | 11.27 | / | 0.44 | 1.36 | 0.66 | 0.38 | / | 0.24 | 0.62 |
|  |  | 超标率% | / | / | / | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | / | / | 100% | / | / | 0 | / | / |
|  |  | 最大超标倍数 | / | / | / | 8.56 | 0.16 | 0.22 | 0.98 | 10.27 | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / |
|  |  | 评价结果 | / | / | 达标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | 超标 | / | 达标 | 超标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 3# | 本项目附近支流汇入三川河处下游2000m处 | 均值 | 18.4 | 6765 | 8.09 | 8.06 | 29 | 6.8 | 0.39 | 10.15 | 17 | 0.20 | 9.0 | 167 | 0.19 | ND | 0.088 | 5.23 |
|  |  | Pi | / | / | 0.55 | 5.37 | 0.96 | 1.13 | 1.29 | 6.77 | / | 0.41 | 0.90 | 0.67 | 0.62 | / | 0.18 | 0.65 |
|  |  | 超标率% | / | / | / | 100% | / | 100% | 100% | 100% | / | / | / | / | / | 0 | / | / |
|  |  | 最大超标倍数 | / | / | / | 4.37 | / | 0.13 | 0.29 | 5.77 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  |  | 评价结果 | / | / | 达标 | 超标 | 达标 | 超标 | 超标 | 超标 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅳ类水质标准和表2、3中相应标准 | / | / | 6～9 | ≤1.5 | ≤30 | ≤6 | ≤0.3 | ≤1.5 | / | ≤0.5 | ≤10 | ≤250 | ≤0.3 | ≤2.0 | ≤0.5 | ≥3 |

4.3.3地下水

4.3.3.1监测布点

本项目地下水为三级评价，根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），本次评价在项目场地上游、下游及侧方向各布设了1个水质、水位监测点；另外在场地上游、下游共布设了3个水位监测点，监测点位位置、数量符合《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）要求，布置合理。监测点布置情况详见表4.3-9及图4.1-1。

4.3.3.2监测项目

K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、pH 值、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、锌、铜、铝、阴离子合成洗涤剂、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、耗氧量、硫化物、碘化物、总大肠菌群、菌落总数共33 项。

4.3.3.3监测时间、频率

监测一期，监测时间为2018年5月20日，各监测点水质、水位各监测一次。

表4.3-9  厂址地下水监测点布设方案详表

| 统一编号 | 监测井位置 | 监测内容 | 监测层位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 芦则峁村 | 水位、水质 | 第四系松散层孔隙水 |
| 2# | 王家塔村 | 水位、水质 |  |
| 3# | 贺家塔 | 水位、水质 |  |
| 4# | 杜家山 | 水位 |  |
| 5# | 乔家塔 | 水位 |  |
| 6# | 白龙塔 | 水位 |  |

4.3.3.4监测分析方法

表4.3-10  地下水监测分析方法

| 序号 | 项目 | 分析方法 | 检出限或最低检出浓度 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法 | — | GB/T 5750.4-2006 |
| 2 | 总硬度 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 1.0mg/L | GB/T 5750.4-2006 |
| 3 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | 0.02mg/L | GB/T 5750.5-2006 |
| 4 | 硝酸盐氮 | 紫外分光光度法 | 0.2mg/L | GB/T 5750.5-2006 |
| 5 | 亚硝酸盐氮 | 重氮偶合分光光度法 | 0.001mg/L | GB/T 5750.5-2006 |
| 6 | 氟化物 | 离子选择电极法 | 0.2mg/L | GB/T 5750.5-2006 |
| 7 | 耗氧量 | 酸性高锰酸钾滴定法 | 0.05mg/L | GB/T 5750.7-2006 |
| 8 | 溶解性总固体 | 称量法 | — | GB/T 5750.4-2006 |
| 9 | 硫酸盐 | 铬酸钡分光光度法 | 5mg/L | GB/T 5750.5-2006 |
| 10 | 铁 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.03mg/L | GB/T5750.6-2006 |
| 11 | 锰 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.01mg/L | GB/T 5750.6-2006 |
| 12 | 铅 | 无火焰原子吸收分光光度法 | 2.5ug/L | GB/T 5750.6-2006 |
| 13 | 镉 | 无火焰原子吸收分光光度法 | 0.5ug/L | GB/T 5750.6-2006 |
| 14 | 砷 | 氢化物原子荧光法 | 1.0ug/L | GB/T 5750.6-2006 |
| 15 | 汞 | 原子荧光分光光度法 | 0.1ug/L | GB/T 5750.6-2006 |
| 16 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.004mg/L | GB/T 5750.6-2006 |
| 17 | 氯化物 | 硝酸银滴定法 | 1.0mg/L | GB/T 5750.5-2006 |
| 18 | 氰化物 | 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | 0.002mg/L | GB/T 5750.5-2006 |
| 19 | 挥发酚 | 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 | 0.002mg/L | GB/T 5750.4-2006 |
| 20 | 细菌总数 | 平皿计数法 | — | GB/T 5750.12-2006 |
| 21 | 总大肠菌群 | 滤膜法 | — | GB/T 5750.12-2006 |
| 22 | K+ | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.05 mg/L | GB/T 5750.6-2006 |
| 23 | Na+ | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.01mg/L | GB/T 5750.6-2006 |
| 24 | Ca2+ | 原子吸收分光光度法 | 0.02mg/L | GB 11905-1989 |
| 25 | Mg2+ | 原子吸收分光光度法 | 0.002mg/L | GB 11905-1989 |
| 26 | CO32- | 滴定法 | — | DZ/T0064.49-1993 |
| 27 | HCO3- | 滴定法 | — | DZ/T0064.49-1993 |
| 28 | Cl- | 离子色谱法 | 0.15mg/L | GB/T5750.5-2006 1.2 |
| 29 | SO42- | 离子色谱法 | 0.75mg/L | GB/T5750.5-2006 2.2 |
| 30 | 锌 | 火焰原子吸收分光光度法 | 0.05mg/L | GB/T5750.6-2006 |

4.3.3.5监测结果

1、评价方法

本项目地下水现状评价方法采用标准指数法进行，对评价标准为定值的水质因子，计算公式为

Pi=Ci/Si

式中：Pi—第i个水质因子的标准指数；

Ci—第i个水质因子的监测质量浓度值，mg/L；

Csi—第i个水质因子的标准质量浓度值，mg/L。

PH的标准指数为：

PPH=    PH≤7.0时

PPH=    PH>7.0时

式中：PPH—PH的标准指数

PH—PH检测值

PHsd—标准中PH的下限值

PHsu—标准中PH的上限值

当Pi≤1时，符合标准；当Pi>1时，说明该水质因子已超过了规定的水质标准，将会对人体健康产生危害。

2、地下水评价标准

地下水现状评价采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。有关污染物及其浓度限值见表4-8所示。

表4.3-11   评价区地下水质量标准   （单位：mg/L   pH无量纲）

| 项目 | pH | 总硬度 | 氟化物 | 氨氮 | 硝酸盐氮 | 亚硝酸盐氮 | 硫酸盐 | 砷 | 汞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 6.5-8.5 | ≤450 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤20 | ≤1.0 | ≤250 | ≤0.01 | ≤0.001 |
| 项目 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 碘化物 | 铬（六价） | 溶解性总固体 |
| 标准 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1 | ≤1 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.08 | ≤0.05 | ≤1000 |
| 项目 | 铝 | 氯化物 | 氰化物 | 耗氧量 | 挥发酚 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 硫化物 | 阴离子表面活性剂 |
| 标准 | ≤0.2 | ≤250 | ≤0.05 | ≤3 | ≤0.002 | ≤100（CPU/mL） | ≤3.0（CPU/100mL） | ≤0.02 | ≤0.3 |

3、监测结果

地下水环境现状监测结果见表4.3-12、4.3-13。

表4.3-12  监测结果一览表

| 监测项目 | 单位 | 1#芦则峁 | 2#王家塔 | 3#贺家塔 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水温 | ℃ | 14.6 | 21.2 | 24.0 |  |
| pH | -- | 7.82 | 7.57 | 7.56 | 0.01 |
| 总硬度 | mg/L | 346 | 530 | 470 | 1.0 |
| 氟化物 | mg/L | 0.82 | 0.49 | 0.52 | 0.02 |
| 氨氮 | mg/L | 0.298 | 0.135 | 0.189 | 0.02 |
| 硝酸盐(以N计) | mg/L | 0.60 | 18.6 | 16.4 | 0.08 |
| 亚硝酸盐(以N计) | mg/L | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.001 |
| 硫酸盐 | mg/L | 120 | 213 | 195 | 0.09 |
| 砷 | mg/L | ND | ND | ND | 0.001 |
| 汞 | mg/L | ND | ND | ND | 0.0001 |
| 铁 | mg/L | ND | ND | ND | 0.02 |
| 锰 | mg/L | 0.03 | ND | ND | 0.03 |
| 铜 | mg/L | ND | ND | ND | 0.008 |
| 锌 | mg/L | ND | 0.04 | ND | 0.02 |
| 铅 | mg/L | ND | 0.0041 | 0.003 | 0.003 |
| 镉 | mg/L | ND | 0.0016 | 0.0012 | 0.001 |
| 碘化物 | mg/L | ND | ND | ND | 0.025 |
| 铬(六价) | mg/L | ND | ND | ND | 0.004 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 676 | 841 | 788 | 4 |
| 氯化物 | mg/L | 16.8 | 69.6 | 67.6 | 0.02 |
| 氰化物 | mg/L | ND | ND | ND | 0.002 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.76 | 0.97 | 1.05 | 0.05 |
| 挥发性酚类 | mg/L | ND | ND | ND | 0.002 |
| LAS | mg/L | ND | ND | ND | 0.050 |
| 细菌总数 | 个/mL | 40 | 70 | 80 | -- |
| 总大肠菌群 | 个/L | ND | ND | ND | -- |
| 硫化物 | mg/L | ND | ND | ND | -- |
| 铝 | μg/L | ND | ND | ND | -- |
| K+ | mg/L | 2.16 | 3.78 | 3.31 | 0.004 |
| Na+ | mg/L | 39.4 | 83.6 | 74.0 | 0.003 |
| Ca2+ | mg/L | 75.4 | 138 | 112 | 8 |
| Mg2+ | mg/L | 37.6 | 47.1 | 45.7 | 5 |
| CO32- | mg/L | 3 | 7 | 1 | -- |
| HCO3- | mg/L | 337 | 278 | 242 | -- |
| 备注 | ND为低于方法检出限的结果 |

表4.3-13   地下水水位监测结果一览表

| 村庄 | 芦则峁 | 王家塔 | 贺家塔 | 杜家山 | 乔家塔 | 白龙塔 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井深（m） | 50 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 水位（m） | 40 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |

4.3.3.6评价结果

地下水环境现状监测评价分析详见表4.3-14所示。

根据一期水质水位监测结果和评价显示：就评价区第四系孔隙潜水潜水水井而言，芦则峁各水质监测指标均达到《地下水质量标准》（GB14848-2017）中的Ⅲ类水标准；王家塔和贺家塔除总硬度外，其余水质监测指标均达到《地下水质量标准》（GB14848-2017）中的Ⅲ类水标准。分析总硬度超标原因为地下水水位下降，使含水层变薄，使其对盐分的稀释能力逐渐减弱，从而使地下水中溶解性固体增加，从而使水中离子总量增加，离子强度显著增加，在强电解质作用下碳酸钙、碳酸镁的溶解度增加，使更多的钙镁离子进入地下水中，引起硬度升高。

4.3.3.6水化学类型

本次水质监测对地下水中主要的阴阳离子进行了监测，根据监测结果，评价区内潜水中总矿化度为462.86~701.08mg/l，地下水水化学类型以HCO3·SO4-Na·Mg·Ca型水为主，局部为HCO3•SO4-Mg•Ca型水为主。评价区地下水水化学类型见表4.3-15。

表4.3-14   地下水现状评价结果一览表

| 监测点位监测项目 | 1#芦则峁 | 2#王家塔 | 3#贺家塔 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 标准指数 | 达标情况 | 标准指数 | 达标情况 | 标准指数 | 达标情况 |
| pH | 0.55 | 达标 | 0.38 | 达标 | 0.37 | 达标 |
| 总硬度 | 0.77 | 达标 | 1.18 | 超标 | 1.04 | 超标 |
| 氟化物 | 0.82 | 达标 | 0.49 | 达标 | 0.52 | 达标 |
| 氨氮 | 0.60 | 达标 | 0.27 | 达标 | 0.38 | 达标 |
| 硝酸盐(以N计) | 0.03 | 达标 | 0.93 | 达标 | 0.82 | 达标 |
| 亚硝酸盐(以N计) | 0.003 | 达标 | 0.005 | 达标 | 0.004 | 达标 |
| 硫酸盐 | 0.48 | 达标 | 0.85 | 达标 | 0.78 | 达标 |
| 砷 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 汞 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 铁 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 锰 | 0.30 | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 铜 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 锌 | ND | 达标 | 0.04 | 达标 | ND | 达标 |
| 铅 | ND | 达标 | 0.41 | 达标 | 0.3 | 达标 |
| 镉 | ND | 达标 | 0.32 | 达标 | 0.24 | 达标 |
| 碘化物 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 铬(六价) | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 溶解性总固体 | 0.68 | 达标 | 0.84 | 达标 | 0.79 | 达标 |
| 氯化物 | 0.07 | 达标 | 0.28 | 达标 | 0.27 | 达标 |
| 氰化物 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 耗氧量 | 0.25 | 达标 | 0.32 | 达标 | 0.35 | 达标 |
| 挥发性酚类 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| LAS | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 细菌总数 | 0.40 | 达标 | 0.70 | 达标 | 0.80 | 达标 |
| 总大肠菌群 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 硫化物 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |
| 铝 | ND | 达标 | ND | 达标 | ND | 达标 |

表4.3-15   评价区水化学类型

| 采样点位 | 单位 | 阳离子 | 阴离子 | 总矿化度mg/l | 水化学类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | 合计 | CO32- | HCO3- | Cl- | SO42- | 合计 |  |  |
| 1# | 毫克浓度 | mg/l | 2.160 | 39.400 | 75.400 | 37.600 | 154.560 | 3.000 | 337.000 | 16.800 | 120.000 | 476.800 | 462.86 | HCO3·SO4-Mg·Ca |
|  | 毫克当量浓度 | meq/l | 0.055 | 1.713 | 3.762 | 3.082 | 8.613 | 0.100 | 5.525 | 0.474 | 2.498 | 8.596 |  |  |
|  | 毫克当量百分数 | meq% | 0.641 | 19.890 | 43.685 | 35.784 | 100.000 | 1.163 | 64.266 | 5.513 | 29.058 | 100.000 |  |  |
| 2# | 毫克浓度 | mg/l | 3.780 | 83.600 | 138.000 | 47.100 | 272.480 | 7.000 | 278.000 | 69.600 | 213.000 | 567.600 | 701.08 | HCO3·SO4- Na·Mg·Ca |
|  | 毫克当量浓度 | meq/l | 0.097 | 3.635 | 6.886 | 3.861 | 14.478 | 0.233 | 4.557 | 1.963 | 4.434 | 11.188 |  |  |
|  | 毫克当量百分数 | meq% | 0.668 | 25.105 | 47.562 | 26.665 | 100.000 | 2.086 | 40.735 | 17.549 | 39.631 | 100.000 |  |  |
| 3# | 毫克浓度 | mg/l | 3.310 | 74.000 | 112.000 | 45.700 | 235.010 | 1.000 | 242.000 | 67.600 | 195.000 | 505.600 | 619.61 | HCO3·SO4-Na·Mg·Ca |
|  | 毫克当量浓度 | meq/l | 0.085 | 3.217 | 5.589 | 3.746 | 12.637 | 0.033 | 3.967 | 1.907 | 4.059 | 9.967 |  |  |
|  | 毫克当量百分数 | meq% | 0.670 | 25.461 | 44.227 | 29.643 | 100.000 | 0.334 | 39.805 | 19.133 | 40.727 | 100.000 |  |  |

4.3.4声环境

吕梁腾祥金属制品有限公司委托山西华都环境监测有限公司于2018年5月15日对厂界四周进行了环境噪声监测。

4.3.4.1监测布点

本次监测共布设了4个环境噪声监测点，按《声环境质量标准》（GB 3096-2008）进行昼、夜等效A声级监测，厂区具体监测布点见图4.3-3。

4.3.4.2监测因子和评价因子

监测因子为：Leq、L10、L50、L90。

评价因子为：统计等效连续A声级Leq。

4.3.4.3监测时间和频次

监测时间：2018年5月15日

监测频次：昼、夜各监测一次

图4.3-3  项目噪声监测布点图

4.3.4.4噪声监测结果

噪声监测结果见表4.3-16。

表4.3-16   噪声监测结果见统计表            单位：dB（A）

| 测点编号 | 测点位置 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | L10 | L50 | L90 | Leq | L10 | L50 | L90 | Leq |
| 1# | 厂区东 | 56.2 | 54.4 | 53.1 | 55.2 | 44.7 | 41.2 | 40.4 | 42.4 |
| 2# | 厂区南 | 54.8 | 52.1 | 51.4 | 53.6 | 45.2 | 43.5 | 42.1 | 44.1 |
| 3# | 厂区西 | 56.4 | 55.0 | 53.3 | 55.7 | 44.6 | 42.1 | 41.2 | 43.3 |
| 4# | 厂区北 | 55.8 | 52.5 | 50.6 | 53.9 | 44.3 | 41.4 | 40.9 | 42.7 |

4.3.4.5评价结果

评价结果见表4.3-17。

表4.3-17   噪声现状评价结果          单位：dB（A）

| 测点编号 | 测点位置 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Leq | 标准值 | 达标情况 | Leq | 标准值 | 达标情况 |
| 1# | 厂区东 | 55.2 | 60 | 达标 | 42.4 | 50 | 达标 |
| 2# | 厂区南 | 53.6 | 60 | 达标 | 44.1 | 50 | 达标 |
| 3# | 厂区西 | 55.7 | 60 | 达标 | 43.3 | 50 | 达标 |
| 4# | 厂区北 | 53.9 | 60 | 达标 | 42.7 | 50 | 达标 |

由表4.3-17可知， 本项目厂界四周昼间噪声现状值在53.6-55.7dB（A）之间，夜间噪声现状值在42.4-44.1dB（A）之间，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。总体来看，项目区声环境质量较好。

4.3.5土壤环境质量现状

本项目位于王家塔村北侧，占地面积约3333.5m2，占地性质为荒地。本次评价在厂区内布设了2个柱状采样点，一个混合表层样采样点，厂外布设2个表层样作为背景点。

本次评价委托山西华都监测有限公司于2018年5月20日对本项目所在区域土壤进行了检测，2018年10月22日对1#、2#柱状采样点的中层和深层土壤进行了补充检测。检测项目为：pH、阳离子交换量、有机质、镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍。土壤采样点位示意图见图4.3-4，监测结果见表4.3-17。

图4.3-4（1）  土壤柱状样采样点监测布点图

图4.3-4（2）土壤混合表层样监测布点图

图4.3-4（3）  厂外土壤背景表层样监测布点图

表4.3-18  采样点监测结果一览表

| 监测日期 | 监测点位 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH值 | 阳离子交换量 cmol/kg(+) | 有机质（g/kg） | 镉 mg/kg | 汞 mg/kg | 砷 mg/kg | 铜 mg/kg | 铅 mg/kg | 镍 mg/kg |
| 2018.5.20 | 1#柱状采样点（表层） | 8.64 | 4 | 4.11 | 0.100 | 0.023 | 10.9 | 8.76 | 2.79 | 31.6 |
| 2018.10.22 | 1#柱状采样点（中层） | 8.52 | 10 | 2.27 | 0.045 | 0.345 | 11.6 | 32.4 | 1.07 | 36.9 |
| 2018.10.22 | 1#柱状采样点（深层） | 8.44 | 8 | 2.24 | 0.046 | 0.326 | 11.5 | 25.7 | 1.49 | 37.5 |
| 2018.5.20 | 2#柱状采样点（表层） | 8.32 | 4 | 5.38 | 0.078 | 0.027 | 10.2 | 5.7 | 2.45 | 32.2 |
| 2018.10.22 | 2#柱状采样点（中层） | 8.49 | 8 | 2.65 | 0.091 | 0.176 | 10.6 | 25.8 | 2.44 | 33.6 |
| 2018.10.22 | 2#柱状采样点（深层） | 8.47 | 5 | 2.25 | 0.173 | 0.148 | 10.6 | 30.0 | 2.55 | 38.2 |
| 2018.5.20 | 3#厂区混合样（表层采样点） | 8.47 | 5 | 5.04 | 0.093 | 0.017 | 10.7 | 13.8 | 0.968 | 32.0 |
| 2018.5.20 | 4#厂区东侧（厂外表层采样点） | 8.49 | 4 | 5.80 | 0.085 | 0.026 | 10.4 | 14.7 | 1.63 | 30.9 |
| 2018.5.20 | 5#厂区西侧（厂外表层采样点） | 8.48 | 4 | 9.65 | 0.091 | 0.085 | 10.6 | 14.8 | 1.72 | 34.0 |
| 风险筛选值 | / | / | / | 65 | 38 | 60 | 18000 | 800 | 900 |

由表4.3-18监测结果可知，3个表层采样点土壤、2个柱状采样点土壤均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值要求。

## 4.4区域污染源调查

4.4.1工业污染源调查

现状情况下，在此次调查评价范围内，厂区周边没有工业污染源，主要污染因子主要有SO2、NOX、烟尘和粉尘。

4.4.2生活污染源调查

根据现状调查，生活污染源包括燃烧散煤产生的废气、生活垃圾、生活污废水。村庄居民厨房、冬季采暖燃用散煤，没有采取措施直接排放。多数村庄没有集中下水道及集水沟渠，各村单户生活污水排放量相对较小，一般随地泼洒，自然蒸发下渗，对水环境影响较小。除生活污水外，村庄居民基本均有旱厕，还有部分小规模畜禽养殖，上述污染源定期清理堆肥，做农家肥使用。生活垃圾统一收集后送环卫部门指定地点填埋处置。

4.4.3农业污染源调查

区域农业污染源包括种植业、畜禽养殖业等。

（1）种植业污染源主要是：评价区域内耕地粮食作物、经济作物和蔬菜作物肥料、农药的使用。化肥主要是氮肥、磷肥、复合肥，亩使用量分别为25公斤、10公斤、10公斤。另外调查范围内没有大型的种植业基地，蔬菜每家每户种植时零星使用少量化肥。

（2）畜禽养殖业污染源主要是：猪、牛、鸡饲料的成分和粪便的排放量、处理方式。评价区内没有大规模的集中养殖基地，畜禽属于家养式，养殖时均不使用饲料，以玉米、烂菜叶、草为主，粪便清理后用作施肥。

# 第五章 环境影响预测与评价

## 5.1 施工期环境影响分析

本项目建设地点位于吕梁市离石区交口街道办王家塔村北侧1.05km处，工期约6个月。项目施工人员均为附近村民，厂区不设施工营地。施工期间的主要环境问题产生于施工过程中平整场地期间土石方的挖掘填埋、土建施工、建筑材料的运输、堆存、设备安装调试及试生产等过程中，产生的污染物主要有施工扬尘、噪声、施工废水、生活废水和固体废物。

### 5.1.1施工期大气环境影响分析

1、扬尘

本项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘，在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇筑、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。

施工扬尘按起尘的原因可分为动力起尘和风力起尘。

①动力起尘：由于外力而产生的尘粒悬浮而造成，其中施工装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，施工期间的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，约占总扬尘量的60%。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/h；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表5.1-1  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘（kg/辆·km）

| 粉尘量 车速 | 0.1kg/m2 | 0.2kg/m2 | 0.3kg/m2 | 0.4kg/m2 | 0.5kg/m2 | 1kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(km/h) | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10(km/h) | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15(km/h) | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25(km/h) | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

表5.1-1为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可知在同样的路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。

如果在施工期间对车辆行驶的路面施行洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，表5.1-2为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘将其污染距离缩小到20~50m范围内。

表5.1-2  施工场地洒水抑尘试验结果

| 距离（m） | 措施 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP平均浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

因此，限速行驶及保持路面的清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效措施。

②风力扬尘：施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘，其扬尘量可参考煤堆场起尘的计算公示：

Q=2.1k（V – V0）3e-1.023W

式中：Q ——起尘量，kg/t·a；

k ——经验系数，是煤含水量的函数；

V——煤场平均风速，m/s；

V0 ——起尘风速，m/s；

W ——尘粒含水率，%。

由此可见，风力扬尘产生量与风速和尘粒含水率有关。因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率等措施是抑制这类扬尘的有效手段。此外，尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关外，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250um时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250um时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。因此施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

本项目场址1km范围内无敏感点，因此项目在施工期间注意保持场区道路路面清洁、进出场区车辆控制车速、施工现场定时洒水、不在大风天气开挖、回填、易产生粉尘的建筑材料尽量不漏天堆放等措施后，施工扬尘对周围环境影响不大。

2、汽车尾气

施工运输车辆一般是大型柴油车会产生的汽车尾气。废气污染物包括CO、NOX、PM10、THC。由于汽车运输属于间歇式操作，加上周围无环境敏感目标，运输车辆尾气对周围环境影响不大。施工期间拟采取以下措施减少对汽车尾气对周围环境影响如下：

施工时合理优化汽车运输路线，以减少车辆尾气对运输沿线环境敏感点的影响。

施工场地内车辆为非连续行驶状态，定期对车辆进行维护，避免非正常工况下污染物突然排放，降低局部环境空气污染的可能性。

因此，经优化运输路线后，可减轻汽车尾气对周边环境及沿途居民的影响。

### 5.1.2 施工期噪声环境影响分析

1、施工期噪声种类及源强

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机、推土机、振捣棒等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对周围声环境影响最大的是机械噪声。主要施工机械的噪声源强见表5.1-3。

表5.1-3  主要施工机械设备的噪声声级

| 序 号 | 施 工 机 械 | 测量声级dB(A) | 测量距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖土机 | 76 | 10 |
| 2 | 推土机 | 78 | 10 |
| 3 | 装卸机 | 82 | 10 |
| 4 | 混凝土振捣棒 | 72 | 10 |
| 5 | 切割机 | 90 | 5 |

根据类比监测资料，距主要施工机械不同距离的噪声值见表5.1-4。

表5.1-4  距声源不同距离处的噪声值    （dB(A)）

| 设备名称 | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推土机 | 86 | 78 | 71 | 63 | 61 | 53 | 49 | 45 | 41 |
| 装载机 | 90 | 82 | 75 | 67 | 65 | 55 | 53 | 49 | 45 |
| 挖掘机 | 84 | 76 | 69 | 61 | 59 | 51 | 47 | 43 | 39 |
| 振捣棒 | 80 | 72 | 65 | 57 | 55 | 47 | 43 | 39 | 35 |
| 切割机 | 90 | 82 | 75 | 67 | 65 | 55 | 53 | 49 | 45 |

2、施工期声环境影响分析

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表5.1-5。从表5.1-4中可看出，土石方施工阶段推土机、装载机、挖掘机、混凝土振捣棒、切割机昼间噪声超标的情况出现在距声源5m~20m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在100m范围内。

表5.1-5  建筑施工场界环境噪声排放限值    （dB(A)）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

由表5.1-4可知，各施工机械噪声在经过距离衰减后150m外的噪声值均能达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类限制要求。因此项目施工期噪声对周围敏感点影响较小。距离本项目场址1km范围内无敏感点，因此施工机械产生的噪声对本项目影响不大。

评价建议施工单位在施工作业期间内采取合理的施工方式，优先选用低噪声的施工设备，合理安排施工设备的位置。

随着施工期的结束，项目施工过程中产生的机械噪声随之结束，因此施工过程中对区域声环境的影响是暂时的，对周围环境敏感点的影响很小。

### 5.1.3 施工期废水环境影响分析

施工期废水主要为施工人员生活污水和施工废水。施工废水主要由设备冲洗及生产中的跑、冒、滴、漏、溢流产生，仅含有少量泥砂，不含其它杂质，在施工现场设沉砂池1座（沉淀池容积大于日排放施工废水量），施工废水经沉淀后上清液回用，不外排，对环境无影响；生活污水主要包括粪便污水及洗漱污水等，洗漱污水产生量小，用于地面洒水除尘，粪便污水排入厂区旱厕，定期由附近农户进行清掏，不外排，对环境影响不大。

### 5.1.4 施工期固体废物环境影响分析

施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾、生活垃圾等。针对在施工中存在的问题，环评要求建设单位在施工阶段采取以下防治措施：施工中的建筑垃圾主要是废材料等，应由各施工队妥善处理，及时清运；生活垃圾可用垃圾桶收集后由环卫工人运送，到指定垃圾场处理。这些施工过程中产生的污染都是暂时的，随着施工过程的结束，该污染也将消失。

### 5.1.5 施工期生态环境影响分析

本项目厂区地形平坦，植被较单一，地面有裸露。项目建设对生态环境的影响主要表现为水土流失：

①开挖地表，使原有地表植被、土壤结构遭到破坏，造成地表裸露，表层土抗蚀能力减弱，加剧水土流失；

②土石方因受地形和运输条件限制，不能及时运走时在场地内堆放，由于结构疏松，空隙度增大，易产生水土流失；

为有效防止水土流失，环评建议采取以下防治措施：

①根据需要增设必要的临时雨水排水沟道，夯实裸露地面，尽量减缓雨水对泥土的冲刷。

②弃土和施工废料及时清运。

③施工完成后及时进行路面硬化和绿化，搞好植被的恢复、再造，做到边坡稳定，岩石、表土不裸露。

④控制施工作业时间，尽量避免在暴雨季节进行大规模的土石方开挖工作。

一般来说，施工期间对环境的影响是暂时的，加强施工管理，采取环评提出的措施后，施工结束后受影响的环境要素大多可得到恢复。

## 5.2 营运期环境影响预测与评价

### 5.2.1 大气空气影响预测与评价

#### 5.2.1.1 评价等级及评价范围确定

1、评价因子筛选

根据《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.2-2016)，结合本项目的工程分析，本次评价因子选取酸洗产生的硫酸雾、浸塑及固化产生的非甲烷总烃。

2、评价标准

本次评价标准见表5.2-1。

表5.2-1  评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值/（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫酸雾 | 1小时平均 | 300 | 《环境空气影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D |
| 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2000 | 《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012） |

3、常规气象资料

项目所在区属暖温带大陆性气候，四季分明，光热资源丰富，自然降水不足。根据离石区气象站1997～2016年20年气象统计结果，当地年平均气温10.3℃，极端最高气温为40.6℃，极端最低气温为-26.0℃。年均相对湿度为55.8%。年均降水量为484.0mm，年日照时数为2370.7时。年最多风向为NNE风，风频20.1%，静风频率4.02%。累年气候气象参数统计结果见表5.2-2。

表5.2-2  累年气候气象参数统计结果

| 要素 | 累年年值 |
| --- | --- |
| 平均风速(m/s) | 2.1 |
| 最大风速(m/s) | 16.7 |
| 平均气温(℃) | 10.3 |
| 极端最高气温(℃) | 40.6 |
| 极端最低气温(℃) | -26.0 |
| 平均相对湿度(%) | 55.8 |
| 平均降水量(mm) | 484.0 |
| 降水量最大值(mm) | 245.5 |
| 降水量最小值(mm) | 732.3 |
| 日照时数(小时) | 2370.7 |

离石区气象站1997～2016年20年平均风频分布情况见表5.2-3，风频玫瑰图见图5.2-1。平均风速、平均温度的月变化，详见表5.2-4。

表5.2-3  离石区近20年风向频率分布情况

| 风向 频率（%） | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 11.6 | 16.8 | 9.3 | 2.6 | 1.7 | 1.5 | 3.5 | 3.7 | 3.1 | 2.4 | 5.7 | 5.8 | 5.3 | 4.1 | 7.6 | 8.4 | 3.5 |
| 夏季 | 10.9 | 17.8 | 10 | 3.3 | 2.3 | 2.7 | 5.5 | 4.4 | 3.7 | 2.8 | 6.1 | 5.7 | 3.4 | 1.9 | 3.4 | 5.2 | 5.3 |
| 秋季 | 12.4 | 21.9 | 8.4 | 1.9 | 1.1 | 0.9 | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.3 | 7.6 | 7.3 | 4.7 | 2.5 | 5.8 | 7.4 | 4.8 |
| 冬季 | 12.9 | 24 | 6.6 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 2.2 | 2.2 | 7.5 | 9 | 4.2 | 3.8 | 7.9 | 7.5 | 3.4 |
| 全年 | 11.9 | 20.1 | 8.6 | 2.2 | 1.5 | 1.4 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 6.7 | 6.9 | 4.4 | 3.1 | 6.2 | 7.1 | 4.02 |

图5.2-1  离石区近20年风频玫瑰图

表5.2-4  离石区近20年平均风速、平均气温月变化情况

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月平均气温(℃) | -6.2 | -1.3 | 5.4 | 12.7 | 18.4 | 22.7 | 24.2 | 22.3 | 17.0 | 10.3 | 2.7 | -4.3 |
| 月平均风速(m/s) | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 |

由表可知，离石区累年7月份气温最高，月均气温为24.2℃，1月份气温最低，月均气温为-6.2℃。4月份风速最大，月均风速为2.5m/s，7、8、9月份风速最小，月均风速为1.9m/s。

4、评价等级

（1）判定依据

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），评价工作等级按照表5.2-5的分级判据进行划分。

表5.2-5  评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

其中Pi定义为：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：

Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，mg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

（2）污染源参数

根据工程分析，本次评价因子选取酸洗产生的硫酸雾、浸塑及固化产生的非甲烷总烃。本项目点源、面源参数调查结果分别见表5.2-6、表5.2-7。

表5.2-6  点源参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标 | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/(m/s) | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/(g/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  | 硫酸雾 | 非甲烷总烃 |
| 1 | 酸雾中和塔排气筒 | 111.068423 | 37.5078815 | 981.079 | 15 | 0.4 | 13.27 | 293 | 2400 | 正常 | 0.0063 | / |
| 2 | 浸塑及固化工序排气筒 | 111.068283 | 37.507981 | 980.643 | 15 | 0.25 | 11.32 | 293 | 2400 | 正常 | / | 0.01 |

表5.2-7  矩形面源参数表

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标 | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（g/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  | 硫酸雾 | 非甲烷总烃 |
| 1 | 生产车间 | 111.068101 | 37.508131 | 985.769 | 55 | 18.2 | 125 | 8 | 2400 | 正常 | 0.0033 | 0.006 |

（3）评价等级确定

本次评价因子选取酸洗产生的硫酸雾、浸塑及固化产生的非甲烷总烃及其排放参数，根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的估算模型AERSCREEN计算了各污染源的最大环境影响。

估算模型AERSCREEN的相关参数选取见表5.2-8，点源估算结果见表5.2-9，面源估算结果见表5.2-10。

表5.2-8  AERSCREEN估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） |  |
| 最高环境温度/℃ | 40.6 |
| 最低环境温度/℃ | -26.0 |
| 土地利用类型 | 阔叶林 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度条件 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是☑ 否□ |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是□ 否☑ |
|  | 岸线距离/km |  |
|  | 岸线方向/° |  |

表5.2-9  本项目点源估算模型计算结果表

| 序号 | 距离(m) | 酸雾中和塔排气筒 | 浸塑及固化工序排气筒 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 硫酸雾预测质量浓度(μg/m3) | 占标率(%) | 非甲烷总烃预测质量浓度(μg/m3) | 占标率(%) |
| 1 | 25 | 26.732 | 8.91 | 57.364 | 2.87 |
| 2 | 50 | 10.211 | 3.40 | 59.178 | 2.96 |
| 3 | 75 | 3.3514 | 1.12 | 42.072 | 2.10 |
| 4 | 100 | 4.2643 | 1.42 | 28.518 | 1.43 |
| 5 | 200 | 1.3268 | 0.44 | 9.6398 | 0.48 |
| 6 | 300 | 1.0024 | 0.33 | 9.9546 | 0.50 |
| 7 | 400 | 0.73838 | 0.25 | 7.5745 | 0.38 |
| 8 | 500 | 0.57108 | 0.19 | 4.9146 | 0.25 |
| 9 | 600 | 0.46184 | 0.15 | 4.1735 | 0.21 |
| 10 | 700 | 0.38236 | 0.13 | 2.5823 | 0.13 |
| 11 | 800 | 0.35107 | 0.12 | 2.0807 | 0.10 |
| 12 | 900 | 0.31746 | 0.11 | 3.4439 | 0.17 |
| 13 | 1000 | 0.27244 | 0.09 | 3.0702 | 0.15 |
| 14 | 1100 | 0.24393 | 0.08 | 1.3451 | 0.07 |
| 15 | 1200 | 0.23025 | 0.08 | 2.4582 | 0.12 |
| 16 | 1300 | 0.22561 | 0.08 | 2.391 | 0.12 |
| 17 | 1400 | 0.19233 | 0.06 | 2.1095 | 0.11 |
| 18 | 1500 | 0.17996 | 0.06 | 2.2231 | 0.11 |
| 19 | 1600 | 0.21684 | 0.07 | 1.9999 | 0.10 |
| 20 | 1700 | 0.20479 | 0.07 | 1.9493 | 0.10 |
| 21 | 1800 | 0.19604 | 0.07 | 0.99602 | 0.05 |
| 22 | 1900 | 0.14033 | 0.05 | 0.93148 | 0.05 |
| 23 | 2000 | 0.17113 | 0.06 | 0.89782 | 0.04 |
| 24 | 2100 | 0.17154 | 0.06 | 1.0092 | 0.05 |
| 25 | 2200 | 0.14743 | 0.05 | 1.3088 | 0.07 |
| 26 | 2300 | 0.13352 | 0.04 | 1.4451 | 0.07 |
| 27 | 2400 | 0.13522 | 0.05 | 0.74506 | 0.04 |
| 28 | 2500 | 0.10692 | 0.04 | 0.959 | 0.05 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 26.732 | 8.91 | 80.381 | 4.02 |
| 下风向最大质量浓度出现距离/m | 25 | 45 |

表5.2-10  本项目面源估算模型计算结果表

| 序号 | 距离(m) | 生产车间 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 硫酸雾预测质量浓度(μg/m3) | 占标率(%) | 非甲烷总烃预测质量浓度(μg/m3) | 占标率(%) |
| 1 | 25 | 14.888 | 4.96 | 27.067 | 1.35 |
| 2 | 29 | 15.549 | 5.18 | 28.269 | 1.41 |
| 3 | 50 | 12.334 | 4.11 | 22.424 | 1.12 |
| 4 | 75 | 10.463 | 3.49 | 19.022 | 0.95 |
| 5 | 100 | 8.6743 | 2.89 | 15.77 | 0.79 |
| 6 | 200 | 5.2382 | 1.75 | 9.5231 | 0.48 |
| 7 | 300 | 3.6254 | 1.21 | 6.5911 | 0.33 |
| 8 | 400 | 2.6903 | 0.90 | 4.8909 | 0.24 |
| 9 | 500 | 2.0982 | 0.70 | 3.8146 | 0.19 |
| 10 | 600 | 1.7001 | 0.57 | 3.0909 | 0.15 |
| 11 | 700 | 1.4145 | 0.47 | 2.5716 | 0.13 |
| 12 | 800 | 1.2024 | 0.40 | 2.186 | 0.11 |
| 13 | 900 | 1.0397 | 0.35 | 1.8902 | 0.09 |
| 14 | 1000 | 0.91165 | 0.30 | 1.6574 | 0.08 |
| 15 | 1100 | 0.8086 | 0.27 | 1.47 | 0.07 |
| 16 | 1200 | 0.72417 | 0.24 | 1.3165 | 0.07 |
| 17 | 1300 | 0.65393 | 0.22 | 1.1889 | 0.06 |
| 18 | 1400 | 0.59471 | 0.20 | 1.0812 | 0.05 |
| 19 | 1500 | 0.54422 | 0.18 | 0.9894 | 0.05 |
| 20 | 1600 | 0.50073 | 0.17 | 0.91033 | 0.05 |
| 21 | 1700 | 0.46294 | 0.15 | 0.84163 | 0.04 |
| 22 | 1800 | 0.42984 | 0.14 | 0.78146 | 0.04 |
| 23 | 1900 | 0.40065 | 0.13 | 0.72839 | 0.04 |
| 24 | 2000 | 0.37474 | 0.12 | 0.68129 | 0.03 |
| 25 | 2100 | 0.35161 | 0.12 | 0.63924 | 0.03 |
| 26 | 2200 | 0.33086 | 0.11 | 0.6015 | 0.03 |
| 27 | 2300 | 0.31214 | 0.10 | 0.56748 | 0.03 |
| 28 | 2400 | 0.2952 | 0.10 | 0.53667 | 0.03 |
| 29 | 2500 | 0.27979 | 0.09 | 0.50866 | 0.03 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 15.549 | 5.18 | 28.269 | 1.41 |
| 下风向最大质量浓度出现距离/m | 29 | 29 |

按照《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）规定的评价等级确定依据，进行大气环境影响评价等级确定，结果见表5.2-11。

表5.2-11  AERSCREEN估算模型估算结果表

| 项目 | 判据 |
| --- | --- |
| 评价结果 | 点源 | 硫酸雾：Pmax=8.91%，Pmax＜10%，二级评价 非甲烷总烃：Pmax=4.02%，Pmax＜10%，二级评价 |
|  | 面源 | 硫酸雾：Pmax=5.18%，Pmax＜10%，二级评价 非甲烷总烃：Pmax=1.41%，Pmax＜10%，二级评价 |
| 综合判定 | 环境空气定为二级评价 |

由表5.2-11可知，本项目大气环境影响评价等级确定为二级。

5、评价范围

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），本项目大气环境影响评价范围为以厂区为中心边长5km的矩形区域。

6、环境空气保护目标

本项目环境空气保护目标见表5.2-12，环境空气保护目标图见图2.5-1。

表5.2-12  环境空气保护目标

| 名称 | 坐标 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 居 住 区 | 4154969.6603 | 506655.1844 | 芦则峁 | 135人（46户） | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区 | N | 2020 |
|  | 4153476.1797 | 505029.4603 | 杜家山 | 256人（78户） |  | NW | 1490 |
|  | 4152817.0186 | 504430.8343 | 王家山 | 225人（66户） |  | W | 1670 |
|  | 4151341.6206 | 505301.6196 | 梁家会村 | 546人（145户） |  | SW | 1670 |
|  | 4151888.9991 | 506536.4164 | 贺家塔 | 223人（77户） |  | S | 1090 |
|  | 4151966.8121 | 506960.5347 | 王家塔 | 624人（157户） |  | S | 1050 |
|  | 4152318.4485 | 507380.5117 | 乔家塔 | 698人（168户） |  | SE | 1420 |
|  | 4152403.3574 | 507868.9645 | 枣架 | 875人（260户） |  | E | 1880 |
|  | 4153686.8759 | 507696.0627 | 白龙塔 | 89人（23户） |  | NE | 1660 |
|  | 4155512.4548 | 506455.5227 | 葫芦把 | 76人（31户） |  | N | 2410 |
|  | 4155344.4234 | 506316.2620 | 梁家墕 | 132人（46户） |  | N | 2290 |
|  | 4160019.2225 | 507968.4723 | 贺家山 | 143人（53户） |  | NE | 2280 |
|  | 4154494.3286 | 507472.6381 | 渠家山 | 236人（86户） |  | NE | 2120 |
|  | 4152705.2329 | 508425.5368 | 石盘 | 1084人（323户） |  | E | 2300 |

#### 5.2.1.2 大气环境影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），本项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

本项目污染物排放量核算见表5.2-13、表5.2-14、表5.2-15、表5.2-16。

表5.2-13  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口 编号 | 污染物 | 核算排放浓度/(μg/m3） | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口（无） |
| 一般排放口 |
| 1 | DA001 | VOCs | 18800 | 0.025 | / |
| 2 | DA002 | 硫酸雾 | 3760 | 0.023 | / |
| 一般排放口合计 | VOCs | 0.09 |
|  | 硫酸雾 | 0.0542 |
| 有组织排放总计 |
| 有组织排放总计 | VOCs | 0.09 |
|  | 硫酸雾 | 0.0542 |

表5.2-14  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（μg/m3） |  |
| 1 | DWA001 | 浸塑工序 | VOCs | 封闭车间，通风 | 《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案的通知》（晋气防办[2017]32号） | 2000 | 0.05 |
| 2 |  | 电镀工序 | 硫酸雾 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 1200 | 0.0285 |
| 无组织排放总计 |
| 无组织排放总计 | VOCs | 0.05 |
|  | 硫酸雾 | 0.0285 |

表5.2-15  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/(t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOCs | 0.14 |
| 2 | 硫酸雾 | 0.0827 |

表5.2-16  污染源非正常排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度/（μg/m3） | 非正常排放速率/（kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸雾中和塔排气筒 | 废气处理设施发生故障 | VOCs | 94000 | 0.188 | 1 | 1 | 停产修理废气处理设施 |
| 2 | 浸塑及固化工序排气筒 |  | 硫酸雾 | 37600 | 0.238 | 1 | 1 |  |

#### 5.2.1.3 环境监测计划

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目只需进行污染源监测。

1、污染源监测计划

根据本项目污染源情况，确定本项目污染源监测计划见表5.2-17、表5.2-18。

表5.2-17  有组织废气监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 酸雾中和塔处理设施进出口 | 硫酸雾 | 每半年1次 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5 |
| 浸塑及固化工序排气筒进出口 | 非甲烷总烃 | 每半年1次 | 《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案的通知》（晋气防办[2017]32号） |

表5.2-18  无组织废气监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界上风向设一个对照点，下风向设三个监控点 | 硫酸雾 | 每年1次 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
|  | 非甲烷总烃 |  | 《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案的通知》（晋气防办[2017]32号） |

2、信息报告和信息公开

（1）信息报告

建设单位应编写自行监测年度报告，年度报告至少应包含以下内容：

①监测方案的调整变化情况及变更原因

②企业及各主要生产设施全年运行天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况

③自行监测开展的其他情况说明

④建设单位实现达标排放所采取的主要措施

（2）信息公开

建设单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位合计信息公开办法》（合计保护部令  第31号），并结合当地生态环境保护主管部门的要求执行。

#### 5.2.1.4 大气环境影响评价结论

1、大气环境影响评价结论

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的估算模型AERSCREEN计算了各污染物的最大地面空气质量浓度占标率均小于1%，因此，只要加强管理、严格落实环保措施，本项目的建设对周围大气环境的影响可以接受。

2、大气污染控制措施

电镀车间酸洗槽和镀锌槽产生的弱酸性废气收集至酸雾中和塔进行处理，集气效率约95%，酸雾中和塔处理效率95%，最后经15米高排气筒达标排放。

浸塑及固化工序产生的非甲烷总烃经“集气罩+光催化氧化+活性炭吸附”装置处理，集气效率约90%，处理效率为80%，最后由15m高排气筒排放至大气。

项目所采用的治理工艺及设备为国内成熟的技术，可以实现稳定达标排放，因此，本项目采用的污染控制措施合理。

3、大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目无需设置大气环境防护距离。

4、污染物排放量核算结果

本项目污染物排放量核算结果见表5.2-19。

表5.2-19  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/(t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOCs | 0.14 |
| 2 | 硫酸雾 | 0.0827 |

5、大气环境影响评价自查表

本项目大气环境影响评价自查表见表5.2-20。

### 5.2.2 地表水环境影响分析

本项目运营期产生废水主要是生产废水、生活污水。

1、生产废水

项目运营后，所产的生产废水产生情况分述如下：

（1）拉丝冷却水系统排水W1

此部分废水产生量为0.72m3/d，属清净下水，排入雨水管网，直接外排。

（2）镀锌线废水（W2、W3）

本项目镀锌线废水主要包括酸洗槽、酸洗后水洗槽及镀后水洗槽废水三部分，产生量为18.5m3/d，该废水为酸性废水，含有重金属Zn2+离子，进入厂内自建污水站进行处理。

（3）酸雾净化塔排水W4

此部分废水产生量为0.24m3/d，主要污染物为盐类、SS，进入厂内自建污水站进行处理。

污水处理站污水合计产生量为18.74m3/d，考虑1.2的设计系数，污水站设计处理能力为3m3/h（3*8=24m3/d），参照《电镀废水治理工程技术规范》（GB2002-2010），采用化学沉淀处理技术，工艺为“调节+加药反应+沉淀+砂滤+活性炭过滤+污泥压滤”，处理效率COD≥60%、Fe≥90%、Zn≥98%、SS≥90%，处理达《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）标准后的废水部分（9.41m3/d）回用于酸洗槽、酸洗后水洗槽补水，剩余部分（9.33m3/d）由罐车定期送至吕梁市城区污水处理厂。

表5.2-20  项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级□ | 三级☑ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5～50km□ | 边长=5km□ |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ | 500～2000t/a□ | 小于500t/a□ |
|  | 评价因子 | 基本污染物( ) 其他污染物( 硫酸、非甲烷总烃 ) | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准□ | 地方标准☑ | 附录D ☑ | 其他标准□ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区☑ | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | ( 2017 )年 |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据☑ | 主管部门发布的数据□ | 现状补充监测□ |
|  | 现状评价 | 达标区□ | 不达标区☑ |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS □ | AUSTAL2000□ | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ | 网格模型□ | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5～50km□ | 边长=5km□ |
|  | 预测因子 | 预测因子( ) | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |
|  | 正常排放短期浓度 贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ | C本项目最大占标率＞100%□ |
|  | 正常排放年均浓度 贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ | C本项目最大占标率＞10%□ |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ | C本项目最大占标率＞30%□ |
|  | 非正常排放1h浓度 贡献值 | 非正常持续时长( )h | C非正常占标率≤100%□ | C非正常占标率＞100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ | C叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ | k＞-20%□ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：(硫酸雾、非甲烷总烃) | 有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑ | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：( ) | 监测点位数( ) | 无监测☑ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受☑ 不可以接受□ |
|  | 大气环境防护距离 | 距( )厂界最远( )m |
|  | 污染源年排放量 | SO2：( )t/a | NOx：( )t/a | 颗粒物：( )t/a | VOCs：(0.14)t/a |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“( )”为内容填写项 |

2、生活废水

本项目不设食堂、浴室及宿舍，厂内设置旱厕，生活废水主要为办公生活废水，产生量为0.48m3/d。水量较小，水质简单，直接用于厂区道路及硬化部分洒水抑尘，不外排。

采取以上措施后，本项目无废水外排，对区域水环境影响较小。

3、非正常工况下污染源分析及影响分析

本项目含锌及酸性废水处理设施发生故障时，CODCr、总锌等污染因子则不能达标。按最不利情况考虑，本项目含锌废水处理站发生故障时的水污染源强见表5.2-21。

表5.2-21  非正常情况下含锌废水污染物排放情况表

| 类型 | 污染物 | 排放浓度（mg/L） | 排放量（kg/d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 含锌废水 （18.74m3/d） | CODCr | 120 | 2.67 |
|  | 总锌 | 50 | 0.937 |

对于废水处理设施发生故障的情况，在收到警报同时，必须立即停止产生废水的相关环节的生产，将现有废水通过管路收集至事故水池，并请技术人员检修污水处理设备，污水处理设备正常运行后将事故池中废水处理达标后排放，严禁废水不经处理直接排放。

根据《电镀废水治理工程技术规范》（GB2002-2010），电镀废水处理站应急事故水池的容积应容纳12-24h的废水量，本项目废水处理系统的规模为28m3/d，事故池按最大为30m3设置。可以确保废水在非正常工况下不直接外排地表水体。

### 5.2.3 地下水环境影响分析

本项目水污染源主要在电镀车间，因此主要对电镀车间的地下水环境影响进行评价。

#### 5.2.3.1评价区水文地质条件调查

本项目地处吕梁山脉中段西部，黄河东岸，为典型的黄土高原地貌，地势为西北高东南低，区域上出露地层有奥陶系碳酸盐岩、石炭系碎屑岩及碳酸盐岩，二叠系、三叠系碎屑岩，以及第四系的风积、冲一洪积物。区域内地下水主要受柳林泉岩溶地下水系统控制。

区域上发育的常年性河流有黄河，以及属黄河水系的三川河和三川河主要支流北川河(流量一般为1.98m3/s)、东川河(流量一般为0.70m3/s)、南川河(流量一般为0.53m3/s)分别从北向南、从东向西、从南向北在吕梁市离石区境内汇流，由东向西经柳林在两河口入黄河。据观测站资料，三川河年平均流量5.34～9.54m3/s，最大流量2260m3/s。

1、主要含水层

区域地下含水岩组按照含水介质、赋存条件及水动力特征可分为：碳酸盐岩类岩溶裂隙水、变质岩(含岩浆岩)类裂隙水、碎屑岩夹碳酸盐岩类裂隙岩溶水、碎屑岩类裂隙水和松散岩类孔隙水五种类型。其中，碳酸盐岩岩溶水是本区最具有供水意义和开发利用价值的含水层位。现将各含水岩组的水文地质特征分述如下：

①奥陶系碳酸盐岩裂隙、岩溶含水岩组

碳酸盐岩类岩溶裂隙水含水层主要为寒武、奥陶系灰岩、白云质灰岩。受岩性、构造、补径排条件控制，岩溶发育程度及富水性各异，总的规律是：补给区弱，排泄区强；汇流区强，滞流区弱；奥陶系地层强，寒武系地层弱。奥陶系中统含水岩组含水层厚一般为110～220m，岩溶裂隙发育，单位涌水量一般为0.083～0.610L/s·m，断裂带或褶皱轴部部位单位涌水量达1.130～4.00L/s·m。峰峰组、上马家沟组和下马家沟组底部角砾状泥灰岩相对隔水。受其隔水作用在适宜条件下局部地带形成上层滞水成泉，一般泉流量小于1.0L/s。奥陶系下统亮甲山组、冶里组含水层主要为白云岩，厚约120m，岩溶裂隙一般不发育，单位涌水量一般小于0.116L/s·m。寒武系含水层主要为凤山组结晶白云岩及张夏组厚层状鲕状灰岩，含水层厚100m左右，裂隙岩溶一般不发育，单位涌水量0.002～0.245L/s·m。

该含水岩组主要出露于井田西南约18km处的柳林县寨东一薛家湾一带，该处岩性为深灰色厚层状石灰岩夹泥灰岩，岩溶较发育，以泉水形式排泄。柳林泉为本省岩溶泉之一，泉水排泄标高790-803m，1956-2003年多年平均流量3190L/s，介于1270-4690L/s之间，1991-2003年平均仅1970L/s，属重碳酸钙镁型水，矿化度0.44g/L，泉域总面积6080.5km2，主要含水层为奥陶系中统石灰岩。

②变质岩(含岩浆岩)类裂隙含水岩组

变质岩(含岩浆岩)类裂隙水主要含水岩组由太古界和元古界变质岩、花岗岩、石英砂岩、砂砾岩组成。一般裂隙不发育，可视为区域隔水层。仅在岩层风化壳及构造裂隙带含风化裂隙水及构造裂隙水。区域内风化壳最大深度75m，风化裂隙潜水泉流量一般0.1-0.5L/s，较大的方山县水泉湾泉，泉流量1.5L/s，其水文地质特征是：降水入渗后，经短途径流以散泉形式就近排泄于河谷，形成地表径流。单位涌水量0.002-0.530L/s·m，多不具备集中供水条件。水质以HCO3-Ca型水为主，矿化度一般小于300mg/L。

③碎屑岩夹碳酸盐岩类裂隙岩溶含水岩组

碎屑岩夹碳酸盐岩类裂隙岩溶水主要含水层为石炭系太原组砂岩及夹层灰岩，尤其是太原组3～5层夹层灰岩为主要含水层。本溪组底部铝土岩、粘土岩为区域隔水层。天然状态下，裂隙水泉流量一般小于1.0L/s，层间裂隙岩溶水单位涌水量一般小于1.157L/s·m。离石市信义一带受构造控制，裂隙岩溶水可自流，单位涌水量为0.710L/s·m。泉水水质多为HCO3-Ca型水，矿化度小于500mg/L；层间裂隙岩溶水以HCO3·SO4-Na·Ca或SO4-Ca·Mg型为主，矿化度500-1500mg/L。碎屑岩夹碳酸盐岩裂隙岩溶水天然状态下以散泉排泄，采煤状态下以矿坑排泄为主。本区多年来矿坑排水在疏干了碎屑岩夹碳酸盐岩含水层裂隙岩溶水的同时，也减少了通过断裂对奥陶系岩溶水的越流补给量。

④三叠系及二叠系碎屑类裂隙含水岩组

碎屑岩类裂隙水主要含水层岩性为二叠、三叠系砂岩，泥页岩为相对隔水层。风化裂隙潜水泉流量一般0.1-1.0L/s，层问裂隙水单井涌水量一般小于500m3/a。如临县高崖头井井深371.80m，含水层为二叠系砂岩，出水量58.55L/s。蓄水构造部位岩石裂隙发育，富水性好，单井涌水量可达277.78L/s以上。石楼县城供水井之一的西卫村井，井深200m，含水层为三叠系刘家沟组砂岩，降深19.1m，涌水量2030m3/d。碎屑岩裂隙水的水质多为HCO3-Na·Mg或HCO3·SO4-Na·Mg型，矿化度200-800mg/L，水质良好。碎屑岩裂隙水除少部分当地利用外，多以泉形式呈地表径流排泄。

⑤第四系上、中更新统和第三系红土所夹砂砾石层松散岩类孔隙含水岩组

分布在山前丘陵区及倾斜平原区，含水层主要为中、上更新统黄土和第三系红土所夹砂砾石层。多属上层滞水，富水性极为贫乏，民井出水量一般小于5m3/d，黄土残塬地区可达1.39-4.17L/s。水质以HCO3-Na·Ca或HCO3·SO4-Na·Ca·Mg型水为主，矿化度一般小于1000mg/L，但硬度大。

⑥第四系全新统松散岩类孔隙含水岩组

分布在低山丘陵区较大沟谷中和冲积平原区。含水层为全新统、上更新统冲积砂砾石、砂层，赋存孔隙潜水。富水性大河强于小河，下游强于上游，基底岩性为碎屑岩、变质岩的河段强于基底为碳酸盐岩的河段。三川河一带含水层厚5-30m，水位埋深1-10m，单井出水量一般277.78-2777.78L/S。灰岩渗漏河段单井涌水量小于277.78L/S。

水质类型以HCO3-Ca或HCO3-Ca·Mg型为主，矿化度小于1000mg/L。

2、地下水的补给、径流、排泄条件

①碎屑岩类裂隙水

主要指石炭系、二叠系和三叠系砂岩裂隙水，其补给主要来自裸露区大气降水和上覆岩层的入渗补给。在沟谷切割深处，常以泉的形式排出地表或补给河谷第四系松散岩类孔隙水，另外，主要排泄方式还有民用井人工开采。

②松散岩类孔隙水

松散岩类孔隙水除大气降水的垂直入渗补给，亦有地表水的入渗补给和基岩裂隙水的侧向补给，地下水的流向与地表水的流向大致相似。排泄方式主要是人工开采。

③岩溶裂隙水

主要指奥陶系石灰岩岩溶裂隙水，井田西、北侧为奥陶系石灰岩裸露区，其补给主要来自裸露区大气降水和上覆岩层的入渗补给。在沟谷切割深处，常以泉的形式排出地表或补给河谷第四系松散岩类孔隙水，另外主要排泄方式还有民用井人工开采。

#### 5.2.3.2项目区水文地质条件调查

项目区无常年性河流，项目东侧的北川河及南侧的三川河是区附近最大的河流，在雨季遇较为持续的降雨时沟谷内有短期较大的地表径流，平时水流较小，自北向南、自东向西流过，最终汇入黄河。项目区在雨季有短暂的洪水泄流，均汇入南部的三川河。

本次评价项目区水文地质内容引自“山西吕梁离石交口煤业有限公司900kt/a矿井兼并重组整合工程环境影响报告书（2011年）”。

项目区各主要含水层之补给来源主要为大气降水，其特点是受气候变化及地理环境影响很大，在雨季，当大气降水渗入地下而成地下径流后，往往顺岩层倾斜方向流动，在被切割深处以泉的形式出露，其余多潜向地层深部。

1、主要含水层

①奥陶系中统碳酸盐岩岩溶裂隙含水层段

岩溶裂隙含水层段地层在项目区内全部被掩盖，于项目区西侧外围零星出露，奥陶系中统碳酸盐岩岩溶裂隙含水层水位标高为799m-803m之间，属强富水含水层。

②石炭系上统太原组的碳酸盐岩岩溶裂隙含水层段

本层段在项目区内没有出露，以3-5层石灰岩夹泥岩、砂岩及煤层为主，其中最下一层L1石灰岩一般厚1.84m-6.94m，常与其上L2、L3石灰岩合并，合并后厚度变大达11.85m，岩溶较为发育，富水性较好；其余两层石灰岩(L4和L5)富水性稍差。水位标高873.29m，属弱富水含水层。

③二叠系下统山西组裂隙含水层段与二叠系上、下石盒子组砂岩裂隙含水层段

山西组裂隙含水层以细一中粒砂岩为主，裂隙不发育，上、下石盒子组砂岩裂隙含水层段岩性以泥岩、砂岩互层或泥质岩类夹砂岩为主，由于遭风化剥蚀，风化裂隙发育，为大气降水的入渗补给创造了条件。水位标高804.89m，属弱富水含水层。

④第三系、第四系松散层类孔隙含水层段

第四系中、上更新统地层广泛分布于梁峁地段，第四系全新统分布于较大的沟谷中，含水层岩性主要为砂、砾石层，连续性较差，补给条件较好，但多为透水不含水层段，局部地段含水，但含水微弱。第三系上新统零星出露于沟谷中，含水层为其半胶结状态的砾石层，连续性较差，补给条件较好，亦多为透水不含水层段，该层段民用井出水量在10t/d左右。

2、主要隔水层

①二叠系上、下石盒子组泥岩隔水层

二叠系石盒子组地层为一套泥岩、砂质泥岩、砂岩交互沉积地层，泥岩、砂质泥岩厚度大，且连续稳定，隔水性能好。

②本溪组泥岩隔水层

本组岩性以铝土质泥岩、砂质泥岩、灰白色细砂岩及灰黑色薄层灰岩组成，平均厚35.33m，无明显含水层存在。另外，由于项目区地质构造简单，断层不发育，因而各含水层之间的水力联系甚微。

3、主要含水层的补给、径流、排泄条件

①岩溶水

项目位于柳林泉域中部，其补给主要通过岩层裂隙及区域断裂带接受大气降水与地表水的入渗补给，奥陶系岩溶水在本区属径流区，流向沿岩层倾向由东向西，加入整个奥灰水的径流系统，在沟谷切割深处以泉的形式排出地表，补给松散岩类孔隙水排向柳林泉。奥陶系地下水位标高800m左右。

②碎屑岩类裂隙水

碎屑岩类裂隙水的补给主要来自裸露区大气降水和上覆松散层的入渗补给。地下水在重力作用下沿岩层裂隙顺层运动，在区外沟谷切割较深处以泉的形式排出地表，或补给第四系松散岩类孔隙水。另外，主要排泄方式为人工开采。

③松散岩类孔隙水

松散岩类孔隙水除大气降水的垂直入渗补给外，有地表水入渗补给和基岩裂隙水的侧向补给。径流途径短，地下水的流向一般与地表水的流向大致相似，排泄方式除蒸发外，主要是人工开采或补给深层基岩裂隙水。

4、水文地质条件

项目区水文地质构造简单，没有断裂构造发育，岩层节理裂隙亦不很发育，向斜轴部碎屑岩裂隙较发育，一定程度上利于上覆含水层下渗，但由于向斜的聚集作用，其主要的水文地质作用在于改变局部的地下水径流方向。

项目区地形地质及水文地质图见图5.2-2。

#### 5.2.3.3地下水环境保护目标

1、柳林泉域

本项目位于柳林泉域范围内，但不在一级、二级保护区范围内，且本工程无废水外排，因此本项目的建设不会对柳林泉域产生影响。

2、水源地

距离本项目最近的水源地为项目北侧5.32km的枣林乡集中供水水源地，位于本项目区上游，地下水类型集中供水井位于枣林村、学校及驻地机关，地面标高1001m，水文地质单元属于北川河，松散岩类埋藏型岩溶水，属于柳林泉域径流区。根据钻孔柱状图，开采249.19m以下松散岩类埋藏型奥陶系中统上马家沟组二、三段中厚层石灰岩，白云质灰岩、岩溶裂隙水，据钻孔资料，岩溶裂隙溶洞较为发育，富水性较好，0-45.59m为第四系地层，45.59-156.19m为石炭系地层，156.19-249.19m为奥陶系峰峰组地层，因上部水质欠佳，0-249.19m全部采用水泥浆止水封孔，静水位高于奥陶系峰峰组角砾状泥灰岩隔水底板39m，设置有两个水源保护区，一级保护区范围确定均为上游50m，下游20m，宽30m，保护区面积0.002km2，均不设二级保护区和准保护区。

枣林乡集中供水水源地位于项目区上游，项目生产废水经厂区自建污水处理

站处理达标后，部分回用，剩余部分由罐车定期送至吕梁市城区污水处理厂。生活污水经收集后全部用于地面洒水，不外排，因此，本项目的建设对水源的影响较小。

3、厂区附近居民水源井

本项目对地下水环境的影响主要表现在对潜水层水质的影响，因此本次评价应对潜水含水层进行重点保护，厂区周围水井详见表5.2-22。

表5.2-22  厂区附近水井一览表

| 名称 | 相对于厂址位置 | 距离（km） | 水位埋深（m） | 井深（m） | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第四系松散岩类孔隙含水层 |
| 芦则峁水井 | N | 2.02 | 40 | 50 | 饮用水 |
| 王家塔水井 | S | 1.05 | 6 | 7 | 饮用水 |
| 贺家塔水井 | S | 1.09 | 5 | 6 | 饮用水 |
| 杜家山水井 | NW | 1.49 | 5 | 6 | 饮用水 |
| 乔家塔水井 | SE | 1.42 | 5 | 6 | 饮用水 |
| 白龙塔水井 | NE | 1.66 | 6 | 7 | 饮用水 |

#### 5.2.3.4地下水环境影响预测

目标含水层是第四系浅层孔隙潜水含水层，地下水主要接受大气降水补给，其次有上游侧向径流补给和地表小河及水渠的渗漏补给，地下水流向大致自北向南。浅层的潜水含水介质主要为粉土，为弱含水层，含水层厚度不大，水力坡度较小，地下水径流条件差，区内地下水位埋藏浅，多小于10m。地下水排泄途径主要是经地表蒸发、向下游排泄和开采排泄为主。

1、包气带性质

项目占地区域地下水类型为第四系孔隙潜水，主要由大气降水和侧向径流补给。勘察期间属于平水期，季节性水位变幅约为0.50m。

2、污染源的选取

预测因子选取原则：可能造成地下水污染的装置和设施（位置、规模、材质等）及建设项目在建设期、运营期、服务期满后可能的地下水污染途径；以及建设项目可能导致地下水污染的特征因子。特征因子应根据建设项目污废水成分（可参照HJ/T2.3）、液体物料成分、固废浸出液成分等确定。

本次评价重点是污水处理站调节池渗漏对地下水水质的影响，预测正常渗漏及非正常渗漏两种情况下的影响。评价因子选取锌。

3、预测情景设定

厂内的废水收集管道、废水构筑物、装置和车间地面、各种罐区均采取防渗措施，正常情况下不应有废水或其他物料暴露而发生泄漏至地下水的情景发生。因此，本次模拟预测情景主要针对废水在非正常工况下泄漏而设定。

4、非正常工况下污染源源强计算

根据拟建项目工艺的分析、污水中污染物的污染特性以及构筑物易污染性选取污水处理站调节池池底出现裂缝导致废水持续泄漏为非正常工况情景，预测评价其对地下水的影响。选取Zn作为预测因子。预测因子浓度参照工程分析所论述数值：Zn浓度50mg/L，具体泄漏点源强见表5.2-23。

表5.2-23  非正常工况泄漏点源强表

| 序号 | 泄漏点 | 池底面积（m2） | 池底规格（m） | 泄漏情景 | 泄漏面积（m2） | 废水产生量（m3/d） | 废水泄漏量（m3/d） | 污染物Zn浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站调节池 | 9 | 长3m，宽3m | 假设出现2条裂缝，宽1cm，长度为累计8m | 0.08 | 18.74 | 0.17 | 50 |

注：①渗漏量的计算公式为：。

②泄漏点污染物浓度参考本项目环境评价报告工程分析数据。

③裂缝长度：污水处理站调节池内裂缝长度，设为2条池底面长度。

5、水质预测

（1）预测方法

地下水环境预测评价等级为三级，水文地质条件为简单类型，采用解析法进行预测。

（2）预测公式

调节池渗漏较难及时发现，若发现后采取措施时间也较长，故污水污染源可概化为点源，注入规律为连续注入，采用一维稳定流二维水动力弥散-平面连续点源公式预测，公式如下：

式中：x、y为计算点处的位置坐标；

t为时间，d；

C(x,y,t)为t时刻点x,y处的示踪剂浓度，mg/L；

M为含水层厚度；

mt为单位时间注入示踪剂的质量，g/d；

u为水流速度，m/d；

n为有效孔隙度，无量纲；

DL为纵向弥散系数，m2/d；

DT为横向y方向的弥散系数，m2/d；

π为圆周率；

k0(β)为第二类零阶修正贝塞尔函数；

W（）为第一类越流系统井函数。

根据项目所在地水文地质条件，并参照经验系数，地下水流速取0.01m/d，有效孔隙度取0.05，横向弥散系数取1m2/d，纵向弥散系数取10m2/d。

（3）预测时段

根据导则要求，对本项目地下水水质预测时段选取100天、1000天和10年三个时间段。

（4）预测结果

按照以上方法和参数预测，预测结果见表5.2-24~5.2-26。

表5.2-24  水池非正常泄漏100天锌离子迁移距离及浓度（mg/L）

| x方向距离(m) y方向距离(m) | -90 | -80 | -40 | 0 | 40 | 80 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -40 | 0.0049 | 0.0083 | 0.0363 | 0.0603 | 0.0378 | 0.0090 | 0.0053 |
| -20 | 0.1941 | 0.3376 | 1.8346 | 3.5337 | 1.9095 | 0.3657 | 0.2124 |
| 0 | 0.7270 | 1.3353 | 11.0914 | - | 11.5440 | 1.4465 | 0.7954 |
| 20 | 0.1941 | 0.3376 | 1.8346 | 3.5337 | 1.9095 | 0.3657 | 0.2124 |
| 40 | 0.0049 | 0.0083 | 0.0363 | 0.0603 | 0.0378 | 0.0090 | 0.0053 |

表5.2-25  水池非正常泄漏1000天锌离子迁移距离及浓度（mg/L）

| x方向距离(m) y方向距离(m) | -280 | -260 | -240 | -120 | 0 | 120 | 240 | 260 | 280 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -100 | 0.0302 | 0.0422 | 0.0577 | 0.2360 | 0.4003 | 0.2661 | 0.0734 | 0.0547 | 0.0399 |
| -80 | 0.0902 | 0.1275 | 0.1766 | 0.7826 | 1.3878 | 0.8824 | 0.2245 | 0.1654 | 0.1194 |
| -40 | 0.4191 | 0.6098 | 0.8720 | 5.0617 | 11.3017 | 5.7071 | 1.1085 | 0.7909 | 0.5545 |
| 0 | 0.7224 | 1.0693 | 1.5604 | 11.7362 | - | 13.2326 | 1.9837 | 1.3868 | 0.9559 |
| 40 | 0.4191 | 0.6098 | 0.8720 | 5.0617 | 11.3017 | 5.7071 | 1.1085 | 0.7909 | 0.5545 |
| 80 | 0.0902 | 0.1275 | 0.1766 | 0.7826 | 1.3878 | 0.8824 | 0.2245 | 0.1654 | 0.1194 |
| 100 | 0.0302 | 0.0422 | 0.0577 | 0.2360 | 0.4003 | 0.2661 | 0.0734 | 0.0547 | 0.0399 |

表5.2-26  水池非正常泄漏10年锌离子迁移距离及浓度（mg/L）

| x方向距离(m) y方向距离(m) | -500 | -450 | -200 | 0 | 200 | 450 | 500 | 550 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -200 | 0.0272 | 0.0413 | 0.1854 | 0.2912 | 0.2265 | 0.0647 | 0.0449 | 0.0300 |
| -100 | 0.3555 | 0.5657 | 3.4073 | 6.1626 | 4.1617 | 0.8871 | 0.5861 | 0.3750 |
| -50 | 0.7166 | 1.1726 | 9.1693 | 21.6905 | 11.1994 | 1.8391 | 1.1815 | 0.7387 |
| 0 | 0.9140 | 1.5150 | 14.1324 | - | 17.2613 | 2.3760 | 1.5069 | 0.9326 |
| 50 | 0.7166 | 1.1726 | 9.1693 | 21.6905 | 11.1994 | 1.8391 | 1.1815 | 0.7387 |
| 100 | 0.3555 | 0.5657 | 3.4073 | 6.1626 | 4.1617 | 0.8871 | 0.5861 | 0.3750 |
| 200 | 0.0272 | 0.0413 | 0.1854 | 0.2912 | 0.2265 | 0.0647 | 0.0449 | 0.0300 |

（5）对敏感目标的影响分析

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），锌离子执行标准为1.0mg/L。

根据预测结果，非正常工况下调节池若发生泄漏，废水中锌离子以浓度100mg/L入渗到地下水中，随着水流向下游运移，100天后，锌离子最大超标距离为泄漏点下游90m；1000天后，锌离子最大超标距离为泄漏点下游280m；10年后，锌离子最大超标距离为泄漏点下游550m。虽然发生泄漏后各污染物迁移范围有限，但该情景下污染物会对厂区下游约550m范围地下水造成持续影响，因此，企业应采用有效措施避免泄漏事件的发生。

下游距离项目最近的饮用水源井—王家塔村水井约1.05km，可见项目若调节池发生泄露情况下，对周围地下水饮用水源井影响较小，但污染物锌离子会对周围潜层地下水水质造成污染。

因此，在生产期间必须做好水池的防渗措施，防止厂址附近地下水受到影响，保证村民的用水安全，同时应加强管理，定期进行监测，发现超标现象，及时采取补救措施。

#### 5.2.3.5地下水环境保护措施

按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，重点突出饮用水水质安全的原则。

1、源头控制

源头控制措施主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

对于生活污水、工业废水等的收集设备按其物料的物性分类集中布置，对于不同物料性质的区域，分别设置围堰，围堰内应设置排水地漏，分类收集围堰内设备跑、冒、滴、漏的污废水，围堰地面应采用不渗透的材料铺砌。

污废水在收集送往污水处理站的过程中，工艺管线尽可能地上敷设，若确实需要地下铺设时，在管沟内铺设，沟底设检漏井，检漏井内设集水坑，集水坑的深度不小于30cm，管沟和集水坑做防渗处理。管道排放口附近设置地漏、地沟或用软管接至地漏或地沟，不得随意排放，工艺介质调节阀前的排放口布置在低围堰区，地漏或地沟进行防渗处理。

2、分区防控

对厂区可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗处理，并及时地将泄漏/渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防治洒落地面的污染物渗入地下。

根据防渗参照的标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用的防渗措施如下：

（1）重点污染防治区

主要为电镀车间电镀区域、危废暂存间、事故水池及电镀废水输送管道、电镀废水处理站等，防渗标准参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中关于重点防渗区的要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；

（2）一般防渗区

生产车间其他区域、其它不含重金属的废水处理装置及管道等，防渗标准参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中关于一般防渗区的要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；

（3）简单防渗区

厂区全部采用混凝土沥青硬化（绿化除外）。

3、厂区防渗措施

针对重点污染防治区采用的是池底及池壁为防渗混凝土，池体内表面涂防水涂层（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s），底层侧壁外侧铺设防渗土工膜，混凝土抗渗等级不低于P8。废污水管道采用地下管道，加强地下管道及设施的固化和密封，地基处理采用强夯，防止发生不均匀沉降破坏结构引起渗漏，同时加强基础层密实度，提高其防渗性能。管道拟采用耐腐蚀抗压的钢质管道；管道与池壁的连接采用柔性的橡胶圈接口，减少连接不良引起的泄漏。

危险废物暂存间必须防风、防雨、防晒，地面必须要高于厂房的基准地面，确保雨水无法进入，渗漏液也无法外溢进入环境，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，地面采用600mm三七灰土铺底+100mm混凝土垫层+250mm双筋混凝土，然后采用5mm四布五油防腐防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s，地面再加一层100mm混凝土垫层，裙脚采用5mm混凝土+5mm四布五油防腐防渗处理+5mm混凝土，堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。

一般污染防治区各种需防渗的基础、地面均采用了防渗混凝土，混凝土抗渗等级不低于P6，基础之下的地基均采取强夯处理，确保防渗效果。

本项目分区防渗图见图5.2-3。

表5.2-27  厂区防渗分区表

| 序号 | 区域（设施） | 防渗等级 | 水泥标号 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电镀区 | 重点防渗区 | P8 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数＜1.0x10-7cm/s |
| 2 | 污水处理站 |  | P8 |  |
| 3 | 事故池 |  | P8 |  |
| 4 | 库房 |  | P8 |  |
| 5 | 危废暂存间 |  | P8 |  |
| 6 | 其他生产区 | 一般防渗区 | P8 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数＜1.0x10-7cm/s |
| 7 | 办公区 | 简单防渗区 | P6 | 一般地面硬化 |
| 8 | 厂区剩余区域 |  | P6 |  |

#### 5.2.3.6地下水环境监控与管理

为了及时准确的掌握所在区域地下水环境质量状况，本项目拟建立地下水长期监控系统，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现并及时控制。

根据《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）等相关要求，结合项目所在区域含水层系统和地下水径流系统特征、潜在污染源、环境保护目标等因素，布置地下水监测点。

（1）地下水监测原则

地下水监测将遵循以下原则：

A重点污染防治区加密监测原则；

B以潜水-微承压含水层地下水监测为主的原则；

C充分利用现有监测井；

D水质监测项目参照《地下水质量标准》相关要求和污染源特征污染因子确定，各监测井可依据监测目的不同适当增加和减少监测项目。

（2）监测井布置

①监测项目：pH、COD、氨氮、铁、锌、硫酸盐共6项，同时记录井深、水位和水温。

②监测布点：厂界下游100m范围内设置1眼水质监测点。

③采样频率：1次/年，委托有资质单位进行水样采集与化验分析。

地下水监控布点图见图5.2-4。

（3）地下水监测数据管理

上述监测结果应按相关规定及时建立档案，并定期向所在地环境保护行政主管部门汇报。公开常规监测数据。如发现异常或发生事故，应加密监测频次，并分析污染原因，及时采取相应措施。

#### 5.2.3.7应急响应

为了及时准确地掌握场地周围地下水环境污染状况，建议建立地下水监控体系，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制。加强厂区地下水水质的长期动态监测工作，做好应急预案，若发生泄漏事故，要及时对可能受到污染的水源地和村庄水井进行水质监测。

通过地下水监测井监测数据及反馈启动应急处置方案，及时发现地下水污染事故及其影响范围和程度，为启动地下水应急措施提供信息保障。

#### 5.2.3.8地下水评价结论

1）环境水文地质现状

项目区域地下水含水层为松散岩类孔隙水含水岩组，主要接受降水和山区的侧向补给，地下水流向为由西北向东南运动，平原区地下径流以向下游排泄为主，其次多为人工开采排泄。根据现状监测，除王家塔和贺家塔总硬度超标外，其余监测指标均满足地下水质量Ⅲ类标准。

2）地下水环境影响

根据地下水环境影响评价，项目厂区废水不外排，各类水池均做防渗处置。根据污水处理站调节池非正常泄露情况，经地下水预测，项目不会对厂区周围地

下水环境饮用水源产生直接影响。

3）地下水环境污染防控措施

根据地下水环境影响评价结论，要求建设单位对厂区地下水进行分区防渗，避免厂内固废堆场和水池下渗等对地下水环境造成影响。

4）地下水环境影响评价结论

通过环境水文地质条件、地下水环境影响、地下水环境污染防控措施、建设项目总平面布置的合理性等方面进行综合评价，在运营期间加强管理，严格遵循地下水环境保护措施的前提下，本项目生产对地下水的影响较小，因此本建设项目地下水环境影响可以接受。

### 5.2.4 声环境影响分析与评价

（1）预测范围及噪声预测点

本次评价声环境影响预测范围确定为厂界。

（2）噪声源强及声源分布

本项目噪声源主要为拔丝机、拉丝机、收线机、烘干机、制钉机、织网机、固化机等各种生产设备、风机、水泵等机械动力设备。设备声源强度较大，介于60-80B（A）之间。本项目噪声源强见表5.2-28。

表5.2-28  本项目噪声设备采取降噪措施后的噪声值一览表   单位：dB(A)

| 序号 | 噪声源位置 | 产噪设备 | 坐标 | 噪声值dB(A) | 治理措施 | 治理后声压级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X（m） | Y（m） |  |  |  |
| 生产车间 | 1 | 拔丝工序 | 拔丝机1 | 15.93 | -12 | 80 | 低噪设备，置于室内，减振基础 | <65 |
|  | 2 |  | 拔丝机2 | 7.06 | -11.93 | 80 | 低噪设备，置于室内，减振基础 | <65 |
|  | 3 | 拉丝工序 | 拉丝机1 | 7.06 | -14.94 | 80 | 低噪设备，置于室内，减振基础 | <65 |
|  | 4 |  | 拉丝机2 | 8.74 | -15.16 | 80 | 低噪设备，置于室内，减振基础 | <65 |
|  | 5 |  | 拉丝机3 | 10.5 | -15.08 | 80 | 低噪设备，置于室内，减振基础 | <65 |
|  | 6 |  | 拉丝机4 | 13.29 | -15.01 | 80 | 低噪设备，置于室内，减振基础 | <65 |
|  | 7 |  | 拉丝机5 | 15.49 | -15.16 | 80 | 低噪设备，置于室内，减振基础 | <65 |
|  | 8 | 收放线机组 | 收放线机组1 | 7.06 | -18.02 | 70 | 低噪设备，置于室内，减振基础 | <55 |
|  | 9 |  | 收放线机组2 | 8.74 | -18.02 | 70 | 低噪设备，置于室内，减振基础 | <55 |
|  | 10 |  | 收放线机组3 | 10.5 | -18.09 | 70 | 低噪设备，置于室内，减振基础 | <55 |
|  | 11 |  | 收放线机组4 | 12.7 | -18.09 | 70 | 低噪设备，置于室内，减振基础 | <55 |
|  | 12 |  | 收放线机组5 | 15.34 | -18.02 | 70 | 低噪设备，置于室内，减振基础 | <55 |
|  | 13 | 铁钉生产区 | 制钉机1 | 2.36 | -12.74 | 75 | 低噪设备，置于室内，减振基础 | <60 |
|  | 14 |  | 制钉机2 | 2.44 | -15.52 | 75 | 低噪设备，置于室内，减振基础 | <60 |
|  | 15 |  | 制钉机3 | 2.44 | -18.31 | 75 | 低噪设备，置于室内，减振基础 | <60 |
|  | 16 |  | 制钉机4 | 2.51 | -21.61 | 75 | 低噪设备，置于室内，减振基础 | <60 |
|  | 17 | 钢筋网片区 | 织网机1 | 13.36 | -32.97 | 70 | 低噪设备，置于室内，减振基础 | <55 |
|  | 18 |  | 织网机2 | 16.37 | -33.05 | 70 | 低噪设备，置于室内，减振基础 | <55 |
|  | 19 |  | 织网机3 | 13.44 | -36.13 | 70 | 低噪设备，置于室内，减振基础 | <55 |
|  | 20 |  | 织网机4 | 16.3 | -36.27 | 70 | 低噪设备，置于室内，减振基础 | <55 |
|  | 21 |  | 织网机5 | 13.51 | -38.99 | 70 | 低噪设备，置于室内，减振基础 | <55 |
|  | 22 |  | 织网机6 | 16.37 | -39.28 | 70 | 低噪设备，置于室内，减振基础 | <55 |
|  |  |  | 电焊机1 | 14.96 | -32.99 | 75 | 低噪设备，置于室内，减振基础 | <60 |
|  |  |  | 电焊机2 | 14.87 | -36.16 | 75 | 低噪设备，置于室内，减振基础 | <60 |
|  |  |  | 电焊机3 | 14.87 | -39.05 | 75 | 低噪设备，置于室内，减振基础 | <60 |
|  | 1 | 电镀车间 | 收放线机组1 | 3.25 | -87.63 | 70 | 低噪设备，置于室内，减振基础 | <55 |
|  |  |  | 收放线机组2 | 8.87 | -87.55 | 70 | 低噪设备，置于室内，减振基础 | <55 |
|  |  |  | 收放线机组3 | 13.04 | -87.63 | 70 | 低噪设备，置于室内，减振基础 | <55 |
|  | 2 |  | 收放线机组4 | 16.9 | -87.71 | 70 | 低噪设备，置于室内，减振基础 | <55 |
|  |  |  | 烘干机1 | 17.06 | -81.85 | 70 | 低噪设备，置于室内，减振基础 | <55 |
|  | 3 |  | 烘干机2 | 13.04 | -82.09 | 70 | 低噪设备，置于室内，减振基础 | <55 |
|  | 4 |  | 烘干机3 | 8.79 | -82.09 | 70 | 低噪设备，置于室内，减振基础 | <55 |
|  | 5 |  | 风机1 | 19.14 | -77.35 | 80 | 低噪设备，置于室内，减振基础 | <65 |
|  | 6 |  | 风机2 | 19.22 | -80.4 | 80 | 低噪设备，置于室内，减振基础 | <65 |
| 备注：以生产车间西南角为坐标原点。 |

（3）评价标准

本次声环境影响预测评价标准厂界标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，评价标准详见表5.2-29。

表5.2-29  评价标准             （单位：dB（A））

|  | 评价标准 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 2类 | 60 | 50 |

（4）预测模式

①无指向性点声源的几何发散衰减公式：

式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)；

LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)；

r ——预测点距噪声源距离，（m）；

r0——源强外1m处。

②建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T ——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s。

③预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb——预测点的背景值，dB(A)。

（5）预测结果

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009），利用预测模式计算出各设备影响噪声值，根据能量合成法则叠加各设备噪声对各预测点声学环境造成的贡献值，叠加现状监测值即为预测值。

本次预测根据各厂区不同噪声源类型及其分布分别进行预测，经预测，采取措施后各厂区厂界噪声值见表5.2-30，噪声等值线分布图见图5.2-5。

表5.2-30  本项目厂界噪声贡献值                  dB(A)

| 预测点 | 背景值 | 贡献值 | 预测值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 厂区东 | 55.2 | 42.4 | 30.8 | 0 | 55.2 | 42.4 | 60 | 达标 | 50 | 达标 |
| 厂区南 | 53.6 | 44.1 | 48.3 | 0 | 54.7 | 44.1 | 60 | 达标 | 50 | 达标 |
| 厂区西 | 55.7 | 43.3 | 49.2 | 0 | 56.6 | 43.3 | 60 | 达标 | 50 | 达标 |
| 厂区北 | 53.9 | 42.7 | 42.3 | 0 | 54.2 | 42.7 | 60 | 达标 | 50 | 达标 |

由以上分析：项目主要噪声设备经采取厂房隔声、基础减振等降噪措施，并经一定距离衰减后，预测各厂界噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围声环境影响较小。

### 5.2.5 固体废物对环境的影响分析

本项目固体废物包括生活垃圾、一般固废和危险废物

1、生活垃圾

职工办公、生活产生生活垃圾，按人均产生量1kg/d计，本项目劳动定员为

20人，预计产生量为6t/a。定期交由当地环卫部门指定地点统一处置。

2、一般固废

本项目一般固废主要为铁丝边角料，按产量的1%计算，预计产生量约为500t/a，收集后外售废品收购站。

3、危险废物

（1）设备运行产生的废机油、废矿物油等危险废物

设备运行过程中会使用少量废矿物油（液压油、润滑油），危险废物类别为HW08，危险废物代码900-249-08，产生量为0.075t/a；擦拭设备时产生的废棉纱等，危险废物类别为HW49，危险废物代码900-041-49，产生量为0.005t/a。

（2）镀槽内的沉淀物

镀槽内会产生一些沉淀物，定期使用过滤泵捞出，主要成分为含有重金属锌的杂物、光亮剂等。此部分固体废物按危险废物处置，根据《国家危险废物名录》，其代码为HW17，危险废物代码336-052-17，镀槽沉淀物产生量为10t/a。

（3）污水处理站压滤渣

本项目污水处理站使用压滤机对废水进行固液分离，产生的压滤废渣中主要污染物主要为Zn、Fe等金属，根据《国家危险废物名录》，其代码为HW17，危险废物代码336-052-17，类比同类型企业，本项目污水处理站压滤渣产生量约1.2t/a。

（4）废活性炭

本项目污水处理站后一体化设备活性炭吸附产生的废活性炭属于危险废物，根据《国家危险废物名录》，其危险废物类别为HW49，危险废物代码900-041-49，类比同类型企业，本项目废活性炭产生量约5t/a。

（5）废包装桶

本项目生产使用酸洗液、镀锌液、矿物油等原料会产生少量废包装桶，根据《国家危险废物名录》，其危险废物类别为HW49，危险废物代码900-041-49，本项目废包装桶产生量约0.5t/a。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定，评价要求在企业在厂区内设危险废物临时贮存场所，经与企业沟通，拟建2个危险废物专用暂存间，电镀危废和其他危废分别设一个暂存间，位于生产区中部，用于存放本项目产生的所有危废，建筑面积均为10m2，场所建设要求应当符合《危险废物贮存污染控制标准》，临时贮存场所应设防渗、防淋、防起尘。另外评价要求在危废暂存库四周建设20cm高的围堰并将地面进行防渗。环评要求危险废物在厂内暂存后及时送有资质的单位进行处置。

本项目营运期固体废物产生情况及处置措施见表5.2-31。

表5.2-31  固体废物产生情况及处置措施       （单位：t/a）

| 序号 | 固废类别 | 固废名称 | 单位 | 产生量 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般固废 | 生活垃圾 | t/a | 6.0 | 由当地环卫部门统一处理 |
| 2 |  | 废铁丝边角料 | t/a | 500.0 | 收集后外售废品收购站 |
| 3 | 危险废物 | 生产设备 | 废棉纱、手套 | t/a | 0.005 | 与生活垃圾一并处置 |
| 4 |  |  | 废机油、废矿物油 | t/a | 0.075 | 暂存于危废暂存间，定期由有资质的单位处置 |
| 5 |  | 镀锌车间 | 镀槽沉淀物 | t/a | 10 |  |
| 6 |  | 污水处理站 | 压滤渣 | t/a | 1.2 |  |
| 7 |  |  | 废活性炭 | t/a | 5.0 |  |
| 8 |  | 废包装桶 | t/a | 0.5 |  |

综上所述，本项目固体废物按照废物的性质分别进行合理的处置，固废处置率100%，对周围环境影响较小。

### 5.2.6 项目生态环境影响分析

1、酸雾对生态环境的影响

酸雾（acid fog），通常是指雾状的酸类物质。在空气中酸雾的颗粒很小，比水雾的颗粒要小，比烟的湿度要高，粒径为0.1~10μm，是介于烟气与水雾之间的物质，具有较强的腐蚀性。其中包括硫酸、硝酸、盐酸等无机酸和甲酸、乙酸、丙酸等有机酸所形成的酸雾。本项目酸雾为硫酸雾。

酸雾的排放会造成工作场所的空气中酸雾和酸性气体弥漫，排入大气后又会造成大气环境中的酸沉降。它不仅危及工人及厂房周围居民的身体健康，腐蚀厂房设备及精密仪器，造成生产和生活的损失，而且还会对农作物及其他动植物的生存带来不良影响，造成对建筑物、文物古迹等的损坏等。

2、对植被和农作物的影响分析

本项目影响植被和农作物的途径为：污染物经水和土壤进入植被和农作物，使植被和农作物产生富集现象。本项目无废水外排，不会对当地植被和农作物造成影响。

3、工程运行期生态影响防护

（1）厂区绿化措施

①厂区应制定绿化规划，实施全面绿化。结合各种生产设施的特点，种植高低相结合的乔灌木，形成隔离林带，防止污染扩散。办公区应以美化环境为主，种植绿篱、布置花坛、草坪等。道路的绿化以种植道路树为主，选择适宜的树种，进行多种树种混栽，形成沿道路的绿化带。

②工程厂区周围应积极实施绿化防护林带建设，根据评价现场勘察，项目周边具有建设绿化林带的条件，其绿化带宽度不应小于2m。

③加强绿化管理及职工素质教育，从根本上树立生态保护的整体形象。

（2）其它

①严格保护厂址周边的农田生态系统，本项目不得向外扩张和多占土地，所有的设施和道路建设不能妨碍农田基本设施的正常运行和周边居民的正常的生产生活活动。

②厂区危废暂存库及道路等均须进行场地硬化。

③严格各污染环节的防治措施，定期对环保设施进行检修，保证其正常运行。从源头上最大限度地减少污染物的排放。

④危废暂存库等处均须进行防渗、硬化处理，并定期进行检查、维修；

⑤加强对职工的素质教育，增强清洁生产的自觉性，加强生产过程管理，节能降耗，从源头治理开始，把污染降低到最低程度。

⑥积极预防人为因素引起的环境生态破坏，降低环境风险，及时消除潜在的环境影响。使职工享有环境知情权，调动职工关心健康、预防污染、保护环境的自觉性，通过他们的生产操作消除环境隐患的威胁。

4、生态影响的恢复

工程建设对评价区的生态环境不可避免地产生影响，这些影响或是长期的或是暂时的，可以通过生态恢复措施予以消除。

绿化是改善生态环境的最重要途径之一。绿化具有挡风、降噪、改善小气候、防止水土流失等功能。因此，在项目建设过程中，应有绿化规划，在单项工程设计中应把绿化设计作为一项重要的环保工程来对待，环评要求项目厂区绿化系数要达到10%。

5、工程生态保护及影响恢复措施汇总

综合上述分析，评价规定采取的工程生态保护、影响恢复措施及恢复效果汇总见表5.2-32。

表5.2-32  工程生态保护、影响恢复措施及恢复效果汇总表

| 序号 | 工程内容 | 生态保护措施 | 预计恢复效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设施工 | ① 加强管理，少占地、少破坏植被；② 挖填土合理堆放；③ 临时占地和便道等破坏区，要进行土地复垦和植被重建工作；④ 施工期场地平整、基础垫料等应尽量利用施工废弃物和其它施工过程产生的垃圾； | 可恢复到建设前的占地区生态现状 |
| 2 | 生 产 | ① 厂区绿化； ② 严格的污染控制措施。 | 可有效控制因工程相关运营环节导致的生态影响 |
| 3 | 其 它 | ① 道路绿化：工程厂区的道路绿化； ②地面裸露区硬化。 |  |

6、小结

（1）根据工程占地、排污等生态影响的特征，结合生态评价导则的要求，本项目建设重点是工程厂区占地及污染物对生态环境的影响，包括有利影响和不利影响。

（2）项目建成后，随着运营期的不断延长，项目周边的生境会受人为活动的影响将会增加，导致原有生态环境结构发生一定调整，污染物排放影响会对动、植物造成有害影响，但在积极实施生态恢复与防治的情况下，其将被控制在一定的范围内。

（3）从总体上看，工程建设对生态环境的影响较小，但必须要求各污染物（废水、废气、固废）按照各处理措施严格执行，并加大厂区以及其周围地区的绿化面积，这样才能保证生态环境不会受到严重破坏，并能够对受到影响的场地及时补救。

### 5.2.7 环境风险评价

#### 5.2.7.1 环境风险分析

1、环境风险

环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度，用风险值R表征，其定义为事故发生概率P与事故造成的环境（或健康）后果C的乘积，用R表示，即：

R（危害/单位时间）＝P（事故/单位时间）×C（危害/事故）

2、环境风险评价

建设项目环境风险评价是指对项目建设和运行期间发生的可预测突发事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施。

3、环境风险评价的目的和重点

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

环境风险评价应把事故引起厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作的重点。

环境风险评价在条件允许的情况下，可利用安全评价数据开展环境风险评价。环境风险评价与安全评价的区别是：环境风险评价关注点是事故对厂（场）界外环境的影响。

图5.2-3  环境风险评价工作程序图

#### 5.2.7.2 评价工作等级、评价范围的确定

1、评价工作等级的确定

（1）工作等级划分原则

《建设项目环境风险评价技术导则（HJ/T169-2004）》中规定的环境风险评价的工作等级划分原则见表5.2-33所示。将危险物质分为：有毒物质、易燃物质和爆炸性物质，对项目原辅料进行判定。

（2）物质危险性判定

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（简称“导则”）的规定和《环境风险评价实用技术和方法》（简称“方法”提供的毒物危害程度分级），项目风险评价时首先要评价有害物质，确定哪些物质属应该进行危险性评价以及毒物危害程度分级。按导则进行危险性判别的标准见表5.2-34，根据“方法”，毒物危害程度分级见表5.2-35。

表5.2-33  环境风险评价工作等级划分原则

|  | 剧毒 危险性物质 | 一般毒性 危险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸 危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

表5.2-34  物质危险性标准

|  |  | LD50 (大鼠经口) mg/kg | LD50 (大鼠经皮)mg/kg | LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | <5 | 〈1 | 〈0．01 |
|  | 2 | 5<LD50〈25 | 10〈LD50〈50 | 0．1〈LC50〈0.5 |
|  | 3 | 25〈LD50〈200 | 50〈LD50〈400 | 0．5〈LC50〈2 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是200C或200C以下的物质 |
|  | 2 | 易燃液体—闪点低于210C，沸点高于200C的物质 |
|  | 3 | 可燃液体—闪点低于550C，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质 |
| 爆炸性物质 | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |

表5.2-25  毒物危害程度分级

| 指标 | 分级 |
| --- | --- |
|  | Ⅰ（极度危害） | Ⅱ（高度危害） | Ⅲ（中度危害） | Ⅳ（轻度危害） |
| 危害中毒 | 吸入LC50（mg/m3） | 200 | 200- | 2000- | ＞20000 |
|  | 经皮LD50（mg/kg） | ＜100 | 100- | 500- | ＞5000 |
|  | 经口LD50（mg/kg） | ＜25 | 2500- | 500- | ＞5000 |
| 致癌性 | 人体致癌物 | 可疑人体致癌 | 实验动物致癌 | 无致癌性 |

表5.2-36  本工程主要物质危险性判定

| 名称 | 毒性判别 | 燃烧性判别 | 爆炸性判别 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2SO4（20%） | 第三类 | // | // |
| 镀槽废渣、污水处理站压滤渣 | T | // | // |

（3）重大危险源判断

根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2009附录A1中有毒物质临界量的规定，本工程的重大危险源判定结果见表5.2-37。

表5.2-37  本项目重大危险源判定

| 危险源 | 物料名称 | 最大储量（t） | 临界储量（t） | 危险源判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料存放处 | H2SO4（98%） | 3 | 100 | 非重大 |
| 危险废物暂存间 | 镀槽废渣、污水处理站压滤渣 | 2 | 50 | 非重大 |

（4）环境敏感性判断

本工程所在区域不属于《建设项目管理名录》中规定的需特殊保护地区、生态敏感与脆弱区及社会关注区，环境敏感性判断：一般。

（5）评价等级及范围的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2004，依据评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，将本项目环境风险评价工作确定为二级。

根据这些化学品伤害阈和工业场所有害因素职业接触限值及敏感区位置，确定工程风险评价范围为厂址周围3公里范围。

#### 5.2.7.3 风险识别

环境风险评价和管理的主要研究对象是：①重大火灾；②重大爆炸；③重大有毒物泄露，如有毒气体、液体的释放等，以及可以产生多米诺效应的重大事件产生的环境影响，如爆炸引起有毒物质泄露等。本项目通过确定工厂、运输、管线等危险的种类、危害的来源等，采用类比法，结合项目组成、工艺过程等进行识别。就本项目而言，主要包括以下几方面的内容：

（1）生产装置危险性识别

项目生产属于简单的物理操作和较为温和的化学反应及电化学反应。通过工艺及设备筛选，目前生产中较大的风险源为原料桶、锌镀槽的泄漏事故。发生事故的主要原因是包装容器或储槽的制造质量有问题，或者设备年久失修造成破裂引起泄漏；人为操作失误造成泄漏的几率很小；自然灾害也可能造成容器或储槽破裂引起泄漏。

（2）危险品贮运风险识别

危险品储运过程中潜在的危险性详见表5.2-38。

表5.2-38  储运过程中潜在的危险性分析一览表

| 序号 | 装置、设备、名称 | 潜在风险事故 | 产生事故模式 | 基本预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 库房 | 储料桶破裂、泄漏 | 物料泄漏 | 加强监控，采取堵漏措施，准备消防措施 |
|  |  | 储料桶破裂、突爆 | 物料泄漏 |  |
| 2 | 危废暂存间 | 储料桶破裂、泄漏 | 物料泄漏 |  |
| 3 | 运输车辆 | 阀门破裂、泄漏 | 物料泄漏 | - |
|  |  | 车辆交通事故 | 物料泄漏 | 按照交通规则，在规定路线行驶 |

项目原辅料均采用陆路汽车或槽车运输，所有化学品、危险废物运输均委托专业运输单位担任运输任务，项目运输风险影响相对较小；而物料储存系统风险影响相对较大。物料储存区主要危险源情况如下：

硫酸：浓度87%，最大储存量3t。硫酸有氧化性和腐蚀性。

镀槽废渣、污水处理站压滤渣：最大储存量2t，使用锌和电镀化学品进行镀锌产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥等。

#### 5.2.7.4 源项分析

根据本工程的特点并调研同类型项目的事故类型，本项目主要事故类型可以分为溢出与泄漏两大类。

本项目硫酸在生产车间内物料储存区进行储存，最大储存量3t。发生溢出的可能性主要在人工配料过程中，取硫酸原料过程中进行发生的硫酸飞溅及洒出。

本项目生产过程中产生镀槽废渣、污水处理站压滤渣等危险废物，均为固体危险废物，发生泄露的可能性主要是职工在收集过程中洒漏产生的泄露。

#### 5.2.7.5 环境风险防范措施

1、总平布置要求

厂区总平布置根据生产特点和安全卫生要求，按照功能分区进行布置。主生产装置区分区布置，远离办公生活区。分区内部和分区之间的间距按有关防火和消防要求确定，并按规定设计消防通道。主体生产装置根据生产工艺要求，不管采用敞开式或半敞开式建（构）筑物，还是采用封闭式建（构）筑物，都必须确保生产装置安全和作业场所有害物质的浓度符合安全卫生标准。

2、安全管理措施要求

严格执行安全生产岗位责任制、安全技术操作规程、安全生产教育制度、安全生产检查制度以及设备安全管理制度等各种规章制度。

3、物料运输预防措施要求

由于项目部分原料具有腐蚀性且有毒有害的特性，在运输过程中具有较大的危险性，因此在运输过程中应小心谨慎，尽量委托有运输资质和经验的运输单位承担，确保安全，因此应采取以下措施：

（1）合理规划运输时间，避免在车流和人流高峰时间运输。

（2）特殊物料的装运应做到定车、定人。定车就是要使用危险品专用车辆，定人就是应有经过培训的专业人员负责驾驶、装卸等工作，从人员上保障运输过程中的安全。

（3）各危险品运输车辆的明显位置应有按规定的危险品标志。

（4）在各物料运输过程中，一旦发生意外，在采取紧急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，必要时疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助公安交通和消防人员抢救伤者和物质，使损失降低到最小程度。

（5）应对各运输车辆定期维护和检修，防患于未然，保持车辆和储料桶在良好的工作状态，保证接地正常。

4、物料储存及泄漏的处理方案

（1）危险化学品储存要求

①要储存于阴凉、通风的仓间。远离火种、热源，防止阳光直射。

②液体物料的储存容器周围需设置围堰和缓冲池。

③不可混储混运，搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

④分装使用和搬运作业要注意个人防护。

（2）泄漏应急处理

①发现泄漏首先要关闭上游阀门，尽快堵住泄漏处，制止泄漏。

②用石灰或沙土覆盖泄漏的酸液，然后将覆盖物清除，妥善处理。

③对于液碱要尽量收集装入完好的容器，收集不完的用沙土覆盖、吸附和清除，或者用水清洗，冲洗水要排入事故池等待处理。

④根据需要，疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区。

⑤应急处理人员要戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。

5、中毒防护及急救措施

⑴防护措施

呼吸系统防护：空气中有害气体浓度超标时，必须佩戴防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器；

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜；

防护服：穿工作服(防腐材料制作)；

手防护：戴橡皮手套；

其它：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良好的卫生习惯。

⑵ 急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，先用废布擦去废酸，然后立即用水冲洗至少15分钟。或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤，就医治疗；

眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水冲洗10分钟或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。就医；吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。给予2-4%碳酸氢钠溶液雾化吸入。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医；

食入：误服者给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就医。

#### 5.2.7.6 突发环境事件应急预案

对于重大或不可接受的风险（主要是严重泄漏、火灾爆炸造成重大人员伤害等），制定应急响应方案，建立应急反应体系，当事件一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。

作为事故风险防范和应急对策的重要组成部分，应急组织机构应制定应急计划，其基本内容应包括应急组织、应急设施（设备器材）、应急通讯联络、应急监测、应急安全保卫、应急撤离措施、应急救援、应急状态终止、事故后果评价、应急报告等。

（1）应急预案类型

根据对本项目调查，需要建立的应急预案主要包括以下几种：

1）重大泄漏、跑冒事故应急处理预案

2）抗震减灾应急预案

（2）应急预案内容

各类应急预案应包括以下主要内容：

1）总则

应急组织要坚持“主动预防、积极抢救”的原则，应能够处理火灾、爆炸、泄漏等突发事故，快速的反应和正确的处理措施是处理突发事故和灾害的关键。

2）处理原则

事故发生后事故处理的基本程序和要求

3）应急计划区

危险目标：生产车间电镀、浸塑工序

环境保护目标：本项目办公区

4）预案分级响应条件

根据事故发生的规模以及对环境造成的污染程度，规定预案的级别及分级响应程序。

5）应急救援保障

应根据消防部门、安监局和环保局的要求，在储罐、办公区等区域配备一定数量的应急设施、设备与器材，同时配备相应的应急监测设备。

6）报警、通讯联络方式

规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制。

7）应急措施

①事故现场抢险抢救及降低事故危险程度的措施

工程抢险、抢救是预防事故扩大的一个重要环节，如果发现及时、抢救及时，有可能避免一次泄漏、爆炸事故，为此，在发现事故隐患时一定要控制好事态的发展，如果事态变大，无法抢救时，应立即进行人员疏散。抢救时一定要做好防护措施，抢险方案，保证抢险人员安全和正确抢险，在抢险中一定要抽调出有生产经验、懂流程、安全意识强、有责任心的人进行监护，配合抢险，同时对外及时联系，保证安全抢险。

——当发生泄漏时，应迅速查清发生的部位，着火物质、火源、泄漏源，及时做好防护措施，关闭阀门、切断物料，有效控制事故扩大，利用周围消防设施进行处理。

——带有压力的设备泄漏，并且物料不断喷出，应迅速关闭阀门，组织员工处理。

——根据泄漏量多少及设备损坏程度，按事故预案果断正确处理，这样可减少损失。

——发生爆炸等严重事故时，除应立即组织人员积极处理外，同时应立即拨打火警119及120联系医院及时赶到现场，进行补救和抢救，当班人员应正常引导消防车和救护车准确的进入现场。

——发生泄漏、爆炸事故后，当班班长组织好人员，一面汇报有关领导和有关单位，一面协助消防队和医院人员进行灭火和人员救护，同时组织好人员进行工艺处理，若火势很大，为防止火势蔓延，控制火势用装置内的消防设施及灭火器材扑救，同时对周围其他设备、设施进行保护。

②应急环境监测与评估

事态监测与评估在应急决策中起着重要作用。消防和抢险、应急人员的安全、公众的就地保护措施或疏散、实物和水源的使用、污染物的围堵收容和清除、人群的返回等，都取决于对事故性质、事态发展的准确监测和评估。可能的监测活动包括：事故规模及影响边界，气象条件，对事物、饮用水、卫生以及水体、土壤、农作物等的污染，可能的二次反应有害物，爆炸危险性和受损建筑垮塌危险性以及污染物质的滞留区等。

本项目事故发生后，应急指挥领导小组应迅速组织临县环境监测站等监测部门对事故现场以及周围环境进行连续不间断监测，对事故的性质、参数以及各类污染物质的扩散程度进行评估，为指挥部门提供决策依据。

8）应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材

事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。

9）人员紧急撒离、疏散，应急剂量控制、撒离组织计划

事故现场邻近区域、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撒离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。

10）事故应急救援关闭程序与恢复措施

①规定应急状态终止程序。

②事故现场善后处理，恢复措施。

③邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。

11）应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。

12）公众教育和信息

对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。

13）主要附图

储运流程图、消防设施图、逃生线路图。

应急预案主要内容见表5.2-39。

表5.2-39  应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 重大危险源，环境保护目标：本项目办公区 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 实施三级应急组职机构，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序 事故现场上后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 制定有关的环境恢复措施 组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

#### 5.2.7.7 结论

通过采取以上防范和应急措施，本项目在建成后将能有效的防止危险化学品泄漏事故的发生。一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延，将环境风险控制在可接受的水平。

# 第六章  环境影响经济损益分析

## 6.1 社会效益分析

本项目的社会效益较为显著，不仅可以为企业创造利润，实现经济的稳步增长，同时还为促进当地的经济发展，增加地方财政税收，带动相关行业的发展作出了积极的贡献。另外本项目的建设还可为社会提供一定的就业机会，以缓解当地的就业压力，提高当地居民生活水平，维护社会安定团结具有积极的意义。

## 6.2 经济效益分析

本项目投产后，生产能力5万吨/a，其中铁钉10000吨，钢筋网片7000吨，浸塑铁丝5000吨，铁丝28000吨（普通铁丝8000吨、镀锌铁丝20000吨）。本项目在给社会带来效益，增加地方财政收入的同时，企业本身也获得了较为可观的经济效益。本项目的主要技术经济指标见表6.2-1。

表6.2-1 项目主要技术经济指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程总投资 | 万元 | 230.31 |  |
| 2 | 年销售收入 | 万元 | 2400 |  |
| 3 | 年利润总额 | 万元 | 233.05 |  |
| 4 | 财务评价指标 |  |  |  |
| 4.1 | 投资利润率 | ％ | 31.98% |  |
| 4.2 | 投资利税率 | ％ | 42.92% |  |
| 4.3 | 投资回收期 | 年 | 1.23 |  |

从表6.2-1列出的经济指标可以看出：

①本项目总投资230.31万元，全投资回收期为1.23年，说明本项目回收期短，见效快。

②本项目年销售收入为2400万元，利润总额为233.05万元，表明本项目经济效益显著。

分析表明，该项目的投资是合理的，本项目建设具有良好的经济效益，投资回报率高，具有较好的赢利能力、清偿能力和抗风险能力，因此本项目具有经济可行性。

## 6.3 环境效益分析

本项目本着“清洁生产”和实行污染物总量控制的原则，在各产污环节采用了多种有效的环保措施，这样既可以有效地控制污染，又可加强废物回收利用，节约成本。利用这些措施，大大减少了生产过程中的排污总量，实现达标排放，满足总量控制要求。

6.3.1 建设项目环境代价分析

环境代价指项目建设及运行污染和破坏造成的环境损失，折算成经济价值的量。项目的建设将会对当地环境质量产生一定的影响，因此在发展经济的同时，必须做好环境管理，做到发展经济与保护环境协调统一。本项目在采用先进的生产工艺和设备，提高资源和能源利用率的同时，投入一定量的资金进行污染治理和环境保护，虽能取得较好的治理效果，但仍不可避免将一定量的“三废”排入环境中。本项目投产后产生的污染对环境的经济代价按下式估算：

环境代价=A+B+C

式中：A为资源和能源流失代价

B为对环境生产和生活资料造成的损失代价

C为对人群、动植物造成的损失代价

（1）资源和能源流失代价(A)

式中Qi——为某种排放物年累计量；

Pi——为排放物作为资源、能源的价格。

结合本项目特点，本部分主要分析估算废气、废水和固废作为资源流失的损失代价。

- 排放废气资源损失代价

本项目排放的废气主要是酸洗及镀锌产生的酸雾、浸塑固化产生的非甲烷总烃，经过处理后排放浓度及排放量已经很小，不具有回收价值，因此不考虑其损失代价。

- 排放废水资源损失代价

本项目投产后年外排废水5700吨，如果按当地水价每吨水2.8元算，排水损失资源代价为1.6万元/年。

③ 排放固废资源损失代价

本项目排放的固废主要为生活垃圾等一般固体废物和电镀槽渣等危险废物，因其有用成份很少，不具有回收价值，因此不考虑其损失代价。

（2）生产生活资料损失代价（B）

该工程投运后, 虽可以做到达标排放，排污量很少，但需缴纳一定的排污费，按3万元/年估算。另外对生产生活资料其它损失代价按照2万元/年估算。因此生产生活资料损失代价为5万元/年。

（3）对人群、动植物造成的损失代价（C）

由报告书对环境要素影响评价的结论，结合当地自然、社会环境现状可以看出，按照本环评报告所规定的环保措施实施后，本项目工程污染的排放会得到有效的控制，可以全面实现达标排放，对人体的影响轻微，但对车间操作工人有一定的影响，应加强操作工的劳动保护，以减小其健康损失，劳保所需费用按3万元/年估算。因此人群损失代价为3万元/年。

通过上述分析可知，环境代价是为9.6万元/年。

6.3.2 环境成本分析

建设项目环境成本主要包括两部分：项目环境保护措施投资和环保设施运行及管理费用（两部分费用不具有可加性）。

（1）环保工程建设投资

环保投资主要包括治理污染的设备、装置等工程设施费用及常规监测仪器的配置费用等。本项目的环保投资为65万元，占项目总投资的28.22%。本项目各环保投资估算见表6.3-1。

（2）环保工程运行管理费用

环境成本是指环保设施运行管理费用C。它包括折旧费（C1）和运行费（C2）。

① 折旧费（C1）

本环保设备设计年限为15年，残值率按5%计，按等值折旧计算，其折旧费为：

C=α*（1-β）/n

式中：α——环保投资费用；

β——残值率；

n——设备折旧年限。

由上式计算出环保设备折旧费为4.12万元。

② 运行费用（C2）

运行费用包括设备维修费、材料消耗费、科研咨询费、管理费用等。

设备维修费、材料消耗费等运行费用，取环保投资的15%，为9.75万元；

科研咨询费及环保设施管理费用为2万元/年；

本项目的全部运行费用（C2）为11.75万元；

综上所述，本项目的环保工程运行管理费用（C）为15.87万元。

6.3.3 环境经济效益分析

污染控制措施的经济效益包括两个方面的内容：一是直接经济效益；二是间接经济效益。

1、直接经济效益

直接经济效益是指采取环保治理措施获取的直接经济效益，体现在环保措施对废物回收利用所提供的产品价值。

2、间接经济效益

间接经济效益包括控制污染后对环境、人体减少的损失及相应减少的排污费，采取治理措施减少的排污费。

6.3.4 环境经济损益分析

（1） 环保建设费用占总建设投资比例

本项目总投资230.31万元，项目环保投资为65万元，占总投资的28.22%。

（2）环境成本比率

环境成本比率是指工程单位工程经济效益所需的环保运行管理费用：

环境成本比率 =                    =6.81％

其中：环保运行管理费用为15.87万元；

工程总经济效益为233.05万元。

（3）环境系数

环境系数指单位产值所需的环保运行管理费用：

环境系数=                      =0.66%

其中：环保运行管理费用为15.87万元；

工程总产值为2400万元。

（4）环境代价比率

环境代价比率是指单位经济效益所需的环境代价：

环境代价比率=                    =4.12%

其中：环保代价为9.6万元；

工程总经济效益为233.05万元。

项目通过采取严格的环境保护措施，节约了能源消耗、减少了污染物排放、降低了生产成.促进了地方经济的发展，具有良好的社会效益。本项目市场前景良好、具有较好的赢利能力和抗风险能力，因此从经济上本项目是可行的。本项目实施过程中加强了对环保工程设施的投资力度，但是在建设和运行中仍不可避免会对周围群众的生产生活带来一定的影响，因此，企业在施工和运行阶段必须严格落实环评提出的各项环保措施。

本项目从环境影响损益角度看，本项目的环境代价比率为4.12%，说明本项目能耗较小，由于注重了清洁生产，资源、能源均得到了合理的利用。本项目建成后，对污染物的治理并非完全加大企业的生产成本，它在减轻环境污染的同时，也取得了一定的经济效益，这完全符合我国环境保护管理工作一贯坚持的经济效益、社会效益和环境效益三统一的原则。

综上所述，本建设项目在经济效益、社会效益和环境效益三个方面均是可行的。

# 7  环境管理与监测计划

本次评价将根据国家政策及环保主管部门要求，为项目制定完善的管理及监测计划，以确保工程的正常生产及各类污染防治措施的正常运行。

## 7.1环境管理计划

通过环境管理，防止环境污染，保护项目所在区域的环境。环境监测计划的制定和实行，是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量评价提供科学依据，保证各项污染防治措施的落实，可以及时发现环保措施出现的问题以对其进行修正和改进。

7.1.1环境管理机构的设置及主要职责

吕梁腾祥金属制品有限公司作为项目的主体，有责任和义务将环境保护工作纳入管理和生产计划中，并应制定合理的管理监督及污染控制指标，实现达标排放和总量控制目标。环保机构的工作将直接影响本项目的污染控制水平，是最直接的环境管理机构。

吕梁腾祥金属制品有限公司应建立专门的环境管理机构，由1名领导负责主抓环保工作，下设专职环保工作人员，负责具体的日常环保协调、管理工作，对环保设施运行、设备保护维修、监督巡回检查等工作。环境管理机构的职责主要有：

①执行国家有关环保法律、法规及相关政策、制度，如：环境影响评价制度、“三同时”制度、排污申报制度和排污许可证制度等；

②对项目的环境管理进行监督和检查，编制年度环境管理计划和环境监测计划，并组织实施；

③做好环境教育和宣传工作，搞好环境保护知识的普及和培训；

④负责项目的环境管理日常工作和项目所在区域的环境保护部门及其社会各界的协调工作，协助环保部门解答和处理公众意见；

⑤负责突发环境事故应急预案的制定、组织突发性事故的应急处置和善后处理；

⑥建立项目运营期的污染物处理和环保设施运转的规章制度，在运营期，建立污染控制记录，做好废气、废水处理设施管理，严格管理固体废物的存放和处置。

7.1.2 环境管理制度

企业在健全环境管理体系与管理机构的基础上，还必须健全环保管理规章制度，做到“有法可依、有章可行”，才能保证环保工作健康、持续的运转。各项规章制度应体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理的特点和要求渗透到企业的各项管理工作中。

在环境管理制度方面，该公司应建立有《环境保护管理条例》、《环境污染防治设施管理规定》、《环境保护检测管理规定》、《厂内排污管理规定》、《环境污染事故管理规定》、《环保设施运行制度》、《环境污染事故管理考核标准》、《环保员考核标准》、《环境质量管理制度》等一系列管理考核制度，并对各检验报告单、环保设施逐日运行考核统计表、环保设施装置统计表、污染物排放申报表等资料归档整理，使厂内环保工作有章可行、有据可查，为环保工作开展提供了制度保证。

7.1.3管理台账要求

企业应建立日常环境管理制度，并按规范进行环境管理台账记录，根据《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》要求，定时上报环境管理台账。

环境管理台账记录内容包括：设施类别、操作参数、记录内容、记录频次、记录形式等。

1）设施类别

设施类别包括主要生产设施和污染防治设施等。

2）操作参数

操作参数包括基本信息、污染治理措施运行管理信息、监测记录信息和其他环境管理信息等。

3）记录内容

记录内容基本信息包括：生产设施、治理设施的名称、工艺等排污许可证规定的各项排污单位基本信息的实际情况及与污染物排放相关的主要运行参数等。

4）记录频次

指一段时期内环境管理台账记录的次数要求，如1次/小时、1次/日等。

5）记录形式

记录形式指环境管理台账记录的方式，包括电子台账、纸质台账等。

7.1.4环境管理计划

根据环保设施应与建设项目同时设计、同时施工、同时运行的“三同时”要求及本报告书提出的污染防治措施，项目建设单位在设计污染防治实施计划的同时应考虑环保设施自身的建设特点，如建设周期、工程整体性等具体要求以进行统筹安排。

表7.1-1  项目不同建设阶段环境管理工作计划

| 阶段 | 环境管理工作主要内容 |
| --- | --- |
| 环境管理机构的职能 | 根据国家建设项目管理规定，认真履行、落实各项环保手续，完成各级环保主管部门对企业提出来的环境要求，对企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。 |
| 项目建设 前期阶段 | 1.与项目可行性研究同期，委托评价单位进行项目的环境影响评价工作。 2.积级配合环评工作所需进行的环境现场调研。 3.评价报告编制完成后，上报环保主管部门审查。 4.针对评价报告对本项目的环境管理和监测要求，建立企业内部必要的环境管理要求与监测计划。 5.对所聘技术人员进行岗位培训，学习相关企业的管理经验。 6.根据环评及设计要求，企业应与环保设施提供单位及施工单位签订双向合同，保证环保设施按要求运行。 |
| 施工 阶段 | 1.严格执行“三同时”制度，施工开始及时向环保主管部门汇报。 2.按照环评报告中提出的要求，制定出建设期间各项污染的防治计划，并安排具体人员进行监督，减轻施工阶段对环境的不良影响。 3.聘请有资质的单位进行现场环境监理工作，切实保证各项环保设施与主体工程同步建设，严格监督环保设施施工质量。 4.保证绿化工作的同步实施和效果实现。 |
| 竣工验收 阶段 | 1.收集项目环境影响评价文件及审批文件、环保设计资料、施工合同、施工期监理报告、工程竣工资料等； 2.研读资料，现场踏勘了解工程概况和周边区域环境特点，明确有关环境保护要求，制定验收初步工作方案； 3.检查环保手续履行情况，是否有手续不全、项目重大变动或环保设施未同步建成的情况，并及时应对解决； 4.核查通过后，实施验收监测并编制《建设项目竣工环境保护验收监测报告》并提交相关环境保护主管部门，回答环保工程是否满足竣工验收要求和具备验收条件，并通过验收意见进行整改，形成最终验收报告。 5.公开验收报告，在全国建设项目竣工环境保护验收信息平台登记相关信息并将整理好的验收资料建立一套完整档案进行保存。 |
| 生产运 行阶段 | 1.运行期间严格执行各项环境管理制度，保证正常进行。 2.设立环保设施档案卡，做到勤查、勤记、勤养护。 3.按照监测计划定期组织场地的污染源监测，对不达标装置立即寻找原因，及时处理。 4.生产操作与污染控制很大程度上取决于操作工人的经验意识和技术水平，企业应让职工享有环境知情权，使职工切身理解操作不当和环境污染给自己身心健康带来的影响，积极主动的学习技术和环保知识。 5.企业应不断给职工提供去先进企业学习的机会，加强技术培训，强化环保意识，提高操作水平，减少因人为因素造成的非正常生产状况。 6.重视群众监督作用，提高全员环境意识，鼓励职工、附近居民和其它技术人员就环境问题提出意见，积极采纳其合理要求。 7.积极配合环保部门的检查、验收。 8.定期总结数据，寻找规律，不断改进生产操作，降低排污。 |

7.1.5 规范排污口

根据《环境保护图形标志排放口(源)》(GB15562.1-1995)及《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)中有关规定，标志牌应设在与之功能相应的醒目处。标志牌必须保持清晰、完整，当发现有形象损坏、颜色污染、退色等情况时，应及时修复或更换。检查时间至少每年一次。

项目排放口图形标志见表7.1-2。

表7.1-2  环境保护图形标志

| 标志名称 | 污水排放口 | 废气排放口 | 噪声排放源 | 固体废物提示 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 提示标志 |  |  |  |  |
| 国标代码 | GB 15562.1－1995 | GB 15562.1－1995 | GB 15562.1－1995 | GB/15562.2-1995 |

## 7.2环境监测计划

7.2.1监测计划

环境监测是环境管理决策的依据之一，是了解主要污染排放情况和环境污染程度的重要手段，它既是环境保护工作的一个重要环节，也是生产管理的重要环节。它既反映排污和环境污染状况，也反映处理工艺是否正常运行。环境监测可为制定控制污染防治对策提供科学依据。针对该公司作为一个电镀企业，对环境及污染源应随时或定期进行监测，确保污染物稳定达标排放，避免事故排放；了解厂区周围环境的污染程度及污染源排放情况，出现异常情况及时采取措施及对策，使环保设施及时恢复正常运行，以减少对环境的污染。

7.2.2监测机构的设置和职责

7.2.2.1监测机构的设置

吕梁腾祥金属制品有限公司应设立监测室，配备有2名专职监测分析人员进行污染监测，并受环保科领导，能进行简单的CODCr、BOD5和NH3-N监测，另外，购买声级计对噪声进行监测，及时、有效地了解排污状况，确保污染物稳定、达标排放。

本项目建成后，环境监测工作受吕梁腾祥金属制品有限公司环保科领导。

7.2.2.2监测机构的职责

（1）根据国家排污标准及本厂污染源排放情况，制定本厂污染源监测计划和工作方案；

（2）按照监测计划对本厂污染源进行日常监测，整理监测数据，建立污染源档案并及时上报有关部门；

（3）根据污染源监测结果进行分析，判断污染产生的原因及发展趋势，发现问题及时向有关部门反映，以便及时解决，以避免发生大的污染事故；

（4）参加污染事故的调查工作并及时处理；

（5）接受省市县环保部门的检查、指导，参加有关会议及经验交流活动等。

7.2.3 监测计划

（1）污染源监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范  电镀工业》（HJ855-2017）、《排污单位自行监测技术指南》，结合项目特点，营运期污染源监测包括废水、废气和噪声监测，正常运营情况的环境监测计划表见表7.2-1。当发生污染事故时，应根据具体情况相应增加监测频次，并进行追踪监测。

表7.2-1  项目污染源监测计划一览表

| 阶段 | 监测要素 | 监测点 | 监测项目 | 监测频次 | 监测机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 废气 | 酸雾中和塔处理设施出口 | 硫酸雾 | 每半年1次 | 有资质监测单 |
|  |  | “光催化氧化+活性炭吸附”装置出口 | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | 厂界上风向一个对照点，下风向三个监控点 | 硫酸雾、非甲烷总烃 | 每年1次 |  |
|  | 废水 | 污水处理站排放口 | 流量 | 自动监测 |  |
|  |  |  | pH值、COD、Zn | 1次/日 |  |
|  |  |  | SS、Fe、氨氮 | 1次/月 |  |
|  | 噪声 | 厂界噪声 | 等效连续A声级 | 每个季度1次 |  |

（2）地下水跟踪监测计划

地下水跟踪监测计划见表7.2-2。

表7.2-2  地下水跟踪监测计划一览表

| 序号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界下游监控井 | pH、COD、氨氮、铁、锌、硫酸盐 | 每年枯水期监测1次 | 新建 |

（3）监测结果反馈

对监测结果及时进行统计汇总、认真如实填写，上报有关领导和上级主管部门，监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，迅速查找原因，并及时妥善解决。

7.2.4监测工作保障措施

（1）组织领导实施

吕梁腾祥金属制品有限公司可根据监测计划委托有环境监测资质的单位进行环境监测工作，监测单位负责完成建设单位委托的监测，确保环境监测工作能按监测计划顺利完成。

（2）技术保证措施

为确保监测质量，监测人员必须持有相应的资格证书或上岗证书。

（3）资金保证措施

项目环境监测费用由吕梁腾祥金属制品有限公司支付，该费用专款专用，以保证环境监测工作的顺利进行。

## 7.3环境工程监理

7.3.1环境工程监理的目的及意义

建设项目工程环境监理，目的就是为了深入贯彻《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，严格执行建设项目环境保护“三同时”法律制度，加强建设项目施工阶段的环境管理，促进自然资源合理科学利用，确保国民经济和社会的可持续发展。

实施环境工程监理，实行全过程管理，实现工程建设项目的环保目标，落实环保设施和措施，防止环境污染和生态破坏，满足工程竣工环境保护验收要求，消除或降低不良工程建设造成的经济损失，确保主体工程与配套污染防治设施同时设计、同时施工、同时投入生产或使用。

7.3.2 环境工程监理的内容

本工程的环境工程的监理工作，由有资质的环境工程监理单位具体执行，大宁县环保局监督检查。

施工期环境监理内容如下：

⑴工程建设的地点、规模、生产工艺路线；

⑵施工过程中对周围环境的影响及采取的措施；

⑶污染防治设施的建设规模、处理工艺、处理能力；

⑷生态保护措施落实情况；

⑸环保设施的施工质量、进度控制；

⑹环保投资的控制等

7.3.3 环境工程监理的要求

⑴建设单位应按环境影响评价文件及其审批文件和设计文件中的环境保护要求，制定施工期环境工程监理计划，同时委托具有环境工程监理资质并经环境保护业务培训的第三方单位进行环境工程监理，双方签定合同，并到地方环境保护行政主管部门备案后实施。

⑵建设单位应在施工招标文件和施工合同中明确施工单位的环境保护责任，并将委托环境工程监理单位的名称、监理内容、监理人员姓名及赋予的权限书面通知施工单位。

⑶未经批准，任何单位不得在施工中变更环境保护设计，若因工程需要做出重大变更的，建设单位应根据有关规定，向有审批权的环境保护行政主管部门办理变更审批手续后方能实施。

⑷当地环境保护行政主管部门加强对施工期污染防治和生态保护措施落实情况的监督管理，对未按国家有关环保法律法规和批复的环境影响评价文件施工的，应责令建设单位限期改正，造成生态破坏的要求采取补偿措施或予以恢复。

⑸工程竣工验收时，建设单位应向环境保护行政主管部门提交环境工程监理报告，作为工程竣工环境保护验收的必备文件之一。

## 7.4环保设施竣工验收

建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》 规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。

建设项目竣工环保验收的主要程序和内容如下：

（1）建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，按照相关技术规范编制验收监测（调查）报告。建设单位不具备编制验收监测（调查）报告能力的，可以委托有能力的技术机构编制。建设单位对受委托的技术机构编制的验收监测（调查）报告结论负责。

（2）需要对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试的，建设单位应当确保调试期间污染物排放符合国家和地方有关污，染物排放标准和排污许可等相关管理规定。调试期间，建设单位应当对环境保护设施运行情况和建设项目对环境的影响进行监测。验收监测应当在确保主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行，并如实记录监测时的实际工况。

（3）验收监测（调查）报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测（调查）报告结论，逐一检查是否存在本办法第八条所列验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

（4）建设项目环境保护设施存在下列情形之一的，建设单位不得提出验收合格的意见：

①未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的；

②污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的；

③环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的；

④建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的；

⑤纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的；

⑥分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的；

⑦建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的；

⑧验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的；

⑨其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。

（5）除按照国家需要保密的情形外，建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息：

①建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期；

②对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期；

③验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。

建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。

（6）除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。

验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止的时间。

（7）纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设项目验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。

本项目污染物排放清单见表7.4-1，环保措施见表7.4-2。

表7.4-1  污染物排放清单一览表

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 排放浓度及排放量 | 总量控制指标t/a | 排放口 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度mg/m3 | 排放量kg/h | 排放量t/a |  |  |  |
| 大 气 污 染 物 | 酸洗槽 | 硫酸雾 | 酸洗槽、镀锌槽上方及侧边设置玻璃钢材质的集气罩，由引风机引至酸雾中和塔内，经处理后的气体经15m高排气筒排放至大气，集气效率约95%，处理效率为90% | 3.76 | 0.023 | 0.0542 |  | 15m/Φ0.4 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） |
|  | 镀锌槽 | 硼酸雾 |  | / | / | 0.0285 |  |  |  |
|  | 浸塑及固化 | 非甲烷总烃 | “集气罩/抽风管+光催化氧化+活性炭吸附”装置，经处理后的气体经15m高排气筒排放至大气，集气效率约90%，处理效率为80% | 18.8 | 0.025 | 0.09 |  | 15m/Φ0.25 | 《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案的通知》（晋气防办[2017]32号） |
|  |  |  |  | / | / | 0.05 |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 镀锌线废水和酸雾塔循环池排水 | COD | 污水处理站采用“调节+加药反应+沉淀+砂滤+活性炭过滤+污泥压滤”，设计能力为3m3/h，COD≥60%、Fe≥90%、Zn≥98%、SS≥90%，处理达标后的废水部分回用，剩余部分由罐车定期送至吕梁市城区污水处理厂。 | 48 | / | 0.27 | 0.27 | / | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008） |
|  |  | pH |  | 7~9 | / | - |  |  |  |
|  |  | Fe |  | 3.0 | / | 0.02 |  |  |  |
|  |  | Zn |  | 1.0 | / | 0.007 |  |  |  |
|  | 拉丝冷却废水 | - | 属清净下水，排入雨水管网，直接外排 | 0 | 0 | 216 |  | / | 合理处置 |
|  | 生活污水 | SS | 办公生活废水水量较小，水质简单，直接用于厂区道路及硬化部分洒水抑尘，不外排 | 0 | 0 | 0 |  | / | 合理处置 |
| 固 废 | 办公生活 | 生活垃圾 | 厂内设置垃圾箱，统一收集，送环卫部门指定地点处理 | 6t/a |  | / | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
|  | 拔丝车间 | 铁丝 | 收集后外售废品收购站 | 500t/a |  | / |  |
|  |  | 废棉纱 | 收集后，混入生活垃圾一起处置 | 0.005t/a |  |  |  |
|  | 拔丝车间 | 废矿物油 | 拟在生产区中部建设2个10m2的危废暂存间，定期由有资质的单位转运处置。 | 0.075t/a |  | / | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
|  | 电镀车间 | 镀槽内的沉淀物 |  | 10t/a |  |  |  |
|  | 污水处理站 | 污泥 |  | 1.2t/a |  |  |  |
|  | 废气治理 | 废活性炭 |  | 5t/a |  |  |  |
|  | 生产运行 | 废包装桶 |  | 0.5t/a |  |  |  |
| 噪 声 | 拔丝机、拉丝机、收线机、烘干机、制钉机等 | 噪声 | 低噪声设备、室内安装、基础减振，加强绿化 | ～60dB（A） |  | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |

表7.4-2  建设项目环境保护设施一览表

| 分类 | 污染源 | 污染物 | 评价最终规定措施 | 验收内容、数量 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 酸洗产生的酸雾 | 硫酸雾 | 酸洗槽、镀锌槽上方及侧边设置玻璃钢材质的集气罩（18个），由引风机引至酸雾中和塔（1座）内，经处理后的气体经15m高排气筒排放至大气，集气效率约95%，处理效率为90% | 酸洗槽、镀锌槽上方及侧边设置玻璃钢材质的集气罩（18个），由引风机引至酸雾中和塔（1座）内，经处理后的气体经15m高排气筒排放至大气，集气效率约95%，处理效率为90% | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表5标准限值要求 |
|  | 镀锌产生的酸雾 | 硼酸雾 |  |  |  |
|  | 浸塑及固化 | 非甲烷总烃 | “集气罩+光催化氧化+活性炭吸附”装置（1套），经处理后的气体经15m高排气筒排放至大气，集气效率约90%，处理效率为80% | “集气罩+光催化氧化+活性炭吸附”装置（1套），经处理后的气体经15m高排气筒排放至大气，集气效率约90%，处理效率为80% | 《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案的通知》（晋气防办[2017]32号） |
| 废水 | 镀锌线废水和酸雾塔循环池排水水 | CODCr、SS、Fe、Zn | 污水处理站采用“调节+加药反应+沉淀+砂滤+活性炭过滤+污泥压滤”，设计能力为3m3/h，COD≥60%、Fe≥90%、Zn≥98%、SS≥90%，处理达标后的废水部分回用，剩余部分由罐车定期送至吕梁市城区污水处理厂。 | 污水处理站采用“调节+加药反应+沉淀+砂滤+活性炭过滤+污泥压滤”，设计能力为3m3/h，COD≥60%、Fe≥90%、Zn≥98%、SS≥90%，处理达标后的废水部分回用，剩余部分由罐车定期送至吕梁市城区污水处理厂。 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准限值要求 |
|  | 拉丝冷却废水 | 盐 | 属清净下水，排入雨水管网，直接外排 | 属清净下水，排入雨水管网，直接外排 | 合理处置 |
|  | 生活污水 | SS | 办公生活废水水量较小，水质简单，直接用于厂区道路及硬化部分洒水抑尘，不外排 | 办公生活废水水量较小，水质简单，直接用于厂区道路及硬化部分洒水抑尘，不外排 | 合理处置 |
| 固废 | 办公生活 | 生活垃圾 | 厂内设置垃圾箱，统一收集，送环卫部门指定地点处理 | 厂内设置垃圾箱，统一收集，送环卫部门指定地点处理 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 |
|  | 拔丝车间 | 铁丝 | 收集后外售废品收购站 | 收集后外售废品收购站 |  |
|  |  | 废棉纱 | 收集后，混入生活垃圾一起处置 | 收集后，混入生活垃圾一起处置 |  |
|  | 拔丝车间 | 废矿物油 | 拟在生产区中部建设2个10m2的危废暂存间，定期由有资质的单位转运处置。 | 拟在生产区中部建设2个10m2的危废暂存间，定期由有资质的单位转运处置。 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
|  | 电镀车间 | 镀槽内的沉淀物 |  |  |  |
|  | 污水处理站 | 污泥 |  |  |  |
|  | 废气治理 | 废活性炭 |  |  |  |
|  | 生产运行 | 废包装桶 |  |  |  |
| 噪声 | 拔丝机、拉丝机、收线机、烘干机、制钉机、织网机、固化机 | 噪声 | 低噪声设备、室内安装、基础减振，加强绿化 | 低噪声设备、室内安装、基础减振，加强绿化 | 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 生态 | 绿化 | 电镀生产区加强绿化，绿化面积300m2 | 电镀生产区加强绿化，绿化面积300m2 | / |
| 环境管理与监测 | 1.规范排污口设计和标志，2.加强调研，及时吸收先进生产技术，提高厂内技术水平，3.建立主要环保设备档案，保证其开工率和达到设计指标要求4.加强环境监理，作为项目验收的依据 | 1.规范排污口设计和标志，2.加强调研，及时吸收先进生产技术，提高厂内技术水平，3.建立主要环保设备档案，保证其开工率和达到设计指标要求,4.加强环境监理，作为项目验收的依据 | / |

# 8   环境保护措施及其可行性论证

依据工程分析源项、源强分析结果，在确保污染源达标排放和满足总量控制指标前提下，结合满足当地环境功能区划，以及当地环保部门要求，对本工程规定出以下环保治理措施，以保证该工程的建设具有良好的环境效益、社会效益和经济效益。

## 8.1 建设期环境保护措施

建设施工期主要完成厂房建设及设备管道安装和敷设等。工程施工影响范围主要为厂址及邻近区域，施工活动的影响主要为施工扬尘、废水、固体废物、噪声排放及场地挖填对厂址所属区域自然、生态环境及居民生活的影响。其中以施工扬尘和施工噪声对环境的影响比较显著。

8.1.1废气防治措施

根据山西省环境保护厅《关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》（晋环发[2010]136号）文件要求、《城市扬尘防治技术规范》、《山西省2018年大气污染防治计划》、《吕梁市2018年大气污染防治计划》等要求，评价要求建设单位严格按照做好以下大气污染防治措施：

①施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。

②施工期间，按照实际情况应设1.5m以上的封闭式或半封闭式围挡，围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌。

③土方工程防尘措施：土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，有时还需进行排水、降水、土壁支撑等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。

④建筑材料的防尘管理措施：施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，粉料、粒料运输应当密闭储存，运输采用密闭车厢、真空罐车；块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，并设洒水、喷淋、苫盖措施。

建筑垃圾的防尘管理措施：施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运；设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带；车辆轮胎进出场都需进行清洗。

⑤强化渣土运输车辆监管：渣土运输车辆安装密闭装置。

⑥实施建筑施工全过程控制：确保建筑施工扬尘达到“6个100%”，即工地围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输。

8.1.2废水防治措施

施工期间的生产用水主要为砂浆配制过程用水及路面、土方喷淋水等，施工期生产废水的排放主要由设备冲洗及施工中的跑、冒、滴、漏、溢流产生，仅含有少量泥沙，不含其它杂质，这类废水采取的措施是：在施工现场设一临时沉砂池收集后回用。

施工期另一水污染源是施工人员的生活污水。少量生活污水收集起来用于洒水抑尘，对环境影响较小。

施工期相对较短，所以对水环境的影响不大。

8.1.3噪声防治措施

评价要求施工期间应做好以下噪声污染防治措施：

①施工时间应尽量安排在昼间，严格控制夜间施工；

②施工时应尽量避免在同一地点安排大量的动力机械设备，以避免局部声级过高；

③施工设备在选型上尽量采用低噪声设备，如振捣器采用变频振捣器等；

④对于动力机械设备应进行定期维修、养护，避免因设备松动部件的震动或消声器破坏而加大其工作时的声级；

⑤在模板、支架的拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪声；

⑥尽量少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声；

⑦对位置相对固定的机械设备，能设在棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的应适当建立单面声屏障；

8.1.4固体废物防治措施

施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员的少量生活垃圾。本项目施工中的建筑垃圾主要是碎砖块、灰浆、废材料等，由施工队妥善处理，及时清运，送至当地建筑垃圾场填埋处置。生活垃圾应定点堆放，由当地环卫部门统一处理。

8.1.5生态环境保护措施

施工期场地开挖对土地的扰动，短期会引起水土流失；场地施工将占用土地。随着施工期结束，场地绿化和硬化，使水土流失得到控制，生态环境能得到一定程度的恢复。评价要求施工界限必须严格划定，不得随意扩大施工范围；施工期应同期建设排水沟，将雨水及时排走；及时进行绿化。施工结束后，要及时硬化路面和恢复植被。

施工过程中产生的各类污染都是暂时的，随着施工过程的结束，这些污染也将消失。

## 8.2营运期环境保护措施

8.2.1环境空气污染防治措施

本项目不设锅炉，退火炉、固化机采用电能加热，主要大气污染物为酸洗及镀锌产生的酸雾，注塑及固化产生的有机废气。

（1）酸洗产生的酸雾

本项目共3条生产线，每条生产线设置两座酸洗槽，酸洗槽表面积1.2m×1.3，酸洗槽总表面积9.36m2，酸洗温度为20℃。参照《污染源源强核算技术指南  电镀》（HJ984-2018）中硫酸雾产污系数为25.2g/m2·h，酸洗槽运行时间为8h/d，300d/a，则硫酸雾产生量为0.57t/a。建设单位拟在每座酸洗槽上方及槽边侧设置玻璃钢材质的集气罩，由引风机引至1座酸雾中和塔内处理，尾气经15m高排气筒排放至大气。

本项目酸雾中和塔处理方式为氢氧化钠洗涤中和，设计集气效率约95%，设计处理效率为90%，风机风量为6000m3/h，经处理后的有组织酸雾排放量为0.0542t/a。硫酸雾的初始浓度为37.6mg/Nm3，处理后的排放浓度为3.76mg/Nm3，无组织酸雾排放量为0.0285t/a。可以满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中30mg/Nm3的浓度限值。

（2）镀锌产生的酸雾

本项目镀液主要由硫酸锌、硼酸、光亮剂组成，由于添加硼酸，因此镀液呈弱酸性，硼酸不易挥发，在工作温度下（20℃），基本不会产生硼酸雾。评价要求在镀锌槽上设置玻璃钢材质的集气罩，由引风机引至酸洗槽酸雾中和塔内，经处理后的气体经15m高排气筒排放至大气。

防治措施可行性论证：

本项目电镀工序产生的废气为弱酸性气体，采用酸雾中和吸收塔处理。

1、处理方式：

酸雾中和吸收塔内设置填料、喷淋装置，循环水经塔外循环水泵打至填料层上方，利用喷嘴雾化后喷洒在填料表面，通过循环水中自动添加的氢氧化钠溶液中和吸收弱酸性废气，达到吸收酸性气体中酸雾的效果，洁净空气通过15米高排气筒排至大气。

废气处理工艺流程见图8.2-1。

2、加药方式：

酸雾中和吸收塔设置喷淋水箱、液位计、PH计、加药泵、配药槽一套，水体PH值控制在10左右，采用自动补水、自动加药、连续喷淋方式。

3、喷淋塔数量设置及效率

本项目每个酸洗槽配套设一个玻璃钢集气罩，共用1台喷淋塔，处理后废气经一根15m高排气筒排放。酸雾中和吸收塔的收集效率＞95%，处理效率90%。

4、尾气塔运行规律

电镀生产线年生产天数300天，每天运行8h，生产时尾气连续排放，喷淋塔连续运行。

5、酸性气体经济技术可行性

对于酸雾的处理方法一般有水吸收法、碱液吸收法、SDG吸附法及网膜法，对于其技术及经济指标分析可见表8.2-1。

表8.2-1  酸雾处理经济技术可行性对比表

| 处理方法 | 方法要点 | 技术指标 | 经济指标 | 与本项目适应性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水吸收法 | 水作为吸收剂，在喷淋塔或填料塔内循环，吸收液需要进一步处理。 | 较碱液吸收法，处理效率要低，对于风量较大的酸雾处理效率较低，对于规模较大的酸雾产生槽难以采用，对于小规模的但密封性较好。 | 经济 | 吸收效率较低，存在不能使废气达标排放可能性。 |
| 碱液吸收法 | 用碱性溶液作为吸收剂，吸收液需要进一步处理。 | 装置简单，净化效率高，但吸收液需要进一步处理。 | 较为经济 | 能够稳定达标排放，能够较好的处理综合性的酸雾。 |
| SDG吸附法 | 利用吸附剂的物理及化学性质进行吸附，吸附剂不可再生。 | 处理效率高，操作简便，使用寿命长对系统无腐蚀，适用于低浓度、间歇性排放的废气，不能对废气进行有效的回收利用。 | 经济 | SDG填料不适用于本项目连续排放的酸雾。 |
| 网膜法 | 利用滤材与雾滴间的冲撞作用、接触凝聚作用、静电吸附作用达到分离目的。 | 设备紧凑、简单、操作维护方便，净化效率较高，使用寿命长，对于规模较大的酸雾产生槽难以采用，雾滴粒径、密度、气流对其处理效率影响很大。 | 很经济 | 对于硫酸雾处理效率较低。 |

最终本项目酸雾吸收塔确定采用碱液吸收法处理硫酸雾，NaOH溶液110g/L，液气比16.7L/m3，吸收温度14~33℃，酸雾中和吸收塔的收集效率＞95%，处理效率90%。

图8.2-1  本项目酸雾净化塔处理流程图

（3）浸塑及固化有机废气

本项目塑粉年用量约为50吨，类比同类型项目，在无控制措施时，非甲烷总烃的排放量为原料的1%，经计算本项目浸塑及固化废气产生量为0.5t/a。建设单位拟在浸塑设备上设置集气罩、固化设备设置抽风管，由引风机引至1套“光催化氧化+活性炭吸附”装置处理，尾气经15m高排气筒排放至大气。

表8.2-2 几种有机物常用治理工艺比较

| 工艺项目 | 吸附-催化燃烧法 | 吸附-蒸汽回收法 | 活性炭吸附法 | 催化法 | 直接燃烧法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净化原理 | 吸附催化氧化反应 | 吸附再生利用 | 吸附 | 催化氧化反应 | 高温燃烧 |
| 适用废气 | 低浓度 大风量 | 中高浓度 中小风量 | 低浓度 小风量 | 低浓度 小风量 | 高浓度 小风量 |
| 运行成本 | 中 | 低 | 高 | 低 | 高浓度废气运行费用低 |
| 设备投资 | 中 | 较高 | 低 | 低 | 高 |
| 应用情况 | 应用较少 | 成熟工艺,应用多 | 多 | 应用较多 | 应用较多 |
| 存在问题 | 设备体积较大 | 投资高、工艺复杂 | 不能再生、活性炭耗量大、存在二次污染 | 反应速率慢、催化剂失活 | 处理低浓度废气时，能耗较大 |

本项目有机废气浓度较低，风量较小，综合考虑经济技术可行性，最终确定采用“光催化氧化+活性炭吸附”联合装置，收集效率＞90%，处理效率80%。

本项目“光催化氧化+活性炭吸附”装置，设计集气效率约90%，处理效率为80%，风机风量为2000m3/h，经处理后的有组织非甲烷总烃排放量为0.09t/a。非甲烷总烃的初始浓度为94mg/Nm3，处理后的排放浓度约为18.8mg/Nm3，可以满足《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案的通知》（晋气防办[2017]32号）中工业涂装排放限值60mg/Nm3的浓度限值。无组织非甲烷总烃排放量为0.05t/a。

防治措施可行性论证：

光催化氧化

①利用特制的高能光束照射有机气体，裂解有机气体。如：氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯，硫化物、VOC类，苯、甲苯、二甲苯的分子链结构，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等。

②利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。

UV＋O2→O-+O＊(活性氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对有机气体及其它刺激性异味有清除效果。

③有机气体利用排风设备输入到本净化设备后，净化设备运用高能C波光束及臭氧对有机气体进行协同分解氧化反应，使有机气体物质降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外。

活性炭吸附

活性炭是一种很细小的炭粒，有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（杂质）充分接触，当这些气体（杂质）碰到毛细管就被吸收，从而达到净化的目的。

8.2.2 地表水污染防治措施

项目运营后，所产的生产废水产生情况分述如下：

1、生产废水

（1）拉丝冷却水系统排水：属洁净排水，排入雨水管网，直接外排。

（2）酸雾净化塔排水：收集至本项目污水处理站处理后由罐车定期送至吕梁市城区污水处理厂。

（3）镀锌线废水：经厂内自设的污水处理设施处理。污水站采用“调节+加药反应+沉淀+砂滤+活性炭过滤+污泥压滤”的工艺进行处理，设计处理能力为3m3/h，处理达标后由罐车定期送至吕梁市城区污水处理厂。

2、生活废水

厂区不设食堂、浴室及宿舍，生活污水主要为办公生活污水，水质简单，直接用于厂区道路洒水抑尘，不外排。

3、污水站设施

参照《电镀废水治理工程技术规范》（GB2002-2010），采用化学沉淀处理技术，污水站采用“调节+加药反应+沉淀+砂滤+活性炭过滤+污泥压滤”的工艺进行处理，设计处理能力为3m3/h。

该处理站由调节池、前处理一体化机、压滤机及后处理一体化机组成，污水处理站采用地埋式布置，所在区域全部采用重点防渗。经过这些工序处理后，废水排放达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）要求。本项目污水处理站处理工艺如下：

①调节池：设20m3玻璃钢结构调节池一座，主要起到收集废水，使整个废水处理水质水量达到均质均量的目的。

②前处理一体化机：主要由pH调节加药搅拌、PAC（聚合氯化铝）加药搅拌和PAM（聚丙烯酰胺）加药搅拌组成。调节池中的废水经提升泵输送至前处理化一体机内。加药装置分别设置NaOH、PAC、PAM共三套。首先加入NaOH将废水调节pH中和至10左右，让Zn、Fe等重金属离子形成絮凝，方便后续工艺去除。之后进入沉淀段，加入絮凝剂PAC、PAM，搅拌混凝去除COD，并进一步去除Zn、Fe等重金属离子。加药箱溶剂100L，搅拌箱溶剂为500L，材质均为PAC板。废水输送泵把PAM搅拌池中的絮凝、废水混合液输送至压滤机。

③压滤：采用板框压滤机将废水中的絮凝物及废水进行分离，压滤出来的水进入后处理一体机中，产生的滤渣作为危险废物交由有资质的单位统一回收处理。

④后处理一体化机：由砂滤+活性炭过滤组成。以石英砂为过滤介质，在一定的压力下，当原液流过砂表面时，表面密布的细小孔隙将原液中体积大于孔径的物质截留在进水侧，成为浓缩液，因而实现对原液的净化，分离和浓缩的目的。砂滤后采用活性炭吸附罐进一步去除废水中可能存在的Zn、、Fe等离子。确保废水排放达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）要求。

本项目生产废水处置情况见表8.2-3，污水处构筑物见表8.2-4，污水处理工艺流程图见图8.2-2。

表8.2-3 生产废水处置情况

| 污染物 | 水量 | pH | CODCr | 总铁 | 总锌 | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理后浓度（mg/L） | / | 6～9 | 48 | 3.0 | 1.0 | 5 |
| 排放限值（mg/L） | / | 6～9 | 80 | 3.0 | 1.5 | 50 |
| 处理后产生量（t/a） | 5622 | / | 0.27 | 0.017 | 0.0056 | 0.17 |

表8.2-4  污水处理设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调节池 | 20m³ | 玻璃钢 | 1 | 座 |
| 2 | 提升泵 | ZMD-037 | 增强聚丙烯 | 2 | 台 |
| 3 | 前处理一体化机 |
| 3.1 | 反应槽 | 1800*600*1000 | 碳钢防腐 | 1 | 套 |
| 3.2 | 氢氧化钠加药装置 | CQF-70R | 增强聚丙烯 | 1 | 台 |
| 3.3 | PAM 加药装置 | CQF-70R | 增强聚丙烯 | 1 | 台 |
| 3.4 | PAM 加药箱 | PT-1000 | 玻璃钢 | 1 | 台 |
| 4 | PAM搅拌池 | 15m³ | 玻璃钢 | 1 | 座 |
| 5 | 压滤机 | XMA40-800 | 组合材料 | 1 | 台 |
| 6 | 后处理一体化机 |
| 6.1 | 砂滤器 | D600*1900 | 玻璃钢 | 1 | 套 |
| 6.2 | 活性炭吸附器 | SYD-HXT | 碳钢防腐 | 1 | 台 |
| 6.3 | 液位控制器 | 0-4米 | 工程塑料 | 1 | 台 |
| 7 | 清水池 | PT-1000 |  | 1 | 座 |
| 8 | 提升泵 | CDL2-40 | 不锈钢 | 1 | 台 |

吕梁市城区污水处理厂（吕梁市第二污水处理厂）位于柳林县李家湾乡梁家会村，位于本项目西南侧2.4km处，污水处理厂设计规模为3万t/d，污水处理采用“改良A2/O+混合反应沉淀池+纤维转盘滤池”工艺，出水采用二氧化氯消毒，2015年9月28日，柳林县环保局以柳环行审[2015]36号对该项目进行了环评批复，目前该污水处理厂已建成投入运行，目前未进行环保验收，吕梁市第二污水处理厂二期工程设计规模5万t/d，目前正在进行前期的可研、设计，预计2020年建成投入运营。

本项目污水经自建污水处理站处理达标后部分（9.41m3/d）回用，剩余部分（9.33m3/d）采用罐车送入吕梁市城区污水处理厂。吕梁市城区污水处理厂位于本项目西南侧2.4km处，有乡村公路相连，本项目污水产生量较小，运距较近，且污水经处理达标后水质较好，不会对吕梁市城区污水处理厂形成冲击，因此污水处理达标后剩余部分采用罐车外送是可行的，外送协议见附件。

### 8.2.3 地下水污染防治措施

对于生活污水、生产废水等的收集设备按其物料的物性分类集中布置，污废水在收集送往污水处理站的过程中，工艺管线尽可能地上敷设，若确实需要地下铺设时，在管沟内铺设，沟底设检漏井，检漏井内设集水坑，集水坑的深度不小于30cm，管沟和集水坑做防渗处理。管道排放口附近设置地漏、地沟或用软管接至地漏或地沟，不得随意排放，工艺介质调节阀前的排放口布置在低围堰区，地漏或地沟进行防渗处理。

对厂区可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗处理，并及时地将泄漏/渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防治洒落地面的污染物渗入地下。

根据防渗参照的标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用的防渗措施如下：

1、重点污染防治区

主要为生产车间电镀区域、库房、危废暂存间、事故水池及电镀废水输送管道、电镀废水处理站等，防渗标准参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中关于重点防渗区的要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；

2、一般防渗区

生产车间其他区域、其它不含重金属的废水处理装置及管道等，防渗标准参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中关于一般防渗区的要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；

3、简单防渗区

厂区全部采用混凝土沥青硬化（绿化除外）。

4、厂区防渗措施

针对重点污染防治区采用的是池底及池壁为防渗混凝土，池体内表面涂防水涂层（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s），底层侧壁外侧铺设防渗土工膜，混凝土抗渗等级不低于P8。废污水管道采用地下管道，加强地下管道及设施的固化和密封，地基处理采用强夯，防止发生不均匀沉降破坏结构引起渗漏，同时加强基础层密实度，提高其防渗性能。管道拟采用耐腐蚀抗压的钢质管道；管道与池壁的连接采用柔性的橡胶圈接口，减少连接不良引起的泄漏。

危废暂存间地面采用600mm三七灰土铺底+100mm混凝土垫层+250mm双筋混凝土，然后采用5mm四布五油防腐防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s，地面再加一层100mm混凝土垫层，裙脚采用5mm混凝土+5mm四布五油防腐防渗处理+5mm混凝土。

一般污染防治区各种需防渗的基础、地面均采用了防渗混凝土，混凝土抗渗等级不低于P6，基础之下的地基均采取强夯处理，确保防渗效果。

综上所述，建设项目场区地下水环境在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

### 8.2.4 噪声污染防治措施分析

本项目主要噪声源设备为污水处理站风机、水泵以及拉丝机等生产设备，为了降低相应的降噪、防震措施，可采用如下具体措施：

（1）总平面布置尽量将生产高噪声的设备集中布置，生产区与办公区分开布设，并以绿化带隔离.

（2）从设备降噪考虑，设计将高噪声设备如各类设备、泵类、风机等设备置于室内，利用建筑物隔声并设减振底座。

（3）尽量选用低噪声型号及对环境影响小的产品，使本工程运行噪声对环境的影响达到规定标准。

（4）水泵基础选用高隔振系数材料，设计选用钢弹簧与橡胶复合串联式隔振基础，减少向楼板等支承结构传振。

（5）水泵房各种水泵进出口连接管设计采用柔性连接方式，防止振动传播造成危害。

（6）在厂界四周、高噪声车间周围、场区道路两侧种植灌木、乔木和林带绿化，起到阻止噪声传播的作用。

（7）运输车辆经过村庄时要限制车速，夜间要禁止鸣笛。

由以上分析可看出，本项目的各噪声源采取的噪声控制措施，均为目前常使用的噪声控制措施，是较为可行的隔音和降噪措施。

### 8.2.5 固废污染防治措施

对于本项目固体废物实施分类管理与处置。拟建项目产生的固体废物为生活垃圾、废铁丝、废机油、废矿物油、槽底废渣、污泥、废活性炭、废桶等。其中废机油、废矿物油、废桶、废活性炭暂存于1#危废暂存间，槽底废渣、污泥、暂存于2#危废暂存间，定期交由有资质的单位处置；生活垃圾设若干垃圾桶收集，统一清运至环卫部门指点地点处置。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定，评价要求企业在厂区内设危险废物临时贮存场所，经与企业沟通，建设单位拟建2个危险废物专用暂存库，位于生产区中部，其建筑面积分别为10m2，场所建设要求应当符合《危险废物贮存污染控制标准》，临时贮存场所应设防渗、防淋、防起尘。另外评价要求在危废暂存库四周建设20cm高的围堰并将地面进行二级防渗。

本项目产生的危险废物有镀槽内的沉淀物、污水处理站压滤渣、废活性炭、废包装桶、废机油、废矿物油等，在场内暂存后均送交有危险废物处置资质的单位回收处置；

（1）危险废物的厂内临时贮存

建设单位需在厂区内严格执行《危险废物贮存污染控制标准》有关规定专门设置危废暂存间。贮存场所必须防风、防雨、防晒，地面必须要高于厂房的基准地面，确保雨水无法进入，渗漏液也无法外溢进入环境，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，地面采用600mm三七灰土铺底+100mm混凝土垫层+250mm双筋混凝土，然后采用5mm四布五油防腐防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s，地面再加一层100mm混凝土垫层，裙脚采用5mm混凝土+5mm四布五油防腐防渗处理+5mm混凝土，堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。企业必须做好危险废物的申报登记，建立台帐管理制度，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库时间、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。同时在危险废物转运的时候必须报请吕梁市环保局批准同时填写危险废物转运单。同时按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》之规定，“对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。前款所称危险废物管理计划应当包括减少危险废物产生量和危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施。危险废物管理计划应当报产生危险废物的单位所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。本条规定的申报事项或者危险废物管理计划内容有重大改变的，应当及时申报。产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。”

（2）废物的转运

废物应及时转运，废物的转运过程中应装入高密度聚乙烯袋子并封闭，以防散落，必要时将袋子盛入不锈钢制的容器内转运，转运车辆应加盖蓬布，以防散入路面。废物转移时应遵守《危险废物转移联单管理办法》，作好废物的记录登记交接工作。

（3）处置过程控制

危废处置有限公司必须具有处理电镀生产过程产生的废活性炭、含锌废物、含铁废物、污泥、废机油等的资质，在处理、处置过程中应避免二次污染。本项目与山西中材桃园环保科技有限公司签订了危废处置协议（协议见附件），山西中材桃园环保科技有限公司位于中阳县枝河镇南大井村，许可证编号为HW省141290001，能力为50000吨，经营方式为收集贮存处置，经营类别满足本项目需要。

（4）须注意的问题

在危险废物从产生到无害化处置的全部过程中，都需按《危险废物污染防治技术政策》、《危险废物贮存污染控制标准》(GBl8597-2001)及修改单并参照《危险废物焚烧污染控制标准》(GBl8484-2001)等，逐条进行落实。

本项目充分考虑了工程所产生的固体废物的综合利用和安全处置问题。生产过程中产生的废矿物油、镀槽内的沉淀物、污水处理站压滤渣、废活性炭等危险废物在厂内危险废物暂存间内暂存后交由有危险废物处置资质的单位回收处置；生活垃圾送当地环卫部门统一处理后对周围环境影响不大。

综上所述，本项目投产后，生产过程中产生的固体废物最大程度的实现了综合利用，消除了固废堆存所带来的各种环境污染及隐患。因此，本工程投产后所产生的固体废物不会对当地自然环境、生态环境及人群健康带来大的危害。

### 8.2.6 生态环境

1）运营期要加强对职工的环境保护教育，在厂内全面开展清洁生产，从源头治理开始，搞好生产过程的管理，把污染降至最低限度。定期或不定期的进行生态安全检查和监测，及时掌握厂区周围的生态变化，分析变化的成因及其与本厂固废排放的关系，以便及时采取防止对策措施。

2）工程投产后，相应生态环境也会发生变化。为此评价要求加强绿化。

绿化具有净化空气、降尘减噪、调节气候、美化环境等综合功能，对城市生态平衡也起着重要作用。厂区大部分地面将被建构筑物占据，其余裸露地表用于草坪、道路建设。厂区内道路采用砼路面或沥青混凝土路面等固土硬化措施进行处理；厂区绿化面积中有草坪、常绿乔灌木和时尚优良花卉；硬化与绿化的土地在防止污染，控制水土流失，保护、美化厂区生态环境和改善、优化劳动条件，提高工作效率等方面起着重要作用。

3）厂区绿化布置原则

根据厂区总平面布置，因地制宜，按区规划，分期、分片种植。按照实用、经济、美观的原则，栽植具有较强抗性和净化空气习性的树种和草坪，辅以花卉。

8.2.7环境管理措施

环境管理是减少污染物排放最直接最经济的有效手段，通过科学规范的管理，可大大减轻污染并降低事故发生机率。因此，应当将管理贯彻到工程建设生产的全过程，企业制订严格的环保管理制度和奖惩制度，环境管理人员应当切实搞好环境保护工作，加强环保设施的检查、监督和管理，加强对员工的技能培训和应急手段培训，应重视污染处理设施岗位人员的配备，以确保各项处理设施正常稳定运转。本工程的环境管理应包括以下几方面的内容：

（1）设立企业环保机构，配备环保专职人员，制定环保管理制度，健全环保责任制，落实到人。

（2）认真制订生产岗位操作规程，采取严格措施保证操作工按章办事，是减少非正常及事故状况发生的最基本保障。

（3）开展多种多样的环保教育，增强职工环保意识。

（4）加强维护，确保生产及环保设施正常稳定运行，是保证污染物达标排放的先决条件。

## 8.3 环保投资估算

本工程环保措施与投资估算汇总见表8.3-1。

表8.3-1     拟建工程污染防治措施汇总表

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 评价最终规定措施 | 治理效果 | 投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 酸洗产生的酸雾 | 硫酸雾 | 酸洗槽、镀锌槽上方及侧边设置玻璃钢材质的集气罩，由引风机引至酸雾中和塔内，经处理后的气体经15m高排气筒排放至大气，集气效率约95%，处理效率为90%。 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）相关标准要求 | 15 |
|  | 镀锌产生的酸雾 | 硼酸雾 |  |  |  |
|  | 浸塑及固化 | 非甲烷总烃 | “集气罩/抽风管+光催化氧化+活性炭吸附”装置，经处理后的气体经15m高排气筒排放至大气，集气效率约90%，处理效率为80%。 | 《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案的通知》（晋气防办[2017]32号）中工业涂装排放限值 | 8 |
| 废水 | 拉丝冷却水系统排水 | / | 洁净排水，排入雨水管网，直接外排 | 合理处置 | / |
|  | 酸雾净化塔排水 | COD、Fe | 污水处理站采用“调节+加药反应+沉淀+砂滤+活性炭过滤+污泥压滤”，设计能力为3m3/h，处理后的达标后的废水部分回用，剩余部分由罐车定期送至吕梁市第二污水处理厂 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）要求 | 30 |
|  | 镀锌线废水 | COD、Fe、Zn |  |  |  |
|  | 生活污水 | SS | 厂内无食堂、洗浴，办公生活废水水量较小，水质简单，直接用于厂区道路及硬化部分洒水抑尘，不外排。 | 不外排 | / |
| 固废 | 拔丝车间 | 铁丝 | 收集后外售废品收购站。 | 合理处置 | / |
|  | 拔丝车间 | 废矿物油 | 拟在生产区中部建设2座10m2的危废暂存间，定期由有资质的单位转运处置。 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单 | 5 |
|  | 拔丝车间 | 废油桶 |  |  |  |
|  | 电镀车间 | 镀槽内的沉淀物 |  |  |  |
|  | 电镀车间 | 废包装桶 |  |  |  |
|  | 污水处理站 | 污泥、废活性炭 |  |  |  |
|  | 废气治理 | 废活性炭 |  |  |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 定期交由当地环卫部门指定地点统一处置。 | 合理处置 | / |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 低噪声设备、室内安装、基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的2级标准 | 2 |
| 绿化 | 绿化面积为300m2 | 3 |
| 环境管理与监测及其它 | 加强环境保护管理工作，将环境管理贯穿于建设项目从立项到运行整个过程；“三废”处理岗位应配备高素质人员，确保环保设施正常稳定运行；规范全厂“三废”排污口，设置明显图形标志；加强环境监理，作为项目验收的依据 | 2 |
| 合计 | ---- | ---- | 65 |

注：环保投资占总投资的28.22%。

# 9 结  论

## 9.1 项目概况

吕梁腾祥金属制品有限公司是一家从事金属及金属制品加工销售的民营企业，成立于2017年11月，注册资本500万元。

吕梁腾祥金属制品有限公司拟投资230.31万元建设5万吨/年铁丝及系列产品加工项目。项目建成后生产能力为5万吨/a，其中铁钉10000吨，钢筋网片7000吨，浸塑铁丝5000吨，铁丝28000吨（普通铁丝8000吨、镀锌铁丝20000吨）。

目前，吕梁市离石区发展和改革局于2018年1月5日以“离发改审字【2018】1号”对本项目进行了备案。（见附件）。

## 9.2 评价区环境质量现状

9.2.1 环境空气质量现状评价

根据离石区2017年大气环境质量现状例行监测数据，区域内PM10、PM2.5、SO2、NO2年均值均超标，分析原因：区域降水量较小，容易起尘，区域内工业企业排污及冬季燃煤锅炉采暖等，另外离石区位于吕梁山西侧，受地形阻隔，产生的污染不易扩散。

本次评价委托山西华都环境监测有限公司于2018年5月14日—5月21日对项目评价区环境质量进行了补充监测。监测结果表明，各监测点硫酸雾、非甲烷总烃小时值达标；说明评价区环境空气质量较好。

9.2.2地表水环境质量现状评价

本次地表水环境质量现状评价委托山西华都环境监测有限公司于2018年5月16日—5月18日对三川河进行了现状监测，由监测结果可知，三川河各断面氨氮、BOD5、总磷、总氮均超标，其余指标达标，说明评价区内三川河水环境质量较差。

9.2.3地下水环境质量现状评价

本次评价于2018年5月20日对项目区地下水进行了现状监测，由监测结果可知，在所监测的地下水井中，除总硬度外，其余水质监测指标均达到《地下水质量标准》（GB14848-2017）中的Ⅲ类水标准。分析总硬度超标原因为地下水水位下降，使含水层变薄，使其对盐分的稀释能力逐渐减弱，从而使地下水中溶解性固体增加，从而水中离子总量增加，离子强度显著增加，在强电解质作用下碳酸钙、碳酸镁的溶解度增加，使更多的钙镁离子进入地下水中，引起硬度升高。

9.2.4 声环境现状评价

本次评价于2018年5月15日对厂界四周进行了环境噪声监测，由监测结果可知，本项目厂界四周昼间噪声现状值在53.6-55.7dB（A）之间，夜间噪声现状值在42.4-44.1dB（A）之间；均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求，厂界声环境质量较好。

9.2.5 土壤环境现状评价

本次评价于2018年5月20日、2018年10月22日对本项目所在区域土壤进行了检测，由监测结果可知，3个表层采样点土壤、2个柱状采样点土壤均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值要求；3个表层采样点土壤、2个柱状采样点土壤铬、锌满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）中风险筛选值要求。

9.3 污染物排放情况

本项目生产工艺排放的硫酸雾排放浓度为2.87mg/m3，可满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）相关标准要求,非甲烷总烃排放浓度为18.8mg/m3，可满足《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）相关标准要求。

本工程工艺生产废水经污水处理站处理达标后部分回用，剩余部分由罐车定期送至吕梁市城区污水处理厂，清净废水直接排入雨水管网。根据分析，全厂污水经处理后，COD排放浓度为48mg/L、总铁排放浓度为3.0mg/L、总锌排放浓度为1.0mg/L，污水出水水质可满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）要求。

固废污染源：本项目产生的固废中铁丝边角料（50t/a）外售；废矿物油、镀槽内的沉淀物、污水处理站压滤渣、废活性炭、废包装桶等（7.08t/a）厂内设置危废暂存间，收集后定期由有资质单位转运合理处置；生活垃圾（3t/a）由环卫部门统一收集处理。

噪声污染源：工程主要噪声源为拔丝机、拉丝机、退火炉、收线机、烘干机、制钉机、织网机、电焊机、固化机等设备产生的噪声。从厂界噪声的预测结果可以看出，厂界噪声值无论昼、夜均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，达标排放。

## 9.4 工程环境影响评价

9.4.1 环境空气影响

本项目排放的大气污染物主要为硫酸雾和非甲烷总烃，环评对其制定了严格的污染防治措施，排放方式为有组织排放，排放速率和排放量均较小。根据预测，基于估算模式计算下的最大落地浓度占标率均较小，且低于10%，对周围村庄的影响较小。

9.4.2 地表水环境影响

本工程生产废水和废气处理废水经污水处理站处理达标后由罐车定期送至吕梁市城区污水处理厂。项目生产废水产生量为18.74m3/d，事故池按30m3设置，可以确保废水在非正常工况下不直接外排地表水体，对地表水影响很小。

9.4.3 地下水环境影响

根据预测结果，非正常工况下调节池若发生泄漏，废水中锌离子以浓度50mg/L入渗到地下水中，随着水流向下游运移，100天后，锌离子最大超标距离为泄漏点下游90m；1000天后，锌离子最大超标距离为泄漏点下游280m；10年后，锌离子最大超标距离为泄漏点下游550m。虽然发生泄漏后各污染物迁移范围有限，但该情景下污染物会对厂区下游约550m范围地下水造成持续影响，因此，企业应采用有效措施避免泄漏事件的发生。

下游距离项目最近的饮用水源井—王家塔村水井约1.05km，可见项目若调节池发生泄露情况下，对周围地下水饮用水源井影响较小，但污染物锌离子会对周围潜层地下水水质造成污染。

因此，在生产期间必须做好水池的防渗措施，防止厂址附近地下水受到影响，保证村民的用水安全，同时应加强管理，定期进行监测，发现超标现象，及时采取补救措施。

本项目将厂区基础防渗划分为重点防渗区和一般防渗区，分别采用相应的防渗措施，同时设置有应急事故收集池（30m3），一旦发生事故，用于收集处理事故的废水，确保废水不外排污染环境。

9.4.4 声环境影响

噪声预测结果显示本项目投产后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，达标排放。因此本项目投产后噪声污染对周围村庄影响不大。

9.4.5 固废环境影响

本项目产生的固废中，铁丝边角料外售；废矿物油、镀槽内的沉淀物、污水处理站压滤渣、废活性炭、废包装桶等厂内设置危废暂存间，收集后定期由有资质单位转运合理处置；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

本工程通过上述措施处理后，极大地减少了外排固废量，外排固废经合理处置后基本不会对当地环境产生太大影响。

9.4.6环境风险评价

项目运行过程中存在着硫酸泄漏风险，必须严格按照有关规范标准的要求对贮罐进行监控和管理。在认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的风险防范措施以及风险应急预案后，工程的事故风险可控，风险水平是可以接受的。

9.5 环境保护措施

1、废气

本项目酸洗及镀锌产生的酸雾经集气罩收集，由引风机引至1座酸雾中和塔内处理，尾气经15m高排气筒排放至大气，浸塑及固化废气经集气罩收集，由引风机引至1套“光催化氧化+活性炭吸附”装置处理，尾气经15m高排气筒排放至大气。

2、废水

镀锌线废水和酸雾净化塔排水送入厂区污水处理站处理，采用“调节+加药反应+沉淀+砂滤+活性炭过滤+污泥压滤”的工艺，经污水处理站处理达标后部分回用，剩余部分由罐车定期送至吕梁市城区污水处理厂；清净废水直接排入雨水管网；本项目不设食堂、浴室及宿舍，办公生活废水水量较小，水质简单，直接用于厂区道路及硬化部分洒水抑尘，不外排。

3、噪声

采取优选低噪声设备，室内安装，柔性接头、基础减振，加强绿化等降噪措施，噪声对环境影响很小。

4、固废

本项目产生的固废中，铁丝边角料属于一般固体废物，外售；废矿物油、镀槽内的沉淀物、污水处理站压滤渣、废活性炭、废包装桶等属于危险废物，厂内设置危废暂存间，定期由有资质单位转运处置；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

9.6 环境经济损益分析

吕梁腾祥金属制品有限公司积极响应产业政策，采用较先进的设备和技术。项目通过采取严格的环境保护措施，节约了能源消耗、降低了生产成本，促进了地方经济的发展，具有良好的社会效益。工程投入运行后，对污染物的治理并非完全加大企业的生产成本，它在减轻污染的同时，也取得了一定的经济效益，符合我国环境保护管理工作一贯坚持的经济效益、社会效益和环境效益协调发展的原则。本项目市场前景良好、具有很好的赢利能力、清偿能力和抗风险能力，因此从经济上本项目是可行的。本项目实施过程中加强了对环保工程设施的投资力度，但是在建设和运行中仍不可避免会对周围群众的生产生活带来一定的影响，因此，企业在施工和运行阶段必须严格落实环评提出的各项环保措施。

综上所述，本建设工程在经济效益、社会效益和环境效益三个方面均是可行的。

9.7环境管理与监测计划

环评要求建设单位在建立公司环境管理体制与管理机构的基础上，健全公司环保管理规章制度及环境管理计划，规范排污口信息，严格落实车间各项污染治理措施的运行实施情况，并定期进行车间污染源监测，进行登记备案和上报领导、相关环保主管部门等，对监测结果出现的异常，查找原因，及时解决。

9.8公众参与

本次环评主要采取网上公告、张贴公告和填写公众参与调查表的方式征求公众意见。调查结果表明本次调查中有没有公众反对该项目的建设，认为该项目的建设将带动相关产业的发展，增加就业机会，提高当地居民的收入，对当地经济发展有很大的促进作用，并希望该项目能尽早建设。

## 9.9 总结论

总之，评价单位认为只要认真贯彻执行国家的环保法律、法规，认真落实所有的污染防治措施和本评价提出的污染防治对策，从环保的角度评价，吕梁腾祥金属制品有限公司5万吨/年铁丝及系列产品加工项目的建设是可行的。

# Text boxes

噪声

噪声

噪声

打包入库

收线

退火

拔丝机

拉丝机

盘条

上料

噪声、废边角料

入库待售

制钉机

普通铁丝

噪声

入库待售

电焊机

织网机

普通铁丝

废气

废气

入库待售

固化

浸塑

预加热

普通铁丝

普通铁丝

废气、废水、废渣

镀前酸洗槽

废气、废水、废渣

镀前酸洗槽

废水

水洗槽

废渣

镀锌槽

废水

水洗槽

废水

热水洗槽

电烘干槽

噪声

收线

入库待售

注：M  1:1；字体为黑体字；底色为醒目的桔黄色

项目区

1#采样点

2#采样点

4#采样点

5#采样点

环保运行管理费用

工程总经济效益

环保运行管理费用

工程总产值

环境代价

工程总经济效益

图8.2-2　本项目工艺废水处理站工艺流程图