文水县胜泰金属制品有限公司

年产2万吨拔丝生产线建设项目

环境影响报告书

（报批本）

山西清泽阳光环保科技有限公司

国环评证乙字1335号

二O一九年十月

# 修 改 说 明

| 序号 | 审查意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 补充该项目建设与晋政办发电[2019]25号“山西省人民政府办公厅关于进一步加强项目用地管理的紧急通知”等山西省有关入园入区及土地利用政策的符合性分析内容。规范本项目与“三线一单”符合性分析的内容。 | 厂地租赁山西省文水县腾达贸易有限公司，补充了本项目的用地手续（见附件）；规范了本项目与“三线一单”符合性分析的内容（P15-17）。 |
| 2 | 说明本项目分期建设的合理性，补充本项目建设方案与文发改备发[2018]87号文水县发展和改革局企业投资项目备案证一致性分析。细化本项目建设与《电镀行业规范条件》的符合性，补充文水县电镀行业企业分布情况介绍。 | 经与企业沟通，项目不进行分期，建设内容与备案证进行了统一（P35-36）；细化了本项目建设与《电镀行业规范条件》的符合性分析（P4-6）；表1-2产业布局中补充了项目周边电镀行业企业分布情况介绍（P4）。 |
| 3 | 细化本项目环境影响因素识别及评价因子筛选，要注重电镀车间的大气环境影响，大气环境现状评价因子应包括环境空气基本项目，给出地表水环境现状评价因子。 | 细化了本项目环境影响因素识别及评价因子筛选，明确了电镀车间对大气环境有影响（P35-36）；大气环境现状评价因子补充了环境空气基本项目（P87）；本项目涉及的地表水为项目东侧约0.9km的磁窑河，本项目无废水外排，对附近地表水基本无影响，且本项目厂址周围无大型地表水体。因此本次评价未进行地表水环境现状评价。 |
| 4 | 核实本项目与东庄村的距离，补充学校、医疗卫生等环境敏感目标分布介绍，细化环境保护目标，补充潜水含水层埋深及有关水井的数量、井深等基本参数，细化区域深井分布介绍。 | 核实了本项目与东庄村的距离，补充了东庄小学、东庄卫生院等环境敏感目标分布介绍，细化了环境保护目标（P32）；补充了周边水井水位埋深等水井的基本参数（P117），区域深水井主要为南武集中供水水源地，补充了该水源地的介绍（P116-117）。 |
| 5 | 细化本项目用地的规模、性质介绍，补充本项目选址的合理性、可行性分析的内容。补充本项目用地范围原有功能介绍，说明原有工程污染物排放、停产或淘汰时间等基本情况，分析该区域土壤环境现状。 | 表3-1细化了本项目用地的规模、性质介绍（P35）；补充本项目选址的合理性、可行性分析的内容（P7-11）。补充本项目用地范围原有功能介绍，说明原有工程污染物排放、停产或淘汰时间等基本情况，分析该区域环境问题（P35）。 |
| 6 | 补充本项目建设与山西省生态功能区划和生态经济区划的符合性分析，细化本项目建设与国家、山西省、吕梁市及文水县有关产业政策和环保政策的符合性分析。论证本项目自动7生产线达到70%以上的可靠性。 | 补充了本项目建设与山西省生态功能区划和主体功能区划的符合性分析（P7-10）；细化了本项目建设与国《产业结构调整目录（2011年本）》（2013修正版）、《电镀行业规范条件》符合性分析（P2-6）；表1-2装备中补充了项目自动生产线的可靠性（P5）。 |
| 7 | 核实本项目锌的利用率、酸的消耗率、水的消耗率及资源消耗，核实本项目用水指标及水平衡分析，优化水平衡，说明该项目采用旱厕的合理性。 | 核实了本项目锌的利用率（P41）、酸的消耗率（P40）；补充了单位产品生产取水的消耗量，并与《电镀行业规范条件》水资源消耗率进行了对照；补充了水的重复利用率（P5）；核实了本项目水平衡分析，优化水平衡（P43-46）；论述了项目采用旱厕的合理性（P42）。 |
| 8 | 细化工艺流程介绍，明确主要运行参数，核实本项目产排污分析，核准污染源和污染物，核实污染治理措施并给出运行参数，明确并核实集气效率和治理效率，完善污染源源强估算依据和所选参数，核实废气量、污染物产生和排放浓度及数量，核实污染源清单。 | 细化了本项目工艺流程介绍，明确了主要运行参数；核实了本项目产排污分析（P47-52），核准了污染源和污染物（P53-54），核实了污染治理措施并给出运行参数，明确了集气效率和治理效率，完善了污染源源强估算依据和所选参数，核实了废气量、污染物产生和排放浓度及数量，核实污染源清单（P56-58）。 |
| 9 | 按最新颁布的有关导则规范环境现状及环境影响评价的内容，补充厂区地层岩性介绍，核实潜水含水层分布，说明项目区域地下水的流向。在核准污染源清单的基础上调整大气环境、水环境、声环境、固体废物的影响评价内容。 | 根据新颁布的风险（P151-156）、地表水导则（P110-115），规范了环境现状（P81-93）及环境影响评价的内容；补充了厂区水文地质条件，核实了项目区潜水含水层分布，说明了区域地下水的流向（P127）；在核准污染源清单的基础上调整了各环境要素的影响评价内容（P98-156）。 |
| 10 | 充实本项目工艺先进性分析，细化清洁生产分析，规范危废暂存间布置，核实围堰的高度，核实水处理浓度，细化废渣压滤分析，完善施工期环境保护措施。补充危险废物处置协议。 | 补充了表1-2项目与电镀行业规范条件的对照分析表，按照规范条件对本项目工艺先进性、清洁生产（资源消耗、环境保护两方面）进行了分析（P4-6）；规范了危废暂存间布置，核实了围堰的高度（P63-64）；核实了水处理浓度（P60），细化了污水处理站废渣压滤工艺（P165）；补充了六个百分百等施工期环境保护措施（P159）。补充了危险废物处置协议（附件）。 |

目  录

第一章 概 述	1

1.1 建设项目特点	1

1.2 环境影响评价的工作过程	1

1.3 分析判定相关情况	2

1.4关注的主要环境问题及环境影响	15

1.5“三线一单”符合性分析	15

1.6环境影响评价的主要结论	17

第二章 总 则	19

2.1  编制依据	19

2.2评价目的与评价原则	22

2.3 环境影响因素识别及评价因子筛选	23

2.4 评价等级	24

2.5 评价范围	28

2.6 评价标准	29

2.7 环境保护目标	32

第三章 建设项目概况及工程分析	35

3.1建设项目概况	35

3.2 工程生产工艺分析及排污环节	47

3.3 主要产污环节分析	53

3.4施工期污染影响分析及防治对策	54

3.5运营期污染源强核算及防治对策	56

3.6总量控制	66

第四章  环境现状调查与评价	67

4.1自然环境现状调查与评价	67

4.2环境质量现状调查与评价	81

第五章 环境影响预测与评价	94

5.1 施工期环境影响分析	94

5.2 营运期环境影响预测与评价	98

第六章  环境保护措施及其可行性论证	157

6.1施工期污染防治措施	157

6.2营运期污染防治措施	161

第七章  环境影响经济损益分析	172

7.1 建设项目环境代价分析	172

7.2 建设项目环境成本分析	173

7.3环境经济效益	174

7.4建设项目环境经济效益分析	175

第八章  环境管理与监测计划	176

8.1 环境管理	176

8.2 环境监测计划	188

第九章  环境影响评价结论	192

9.1建设项目简介	192

9.2评价区环境质量现状及评价	193

9.3 污染物排放情况分析	194

9.4 主要环境影响	195

9.5 公众参与	196

9.6 环境保护措施	196

9.7 环境管理与监测计划	197

9.8 总结论	197

# 第一章 概 述

# 1.1 建设项目特点

经过近几年的引进和摸索发展，我国逐渐成为世界金属制品生产和消费大国。金属制品需求量稳步增长，部分产品还出口，金属制品用材总量不增长。随着全省经济建设规模的发展，大规模的基础设施建设和企业技术改造的投资需求旺盛，有力地拉动了对镀锌铁丝市场的需求，尤其是优质镀锌铁丝需求活跃的现象。一批批公路、高速公路、高速铁路、水利设施等重点项目的实施，将对经济的发展产生相当大的拉动作用，有力地刺激冷拔钢丝、镀锌铁丝市场的需求，对优质冷拔钢丝、镀锌铁丝的需求将不断增大。

在此背景下，文水县胜泰金属制品有限公司投资1350万元在文水县南武乡东庄村北侧0.22km处建设年产2万吨拔丝生产线项目。目前该项目已由文水县发展和改革局于2018年6月21日以文发改备发【2018】87号文予以备案。本项目建设规模为：年产拔丝2万吨。

# 1.2 环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求，本项目应进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，该项目属于“二十二金属制品业 67金属制品加工制造中有电镀或喷漆工业且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的”，本项目有电镀工艺，应编制环境影响报告书。为此，建设单位文水县胜泰金属制品有限公司于2018年8月12日正式委托山西清泽阳光环保科技有限公司承担本工程的环境影响评价工作。

接受委托后，我公司立即组织课题组成员对现场进行了踏勘，了解了工程的情况及拟选厂区周围主要工业污染状况，收集了当地水文、地质、气候、气象、经济发展等自然、社会环境概况，进行了工程特点和环境特征分析，并对环境影响因子和评价因子进行了筛选，根据国家、省内及吕梁市有关规定进行评价等级确定，结合有关环境保护法规、评价标准、确定出本评价范围及工作内容深度，并征求了环保主管部门对工程的要求，编制完成了《文水县胜泰金属制品有限公司年产2万吨拔丝生产线建设项目环境影响报告书》（送审本）。

吕梁市生态环境局于2019年6月5日在吕梁市离石区主持召开了“文水县胜泰金属制品有限公司年产2万吨拔丝生产线建设项目环境影响报告书”技术审查会，参加会议的有吕梁市生态环境局文水分局、建设单位文水县胜泰金属制品有限公司、评价单位山西清泽阳光环保科技有限公司的代表和应邀到会的环保专家。会上，与会人员分别听取了建设单位与评价单位的代表对项目前期准备情况和报告书主要内容的介绍，询问了有关问题，经过认真讨论与评审，提出技术审查会专家意见。会后，评价单位对报告书进行了认真修改，现将报告书报批本提交建设单位，上报环境保护管理部门组织报批。

本项目环评影响评价的工作过程及程序见图1-1。

# 1.3 分析判定相关情况

### 1.3.1产业政策符合性分析

1、产业政策

本项目为铁丝的电镀加工项目，镀种为镀锌，不涉及含氰电镀工艺。根据国家发改委第21号令《产业结构调整目录（2011年本）》（2013修正版），本项目不属于国家限制、淘汰类行业。因此，本项目的建设符合国家相关产业政策要求。

2、本项目与《电镀行业规范条件》符合性分析

电镀项目的相关行业及环保技术规范主要有《电镀行业规范条件》，项目建设拟建情况与上述规范要求的相符性分析见表1-2。

综上所述，本项目建设符合国家产业政策。

本项目与《电镀行业规范条件》的符合性分析结果一览表

| 序号 | 规范条件 | 本项目具体情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | 条件 |  |  |
| 1 | 产业 布局 | 根据资源、能源状况和市场需求，科学规划行业发展。新、改、扩建项目必须符合国家产业政策，项目选址应符合产业规划、环境保护规划、土地利用规划、环境功能区划以及其它相关规划要求。 | 本项目为铁丝的电镀加工，镀种为镀锌，不涉及含氰电镀工艺，符合《产业结构调整目录（2011年本）》（2013修正）等国家产业政策；本项目产品是镀锌铁丝，主要应用于制作煤矿井下所用金属网、菱形网，也可用于建筑物加固等，属于国家政策支持产业；项目所在地不在文水县城市规划范围内，占地属于工业用地，不违背文水县县城总体规划。 | 符合 |
|  |  | 在国务院、国务院有关部门和省、自治区、直辖市人民政府规定的自然保护区、生态功能保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等重点保护区域不得新建、扩建相关项目。已在上述区域内运营的生产企业应根据区域规划和保护生态环境的需要，依法逐步退出。 | 本项目位于文水县南武乡东庄村北侧0.22km处，不在城市规划范围内，占地属于工业用地，本项目建设不违背文水县城市规划要求。本次评价区范围内无自然保护区、风景旅游区、饮用水水源保护区、文物保护区及珍稀动物保护区等敏感因素。 | 符合 |
|  |  | 新（扩）建项目应取得主要污染物总量指标，依法通过建设项目环境影响评价，建设项目环境影响评价文件未经审批不得开工建设，环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，经竣工环保验收合格后方可正式投入生产使用。在已有电镀集中区的地市，新建专业电镀企业原则上应全部进入电镀集中区。 | 项目正在进行环境影响评价，审批通过后方可进行建设。文水县均未设置电镀集中区，项目周边含电镀的铁丝生产企业众多，其中山西君鼎宝虹建材有限公司年产6万吨拔丝生产线项目位于西城乡东城村西南侧0.73km处，距离本项目东侧1.8km处；文水县恒远线材有限公司2万t/a线材深加工技改项目位于文水县南武乡西庄村北侧0.5km处，距离本项目西南1.2km处；项目位置不在文水县城市规划范围内，占地属于工业用地，本项目建设不违背城市规划要求。 | 符合 |
| 2 | 规模 | 1.电镀生产环节包括清洗槽在内的槽液总量不少于30000升。 | 本项目有7条电镀线，其中每条线设1座1000L酸洗槽，1座1800L镀锌槽，2座1200L酸洗槽，综上，电镀环节槽液总量36400L，大于30000L | 符合 |
|  |  | 2.电镀生产年产值在2000万元以上。 | 本项目生产年产值为2485万元。 | 符合 |
|  |  | 3.单位作业面积产值不低于1.5万元/平方米。 | 1.78万元/平方米（单条电镀生产线占地面积200平米，7条电镀线） | 符合 |
|  | 工艺 | 企业选用低污染、低排放、低能耗、低水耗、经济高效的清洁生产工艺，推广使用《国家重点行业清洁生产技术导向目录》的成熟技术。无《产业结构调整指导目录》淘汰类的生产工艺和本规范条件规定的淘汰落后工艺、装备和产品。 | 本项目选用同行业的清洁生产工艺，清洗采用三级逆流漂洗，无单槽清洗。设有清洗水循环装置，酸洗、电镀废水经处理后全部回用，电镀区作为重点防渗区进行防渗。无《产业结构调整指导目录》淘汰类的生产工艺和本规范条件规定的淘汰落后工艺、装备和产品。 | 符合 |
|  | 装备 | 品种单一、连续性生产的电镀企业要求自动生产线、半自动生产线达到70%以上。 | 本项目品种为铁丝，连续性生产，生产线为半自动生产线，其中镀锌过程为一体化装置，酸洗、水洗、电镀、烘干为直线运行，电加热器进行自动控温，该工序为项目的主要工序，自动化程度高；退火需要人工由拔丝工序运至退火炉。 | 符合 |
|  |  | 生产区域地面防腐、防渗、防积液，生产线有槽间收集遗洒镀液和清洗液装置。 | 本项目生产区域设计地面防腐、防渗、防积液，生产线有槽间收集遗洒镀液和清洗液装置。 | 符合 |
|  |  | 新（扩）建项目生产线配有多级逆流漂洗、喷淋等节水装置及槽液回收装置，槽、罐、管线按“可视、可控”原则布置，并设有相应的防破损、防腐蚀等防护措施。 | 本项目生产线配有最多三级逆流漂洗节水装置及槽液回收装置，槽、罐、管线按“可视、可控”原则布置，并设有相应的防破损、防腐蚀等防护措施。 | 符合 |
|  |  | 新（扩）建电镀项目根据加工零部件的品种、数量等优先选用高效低耗连续式处理设备，并达到电镀行业清洁生产标准中Ⅱ级指标以上水平 | 本项目选用高效低耗连续式处理设备，并达到电镀行业清洁生产标准中Ⅱ级指标以上水平。 | 符合 |
| 3 | 资源消耗 | 镀铜、镀镍、镀硬铬以及镀贵金属等生产线配备工艺技术成熟的带出液回收槽等回收设施。 | 本项目电镀生产线为镀锌生产线，不属于铜、镍、硬铬以及贵金属，不需配置带出液回收槽等回收设施。 | 符合 |
|  |  | 电镀企业单位产品每次清洗取水量不超过0.04吨/平方米，水的重复利用率在30%以上。 | 本项目镀锌面积为7.28×106m2，生产耗水量为6.06t/d*300d=1818t，单位产品取水量为0.29L/平方米；本项目生产废水经污水处理站处理后全部回用于生产，水的重复利用率为100%。 | 符合 |
| 4 | 环境保护 | 企业符合环保法律法规要求，依法获得排污许可证，并按照排污许可证的要求排放污染物；定期开展清洁生产审核并通过评估验收。 | 企业符合环保法律法规要求，拟依法获得排污许可证，并按照排污许可证的要求排放污染物；拟定期开展清洁生产审核并通过评估验收。 | 符合 |
|  |  | 企业有废气净化装置，废气排放符合国家或地方大气污染物排放标准。 | 本项目电镀生产线酸雾中和塔集气效率＞95%，处理效率＞90%，废气排放符合《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）。 | 符合 |
|  |  | 企业有合格废水处理设施，电镀企业和拥有电镀设施企业经处理后的废水符合国家《电镀污染物排放标准》（GB21900）有关水污染物排放限值要求或地方水污染物排放标准，排放的废水接受公众监督；其余纳入本规范条件的企业符合《污水综合排放标准》（GB8978）或地方水污染物排放限值要求。 | 本项目产生的生活污水及拉丝冷却水排水经收集后用于厂区道路洒水，电镀废水经“调节+加药反应+沉淀+砂滤+活性炭过滤+重金属过滤+污泥压滤”的处理工艺，处理出水回用于生产。本项目各类废水经处理后全部回用，无废水外排。 | 符合 |
|  |  | 企业产生的危险废物按照《国家危险废物名录》和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)，设置规范的分类收集容器进行分类收集，并按照《危险废物转移联单管理办法》要求，交由有处置相关危险废物资质的机构处置，鼓励企业或危险废物处理机构进行资源再生或再利用。 | 环评要求企业将镀槽产生的沉淀物、废活性炭、污泥等危险废物按照《国家危险废物名录》和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)，设置规范的分类收集容器进行分类收集，储存在60m2危废暂存间内，严格进行防渗处理，并按照《危险废物转移联单管理办法》要求，定期运送至有资质的单位进行合理处置。 | 符合 |
|  |  | 厂界噪声应符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348）要求。 | 经预测，厂界噪声应符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348）2类标准要求 | 符合 |
| 5 | 人员素质 | 生产、废水处理等岗位员工经专业技能培训，获得行业培训机构颁发的合格证书。 | 拟对生产、废水处理等岗位员工进行专业技能培训，并获得行业培训机构颁发的合格证书。 | 符合 |
|  |  | 特殊岗位操作人员取得相关工种职业技能鉴定等级证书，持证上岗。 | 拟对特殊岗位操作人员进行培训，并取得相关工种职业技能鉴定等级证书，持证上岗。 | 符合 |
|  |  | 企业有中级及以上职称的技术管理人员。 | 企业拟配置中级及以上职称的技术管理人员。 | 符合 |

### 1.3.2选址合理性分析分析

1、与山西省主体功能区规划符合性分析

2014年4月11日，山西省政府发布了《山西省主体功能区规划》（以下简称《规划》），将山西省国土空间细分为：重点开发区域、限制开发区域（农产品主产区）、限制开发区域（重点生态功能区）和禁止开发区域四类区域，并赋予其不同的发展功能定位。其中重点开发区域包括国家级重点开发区域、省级重点开发区域和其他重点开发的城镇。

本项目位于文水县，为国家级重点开发区域（太原城市群），该区域功能定位为资源型经济转型示范区，全国重要的能源、原材料、煤化工、装备制造业和文化旅游业基地。该区域发展方向：推进太原盆地城镇密集区发展，加快介孝汾城镇组群发展，构建太原盆地西部以清徐、交城、文水等为主体的工业城镇带，东部以榆次、平遥、灵石等为主体的旅游城镇带和中部汾河生态带，形成以太原都市区为主核、介孝汾城镇组群为次核、三带为支撑的城镇密集区空间框架。

本项目与山西省主体功能区划位置关系见图1-4。

根据《国民经济行业划分（GB/T4754—2017）》，本项目位于该规划中的太原盆地城镇密集区，项目符合区域主体功能定位。

2、与山西省生态功能区划符合性分析

《山西省生态功能区划》分为5个生态区、15个生态亚区、44个生态功能区。山西省生态功能区划见图1-4。

依据区域主导生态功能，44个生态功能区可归属为6类生态功能区。其中：水土保持和风沙控制类型生态功能区8个，煤炭、有色金属开发与生态系统恢复类型生态功能区8个，山地丘陵水源涵养、生物多样性保护和自然景观保护类型生态功能区8个，农牧业生产类型为主的生态功能区13个，水库调蓄与水土保持类型生态功能区1个，城市发展与城郊、盆地农业类型生态功能区6个。

本项目位于“ⅢB-1太原榆次城镇发展与城郊农业生态功能区”，主要产业发展方向：

（1）农业：发展无公害农产品、绿色食品和有机食品，建立优质粮生产基地、菜篮子基地、优质果品基地和优质苗木花卉基地,发展城郊型生态农业。

（2）工业：要以科学发展观为指导，走新型工业化道路。加快调整产业结构和转化经济增长方式，大力培育新型优势支柱产业，促进支柱产业多元化；优势支柱产业要延伸产业链条，提升科技水平，发展系列产品；大力发展循环经济和节约型经济。

（3）旅游：建设城郊乡村生态旅游区，发展生态旅游。

本项目位于文水县南武乡东庄村北侧0.22km处，占地属于工业用地，符合山西省生态功能区划的要求。

3、与文水县城市总体规划符合性分析

《文水县城市总体规划》（2012-2030）规划期限为2012-2030年。

文水县城市规划区范围：北到文峪河水库，南到孝义镇，西到西山公园、夏汾高速西麓边山地区，东到南武乡东庄村，城市规划区面积152.6平方公里，其中中心城区规划范围为：东至里洪村，西至青银高速；南至桥头村；北至章多村，规划中心城区面积44.1平方公里，其中城市建设用地29.3平方公里。

规划布局呈“两心、两轴、六区”，两心即旧区中心和新区中心，两轴为两条城市发展轴线，及南北向307国道主轴线与胡兰大街主轴线，六区为西南工业仓储区、北部教育科研区以及西北、东北、东南片区和河东中心，规划形成“三纵、三横、一环”的城市景观轴线结构。

本项目位于文水县南武乡东庄村北侧0.22km处，不在文水县城市规划范围内，占地属于工业用地，本项目建设不违背文水县城市总体规划要求。

文水县城总体规划见图1-2。

4、与文水县生态功能区划符合性分析

根据《文水县生态功能区划》，本项目位于生态功能区划属于Ⅲ1文水东部平川农业与人文景观保护生态功能小区，文水县生态功能区划图见图4-6。

该小区生态系统的保护措施和发展方向为：1、合理布局产业结构，以结构调整为主线，煤气电化综合发展，走循环经济之路，建设环保型绿色企业；2、保护人文景观，合理的发展旅游业：对于关帝庙、则天庙等文物保护单位进行重点保护，并适当进行修缮，同时加强文物古迹周边环境的整治和整体保护；3、在发展旅游的同时， 要完善旅游区内的各种设施，提高服务水平和质量，促进第三产业发展，使经济结构更趋合理；4、建立优质杂粮生产基地，发展生态农业；5、三废达标后排放，加强环境污染综合治理。调整工业布局结构，不在城市的上风、上水方向新建有污染的工业企业，对位于闹市区的污染企业要责令其限期整改，污染严重者强令搬走；6、建成城市污水处理厂，提高城市生活污水集中处理率，减少其对水体的污染。

本项目为铁丝加工建设项目，退火炉采用电能，厂内不设锅炉。本项目不违背该小区保护措施及发展方向，因此本项目不违背生态功能区划要求。

5、与文水县生态经济区划符合性分析

根据《文水县生态经济区划》，本项目生态经济区划属于IIIA中部平川农贸型生态经济区，文水县生态经济区划图见图1-3。

该区保护措施与发展方向：1、合理利用资源，重点建设蔬菜生产基地；2、发挥区域比较优势，形成特色支柱产业，全面推进优质、高产、高效小杂粮基地建设，进行小杂粮深加工，积极发展绿色食品和有机食品，推动农业生产走向规模化和产业化，并依托基地发展以农产品为原料的加工业，实现公司＋基地＋农户生态发展模式。3、蔬菜生产基地主要建设在马西乡东部，西城镇，南武、北张重点建设蔬菜运输中心，以及蔬菜加工基地。4、加强生态农业园区和生态文明乡镇的建设，积极发展绿色食品和有机食品，实施农产品转化增值；5、在平原区和灌溉农业区，完善农田防护林网，调整种植业和养殖业结构，重点发展绿色农业。

本项目为铁丝加工建设项目，退火炉采用电能，厂内不设锅炉，减少了废气的排放，生产工艺环保，因此本项目不违背生态经济区划要求。

6、与晋政办发电[2019]25号符合性分析

本项目厂地租赁山西省文水县腾达贸易有限公司，土地性质为建设用地，土地证见附件。

# 1.4关注的主要环境问题及环境影响

项目的建设和生产运行将不可避免地对环境，尤其是环境空气、地下水环境产生一定影响。本次评价将要通过详尽的工程分析和对项目所处区域自然环境状况进行详细调查的基础上，预测项目建设对环境产生的影响及其程度，并明确回答项目建设的环境可行性，主要表现在以下方面：

1、分析达标排放和总量控制目标的可实现性；

2、分析废水不外排的可行性；

3、通过影响预测分析是否恶化了当地方环境质量。

通过以上各方面分析，给出项目可行与否的结论性意见，为建设单位、设计单位和环境保护管理部门提供决策依据和管理依据。

根据环境影响因子的识别和评价因子的筛选结果，结合本工程主要污染特征为大气污染物的特点，确定本次评价以环境空气、地下水环境影响评价为重点，对声环境、生态环境、地表水环境和固废只做一般评价和分析。

# 1.5“三线一单”符合性分析

1.5.1 生态保护红线

本次评价区范围内无自然保护区、风景旅游区、文物保护区及珍稀动物保护区等敏感因素。此外，根据《文水县生态经济区划》，本项目位于生态功能区划属于Ⅲ1文水东部平川农业与人文景观保护生态功能小区，根据《文水县生态经济区划》，本项目生态经济区划属于中IIIA中部平川农贸型生态经济区，本项目为铁丝加工建设项目，退火炉采用电加热，不设锅炉，电镀为无氰电镀，生产工艺环保，因此，本项目不逾越自然生态保护红线区。

1.5.2 环境质量底线

1、环境空气

本项目环评收集了文水县2018年的环境空气例行监测资料，2018年度文水县SO2全年平均值为97µg/m3，NO2全年平均值为48µg/m3，PM10全年平均值为184µg/m3，PM2.5全年平均值为90µg/m3，CO全年24小时百分位数5.0，O3全年8小时百分位数162。由此可见，NO2的年均浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级年平均限值要求。NO2、SO2、PM2.5、PM10、CO、O3的年均浓度均不满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级年平均限值要求，均存在超标现象。

此外，根据现状监测数据，区域TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2均满足大气环境二类区的质量要求，硫酸雾满足《环境影响评价技术导则   大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值要求。

本项目主要大气污染物为酸洗产生的硫酸雾，退火炉热源为电能，不设锅炉。经大气环境影响预测可知，本项目运行后，按照评价要求的环保措施实施后，各大气污染源的排放可以满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5中标准限值要求。经大气环境影响预测可知，本项目运行后，按照评价要求的环保措施实施后，大气污染源的排放均满足相应排放标准，对区域环境空气质量影响较小。

2、地表水

本项目涉及的地表水为项目东侧约0.9km的磁窑河。本项目产生的生活污水及拉丝冷却水排水经收集后用于厂区道路洒水，电镀废水经“调节+加药反应+沉淀+砂滤+活性炭过滤+重金属过滤+污泥压滤”的处理工艺，处理出水回用于生产。本项目各类废水经处理后全部回用，无废水外排。

3、地下水

本次评价委托山西英锐泽检测科技有限公司于2018年9月11日对本项目所在区域地下水环境质量进行了监测。根据监测结果：在所有监测点位监测项目中，各个监测因子监测值均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准。地下水质量现状较好。环评要求对厂区可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗处理，并及时地将泄漏/渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防治洒落地面的污染物渗入地下。

综上，本项目的实施不会改变区域环境质量现状，能满足《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）文件中环境质量底线的要求。

1.5.3 资源利用上线

本项目属于铁丝的电镀加工项目，对照《电镀行业规范条件》，对资源利用要求进行分析。本项目电镀生产线为镀锌生产线，配备了工艺技术成熟的带出液回收槽等回收设施；生产线配有三级逆流漂洗节水装置，槽、罐、管线按“可视、可控”原则布置，并设有相应的防破损、防腐蚀等防护措施；本项目所需电镀面积共为7.28×106m2，补水量为0.00059吨/平方米，小于0.04吨/平方米，水的重复利用率为100%。因此，本项目建设符合《电镀行业规范条件》中的资源利用要求。

1.5.4 环境准入负面清单

本次评价从产业准入、空间布局、规模、工艺装备等方面，列出本项目环境准入负面清单一览表，详见表1-3。

综上，本项目建设符合“三线一单”的要求。

表1-3  环境准入负面清单一览表

| 序号 | 类型 | 负面清单 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产业准入 | 不涉及含氰电镀工艺 | 本项目为铁丝的电镀加工，镀种为镀锌，镀液主要成分为硫酸锌溶液和锌块，不涉及含氰电镀工艺 |
| 2 | 空间布局 | 在已有电镀集中区的地市，新建专业电镀企业原则上应全部进入电镀集中区。 | 吕梁市及文水县均未设置电镀集中区 |
| 3 | 规模 | 电镀生产环节包括清洗槽在内的槽液总量不少于30000升。 | 本项目有7条电镀线，其中每条线设1座1000L酸洗槽，1座1800L镀锌槽，2座1200L酸洗槽，综上，电镀环节槽液总量36400L，大于30000L |
|  |  | 电镀生产年产值在2000万元以上。 | 本项目生产年产值为2485万元。 |
|  |  | 单位作业面积产值不低于1.5万元/平方米。 | 1.78万元/平方米（单条电镀生产线占地面积200平米，7条电镀线） |
| 4 | 工艺装备 | 品种单一、连续性生产的电镀企业要求自动生产线、半自动生产线达到70%以上。 | 本项目品种为铁丝，连续性生产，生产线为半自动生产线 |

# 1.6环境影响评价的主要结论

本项目的建设不违背文水县城市总体规划、文水县生态功能区划和文水县生态经济区划，与相关规划相协调；不存在重大环境制约因素，工程采用了国内、国外先进的工艺技术和设备，项目采取了完善的污染治理措施，可实现长期稳定达标，有效减少污染物排放量，对区域环境影响在可接受水平，因此，项目严格工程环保设计，确保施工安装质量，严格执行“三同时”制度、排污许可制度，在落实本报告中提出的各项污染防治措施的前提下，从环境影响角度出发，项目的建设和运行是可行的。

第二章 总 则

# 2.1  编制依据

2.1.1  任务依据

（1）“文水县胜泰金属制品有限公司年产2万吨拔丝生产线建设项目环境影响评价委托书，（2018.8.12）；

（2）文水县经济和信息化局，文经信审函字【2018】52号文，“文水县胜泰金属制品有限公司年产2万吨拔丝生产线建设项目备案证”（2018.7.17）。

2.1.2  法律及法规依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订并施行；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订并施行；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日修订并施行；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订并施行；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016年11月7日修订；

（7）山西省人民政府《山西省主体功能区规划》晋政发〔2014〕9 号；

（8）国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日起施行；

（9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》生态环境保护部 第1号令，2018年4月28日；

（10）国务院《关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发［2013]37号；

（11）环保部办公厅文件《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30 号（2014.4.11））；

（12）国务院《关于印发全国主体功能区规划的通知》国发〔2010〕46号；

（13）国务院《关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发［2015]17号）；

（14）国务院《关于加强环境保护重点工作的意见》（国发［2011]35号）；

（15）《产业结构调整指导目录》（2013 年修正本），2013年5月；

（16）《环境影响评价公众参与办法》，2019年1月1日起施行；

（17）关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知，晋环发[2015]25号；

（18）《山西省泉域水资源保护条例》（修改），2010年11月26日；

（19）《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），2014年2月20日；

（20）《山西省环境保护条例》，2017年3月1日；

（21）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，国发〔2018〕22号；

（22）《山西省打赢蓝天保卫战三年行动计划》（晋政发[2018]30号）；

（23）《吕梁市人民政府关于印发吕梁市打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（吕政发〔2018〕14号，2018年8月21日）；

（24）《山西省人民政府办公厅关于印发山西省打赢蓝天保卫战2019年行动计划的通知》，2019年5月31日；

（25）关于印发吕梁市打赢蓝天保卫战2019年行动计划的通知，吕梁市人民政府办公室  2019年9月4日

（26）《山西省生态环境厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2019年本）》，山西省生态环境厅，2019年8月21日；

（27）中华人民共和国环境保护部文件环环评[2016]150号“关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知”，2016年10月26日；

（28）《危险废物转移联单管理办法》，国家环境保护总局令第2号，1999年6月22日；

（29）《国家危险废物名录》，中华人民共和国环境保护部令第39号，2016年8月1日；

（30）《危险废物污染防治技术政策》，国家环境保护局，环发[2001]199号；

（31）《关于加强重金属污染防治工作指导意见的通知》（国办发[2009]61号）；

（32）《重金属污染综合防治十二五规划》 国务院批复，2011年4月。

（33）中华人民共和国环境保护部文件环环评[2016]150号“关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知”，2016年10月26日。

2.1.3  技术依据

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），环境保护部，2016年12月8日发布，2017年1月1日施行；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），环境保护部，2018年7月31日发布，2018年12月1日施行；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），生态环境部，2018年9月30日发布，2019年3月1日施行；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），环境保护部，2009年12月23日发布，2010年4月1日施行；

（5）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），生态环境部，2018年10月14日发布，2019年3月1日施行；

（6）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），环境保护部，2016年1月7日发布，2016年1月7日施行；

（7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011），环境保护部2011年4月8日发布，2011年9月1日施行；

（8）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号），2017年9月1日印发，2017年10月1日执行；

（8）《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)；

（9）《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)；

（10）《危险废物鉴别标准》（GB5085.1~7-2007）；

（11）《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）；

（12）电镀废水治理工程技术规范（GB2002-2010）；

（13）《电镀行业规范条件》（工信部，2015年11月1日实施）；

（14）《清洁生产标准 电镀行业》及（2008修改单）（HJ/T314-2006）；

（15）排污许可证申请与核发技术规范    电镀工业（HJ855-2017）。

（16）《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)；

# 2.2评价目的与评价原则

### 2.2.1 评价目的

针对本项目的工程特点、污染特征和所在区域的环境特征及敏感程度，确定本项目的评价目的如下：

（1）依据国家产业政策和行业准入条件，分析论证项目建设是否符合国家及山西省有关产业政策，并对工艺先进性进行分析。

（2）从当地城市发展规划，当地环境承载能力、公众参与意见、项目建成后对环境的影响以及污染物排放总量控制等方面分析论证厂址选择是否合理可行。

（3）结合国内同行业先进的污染治理措施，分析论证工程设计拟采取的环保措施的合理性，并对不足之处提出相应的治理措施。

（4）根据本项目的污染物的排放量，结合对工程所在地区的环境质量现状调查、监测、分析和评价结果，预测工程建成后对所在地区各环境要素的影响程度和范围，依据环保法规、标准、提出完善污染防治措施和建议，尽可能将项目对周围环境的影响程度降至最低水平。

（5）明确回答所选工艺是否符合节能减排、清洁生产、是否满足污染物达标排放及总量控制目标要求，在提出完善环境保护防治措施和建议后，确保本项目最终排污总量符合总量控制指标的要求。

（6）依据工程的排污特点和排污状况分析，本着“清洁生产”、“达标排放”和“可持续发展”的原则，提出本项目污染物总量控制方案。

（7）根据项目特点，向当地公众公示本项目建设内容、建设意义及可能带来的环境问题，广泛征求广大公众的意见和建议，并在评价中予以落实。

（8）围绕产业政策，文水县总体规划、清洁生产、达标排放、总量控制、环境风险、环境质量和公众参与，从环境保护的角度明确回答工程建设的环境可行性。

### 2.2.2评价原则

按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：

（1）依法评价原则

环境影响评价过程中应贯彻执行我国环境保护相关的法律法规、标准、政策，分析建设项目与环境保护政策、资源能源利用政策、国家产业政策和技术政策等有关政策及相关规划的相符性，并关注国家或地方在法律法规、标准、政策、规划及相关主体功能区划等方面的新动向。

（2）科学评价原则

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点原则

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境 影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

# 2.3 环境影响因素识别及评价因子筛选

2.3.1 环境影响因素识别

根据本工程特点和主要环境问题识别结果，采用矩阵法对可能受本工程影响的环境要素进行识别和筛选，其结果见表2-1。

表2-1    环境影响识别一览表

| 阶 段 | 污染源 | 环境要素 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 大气 | 地表水 | 地下水 | 声 | 生态 | 居民生活 |
| 施 工 期 | 施工噪声 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
|  | 施工扬尘 | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
|  | 施工废水 | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ |
|  | 车辆运输 | ▲ | ○ | ○ | ▲ | △ | ○ |
| 营 运 期 | 拉丝车间 | ○ | ○ | ○ | ▲ | △ | △ |
|  | 电镀车间 | ▲ | △ | ▲ | ▲ | △ | △ |
| ● 有影响，▲有轻微影响，△可能有影响，○ 没有影响。 |

2.3.2 评价因子筛选

根据工程各类特征污染物产生情况，结合周围区域环境，确定本项目的评价因子见表2-2。

表2-2    本项目环境评价因子

| 项目 | 现状评价因子 | 预测因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | CO、O3、SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5、硫酸雾 | 硫酸雾 |
| 地下水环境 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、铁、锌、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO3-、HCO3-、CL-、SO42- | 总锌 |
| 声环境 | 等效连续A声级（Lep） | 等效连续A声级（Lep） |
| 固体废物 | 一般工业固废、危险废物 | 影响分析 |

# 2.4 评价等级

2.4.1 环境空气

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中大气环境影响评价等级划分原则的规定，计算污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

Pi= Ci / Coi ×100%

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3；

评价工作等级按表2-3的分级判据进行划分。

表2-3  大气环境评价工作等级划分表

| 评价工作等级 | 分级依据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≧10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模型，参数见表2-4。

表2-4   估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | -- |
| 最高环境温度 | 38.2℃ |
| 最低环境温度 | -26.5℃ |
| 土地利用类型 | 耕地 |
| 区域湿度条件 | 平均 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是☑ 否□ |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是□ 否☑ |
|  | 岸线距离/km | -- |
|  | 岸线方向/° | -- |

经估算模式计算，结果见表2-5。

表2-5   本项目采用估算模式计算的评价等级表

| 污染源 | 污染因子 | 最大落地浓度(ug/m3) | 最大浓度落地点(m) | 评价标准(ug/m3) | 占标率(%) | D10% (m) | 推荐评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#电镀车间（SR00000001）有组织 | H2SO4 | 1.8929 | 99 | 300 | 0.63 | 0 | III |
| 2#电镀车间（SR00000002）有组织 | H2SO4 | 2.415 | 108 | 300 | 0.80 | 0 | III |
| 所有污染源 | 所有污染物 | 2.415 | 108 | 300 | 0.80 | 0 | III |

根据表中计算结果可知：本项目污染物最大地面浓度占标率Pmax=0.80%，小于1%，确定本项目的大气环境影响评价等级为III级。

2.4.2 地表水

项目生产废水经自建污水处理站处理后全部回用，生活污水经收集后全部用于厂区地面洒水抑尘，不外排。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）中的有关规定，地表水环境影响评价工作等级定为三级B从简，仅进行简单的评述。

2.4.3 地下水

本项目生产废水经自建污水处理站处理后全部回用，生活污水经收集后全部用于厂区地面洒水抑尘，无废水外排。同时厂区场地进行了硬化，并对厂区可能产生的废水收集点或区域要求进行相应的防渗处理，可以有效可以防止污染地下水。

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）要求，确定本项目的环境影响评价等级。建设项目场地的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级（见表2-6）。

表2-6 地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分布式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表2-7。

表2-7  评价工作等级划分表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，确定本项目行业类别属于“I金属制品—53金属制品加工制造 有电镀或喷漆工艺的”，为Ⅲ类项目。根据现场踏勘及收集相关资料，本项目西南侧距离该水源地一级保护区边界的最近距离为2.1km，项目评价范围内居民饮用水为村庄自备水井，有分散式水源地，环境敏感程度为较敏感。根据导则表2规定的评价等级确定依据，进行地下水环境影响评价等级判断，结果见表2-8。

表2-8  本项目地下水分级判定指标表

| 划分依据 | 项目情况 | 分级情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目类别 | 本项目属于“二十二、金属制品业”类中“金属制品加工制造；有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的” | 报告书 |
| 地下水类别 | 本项目属于“I金属制品—53、金属制品加工制造、有电镀或喷漆工艺的” | Ⅲ类项目 |
| 地下水环境敏感程度 | 评价区范围内有分散饮用水水源井分布，确定为较敏感； | 三级 |

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中评价等级划分表，确定本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。

2.4.4 噪声

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）中噪声评价等级划分原则，本项目所在功能区属于《声环境量标准》（GB3096-2008）规定的2类区，且建设前后噪声级有一定幅度的增加，声环境影响评价等级确定为二级。

2.4.5 生态

本项目位于文水县南武乡东庄村北侧0.22km处，工程生态影响主要为占地及排污影响，生态影响划分情况见表2-9。

表2-9  生态环境影响评价工作等级划分

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2~20km2 或长度50km~100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)评价工作分级的确定标准分，本项目厂区占地面积为5733.3m2，占地面积≤2km2，生态环境敏感性一般，因此本项目生态环境影响评价工作等级为三级。

2.4.6环境风险评价等级

本项目生产过程中主要涉及硫酸等危险物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录附录B中表B.1突发环境事件风险物质及临界量，并结合本项目实际，计算得出Q值小于1，项目风险潜势为Ⅰ。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中表1评价工作等级划分表，本次评价确定环境风险评价等级为简单分析。

评价工作等级划分见表2-10。

表2-10 评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

# 2.5 评价范围

（1）环境空气影响评价范围

根据HJ2.2-2018导则要求，评价范围取以污染源为中心点，5×5km为边长的矩形区域。本项目的大气评价范围最终为以项目区为中心，边长为5km的正方形区域。

（2）地下水环境影响评价范围

依据本工程项目周边的区域地质条件、水文地质条件、地形地貌特征和地下水保护目标，本次项目调查评价范围：评价范围：结合当地地下水流向，将本项目地下水评价范围确定为：厂址上游北至焦化厂北80m水井，西至东旧城村、南武西庄村，东至磁窑河西界，地下水环境调查评价范围面积约10km2。

（3）声环境影响评价范围

声环境影响评价范围为厂界外扩200m。

（4）生态环境评价范围

根据本项目对各生态因子的影响方式、影响程度和生态因子之间的相互影响和相互依存关系确定，本项目生态影响评价范围为厂址所在区域及周边村庄所在区域。

（5）环境风险评价范围

环境风险评价范围为以厂区风险源为中心，半径为3km的圆形范围。

# 2.6 评价标准

2.6.1 环境质量标准

（1）环境空气：项目所在地为农村地区，环境空气质量为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，硫酸雾执行《环境影响评价技术导则   大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值要求，详见表2-11；

表2-11   环境空气质量评价标准   单位： ug/m3

| 污染物名称 | 取值时间 | 二级标准浓度限值 | 浓度单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 年平均 24小时平均 | 200 300 | µg/Nm3 |
| PM10 | 年平均 24小时平均 | 70 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 24小时平均 | 35 75 |  |
| SO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 60 150 500 |  |
| NO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 40 80 200 |  |
| 臭氧（O3） | 日最大8小时平均 1小时平均 | 160 200 |  |
| 一氧化碳（CO） | 24小时平均 1小时平均 | 4000 10000 |  |
| 硫酸雾 | 24小时平均 1小时平均 | 100 300 | µg/Nm3 |

（2）地表水：距离本项目最近的地表水为项目东侧0.9km处的磁窑河，根据《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），该段地表水属于黄河流域汾河上中游区分区汾河水系磁窑河河流，范围起自坡底止至入汾河，水环境功能为农业用水保护，水质要求为Ⅴ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准；

表2-12 地表水环境质量标准（GB3838—2002）Ⅴ类标准    单位：mg/L

| 项目 | PH | CODcr | BOD5 | 石油类 | NH3-N | 总磷 | 总氮 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 | 6～9 | ≤40 | ≤10 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.4 | ≤2.0 | ≤40000 |

（3）地下水：区域地下水为III类水质区，地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准，见表2-13。

表2-13  地下水质量标准（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

| 污染物 | PH | 总硬度 | 硫酸盐 | 氨氮 | 硝酸盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5~8.5 | ≤450 | ≤250 | ≤0.50 | ≤20 |
| 污染物 | 亚硝酸盐 | 氟化物 | 硫化物 | 总大肠菌群 | 氯化物 |
| 标准值 | ≤1.00 | ≤1.0 | ≤0.02 | ≤3.0 | ≤250 |
| 污染物 | 砷 | 铁 | 锰 | 汞 | 挥发性酚类 |
| 标准值 | ≤0.01 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.001 | ≤0.002 |
| 污染物 | 溶解性总固体 | 六价铬 | 氰化物 | 镉 | 铅 |
| 标准值 | ≤1000 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤0.01 |
| 污染物 | 菌落总数 |  |  |  |  |
| 标准值 | ≤100 |  |  |  |  |
| 注：大肠菌群单位为个/L，细菌单位CFU/mL。 |

（4）声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

表2-14  《声环境质量标准》（GB3096-2008标准

| 类别 | 昼间[dB(A)] | 夜间[dB(A)] | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 | 村庄 |

2.6.2 污染物排放标准

1、大气污染物

项目酸洗过程中排放的硫酸雾执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5中标准限值，无组织硫酸雾排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准限值，具体标准值见表2-15。

表2-15  本项目大气污染物排放标准

| 排放源 | 污染物名称 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电镀、酸洗工序 | H2SO4 | 30 | — | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5 |
|  | H2SO4无组织 | 1.2mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |

表2-16  单位产品基准排气量

| 序号 | 工艺种类 | 基准排气量 m3/m2（镀件镀层） | 排气量计量位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀锌 | 18.6 | 车间或生产设施排气筒 |

2、水污染物

本项目不设食堂、浴室及宿舍，生活污水为办公生活废水，水质简单，直接用于厂区道路洒水抑尘，不外排。

生产废水经厂内自建污水处理站处理后全部回用于水洗槽补水，不外排。

3、噪声：

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表2-17；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，见表2-18。

表2-17  《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

| 标准分类 | 昼间[dB(A)] | 夜间[dB(A)] |
| --- | --- | --- |
| 《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011） | 70 | 55 |

表2-18  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

| 标准分类 | 昼间[dB(A)] | 夜间[dB(A)] | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 | 60 | 50 | 厂界 |

（4）固体废物：

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和“关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告”（环境保护部公告2013年第36号）有关规定。

危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物储存、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）。

# 2.7 环境保护目标

本项目位于文水县南武乡东庄村北侧0.22km处，评价区内无文物保护、旅游资源等特殊环境敏感因素，结合工程特点，确定本次评价主要保护目标为该地区的环境空气质量、水环境、村庄居民及生态环境。

本项目环境保护目标见表2-19，地理位置及环境保护目标图见图2-1，四邻关系图见图2-2。

表2-19   环境保护目标一览表

| 环境要素 | 环境保护对象 | 方位 | 距离（km） | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 东庄村 | S | 0.22 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类 |
|  | 东庄村小学(位于村内) | S | 0.85 |  |
|  | 东庄村卫生院(位于村内) | S | 0.8 |  |
|  | 东旧城村 | NW | 2.0 |  |
|  | 南武村 | SW | 2.0 |  |
|  | 西庄村 | SW | 1.1 |  |
|  | 东城庄 | NE | 2.0 |  |
|  | 西城乡 | N | 2.35 |  |
| 地表水 | 磁窑河 | E | 0.9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类 |
| 地下水（潜水井） | 焦化厂北80m水井 | NE | 2.1 | 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
|  | 东庄村水井 | S | 0.22 |  |
|  | 东旧城村水井 | NW | 2.0 |  |
|  | 西庄村水井 | SW | 1.1 |  |
|  | 南武乡水井 | SW | 2.0 |  |
| 噪声 | 厂界四周 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 |
| 生态环境 | 厂址周围耕地及地表植被 | -- |

# 第三章 建设项目概况及工程分析

# 3.1建设项目概况

3.1.1基本情况

文水县胜泰金属制品有限公司年产2万吨拔丝生产线建设项目基本情况见表3-1。

表3-1  本项目基本情况表

| 序号 | 名称 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 文水县胜泰金属制品有限公司年产2万吨拔丝生产线建设项目 |
| 2 | 建设性质 | 新建 |
| 3 | 建设单位 | 文水县胜泰金属制品有限公司 |
| 4 | 建设地点 | 文水县南武乡东庄村北侧0.22km处 |
| 5 | 建设规模 | 年加工2万吨线材 |
| 6 | 工作制度 | 年工作300天，一班制，每班8小时 |
| 7 | 劳动定员 | 40人 |
| 8 | 工程投资 | 总投资1350万元，全部由企业自筹解决 |

3.1.2工程建设内容

本项目占地面积约5733.3m2。厂地租赁山西省文水县腾达贸易有限公司，地块用地手续见附件，现状为旧机修厂房，已经停产多年，车间内无设备及物料，不存在环境问题。本次工程将对现状旧厂房进行拆除，在原址建设生产车间。

本项目主要工程具体建设内容为：拉丝车间、电镀车间、材料库、成品库等，同时配备环保设备、退火炉及其他附属设施等。本工程主要建设内容见表3-2。

表3-2   本工程建设内容一览表

| 工程名称 | 项目建设内容 |
| --- | --- |
| 主体 工程 | 拉丝 | 1-8#拉丝车间，建筑面积均为500m2，轻钢结构，拉丝车间分为干法拉丝车间和湿法拉丝车间；干法拉丝车间共配置大中车拉丝机，湿法拉丝车间主要配置水箱拉丝机，车间地面全部硬化； |
|  | 电镀 | 两座电镀车间，轻钢结构，1#电镀车间，建筑面积800m2，布置3条电镀生产线； 2#电镀车间，建筑面积800m2，布置3条电镀生产线。车间内主要布置有半成品区、酸洗槽、镀槽、水洗槽、收线区、成品区，并配套酸雾净化塔、循环水池等设施；车间地面及水池全部硬化防渗； |
|  | 退火区 | 位于3#拉丝车间北侧，设6台退火炉，退火炉采用电能； |
| 辅助工程 | 办公生活区 | 建筑面积100m2，1层，砖混结构，设有办公室、值班室、员工休息室等； |
|  | 门卫 | 建筑面积20m2，1层，砖混结构； |
|  | 原料库 | 位于退火炉西侧，建筑面积250m2，轻钢结构车间，车间地面全部硬化； |
|  | 成品库 | 位于厂区南侧，建筑面积250 m2，轻钢结构车间，车间地面全部硬化； |
|  | 危废暂存间 | 在事故水池南侧建设一座20m2危废暂存间，暂存间四周建设10cm高围堰，地面与围裙均进行重点防渗； |
|  | 循环水池 | 本项目设2个拉丝冷却水循环水池，总容积15m3，电镀车间共设6个循环水池，总容积为20m3，分别为酸洗前后清洗水循环水池、镀锌后清洗水循环水池，并进行重点防渗； |
|  | 旱厕 | 建筑面积20m2，并进行硬化防渗； |
| 公用 工程 | 供水 | 由厂内自备水井提供，井深180m，可以满足本项目用水需求； |
|  | 供电 | 由文水县南武乡变电所引入，厂区内配套200KVA、500KVA和630KVA变压器各一台及相应低压配电柜等； |
|  | 供热 | 生产车间不需要采暖，办公生活区采暖采用电暖器； |
|  | 排水 | 生活污水水质简单，直接用于厂区道路洒水抑尘；拉丝定排水为洁净排水，直接用于厂区道路洒水抑尘；生产废水经厂区自设污水处理站处理后全部回用于水洗槽补充水，无废水外排； |
|  | 厂区道路及硬化 | 面积500m2； |
| 环保 工程 | 废气 | 酸洗槽硫酸雾 | 2座电镀车间酸洗槽上方及侧边设置玻璃钢材质的集气罩，各电镀车间废气收集后，进入1座酸雾中和塔处理后，分别由1根15m高排气筒排放，集气效率95%，废气净化效率90%； |
|  | 废水 | 办公生活废水 | 本项目不设食堂及浴室，办公生活废水水质简单，经收集后直接用于厂区道路洒水抑尘； |
|  |  | 拉丝冷却水 | 洁净排水，经收集后用于厂区道路洒水抑尘，不外排； |
|  |  | 酸雾塔循环池排水、镀锌线废水、设备冲洗水 | 经厂内自建污水处理站处理后全部回用于水洗槽补充水。处理工艺为“调节+加药反应+沉淀+砂滤+活性炭过滤+重金属过滤+污泥压滤”，设计能力为20m3/d； |
|  |  | 事故水池 | 在污水处理站东侧建设一座20m3事故水池； |
|  | 固体废物 | 拉丝机产生的废氧化皮 | 收集后售与当地的废品回收站回收，不外排； |
|  |  | 镀槽沉淀物、污水处理站污泥、废活性炭 | 事故水池南侧建设一座20m2危废暂存间，危废经收集后暂存于暂存间，定期送有资质单位处置； |
|  |  | 设备运行产生的废机油、废矿物油等 |  |
|  |  | 办公生活垃圾 | 厂区内设封闭式垃圾箱，生活垃圾经收集后交由当地环卫部门统一处置； |
|  | 噪声 | 拉丝机、退火炉等设备噪声 | 室内隔声，基础减振等。 |

3.1.3工程场区平面布置

全厂根据功能划分为生产区、办公生活区、公辅区。

其中，办公生活区及门房位于厂区南侧；

生产区主要由北区和南区组成，各布置三条电镀生产线；电镀车间位于西侧，拔丝车间位于东侧；原料库与退火炉均位于南区，成品库位于厂区南侧。

公共辅助区由配电室、污水处理站、事故水池、危废暂存间组成，位于厂址中间。

本项目平面布置图见图3-2。

3.1.4工程产品方案

本项目年加工2万吨线材。根据产品订单情况，铁丝型号以20#、22#、24#为主，其中约1万吨线材进行镀锌。

本工程具体产品方案详见表3-3。

表3-4  产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 年产量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低碳20#铁丝 | 0.9mm | 6000t | Q195材质，上锌量≤25g/m2，生产线长度110m，用于制作煤矿井下所用金属网、菱形网，也可用于建筑物加固等 |
| 2 | 低碳22#铁丝 | 0.7mm | 10000t |  |
| 3 | 低碳24#铁丝 | 0.56mm | 4000t |  |
| 合计 | 20000 |  |

3.1.5生产设备

本项目主要生产设备见表3-4。

表3-4  主要生产工艺设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大中车拉丝机 | 48/F×950型 | 6 | 台 |
| 3 | 水箱式拉丝机 | LT2/350型 | 100 | 台 |
| 4 | 高位放线架+四轮剥壳装置 |  | 6 | 台 |
| 5 | 旋转放线架 | Φ560 | 100 | 台 |
| 6 | 轧尖机 | ZE | 2 | 台 |
| 7 | 收线机 | 900型 | 8 | 台 |
| 8 | 电退火炉 | RJ－240KW | 6 | 台 |
| 9 | 断丝机 |  | 2 | 台 |
| 10 | 断丝钳 |  | 10 | 个 |
| 11 | 60GDB电镀锌机组 |  | 7 | 条 |
| 11.1 | 无烟酸洗槽 | 1000×1000×1000mm（1.0m3） | 7 | 套 |
| 11.2 | 三道溢流式水清洗（酸洗后，镀前） | 1200×1000×1000mm（1.2m3） | 7 | 套 |
| 11.3 | 溢流式电镀槽 | 1800×1000×1000mm（1.8m3） | 7 | 套 |
| 11.4 | 三道溢流式水清洗 | 1200×1000×1000mm（1.2m3） | 7 | 套 |
| 11.5 | 烘干槽 | 1500×1000×1000mm | 7 | 套 |
| 11.6 | 工艺电控柜 |  | 1 | 套 |
| 12 | 集中控制系统 | 设定工艺参数实现PLC 自动控制 | 1 | 套 |
| 13 | 起重设备 |  | 3 | 套 |

3.1.6 主要原辅材料

本工程主要原辅材料消耗见表3-5。

表3-5 工程主要原辅材料消耗

| 序号 | 名称 | 单位 | 年耗用量 | 主要成分 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Φ6.5低碳钢盘条Q195 | t/a | 20000 | 低碳钢盘条 | 原料 |
| 2 | 硫酸锌粉 | t/a | 389.6 | 60目工业级硫酸锌（六水硫酸锌），50kg袋装 | 导电盐 |
| 3 | 硼酸 | t/a | 1.0 | H3BO3含量大于99.8% | 调节镀液pH，防止锌水解 |
| 4 | 光亮剂 | t/a | 0.2 | 苄叉丙酮；邻氯苯甲醛；苯甲酸钠、烟酸等 | 给镀液提供优良的分布力 |
| 5 | 硫酸溶液 | t/a | 4 | 外购成品溶液，主要成分为硫酸（20%）、活性剂 | 酸洗液，消耗率约为0.2kg/t铁丝 |
| 6 | 锌块 | t/a | 25 | 固体 | 锌的主要来源 |
| 7 | 肥皂 | t/a | 2 | -- | -- |
| 8 | 拉丝模具 | 个 | 900 | 一次性投资，不消耗 | -- |
| 9 | 润滑油 | t | 0.2 |  | -- |
| 10 | 氢氧化钠 | t | 3.2 | 喷淋塔加药用 | -- |
| 11 | 新鲜水耗 | m3 | 2157 |  | -- |

表3-6 原辅材料特性表

| 序号 | 名称 | 成分 | 理化特性 | 毒理特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光亮剂 | 邻氯苯甲醛 | 分子量140.56；无色或浅黄色透明液体；蒸汽密度4.84（空气）；密度：1.248 g/mL (液态25°C)； 蒸气压27 mm Hg ( 50°C)；折射率n20/D 1.566(液态)；闪点：190°F；熔点: 8-12 ℃；沸点:211.9 ℃ | 有毒物质，中毒；热分解排出有毒氯化物烟雾。 |
|  |  | 苯甲酸钠 | 分子量：122.12；鳞片状或针状结晶，具有苯或甲醛的气味，易燃；相对密度1.2659；熔点122.4℃，沸点249℃，折射率1.504；蒸气易挥发。 | 无毒，但可以与维生素C反应生成具有致癌性的苯。 |
|  |  | 烟酸 | 分子量123.11；密度1.473；无色针状结晶。熔点236℃，1克该品溶于60ml水，易溶于沸水和沸醇，不溶于丙二醇、氯仿和碱溶液，不溶于醚及脂类溶剂。能升华，无气味，微有酸味。 | 无毒 |
| 2 | 锌块 | 锌含量90%以上 | 锌：分子量65.38（原子量）；固态；熔点419.53℃；沸点907℃。 | 无毒 |
| 3 | 硼酸 | H₃BO₃ | 分子量61.83；密度1.43；熔点169℃；沸点300℃；白色粉末状结晶或三斜轴面鳞片状光泽结晶，有滑腻手感，无臭味。 | 有毒，空气中最高容许浓度10mg/m3。 |
| 4 | 硫酸溶液 | H2SO4含量20%的稀硫酸溶液 | 常温下无色无味透明液体，密度比水大。 | 中等毒性。 |

3.1.7锌元素平衡

本项目原料盘条采用Q195材质，技术参数上锌量≤25g/m2，其密度为7.85g/cm3。本项目需要电镀的铁丝为1万吨，主要以0.7mm为主。

可以计算出：镀锌丝需要电镀面积为：7.28×106m2；上锌量按最大25g/m2计算，则需要锌元素的量为182t/a。

本项目镀锌废水产生量约为12.7m3/d，3810m3/a。经厂内污水处理站处理后全部回用不外排，经处理后废水中锌离子浓度约为0.8mg/L，则回用废水中带走锌为0.003t/a。

项目镀锌废水中锌离子初始浓度约为80mg/L，则污泥与槽泥中带走锌为0.297t/a。

则本项目需要锌元素总量为182.3t/a。

本项目外购成品为硫酸锌和锌块，本项目需要袋装硫酸锌389.6t，锌块25t。

锌离子平衡图详见图3-2，根据图3-2，锌的利用率为99.83%。

图3-2　本项目锌元素平衡图（单位：t/a）

3.1.8项目主要经济技术指标

表3-7   本项目主要经济技术指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用地面积 |  |  |
| 1.1 | 总用地面积 | m2 | 5733.3 |
| 1.2 | 绿化面积 | m2 | 300 |
| 1.3 | 道路及场地硬化面积 | m2 | 500 |
| 2 | 产品规模 | t/a | 20000 |
| 2.1 | 低碳20#铁丝 | t/a | 6000 |
| 2.2 | 低碳22#铁丝 | t/a | 10000 |
| 2.3 | 低碳24#铁丝 | t/a | 4000 |
| 4 | 项目总投资 | 万元 | 1350 |
| 5 | 劳动定员 | 人 | 40 |
| 6 | 工作制度 | / | 300d/a、8h/d |
| 7 | 年销售收入 | 万元 | 2485 |
| 8 | 年利润总额 | 万元 | 350 |
| 9 | 投资回收期 | 年 | 4.12 |
| 10 | 财务内部收益率 | % | 27.02 |

3.1.9公用工程

3.2.9.1 供、排水

1、给水

本项目用水由厂区自备水井提供，本项目新鲜水用量最大为7.19m3/d，全年用水2157m3/a，可以满足本项目生产生活用水。

项目用水类型主要包括：

（1）生活用水

本项目劳动定员40人，均为附近村庄居民，厂内不设食堂、浴室及员工宿舍，因此项目生活用水主要为办公生活用水。根据《山西省用水定额》（DB14/T1049.1-2015），职工日常生活用水指标为15L/人·d，则本项目办公生活用水量为0.6m3/d，污水产生量按80%计，则生活污水产生量为0.48m3/d。

旱厕合理性分析：

①项目所在位置为农村地区，无排水管网，无建设水冲厕的条件；

②本项目人员较少，不设食堂及洗浴，生活污水水量较小，旱厕较为经济；

③环评要求旱厕进行防渗，定期进行清掏并送至周边耕地进行施肥；项目位于农村地区，耕地众多。

综上，现有条件下，项目建设旱厕较为合理。

（2）生产用水

A、拉丝冷却循环水补水

湿法拉丝工序共设2座循环水池，总容积20m3，循环水量按5m3/h计，补水量为循环水量的1%，则补水量为0.05m3/h，0.8m3/d，240m3/a。

B、镀锌线补水

本项目镀锌线补水主要包括：酸洗槽和酸洗后水洗槽补水、镀后水洗槽补水。

①酸洗槽补水

本项目7条生产线共设7个酸洗槽，7个酸洗槽大小均为1.0m3，总储量约为7m3。根据了解，酸洗槽大约5d完成一次换水（连续），补水量约为1.5m3/d，450m3/a。

②水洗槽补水

每条生产线酸洗槽后、镀槽后均设一个水洗槽，本项目共设12个水洗槽，水洗槽大小均为1.2m3。总储水量约为14.4m3，采用三级逆流漂。根据了解，水洗槽大约1d完成一次换水（连续），补水量约14.4m3/d，4320m3/a。

C、酸雾净化塔补充水

项目对酸洗环节产生的酸雾设置了2座净化塔，分别配套一座循环水池，总容积10m3，循环水量约10m3/h，补水量占循环水量的1%，运行时间为8h/d，则补充量为0.8m3/d，240m3/a。

D、设备冲洗水：本项目设备每天冲洗一次，每次用水量约1.5m3。

（3）绿化用水

本项目厂区绿化面积为300m2，绿化用水按1.5L/m2·d计，用水量为0.45m3/d。

（4）道路洒水

本项目厂区道路面积为500m2，道路用水按1.2L/m2·d计，用水量为0.6m3/d。

2、排水

厂区排水采用雨污分流，雨水经雨水管道排出厂外；排水类型如下：

①生活污水

本项目不设食堂、浴室及宿舍，生活污水为办公生活废水，项目生活废水产生量为0.48m3/d，办公生活废水水质简单，直接用于厂区道路洒水抑尘。

②拉丝冷却循环水排水

排水量按补水量的30%计，则为0.24m3/d，72m3/a，该部分废水为洁净排水，收集后回用于厂区道路洒水抑尘。

③酸洗槽排水

酸洗槽补水量约1.5m3/d（450m3/a），排水量约为补水量的80%，则为1.2m3/d（360m3/a）。经厂内自设的污水处理站处理后全部回用于设备冲洗用水及水洗槽补水，不外排。

④水洗槽排水

水洗槽补水量约14.4m3/d，排水量按补水量的80%计，则为11.5m3/d，3450m3/a。经厂内自设的污水处理站处理后全部回用于设备冲洗用水及水洗槽补水，不外排。

⑤酸雾塔循环水排水

补水量为0.8m3/d，240m3/a。排水量按补水量的30%计，则为0.24m3/d，72m3/a。经厂内自设的污水处理站处理后全部回用，不外排。

⑥设备冲洗水排水：本项目设备冲洗水用水量约1.5m3/d，排水量为用水量的90%，则排水量为1.35 m3/d。经厂内自设的污水处理站处理后全部回用，不外排。

3、项目水平衡分析

本项目水平衡表见表3-8，水平衡图见图3-4及图3-5。

表3-8  本项目给排水平衡一览表

| 用水类型 | 用水量指标 | 用水人数 | 用水量（m3） | 废水产生量（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日用 水量 | 年用 水量 | 日产 生量 | 年产 生量 |
| 生活 用水 | 办公生活用水 | 15L/d·人 | 40人 | 0.6 | 180 | 0.48 | 144 |
| 生产用水 | 拉丝冷却循环水补水 | 补水为循环水量的1%，排水为补水量的30% | 循环水量为5m3/h，16h | 0.8 | 240 | 0.24 | 72 |
|  | 酸雾塔循环水补水 |  | 循环水量为10m3/h，8h | 0.8 | 240 | 0.24 | 216 |
|  | 酸洗槽补水 | 排水量约为补水量的80% | 1.5 | 450 | 1.2 | 360 |
|  | 水洗槽补水 |  | 14.4 | 4320 | 11.5 | 3450 |
|  | 设备冲洗水 | 排水量为用水量的90% | 1.5 | 450 | 1.35 | 405 |
| 其它 用水 | 绿化用水（非采暖期，150d） | 1.5L/m2·a | 300m2 | 0.45 | 67.5 | ∥ | ∥ |
|  | 道路及厂区硬化洒水 | 1.6L/m2·d | 500m2 | 0.8 | 240 | ∥ | ∥ |

3.2.8.2 供电

供电电源由文水县南武乡变电所引入，厂区新建配电室一座，为动力设备及照明供电，新建3000KVA变压器及相应低压配电柜等。

3.2.9.2 供热

本项目车间冬季不采暖，办公生活区冬季采暖采用电暖器。

3.1.10劳动定员及工作制度

1、劳动定员

本项目劳动定员为40人，其中管理人员4人，技术及生产人员36人。

2、工作制度

年工作日300天，每天两班，每班8小时。

# 3.2 工程生产工艺分析及排污环节

1、原料准备

盘元的材质为Q195号钢丝，盘条直径6.5mm，为碳素钢热轧盘元。选购含碳量低的盘元，否则难以获得光亮、均匀的镀锌层。盘元的直径为6.5+0.3mm或6.5-0.05mm，且不严重失圆。

拉丝前需要对盘元进行剥壳，去除原料盘元上的氧化皮。本项目盘元通过四轮剥壳装置将表面氧化铁皮剥落。

2、拉丝

盘元经剥壳后进入拉丝工序。

拉丝机按所需产品的规格由6-12个单机并联组成，在拉丝过程中，随着线材拉细拔长，后面的卷筒转速应相应地依次递增。盘元在该机上从进线至成品，拉拔工序能一次完成，生产效率较高，且操作管理方便。拉丝的过程中，需要对拉丝机进行水冷。冷却水由泵打入循环水池，自然冷却后循环使用。

当盘元拉丝时，需要许多拉丝模组合起来，才能从粗丝拉成细丝，故需要按一定规律进行配模。模具为外购，一次性投资。

拉丝的过程中，需要使用拉丝粉进行润滑。本项目拉丝粉为直接外购。其主要成分为：肥皂。

3、退火

铁丝经过冷拉拔后，表面结晶被扭曲，使金属的强度、硬度、塑性和韧性等发生一系列的物理变化。经过退火后，使表面扭曲结晶再结晶，韧性恢复。

本项目选用井式真空光亮退火炉，该井式炉以电为热源，电炉分多区控制，进一步提高炉温均匀性；炉膛内带不锈钢导风桶；炉盖启闭采用行车起吊，且带有导向柱，保证炉盖启闭平稳。

4、镀锌

①酸洗

酸洗目的是为了除油、除锈。酸洗时铁丝表面上的锈蚀氧化层溶于酸洗槽中，而油污则借助于表面活性剂的乳化作用而被除去，保证镀层和基体的结合强度。本项目使用的酸洗剂主要成分为硫酸（20%）。

项目采用一体化PPH材料酸洗槽，尺寸均为1000×1000×1000mm，铁丝在清洗过程直线运行，酸洗槽采用溢流方式，槽体水帘配备2台耐蚀泵，酸洗槽配备3台耐酸泵做酸液溢流动力，槽体钢丝进、出口两侧采用沟槽密封形式，防止酸雾外溢。为保证快速清洗掉钢丝表面氧化物，采用耐蚀电加热器（自动控温）给酸液进行加热到华氏30度。工艺槽液体采用耐酸泵往复清洗，使钢丝在硫酸冲刷下达到镀前表面清洁要求。为降低酸耗、避免酸液带入下道工序酸洗槽出口配备橡胶刷抹拭截流钢丝表面残留酸液。槽体设计微负压吸收塔，以及自动添加酸洗液功能。

③水洗

每条生产线酸洗槽后设置1座三道式负吸溢流式水清洗槽，槽体采用加强PPH材料焊接制作，槽体尺寸均为1200×1000×1000mm，为快速高效清洗掉钢丝表面残留的酸液，槽体采用三道阶梯式溢流清洗，单独循环，逆向进水排水方式，在溢流清洗过程清洗盘进水采用喷流形式，清洗水可循环利用。此清洗环节采用循环水系统。

④镀锌

水洗槽后设置镀锌槽，槽体尺寸均为1800×1000×1000mm。本项目使用袋装硫酸锌，需要配成硫酸锌溶液。镀锌液主要成分为锌块、硫酸锌、硼酸及光亮剂。首先由硫酸锌粉末与水以1：3的比例进行溶解；并加入硼酸作为缓冲剂，调节酸洗液pH，防止锌水解；同时加入锌块，补充镀液内锌的主要来源；光亮剂主要用于提高镀锌层的光亮度，增加镀锌层的耐腐蚀，提高表面硬度，使镀锌层光亮美观。

电镀锌槽体采用PPH材料制作，为保证钢丝电镀锌时间、锌层厚度及表面质量，电镀槽分为3节，总长度为1.8m。槽体为架空式。镀锌溶液通过镀锌泵输送并进行循环。镀锌槽配备2台整流柜，30根铁丝分为1组控制，每台整流器控制1节槽体，镀锌工序由PLC系统控制镀锌电流。电镀锌溶液PH值由PLC控制，并做到自动调整添加镀锌液，保证锌层质量。最后一节出槽体处加装一道毛刷和回吹装置，用于抹拭铁丝上的残液，防止镀液带入下道工序。

⑤水洗

每条生产线镀锌槽后均设置1座三道溢流式水清洗。槽体采用加强pp材料焊接制作，槽体尺寸均为1200×1000×1000mm，采用三道阶梯式溢流清洗，逆向进水排水方式；在溢流清洗过程清洗盘进水采用喷流形式。此清洗环节采用循环水系统。

⑥烘干

钢丝表面经水洗后带有残留水，为防止钢丝存放过程中产生镀层白锈蚀等情况的发生，必须对钢丝进行烘干处理。烘干采用电加热板的形式，通过热风循环管道对铁丝进行加热。烘干槽长均1500mm，在其尾部安排引风机一台。烘干炉热源使用电加热。

镀液配制：

⑴硫酸锌

硫酸锌是主盐也是导电盐，是锌的主要来源。硫酸锌在镀液中的含量应尽可能高一些，含量高可以加大电流密度、提高沉积速度、保证线材镀层厚度。当然含量也不可过高，含量过高一方面镀层结晶粗，分散能力差；另一方面可能出现光亮剂盐析，镀层变得粗糙无光。含量过低,，镀层易烧焦，导电性差。

⑵硼酸

硼酸作为缓冲剂，维持镀液pH 值平衡，防止锌的水解。硼酸含量低，pH 值不稳定，镀层结晶粗。

⑶光亮剂

光亮剂是硫酸盐镀锌工艺中非常关键的成分，一般由主光亮剂、载体光亮剂和辅助光亮剂组成。硫酸盐溶液由于盐类浓度高，要求光亮剂有较高的耐盐性，必须用浊点高、耐盐性好的高温载体。

主光亮剂可用苄叉丙酮，也可用邻氯苯甲醛，辅助光亮剂常用的有含苯环的脂肪酸，含氮杂环化合物和蔡醛缩合物等，如苯甲酸钠、磺基水杨酸、肉桂酸、烟酸等。

镀液维护：

⑴硫酸盐镀锌溶液的pH值要经常检测，并及时调整。第一个进线镀槽的pH值不可低于3.5；否则会析出棕色胶状物和沉渣。最后的出线镀槽的pH值不要高于4.8；较高时应用稀硫酸调整至正常范围。也可以把进线镀槽和出线镀槽的镀液经常相互对换一部分，使两个镀槽镀液的pH值都达到工艺范围之内。

⑵随着生产的进行，镀液杂质含量会越来越多，需要对镀液进行处理，硫酸锌不可直接加入槽中，应在备用槽中加水溶解，并对槽内的沉淀物进行过滤后，才能把较浓的澄清透明的硫酸锌溶液作为补充液。

⑶硼酸只有带出损耗，每周每槽应定期适量添加，以保证镀液处于最佳状态。在补加硼酸时，仅只要用生产线上30℃的镀液将其溶解好后再加到镀槽中去即可。

⑷电镀液损耗时，可按配方的比例较浓地配好备用电镀液，及时补充即可。当镀锌液连续生产一、二个月后，应对镀液进行过滤，清理出槽底沉淀物。配制新镀液时，亮光剂按照最大含量计算，平时根据生产情况本着勤加、少加的原则，当镀层不太亮时，首先要检查镀液阴极电流密度，导电系统是否正常，切不可盲目认为都是亮光剂不好，也不能认为亮光剂加得越多越好。

⑸当镀层不太亮时需要及时补加亮光剂。在补加时，应用3.5倍水稀释后加入，冬季用热水稀释。

本项目镀锌铁丝生产工艺参数详见表3-9。

表3-9  本项目电镀工艺参数一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸锌 | g/l | 300-400 |
| 2 | 硼酸 | g/l | 30左右 |
| 3 | 稀硫酸 | % | 20 |
| 4 | 光亮剂 | mg/l | 14-18 |
| 5 | pH | // | 4.5-6.0 |
| 6 | 镀锌槽温度 | 摄氏度 | 20 |
| 7 | 阳极电流密度 | A．dm-2 | 1-4 |

（5）收线

本项目收线由8台900型工字轮收线机进行。所有收线必须满足成品收线质量要求，如垂直托起成圈的成品涨缩圈不大于0-40mm，翘起距不大30mm，表面顺滑无缺陷等要求，并满足涂油、涂蜡线不打滑、丢转。确保放线顺畅。设有定长计米报警功能，满足生产要求。提供控制密码、程序。

（6）包装入库、待售

每捆镀锌铁丝应内衬不影响产品质量的防潮纸或塑料薄膜，外用棉、麻布或塑编布缠绕包装。包装应严紧，缠绕包装的相压部位不少于3cm，并用软镀锌铁丝扎紧。

镀锌铁丝的运输工具，应保持清洁、干燥，并给予必要的防潮、防雨条件。镀锌铁丝应用良好的机械平稳装卸或人工堆码整齐，不允许用钢丝绳直接吊装。镀锌铁丝在中途转运过程中应存放在干燥垫木上面，以保证通风，上面用雨布盖好。捆扎好的镀锌铁丝，应贮存在清洁、干燥的仓库中。特别强调应放中性环境中，不允许被水淋湿，并且要存放在干燥垫木上面，以保证通风。

项目生产工艺流程及产排污环节详见图3-6。

# 3.3 主要产污环节分析

3.3.1 施工期污染环节分析

本项目为新建项目，主要的污染源分为施工建设期污染源以及项目正常运营期污染源。施工期间的主要污染环节见表3-10。

表3-10  施工期工程产污环节分析

| 污染源分类 | 污染源 | 污染因子 |
| --- | --- | --- |
| 施工期污染源 | 大气污染源 | 建筑材料堆场造成的无组织排放粉尘 | 粉尘 |
|  |  | 施工机械产生的机械燃油废气 | CO、NOX、SO2 |
|  |  | 运输车辆产生的汽车尾气 | NOX、CO、THC |
|  |  | 运输扬尘 | 扬尘 |
|  | 水污染源 | 生活污水 | SS、COD、BOD5等 |
|  |  | 施工废水 | SS |
|  | 固体废物 | 建筑施工 | 建筑垃圾 |
|  |  | 生 活 | 生活垃圾 |
|  | 噪声污染源 | 施工机械设备 | 噪声 |
|  |  | 运输车辆 |  |

3.4.2 运营期主要污染环节分析

营运期间的主要污染环节见表3-11。

表3-11    运营期工程产污环节分析

| 项 目 | 污染源 | 污染物名称 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 酸洗槽 | G1酸洗雾 | 硫酸雾 |
|  | 镀锌槽 | G2镀锌酸雾 | 硼酸雾 |
| 水污染物 | 拉丝机循环水池 | W1冷却系统排水 | // |
|  | 酸雾塔 | W2循环水池排水 | SS、盐类、pH |
|  | 酸洗槽 | W3酸洗废液 | pH、COD、SS、Fe |
|  | 水洗槽 | W4水洗槽排水 | pH、COD、SS、Fe、Zn |
|  | 设备冲洗 | W5设备冲洗水 | pH、COD、SS、Fe、Zn |
|  | 生活区 | W6生活废水 | COD、BOD5、氨氮、悬浮物 |
| 固体废弃物 | 脱壳机 | S1废氧化皮 | 一般固废 |
|  | 槽体 | S2槽底废渣 | 危险废物 |
|  | 污水处理站 | S3脱水污泥 | 危险废物 |
|  |  | S4废活性炭 | 危险废物 |
|  | 设备运行 | S5废机油 | 危险废物 |
|  | 生活区 | S6生活垃圾 | 一般固废 |
| 噪声 | 生产设备 | 机械噪声 | 噪声 |
|  | 运输车辆 | 运输噪声 |  |

# 3.4施工期污染影响分析及防治对策

3.4.1施工期的环境空气污染影响分析及防治措施

3.4.1.1施工期环境空气污染影响分析

施工期间对环境空气影响最大的是施工扬尘，来源于各种无组织排放源。其中场地清理、土方挖掘填埋、混凝土配制、建筑材料运输等工序的产生量较大，原材料堆存、建筑结构施工、设备安装等产生量较小或不产生扬尘。由于施工污染源为间歇性源并且扬尘点低，只会在近距离内形成局部污染。施工现场的污染物未经扩散稀释就进入地面呼吸地带，会给现场施工人员的生活和健康带来一定影响。

3.4.1.2施工期环境空气污染防治措施

施工场地每天定时洒水，以防止浮尘颗粒，在大风日应增加洒水量及洒水次数；施工场地内运输通道应及时清扫、冲洗，以减少汽车运输扬尘；运输车辆进入施工场地应低速、限速行驶，以减少产尘量；避免起尘材料的露天堆放，多尘物料应使用帆布覆盖；采用商品混凝土施工，禁止现场搅拌。

3.4.2施工期声环境污染影响分析及防治措施

3.4.2.1施工期声环境污染影响分析

从噪声角度出发可以把工程施工期分为土方阶段、基础施工阶段、结构制作阶段及设备安装阶段，各阶段具有其独自的噪声特性。第一阶段的噪声源主要有推土机、挖掘机、装载机及各种车辆等，这些声源大部分属于移动声源，没有明显的指向性；第二阶段的噪声源主要有各种打桩机等，属于脉冲噪声，基本上是固定声源；第三阶段的主要产噪设备有混凝土搅拌机、振捣器、起重机等，其中包括一些撞击噪声；第四阶段的主要产噪设备有起重机、升降机等。在各施工阶段中，第一阶段即土方阶段的挖掘机对声环境的影响最大。这些噪声源均为间歇性源，由于施工现场距村庄比较远，因此施工噪声不会对厂外环境造成大的影响，但对现场施工人员危害较大。施工过程各声源设备源强类比调查结果见表3-12。

表3-12  施工期主要噪声源一览表（单位：dB（A））

| 施工阶段 | 施工机械 | 设备的声压级 | 声源性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土方阶段 | 推土机 | 90—100 | 间歇性源 |
|  | 挖掘机 | 100—120 | 间歇性源 |
|  | 装载机 | 90—110 | 间歇性源 |
|  | 各种车辆 | 80—95 | 间歇性源 |
| 基础施工阶段 | 冲击打夯机 | 105 | 间歇性源 |
| 结构制作阶段 | 混凝土搅拌机 | 80—90 | 间歇性源 |
|  | 振捣棒 | 85—100 | 间歇性源 |
|  | 电锯 | 90—100 | 间歇性源 |
| 设备安装阶段 | 吊车 | 90—100 | 间歇性源 |
|  | 升降机 | 90—100 | 间歇性源 |

3.4.2.2施工期声污染防护措施

所有产噪设备的施工时间应尽量安排在日间，须严格控制夜间的施工；应尽量避免在同一地点安排大量的动力机械设备，以避免局部声级过高；施工设备在选型上尽量采用低噪声设备，如振捣器采用变频振捣器等；对动力机械设备应进行定期维修、养护，避免因设备松动部件的震动或消声器破坏而加大其工作时的声级；在模板、支架的拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪声。尽量少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声；对位置相对固定的机械设备，能设在棚内操作的尽量进入操作间，不能入棚的应适当建立单面声障。

3.4.3施工期水环境污染影响分析及防治措施

施工废水的排放主要由设备冲洗及生产中的跑、冒、滴、漏、溢流产生，仅含有少量混砂，不含其它杂质。这类废水一般在施工现场以地面渗流为主，排放量较小，不致于排入河道等地表水体，因此所造成不利影响也较小。

施工期产生的少量生活污水水质简单，直接泼洒抑尘，厂内设旱厕。

3.4.4施工期固体废物环境污染影响分析及防治措施

施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。其中生活垃圾应定点堆放，施工中的建筑垃圾主要是废材施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。其中生活垃圾应定点堆放，施工中的建筑垃圾主要是废材料等，由各施工队妥善处理，及时清运。

施工过程中产生的各类污染都是暂时的，随着施工过程的结束，这些污染也将消失。

综上所述，建设施工期对环境的影响相对于生产运营期来说，施工期较短，随着施工期的结束，上述各污染源也随之消失。故施工期各污染物的排放对环境的影响是短期可逆的。

# 3.5运营期污染源强核算及防治对策

3.5.1废气污染源源强核算及防治措施

本项目不设锅炉，退火炉采用电加热，因此，运营期主要大气污染物为酸洗及镀锌产生的酸雾。

（1）G1：酸洗产生的酸雾

酸洗环节所使用的酸洗液中硫酸浓度为20%，使用量约10t/a。

本项目共7条电镀生产线，每条生产线设置一座酸洗槽，每座酸洗槽表面积为1.0 m2，酸洗槽总表面积7.0m2，酸洗温度为30℃。

酸洗槽酸雾理论挥发量通过如下公式进行计算：

Gz=M（0.000352+0.000786V）×P×F

式中：Gz——液体的挥发量（kg/h）；

M——挥发物的分子量（H2SO4：98）；

V——蒸发液体表面上的空气流速，取0.2；

P——该组分的蒸汽分压（mmHg），30℃，20%硫酸分压为16.41mmHg；

F——液体蒸发表面积（m2），取6.0m2。

经计算，本项目车间酸洗槽液体挥发量约为5.73kg/h。挥发的液体中含有不饱和水蒸汽，根据公式：

Gz（H2O）=蒸发量×面积=0.65L/m2.h×7m2=4.55kg/h

则硫酸雾的挥发量约为5.73-4.55=1.18kg/h，酸洗槽运行时间为8h/d，则硫酸雾产生量为2.83t/a。其中，1号车间硫酸雾产生量为1.21t/a，2号车间硫酸雾产生量为1.62t/a。

建设单位拟在每座酸洗槽上方及槽边侧设置玻璃钢材质的集气罩，并在每个电镀车间分别设置1座酸雾中和塔，每个电镀车间酸洗废气经收集后进入酸雾中和塔进行处理，最后分别经1根15m高排气筒排放至大气。

本项目酸雾中和塔处理方式为氢氧化钠洗涤中和，设计集气效率约95%，设计处理效率为90%，其中1#电镀车间配套风机风量6000m3/h，2#电镀车间配套风机风量8000m3/h，则每个电镀车间硫酸雾的初始浓度为80.0mg/Nm3；采取措施后，每个电镀车间硫酸雾的排放浓度为8.0mg/Nm3，则1#电镀车间硫酸雾的排放量均为0.115t/a，2#电镀车间硫酸雾的排放量均为0.154t/a。

综上，本项目酸洗产生的硫酸雾经处理后，有组织酸雾总排放量为0.269t/a，排放浓度为8.0mg/Nm3，可以满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中30mg/Nm3的浓度限值。

（2）G2：镀锌产生的酸雾

本项目镀液主要有硫酸锌、硼酸、亮光剂组成，由于添加硼酸，因此镀液呈弱酸性，硼酸不易挥发，在工作温度下（30℃），基本不会产生硼酸雾。

本项目大气污染物产生及排放情况见表3-13。

表3-13   大气污染物产生及排放情况汇总表

| 工序 | 污染源 | 源型 | 废气量 （m3/h） | 排放参数m | 污染物 | 产生情况 | 治理措施 | 排放情况 | 排放 时间 | 排放 去向 / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 浓度（mg/m3） | 产生量 （t/a） | 工艺 | 效率 | 浓度 （mg/m3） | 折算基准气量排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） | h/a |  |
| 镀锌生产线 | 酸洗槽（1#电镀车间） | 点源 | 6000 | H=15 Φ=0.4 | 硫酸雾 | 80.0 | 1.21 | 各酸洗槽上方及侧边设置玻璃钢材质的集气罩，由引风机引至2座酸雾中和塔内（1#车间3个酸洗槽共用1台酸雾中和塔，2#车间4个酸洗槽共用1台酸雾中和塔），经处理后的气体经15m高排气筒排放至大气。 | 集气效率约95%，处理效率为90% | 8.0 | 3.75 | 0.115 | 2400 | 大气 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无组织 | 0.06 |  |  |
|  | 酸洗槽（2#电镀车间） | 点源 | 8000 | H=15 Φ=0.4 | 硫酸雾 | 80.0 | 1.62 |  |  | 8.0 | 3.75 | 0.154 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无组织 | 0.08 |  |  |
|  | 镀锌槽 | 点源 | -- | -- | 硼酸雾 | -- | 忽略不计 | -- | -- | -- | -- | 忽略不计 | 2400 | 大气 |
| 经计算，本项目有组织排放量分别为：硫酸雾0.269 t/a |

3.5.2水污染物

本项目运营期产生废水主要是生产废水、生活污水。

1、生产废水

（1）拉丝冷却水系统排水W1

此部分废水产生量为0.24m3/d，属清净下水，收集后用于厂区道路洒水抑尘，不外排。

（2）酸雾中和塔排水W2

此部分废水产生量为0.24m3/d，主要污染物为盐类、SS，进入厂内自设污水站进行处理后回用。

（3）镀锌线废水（W3、W4）

本项目镀槽镀液经过滤沉渣后循环利用，定期补充，项目不产生废镀液。本项目镀锌线废水主要包括酸洗槽及酸洗后水洗槽废液、镀后水洗槽废液三部分，产生量为12.7m3/d，该废水为酸性废水，含有Zn2+离子。

本项目拟建设1座污水处理站，污水站采用“调节+加药反应+沉淀+砂滤+活性炭过滤+金属过滤+污泥压滤”的工艺进行处理，设计处理能力为20m3/d，处理后的废水全部回用于清洗槽补充水，不外排。

(4)设备冲洗水排水W5

本项目设备冲洗水用水量约1.5m3/d，排水量为用水量的90%，则排水量为1.35m3/d。经厂内自设的污水处理站处理后全部回用于设备冲洗用水及水洗槽补水，不外排。

采取本次评价提出的污水处理工艺后，本项目生产废水可以全部回用，不外排。

2、生活废水W6

本项目不设食堂、浴室及宿舍，生活废水主要为办公生活废水，产生量为0.48m3/d，水量较小，水质简单，直接用于厂区道路及硬化部分洒水抑尘，不外排。

采取以上措施后，本项目无废水外排，对区域水环境影响较小。本项目废水产生及排放情况一览表见表3-14。

表3-14   本项目废水产生及排放情况一览表

| 废水名称 | 污水量 （m3/d） | 污染因子 | 产生情况 | 防治措施 | 污水回用量 （m3/d） | 处理后情况 | 执行标准（mg/L） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |  |  | 处理后浓度（mg/L） | 处理后含量（t/a） |  |  |
| 拉丝冷却废水 | 0.24 | // | // | // | 属清净下水，收集后用于厂区道路及硬化部分的泼洒抑尘，不外排。 | 0.24 | // | // | // | // |
| 酸雾塔循环池排水 | 0.24 | COD | 100 | 0.007 | 污水处理站采用“调节+加药反应+砂滤+活性炭过滤+金属过滤+污泥压滤”，设计能力为20m3/d，处理后的全部回用于清洗环节补充水，不外排。 | 0.24 | 50 | 0.004 | 50 | 达标 |
|  |  | pH | 5.0 | // |  |  | 6~9 | // | 6~9 | 达标 |
|  |  | Fe | 50 | 0.004 |  |  | 3.0 | 0.000 | 2.0 | 达标 |
| 镀锌线废水 | 12.7 | COD | 120 | 0.457 |  | 12.7 | 40 | 0.152 | 50 | 达标 |
|  |  | pH | 5.5 | // |  |  | 6~9 | // | 6~9 | 达标 |
|  |  | Fe | 30 | 0.114 |  |  | 1.0 | 0.004 | 2.0 | 达标 |
|  |  | Zn | 80 | 0.305 |  |  | 0.8 | 0.003 | 1.0 | 达标 |
|  |  | SS | 80 | 0.305 |  |  | 25 | 0.095 | 30 | 达标 |
| 设备冲洗水排水 | 1.35 | SS | 80 | 0.032 |  | 1.35 | 50 | 0.020 | 30 | 达标 |
| 生活污水 | 0.48 | // | // | // | 水量较小，水质简单，直接用于厂区道路及硬化部分洒水抑尘，不外排。 | 0.48 | // | // | // | // |

3.5.3固体废物

（1）盘条剥壳产生的废氧化皮S1

本项目年用盘元20000t/a，产生量约为0.05%，主要成分为氧化铁，此部分固废量为10t/a。经收集后售与当地废品回收站，不外排。

（2）镀槽内的沉淀物S2

镀槽内会产生一些沉淀物，定期使用过滤泵捞出，主要成分为含有重金属锌的杂物、亮光剂等。此部分固体废物按危险废物处置，根据《国家危险废物名录》，其代码为HW17。镀槽沉淀物产生量为0.1t/a。废水中含有重金属锌，属于危险废物。

（3）污水处理站压滤渣S3

本项目污水处理站使用压滤机对废水进行固液分离，产生的压滤废渣中主要污染物主要为Zn、Fe等金属，属于危险废物（编号：HW17）。类比同类型企业，本项目污水处理站压滤渣产生量约0.6t/a。评价要求压滤废渣与镀槽废渣一同暂存在危废暂存间内，定期及时送有资质的单位进行处置。

（4）废活性炭S4

本项目污水处理站后一体化设备活性炭吸附产生的废活性炭属于危险废物（编号：HW49）。类比同类型企业，本项目废活性炭产生量约1.0t/a。评价要求将废活性炭暂存在危废暂存间内，定期及时送有资质的单位进行处置。

（5）设备运行产生的废矿物油、废乳化液、废棉纱、废含油手套等危险废物S5

设备运行过程中会使用少量废矿物油（液压油、润滑油），产生量约0.075t/a、废乳化液产生量约0.1t/a、废棉纱及废含油手套产生量约0.5 t/a。

根据《国家危险废物名录》，含油废棉纱、废手套为豁免危废，本次环评要求废棉纱、废手套，按照危险废物的处置要求处置。

本项目危险废物汇总情况见表3-15，危险废物贮存场所基本情况见表3-15。

表3-15  项目危险废物汇总情况

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 有害成分 | 产废周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废棉纱、废含油手套 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 0.5 | 设备擦拭、维修保养 | 固态 | 矿物油 | 1天 | 毒性 | 收集至危废暂存间内，定期交由有资质的单位运走处置 |
| 2 | 废矿物油、废乳化液 | HW08 废矿物油 与含矿物 油废物 | 900-214-08 | 0.175 | 设备维修保养 | 液态 | 矿物油 | 15天 | 毒性 |  |
| 3 | 电镀槽滤渣、废弃槽液 | HW17表面处理废物 | 336-052-17 | 0.1 | 使用锌和电镀化学品进行镀锌产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥 | 固态 | 滤渣、废弃槽液 | 15天 | 毒性 |  |
| 4 | 电镀废水处理站污泥 |  |  | 0.6 |  | 固态 | 污泥 | 15天 | 毒性 |  |
| 5 | 废活性炭 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 1.0 | 废气治理 | 固态 | 油漆 | 30天 | 毒性 |  |

表3-16  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 贮存场所（设施） 名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存 能力(t) | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废暂存间 | 废棉纱、废含油手套 | HW49其他废物 | 900-041-49 | 危废暂存间 | 1m2 | 铁箱/塑料桶 | 0.1 | 60天 |
|  | 废矿物油、废乳化液 | HW08 废矿物油 与含矿物 油废物 | 900-214-08 |  | 1m2 | 油桶 | 0.0175 | 30天 |
|  | 电镀槽滤渣、废弃槽液 | HW17表面处理废物 | 336-052-17 |  | 8m2 | 铁箱 | 0.02 | 60天 |
|  | 电镀废水处理站污泥 |  |  |  |  | 铁箱 | 0.12 |  |
|  | 废活性炭 | HW49其他废物 | 900-041-49 |  | 3m2 | 铁箱 | 0.1 | 30天 |

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定，评价要求在企业在厂区内设危险废物临时贮存场所，经与企业沟通，建设单位拟将危废暂存间建设在事故水池南侧，其建筑面积为20m2，场所建设要求应当符合《危险废物贮存污染控制标准》。另外评价要求在危废暂存间四周建设10cm高的围堰并将地面进行防渗。环评要求危险废物在厂内暂存后及时送有资质的单位进行处置。

危废暂存间建设要求：

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）的要求，本报告对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求：

a.根据本项目的工序特点，经与建设单位沟通后，拟建一个危险废物专用暂存库，位于事故水池南侧，用于存放本项目产生的所有危废，建筑面积20m2；

b.废物必须装入符合标准的容器内；

c.装载废物的容器内必须留足够的空间；

d.盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签。

e.危险废物暂存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物；

f.必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；

危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

g.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；

h.危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作；

i.在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。

j. 建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护“行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。

k. 联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。

L．危废暂存间必须做好防渗措施。即在主防渗层（通常采用高密度聚乙烯(HDPE) 膜），下面布设检测层（通常采用土工网格）。检测层下面布设副防渗层。另外暂存库四周建设围堰，高度为10cm。

（6）生活垃圾S6

职工办公、生活产生生活垃圾，按人均产生量0.5kg/d计，本项目劳动定员为40人，预计产生量为6.0t/a。在厂区内及办公室设垃圾收集箱，生活垃圾经收集后，定期交由当地环卫部门指定地点统一处置。

3.5.4噪声

本项目噪声源主要为各类设备运行时产生的噪声。设备声源强度较大，介于75-85B（A）之间。

各噪声源排放源强见表3-17。

表3-17   主要噪声源排放源强统计

| 噪声源 位置 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 声压级（dB） | 工作情况 | 减噪措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车间 | 1 | 拉丝机 | 6 | ～80 | 宽频带 | 室内隔声，基础减振 |
|  | 2 | 水箱式拉丝机 | 100 | ～75 | 宽频带 |  |
|  | 3 | 风机 | 2 | ～85 | 宽频带 |  |
|  | 4 | 水泵 | 4 | ～80 | 宽频带 |  |

为进一步防止高噪声设备对职工及周围环境的影响，针对本工程噪声源特点，补充如下防治措施：

（1）总平面布置尽量将生产高噪声的设备集中布置，生产区与办公区分开布设，两区有辅助建筑相隔，并以绿化带隔离.

（2）从设备降噪考虑，设计将高噪声设备如各类设备、泵类、风机等设备置于室内，利用建筑物隔声并设减振底座。

（3）尽量选用低噪声型号及对环境影响小的产品，使本工程运行噪声对环境的影响达到规定标准。

（4）水泵基础选用高隔振系数材料，设计选用钢弹簧与橡胶复合串联式隔振基础，减少向楼板等支承结构传振。

（5）水泵房各种水泵进出口连接管设计采用柔性连接方式，防止振动传播造成危害。

（6）在厂界四周、高噪声车间周围、场区道路两侧种植灌木、乔木和林带绿化，起到阻止噪声传播的作用。

（7）运输车辆经过村庄时要限制车速，夜间要禁止鸣笛。

3.5.5非正常工况及事故排放情况下的污染源源强分析

3.5.5.1非正常工况类型及事故污染影响分析

项目生产过程可能产生的非正常工况有：试车、停车检修，废气、废水治理设施发生故障等。在这些非正常工况中，尤以车间废气、废水治理设施发生故障，造成污染物不达标，甚至直接排放的影响最为严重，应作为本项目非正常工况污染事故影响分析的内容。

3.5.5.2废水处理设施发生故障情况下的污染源分析及预防措施

本项目含锌及酸性废水处理设施发生故障时，CODCr、总锌等污染因子则不能达标。按最不利情况考虑，本项目含锌废水处理站发生故障时的水污染源强见表3-18。

表3-18  非正常情况下含锌废水污染物排放情况表

| 类型 | 污染物 | 排放浓度（mg/L） | 排放量（kg/d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 含锌废水 （12.7m3/d） | CODCr | 120 | 1.52 |
|  | 总锌 | 80 | 1.02 |

对于废水处理设施发生故障的情况，在收到警报同时，必须立即停止产生废水的相关环节的生产，将现有废水通过管路收集至事故水池，并请技术人员检修污水处理设备，污水处理设备正常运行后将事故池中废水处理达标后排放，严禁废水不经处理直接排放。

根据《电镀废水治理工程技术规范》（GB2002-2010），电镀废水处理站应急事故水池的容积应容纳12-24h的废水量，本项目废水处理系统的规模为20m3/d，事故池按最大为20m3设置。可以确保废水在非正常工况下不直接外排地表水体。

3.5.5.3废气处理设施发生故障情况下的污染源分析及预防措施

废气处理设施发生故障不能正常工作时，项目产生的硫酸雾不经处理即直接排入空气中。对于废气处理设施发生故障的情况，在收到警报同时，立即停止相关生产环节，避免废气不经处理直接排到大气中，对周边环境产生影响，并立即请有关技术人员进行维修。

# 3.6总量控制

3.6.1总量控制原则

根据山西省环境保护厅晋环发【2015】25号文关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》，属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。

3.6.2总量控制指标

根据《山西省“十二五”建设项目主要污染物排放总量核定办法》的规定，山西省在“十二五”期间对6种污染物实行总量控制：大气污染物中的烟尘、二氧化硫、工业粉尘和氮氧化物，废水污染物中的化学耗氧量和氨氮。

根据山西省环保厅晋环发【2015】643号文《山西省环境保护厅关于加强重金属污染物排放总量控制的通知》，涉及国家重点防控的铅、汞、镉、铬和类金属砷等重金属的新增建设项目，要按照环保部《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）和《山西环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》（晋环发【2015】25号）要求，严格落实重金属污染物排放总量核定和置换。本项目涉及的重金属为锌，不涉及国家重点防控的铅、汞、镉、铬和类金属砷。另外，本项目退火炉采用电能，厂内不设锅炉。

因此本项目不需要申请总量。

# 第四章  环境现状调查与评价

# 4.1自然环境现状调查与评价

4.1.1地理位置

文水县位于山西省中部，太原盆地西部边缘，吕梁山东麓。地理坐标为东经111°30′17″～112°18′45″，北纬37°15′46″～37°35′10″之间。东隔汾河与祁县、平遥县相望，西依吕梁山与离石县交界，南与汾阳县接壤，北与交城县、清徐县毗邻，地势自西北向东南倾斜，东西长72km，南北宽30km，海拔最高2169m，最低739m，高低差1430m。

县城位于县境中部，东距祁县城31km，东南距平遥县城38km，北距清徐县城  40km、交城县城20km，南距汾阳县城31km，东北距省会太原86km，西距吕梁地区行政公署驻地113km，距首都北京644km，距最近的祁县火车站32km。

本项目位于文水县南武乡东庄村北侧0.22km处，厂址中心地理坐标为：N：37°25'35.59"，E：112° 7'14.71"。厂区北侧、东侧、西侧为荒地，南侧为模板厂。项目交通位置图见图4-1。

4.2.2自然环境

1、地形地貌

文水县地貌轮廓呈东西长、南北窄的狭长条状带，境内地势西高东低；最高点在苍儿会乡境内的大西沟岭上，海拔2169m左右；最低点在西槽头乡王家社村西南，海拔739m左右，最大相对高差为1430m。以开栅镇至马西乡神堂村一线为界，西部为起伏连绵的吕梁山区，东部为平缓的倾斜平原和冲积平原、太原盆地。

本项目所在区域地势平坦，适合本项目的建设。

2、 地质构造

文水县在大地构造上位于华北陆台中部，属山西地台的一部分。太古代、下元古代时期，地壳运动强烈是一个相对活动的地区。下元古代未发生吕梁运动隆起之后成一个相对稳定的地区。中古代时期，地壳运动再度强烈，发生了以断裂活动为特点的燕山运动，奠定了该县的构造骨架和地貌基础。新第三纪末发生子断裂升降，以断层陷落为主的喜马拉雅运动，东部陷落为盆地，西部上升为山脉。

境内地层出露齐全，主要有：古生代前寒武系变质岩、古生代寒武系，古生代奥陶系，晚古生代石炭系，晚生代二迭系一三迭系，中生代第三系和新生代第四系。

项目所在地为新生代第四系地层覆盖。

3、河流水系

文水县境内主要河流有汾河和其支流文峪河、磁窑河等。

（1）汾河

汾河发源于宁武县，南流至清徐县韩武村入文水县，经阎家堡、西社、杨乐堡、高车、贯家堡、邢家堡、云周村、南胡家堡、王家堡、水寨、上段、炮家堡、新堡、门世、北齐、南齐、石家堡、徐家镇之东南，入平遥县南良家庄界，流经县境18村，流程37.6km，流域面积293.3km2。境内河宽700m左右，平时流量200-400m3/s，水深4m左右，流速2-3m/s，汛期最大洪水流量2900 m3/s （1959年记载），结冰期1-2月份，冰厚10-30cm。近年来由于上游汾河水库控制及工业用水增多，除汛期外，一般河水几乎断流。

（2）文峪河

古名文谷水，又称浑谷水，亦简称文水。属清水河系，发源于交城县关帝山，流经交城入文水县境，从北峪口出山后，经开栅、宋家庄等，从王家社流入汾阳古贤庄境，流经文水县四村，流程29.1km，流域面积288.6 km2，最终流入汾河。

（3）磁窑河

磁窑河源于交城县马鞍山南，流经交城西石侯村入文水县杭城村，流经18个村后入汾阳县城子乡界，文水县境内流程27km，流域面积122.6 km2。磁窑河上游泉水流量不大，多为雨水汇聚而成，平时干涸。文水县东半部汾河西灌区各支流灌溉余水和西半部文峪河灌区、分洪渠之余水进入磁窑河，成为汾河和文峪河调剂退水的联系河。

本项目涉及的地表水体为项目东侧约0.9km的磁窑河。区域地表水系图见图4-2。

4、地下水

文水县地下水动储量为8303万m3。西部山区由于地势高，水位较深，一般不宜开采，东部平川及黄土丘陵区，储量较为丰富，易于开采利用。

境内地下水含水层属山前第四系冲洪积层。由于第四系沉积环境的复杂多变，决定了含水层分布和富水程度的不同，在本县可划为3个含水岩系。

碳酸盐岩裂隙岩溶含水岩系分布于西部山区之二道川、三道川及西社（交城县）至神堂斯层两侧，含水层由寒武系、奥陶系灰岩、白云岩及弱透水薄层泥质白云岩、角砾状泥灰岩组成岩层厚度500m左右。由于裂隙岩溶普遍发育，相与穿插贯通，形成地下水良好的通道及储存场所，因此，地下水位以上为透水而不含水层，而地下水位以下则水量较丰富，出水水位较深，一般不宜开采，故该地区显得干旱缺水。

碎屑岩夹碳酸盐岩层间岩溶裂隙潜水承压水含水岩系，分布于峪口、大南峪一带，含水层为寒武统底部石英砂岩，石炭系—一三叠系层间灰岩及砂岩，隔水层为页岩、泥岩及古老变质岩，总厚1000-1500m。

松散孔隙潜水承压水含水岩分布于本县东部平原，为本县主要含水岩层。

黄土丘陵区砂砾石孔隙潜水承压水岩组，分布于马西、穆家寨一带。本岩组为头道川古洪积扇，纵向延6km至孝义镇、上贤村一带，横向下游宽5km。主要含水层为Q-N2卵砾石、砂砾石及粗砂。钻孔200m深度内，含水层总厚度达60m，机井单位涌水量2.7-10.5t/h。黄土丘陵孔隙水，水量丰富，水质优良，矿化度小。

上述3个含水岩系是本县地下水储存的空间骨架，而可供开采利用的地下水，主要是地下水的补给量，即地下水动储量。本县地下水补给主要来源于：基岩山区裂隙水的侧向补给；降水入渗；文峪河、磁窑河、汾河的河道渗漏；汾河西干渠、文峪河东西干渠及支斗渠渗漏；农田灌溉回归入渗；邻县平原区地下水的侧向补给及浅层潜水的越量补给。

本工程厂址区域主要含水岩层为松散孔隙潜水承压水含水岩系。

5、县城饮用水水源地供水水源

根据《文水县县城饮用水水源地保护区划分技术报告》，文水县城市供水水源地有三个：一水源地位于章多村附近，另一水源地位于南徐村附近，第三个水源地位于沟口村附近。

（1）章多水源地

章多水源地有3口水井。1#水井位置为：东经112°0′48″、北纬37°27′7″，井口标高812.9m，静水位埋深150m，降深45m，保护区级别为一级，保护区半径为70m；2#水井位置为：东经112°0′53″、北纬37°26′58″，井口标高803.5m，静水位埋深150m，降深60m，保护区级别为一级，保护区半径为70m；3#水井位置为：东经112°1′4″、北纬37°27′4″，井口标高784.2m，静水位埋深150m，降深50m，保护区级别为一级，保护区半径为70m；一级保护区面积46182m2，一级保护区周长1320m。

章多水源地位于本项目西南侧，本项目厂址距离章多水源地最近的水井为3#水井，本项目距离该水源地3#水井一级保护区边界的最小距离为9.5km，本项目不在该水源地保护区范围内。章多水源地一级保护区划分结果图见图4-3。

（2）南徐水源地

南徐水源地有3口水井。1#水井位置为：东经112°1′48″、北纬37°28′29″，井口标高782.8m，静水位埋深86m，降深45m，保护区级别为一级，保护区半径为70m；2#水井位置为：东经112°02′40″、北纬37°28′19″，井口标高759.9m，静水位埋深78m，降深50m，保护区级别为一级，保护区半径为70m；3#水井位置为：东经112°01′53″、北纬37°28′13″，井口标高778m，静水位埋深82m，降深70m，保护区级别为一级，保护区半径为70m；一级保护区面积46182m2，一级保护区周长1320m。

南徐水源地位于本项目西北方向，本项目厂址距离南徐水源地最近的水井为2#水井，本项目距离该水源地2#水井一级保护区边界的最小距离为7.2m，本项目不在该水源地保护区范围内。南徐水源地一级保护区划分结果图见图4-4。

（3）沟口水源地

沟口水源地有1口水井，水井位置为：东经112°1′19″、北纬37°28′2″，井口标高804.7m，静水位埋深70m，降深90m，保护区级别为一级和二级，一级保护区为半径84m圆形区域，一级保护区面积22167m2，一级保护区周长528m；二级保护区为半径840m圆形区域，二级保护区面积2194541m2，二级保护区周长5278m。

沟口水源地位于本项目西北方向，本项目厂址距离沟口水源地二级保护区边界的最小距离为8.5km，本项目不在该水源地保护区范围内。沟口水源地一级和二级保护区划分结果图见图4-5。

6、文水县乡镇水源地

根据《吕梁市文水县乡镇集中式饮用水源保护区划分技术报告》，本项目最近的水源地为南武集中供水水源。

南武集中供水水源地有4口水井。1#水井位置为：东经112° 5'54.12"，北纬37°25'3.12"，井口标高746m。一级保护区边界范围为，以供水井为中心，半径为70m的圆形区域为边界，保护区周长为440m，面积为0.0154km2；2#水井位置为：东经112° 5'36.78"，北纬37°25'4.86"，井口标高748m。一级保护区边界范围为，以供水井为中心，半径为80m的圆形区域为边界，保护区周长为502m，面积为0.02km2；3#水井位置为：东经112° 5'16.38"，北纬37°25'6.84"，井口标高745m。一级保护区边界范围为，以供水井为中心，半径为80m的圆形区域为边界，保护区周长为502m，面积为0.02km2；4#水井位置为：东经112° 5'38.22"，北纬37°25'22.02"，井口标高746m。一级保护区边界范围为，以供水井为中心，半径为80m的圆形区域为边界，保护区周长为502m，面积为0.02km2。

南武集中供水水源地位于本项目东北方向，本项目厂址距离南武集中供水水源地最近的水井为4#水井，本项目距离该水源地4#水井一级保护区边界的最小距离为2.1km，本项目不在该水源地保护区范围内。

南武集中供水水源一级保护区划分结果图见图4-6。

7、气候特征

文水县地处中纬度地带，东、西部以大陵山为境内气候区域的天然分界。西部山区属温凉高山型湿润气候区；东部低山丘陵区及平原区属温带大陆性半干旱气候区。

东部低山丘陵和平原区一年四季分明，年平均气温10.3℃，极端最高气温为38.2℃，极端最低气温为-25.3℃，年平均降水量460mm，年平均蒸发量1659mm，年平均相对湿度63%，年平均气压929.2mb，年日照数2539.6h，最大冻土深度60cm。

文水县主导风向为南风，其次为西南风和东北风，据历年观测资料，年平均风速  2.5m/s。大风日数年平均为8次，最多年15次，最大风速为24m/s。

8、矿产资源

文水县矿藏资源比较贫乏，发现的有煤、石灰岩、铅、银、铁、石膏等，开发利用的有煤、铅、银、石灰岩三种。

煤炭：含煤面积60km2，属太原统西山煤田、地质总储量5.2亿t。

石灰岩：石灰岩储量丰富约70亿t，可用于发展水泥生产和烧制石灰。

铅、银：埋藏于苍儿会乡陷家沟村东银洞沟一带。

9、地震烈度

据《中国地震烈度区划图》划分，文水县地震基本烈度为Ⅶ度。

4.2.2生态环境

1、土壤

文水县土地总面积160.17万亩，其中耕地61.05万亩，占总面积的38%，林地59.87万亩，占总面积的37.4%。

根据土壤普查统计，全县有山地棕壤、褐土、草甸土3个土类，12个亚类，32个土属，91个土种。全县土壤面积138.41万亩，占总土地面积的86.4%。其中自然土壤面积66.29万亩，占土壤面积的47.9%，可耕作土壤面积72.12万亩，占土壤面积的52.1%。在土壤面积中，山地棕壤面积8.38万亩，占土壤面积的6.1%，褐土面积70.34万亩，占土壤面积的50.8%，草甸土面积59.69万亩，占土壤面积的43.1%。

在3个土类中以褐土肥力最高，有机质含量为7.40-8.47%，含N量0.288-0.385%，山地棕壤有机质含量7.66%，含N量0.291%；草甸土有机质含N量1.41-1.475%，含N量0.089-0.110%。

图4-3 章多水源地一级保护区划分结果图

图4-4 南徐水源地一级保护区划分结果图

图4-5 沟口水源地一级和二级保护区划分结果图

2、土壤分布

（1）山地棕壤

山地棕壤是在温寒湿凉气候和针叶、针阔混交林及相应草灌植被条件下发育的土壤，在文水县分布于海拔1800～1850m以上的石质和土石山区，面积83762亩，占全县总土壤面积的6.1%。这一地区夏季温和多雨，冬季寒冷湿润，林木茂盛，树种繁多，主要有云杉、油松、落叶松、杨、栎、桦等。林下灌草植被有野刺玫、沙棘、白羊草、沙草、苔草类等。本县山地棕壤划分为山地棕壤、山地生草棕壤2个亚类，之下又分石灰岩质山地棕壤与石灰岩质山地生草棕壤。黄土质山地生草棕壤3个土属，以土壤厚度及质地不同，又分为中层轻壤石灰岩质山地棕壤、薄层轻壤石灰岩质山地生草棕壤和厚层轻壤黄土质山地生草棕壤3个土种。前2个土种主要分布在二、三道川两侧的山地上，后者黄土覆盖层较厚，植被以草本为主，分布于二、三道川西部黄土覆盖的山地上。

（2）褐土

褐土是本县海拔760-1850m地区的主要土壤类型，分布极为广泛，面积为  703407.9亩，占全县总土壤面积的50.8%。本县境内褐土的特点是：盐基不易淋溶，土壤富含碳酸盐，呈石灰反应。在成土过程中，又由于受气候、地形变化以及人类活动的影响，形成多种多样的褐土，在本县划分为淋溶褐土、山地褐土、粗骨性褐土、褐土性褐土、淡褐土、碳酸盐褐土6个亚类，以淋溶褐土、山地褐土分布最广，约占褐土面积的80%左右。

（3）淋溶褐土

分布在海拔大致1400-1850m的山地上，常与棕壤土混存，而呈复域分布，适宜树木和灌草植被生长，覆盖率可达70-80%。表层有2-6cm枯枝落叶层，之下为10cm左右腐殖质层，有机质含量大致在2.5%以上，高者可达8%以上。土层厚度在30-80cm之间，呈中性至微酸性反应，主要分布在二、三道川两侧山地上。

（4）山地褐土

分布在本县二、三道川及丘陵区，海拔约1000～1800m的山地上，常与淋溶褐土混存，呈复域分布，宜于灌草生长。

（5）草甸土

广泛分布于本县东部平川地区，包括汾河一级阶地、河漫滩、扇间洼地、洪积扇与一级阶地的交接洼地及河间自然堤外洼地与洪积扇下部。此外诸川谷中河流的漫滩、河狭窄阶地上也有分布，面积为596957.1亩，占全县总土壤面积的43.1%。

根据草甸土有无盐化和土类之间的过渡类型及附加的成土过程，本县划分为褐土化浅色草甸土、浅色草甸土、盐化浅色草甸土、沼泽化浅色草甸土4个亚类、11个土属、64个土种。其中以浅色草甸土、盐化浅色草甸土分布最广，两类面积占到草甸土面积的97.4%。

（6）浅色草甸土

广泛分布于汾河以及阶地，包括文峪河、磁窑河两侧的冲积平原和山区诸川谷河流阶地及潜在地下水位较高的地区。有的洪积扇中、下部也有分布，是草甸土中颜色较浅而又无盐化的一种土壤，所以地形部位相对较高，地下水流动通畅，未形成表土积盐，肥力较高，水分供应条件良好，是本县主要的农业土壤。

（7）盐化浅色草甸土

与浅色草甸土相伴而生，但多分布于地势较低、排水不畅的地带。由于地下水位高，地下水溶解的大量可溶性盐在强烈蒸发下向地表积累形成盐渍化。文峪河流域和边山地带的盐化土壤，重碳酸根含量仅次于硫酸根。20世纪80年代以来，采取挖排水沟、发展井灌、增施有机肥料、合理用水等措施，盐化土已大为减轻。

（8）褐土化浅色草甸土

分布于诸洪积扇下部，往往与草甸土、褐土穿插分布。

（9）沼泽化浅色草甸土

分布于扇间洼地、洪积扇与一级阶地的交接洼地以及河间和堤外局部洼地。

3、耕地

境内耕地总面积为28.276亩，其中旱地面积占到93%。主要农作物为高粱、玉米、谷子，其他有大豆、土豆等。三川河中的东川、北川和南川交汇形成的盆地，面积约60 km2，有“米粮川”之称，是主要的产粮区。

厂址区为黄土丘陵区，沟谷纵横，农田多以梯田为主，主要靠天吃饭，产量不高。拟选厂址占地不属于基本农田。

4、植被

本县除农耕田外，大面积的山地及丘陵地生长着混生植物群落，由于地形复杂、气候差异悬殊，故植物种类和植物群落繁多，植被类型随海拔高度变化而不同。

海拔1800m以上中山：主要有油松、落叶松、云杉等树种及马蔺、山羊草等草灌。

海拔1000-1800m的低山：主要有油松、白桦、栎树、柞树等树种及杜梨、山榆等。

海拔800-1800m的丘陵区：植被较少，主要有一些耐旱植物，如酸枣、荆条等。

海拔750-800m的洪积倾斜平原区生长有草菅草、刺蓟、狗尾草等。

海拔750以下的平原区有芦苇、苦菜等喜温耐湿植被。

评价区内植被主要以人工植被为主，植被分布较少。

5、动物

据调查全县有野生动物200多种，主要动物有70余种，其中属走兽类19种，飞禽类32种，爬行类17种。

据调查，评价区内未见国家重点保护动物分布。

# 4.2环境质量现状调查与评价

4.2.1环境空气质量现状调查与评价

1、环境空气质量现状监测

本次评价委托山西英锐泽检测科技有限公司于2018年9月11日~17日连续7天对项目厂区附近的1#西庄村、2#东庄村、3#西城乡的大气环境现状进行了监测，据此对项目区环境空气质量现状进行了评价。

（1）监测点位

监测点位主要根据评价区域的地形条件、风场特征和居民分布情况进行布设。具体监测点位见表4-1，监测布点图见图4-7。

表4-1    环境空气现状监测点位布设一览表

| 编号 | 监测点位 | 方位 | 距项目厂址（km） | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 西庄村 | SW | 1.1 | TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、硫酸雾共六项，同步记录风向、风速、气温、气压等 |
| 2# | 东庄村 | S | 0.22 |  |
| 3# | 西城乡 | N | 2.35 |  |

（2）监测项目

根据建设项目排污特征、环境影响因子识别结果和评价级别，选取TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、硫酸雾共6项作为现状监测项目，同步记录风向、风速、气温、气压等常规气象资料。

（3）监测时间和频率

进行一期监测，监测频率为连续七天。其中：日均监测项目包括TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、硫酸雾6项，其中TSP每天应有24小时的采样时间；PM10、PM2.5、SO2、NO2每天至少有20小时采样时间；硫酸雾每天采样4 次，每次至少采样45 分钟，具体监测频率见表4-2。

表4-2  环境空气现状监测布点情况表

| 监测因子 | 监测类型 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| PM10、PM2.5 、SO2、NO2 | 日均值 | 连续监测7 天，每日采样时间不少于20 小时 |
| TSP | 日均值 | 连续监测7 天，每日采样时间24 小时 |
| 硫酸雾 | 小时值 | 连续监测7 天。每天采样4 次，每次至少采样45 分钟 |

（4）采样及分析方法

采样环境、采样高度的要求按《环境监测技术规范》（大气部分）执行，分析方法执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的方法。其监测和分析方法见表4-3。

表4-3    环境空气质量监测分析方法

| 监测类别 | 监测内容 | 采样方 法依据 | 分析方法 | 分析方法来源 | 检出限或最低检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环 境 空 气 | TSP | 环境空气 质量手工 监测技术 规范HJ/T 194-2005 | 重量法 | GB/T15432-1995 | 0.001mg/m3 |
|  | PM10 |  | 重量法 | HJ618-2011 | 0.010mg/m3 |
|  | SO2（日均值） |  | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺 分光光度法 | HJ482-2009 | 0.004mg/m3 |
|  | NO2（日均值） |  | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ479-2009 | 0.003mg/m3 |
|  | 硫酸雾 |  | 离子色谱法 | HJ544-2016 | 0.005mg/m3 |

（5）环境空气质量标准

本次环境空气质量现状评价TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，硫酸雾执行《环境影响评价技术导则   大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值要求，具体情况见表4-4。

表4-4  环境空气质量标准（GB3095-2012）（二级）  单位：µg/Nm3

| 污染物名称 | 取值时间 | 二级标准浓度限值 | 浓度单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 年平均 24小时平均 | 200 300 | µg/Nm3 |
| PM10 | 年平均 24小时平均 | 70 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 24小时平均 | 35 75 |  |
| SO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 60 150 500 |  |
| NO2 | 年平均 24小时平均 1小时平均 | 40 80 200 |  |
| 臭氧（O3） | 日最大8小时平均 1小时平均 | 160 200 |  |
| 一氧化碳（CO） | 24小时平均 1小时平均 | 4000 10000 |  |
| 硫酸雾 | 24小时平均 1小时平均 | 100 300 |  |

（6）环境空气质量现状评价

评价统计了各敏感点的大气环境现状监测数据，统计其日均浓度及小时浓度范围、超标个数及超标率，最大浓度占标率等，统计结果列于表4-5-表4-10。

- TSP

表4-5  TSP日均浓度监测数据统计表

| 序号 | 监测点 | 日均浓度范围（μg/Nm3） | 样本 个数 | 超标 个数 | 超标率（%） | 最大浓度占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 西庄村 | 201-228 | 7 | 0 | 0 | 76.0 |
| 2# | 东庄村 | 195-222 | 7 | 0 | 0 | 74.0 |
| 4# | 西城乡 | 192-230 | 7 | 0 | 0 | 76.7 |
| 评价区 | 192-230 | 21 | 0 | 0 | 76.7 |

由表4-4可知，监测点连续监测7天，共得到日均值21个，评价区浓度范围在192-230μg/Nm3之间，超标率为0%，在各监测点均未出现超标，最大浓度占标率76.7%。由此可见，评价区未受到TSP污染。

- PM10

表4-6  PM10日均浓度监测数据统计表

| 序号 | 监测点 | 日均浓度范围（μg/Nm3） | 样本 个数 | 超标 个数 | 超标率（%） | 最大浓度占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 西庄村 | 127-142 | 7 | 0 | 0 | 94.7 |
| 2# | 东庄村 | 123-144 | 7 | 0 | 0 | 96.0 |
| 4# | 西城乡 | 132-144 | 7 | 0 | 0 | 96.0 |
| 评价区 | 123-144 | 21 | 0 | 0 | 96.0 |

由表4-5可知，监测点连续监测7天，共得到日均值21个，评价区浓度范围在123-144μg/Nm3之间，超标率为0%，在各监测点均未出现超标，最大浓度占标率96.0%。由此可见，评价区未受到PM10污染。

- PM2.5

表4-7  PM2.5日均浓度监测数据统计表

| 序号 | 监测点 | 日均浓度范围（μg/Nm3） | 样本 个数 | 超标 个数 | 超标率（%） | 最大浓度占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 西庄村 | 52-73 | 7 | 0 | 0 | 97.3 |
| 2# | 东庄村 | 58-72 | 7 | 0 | 0 | 96.0 |
| 4# | 西城乡 | 54-69 | 7 | 0 | 0 | 92.0 |
| 评价区 | 52-73 | 21 | 0 | 0 | 97.3 |

由表4-6可知，监测点连续监测7天，共得到日均值21个，评价区浓度范围在52-73μg/Nm3之间，超标率为0%，在各监测点均未出现超标，最大浓度占标率97.33%。由此可见，评价区未受到PM2.5污染。

- SO2

表4-8  SO2日均浓度监测数据统计表

| 序号 | 监测点 | 日均浓度范围（μg/Nm3） | 样本 个数 | 超标 个数 | 超标率（%） | 最大浓度占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 西庄村 | 9-24 | 7 | 0 | 0 | 16.0 |
| 2# | 东庄村 | 6-23 | 7 | 0 | 0 | 15.3 |
| 4# | 西城乡 | 10-24 | 7 | 0 | 0 | 16.0 |
| 评价区 | 6-24 | 21 | 0 | 0 | 16.00 |

由表4-7可知，监测点连续监测7天，共得到日均值21个，评价区浓度范围在6-24μg/Nm3之间，超标率为0%，在各监测点均未出现超标，最大浓度占标率16.0%。由此可见，评价区未受到SO2污染。

- NO2

表4-9  NO2日均浓度监测数据统计表

| 序号 | 监测点 | 日均浓度范围（μg/Nm3） | 样本 个数 | 超标 个数 | 超标率（%） | 最大浓度占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 西庄村 | 24-39 | 7 | 0 | 0 | 48.8 |
| 2# | 东庄村 | 22-39 | 7 | 0 | 0 | 48.8 |
| 4# | 西城乡 | 27-41 | 7 | 0 | 0 | 51.3 |
| 评价区 | 22-41 | 21 | 0 | 0 | 51.3 |

由表4-8可知，监测点连续监测7天，共得到日均值21个，评价区浓度范围在22-41μg/Nm3之间，超标率为0%，在各监测点均未出现超标，最大浓度占标率51.3%。由此可见，评价区未受到NO2污染。

- H2SO4：

表4-10  H2SO4监测数据统计表

| 序号 | 监测点 | 日均浓度范围（μg/Nm3） | 样本 个数 | 超标 个数 | 超标率（%） | 最大浓度占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 西庄村 | 12-24 | 28 | 0 | 0 | 24.0 |
| 2# | 东庄村 | 10-21 | 28 | 0 | 0 | 21.0 |
| 4# | 西城乡 | 14-26 | 28 | 0 | 0 | 26.0 |
| 评价区 | 10-26 | 84 | 0 | 0 | 26.0 |

由表4-9可知，监测点连续监测7天，每天2：00、8：00、14：00、20：00各采样一次，共得到84个样本，评价区浓度范围在10-26μg/Nm3之间，超标率为0%，在各监测点均未出现超标，最大浓度占标率26.0%。由此可见，评价区未受到H2SO4污染。

2、例行环境空气质量状况

本项目环评收集了文水县2018年的环境空气例行监测资料，2018年度文水县SO2全年平均值为97µg/m3，NO2全年平均值为48µg/m3，PM10全年平均值为184µg/m3，PM2.5全年平均值为90µg/m3，CO全年24小时百分位数5.0，O3全年8小时百分位数162。由此可见，NO2的年均浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级年平均限值要求。NO2、SO2、PM2.5、PM10、CO、O3的年均浓度均不满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级年平均限值要求，均存在超标现象。

4.2.2地表水质量现状调查与评价

本项目涉及的地表水为项目东侧约0.9km的磁窑河，本项目无废水外排，对附近地表水基本无影响，且本项目厂址周围无大型地表水体。因此本次评价未进行地表水环境现状监测。

4.2.3地下水质量现状调查与评价

1、地下水环境现状监测

山西英锐泽检测科技有限公司于2018年9月11日对本项目所在区域地下水环境质量进行了监测。

（1）监测点位布设

监测布点见表4-11、图4-7。

（2）监测时间与频率

本次地下水监测时间为2018年9月11日。

表4-11  地下水质量现状监测点

| 序号 | 监测井位置 | 类型 | 含水层位 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焦化厂北80m | 浅（潜）水 | 第四系松散层浅层水 | pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、锌、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、菌落总数等基本水质因子共22项，同期检测分析地下水环境中K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-共8项的浓度。与监测同步测量井深、水位、水温等。 |
| 2 | 东旧城村 | 浅（潜）水 |  |  |
| 3 | 西庄村 | 浅（潜）水 |  |  |
| 4 | 东庄村 | 浅（潜）水 |  |  |
| 5 | 南武乡 | 浅（潜）水 |  |  |

（3）监测分析方法

表4-12    地下水监测分析方法

| 类 别 | 监测 项目 | 样品编号 | 平行双样 | 加标 回收 (%) | 标准样品检查 | 结果 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测定 (mg/L) | 均值 (mg/L) | 相对偏 差(%) |  | 测定值 (mg/L) | 真值(mg/L) |  |
| 地 下 水 | pH值 | SD2017308-02-1 | 8.27 | 8.27 | 0 | — | — | — | 合格 |
|  |  | SD2017308-02-1-P30 | 8.27 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总硬度 | SD2017308-01-1 | 2834 | 2826 | 0.3 | — | — | — | 合格 |
|  |  | SD2017308-XP-1 | 2818 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 | SD2017308-M01-1 | — | — | — | — | 1.58 | 1.62±0.07 | 合格 |
|  | 硝酸盐 | SD2017308-02-1 | 0.641 | 0.652 | 1.5 | — | — | — | 合格 |
|  |  | SD2017308-02-1-P03 | 0.662 |  |  |  |  |  |  |
|  | 亚硝 酸盐 | SD2017308-03-1 | ND | ND | 0 | — | — | — | 合格 |
|  |  | SD2017308-03-1-P02 | ND |  |  |  |  |  |  |
|  | 硫酸盐 | SD2017308-01-1-H04 | — | — | — | 97 | — | — | 合格 |
|  | 氯化物 | SD2017308-02-1 | 238 | 232 | 2.6 | — | — | — | 合格 |
|  |  | SD2017308-02-1-P32 | 226 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氟化物 | SD2017308-02-1 | 0.373 | 0.374 | 0.3 | — | — | — | 合格 |
|  |  | SD2017308-XP-2 | 0.375 |  |  |  |  |  |  |
|  | 氰化物 | SD2017308-03-1 | ND | ND | 0 | — | — | — | 合格 |
|  |  | SD2017308-03-1-P09 | ND |  |  |  |  |  |  |
|  | 挥发酚 | SD2017308-02-1 | ND | ND | 0 | — | — | — | 合格 |
|  |  | SD2017308-02-1-P07 | ND |  |  |  |  |  |  |
|  | 耗氧量 | SD2017308-01-1 | 4.96 | 4.93 | 0.6 | — | — | — | 合格 |
|  |  | SD2017308-01-1-P33 | 4.90 |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 总固体 | SD2017308-02-1 | 4220 | 4249 | 1.3 | — | — | — | 合格 |
|  |  | SD2017308-02-1-P39 | 4278 |  |  |  |  |  |  |
|  | 砷 | SD2017308-02-1 | ND | ND | 0 | — | — | — | 合格 |
|  |  | SD2017308-02-1-P14 | ND |  |  |  |  |  |  |
|  | 汞 | SD2017308-03-1 | ND | ND | 0 | — | — | — | 合格 |
|  |  | SD2017308-XP-3 | ND |  |  |  |  |  |  |
|  | 铁 | SD2017308-01-1 | 0.088 | 0.090 | 2.2 | — | — | — | 合格 |
|  |  | SD2017308-01-1-P12 | 0.092 |  |  |  |  |  |  |
|  | 锰 | SD2017308-03-1 | 1.41 | 1.41 | 0 | — | — | — | 合格 |
|  |  | SD2017308-03-1-P13 | 1.41 |  |  |  |  |  |  |
|  | 锌 | SD2017308-02-1 | ND | ND | 0 | — | — | — | 合格 |
|  |  | SD2017308-02-1-P18 | ND |  |  |  |  |  |  |
|  | 铅 | SD2017308-01-1 | ND | ND | 0 | — | — | — | 合格 |
|  |  | SD2017308-01-1-P19 | ND |  |  |  |  |  |  |
|  | 镉 | SD2017308-03-1 | ND | ND | 0 | — | — | — | 合格 |
|  |  | SD2017308-03-1-P20 | ND |  |  |  |  |  |  |
|  | 六价铬 | SD2017308-M17-1 | — | — | — | — |  |  | 合格 |
| 说明： SD2017308-02-1-P31, SD表示地下水，2017表示年，308表示报告编号，02表示点位，1表示频次，P31表示总硬度的实验室平行样。M01-1表示氨氮标样-天数，H04表示硫酸盐的加标回收，XP-1表示现场密码平行样-序号；QH表示环境空气，S表示SO2，N表示NO2。 |

2、地下水现状评价

（1）评价方法

本项目地下水现状评价方法采用标准指数法进行，对评价标准为定值的水质因子，计算公式为：

Pi=Ci/Si

式中：Pi—第i个水质因子的标准指数；

Ci—第i个水质因子的监测质量浓度值，mg/L；

Csi—第i个水质因子的标准质量浓度值，mg/L。

PH的标准指数为：

PPH=    PH≤7.0时

PPH=    PH>7.0时

式中：PPH—PH的标准指数

PH—PH检测值

PHsd—标准中PH的下限值

PHsu—标准中PH的上限值

当Pi≤1时，符合标准；当Pi>1时，说明该水质因子已超过了规定的水质标准，将会对人体健康产生危害。

（2）地下水评价标准

地下水现状评价采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。有关污染物及其浓度限值见表4-13所示。

表4-13   评价区地下水质量标准   （单位：mg/L   pH无量纲）

| 污染物 | PH | 总硬度 | 硫酸盐 | 氨氮 | 硝酸盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5~8.5 | ≤450 | ≤250 | ≤0.50 | ≤20 |
| 污染物 | 亚硝酸盐 | 氟化物 | 硫化物 | 总大肠菌群 | 氯化物 |
| 标准值 | ≤1.00 | ≤1.0 | ≤0.02 | ≤3.0 | ≤250 |
| 污染物 | 砷 | 铁 | 锰 | 汞 | 挥发性酚类 |
| 标准值 | ≤0.01 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.001 | ≤0.002 |
| 污染物 | 溶解性总固体 | 六价铬 | 氰化物 | 镉 | 铅 |
| 标准值 | ≤1000 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.005 | ≤0.01 |
| 污染物 | 菌落总数 |  |  |  |  |
| 标准值 | ≤100 |  |  |  |  |
| 注：大肠菌群单位为个/L，细菌单位CFU/mL。 |

（3）地下水现状评价结果统计

地下水环境现状监测评价分析详见表4-14。

八大离子监测结果详见表4-15。

表4-14   地下水监测与评价结果           （单位：pH为无量纲；其他为mg/L）

| 编号 | 监测点位 | 采样日期 | pH | 氨氮 | 硝酸 盐氮 | 亚硝 酸盐氮 | 挥发酚 | 氰化物 | 总硬度 | 氟化物 | 溶解性 总固体 | 耗氧量 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铬(六价) | As | Hg | Fe | Mn | Zn | Cd | Pb | 菌落 总数 | 总大 肠菌群 | 水温(℃) | 井深(m) | 水位埋深(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#焦化厂北80m | 9.11 | 8.35 | 0.033 | 3.65 | ND | ND | ND | 250 | 0.226 | 439 | 0.84 | 64.8 | 19 | ND | 6.52×10-3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 85 | ＜3 | 11.2 | 155 | 89.4 |
|  |  | Pi值 | 0.9 | 0.066 | 0.183 | ND | ND | ND | 0.556 | 0.226 | 0.439 | 0.28 | 0.259 | 0.076 | ND |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.85 | ＜1 |  |  |  |
|  |  | 标准值 | 6.5-8.5 | 0.5 | 20 | 1 | 0.002 | 0.05 | 450 | 1 | 1000 | 3 | 250 | 250 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.005 | 0.01 | 100 | 3 |  |  |  |
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |
| 2 | 2#东旧城村 | 9.11 | 8.39 | 0.028 | 3.48 | ND | ND | ND | 270 | 0.244 | 304 | 0.76 | 44.6 | 11 | ND | 1.35×10-3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 77 | ＜3 | 11.4 | 175 | 105.2 |
|  |  | Pi值 | 0.93 | 0.056 | 0.174 | ND | ND | ND | 0.6 | 0.244 | 0.304 | 0.253 | 0.178 | 0.044 | ND |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.77 | ＜1 |  |  |  |
|  |  | 标准值 | 6.5-8.5 | 0.5 | 20 | 1 | 0.002 | 0.05 | 450 | 1 | 1000 | 3 | 250 | 250 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.005 | 0.01 | 100 | 3 |  |  |  |
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |
| 3 | 3#西庄村 | 9.11 | 8.43 | 0.072 | 4.36 | ND | ND | ND | 237 | 0.261 | 268 | 0.64 | 30.3 | 5.3 | ND | 10.62×10-3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 92 | ＜3 | 11 | 170 | 78.8 |
|  |  | Pi值 | 0.95 | 0.144 | 0.218 | ND | ND | ND | 0.527 | 0.261 | 0.268 | 0.213 | 0.1212 | 0.021 | ND |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.92 | ＜1 |  |  |  |
|  |  | 标准值 | 6.5-8.5 | 0.5 | 20 | 1 | 0.002 | 0.05 | 450 | 1 | 1000 | 3 | 250 | 250 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.005 | 0.01 | 100 | 3 |  |  |  |
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |
| 4 | 4#东庄村 | 9.11 | 8.31 | 0.061 | 3.97 | ND | ND | ND | 285 | 0.253 | 303 | 0.88 | 34.2 | 6.6 | ND | 4.21×10-3 | 0.628×10-3 | ND | ND | ND | ND | ND | 80 | ＜3 | 11.5 | 180 | 80.2 |
|  |  | Pi值 | 0.89 | 0.122 | 0.199 | ND | ND | ND | 0.633 | 0.253 | 0.303 | 0.293 | 0.137 | 0.026 | ND |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.8 | ＜1 |  |  |  |
|  |  | 标准值 | 6.5-8.5 | 0.5 | 20 | 1 | 0.002 | 0.05 | 450 | 1 | 1000 | 3 | 250 | 250 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.005 | 0.01 | 100 | 3 |  |  |  |
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |
| 5 | 5#南武乡 | 9.11 | 8.31 | 0.083 | 3.57 | 0.001 | ND | ND | 259 | 0.367 | 304 | 0.7 | 40 | 8.9 | ND | 4.90×10-3 | 0.221×10-3 | ND | ND | ND | ND | ND | 97 | ＜3 | 11.6 | 152 | 85.5 |
|  |  | Pi值 | 0.89 | 0.166 | 0.179 | 0.001 | ND | ND | 0.576 | 0.367 | 0.304 | 0.233 | 0.16 | 0.036 | ND |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.97 | ＜1 |  |  |  |
|  |  | 标准值 | 6.5-8.5 | 0.5 | 20 | 1 | 0.002 | 0.05 | 450 | 1 | 1000 | 3 | 250 | 250 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.005 | 0.01 | 100 | 3 |  |  |  |
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |
| 说明：ND表示低于方法检出限。 |

表4-15   地下水化学性质一览表      单位：mg/L

| 编号 | 东韩岭水井 | 采样 日期 | K+ | Na+ | Ca2+ | Mg2+ | CO32- | HCO3- | Cl- | SO42- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#焦化厂北80m | 9.11 | 3.45 | 40.7 | 74.8 | 10.5 | 0.00 | 343 | 19.1 | 68.9 |
| 2 | 2#东旧城村 | 9.11 | 5.20 | 15.0 | 68.4 | 6.13 | 0.00 | 390 | 11.2 | 46.5 |
| 3 | 3#西庄村 | 9.11 | 3.12 | 19.9 | 56.6 | 4.59 | 0.00 | 480 | 5.59 | 32.7 |
| 4 | 4#东庄村 | 9.11 | 2.85 | 15.4 | 72.9 | 6.00 | 0.00 | 359 | 7.18 | 36.0 |
| 5 | 5#南武乡 | 9.11 | 5.30 | 16.1 | 70.7 | 6.65 | 0.00 | 400 | 10.0 | 41.0 |

根据评价结果可见：在所有监测点位监测项目中，各个监测因子监测值均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类标准。地下水质量现状较好。

4.2.4声环境质量现状调查与评价

1、环境噪声现状监测

（1）监测点的布设

本次声环境现状监测在厂区边界布设4个监测点，具体见图4-8。

（2）监测时间

监测时间为2018年9月10日，昼夜各监测一次。

（3）监测方法

监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定进行。

（4）评价方法

根据现状监测结果，用等效连续A声级LAeq作为评价值，按《声环境质量标准》对评价区内现在的噪声情况进行现状分析评价，为本区域环境噪声预测提供背景值。

2、评价标准

厂界环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，昼间60dB（A），夜间50dB（A）。

3、噪声现状监测结果与评价

（1）环境噪声现状监测结果

本评价环境噪声现状监测结果见表4-16。

表4-16  厂界噪声监测结果表     dB(A)

| 点位名称 | 编号 | 昼间（dB（A）） | 夜间（dB（A）） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | LAeq | L10 | L50 | L90 | LAeq | L10 | L50 | L90 |
| 厂区厂界四周 | 1# | 44.9 | 46.2 | 43.8 | 42.2 | 42.0 | 43.7 | 38.2 | 36.7 |
|  | 2# | 43.4 | 46.0 | 41.8 | 39.8 | 41.6 | 43.4 | 38.6 | 36.4 |
|  | 3# | 45.5 | 48.8 | 43.4 | 39.2 | 42.4 | 44.9 | 40.6 | 37.8 |
|  | 4# | 43.7 | 47.9 | 42.2 | 41.0 | 40.0 | 42.7 | 38.4 | 36.5 |
| 2类标准 | 60 | 50 |

（2）环境噪声现状评价

由上述监测结果可以看出：本项目厂区边界昼间噪声为43.4～45.5dB（A）、夜间噪声为40.0～42.4dB（A），其监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；区域声环境质量现状较好。

# 第五章 环境影响预测与评价

# 5.1 施工期环境影响分析

本项目建设地点位于文水县南武乡东庄村北侧0.22km处，本项目的建设需约5个月左右的时间。项目施工人员均为附近村民，厂区不设施工营地。施工期间的主要环境问题产生于施工过程中平整场地、修通道路期间土石方的挖掘填埋、土建施工、建筑材料的运输、堆存、设备安装调试及试生产等过程中，产生的污染物主要有施工扬尘、噪声、施工废水、生活废水和固体废物。

5.1.1施工期大气环境影响分析

1、扬尘

本项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘，在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇筑、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。

施工扬尘按起尘的原因可分为动力起尘和风力起尘。

①动力起尘：由于外力而产生的尘粒悬浮而造成，其中施工装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，施工期间的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，约占总扬尘量的60%。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/hr；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表5-1  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘  （kg/辆·km）

| 粉尘量 车速 | 0.1kg/m2 | 0.2kg/m2 | 0.3kg/m2 | 0.4kg/m2 | 0.5kg/m2 | 1kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5(km/hr) | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10(km/hr) | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15(km/hr) | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25(km/hr) | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

表5-1为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可知在同样的路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。

如果在施工期间对车辆行驶的路面施行洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，表5-2为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘将其污染距离缩小到20~50m范围内。

表5-2    施工场地洒水抑尘试验结果

| 距离（m） | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP平均浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

因此，限速行驶及保持路面的清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效措施。

②风力扬尘：施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘，其扬尘量可参考煤堆场起尘的计算公示：

Q=2.1k（V – V0）3e-1.023W

式中：Q ——起尘量，kg/t·a；

k ——经验系数，是煤含水量的函数；

V——煤场平均风速，m/s；

V0 ——起尘风速，m/s；

W ——尘粒含水率，%。

由此可见，风力扬尘产生量与风速和尘粒含水率有关。因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率等措施是抑制这类扬尘的有效手段。此外，尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关外，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250微米时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。因此施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

环评要求建设项目在施工期间注意保持场区道路路面清洁、进出场区车辆控制车速、施工现场定时洒水、不在大风天气开挖、回填以及易产生粉尘的建筑材料尽量不漏天堆放等措施后，施工扬尘对周围环境影响不大。

2、汽车尾气

施工运输车辆一般是大型柴油车会产生的汽车尾气。废气污染物包括CO、NOX、PM10、THC。由于汽车运输属于间歇式操作，加上周围无环境敏感目标，运输车辆尾气对周围环境影响不大。施工期间拟采取以下措施减少对汽车尾气对周围环境影响如下：

施工时合理优化汽车运输路线，以减少车辆尾气对运输沿线环境敏感点的影响。

施工场地内车辆为非连续行驶状态，定期对车辆进行维护，避免非正常工况下污染物突然排放，降低局部环境空气污染的可能性。

因此，经优化运输路线后，可减轻汽车尾气对周边环境及沿途居民的影响。

5.1.2 施工期噪声环境影响分析

1、施工期噪声种类及源强

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对周围声环境影响最大的是机械噪声。主要施工机械的噪声源强见表5-3。

表5-3  主要施工机械设备的噪声声级

| 序 号 | 施 工 机 械 | 测量声级dB(A) | 测量距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装卸机 | 82 | 10 |
| 2 | 切割机 | 90 | 5 |

根据类比监测资料，距主要施工机械不同距离的噪声值见表5-4。

表5-4   距声源不同距离处的噪声值    （dB(A)）

| 设备名称 | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装载机 | 90 | 82 | 75 | 67 | 65 | 55 | 53 | 49 | 45 |
| 切割机 | 90 | 82 | 75 | 67 | 65 | 55 | 53 | 49 | 45 |

2、施工期声环境影响分析

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见表5-3。从表5-2中可看出，土石方施工阶段装载机、切割机昼间噪声超标的情况出现在距声源5m~20m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在100m范围内。

表5-5  建筑施工场界环境噪声排放限值    （dB(A)）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

由表5-5可知，各施工机械噪声在经过距离衰减后150m外的噪声值均能达到《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类：昼间和夜间标准限值。因此项目施工期噪声对周围敏感点影响较小。距离本项目100m范围内无村庄和敏感点，因此施工机械产生的噪声对本项目影响不大。

评价建议施工单位在施工作业期间内采取合理的施工方式，优先选用低噪声的施工设备，合理安排施工设备的位置。

随着施工期的结束，项目施工过程中产生的机械噪声随之结束，因此施工过程中对区域声环境的影响是暂时的，对周围环境敏感点的影响很小。

5.1.3 施工期废水环境影响分析

施工期废水主要为施工人员生活污水和少量施工废水。生活污水主要包括粪便污水及洗漱污水等，施工废水和洗漱污水等产生量小，用于地面洒水除尘，粪便污水排入厂区附近已有的旱厕，不外排，对环境影响不大。

5.1.3 施工期固体废物环境影响分析

施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾、生活垃圾等。针对在施工中存在的问题，环评要求建设单位在施工阶段采取以下防治措施：施工中的建筑垃圾主要是废材料等，应由各施工队妥善处理，及时清运；生活垃圾可用垃圾桶收集后由环卫工人运送，到指定垃圾场处理。这些施工过程中产生的污染都是暂时的，随着施工过程的结束，该污染也将消失。

# 5.2 营运期环境影响预测与评价

5.2.1 环境空气影响预测与评价

1、评价区气象特征分析

拟建项目所在区域地处中纬度地带。西部山区属温凉高山型湿润气候区；东部低山丘陵和平原区属暖温带大陆性半干燥气候区。

东部低山丘陵和平原区一年四季分明，年平均气温10.3℃，极端最高气温为38.9℃，极端最低气温为-26.5℃，年平均降水量460mm，年平均蒸发量1659mm，年平均相对湿度63%，年平均气压929.2mb，年日照数2539.6h，最大冻土深度60cm。

文水县主导风向为南风，其次为西南风和东北风，据历年观测数据，年平均风速2.5m/s。大风日数年平均为8次，最多年15次，最大风速为24m/s。

文水县1996~2015年累年各月气象要素统计见表5-6。文水县全年风玫瑰图见图5-1。

图5-1   文水县近20年全年风向玫瑰图

表5-6    文水县1996~2015累年各月各气象要素统计表

| 项目/月份 | 单位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均本站气压 | Pa | 9356 | 9338 | 9310 | 9268 | 9244 | 9211 | 9198 | 9232 | 9291 | 9334 | 9357 | 9366 | 9292 |
| 平均气温 | ℃ | -5.6 | -1.8 | 4.6 | 12.5 | 17.8 | 21.8 | 24.0 | 22.1 | 16.7 | 10.6 | 2.7 | -3.7 | 10.1 |
| 极端最高气温 | ℃ | 13.5 | 21.6 | 27.4 | 34.3 | 36.5 | 38.2 | 38.9 | 35.6 | 36.8 | 30.5 | 24.2 | 18.4 | 38.9 |
| 极端最低气温 | ℃ | -26.5 | -24.2 | -14.0 | -6.8 | -2.0 | 3.7 | 10.5 | 8.5 | -1.9 | -8.1 | -24.3 | -25.3 | -26.5 |
| 平均相对湿度 |  | 57 | 53 | 55 | 51 | 57 | 63 | 71 | 77 | 75 | 68 | 65 | 62 | 63 |
| 降雨量 | 0.1mm | 3.1 | 4.7 | 14.3 | 22.2 | 33.4 | 57.7 | 106.8 | 110.6 | 56.9 | 33.1 | 10.9 | 3.3 | 457.0 |
| 蒸发量 | 0.1mm | 38.5 | 61.4 | 123.4 | 208.6 | 242.9 | 237.1 | 213.1 | 168.6 | 130.4 | 107.8 | 60.9 | 36.5 | 1629.2 |
| 平均风速 | m/s | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 2.0 |
| 最大风速 | m/s | 15.0 | 16.3 | 22.0 | 20.7 | 17.3 | 14.7 | 17.0 | 15.0 | 12.7 | 13.0 | 13.0 | 13.7 | 22.0 |
| 最多风向 |  | S | S | S | S | S | S | N | N | S | S | S | S | S |
| 频率 | % | 8.35 | 8.26 | 9.20 | 10.16 | 9.16 | 9.17 | 10.20 | 10.23 | 9.30 | 10.34 | 9.36 | 7.40 | 9.26 |
| 大风日数 |  | 3 | 4 | 9 | 22 | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 76 |
| 最大日降雨量 | 0.1mm | 7.5 | 6.8 | 23.6 | 34.1 | 68.0 | 52.7 | 89.3 | 75.0 | 71.5 | 62.3 | 25.2 | 10.3 | 89.3 |

2、评价等级及评价范围的确定

（1）评价因子的确定

根据工程分析和环境影响识别的结果，以《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）为依据，选取TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、硫酸雾共6项作为大气评价因子，并将硫酸雾作为预测因子，将预测因子作为采用估算模式确定评价工作等级时的污染物。

（2）评价标准

环境空气中TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；硫酸雾执行《环境影响评价技术导则   大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值要求；标准值见表2-10。

（3）污染源的排放参数

本项目有组织废气排放参数一览表见表5-7。

（4）评价等级

采用HJ2.2-2018推荐模式清单中的估算模式分别计算本项目污染源的排放污染物的最大地面浓度，并计算相应的浓度的占标率。其中，估算模式为AERSCREEN，是一种单源预测模式，用于计算点源、面源等污染源的最大地面浓度。其中模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件。

估算模式的计算结果见表5-8。

表5-7 本项目有组织废气排放参数一览表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/m(UTM) | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 废气流速/（m/s） | 废气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 硫酸雾 |
| 1 | 酸雾吸收塔排气筒1# | 599121.98 | 4142784.77 | 748 | 15 | 0.4 | 13.27 | 25 | 2400 | 正常 | 0.048 |
| 2 | 酸雾吸收塔排气筒2# | 599129.45 | 4142810.23 | 748 | 15 | 0.4 | 17.69 | 25 | 2400 | 正常 | 0.064 |

表5-8  本项目污染物无组织排放情况

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标 | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽带/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 硫酸雾 |
| 1 | 1#电镀车间 | 599116.16 | 4142778.13 | 748 | 30 | 20 | 0 | 6 | 2400 | 正常 | 0.025 |
| 2 | 2#电镀车间 | 599121.48 | 4142814.96 | 748 | 30 | 20 | 0 | 6 | 2400 | 正常 | 0.033 |

表5-9   本项目采用估算模式计算的评价等级表

| 污染源 | 污染因子 | 最大落地浓度(ug/m3) | 最大浓度落地点(m) | 评价标准(ug/m3) | 占标率(%) | D10% (m) | 推荐评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#电镀车间（SR00000001）有组织 | H2SO4 | 1.8929 | 99 | 300 | 0.63 | 0 | III |
| 2#电镀车间（SR00000002）有组织 | H2SO4 | 2.415 | 108 | 300 | 0.80 | 0 | III |
| 所有污染源 | 所有污染物 | 2.415 | 108 | 300 | 0.80 | 0 | III |

根据表中计算结果可知：本项目污染物最大地面浓度占标率Pmax=0.80%，小于1%，确定本项目的大气环境影响评价等级为III级。

根据HJ2.2-2018导则要求，评价范围取以污染源为中心点，5×5km为边长的矩形区域。本项目的大气评价范围最终为以项目区为中心，边长为5km的正方形区域。

3、环境空气影响预测

本项目为二级评价，可以不进行大气环境影响进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析的依据。

（1）估算模式

估算模式（AERSCREEN）是一种单源预测模式，可计算点源、面源和体源等污染物的最大地面浓度，建筑物下洗和熏烟等特殊条件的最大地面浓度。

Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

C0i一般选用GB3095中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度取值的三倍值。

（2）估算模式采用的参数

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模型，参数见表5-10。

表5-10 估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | -- |
| 最高环境温度 | 38.2℃ |
| 最低环境温度 | -26.5℃ |
| 土地利用类型 | 耕地 |
| 区域湿度条件 | 平均 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是☑ 否□ |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是□ 否☑ |
|  | 岸线距离/km | -- |
|  | 岸线方向/° | -- |

（3）计算结果分析

采用AERSCREEN对本项目排放的硫酸雾在复杂地形、全气象组合情况下地面影响质量浓度和范围进行估算，并计算相应的占标率。计算结果具体见表5-11～表5-12。浓度分布图和占标率分布图分别见图5-2～图5-3。

由5-11～表5-12可见，基于估算模式计算下的硫酸雾最大落地浓度出现距离为108m，最大落地浓度为2.415%，占标率最大为0.80%，低于1%，各污染物下风向最大浓度满足环境影响评价技术导则   大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值要求，对区域大气环境影响较小。

表5-11   本项目1#电镀车间酸雾净化塔污染物估算结果一览表（有组织）

| 浓度 (ug/m3) | 占标率(%) | 距离 (m) |
| --- | --- | --- |
| 0.18254 | 6.08467E-002 | 10 |
| 1.0236 | 3.41200E-001 | 50 |
| 1.8929 | 6.30967E-001 | 99 |
| 1.8927 | 6.30900E-001 | 100 |
| 1.3399 | 4.46633E-001 | 200 |
| 0.98825 | 3.29417E-001 | 300 |
| 0.79732 | 2.65773E-001 | 400 |
| 0.6757 | 2.25233E-001 | 500 |
| 0.59049 | 1.96830E-001 | 600 |
| 0.52699 | 1.75663E-001 | 700 |
| 0.47756 | 1.59187E-001 | 800 |
| 0.43782 | 1.45940E-001 | 900 |
| 0.40506 | 1.35020E-001 | 1000 |
| 0.35399 | 1.17997E-001 | 1200 |
| 0.31576 | 1.05253E-001 | 1400 |
| 0.28589 | 9.52967E-002 | 1600 |
| 0.26181 | 8.72700E-002 | 1800 |
| 0.24192 | 8.06400E-002 | 2000 |
| 0.20437 | 6.81233E-002 | 2500 |

表5-12  本项目2#电镀车间酸雾净化塔污染物估算结果一览表（有组织）

| 浓度 (ug/m3) | 占标率(%) | 距离 (m) |
| --- | --- | --- |
| 0.18961 | 6.32033E-002 | 10 |
| 1.0117 | 3.37233E-001 | 50 |
| 2.3988 | 7.99600E-001 | 108 |
| 2.4146 | 8.04867E-001 | 108 |
| 1.8813 | 6.27100E-001 | 200 |
| 1.3981 | 4.66033E-001 | 300 |
| 1.1295 | 3.76500E-001 | 400 |
| 0.89304 | 2.97680E-001 | 500 |
| 0.83765 | 2.79217E-001 | 600 |
| 0.74789 | 2.49297E-001 | 700 |
| 0.67796 | 2.25987E-001 | 800 |
| 0.6217 | 2.07233E-001 | 900 |
| 0.57531 | 1.91770E-001 | 1000 |
| 0.50293 | 1.67643E-001 | 1200 |
| 0.44873 | 1.49577E-001 | 1400 |
| 0.40636 | 1.35453E-001 | 1600 |
| 0.3722 | 1.24067E-001 | 1800 |
| 0.34396 | 1.14653E-001 | 2000 |
| 0.29063 | 9.68767E-002 | 2500 |

4、大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），结合表5-8本项目面源排放参数和相应标准值，采用大气环境防护距离模式计算了本项目无组织源的大气环境防护距离。结果见表5-13。

表5-13  大气环境防护距离

| 无组织排放源 | 排放参数 | 结果 |
| --- | --- | --- |
|  | 有效长度 m | 有效宽度m | 有效高度m | 源强g/s |  |
| 1#电镀车间 | 53.3 | 15 | 6 | 硫酸雾：0.025 | 无超标点 |
| 2#电镀车间 | 53.3 | 15 | 6 | 硫酸雾：0.025 | 无超标点 |

由表5-13可知，采用《环境空气影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的大气环境防护距离计算模式计算出，本项目无组织面源排放的污染物无超标点，即本项目无需设置大气环境防护距离。

5、环境空气影响小结

（1）项目选址及总图布置的合理性和可行性

本项目位于文水县南武乡东庄村北侧0.22km处，不在文水县城市规划范围内，经预测可知，本项目在正常工况下大气污染物最大落地浓度的占标率均小于1%，对周围环境空气质量影响较小。所以项目选址和总图布置合理可行。

（2）污染源的排放强度与排放方式

本项目电镀车间产生的弱酸性废气收集至酸雾净化喷淋塔进行处理。酸雾中和吸收塔的收集效率＞95%，最后经15米高排气筒达标排放，采取措施后，本项目排放速率和排放量均较小，预测结果可满足环境空气质量标准要求，污染物既可做到达标排放，且对周围环境影响较小，所以本项目污染源的排放强度和排放方式可行，可做到达标排放。

（3）大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算本项目无组织排放源的大气环境防护距离，经计算，本项目无组织排放源无超标点，不设置大气防护距离。

（4）大气环境影响评价结论

经大气环境影响预测可知，本项目运行后，按照评价要求的环保措施实施后，各大气污染源的排放均满足相应排放标准，对区域环境空气质量影响较小。因此，只要加强管理、严格落实环保措施，从环境空气影响评价角度出发，本项目的建设是可行的。

本项目大气环境影响评价自查表见表5-14。

表5-14   本项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级□ | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5～50km□ | 边长=5 km□ |
| 评价因子 | SO2 +NOx排放量 | ≥2000t/a□ | 500 ~ 2000t/a□ | ＜500 t/a□ |
|  | 评价因子 | 基本污染物(PM10、PM2.5、SO2、NOx) 其他污染物(TSP、硫酸雾) | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准□ | 地方标准□ | 附录D □ | 其他标准□ |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区□ | 一类区和二类区□ |
|  | 基准年 | （2018）年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ | 主管部门发布的数据□ | 现状补充监测□ |
|  | 现状评价 | 达标区□ | 不达标区□ |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源□ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ | AUSTAL2000 □ | EDMS/AEDT □ | CALPUFF □ | 网格模型□ | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5～50km □ | 边长= 5 km □ |
|  | 预测因子 | 预测因子() | 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 □ |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | 𝐶本项目最大占标率≤100%□ | 𝐶本项目最大占标率＞100% □ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | 𝐶本项目最大占标率≤10%□ | 𝐶本项目最大标率＞10% □ |
|  |  | 二类区 | 𝐶本项目最大占标率≤30%□ | 𝐶本项目最大标率＞30% □ |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h | 𝐶非正常占标率≤100% □ | 𝐶非正常占标率＞100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | 𝐶叠加达标□ | 𝐶叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤-20% □ | k ＞-20% □ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（硫酸雾） | 有组织废气监测□无组织废气监测□ | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） | 监测点位数（） | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受□ 不可以接受□ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（）t/a | NOx:：:（）t/a | 颗粒物:（）t/a | VOCs:（）t/a |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）” 为内容填写项 |

5.2.2 地表水环境影响分析

本项目运营期产生废水主要是生产废水、生活污水。

1、生产废水

（1）拉丝冷却水系统排水

此部分废水产生量为0.24m3/d，属清净下水，收集后用于厂区道路洒水抑尘，不外排。

（2）酸雾中和塔排水

此部分废水产生量为0.24m3/d，主要污染物为盐类、SS，进入厂内自设污水站进行处理后回用。

（3）镀锌线废水

本项目镀槽镀液经过滤沉渣后循环利用，定期补充，项目不产生废镀液。本项目镀锌线废水主要包括酸洗槽及酸洗后水洗槽废液、镀后水洗槽废液三部分，产生量为12.7m3/d，该废水为酸性废水，含有Zn2+离子。

本项目拟建设1座污水处理站，污水站采用“调节+加药反应+沉淀+砂滤+活性炭过滤+金属过滤+污泥压滤”的工艺进行处理，设计处理能力为20m3/d，处理后的废水全部回用于清洗槽补充水，不外排。

(4)设备冲洗水排水

本项目设备冲洗水用水量约1.5m3/d，排水量为用水量的90%，则排水量为1.35m3/d。经厂内自设的污水处理站处理后全部回用于设备冲洗用水及水洗槽补水，不外排。

采取本次评价提出的污水处理工艺后，本项目生产废水可以全部回用，不外排。

2、生活废水

本项目不设食堂、浴室及宿舍，生活废水主要为办公生活废水，产生量为0.48m3/d，水量较小，水质简单，直接用于厂区道路及硬化部分洒水抑尘，不外排。

采取以上措施后，本项目无废水外排，对区域水环境影响较小。

3、非正常工况下污染源分析及影响分析

本项目含锌及酸性废水处理设施发生故障时，CODCr、总锌等污染因子则不能达标。按最不利情况考虑，本项目含锌废水处理站发生故障时的水污染源强见表5-15。

表5-15  非正常情况下含锌废水污染物排放情况表

| 类型 | 污染物 | 排放浓度（mg/L） | 排放量（kg/d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 含锌废水 （12.7m3/d） | CODCr | 120 | 1.52 |
|  | 总锌 | 80 | 1.02 |

对于废水处理设施发生故障的情况，在收到警报同时，必须立即停止产生废水的相关环节的生产，将现有废水通过管路收集至事故水池，并请技术人员检修污水处理设备，污水处理设备正常运行后将事故池中废水处理达标后排放，严禁废水不经处理直接排放。

根据《电镀废水治理工程技术规范》（GB2002-2010），电镀废水处理站应急事故水池的容积应容纳12-24h的废水量，本项目废水处理系统的规模为20m3/d，事故池按最大为20m3设置。可以确保废水在非正常工况下不直接外排地表水体。对区域水环境影响很小。

本项目地表水环境影响评价自查表见表5-16。

5.2.3 地下水环境影响预测与分析

#### 5.2.3.1评价工作等级及评价范围

1、评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，确定本项目行业类别属于“I金属制品—53金属制品加工制造 有电镀或喷漆工艺的”，为III类项目。

根据现场踏勘，项目评价范围内的集中式饮用水源地为南武集中供水水源地，本项目西南侧距离该水源地一级保护区边界的最近距离为2.1km，目前评价区居民饮用水为村庄自备水井，环境敏感程度为较敏感。

表5-16  本项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 √；水文要素影响型 □ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水□；涉水的自然保护区 □；涉水的风景名胜区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体 □；水产种质资源保护区□；其他√□ |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放 □；间接排放 □；其他 √ | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他□ | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级 □；二级 □；三级A □；三级B √ | 一级 □；二级 □；三级 □ |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ | 拟替代的污染源 □ | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | （ ） | 监测断面或点位个数（ ）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 评价因子 | （ ） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类√；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 ：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 依托污水处理设施稳定达标排放评价 □ | 达标区 □ 不达标区 □ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 预测因子 | （ ） |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动 □；自动 □；无监测 □ | 手动√；自动√；无监测 □ |
|  |  | 监测点位 | （ ） | （ ） |
|  |  | 监测因子 | （ ） | （ ） |
|  | 污染物排放清单 | □ |
| 评价结论 | 可以接受 √；不可以接受 □ |
| 注：“□”为勾选项，可打√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |

表5-16  本项目地下水分级判定指标表

| 划分依据 | 项目情况 | 分级情况 |
| --- | --- | --- |
| 项目类别 | 本项目属于“二十二、金属制品业”类中“金属制品加工制造；有电镀或喷漆工艺且年用油性漆量（含稀释剂）10吨及以上的” | 报告书 |
| 地下水类别 | 本项目属于“I金属制品—53、金属制品加工制造、有电镀或喷漆工艺的” | Ⅲ类项目 |
| 地下水环境敏感程度 | 评价区范围内有分散饮用水水源井分布，确定为较敏感； | 三级 |

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中评价等级划分表，确定本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。

2、评价范围

依据本工程项目周边的区域地质条件、水文地质条件、地形地貌特征和地下水保护目标，本次项目调查评价范围：评价范围：结合本工程排水走向及当地地下水流向，将本项目地下水评价范围确定为：厂址上游北至焦化厂北80m水井，西至东旧城村、南武西庄村，东至磁窑河西界，地下水环境调查评价范围面积约10km2。

#### 5.2.3.2地下水环境保护目标

1、文水县乡镇水源地

根据《吕梁市文水县乡镇集中式饮用水源保护区划分技术报告》，本项目最近的水源地为南武集中供水水源。

南武集中供水水源地有4口水井。1#水井位置为：东经112° 5'54.12"，北纬37°25'3.12"，井口标高746m。一级保护区边界范围为，以供水井为中心，半径为70m的圆形区域为边界，保护区周长为440m，面积为0.0154km2；2#水井位置为：东经112° 5'36.78"，北纬37°25'4.86"，井口标高748m。一级保护区边界范围为，以供水井为中心，半径为80m的圆形区域为边界，保护区周长为502m，面积为0.02km2；3#水井位置为：东经112° 5'16.38"，北纬37°25'6.84"，井口标高745m。一级保护区边界范围为，以供水井为中心，半径为80m的圆形区域为边界，保护区周长为502m，面积为0.02km2；4#水井位置为：东经112° 5'38.22"，北纬37°25'22.02"，井口标高746m。一级保护区边界范围为，以供水井为中心，半径为80m的圆形区域为边界，保护区周长为502m，面积为0.02km2。

南武集中供水水源地位于本项目西南方向，本项目厂址距离南武集中供水水源地最近的水井为4#水井，本项目距离该水源地4#水井一级保护区边界的最小距离为2.1km，本项目不在该水源地保护区范围内。

南武集中供水水源一级保护区划分结果图见图4-6。

2、周边村庄分散式饮用水水源地

根据现场踏勘，项目周边村庄用水情况见表5-17。

5-17  分散式饮用水水源地情况表

| 村庄 | 人口（人） | 井深（m） | 水位埋深 | 含水层位 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焦化厂北80m | // | 155 | 89.4 | 第四系孔隙水 | 生产、饮用 |
| 东旧城村 | 500 | 175 | 105.2 | 第四系孔隙水 | 饮用 |
| 西庄村 | 300 | 170 | 78.8 | 第四系孔隙水 | 饮用 |
| 东庄村 | 450 | 180 | 80.2 | 第四系孔隙水 | 饮用 |
| 南武乡 | 350 | 152 | 85.5 | 第四系孔隙水 | 饮用 |

#### 5.2.3.3地质条件

1、区域地层与构造

（1）区域地层

文水县地层出露较全，由西部山区到东部平原区，地层岩性由老到新依次出露，即太古界、古生界、中生界、新生界(见表8-5、图8-7)。现描述如下：

①中太古界界河口群(Aj)

出露于二道川陷家沟东部一带，面积约5km2，由经受不同变质作用的各种黑云斜长片麻岩、变粒岩、石墨大理岩、石英岩等组成，总厚2000m以上。

②古生界

A、寒武系（∈）

分布于二道川、三道川和西社～神堂断层西侧，出露面积159.9km2，为碎屑岩和碳酸盐岩组合，缺失寒武系下统地层，与太古界变质岩呈角度不整合接触，总厚200～250m。

中统徐庄组(∈2x)：紫色、灰绿色泥岩、页岩，鲕状灰岩夹泥质白云岩，厚20～54m。

中统张夏组(∈2z)：灰色薄层状白云质灰岩，鲕状灰岩、钙质泥岩，厚56～140m。

上统崮山组(∈3g) ：深灰色薄层白云质、泥质灰岩夹紫色钙质泥岩，厚6～26m。

上统长山组(∈3c) ：紫灰、黄褐色竹叶状泥质白云岩，厚5～45m。

上统凤山组(∈3f) ：灰、深灰色竹叶状泥质白云岩、泥灰岩，厚40～60m。

B、奥陶系（O）

分布于三道川以南及西社～神堂正断层西侧的牛家垣、任家坡至文峪河一带，出露面积159.2km2，缺失上统，与下伏寒武系呈整合接触，总厚度600m左右。

下统冶里组（O1y）：灰白色含燧石结核白云岩夹黄绿色页岩，泥质白云岩，厚15～102m。

下统亮甲山组（O1l）：灰色厚层白云岩、白云质灰岩，厚27～132m。

中统下马家沟组（O2x）：灰色白云质灰岩、白云岩、泥灰岩夹1～2层石膏薄层，厚116～180m。

中统上马家沟组（O2s）：浅灰色灰岩、豹皮灰岩、角砾状石灰岩，夹泥灰岩及石膏带，厚221～307m。

中统峰峰组（O2f）：灰色白云质灰岩、石灰岩、角砾状灰岩、泥灰岩夹石膏，厚80～116m。

C、石炭系（C）

分布于神堂、小南峪及后周家山以北地区，出露面积8.5km2，缺失下统，平行不整合于奥陶系地层之上，总厚度160～186m。

中统本溪组(C2b)：灰色粉砂岩、泥岩、石灰岩、薄煤层(12号)、铝土矿、山西式铁矿，厚9～55m。

上统太原组(C3t)：深灰色砂岩、泥岩、石灰岩、粘土岩，含6、7、8、9、10、11号煤层，油页岩，厚60～190m。

上统山西组(C3s)：灰色砂岩、砂质泥岩、02、03、2、3、4号煤层，厚50～95m。

D、二叠系（P）

分布于南武家坡至牛家沟一带，出露面积48.8km2，与石炭系地层呈整合接触，总厚度640m。

下统下石盒子组(P1x)：灰绿、黄绿色长石石英砂岩、夹砂质泥岩夹煤线，厚90～110m。

上统上石盒子组(P2s)：兰灰色、紫色长石石英砂岩、葡萄紫色泥岩、砂质泥岩夹灰绿色砂岩、灰绿色砂岩、砂质泥岩、暗紫色泥岩，厚320～360m。

上统石千峰组(P2sh)：灰绿色、灰紫色长石石英砂岩夹砖红色泥岩，顶部含透镜状淡水灰岩或钙质泥岩，厚103～166m。

③中生界

A、三叠系(T)

分布于半峪、河底、贾家山及曹家山一带，出露面积157km2，总厚度250m。

下统刘家沟组(T1l)：砖红色薄板状长石石英细砂岩，夹薄层砂质泥岩透镜体，厚432～500m。

下统和尚沟组(T1h)：含灰绿色条带状砖红色泥岩夹砂岩，厚120～155m。

中统二马营组(T1l)：紫红色砂质泥岩、长石砂岩，灰绿色长石石英砂岩、砂质泥岩夹紫色砂质泥岩，厚0～40m。

④新生界

A、新近系

地表未见出露，在边山马西和平原区勘探孔内揭露，边山为棕红色亚粘土含钙质结核、半胶结砂砾石层，平原为湖相黄绿色、灰绿色杂色粘土夹少量半胶结粉细砂，顶板埋深200～250m。

上新统保德组(N2b)：深红色粘土，底部夹砾石层，盆地中心最厚可达1400m，

上新统静乐组(N2j)：深红色亚粘土，厚0～109m。

B、 第四系（Q）

区内广泛分布，山区为风积黄土，河谷为洪积砂砾石及次生黄土，平原区为冲洪积物及湖相堆积物。

下更新统(Q1)：黄色砂层与灰绿色粘土、亚粘土互层。

中更新统 (Q2)：棕黄色黄土状亚粘土，含钙质结核，底部夹砾石层，厚0～100m。

上更新统 (Q3)：浅黄色亚砂土夹砂砾石层，含豆状钙质结核，厚0～100m。

全新统(Q4)：平原区堆积冲洪积砂砾石、粉砂、亚砂土及亚粘土，厚420～60m，山区堆积于现代河床，以砂卵砾石为主，厚0～15m。

⑤岩浆岩

大面积出露于县境中部山区及三道川沟底两侧，面积103 km2，为五台期混合花岗岩、混合片麻岩、混合杂岩带。

区域地层说明表见表5-18。区域地质图见图5-4。

表5-18 区域地层说明表

| 界 | 系 | 统 | 组 | 地层 代号 | 厚度 | 分布范围 | 岩性描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新生界 | 第四系 | 全新统 | Q4 | 0-44 | 大面积分布于东部平原及沟谷 | 砂、卵、砾石层、亚砂土、亚粘土、粘土 |
|  |  | 上更新统 | Q3 | 0-40 | 分布于南部黄土台地及中部倾斜平原 | 浅黄色亚砂土夹砂砾石层，含豆状钙质结核 |
|  |  | 中更新统 | Q2 | 0-100 | 分布于沟坡 | 棕黄色亚粘土，含钙质结核，底部夹砾石层 |
|  |  | 下更新统 | Q1 | 0-150 | 埋藏于平原区下部 | 黄色砂层与灰绿色粘土、亚粘土互层 |
|  | 新近系 | 上新统 | 静乐组 | N2j | 0-109 | 分布于沟坡 | 深红色亚粘土 |
|  |  |  | 保德组 | N2b | 0-80 | 分布于沟坡 | 深红色粘土，底部夹砾石层，盆地中心最厚可达1400m |
| 中生界 | 三叠系 | 中统 | 二马 营组 | T2er1+2 | 460-690 | 分布于县境中部边山地带 | 紫红色砂质泥岩、长石砂岩，灰绿色长石石英砂岩、砂质泥岩夹紫色砂质泥岩 |
|  |  | 下统 | 和尚 沟组 | T1h | 120-155 |  | 含灰绿色条带状砖红色泥岩夹砂岩 |
|  |  |  | 刘家 沟组 | T1l | 432-500 |  | 砖红色薄板状长石石英细砂岩，夹薄层砂质泥岩透镜体 |
| 古 生界 | 二叠系 | 上统 | 石千 峰组 | P2sh | 103-166 | 分布于县境中部东社～孝子渠 一带 | 灰绿色、灰紫色长石石英砂岩夹砖红色泥岩，顶部含透镜状淡水灰岩或钙质泥岩 |
|  |  |  | 上石盒 子组 | P2s | 320-460 |  | 兰灰色、紫色长石石英砂岩、葡萄紫色泥岩、砂质泥岩夹灰绿色砂岩、灰绿色砂岩、砂质泥岩、暗紫色泥岩 |
|  |  | 下统 | 下石盒 子组 | P1x | 90-110 |  | 灰绿、黄绿色长石石英砂岩、夹砂质泥岩夹煤线 |
|  | 石炭系 | 上统 | 山西组 | C3s | 50-95 |  | 灰色砂岩、砂质泥岩、02、03、2、3、4号煤层 |
|  |  |  | 太原组 | C3t | 60-190 |  | 深灰色砂岩、泥岩、石灰岩、粘土岩，含6、7、8、9、10、11号煤层，油页岩 |
|  |  | 中统 | 本溪组 | C2b | 16.2 |  | 灰色粉砂岩、泥岩、石灰岩、薄煤层(12号)、铝土矿、山西式铁矿 |
|  | 奥陶系 | 中统 | 峰峰组 | O2f | 80-116 | 分布于本县 中部及西部 | 灰色白云质灰岩、石灰岩、角砾状灰岩、泥灰岩夹石膏 |
|  |  |  | 上马家沟组 | O2s | 221-307 |  | 浅灰色灰岩、豹皮灰岩、角砾状石灰岩，夹泥灰岩及石膏带 |
|  |  |  | 下马家沟组 | O2x | 116-180 |  | 灰色白云质灰岩、白云岩、泥灰岩夹1～2层石膏薄层 |
|  |  | 下统 | 亮甲 山组 | O1l | 72.8 |  | 灰色厚层白云岩、白云质灰岩 |
|  |  |  | 冶里组 | O1y | 71.3 |  | 灰白色含燧石结核白云岩、白云质灰岩 |
|  | 寒武系 | 上统 | 凤山组 | ∈3f | 40-60 | 大面积分布于本县西部山区，小面积分布于中部 | 灰～深灰色竹叶状泥质白云岩、泥灰岩 |
|  |  |  | 长山组 | ∈3c | 5-45 |  | 紫灰、黄褐色竹叶状泥质白云岩 |
|  |  |  | 崮山组 | ∈3g | 6-26 |  | 深灰色薄层白云质泥质灰岩夹紫色钙质泥岩 |
|  |  | 中统 | 张夏组 | ∈2z | 56-140 |  | 灰色薄层状白云质灰岩、鲕状灰岩、钙质泥岩 |
|  |  |  | 徐庄组 | ∈2x | 20-54 |  | 紫色、灰绿色泥岩，鲕状灰岩夹泥质白云岩 |
| 中太古界 | 阜平 群 | 界河 口群 |  | Aj | ＞2000 | 出露于二道川陷家沟东部一带 | 黑云母斜长生麻岩、变粒岩、石墨大理岩等。 |
| 五台期 | Mr | ＞2000 | 大面积分布于本县中部及三道川沟中 | 混合杂岩带、混合花岗岩、混合片麻岩 |

图5-4    区域地质图

1.第四系全新统；2.第四系上更新统；3.三叠系；4.二叠系；5.石炭系；6.奥陶系；7.寒武系；8. 界河口群；

9.五台期混合花岗岩；10.地质界线；11正断层；12.逆断层；13.性质不明断层；14.推测断层；15.水系；16.县、乡(镇)及村庄

（2）区域构造

文水县位于吕梁～太行断块五台山块隆狐堰山山字型褶带和吕梁块隆关帝山穹状隆起的南部，平原区为晋中新裂陷西谷～南庄凹陷的西部（见图8-8）。县境中部展布有狐堰山山字型南翼构造形迹，东部属太原断陷盆地。较大断裂主要集中在境内中部，展布方向NE～NNE。主要构造及特征分述如下：

①边山正断层(F1)

位于文水县神堂～开栅一线，向北东延伸进入交城境内，向南西延伸伸入汾阳县。弧形展布，南端走向近N70°E，北端走向30°，倾向SE，倾角80°以上左右，境内延伸18km。据钻探及物探资料，有三级断裂呈阶梯式排列，一级断层断距50～90m，二级断层断距200～350m，三级断层断距大于1000m，平距分别为100m和300m。

②神堂正断层(F2)

位于神堂、黄米坡一线，走向近EW，倾向S，倾角85°，断距200m，向西断距加大。上盘为奥陶系下统白云岩，下盘为寒武系白云岩、鲕状灰岩及紫红色页岩，区内长4km，该断层北侧有数条北东向小断层与此断层交接，交接部位节理，裂隙发育，有利于岩溶水的汇集。

③西社～神堂正断层(F3)

位于文水县神堂～大南峪～西社一带，向北东、北延伸进入交城境内，总体走向近SN向，呈弧形，倾向E，倾角65°左右，断距200～400m，上盘为奥陶系中统上马沟组、峰峰组石灰岩及零星石炭系砂页岩地层，下盘为石炭、二叠系砂页岩，两侧岩层倾角大约60°左右，境内延伸10km以上。

④西榆皮逆断层(F4)

位于西榆皮一带，向北东延伸进入交城境内，走向NE～SW，倾向SE，倾角60°左右，境内延伸7km以上。

⑤隐伏正断层(F5、F6、F7)

除以上规模较大断层外，境内尚发育数条规模较小的各类正、逆断层和平推断层。位于境内胡兰～下曲镇，走向NE，倾向SE。F4断层境内长度8km；向东北延伸进入祁县、清徐县；F5断层长6km；F6断层境内长度约10km，向东北、南西向延伸进入祁县、平遥县。

图5-5   区域地质构造纲要图

1.第三系-第四系；2.三叠系；3.寒武系-奥陶系；4. 阜平群、界河口群、涑水群、集宁群；5.混合花岗岩及变质岩杂岩区；

6.正断层；7.逆断层；8.推测正断层；9.地质界线及代号；10第四系等厚线；11.构造断块分界线；12.水系；13.县、乡(镇)及村庄

2、评价区地层与构造

（1）评价区地层

调查评价区位于晋中盆地文峪河冲积平原区交城－文水凹陷，凹陷新生界地层较厚，山西省地质局第一水文地质工程地质队1990年9月提交的《山西省文水县文峪河冲洪积扇区水文地质详查报告》，区内下伏新生界新近系上新统（N2）盆地中埋藏有巨厚的新生界新近系堆积物，岩性为粘土质泥岩夹薄层半胶结砂岩，总厚大于2000m。现将调查评价区第四系地层由老到新分述如下：

①下更新统(Q1)：岩性中下部为青灰色，灰褐色亚粘土、夹灰白色粉细砂，上部黄色亚砂土、灰褐色亚粘土及淤泥质粘土，厚度为300m。与下伏地层呈角度不整合接触。

②中更新统(Q2)：岩性下部黄灰色中细砂与淤泥质粘土，含石膏，中上部为灰褐色亚砂土、亚粘土含钙质结核与石膏晶体，厚度100m左右。

③上更新统冲洪积层(Q3)：岩性以黄色亚砂土与粉细砂为主，夹青灰色淤泥质粘土，厚度62m。

④全新统冲洪积层(Q4)：岩性主要为亚砂土、亚粘土及砂层。厚度50m左右。

（2）评价区构造

调查评价区位于太原断陷盆地文水-交城凹陷东部，构造简单，地形平坦开阔，晚更新世中上部地层及全新世地层连续稳定，未发现全新世隐伏活动断裂分布。

#### 5.2.3.4水文地质条件

1、区域水文地质条件

根据含水层岩性、地下水赋存条件和水动力特征的不同，区内地下水类型可划分为松散岩类孔隙水、碎屑岩类裂隙水、碎屑岩夹碳酸盐岩类裂隙岩溶水、碳酸盐岩类岩溶水和变质岩类裂隙水五类。

（1）松散岩类孔隙水

广泛分布于东部平原区及山区各河流河谷区。文峪河及其支流河谷区含水层岩性主要为第四系全新统及上更新统冲积、冲洪积砂砾石层，地下水水位埋深一般在40～60m之间，水量比较丰富，井孔单位涌水量1.88m3/s·m。地下水主要接受大气降水补给，排泄途径主要是人工开采、蒸发和补给基岩裂隙水。动态随季节性变化较为明显，水质良好，一般为H─N型，矿化度小于264mg/L。

山前冲洪积倾斜平原区含水层，岩性为第四系全新统及中、上更新统亚砂土、亚粘土夹砂层、砂砾石层，因地形平缓，储水条件相对较好，且赋存有多层砂砾含水层，浅层和中深层含水层，富水性中等～丰富，单位涌水量1.99～7.35m3/s·m，单井出水量可达1500t/d以上，矿化度286～941mg/L。

（2）碎屑岩类裂隙水

分布于文水县中部。含水岩组为二、三叠系和石炭系山西组砂岩、泥岩互层或互为夹层，砂岩为含水层，泥岩为隔水层，形成含水层、隔水层相间排列的多元含水结构。地下水主要接受大气降水入渗补给，局部接受地表水补给，沿层间裂隙运移。受地形、含水层结构及构造条件控制，形成裂隙潜水─承压水，受地形切割的影响，多以泉的形式排泄。地下水富水性一般较弱，单泉流量为0.006～0.4L/s，个别达4.7L/S，水质以H─N·S型为主，矿化度小于500mg/L左右。

（3）碎屑岩夹碳酸盐岩类裂隙岩溶水

分布于文水县中部，石炭系太原组中的两层砂岩、三层灰岩为主要含水层，隔水层为太原组泥、页岩及本溪组铝土岩及泥页岩。地下水主要接受大气降水补给，富水性受构造及埋藏条件限制，在地表分水岭附近，由于出露位置较高，储水条件差，富水性极弱；同时含水层节理裂隙、溶蚀裂隙、孔洞的发育具有不均一性。从这方面来看，地下水富水性极不均匀，一般相对较弱，局部可能为中等富水，单井流量为10～60L/s。水质类型以H－C、H－N·M·C型为主，其次H·S－C·M型，矿化度800～1530mg/L。

（4）碳酸盐岩类岩溶水

广泛分布于二道川以南及三道川以北的高中山区和西社～神堂正断层一带两侧，含水岩组总厚800m左右，裂隙溶洞为主要贮水空间，寒武系中统张夏组鲕状灰岩和奥陶系中统上马家沟组纯质厚层灰岩为主要富水含水层，尤其在构造有利部位富水性强。西榆皮逆断层(F4)出露的阻溢泉，流量达90 L/s，动态稳定，含水层为寒武系中统鲕状灰岩；西社～神堂断裂带(F3)西侧和边山大断裂南段奥陶系中统上马家沟组厚层灰岩受断裂的影响，裂隙溶洞发育，导水性强，有利于岩溶水的汇集，富水性较强，目前水位埋深大，富水性不均，尚未开发。

岩溶水裸露区主要接受大气降水补给，受单斜构造的控制，在总体上由西北向东南迳流，在迳流过程中，部分地下水受次级构造的控制，侧面向南补给孔隙水，以泉的形式泄出地表，大部分沿迳流方向侧向补给冲积平原区孔隙水。

（5）花岗岩、变质岩类裂隙水

在本县中部中山区及西部大面积分布，地下水主要赋存在五台期混合杂岩带和界河口群混合岩化角闪斜长片麻岩风化裂隙中，为风化裂隙潜水。地下水接受大气降水补给，迳流途经短，在河谷两侧以泉的形式排泄，单泉流量一般为0.01～0.08L/s，水质类型以H－C·N型为主，矿化度一般300mg/L左右。

2、评价区水文地质条件

（1）含水岩组

山西省地质局第一水文地质工程地质队1990年9月提交的《山西省文水县文峪河冲洪积扇区水文地质详查报告》调查评价区地下水主要为松散岩类孔隙水。松散岩类孔隙水含水岩组根据含水层埋深特征，分为浅层地下水、中深层地下水，含水层埋深60m之内的为浅层地下水，含水层埋深大于60m以上为深层地下水。

由于在地下埋深60 m左右分布着粉土和粉质粘土，有一定隔水性能，其含水层的水力特征不同，上部为潜水，下部为承压水。

浅层含水层为全新统和上更新统的冲积砂砾石和砂层，厚约2-10m，调查评价区，单井涌水量小于500m3/d，水质类型为SO4—Ca·Mg型，总硬度14.486德国度，该类水接受大气降水和地表水入渗补给，径流条件差，以垂直排泄（蒸发）为主，季节性变化明显，该层水由于水位埋深浅，易受污染，其地下水动态特征为气象—水文型。

中深层承压水含水层岩性为第四系下、中更新统冲洪积砂卵砾石及粉土、粉质粘土。含水层总厚度大于16.68～17.20m，单井涌水量500-1000m3/d，水化学类型为水化学类型为HCO3—Mg·Na或HCO3·Cl—Mg·Na型水，矿化度小于1.0g/L。该类水主要接受地下水侧向径流补给、地表水补给、上覆水渗漏补给；排泄方式为人工开采。近几十年来中深层水由于大量开采，地下水水位不断下降，其动态类型为开采—下降型。总体地下水流向是由西北向东南。

（2）地下水的补、迳、排泄条件

本项目地处文峪河冲洪积扇区后缘，主要补给来源是文峪河地下径流的侧向补给以及垂直渗漏补给，其次是大气降水灌溉回渗及渠道渗漏的补给。

本项目目标含水层为浅层含水层，即潜水，水位埋深40m左右，含水介质由砂土、粉土，粉砂层厚度2m左右。包气带为粉质粘土和粉土层。潜水流向与地形坡向基本一致，即自北向南。

水文地质剖面图5-6及钻孔柱状图5-7。

3、项目区水文地质条件

项目区目标含水层是第四系浅层孔隙潜水含水层。项目区处于冲积平原区，地形坡向南、南东。地下水主要接受大气降水补给，其次有上游侧向径流补给和地表小河及水渠的渗漏补给，地下水流向大致自北向南。浅层的潜水含水介质主要为粉土，为弱含水层，含水层厚度不大，水力坡度较小，地下水径流条件差，区内地下水位埋藏浅，多小于3m。地下水排泄途径主要是经地表蒸发、向下游排泄和开采排泄为主。

图5-6    项目区水文地质剖面图

图5-7   项目区(西旧村S1)钻孔柱状图

#### 5.2.3.5地下水水质预测

1、地下水水质预测

根据《导则》调查与评价原则、结合本项目的工程特征与涉及的环境敏感目标，本次评价重点预测项目厂址对评价范围内的潜水含水层的影响。

根据厂区附近实景钻孔柱状图，目标含水层下部有较稳定的粉质粘土及粘土层，阻断了目标含水层与下部以粉土作为含水介质的弱含水层间的联系，可以将该粉质粘土概化为隔水层。

2、包气带性质

项目占地区域地下水类型为第四系孔隙潜水，主要由大气降水和侧向径流补给。勘察期间属于平水期，季节性水位变幅约为0.50m。

3、污染源选取

预测因子选取原则：可能造成地下水污染的装置和设施（位置、规模、材质等）及建设项目在建设期、运营期、服务期满后可能的地下水污染途径；个别建设项目可能导致地下水污染的特征因子。特征因子应根据建设项目污废水成分（可参照HJ/T2.3）、液体物料成分、固废浸出液成分等确定。

因此，本次评价重点是电镀废水渗漏对地下水水质的影响，正常情况下不会发生渗漏，只预测非正常渗漏下的影响。评价因子选取总锌（根据本项目废水性质，选取污染指数最大的污染物作为预测因子），不考虑衰减作用。

总锌初始浓度取80mg/L。渗漏强度非正常状况取200L/m2·d，渗漏面积为2m2，则非正常状况下渗漏强度为0.032kg/d。

参照经验系数，地下水流速取0.0001m/d，有效孔隙度取0.25，横向弥散系数取1m2/d，纵向弥散系数取10m2/d。

（1）预测方法

地下水环境预测评价等级为三级，水文地质条件为简单类型，采用解析法进行预测。

（2）预测公式

排污池和调节池渗漏较难及时发现，若发现后采取措施时间也较长，故污水污染源可概化为点源，注入规律为连续注入，采用一维稳定流二维水动力弥散-平面连续点源公式预测，公式如下：

式中：x、y为计算点处的位置坐标；

t为时间，d；

C(x,y,t)为t时刻点x,y处的示踪剂浓度，mg/L；

M为含水层厚度；

mt为单位时间注入示踪剂的质量，g/d；

u为水流速度，m/d；

n为有效孔隙度，无量纲；

DL为纵向弥散系数，m2/d；

DT为横向y方向的弥散系数，m2/d；

π为圆周率；

k0(β)为第二类零阶修正贝塞尔函数；

W（）为第一类越流系统井函数。

（3）预测时段

根据导则要求，对本项目运营期和服役期满后进行地下水水质预测，预测时段选取100天、1000天和10年三个时间段。

（4）预测结果

按照以上方法和参数对非正常排放进行预测，预测结果见表5-19—表5-21。

表5-19  事故池非正常泄漏100天总锌迁移距离及浓度（mg/L）

| x方向距离(m) y方向距离(m) | -60 | -40 | -20 | 0 | 20 | 30 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -50 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 |
| -30 | 0.0079 | 0.0151 | 0.0225 | 0.0258 | 0.0225 | 0.0191 | 0.0151 |
| -10 | 0.1278 | 0.3068 | 0.5923 | 0.7789 | 0.5924 | 0.4410 | 0.3069 |
| 0 | 0.1939 | 0.5237 | 1.3596 | - | 1.3599 | 0.8410 | 0.5239 |
| 10 | 0.1278 | 0.3608 | 0.5923 | 0.7789 | 0.5924 | 0.4410 | 0.3069 |
| 30 | 0.0079 | 0.0151 | 0.0225 | 0.0258 | 0.0225 | 0.0191 | 0.0151 |
| 50 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 |

表5-20 事故池非正常泄漏1000天总锌迁移距离及浓度（mg/L）

| x方向距离(m) y方向距离(m) | -140 | -100 | -40 | 0 | 40 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -160 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |
| -80 | 0.0321 | 0.0449 | 0.0606 | 0.0643 | 0.0606 | 0.0510 | 0.0480 | 0.0449 |
| -20 | 0.3455 | 0.5921 | 1.1367 | 1.3598 | 1.1371 | 0.7565 | 0.6712 | 0.5927 |
| 0 | 0.4264 | 0.7785 | 1.9997 | - | 2.005 | 1.0515 | 0.9048 | 0.7793 |
| 20 | 0.3455 | 0.5921 | 1.1367 | 1.3598 | 1.1371 | 0.7565 | 0.6712 | 0.5927 |
| 80 | 0.0321 | 0.0449 | 0.0606 | 0.0643 | 0.0606 | 0.0510 | 0.0480 | 0.0449 |
| 160 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |

表5-21  事故池非正常泄漏10年总锌迁移距离及浓度（mg/L）

| x方向距离(m) y方向距离(m) | -350 | -200 | -100 | -50 | 0 | 50 | 100 | 150 | 160 | -350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -300 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 |
| -250 | 0.0007 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0018 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0007 |
| -100 | 0.0718 | 0.1752 | 0.2521 | 0.2776 | 0.2869 | 0.2777 | 0.2523 | 0.2161 | 0.2081 | 0.0720 |
| -50 | 0.1605 | 0.4710 | 0.8030 | 0.9486 | 1.0083 | 0.9491 | 0.8038 | 0.6317 | 0.5980 | 0.1611 |
| 0 | 0.2156 | 0.7256 | 1.6188 | 2.6156 | - | 2.6169 | 1.6204 | 1.0759 | 0.9942 | 0.2163 |
| 50 | 0.1605 | 0.4710 | 0.8030 | 0.9486 | 1.0083 | 0.9491 | 0.8038 | 0.6317 | 0.5980 | 0.1611 |
| 100 | 0.0718 | 0.1752 | 0.2521 | 0.2776 | 0.2869 | 0.2777 | 0.2523 | 0.2161 | 0.2081 | 0.0720 |
| 250 | 0.0007 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0018 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0007 |
| 300 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 |

渗漏100天后，沿地下水流向运移30m后，总锌浓度能够达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3中的特别排放限值标准（总锌1.0mg/L），厂界外不出现超标区域。运移距离较小，不会对周边水井及地下水环境造成影响。

渗漏1000天后，沿地下水流向运移90m后，总锌浓度能够满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3中的特别排放限值标准（总锌1.0mg/L），厂界外出现超标现象。

渗漏10年后，沿地下水流向运移160m后，总锌浓度能够满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3中的特别排放限值标准（总锌1.0mg/L），厂界外出现超标现象。

预测结果显示，污染物运移范围内（地下水水流向160m内）没有饮用水井分布，不会对周边饮用水井造成影响。环评要求建设单位应加强防渗措施，避免事故池非正常泄漏情况的发生。

#### 5.2.5.6地下水环境影响分析

1、地下水污染途径分析

根据本项目生产中排放的主要污染物，结合工程分析内容，本项目对地下水可能的污染途径主要有以下几种：

（1）本项目废水在厂区内收集的过程中，各类水处理构筑物及管路防渗措施不足，造成废水渗漏而污染地下水。

（2）危险废物包括压滤后的污泥堆放场所处置不当，通过大气降水淋滤作用污染浅层水。

（3）电镀作业区镀液溢洒通过地面渗漏而污染地下水。

2、地下水污染影响分析

（1）项目产生废水对地下水的影响

①废水收集措施泄露对地下水的影响

根据建设单位提供含锌废水处理系统主要设备，水处理设施处理能力为20m3/d，除事故水池、加药罐等，其余均采用地埋式布置，各类污水收集及处理装置均为槽体，槽体不易发生废水泄露；此外，电镀废水处理站安装之前必须对场地均进行重点防渗，混凝土地面，厚度300mm，水泥抗渗等级P8，基础之下粘土层经强夯处理。采取以上措施后，对地下水污染影响较小。

②废水输送管路泄露对地下水的影响

电镀废水输送管道为重点防渗区，环评要求管道采用耐腐蚀抗压的钢质管道；管道与槽体、建构筑物之间的连接采用柔性的橡胶圈接口。采取以上措施后，对地下水污染影响较小。

③事故水池及切削废水收集池泄露对地下水的影响

本项目事故水池为土建池体，需进行重点防渗，具体做法为钢筋混凝土池体，底及池壁厚均为300mm，内侧刷防腐防渗涂层，底层侧壁外侧铺设防渗土工膜，基础之下土层经强夯处理，水泥抗渗等级P8。

生活污水收集池为一般防渗区，池体防渗做法与事故水池基本相同，水泥抗渗等级P6，采取以上措施后，对地下水污染影响较小。

（2）危险废物储存对地下水的影响

项目运营中产生的危险固废主要为污水处理装置产生的污泥、废活性炭、镀槽清理产生的含锌废物。

环评要求建设单位建设危险废物暂存间，地面及四周裙角（高于地面1m）均进行重点防渗，地面上封闭式建筑，做到防风、防雨；混凝土地面，厚度300mm，水泥抗渗等级P8，基础之下粘土层经强夯处理。

对危险废物进行分类、分区存放，统一包装容器（袋、槽）不能同时盛装两种或以上不同类别或者性质的危险废物。本项目各种危险废物均为固体，无液态危废。污泥及镀槽清理产生的锌渣分别置于危废槽中，槽体加盖，槽体材质为聚丙烯PP，具有较高的耐冲击性以及抗腐蚀性；废活性炭首先袋装，然后置于PP槽中，包装袋密闭分区存放。危险废物定期交由资质单位进行处置。

此外，危废暂存间的建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中要求，各危险废物分类设置明显的标志标识，按照相关规定申领、填写、运行、报送、保管危险废物转移联单；制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台帐。

采取以上措施后，危险废物的存放对地下水污染影响较小。

（3）电镀作业区镀液溢洒对地下水的影响

电镀液均在电镀槽内存放，且电镀生产线为半自动生产线，可以避免人为疏忽造成电镀液的跑冒滴漏；此外，电镀作业区为重点防渗区，地面均进行重点防渗，采用混凝土地面，厚度300mm，水泥抗渗等级P8，基础之下粘土层经强夯处理。采取以上措施后，对地下水污染影响较小。

综上所述，本项目只要保证防渗措施的落实以及加强管理，防止废水废液的跑冒滴漏，及时发现问题及时维修，就可以避免本项目生产对地下水的污染影响。

#### 5.2.5.7地下水环境保护措施

针对项目可能发生的地下水污染，本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。

1、污染源控制措施

源头控制措施主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

对于生活污水、工业废水等的收集设备按其物料的物性分类集中布置，对于不同物料性质的区域，分别设置围堰，围堰内应设置排水地漏，分类收集围堰内设备跑、冒、滴、漏的污废水，围堰地面应采用不渗透的材料铺砌。

污废水在收集送往污水处理站的过程中，工艺管线尽可能地上敷设，若确实需要地下铺设时，在管沟内铺设，沟底设检漏井，检漏井内设集水坑，集水坑的深度不小于30cm，管沟和集水坑做防渗处理。管道排放口附近设置地漏、地沟或用软管接至地漏或地沟，不得随意排放，工艺介质调节阀前的排放口布置在低围堰区，地漏或地沟进行防渗处理。

2、厂区防渗分区及要求

对厂区可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗处理，并及时地将泄漏/渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防治洒落地面的污染物渗入地下。

根据防渗参照的标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用的防渗措施如下：

（1）重点污染防治区

主要为电镀车间电镀区域、危废暂存间、事故水池及电镀废水输送管道、电镀废水处理站等，防渗标准参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中关于重点防渗区的要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；

（2）一般防渗区

化学品储存区、拉丝冷却水循环水池等，防渗标准参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中关于一般防渗区的要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；

（3）简单防渗区

厂区全部采用一般硬化（绿化除外）。

3、厂区防渗措施

（1）重点污染防治区

采用的是池底及池壁为防渗混凝土，池体内表面涂防水涂层（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s），底层侧壁外侧铺设防渗土工膜，混凝土抗渗等级不低于P8。废污水管道采用地下管道，加强地下管道及设施的固化和密封，地基处理采用强夯，防止发生不均匀沉降破坏结构引起渗漏，同时加强基础层密实度，提高其防渗性能。管道拟采用耐腐蚀抗压的钢质管道；管道与池壁的连接采用柔性的橡胶圈接口，减少连接不良引起的泄漏。

（2）一般污染防治区

各种需防渗的基础、地面均采用了防渗混凝土，混凝土抗渗等级不低于P6，基础之下的地基均采取强夯处理，确保防渗效果。

（3）简单防渗区

全部采用混凝土硬化（绿化除外）。

厂区防渗区及防渗措施见表5-22。

表5-22  厂区防渗区及防渗措施表

| 序号 | 名称 | 防渗区域及部位 | 防渗区类别 | 具体措施 | 水泥抗渗标号 | 防渗效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电镀废水处理站 | 各地下式废水池池底及池壁 | 重点 防渗区 | 地下封闭式建筑，混凝土基础，厚度300mm，基础之下粘土层经强夯处理 | P8 | 等效粘土防渗层Mb≥6m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。 |
| 2 | 废污水埋地管道 | 废污水埋地管道 |  | 管道采用耐腐蚀抗压的钢质管道；管道与槽体、建构筑物之间的连接采用柔性的橡胶圈接口。 | P8 |  |
| 3 | 电镀生产区域 | 地坪地面、排水沟 |  | 地面上封闭式建筑，混凝土地面，厚度300mm，基础之下粘土层经强夯处理 | P8 |  |
| 4 | 危废暂存间 | 地坪地面、排水沟 |  | 地面上封闭式建筑，混凝土地面，厚度300mm，基础之下粘土层经强夯处理 | P8 |  |
| 5 | 事故水池 | 池底及池壁 |  | 钢筋混凝土池体，底及池壁厚均为300mm，内侧刷防腐防渗涂层，底层侧壁外侧铺设防渗土工膜，基础之下土层经强夯处理。 | P8 |  |
| 6 | 化学品储存区 | 地坪地面、排水沟 | 一般防渗区 | 地面上封闭式建筑，混凝土地面，厚度300mm，基础之下粘土层经强夯处理 | P6 | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-cm/s。 |
| 7 | 拔丝循环冷却水池 | 各地下式废水池池底及池壁 |  | 钢筋混凝土池体，底及池壁厚均为300mm，内侧刷防腐防渗涂层，底层侧壁外侧铺设防渗土工膜，基础之下土层经强夯处理。 | P6 |  |
| 8 | 厂区 | -- | 简单防渗区 | 混凝土硬化 | -- | -- |

（4）防渗效果的保证性要求

目前项目尚未开始建设，施工过程应加强工程监理，保证材料合格、施工过程合格、试验验收合格。在各涉及废水污水的设施施工完成后，按规定进行混凝土抗渗试验及水池满水试验。试验结果必须符合相关防渗要求。此外各排水和水处理设施在运行期间应加强管理，定期进行检修维护，发现问题及时解决，保证各水工建构筑设施正常运行，使废水不发生渗漏造成地下水污染。

#### 5.2.5.8地下水污染监控

本项目包气带地层为经压实处理的工程回填土、粉土和碎石土等，含水介质为砂层，水力梯度较小，地下水运动速度较慢。但当发生污水连续渗漏后，污染物一旦进入含水层，应及时监测，查找泄漏原因和部位，及时处理，避免影响的扩大。

为了及时准确地掌握项目区地下水环境质量状况和项目运行期间对地下水产生污染影响的动态情况，本项目应建立地下水长期监控系统，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现并控制地下水污染。

1、监测点位

根据厂址及附近地下水流场情况和附近地下水功能，拟布设3眼地下水监测井。其中，在本项目北侧焦化厂北80m布设1眼潜水井（1#监测井，已有），作为背景监测井；在厂区污水处理站下游（南侧）边界处布设1眼监测井（2#监测井，新建）；在厂区南侧东庄村布设1眼潜水井（3#监测井，已有）。

地下水污染监控井井位信息情况见表5-21。

表5-21  地下水污染监控井井位信息一览表

| 监控井编号 | 位置 | 含水层位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#监测井 | 厂址北侧焦化厂北80m | 第四系孔隙水 | 已有 |
| 2#监测井 | 厂区污水处理站南侧边界处 | 第四系孔隙水 | 新建 |
| 3#监测井 | 厂址南侧东庄村水井 | 第四系孔隙水 | 已有 |

2、监测频率

1#、3#监测井每半年监测一次，全年2次；

2#监测井监测频率为每季度一次，全年4次。

3、监测项目

pH、耗氧量、氨氮、锌。

4、监测方法

对于水质监测，建议企业委托有资质监测单位，签订长期协议，对跟踪监测水井进行水质监测。

5、地下水监测数据管理

上述监测结果应按相关规定及时建立档案，并定期向所在地环境保护行政主管部门汇报。公开常规监测数据。如发现异常或发生事故，应加密监测频次，并分析污染原因，及时采取相应措施。

6、应急响应

为了及时准确地掌握项目周围地下水环境污染状况，建议建立地下水监控体系，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备，及时发现污染、及时控制。加强地下水水质的长期动态监测工作，做好应急预案，若发生泄漏事故，通过地下水监测井监测数据及反馈启动应急处置方案，及时发现地下水污染事故及其影响范围和程度，为启动地下水应急措施提供信息保障。

综上所述，在运营期间加强管理，严格遵循地下水环境保护措施的前提下，本项目生产不会对地下水造成直接影响，得出本建设项目地下水环境影响可以接受。

### 5.2.4 声环境影响分析与评价

1、预测范围及噪声预测点

由于本项目200m范围内无声环境敏感点，因此，本次评价声环境影响预测范围确定为项目厂界四周。

2、噪声源强及声源分布

本项目噪声主要为设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其源强为75～80dB(A)。本项目噪声源强见表5-22。

表5-22 本项目噪声设备采取降噪措施后的噪声值一览表  单位：dB(A)

| 噪声源 位置 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 声压级（dB） | 工作情况 | 减噪措施 | 降噪后 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车间 | 1 | 拉丝机 | 6 | ～80 | 宽频带 | 室内隔声，基础减振 | 60～75 |
|  | 2 | 水箱式拉丝机 | 100 | ～75 | 宽频带 |  | 60～65 |
|  | 3 | 风机 | 2 | ～85 | 宽频带 |  | 60～75 |
|  | 4 | 水泵 | 4 | ～80 | 宽频带 |  | 60～75 |

3、评价标准

本次声环境影响预测评价标准厂界标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，评价标准详见表5-23。

表5-23   评价标准     （单位：dB（A））

|  | 评价标准 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 2类 | 60 | 50 |

4、预测模式

①无指向性点声源的几何发散衰减公式：

式中：LP(r)——距离噪声源r处的等效A声级值，dB(A)；

LP(r0)——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB(A)；

r ——预测点距噪声源距离，（m）；

r0——源强外1m处。

②建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T ——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s。

③预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb——预测点的背景值，dB(A)。

5、预测结果

本项目实施后，噪声对各场界贡献值预测结果见表5-24，噪声等值线分布图见图5-13。

表5-24  本项目厂界噪声贡献值    dB(A)

| 时间 | 点位 | 贡献值 | 预测值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼间 | 1#厂界北 | 38.8 | 38.8 | 60 | 达标 |
|  | 2#厂界东 | 35.9 | 35.9 | 60 | 达标 |
|  | 3#厂界西 | 35.6 | 35.6 | 60 | 达标 |
|  | 4#厂界南 | 32.5 | 32.5 | 60 | 达标 |
| 夜间 | 1#厂界北 | 38.8 | 38.8 | 50 | 达标 |
|  | 2#厂界东 | 35.9 | 35.9 | 50 | 达标 |
|  | 3#厂界西 | 35.6 | 35.6 | 50 | 达标 |
|  | 4#厂界南 | 32.5 | 32.5 | 50 | 达标 |

根据预测结果可知，在采取环评提出的措施后，本项目厂界4个测点噪声预测值范围为32.5-38.8dB（A），均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，即昼间60dB（A），夜间55dB（A）。

为进一步防止高噪声设备对生产区职工及周围环境的影响，针对本项目噪声源噪声强度大、连续生产等特点，本项目噪声的防治措施包括以下几方面。

1、施工期噪声防治措施

建设施工期主要噪声来源为施工机械及运输车辆产噪，根据建设场地的位置和周围敏感点的分布情况，评价认为：施工期施工及运输噪声源属短期、暂时性的影响来源，对区域声环境的影响较小。但考虑到多种施工噪声的叠加作用，评价要求企业必须对施工期噪声实施严格控制，具体要求包括：

（1）合理安排施工时间：首先，制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工。除此之外，高噪声施工时间尽量安排在日间，减少夜间施工量，打桩机等禁止在夜间施工。

（2）合理布局施工现场：避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。

（3）降低设备声级：设备选型上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械等；对动力机械设备进行定期的维修、养护、维修不良的设备常因构动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时声级；闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并禁止鸣笛。

（4）降低人为噪音：按规定操作机械设备，遵守作业规定，减少碰撞噪音；尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业。

2、运营期噪声防治措施

为了使本项目投入运行后厂界噪声稳定达标，防止高噪声设备对职工及周围环境的影响，保证附近居民有一个健康、安宁、舒适的声环境，针对本项目噪声源噪声强度和连续生产等特点，本项目噪声的防治首先是尽量选用低噪声设备，其次采用消声、隔声、减震和个体防护等措施，其具体措施如下：

（1）从声源上降低噪声

①合理选择机械设备，从声源上控制噪声级别。对于工业机械产噪设备，应尽可能选择辐射噪声小、振动小的低噪声设备，同时也要选择有可能采取控制对策的设备，提高安装精度，从源头上最大限度控制噪声产生的声级值；

② 维持设备处于良好运转状态，避免因设备运转不正常造成的噪声增高。

（2）在噪声传播途径上降低噪声

设置减噪隔振措施。对泵类等因振动辐射产生噪声的设备，需要考虑减振，隔声和密闭措施，安装隔振座，弹簧减振器；设备与管道应采用橡胶等软性材料连接，避免用钢性接头；采取独立基础与混凝土地面分离等措施等，以防止共振。

（3）其它

加强个人防护：除采取以上防治措施外，项目还应充分重视操作人员的劳动保护，为其发放耳塞、耳罩，并设置操作人员值班室，避免操作人员长期处于高噪声环境中，从噪声受体保护方面减轻污染；

重视绿化：重视绿化工作也是噪声防治的一项积极措施。绿化不仅可以美化环境，而且还可以阻滞噪声传播。

通过以上防护措施的落实，可使本项目运营期厂界噪声水平进一步下降，达到环境噪声标准的要求。

### 5.2.5 固体废物对环境的影响分析

本项目营运期固体废物产生情况及处置措施见表5-25。

表5-25  本项目固体废物产生情况及处置措施    （单位：t/a）

| 序号 | 种类 | 产生位置 | 单位 | 产生量 | 危废编号 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公生活 | 生活垃圾 | t/a | 6.0 | / | 由当地环卫部门统一处理 |
| 2 | 生产车间 | 废氧化皮 | t/a | 10 | / | 售与当地废品回收站 |
| 3 |  | 槽底沉淀物 | t/a | 0.1 | HW17 | 暂存于危废暂存间，定期送有资质的单位处置 |
| 4 |  | 污水处理站污泥 | t/a | 0.6 | HW17 |  |
| 5 |  | 污水处理站废活性炭 | t/a | 1.0 | HW49 |  |
| 6 |  | 废机油、废矿物油、废乳化液 | t/a | 0.675 | HW08 |  |

综上所述，本项目固体废物按照废物的性质分别进行合理的处置，固废处置率100%，对周围环境影响较小。

### 5.2.6 项目生态环境影响分析

#### 5.2.6.1建设项目施工期对生态环境的影响分析

1、施工期占地对生态环境的影响

据现场踏勘发现，厂区范围内仅有少许杂草。项目施工期对周围生态环境产生的影响主要表现为清理地面、土石方挖掘等活动，造成植被散失，进而引起水土流失等现象的发生。

在施工期，本工程建设要制定合理的施工计划，完善组织施工，及时回填土方，特别是在雨季，搞好水土保持工作。同时，厂房还要提前做好绿化规划，在建设周期或末期，有组织有计划的对厂内进行土地硬化和绿化，以减少工程施工对周围生态环境的影响。

2、施工期排污对生态环境的影响

施工期污染排放主要为土地平整、机械运输及现场搅拌等活动产生的扬尘和机械设备运转、交通设施运输产生的噪声。此外，还包括施工人员产生的少量生活污水和生活垃圾。这些污染物的排放会对周围地区的居民生活及其它生态因子造成影响，但施工所产生的污染物成分比较单一，危害较小，随着施工期的结束，影响也将消失，属于短期、可逆的影响，不会对周围生态环境产生长期的不利的影响。

#### 5.2.6.2工程运行期对当地生态环境的影响分析

1、酸雾对生态环境的影响

酸雾（acid fog），通常是指雾状的酸类物质。在空气中酸雾的颗粒很小，比水雾的颗粒要小，比烟的湿度要高，粒径为0.1—10μm，是介于烟气与水雾之间的物质，具有较强的腐蚀性。其中包括硫酸、硝酸、盐酸等无机酸和甲酸、乙酸、丙酸等有机酸所形成的酸雾。本项目酸雾为硫酸雾。

酸雾的排放会造成工作场所的空气中酸雾和酸性气体弥漫，排入大气后又会造成大气环境中的酸沉降。它不仅危及工人及厂房周围居民的身体健康，腐蚀厂房设备及精密仪器，造成生产和生活的损失，而且还会对农作物及其他动植物的生存带来不良影响，造成对建筑物、文物古迹等的损坏等。

2、对植被和农作物的影响分析

本项目影响植被和农作物的途径为：污染物经水和土壤进入植被和农作物，使植被和农作物产生富集现象。本项目废水经处理达标后全部回用于水洗槽补充水，不会对当地植被和农作物造成影响。

#### 5.2.6.3生态保护与补偿措施

1、生态保护与恢复的基本要求

（1）工程建设土地开挖将导致土地地表性质变化及土层结构疏松。对此，评价要求工程厂区对裸露地坪、危废临时堆放区以绿化或硬化方式进行必要的处置；

（2）除工程直接影响区外，工程应对厂界周边区域实行绿化措施；

（3）加强工程运营的规范化管理，对工程产生的废气、废水及废渣等，严格执行设计及评价要求的防治措施，实施污染物排放严格控制，减小污染对生态环境的影响；

（4）实施生态补偿，重点针对工程直接影响区外围、交通道路等范围实施，提高区域生态质量。

#### 5.2.6.4生态防护基本措施

1、工程建设施工期生态影响防护

工程在施工过程中应加强管理，采取尽量少占地、少破坏植被的原则，施工时要严格划定施工区域，将临时占地面积控制在最低限度，以避免造成土壤和植被的大面积破坏。

施工过程中的挖填土要合理堆放，减少对土地的扰动作用。

2、工程运行期生态影响防护

（1）厂区绿化措施

①厂区应制定绿化规划，实施全面绿化。结合各种生产设施的特点，种植高低相结合的乔灌木，形成隔离林带，防止污染扩散。办公区应以美化环境为主，种植绿篱、布置花坛、草坪等。道路的绿化以种植道路树为主，选择适宜的树种，进行多种树种混栽，形成沿道路的绿化带。

②工程厂区周围应积极实施绿化防护林带建设，根据评价现场勘察，项目周边具有建设绿化林带的条件，其绿化带宽度不应小于2m。

③加强绿化管理及职工素质教育，从根本上树立生态保护的整体形象。

（2）其它

①严格保护厂址周边的农田生态系统，本项目不得向外扩张和多占土地，所有的设施和道路建设不能妨碍农田基本设施的正常运行和周边居民的正常的生产生活活动。

②厂区危废暂存间及道路等均须进行场地硬化。

③严格各污染环节的防治措施，定期对环保设施进行检修，保证其正常运行。从源头上最大限度地减少污染物的排放。

④危废暂存间等处均须进行防渗、硬化处理，并定期进行检查、维修；

⑤加强对职工的素质教育，增强清洁生产的自觉性，加强生产过程管理，节能降耗，从源头治理开始，把污染降低到最低程度。

⑥积极预防人为因素引起的环境生态破坏，降低环境风险，及时消除潜在的环境影响。使职工享有环境知情权，调动职工关心健康、预防污染、保护环境的自觉性，通过他们的生产操作消除环境隐患的威胁。

#### 5.2.6.5生态影响的恢复

工程建设对评价区的生态环境不可避免地产生影响，这些影响或是长期的或是暂时的，可以通过生态恢复措施予以消除。

绿化是改善生态环境的最重要途径之一。绿化具有蓄水、挡风、固沙、降噪、改善小气候、防止水土流失等功能。因此，在项目建设过程中，应有绿化规划，在单项工程设计中应把绿化设计作为一项重要的环保工程来对待，环评要求项目厂区绿化系数要达到12%。根据当地的种植经验和查阅有关资料，将适宜于评价区生长的土生物种列于表5-26中。

表5-26  适宜于评价区生长的主要植物

| 品 种 | 适宜生长环境及特性 | 高 度（m） | 生长 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 侧 柏 | 道路两侧、抗S02、粉尘 | 2-15 | 中 | 厂区绿化 |
| 旱 柳 | 坡地、沟谷、沙地、耐旱 | 10-20 | 快 | 防护林 |
| 垂 柳 | 沟谷、道路两侧、抗S02、粉尘 | 5-10 | 快 | 厂区绿化 |
| 榆 树 | 坡地、耐旱 | 10-20 | 快 | 防护林 |

#### 5.2.6.6工程生态保护及影响恢复措施汇总

综合上述分析，评价规定采取的工程生态保护、影响恢复措施及恢复效果汇总见表5-27。

表5-27 工程生态保护、影响恢复措施及恢复效果汇总表

| 序号 | 工程内容 | 生态保护措施 | 预计恢复效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设施工 | ① 加强管理，少占地、少破坏植被； ② 挖填土合理堆放； ③ 临时占地和便道等破坏区，要进行土地复垦和植被重建工作； ④ 施工期场地平整、基础垫料等应尽量利用施工废弃物和其它施工过程产生的垃圾； | 可恢复到建设前的占地区生态现状 |
| 2 | 生 产 | ① 厂区绿化； ② 严格的污染控制措施。 | 可有效控制因工程相关运营环节导致的生态影响 |
| 3 | 其 它 | ① 道路绿化：工程厂区的道路绿化； ②地面裸露区硬化。 |  |

#### 5.2.6.7生态影响评价结论

（1）根据工程占地、排污等生态影响的特征，结合生态评价导则的要求，本项目建设重点是工程厂区占地及污染物对生态环境的影响，包括有利影响和不利影响。

（2）在工程建设过程中，受挖填土方等工程行为的影响，部分植被地段和植物多样性将受到破坏。

（3）项目建成后，随着运营期的不断延长，项目周边的生境会受人为活动的影响将会增加，导致原有生态环境结构发生一定调整，污染物排放影响会对动、植物造成有害影响，但在积极实施生态恢复与防治的情况下，其将被控制在一定的范围内。

（4）从总体上看，工程建设对生态环境的影响较小，但必须要求各污染物（废水、废气、固废）按照各处理措施严格执行，并加大厂区以及其周围地区的绿化面积，这样才能保证生态环境不会受到严重破坏，并能够对受到影响的场地及时补救。

### 5.2.7环境风险预测与评价

#### 5.2.7.1评价依据

1、风险调查

本项目用到的原辅材料主要有低碳钢盘条、硫酸锌粉、硼酸、硫酸溶液、锌块等，其中涉及的风险物质主要为硫酸。

硫酸理化性质见表5-28。

表5-28  项目主要原辅材料理化性质

| 序号 | 名称 | 理化性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸 | 分子式H2SO4，分子量：98.08熔点：10.5°C，沸点：330°C，相对密度：1.83；与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。 危险性：对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。对眼睛可引起结膜炎、水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激症状，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而死亡。口服后引起消化道的烧伤以至溃疡形成。严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛和声门水肿、肾损害、休克等。慢性影响有牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。 |

根据硫酸的理化性质，并结合表5-29物质危险性标准，对硫酸的危险性进行判定，判定结果见表5-30。

表5-29 物质危险性标准

|  |  | LD50 (大鼠经口) mg/kg | LD50 (大鼠经皮)mg/kg | LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒物质 | 1 | <5 | 〈1 | 〈0．01 |
|  | 2 | 5<LD50〈25 | 10〈LD50〈50 | 0．1〈LC50〈0.5 |
|  | 3 | 25〈LD50〈200 | 50〈LD50〈400 | 0．5〈LC50〈2 |
| 易燃物质 | 1 | 可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是200C或200C以下的物质 |
|  | 2 | 易燃液体—闪点低于210C，沸点高于200C的物质 |
|  | 3 | 可燃液体—闪点低于550C，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质 |
| 爆炸性物质 | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |

表5-30  本工程主要物质危险性判定

| 名称 | 毒性判别 | 燃烧性判别 | 爆炸性判别 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2SO4（20%） | 第三类 | // | // |

2、风险潜势初判

对照风险导则中附录B中表B.1突发环境事件风险物质及临界量，并结合本项目实际，对本项目Q值进行计算。

表5-29  本项目Q值计算表

| 危险源 | 物料名称 | 容器个数 | 每个容器容量（kg） | q总储量（t） | Q1临界储量（t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料库 | H2SO4（20%） | 2 | 200 | ≤0.4 | 10 | 0.04 |

由上表可知，Q小于1，项目风险潜势为Ⅰ。

3、评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中的划分依据和原则，本项目环境风险潜势按照I考虑。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中表1评价工作等级划分表，本次评价确定环境风险评价等级为简单分析。

评价工作等级划分见表5-30。

表5-30评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

#### 5.6.2环境敏感目标概况

本项目的环境风险主要为硫酸泄漏，涉及的环境敏感目标为地表水体。

5-31  环境敏感保护目标一览表

| 类别 | 收纳水体名称 | 方位 | 距离厂界最近距离（km） | 水域环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 磁窑河 | E | 0.9 | Ⅴ类 |

#### 5.6.3环境风险识别

根据有毒有害物质放散起因，分为火灾、爆炸和泄漏三种类型，本项目风险类型还应考虑生产过程中出现的硫酸、电镀槽液的泄漏。

#### 5.6.4地表水环境风险影响分析

1、硫酸泄漏

硫酸泄漏主要是由于在运输中交通事故或盛装酸液的容器损坏而引起的。高浓度的酸液泄漏后将渗透进入土壤，改变土壤的酸碱性，浸出土壤中的重金属，影响土壤环境质量；另有部分酸液可能扩散进入附近的水体，改变水体pH值；同时硫酸也具腐蚀性物质，泄漏出来后对人及物件均具有较大的危害作用。浓酸能够腐蚀金属，通过孔隙渗透至钢筋混凝土，对厂房结构构成危险。盐酸引起的环境风险主要是泄漏而引起的腐蚀。

2、电镀槽液泄露引起的风险影响分析

除了化学品泄漏所引起的风险影响外，因污染防治设施非正常使用，如管道破裂、泵设备损坏、处理设施损坏或失效、人为操作失误等，导致电镀槽液泄露至生产车间，进而排放至环境而引起污染风险事故。电镀槽液含大量的镍离子，事故排放将造成严重的水体污染。

#### 5.6.5风险防范措施

1、硫酸贮运风险防范措施

按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强酸类物质的管理；制定危险化学品安全操作规程，操作人员严格按照操作规程作业；对从事危险化学品人员进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。

库房设立酸类物质专门储存区，硫酸均采用专用罐储存，并设立明显的标识及警示牌。设专人对硫酸的名称、数量进行严格登记，所有进入储存、使用硫酸的人员，都必须遵守《危险化学品安全管理条例》。

采购硫酸时，应到已经获得危险化学品经营许可证的企业进行采购，并要求供应商提供技术说明书及相关技术资料，采购人员必须进行专业培训并取证；硫酸的包装物、容器必须有专业检测机构检验合格后才能使用，从事硫酸运输、押运人员，应经有关培训并取证后才能从事危险化学品运输、押运工作；押运时应配备合格的防护器材；车辆应配备合格的防护器材；车辆应悬挂危险化学品标志，且不得在人口稠密处停留。

硫酸一旦发现泄漏，首先用用石灰或沙土覆盖泄漏的酸液，然后将覆盖物清除，妥善处理。

2、电镀液风险防范措施

当作业操作不正常时可能导致电镀槽液外溢和危险化学品散落，为保证车间内废水不会扩散至车间外，随雨水冲刷而进入附近水体，应在车间地面设防渗层，并在车间电镀区域四周设置槽沟，一旦发生事故情况，应将外溢槽液导入槽沟中，并送至厂内废水处理站进行处理，降低电镀槽液污染附近水体的风险。污水处理站旁边设事故水池，事故池容积按24小时排污量设计，一旦废水处理系统出现故障，各类废水应通过管道排放至事故池中；当污水处理装置在24小时内无法修好时，应立即停止生产。待废水处理系统修理完毕、运转正常且事故池内的废液处理完毕后，方可继续进行生产。

#### 5.6.6分析结论

综上所述，本项目的环境风险是可以接受的。

本项目环境风险简单分析内容表见表5-32。

本项目环境风险影响评价自查表见表5-33。

表5-32  本项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 文水县胜泰金属制品有限公司年产2万吨拔丝生产线建设项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | （山西）省 | （吕梁）市 | （）区 | （文水）县 | （）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 112.120783° | 纬度 | 37.426547° |
| 主要危险物质及分布 | 硫酸，储存量0.4t，原料库 |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 硫酸及电镀液泄漏，对地表水体造成污染 |
| 风险防范措施要求 | 1、硫酸原料库内进行储存，均采用专用罐储存，并设立明显的标识及警示牌； 2、电镀车间地面防渗，并在车间电镀区域四周设置槽沟，一旦发生事故情况，应将外溢槽液导入槽沟中，并送至厂内废水处理站进行处理； |
| 填表说明（列出相关信息及评价说明） 本项目不涉及附录B中突发环境风险物质，因此本项目环境风险潜势按照I考虑判定项目风险评价级别为“简单分析”。 |

表5-33 本项目环境风险自查表

| 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | H2SO4（20%） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 0.4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 人 | 5km范围内人口数 人 |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） | _______人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 | F1□ | F2□ | F3( |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 | S1□ | S2□ | S3( |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 | G1□ | G2□ | G3( |
|  |  |  | 包气带防污性能 | D1( | D2□ | D3( |
| 物质及工艺系统危险性 | Q值 | Q＜1( | 1≤Q＜10□ | 10≤Q＜100□ | Q＞100□ |
|  | M值 | M1□ | M2□ | M3□ | M4□ |
|  | P值 | P1□ | P2□ | P3□ | P4□ |
| 环境敏感程度 | 大气 | E1□ | E2□ | E3□ |
|  | 地表水 | E1□ | E2□ | E3□ |
|  | 地下水 | E1□ | E2□ | E3□ |
| 环境风险潜势 | IV+□ | IV□ | III□ | II□ | I( |
| 评价等级 | 一级□ | 二级□ | 三级□ | 简单分析( |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害( | 易燃易爆□ |
|  | 环境风险类型 | 泄漏( | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放□ |
|  | 影响途径 | 大气□ | 地表水( | 地下水□ |
| 事故情形分析 | 源强设定方法 | 计算法□ | 经验估算法□ | 其他估算法□ |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB□ | AFTOX□ | 其他□ |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围___m |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围___m |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标_____，到达时间______h |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间_____d |
|  |  | 最近环境敏感目标_____，到达时间______d |
| 重点风险 防范措施 | 1、硫酸原料库内进行储存，均采用专用罐储存，并设立明显的标识及警示牌； 2、电镀车间地面防渗，并在车间电镀区域四周设置槽沟，一旦发生事故情况，应将外溢槽液导入槽沟中，并送至厂内废水处理站进行处理； |
| 评价结论与建议 | 本项目的环境风险是可以接受的 |
| 注：“□”为勾选项；“_____”为填写项 |

# 第六章  环境保护措施及其可行性论证

# 6.1施工期污染防治措施

### 6.1.1施工期环境空气污染防治措施

施工期间对环境空气影响最大的是施工扬尘，来源于各种无组织排放源。其中场地清理、土方挖掘填埋、混凝土配制、建筑材料运输等工序的产生量较大，原材料堆存、建筑结构施工、设备安装等产生量较小或不产生扬尘。由于施工污染源为间歇性源并且扬尘点低，只会在近距离内形成局部污染。施工现场的污染物未经扩散稀释就进入地面呼吸地带，会给现场施工人员的生活和健康带来一定影响。

所有建筑施工现场必须沿工地四周连续设置围挡，围挡材料必须坚固、稳定、整洁、美观。采取湿式作业，施工场地定期洒水、清扫和冲洗。在施工期间要合理规划物料，避免现场大量堆放水泥、沙石等，必须堆放的应存于料棚内，没有料棚时应至少加盖棚布。建筑工地不得使用原煤、木柴散烧炉灶，不得敞口熬沥青。同时工程建设单位应根据中华人民共和国环境保护行业标准《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007)，《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中的相关规定，向当地环境保护行政主管部门提供施工扬尘防治实施方案。工程建设单位应按照下述内容制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序。

（1）施工标志牌的规格和内容。施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。

（2）施工道路建设。由于工程建设周期长，工程量大，因此在每期工程施工前期应首先进行施工道路建设，施工道路应尽量与项目建成后的道路相同，避免后期的重复建设。施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应采取下列措施之一，并保持路面清洁，防止机动车扬尘：铺设钢板；铺设水泥混凝土；铺设沥青混凝土；铺设用礁渣、细石或其它功能相当的材料等，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施；其它有效的防尘措施。

（3）施工工地道路积尘清洁措施。可釆用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。

（4）土方工程防尘措施。土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，土石方量虽然尽量在工程内部得到平衡，但在开挖过程中，应注意将挖出的土方尽量置于其它回填工程的最近距离处，并将临时弃土覆以防尘网，辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业。

（5）建筑材料的防尘管理措施。施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取下列措施之一：密闭存储；设置围挡或堆砌围墙；采用防尘布苫盖；其它有效的防尘措施。

（6）建筑垃圾的防尘管理措施。施工工程中产生的弃土、弃料及其它建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一，防止风蚀起尘及水蚀迁移：覆盖防尘布、防尘网；定期喷洒抑尘剂；定期喷水压尘；其它有效的防尘措施。

（7）设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。施工期间，每期工程应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10m，并应及时清扫冲洗。

（8）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间。进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。

（9）施工工地内部裸地防尘措施。施工期间，对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：覆盖防尘布或防尘网；铺设礁渣、细石或其它功能相当的材料；植被绿化；晴朗天气时，视情况每周等时间隔洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；根据抑尘剂性能，定期喷洒抑尘剂；其它有效的防尘措施。

（10）施工期间，应在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网（不低于2000目/100厘米2 )或防尘布。

（11）混凝土的防尘措施。施工期间需使用混凝土时，应使用合法的商品混凝土，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材、木制品切割所造成的扬尘污染。

（12）物料、渣土、垃圾等纵向输送作业的防尘措施。施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，可从建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛撒。

（13）工地周围环境的保洁。施工单位保洁责任区的范围应根据施工扬尘影响情况确定，一般设在施工工地周围20m范围内。

（14）施工营地内施工人员食堂采用罐装液化气，食堂油烟要安装油烟净化装置进行处理。施工人员冬季采暖使用电采暖，不得私自采用木柴采暖。

（15）在施工过程中严禁施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草等会产生有毒CO和恶臭气体的物质。

（16）建设单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息，确保做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。

### 6.1.2施工期声环境污染防治措施

从噪声产生的阶段可以把工程施工期分为土方阶段、基础施工阶段、结构制作阶段及设备安装阶段，各阶段具有其不同的噪声特性。第一阶段的噪声源主要有推土机、挖掘机、装载机及各种车辆等，这些声源大部分属于移动声源，没有明显的指向性；第二阶段的噪声源主要有各种打桩机等，属于脉冲噪声，基本上是固定声源；第三阶段的主要产噪设备有混凝土搅拌机、振捣器、起重机等，其中包括一些撞击噪声；第四阶段的主要产噪设备有起重机、升降机等。在各施工阶段中，第一阶段即土方阶段的挖掘机对声环境的影响最大。

针对施工期的噪声污染源，采取如下噪声污染控制措施：

（1）采用低噪声设备，合理安排施工时间，晚10: 00以后至次日早晨6: 00禁止进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。因特殊需要必须连续作业的，需报当地人民政府或有当地环境保护主管部门的证明，并公告附近居民方可夜间作业；

（2）合理安排施工，防止高噪声设备同时进行施工；桩基施工釆用静压桩作业，配合防震沟措施保护周边建筑物安全；在模板、支架的拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪声；尽量少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声；

（3）用隔声性能好的隔声构造将施工机械噪声源与周围环境敏感点隔离，使施工噪声控制在隔声构件内，以减少环境噪声污染范围与程度。隔声构造可由12-24cm的砖墙构成，也可由1-3cm的钢板构成，按照有关规定，每个施工段对作业区设置围挡；对动力机械设备进行定期的维修、养护，因设备常因松动部件的震动或消声器破坏而加大其工作时的声级，另外，建设单位应依法缴纳建筑施工工地噪声排污费并推进建筑施工工地的环境保护管理。

（4）对本项目的施工进行合理布局，尽量将高噪声的机械设备安装在远离村庄的位置。

（5）对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在所经过的道路禁止鸣笛，以免影响沿途居民的正常生活。

### 6.1.3施工期水环境污染防治措施

施工期间的用水主要为混凝土搅拌机、砂浆配制过程用水及路面、土方喷淋水等，施工废水的排放主要由设备冲洗及运行中的跑、冒、滴、漏、溢流产生，仅含有少量混砂，不含其它杂质。这类废水一般在施工现场以地面渗流为主，排放量较小，不会形成地表径流，因此所造成的不利影响也较小。

项目施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，采取以下防治措施：

（1）在混凝土输送泵及混凝土运输车清洗处设置沉淀池，施工机械和运输车辆清洗废水、混凝土养护水收集经沉淀池处理后，可用作施工物料混合用水、降尘、喷洒，不直接外排地表水体。

（2）对料场进行及时覆盖，避免雨水浸泡。散装易流失的物料进行围护或置于仓库内。对需现场存放的油料、油剂等，实行专库存放，专人管理，库内不存放其它物料，库房地面和墙面均做防渗特殊处理。加强使用过程管理，设立专项检查，防止跑、冒、滴、漏而产生污染。

（3）为避免施工期废水对地表水产生污染，施工中产生的污水需分别收集。

### 6.1.4施工期固体废物环境污染防治措施

施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。其中生活垃圾应定点堆放，施工中的建筑垃圾主要是碎砖块、灰浆、废材料等，由各施工队妥善处理，及时清运。

施工过程中产生的各类污染都是暂时的，随着施工过程的结束，这些污染也将消失。施工期间应当做好环境施工监理工作，应当委托具有环境施工监理资质的单位进行全过程跟踪并出具施工监理报告。

### 6.1.5加强施工过程的环境监理工作

为减少建设项目施工期对周围环境产生的影响，建设单位必须加强对施工单位的监督管理，按照环境管理规章制度，聘请具有环境监理资格的人员在工程施工期间进行环境监理，对施工单位进行经常性检查、监督，查看施工单位落实环境保护措施的情况，发现问题及时解决、纠正。

# 6.2营运期污染防治措施

### 6.2.1废气污染防治措施

本项目主要大气污染物为酸洗及镀锌产生的酸雾，退火炉热源为电能，厂内不设锅炉。

1、酸洗产生的酸雾

根据工程分析，本项目硫酸雾的挥发量约为1.18kg/h，酸洗槽运行时间为8h/d，则硫酸雾产生量为2.83t/a。。其中，1号车间硫酸雾产生量为1.21t/a，2号车间硫酸雾产生量为1.62t/a。建设单位拟在每座酸洗槽上方及槽边侧设置玻璃钢材质的集气罩，并在每个电镀车间分别设置1座酸雾中和塔，每个电镀车间酸洗废气经收集后进入酸雾中和塔进行处理，最后分别经1根15m高排气筒排放至大气。

本项目酸雾中和塔处理方式为氢氧化钠洗涤中和，设计集气效率约95%，设计处理效率为90%，其中1#电镀车间配套风机风量6000m3/h，2#电镀车间配套风机风量8000m3/h，则每个电镀车间硫酸雾的初始浓度为80.0mg/Nm3；采取措施后，每个电镀车间硫酸雾的排放浓度为8.0mg/Nm3，则1#电镀车间硫酸雾的排放量均为0.115t/a，2#电镀车间硫酸雾的排放量均为0.154t/a。

综上，本项目酸洗产生的硫酸雾经处理后，有组织酸雾总排放量为0.269t/a，排放浓度均为8.0mg/Nm3，可以满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中30mg/Nm3的浓度限值。

2、镀锌产生的酸雾

本项目镀液主要有硫酸锌、硼酸、亮光剂组成，由于添加硼酸，因此镀液呈弱酸性，硼酸不易挥发，在工作温度下（30℃），基本不会产生硼酸雾。

3、防治措施可行性论证：

本项目电镀工序产生的废气为弱酸性气体，采用酸雾中和吸收塔处理。

（1）处理方式：

酸雾中和吸收塔内设置填料、喷淋装置，循环水经塔外循环水泵打至填料层上方，利用喷嘴雾化后喷洒在填料表面，通过循环水中自动添加的氢氧化钠溶液中和吸收弱酸性废气，已达到吸收酸性气体中的酸雾的效果，洁净空气通过15m高排气筒排至大气。

废气处理工艺流程见图6-1。

（2）加药方式：

酸雾中和吸收塔设置喷淋水箱、液位计、PH计、加药泵、配药槽一套，水体PH值控制在10左右，采用自动补水、自动加药、连续喷淋方式。

（3）喷淋塔数量设置及效率

本项目每个酸洗槽配套设一个玻璃钢集气罩，2个电镀车间分别设置1座酸雾中和塔，废气由引风机分别引至2座酸雾中和塔内处理，处理后经2根15m高排气筒排放至大气。

酸雾中和吸收塔的收集效率＞95%，处理效率90%。

（4）尾气塔运行规律

电镀生产线年生产天数300天，每天运行8h，生产时尾气连续排放，喷淋塔连续运行。

（5）酸性气体经济技术可行性

对于酸雾的处理方法一般有水吸收法、碱液吸收法、SDG吸附法及网膜法，对于其技术及经济指标分析可见表6-1。

表6-1  酸雾处理经济技术可行性对比表

| 处理方法 | 方法要点 | 技术指标 | 经济指标 | 与本项目适应性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水吸收法 | 水作为吸收剂，在喷淋塔或填料塔内循环，吸收液需要进一步处理。 | 较碱液吸收法，处理效率要低，对于风量较大的酸雾处理效率较低，对于规模较大的酸雾产生槽难以采用，对于小规模的但密封性较好。 | 经济 | 吸收效率较低，存在不能使废气达标排放可能性。 |
| 碱液吸收法 | 用碱性溶液作为吸收剂，吸收液需要进一步处理。 | 装置简单，净化效率高，但吸收液需要进一步处理。 | 较为经济 | 能够稳定达标排放，能够较好的处理综合性的酸雾。 |
| SDG吸附法 | 利用吸附剂的物理及化学性质进行吸附，吸附剂不可再生。 | 处理效率高，操作简便，使用寿命长对系统无腐蚀，适用于低浓度、间隙性排放的废气，不能对废气进行有效的回收利用。 | 经济 | SDG填料不适用于本项目连续排放的酸雾。 |
| 网膜法 | 利用滤材与雾滴见的冲撞作用、接触凝聚作用、静电吸附作用达到分离目的。 | 设备紧凑、简单、操作维护方便，净化效率较高，使用寿命长，对于规模较大的酸雾产生槽难以采用，雾滴粒径、密度、气流对其处理效率影响很大。 | 很经济 | 对于硫酸雾处理效率较低。 |

最终本项目酸雾吸收塔确定采用碱液吸收法处理硫酸雾，NaOH溶液110g/L，液气比16.7L/m3，吸收温度14~33℃，酸雾中和吸收塔的收集效率＞95%，处理效率90%。

### 6.2.2废水污染防治措施

项目运营后，所产的生产废水产生情况分述如下：

1、生产废水

（1）拉丝冷却水系统排水：属洁净排水，收集后用于厂区道路洒水抑尘，不外排。

（2）酸雾净化塔排水：收集至本项目污水处理站处理后回用于水洗槽补水，不外排。

（3）镀锌线废水：经厂内自设的污水处理设施处理后全部回用，不外排。污水站采用“调节+加药反应+沉淀+砂滤+活性炭过滤+重金属过滤+污泥压滤”的工艺进行处理，设计处理能力为20m3/d，处理后的中水全部回用于水洗槽补充水，不外排。

（4）设备冲洗水：经厂内自设的污水处理站处理后全部回用于水洗槽补水，不外排。

2、生活废水

厂区不设食堂、浴室及宿舍，生活污水主要为办公生活污水，水质简单，直接用于厂区道路洒水抑尘，不外排。

3、污水站设施

本项目镀锌线废水产生量12.7m3/d、酸雾塔循环池排水0.24m3/d、设备冲洗水1.35m3/d，以上废水总量14.29m3/d，本项目污水站设计处理能力为20m3/d，可满足项目废水处理能力的要求。

本项目污水站采用 “调节+加药反应+沉淀+砂滤+活性炭过滤+重金属过滤+污泥压滤”的工艺进行处理，确保废水排放达到回用水标准要求。该处理站由调节池、前处理一体化机、压滤机及后处理一体化机组成，污水处理站采用地埋式布置，所在区域全部采用重点防渗。

本项目污水处理站处理工艺如下：

- 调节池：设20m3玻璃钢结构调节池一座，主要起到收集废水，使整个废水处理水质水量达到均质均量的目的。

- 前处理一体化机：主要由pH调节加药搅拌、PAC（聚合氯化铝）加药搅拌和PAM（聚丙烯酰胺）加药搅拌组成。调节池中的废水经提升泵输送至前处理化一体机内。加药装置分别设置NaOH、PAC、PAM共三套。首先加入NaOH将废水调节pH中和至10左右，让Zn、Fe等重金属离子形成絮凝，方便后续工艺去除。之后进入沉淀段，键入絮凝剂PAC、PAM，搅拌混凝去除COD，并进一步去除Zn、Fe等重金属离子。

废水输送泵把PAM搅拌池中的絮凝、废水混合液输送至压滤机。

③压滤：采用板框压滤机将废水中的絮凝物及废水进行分离，压滤出来的水进入后处理一体机中，产生的滤渣作为危险废物交由有资质的单位统一回收处理。

④后处理一体化机：由砂滤+活性炭过滤+重金属过滤组成。以石英砂为过滤介质，在一定的压力下，当原液流过砂表面时，表面密布的细小孔隙将原液中体积大于孔径的物质截留在进水侧，成为浓缩液，因而实现对原液的净化，分离和浓缩的目的。砂滤后采用活性炭吸附罐进一步去除废水中可能存在的Zn、Fe等离子。再经过膜过滤进一步去除残留的Zn、Fe离子确保废水排放达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）要求。

本项目生产废水处置情况见表6-2，污水处构筑物见表6-3，污水处理工艺流程图见图6-2。

表6-2 生产废水处置情况

| 污染物 | 水量 | pH | CODCr | 总铁 | 总锌 | 石油类 | SS | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 处理后浓度（mg/L） | / | 6～9 | 40 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 25 | 5 |
| 排放限值（mg/L） | / | 6～9 | 50 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 30 | 8 |
| 处理后产生量（t/a） | 4287 | / | 0.17 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.107 | 0.021 |

表6-3  污水处理设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 材质 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调节池 | 20m³ | 玻璃钢 | 1 | 座 |
| 2 | 提升泵 | ZMD-037 | 增强聚丙烯 | 2 | 台 |
| 3 | 前处理一体化机 |
| 3.1 | 反应槽 | 1800*1200*1000 | 碳钢防腐 | 1 | 套 |
| 3.2 | 氢氧化钠加药装置 | CQF-70R | 增强聚丙烯 | 1 | 台 |
| 3.3 | PAC加药装置 | CQF-70R | 增强聚丙烯 | 1 | 台 |
| 3.4 | PAM加药箱 | PT-1000 | 玻璃钢 | 1 | 台 |
| 4 | 搅拌池 | 30m³ | 玻璃钢 | 1 | 座 |
| 5 | 压滤机 | XMA40-800 | 组合材料 | 1 | 台 |
| 6 | 后处理一体化机 |
| 6.1 | 砂滤器 | D600*1900 | 玻璃钢 | 1 | 套 |
| 6.2 | 活性炭吸附器 | SYD-HXT | 碳钢防腐 | 1 | 台 |
| 6.3 | 金属膜过滤 | BW30FR-400 | 碳钢防腐 | 1 | 台 |
| 6.4 | 液位控制器 | 0-4米 | 工程塑料 | 1 | 台 |
| 7 | 滤液池 | PT-1000 |  | 1 | 座 |
| 8 | 提升泵 | CDL2-40 | 不锈钢 | 1 | 台 |

### 6.2.3 地下水污染防治措施

对于生活污水、工业废水等的收集设备按其物料的物性分类集中布置，对于不同物料性质的区域，分别设置围堰，围堰内应设置排水地漏，分类收集围堰内设备跑、冒、滴、漏的污废水，围堰地面应采用不渗透的材料铺砌。

污废水在收集送往污水处理站的过程中，工艺管线尽可能地上敷设，若确实需要地下铺设时，在管沟内铺设，沟底设检漏井，检漏井内设集水坑，集水坑的深度不小于30cm，管沟和集水坑做防渗处理。管道排放口附近设置地漏、地沟或用软管接至地漏或地沟，不得随意排放，工艺介质调节阀前的排放口布置在低围堰区，地漏或地沟进行防渗处理。

1、厂区防渗分区及要求

对厂区可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗处理，并及时地将泄漏/渗漏的污染物收集起来进行处理，可有效防治洒落地面的污染物渗入地下。

根据防渗参照的标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用的防渗措施如下：

（1）重点污染防治区

主要为电镀车间电镀区域、危废暂存间、事故水池及电镀废水输送管道、电镀废水处理站等，防渗标准参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中关于重点防渗区的要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s；

（2）一般防渗区

生活污水池、化学品储存区、其它不含重金属的废水处理装置及管道等，防渗标准参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中关于一般防渗区的要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；

（3）简单防渗区

厂区全部采用混凝土沥青硬化（绿化除外）。

2、厂区防渗措施

针对重点污染防治区采用的是池底及池壁为防渗混凝土，池体内表面涂防水涂层（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s），底层侧壁外侧铺设防渗土工膜，混凝土抗渗等级不低于P8。废污水管道采用地下管道，加强地下管道及设施的固化和密封，地基处理采用强夯，防止发生不均匀沉降破坏结构引起渗漏，同时加强基础层密实度，提高其防渗性能。管道拟采用耐腐蚀抗压的钢质管道；管道与池壁的连接采用柔性的橡胶圈接口，减少连接不良引起的泄漏。

一般污染防治区各种需防渗的基础、地面均采用了防渗混凝土，混凝土抗渗等级不低于P6，基础之下的地基均采取强夯处理，确保防渗效果。

综上所述，建设项目场区地下水环境在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对地下水环境质量影响较小。

### 6.2.4 噪声污染防治措施分析

本项目主要噪声源设备为污水处理站风机、水泵以及拉丝机等生产设备，为了降低相应的降噪、防震措施，可采用如下具体措施：

1、静、闹分区原则：将噪声较高的工艺设备集中布置在同一个工艺房间如空压机和水泵间，而需要安静的值班室、办公室等远离高噪声间，单独建在附建楼内，并将厂房基础脱开以免固体传声。

2、隔音、吸音措施

将噪声较高的设备如水泵，均置于单独的房间内，且窗户均安装双层玻璃，房间采用隔音门，墙面和顶板作吸声处理。水泵间外墙采用隔声防震效果好的粉煤灰实心砖墙，支架及管道连接采用软连接和避震喉以降低固体噪声的传播。

3、减震措施

对水泵均采用减震基础，以降低室内的混响声级，达到降噪的目的。

4、其它措施

①尽量选用低噪声型号及对环境影响小的产品，使本项目运行噪声对环境的影响达到规定标准。

②水泵房各种水泵进出口连接管设计采用柔性连接方式，防止振动传播造成危害。

③在厂界四周、高噪声车间周围、场区道路两侧种植灌木、乔木和林带绿化，起到阻止噪声传播的作用。

运输车辆要限制车速，经过村庄时要减速行驶，夜间要禁止鸣笛。

由以上分析可看出，本项目的各噪声源采取的噪声控制措施，均为目前常使用的噪声控制措施，是较为可行的隔音和降噪措施。

### 6.2.5 固废污染防治措施

对于本项目固体废物实施分类管理与处置。拟建项目产生的固体废物为生活垃圾、废氧化皮、废机油、废矿物油、废乳化液、槽底废渣、污泥等。其中废机油、废矿物油、废乳化液、槽底废渣、污泥暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置；生活垃圾设若干垃圾桶收集，统一清运至环卫部门指点地点处置。

危险废物暂存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建设。

a、本工程拟在事故水池南侧建设1座20m2危废暂存间，危废暂存间地面及裙角采取防渗措施，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s；四周设置不低于0.1m高的围堰；同时设置通风口。

b、危废应采用有标志的聚乙烯桶装。同一包装容器、包装袋不能同时装盛两种以上的不同性质或类别的危险废物。包装容器必须完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其它能导致其包装效能减弱的缺陷。已装盛废物的包装容器应妥善盖好或密封，容器表面应保持清洁，不应粘附任何危险废物。危险废物的包装容器不可转作它用，必须经过消除污染处理并检查认定无误后方可盛装其它危险废物。

c、危险废物及化学品储存区必须设置危险废物及化学品的标签和种类标志（黑色字红色底的“易燃”标志）。

d、必须严格遵守危险废物申报、储存、转移的有关规定，建立一套完善的危险废物暂存库管理制度，按《危险废物转移联单管理办法》做好申报转移纪录。

### 6.2.6 生态环境

1、运营期要加强对职工的环境保护教育，在厂内全面开展清洁生产，从源头治理开始，搞好生产过程的管理，把污染降至最低限度。定期或不定期的进行生态安全检查和监测，及时掌握厂区周围的生态变化，分析变化的成因及其与本厂固废排放的关系，以便及时采取防止对策措施。

2、工程投产后，相应生态环境也会发生变化。为此评价要求加强绿化。

绿化具有净化空气、降尘减噪、调节气候、美化环境等综合功能，对城市生态平衡也起着重要作用。厂区大部分地面将被建构筑物占据，其余裸露地表用于草坪、道路建设。厂区内道路采用砼路面或沥青混凝土路面等固土硬化措施进行处理；厂区绿化面积中有草坪、常绿乔灌木和时尚优良花卉；硬化与绿化的土地在防止污染，控制水土流失，保护、美化厂区生态环境和改善、优化劳动条件，提高工作效率等方面起着重要作用。

3、厂区绿化布置原则

根据厂区总平面布置，因地制宜，按区规划，分期、分片种植。按照实用、经济、美观的原则，栽植具有较强抗性和净化空气习性的树种和草坪，辅以花卉。

# 第七章  环境影响经济损益分析

# 7.1 建设项目环境代价分析

环境代价指工程污染和破坏所造成的环境损失折算成经济价值。本次建设工程投产后产生的污染对环境的经济代价按下式估算：

环境代价=A+B+C

式中：A 为资源和能源流失代价；

B 为对环境生产和生活资料造成的损失代价；

C 为对人群、动植物造成的损失代价。

1、资源和能源流失代价（A）

式中：Qi——某种排放物年累计量；

Pi——排放物作为资源、能源的价格。

本部分主要分析估算外排的污染物中资源价值较高的污染物流失的损失代价，结合项目特点，本项目资源和能源流失代价为0。

2、生产生活资料损失代价（B）

本项目虽可以做到达标排放，排污量较少，但需缴纳一定的排污费，按3万元/年估算。另外对生产生活资料其它损失代价按照2万元/年估算。因此生产生活资料损失代价为5万元/年。

3、人群损失（C）

由报告书对环境要素影响评价的结论，结合当地自然、社会环境现状可以看出，按照本环评报告所规定的环保措施实施后，本项目工程污染的排放会得到有效的控制，可以全面实现达标排放，对人体的影响轻微，但对车间操作工人有一定的影响，应加强操作工的劳动保护，以减小其健康损失，劳保所需费用按3万元/年估算。因此人群损失代价为3万元/年。

综上所述，工程环境代价为：8万元/年。

# 7.2 建设项目环境成本分析

建设项目环境成本主要包括两部分：工程环境保护措施投资和环保设施运行及管理费用（两部分费用不具有可加性）。

1、环保工程建设投资

由下表可见，项目采取了严格的污染防治措施，环保投资约68万元，占总投资（1350万元）比例为5.0%。

表7-1  项目环保投资一览表

| 项目 | 污染源 | 污染物 | 评价提出的措施 | 环保投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染源 | 酸洗槽 | 硫酸雾 | 在每座酸洗槽上方及槽边侧设置玻璃钢材质的集气罩，废气经收集后进入酸雾中和塔，本项目每个电镀车间配套1座酸雾中和塔，尾气分别经2根15m高排气筒排放至大气，酸雾中和吸收塔的收集效率＞95%，处理效率90%。 | 20.0 |
| 水污染源 | 生活废水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 水质简单，直接用于厂区道路洒水抑尘 | // |
|  | 拉丝冷却水排水 | // | 属洁净排水，经收集后用于厂区道路洒水抑尘 | // |
|  | 电镀废水、酸雾塔循环排污水、设备冲洗水 | COD、BOD5、SS、Zn、Fe等 | 拟建一座污水处理站，采用地埋式设计，处理工艺为“调节+加药反应+沉淀+砂滤+活性炭过滤+重金属过滤+污泥压滤”，设计能力为20m3/d，处理后的中水全部回用于水洗槽补充水，不外排 | 40.0 |
| 固体废物 | 生活办公区 | 生活垃圾 | 收集后交由当地环卫部门统一处置 | 0.5 |
|  | 拉丝 | 废氧化皮 | 售与当地的废品回收站回收，不外排 | // |
|  | 镀锌车间 | 镀槽沉淀物 | 暂存于危废暂存间，交由有资质单位处置 | 1.0 |
|  | 污水处理站 | 污泥、废活性炭等 |  |  |
| 噪声 | 生产设备及运输车辆 | 噪声 | 设备全部设在车间内，在车间内的墙壁上布置吸声材料。水泵风机设减振底座，并设单独工作机房。绿化带隔离降噪。 | 5.0 |
| 环境管理 | // |  | ①健全管理机制，保证治污设施下常运转②做好例行监测，及时反馈治理效果③配备必要的监测仪器 | 1.5 |
|  | 合计 |  |  | 68 |

2、环保工程运行管理费用

环境成本是指环保工程运行管理费用C。它包括折旧费和运行费用：

C=C1+C2

（1）折旧费C1

环保设备折旧率按环保投资5%计算，费用为3.4万元/年。

（2）运行费用C2

包括设备维修费、材料消耗费、环保人员工资福利费、科研咨询费、管理费等。

设备维修费取环保投资的5%，为3.4万元/年。

材料消耗主要是药剂的购买，估算费用约为20万元/年。

环保人员工资、福利费按公司职工平均工资3.0万元/人·年计算，由于投产后需相应专职环保人员2人，因此共计6.0万元。

科研咨询费及环保设施管理费取3万元/年。

本项目的全部运行费用C2为42.4万元/年。

综上，本项目的环保工程运行管理费用为C=C1+C2=35.8万元/年。

# 7.3环境经济效益

环境经济效益是指采取环保治理措施取得的直接经济效益。本项目环保投资在减少对环境污染的同时，也会给企业带来一定的经济效益，主要包括污水处理后回用于生产工段、绿化、除尘脱硫系统等带来的经济效益。

1、直接经济效益（R1）

项目生产工艺中的污水处理后部分回用于生产工艺，污水处理工段返回生产工艺年用水量为4098t，每吨水按2.4元计，年经济效益9832.5元。

2、间接经济效益（R2）

间接经济效益应包括控制污染和减少污染物排放量后对环境、人体减少的损失及相应减少的排污费，因无实际数据，取直接经济效益的3%。

即R2=9832.5╳3%=295元

以上经济效益总指标R=9832.5+295=10128元

# 7.4建设项目环境经济效益分析

（1） 环保建设费用占总建设投资比例

本项目总投资1350万元，项目环保投资为68万元，占总投资的5.0%。

（2）环境成本比率

环境成本比率是指工程单位工程产值所需的环保运行管理费用：

（3）环境代价比率

环境代价比率是指单位经济效益所需的环境代价：

（4）环境经济效益

环境投资效益是指环境经济效益与环保运行管理费用的比值。

通过以上计算可以看出，本项目的环境代价比率为0.62%，说明项目环境代价较低；项目注重了清洁生产，资源、能源均得到了合理的利用。本项目环境投资效益为2.83%，即每投入100元的环保资金即可获得2.83元的经济效益，取得了很好的经济效益，这完全符合我国环境保护管理工作一贯坚持的经济效益、社会效益和环境效益三统一的原则，同时也符合经济与环境协调持续发展的基本原则。

综上所述，本项目在经济效益、社会效益和环境效益三个方面均是可行的。

# 第八章  环境管理与监测计划

# 8.1 环境管理

项目环境管理是指工程在建设期和运行期间，应严格按照国家、地方政府的环境保护政策、法律和法规等进行环境管理工作，并接受地方环保管理部门的监督。环境管理是整个工厂管理工作中的重要组成部分。其目的主要是通过环境管理工作的开展，提高全体员工的环保意识，促进企业积极主动地预防和治理污染，避免因管理不善而可能产生的环境污染。

环境管理是企业管理工作的重要组成部分。其主要目的是通过环境管理工作的开展，提高全体员工的环保意识，促进企业积极主动地预防和治理污染，避免因管理不善而可能产生的环境污染。因此，企业要贯彻落实国家和地方政府的有关法律和法规，正确处理企业发展与环境保护的辩证关系，实现清洁生产，从而真正达到持续发展的战略目标。

### 8.1.1 环境管理计划

环境管理贯穿于建设项目从筹建到运行的整个过程，并对建设项目的不同阶段制定相应的环保条例，规定不同阶段的环保内容，明确不同部门的工作职责。详见表8-1。

表8-1  环境管理计划

| 阶段 | 环境管理工作主要内容 |
| --- | --- |
| 管理 机构 职能 | 根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级主管部门对本企业提出的环境管理要求，对本企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督、控制，确保环境管理工作真正发挥作用。 |
| 项目 建设 前期 | 1、与项目可行性研究同期，委托评价单位进行项目的环境影响评价工作； 2、积极配合可研及环评单位所需进行的现场调研； |
| 设 计 阶 段 | 1、委托设计单位对项目的环保工程进行设计，与主体工程同步进行； 2、协助设计单位弄清楚现阶段的环境问题； 3、对污染大的设备，应严格按照环保规范布置在厂区主导风向的下风向； 4、在设计中落实环境影响报告中提出的环保对策措施。 |
| 施 工 阶 段 | 1、按照环评报告中提出的要求，制定出建设项目施工措施实施计划表，并与当地环保部门签定落实计划内的目标责任书； 2、认真监督主体工程与环保设施的同步建设；建立环保设施施工进度档案，确保环保工作的正常实施运行； 3、施工噪声与振动要符合《中华人民共和国环境噪声污染防治法》有关规定，不得干扰周围群众的正常生活和工作。 4、施工造成的地表破坏、土地、植物毁坏应在竣工后及时恢复； 5、设立施工期环境监理制度，监督环保工程的实施情况，施工阶段的环保工程进展情况和环保投资落实情况。 |
| 生 产 运 行 期 | 1、严格执行“三同时”制度； 2、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； 3、设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护，按照监测计划定期组织进行全厂内的污染源监测，对不达标环保设施立即进行寻找原因，及时处理； 4、不断加强技术培训，组织企业内部之间的技术交流，提高业务水平，保持企业内部职工素质稳定； 5、重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平。 6、积极配合环保部门的检查、验收。 |

### 8.1.2建设期环境管理要求

1、建设单位与施工单位签定工程承包合同中，应包括有关工程施工期间环境保护条款，包括工程施工生态环境保护、施工期间环境污染控制，污染物排放管理，施工人员环保教育及相关奖惩条款。

2、施工单位应提高环保意识，加强驻地和施工现场的环境管理，合理安排施工计划，切实做到组织计划严谨，文明施工。环保措施逐项落实到位，环保工程与主体工程同时实施、同时运行，环保工程费用专款专用，不偷工减料，延误工期。

3、施工单位应特别注意工程施工中的水土保持，尽可能保护好沿线土壤，植被，弃土、弃渣须运至设计中指定地点弃置，严禁随意堆置，防止对地表水环境产生影响。

4、各施工现场、施工单位驻地及其他施工临时设施，应加强环境管理，施工污水避免无组织排放，尽可能集中排放到施工期设立的旱厕，施工结束后集中处理；扬尘大的工地应采取降尘措施，工程施工完毕后施工单位及时清理和恢复施工现场，妥善处理生活垃圾与施工弃碴，减少扬尘确保建筑工地扬尘污染控制达到“5个100%”，即：工地沙土100％覆盖，工地路面100％硬化，出工地车辆100％冲洗车轮，拆迁工地100%洒水压尘，暂不开发处100％绿化，有效控制建设项目施工期间对环境造成的影响。施工现场应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关规定和要求。

5、认真落实各项补偿措施，做好工程各项环保设施的施工监理与验收，保证环保工程质量，真正做到环保工程“三同时”。

### 8.1.3建设期环境监理

工程在施工实施工程环境监理，监理工程师要经过环境知识培训，增强环保意识，按工程质量和环保要求对项目进行全面质量管理。

建设单位应专门聘请监理工程师，在对整个工程进行全过程监理时，有责任对施工中环境保护措施的执行情况进行监督；建设单位有责任落实环境影响缓解措施，减轻工程建设可能造成的不利影响。建设期环境监理内容见表8-2。

表8-2  环境监理内容要求

| 编号 | 环境要素 | 环境监理要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气污染防治措施 | 1.施工场地、施工道路适时洒水、清扫可有效缩小影响范围，施工场地采取喷水降尘措施 2.工地现场周边应当围挡，防止物料渣土外泄和扬尘逸散。在施工期的场界四周竖立临时围挡，减少扬尘对周边环境的影响 3.在土方开挖、运输及填筑过程中，遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处辅以防尘网。 4.建筑材料的防尘管理措施。施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料及辅助材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取：密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采取防尘布盖等措施。 5.建筑材料的防尘管理措施。施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料及辅助材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取：密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采取防尘布盖等措施。施工工地道路积尘清洁措施。可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。 6.施工工地内部裸露地防尘措施。施工期间，对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：覆盖防尘布或防尘网；铺设渣、细石或其他功能相当的材料；植被绿化；晴朗天气时，视情况每周等时间间隔洒水二至七次，扬尘严重时，应加大洒水频率；根据抑尘剂性能，定期喷洒抑尘剂。 |
| 2 | 废水污染防治措施 | 1.施工期间使用旱厕，排放的废水主要为职工洗漱废水，直接用于场地洒水抑尘。 2.基坑水及冲洗废水。施工现场设置临时废水沉淀池一座，基坑水和冲洗水收集后送沉淀池处理回用，如洒水抑尘。 |
| 3 | 噪声污染防止措施 | 1.在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）和《中国人民共和国环境噪声污染防治法》中的规定。 2.精心安排，减少施工噪声影响时间，禁止夜间22:00~6:00施工。如因建筑工程工艺要求或特殊需要必须连续作业而进行夜间施工的，施工单位提前7天持建管部门的证明向当地环境保护主管部门申报施工日期和时间，经环境保护主管部门批准备案后在周围张贴告示后，方可进行夜间施工。 3.施工单位采用先进的施工工艺，合理选用施工机械，尽量选用先进的低噪声设备，减少同时作业的高噪声施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响，合理安放施工机械的位置，在高噪声设备（如振动棒、搅拌机）周围设置移动式声屏障以减轻噪声对周围环境的影响；对施工设备进行合理布局。 4.施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能而增大机械噪声的现象发生。 5.对于施工期间的材料运输、敲击等噪声源，要求施工单位文明施工、加强有效管理以缓解其影响。 |
| 4 | 固体废物污染防治措施 | 生活垃圾可以倾倒在指定地点，由环卫部门统一处理，施工渣土则由施工单位按环卫部门的指定地点倾倒和外运，废建材卖于废品收购站。另外，施工过程中应尽量充分利用建筑物料，少排放建筑垃圾。 |
| 5 | 生态环境保护措施 | 为减少水土流失量，挖出土方应及时回填和用于绿化，尽量避免长时间、不加围栏的露天堆放，产生的建筑垃圾应及时运输，运输车辆出场时用苫布覆盖后运至专门的建筑垃圾堆放场。 |

### 8.1.4运营期环境管理要求

为了全面贯彻和落实国家以及地方环境保护政策、法律、法规，保护本工程周围环境，保证企业中各环保设施正常运行，达到企业污染物达标排放，企业内部必须建立行之有效的环境管理和监测机构。确保工程建设不同时期的各种不良环境影响得到有效控制和缓解，必须对项目运行的全过程进行严格、科学的环境管理与监控。

1、环境管理

项目环境管理是指工程在建设期和运行期间，应严格按照国家、地方政府的环境保护政策、法律和法规等进行环境管理工作，并接受地方环保管理部门的监督，促使项目实现“三同时”的目标。

环境管理是企业管理工作的重要组成部分。其主要目的是通过环境管理工作的开展，提高全体员工的环保意识，促进企业积极主动地预防和治理污染，避免因管理不善而可能产生的环境污染。因此，企业要贯彻落实国家和地方政府的有关法律和法规，正确处理企业发展与环境保护的辩证关系，实现清洁生产，从而真正达到持续发展的战略目标。

2、环境管理体系建立的原则和重要性

（1）环境管理体系的建立要在科学理论的指导下进行，使其具有科学性和实用性，做到与生产管理工作有机地结合。

（2）环境管理体系的建立要遵照国家和地方有关法律、法规和标准，制定相应的企业管理制度以及企业标准。

（3）企业的环境管理体系要与地方环保局的有关环境管理体系相衔接，做到信息的及时反馈。

（4）企业的环境管理体系中要充分重视宣传教育的功能，使环保法规、环保知识和保护环境的概念深入人心，树立企业在社会中的良好形象。

（5）企业的环境管理体系应体现经济杠杆的作用。将责任分解到每道工序，再使企业降低经营成本，获得较好的利润的同时，使各项制度得以充分落实。

3、环境管理体系与职责

（1）环境管理体系

环评规定企业应建立以公司经理负责，生产副经理兼管环保工作，各职能部门各负其职的环境管理体系，企业设置环保科，设科长一名，科员2名，负责全厂的环境管理工作。企业应建立如下的企业环境管理网络，见图8-1。

（2）管理机构设置

生产运行期，环境管理工作由环保科具体负责。环境保护工作是一项政策性、综合性、科学性很强的工作，环保科人员必须经过一定时间的专业培训，取得合格证书，持证上岗。

（3）职责和任务

A.经理

①总体负责企业的环境保护工作，领导各级部门执行国家的环境保护政策；

②负责上报和批准企业环境保护相关的规章制度；

③从企业管理、人事、计划、生产等方面为环境保护工作提供支持；

④从全局、长远的角度对本企业的环境保护工作提出拓展性的要求，并协调资金支持；

B. 副经理（生产及环保）

①协同工作，领导和指挥制定各部门的环保方案，同时在环保行动的实施中担任协调、维持、评审和深化的工作；

②在企业内部推广和宣传环保方案，收集员工意见和合理化建议；

③监督环保方案的进度和实施情况；

④负责与地方环保部门保持联系，及时了解、传达有关环保信息。

C. 环保人员

①全面贯彻落实环保政策，监督工程项目的各项环境保护工作；

②制定本企业环境保护的近、远期发展规划和年度工作计划，制定并检查各项环境保护管理制度及其执行情况；

③根据环保部门下达的环境保护目标、污染物总量控制指标，制定本企业的环境保护目标和实施措施，并在年度中予以落实；

④负责建立企业内部环境保护责任制度和考核制度，协助企业完成围绕环境保护的各项考核指标；

⑤做好环保设施管理工作，建立环保设施档案，保证环保设施按照设计要求运行，定期检查、定期上报，杜绝擅自拆除和闲置不用的现象发生；

⑥负责企业环境保护的宣传教育工作，做好普及环境科学知识和环保法规的宣传，树立环保法制观念；

⑦定期组织当地环境监测部门对污染物进行监测检查；

⑧负责与地方各级环保部门的联系，按要求上报各项环保报表，并定时向上级主管部门汇报环保工作情况。

⑨组织、进行企业日常环境保护的管理、基础设施维护等方面的工作，包括环境保护设施日常检查维修、场地内污染防治设施的操作监督、相关监测仪器的校核与年检等。

D. 具体生产单位与生产人员

①严格按照设备操作规程进行，防止生产意外事故发生；

②保证环保设备正常、高效运行，按规定进行日常的维护；

③积极执行上级领导和环保管理部门提出的相关决定；

④鼓励提出新方法、新思路、建设议，提倡参与企业环境保护决策；

⑤特殊情况、特殊问题要及时汇报，并及时进行解决。

4、环境管理制度

建立健全各项环境管理的规章制度，并把它作为企业领导和全体职工必须严格遵守的一种规范和准则。“有规可循，执规必严”是环境管理计划得以顺利实施的重要保证。各项规章制度要体现环境管理的任务、内容和准则，使环境管理的特点和要求渗透到企业的各项管理工作中。环境管理制度包括企业环保工作的总要求、环境管理机构的工作任务、环保设施的运行管理、污染物监测、排放考核、奖惩、环保员责任及环保资料归档等方面的内容。本项目建成完工后，需要制订的环保制度如下：

（1）环保总制度：《企业环境保护条例》、《环境管理机构设立及工作任务》、《各车间环境保护管理规定》。

（2）环保设施运行管理制度：《环境设施运行和管理规定》、《环保台帐管理制度》、《环保设施故障停运制度》、《车间环保工作考核标准》。

（3）环境监测及奖惩制度：《厂内排污管理和监测规定》、《环保工作奖惩方案》。

（4）档案管理制度：《环保资料归档制度》。

（5）环保员管理制度：《环保员考核办法》。

除上述较完善的环境管理和监督考核制度外，公司还应向全体职工大力宣传环保知识，提高全员的环保意识，自觉维护环保设施的正常运行，为达标排放奠定基础，树立企业良好的社会形象。

5、环境记录与信息交流

环境记录包括环境污染监测记录、设备检修校准记录、污染事故的调查与处理记录、培训与培训结果记录等。环境记录是环境管理工作中不可缺少的部分，是环境管理的重要信息资源。

### 8.1.5污染物排放

1、污染物排放清单

工程采取的环保措施及污染物排放清单见表8-3~8-4。

2、总量控制指标

本项目运营期无受控污染物，因此不需要申请总量。

表8-3  本项目大气污染物排放清单及管理要求

| 污染源 | 污染物 | 产生浓度(mg/Nm3) | 产生量（t/a） | 污染防治措施 | 废气量（m3/h） | 处理效率 | 排放浓度(mg/Nm3) | 折算基准气量排放浓度（mg/m3） | 排放量 (t/a) | 排污口信息 | 排放浓度标准限值(mg/m3) | 执行的环境标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 产生工序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 镀锌生产线 | 酸洗槽（南区） | 硫酸雾 | 80.0 | 1.21 | 各酸洗槽上方及侧边设置玻璃钢材质的集气罩，由引风机引至2座酸雾中和塔内（1#车间3个酸洗槽共用1台酸雾中和塔，2#车间4个酸洗槽共用1台酸雾中和塔），经处理后的气体经15m高排气筒排放至大气。 | 6000 | 集气效率95%， 废气净化效率 90% | 8.0 | 3.75 | 0.115 | H=15m， Φ=0.4m； 出口温度：25℃ 排放时间：2400h | 30 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5中的标准 |
|  | 酸洗槽（北区） | 硫酸雾 | 80.0 | 1.62 |  | 8000 |  | 8.0 | 3.55 | 0.154 | H=15m， Φ=0.4m 出口温度：25℃ 排放时间：2400h | 30 |  |
|  | 镀锌槽 | 硼酸雾 | -- | -- |  | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- |  |

表8-5  本项目废水、固废、噪声排放清单及环境风险防范措施表

| 内容类型 | 排放源 | 污染物 | 污染物产生量（t/a） | 防治措施 | 污染物排放量（t/a） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 144t/a | 水质简单，经收集后全部用于厂区道路洒水，不外排 | 不外排 | 合理处置 |
|  | 拉丝冷却水排水 | COD、BOD5、SS | 72a | 洁净排水，经收集后全部用于厂区道路洒水，不外排 | 不外排 | 合理处置 |
|  | 酸雾塔循环池排水、镀锌废水、设备冲洗水 | COD、锌离子、铁离子等 | 4287t/a | 废水经收集后进入厂区自建污水处理站处理，污水处理站采用“调节+加药反应+砂滤+活性炭过滤+重金属过滤+污泥压滤”，设计能力为20m3/d，废水经处理后全部回用于水洗槽补水，不外排 | 不外排 | 综合利用 |
| 噪声 | 拉丝机、风机、泵等及运输车辆 | 噪声 | ～85 | 设在车间内，在车间内的墙壁上布置吸声材料；在空间布置吸声体，并对工人采取个人防护措施；减速慢行，夜间禁止鸣笛。 | 昼间＜60dB(A)，夜间＜50dB(A)。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 固废 | 办公区 | 生活垃圾 | 6.0t/a | 集中收集后定期交由当地环卫部门指定地点统一处置 | 6.0t/a | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及（2013修改单） |
|  | 剥壳 | 废氧化皮 | 10t/a | 收集后售与当地的废品回收站回收 | 10t/a |  |
|  | 电镀车间 | 镀槽内的沉淀物 | 0.1t/a | 暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置 | 0.1t/a | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物储存、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012） |
|  | 设备运行 | 废机油、废矿物油、废乳化液 | 0.675t/a |  | 0.675t/a |  |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 0.6t/a |  | 0.6t/a |  |
|  |  | 废活性炭 | 1.0t/a |  | 1.0t/a |  |
| 生态 | 充分利用厂区内的空地进行绿化，绿化面积达到300m2 | // | // |

### 8.1.6信息公开

（1）公开信息内容

建设单位有义务向公众公开企业环境保护相关信息，公示内容包括：

企业基本信息：企业名称、主要建设内容，主要产品、装置规模等；

主要污染源及治理情况：主要污染源个数、排放的主要污染物种类、主要污染物排放情况、废水排污口位置及基本走向描述。

突发环境事件应急情况：应急等级及相应情况、应急措施、疏散路线说明、应急人员的联系方式；

环境监督举报：企业环境监督电话、当地环境违法举报电话。

（2）公开方式

根据企业实际情况，可采取网站公示及厂外设立公示牌方式公开信息。

### 8.1.7排污口规范化管理

企业遵照国家对排污口规范的要求，“三废”及噪声排放点设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》（GB15562.1－1995）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关规定，见图8-2。

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名 称 | 功 能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向 大气环 境排 放 |
| 2 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、 处置场 |
| 3 |  |  | 危险废物表示 | 危险废物贮存、处置场 |

- 排污口管理

排污口是企业污染物进入环境，污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

具体管理原则如下：

（1）向环境排放的污染物的排放口必须规范化。

（2）列入总量控制的污染物、排污口列为管理的重点。

（3）排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

（4）如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。

（5）废气排气装置应设置便于采样、监测的采样孔和采样平台，设置应符合《污染源监测技术规范》。

（6）工程固废堆存时，专用堆放场应设有防扬散、防流失、防渗漏措施。

- 排污口立标管理

对上述污染物排放口和固体废物堆场，应按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-95）与（GB1556.2-95）规定，设置国家环保局统一制作的环境保护图形标志牌；

（1）污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点且醒目处，标志牌设置高度为其上边缘距离地面约2m；

（2）重点排污单位的污染物排放口以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。

- 排污口建档管理

（1）本项目应使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

（2）根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向，立标情况及设施运行情况记录于档案。

### 8.1.8日常环境管理

企业应根据设置的环境管理机构及相关环境管理制度开展日常环境管理工作。

1、经理总体负责企业的环境保护工作，领导各级部门执行国家的环境保护政策；负责上报和批准企业环境保护相关的规章制度；

2、 副经理（生产及环保）在企业内部推广和宣传环保方案，收集员工意见和合理化建议；监督环保方案的进度和实施情况；负责与地方环保部门保持联系，及时了解、传达有关环保信息。

3、环保科：

①全面贯彻落实环保政策，监督工程项目的各项环境保护工作；

②制定本企业环境保护的近、远期发展规划和年度工作计划，制定并检查各项环境保护管理制度及其执行情况；

③根据环保部门下达的环境保护目标、污染物总量控制指标，制定本企业的环境保护目标和实施措施，并在年度中予以落实；

④负责建立企业内部环境保护责任制度和考核制度，协助企业完成围绕环境保护的各项考核指标；

⑤做好环保设施管理工作，建立环保设施档案，保证环保设施按照设计要求运行，定期检查、定期上报，杜绝擅自拆除和闲置不用的现象发生；

⑥负责企业环境保护的宣传教育工作，做好普及环境科学知识和环保法规的宣传，树立环保法制观念；

⑦定期组织当地环境监测部门对污染物进行监测检查；

⑧负责与地方各级环保部门的联系，按要求上报各项环保报表，并定时向上级主管部门汇报环保工作情况。

# 8.2 环境监测计划

环境监测是对建设项目进行环境保护管理的“眼睛”，是基本的手段和信息基础。环境监测的特点是以样本的监测结果来推断总体环境质量，因此，必须把握好各个技术环节，包括确定环境监测的项目和范围，采样的位置和数量，采样的时间和方法，样品的分析和数据处理等及其质量保证工作。保证监测数据具有完整的质量特征，数据符合准确性、精密性、完整性、代表性和可比性的要求。

### 8.2.1 环境监测计划的必要性

该项目在建设期和运行期会对周围环境造成影响，尽管项目建设过程中各生产装置 在工艺路线和生产方法上选择了成熟、稳定、可靠的技术方案和采取了各种环保措施， 减少了事故发生的可能性和对环境的危害。但是由于建设项目对环境的影响有其不确定 性，因此运行期环境监测工作尤为重要，它是掌握污染物排放状况的主要手段、评估环境保护措施落实后的实际效果的主要标尺，是为进一步深化环保治理工作的依据。

### 8.2.2 环境监测计划制定原则

为保证监测数据具有完整的质量特征，在制定监测计划时应遵循以下原则：

1）实用性和经济性，在确定监测技术路线和技术装备时，要做费用—效益分析，

尽量做到符合实际需要；

2）遵循重点污染物优先监测的原则；

3）全面规划、合理布局，环境问题的复杂性决定了环境监测的多样性，要对监测 布点、采样、分析测试及数据处理做出合理安排。

### 8.2.3 环境监测机构

文水县胜泰金属制品有限公司环境监测委托有资质的环境监测单位进行。办公室应对日常监测及定期监测的资料进行认真编号、归类，由科内建立污染监测档案，为环境管理及污染源治理提供依据。

### 8.2.4 环境监测机构的职责和任务

一、制定规章制度和日常工作

1、编制各类有关环境监测的报表负责呈报；

2、负责本企业范围内的污染事故调查，弄清和掌握污染状况；

3、定期委托有关监测单位开展环境监测；

4、制定本企业的环境监测计划，并完成主管部门布置的各项监测任务；

5、参加本企业所属范围的重大污染事故调查，组织检查各项环境法规和环境标准的执行情况；

6、宣传环境保护方针政策，增加职工的环境保护意识和责任感。

二、环境监测内容

项目的环境监测包括污染源监测和环境质量现状监测，监测点位、监测项目与监测频率见表8-5。

表8-5  环境质量及污染源监测方案

| 属性 | 污染源 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | 监测点位 |  |  |
| 废气 | 1#镀锌车间 | 酸雾塔排气筒 | 硫酸雾 | 1次/半年 |
|  | 2#镀锌车间 | 酸雾塔排气筒 | 硫酸雾 | 1次/半年 |
|  | 无组织监控 | 硫酸雾 | 1次/年 |
| 废水 | 电镀废水处理站废水排放口 | 流量 | 自动检测 |
|  |  | pH、COD、总锌 | 1次/日 |
| 噪声 | 场界四周 | 昼间、夜间等效A声级 | 每年监测一次，昼夜各一次 |
| 固废 | 各类危险废物 | 暂存设施、处置情况 | 每日检查 |
| 地下水 | 1#厂址北侧焦化厂北80m | pH、耗氧量、氨氮、锌、COD | 1次/半年 |
|  | 2#厂区污水处理站南侧边界处 |  | 1次/3月 |
|  | 3#东庄村水井 |  | 1次/半年 |

全厂排气筒布置方案见表8-6。

表8-6  全厂排气筒布置方案

| 序号 | 排气筒个数（个） | 污染源 | 污染物 | 排气筒位置信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1#电镀车间酸雾塔排气筒 | 硫酸雾 | X：599121.98 Y：4142784.77 |
| 2 | 1 | 2#电镀车间酸雾塔排气筒 | 硫酸雾 | X：599129.45 Y：4142810.23 |
| 合计 | 2 |  |  |  |

三、监测结果反馈

对监测结果进行统计汇总，上报有关领导和上级主管部门，监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决。

### 8.2.5 监测经费预算

环境监测经费预算可分为一次性投资和常规性开支。

一、一次性投资

本项目环境监测委托有资质监测单位开展，不购置相关设备。

二、常规性开支

常规性开支包括环保人员进行日常工作，开展宣传教育、报刊订阅，委托进行监测等工作的费用，预计每年约需3万元。

第九章  环境影响评价结论

经过近几年的引进和摸索发展，我国逐渐成为世界金属制品生产和消费大国。金属制品需求量稳步增长，部分产品还出口，金属制品用材总量不增长。随着全省经济建设规模的发展，大规模的基础设施建设和企业技术改造的投资需求旺盛，有力地拉动了对镀锌铁丝市场的需求，尤其是优质镀锌铁丝需求活跃的现象。一批批公路、高速公路、高速铁路、水利设施等重点项目的实施，将对经济的发展产生相当大的拉动作用，有力地刺激冷拔钢丝、镀锌铁丝市场的需求，对优质冷拔钢丝、镀锌铁丝的需求将不断增大。

在此背景下，文水县胜泰金属制品有限公司投资1350万元在文水县南武乡东庄村北侧0.22km处建设年产2万吨拔丝生产线项目。目前该项目已由文水县发展和改革局于2018年6月21日以文发改备发【2018】87号文予以备案。本项目建设规模为：年产拔丝2万吨。

本项目主要工程具体建设内容为：拉丝车间、电镀车间、材料库、成品库等，同时配备环保设备、退火炉及其他附属设施等。

# 9.1建设项目简介

文水县胜泰金属制品有限公司年产2万吨拔丝生产线建设项目基本情况见表10-1。

表10-1  本项目基本情况表

| 序号 | 名称 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 文水县胜泰金属制品有限公司年产2万吨拔丝生产线建设项目 |
| 2 | 建设性质 | 新建 |
| 3 | 建设单位 | 文水县胜泰金属制品有限公司 |
| 4 | 建设地点 | 文水县南武乡东庄村北侧0.22km处 |
| 5 | 建设规模 | 年加工2万吨线材 |
| 6 | 工作制度 | 年工作300天，一班制，每班8小时 |
| 7 | 劳动定员 | 40人 |
| 8 | 工程投资 | 总投资1350万元，全部由企业自筹解决 |

# 9.2评价区环境质量现状及评价

### 9.2.1环境空气

本次评价委托山西英锐泽检测科技有限公司于2018年9月11日~17日连续7天对项目厂区附近的1#西庄村、2#东庄村、3#西城乡的大气环境现状进行了监测。根据监测结果，评价区3个监测点中：TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2均满足大气环境二类区的质量要求，H2SO4满足《环境影响评价技术导则   大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值要求。说明评价区监测期间，环境空气质量良好。

此外，环评收集了文水县2018年的环境空气例行监测资料，2018年度文水县SO2全年平均值为97µg/m3，NO2全年平均值为48µg/m3，PM10全年平均值为184µg/m3，PM2.5全年平均值为90µg/m3，CO全年24小时百分位数5.0，O3全年8小时百分位数162。由此可见，NO2的年均浓度能够满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级年平均限值要求。NO2、SO2、PM2.5、PM10、CO、O3的年均浓度均不满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级年平均限值要求，均存在超标现象。

### 9.2.2地表水

本项目涉及的地表水体为项目东侧0.9km处的磁窑河。本项目无废水外排，对附近地表水基本无影响。因此本次评价未进行地表水环境现状监测。

### 9.2.3地下水

山西英锐泽检测科技有限公司于2018年9月11日对本项目所在区域地下水环境质量进行了监测。

根据监测结果：在所有监测点位监测项目中，各个监测因子监测值均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准。地下水质量现状较好。

### 9.2.4声环境

本次评价委托山西英锐泽检测科技有限公司于2018年9月10日对厂界四周声环境质量进行了现状监测。

根据监测结果，本项目厂区边界昼间噪声为43.4～45.5dB（A）、夜间噪声为40.0～42.4dB（A），其监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；区域声环境质量现状较好。

# 9.3 污染物排放情况分析

### 9.3.1 达标排放

1、大气污染物达标排放分析

本项目主要大气污染物为酸洗产生的硫酸雾，退火炉热源为电能，不设锅炉。经大气环境影响预测可知，本项目运行后，按照评价要求的环保措施实施后，各大气污染源的排放可以满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5中标准限值要求。

经大气环境影响预测可知，本项目运行后，按照评价要求的环保措施实施后，大气污染源的排放均满足相应排放标准，对区域环境空气质量影响较小。

2、水污染物达标排放分析

本项目产生的生活污水及拉丝冷却水排水经收集后用于厂区道路洒水，电镀废水经“调节+加药反应+沉淀+砂滤+活性炭过滤+重金属过滤+污泥压滤”的处理工艺，处理出水回用于生产，本项目废水处理系统的规模为20m3/d，事故池按最大为20m3设置。

综上，本项目各类废水经处理后全部回用，无废水外排。

3、固体废物达标排放分析

本项目固体废物主要包括生活垃圾、废氧化皮、槽底废渣、污泥、废活性炭、废机油、废矿物油、废乳化液。生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一清运处置，废氧化皮售与当地废品回收站，槽底废渣、污泥、废活性炭、废机油、废矿物油、废乳化液暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置。本项目所有固体废物均得到了合理处置。在严格按照环境评价规定排放、堆存的情况下，工程固体废物排放不会产生对区域环境的明显影响。

4、厂界噪声达标分析

根据声环境影响分析，本工程运营后，本项目厂界4个测点噪声预测值范围为32.5-38.8dB（A），均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，即昼间60dB（A），夜间55dB（A）。

### 9.3.2 总量控制

根据《山西省“十二五”建设项目主要污染物排放总量核定办法》的规定，山西省在“十二五”期间对6种污染物实行总量控制：大气污染物中的烟尘、二氧化硫、工业粉尘和氮氧化物，废水污染物中的化学耗氧量和氨氮。

根据山西省环保厅晋环发【2015】643号文《山西省环境保护厅关于加强重金属污染物排放总量控制的通知》，涉及国家重点防控的铅、汞、镉、铬和类金属砷等重金属的新增建设项目，要按照环保部《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）和《山西环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》（晋环发【2015】25号）要求，严格落实重金属污染物排放总量核定和置换。本项目涉及的金属为锌，不涉及国家重点防控的铅、汞、镉、铬和类金属砷。因此不需要申请总量。

# 9.4 主要环境影响

### 9.4.1 环境空气影响分析

根据环境空气预测结果可知，基于估算模式计算下的硫酸雾最大落地浓度出现距离为108m，最大落地浓度为2.415%，占标率最大为0.80%，低于1%，各污染物下风向最大浓度满足环境影响评价技术导则   大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值要求，对区域大气环境影响较小。

### 9.4.2 地表水环境影响评价

本项目厂区新建一座电镀废水处理站，设计能力为20m3/d，采用“调节+加药反应+沉淀+砂滤+活性炭过滤+重金属过滤+污泥压滤”的处理工艺。本项目生产废水经处理后可全部回用于生产线补水，不外排。

因此，正常生产情况下，本项目废水可以得到合理处置，不会对当地地表水环境造成影响。环评要求建设单位要制定科学、严格的规章制度，加强管理，必须保证污水的正常收集和处理，项目产生的废水对周围水环境影响甚微。

### 9.4.3 地下水环境影响评价

地下水污染分析结果表明，建设项目运营阶段，在正常情况下，对地下水环境没有明显的影响。在非正常情况或者事故状态下，污染因子在泄漏点附近会发生污染物渗漏，在采取防渗措施、定期监测、应急响应、地下水治理等环保措施后，可以有效防治污染物下渗对地下水的污染。因此，本项目的建设对区域地下水影响较小。

### 9.4.4 声环境影响评价

预测结果显示，本项目建成后，本项目厂界4个测点噪声预测值范围为32.5-38.8dB（A），均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，即昼间60dB（A），夜间55dB（A）。

公司应在生产中加强对全厂噪声源的综合治理，除配套防振减噪措施外，还应在厂界空地进行绿化，以达到降噪滞尘的作用，同时也可起到美化厂区环境的作用。

### 9.4.5 固体废物

本项目固体废物主要包括生活垃圾、废氧化皮、槽底废渣、污泥、废活性炭、废机油、废矿物油、废乳化液。生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一清运处置，废氧化皮售与当地废品回收站，槽底废渣、污泥、废活性炭、废机油、废矿物油、废乳化液暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置。各类固体废物均采取相关措施得到了综合利用和合理处置，从根本上防止了废渣的污染，对区域的自然环境、生态、人群健康均不会造成大的危害。

# 9.5 公众参与

本次评价公众参与调查使用了登报、网络公示、张贴公告等方式进行。根据调查和访谈的情况，公众无反对意见。

# 9.6 环境保护措施

本工程在严格落实各项环保措施后不会恶化当地环境空气、地下水环境、声环境和生态环境质量，固废可得到妥善处置。严格落实环评报告规定的各项污染防治措施后，本项目在拟定工艺、产品、规模和所选厂址的建设条件下具有环境可行性。

本工程总投资为1350万元，其中环保工程投资为68万元，占总投资的5.0%。

# 9.7 环境管理与监测计划

环评明确规定了本项目环境管理机构的设置及环境管理制度的制定和实施，规范了排污口的设置，制定了详细的环境监测计划，明确了监测项目、监测点位和监测频率，要求定期开展环境监测工作。该公司应严格按照环评的规定，配备专职的技术人员和监测人员，制定文件化、程序化、系统化的环境管理制度和执行体系，担负企业日常环境管理和监测工作。

# 9.8 总结论

综上所述，文水县胜泰金属制品有限公司年产2万吨拔丝生产线建设项目符合国家产业政策和清洁生产要求，项目选址可行，通过认真落实评价所提各项环保治理措施，工程排放的各类污染物对周围环境影响可以接受，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，在落实各项协议及承诺的前提下，从环保角度分析，本工程建设是可行的。

# Text boxes

厂址现状                                               厂址现状

厂址西侧——耕地                                        厂外道路

图1-1 评价技术路线图

厂址

图1-4 项目与与山西省主体功能区划位置关系图

厂址

图1-4 项目与山西省生态功能区划位置关系图

本项目不在该规划范围内，位于箭头所指方向2.1km处

图1-2   文水县县城总体规划图（本项目不在其范围内）

本项目所在位置

图1-3   文水县生态功能区划图

本项目所在位置

图1-4  文水县生态经济区划图

图例

本项目位置

环境空气保护目标

地下水保护目标

地表水保护目标

图2-1   本项目地理位置及环境保护目标图（1格1km）

本项目所在位置

图2-2  本项目四邻关系图

图3-2  本项目平面布置图

图3-4   本项目水平衡图（非采暖期）（单位：m3/d）

图3-5   本项目水平衡图（采暖期）（单位：m3/d）

图3-6  本项目工艺流程及产排污环节图

图3-14   蒸汽平衡图

本项目所在位置

图4-1   本项目地理位置图

图4-2  本项目地表水系图

本项目位置

图4-6   南武集中供水水源一级保护区划分结果图

本项目不在该水源地保护区范围内，位于箭头所指方向2.1km处

图例

本项目位置

环境空气监测点

地下水监测点

图4-8  本项目监测点位图（1格1km）

图4-9 噪声监测布点图

图5-2 本项目有组织废气估算浓度趋势图

图5-3  本项目有组织废气估算估算占标率趋势图

项目区

项目区

地下水位

地下水位

简单防渗区

重点防渗区

一般防渗区

图5-8   厂区分区防渗示意图

图5-9  厂界噪声预测结果图

图6-1 废气处理工艺流程

图6-2　本项目工艺废水处理站工艺流程图及地面布置图

35.8

1.44%

2485

8.0

0.32%

2485

2.83%

1.0128

35.8

经理

生产副经理、主管环保副经理

环保科科长

日常环保工作

日常环境监测

图8-1 企业内部环境管理网络

图8-2    排放口的图形标志